《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	32

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	53

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：总平面布置图

附图3：项目敏感点位图

附图4：项目监测点位图

附图5：项目现状图

附图6：平江县土地利用规划图

附图7：平江县路网规划图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：立项批复

附件4：国土意见

附件4：监测报告

附表：

建设项目环境保护基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建工程建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县城市建设投资有限公司 |
| 法人代表 | 赵取平 | 联 系 人 | 李主任 |
| 通讯地址 | 平江县新城区校园路68号 |
| 联系电话 | 13874002005 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 平江县三阳乡（天岳新区的西南部） |
| 立项审批部门 | 平江县发展和改革委员会 | 批准文号 | 平发改审【2016】88号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代号 | （E4813）市政道路工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 101672.74 | 绿化面积 （平方米） | 26380 |
| 总投资 (万元) | 19480 | 其中:环保投资(万元) | 89.9 | 环保投资占总投资比例 | 0.46% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 天岳新区位于平江县城区东侧，横跨汨罗江，东有通平高速，西有106国道（平江大道）规划中的岳吉铁路也在此通过，未来在这里将成为平江县的新门户。根据《湖南平江天岳新区控制性详细规划》，完善园区功能，体现“绿色制造、休闲商务、滨水宜居”三大功能主题，将天岳新区打造成为“汨罗江畔，生机盎然，产城一体的平江新城”然而，与平江县城市快速发展相比，平江县的交通建设相对滞后，公路建设标准在二级以上的公路仅有2条，都是平江县公路系统网络总体以外公路和四级公路为主，道路级别和规模层次不高，路网通达性差，道路交通方式单一。因此本项目建设迫在眉睫。 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路，车行道路面设计荷载为 BZZ-100 标准轴载，路面设计年限为15年；总长3006.07m；中山路南起长冲路，桩号K0+044.505，北至育才路，K1+951.914，全长1800.747m，宽30m；甲山大道东延伸线（含平江大道改造段），西起平江大道，桩号K0+000，东至杨源大道桩号K1+062.433，1034.899m，宽40m；润民北路延伸线东起中山路，桩号K0+000，西接润民北路，桩号K0+194.925。已接路段170.424m，宽18m。 新建涵洞282m/5座，其中中山路箱涵156m/2座、甲山大道东延伸线箱涵60m/1座；润民北路箱涵36m/1座、圆管涵30m/1座； 铺设雨水管4307m，其中中山路2274m、甲山大道东延伸线1809m、润民北路224m；铺设污水管1998m，其中中山路771m、甲山大道东延伸线1002m、润民北路225m； 安装灯管153套，其中中山路97套、甲山大道东延伸线50套、润民北路6套； 绿化带面积13190m2，其中中山路5035m2、甲山大道东延伸线8155m2；栽植行道树1175株，其中中山路647株、甲山大道东延伸线472株、润民北路56株。 按照《中华人民共和国环境评价法》和国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》等法律、法规的要求，2017年7月，平江县城市建设投资有限公司委托湖南大自然环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担了“平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建项目”环境影响评价工作（见附件1），我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、现状监测资料、工程资料及与工程相关的其他资料，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2017年版四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业，市政道路“全部（新建、扩建支路除外）”应全部编制报告表，在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了《平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建项目环境影响报告表》。 2、项目概况 项目名称：平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建工程建设项目； 建设单位：平江县城市建设投资有限公司； 项目性质：新建； 项目位置：平江县三阳乡（天岳新区的西南部）； 建设计划：计划建设期为12个月，2017年12月至2018年12月。 总投资：19480万元。 3、工程规模及内容 （1）建设内容 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建工程建设项目建设内容包括：道路、箱涵、排水、照明、交通及绿化工程等。 （2）建设内容 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路总长3006.07m；中山路南起长冲路，北至育才路，全长1800.747m，宽30m；甲山大道东延伸线（含平江大道改造段），西起平江大道，东至杨源大道，1506.68m（含平江大道改造段471.8m），宽40m；润民北路延伸线东起中山路，西接润民北路已接路段170.424m，宽18m。 新建涵洞282m/5座，其中中山路箱涵156m/2座、甲山大道东延伸线箱涵60m/1座；润民北路箱涵36m/1座、圆管涵30m/1座； 铺设雨水管4307m，其中中山路2274m、甲山大道东延伸线1809m、润民北路224m；铺设污水管1998m，其中中山路771m、甲山大道东延伸线1002m、润民北路225m； 安装灯管153套，其中中山路97套、甲山大道东延伸线50套、润民北路6套； 绿化带面积13190m2，其中中山路5035m2、甲山大道东延伸线8155m2；栽植行道树1175株，其中中山路647株、甲山大道东延伸线472株、润民北路56株。项目组成见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 项目类型 建设内容及规模 施工方式 主体 工程 路基工程 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路总长3006.07m；中山路南起长冲路，北至育才路，全长1800.747m，宽30m；甲山大道东延伸线（含平江大道改造段），西起平江大道，东至杨源大道，1506.68m（含平江大道改造段471.8m），宽40m；润民北路延伸线东起中山路，西接润民北路已接路段170.424m，宽18m。 机械挖方为主、 人工挖方为辅 工程开挖土石方总量约8400.56m3，填方总量2650.13m3，弃方总量5750.43m3，项目产生的表土临时堆放于项目设置的生产区内，用于道路绿化，多余的弃土由平江县渣土办统一调配。 路基填筑时路堤基底应清理和压实，达到压实要求后再填土，分层碾压夯实。 涵洞工程 新建涵洞282m/5座，其中中山路箱涵156m/2座、甲山大道东延伸线箱涵60m/1座；润民北路箱涵36m/1座、圆管涵30m/1座 路面工程 沥青混凝土路面。 机械摊铺；外购成品沥青混凝土 给排水工程 给水有周边水厂供给，排水采用雨污分流，道路两侧人行道下设置雨污排水管道，路基排水、路面排水均从管道排放，雨水排入沩水。 与道路同步施工 配套（辅助）工程 交通工程 安装灯管153套，其中中山路97套、甲山大道东延伸线50套、润民北路6套。 与道路同步施工 绿化工程 绿化带面积13190m2，其中中山路5035m2、甲山大道东延伸线（含甲山大道东延伸线）8155m2；栽植行道树1175株，其中中山路647株、甲山大道东延伸线472株、润民北路56株。 管线工程 铺设雨水管4307m，其中中山路2274m、甲山大道东延伸线（含甲山大道东延伸线）1809m、润民北路224m；铺设污水管1998m，其中中山路771m、甲山大道东延伸线1002m、润民北路225m。 环保工程 废水 施工场地沉淀池各1座 废气 洒水车辆 噪声 临时声屏障 固体废物 生活垃圾由环卫部门统一清运，渣土由平江县渣土办统一处理。 （3）项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号 项目指标名称 单位 指 标 中山路 甲山大道东延伸线（含平江大道改造段） 润民北路 1 道路长度 m 1800.747 1506.68m 170.424 2 道路面积 m2 59244.42 60378.18 3623.24 3 道路红线宽 m 30 40 30 4 车道数 / 双向6车道 双向6车道 双向4车道 4 道路长度 m 1800.747 1506.079 170.424 5 箱涵 m/座 156/2 60/1 66/2 6 雨水管 m 2274 1809 224 7 污水管 m 771 1002 225 8 路灯 套 153 97 50 9 交通 m 1800.747 1506.079 170.424 10 绿化带面积 m2 5035 8155 / 11 行道树 株 647 472 56 各道路交通流量及车辆构成比例。 根据设计资料对交通量的预测结果，昼夜小时交通量比例按5：1考虑，昼夜时段按16小时和8小时计算，中山路道路交通量及车辆构成比例见表1-3~1-6。 表1-3 特征年交通量预测表（单位：pcu/d） 年份 2018 2025 2033 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）流量（pcu/d） 3420 5472 9302 表1-4 评价项目预测时段各类车交通量表 （单位：辆/h） 预测时段 车型 2018年 2025年 2033年 平均交通量 平均交通量 平均交通量 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）流量 小型车 166 33 266 53 460 92 中型车 20 4 30 6 49 10 大型车 8 2 12 2 19 4 小计 194 39 308 62 528 106 表1-5 车辆构成比例 预测时段 车辆构成比(%) 小型车 中型车 大型车 近期 85.60% 10.20% 4.20% 中期 86.40% 9.70% 3.90% 远期 87.10% 9.30% 3.60% 5、道路工程 （1）道路平面设计 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路总长3006.07m；中山路南起长冲路，北至育才路，全长1800.747m，宽30m；甲山大道东延伸线，西起平江大道，东至杨源大道，1034.899m，宽40m；润民北路延伸线东起中山路，西接润民北路已接路段170.424m，宽18m。 图1-1 润民北路道路平面布置图 图1-2 甲山大道东延伸线（含平江大道改造段）道路平面布置图 图1-3 中山路道路平面布置图 道路横断面设计 ①中山路 本工程中山路为新建道路，设计为单幅路，横断面布置如下：4.0m（人行道）+1.5m（绿化带）+19.0m（车行道）+1.5m（绿化带）+4.0m（人行道）＝30.0m（红线宽度）。19.0m 车行道组成为：2.5m（非机动车道）+14.0m（机动车道）+2.5m（非机动车道）。 车行道路面横坡为 1.5％，由道路中心线坡向两侧，人行道路面横坡 2.0％,由人行道坡向道路中心线。 图1-4 中山路道路平面布置图 ②润民北路 本工程润民北路为新建道路，设计为单幅路，标准横断面布置如下：3.0m（人行道）+12.0m（车行道）+3.0m（人行道）＝18.0m（红线宽度）。12.0m 车行道组成为：2.5m（非机动车道）+7.0m（机动车道）+2.5m（非机动车道）。车行道路面横坡为 1.5％，由道路中心线坡向两侧，人行道路面横坡 2.0％,由人行道坡向道路中心线。 图1-5 润民北路道路横断面设计图 ③甲山大道东延伸线（含平江大道改造段） 本工程甲山大道东延为新建道路，设计为两幅路，标准横断面布置如下：5.5m（人行道）+11.0m（车行道）+7.0m（中央分隔带）+11.0m（车行道）+5.5m（人行道）＝40.0m（红线宽度）。车行道路面横坡为 1.5％，由道路中心线坡向两侧，人行道路面横坡2.0％,由人行道坡向道路中心线。 平江大道改造段最大纵坡为 2.07%，最小纵坡为 0.32%。最小坡长为 161.19m，凹型竖曲 线最小半径为 5000m，竖曲线最小长度为 87.7m。纵断面设计满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的相关设计要求。 图1-6 甲山大道东延伸线（含平江大道改造段）横断面设计图 道路纵断面设计 ①甲山大道东延伸线（含平江大道改造段） 甲山大道东延伸线最大纵坡为 2.28%，最小纵坡为 1.71%。最小坡长为 222.43m，凸型竖曲线最小半径为 7000m，凹型竖曲线最小半径为 3000m，竖曲线最小长度为 156.72m。纵断面设计满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的相关设计要求。 平江大道改造段最大纵坡为 2.07%，最小纵坡为 0.32%。最小坡长为 161.19m，凹型竖曲线最小半径为 5000m，竖曲线最小长度为 87.7m。纵断面设计满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的相关设计要求。 ②润民北路 润民北路最大纵坡为 0.97%，最小纵坡为 0.3%。最小坡长为 85m，凹型竖曲线最小半径为 5000m，竖曲线最小长度为 89.034m。纵断面设计满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的相关设计要求。 ③中山路 中山路最大纵坡为 2.0%，最小纵坡为 0.3%。最小坡长为 113.684m，凸型竖曲线最小半径为 2812.449m，凹型竖曲线最小半径为 3920m，，竖曲线最小长度为 90m。纵断面设计满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的相关设计要求。 交叉口设计 表1-6 中山路交叉口处理情况 序号 路名 规划宽度 道路等级 相交方式 交叉口处理方案 1 长冲路 40 主干道 平交（十字） 进口渠道化一根车道 2 东兴大道 40 次干道 平交（十字） 进口渠道化一根车道 3 润民北路 18 支路 平交（T字） 无渠道 4 甲山大道 30 次干路 平交（十字） 进口渠道化一根车道 5 百花台路 68 主干路 平交（十字） 进口渠道化一根车道 6 育才路 30 次干路 平交（T字） 进口渠道化一根车道 表1-7 甲山大道东延伸线交叉口处理情况 序号 路名 规划宽度 道路等级 相交方式 交叉口处理方案 1 平江路 40 主干道 平交（十字） 进口渠道化一根车道 2 中山路 30 次干路 平交（十字） 进口渠道化一根车道 3 杨源大道 40 主干路 平交（十字） 进口渠道化一根车道 表1-8 润民北路交叉口处理情况 序号 路名 规划宽度 道路等级 相交方式 交叉口处理方案 1 中山路 30 次干路 平交（十字） 进口渠道化一根车道 2 规划路 18 支路 平交（T字） 无渠道 6、路面结构设计 （1）路面结构改造 ①甲山大道东延伸线（含平江大道改造段）路面结构设计如下： 车行道路面设计荷载为 BZZ-100 标准轴载，路面设计年限为 15 年； 4cm 细粒式沥青砼（AC-13 SBS 改性）（竣工验收弯沉值 20.9（0.01mm））； 7cm 粗粒式沥青砼（AC-25C）； 1cm 沥青同步碎石封层（SBS 改性）； 36cm 5%水泥稳定碎石（分两层施工，每层 18cm）（竣工验收弯沉值25.6）； 18cm 4%水泥稳定碎石 土基 E0≥25MPa； 路基顶面竣工验收弯沉值 368.7(0.01mm)。 结构层总厚度为 66cm。 ②平江大道路面结构设计如下： 4cm 细粒式沥青砼（AC-13 SBS 改性）（竣工验收弯沉值 16.5（0.01mm））； 5cm 中粒式沥青砼（AC-20C）； 7cm 粗粒式沥青砼（AC-25C）； 1cm 沥青同步碎石封层（SBS 改性）； 36cm 5%水泥稳定碎石（分两层施工，每层 18cm）（竣工验收弯沉值 25.6）； 18cm 4%水泥稳定碎石 土基 E0≥30MPa； 路基顶面竣工验收弯沉值 310.8(0.01mm)。 结构层总厚度为 71cm； 车行道路面设计荷载为BZZ-100 标准轴载，路面设计年限为10 年。 ③润民北路结构设计如下： 路面结构设计如下： 4cm 细粒式沥青砼（AC-13 SBS 改性）（竣工验收弯沉值29.2（0.01mm））； 5cm 中粒式沥青砼（AC-20C）； 1cm 沥青同步碎石封层（SBS 改性）； 30cm 5%水泥稳定碎石（分两层施工，每层15cm）（竣工验收弯沉值36.7）； 15cm 4%水泥稳定碎石； 土基E0≥20MPa； 路基顶面竣工验收弯沉值454.6(0.01mm)； 结构层总厚度为55cm。 （3）路面结构比较 根据交通量和断面组成以及使用性质进行选型，以就地取材，节约投资为原则，同时考虑当地施工技术，以方便施工为前提进行路面设计，力求选材合理经济，利于养护。路面设计内容包括车行道、非机动车道和人行道。根据国内外城市路面使用趋势，首选车行道路面类型为沥青混凝土路面和水泥混凝土路面，两种路面结构各有优缺点，原则上均能满足道路使用要求： ①沥青混凝土路面 沥青混凝土路面是一种结构可靠、使用性能优良的路面，具有噪声低、震动小、无反光等优点，汽车行驶有较好舒适性。同时，沥青混凝土路面机械化施工程度高，材料及材料配合、机械作业、质量检验均易于科学管理和控制，施工质量易于保证。沥青路面铺筑速度快，相对水泥混凝土路面开放交通早，可以提前发挥路面的使用功能。沥青混凝土路面还具有维修、养护方便、快捷等优点。 ②水泥混凝土路面 水泥混凝土路面具有刚度大、稳定性好、使用寿命长等优点，是一种经济、可靠的路面结构，其设计使用年限较沥青混凝土路面长，初期成本、后期养护、维修费用相对较小。水泥混凝土路面在阳光下反光严重，影响司机视力，易使司机疲劳，降低了行车安全性。路面存在大量结构缝，行车震动大、噪音高，降低了车辆行驶的舒适性。水泥混凝土路面养护、维修一般采用小型机具人工作业，作业时间长，较大的维修作业甚至需要中断交通。 根据两种路面的结构特点，其路面应具有安全、高效、快捷、等要求，本项目根据实际使用需求，宜采用柔性路面，经综合比较以上优缺点，该项目机动车道路面结构设计采用在原混凝土路面的基础上铺设沥青混凝土路面方案。 7、排水管道设计 （1）雨水管道布置 排水体制：采用雨污分流制。 雨、污水系统的平面布置雨、污水管布置在车行道下。雨、污水管中心间距原则上为1.5m，雨水管管径大于1m时，该间距相应增加。 雨、污水系统的高程布置雨、污水系统的埋设高程决定了排水工程的土石方工程量，直接影响工程造价。综合各方面因素，本工程雨水管顶覆土原则上按照1.0m-2.0m控制。为不影响雨水系统两侧接管，污水系统高程按低于雨水系统高程控制。 检查井、预埋管、雨水口及连接管雨、污水管检查井间距一般为30m-40m，以便两侧交汇支管的接入。为方便道路周边街坊雨、污水接入，每隔约120m设雨、污水预埋管接纳街坊雨污水，预埋污水管为DN400，预埋雨水管为DN400。道路雨水口采用单箅雨水口，在道路两侧间隔30m-40m布置。因道路纵坡竖曲线最低处易积水，故在纵坡最低处设双箅雨水口以便及时排除雨水。单箅雨水口连接管均采用DN300，双箅雨水口连接管采用DN400管。本工程从工程投资及道路可持续发展方向考虑采用混凝土预制管。雨污水检查井井圈、井盖及雨水口箅子均推荐采用高分子复合材料产品或混混凝土预制成品。 按相关规定，在新建道路所在片区的雨、污水规划中，考虑对初期雨水进行收集处理，依现状地势按照分流制、就近入河的原则进行雨水管道布设，最终排入附近河流。污水管道布设本着尽量保证最大污水收集率，顺道路坡向，减少土方量、满足排水最小坡度要求的原则进行管道布置。因此在本次设计中，结合保护区周边排水规划及竖向规划，对这两条道路的排水系统进行设计，在满足排水要求的情况下，与周边排水系统进行合理衔接。规划区内雨水按就近排放为原则排入附近河流，雨水管沿道路布置，布设于人行道下或机动车道下。 （2）污水管道布置 本次设计范围内沿道路铺设的污水管为次干管。污水管单侧布置，铺设于雨水管对侧的人行道下。管道埋设深度根据市政管网综合考虑，尽量控制管道埋深。所有这些片区污水最终排入平江县第二污水处理厂。 标志版面内容采用中英文两种文字对比书写，主线标志的汉字高度取40-50cm，高宽比为1:1。字间距不小于4cm，行距不小于13cm，字符距标志板边缘最小距离为16cm，笔划粗细按字高与笔划粗的比例为6:1设计。英文高度取为20-25cm。反光膜采用三级反光膜，版面颜色为蓝底白字。支撑方式的确定：交通标志的结构支撑方式分为柱式、悬臂式、门架式和附着式等几种，设计中可依据车型构成、标志板面尺寸及标志布设位置进行选择。本路设计主线上以悬臂（F杆或L杆）的支撑方式为主。 8、附属工程设计 （1）标志结构设计 标志结构主要依据交通标志所承受的荷载：永久荷载（自重）和可变荷载（风荷载）进行设计。设计要求满足相关力学指标的要求。本路的风荷载将根据当地气象部门的风速资料确定。标志结构的立柱、横梁、法兰盘及各种连接件采用钢材制作，并进行热镀锌处理。标志基础采用钢筋混凝土基础，在桥梁等结构物上的基础要事先进行基础的预埋。 （2）交通监控设施 系统设计思想为尽量运用高新技术，对道路设施全面有效的管理和控制，充分发挥道路的通行能力，力争实现路网系统的优化。根据相交道路建设情况分期实施。近期实施以信号控制为主，辅以交通违章自动拍摄系统，实施全景CCTV系统完善监管，主要交通节点设置大型显示牌诱导交通，保证主线交通畅顺。 9、无障碍设计 本工程无障碍设计需在道路路段人行道、沿线单位出入口、道路交叉口、人行过街设施、桥梁、公交车站等设施处满足视力残疾者与肢体残疾者以及体弱老人、儿童等利用道路交通设施出行的需要。对此我国已有国家行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）予以了明确规定。道路工程无障碍设施，在道路路段上铺设视力残疾者行进盲道，以引导视力残疾者利用脚底的触感行走。行进盲道在路段上连续铺设，无障碍盲道铺设位置一般距绿化带或行道树树穴0.25-0.3m，行进盲道宽度 0.25-0.30m。行进盲道转折处设提示盲道。对于确实存在的障碍物，或可能引起视残者危险的物体，采用提示盲道圈围，以提醒视残者绕开。同时，路段人行道上不得有突然的高差与横坎，以方便肢残者利用轮椅行进。如有高差或横坎，以斜坡过渡，斜坡坡度满足 1：20 的要求。 10、绿化工程 （1）设计原则与规定 ①道路绿化指路侧带、中间分隔带、立体交叉、平面交叉、广场、停车场以及道路用地范围内的边角空地等处的绿化。道路绿化是城市道路的重要组成部分，应根据城市性质、道路功能、自然条件、城市环境等，合理地进行设计。 ②道路绿化设计应结合交通安全、环境保护、城市美化等要求，选择种植位置、种植形式、种植规模，采用适当树种、草皮、花卉。 ③道路绿化应选择能适应当地自然条件和城市复杂环境的乡土树种。选择树种时，要选择树干挺直、树形美观、夏日遮阳、耐修剪、能抵抗病虫害、风灾及有害气体等的树种。 ④道路绿化设计应处理好与道路照明、交通设施、地上杆线、地下管线等关系。 （2）绿化种植要求与标准 ①道路绿化设计综合考虑沿街建筑性质、环境、日照、通风等因素，分段种植。在同一路段内的树种、形态、高矮与色彩不宜变化过多，并做到整齐规划和谐一致。绿化布置应乔木与灌木、落叶与常绿。树木与花卉草皮相结合，色彩和谐，层次鲜明，四季景色不同。 ②侧分带上的行道树的枝叶不得侵入道路限界。弯道内侧及交叉口视距三角形范围内，不得种植高于最外侧机动车车道中线处路面标高 1 米的树木。弯道外侧应加密种植以诱导视线。 ③植树的分隔带最小宽度1.5米，较宽的分隔带可考虑树木、草皮、花卉等综合布置。当人流、车流较多或两侧有大型建筑物时，应采用既隔离又通透的开敞式种植。 11、征地拆迁方案 根据湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单（2017政国土字【第422号】），本项目征地5.6983km2，其中耕地4.0608km2，林地0.9895km2，园地0.0767km2，其他农用地0.5713km2。不涉及拆迁内容。 12、施工进度 本项目建设工期为12个月，即2018年1月至2019年1月。 13、施工组织 施工企业在施工过程中要认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区域的环境保护工作，加强施工组织管理，施工场地周边应设置围挡，施工现场必须建立洒水清扫制度，使用商品混凝土、商品沥青混凝土，建筑材料、建筑垃圾在使用之前的堆放要设置防雨淋、防风吹措施等；施工中污水不能直接进入水体，施工场地建过滤沉淀池，生产废水经沉淀后循环使用，避免直接排入周边水体，施工营地必须配备化粪池，生活污水经化粪池发酵杀菌后，可用于周边农林业、绿地的施肥；施工营地必须设置垃圾箱和卫生处理设施，并定期清运集中处置。 14、土石方平衡 本项目土石方平衡见表1-6。 表1-6 土石方平衡表 单位m3 项目组成 挖方 填方 弃方 说明 主体工程 8400.56 2650.13 5750.43 弃渣由渣土办进行调运 工程所需填方利用本项目工地挖料，弃方全权由平江县渣土管理部门统一调运管理。本项目不设取土场与弃渣场。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目项目区周边主要以目前以农村用地为主，远期主要为二类工业用地和商业用地为主为主，用地区及周边现有污染源包括居民的生活污水、生活垃圾，区域道路交通噪声及扬尘污染。 （1）生活污染源主要为附近居民居住区的生活污水，区域生活污染源主要为周边居民的生活污水排放。生活污水经化粪池处理排放，对地表水环境有一定不利影响。 （2）大气污染源主要为道路交通产生的汽车尾气及扬尘。扬尘污染主要为平江县其他建筑工地施工建设过程中产生的扬尘污染。 （3）声环境污染源主要为各建筑工地施工噪声污染。 （4）本项目建设区域内无历史遗留问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，湘、鄂、赣三省交界地域，汨罗江上游。北毗湖北省通城县及本省岳阳县,东邻江西省修水、铜鼓县，西与汨罗市交界，南与省内长沙、浏阳接壤。地理位置为：北纬28°25′33″至29°06′28″，东经113°10′13″至114°09′06″之间。东西长98.5km，南北宽76km。县域总面积为4118.06km2，约6177093亩。面积在湖南省95个县市中居第5位，占全省总面积的2.1%，为岳阳市的四分之一。 平江县地理特点是：地势东北高，西南低，相对高度达1500m。地貌以山地、丘陵为主。东北多以山为界，西南以水为界。山地占总面积的28.5%，丘陵占56%，岗地占5.7%，平原占9.8%。汨水自东向西贯穿全境，县内长193公里，有大小支流141条。 本项目中山路、甲山大道东延伸线以及润民北路位于天岳新区的西南部。拟建项目具体地理位置见附图1。 2、地质、地震 县境地质环境复杂，地层发育齐全。从远古代早期至今，先后经历了武陵─雪峰运动、加里东运动、燕山运动、喜马拉雅山运动以及伴随着地壳升降、海陆变迁、沿江活动、断裂活动和漫长的地史时期的气候演变，形成不同时代的各种地层、侵入岩，不同的构造体系及其各种矿藏。 ①地层：主要有五大地层：冷家溪群地层、震旦系地层、寒武系地层、白垩系上统—─下第三系地层、第四系地层。 ②岩体：境内主要有连云山花岗岩岩群、幕阜山花岗岩体、铜盆寺岩体。 3、地形、地貌 地貌类型：全县地貌以山地和丘陵为主。山地、丘陵、岗地、平原各类地形面积分别为28.5%，56%，5.7%和9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低。 山地：县境海拔300米以上的山地面积共1176.1平方公里。东北有幕阜山（主峰海拔1595.6米），东南有连云山（主峰海拔1600.3米），海拔最高点为1606米，最低点30.5米海拔相对高差1575.5米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甄盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。山地地表组织主要为花岗岩，约占山地面积的70%，主要分布于南江、虹桥、钟洞、梅仙等区及连云山南端的思忖、芦洞一带。其次为变质砂岩，约占山地面积的26%，主要分布于连云山脉复兴山及谈岑、瓮江等地。 丘陵：主要分布于西部及西南部，面积2306.4平方公里。丘陵地表主要有变质岩、砾岩、花岗岩三种。变质岩丘陵主要分布在三阳、余坪、瓮江、钟洞；砾岩丘陵主要分布于龙门及大洲乡等地；花岗岩丘陵主要分布于南江、虹桥、钟洞，余坪、梅仙、思村等乡亦有分布。 岗地：县境岗地由汨罗江1~5级河流阶地和山间盆地的冲积扇面组成，面积238.3平方公里。岗地分低岗地和高岗地两个亚类：低岗地主要分布在伍市、余坪、瓮江；高岗地主要分布在三阳、安定、嘉义、龙门。 平原：主要发育于汨罗江沿岸的河漫滩和现代溪谷沉积物上，海拔300米以下，地表坡度5°以内，相对高度小于10米的汨罗江和各支流的河谷冲积层及大小山间盆地和栗山平原，面积404.38平方公里。 4、气候、气象 气温：县境内年平均气温16.8℃。年均气温及积温随海拔增高而降低，汨罗江沿岸平原河谷地带，年均气温一般在17℃左右，而境东北幕阜山及境东南连云山一带，年均气温一般在8.6℃以下，相差8.4℃。一月份平均气温4.9℃，极端最低气温为－12℃（1972年2月9日）。七月份平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的时期为295天。 日照：年均日照时数1731.1小时，日照率39‰。汨罗江沿岸及县境西部，由于地势较平缓，开阔，日照充足。沿栗山至幕阜山、连云山一带，年日照时数从1780小时减至1400小时。1963年日照最多，计2040.4小时，1982年日照最少，计1405.3小时。全年日照时数中，大于或等于10℃的日照时数为1341.2小时，占全年日照量的77.5%。 风向：平江县地处湿润的大陆季风气候区，属中亚热带向北区亚热带过度气候带，夏季多东南风，冬季多西北风，偏西风占20%，偏南风占5%，静风日142天，长年静风期占39%。多年均风速为1.4米/秒，最大风速为28米/秒(1957年6月4日)。大风发生的机会以4、7、8月较多，占全年大风天数的57.8%。 降水：平江县由于地形复杂，降水地域分布有较大差异，年降水量自西向东沿汨罗江顺流而上诼步增加。下游栗山年降水为1310毫米，上游浆市为1610毫米，最多年份为2020毫米，相差710毫米。由于受季风和副热带高气压的影响，降水量在年内也分布不均匀，呈春夏多秋冬少的规律。多年平均降雨量1550.78毫米，年最大降水量2749.9毫米、最小降雨量992.8毫米；春秋雨季降雨量905.65毫米，占年降雨量的58.4%。年均蒸发量为741.5毫米，相对湿度为82%，最小相对湿度为9%。多年平均降水日为160天，降水年际变化大。 5、水文 多年平均降水总量为63.97亿立方米，多年平均径流深789.32毫米，总径流量为32.56亿立方米。以多年平均日最小流量计算，全县地下水总量为4.64亿立方米。水资源总量为37亿立方米。 汨罗江：发源于黄龙山梨树埚（江西修水县境），经修水白石桥至龙门进入县境，自东向西贯穿全县，由新市流入汨罗市。境内全长192.9公里，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。流域面积4053.3平方公里，落差107.5米。径流总量32.56亿立方米。水能理论蕴藏量19.7万千瓦。在141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条。二级支流67条；三条支流21条；四级支流3条。 英家冲改造河段：全长约6.2公里。河面宽度约3m，河深2～3m，平均流量为0.8m3/s，主要功能撇洪、灌溉、农业用水 6、土壤、植被与生物 平江县有伯乐树、珙桐、南方红豆杉、红豆杉等一级保护植物4种，闽楠、樟树（香樟）、厚朴、杜仲、蓖子三尖杉、香果树、鹅掌揪、金钱松、喜树、榉树、凹叶厚朴、香榧、毛红椿、喙核桃、福建柏等二级保护植物15种；云豹、黄腹角雉、金雕、大蟒等一级保护动物4种，小天鹅、草鸮、长耳鸮、大鲵、猕猴、穿山甲、豺、青鼬、水獭、果子狸、大灵猫、小灵猫、河鹿、白冠长尾雉、白鹇、勺鸡、东方号鸮、领角鸮、黄角渔鸮、斑头鸺鹠、短耳鸮、黑耳鸢、风头蜂膺、白尾鹞、雀鹰、赤腹鹰、普通鵟、大鵟、游隼、燕隼、红隼等二级保护动物31种；另有较为丰富的野生湿地植物资源和水产资源。 项目所在区域无原生植被，多为人工植被和半人工植被。植被形态主要为农作物群落和绿化树林，项目用地范围内未发现名木古树等需要保护的等动植物。 区域环境功能区划： 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目厂址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 汨罗江 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类，农灌用水 英家冲改造河段 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类，农灌用水 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3 声环境功能区 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围（拟建） 是 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 本项目采用平江县监测站对平江县2016年1～4季度监测的大气质量现状监测数据进行空气环境的现状评价，评价标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准，平江县大气环境质量监测结果见表3-1。 表3-1 2016年1～4季度平江县大气环境质量监测结果 (mg/m3) 采样日期 浓度(mg/L) 空气质量等级 NO2 SO2 TSP Ⅱ级 年度平均值 0.039 0.034 0.103 Ⅱ级 年平均浓度限值(二级) 0.08 0.06 0.20 Ⅱ级 由上表可知，NO2、TSP、SO2指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）的二级标准，空气环境质量良好。 地表水环境现状调查与评价 本项目选址区域主要地表水环境为汨罗江，水质资料采用平江县环境监测站2017年汨罗江碧潭渡口断面地面水监测资料。 表3-2 2017年汨罗江碧潭渡口断面地表水监测结果 单位：mg/L 时间 PH 溶解氧 CODMn BOD5 氨氮 CODcr 石油类 1季度 7.69 5.98 5.3 2.4 0.45 16.7 L 2季度 7.61 4.46 4.7 3.2 0.64 12.9 L 3季度 7.16 5.01 5.2 2.8 0.77 15.9 L 平均 7.49 5.15 5.1 2.8 0.62 15.2 L Ⅲ类标准 6~9 ≥5 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤20 ≤0.05 由表可知，各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，项目周边地表水环境质量良好。 3. 声环境质量现状 本次环评于2017年7月11日-7月12日委托湖南乾诚检测有限公司对建设项目敏感点进行了噪声现状监测，其结果如下表。 表3-3 环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 7月11日 7月12日 评价标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 1 悦天城北苑居民点 甲山大道（K0+0~K0+80） 59.5 48.2 58.0 47.5 昼间60、夜间50 达标 2 润民保障住房居民点 润民北路（K0+20~K0+200） 53.7 44.2 52.8 45.0 达标 3 八斗段居民点 中山路（K1+800~K1+860） 48.6 39.3 50.5 40.2 达标 4 童家岭居民点 （K0+100~K0+200） 54.6 46.4 52.7 45.0 达标 5 童家岭居民点 （K0+620~K0+700） 44.2 38.1 46.6 39.5 达标 根据表3.3-1由此可见，厂界现状噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境现状良好。 生态环境质量 项目区域内植被以人工林为主，植物种类单一，主要为以粮食作物（水稻为主）和经济作物（油菜、玉米、莲子、藕）为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。根据现场调查，评价区范围内无珍稀植被、无古树名木。工程施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。由于该区属于城郊地区，人为开发活动较为强烈，据调查，评价区范围内目前无珍稀野生动物，未发现国家重点保护水禽类的栖息地。 根据《平江县总体规划图》，本项目周边将会随着城市规划发展，原有的林地、农田将会被城市用地所替代。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目纳污水域为汨罗江、英家冲改造河段，评价水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；大气环境保护目标为道路两侧200m的范围内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；声环境保护目标为维持项目周边200m范围内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求。项目环境敏感点分布情况具体见表3-4~3-5。 表3-4 项目水环境保护目标 环境要素 敏感点 方位及距离 功能/规模 执行标准 地表水环境 汨罗江 N，500m 大河/景观用水 （GB3838-2002）Ⅲ类 英家冲改造河段 E，10m 灌溉渠/农用灌溉 周边水塘 道路沿线 灌溉/农用灌溉 表3-5 项目大气及声环境保护目标 序号 环保目标名称 首排房距中心线/红线距离（m） 最近一排户数/距红线35m内户数/距红线35~200m范围内户数 与路关系 户数 环境特征 营运期环境空气/声环境执行标准 2类 4a类 1 悦天城北苑居民点 甲山大道（K0+0~K0+80） 30/10 100/150/600 路左侧 10 10 12层以上高楼，砖砼结构，东西方向坐落房屋，与道路间无屏障。 二级/2类、 4a类 2 润民保障住房居民点 润民北路（K0+20~K0+200） 19/10 100/150/300 路右侧 0 5 12层以上高楼，砖砼结构，东西方向坐落房屋，与道路间无屏障。 二级/ 4a类 3 八斗段居民点 中山路（K1+800~K1+860） 25/10 3/5/0 路左侧 0 8 1~2层房屋，砖砼结构，南北方向坐落房屋，与道路间无屏障。 二级/ 4a类 4 童家岭居民点 中山路 （K0+100~K0+200） 105/90 2/1/6 路左侧 6 3 1~2层房屋，砖砼结构，南北方向坐落房屋，与道路间无屏障。 二级/ 2类、4a类 5 规划疾病控制中心中山路 （K0+620~K0+700） / / 路左 侧 / / / 二级/ 2类、4a类

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）(摘录)单位：mg/L， pH无量纲 序号 项 目 Ⅲ类限值 标准来源 1 pH值 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类 2 COD 20 3 NH3-N 1.0 4 BOD5 4 5 石油类 0.05 （2）大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-2 环境空气质量标准（GB3095-2012）(摘录) 单位：mg/Nm3 序号 项 目 浓度限值 标准来源 年平均 日平均 小时平均 1 SO2 60 150 500 环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 2 NO2 40 80 200 3 PM10 70 150 / （3）声环境：运营期道路边红线35m内区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，红线35m外执行(GB3096-2008)中的2类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） Leq：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。 4a类 70 55 为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）污水排放标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）(摘录)单位：mg/L， pH无量纲 序号 污 染 物 适 用 范 围 三级标准 1 悬浮物(SS) 其他排污单位 - 2 五日生化需氧量(BOD5) 其他排污单位 300 3 化学需氧量(CODcr) 其他排污单位 500 4 氨氮(NH3-N) 其他排污单位 - 5 石油类 一切排污单位 30 （2）大气环境：施工期扬尘、粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准无组织排放标准。 （3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值；运营期道路边红线35m内区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，红线35m外执行(GB3096-2008)中的2类标准。 表4-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(摘录) 单位：Leq dB(A) 厂界外声环境功能区类别 昼 间 夜 间 GB12523-2011 70 55 （4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）（2013年修改版），生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无需设置总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述： 1、施工期 注：G废气、N噪声、S固废、W废水 图5-1 项目施工期工艺流程图 主要产污环节： （1）填挖方及工程占地将会破坏植被，造成水土流失； （2）施工机械振动及运输噪声对道路沿线居民造成一定的影响； （3）施工机械及运输车辆排放的废气及开挖产生的粉尘、路面施工，卸料和物料临时堆放过程也将产生少量粉尘，对居民及景观建筑等会造成影响； （4）施工废水造成地表水污染。 2、营运期 本道路建成后虽然将在一定程度改善区域交通条件，但也将带来一定的环境影响。 （1）道路建成后，交通车辆对沿线居民和周围环境的噪声污染。 （2）汽车尾气对沿线居民及周围环境的影响。 （3）雨冲刷路面产生的路面径流对地表水环境产生影响。

主要污染工序： 1、施工期污染工序 （1）废水 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 ①施工废水 施工废水主要有施工机械及运输车辆的清洗水、砂石料冲洗废水等。废水中主要污染物为泥沙与悬浮物，另有少量油污，施工废水主要污染物为SS、石油类等。类比同类项目，其主要污染物浓度SS为500mg/L、石油类为10mg/L。 ②施工人员生活污水 施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水，施工人员按50人计，工地生活用水按160L/人.d计，用水量为8m3/d，以排放系数0.8计，产生约6.4m3/d的生活污水。类比同类型项目，其主要污染物浓度为COD350mg/L、SS250mg/L、NH3-N40mg/L。 （2）废气 ①扬尘污染 本项目使用商品沥青混凝土和商品混凝土，不在现场设置沥青混凝土、混凝土搅拌站，扬尘主要污染环节为车辆运输和施工车辆进出产生的道路扬尘和拆除建筑物产生的扬尘、施工卸料、物料临时堆放产生的扬尘。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内地表破坏、表土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200m处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度；项目施工前期，建筑物的拆除将产生一定的扬尘，根据类比调查分析，此部分扬尘产生浓度约为0.3mg/m3；路面施工，卸料和物料临时堆放过程也将产生少量粉尘。根据有关测试成果，在距路基40m处大气中TSP浓度0.23mg/m3。 ②机械废气 本项目施工过程使用的施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括CO、NOx等，考虑其量不大，影响范围有限，属无组织排放源。 ③沥青烟气污染 本工程施工期不设置现场沥青拌合站，全部购买商品沥青混凝土，因此仅在摊铺时会产生以THC、TSP和BaP为主的烟尘，其中THC和BaP为有害物质，对环境空气将造成一定的污染。 （4）固体废弃物 工程产生的弃方全权由平江县渣土管理部门统一调运管理，其中大部分可用于周边其他区域填方利用处理，剩余部分弃于平江县建筑垃圾消纳场。生活垃圾集中收集后定期清运至垃圾填埋场处理。 本项目施工人员最高峰为50人，垃圾排放系数取0.25kg/人·d，则生活垃圾产生量为0.0125t/d，即3.75/a（300天），生活垃圾由环卫部门定期清运。 本工程占用少量鱼塘，基础开挖将产生少量淤泥，应及时拖运至平江县弃渣场，严禁沿河堆弃，减少弃渣对沿河植被的破坏和对水域的影响，采取相应的处置措施后，钻渣堆放对环境的影响较小。 （5）噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。噪声情况详见表5-1。 表5-1 主要施工机械和车辆噪声 机械设备 测距（m） 声级（dB） 备注 挖掘机 5 84 液压式 推土机 5 86 / 摊铺机 5 87 / 压路机 5 86 振动式 卡车 7.5 89 载重越大噪声越高 振捣机 15 81 / 自卸车 5 82 / ②建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 水土流失 项目土地平整过程将清理地表植被，使表土裸露，土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。 扰动地表造成的水土流失量公式如下： Q=A•E•S•T 式中：Q——水土流失预测量（t）； S——新增水土流失面积（km2）； A——加速侵蚀系数，项目取7.0； T——预测时段（a）； E——土壤侵蚀模数背景值（t/km2.a），南方红壤取6000 t/km2.a。 项目建设扰动地面面积共101672.74m2，建设周期12个月。经计算，在不采取任何水保措施的情况下，项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为14632.2234t。 2、营运期污染工序 （1）废水 运营期水污染主要为降雨冲刷路面产生的径流污水。 路面径流污染物主要是悬浮物、石油类和有机物，其污染物浓度受降雨强度、车流量、车辆类型、灰尘沉降量和前期干旱时间等因素影响，因此具有一定程度的不确定性，国内一些公路的监测试验结果也相差甚远。在车流量和降雨量已知的情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在一小时内按不同时间采集水样，测定结果见表5-2。降雨初期到形成路面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和石油类物质的浓度比较高，30分钟以后其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中SS、BOD5和石油类随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。 表5-2 路面雨水中污染物浓度 单位：mg/L 污染物 径流开始后时间（min） 最大值 平均值 5~20 20~40 40~60 pH 7.0~7.8 7.8 / 7.8 / SS 231.42~158.22 231.22 100 231.22 100 BOD5 7.34~7.30 7.34 5.08 7.34 5.08 石油类 22.30~19.74 3 2 3 2 从上表可以看出，降雨对道路沿线附近河流造成影响的主要是降雨初期1小时内形成的路面径流。 （2）废气 ①汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。 根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005），第Ⅳ阶段从2010年7月1日起执行，即到工程通车后，全国范围内将执行第Ⅳ阶段标准，因此，营运期汽车尾气排放源强根据对《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005-96）附录E推荐的单车排放因子进行修正。 汽车尾气中的主要污染物是一氧化碳和氮氧化物，公路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，源强Q可由下式计算： 式中： Qj── j类气态污染物排放源强度（mg/m·s）； Ai──i型车预测年的小时交通量（辆/h）； Eij──运行工况下i型车j类排放物量在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)，推荐值见表5.3-3。 本评价所选取的预测因子为NO2，本工程营运期汽车尾气中污染物排放源强见表5-3。 表5-3 单车排放因子推荐值（mg/m·辆） 平均车速（km/h) 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 小型车 NOx 1.77 2.37 2.96 3.71 3.85 3.99 中型车 NOx 5.40 6.30 7.20 8.30 8.80 9.30 大型车 NOx 10.44 10.48 11.10 14.71 15.64 18.38 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建项目中山路、润民北路段公路设计车速度为30km/h、甲山大道东延伸线段设计时速为40km/h，在车辆单车排放因子推荐值中，没有30km/h、40km/h的推荐值，因此污染物排放源强的计算以单车因子等比例递减或递增的方式估算50km/h单车排放污染物值，车辆单车排放因子推荐值小型车为1.77，中型车为5.40，大型车为10.44。 通过上述源强公式可计算出公路污染物排放源强。本评价所选取的预测评价因子为NO2。NOx单车排放因子折算成NO2单车排放因子折算系数为0.9，设计车速按为50km/h，污染物排放源源强值见表5-4。 表5-4 营运期道路汽车尾气排放源强 mg/(m·s) 路段 年份 NO2 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建项目 2018 0.15 2025 0.32 2033 0.43 ②行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。 ③要运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因使物料产生二次扬尘污染。 （3）噪声 ①噪声源及其特性 项目运营后的噪声主要是道路上行驶的机动车辆产生的交通噪声，主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。 交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 ②车流量 项目各道路目标年交通车流量和主、次干道各型车小时交通量的预测分别见本评价表3-7、2-21。 ③噪声源强分析 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建项目中山路、润民北路段公路设计车速度为30km/h、甲山大道东延伸线段设计时速为40km/h。本项目截取中山路以及甲山大道东延伸线段作为特征点进行预测。 本项目声环境影响评价按《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目主次干道各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下（本项目只对主次干道噪声进行预测分析，支路不进行预测）。 a.车速计算 Ui——该车型的当量车数； k1、k2、k3、k4分别为系数，见《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）表C.1.1-1。 当设计车速小于40km/h时，上述公式计算所得平均车速按比例递减。 当设计车速小于30km/h时，上述公式计算所得平均车速按比例递减。 根据上述公式计算主次干道各预测年各型车昼、夜. 及高峰小时平均车速，计算结果见表5-5、表5-6。 表5-5 中山路、润民北路各类机动车辆的平均行驶速度估算结果 （单位：km/h） 道路名称 预测年 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 中山路、润民北路 （30km/h） 2018 24.81 25.42 17.49 17.31 17.48 17.24 2025 24.14 25.44 17.59 17.33 17.52 17.32 2033 22.47 25.20 17.77 17.52 17.67 17.48 表5-6 甲山大道东延伸线段（含平江大道改造段）各类机动车辆的平均行驶速度估算结果 （单位：km/h） 道路名称 预测年 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 甲山大道东延伸线（含平江大道改造段） （40km/h） 2018 33.09 33.89 23.32 23.08 23.31 23.12 2025 32.19 33.92 23.46 23.11 23.42 23.31 2033 29.96 33.60 23.7 23.36 23.51 23.32 b.单车行驶辐射噪声级（Loi）计算 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级Loi 按下式计算： 小型车：LoS=12.6+34.73lgVS+△L路面 中型车：LoM=8.8+40.481lgVM+△L纵坡 大型车：LoL=22.0+36.321lgVL+△L纵坡 式中：右下角注S、M、L分别表示小、中、大型车； Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上述公式计算各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，计算结果见下表。 表5-7 中山路、润民北路单车行驶辐射噪声级计算结果 单位：dB(A) 时段及车型 预测年份 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 2018年 61.03 61.40 59.10 58.92 67.13 66.91 2025年 60.62 61.41 59.20 58.94 67.17 66.98 2033年 59.54 61.27 59.39 59.13 67.30 67.12 表5-8 甲山大道东延伸线单车行驶辐射噪声级计算结果 单位：dB(A) 时段及车型 预测年份 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 2018年 65.37 65.74 64.17 63.98 71.67 71.54 2025年 64.96 65.75 64.27 64.01 71.74 71.67 2033年 63.88 65.61 64.45 64.19 71.80 71.69 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要为路面行人和过往车辆丢弃的废弃物等，这类固废如不妥善处置，对景观和周围环境有一定的影响。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 沥青烟气 | 沥青烟气 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械及汽车尾气 | CO、THC、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 道路扬尘 | TSP | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 建筑施工污水 | SS | 500mg/L，少量 | 经隔油、沉淀后，回用于施工场地洒水 |
|  |  |  | 石油类 | 10mg/L，少量 |  |
|  |  | 生活污水1920m3/a | COD | 350mg/l | 0.627t/a | 60mg/l | 0.115t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/l | 0.480t/a | 20mg/l | 0.038t/a |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/l | 0.077t/a | 15mg/l | 0.029t/a |
|  | 运营期 | 路面雨水 | COD | 100mg/L | 100mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 20mg/L | 20mg/L |
|  |  |  | SS | 220mg/L | 220mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 7mg/L | 7mg/L |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 多余土石方 | 2300m3 | 多余土石方运至平江县渣土部门指定地点处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 3.75t/a | 交环卫部门转运处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 机械噪声 | 85~100dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 运营期 | 运营期 | 交通噪声 | 64.02～71.62dB(A) | 达（GB22337-2008）中的2类、4类标准 |
| 主要生态影响： 项目的建设对生态环境产生的影响主要为施工期扰动地表造成水土流失量的加大，对当地生态环境会产生一定的影响。项目拟采取排水、硬化、绿化等措施，以最大限度地降低项目建设对当地生态环境所产生的不利影响。 |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目施工期间对环境空气的污染主要来源于施工扬尘、沥青烟气和施工机械废气。 ①扬尘污染 扬尘污染主要发生在施工前期路基填筑过程，以施工道路车辆运输引起的扬尘和施工区堆场扬尘为主，对周围环境的影响最突出。 a.道路扬尘 道路施工过程中，一般要新建或者利用现有道路作为施工便道，施工便道周围环境空气质量将会受到道路扬尘的污染。为减少起尘量，有效地降低其对居民正常生活的不利影响，建议在人口稠密集中点，扬尘量较大的施工路段采取经常洒水降尘措施。据有关资料介绍，通过洒水可有效的减少起尘量(减少起尘量的70%)。 此外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将会加重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐车运输，最大限度减少粉状施工材料在运输过程中产生的扬尘。 b.堆场扬尘 堆场物料的种类、性质及堆场风速与起尘量关系密切，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少约70％。此外，对一些粉状材料采取一些防风措施也将有效减少扬尘污染。 c.施工现场扬尘污染 在修筑路面时，未完成路面也有可能产生一定的扬尘影响，主要是由于路面的初期开挖及填方过程中由于路面土壤的暴露，在有风天气易产生扬尘影响。随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。根据类比成都至南充高速公路施工期不同阶段扬尘监测结果，分析本工程施工现场的扬尘污染情况，具体见表7-1。 表7-1 公路施工期不同阶段扬尘监测结果表 施工类型 与公路边界距离(m) PM10日均值(mg/Nm3) TSP日均值(mg/Nm3) 路面工程 20 0.12~0.24 0.27~0.53 路基平整 30 0.10~0.11 0.20~0.22 平整路面 40 0.11~0.12 0.22~0.23 边坡修整、护栏施工 20 0.05~0.11 0.12~0.13 路面清整 20 0.10~0.12 0.18~0.19 由表7-1可见，各施工阶段距离公路边界20m外PMl0日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；TSP在路面施工阶段有超标，其余施工阶段均无超标。本项目为城市次干道，各项施工类型的工程规模均较小，所投入的施工机械少，因此施工期间施工现场扬尘对环境空气的影响程度及污染范围均要小。 ②沥青烟气 本项目全道路为沥青混凝土路面，项目不设沥青拌合站，所需沥青均在当地购买商品沥青。环评要求，须采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。 沥青摊铺时会产生以THC、TSP和BaP为主的烟尘，其中THC和BaP为有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。据研究结果表明，沥青加热至180℃以上时会产生大量沥青烟。根据类似公路的调查资料，类比估算沥青融熔烟尘：性能良好的沥青拌和设备，下风向50m外苯并[a]芘低于0.0000lmg/m3（标准值为0.01µg/m3），酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3（前苏联标准值为0.01mg/m3），THC在60m左右≤0.16mg/m3（前苏联标准值为0.16mg/m3）。 ③施工机械废气 因施工场地多在交通道路附近，以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近排放一定量的废气，虽然使所在地区废气排放量在总量上有所增加，但只要加强设备及车辆的养护，严格执行国家关于机动车辆的规定，其对周围环境空气不会有明显的影响。 （2）大气污染防治措施 ①本项目施工扬尘控制措施具体如下： a.项目建设单位须确定扬尘污染责任人，作为施工期环境保护的法律责任人。建设单位必须确定防治扬尘污染现场监督员，专门负责施工期环境管理与监督。 b.工程建设单位须遵守《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报，签订《建筑施工防治扬尘污染责任书》。建设单位与施工单位签订施工合同时必须将防治扬尘污染的具体措施列入合同，并明确责任。 c.工程建设单位应按照《岳阳市质安处关于扬尘污染综合治理的措施》条款制定施工扬尘污染防治方案。 b.各施工队伍（承包商）应配备一名环保员负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，并记录扬尘控制措施的实施情况，对发生的它污染事故应组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。 ②项目施工场所和活动场所扬尘污染防治 施工单位应设置项目施工环境保护标志牌。 根据施工工期、阶段和进度，明确整个施工期设专职保洁员2人。 施工期间，土建工地边界设置高度2米以上的围挡。 ③施工场地防尘措施 在施工期间，施工场地应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确防尘措施及管理责任制度。 a.洒水降尘 场地内施工区采用人力洒水车或水枪洒水，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 施工场地洒水、保洁频次应根据季节气候变化及空气污染情况进行调整，晴朗天气时，当空气污染指数大于100时不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100时应每隔4个小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。 b.建筑垃圾及渣土处理 建筑垃圾、工程渣土在48小时内必须及时清运。暴露时间在3个月以内开挖及平整后裸地应使用定期喷水压尘或定期喷涂凝固剂和使用防尘布或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料覆盖等方式防尘。晴朗天气时使用定期喷水压尘，视情况每天洒水二至六次，扬尘严重时应加大洒水力度。 项目主体工程建筑施工完工后，应在30天内完成渣土清理和绿化、硬化防尘措施，裸地必须按照《城市绿化条例》相关规定采用草皮、植被全面绿化覆盖，工程竣工验收时不得有裸地。 c.地面及临时道路硬化 施工工地作业地面和连接进出道路和场地内渣土运输道路必须进行硬化处理，对有社会车辆经过的路面必须在施工前一周内进行硬化。 d.工程车辆洗车、装载、运输扬尘防治 渣土运输进出口大门设置在已建市政道路接口处一侧，大门内侧设置洗车平台。冲洗点配置清洗机和清洗员1名，此车作业时作业地面和连接进出口的道路进行硬化，道路硬化宽度应大于5m。连接进出口的道路进行保洁，保洁长度为20米。用水量为10m3/d。完善排水设施，禁止将施工污水直接排水自然水体、市政管网，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，泥浆不得外流，每周进行一次泥浆清理，清理后的废泥浆应采取密闭式罐车外运。施工场地进出口连接市政道路处采用草垫或麻布毯进行铺垫，以吸附运输车辆夹带的泥土、泥浆水，确保车辆出场不带泥水。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地，配置专人对工地出入口及其道路进行清扫、冲洗，并有专人进行检查把关，以避免基建扬尘由点源变成沿运输线路的线源污染。建筑渣土处理要求办理《建筑垃圾处理许可证》，车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 2、声环境影响分析 （1）施工期噪声影响预测 施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL 式中: Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源ΔL取零。 各类施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见表7-2。 表 7-2 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 序号 机械类型 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 60m 100m 1 轮式装载机 90 84.0 78.0 72.0 70.0 67.5 65.5 2 平地机 90 84.0 78.0 72.0 70.0 67.5 65.5 3 振动式压路机 86 80.0 74.0 68.0 66.0 63.5 61.5 4 双轮机 81 75.0 69.0 63.0 61.0 58.5 56.5 5 三轮压路机 81 75.0 69.0 63.0 61.0 58.5 56.5 6 轮胎压路机 76 70.0 64.0 58.0 56.0 53.5 51.5 7 推土机 86 80.0 74.0 68.0 66.0 63.5 61.5 8 轮胎式液压挖掘机 84 78.0 72.0 66.0 64.0 61.5 59.5 9 摊铺机 87 81.0 75.0 69.0 67.0 64.5 62.5 10 发电机 98 92.0 86.0 80.0 78.0 75.5 73.5 11 卡车 92 86.0 80.0 74.0 72.0 69.5 67.5 12 混凝土泵 85 79.0 73.0 67.0 65.0 62.5 60.5 根据表7-2的预测结果，建设项目施工期各施工机械所产生的噪声在50m处约为61~78dB(A)之间，超过4类区昼间标准0~8dB(A)，超过4类区夜间标准6~23dB(A)。由此可见，道路施工噪声对施工场地附近50m范围内产生较大影响；各施工机械在60~100m范围内所产生的噪声在53~73.5dB(A)之间，也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。但施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 根据现场踏查，本工程道路沿线分布有少量居民。尽管施工期噪声会对敏感点造成一定的影响，但是相对于营运期来说，施工期毕竟是短期行为，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在敏感点附近路段的短暂施工过程中，根据GB12523-2011建筑施工场界环境噪声排放标准的规定，施工噪声限值昼间70dB（A），夜间55dB（A），根据国内常用施工机械的噪声类比值，施工期施工机械辐射噪声的影响距离为昼间50m，由此可见建设项目距路比较近的茶庵寺村居民在昼间受到施工噪声的影响不大。由于施工作业主要集中于白天，所以敏感点在夜间可能受到的影响较小。 （2）噪声污染防治措施 施工期各种施工机械噪声，对路线附近居民区正常生活造成一定的影响，在施工时较大产噪设备，应尽量避开休息时间施工，尤其在夜间10：00至第二天6：00期间不可施工作业；施工场地周边应设置施工围挡，对200m范围内分布有集中居民区的施工场地应设临时的隔声屏障，确保施工场界噪声达标；施工前做好准备工作包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响；施工设备尽量采用先进低噪声设备，在应用于敏感点附近的作业施工设备，应保证做到定期保养、维护，降低对周围声环境的影响程度。 本项目在施工时，会涉及百花台路、平江大道等施工工作，可能会影响到道路的正常通车运营，本次评价建议在施工阶段应加强交通导流工作，避免交通堵塞。 3、地表水环境影响分析 （1）水环境影响分析 ①施工人员生活污水 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、NH3-N等，由于项目施工期不设施工营地，施工人员租用附近居民楼，生活污水依托化粪池处理后排入平江县污水处理厂处理厂，对周围地表水环境质量影响不大。 ②施工生产废水 施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏，其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这类物质一旦进入水体则漂浮于水面，阻碍气水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，如进入农田则会严重影响农作物的生长。因此，应在施工场地修建沉淀池，对生产废水进行沉淀处理，处理出水优先考虑回用，可用于施工配料、区域绿化及道路降尘用水等。 本项目采购商品混凝土，禁止自设混凝土拌和站，施工过程中无混凝土拌合废水产生；混凝土浇铸及养护过程中产生少量废水，该类废水呈碱性，pH值约11，SS浓度为500mg/L，废水经中和、沉淀处理达标后可回用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水抑尘等。 本项目紧邻英家冲改造河段，本项目施工场地对生产废水设置沉淀池收集，沉淀后循环使用，禁止散排；在不可避免冒、滴、漏油的施工过程中尽量采用固体吸油材料将废油收集固化，避免产生过多的含油污水；施工期对路基及时压实，避免冲蚀；建材堆场应在河堤外围，并采取一定措施防止径流冲刷。 综上所述，施工现场对区域内水域的影响仅限于施工期，影响是暂时的、短期的，但若施工时管理不当，对局部区域的影响程度是较重的，因此，在施工期，必须加强环境管理，尽可能减少油污及物料的流失量，减轻对区域内水域的污染程度，从而有效地减轻施工废水对地表水环境和人群的生活环境的影响。 （2）水环境保护措施 ①施工机械修理充分利用附近城区现有社会维修场所，不单独设置维修场所，无需单独处理施工机械冲洗及维修产生的含油污水。 ②在有雨水及路面径流处开挖路基时，设置临时性沉淀池，使泥沙沉淀，在沉淀池出水的一侧设土工布围栏，再次拦截泥沙。当工程建设完毕后，推平沉淀池。 ③加强施工生产的收集处理。施工车辆洗车台临已建市政道路一侧设置，确保洗车废水经沉淀处理后回用。 4、固体废物影响分析 （1）固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要包括两部分：一部分来自路基铺设时产生的弃土、弃石，分布在道路沿线两侧；另一部分来自施工区的垃圾，包括废弃的建材、包装材料等，其主要成分为废塑料、砂土、玻璃等。 由于固体废弃物是沿着道路呈线性分布的，若堆放、处置不当，堆置过久覆盖灰尘后遇风还将产生扬尘对附近居民造成影响；因此，在道路施工期间，应通过加强施工管理，防止施工固体废弃物随意堆放及施工结束后的及时清运、送平江县渣土部门指定场所妥善处置。 本工程占用少量鱼塘，基础开挖将产生少量淤泥，应及时拖运至平江县弃渣场，严禁沿河堆弃，减少弃渣对沿河植被的破坏和对水域的影响，采取相应的处置措施后，钻渣堆放对环境的影响较小。 （2）固废处置措施 ①施工场地内产生的垃圾统一送附近垃圾填埋场处理。 ②本工程产生的弃方全权由平江县渣土管理部门统一调运管理，大部分可用于周边其他区域填方利用处理，剩余部分弃于平江县建筑垃圾消纳场。本项目不设取土场与弃渣场。建设项目业主、施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准的运输单位清理、运输。施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾。在运输路线上配备足够保洁人员，边施工，边清扫，及时冲洗路面，每日6:00前必须清理完毕。市区白天（5:30至18:30）禁止运输建筑垃圾，特殊情况须经市城市管理行政执法部门批准。 5、社会环境影响分析 本项目施工将有大量的建材、土方、渣土运送，施工期将不可避免地对沿线居民的通行以及道路交通运输造成短时不便，施工前，施工单位应与交通、公安等相关部门充分协商，有效组织交通分流和绕道通行，进行专门的施工期交通指挥疏导和协调，尽量减少道路施工对现有交通基础设施的干扰。因此可见，拟建道路对于道路交叉问题的考虑和解决，不会对现有交通系统运行造成明显影响，基本满足沿线群众的出行方便。随着施工期的结束，其对交通的影响也会随之消失。 6、生态环境影响分析 （1）生态环境影响分析 ①施工期对土地资源的影响分析 工程建设永久占地，具有不可逆性，将对土地资源造成一定程度的影响。根据设计单位提供的资料，拟建道路占地类型主要是荒地，未占用基本农田。本项目在设计过程中，应严格按照《道路项目用地指标》(建标［1999］278号)进行设计。由于道路建成后，会为当地带来相应的社会、经济效益，使失去的土地实现了价值的转换，沿线的土地增值很大。本项目运行后，工商用地、居住和其他用地还会增多，因此，土地管理部门应严格控制土地的使用，改善土地状况，使其产生更大的效益。 除工程永久占地外，施工场地、施工便道等临时工程还需要占用一定土地，本项目临时工程占地主要以利用项目场地内用地为主，若占用临近项目工地，工程完成后，临时占地可随即进行复绿或为工程建设用地继续施工，施工结束后不再对土地利用产生影响。 ②施工期对植被的影响分析 施工过程势必会减少道路两边的植被面积，在短期内生态系统内绿地面积将会减少，植被覆盖率将总体下降，生态系统的调节作用有一定削弱。但是由于现有的绿化主要是杂草，生产力较低且不规范的生长，在整个项目完成后将在路两侧将修建绿化带和草皮等，因此施工期间因植被破坏而造成的生态影响只是暂时的，随着工程的结束，这些影响也会消失。 ③施工期对动物的影响 根据现场调查，拟建工程附近城市化、人工化程度较高，拟建道路区域范围内均为常见动物，没有珍稀保护动物。由于拟建地受干扰程度较高，野生动物种类和数量均不多，主要是适应这种环境的常见种类，如：蛙、鼠、麻雀等，无珍惜保护野生动物。能在此区域生活的此类动物对城市环境已基本适应，因此，本项目对沿线动物的影响较小。 （2）生态环境保护措施 ①土地资源保护措施 对施工场地在工程结束后应立即进行生态修复措施，以减少水土流失和土壤养分流失。 施工期料场等临时用地尽量选择在道路征地范围内。 使用荒地或闲散地时，施工结束及时清理、整治恢复植被，防止水土流失。 施工车辆在临时车道上行驶，不得随意驶入其他区域。 减少施工区的数量和面积；在设计的施工区内施工，不能随意扩大施工区，减少开挖面。如果不能马上施工，不要过早涉入施工区。 各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面迳流直接冲刷坡面而造成水土流失。 ②植被资源保护措施 对于项目建设占用的人工栽植树木，施工进行前，应尽可能将这些树木进行移植，严禁随意破坏。 加强施工期管理，严禁施工人员及施工机械随意破坏当地植被。 选用乡土物种，在土方工程完成后立即栽种，并在栽种初期，予以必要的养护。如采用立体绿化护坡工程时，可先选择固着性强的先锋物种，在运营期间逐步用乡土物种替代。 工程临时用地应根据当地实际情况和居民要求及时进行地表植被补偿恢复，并在竣工验收前实施完成。 ③主体工程设计中的水土流失防治措施 施工现场应设置必要的边沟、排水沟等排水设施，雨天停工应采用塑料薄膜对工程裸露表面进行临时覆盖，以防止雨水对地表的冲蚀。 在施工过程由于排水系统未投入使用需对开挖场地周边进行必要的临时排水措施，对施工附企及生活区和表土临时堆置区在施工期亦布设一定的水土保持措施。 为保证路基及边坡的稳定，填方、挖方路段应根据地形地质及填挖高度采用不同的防护措施。路堑边坡视路堑高度、土质、岩石风化程度及自稳情况分别采用浆砌片石坡而防护、草皮护坡、挡土墙及护面墙等形式进行坡面防护。石质路段挖方高度大于8m时同时考虑设置碎落台。路堤边坡视路堤高度及填料性质、水文条件，分别采用护脚、挡土墙、拱形护坡、浆砌片石护坡、护坡道和撒草籽等防护形式。 全线设排水沟、边沟、截水沟、急流槽等，各种措施相互连接、配套使用，形成完整的排水系统，以尽快将路基范围内的水引到路界范围以外的河沟。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目建成营运后，主要的大气污染源是汽车尾气污染物及道路扬尘。 根据现阶段经验和实测数据，项目建成通车后区域环境空气中污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。类比我省处于相同气候、地貌条件下具有相似车流量道路的预测结果，在常规气象条件下，营运期在沿线50米范围内CO、NO2和THC平均浓度较小，均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求。并由于对环保的重视与科技的进步，机动车辆单车污染物排放量将进一步降低。而与施工期的扬尘相比，在保持路面清洁的情况下，营运期车流产生的扬尘污染要轻微许多。为减轻道路废气的污染影响，可结合景观绿化设计，选择有吸附或净化能力的灌木、乔木种植多层次绿化带。在营运期，加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少堵车现象，同时严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，对道路上机动车辆尾气进行监测，禁止超标车辆上路的前提下，本项目营运期车辆排放的废气不会对本道路沿线大气环境质量造成大的影响。 2、地表水环境影响分析 （1）水环境影响分析 本项目营运期对水环境的污染来源于路面雨水径流对沿线临近水体的污染。 影响路面径流污染的因素很多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素多种多样，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性大，至今尚无一套普遍适用的统一方法可供采用。 根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，结果表明，降雨初期，径流中BOD浓度即可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，路面径流中，油类物质浓度可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流中SS浓度相对稳定在较低水平，达到《污水综合排放标准》中的一级标准。在实际过程中，路面径流SS和油类物质浓度超标只是一个瞬间值，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流至水沟或边沟中，或通过边坡基槽集中排入排水沟的过程伴随着降雨稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流中的污染物通过道路雨水管达到水体时浓度已大大降低。 项目属城市道路，两侧设置有市政雨水管网及雨水收集口。路面产生的地表径流经雨水管网收集后进入英家冲改造河段，对区域水环境影响较小。 （2）水环境保护措施 路面上由于汽车尾气、粉尘和漏油等，路面径流中含有石油类、COD等水环境污染物，如进入附近水体会对水环境造成污染，因此必须加强防范，其具体措施主要包括： ①地面路设计中，应在道路两侧修排水管口，以免路面积水。 ②保证汽车状态良好，加强汽车的检查和维修，以减少泄漏的汽油、机油散落路面。 ③定期检查、维护路面排水工程设施，出现破损及时修补。按照《公路养护技术规范》（JTJ073-96）中有关道路养护的要求，加强安全检查、监控，确保道路行驶的安全。 ④对运输危险品车辆实行登记制度，以减小交通事故的发生。 3、声环境影响分析 本工程建成运营期间对环境的影响主要是交通噪声的影响。本评价主要是对工程两侧200m范围内的第一排居民建筑敏感点进行预测，了解本项目在建成运营过程中可能形成的噪声水平、影响范围和危害程度，从而制定有效的防治措施。 （1）预测时段及范围 预测2018年、2025、2033年，拟建道路中心线两侧200m范围。 （2）噪声预测模式 根据工程特点、沿线环境特征及工程设计的交通量等因素，本次声环境影响预测选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的公路噪声预测模式： ①第i类车等效声级的预测模式 式中，——第i类车的小时等效声级，dB（A）； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB（A）； Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h; r——从车道中心线到预测点的距离，m；（A12）适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。 Vi——第i类车的平均车速，km/h; T——计算等效声级的时间，1h； 、——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图A.2所示； -由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算： L=△L1-△L2+△L3 L1=△L纵坡+△L路面 L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： △L1-线路因素引起的修正量，dB（A）； △L纵坡-公路纵坡修正量，dB（A）； △L路面-公路路面材料引起的修正量，dB（A）； △L2-声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）； △L3-由反射等引起的修正量，dB（A）；。 ②总车流等效声级为： 式中： Leg(h)大、Lep(h)中、Lep(h)小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接受到的交通噪声值，dB(A)； Leg(T)——预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A)。 （3）环境噪声预测结果 ①交通噪声预测 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建项目中山路、润民北路段公路设计车速度为30km/h、甲山大道东延伸线（含平江大道改造段）段设计时速为40km/h。本项目截取中山路以及甲山大道东延伸线段作为特征点进行预测。 根据上述预测模式，根据各修正量和衰减量的计算，得到拟建道路不同时期各路段距路中心线不同距离处的噪声预测结果，分别见表7-3、表7-4，本表中数据为没有进行声影区衰减和背景噪声情况下的公路两侧距离路中心线200m范围内交通噪声预测值。 表7-3 中山路红线两侧不同距离噪声预测结果 单位：dB(A) 年份 时段 距道路红线不同水平距离处的交通噪声值 10m 20m 30m 40m 50m 60m 100m 120m 140m 160m 180m 200m 2018年 昼间 53.1 49.8 47.7 46.4 45.4 44.6 42.3 41.5 40.8 40.2 39.9 39.2 夜间 46.4 43.1 41.0 39.6 38.6 37.8 35.6 34.8 34.1 33.5 33.0 32.5 2025年 昼间 54.8 51.5 49.4 48.1 47.0 46.2 43.9 43.2 42.5 41.9 41.4 40.9 夜间 48.5 45.2 43.0 41.7 40.6 39.8 37.6 36.8 36.1 35.5 35.0 34.6 2033年 昼间 56.3 53.0 50.9 49.6 48.6 47.7 45.5 44.7 44.0 43.4 42.9 42.4 夜间 50.7 47.4 45.3 43.9 42.8 42.1 39.8 39.0 38.3 37.7 37.2 36.8 表7-4 甲山大道东延伸线（含平江大道改造段）红线两侧不同距离噪声预测结果 单位：dB(A) 年份 时段 距道路红线不同水平距离处的交通噪声值 10m 20m 30m 40m 50m 60m 100m 120m 140m 160m 180m 200m 2018年 昼间 57.6 54.2 52.1 50.8 49.8 48.9 46.7 45.9 45.2 44.6 44.1 43.7 夜间 50.8 47.5 45.4 44.1 43.0 41.5 40.0 39.2 38.5 37.9 37.4 36.9 2025年 昼间 59.3 55.9 53.8 52.5 51.5 50.6 48.4 47.6 46.9 46.3 45.8 45.3 夜间 52.8 49.6 47.5 46.1 45.1 44.2 42.2 41.2 40.5 39.9 39.4 38.9 2033年 昼间 60.7 57.5 55.4 54.0 52.9 52.1 49.9 49.1 48.4 47.8 47.3 46.8 夜间 55.1 52.8 49.7 48.3 47.3 46.5 44.2 43.4 42.7 42.2 41.6 41.2 表7-5 润民北路红线两侧不同距离噪声预测结果 单位：dB(A) 年份 时段 距道路红线不同水平距离处的交通噪声值 10m 20m 30m 40m 50m 60m 100m 120m 140m 160m 180m 200m 2018年 昼间 52.9 49.5 47.6 46.3 45.3 44.5 42.3 41.5 40.8 40.2 39.7 39.3 夜间 46.2 42.8 40.9 39.6 38.6 37.8 35.6 34.8 34.1 33.8 33.0 32.6 2025年 昼间 54.6 51.2 49.3 47.9 46.9 46.2 43.9 43.1 42.8 41.9 41.4 40.9 夜间 48.3 44.8 42.9 41.6 40.6 39.8 37.5 36.7 36.1 35.5 34.9 34.5 2033年 昼间 56.2 52.7 50.8 49.5 48.5 47.7 45.5 45.0 44.7 43.1 42.9 42.4 夜间 50.5 47.0 45.1 43.8 42.8 41.4 39.8 39.0 38.3 37.7 37.2 36.7 根据GB3096-2008中2类标准（即昼间60dB、夜间50dB）和4a类标准（即昼间70dB、夜间55dB）限值评价道路交通噪声达标距离见表7-5。 表7-5 道路中心线不同水平距离(m)下的交通噪声预测值 单位：m 路段 区域 时间 年份 标准值 2018年 2025年 2033年 中山路 4a类 昼间 70dB(A) 10m 10m 10m 夜间 55dB(A) 10m 10m 10m 2类 昼间 60dB(A) 10m 10m 10m 夜间 50dB(A) 10m 10m 15m 甲山大道东延伸线 （含平江大道改造段） 4a类 昼间 70dB(A) 10m 10m 10m 夜间 55dB(A) 10m 10m 15m 2类 昼间 60dB(A) 10m 10m 10m 夜间 50dB(A) 15m 20m 30m 润民北路 4a类 昼间 70dB(A) 10m 10m 10m 夜间 55dB(A) 10m 10m 10m 2类 昼间 60dB(A) 10m 10m 10m 夜间 50dB(A) 10m 10m 15m 由表可知，中山路、润民北路营运期两侧一般目标昼间距路红线10m以外均小于60dB（A），夜间距路红线15m以外均小于55dB（A），可达到4a类标准；路红线10m以外均小于60dB，夜间距路红线15m以外均小于50dB，可达到2类标准。 由表可知，甲山大道东延伸线（含平江大道改造段）营运期两侧一般目标昼间距路红线10m以外均小于60dB（A），夜间距路红线15m以外均小于55dB（A），可达到4a类标准；路红线10m以外均小于60dB，夜间距路红线30m以外均小于50dB，可达到2类标准。 在城市总体规划时，建议规划部门不在道路两侧50m以内设置学校、医院等对声环境要求高的建筑。 ②沿线敏感点环境噪声预测与评价 敏感点交通噪声2018、2025、2033预测结果分别见表7-6。 表7-6 敏感点昼、夜间噪声预测值 序号 敏感点名称 距离路中心线/红线距离（m） 背景值（昼间/夜间） 项目 预测结果 2018年 2025年 2033年 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 悦天城北苑居民点 甲山大道（K0+0~K0+80） 30/10 （4a类） 59.5/48.2 贡献值 52.1 45.4 53.8 47.5 55.4 49.7 预测值 60.2 50.0 60.5 50.8 60.9 52.0 超标量 达标 达标 达标 达标 达标 达标 2 润民保障住房居民点 润民北路（K0+20~K0+200） 19/10 （4a类） 53.7/44.2 贡献值 53.1 46.4 54.8 48.5 56.3 50.7 预测值 56.4 48.4 57.3 49.8 58.2 51.5 超标量 达标 达标 达标 达标 达标 达标 3 八斗段居民点 中山路（K1+800~K1+860） 25/10 （4a类） 48.6/39.3 贡献值 53.1 46.4 54.8 48.5 56.3 50.7 预测值 54.8 47.2 55.7 48.9 56.9 51 超标量 达标 达标 达标 达标 达标 达标 4 童家岭居民点 （K0+100~K0+200） 105/90 （2a类） 54.6/46.4 贡献值 42.3 35.6 43.9 37.6 45.5 39.8 预测值 54.8 46.7 54.9 46.9 55.1 47.2 超标量 达标 达标 达标 达标 达标 达标 注：预测值已叠加背景值，背景值取监测最大值 本工程道路沿线4个声环境敏感点噪声昼夜预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类与4a类标准。 （4）噪声污染防治措施 根据《平江县用地布局规划图》本道路两侧主要规划为商业用地和二类工业用地为主，随着规划的实施，预计项目运营中期敏感点将拆迁。从上述噪声预测结果可见：近期预测点昼夜间噪声值均达标。为此本次环评针对近期未拆迁居民点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准提出治理措施，主要为以下措施： ①加强道路交通管理，经常维持道路路面的平整度，对受损路面应及时修复。避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增加。 ②加强道路两侧的绿化防护措施，对于道路敏感点较密集区域道路两侧绿化应与一般路段有所区别，绿化应考虑隔声效果。对于树种的选择要考虑具有隔声效果的树种，并要保证有一定宽度，设置禁鸣牌、警示牌等。 若城市规划调整，为避免项目运营期道路交通噪声对规划建设的医疗卫生机构、学校、教育科研机构的影响，环评提出应严格限制学校、医院、教育科研机构等对声环境质量要求较高的敏感目标的建设的退让50米，以防止交通噪声对沿线特殊敏感点（如学校、医院、教育科研机构等）产生影响。房地产开发项目中，参考本评价中对本项目噪声预测结果，合理规划、科学布局，确定相应的防护距离，避免产生新的噪声敏感点。 在落实以上措施的前提下，将对沿线声环境质量起到较大的改善作用。 6、生态影响分析 （1）生态环境影响分析 拟建城市道路营运期车辆排放的废气以及扬尘将会影响路边绿化植物的正常活动和生长情况，但选择的绿化植物种类对于扬尘等影响具有较大的承受能力，因此，这方面的影响是很小的。 项目占地为永久占地，占地主要以耕地、交通设施用地为主。由于项目占地面积较小，对土地格局的变化影响不大。 （2）生态保护措施 ①本道路路侧分别有绿化控制带，道路管理部门必须强化沿线的绿化苗木管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。 ②配备专业人员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。 7、对社会环境的影响分析 道路的通车运营，对促进沿线交通通行便利以及地方经济发展将产生积极的影响。 8、环境风险分析 根据营运期的风险事故，主要是危险化学品等有毒有害物质的泄漏。这将对周边土壤、大气环境等造成污染，尤其对周边企业员工的身体健康造成危害。 具体事故类型主要有：车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏；危险化学品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏。 当运输有毒有害或易燃易爆品等危险品车辆在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生溢漏、爆炸、燃烧等时，将在很短时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成损失。 为了防止环境风险事故发生，本环评建议采取以下风险防范措施： ①施工过程中要保证路面的平整度、粗糙度以及抗滑度适中。 ②提高公路交通安全设施的标准，例如：提高视线诱导标志的设置，以及照明设施。 ③加强危险化学品运输车辆的安全监管，强化危险化学品运输车辆“三证”的日常检查和车辆超载检查，若“三证”不全或车辆超载禁止上路行驶。 经类比，本项目环境风险几率较小。同时，经采取以上必要风险防范措施后，项目环境风险可以得到有效预防。 （三）产业政策及规划符合性分析 本工程基础设施配套建设项目吗为《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中的鼓励类第二十二条“城市基础设施”，项目建设符合国家产业政策要求。 根据《平江县土地规划图》（详见附图5）项目建设符合符合平江县土地利用规划、根据《平江县路网规划图》（详见附图6）项目建设符合符合平江县路网规划。项目建设可以打通平江县交通网，进一步完善区域路网结构。为沿线居民的出行提供方便，进一步促进该区域社会经济的发展，因此道路建设符合路网规划。采取本环评提出的污染防治措施后，可以大大减轻施工期对环境的影响，营运期不会对周围环境产生明显影响。本项目路幅宽度基本能满足区域发展安全交通需求，其平面、纵断面及有关辅助设施设计符合《城市道路设计规范》有关要求。因此，本项目道路设计方案合理可行。 （四）项目环境可行性及选址合理性分析 本项目平江县三阳乡（天岳新区的西南部）区域不涉及，基本农田、饮用水源保护区、自然保护区等。项目建设完成后，对现有道路的行驶质量以及道路周边的环境都有良好改善，因此项目选址合理。 （五）总量控制指标 本项目不涉及总量控制指标。 （六）环境管理及环境监测计划 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，建议企业制定环境管理措施： （1）由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。 （2）企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作。制定常见环境问题的处理措施及流程。 （3）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 （4）每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表。 （5）生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向县环保局汇报。 （6）企业每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 （7）认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 本项目环境监测计划见表7-7。 表7-7 环境监测计划 监测项目 监测因子 监测点位 监测频率 监测标准 负责机构 监督机构 施工期 粉尘 沿线居民点外1m 每年一次 （GB16297-1996）表2的二级标准无组织排放标准 公路运营管理机构 平江县环保局 dB(A) 沿线居民点外1m 每年一次 （GB3096-2008）中2 类、4a标准 公路运营管理机构 平江县环保局 营运期 dB(A) 沿线居民点外1m 每年一次 （GB3096-2008）中2 类、4a标准 公路运营管理机构 平江县环保局 粉尘 沿线居民点外1m 每年一次 （GB16297-1996）表2的二级标准无组织排放标准 公路运营管理机构 平江县环保局 （8）监测报告制度 每次监测工作结束后，监测单位应向环保局和公路工程管理部门提交正式监测报告，并按程序逐级上报。在施工期应有季报和年报，在营运期应有年报。若遇有突发性事故发生时，必须立即上报。 （七）环保投资估算 本项目总投资19480万元，环保投资总额89.9万元，约占本项目总投资的0.46%。本项目环保投资估算见表7-8。 环保投资收益主要体现在间接效益，即减少了废水、废气、噪声和固体废物排放对环境带来的影响。通过采取合理的环保措施，在保护本项目环境的同时，不仅减少了因本项目建设对环境造成的污染，也在一定程度上实现的了经济与环境的协调发展。 表7-8 本项目环保投资估算一览表 序号 投资项目 规模 投资(万元) 备注 一、环境污染治理投资 1 施工期 扬尘治理 租用洒水车 1台 1 1万/台 洒水费用 旱季2次/d 8 400元/台·天 防尘围挡 1300m2 6.5 50元/m2 生产废水 沉淀池 1处 2 2 运营期 交通噪声 绿化林带 1300m2 10.4 80元/m2 本部分小计 27.9 二、生态环境保护措施 1 绿化美化工程 20 含绿化工程和景观工程 2 水土保持措施 30 主要为石砌挡墙和排水土石方 本部分小计 50 三、环境管理投资 1 施工期环境监测费用 2年 4 按2万元/年计 2 工程环境监理费用 2年 6 按3万元/次计 3 人员培训 1次 2 按2万元/次计 本部分小计 12 合计 89.9 本项目的建设具有显著的经济效益、良好的社会效益，经采取一系列环保措施后对环境的污染可得到有效控制。从环境经济的角度来说，本项目的建设是可行的，综合效益远超过环境损失。 （八）项目竣工环境保护验收 本项目竣工环境保护验收见下表7-9。 表7-9 项目竣工环境保护验收一览表 时段 污染类型 环保设施 验收依据 施 工 期 生态破坏 ①表土临时堆置区：表土压实覆盖，四周设拦挡、塑料薄膜覆盖、修排水沟。 ②线路区：设临时截排水设施。 ③施工场地：剥离表土压实并覆盖存放；周边设临时拦挡及排水设施。 / 施工噪声 合理安排施工场地；合理安排施工时间，夜间禁止施工；高噪设备局部屏障。 防止施工期噪声扰民 施工废水 施工废水设隔油池沉淀池处理，禁止直接排入周边水体。 调查施工期对水环境的保护措施 施工废气 施工道路加强洒水，施工工地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风墙，场内硬化及保洁。 （GB12523-2011）中的标准限值 其他 环保机构设置和人员配备安排到位，施工期环境监理、监测工作已按环评要求及时完成 营 运 期 生活垃圾 生活垃圾收集装置（垃圾桶） 保持路面清洁 噪声 敏感点加密行道树，设置禁鸣牌、警示牌等 各敏感点声环境质量达到相应标准 扬尘 洒水车洒水抑尘 保持路面清洁

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 加强地面洒水以及道路硬化 | 对周围环境得影响在可接受的范围内 |
|  |  | 沥青铺装 | 沥青烟气 | 加强通风 |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 加强绿化 | 对环境影响较小 |
|  |  | 道路扬尘 | TSP | 洒水，保持路面清洁 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 建筑施工污水 | SS、石油类 | 经隔油、沉淀后，回用施工场地洒水抑尘 | 综合用量不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-H | 化粪池预处理后排入市政污水管网进入平江县第二污水处理厂深度处理 | 达到《综合污水处理》（GB8978-19 96）中三级标准 |
|  | 运营期 | 路面雨水 | COD、SS、石油类 | 路基两侧设有排水管道 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土石方工程 | 多余土石方 | 多余土石方运至平江县渣土部门指定地点处置 | 零排放 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交平江县环卫部门转运处理 | 符合相关处理标准 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 机械噪声 | 合理布局，隔声降噪 | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 运营期 | 运营期 | 交通噪声 | 加强路面维护及道路绿化，敏感点加密行道树，设置禁鸣牌、警示牌等 | 达（GB22337-2008）中的2类和4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本道路路侧分别有绿化控制带，道路管理部门必须强化沿线的绿化苗木管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。 |

# 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路总长3006.07m；中山路南起长冲路，北至育才路，全长1800.747m，宽30m；甲山大道东延伸线（含平江大道改造段），西起平江大道，东至杨源大道，1506.68m（含平江大道改造段471.8m），宽40m；润民北路延伸线东起中山路，西接润民北路已接路段170.424m，宽18m。 2、产业政策及规划符合性 本工程基础设施配套建设项目吗为《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中的鼓励类第二十二条“城市基础设施”，项目建设符合国家产业政策要求。 3、区域环境质量结论 （1）大气环境质量现状：项目所在区域各监测点中监测因子TSP、PM10、SO2、NO2最大值及日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，评价区环境空气质量满足环境功能区划要求。 （2）地表水环境现状：项目所在区域地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，评价区地表水现状质量满足环境功能区划要求。 （3）声环境现状：项目所在地声环境质量现状监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，评价区声环境质量现状满足功能区划要求。 （4）生态环境质量：本项目所在地以居住和农村用地为主；在实地踏勘中，区域内未见国家法定保护的野生动植物，生态环境一般。 4、环境影响分析和环保措施结论 ①水环境 施工期：项目施工期产生的废水主要为建筑施工污水。建筑施工污水经隔油、沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水扬尘。因此，在落实本次环评提出措施的前提下，项目施工期产生的废水对地表水环境影响较小。 营运期：营运期对水环境的污染主要是路面径流，根据同类工程预测计算结果表明，项目营运期路面径流污染物对沿线水环境影响不大。根据项目区排水规划，项目沿线污水最终将排入平江县第二污水处理厂；雨水排入英家冲改造河段。 ②大气环境 本项目产生的废气主要为机动车尾气，采用合理布置通道，空气流动畅通，污染物扩散迅速，以及通过绿化净化，可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)）中的三级标准，基本上不会对周围大气环境造成影响。 ③噪声 施工期噪声主要来源于施工机械运行和运输车辆行驶产生的噪声，各种施工机械具有高噪声、无规则的特点，往往会对施工场地附近的居民点等声环境敏感点产生较大的影响，在采取相应的降噪措施和施工管理措施后，影响较小。 本工程道路沿线4个声环境敏感点噪声昼夜预测值均未出现超标，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a标准。在城市总体规划时，建议规划部门不在道路两侧50m以内设置学校、医院等对声环境要求高的建筑。 ④生态环境影响分析 ①工程建设永久占地，具有不可逆性，将对土地资源造成一定程度的影响。根据设计单位提供的资料，拟建道路占地类型主要是荒地，未占用基本农田。道路建成后，会为当地带来相应的社会、经济效益，使失去的土地实现了价值的转换，沿线的土地增值很大。本项目运行后，工商用地、公共绿地还会增多，因此，土地管理部门应严格控制土地的使用，改善土地状况，使其产生更大的效益。 ②施工过程势必会减少道路两边的植被面积，在短期内生态系统内绿地面积将会减少，植被覆盖率将总体下降，生态系统的调节作用有一定削弱。但是由于现有的绿化主要是杂草，生产力较低且不规范的生长，在整个项目完成后将在路两侧将修建绿化带和草皮等，因此施工期间因植被破坏而造成的生态影响只是暂时的，随着工程的结束，这些影响也会消失。 ③根据现场调查，拟建工程附近城市化、人工化程度较高，拟建道路区域范围内均为常见动物，没有珍稀保护动物。项目对沿线动物的影响较小。 ④拟建城市道路营运期车辆排放的废气以及扬尘将会影响路边绿化植物的正常活动和生长情况，但选择的绿化植物种类对于扬尘等影响具有较大的承受能力，因此，这方面的影响是很小的。 5、选址合理性分析结论 本项目平江县三阳乡（天岳新区的西南部）区域不涉及，基本农田、饮用水源保护区、自然保护区等。项目建设完成后，对现有道路的行驶质量以及道路周边的环境都有良好改善，因此项目选址合理。 6、环评总结论 综上所述，平江县中山路（含甲山大道东延伸线）道路新建项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位认真落实好各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度和实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。 （二）建议 （1）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。 （2）控制施工时段和施工噪声，避免施工噪声对相邻居民和单位生活工作环境的影响，施工噪声必须符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 （3）建设单位须落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境纠纷问题。 （4）施工过程中，制定可行有效的施工方法，避免阻隔交通；同时设置周边居民出行绕行道路。 （5）规划部门合理规划，建议规划部门不在道路两侧50m以内设置学校、医院等对声环境要求高的建筑。 （6）项目道路的建设必须与供、排水管网，通信设施，燃气设施，绿化工程，亮化等市政工程应与道路工程一同设计、一同施工，避免重复建设。 （7）建议建设单位与环卫部门做好协调工作，保证每天对本项目的路面及时进行清洁，以减少路面上扬尘对周围环境的影响。同时，加强运输散装物资如煤、水泥、沙石材料及简易包装的化肥、农药、有毒有害化学危险品等车辆的管理，运送上述物品需加盖蓬布。建议设置清洁车，在车流量较少时使用洒水车对该路面进行洒水清洁，以减少扬尘对周围环境的影响。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日