审批意见: 平环批字［2018］20021号 平江县青峰木业有限公司2014年在平江县长寿镇联升村开展木质纤维加工项目，但因厂房与周边居民、道路距离较近，布局不合理，企业远期发展有一定的局限性，因此建设单位拟将项目整体搬迁至平江县长寿镇东一村（中心地理坐标：北纬28°41'59.54" ，东经113°56'30.66"），租赁平江县捷力木业有限公司厂区内北侧3000 m2的空闲区作为新的生产用地、以及捷力木业厂区外北侧两处面积分别为3330m2、660m2的荒地作为原材料堆放场地，用地面积共计6990m2。原厂区现有的削片机、热磨机、锅炉、烘干等工艺设备以及布袋除尘器、水浴除尘器等环保设备均搬迁至新厂区，不新增设备。项目原材料用量、产品产量与现有一致，不扩大产能。办公区依托于捷力木业现有办公场地，不设食堂宿舍。主要建设内容为加工生产区、原料堆放区、成品堆放区、办公区、固废暂存场所和沉淀池等。主要生产设备有削片机2台、热磨机2台、预热湿润筒1套、打包机3台、提升机1台、锅炉1台（4t/h）、离心通风机1台、水浴除尘器、烘干炉等；采用竹木边角、树蔸、枝桠、秸秆等原辅材料，通过削片、湿润热磨后制成木质纤维，生产规模为年产1万吨。项目总投资400万元，其中环保投资10万元，占总投资的2.5%。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的环评报告表的内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、做好施工期的污染防治工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失影响。 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。锅炉、烘干炉烟气除尘废水经处理后回用，不排放；生活污水经污水处理系统处理达标后用作周边农肥。 3、废气污染防治工作。加强物料运输、装卸管理，采取洒水降尘、加盖帆布、控制装卸量、降低卸料落差等措施抑尘；生产车间开切削片工序、物料传送带输送等生产粉尘采取密封管道、防风、设置粉尘收集器等措施后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织标准排放。合理布置锅炉房及烟囱位置，锅炉采用生物质燃料，烟气经水浴除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准要求，由35米高的烟囱排放并按规定设置监测采样口。 4、噪声污染防治工作。通过优化总平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，加强设备维护并做好各强噪声源设备的消声、减震等降噪措施来降低噪声排放，禁止高噪声设备夜间和午间作业，保证厂界噪声达标排放。 5、固体废物防治工作。固体废弃物按规定收集后综合利用或交由有资质的公司处理，日常生活垃圾委托环卫部门统一处理。锅炉、烘干炉燃料灰渣和烟气除尘渣，收集后用于农家肥；废润滑油等危险废物应交有资质单位处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置，禁止露天堆放，防止产生扬尘和废水渗漏、外流。 6、环境风险及环境管理工作。加强厂区绿化和硬化，美化厂容厂貌。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，杜绝风险事故发生。 7、污染物排放总量控制为：二氧化硫：3.84 吨/年、氮氧化物：2.3 吨/年。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年一月九日