审批意见: 平环批字［2018］20151号 平江县威派云母绝缘材料有限公司安定分厂1800t/a云母纸改扩建项目位于平江县安定镇横冲村川坳组（中心地理坐标：北纬28.558326°，东经113.659995°）。在现有4条非煅烧云母纸生产线（年产量1800t）的基础上，新增2条煅烧云母纸生产线，2条非煅烧云母纸生产线。项目分两期建设，一期建设2条煅烧云母生产线，生产规模300t/条，共计600t/a。二期建设2条非煅烧云母生产线，生产规模600t/条，共计1200t/a。本次扩建工程在现有厂区内进行，不新增占地，在现有厂区东侧新建一栋2#生产车间，一栋硫酸仓库，对现有选料车间进行改建；并对现有生产废水处理系统、锅炉废气处理系统、供电系统进行升级改造。本项目全部建设完成后全厂生产规模为非煅烧云母纸3000t/a，煅烧云母纸600t/a。本次改扩建投资约800万元，其中环保投资53万元，占总投资的6.6％。项目符合国家产业政策，根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、切做好施工期环境保护工作，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失影响。 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流的原则，规范建设厂区雨水及污水管网，生产废水经沉淀处理后部分回用，剩余生产废水与地面冲洗废水经废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入芦溪河。锅炉除尘脱硫废水经有效处理后循环回用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池和一体化生活污水处理设施处理达标后排入氧化塘养鱼。 3、废气污染防治工作。生产过程采用湿式作业，减少无组织粉尘对周边环境影响。锅炉采用环保成型生物质为燃料，锅炉烟气经脱硫除尘设备处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉要求后排放；硫酸雾废气收集后经喷淋塔处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的相关标准后由15米高排气筒排放。食堂油烟废气通过油烟净化装置处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求后高空排放。 4、噪声污染防治工作。优化平面布局和设备选型，对噪声设备采取减振、消声、隔声等措施，加强设备管理及维护，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，在道路两侧居民集中点严格控制运输车辆鸣笛，减少瞬时噪声影响。 5、固体废物防治工作。按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固废的分类收集、处置和综合利用。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置，禁止露天堆放。 6、按照“以新带老”要求，落实报告表提出的遗留环境问题治理工作。“以新带老”要求纳入本项目环境保护竣工验收内容。 7、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 8、本改扩建项目污染物排放总量控制为：化学需氧量≤5.02t/a、二氧化硫≤0.599t/a、氮氧化物≤0.328t/a。安定分厂污染物总排放量控制指标为：化学需氧量≤9.64吨/年、二氧化硫≤0.935吨/年、氮氧化物≤1.12吨/年。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年四月二十四日