审批意见: 平环批字［2018］20163号 平江县民政局拟建的平江县长寿镇殡仪馆建设项目位于平江县长寿镇东一村（中心地理坐标：东经113.950133°、北纬28.710866°），规划占地面积约19127.16m2，规划总建筑面积约5601.44m2。项目总投资2257.26万元，其中环保投资47万元，占总投资的2.08％。主要建设有殡仪服务中心：火化车间、吊唁厅、综合楼、食堂、门卫室、配电间、停车场、给水、供电、污水处理、废气处理及其他配套设施。主要设备有火化机2台、尾气处理系统2套、冰棺5个、冷藏柜1台、音响系统5套、手动式推车2台、殡仪服务车1辆、备用发电机1台等。预计年火化遗体300具。项目不涉及公墓建设，如需建设，需另行环评。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、项目建设和营运必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、加强施工期的环境管理。实行清洁文明施工，避免工程施工期噪声、水土流失及扬尘影响。工程不设置混凝土搅拌场，外购商砼并经专用车辆运至施工现场使用；对施工场地采取围挡、洒水降尘等抑尘措施，渣土物料运输采用密闭、遮盖等防尘措施，减轻施工及运输的扬尘对环境的影响；合理选取车辆运输时间、路线，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护等，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）要求；做好施工期水土保持措施，避免大面积开挖与雨季作业，项目建成应及时恢复绿化生态，并与周边环境协调。 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。产生的废水经消毒池、隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入长寿镇污水处理厂处理。设置事故池15m3,各处理设施需采取水泥硬化等防渗防漏措施，不得污染周边地表水及地下水环境。 3、废气污染防治工作。火化机燃料采用柴油，火化炉废气收集后通过二次燃烧+脱硫+旋风除尘+布袋除尘+活性炭吸附等处理措施，处理达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2的标准以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准后，通过15米高排气筒排放；食堂油烟废气经处理后由专用管道引至高空排放；殡仪馆内严禁焚烧遗物祭品（即死者衣物、纸钱和纸花圈等）。 4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。合理规划进出殡仪馆车队路线，禁止燃放烟花爆竹、鞭炮，并严格控制电子鞭炮使用和哀乐活动时间，避免对周边居民产生影响。 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设固废暂存区，建立各类固体废物产生、转运、处置管理台账；按照平政告[2016]6号公告要求，不得使用一次性塑料用品；火化机除尘灰渣、遗体清理一次性毛巾、生活垃圾按要求分类收集后委托环卫部门清运至县城集中垃圾场填埋处置；餐厨垃圾按规定收集后由专门单位回收处理；废活性炭、废活性炭滤布等危险废物按规定收集后交由有资质的单位安全处置。 6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 7、加强殡仪馆及周边绿化工作。选择抗污力强、净化空气好的绿化植物，修建围墙等措施减轻恶臭气体的影响。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年四月二十六日

# Text boxes

1