审批意见: 平环批字［2018］20216号 平江县威派云母绝缘材料有限公司高塅分厂3600t/a非煅烧云母纸改扩建项目位于平江县加义镇高塅村（中心地理坐标：北纬28.587693°，东经113.837414°）。本次改扩建工程在现有厂区内进行，不新增占地，在现有厂区西侧新建一栋生产车间和一栋原料仓库，在现有5条非煅烧云母纸生产线（年产量3000t）的基础上，新增6条非煅烧云母纸生产线（年产量3600t）。扩建后全厂共11条生产线，年产非煅烧云母纸6600t。同时将现有2t/h生物质锅炉更换为4t/h生物质锅炉，并对锅炉烟气处理设施、废水处理设施等进行改造。新增劳动定员30人，新增住厂员工8人，年生产天数为300天，生产班制为两班制，每班12小时。改扩建总投资约700万元，其中环保投资55万元，占总投资的7.86％。项目符合国家产业政策，根据湖南华中矿业有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、切做好施工期环境保护工作，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失影响。 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流的原则，规范建设厂区雨水及污水管网，生产废水经沉淀处理后部分回用，剩余生产废水与地面冲洗废水经废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后通过东北侧沟渠排入高塅河，流经8.5km后汇入汨罗江。锅炉除尘脱硫废水经有效处理后循环回用，不外排；生活污水经隔油池+化粪池收集处理后用于农田菜地施肥。设置应急池180m3,各处理设施需采取水泥硬化等防渗防漏措施，不得污染周边地表水及地下水环境。 3、废气污染防治工作。生产过程采用湿式作业，减少无组织粉尘对周边环境影响。锅炉采用环保成型生物质为燃料，锅炉烟气经脱硫除尘设备处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉要求后排放；食堂油烟废气通过油烟净化装置处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求后高空排放。 4、噪声污染防治工作。优化平面布局和设备选型，对噪声设备采取减振、消声、隔声等措施，加强设备管理及维护，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，在道路两侧居民集中点严格控制运输车辆鸣笛，减少瞬时噪声影响。 5、固体废物防治工作。按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固废的分类收集、处置和综合利用。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置，禁止露天堆放。 6、按照“以新带老”要求，落实报告表提出的遗留环境问题治理工作。“以新带老”要求纳入本项目环境保护竣工验收内容。 7、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 8、改扩建后高塅分厂污染物总排放量控制指标为：化学需氧量≤22.7吨/年、二氧化硫≤1.92吨/年、氮氧化物≤2.3吨/年。 9、原平环批字［2017］20601号文件废止。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年五月二十八日