天岳幕阜山国际度假旅游区天岳大索道建设项目环境影响报告书

简本公示

建设单位：湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司

评价单位：湖南葆华环保有限公司

目  录

1 项目概况	1

1.1	项目背景及由来	1

1.2	项目建设的意义	1

1.3	项目基本情况	2

1.4	评价执行标准	6

1.5	环境保护目标	6

2	规划符合性分析	8

2.1	与《中国客运索道“十三五”发展规划》的符合性分析	8

2.2	与《天岳幕阜山国际度假旅游区总体规划》的符合性分析	8

2.3	与《天岳幕阜山国际度假旅游区修建性详细规划（一期）》的符合性分析	8

2.4	与《湖南省平江县旅游总体规划（2010-2025）》的符合性分析	8

2.5	与《平江县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的符合性分析	9

2.6	与《湖南旅游业发展“十三五”规划》的符合性分析	9

2.7	与《湖南省主体功能区规划》的符合性分析	10

3	环境现状评价结论	11

3.1	地理位置	11

3.2	地形、地貌、地质	11

3.3	水文	12

3.4	气候	12

3.5	动植物概况	12

3.6	水环境	13

3.7	空气环境	13

3.8	声环境	13

4	环境影响预测评价结论	14

4.1	环境污染源分析	14

4.2	设计和施工期环境影响评价结论	16

4.3	营运阶段环境影响评价结论	18

5	环境保护措施	19

5.1	施工期环境影响减缓措施	19

5.2	运营期环境影响减缓措施	20

6	总结论	22

7	公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限	23

# 1 项目概况

## 项目背景及由来

平江县位于湖南省东北部。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。地理位置东经113°35′，北纬28°42′。总面积4125 km2。平江位于湘鄂赣三省交界处，发展旅游业有得天独厚的优势。平江县委、县政府充分依托便捷的交通区位、响亮的生态品牌、深厚的文化底蕴、独特的红色资源，实施五大战略，全力打造全域旅游。

2015年4月，国家发展和改革委员会以“发改地区〔2015〕738号”文件发布了国务院批准的《长江中游城市群发展规划》，该规划明确提出要加强天岳幕阜山生态保护、全面深化基础设施、产业布局、商贸市场、文化旅游和生态环保一体化发展，构建以天岳幕阜山和罗霄山为主体，以沿江、沿湖和主要交通轴线绿色廊道为纽带的城市群生态屏障，建设城市“绿心”。

天岳幕阜山自然风光独特，人文底蕴深厚，作为国家森林公园，每年吸引众多游人前来观光游览。近几年来，随着景区项目建设及推广宣传工作的展开，景区的知名度大大增加，旅游人数快速增长。至此，湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司委托北京大地风景旅游景观规划设计院编制了《天岳幕阜山国际度假旅游区总体规划》。

根据规划，山脚第一道景区大门位于阜山村，与二尖峰景区直线距离约3 km，高差1.5 km。考虑到阜山村与二尖峰之间的山路远、步行耗时长。因此规划建设幕阜山天岳大索道，通过建设连接景区各景点之间的架空索道，充分利用地形地势的有利条件，为游客提供一个游览观赏景区景点的新视角，带来新的游览体验，同时利用索道方便快捷的特点，直接连通景区大门和二尖峰景区，达到方便游客，疏解交通难题的目的。

## 项目建设的意义

客运索道作为风景名胜区的短途代步工具，和其他交通设施相比，具有省时省力、方便舒适、安全可靠、效益显著、对地形地貌破坏少、受气候条件影响小等优点，是解决景区内部交通问题的较好途径。因此，世界各国在发展旅游的同时，都在注重开发索道建设。

客运索道本身是最为环保的交通工具，对环境的负面影响最小。修建索道与修建盘山公路相比，甚至与修建登山小路相比其占用植被面积都小很多，并且没有三废排放。客运索道还具有安全、快捷、舒适、节能等优点，是其它山地交通工具所不可比拟的，因而，索道是游览名山大川的最佳交通工具。只要运用景观生态学的指导原则，合理安排，加强管理，严格控制索道建设期材料搬运对植物植被的破坏和造成的水土流失，并做好后期的恢复工作，就可以把影响降低到最小。

为此，湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司根据《天岳幕阜山国际度假旅游区总体规划》，拟建设天岳幕阜山天岳大索道。

天岳大索道建成以后，其优越性也很明显，主要体现在：

⑴ 索道建成以后，在天岳幕阜山景区内，天岳大索道和景区旅游公路组成快速交通系统，加上景区内的游步道，形成景区内的完整旅游大环线，游客进出景区不用再走回头路。

⑵ 索道的建设，可以实现游客进出景区的大循环，改变目前游客仅从景区公路进出景区的现状。这样，既减少进出景区的交通压力，又减少游客同方向游览带来的环境压力。又因为进出方向的不同，提高了核心景区的疏散能力，大大加快了游客的周转，减少了游客在核心景区的滞留时间，这样，有利于景区的自然生态保护。

⑶ 索道的建成，加快了客流周转，有利于实现“山上游，山下住”，可以大大减缓山上建设接待设施的压力，减少对景区环境的破坏和影响，有利于保护景区的自然环境。

⑷ 索道运行受气候因素影响较小，除风力达到七级和雷暴天气外，索道均可正常运行。

⑸ 索道可适应不同年龄和身体状况的游客乘坐。

⑹ 客运索道经济效益显著，投资回报率高。

⑺ 索道建成后，提高了景区的综合接待能力，有助于景区旅游业的进一步发展，并对地方经济社会发展发挥积极的作用。

综上所述，天岳幕阜山天岳大索道的建成将会带来显著的环境效益和社会效益，对促进天岳幕阜山景区旅游业的发展将起到重要作用。

## 项目基本情况

1、项目名称：天岳幕阜山国际度假旅游区天岳大索道建设项目；

2、建设性质：新建；

3、建设单位：湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司；

4、建设地点：岳阳市平江县南江镇阜山村；

5、项目投资：项目总投资约12175万元，自筹解决；

6、建设内容：由下站（索道的起点站）、上站（索道的终点站）和线路（索道上、下站之间翻山越岭的部分）组成，上站建筑面积2345 m2，下站建筑面积2335 m2。

7、建设工期：建设期12个月。

### 工程主要内容

本项目修建二尖峰～阜山村1条索道索道，项目的工程组成见表1.3-1。

表1.3-1  建设项目工程组成表

| 工程分类 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 索道工程：二尖峰～阜山村索道，线索道路的水平长度约2316 m，上下站高差约950 m。索道永久性占地面积为2.4932 hm2，总建筑面积4680 m2，上站建筑面积2345 m2，下站总建筑面积2335 m2。 | 未建 |
| 辅助公用工程 | 供 水：本项目用水由景区供水管网提供，上、下站分别设室内生活给水系统，下站再设以消防给水管道系统。下占由南江镇供水管网供水，上站由蛇颈里供水站供水。 | 未建 |
|  | 排 水：排水采用雨、污分流制，在各处设雨水口和雨水管，顺自然地形散排。 索道上、下站设置洗漱设施，建设水冲厕所，废水主要包括洗漱废水和水冲厕所废水。索道上站废水经化粪池处理后，再进入云腾寺污水处理站统一处理，处理达标后，用作山体绿化；索道下站废水经化粪池处理后，再进入山脚综合旅游服务区污水处理站统一处理，处理达标后，外排周边农灌渠道或作为绿化用水。 | 未建 |
|  | 供 电：用电依托附近的10kv供电线路，经项目变配电室变压后分配使用。 | 未建 |
|  | 消 防：室内消火栓，配备移动式灭火器若干。 | 未建 |
| 环保工程 | 垃圾收集：设置垃圾箱若干，工作人员将垃圾收集后，送往旅游区的垃圾暂存池，由景区工作人员定时收集。 | 未建 |
|  | 污水处理：上站、下站各建化粪池一座，容积为30 m3。 | 未建 |
|  | 绿化工程：生态恢复面积不小于8845.5 m2。 | 未建 |
|  | 噪声治理：将下站驱动装置于站房下层。 | 未建 |
| 注：云腾寺污水处理站、山脚综合旅游服务区污水处理站均为幕阜山国际度假旅游区同期建设项目。 |

### 综合技术经济指标

本项目的综合技术经济指标见下表1.3-2。

表1.3-2  综合技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路水平距离 | m | 2316 |  |
| 2 | 线路高差 | m | 950 |  |
| 3 | 线路斜长 | m | 2503 |  |
| 4 | 线路索距 | m | 6.1 |  |
| 5 | 单向小时运输量 | 人/h | 2000 |  |
| 6 | 车厢容量 | 人 | 8 |  |
| 7 | 车厢数量 | 个 | 66 |  |
| 8 | 运行速度 | m/s | 6 |  |
| 9 | 车厢间距 | m | 86.4 |  |
| 10 | 运载索直径 | mm | 58 |  |
| 11 | 主驱动机运行功率 | kW | 940 |  |
| 12 | 支架数量 | 个 | 20 |  |
| 13 | 单程运行时间 | min | 7.1 |  |
| 14 | 安装功率 | kW | 1040 |  |
| 15 | 年总用电量 | 103kWh | 1000 |  |
| 16 | 总用水量 | m3/d | 10 |  |
| 17 | 下站占地面积 | m2 | 8774 |  |
| 18 | 下站建筑面积 | m2 | 2345 |  |
| 19 | 上站占地面积 | m2 | 15513 |  |
| 20 | 上站建筑面积 | m2 | 2345 |  |
| 21 | 线路支架占地面积 | m2 | 645 |  |
| 22 | 索道总占地面积 | m2 | 24632 |  |
| 23 | 劳动定员 | 人 | 45 |  |
| 24 | 工程投资估算 | 万元 | 12175 |  |
| 25 | 投资回收期 | a | 6.44 | 含1 年基建期 |
| 26 | 投资利润率 | % | 43.57 |  |
| 27 | 投资利税率 | % | 46.76 |  |
| 28 | 借款偿还期 | a | 5.37 | 含1 年基建期 |

### 线路方案的选址

根据《天岳幕阜山国际度假旅游区总体规划》、《天岳幕阜山国际度假旅游区修建性详细规划（一期）》和建设单位的要求，经过现场实地踏勘，在技术上可行又满足规范要求的前提下，索道上站设在二尖峰南部燕子坪，此处的海拔标高约为1320 m左右，站址比较隐蔽，地形较平缓，建设条件好；索道的下站位置选择在永强村东南山脚下（永强村经村组合并后，更名为阜山村），金盆庵东北侧约80 m处的山包上，地形高程约365～375 m，地形平缓。具体的方案比选详见第8章索道线路比选章节。

### 建筑与总平面

本项目的工程内容包括1条索道的下站、索道线路、上站及其它辅助配套设施。

1、下站

根据景区现有旅游道路以及游客集散的情况，索道的下站选择设置在山脚景区大门，站房周围有宽敞的人员疏散场地，地形平缓，建设条件较好。根据索道运营的需要，还需设置主站房、车库、控制室、值班室、驱动机房、变配电室、备件库房、接待室和办公用房等辅助设施，下站占地面积8774 m2，其中下站站房建筑面积2345 m2。

2、上站

索道上站选择在二尖峰地块，此处地形空旷，较为平坦又靠近一尖峰景区的游步道，在客流高峰时有利于游客集散。根据索道运营的需要，还需设置主站房、控制室、变配电室、临时停车库、备件库房及办公用房等服务设施，上站占地面积15513 m2，其中上站站房建筑面积2335 m2。

3、车库

当索道每天工作完毕停止运行时，需把线路和站内的66个车厢存放在车库内，以避免在线路中风吹雨淋或夜间人为破坏。次日运行时再把车厢由车库内推出，按设计间距发往线路。

4、索道线路

本段索道采用单线循环脱挂抱索器八人吊厢索道，线路总水平距离约2316 m，上下站高差约950 m，运行速度6 m/s，索距为6.1m，设计选用镀锌钢线绳，外蒙皮为高强度铝合金，厢内铝合金地板，其设计安全系数按照国家标准规定超过4.5倍。

### 资源能源消耗

项目的能源消耗主要有电、水等。资源能源消耗见表1.3-3。

表1.3-3  资源能源消耗一览表

| 序号 | 资源能源 | 日均消耗量 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电量 | 3333 kwh | 100万kwh |
| 2 | 用水量 | 10.08 m3/d | 3024 m3 |
| 注：每年以300天计算。 |

### 劳动定员、工作制度

根据索道项目的运营特点、经营模式及建设单位的意见，本项目劳动定员45人。采用一班工作制，年工作时间300天，日工作时间8小时，其余时间进行设备保养和维修。

如果以后景区发展较快，游客较多，主要生产岗位需两班工作时，则相应增加相关岗位定员。

## 评价执行标准

### 环境质量标准

1、地表水

本项目涉及的阜山河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

2、环境空气

拟建项目位于幕阜山森林公园范围内的区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准；位于幕阜山森林公园范围外的项目区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

3、声环境

本项目营运期声环境执行如下标准：项目所在地区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

### 污染物排放标准

1、水污染物

污水经地埋式一体化污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至周边农灌渠。严禁未经处理直接外排。

2、大气污染物

大气污染物排放：拟建索道区域执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中一级标准，位于幕阜山森林公园范围外的项目区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

3、噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4、固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 环境保护目标

本项目环境保护目标如下表。

表1.5-1  本项目环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 敏感 目标 | 具体内容 | 环境特征 | 影响因素 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 环境 | 植被资源 | 针叶林、阔叶林、灌丛以及保护植物。主要针叶林、阔叶林包括杉木、马尾松、油桐、朴树、化香、石栎、青冈栎、乌冈栎等。重点保护植物为野大豆、金荞麦（国家Ⅱ级），位于本项目索道沿线。 | 以常绿阔叶林、针叶林为主 | 施工期影响主要是停车场、上下站房，索道支架基座建设占地，以及取弃土等 | 工程建设和占地尽量保护植物不受影响 |
|  | 动物 | 野生动物主要包括田鼠、竹鼠、黄鼠狼、野猪、喜鹊、大山雀等，另有国家保护动物如：虎纹蛙、红隼等国家重点保护动物，主要分布在名胜区内部，本项目影响区域内没有发现。 | 国家珍稀保护动物种类和数量较少，普通野生动物种类和数量较多 | 施工期影响是停车场、站房，索道支架基座建设等，营运期影响是索道运行等 | 工程建设过程中尽量保护野生动物生境 |
|  | 水土保持 | 各停车场、上下站房，索道支架基座和取弃土场。 | 以荒地为主，另有少量的稀杉树林、灌木林及草丛 | 施工期影响主要是填挖方和取弃土 | 工程建设过程中尽量少破坏植被，减少水土流失的发生 |
|  | 景观 | 直接影响范围内有停车场、上下站房，索道支架基与周围自然景观的相融性。 | 自然景观和人文景观 | 工程新建 | 新建工程项目尽量与周围自然景观相融 |
| 水环境 | 阜山河水质 | 属昌江河上游支流，平江主要农业灌溉水体 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准 | 施工期影响主要是停车场、上下站房、垃圾收集等的施工作业；营运期影响主要是游客游览观光等 | 禁止直接排放 |
| 声环 境和 环境 空气 | 下站房 | 阜山村-沙塅 | 周边40~200m范围内 | 施工期噪声、扬尘，营运期汽车噪声以及汽车尾气 | 达标排放 |
| 敏感 区域 | 幕阜山森林公园 | 国家级森林公园，最近景点景观为天门寺，直线距离约370 m。 | 本项目上站位于其一尖峰景区内 | 生态景观影响 | 避让、协调 |
|  | 幕阜山自然保护区 | 省级自然保护区，最近直线距离约100 m。 | 本项目工程位于自然保护区外 | 生态景观影响 | 避让、协调 |

# 规划符合性分析

## 与《中国客运索道“十三五”发展规划》的符合性分析

根据《中国客运索道“十三五”发展规划》，支持发展生态旅游、文化旅游、休闲旅游、山地旅游和大力发展红色旅游及促进节能环保产业发展壮大等要求和《国务院关于加快发展旅游业的意见》关于加快旅游基础设施建设的精神，以客运索道装备制造业被列入国家重点鼓励发展产业为契机，大力宣传索道安全、环保、低碳、节能、快捷的独特优势和保护自然、天人合一的属性，树立索道的应有形象。本项目位于岳阳市平江县幕阜山人文生态旅游区，属于文化旅游、生态旅游，天岳大索道采用单线循环脱挂抱索器吊厢式索道，符合中国客运索道“十三五”发展规划，为推动我国客运索道事业做出了贡献。

## 与《天岳幕阜山国际度假旅游区总体规划》的符合性分析

规划第九章交通与游线体系规划中关于索道的部分如下：“修建二峰尖-永强村索道，实现整体开发：在二峰尖与山下永强村之间架设空中廊道——天翼索道，既是交通工具，乘坐其上也是绝佳的高空观景平台。” 天岳大索道为规划建设的索道，索道上站位于二峰尖南部燕子坪，索道下站建设在永强村东南角山脚下。项目的实施可缓解景区内部交通压力，为游客提供新的观赏视角，为吸引大批游客做出贡献。项目建设与规划相符。

## 与《天岳幕阜山国际度假旅游区修建性详细规划（一期）》的符合性分析

详规第一章区域整体规划1.2景区内部交通规划中关于索道的部分如下“索道：本次规划索道选择从连山小镇金盆庵以北（高程350米）到二峰尖燕子坪（高程1350米），全程2300多米，高差1000余米。” 天岳大索道为详规规划建设的索道，索道上站位于二峰尖南部燕子坪，索道下站建设在永强村东南角山脚下。项目建设与详规无冲突。

## 与《湖南省平江县旅游总体规划（2010-2025）》的符合性分析

《湖南省平江县旅游总体规划（2010-2025）》指出，平江旅游业发展的总体思路为：以江南优雅的休闲度假产品为主题，以市场为导向，尽快形成“一心一带三区”的旅游开发格局。一心：平江县旅游中心城市区；一带：沿汨罗江文化景观带；三区：南部运动休闲区、北部山地度假区、西部乡村旅游区。北部山地度假区是一个以山地度假为主要功能的综合性的旅游地，在功能上包括幕阜山山地观光、幕阜山避暑、休闲、度假、道教养生、温泉疗养、冬塔民俗体验、石牛寨丹霞地貌观光等，是平江县一个大型综合旅游片区。

天岳幕阜山国际度假旅游区天岳大索道建设项目位于幕阜山观光避暑旅游区，为规划重点项目，项目建设符合规划。

## 与《平江县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的符合性分析

《平江县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，按照中央“四个全面”战略布局，统筹推进经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，坚持以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为指引，认真落实省委省政府、市委市政府的决策部署，紧紧围绕2020年全面建成小康社会、县域经济进入全省二十强、实现“绿富双赢”三大目标，大力实施“生态立县、工业强县、旅游旺县、融长兴县”战略，着力打造全国生态文明建设示范区、绿色产业引领区、产城融合先行区、脱贫攻坚样板区，奋力谱写“一极三宜”江湖名城平江篇章。纲要强调要将生态旅游作为县域经济战略性支柱产业来培育，创新发展旅游产业。纲要指出优化旅游发展规划（优化规划编制、优化空间布局），强化旅游基础设施建设（串珠成链、景区创A、酒店创星、智慧旅游），支持旅游产业发展（多元投资、让利扶持），推动旅游旺县（文化+旅游、旅游扶贫、促进文化与旅游的深度融合），加强旅游产业管理（依法治旅、联动兴旅）。

其中天岳幕阜山国际度假旅游区以四季旅游与“多元度假方式”，规划整合天岳幕阜山观光避暑旅游资源，重点开发生态观光避暑旅游产品、山地运动避暑旅游产品等，打造天岳幕阜山“观光避暑养生度假旅游区”体系。建设一峰尖观光休闲区、老龙沟观光休闲区、流水庵观光休闲区、沸沙池观光休闲区和一峰尖度假区、老龙沟度假区及流水庵度假区。

天岳幕阜山国际度假旅游区天岳大索道的建设为天岳幕阜山国际度假旅游区提供了便捷的旅游交通设施，有助于加快平江县做大文化旅游业的目标。景区景点建设坚持速度与质量、内涵与外延相结合，推进景区精品化建设，提高景区质量和发展水平，力争天岳幕阜山国际度假旅游区早日建成国家5A级风景区。

本项目属于生态型建设项目，属于天岳幕阜山国际度假旅游区交通设施建设，符合《平江县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求。

## 与《湖南旅游业发展“十三五”规划》的符合性分析

《湖南旅游业发展“十三五”规划》中要求“支持贫困地区居民通过发展特色民宿、旅游风情小镇、历史文化村落、养生休闲山庄、乡村度假客栈、农家乐，实现脱贫致富。以武陵山、罗霄山连片特困地区为主战场，以张家界市、湘西州、邵阳市创建国家旅游扶贫试验区以及全省旅游扶贫示范县创建为抓手，支持通道县、凤凰县、永顺县、汝城县、平江县等重点贫困县，通道县坪坦乡、凤凰县山江镇、永顺县灵溪镇、汝城县三江口瑶族镇、平江县长寿镇等重点贫困镇，302个全国乡村旅游扶贫重点村，41个示范村和13条旅游精品线路建设，培育100个乡村创客基地、100家主题特色精品住宿示范点，以点带面推动实施全省乡村旅游扶贫富民工程，形成具有湖南特色的"旅游+扶贫"模式，为全国旅游扶贫作出示范。”

本项目位于岳阳市平江县，属于规划行动计划中的旅游促进扶贫行动计划。故本项目的建设符合《湖南旅游业发展“十三五”规划》要求。

## 与《湖南省主体功能区规划》的符合性分析

《湖南省主体功能区规划》中规定：

①重点生态功能区内限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，南岭山地森林及生物多样性生态功能区内禁止滥捕滥采野生动植物，保护自然生态走廊和野生动物栖息地，促进自然生态系统恢复，保持野生动植物物种和种群平衡，实现野生动植物资源良性循环和永续利用。对生态环境已遭破坏的地区，积极恢复自然环境。在不损害生态功能的前提下，因地制宜发展适度资源开采、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜产业，积极发展第三产业，严格限制高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业。

②禁止开发区域禁止进行工业化城镇化开发，在禁止开发区域内的森林公园中禁止在森林公园内从事与资源保护无关的任何生产建设活动。禁止毁林开荒、毁林采石、采砂、取土、开矿、放牧以及非抚育性和更新性采伐行为。建设旅游设施及其它基础设施等必须符合森林公园规划，逐步拆除违反规划建设的设施。根据资源状况和环境容量对旅游规模进行有效控制，不得对森林及其它野生动植物资源等造成损害。不得随意占用、征用和转让林地。

根据上述规定，本工程属于旅游基础设施建设，不属于重点生态功能区内限制进行的大规模高强度工业化城镇化开发项目和高污染、高能耗、高物耗产业，不属于禁止开发区域中禁止进行的工业化城镇化开发项目，属于其中允许建设的旅游设施及其它基础设施项目。因此，本项目建设符合《湖南省主体功能区规划》中的相关要求。

# 环境现状评价结论

## 地理位置

平江县位于湖南省东北部。地理位置东经113°35′，北纬28°42′，东与江西省修水县、铜鼓县交界，北与岳阳县和湖北省通城县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻，是湘楚文化源头之一，被誉为“蓝墨水的上游”，有“中华诗词之乡”、“激情山水，自在平江”的美誉。

天岳幕阜山位于湖南省东北角的湘、鄂、赣三省交界之地，北通武汉，南及长沙，西连岳阳，东临修水。主峰海拔1596 m，位于平江县北部，其余脉纵横三省，山脉岩体扩展总面积达2440 km2。

本项目位于平江县南江镇阜山村，属于天岳幕阜山山脉，详见地理位置图附图1。

## 地形、地貌、地质

1、地形地貌

平江县境地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500 m。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。本项目处于幕阜山脉区，幕阜山是湖南省三大山脉之一，湘北第一山，古谓“天岳”，素以山雄、崖险、石奇、林秀、水美著称；主峰一峰尖海拔1598.6m，相对高差达1300m；西南-东北走向，西北向东南呈阶梯式倾斜，大致分为峭壁区、陡坡区、缓坡区和丘夷区。

本项目位于平江县南江镇。项目走廊带内大部地貌为山地和丘陵为主，地势由低～高逐渐过渡，地形地势起伏较大。区内植被多以灌木、经济作物为主，覆盖层厚度大，沿线少部分基岩露头，岩石风化强烈，全风化～强风化带深度数米至数十米不等。

2、地质

⑴ 地层岩性

根据区域地质图、区域地质资料及本次野外调查，项目区出露的地层主要为第四系全新统（Qh），第四系更新统白沙井组（Q2b），下第三系始新统中村组（E2z），加里东期花岗岩（γ5），冷家溪群（Ptln）。

⑵ 地质构造

项目区构造体系属于属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈丘陵、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。其三，河湖交汇，水域广阔。

⑶ 水文地质

本项目区域内地下水类型分为松散堆积物孔隙水、基岩裂隙水两个大类。以松散沉积物孔隙水常见。地下水较丰富，受地表河水补给。沉积物孔隙水主要赋藏于洪冲积成因砂砾层的孔隙中，该类土层持水性差，给水度较高，渗透性较好。基岩裂隙水主要赋藏于碎屑岩岩层裂隙中，含水量较小，层间渗流主要沿层面或张性节理面流动，一般富水性较差，构造破碎带内富水性较好。

## 水文

本项目平江范围内涉及的地表水体主要为阜山河及周边农灌沟渠，属昌江河上游支流，阜山河自东向西注入下沙江，再进入昌江河。阜山河主要用于农业灌溉水体，不涉及饮用水水源保护区及取水口。

## 气候

平江县境气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。年平均气温16.8℃，常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8 mm，雨雪160天。常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。

## 动植物概况

幕阜山境内森林覆盖率达95%，包括阔叶林、灌木林和草灌丛共计3个植被型组，8个植被型，31个群系，其中常绿阔叶林类型有4个，常绿落叶阔叶混交林类型3个，落叶阔叶林类型6个，灌木林类型7个，且多为稳定性群落，植被类型较为丰富多样。森林公园属冷北极植物区，中国-日本森林植物亚区的华东区。在湖南植被分区中的位置为中亚热带常绿阔叶林地带北部亚地带的幕阜、连云山地丘陵植被小区。森林覆盖率为67.3%。

森林公园现已发现野生动物170种，隶属4纲23目62科。其中两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲分别有1目7科18种、2目7科28种、12目32科92种和8目17科32种。其动物地理区划属东洋界华中区东部丘陵平原亚区。动物区系组成以东洋界种类明显占优势，占总物种数的60.0%，而古北界种类占8.82%，广布种占31.18%。两栖纲和爬行纲的东洋界种类分别占所在纲总物种数的88.89%和71.43%。

## 水环境

设置的2个监测断面的所有监测因子都达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

## 空气环境

监测期间索道上站（阜山村-燕子坪）、索道下站（阜山村-沙塅）SO2、NO2以及TSP日均浓度值均符合执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，说明项目所在地环境空气质量良好。

## 声环境

4处监测点位昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

# 环境影响预测评价结论

## 环境污染源分析

根据工程施工工艺，分析将可能产生的主要环境影响行为及污染情况如表4.1-1。

表4.1-1  拟建工程污染分析表

| 时期 | 影响分类 | 影响来源与环节 | 主要污染物 | 影响位置 | 影响 程度 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 生态环境 | 施工 | 土石方、工程废物 | 施工营地 | 较严重 | 植被破坏土壤侵蚀 |
|  | 声环境 | 运输、施工机械 | 噪声 | 施工营地 | 较严重 | 与施工期同步 |
|  | 大气环境 | 运输、堆放的原材料、施工机械 | NO2、TSP | 施工营地 | TSP严重 |  |
|  | 水环境 | 生活污水、垃圾和工程废物 | SS、COD | 施工营地 | 较明显 |  |
| 营 运 期 | 水环境 | 生活污水 | COD | 项目所在地 | 较微 | 长期 影响 |
|  | 固体废弃物 | 生活垃圾 | 垃圾 | 项目所在地 | 较微 |  |

### 施工期环境污染分析

1、水污染源

施工期污水包括混凝土拌合场及构件厂生产废水，及施工人员营地产生的生活污水，施工机械跑、冒、滴、漏的污油和（或）露天施工材料堆放等被雨水等冲刷后产生的一定量的废水受雨水冲刷入河流内可能影响河流水质。

2、大气污染源

项目施工期可能给环境空气产生影响的主要污染源是施工扬尘。施工中挖方、填方、弃土及水泥、砂子、石灰的装卸、运输、拌合过程中有大量扬尘、尤其是在风速较大或汽车速度较快的情况下，施工机械及运输车辆的尾气对大气环境质量会产生一定影响。

项目施工区，TSP污染主要由车辆运输过程产生二次扬尘引起，但由于索道施工区位于深山之中，且工程量小，材料运送周期短，同时山中的植被覆盖率较高，空气比较湿润，只有轻微的扬尘污染。

3、噪声源

在施工期间，作业机械类型较多，如地基处理时有柴油打桩机、钻孔机械、真空压力泵和混凝土搅拌设备等；填筑时有推土机、压路机、平地机、装载机等。这些机械运行时在距声源5～15m的噪声值为85～93dB（A），这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。

4、固体废物

固体废物包括现场施工人员的生活垃圾和建筑工地产生的建筑垃圾。施工阶段工作人员按50人计算，按垃圾产生量为0.5kg/天计，施工人员垃圾每天产生量约为25kg/d。

### 运营期环境污染分析

1、水环境

营运期水污染物主要为生活污水。依据可行性研究报告，年乘坐索道游客数量按照2026年的175.322万人计算，日均5844人，工作人员按45人考虑。根据《旅游规划通则》（GBT18971-2003）和《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），游客用水量按3 L/次·日计算，工作人员每人每天产生生活污水体积平均按100 L/人·日计算，则生活用水量为22.032 m3/ d，生活污水产生量按用水量的80%计算，则索道项目每天共产生活污水量约17.6256 m3，年产生生活污水量5287.68 m3。主要污染物浓度COD：460 mg/L、BOD5：250 mg/L、SS：200 mg/L、氨氮：30 mg/L，生活污水进入本项目设置的化粪池处理。据类比调查，化粪池对生活废水中有机物去除率约15～20%左右，SS去除率50%～60%左右，处理后的生活污水COD：391 mg/L、BOD5：213 mg/L、SS：100 mg/L、氨氮：30mg/L。

索道上站废水经化粪池处理后，进入腾云寺污水处理站统一处理，处理达标后，用作山体绿化；索道下站废水经化粪池。隔油池处理后，再进入山脚综合旅游服务区污水处理站统一处理，处理达标后，外排周边农灌渠道或作为绿化用水。

2、环境空气

索道营运期，大气污染物主要为备用柴油发电机组。当主供电电源发生故障时，启动备用柴油发电机组，将产生硫化物、碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳和颗粒物等污染物。

备用柴油发电机组按每季度调试一次，每次运行30 min，全年运行2 h。柴油发电机的平均小时耗油量为200 L/h。备用发电机柴油总消耗量为400 L/a。发电机运行污染物的排放量为SO2：5.0 kg/a，烟尘：0.8 kg/a，NOx：3.2 kg/a，CO：1.8 kg/a，总烃：1.8 kg/a。废气计划通过从2.5 m高排气筒排放。发电机工作时间短，污染物排放量少，对环境影响较小。

3、声环境

运行期噪声主要是游客喧哗声和设备运行时的设备噪声，主要是下站的备用电源—柴油发电机组。柴油发电机组仅在短时停电时工作。

根据项目设计资料，索道的主驱动站为下站房，索道运行的主驱动设备的驱动电机、变压器等，均设置在下站房一层，放置于独立的驱动机房和变配电室内。项目产生高噪声的设备有直流电动机和减速器，声级大约为 75～85dB(A)。对于这些高噪声设备，设计除采取安装隔振器、安装消音器等降噪措施外，还把直流电机和减速器设置在单独的机房内，利用建筑隔声，减轻设备噪声对外部环境的影响。

4、固体废弃物

索道项目的工作人员及游客产生的生活垃圾和索道检修产生的废机油（HW08）。年乘坐索道游客数量按照2026年的175.322万人计算，日均5844人，工作人员按45人考虑。游客生活垃圾按0.1 kg/天计算，工作人员生活垃圾按0.5 kg计算，生化垃圾产生量为606.9 kg/d，年产生量为182.07 t。生活垃圾统一收集后运往平江县城镇垃圾填埋场进行定点卫生填埋。

索道检修产生的废机油（HW08）属于危险废物，产生数量约0.5 t/a，采用铁桶乘装，做到规范收集，交由有资质的单位安全处置，不得与生活垃圾和建筑垃圾混杂、堆放或填埋。

5、生态环境

营运近期所在地植被未完全恢复，水土流失依然存在，需加强对生态绿化措施的管理和维护。

## 设计和施工期环境影响评价结论

1、生态环境

⑴ 拟建设区域内以草丛灌木为主，乔木只有几株。因此，下站旅游服务区的建设可能会对地表植被有一定影响，可采取移栽的方式对受影响的树木进行保护，施工完成后对临时占地及时进行恢复植被，尽量减小对植被的影响。

⑵ 在下站旅游服务区建设过程，所需各种材料的运输和施工便道利用已建旅游公路，施工营地全部在永久占用土地内，施工期所需土石方数很小，不设取、弃土场。因此，本项目几乎无临时占地，故对生态环境基本无影响。

⑶ 研究相关资料并结合实地调查，评价区范围内没有珍稀野生动物分布，没有动物栖息地，因此本项目不会对动物产生明显影响。

2、水环境

下站服务区施工不可避免地会对水环境产生和一定的影响。主要表现为建筑材料的堆放和下站旅游服务区地基开挖造成泥、沙落入阜山河等，以及施工营地的生活污水。索道下站旅游服务区基础的开挖以及各种筑路材料的运输等均会引起扬尘，这些尘埃会随风飘落到沟内的水体中，将会对水体产生一定的影响。此外，如油料、化学品物质等施工材料如保管不善，被雨水冲刷而进入水体将会污染水环境。

根据现场踏勘的结果，项目区所在地基本没有地表径流，在雨季流量也较小。服务区工程建设施工人员平均每天约为50人，施工人员大多是本地人，故所在地产生的废水量小，集中收集后由车辆运出，不进行排放，对地面水、地下水环境的基本无影响。

3、环境空气

工项目施工期可能给环境空气产生影响的主要污染源是施工扬尘。施工中挖方、填方、弃土及水泥、砂子、石灰的装卸、运输、拌合过程中有大量扬尘、尤其是在风速较大或汽车速度较快的情况下，施工机械及运输车辆的尾气对大气环境质量会产生一定影响。项目施工区，TSP污染主要由车辆运输过程产生二次扬尘引起，但由于索道施工区位于深山之中，且工程量小，材料运送周期短，同时山中的植被覆盖率较高，空气比较湿润，只有轻微的扬尘污染。

4、声环境

施工期的噪声来源主要是施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射噪声，这部分噪声虽然是暂时的，但由于这些施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，会对周围声环境质量产生一定的影响，这种影响主要出现在距施工场地130m的范围内。应采取工程措施和合适的施工方案，使振动控制在允许范围内。索道上站旅游旅游区建设时，因施工区域处于无人居住区，所以施工噪声对声环境的影响不大。

5、社会环境

工程施工需要从附近农村获得更多的服务人员和物质供应，从而会有助于农村的生产结构和农业水平的提高，有助于提高农民的文化素质和开放意识，有助于推动附近农村的经济发展，加快农村改革开放的步伐。

## 营运阶段环境影响评价结论

1、生态环境

索道的建成，更好得衔接了景区旅游公路，可使过去必须在山上留宿的游客，当天就可返回山下。索道的建成，同时必然引起游客流量的增大，游客在下站服务区附近等候逗留时，一些不文明的行为如：攀折花木、践踏草坪等，势必对周围的生态环境造成一定影响，但营运期对生态环境影响较小。

2、水环境

营运期按照景区管理规定禁止景区内明火作业进行餐饮服务，所以产生的生活污水不多。管理和服务人员的用水量为100L/（人·d），日用水量按远期考虑为22.032 m3/d污水量按日用水量80%计算，约为17.6256m3/d。旅游服务区营运后，索道上站废水经化粪池处理后，进入腾云寺污水处理站统一处理，处理达标后，用作山体绿化；索道下站废水经化粪池。隔油池处理后，再进入山脚综合旅游服务区污水处理站统一处理，处理达标后，外排周边农灌渠道或作为绿化用水。

3、环境空气

索道是靠下站的电动机拖拽进行转动的，站房及办公室内冬季采暖使用空调，无须采暖锅炉，日常饮用水和生活用水采用电热水器。因此项目营运期对空气环境不产生影响。

4、声环境

运营期的噪声主要来自于设备运行的机械噪声，但根据规划建议，设备均放置于室内，产生影响较小，除此之外，无其他噪声影响，因此其对所在地的声环境基本无影响。

5、社会环境

⑴ 解决了游客登山和的问题

索道及下站旅游服务区的建立既加快了游客周转，游客在主峰景区和山脚下逗留时间将大大缩短。

⑵ 下站旅游服务区建成后，可提供方便的交通条件，从而提高了整个景区的接待水平，促进旅游发展，为游客安全和景区管理提供了有效服务，拟建下站旅游服务区与森林公园总体规划基本相协调。

# 环境保护措施

## 施工期环境影响减缓措施

### 生态环境影响减缓措施

1、植被保护措施

⑴ 对于基建项目，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，并将临时占地面积控制在最低限度。站房的建设可遵循先主体建筑施工，临时工棚应建在附属建筑位置上，主体建筑完成后可暂时作为施工人员居住场所，以免造成土壤与植被的大面积破坏，将项目建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。

⑵ 各施工单位应加强防火知识教育，防止人为原因导致林区火灾的发生。

⑶ 对于临时占地和临时便道等破坏区均在永久占用土地内，竣工后要进行土壤改良后，恢复为原貌。

2、野生动物保护

⑴ 宣传野生动物保护法规，打击捕杀野生动物的行为，提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物。

⑵ 调查工程施工时段和方式，减少对动物的影响。防治噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。

⑶ 防治动物生境污染。人类的活动增加，会给环境污染带来新的隐患。必须加强管理，减少污染，防止破坏新的景观。

### 水环境影响减缓措施

⑴ 由于项目距离城镇较近，施工人员大多为当地居民，不会在森林公园内产生生活污水，所以，施工人员的生活污水对水体不会产生不利影响。

⑵ 施工材料如水泥、砂石、钢筋等的堆放均应进入物料堆放场，堆放场周围建挡墙，并应备有临时遮挡的帆布或采取其它防止雨水冲刷的措施。

⑶ 整个施工过程中必须与当地环保主管部门加强联系，听取并采纳对方的合理意见和建议，共同协助将施工期对水体的影响降至最低。

### 环境空气影响减缓措施

施工期土方、水泥、石灰等散装物料装饰、使用、运输和临时存放等过程中，应采取防风遮挡措施，以减少起尘量；

施工过程中受环境空气污染最严重的是施工人员。施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间和发放防尘口罩等。

### 施工期声环境减缓措施

⑴ 施工期尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

⑵ 为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

⑶ 对必须进行夜间运输的时，应要求运输车辆禁鸣和限速行驶，车辆夜间通过时速度应小于20km/h。

### 社会环境影响减缓措施

应严格控制施工期临时占地范围，严禁随意扩大。占用林地的，应尽可能保护林地植被，严禁随意砍伐，特别是严格禁止扩大施工营地等临时占地范围，应按本报告提出的生态保护措施对地表植被进行保护。

施工结束后，对施工场地要及时整平，对已形成的表层固化层应给予清除并集中处理，送至附近设置的弃渣场地。

在施工过程中，如发现文物，应根据国家有关文物法规，施工单位应保护好有关现场，及时通知当地政府的文物主管部门，协商处理，待对其进行适当的处理后再继续施工，确保国家文物的安全和高速公路建设的顺利进行。

## 运营期环境影响减缓措施

### 生态环境影响减缓措施

1、植被保护措施

随着旅游区生态旅游的开展、游客人数的增多、野外用火频率和森林发生火灾的几率也相应升高。营运期景区植被保护的重点应以森林防火为主。森林防火是各级管理部门必须高度重视的一项工作。

2、野生动物保护

⑴ 切实认真学习、宣传、贯彻《野生动、植物保护法》，把野生动、植物的保护工作提高到应有的守法执法高度。

⑵ 报请当地野生动物行政主管部门定期组织对周边野生动物资源进行调查，建立野生动物资源档案，加强对野生动物资源的管理工作。

⑶ 景区管理部门联合野生动物行政主管部门制定保护、发展和合理利用野生动物资源的规划和措施，并保证其实施。

⑷ 发现病伤、受困、迷途的重点保护野生动物时，应采取措施抢救、保护，并及时报告当地人民政府或野生动物保护管理机构。

⑸ 成立专门的野生动物管理机构，工作人员应当定期巡视，发现违反野生动物管理法律、法规的行为时应予以制止。

⑹ 设立保护野生动物的宣传标识牌，加强对游人的宣传教育。

### 水环境影响减缓措施

索道上站废水经化粪池处理后，进入腾云寺污水处理站统一处理，处理达标后，用作山体绿化；索道下站废水经化粪池。隔油池处理后，再进入山脚综合旅游服务区污水处理站统一处理，处理达标后，外排周边农灌渠道或作为绿化用水。

### 环境空气影响减缓措施

索道是靠旅游服务区下站的电动机拖拽进行转动的，站房及办公室内冬季采暖使用空调，无须采暖锅炉，日常饮用水和生活用水采用电热水器。因此项目营运期对空气环境不产生影响，无需采取具体保护措施。

### 环境噪声影响减缓措施

运营期的噪声主要来自于设备运行的机械噪声，但根据规划建议，设备均放置于室内，产生影响较小，除此之外，无其他噪声影响，因此其对所在地的声环境基本无影响，无需采取具体保护措施。

# 总结论

综上所述，天岳幕阜山国际度假旅游区索道项目符合区域规划，符合国家森林公园的相关法律和相关环保政策要求，该项目的建设可促进当地经济的发展。在采取相应的环保措施和水保措施后，索道选线和布局较为合理，项目所在区域环境质量较好，工程建设中加强生态环境保护，该项目在严格严格执行三同时及采取相应污染防治与生态保护措施的情况下，项目对区域生态环境的影响是可以接受的。项目实施过程中，应充分考虑施工期和营运期对生态景观的影响，使区域生态环境得到保护和恢复，使景观影响降至最小。在不影响森林公园地质地貌、生态功能、做好生态恢复措施的前提下，从环保角度分析，天岳幕阜山国际度假旅游区索道项目是可行的。

# 公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限在环境影响评价网站公示，自本公告发布之日起10个工作日内，在此期间公众如有疑问，可致电以下部门咨询。

建设单位联系方式：湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司

地址：平江县南江镇石浆乡张果老（平江县幕阜林场办公楼）

联系人：李工

联系电话：18216356099

评价单位联系方式：湖南葆华环保有限公司

电话：15200854243

地址：湖南省长沙市雨花区井莲路397号

联系人：肖工

Email：943160538@qq.com

——电话开通时间：

公示日期范围内，上午：8：00~12：00，下午：14：00~17：30

公众反映问题请留下姓名、性别、年龄、联系方式等，以便意见反馈。

——征求公众意见的范围和主要事项

范围：项目所在地相关的常住居民和关心本项目建设的公众。

主要事项：征求公众对项目建设的有关环境保护方面的相关问题。

——征求公众意见的具体形式

公众通过电话、信函、Email和网站提出意见。

——公众提出意见的起止时间

自本公告发布之日起10个工作日内。

公示单位：湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司

评价单位：湖南葆华环保有限公司