平环批字[2018]10279号

关于平江县清怡农场有限公司年出栏20000头牲猪项目环境影响报告书的批复

平江县清怡农场有限公司：

你公司《关于<平江县清怡农场有限公司年出栏20000头牲猪项目环境影响报告书>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟于平江县三阳乡龙坪村高桥组（东经113°32′37″、北纬28°35′37″）建设年出栏20000头牲猪养殖项目，项目总投资800万元，其中环保投资271万元，建成后年存栏牲猪10200头，年出栏20000头。项目不进行种猪繁育，不在场内进行饲料加工，外购仔猪和饲料。猪舍全部采用改良型半漏粪板+机械刮粪清粪工艺，采用自动上料喂养系统、自动配水系统，生产废水采用AO+立页增氧污水处理系统处理后蒸发处理不外排。总用地面积18390.31m2，总建筑面积为17596m2。主要建设内容包括：拟建猪舍9栋，均为2层建筑，拟建1010m3污水收集池、350m3废水应急池、危废暂存间、一般固废暂存间、化尸池、消毒池、积粪池、仓库、办公楼等，配套建设供水、供电、道路、绿化等公用工程以及其他配套设施。项目建设符合国家产业政策，根据河南金环环境影响评价有限公司编制的《平江县清怡农场有限公司年出栏20000头牲猪项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，综合考虑，我局原则同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、严格按照国土、林业、畜牧、水利等行政主管部门批准的方案建设、生产，落实各项措施和相关要求，减缓工程对生态环境的影响。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；施工废水经隔油、沉淀预处理回用、不外排。

3、加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流、污污分流”的原则规范建设养殖场雨水及污水管网。本项目不设置养殖废水排放口。养殖场雨水经雨水管网系统收集后，就近排入附近水沟；项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥。猪舍采用自动配水系统，采用半漏粪板+机械刮粪清粪工艺，定期冲栏,生产废水采用自动粪尿分离与AO+立页增氧污水处理系统处理，废水经蒸发耗散不外排；项目设置容积不小于1010m3污水收集池，350m3废水应急池，污水池四周须设置截水沟，顶部设置遮风挡雨棚，防止径流雨水流入，事故污水在故障排除后须泵送至污水处理系统进行处理。场区废水必须采用封闭式管道收集，不得采取明沟布设，须进行硬化防渗处理，最大限度地减少对地下水污染。按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好猪舍、沼气池、积粪池、安全填埋井、污水处理设施等防雨、防渗、防流失措施，防止对地下水的污染；设置标准环境监测井和地下水常规监测点，跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

4、加强大气污染治理。养殖场区严格控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、及时清粪及绿化等措施抑制或减少臭气的产生；粪污处理各工艺单元应设计为密闭形式，并采取水帘除臭措施，减少恶臭对周边环境的污染，切实做好粪便暂存处及运送过程中的恶臭污染防治与防渗措施，防止二次污染。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账；医疗废物等危险固体废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求落实，避免造成二次污染；医疗废物集中收集后，及时交由有资质的单位处置；猪粪、饲料残渣、沼渣、污水处理设施垫料及废水处理系统污泥全部作为农业肥料进行综合利用，禁止未经处理直接施肥；病死猪按照畜牧行政主管部门和卫生防疫主管部门要求，交病死畜禽无害化处理场集中处理；如区域无害化中心未建成或未运营，应根据规范要求，业主自建化尸池用于本项目病死猪的处理处置，不得随意乱丢乱弃。生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。

6、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备、猪舍、水泵等采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

7、项目沿场界设置100m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

8、环境管理和环境风险防范。建立环境保护管理机构和责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任，建立健全污染防治设施运行管理台帐。加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施，加强沼气池、立页增氧污水处理设施及养殖场疫病风险防范，杜绝废水事故排放；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一八年七月十日