审批意见: 平环批字［2018］20294号 平江县佳友包装有限公司年新增2万箱（500t)食品包装袋二期扩建项目位于平江县安定镇安永村安定工业新区（中心坐标东经113.648795°、北纬28.576240°），项目建设于一期工程东侧，占地面积8928平方米，总建筑面积约7944平方米。主要建设内容：生产车间生产区，新建2条生产线、新建印刷厂房1栋、新建加工厂房1栋；辅助工程，仓库区、综合楼（主要为住宿）、食堂；环保工程，废气处理设施、污水处理设施；公用工程及储运工程。主要设备：印刷机、复合机、制袋机、熟化室、叉车、生物质热风炉等。项目总投资700万元，其中环保投资18.6万元，占总投资的2.7％。根据海南深鸿亚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目产生的废水经隔油池+化粪池处理后经污水管网排入安定污水处理厂。 2、废气污染防治工作。对各工序产生的有机废气进行收集，收集的有机废气经UV光解氧化法净化处理满足《印刷业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1357-2017）（VOCs最高允许排放浓度100mg/m3，最高允许排放速率为4.0kg/h）的要求通过15米高排气筒排放。热风炉废气经水浴除尘系统处理，满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014)表2标准通过20米高排气筒排放。食堂油烟经油烟处理设备处理达标后排放。 4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的固体废弃物按规定收集后综合利用或交由有资质的公司处理，日常生活垃圾定期清运至垃圾处理站处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。 6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 7、污染物排放总量控制为：挥发性有机物≤8.04吨/年、二氧化硫≤0.01吨/年、氮氧化物≤0.031吨/年。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年七月二十四日

# Text boxes

1