审批意见: 平环批字［2018］20306号 平江县恒鑫沥青混凝土有限公司年产五万吨沥青混凝土建设项目位于南江镇桥西村（中心地理坐标：北纬28°58′54.92″、东经113°43′24.33″）。项目占地面积3000m2，建筑面积2151m2，劳动定员10人，一班制8小时，夜间不生产，全年生产100天，待平汝高速南江互通至天岳幕阜山游客服务中心公路工程完成后即停止生产。项目主要建设内容：沥青混凝土搅拌站主楼、投料仓、烘干筒、载体式导热油加热炉、地磅房、原料堆场、多种储罐、公用工程、废气及废水治理工程等。项目使用沥青作胶凝材料，砂、石作骨料，矿粉作填充料，加热拌和制作沥青混凝土。总投资200万元，其中环保投资43.5万元，占总投资的21.25%。项目未批先建，已履行处罚。根据江西南风环保技术有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目补办环评手续。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、严格按照国土、林业、水利等行政主管部门批复的用地与方案实施建设与生产。服务期满及时进行生态恢复与绿化。 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。废气除尘产生的除尘废水等生产废水须经沉淀处理后全部回用于生产，不得外排。沉淀池须采取硬化、防渗措施。生活污水经化粪池等处理达标后，定期清掏运至周边农田作为农肥处理。 3、废气污染防治工作。沥青搅拌缸使用封闭结构的设备，产生的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘等挥发性有机物收集进入主机燃烧器燃烧，对振动筛、搅拌等工序产生的粉尘废气进行收集。燃烧废气和粉尘废气的混合气体经布袋除尘、水箱除尘、活性炭装置处理，达到《大气污染物综合排放标准》表2中排放标准后通过15米高排气筒排放；导热油锅炉以柴油为燃料，产生的燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉排放限值后通过8米高排气筒排放；加强原料堆场粉尘控制管理，采取堆场围挡、密闭、定期喷水等措施预防扬尘外逸；路面应采取定期清扫、洒水等措施抑制无组织排放粉尘。 4、噪声污染防治工作。通过优化厂区平面布局，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，加强设备维护并做好各强噪声源设备的减震、消声、隔声等措施来降低噪声排放；禁止高噪声设备夜间和午间作业；对车辆进出实施限速、禁鸣管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、固体废物防治工作。废活性炭、废机油等危险固废送有资质的单位进行处置。除尘灰渣等一般工业固体废物统一分类收集后回用；生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。 6、环境风险及环境管理工作。运营期严格杜绝柴油和沥青的跑、冒、滴、漏现象发生，储罐区地面进行防渗处理，在储罐设施四周建设围堰,设置可燃气体报警装置。建立环境保护管理机构和责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任，加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，确保环保设施正常运行、污染物达标排放。 7、污染物排放总量控制为：挥发性有机物≤0.066吨/年、二氧化硫≤0.551吨/年、氮氧化物≤0.9吨/年。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年七月二十六日