审批意见: 平环批字［2018］20313号 平江县浯口镇逸峰环保砖厂年产3万立方米多排孔对齐式陶粒混凝土保温砌块建设项目位于浯口镇四峰村官坡组(E113.210882°,N28.464253°)。租赁湖南丽富粮油食品有限公司现有空置厂房进行建设，项目占地面积5700m2，设置储料棚1座、生产车间1座、办公室2栋、成品堆场1座和环保工程等。劳动定员10人，无住宿，全年工作日300天，一班8小时生产制。主要生产设备有：QT10-15主机1套，叉车、装载车、搅拌机各1台，水泥储存罐1个（100T）等，年消耗原辅料碎石2万吨、水泥1.8万吨、陶粒200吨、石屑300吨等，通过配料、搅拌、成型、养护等工序生产轻集料混凝土空心砌块，用于房屋建筑、市政道路、园林、水利等工程建设领域，年产量为3万立方米。项目总投资400万元，其中环保投资19.5万元，占总投资的4.9%。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。按要求建设30m3的事故池，30m3的初期雨水和清洗废水收集沉淀池。废气除尘产生的除尘废水、项目设备及地面冲洗水、初期雨水等收集经沉淀处理后回用于生产及抑尘用水，不得外排，沉淀池须采取硬化、防渗措施。生活污水经化粪池处理后用于厂区北侧S308对面林地施肥，不得设排污口。 2、加强废气污染防治工作。加强砂石等原料堆场粉尘控制管理，采取堆场设置顶棚、围挡、密闭、定期洒水等措施预防扬尘外逸。在进出厂门处应设置扬尘控制车辆过水槽，路面应采取定期清扫、洒水等措施抑制无组织排放粉尘。各筒仓产生的粉尘经仓顶除尘器处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表1排放标准；搅拌工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表1排放标准由15m排气筒排放。食堂油烟废气经油烟净化处理器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）后排放。 噪声污染防治工作。选用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并在厂房建设和设备安装时采取消声、隔声、减震等降噪措施，合理安排高噪声设备作业时间，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G312348－2008）中的2类标准要求。 4、固体废物防治工作。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。机械维修产生的废机油等危险固废送有资质的单位安全处置；除尘器收集的灰尘回用于生产；生活垃圾委托环卫部门统一处置。 5、厂容厂貌建设和生产现场管理工作。加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。 6、环境风险及环境管理工作。建立环境保护管理机构和责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任，加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，确保环保设施正常运行、污染物达标排放。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年九月三日