湖南省岳阳万鑫黄金公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南省岳阳万鑫黄金公司 | 统一社会信用代码 | 91430626186448208P |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 平江县三阳乡甲山村 | 地理位置 | 东经113°33'32.9"， 北纬28°38'34.62" |
| 法定代表人 | 陈奇生 | 邮政编码 | 414500 |
| 环保负责人 | 刘宝书 | 联系电话 | 13487780168 |
| 行业类别 | 金矿采选 | 电子邮箱 | 450435463@qq.com |
| 成立时间 | 1993年7月 | 生产周期 | 280天/年 |
| 从业人数 | 98人 | 占地面积 | 200000平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水120000吨/年 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 | 91430626186448208P001V | 安全生产许可证编号 | （湘）FM安许证字〔2019〕S066Y4号 |
| 单位简介 | 湖南省岳阳万鑫黄金公司，主要产品为精金矿，是省属全民所有制黄金矿业企业，成立于1993年，目前拥有100t/d金矿采。 |

废水排放信息（2020年）

| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于尾矿库下游 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 核定年排放废水总量 | 20m³/h | 实际年排放废水总量 | 300m³/d |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB8978-1996）表1中第一级标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放，100%回用 |
| 排放去向 | 本厂回用 | 受纳水体及功能划分 |  |
| 监测单位和方式 | 委托湖南索奥检测技术有限公司；手工监测 | 监测频次 | 手工监测；每月1次。 |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总砷 | 总镉 | 总铅 PH |  |
| 特征水污染物 |  | 氨氮 |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 | 2.7 吨/年 |  | 0.0004吨/年 | 0.00002吨/年 | 0.00004吨/年 |  |
| 规定排放限值 | ≤100 mg/L |  | ≤0.5mg/L | ≤0.1mg/L， | ≤1.0mg/L 6-9 |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） | 超标情况 |
| 2020年1月17日 | 13 | / | 0.366 | 0.005 | 0 .07 7.48 | 无 |
| 2020年2月 | / | / | / | / | / / | 停产 |
| 2020年3月 | / | / | / | / | / / | 停产 |
| 2020年4月21日 | 26 | / | 0.447 | ND | ND 7.47 | 无 |
| 2020年5月 | / | / | / | / | / / | 停产 |
| 2020年6月18日 | 24 | / | 0.487 | ND | ND 7.72 | 无 |
| 2020年7月21日 | 19 | / | 0.362 | ND | ND 7.12 | 无 |
| 2020年8月18日 | 20 | / | 0.413 | ND | ND 7.24 | 无 |

废气排放信息（2020年）

| 废气排放口名称 | 颚式破碎收尘器 | 净化设备 | 袋式除尘+集气罩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | 位于厂区西南角； | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2中二级标准限值 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 |  |
| 监测单位和方式 | 委托湖南索奥检测技术有限公司；手工监测 | 监测频次 | 手工监测，1次/季； |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤120mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
| 2020年3月19日时 | 27.52 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年6月5日 | 22.4 |  |  |  |  | 无 |

噪声排放信息（2020年一季度）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托湖南索奥检测技术有限公司；手工监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝，夜间≤50分贝 |
| 监测时间和地点 | 2020年3月19日 | 实际监测数值 | 昼间55分贝，夜间46分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年3月19日 | 实际监测数值 | 昼间57分贝，夜间42分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年3月19日 | 实际监测数值 | 昼间53分贝，夜间44分贝； |

噪声排放信息（2020年二季度）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托湖南索奥检测技术有限公司；手工监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝，夜间≤50分贝 |
| 监测时间和地点 | 2020年4月21日 厂界东外1米1＃ | 实际监测数值 | 昼间57.2分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年4月21日 厂界南外1米2＃ | 实际监测数值 | 昼间58.7分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年4月21日 厂界西外1米3＃ | 实际监测数值 | 昼间57.9分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年4月21日 厂界北外1米4＃ | 实际监测数值 | 昼间56.8分贝； |

固体（危险）废物排放信息（2020年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿废石 | 一般固废 |  | 无 | 无 | 无 | 矿山进入回采，无废石排放。 |
| 选厂尾矿 | 一般固废 |  | 26000吨 | 0吨 | 26000吨 | 自行贮存 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 综合污水处理站 | 1座 | 2010 | 沉淀、中和、混凝 | 60m³/h | 1200m³/d | 20h/d | 正常 |
| 001 | 颚式破碎收尘器 | 1套 |  | 袋式除尘+集气罩排气筒 | 320m³/h | 320m³/h | 4h/d | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 湖南省岳阳万鑫黄金公司平江桃树洞菜坡里尾矿库建设项目环境影响报告表 | 岳阳市环境保护科学研究所 | 编写日期： 2008年3月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 《负责验收的环境保护行政主管部门意见》 | 岳阳市环境保护局 | 岳环评验 [2013]5号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 湖南省岳阳市生态环境局排污许可证 | 岳阳市生态环境局 | 91430626186448208P001X | 依申请提供复印件。 |

突发环境事件应急预案

已制订《湖南省岳阳万鑫黄金公司突发环境事件应急预案》（2020修订稿），并于2018年 8月13日在 平江县环境保护局备案， 备案编号：4306262020011L 附件链接： 《湖南省岳阳万鑫黄金公司突发环境事件应急预案》（2020修订稿）电子版（点击打开）；