平江县北街新型环保页岩砖厂环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 平江县北街新型环保页岩砖厂 | 统一社会信用代码 | 91430626320670011F |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 岳阳市平江县向家镇黄长村一组 | 地理位置 | 东经113度16分， 北纬28度39分 |
| 法定代表人 | 谭果强 | 邮政编码 | 414500 |
| 环保负责人 | 刘义和 | 联系电话 | 13575074960 |
| 行业类别 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 电子邮箱 | 270458502@qq.com |
| 成立时间 | 2014年11月 | 生产周期 | 320天/年 |
| 从业人数 | 38人 | 占地面积 | 25200平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 页岩7.42万吨/年，煤矸石2.5万吨/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 |  | 安全生产许可证编号 | 湘FM安许证字（2019）F598号 |
| 单位简介 | 平江县北街新型环保页岩砖厂是一家从事页岩砖生产与销售的企业，成立于2014年11月，投产于2016年3月。公司2012年6月通过环保三同时验收，2016年6月取得环评批复，文号《平环批字（2016）20192号》，并于2017年4月验收完成，文号为《平环验（2017）05001号》。排污权证下达的污染物总量控制指标总量二氧化硫为4吨，氮氧化物为5吨。 |

废水排放信息（2019年）

| 排放口名称 | 废水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东北角 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 |  | 排放口设置情况 |  |
| 核定年排放废水总量 |  | 实际年排放废水总量 |  |
| 执行的排放标准 | 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) | 排放形式和排放规律 |  |
| 排放去向 | 不外排，隔油、化粪池处理后用于周边农田和林地灌溉 | 受纳水体及功能划分 |  |
| 监测单位和方式 |  | 监测频次 |  |
| 水污染物名称 | PH | COD | NH3-N | 石油类 | B0D5 | SS |
| 特征水污染物 | 5.5-8.5 | 200 | / | / | 100 | 100 |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） | 超标情况 |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口名称 | 烟囱 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA002，位于厂区西南角； | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 执行的排放标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013 | 排气筒高度和内径 | 高50米，内径2.5米； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 监测频次 | 2次/年 |
| 监测单位和方式 | 委托湖南索奥检测技术有限公司监测，采样监测； |  |  |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 |  |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  | 4吨/年 | 5吨/年 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤300mg/m3 | ≤200 mg/m3 | ≤3 |  |  |
|  | 速率限值 | / | / | / | / |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
| 2019-2-19 | 17.3 | 132 | 181 | 1.94 |  | 无 |
| 2019-12-09 | 18.5 | 103 | 137 | 2 |  | 无 |

噪声排放信息（2019年）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托湖南索奥检测技术有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝，夜间≤50分贝 |
| 监测时间和地点 | 2019-2-19 厂界西外1米 | 实际监测数值 | 昼间57.5 夜间45.7 |
| 监测时间和地点 | 2019-2-19 厂界东外1米 | 实际监测数值 | 昼间52.3 夜间43.0 |
| 监测时间和地点 | 2019-12-09 厂界东外1米 | 实际监测数值 | 昼间58.6 夜间48.3 |
| 监测时间和地点 | 2019-12-09 厂界北外1米 | 实际监测数值 | 昼间53.9 夜间45.1 |

固体（危险）废物排放信息（2019）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉灰渣 | 一般固废 |  | 90吨 | 90吨 | 0 | 返回生产线重新加工 |
| 残次品 | 一般固废 |  | 1500吨 | 1500吨 | 0 | 填埋路面 |
| 包装袋 | 一般固废 |  | 1吨 | 1吨 | 0 | 向家镇黄长村环卫队 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 脱硫塔 | 1个 | 2016-3 | 双碱法脱硫塔+NaClO两段式脱硝+50m排气筒 | 12000立方/时 | 8000立方/时 | 24时/天 | 正常 |
| 002 | 布袋除尘 | 1个 | 2016-3 | 袋式除尘器+15m高排气筒排放 |  |  | 10小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 平江县北街新型环保页岩砖厂《年产6000万块环保页岩(标)砖建设项目环境影响评价报告书》 | 长沙振华环境保护开发有限公司 | 编写日期： 2015年8月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《平江县北街新型环保页岩砖厂年产6000万块环保页岩(标)砖建设项目环境影响报告书》的批复 | 平江县环境保护局 | 《平环批字（2016）20192号》 | 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于平江县北街新型环保页岩砖厂年产6000万块环保页岩(标)砖建设项目竣工环境保护验收的意见 | 平江县环境保护局 | 平环验（2017）05001号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 二氧化硫、氮氧化物排放 | 平江县环境保护局 | 430626-1906-0156 | 依申请提供复印件。 |