平江县岑川镇正北环保页岩砖厂环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 平江县岑川镇正北环保页岩砖厂 | 统一社会信用代码 | 92430626MA4LH0UN5Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 平江县岑川镇正北村 | 地理位置 | 东经113度 26分 8.77秒， 北纬28度 56分 54.82秒 |
| 法定代表人 | 李鑫 | 邮政编码 | 414543 |
| 环保负责人 | 李仁义 | 联系电话 | 13317408110 |
| 行业类别 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造C3130 | 电子邮箱 | 276773730@qq.com |
| 成立时间 | 2014年 | 生产周期 | 300天 |
| 从业人数 | 10人 | 占地面积 | 4300平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水22080立方米/年，电220万度/年，煤100吨/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 |  | 安全生产许可证编号 | / |
| 单位简介 | 平江县岑川镇正北环保页岩砖厂是一家主要生产产品为烧结砖企业，成立于2014年，设计年生产量3200万块。公司2017年5月通过环境影响评价报告表的批复，于2017年9月通过环保三同时验收. |

废水排放信息

| 排放口名称 | 无污水排放口（循环利用） | 排放口位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 |  | 排放口设置情况 |  |
| 核定年排放废水总量 |  | 实际年排放废水总量 |  |
| 执行的排放标准 |  | 排放形式和排放规律 |  |
| 排放去向 |  | 受纳水体及功能划分 |  |
| 监测单位和方式 |  | 监测频次 |  |
| 水污染物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） | 超标情况 |

废气排放信息（2017年）

| 废气排放口名称 | 工业炉窑烟囱 | 锅炉吨位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA001，位于厂区西面； | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高50米，内径1.5米； |
| 监测单位和方式 | 委托湖南亿科检测有限公司监测， | 监测频次 | 手工监测， |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  | 3.1吨/年 | 3.2吨/年 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤300mg/m3 | ≤200 mg/m3 | ≤3 |  |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
| 2017年7月8日 | 1.11 | 51 | 6 |  |  | 无 |

噪声排放信息（2017年）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托湖南亿科检测有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝，夜间≤50分贝 |
| 监测时间和地点 | 2017年7月7日 | 实际监测数值 | 昼间56.1分贝，夜间42.1分贝； |
| 监测时间和地点 | 2015年7月8日 | 实际监测数值 | 昼间53.6分贝，夜间43.8分贝； |

固体（危险）废物排放信息（2018年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 使 用 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废坯、脱硫废渣 | 一般固废 |  | 1800吨 | 1800吨 | 0 | 全部自行利用 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF0009 | 综合污水处理站 | 1座 | 2014年 | 三级化粪池 |  |  | 8小时/天 | 正常 |
| MF0008 | 炉窑废气脱硫脱硝塔 | 1套 | 2014年 | 湿法脱硫除尘后，50米高排气筒排放 |  |  | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 平江县岑川镇北环保页岩砖厂年产3200万块页岩砖项目环境影响评价报告表 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | 编写日期： 2017年4月 | 依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《平江县岑川镇北环保页岩砖厂年产3200万块页岩砖项目环境影响评价报告表》的批复 | 平江县环境保护局 | 平环批字[2017]20265号 | 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于《平江县岑川镇北环保页岩砖厂年产3200万块页岩砖项目环境影响评价报告表》项目竣工环境保护验收的意见 | 平江县环境保护局 | 平环验[2017]02002号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 全国排污许可证 | 岳阳市生态环境局 | 92430626MA4LH0UN5Y001V | 依申请提供复印件。 |