岳平环评[2023]001号

关于平江县生活垃圾无害化填埋场填埋气利用项目（装机容量2.0兆瓦）环境影响报告表的

批复

平江百畅新能源有限公司：

你单位《关于<平江县生活垃圾无害化填埋场填埋气利用项目（装机容量2.0兆瓦）环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江百畅新能源有限公司平江县生活垃圾无害化填埋场填埋气利用项目（装机容量2.0兆瓦）建设项目拟建于平江县生活垃圾无害化填埋场内（项目中心地理坐标东经113°30'32.58"，北纬28°44'2.988"），项目总用地面积511平方米。项目主要建设内容为：填埋气收集系统、填埋气预处理系统、两台1000kw燃气发电机组及其配套设备、电力升压及输出系统以及其他公用工程和辅助设施。发电机组设计规模为2.0MW（2×1000kW），年最大发电量约为992万kWh，项目自身用电62万kWh，最大年供电量为930万kWh，全部并入国家电网销售，接入系统电压10kv。项目原辅材料主要包括：填埋气、润滑油、水、电。项目主要生产设备包括：钻机、空压机、收集井、罗茨风机、制冷压缩机、风冷散热器、循环水泵、控制柜散热风扇、风冷水箱等。项目总投资1045万元，其中环保投资25万元，占总投资的2.5％。该项目服务时间以平江县市政污泥与生活（餐厨）垃圾焚烧发电厂正式投入运营为止即关停。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。发电机组冷却废水用于场内降尘，不排入附近地表水体。生活污水和生产过程产生的冷凝废水依托平江县生活垃圾无害化填埋场渗滤液处理系统处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）中表2规定的水污染物排放浓度限值标准后外排。

2、废气污染防治工作。两台发电机组燃烧废气经处理达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准后分别由15米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。过滤废物收集后运至垃圾填埋场处理；废润滑油、废润滑油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年一月九日