岳平环评[2023]067号

关于湖南平江献忠彩印厂年产食品包装袋800t、CPP膜300t、镀铝膜300t、塑料盒100t扩建项目环境影响报告书的批复

湖南平江献忠彩印厂：

你单位《关于<湖南平江献忠彩印厂年产食品包装袋800t、CPP膜300t、镀铝膜300t、塑料盒100t扩建项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南平江献忠彩印厂年产食品包装袋800t、CPP膜300t、镀铝膜300t、塑料盒100t扩建项目拟建于平江县三市镇下沙村湖南平江献忠彩印厂内（项目中心地理坐标东经113°42'25.186"，北纬28°35'12.852"），项目总用地面积33323平方米。项目主要建设内容包括:在一车间内扩建新增镀铝膜生产线，将现有化学品仓库扩建后改为注塑车间；将原一车间2台干式复合机、15台制袋机调整至二车间，配套熟化室（10台烤箱）；将原二车间内的1条食品包装袋印刷生产线，包括1台印刷机，3台干式复合机、2台诺德美克复合机、20台烤箱、20台制袋机全部调整至目前空置的四车间等。项目建成后全厂年产食品包装袋1000t（4条食品包装袋印刷生产线）、CPP膜300t、镀铝膜300t、塑料盒100t。主要原辅材料包括：PET膜、OPP膜、镀铝膜、PE膜、铝箔膜、CPP膜、聚氨酯型复合油墨、无溶剂型胶黏剂等；主要生产设备包括：印刷机、干复机、诺德美克复合机、熟化室、制袋机、流延膜生产线、分切机、循环冷却塔等。项目总投资10000万元，其中环保投资331.50万元，占总投资的3.32％。根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水、生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及三市镇下沙污水处理厂进水水质标准较严值后进入污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。印刷、复合、熟化废气经集气收集+活性炭吸附-脱附+RCO催化燃烧处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）后通过15米高排气筒排放；注塑废气、流延废气经集气罩+活性炭吸附处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值要求后分别通过15米高排气筒排放；厂区非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料、废边角料和不合格产品收集后外售；废印刷版由厂家回收；废油墨桶、废有机溶剂桶、废活性炭等危险废物按要求分类收集后交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目东、西、北三面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，南侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.282吨/年、氨氮≤0.45吨/年、挥发性有机物≤5.0746吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十一月十日