岳平环评[2023]071号

关于湖南省浩彩新材料科技有限公司年产20000吨水性油墨及UV油墨生产项目环境影响报告表的批复

湖南省浩彩新材料科技有限公司：

你单位《关于<湖南省浩彩新材料科技有限公司年产20000吨水性油墨及UV油墨生产项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省浩彩新材料科技有限公司年产20000吨水性油墨及UV油墨生产项目拟建于湖南平江高新技术产业园（项目中心地理坐标东经113°17'4.530"，北纬28°47'13.101"），项目总用地面积28553.84平方米。主要建设内容包括:厂房、原料仓库、产品仓库、办公楼、宿舍楼等；主要原辅材料包括：水性树脂、颜料、食用乙醇、水性助剂、洁净水、光引发剂等；主要生产设备包括：棒销砂磨机、纳米研磨机、半成品存储搅拌罐、生产混合搅拌罐、原料储存罐、高速分散机、调墨机、液压研磨机等。项目总投资20500万元，其中环保投资192万元，占总投资的0.94％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经自建污水处理站处理达到《油墨工业水污染物排放标准》（GB25463-2010）表2中间接排放标准限值及平江高新技术产业园污水处理厂进水水质要求两者较严值后、生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及平江高新技术产业园污水处理厂进水水质要求两者较严值后通过管网进入平江高新技术产业园污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。油墨生产车间废气、危废间废气经收集后通过二级水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附处理达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气染物排放标准》(GB37824-2019)表1大气污染物排放限值中涂料制造、油墨及类似产品制造排放限值要求后通过15米高排气筒（DA001）排放；食堂油烟经集气罩+油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001）标准（2mg/m3，中型规模，油烟净化效率≥75%）后高于屋顶排气筒排放；污水处理站恶臭经采取池体加盖等有效处理措施后确保臭气浓度、硫化氢、氨气达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准新改扩建排放标准值；厂区内VOCs无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气染物排放标准》(GB37824-2019)表B.1厂区内VOCs无组织排放限值；厂界VOCs无组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。洁净水过滤系统废过滤材料更换后由厂家直接回收；废活性炭、滤渣、污泥等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.483吨/年、氨氮≤0.077吨/年、挥发性有机物≤13.76吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十一月二十一日