岳平环评[2023]070号

关于平江县重症违法人员收治医院建设项目环境影响报告表的批复

平江县重症违法人员收治医院：

你单位《关于<平江县重症违法人员收治医院建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县重症违法人员收治医院建设项目位于平江县汉昌镇天岳村三斗垅（项目中心地理坐标东经113°34'1.013"，北纬28°41'43.479"），总用地面积7275.58平方米。项目核准登记床位数80张，主要建设内容包括:综合服务用房、辅助用房、收治中心等；主要医疗设备包括：全自动生化分析仪、彩色B超、心电图、全自动血细胞分析仪、心电监护仪、医用离心机、尿液分析仪、电解质分析仪、生物显微镜等。项目总投资175万元，其中环保投资20万元，占总投资的11.4％。根据湖南明启环保工程股份有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水和医疗废水经自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表1排放限值以及平江县污水处理厂（平江县格林莱环保实业有限公司）纳污标准两者较严值后通过污水管网进入平江县污水处理厂（平江县格林莱环保实业有限公司）处理后外排。

2、废气污染防治工作。污水处理站废气经采取有效处理措施处理后确保达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关标准；柴油发电机废气经自带消烟除尘设施处理后确保达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB20891-2014)修改单中表2第四阶段130≤Pmax≤560限值；食堂油烟经油烟净化器处理后确保达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废弃包装物收集后外售；污泥、医疗废物等危废分类收集后按要求暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。建设单位应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十一月二十一日