建 设 项 目

环境影响报告表

# （报批稿）

项 目 名 称：平江县旺鑫沥青材料有限公司年产5万吨沥青砼建设项目

建 设 单 位：平江县旺鑫沥青材料有限公司

编制日期：二零一六年十一月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改清单

本环评已按照专家评审意见对文本内容进行修改、完善，具体修改内容已在文本中添加下划线，对应页码如下表。

| 评审意见 | 修改内容 |
| --- | --- |
| 1、平江县旺鑫沥青材料有限公司年产5万吨沥青砼建设项目文本对沥青烟、苯并[a]芘等大气污染物进行了分析，建议补充国家主要污染物控制指标VOC的分析，补充分析生产过程中是否会产生异味，根据国家对VOC、烟尘等逐步严控的要求，建议提出相对应环境保护措施和设施要求。 | 已补充并提出废气防治措施。P19、28、26~27 |
| 2、文本中“本项目所选用的设备约80%沥青烟经缸内管道收集循环进入主机燃烧器充分燃烧，剩余20%沥青烟气在搅拌缸内与搅拌粉尘一同进入二级除尘器。” VOCs应该是采取了类似的处理方式，建议在文本中明晰并分析，如有必要，建议强化有机废气等的环保处理措施。 | 已明确分析。P19、28 |
| 3、明确项目的运输路径总图分析，项目年产5万吨沥青，进出的运输量较大，明确运输过程车辆粉尘、噪声对附近村民的影响程度，合理安排下货、进料、沥青生产、运输的作业时间，原则上限制夜间不能生产作业和运输。强化生产设施的噪声控制措施。 | 已明确运输路径图，并提出相应污染防治措施及要求。P30~31 |
| 4、优化车间平面布局，减少烟气、噪声、粉尘等污染物对临近村民的影响。 | 已提出优化布局建议。P27、30、39 |
| 5、项目采用HXB-3000型沥青搅拌站成套设备，建议细化清洁生产相关方面分析，比较与非成套设备在异味处理、污染物排放控制、噪声控制等方面的合理性和高效性。 | 已对比分析成套设备的清洁生产合理性和高效性。P32 |
| 总量控制补充通过25米烟囱集中排放的烟尘、VOCs等污染物排放总量。 | 已补充烟尘、VOCs总量控制指标。P15、44 |

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县旺鑫沥青材料有限公司年产5万吨沥青砼建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县旺鑫沥青材料有限公司 |
| 法人代表 |  | 联系人 | 童自勤 |
| 通讯地址 | 平江县加义镇五星村 |
| 联系电话 | 15073047228 | 传真 | / | 邮政编码 | 414502 |
| 建设地点 | 平江县加义镇五星村 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建（补办） | 行业类别及代码 | 其他建筑材料制造 C3039 |
| 占地面积 （平方米） | 12003 | 绿化面积 （平方米） | 300 |
| 总投资（万元） | 1200 | 其中：环保投资（万元） | 93 | 环保投资占总投资比例（%） | 7.75 |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2016年5月 |
| 工程内容及规模 1、项目背景及由来 沥青混凝土（沥青砼）是混凝土的一种，经人工选配具有一定级配组成的骨料，与一定比例的沥青材料混合，在严格控制条件下拌制而成。近年来，沥青混凝土作为一种新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境，确保建筑工程质量，实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。发展、推广商品沥青混凝土是美化城市环境的一个重要举措，具有重要的社会效益，可以避免在城市建筑工地分散设置现场搅拌设施，由商品沥青混凝土供应站集中生产供应，由此可以消除各建筑工地在生产沥青混凝土时引起的粉尘、沥青烟及噪声污染，以改善城区环境，此外，由于商品沥青混凝土强度及其他各项指标的合格率在99%以上，因此，发展商品沥青混凝土对提高建筑工程质量也有着重大的意义。 近年来，在平江县地域范围内道路路面等级不断提高，越来越多的道路路面采用沥青混凝土材料，其市场需求量持续增长，而目前专业化的沥青搅拌站数量不多、分布不均。为此，旺鑫公司拟在平江县加义镇五星村投资1200万元，购置HXB-3000型成套沥青混凝土搅拌设备，已于2016年5月建成年产5万吨沥青砼建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定和要求，平江县旺鑫沥青材料有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作，接受委托后，在现场踏勘、资料收集和初步调查研究的基础上编写了本项目环境影响评价报告表。 2、工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质、投资等 项目名称：平江县旺鑫沥青材料有限公司年产5万吨沥青砼建设项目； 建设单位：平江县旺鑫沥青材料有限公司（东经113°45′03′′，北纬28°35′34′′）； 项目性质：新建； 建设地点：项目位于平江县加义镇五星村； 占地面积：项目占地面积约12003m2； 总投资：项目总投资1200万元，均为企业自筹解决。 2.2工程内容及规模 项目占地面积约12003m2，建筑面积610m2，项目区构筑物主要为1栋2层的办公生活楼占地面积为240m2（设有值班室、办公室、宿舍、食堂、卫生间）和1套型号为HXB-3000型的沥青混凝土成套搅拌设备，占地74m2的实验室，采用活动板房；骨料堆场采用4000m2钢架结构钢棚内储存。 本项目不设沥青混凝土成品仓，沥青混凝土在搅拌缸内搅拌好后直接装车外售。项目建成后年产沥青混凝土5万吨。项目组成情况详见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 项目组成 工程项目 工程内容 备注 主体工程 沥青混凝土搅拌站系统 储罐区 占地面积200m2，包括4个50t的沥青储罐，1个50t的重油储罐，1个6t的轻柴油储罐 成套设备 骨料供给及干燥 占地面积300m2，包括6个12m3的冷料斗，3台皮带输送机，1台干燥滚筒（含燃烧器） 搅拌楼 占地面积200m2，4层钢架结构，自上而下依次为分级振动筛、热料级配系统及搅拌缸 辅助工程 办公生活楼 占地面积240m2，建筑面积610m2，为1栋2层办公楼，含值班室、办公室、宿舍、食堂等 实验室 占地74m2，1层活动板房 骨料堆场 占地面积4000m2，堆棚内暂存 直接购买 公用工程 供水 厂内自打水井一眼，储水池10m3 排水 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；初期雨水经厂内雨水沟收集后进入经初期雨水池收集回用于场地抑尘洒水等，不外排 供电 厂内单独设配电房，由加义镇电网接入 供热 办公生活楼供热采用电热水器，沥青加热采用导热油锅炉供热，骨料烘干及加热采用主燃烧器供热 导热油锅炉燃料为轻质柴油、主机燃烧器燃料为重油 场内道路 场内道路路面硬化 环保工程 除尘系统 二级除尘；一级为布袋除尘器，二级为湿法除尘，25m排气筒 生产设备配套的除尘系统 堆场防尘 对骨料堆场钢棚采取四周围挡 堆场采取水喷淋除尘器 输送皮带防尘 对输送皮带进行密封处理 废水预处理 污水收集管网，化粪池7m3 噪声 基础减震、建筑隔声 生活垃圾 收集设施 除尘系统粉尘 收集池5m3 隔油沉淀池 容积30m3 防渗 初期雨水收集池 排水口与隔油沉淀池接通，容积85m3 防渗 洗车台 排水口与隔油沉淀池接通，容积5m3 厂区出入口 2.2.3总平面布置 本项目占地面积约12003m2，用地地块为矩形形状，主要包括加工区、骨料堆棚和办公生活区。 本项目在厂区北侧设置一个交通出入口与大将路连接，办公生活区位于厂区西侧，办公生活区为1栋2层的砖混结构办公楼，设有办公室、员工宿舍、食堂等；生产区集中布置在厂区东侧，生产区主要为成套沥青混凝土搅拌站；骨料堆棚布置在厂区南侧，骨料堆场采用半封闭式钢结构厂房。厂区平面布置图详见附图。 3、产品方案、主要原辅材料及能耗 （1）产品方案 项目产品方案详见下表。 表1-2 项目产品方案 产品名称 生产规模 产品规格 备注 沥青混凝土 1万吨/年 AC-10 建筑材料，用于路面及场地铺装 合计年产5万吨 1.5万吨/年 AC-15 2.5万吨/年 AC-20 （2）主要原辅材料及能耗 本环评要求项目生产过程中原辅材料严禁露天堆放，原料沥青质量执行《道路石油沥青》（NB/SH/T0522-2010）。项目主要原辅材料见表1-3，能耗情况见表1-4。 表1-3 主要原辅材料消耗 序号 名称 总量（t） 储量（t） 来源 包装、贮运 1 骨料 44950 10000 平江 直接从当地合法采石场购买，运至项目骨料堆场 2 沥青 1250 150 长沙 采用槽罐车运输入场，再泵至项目区内的沥青储罐 3 矿粉 3800 500 浏阳 采用槽罐车运输入场，通过气力输送至矿粉筒仓内 4 高品质导热油 6 6 河南 250kg铁桶装车入场，再倒入导热油锅炉内（循环使用期为8年） 表1-4 主要能源消耗 序号 名称 消耗量 储量 来源 贮运 备注 1 重油 225t/a 50t 长沙 油罐车运输入场，再泵至重油罐内 用于干燥滚筒主机燃烧器 2 轻柴油 100t/a 6t 长沙 油罐车运输入场，再泵至项目区柴油储罐内 用于导热油锅炉燃烧器 3 电 12.5万kwh/a / 平江 / 动力、生活用电 4 液化气 0.45t/a 0.03t 平江 罐装液化气，15kg/罐 食堂，年用量30罐 骨料：从平江当地合法碎石加工厂购买符合要求的骨料，为不同粒度规格骨料，主要成分为石灰岩石质，是沥青砼的主要骨料，经采购后由汽车直接运至骨料堆场。 矿粉：为石灰石粉末，质白细，项目所需矿粉直接从浏阳矿粉厂家购买，采用槽罐车运输入场，通过气力输送至矿粉筒仓内。 沥青：有天然沥青和人造沥青两种，密度一般在1.15~1.25左右，主要成分是沥青质和树脂；沥青质不溶于低沸点烷烃，棕至黑色；树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性抗水性和防腐蚀性良好。软化点低的称为软沥青，软化点中等的称为中沥青，软化点高的称为硬沥青，用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。本项目沥青购自长沙，采用槽罐车运输入场，再泵至项目区内的沥青储罐。 导热油：是用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品，化学性质较稳定，热稳定性较好，使用寿命较长，导热性能、流动性能及可泵性能良好。项目所需导热油（LQB300型）购自河南封丘，质量较好，由250kg铁桶装车入场，再倒入导热油锅炉内，高品质导热油循环使用率较高，可8年更换一次。 重油：是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、热值在10000~11000kcal/kg，其成分主要是碳氢化合物，还含有部分硫、氮等；用作燃料的重油除高发热量外，黏度也低，以便于管道输送，有利于喷吹雾化改善燃烧效率。 轻柴油：主要由C15~C24的各族烃类化合物组成，为淡黄色液体，是密度相对较轻的一类柴油，通常指180~370℃馏分，一般由天然石油的直馏柴油与二次加工柴油掺合而得，轻柴油具有火灾和爆炸危险性，轻柴油的闪点范围较大，为45~55℃，柴油蒸汽和空气还可形成爆炸型的混合气体。项目所需柴油从中国石油天然气股份有限公司湖南分公司购买，采用油罐车运送入场，再泵至项目区柴油储罐内；外购轻质柴油符合0#车用柴油（Ⅳ）标准。 4、生产设备 项目采用HXB-3000型沥青搅拌站成套设备，其设备清单详见表1-5。 表1-5 HXB-3000型沥青搅拌站设备清单 设备系统 设备名称 数量 主要技术规格 备注 1、冷骨料 供给 冷料斗 6个 V12m3 冷料系统上料 给料器 6个 B600mm 壁振器 6个 ZDS-6-1kw 集料皮带输送机 2台 B800mm×30m 物料初配 喂入皮带输送机 1台 B800mm×15m 干燥滚筒 2、骨料干燥 干燥滚筒 1台 2750×1000mm，四轮摩擦驱动式 逆流干燥方式，封闭结构，负压集气 主机燃烧器 1台 欧若CNCON 燃料为重油 3、骨料提升 热骨料提升机 1台 提升能力为300t/h 垂直双链斗式提升，重力卸料，全封闭外壳 4、骨料筛选 双轴自动步振动筛 1台 260~300t/h，筛网规格5×5mm 全封闭结构，设于搅拌楼架顶层，负压集气 5、热料仓 热料仓 1台 设6个隔离仓，总容积为50 m3 全封闭结构，设于搅拌楼第三层，负压集气 6、计量系统 热骨料称量斗 1台 双斗、三点悬挂 全封闭结构，负压集气 沥青计量斗 1台 单斗、隔热保温、三点悬挂 全封闭结构 矿粉、旧粉计量斗 1台 单斗、三点悬挂 带密封门 7、搅拌系统 搅拌缸 1台 双叶强制搅拌，拌合能力2t/次，搅拌周期为75秒 全封闭结构，负压集气 沥青喷射装置 1台 螺杆泵泵送，流量45m3/h 设于搅拌缸内 8、矿粉 供应系统 矿粉筒仓 1个 立式圆筒仓，V50m3 设仓顶式除尘器 螺旋输送机 2台 50t/h 全封闭结构 斗式提升机 1台 60t/h 全封闭结构 9、气体 供应设备 螺杆式空压机 1台 排气量7.5m3 提供气动阀控制用气 10、沥青 供给系统 沥青储罐 4个 每个容量50t 隔热层岩棉 沥青高温保温罐 1个 容量50t 隔热层岩棉 柴油罐 1个 一个容量6t 隔热层岩棉 导热油锅炉 1台 YY（Q）W-360Y（Q） 导热油出口温度260℃ 锅炉燃烧器 1台 流量50kg/h 燃料为轻柴油 11、控制系统 计算机系统、搅拌站控制专用软件 1套 带PLC 对全站设备进行运行自控 5、公用工程 （1）供配电 项目不设置专门配电房，仅在沥青搅拌站旁设有一个小型的供电箱，项目用电从厂内配电房引入，由加义镇公共电网提供。项目年用电量约为25万Kwh。 （2）供热 办公生活楼供热采用电热水器，沥青加热采用导热油锅炉加热供热，骨料烘干及加热采用主燃烧器供热。 导热油锅炉是指利用导热油加热的锅炉，导热油又称有机热载体或热介质油，作为传热介质应用于工业换热过程。导热油锅炉采用三回路盘管设计，受热面充足，使其具有较高的热效率，其显著特点是逆流换热；导热油锅炉在几乎常压的条件下，可以获得很到的操作温度，即可大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求，提高了系统和设备的可靠性。 项目设置的导热油锅炉型号为YY（Q）W-360Y（Q），额定功率为360KW，设计压力为0.7Mpa，1t/h的蒸汽锅炉对应的热功率约为700KW，该导热油锅炉功率所对应的锅炉吨位为0.5t/h。项目设置的导热油锅炉以轻柴油为燃料，以LQB300型导热油为热载体，对沥青供给系统供热，导热油循环使用。 （3）给水 项目用水由自打水井供给，生活、生产所需新鲜水量约504m3/a。 （4）排水 项目运营期废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排；锅炉除尘水经沉淀后循环回用于除尘，不外排；初期雨水经厂内自建的初期雨水池收集沉淀后再经隔油池处理后部分回用于堆场洒水抑尘，多余水量经场地雨水导流沟引至周边自然雨水渠。 6、劳动定员及生产制度 项目劳动定员18人，其中有6人在厂内住宿，厂内为全体员工提供午餐；项目运营期年生产120天，每天一班，均为白班，每班8小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目已于2016年5月建成投产，根据现场勘踏，但存在以下几个问题： 厂区未全面做硬化处理，废水无有效防止措施。改进措施：对厂区地面均做硬化处理。增设初期雨水池、厂区门口设置洗车平台、废水隔油沉淀池，各水池做防渗处理； 进料仓及原料输送皮带为开放式。改进措施：对进料仓及原料输送皮带设置为封闭式，防止跑冒滴漏等现象。 原料投放需铲车提升入加料斗，有利于粉尘的产生，堆料场未采取覆盖等防尘措施。改进措施：加高原料堆场的地平面或者降低加料斗的高度，骨料区设置洒水抑尘、篷布覆盖等措施。 油罐区围堰未设置完全。改进措施：对罐区周围均做1.0m高围堰。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性） 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游，汨罗江自东向西贯穿全境，东与江西省修水县、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和湖南省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。 加义镇地处湘鄂赣三省之边，平江县东南部，距县城40公里，距长沙市120公里。本项目位于平江县加义镇五星村，其地理位置详见附图。 2、地形、地质、地貌 评价区域属于构造侵蚀丘岗地貌，地势低缓起伏，海拔高度在70m以下，其东部为山区，北、西、南为平原、丘陵区，地形较为开阔，南部高于北部，中间地带较低。冲沟发育多呈指状分布，溪沟水流由NEE向SWW流过，最后注入汨罗江。地质层为粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地质结构坚硬，承载力高，地壳结构紧密，土壤为酸性红页岩土壤。本区地震烈度为VI度。 3、气候、气象 平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，年多平均气温16.8℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月28日），极端最低气温-12℃（1972年2月9日）。年降雨天数160天左右，年日照小时1687h，全年无霜期266天。项目所在地多年平均降雨量1700mm，春夏俩季雨量为全年的70%左右，多年平均蒸发量1262mm。夏季多东南风，冬季多西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%，多年均风速为2.2m/s，最大风速为28m/s。 4、水文 项目所属区域内境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。 根据当地黄旗水文站资料，汨罗江流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。 5、植被与生物多样性 区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，75%的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等用材树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林。区内岗多田少，农作物以水稻为主。本项目租用厂房进行生产，周边多为居民农作物，经初步调查，其评价区域内未发现文物、古迹、历史人文景观，也未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。 项目所在区域周边以有林地为主，区域内无大型渔业、水生生物养殖。经踏勘调查，评价区域内未发现珍稀动植物，无自然保护区。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、平江县概况 平江县2015年末常住总人口97.93万人，总户数27.77万户，其中男性52.11万人，女性45.82万人；城镇人口40.2万人，农村人口57.73万人，城镇化率为41.05%。全县户籍总人口110.69万人，总户数34.48万户。 2015年平江县全面建成小康社会总实现程度85.1%，比上年提高4.4个百分点。经济发展类实现程度75.9%，人民生活类实现程度83.6%，社会发展类实现程度97.6%，民主法治类实现程度100%，生态文明类实现程度94.5%。全县完成GDP 216.95亿元，同比增长8.7%，增速比上年同期提高了1.1个百分点。其中第一产业增加值42.1亿元，同比增长4.4%，对GDP的贡献率9.2%，拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业增加值97.21亿元，同比增长7.7%，对GDP的贡献率42%，拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值77.65亿元，同比增长12.4%，对GDP的贡献率48.8%，拉动GDP增长4.2个百分点。产业结构由上年同期的19.5：45.8：34.7，调整为19.4： 44.8：35.8，第一、第二产业占比分别下降了0.1、1个百分点，第三产业占比提高了1.1个百分点。 2014年，平江县投资9900万元完成教育建设项目160多个。新建校舍160多栋，维修加固校舍6.5万余平方米，改造学校危房8.2万平方米，新增中小学校图书251万册。创建省级合格学校12所。2012年建成乡镇综合文化站设施配套项目22个，完成文化馆改造、湘鄂赣纪念馆维修、苏振华生平业绩陈列、彭德怀生平业绩展布展等项目建设。新建农家书屋426家、累计824家，农家书屋实现村级全覆盖。投资600万元，完成电视无线网络工程，实现无线数字电视信号覆盖全县，建设“村村通”工程点823个，有线电视信号覆盖率达98%。引资1700万元建成华厦国际影城，填补平江县3D影院的空白。组织文艺下乡演出115场次、观众达10万余人，赠送各类图书资料12.5万余册。 2、加义镇概况 加义镇地处湘鄂赣三省之边，平江县东南部，距县城40公里，距长沙市120公里，辖46个村（居）委会，6万余人，共有耕地面积49711亩，山林面积59.8万亩，镇域总面积439平方公里，版土面积占全县的10%。境内“蓝墨水的上游”汩罗江横贯东西，湘东北第一高峰连云山虎踞龙盘，森林覆盖率达67%，绿色覆盖率达95%以上，山清水秀，人杰地灵，生态优美，气候宜人，2011年被国家住建部、旅游局评为“国家特色景观旅游名镇”，2013年被湖南省人大等多家单位综合评定为“湖南省最具民生幸福感乡镇” 3、文物保护 项目所在区域2.5km范围内无风景游览区、名胜古迹、温泉、疗养区以及重要的政治文化设施。 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 汨罗江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本次评价为了解项目区域大气、地表示环境现状，本环评引用位于本项目东北偏东侧2.86km平江县琼宇房地产开发有限公司献钟商业中心建设项目环评报告中2016年8月的大气和地表水现状监测数据，监测期间与目前区域现状环境比较变化不大，区域无新增其他较大污染源，且项目所在区域为典型的农村地区，环境质量现状较好，引用的大气和地表水监测数据能够反应本项目所在区域环境质量状况。 1、地表水质量现状 监测点位：W1—汨罗江（献钟商业中心排污口排入汨罗江断面上游200m） W2—汨罗江（献钟商业中心排污口排入汨罗江断面下游500m） 监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、粪大肠菌群 监测时间：2016年8月4~6日，连续采样3天 历史监测数据统计情况详见表3-1。 表3-1 汨罗江历史监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测 因子 监测及评价 结果 W1 W2 评价标准 pH 浓度范围 6.58~7.11 6.64~6.80 6～9 标准指数 0.06~0.42 0.20~0.36 COD 浓度范围 13.0~16.2 15.0~18.7 ≤20 标准指数 0.65~0.81 0.75~0.94 BOD5 浓度范围 0.375~0.515 0.45~0.54 ≤4 标准指数 0.52~0.53 0.54~0.55 NH3-N 浓度范围 0.13~0.21 0.37 ≤1.0 标准指数 0.228~0.248 0.456~0.481 SS 浓度范围 0.13~0.21 0.37 / 标准指数 / / TP 浓度范围 0.018~0.026 0.020~0.023 ≤0.2 标准指数 0.09~0.13 0.10~0.11 粪大肠菌群 浓度范围 1800~2100 1680~1900 ≤1000 标准指数 0.18~0.21 0.17~0.19 由上表可知，项目所在区域汨罗江2个监测断面主要监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水质标准，水质良好。 2、环境空气质量现状 监测点位：G1献钟商业中心项目所在地北侧500m（本项目东北偏东侧约3km）；G2献钟商业中心项目所在地（本项目东北偏东侧约2.86km） 监测因子：SO2、NO2、TSP 监测频次：2016年8月4~6日，连续3天 环境空气质量现状监测结果详见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点 监测因子 监测及评价结果 SO2 NO2 TSP G1 1小时浓度范围 0.026～0.182 0.011～0.102 0.089～0.110 标准值 0.50 0.20 0.30 标准指数 5.2～36.4 5.5～51.0 29.7～36.7 G2 1小时浓度范围 0.088～0.190 0.034～0.066 0.113～0.150 标准值 0.50 0.20 0.30 标准指数 17.6～38.0 17.0～33.0 37.7～50.0 从上表结果看，项目所在区域常规监测点SO2、NO2、TSP均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域大气环境质量较好。 3、声环境质量现状 本次评价为了解项目区域声环境限值，委托湖南亿科检测有限公司于2016年11月7~8日在项目昼间正常生产工况下厂区边界1米处进行了监测。本次评价噪声监测结果见表3-3。 表3-3 项目所在区域声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点 东 南 北 西 2016.11.7 昼间 57.4 59.4 56.5 54.3 夜间 47.1 45.3 47.5 48.1 2016.11.8 昼间 56.4 58.0 55.5 53.4 夜间 50.5 51.5 46.5 49.2 GB3096-2008标准值 昼间60，夜间50 从上表的监测结果可知，项目厂界达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查项目所在地为农村地区，项目周边主要环境敏感点为五星村居民。水环境保护目标主要为距离本项目西南侧500m的小溪流，西北1.33km的汨罗江。项目所在区域未发现文物、名胜古迹、有价值的自然景观和稀有动植物等需要特殊保护的对象详见下表。环境保护目标分布详见附图。 表3-5 主要环境保护目标一览表 保护内容 保护目标 方位 距离 功能及规模 保护级别 大气环境 五星村居民 西北 40~300m 20户70人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 五星村居民 西 230~400m 24户84人 五星村居民 东北 80m 1户3人 五星村居民 东南 150~400 12户42人 五星村居民 北 115~250m 10户35人 声环境 五星村居民 西北 40~200m 12户42人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 五星村居民 东北 80m 1户3人 五星村居民 东南 150~200 3户12人 五星村居民 北 115~200m 7户30人 水环境 小溪流 西南 500m 灌溉用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 汨罗江 西北 1330m 渔业用水

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、项目及其周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、项目所在地周边小溪流及汨罗江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准； 3、项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项目产生粉尘（含扬尘）、燃烧废气、沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，导热油锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃油锅炉排放限值，沥青异味《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气浓度标准值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2要求。 水污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）及其修改单；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析可知，本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 本项目营运期废气涉及总量控制因子的污染物主要为主机燃烧器、导热油炉燃油产生SO2：0.534t/a，NOx：1.193t/a，沥青在高温搅拌使产生的VOC等异味（沥青烟、苯并[a]芘）外排为0.14t/a，成套设备对各环节产生的粉尘集中收集通过二次除尘后外排粉尘总量指标为0.1t/a。由平江县环境保护局统一调配，最终以平江县环保局核准的排放总量为准。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） （1）生产工艺流程 图5-1 生产工艺及产污流程图 （2）工艺流程说明 1、生产所用骨料均外购，骨料工艺粒径满足本项目要求。 2、骨料运输入厂后，存放于堆棚，用抓斗式装载车转入料斗中，料斗共设有5个，由料斗底部放料阀放至初配料皮带，储配后的骨料由上料皮带输送至干燥滚筒进行烘干，并加热至160~180℃，干燥机内为逆流干燥方式（干燥工艺为直接接触干燥），滚筒式干燥机燃烧器以重油为燃料，可将骨料干燥至含水率0.5%以下，骨料加热后直接提升至搅拌楼楼顶的分级振动筛；矿粉入场后存放于矿粉筒仓，直接输送至搅拌楼中的分级配料系统。 3、沥青由汽车运入，泵入沥青罐中，由导热油锅炉产生的高温热介质油（约260℃）对其进行进行间接加热熔化、保温，导热油锅炉燃烧器以柴油为燃料，热沥青经计量罐计量后，泵入搅拌楼下层的搅拌缸中。 4、分级振动筛、热料仓及级配计量系统、沥青搅拌缸一次安装于一座高24m的钢架结构搅拌楼中，搅拌楼共有四层。顶层为分级振动筛，具有封闭结构，对热料进行精细筛分，以便对不同粒径的物料进行分级配料（少数不合规格的骨料被分离后由专门出口排出，经破碎机破碎后返回生产工序）；第二、三层设有不同粒径级别的热骨料仓及矿粉仓，采用悬挂式累积计量系统进行热料级配，设备结构亦为封闭式；底层为搅拌缸，全封闭结构，级配计量后的热骨料、矿粉、沥青进入搅拌缸后，经搅拌缸双轴强制搅拌，分批次进行搅拌操作，每批次时间45~60s，完成搅拌的成品沥青混凝土经缸底放料口直接卸入运输车辆斗；项目不设置沥青混凝土储存仓。 5、除尘系统：本项目采用HXB-3000型沥青搅拌站成套设备，除冷料输送设备外，物料干燥与提升设备、矿粉筒仓、搅拌楼设备均为全封闭设计，设置负压抽风废气整体收集系统，干燥滚筒废气、振动筛废气、热料仓废气、搅拌缸废气均设有集气管道，进入除尘系统，除尘系统为二级除尘，一级除尘为布袋除尘器除尘，二级除尘为湿法除尘器，末端引风；湿法除尘后的泥浆打入除尘系统旁的收集池，外售给当地砖厂制砖。 主要污染工序 项目运营期污染源主要包括废气、废水、噪声及固体废弃物。 （1）废气污染源 项目运营期产生的废气主要为粉尘（包括工艺设备粉尘、骨料堆场及输送皮带无组织扬尘）、沥青烟及异味、干燥滚筒主机燃烧器废气、导热油锅炉废气等。 1、粉尘（扬尘） ①堆场扬尘 项目堆料场主要堆放的碎石，根据对厂区中央的环境空气现状监测可知，碎石粒径较大，堆场不易起尘。本环评采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5w 式中：Qp—堆场起尘强度（mg/s）； U—地面平均风速（m/s），按平江县年平均风速2.2m/s计； S—堆场表面积（m2），按堆棚面积4000m2计； W—储料含水量（%），按2%计； 经计算，项目堆场无组织扬尘产生量为1730mg/s（29.89t/a），本项目堆场在钢架结构棚房内，遮盖存储，加强在棚房洒水抑尘，所采取的措施可将堆场扬尘排放量减少95%以上，则堆场无组织扬尘排放量约为1.49t/a。 ②骨料装卸扬尘 骨料在装入骨料斗时采用秦皇岛码头装卸起尘量公式进行计算： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—地面平均风速，m/s；取平江县年平均风速2.2 m/s； H—装料落差，0.3m； W—石料的含水率，%，本项目石料含水率按2%计； 经计算，项目装卸扬尘产生量为332.42mg/s，骨料装卸规模为44950吨/年，运输车辆载重量为20t，则骨料装卸次数为2550次/年，骨料装卸时间按2min/次计，则项目装卸扬尘产生量为0.04kg/次，无组织粉尘产生量为0.1t/a。 ③皮带输送扬尘 骨料从骨料斗输送至干燥滚筒采用皮带输送，项目皮带输送速度较小，且骨料粒径较大，皮带输送扬尘产生量较小。环评要求建设单位对输送皮带进行密封处理，采取密封处理后，基本不会产生输送皮带扬尘。 ④干燥滚筒粉尘 类比同类项目，干燥滚筒粉尘产生量约为干燥骨料的0.1%，项目骨料消耗总量为44950t/a，则干燥滚筒粉尘产生量为44.95t/a（31.71kg/h），粉尘产生浓度为1325mg/m3，进入二级除尘系统处理。 ⑤振动筛粉尘 类比同类项目，振动筛粉尘产生量约为分级骨料的0.04%，项目骨料消耗总量为44950t/a，则振动筛粉尘产生量为17.98t/a（12.49kg/h），粉尘产生浓度为818.5mg/m3，进入二级除尘系统处理。 ⑥热骨料级配系统粉尘 类比同类项目，热骨料级配系统粉尘产生量约为物料的0.02%，项目级配总物料（包括骨料、矿粉）约为49000t/a，则振动筛粉尘产生量为9.8t/a（6.81kg/h），粉尘产生浓度为618.5mg/m3，进入二级除尘系统处理。 ⑦搅拌缸粉尘 类比同类项目，搅拌缸粉尘产生量约为搅拌总物料的0.06%，项目搅拌总物料（含骨料、矿粉、旧粉）约为49000t/a，则搅拌缸粉尘产生量为29.4t/a（20.42kg/h），粉尘产生浓度为1275mg/m3，进入二级除尘系统处理。 ⑧矿粉筒仓粉尘 项目设有立式矿粉筒仓1座，容料量约为200t，矿粉由封闭链斗提升机提升进仓，筒仓单独配有小型滤筒式仓顶除尘器，因机械进料造成仓内上部空间气流扰动，会产生少量粉尘，仓顶产生平衡扩散风，排出废气量很少，经仓顶除尘器过滤后，粉尘排放量较小。 2、沥青烟及苯并[a]芘 沥青搅拌缸为封闭结构的设备，高温沥青在搅拌时会产生异味，主要为沥青烟、苯并[a]芘等污染物，根据专家评审意见，本环评总量控制指标最终统一以VOC计。 沥青烟是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量气态烃类物资（常温下），以烃类混合物为主要成份，多为多环烃类等VOC，其中以苯并[a]芘为代表物质。被加热的沥青泵入搅拌缸内，类比同类型项目，此环节会有沥青烟（1.1t/a）及苯并[a]芘（0.035kg/a）挥发，本项目所选用的设备约80%沥青烟经缸内管道收集循环进入主机燃烧器充分燃烧，剩余20%沥青烟气在搅拌缸内与搅拌粉尘一同进入二级除尘器。 类比同类项目，沥青搅拌缸废气量约为6000Nm3/h，进入二级除尘系统的沥青烟气中沥青烟、苯并[a]芘产生浓度分别约25mg/m3、0.8ug/m3，沥青搅拌缸废气搅拌过程中少量未经主机燃烧器燃烧的VOC（沥青烟及苯并[a]芘）与粉尘全部经除尘系统收集处理后统一经25m排气筒排放，废气总排放量为55250Nm3/h，沥青烟放浓度为2.71mg/m3，排放速率为0.15kg/h，排放量为0.14t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的沥青烟（建筑搅拌）最高允许排放浓度（75mg/m3）和最高允许排放速率；苯并[a]芘排放浓度为0.09ug/m3，排放速率为0.048×10-4kg/h，排放量为0.0046kg/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中苯并[a]芘最高允许排放浓度（0.3×10-3mg/m3）和最高允许排放速率。 3、干燥滚筒主机燃烧器废气 主机燃烧器燃用重油，产生高温燃烧废气，因干燥工艺为直接接触干燥方式，主机燃烧废气与滚筒干燥机内产生的含尘废气是一体的，两者无法分离，因此，主机燃烧器废气也经二级除尘系统处理后排放，废气量为55250Nm3/h。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》（下册）（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中“4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”，二氧化硫量、烟尘量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以轻油消耗量，产污系数见下表。 表5-1 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术 排污系数 蒸汽/热水/其他 重油 室燃炉 所有规模 烟尘 千克/吨-原料 3.28 布袋+湿法 0.00328 二氧化硫 千克/吨原料 19S 湿法除尘 16.15S 氮氧化物 千克/吨-原料 3.67 直排 3.67 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目所用轻油含硫量≤0.2%，则S=0.2。烟尘末端治理技术本项目采用“布袋+湿法”，总除尘效率≥99.9%，则上表中排污系数为0.00026。 本项目主机燃烧器燃重油量225t/a，则主机燃烧产生的SO2为0.405t/a（0.42kg/h），产生浓度为7.64mg/m3；产生的NOx为0.826t/a（0.86kg/h），产生浓度为15.57mg/m3；烟尘为0.738t/a（0.769kg/h），产生浓度为13.91mg/m3。 本项目采用主机燃烧废气最终经布袋+湿法处理措施，对粉尘去除效率≥99.9%，除硫效率≥15%，则主机燃烧器最终废气排放及达标情况详见下表。 表5-2 主机燃烧器废气中烟尘、SO2、NOx排放情况 项目 污染物 烟尘 SO2 NOx 排放浓度（mg/m3） 0.0014 6.49 15.57 排放量（t/a） 0.000074 0.344 0.826 排放速率（kg/h） 0.000077 0.357 0.86 由上表可知，干燥滚筒主机燃烧器废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度和最高允许排放速率。 4、导热油锅炉燃烧废气 表5-3 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术 排污系数 蒸汽/热水/其他 轻油 室燃炉 所有规模 工业废气量 标m3/吨-原料 17804.03 直排 17804.03 烟尘 千克/吨-原料 0.26 直排 0.26 二氧化硫 千克/吨原料 19S 直排 16.15S 氮氧化物 千克/吨-原料 3.67 直排 3.67 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目所用轻油含硫量≤0.1%，则S=0.1。 本项目导热油锅炉燃轻质柴油量100t/a，则导热油锅炉废气量约178.04万m3/a，产生的SO2为0.19t/a（0.198kg/h），产生浓度为106.72mg/m3；产生的NOx为0.367t/a（0.38kg/h），产生浓度为206.13mg/m3；烟尘为0.026t/a、0.027kg/h，产生浓度为14.6mg/m3。 本项目导热油锅炉废气由8m高排气筒直接排放，排放量与产生量一致，其排放及达标情况详见下表。 表5-4 导热油锅炉废气排放及达标情况 项目 污染物 烟尘 SO2 NOx 排放浓度（mg/m3） 14.6 106.72 206.13 排放量（t/a） 0.026 0.19 0.367 烟气排放量（Nm3/a） 1780403 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉排放限值（mg/m3） 30 200 250 评价 达标 达标 达标 由上表可知，导热油锅炉废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉排放限值及燃油锅炉烟囱不低于8m要求。 （2）废水污染源 本项目骨料在堆棚内存放，因此，骨料堆场四周设置雨水导流沟，基本不会产生堆场淋滤水。项目运营期废水主要为生活污水、露天生产区初期雨水。 图5-2 项目水平衡（t/a） 项目运营期生活污水产生于生活办公楼，主要包括食堂废水、冲厕废水等，生活污水污染物主要为COD、BOD5、NH3-N等。项目运营期工作时间为120d，劳动定员为18人，根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014），其中在厂内食宿的6名员工用水量按人160L/人·d计，剩余不在厂区住宿的12人用水量按人20L/人·d计，则全厂生活用水量为1.2m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计，则项目运营期生活污水产生量为0.96m3/d(115.2m3/a)，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排。项目运营期生活废水污染物产生及排放源强见下表。 表5-5 项目运营期生活废水污染物产生及排放源强 污染物 项目 SS COD BOD5 NH3-N 产生浓度（mg/L） 200 400 280 30 产生量（t/a） 0.023 0.046 0.032 0.004 初期雨水主要为露天生产区汇集的雨水。参照湖南大学编程的长沙市暴雨强度计算公式，暴雨重现期为2年，强度为199L/s·hm2。初期雨水流量Q=ΨqF=0.9×199×0.5=89.55L/s。初期雨水历时按15min计算，则生产区初期雨水量约为Q=89.55×900/1000=80.6m3/次。经厂内自建的初期雨水池收集沉淀后再经隔油池处理后部分回用于堆场洒水抑尘，多余水量经场地雨水导流沟引至周边自然雨水渠。 锅炉除尘水：本项目锅炉采取水膜喷淋除尘法，采用10m3水箱进行循环喷水除尘，当粉尘沉淀含量达到一定程度后对水箱下层含尘水放入沉淀池进出沉淀处理，损耗水量约3m3/d，需补充除尘水量3m3/d，其中循环水量为100m3/d。处理后上清液全部循环用于除尘用水。 （3）噪声污染源 项目运营期的噪声主要来自于生产过程中的机械噪声，噪声源主要为干燥滚筒、提升机、振动筛、搅拌缸、风机、空压机，噪声源强在75~95dB（A）之间，各噪声源的等效声级见下表。 表5-6 噪声源等效声级 序号 噪声源 声级（dB（A）） 序号 噪声源 声级（dB（A）） 1 干燥机 86~91 5 风机 85~90 2 提升机 75~80 6 空压机 85~90 3 振动筛 83~88 7 运输车辆 80~85 4 搅拌缸 80~85 （4）固体废物 项目运营生期产生的固体废弃物主要为振动筛分时产生的废骨料、除尘系统收集的粉尘、生活垃圾、滴漏沥青及拌和残渣、废导热油、除尘系统更换的布袋、隔油沉淀池污泥。 1、生活垃圾 项目运营期生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，生活垃圾产生量为9kg/d（1.08t/a），生活垃圾统一收集后清运至当地环卫部门指定的生活垃圾收集清运点，再由当地环卫部门统一处置。 2、废骨料 项目生产所需的骨料烘干后通过提升机进入振动筛，会产生极少量的超粒径骨料，约10t/a，振动筛产生的废骨料不返回生产系统，外售作为路基材料使用。 3、除尘系统粉尘 项目除尘系统采用两级除尘装置进行除尘，除尘系统收集的粉尘量约102t/a。经湿法除尘后成为泥浆，泵至除尘系统旁的收集池，及时清掏外售给周边砖厂制砖。 4、滴漏沥青及拌和残渣 散装沥青运输车辆将沥青输入沥青储罐、沥青泵将沥青从储罐打入搅拌系统时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，沥青的滴漏量和项目使用的设备、生产管理水平有关。 类比同类生产项目，滴漏沥青和拌和残渣产生量约为0.1t/a，滴漏沥青及拌和残渣等物料收集后重新用于生产。 5、废导热油 项目生产过程中的导热油循环使用，导热油从河南封丘购买高品质油，用量为6t/次，高品质油8年更换一次，导热油均为合格产生。 当导热油失效时，环评要求建设单位委托有资质的单位对失效的导热油进行处置，严禁乱扔乱弃。 6、除尘系统更换的布袋 项目除尘系统为布袋除尘+湿法除尘，其中布袋除尘器中的布袋需要定期清洗和更换，清洗周期一般为0.5年/次，布袋更换周期一般为2年/次。布袋除尘器中的布袋委托厂家定期进行清洗及回收，更换的布袋严禁乱扔乱弃。 7、隔油沉淀池污泥 厂内初期雨水等汇入隔油沉淀池预处理产生的污泥，产生量约为3.5t/a，主要为场区内沥青油及骨料砂石，定期清掏沥干后可与骨料混合后作为原料使用，不外排。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 堆场 | 粉尘 （扬尘） | 29.89t/a | 1.49t/a |
|  | 装卸 |  | 0.1 t/a | 0.1 t/a |
|  | 输送皮带 |  | 少量 | 少量 |
|  | 干燥滚筒 |  | 1325mg/m3，44.95t/a | 1.1mg/m3，0.1t/a |
|  | 振动筛 |  | 818.5mg/m3，17.98t/a |  |
|  | 热骨料级配系统 |  | 618.5mg/m3，9.8t/a |  |
|  | 搅拌缸 |  | 1275mg/m3，29.4t/a |  |
|  | 矿粉筒仓 |  | 少量 | 少量 |
|  | 搅拌缸 | 沥青烟 | 25mg/m3，1.1t/a | 2.71mg/m3，0.14t/a |
|  |  | 苯并芘 | 0.8ug/m3，0.035kg/a | 0.09ug/m3，0.0046kg/a |
|  | 干燥滚筒主机燃烧烟 | 烟尘 | 13.91mg/m3，0.738t/a | 0.014mg/m3，74kg/a |
|  |  | SO2 | 7.64mg/m3，0.405t/a | 6.49mg/m3，0.344t/a |
|  |  | NOx | 15.57mg/m3，0.826t/a | 15.57mg/m3，0.826t/a |
|  | 导热油锅炉燃烧烟气 | 烟尘 | 14.6mg/m3，0.026t/a | 14.6mg/m3，0.026t/a |
|  |  | SO2 | 106.72mg/m3，0.19t/a | 106.72mg/m3，0.19t/a |
|  |  | NOx | 206.13mg/m3，0.367t/a | 206.13mg/m3，0.367t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 115.2m3/a | 定期清掏，用于周边农田施肥，不外排 |
|  |  | SS | 200mg/l，0.023t/a |  |
|  |  | COD | 400mg/l，0.046t/a |  |
|  |  | BOD5 | 280mg/l，0.032t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.004t/a |  |
|  | 锅炉除尘水 | SS | 30~500mg/l | 沉淀后循环回用 |
| 固体 废物 | 日常办公生活 | 生活垃圾 | 1.08t/a | 0 |
|  | 振动筛 | 废骨料 | 10t/a |  |
|  | 工艺设备 | 粉尘 | 102t/a |  |
|  | 沥青罐、搅拌缸 | 沥青及拌和残渣 | 0.1t/a |  |
|  | 导热油锅炉 | 废导热油 | 8t/6a |  |
|  | 除尘系统 | 更换布袋 | / |  |
|  | 隔油沉淀池 | 污泥 | 3.5t/a |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为干燥滚筒、提升机、振动筛、搅拌缸、风机、空压机，噪声源强在75~95dB（A）之间 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目主要为施工期设备安装，在园区预留用地建设，占地面积较小，土方开挖量较小，对生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）粉尘 ①有组织粉尘 项目运营期有组织粉尘包括干燥滚筒粉尘、振动筛粉尘、热骨料级配系统粉尘及搅拌缸粉尘，项目有组织粉尘量为102.130t/a。 由于项目采用HXB-3000型沥青搅拌站成套设备，其整体防尘与防尘设计较为完备，物料干燥、搅拌楼分级振动筛、热骨料级配料仓与粉料仓、沥青搅拌缸均为全封闭结构设计；该套设备设有较完备的粉尘收集系统，对干燥滚筒粉尘、分级振动筛粉尘、热料仓级配系统粉尘、搅拌缸粉尘均设有集气管道，以上含尘废气全部进入二级除尘系统；项目设置的除尘系统采用两级除尘，一级除尘设备为布袋除尘器（除尘效率≥99.5%），二级除尘设备为湿法除尘器（除尘效率≥80%，除硫效率≥15%），项目除尘系统总体除尘效率≥99.9%，经除尘处理后的废气通过25m高的排气筒排放；除尘系统为末端引风方式，设Y4-68-12.5D型风机一台，整个除尘系统呈负压状态，总除尘风量为55250m3/h。 经除尘系统收尘后，有组织粉尘排放量为0.1t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为1.1mg/m3，经25m排气筒外排。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值。 综上，本项目有组织粉尘在采取布袋+湿法除尘处理后，项目有组织粉尘能够实现达标排放，项目设计的二级除尘系统可行，对周边环境空气影响不大。 ②无组织扬尘 项目运营期无组织扬尘主要产生于骨料堆场、骨料装卸及皮带输送过程。 根据工程分析，项目骨料装卸扬尘排放量为0.1t/a；骨料堆场在堆棚内暂存，并采取洒水抑尘、覆盖等除尘措施后，无组织扬尘排放量为1.49t/a。 无组织粉尘排放面积大，难以收集处理，为减少原料在运输、装卸、堆存过程中无组织粉尘产生量，要求采取如下措施。 A项目皮带输送速度较小，且骨料粒径较大，皮带输送扬尘产生量较小；为避免敞开式输送方式的扬尘影响，环评要求建设单位对输送皮带进行密封处理，采取密封处理后，可有效减少皮带输送扬尘量的排放。 B及时对车辆运行区域进行增湿处理，对原料堆场物料表面进行洒水增湿处理。 C原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输。 D料场采用封闭式结构，避免原料在堆存过程中因风力起尘形成无组织粉尘。 E加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘。 G优化厂区平面布局，物料堆场及搅拌楼排气筒等设备尽量远离周边居民区。 ③大气环境防护距离 环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算公式计算项目无组织扬尘的大气环境防护距离，计算得到无组织扬尘排放厂界外不超标，无超标点，因此，项目无组织排放不需设置大气环境防护距离。 图7-1项目无组织扬尘大气环境防护距离计算截图 ④卫生防护距离 本次环评采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）推荐的公式进行计算项目的卫生防护距离。 图7-2 项目无组织扬尘卫生防护距离计算截图 根据计算可知，项目卫生防护距离为26.98m，提级后的卫生防护距离为50m，项目无组织扬尘排放源距项目东厂界、南厂界、西厂界及北厂界的距离分别为10m、30m、25m、30m，因此，项目卫生防护距离为东厂界外40m、南厂界外20m、西厂界外25m及北厂界外20m所围成的范围。 根据现场调查，距离项目最近居民在厂界西北侧40m（距离生产排污区70m外）。综上，本项目卫生防护距离内无居民等环境敏感点分布，项目选址满足卫生防护距离要求。 结合本项目卫生防护距离，环评要求后期不得在本项目卫生防护距离内规划居民集中区、学校、医院等环境敏感目标。 （2）沥青烟及苯并[a]芘 沥青搅拌缸为封闭结构的设备，高温沥青在搅拌时会产生异味，主要为沥青烟、苯并[a]芘等污染物，根据专家评审意见，本环评总量控制指标最终统一以VOC计。根据工程分析及同类型设备实际使用情况，本项目搅拌缸沥青烟气80%进入主机燃烧室燃烧，剩余量进入二级除尘系统经25m排气筒外排，排放量为0.15kg/h（0.14t/a），苯并[a]芘排放量为0.0046kg/a，产生量较小，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准限值。最终本项目VOC（沥青烟、苯并[a]芘）外排约为0.14t/a。因本项目VOC（沥青烟、苯并[a]芘）异味经主机燃烧室燃烧后，外排废气量极少，且可实现达标外排，营运后期通过加强管道密闭性，保证沥青烟气经主机燃烧率在80%以上，现有环保设施基本可满足VOC异味的治理。 项目排放的沥青烟及苯并[a]芘能够达标排放，且厂区距离周边敏感目标较远（70m外），并与项目之间有植被阻隔，周边植被对沥青烟及苯并[a]芘也有一定的净化作用，因此，项目产生的沥青烟及苯并[a]芘对周边居民及大气环境影响较小。 （3）干燥滚筒主机燃烧器废气 干燥滚筒主机燃烧器以重油为燃料，根据工程分析，主机燃烧器废气中的烟尘、SO2、NO2产生量较小，该燃烧器废气与干燥滚筒内产生的含尘废气是一体的，经除尘系统处理后通过25m排气筒外排，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中烟尘、SO2、NO2排放标准，因此，干燥滚筒主机燃烧器废气对周边环境影响不大。 （4）导热油锅炉燃烧废气 导热油锅炉以柴油为燃料，根据工程分析，导热油锅炉燃烧废气中烟尘、SO2、NO2产生量较小，由8m高排气筒直接排放，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉排放限值，对周边环境影响较小。 （5）大气环境影响小结 项目运营期废气为粉尘（扬尘）、VOC（沥青烟、苯并[a]芘）、干燥滚筒主机燃烧器废气及导热油锅炉燃烧废气。 其中干燥滚筒、振动筛等设备粉尘、沥青烟、苯并[a]芘及异味经二级除尘系统处理后通过25m排气筒外排能够达标排放，对周边环境影响较小；骨料堆场采取堆棚内存放并采取水喷淋除尘措施后，无组织扬尘对周边环境影响较小，且项目卫生防护距离内无敏感点；干燥滚筒主机燃烧器废气、导热油锅炉燃烧废气也能够达标排放，对周边环境影响较小。 总体而言，项目运营期废气对周边敏感点及环境空气质量影响不大。 2、地表水环境影响分析 项目运营期废水主要为生活污水，污染物主要为COD、BOD5、NH3-N等，项目运营期生活污水产生量为0.96m3/d(115.2m3/a)，产生量较小，经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。不会对周边地表水环境造成影响。 环评要求在厂区内建设≥30m3的多级隔油沉淀池处理厂内收集的初期雨水等废水，经厂内多级隔油沉淀池预处理后全部用于场区洒水抑尘等作业，不外排。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为干燥滚筒、提升机、振动筛、搅拌缸、风机、空压机，声源强度在85~95dB（A）之间。项目设备噪声经基础减震、建筑隔声、距离衰减后，夜间不生产，文明施工，合理装卸料及装卸运输时间段，高噪设备集中安放在厂区中央，四周加强绿化等阻隔降噪措施。根据湖南亿科检测有限公司于2016年11月7~8日在项目昼间正常生产工况下厂区边界1米处进行了监测。厂界噪声在昼、夜间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目运营期噪声能够达标排放。且项目高噪设备均距离周边居民50m外，运营期噪声对周边环境影响不大。 4、固体废物 项目运营生期产生的固体废弃物主要为振动筛分时产生的废骨料、除尘系统收集的粉尘、生活垃圾、滴漏沥青及拌和残渣、废导热油及除尘系统更换的布袋。 生活垃圾统一收集后清运至当地环卫部门指定的生活垃圾收集清运点，再由当地环卫部门统一处置；振动筛产生的废骨料不返回生产系统，外售作为路基材料使用；除尘系统收集的粉尘大部分作为旧粉进入矿粉筒仓，作为项目辅料使用，剩余的用水调制成泥浆后，再泵至除尘系统旁的收集池，外售给当地砖厂制砖；滴漏沥青及拌和残渣收集后重新用于生产；废导热油委托有资质的单位处置；布袋除尘器中的布袋委托厂家定期进行清洗及回收；厂内初期雨水等汇入隔油沉淀池预处理产生的污泥，定期清掏沥干后可与骨料混合后作为原料使用，不外排。 项目运营期固体废弃物处置率100%，对周边环境影响较小。 5、社会环境影响分析 本项目位于S308五星村段南侧，主要依托S308道路进行输送，如对运输车辆管理不善，可能导致道路发生局部拥堵，并对运输道路路面产生碾压、损毁等。为此，建设单位应做好运输车辆出入管理工作，建立相应的制度，规范化管理。本项目其它污染影响主要是交通运输车辆对该区域产生的影响，其可能产生的污染因素为扬尘、交通噪声。针对本项目，环评提出以下建议： （1）实行车辆管理负责人制度，对出入车辆进行登记管理，对进出厂区的车辆指挥放行； （2）积极引导车辆进入厂区停泊，非特殊情况，严禁车辆长时间停靠道路两侧，以免挤占道路，影响道路通畅； （3）企业应加强对运输车辆及司机的管理，倡导安全驾驶，严禁运输车辆超载、超速上路行驶。 （4）项目原料、产品均采用汽车运入，运出。在原材料及产品的运输过程中，环评要求运输车车身定期清洗，保持车辆清洁，并对运输车厢采取覆盖措施；同时环评建议建设单位与地方环卫部门联动，加强对沿线道路的清扫，保持路面清洁，基本不会给道路造成明显的粉尘污染。 （5）项目运输车辆均为大型车辆。为减少车辆噪声对物料运输沿线居民的影响，应加强运输车辆的维护保养、定期维修以杜绝非正常运行噪声。另一方面优化管理，原料、产品运输尽量安排在白天进行，夜间不运输。最大程度减轻对沿线居民的影响。 图7-3 项目物料运输路线图 6、清洁生产分析 清洁生产就是指将污染物消除或消解在生产过程中，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线。清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化，是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。 本项目采取的清洁生产措施主要有以下几方面： （1）从原材料入手，选择质量优良的沥青，减少沥青油烟中有毒有害气体成份，从源头上控制污染物产生，达到了国内先进水平； （2）搅拌缸引进成套生产设备，设备技术工艺为该行业的成熟技术，项目主要生产设备均系国内先进设备，自动化程度高，生产过程由微机控制系统控制，技术较为先进； （3）工艺设备配套了布袋除尘设施，有效地防治了粉尘对外环境的影响； （4）对项目生产过程中产生的固废均能综合回收利用、生产设备产生的机械噪声采取隔声降噪措施后均可达标排放，有效降低对环境污染； 本项目生产机械化水平高，生产技术较先进，生产过程污染物产生量较少，工业固体废物能综合利用，本项目采用成套设备，在沥青烟气引入主机燃烧器过程中优于非成套设备，气密性较好，对搅拌缸沥青烟气收集燃烧率可达到80%以上；成套设备粉尘综合收集系统较为完善，便于粉尘集中收集处理；成套设备较非成套设备部分机械设备可共用，设备较为集中分布，更接近于点源的影响，便于噪声集中防控。因此成套设备污染治理措施切实可行，项目生产污染物的排放对环境的影响较小，项目的生产基本符合国家清洁生产要求。 7、环境风险评价 环境风险评价是为了对建设项目和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 项目生产过程中使用的轻柴油为易燃液体，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），项目使用的轻柴油、重油为燃料，项目有4个50t的沥青储罐（临界量5000t），1个50t的重油储罐（临界量1000t），1个6t的轻柴油储罐（临界量1000t），（燃料总储量为56t）不构成重大危险源。轻质柴油、重油储罐属易燃场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是油品泄漏，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成经济损失，柴油泄漏也会对周边地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染。 （2）风险事故成因分析 可能引起本项目风险事故的风险因素有自然因素及人为因素两大类。 ①自然因素：主要包括地震、土壤腐蚀、洪水、雷电等； ②人为因素：包括工程设计缺陷、设备选型安装不当、操作人员的误操作及人为破坏等。 以上主要因素均有可能直接或间接引起油品的泄漏，并有可能进一步引发燃烧等恶性事故。 （2）环境风险分析 ①储油罐事故泄漏对环境的影响 原料储罐的事故泄漏主要是指自然灾害造成的成品有泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素，这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的柴油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染，这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 油品发生泄漏事故，若泄露至周边溪流还将对下游汨罗江带来一定影响，还会对周边地下水带来严重污染，导致地下水产生异味，当轻质柴油、重油储罐渗漏穿过土壤层时，土壤层会吸附柴油，造成土壤生物的死亡，并随着地表径流的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，对地下水造成进一步的污染。因此，原料储罐区需采取严格的防渗漏措施，确保事故发生时柴油不发生大的渗漏，以保障地下水环境和土壤环境的安全。 ②储油罐泄漏引起的火灾对环境的影响 储油罐着火或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境、地表水环境及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间。被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将大部分死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。根据湖南地区的实际情况，由于防火工作落实的较好，储油罐发生着火事故较少，但是这种危险仍然存在，建设单位应把储油设施的防爆防火等安全工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保储油罐不会发生火灾。 （3）风险防范措施 根据现场调查，项目设有1个50t重油储罐，1个6t轻柴油储罐，总储量为56t。本环评提出以下风险防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑥作业区其周围必须设置警示标志，安装围油设施，配备吸油装置，加强区域通风。 ⑦对储罐区地面进行防渗处理，在储罐设施四周建设围堰（储罐区面积为200m2，围堰规格需大于储罐区面积约220m2，高1m），避免泄漏的危险化学品外溢。 （4）生产管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强油罐与管道系统、沥青储罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统、沥青储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。 ③对各储油罐、沥青储罐机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 （5）应急措施 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 本环评提出的应急措施如下： ①在储罐上风向，布置消防器材； ②对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收； ③给被油品溅泼的人员提供援助，通知毗邻单位，注意危险； ④工作人员应拨打119火警电话，请求外援； ⑤在柴油储罐发生火灾爆炸事故后，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况，立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。 （5）评价结论 项目发生火灾、渗漏事故时，事故范围在项目厂界范围之内，并能及时得到控制，对厂界外环境敏感点影响较小，项目总体的环境风险较小，采取适当的防范措施后，其风险影响水平是可以接受的。 8、环境管理和监测 （1）环境管理 为保证项目的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对项目营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好项目营运期的环保工作。其主要工作职责如下： 执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制定与实施环境保护规划，配合有关部门审查落实项目环保设施的竣工验收； 监督检查环保设施落实和运行情况； 做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； 根据环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因项目引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 （2）环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-1 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界 连续等效A声级 每年一次 大气 厂界 粉尘、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘 每年一次 排气筒 粉尘、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘 每年一次 8、公众参与 （1）调查目的 任何开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。在建设项目环境影响评价的过程中导入公众参与调查，是环评方与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。 通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查，收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。 （2）调查对象和方式 调查对象为本项目周边生活的居民（即本项目的大气和声环境保护目标人群）和当地政府部门。 向公众发放本项目公众参与征询表征询个人和团体的意见和建议。 建设单位于2016年10~11月深入项目拟建地周边区域进行了公众参与调查。调查内容包括公众填写调查表、与公众进行口头交流。根据本工程建设内容及场址周边情况，编制了公众参与征询表。调查内容详见附表，本次调查共发放并了11份调查表，全部收回（其中个人10、团体1份）。被调查人员情况详见下表。 表7-2 公众参与团体名单 单位名称 联系电话 对本项目建设态度 平江县加义镇五星村村民委员会 13575020565 赞成 表7-3 公众参与人员名单 序号 姓名 性别 年龄 学历 工作单位或住址 联系电话 1 于小勇 男 40 高中 五星村边山组 14789654300 2 李东斌 男 64 初中 五星村 13525020565 3 李杏录 男 52 初中 五星村边山组 13347200469 4 李普安 男 60 初中 五星村边山组 14789607498 5 李六平 男 42 初中 五星村边山组 15200219479 6 余旺却 男 46 高中 五星村 15080987888 7 李克录 男 47 初中 五星村边山组 13469245747 8 余志勇 男 50 初中 五星村边山组 18675027131 9 周练文 男 48 初中 五星村边山组 15115091030 10 彭玉兰 女 43 中专 五星村 13975047989 （3）调查结果统计分析（个人） 表7-4 公众问卷调查结果统计表 问题 数量(人) 有效问卷比例(%) 1、您对项目周边环境质量现状满意情况 较好 10 100 一般 0 0 较差 0 0 2、您是否了解项目建设的情况 了解 10 100 不了解 0 0 3、您认为项目建设对周边环境的主要影响是* 废气 1 10 废水 3 30 噪声 / / 固体废物 / / 生态破坏 / / 4、您认为项目建设对周边环境造成的影响# 严重 / / 较大 / / 一般 / / 较小 9 90 5、你认为本项目建设持何种态度 赞成 10 100 反对 0 0 注：*其余6人对该问题持无态度；#有1人对该问题持无态度。 由上表统计可知： ①100%的被调查者认为项目周边环境现状较好。 ②100%的被调查者对该项目的情况有一定了解。 ③在回答本项目对周边环境的主要环境是什么时，30%的个人认为是废水、10%的调查中认为是废气，其他60%的被调查者持无态度。因此，根据公众意见，本项目废气、废水防治是重点。 ④90%的被调查者认为项目对周边环境造成的影响较小，剩余10%被调查者持无态度。 ⑤100%的个人认为项目选址合理。 （4）结论 从本次调查的结果看，表明公众是普遍赞成本项目的建设。在回收调查表中均对该项目的建设持积极赞同的态度。 从公众参与的角度看，该项目的建设是可行的。 9、产业政策符合性分析 项目为沥青混凝土加工项目，属建材加工类项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年本）》规定的鼓励类、限制类和淘汰类，本项目与国家产业政策不违背。 因此，本项目建设符合国家相关产业政策的要求。 根据查阅《中国改性沥青行业发展战略规划及投资前景预测报告2015-2020年》，“沥青的发展规模同我们国内市场的需求相比较，中国沥青市场仍然处于供不应求的状态，尤其是那些高端的改性沥青市场，在中国也是有待有才人士而发掘的，我国普通的道路沥青生产厂家众多，但是专业的沥青生产厂家比较少，我们应该逐步提高专业沥青的厂家，来弥补不断增长的专业沥青市场需求”。本项目为沥青混凝土建设项目，因此与中国改性沥青行业发展战略规划相符。 选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）本项目选址于平江县加义镇五星村，项目用地已经取得了平江县人民政府城乡建设用地审批，不占用基本农田等限制用地（详见附件）。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能要求。 （3）项目地址临近S308线，交通条件十分便利，区位优势明显。 （4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （5）项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响（最近一户居民位于厂区东北面80m，符合卫生防护距离要求）。 （6）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 （7）根据公众参与调查结果可知，项目周边居民以及当地政府部门均赞同本项目的建设。 综合考虑，本项目选址合理可行。 11、总平面布置合理性分析 本项目占地面积约12003m2，用地地块为矩形形状，主要包括加工区、骨料堆棚和办公生活区。 本项目在厂区北侧设置一个交通出入口与大将路连接，办公生活区位于厂区西侧，办公生活区为1栋2层的砖混结构办公楼，设有办公室、员工宿舍、食堂等；生产区集中布置在厂区东侧，生产区主要为成套沥青混凝土搅拌站；骨料堆棚布置在厂区南侧，骨料堆场采用半封闭式钢结构厂房。厂区平面布置图详见附图。 根据项目环境影响分析，项目运营期废气对周边环境影响较小，卫生防护距离内也无敏感点分布；运营期噪声经基础减振、建筑隔声、距离衰减后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放限值。同时环评要求合理布置各高噪设备和粉尘排放口位置，尽量远离周边居民区布置，并在厂区四周设置2m的绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 总体而言，项目总平面布置基本合理。 12、总量控制 项目运营期废水为生活污水经化粪池预处理后，定期清掏用于周边田地施肥，不外排。根据本项目废气的排污特点，本次评价确定项目的废气总量控制因子为SO2、NOx。 本项目产生的SO2、NOx来自轻质柴油、重油燃烧废气，其中SO2总排放量0.534 t/a，NOx总排放量1.193t/a。SO2、NOx的总量控制指标由平江县环境保护行政主管部门统一调配，最终以平江县环保局核准的排放总量为准。 13、环保设施与投资 项目总投资为1200万元，其中环保投资为93万元，占总投资的7.75%。项目环保投资情况详见下表。 表7-5 项目环保投资一览表 治理对象 环保验收内容 验收标准 金额 万元 废水 生活废水 污水收集管网，化粪池7m3，不外排 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 1 初期雨水 清污分流系统，雨水管网与初期雨水收集池通过阀门调控，初期雨水收集池容积≥85m3，出水口与厂内隔油沉淀池连通 7 厂区废水 多级隔油沉淀池收集全厂生产废水，容积≥30m3，用于场区洒水抑尘等，不外排 3 废气 搅拌楼粉尘 二级除尘；一级为布袋除尘器，二级为湿法除尘，25m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级相应标准 71.5 皮带输送扬尘 皮带机密封处理 1.3 堆场扬尘 场地硬化，半封闭钢棚内储存骨料，并在钢棚内骨料采取洒水、覆盖等除尘措施 1.7 主机燃烧器废气 与干燥粉尘进入布袋+湿法除尘后25m排气筒外排 / 沥青烟气 其中大部分沥青烟经搅拌缸经专用管道引致主机燃烧器燃烧（搅拌楼配套），少部分与其他搅拌缸粉尘进入布袋+湿法除尘后25m排气筒外排 / 导热油锅炉废气 8m排气筒外排 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 0.5 噪声 设备噪声 基础减振、隔声，厂界四周加强绿化 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4 固废 生活垃圾 垃圾桶等收集设施 0.5 收集系统粉尘收集池 有效容积5m3 0.5 环境风险 储罐区设置围堰，围堰面积220m2，围堰高度1m，防渗处理 2 合计 93 .

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 堆场 | 粉尘 （扬尘） | 堆棚内暂存洒水覆盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 装卸 |  | / |  |
|  | 输送皮带 |  | 密封处理 |  |
|  | 矿粉筒仓 |  | 桶口滤芯除尘 |  |
|  | 干燥滚筒 |  | 布袋+湿法除尘，25m排气筒外排 |  |
|  | 振动筛 |  |  |  |
|  | 热骨料仓 |  |  |  |
|  | 搅拌缸 |  |  |  |
|  | 干燥滚筒主机燃烧器 | 烟尘、SO2、NO2 |  |  |
|  | 搅拌缸 | 沥青烟、苯并芘 | 80%进入主机燃烧 |  |
|  | 导热油锅炉 | 烟尘、SO2、NO2 | 8m排气筒外排 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 水污染物 | 生活污水 | BOD、COD、 SS、氨氮 | 厂内化粪池预处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 隔油沉淀池预处理 |  |
|  | 锅炉除尘水 | SS | 隔油沉淀池预处理 |  |
| 固体废物 | 除尘系统 | 粉尘 | 大部分作旧粉返回生产系统，剩余的收集外售至周边砖厂 | 处置率100% |
|  | 振动筛 | 废料石 | 外售作路基材料使用 |  |
|  | 职工日常办公生活 | 生活垃圾 | 清运至指定的生活垃圾收集点，再由当地环卫部门统一处置 |  |
|  | 沥青储罐、搅拌缸 | 沥青及拌和残渣 | 滴漏沥青及拌和残渣收集后重新用于生产 |  |
|  | 布袋除尘更换的布袋 | 废布袋 | 委托厂家回收处置 |  |
|  | 导热油锅炉 | 废导热油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 隔油沉淀池 | 污泥 | 与骨料混合做为原料 |  |
| 噪声 | 干燥滚筒、分级振动筛等设备 | 噪声 | 基础减振、建筑隔声、进出风管道软性连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强厂区绿化，不留裸露地面，栽种高大树木可起到吸声、降噪的作用。 |

# 十、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于平江县加义镇五星村，用地约12003m2，建筑面积8000m2，建筑面积610m2，项目区构筑物主要为1栋2层的办公生活楼占地面积为240m2（设有值班室、办公室、宿舍、食堂、卫生间）和1套型号为HXB-3000型的沥青混凝土成套搅拌设备，占地74m2的实验室，采用活动板房；骨料堆场采用4000m2钢架结构钢棚内储存。投资1200万元，购置HXB-3000型成套沥青混凝土搅拌设备，年产5万吨沥青砼。 2、环境质量现状 项目周边环境质量现状采用收集历史资料与现场监测相结合的方式。 （1）地表水环境质量现状 根据引用位于本项目东北偏东侧2.86km平江县琼宇房地产开发有限公司献钟商业中心建设项目环评报告中2016年8月的大气现状监测数据，，项目所在区域汨罗江2个监测断面主要监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水质标准，水质良好。 （2）环境空气质量现状 根据引用献钟商业中心项目所在地（本项目东北偏东侧约2.86km）、献钟商业中心项目所在地北侧500m（本项目东北偏东侧约3km）2016年8月的大气现状监测数据，项目所在区域常规监测点SO2、NO2、PM10日均值均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域大气环境质量较好。 （3）声环境质量现状 根据现状监测，项目厂界达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 3、环境影响分析 （1）大气环境 项目运营期废气为粉尘（扬尘）、沥青烟、苯并[a]芘、干燥滚筒主机燃烧器废气及导热油锅炉燃烧废气。 其中干燥滚筒、振动筛等设备粉尘、沥青烟、苯并[a]芘及异味经二级除尘系统处理后通过25m排气筒外排能够达标排放，对周边环境影响较小；骨料堆场采取堆棚内存放并采取洒水、覆盖等除尘措施后，无组织扬尘对周边环境影响较小，且项目卫生防护距离内无敏感点；干燥滚筒主机燃烧器废气、导热油锅炉燃烧废气能够达标排放，对周边环境影响较小。 总体而言，项目运营期废气对周边敏感点及环境空气质量影响不大。 （2）地表水环境 项目运营期废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排；厂内初期雨水等废水，经厂内多级隔油沉淀池预处理后部分用于场区洒水抑尘等，不外排。不会对周边地表水环境造成影响。 （3）声环境 项目设备噪声经基础减振、建筑隔声、距离衰减后，根据现状监测，厂界噪声在昼、夜间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，运营期噪声对周边声环境影响不大。 （4）固体废物 生活垃圾统一收集后清运至当地环卫部门指定的生活垃圾收集清运点，再由当地环卫部门统一处置；振动筛产生的废骨料不返回生产系统，外售作为路基材料使用；除尘系统收集的粉尘泵至除尘系统旁的收集池，外售给周边砖厂制砖；滴漏沥青及拌和残渣收集后重新用于生产；废导热油委托有资质的单位处置；布袋除尘系统定期更换的废布料委托厂家回收；厂内初期雨水等汇入隔油沉淀池预处理产生的污泥，定期清掏后可与骨料混合后作为原料使用，不外排。 项目运营期固体废弃物处置率100%，对周边环境影响较小。 4、产业政策符合性 项目为沥青混凝土加工项目，属建材加工类项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年本）》规定的鼓励类、限制类和淘汰类，本项目与国家产业政策不违背。 5、选址合理性 项目选址于平江县加义镇五星村，建设单位已经取得了平江县人民政府城乡建设用地审批及平江县加义镇五星村村民委员会的同意。项目所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 总量控制指标 项目运营期废水为生活污水经化粪池预处理后，定期清掏用于周边田地施肥，不外排。根据本项目废气的排污特点，本次评价确定项目的废气总量控制因子为SO2、NOx、VOC、粉尘。 本项目产生的SO2、NOx来自轻质柴油、重油燃烧废气，其中SO2总排放量0.534 t/a，NOx总排放量1.193t/a，沥青在高温搅拌使产生的VOC等异味（沥青烟、苯并[a]芘）外排约为0.14t/a，成套设备对各环节产生的粉尘集中收集通过二次除尘后外排粉尘总量指标为0.1t/a。废气总量控制指标由平江县环境保护行政主管部门统一调配，最终以平江县环保局核准的排放总量为准。 总结论 平江县旺鑫沥青材料有限公司年产5万吨沥青砼项目所产生的污染物，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。项目营运期不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响。同时，项目自身产污能力很小，所在区域环境质量现状较好。在严格落实报告中各环保措施后，从环境保护的角度而言，本项目的选址和建设可行。 二、建议 （1）对项目区周围进行绿化规划，植树种草，增加植被覆盖度，加强绿化养护，可以有效防止粉尘及噪声对外环境的影响； （2）对高噪声设备采取控制措施的同时，要加强对员工的劳动保护，采取必要的职业健康安全防护措施，保障员工的身心健康； （3）对布袋除尘器进行定期监控，杜绝粉尘等事故性排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注  释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1   环评委托书

附件2   建设单位营业执照

附件3   加义镇政府关于本项目用请求报告

附件4   本项目用地审批单

附件5   环境现状监测质保单

附件6   公众参与调查表（团体全部，个人样表2份）

附件7   本项目专家评审意见

附图1   项目地理位置图

附图2   厂区总平面布置图

附图3   环境现状监测点位图

附图4   本项目周边环保目标分布图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。