平江县童市翠阳采石场

年采30万吨花岗岩建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

编制单位：湖南华中矿业有限公司

建设单位：平江县浩鑫建材销售有限公司

编制时间：二〇一六年十二月

目  录

1	总论	1

1.1	前言	1

1.2	编制依据	1

1.3	评价目的与评价重点	3

1.4	环境功能区划	3

1.5	控制污染和环境保护目标	4

1.6	境影响因素识别	9

1.7	评价标准	10

1.8	评价工作等级及评价范围	13

1.9	评价工作程序	16

2	建设项目工程概况	18

2.1	项目概况	18

2.2	矿区概况	22

2.3	劳动定员及工作制度	24

3	工程分析	25

3.1	采矿生产工艺	25

3.2	工程污染源分析	27

4	环境概况	35

4.1	区域自然环境概况	35

4.2	社会环境概况	36

4.3	社会经济概况	37

5	环境质量现状	40

5.1	大气环境质量现状	40

5.2	水环境质量现状	42

5.3	土壤底泥环境质量现状	44

5.4	声环境质量现状	44

5.5	生态环境质量现状	46

6	环境影响预测评价	47

6.1	施工期环境影响分析	47

6.2	运营期环境影响分析	49

7	污染防治措施分析	68

7.1	施工期污染防治措施	68

7.2	营运期污染防治措施	69

7.3	水土保持工作	76

8	环境风险分析	77

8.1	环境风险评价等级	77

8.2	环境保护敏感目标	77

8.3	环境风险识别与分析	78

8.4	环境风险源项分析	78

8.5	环境风险预防措施	80

8.6	应急预案	80

8.7	环境风险分析结论	81

9	环境可行性分析	83

9.1	产业政策相符性分析	83

9.2	与地方生态红线划定方案的相符性	83

9.3	与地方矿产资源规划相符性	83

9.4	项目选址分析	86

9.5	项目建设的环境制约性因素分析	86

10	清洁生产、循环经济和总量控制	87

10.1	清洁生产	87

10.2	总量控制	90

11	环境经济损益分析	91

11.1	环保措施投资估算	91

11.2	社会效益分析	92

11.3	环境损益分析	92

11.4	环境经济效益结论	92

12	公众参与	93

12.1	公众参与的目的和意义	93

12.2	环评信息公示	93

12.3	公众参与调查结果分析	93

12.4	公众意见和建议反馈	94

13	环境保护管理与监测计划	95

13.1	环境管理	95

13.2	环境监测计划	95

13.3	环境保护措施及环保竣工验收一览表	96

14	结论与建议	97

14.1	结论	97

14.2	建议	101

附件：

附件1：环评委托书

附件2：环评执行标准函

附件3：平江县政府关于本项目设立采矿权的文件

附件4：拟设立采矿权部门前置审批意见表

附件5：与重点工程签订的供货协议

附件6：矿区土地租赁合同

附件7：周边住户租赁协议

附件8：委托爆破单位营业执照

附件9：项目开发利用方案评审意见

附件10：项目资源储量报告评审备案书

附件11：环境质量现状监测质保单

附件12：专家评审意见

附图：

附图1：项目地理位置图

附图3：周边环保目标分布图

附图3：区域水系图

附图4：总平面布置示意图

附图5：监测布点图

附图6  防护距离示意图

附图7：项目现场照片

附表：

附表1：建设项目环境保护审批登记表

# 总论

## 前言

近年来，平江把加快城镇建设、推进新型城镇化作为促进全县经济社会发展的重要着力点，大手笔、大格局、大规划、大投入，高起点、高标准、高水平推进城市建设，平江已经着手布局新一轮城镇大提质，天岳新区建设已经全面启动，“三城同创”进入高潮，在新型城镇化加快部署和推进的政策机遇下，平江基于良好的城镇化基础和具有特色的城镇化基础，将面临新型城镇化一系列战略机遇，抓住机遇，将会有力促进平江城镇建设大提升、大跨越。同时，随着我国国民经济增长指数的不断提高，加大了基础设施建设投资规模。目前已确定在平江县境内要动工的重大项目有蒙华铁路平江段、平江县火电厂项目及平益高速平江段，此类项目对碎石和块石有非常大的需求量。经平江县人民政府批准同意，为保障平江县重点工程建设的顺利推进，平江县浩鑫建材销售有限公司拟选址平江县童市镇翠阳村建设年采30万吨花岗岩建设项目，本项目为新建项目。矿区服务年限为3年，项目闭矿后按照规范要求进行闭矿和生态恢复。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录》的有关规定，平江县浩鑫建材销售有限公司委托湖南华中矿业公司承担“年采30万吨花岗岩建设项目”的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了《平江县童市镇翠阳采石场年采30万吨花岗岩建设项目环境影响报告书》（报批稿）。

## 编制依据

### 国家法律、法规和政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月修正；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年修正；

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

(7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年修订；

(8)《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

(9)《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

(10) 《中华人民共和国森林法》，2009年修订；

(11)《中华人民共和国节约能源法》，2016年修订；

(12)《中华人民共和国矿产资源法》，1997年1月1日；

(13)《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，2005年5月7日；

(14)《中华人民共和国矿山安全法实施条例》，1996年10月；

(15) 《基本农田保护条例》，1999年1月1日；

(16)《建设项目环境保护管理条例》（2016年修订）；

(17) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日；

(18) 《环境保护公众参与办法》，部令 第35号，2015年7月13日；

(19) 《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号），2015年12月10日；

(20) 《产业结构调整指导目录（2011年版）》，（2013年修正）。

### 地方法规、规划

(1)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

(2)《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

(3)《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》；

(4)《岳阳市矿产资源总体规划（2008-2015年）》；

### 环境影响评价技术规范

(1)《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）；

(2)《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

(3)《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

(4)《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

(5)《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

(6)《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

(8)《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

(9)《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011）。

### 其它编制依据和工程资料

(1) 环评委托书；

(2) 环评委托合同；

(3) 资源储量报告、开发利用方案等；

(4) 建设方提供的其他相关资料。

## 评价目的与评价重点

### 评价目的

兼顾资源开发利用与环境保护是本次评价工作的主要目的，即在进行矿产资源的合理开发利用的同时，充分保护矿区周边植被与生态环境、地表水域水质，从环境保护角度对开采工艺、开采范围和所采取的污染控制与防止生态破坏的措施等方面进行论证，提出切实可行的建议与意见，为项目决策、设计及其环境管理提供科学依据和参考。

### 评价重点

以工程分析、生态环境影响评价及污染防治措施分析为本项目评价重点。

## 环境功能区划

### 地表水环境功能区划

项目附近的水体为东侧无名河、汨罗江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III级标准。

### 大气环境功能区划

本项目矿区位于平江县童市镇翠阳村，属于二类环境空气质量功能区。项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

### 声环境功能区划

本项目所在地属于2类声环境功能区。项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类环境噪声限值。

### 各类功能区区划和属性

本项目所属的各类功能区区划和属性如表1.4-1所示。

表1.4-1  项目所在地环境功能属性汇总

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 汨罗江 | Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二类 |
| 3 | 声环境功能区 | 2类区，2类 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林、公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 否 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 控制污染和环境保护目标

### 控制污染目标

（1）根据当地地形，做到固体废物合理堆存或综合利用，减少固体废物堆存对地表植被的破坏；服务期满后排土场进行植被复垦，将生态环境影响程度降低到最低。同时严格按开采界线开采，坚决杜绝越界开采，以保护矿区周界以外的生态环境。

（2）本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田、林地施肥。

评价范围内的水环境质量不因项目的建设而改变，保持Ⅲ类水环境质量功能；评价范围内的大气环境质量不因项目的建设而改变，保持二类大气环境质量功能；评价范围内的声环境质量不因项目的建设而改变，保持2类声环境质量功能。

### 环境保护敏感点

本项目矿区所在地位于平江县童市镇翠阳村，项目所在地村民饮用水主要为井水。项目评价范围内无风景名胜区，项目矿区及重要设施周边环境敏感点的分布情况详见表1.5-1至表1.5-3，爆破影响范围内的敏感目标见表1.5-4。

表 1.5-1   矿区周边环境敏感保护目标

| 类别 | 保护目标 | 相对位置 | 功能 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 翠阳村余家组 | 东侧 150~320m | 居民，10户约35人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | 有高山阻隔，居民住户偏低，标高约160-170m |
|  | 翠阳村四美组 | 东侧 600~750m | 居住，25户约80人 |  | 有低丘、农田、道路阻隔，居民住户偏低，标高约135-150m。 |
|  | 翠阳村龙骨组 | 北侧120~400m | 居住，16户约53人 |  | 有低丘、农田、山塘阻隔，居民住户偏低，标高约140-180m |
|  | 翠阳村麻湾组 | 东侧450~730m | 居住，40户约100人 |  | 有多排低丘、农田阻隔，居民住户偏低，标高约150~175m |
|  | 童市镇区 | 东侧2.2km | 居住、办公等 |  | 多排山丘、农田、建筑物阻隔，地势标高108-120m |
| 声环境 | 翠阳村余家组 | 东侧 150~320m | 居民，15户约50人 |  | 有高山阻隔，居民住户偏低，标高约160-170m |
|  | 翠阳村龙骨组 | 北侧120~400m | 居住，16户约53人 |  | 有低丘、农田、山塘阻隔，居民住户偏低，标高约140-180m |
|  | 翠阳村麻湾组 | 东侧450~730m | 居住，40户约100人 |  | 有多排低丘、农田阻隔，居民住户偏低，标高约150~175m |
| 地表水环境 | 山塘 | 东北侧150m | 农灌 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准 | 有农田、低丘阻隔，标高约165m |
|  | 农灌渠 | 东北侧380m | 农灌 |  | 有高山阻隔，水库标高约128m |
|  | 清水塘水库 | 东北侧1.8km | 农灌 |  | 有农田、低丘阻隔，水库标高约165m |
|  | 其他山塘 | 东、北面1000m范围内 | 农灌 |  | 有农田、低丘阻隔，水库标高约140-165m |
|  | 无名河流 | 东侧2.8km | 渔业、农业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 距离较远，有高山、农田、公路、建筑物等阻隔，河床标高106m，项目地不属于河流的集水范围。 |
| 生态环境 | 周边1000m范围内的农田面积约65hm2，项目区域不属于生态公益林范围，不在平江县生态红线范围内 | 矿区周边200m~1000m范围内 |
| 社会保护 目标 | 本项目矿区有长度约420m的出场道路连接东侧的翠阳村道、童市镇、X101县道及沿线居民住宅。 |

表 1.5-2    矿区出场道路周边环境敏感保护目标

| 类别 | 保护目标 | 相对位置 | 功能 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气、声 环境 | 翠阳村余家组 | K0+200、K0+240处 左侧10m范围内 | 居住，2户约8人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | 矿区出场道路长420m，以厂区出口K0+000为起点，以出场道路与翠阳村村道交界口K0+420为终点 |
| 生态环境 | 植被、农田等 | 矿区出场道路两侧200m范围内 |
| 社会保护目标 | 与矿区出场道路连接的翠阳村道、童市镇区道路、X101县道 |

表 1.5-3     排土场周边环境敏感保护目标

| 类别 | 保护目标 | 相对位置 | 功能 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 翠阳村余家组 | 东侧 250~360m | 居民，15户约50人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | 有高山阻隔，居民住户偏低，标高约160-170m |
|  | 翠阳村龙骨组 | 北侧360~550m | 居住，16户约53人 |  | 有低丘、农田、山塘阻隔，居民住户偏低，标高约140-180m |
| 声环境 | 翠阳村余家组 | 东侧 250~360m | 居民，15户约50人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 有山丘阻隔，居民住户偏低，标高约140-180m |
|  | 翠阳村龙骨组 | 北侧320~550m | 居住，16户约53人 |  |  |
| 生态环境 | 周边植被、农田资源 | 排土场周边300m范围内 |

表 1.5-4  爆破工序影响范围内的环境保护目标

| 序号 | 保护目标 | 相对位置 | 功能 | 执行标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 翠阳村余家组 | 东侧 150~320m | 居民，15户约50人 | GB3096-2008中2类 GB10070-88中居住、文教区标准限值 | 有高山阻隔，居民住户偏低，标高约160-170m。 |
|  | 翠阳村四美组 | 东侧 600~750m | 居住，25户约80人 |  | 有低丘、农田、道路阻隔，居民住户偏低，标高约135-175m。 |
|  | 翠阳村龙骨组 | 北侧120~400m | 居住，16户约53人 |  |  |
|  | 翠阳村麻湾组 | 东侧450~730m | 居住，40户约100人 |  |  |
| 大气 环境 | 翠阳村余家组 | 东侧 150~320m | 居民，15户约50人 | GB3095-2012中二级 | 有低丘、农田阻隔 |
|  | 翠阳村四美组 | 东侧 600~750m | 居住，25户约80人 |  | 有低丘、农田、道路阻隔，居民住户偏低，标高约135-175m。 |
|  | 翠阳村龙骨组 | 北侧120~400m | 居住，16户约53人 |  |  |
|  | 翠阳村麻湾组 | 东侧450~730m | 居住，40户约100人 |  |  |
| 生态 环境 | 周边植被、林地、耕地、农田 | 采矿区红线周边800m范围内 | 常绿阔叶林，水作、旱作，估算面积达14.5hm2以上。 | / | 低丘阻隔，保护目标位置相对较低。 |

## 境影响因素识别

### 影响因素识别

根据本工程工艺特点、区域环境特征、工程运行对环境的影响程度以及国家大气、水污染物总量控制的指标规定，对项目建设的环境影响因子进行识别，初步识别见表1.6-1。从表1.6-1可以看出：

（1）项目营运期矿山的开采、产品的运输和固废处置，对评价区自然资源、生态环境和社会发展有一定的影响。

（2）相对而言，工程中对环境影响较大的因素是矿山的开采、固废处置。

（3）项目营运期矿山的开采、废土的堆存将占用土地，破坏植被，对生态环境产生长期影响。营运期后进行植被绿化和生态恢复对环境有所改善。

表1.6-1   工程环境影响要素识别

| 施工阶段 环境资源 | 营运期 | 营运期后 |
| --- | --- | --- |
|  | 矿山 开采 | 产品 运输 | 废水 排放 | 废气 排放 | 事故 风险 | 噪 声 | 固废 处置 | 绿化植被 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  | △ |
|  | 经济发展 | ☆ | ☆ |  |  | ▲ |  |  | ☆ |
|  | 土地利用 | ★ |  |  |  |  |  | ▲ | ☆ |
| 自然资源 | 野生动物 | ★ |  |  |  |  | ▲ |  | ☆ |
|  | 植被生态 | ★ |  |  |  | ▲ |  | ★ | ☆ |
|  | 自然景观 | ★ |  |  |  | ▲ |  | ★ | ☆ |
| 生活 质量 | 空气质量 | ★ | ★ |  | ★ |  |  | ▲ | ☆ |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 声学环境 | ▲ | ★ |  |  |  | ★ |  | ☆ |
|  | 居住条件 |  | ★ |  | ★ |  |  |  | ☆ |
|  | 经济收入 |  | ☆ |  |  |  |  |  | ☆ |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响；空格表示影响不明显或没影响。

### 评价因子

根据项目所在区域的环境现状及项目排污特征，本次评价工作的评价因子确定如下：

（1）水环境

地表水现状评价因子：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类、粪大肠菌群数共7项。

预测因子：定性分析。

地下水现状评价因子：根据项目废水的水质污染特征，选取pH、CODMn、硫酸盐、氨氮、锌、砷、铬、铅、氟化物共9项，同时监测水位。另外还需调查地下水监测井的深度、结构以及成井历史、使用功能、供水规模。

预测因子：定性分析。

（2）大气环境

现状评价因子：PM10、SO2、NO2。

预测因子：定性分析。

（3）声环境

现状评价因子：等效连续A声级LeqdB(A)。

预测因子：Leq(A)。

（4）土壤及底泥

现状评价因子：pH、砷、铅、铬、锌共5项。

## 评价标准

### 环境质量标准

（1）地表水环境质量标准

项目附近的农灌渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准，具体限值见表1.7-1。

表1.7-1  地表水环境质量标准（GB3838-2002）  单位：mg/L，pH值除外

| 项 目 | GB5084-2005中水作标准 | 项 目 | GB5084-2005中水作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 5.5-8.5 | COD | 150 |
| BOD5 | 60 | NH3-N* | ≤1.0 |
| SS | 80 | 石油类 | 5 |
| 粪大肠菌群数 | ≤4000 |  |  |

*——氨氮采用GB3838-2002中III类标准限值。

（2）地下水质量标准

项目所在地地下水执行Ⅲ类标准，部分标准限值详见表1.7-2。

表1.7-2  地下水质量标准（GB/T14848-93）单位：mg/L，pH值除外

| 项目 | Ⅲ类评价标准 | 项目 | Ⅲ类评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | Pb | ≤0.05 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | Cr6+ | ≤0.05 |
| Cd | ≤0.01 | Hg | ≤0.001 |
| Zn | ≤1.0 | Fe | ≤0.3 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |
| 总大肠 菌群 | ≤3.0 | 氨氮 | ≤0.2 |
| As | ≤0.05 | Ni | ≤0.05 |
| Cu | ≤1.0 | 氟化物 | —— |
| Mn | ≤0.1 |  |  |

（3）环境空气质量标准

项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体限值见表1.7-3。

表1.7-3  环境空气质量标准（GB3095-2012）单位：mg/m3

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/m3） | 选用标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 | 一小时平均 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |  |
| PM10 | 0.10 | 0.15 | —— |  |

（4）声环境质量标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类环境噪声限值，具体见表1.7-4。

表1.7-4     声环境质量标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》GB3096-2008 中2类噪声标准值 | 60dB(A) | 50dB(A) |

（5）土壤环境质量标准

项目附近土壤参照执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1中二级标准，具体见表1.7-5。

表1.7-5  土壤环境质量标准(GB15618-1995)  单位：mg/kg，pH值除外

| 监测项目 | pH值 | 砷 | 铅 | 铬 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 旱地 |  | 水田 | 旱地 |  |
| 土壤环境质量标准(GB15618-1995) 表1中二级标准 | ＜6.5 | 30 | 40 | 250 | 250 | 150 | 200 |
|  | 6.5～7.5 | 25 | 30 | 300 | 300 | 200 | 250 |
|  | ＞7.5 | 20 | 25 | 350 | 350 | 250 | 300 |

### 污染物排放标准

（1）废水排放标准

本项目产生的废水主要为生活废水和钻孔废水、排土场、露采区的淋滤水。生活污水中粪便经旱厕收集后作农肥用于周边林地，其他污水经隔油沉淀池处理后用于周边林地灌溉；淋滤水经沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。

表1.7-6   污水综合排放标准（GB8978-1996）   单位：mg/L，pH值除外

| 项目 | 一级标准 |
| --- | --- |
| pH | 6~9 |
| SS | ≤70 |
| 石油类 | ≤5 |
| 氨氮 | ≤15 |
| 氟化物 | ≤10 |

（2）废气排放标准

本项目废气主要为凿岩、爆破、铲装、破碎筛分及交通运输等产生的粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。具体见表1.7-7。

表1.7-7  大气污染物排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 550 | 周界外浓度最高点0.4 |
| NOx | 240 | 周界外浓度最高点0.12 |
| 颗粒物 | 120 | 周界外浓度1.0 |

（3）噪声控制标准

本项目建设期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011），具体标准值见表1.7-8，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体标准值见表1.7-9。

表1.7-8  建筑施工场界环境噪声排放限值 （GB12523-2011）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70dB(A) | 55dB(A) |

表1.7-9  工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) |

（4）固体废物污染控制标准

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 评价工作等级及评价范围

### 大气评价工作等级及评价范围

（1）根据《导则》要求，本项目废气主要污染源参数调查清单见表1.8-1。

表 1.8-1    面源参数调查清单

|  | 面源 编号 | 面源 名称 | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北 夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | CO | NOx |
| 单位 | / | / | m | m | m | （°） | m | h | / | g/（s·m2） |
| 数据 | 01 | 钻孔 | 230 | 15 | 10 | 0 | 1.0 | 8760 | 正常 排放 | 5.48 E-04 | / | / |
|  | 02 | 爆破 | 250 | 15 | 10 | 0 | 10.0 | 8760 | 正常 排放 | 2.2 E-04 | 1.25E-04 | 2.94E-05 |
|  | 03 | 破碎 筛分 | 230 | 60 | 35 | 0 | 5.0 | 8760 | 正常 排放 | 6.17E-06 | / | / |
|  | 04 | 其他 扬尘 | 180 | 60 | 50 | 0 | 1.5 | 8760 | 正常 排放 | 8.45E-05 | / | / |

（2）按《导则》的估算模式和如下公式计算各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi：

式中：Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表 1.8-2     废气污染点源及估算模式计算结果统计

| 项目 | 面 源 |
| --- | --- |
|  | 钻孔粉尘 | 爆破粉尘 | 破碎筛分 粉尘 | 其他扬尘 | 爆破废气 CO | 爆破废气 NOx |
| Qi(g/s) | 5.48 E-04 | 2.2 E-04 | 6.17E-06 | 8.45E-5 | 1.25E-04 | 2.94E-05 |
| Ci(mg/m3) | 0.664 | 0.06348 | 0.04958 | 0.1395 | 0.03607 | 0.008483 |
| C0i(mg/m3) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10 | 0.25 |
| Pmax（%） | 30 | 53 | 128 | 38 | 53 | 53 |
| D10% | 73.78 | 7.1 | 5.51 | 15.5 | 0.36 | 3.4 |

表 1.8-3     大气评价工作等级判据

| 评价等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax≤10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

本项目建成后废气主要污染源为粉尘，包括钻孔粉尘、爆破粉尘、破碎粉尘和其他扬尘，另外在爆破过程中可能产生少量爆破废气（主要成分CO、NOx）。经估算模式预测的正常排放情况下各污染物的最大地面浓度占标率（Pmax）见上表，钻孔粉尘等Pmax大于10%，但对应的D10%小于面源距厂界距离（钻孔区及堆场距离项目红线最近距离约80m），其他污染物Pmax均小于10%，根据表1.8-3的评价工作等级依据，确定本项目大气评价工作等级为三级。

评价范围：以矿区为中心、2.5km为半径的圆形区域。

### 地表水评价工作等级及评价范围

根据工程分析，本项目产生的废水主要为生活废水、排土场、露采区的淋滤水。生活污水中粪便经旱厕收集后作农肥用于周边林地，其他污水经隔油沉淀池处理后用于周边林地灌溉；排土场、露采区等的淋滤水经沉淀池处理回用。

项目生产废水全部回用，生活配套利用东面建设单位自有住宅设置，生活污水经化粪池处理后可用于周边肥田。根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）中水环境影响评价分级判据，本评价定为三级评价，仅做简单分析。

评价范围：项目区附近农灌渠交汇处上游500m、下游1000m，共1500m范围。

### 地下水评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)附录A中相关内容，本项目属于J 非金属矿采选及制品制造中的土砂石开采，地下水环境影响评价项目类别规定为IV类。根据HJ610-2016要求，本项目可不开展地下水环境影响评价。

### 声环境评价工作等级及评价范围

本项目位于平江县童市镇翠阳村，声环境敏感点在项目200m之外，爆破噪声影响范围在项目周边800m范围内，由于爆破频率较低，加上矿区周边山体的阻隔，项目生产不会对评价范围内敏感目标产生明显影响。项目区为2类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境影响评价工作等级定为二级。

评价范围：设备噪声项目边界向外延伸200m的范围，爆破噪声为矿区红线外延600m内区域。

### 生态环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2011）对生态环境影响评价，考虑工业占地面积、生态直接影响和间接影响范围（＜2km2），工程位于一般区域，具体见表1.8-4。

表1.8-4  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目矿区面积0.023km2，远小于2km2，工程影响范围较小。评价区域内无生态敏感目标和珍惜濒危物种，属于一般区域，生态环境评价等级判定为三级。

评价范围：项目矿区红线外延1km区域，进场道路两侧200m范围内。

### 风险评价工作等级及范围

本项目所使用的原料炸药、雷管、导火索等，委托当地爆破公司，不自行设置炸药库，没有重大危险源，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价工作等级划分基本原则的规定，本项目环境风险评价工作等级为二级。

环境风险评价工作级别判定见表1.8-5。

表1.8-5    环境风险评价分级判据

|  | 剧毒危险物质 | 一般毒性物质 | 可燃易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中，二级评价范围的规定，确定本项目环境风险评价范围为矿区红线周边外延3km。

## 评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序见图1.9-1。

图1.9-1  环境影响评价工作程序

# 建设项目工程概况

## 项目概况

### 项目基本情况

（1）项目名称：平江县童市镇翠阳采石场年采30万吨花岗岩建设项目

（2）建设单位：平江县浩鑫建材销售有限公司

（3）项目性质：新建

（4）建设地点：平江县童市镇翠阳村

（5）生产规模：年开采加工花岗岩碎石约30万吨

（6）项目投资：本项目总投资估算为400万元，全部由企业自筹。

（7）职工人数及工作制度：劳动定员30人，年工作日为200天（下雨天气一般不生产），每天1班，每班8小时。

（8）矿山服务年限：3年。

（9）产品方案：矿山产品为建筑用花岗岩，开采规模为30万吨/年（约111千m3）。

（10）投产时间：本项目拟投产时间为2017年3月。

（11）开采范围：矿区面积0.023km2，开采标高：+300m至+210m；拟准采区范围有4个拐点圈定，其范围拐点坐标详见表2.1-1。

表 2.1-1   拟准采范围拐点坐标表

| 拐点号 | 坐标（1980西安坐标系） | 标 高 | 面 积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 3182014.00 | 38468045.00 | +300m~+210m | 0.023km2 |
| 2 | 3181914.00 | 38468156.00 |  |  |
| 3 | 3181802.00 | 38468055.00 |  |  |
| 4 | 3181904.00 | 38467944.00 |  |  |

（12）矿山资源储量

根据《湖南省平江县童市翠阳采石场资源储量报告》，矿区保有建筑用花岗岩资源储量549.93千m3，边坡压矿量219.34千m3，预可采资源储量为330.59千m3。

（13）原矿浸出试验分析结果

本项目委托湖南华测品标检测技术服务有限公司于2016年10月对矿区花岗岩原矿进行了浸出毒性试验。浸出实验监测分析结果见下表（详见附件）。

表 2.1-2   原矿浸出实验分析结果

| 检测项目 | 结 果 | 中华人民共和国国家标准《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）表1 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 矿区石堆 |  |  |
| 砷 | ND | 5 | mg/L |
| 铜 | ND | 100 | mg/L |
| 锌 | ND | 100 | mg/L |
| 锰 | 0.49 | --- | mg/L |
| 铅 | ND | 5 | mg/L |
| 镉 | ND | 1 | mg/L |
| 六价铬 | ND | 5 | mg/L |
| 备注： | 1.ND=未检出。 2.“---”表示GB 5085.3-2007标准中表1未对该项目作限制。 |

### 主要建设内容

建设内容包括采场与之配套的生产辅助设施。本项目爆破工序已委托给平江县泰龙服务有限公司，炸药及雷管等均由其提供，本项目不设炸药库，项目具体建设内容详见表2.1-3。本项主要构筑物见表2.1-4，项目主要设施设备见表2.1-5。

表 2.1-3    项目拟建设内容

| 序号 | 项目 | 主要内容与规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 矿体采用露天开采方式，露天采标高在+210m~+300m，年开采花岗岩约30万吨 | 露天台阶开采 |
|  |  | 矿区南面建设600m2排土场一个 | 具体以水保方案内容为准 |
|  |  | 采矿区内东面建设约2000m2破碎筛分封闭厂房（彩钢结构），并配套矿石原料、矿石产品堆场约3000m2。 | 破碎筛分产房高约10m |
| 2 | 环保工程 | 排水系统 | 项目拟采用了雨、污分流的排水制度，采场内及工业矿场内的大气降水可通过台阶排水沟自流排出。同时项目在场区道路右侧设置集水沟，矿区东北部拟设4个沉淀池、1个集水池，采区内淋滤水及降尘废水等可经集水沟自流排入沉淀池及集水池，淋滤水及生产废水经沉淀后上清液可回用于生产及场地降尘，暴雨时期也可做到达标排放，通过东面农灌渠最终汇入汨罗江。 | 采矿区、排土场截排洪沟建设按照水保要求落实 |
|  |  | 粉尘收集净化系统 | 破碎、筛分设备放置在封闭彩钢构筑物内收集粉尘并做隔声处理，构筑物或厂房顶部设引风系统 | 排气筒高度不低于15m |
|  |  | 沉淀池 | 项目共设沉淀池3座，每座容积约30m3 | 沉淀池底部夯实地基，要求采用水泥硬化 |
|  |  | 集水池 | 另外在采区东面低洼地带、进场道路左侧建设1个容积约1000m3的水塘，在暴雨条件下可对沉淀池溢流出的雨水进行收集 | 自然防渗，底部为黏土层 |
|  |  | 化粪池 | 办公生活区利用建设单位自有住宅，利用现有化粪池。 | —— |
| 3 | 辅助工程 | 维修车间20m2、配件及材料房30m2，水泵房10m2，配电间20m2，变压器1台 | 维修车间、配件及材料房利用租赁的民房，不需新建。 |
| 4 | 储运工程 | 项目堆场约3000m2，拟建设一条长度为420m，宽5m左右的水泥路面进出道路连接翠阳村道、X101及X007县道，碎石全部依靠载重汽车运输。 | 本项目原矿运输线路主要是途径翠阳村、童市镇区连接外部县道X101、X007。 |
| 5 | 矿山爆破 | 本矿山不设置炸药库，根据公安部门的要求，爆破材料统一采用由当地民爆器材公司配送，日配日清，爆破作业频率约1次/周。 | 委托平江县泰龙服务有限公司负责爆破相关全部工作。 |

表 2.1-4  项目主要建筑物一览表

| 序号 | 名称 | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿坪 |  |  |
| 1 | 临时排土场 | 600 | 三面护坡，位于矿区南部 |
| 2 | 破碎筛分车间 | 2000 | 位于矿区东南面，拟建设彩钢结构封闭车间，设置引风设施以及15m高排气筒 |
| 3 | 矿石堆场 | 3000 | 位于矿区东面 |
| 二 | 其它 |  |  |
| 1 | 公路 | 420m | 水泥硬化及两侧路基水沟 |
| 3 | 地磅 | 20 | 东面进口处 |
| 4 | 配电间 | 20 | 砖混结构 |
| 5 | 办公用房 | 60 | 砖混结构，利用东北面租赁民房 |
| 6 | 维修车间 | 20 | 利用东北面租赁的民房，不需新建 |
| 7 | 配件及材料房 | 30 | 利用东北面租赁的民房，不需新建 |
| 8 | 职工宿舍 | / | 砖混结构，利用余家组、龙骨组租赁的现有民房，不需重新建设。 |

表 2.1-5  项目主要设施设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 50 | 辆 | 2 | 外委 |
| 2 | 钻孔机 | BH23 | 台 | 2 |  |
| 3 | 颚式破碎机 | 750×1060 | 台 | 2 |  |
| 4 | 圆锥破碎机 | 250C | 台 | 2 |  |
| 5 | 震动喂料机 | 100-4 | 台 | 2 |  |
| 6 | 震动筛 | 2460 | 台 | 2 |  |
| 7 | 立式冲击破碎机 | 7000B | 台 | 2 |  |
| 8 | 震动给料机 | 490-10 | 台 | 2 |  |

本采矿区位于平江县童市镇翠阳村，采矿区南面设有一个占地600m2临时排土场，在矿区红线东侧建设一座占地约2000m2碎石加工封闭厂房，并紧邻配套设置3000m2的碎石产品堆场，排土场及碎石加工场均位于矿区用地范围之内。

### 矿石质量及产品方案

该矿山花岗岩矿石呈岩株状产出，岩性致密，坚硬。抗压强度大于100Mpa，节理裂隙不发育，岩体稳定性较好，抗风化能力强。易于加工成碎石，最终产品用于水泥路面硬化和路基铺垫原料。

产品方案根据市场需求可分为5mm~10mm、10mm~15mm、15mm~25mm、25mm~40mm等不同规格碎石。不同规格产品堆放在堆场不同的位置。

### 主要原辅材料用量

本项目爆破工序已委托给平江县泰龙服务有限公司，采矿场所需要的炸药、钻头及雷管等原辅材料均由其提供。

### 配套基础设施

#### 给排水

（1）给水

项目生产用水均为花岗岩采矿活动及破碎降尘用水，用水量约3m3/d，生产用水采用矿区自打水井一口，矿区内配套建设3座沉降池，可满足采矿及破碎过程中的生产用水需求；根据《湖南省用水定额》，项目区员工生活用水量按每人150L/d计算，厂区共30人，则用水量为1.8m3/d。矿区配套生活区位于矿区东面和北面的翠阳村余家组现有居民住宅内，沿用居民现有山泉水源，水质水量可满足项目员工日常生活用水需要。

项目所在翠阳村用水主要取用当地山间清泉水，通过已经铺设的管道接入居民家。

（2）排水

降尘用水全部损耗，大部分经沉降池沉降处理后回用与生产，暴雨季节少量达标外排。本项目办公生活区单独设施，利用建设单位现有及租赁的余家组民房，生活污水经化粪池处理后用于周边林地绿化或用于农肥。

项目所在区内目前没有完善的雨污分流体系，也无城市管网覆盖。

#### 供热

本工程生产不消耗热量，无需采暖。

#### 供电

矿山用电主要是空压机用电、机修房用电。供电由矿区附近农用线路T接，供电电压380V/220V，可满足矿山生产生活用电需要。

## 矿区概况

### 地质特征

矿区内出露地层主要有冷家溪群第四岩组：分布于矿区的南西边，区域出露面积238km2，岩性为青灰色、灰绿色薄——中层状至厚——巨厚层状、粉砂质、绢云母花岗岩，局部夹变质石英粉砂岩等。厚度大于3291.03米。

矿区位于区域性安化-宁乡-浏阳东西向构造带东段的北缘部分的钟洞向斜的核部。矿区范围内无地层出露，受区域构造影响，全区出露花岗岩体，且延伸至矿区以外。本区花岗岩为中细粒黑云母斜长花岗岩，属区域上的蒋家垄岩体，长约1.45km，最大宽度1km，出露0.6km2。岩体呈似椭圆状岩株产出，长轴走向为300°，受东西向构造控制，侵入于冷家溪浅变质岩中。

矿山拟开采矿体为黑云母斜长花岗岩，工作区内无不可采地段，建筑用花岗岩矿体无论长、宽均超出了准才范围，且岩性稳定。区内花岗岩蕴藏量巨大，资源丰富。新鲜岩石呈灰白色，风化后呈褐红色、褐黄色或褐色。岩石中主要矿物成分为石英、斜长石，次为黑云母。岩石蚀变强烈，主要为绢云母化、帘石化、绿泥石化及弱硅化等。

### 开采技术条件

（1）矿山未来开采最低标高在当地侵蚀基准面智商，部分大气降水沿孔隙带下渗，绝大部分呈地表径流沿采取地面排泄，区内地表水、地下水对矿山开采无影响，矿山水位地质条件无变化，矿区水文地质条件复杂程度属简单类型。

（2）矿区由花岗岩组成的丘陵区，地形欺负不大，区内未见滑坡、崩塌、危石等不良工程地质问题。矿区新鲜岩体致密坚硬，抗压抗剪强度打，工程地址稳固性好。矿区工程地质复杂程度为简单型。

（3）本项目采矿区位于山地中，采矿区内没有耕作农田，人类工程影响强度小，地表植被未遭受破坏，水土保持较好。矿山未来开采中地表植被遭受破坏，占用破坏了土地。矿山开采的的废渣可全部资源化综合利用，不会对当地环境造成明显影响。

（4）根据建设方提供的资料，本项目爆破已外委平江县泰龙服务有限公司，矿区不设置专门储存爆破器材的炸药库、雷管库。

### 矿山开发利用方案

（1）建设规模

本矿山所采建筑用花岗岩呈岩株状产出，地层结构简单，准采区内没有不开采地段。矿石成分简单，露天开采采用凿岩爆破后经颚式破碎机加工破碎、筛分机分选工艺流程，加工效果总体较好，石料产品完全能满足建筑施工要求。考虑项目资源条件、开采条件、技术装备水平、市场需求及经济效益等多种因素，根据该矿山的实际情况，本次设计矿山开采建筑板花岗岩111千立方米/年。根据储量报告建筑用花岗岩小体重为2.8吨/立方米，则矿山年开采建筑用花岗岩31.08万吨/年，服务年限为3年。

（2）矿山开拓

开采岩体出露面积大，采取内岩性稳定，结构简单，采用露天公路运输开拓。

（3）厂址选择及运输方案

运输方案：矿山采场距加工厂房较近，开采的矿石可采用汽车、拖拉机等普通运输工具运输，运输距离小于100m。

厂址选择：本矿山为露天开采，最终产品为建筑用花岗岩块石，经岩屑炸药爆破开采后，在采场将原矿破碎后即可分别装车销售。该矿山未来生产的产品装卸场地将是不断扩大的开采区，矿山生产人员为当地的村民，不需要建设食堂及宿舍等地面建筑，矿山没有必要另征地设计厂址。

（4）防排水系统

矿区露天采场最低开采标高为+210m，区内沟谷发育，地表径流条件好，在采场周边及厂址周边设计排水沟，及时在强降雨的雨季，矿区范围的雨水可由排水沟自流排泄。

（5）边坡管理方案

根据有关规定，露天矿场边坡高度≤50m，边坡为岩质边坡，工程地质性能好，且为斜交边坡，矿山要严格按设计台阶法开采，对边坡进行监测，防止出现不稳定高陡边坡而产生崩塌、滑坡等地质灾害。

（6）储矿场、排土场及废石堆场

矿山中东部地势平坦处建一碎石加工厂，采用钢结构封闭车间，面积约2000m2，车间高度约10m。该矿山开采建筑用花岗岩表层覆盖层厚度薄，表层有机质粘土可全部利用于复垦，因此在开采过程中，剥离的表层有机质粘土可在东面空地临时堆存，当采空区达到一定面积后，除生产场地以外的其他空地即可开始覆盖剥离表土，然后复垦植被，从而达到边开采边治理的矿山地质环境治理要求，因此本项目在矿区东部设置一座600m2的临时排土场。矿山开采的建筑用花岗岩块石、碎石能全部利用，均可作为区域重点工程建设，无需选矿，无花岗岩废石、废渣排放，因此本项目不设置固定废石场。

## 劳动定员及工作制度

（1）劳动定员

本项目采石场劳动定员30人，其中管理人员5人、生产人员20人，后勤等人员5人。

（2）工作制度

矿山年工作天数为约200d，每天1班，每班8h。

# 工程分析

## 采矿生产工艺

### 开拓方案

（1）开采方式

遵循“采剥并举，剥离先行”的原则。矿山准采地段为荒坡地，矿山开采勿需占用耕地，离居民居住区有足够的安全距离，矿山开采对人居环境影响小，开采矿体出露地表，露天开采优势明显。根据该矿山岩矿赋存特点，设计该矿山采用露天沟槽方式开采，边开采边进行生态恢复的方案。

确定矿区开采参数如下：

开采标高：+300米~+210米

开采高差：90米

开采平台：8个

台阶高度：10米

开采边坡角：70°

最终边坡角：65°

最终底盘宽度：露天矿场边坡高度较大，边坡岩体工程地质性能好，边坡稳定性好，露天采场最小底盘宽度≥60m。

矿山为露天开采，除去压覆后，预可采地段开采回采率为95%。

### 开采工艺

在合理边坡控制参数及剥采比的允许范围内，尽可能的扩大露天开采境界，充分发挥露天开采回收率高的优势。

要满足矿石质量要求，又要尽量利用矿石资源。在遵循以上原则及露天开采的基础上，该项目露天开采境界圈定结构如下：矿山开采对象为小山坡，山丘至山脚地段采空后，以准采范围为地表境界线，即露天采场底部标高为+210米，以设计的采场最终边坡角确定底盘境界线，最终境界线坡角为65度。

台阶的开采应严格按自上而下顺序进行，并注意工序间的错开与街接，以保证作业安全和正常的开采顺序。

开采下来的矿石经汽车运至破碎工段，给入颚式破碎机进行破碎筛分。破碎后的矿石经振动筛（筛子类型可根据实际需要另行选择）筛分成粗、中、细、粉四个粒级产品（振动筛各粒级筛孔孔径按市场需要的粒度组成进行选择），大于最大筛孔部分的矿石返回破碎机继续破碎至合格粒度。

采矿工序主要由剥离、破碎筛分、铲装、运输等组成，各工序产生的主要污染为噪声、粉尘、废石、振动。采矿工艺流程及排污节点见图3.1-1。

图 3.1-1   露天开采工艺及产污流程图

### 爆破工艺

本项目爆破工作全部外委，爆破周期为1次/周，矿区范围不设置危化品储存仓库，也不贮存炸药、雷管等危化品。

### 运输方案

根据矿床赋存条件，结合实际地形，其开拓运输方案选择公路开拓运输。

从现采石场与原运输道路接口，修筑双车道空重车上下山道路，按三级生产干线技术等级修筑，道路长约420米，宽约5m，拟建设水泥混凝土路面。各开采标高水平沿等高线分别开掘联络沟，场内外公路与各台阶分层平台采用双向直进式联络沟进至各开采台阶平台，采场内则采用移动坑线运输方式。

矿区与外界相连的原有出场道路按双车道三级生产干线标准进行整修。

### 防治水措施

矿区开采最高标为+300m，矿区开采最低标高为+210m，区内沟谷发育，在采场周边及厂址周边设计排水沟，即使在强降水的雨季，矿区范围的雨水可由排水沟自流排泄。矿体出露范围内无地表水体，主要水源为大气降水，地表径流可经排水沟排到集水池，上清液可回用至生产工艺及场地洒水；建设单位应根据水保方案要求规范建设采矿区及排土场四周的截排洪沟，建议在排土场最上部平面距边坡3~5m处修筑截洪沟，将排土场上游雨水引出，通过现有排水体系自然外排。

## 工程污染源分析

### 大气污染源

矿区废气对大气环境的污染有显著特点，除了有组织排放外，还有大量的无组织排放的尘源，主要表现为风面源以及爆破烟气。这些源排出的粉尘对周围环境的影响，包括大气、土壤和作物等都较为明显，且随风而起四处飘逸，难以捕捉和收集。

#### 工艺粉尘和扬尘

工艺粉尘排放几乎伴随着整个采剥及加工工序，钻孔、爆破运输装卸破碎、筛分输送和堆料场等处会产生扬尘，其排放特点是：①排放高度低，属面源污染；②排放点多且分散；③排放量受风速和空气湿度影响较大。

（1）钻孔粉尘

钻孔工艺有两种，一是用潜孔钻机打深孔；二是用钻机对>750mm石块进行二次爆破前的钻孔。前者钻孔时需用水冷，故基本不会产生粉尘；但钻机在工作时可以产生一定的粉尘污染，根据《排污申报登记实用手册》中经验数值，单台钻机产尘强度为4.8g/s，工程设2台钻机，每台平均每天工作1小时，该工序产生的粉尘量约为34.56kg/d，约6.91t/a，由于排放点接近地面，因此主要对近距离和采石工人产生影响。

（2）爆破粉尘

采石场有两种爆破形式，一是深孔松动爆破，二是解小爆破。前者粉尘产尘量较少，后者在短时间内可以产生较强的粉尘污染。本矿山采用中深孔爆破，属于前者，经采石行业的经验类比计算，矿山爆破1立方矿石产尘量约25g，本项目花岗岩年开采量为11.1万m3，即爆破年产生粉尘约2.78t。爆破后粒径大的粉尘在近距离内短时间内沉降，粒径<10m的飘尘不易沉降，但仅占产尘量1%以下。

（3）破碎、筛选粉尘

根据《排污申报登记实用手册》P263页推荐的经验数据，在未设防尘措施条件下，矿区主要设备的产尘强度见下表。

表 3.2-1  矿区主要设备的产尘强度

| 设备名称 | 产尘强度（g/s） |
| --- | --- |
| 挖掘机 | 2.0 |
| 自卸汽车 | 15.0 |
| 钻孔机 | 4.8 |
| 破碎机 | 1.5 |

如果忽略除尘系统的楼凤，破碎筛分除尘排出的废气量等于系统的抽风量。因为除尘前后的气体温度和压强基本不变，查阅手册中项目主要设备选型对应的抽风量，结合上表分析得出项目破碎筛分作业粉尘的初始排放浓度见下表。

表 3.2-2  破碎筛分作业粉尘排放的初始浓度

| 工序 | 矿石加湿（g/m3） | 取值浓度（g/m3） |
| --- | --- | --- |
| 粗碎 | 0.2~1.0 | 0.6 |
| 中碎 | 0.3~1.5 | 0.9 |
| 细碎 | 0.5~1.5 | 1.0 |
| 筛分 | 0.5~1.5 | 1.0 |

表 3.2-3   破碎筛分作业粉尘产生量

| 设备 | 产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 颚式破碎机（粗碎） | 0.067 | 均为无组织排放 |
| 圆锥破碎机（中碎） | 0.10 |  |
| 立式冲击破碎机（细碎） | 0.111 |  |
| 振动筛 | 0.111 |  |

本项目年采花岗岩11.1万m³，根据上表取值计算，本项目粉尘产生量0.389t/a。

（4）道路扬尘

自卸式载重汽车在采场转运石的过程中产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，各矿山条件不同，起尘量差异也很大。据资料统计，当运石汽车以14m/s 速度运行时，汽车路面空气中的粉尘量约为15mg/m3，矿区运矿汽车车速一般在12~16m/s 的范围内。

本项目采矿作业场地路面为水泥路面，平均宽度为5.0m，设计使用2辆载重为30t 的自卸汽车。汽车运输包括将爆破后的碎石和剥离下来的废土石，分别从开采作业场地运到破碎站卸料场及排土场，该段运输路线总长约为200m。

矿山拟安排专人对开采作业场地和运输道路进行洒水降尘，每天往采场作业面、料场、矿山运输道路上洒水、以减少汽车运输过程中产生的扬尘。

经估算和类比汽车运输引起的无组织粉尘量约为2.0t/a，公路旁粉尘浓度一般在10mg/m3左右。

（5）自卸车装卸料扬尘

挖掘机将石料或弃石装入自卸车，运到破碎加工区卸料口卸料时，均会产生扬尘，由于是卸入卸料口，无组织扬尘相应较少，按每辆车每天的卸车次数约为10 次，参照国家环境保护局编写的《全国优秀环境影响报告书汇编》中的经验公式：

Q＝0.0523U1.3•H2.01•W-1.4•M

式中：Q——扬尘量，kg/h；

H——物料装卸高度，m；

U——风速，m/s；

W——湿度，%；

M——装卸量，t/h。

经计算，矿区因自卸车装卸料每年产生的扬尘量约为3.5t。运营过程中堆料场采用定时喷水的方法降尘，因此堆料场的扬尘可以得到较好的控制。

（6）堆场扬尘

本项目堆场包括堆料场和排土场，考虑本项目实际开采时剥离的土层一般较潮湿，土壤具有一定的粘性，层团状，因此本项目堆料场实际产生的扬尘量均比非金属矿石扬尘产生量小，根据非金属矿石扬尘产生经验系数：平均风速≤4.0m/s 时，粉矿为总产量的0.1‰，块矿为总产量的0.03‰。本矿为建筑用花岗岩矿，产品方案为建筑石料。主要为工业与民用建筑碎石，其中碎石规格主要为5mm~10mm、10mm~15mm、15mm~25mm、25mm~40mm等建筑石块等，扬尘产生量很小，则本项目堆料场最大产生扬尘量约为9.324t/a，每天产生粉尘量约为25.55kg/d。根据类比调研，场区采用定期喷水除尘，并在四周设置抑尘网，其除尘效率可达90%左右。综上分析，本项目采石场各部分的粉尘预测排放情况见表3.2-4。

表 3.2-4  建设项目扬尘产生量和排放量统计

| 产尘源 | 工艺粉尘 | 扬尘 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钻孔 | 爆破 | 破碎 筛分 | 小计 | 道路 | 装卸 | 堆场 | 小计 |  |
| 产尘量 | （kg/d） | 18.93 | 7.62 | 1.07 | 27.62 | 5.48 | 9.59 | 25.55 | 40.62 | 68.24 |
|  | （t/a） | 6.91 | 2.78 | 0.389 | 10.079 | 2.0 | 3.5 | 9.324 | 14.824 | 24.903 |
| 降尘措施 | 四周设置抑尘网，喷水降尘 |
| 降尘率 | 90% |
| 排放量 | （kg/d） | 1.893 | 0.762 | 0.107 | 2.762 | 0.548 | 0.959 | 2.555 | 4.062 | 6.824 |
|  | （t/a） | 0.691 | 0.278 | 0.039 | 1.008 | 0.200 | 0.350 | 0.932 | 1.482 | 2.490 |

#### 爆破废气

矿山主要是爆破过程中产生的废气，爆破采用铵油炸药，炸药爆炸时产生的气体，以水蒸气、二氧化碳、氮等气体为主，以及少量的氢、一氧化碳、氧化氮等气体。一些特殊炸药的爆生气体还含有硫化氢、二氧化硫、氯化氢。1kg工业炸药的气体生成总量为600～800L，其中一氧化碳20~100L、二氧化碳50～250L，水蒸气200～500L，氮气50～250L，根据《排污申报登记实用手册》（中国环境科学出版社，北京，2004），硝铵炸药爆炸产生的CO量为39.42kg/t，NOx 为9.27kg/t，本项目炸药消耗约40t/a，据此计算，本矿区因爆破而产生的大气污染物：CO为1.577t/a、NOx 为0.371t/a。

由于露天爆破时大气扩散能力强，有害气体很快会稀释、扩散。

#### 厨房油烟

本项目食堂单独设置在矿区东面建设单位现有民房中，每天提供午餐，厨房设置1个灶头，该厨房灶头每天工作约2h，每个灶头排风量以2000m3/h计，每年按运营200d计，则项目食堂年油烟排放量为80万m3，油烟经抽油烟机处理后，由烟管引至楼顶排放。

表 3.2-5   厨房油烟产生及排放情况

| 灶头 | 排风量 | 产生浓度 | 产生量 | 净化器效率 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个 | 2000m3/h | 12mg/m3 | 9.6kg/a | 85% | 1.8mg/m3 | 1.44kg/a |

### 水型污染源

采矿场废水主要为排土场淋滤水、露采区淋滤水、钻孔废水。

（1）排土场淋滤水

由于大气降水，矿区排土场受到降水淋滤，产生部分淋滤水，根据排土场占地面积400m2，矿区所在地面平均降水量1550mm，确定本项目排土场淋滤水约620m3/a，其中主要污染物为SS，根据类比调查，该污水中SS的浓度约为240mg/L。

（2）露采区地表淋滤水

本项目开采方式为露天台阶开采，矿山自然排水，本矿体开采标高为+210~+300m，地下水自然排泄，对矿区影响很小，本矿床主要充水因素为大气降水。

本项目矿床最大开采面积0.023km2，根据现场踏勘，项目对采矿区施行已采矿区植树绿化，露采区面积控制在2000m2以下。根据平江县气象降水资料，平江县多年平均降水量1550mm，年最大降雨量2749.9mm，年最小降雨量992.8mm，未来本矿区充水来源仅有大气降水一项，水量仅计算露采面积范围内降水量，矿床本身含水层富水性弱，其用水量和蒸发消耗量均忽略不计。

现根据上述数据计矿层自然分布情况和地形地貌条件以及最终开采矿层标高+210m计算露采场排水量：

计算公式：Q=A·F/t

式中：Q：露采场淋滤水量，m3/a；

A：大气降水量，m；

F：露采面积，m2；

t：时间，a。

露采矿区淋滤水计算结果见表3.2-6。

表 3.2-6  采矿场大气降水淋滤水

| 类型 | 参 数 | 淋滤水量Q |
| --- | --- | --- |
|  | 降雨量A | 露采区汇水面积F |  |
| 年最大降水补给量 | 2749.9mm | 2000m2 | 5499.8m3 |
| 年最小降水补给量 | 992.8mm |  | 1985.6m3 |
| 年平均降水补给量 | 1550mm |  | 3100m3 |

露采区淋滤水主要污染物为SS，其浓度约为1880mg/L。

（3）钻孔废水

本项目采用湿式钻孔技术，会产生少量的钻孔废水，产生量约20t/a，其主要污染因子包括pH、SS、石油类，经采矿区收集沟排入东面的三级沉降池预处理后可回用于厂区生产及降尘。

（4）生活污水

厂区员工定员30人，常住约20人。常住员工综合用水量按150L/人·d，约3.0m3/d，，非常住人口用水量按照80L/人·d，合计约0.8m3/d，按年生产200天计算，年用水量为760m3/a。污水排放量按用水量的80%计，则生活污水量为608m3/a。其主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，产生浓度分别为220mg/L、150mg/L、100mg/L、20mg/L。本项目废水旱厕收集后经周围的绿地及农田菜地进行消纳。项目水平衡情况见下图3.2-1所示。

图 3.2-1 项目水平衡分析图

表 3.2-7    项目废水产排情况一览表

| 废水类型 | 污染因子 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t） | 排放浓度（mg/L） | 排放量 （t） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 608m3/a | COD | 220 | 0.134 | 180 | 0 | 旱厕收集后经周围的绿地及农田菜地进行消纳。 |
|  | BOD5 | 150 | 0.091 | 120 | 0 |  |
|  | SS | 100 | 0.061 | 80 | 0 |  |
|  | NH3-N | 20 | 0.0122 | 18 | 0 |  |
| 露采废水 3740m3/a | COD | 200 | 0.748 | 160 | 0 | 沉降处理后回用 |
|  | SS | 300 | 1.122 | 200 | 0 |  |
|  | 石油类 | 20 | 0.075 | 10 | 0 |  |

### 固体废物污染源

（1）剥离土壤

本项目的固体废物主要是地表剥离覆土，本项目开采面积为0.023km2，剥离平均厚度为0.35m，表土剥离量8050m3，表土比重按1.1t/m3计，则剥离表层土量为8855吨，本矿山服务年限为3年，则年平均剥离量为2952吨，采用边采边回填方式循序渐进，露采区面积约2000m2。

（2）含油抹布

项目在生产过程中因设备检修会产生少量的废机油，本项目废机油的产生量约0.5t/a，采用废抹布吸收混入生活垃圾一并处理。由于产生量较小，项目拟设置封闭树脂桶存放含油抹布，定期送往当地环卫部门指定地点处置。

（3）沉降污泥

本项目设有3个30m3的沉降池以及1个1000m3的集水池，根据项目特征，沉降污泥主要成分为泥沙、矿粉矿渣，均属于一般固废，其悬浮物浓度平均不超过300mg/m3，根据水量计算，本项目污泥产生量约1.122t/a。

（4）生活垃圾

本项目员工共30人，生活垃圾按1kg/人·d计，则生活垃圾产生量约30kg/d，6.0t/a，统一收集后定期送往翠阳村垃圾收集点再由环卫部门处置。

### 噪声污染源

矿山开采的噪声主要来自凿岩、爆破、空压机、自卸汽车运行等。除爆破噪声对地面有短暂影响外，其他采掘噪声对地面影响很小，主要噪声源的声压级见表3.2-7。

表 3.2-7     主要噪声源声压级   单位：dB（A）

| 序号 | 名称 | 数量 | 声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 2 | 85 |
| 2 | 钻孔机 | 2 | 95 |
| 3 | 颚式破碎机 | 2 | 105 |
| 4 | 圆锥破碎机 | 2 | 105 |
| 5 | 震动喂料机 | 2 | 80 |
| 6 | 震动筛 | 2 | 80 |
| 7 | 立式冲击破碎机 | 2 | 105 |
| 8 | 震动给料机 | 2 | 85 |

本项目拟建设一座2000平米的钢结构封闭厂房，将破碎、筛分设备全部置于其中，根据经验数据显示，设备经封闭钢结构厂房隔声后，对东面环境的噪声污染可有效降低5dB(A)以上。

爆破工序噪声源强瞬间可达110 dB（A）左右，可影响周边600m范围内的大气和声环境敏感目标。对矿区内的影响主要是影响操作工人的听觉健康，可采用戴耳塞、耳罩、头盔等个人防护措施来保障工人的安全和健康，将噪声对人体的不利影响控制在最低限，经距离衰减、植被等吸附影响后，对周边居民影响较小。

# 环境概况

## 区域自然环境概况

### 地理位置

平江县位于湘、鄂、赣三省交界处，湖南省东北部，东经113°10′13〞-114°09′06〞、北纬28°25′33〞-29°06′'28〞之间，东与江西修水县、铜鼓县接壤；南与浏阳市、长沙县毗邻；西与汨罗市交界；北与岳阳县和湖北省通城县相连。土地总面积4125km2，总人口106万，辖27个乡、镇，778个村。平江县区位优势突出。位于湘、鄂、赣三省交界处，交通便捷，京港澳高速、106国道、省道308、省道207等高等级公路和汨罗江纵横交错，京广铁路伴境而过，已成功融入长沙、岳阳一小时经济圈。

本矿山位于平江县童市镇翠阳村，距离童市镇区约2.2km，本矿山具体地理位置详见附图1。

### 地形、地貌、地质

区域属于构造侵蚀丘岗地貌，地势低缓起伏，海拔高度在350m以下，其西部为山区，东、南、北为平原、丘陵区，地形较为开阔，北部高于南部，中间地带较低。冲沟发育多呈指状分布，溪沟水流由NW向SE流过，经木瓜河最后注入汨罗江。汨罗江自东向西流入洞庭湖。地质层为粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地质结构坚硬，承载力高，地壳结构紧密，土壤为酸性红页岩土壤。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）之附录A：我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该拟建场地设计地震分组为第一组，抗震设防烈度属6度以下地区，设计基本地震加速度值<0.05g，地震特征周期值：0.35s。

### 气候气象

该地区属亚热带湿润季风气候，四季分明。夏季多东南风，冬季多西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%。多年均风速为2.2m/s，最大风速为28m/s。平均气温16.8℃，常年积温6185.3℃，一月气温4.9℃，七月平均气温28.6℃，平均年降水量1550mm。

### 水文

平江县境内河网密布，分属汩罗江和新墙河两大水系。汩罗江流域面积占96.1%；新墙河流域面积占3.9%。汩水自东向西贯穿全境，境内全长192.9km，有大小支流141条，总长2656.9km，河网密度0.64km/km2。径流总量32.56亿m3。水能理论蕴藏量19.7万千瓦，其中可开发利用的能量9.5万千瓦。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3 条。拟建项目受纳水体为汨罗江主河道汨水。

汨罗江因主河道汨水与支流罗江相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

矿区东面2.8km的无名河为汨罗江的一级支流，属于季节性河流，河宽10~25m，平均水深约1.0m。

### 土壤植被

区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，75%的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等用材树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林。拟建区域周边主要为农田及宅基地，农作物以水稻为主。

拟建地主要分布有松树及杉树，评价区域内无珍稀植被分布。

## 社会环境概况

平江县位于湖南省东北部，与湘、鄂、赣三省交界，毗邻长沙市。辖27个乡镇（15个镇：三市、长寿、汉昌、嘉义、龙门、安定、伍市、向家、瓮江、虹桥、南江、浯口、梅仙、岑川、钟洞；12乡：三阳、大坪、三墩、大洲、木金、冬塔、咏生、余坪、板江、思村、南桥、黄金洞）、一个省级工业园和一个国家级风景名胜区；总面积4125平方公里，总人口106万。

童市镇距县城21公里，东临平江县咏生乡的杜庄、复兴及加义镇的谢江村，西与梅仙镇的稻田、填得、白里等村相连，西南方与三阳乡的密岩、白岩、合兴接壤，南与三市镇的横江、尧塘、淡江相邻，北靠三墩乡的志义、八里、志坪。原名钟洞，因地处县境中部，且多山洞，故名中洞，后演变为"钟洞"。1995年5月撤区并乡时原钟洞区的钟洞、恩溪两乡合并成钟洞乡，2001年11月撤乡建镇时，驻地在童坪，这里成为山区小市所以叫童市镇。截止2003年底，我镇总面积159.6平方公里，辖1个居委会，27个行政村，364个村(居)民小组，总户数8003户，人口3万余人。2013年经过村区规划调整，将月坳、新乐合并为新月村，沙坪、协洞合并为金沙村，天和、和众、石枧合并为天和村。

## 社会经济概况

（1）综合

2015年平江县全面建成小康社会总实现程度85.1%，比上年提高4.4个百分点。经济发展类实现程度75.9%，人民生活类实现程度83.6%，社会发展类实现程度97.6%，民主法治类实现程度100%，生态文明类实现程度94.5%。全县完成GDP 216.95亿元，同比增长8.7%，增速比上年同期提高了1.1个百分点。其中第一产业增加值42.1亿元，同比增长4.4%，对GDP的贡献率9.2%,拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业增加值97.21亿元，同比增长7.7%，对GDP的贡献率42%，拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值77.65亿元，同比增长12.4%，对GDP的贡献率48.8%,拉动GDP增长4.2个百分点。产业结构由上年同期的19.5: 45.8：34.7，调整为19.4：44.8：35.8 ，第一、第二产业占比分别下降了0.1和1个百分点，第三产业占比提高了1.1个百分点。

（2）农业

农业生产稳中有增。全年完成农林牧渔总产值60.34亿元，同比增长4.6%，实现农林牧渔增加值 40.36亿元（不变价），同比增长4.59%。

农作物总播种面积125.55千公顷，同比增长1.3%。其中粮食播种面积76.75千公顷，同比增长0.9%；粮食总产量43.63万吨，同比增长1.6%。林业保持持续发展。全年木材采伐5.49万立方米，楠竹25.97万根。人工造林5267公顷，其中荒山造林933公顷，。森林覆盖率63.2%。畜牧业稳步发展。全年出栏猪100.76万头，出栏牛4.23万头，同比增长1.11%；出栏羊28.14万只，出栏各类家禽397.1万羽。肉类总产量8.39万吨，其中猪肉产量6.81万吨。渔业产量逐年提升。全年水产品产量8854吨，同比增长8%。，淡水养殖总面积3.84千公顷，同比增长9.4%。

（3）工业和建筑业

工业发展增速回暖。全县132家规模以上工业企业完成总产值331.04亿元，同比增长10.6 %；实现规模工业增加值78.24亿元，同比增长8.8%，增速比上年提高3.5个百分点，工业增加值占GDP的比重为36.1%，其中园区工业增加值40.37亿元，占全县规模工业增加值比重51.59%。实现销售产值330.96亿元，同比增长10.7%；规模以上工业实现利润总额10.3亿元。平江工业园升级为省级高新技术产业园区。

建筑业平稳发展。全县完成建筑业总产值15.74亿元，房屋建筑施工面积119.76万平方米，房屋竣工面积56.24万平方米，竣工产值13.6亿元。

（4）教育与科技

百年大计教育为本。全县共有基础教育学校637所，其中幼儿园196所，小学258所，教学点124所，初级中学43所，九年一贯制学校7所，完全中学4所，高级中学3所，特殊教育学校1所，成人高中1所，中等职业技术学校3所（其中教师进修学校1所，职业高中学校2所）。共有在校学生129572人，其中小学75679人，初中35120人，普通高中13371人，职业高中4745人，成人高中340人，特殊教育学校317人。共有在园幼儿（含小学学前班）29963人。共有在编教职工7955人（含县定民办教师21人，不含民办学校教职工），其中：幼儿园91人，小学3733人，初级中学2084人，九年一贯制学校509人，完全中学581人，高级中学567人，特教学校42人，中职学校228人（含进修学校，不含民办职校），由教育经费开支工资的其他人员120人。共有离退休教师3366人，其中退休3352人，离休14人。全年县财政教育决算支出达9.24亿元，同比增长32.67%。

（5）生态环境与安全生产

环境保护防微杜渐。2015年度共排查相关企业1160家、下达监察文书1370份、整改隐患企业52家，依法取缔废塑加工企业16家，立案查处35家，共计罚款80万元。共受理各类环保投诉416件，与去年相比减少了98件，下降20%。3个重金属污染治理项目总投资4417万元，争取上级环保资金投入2450万元。县政府出台了《平江县环境保护大检查工作方案》（平政办函〔2015〕55号），成立了由分管县长任组长，各乡镇乡镇长和县直有关部门相关负责人为成员的环境保护大检查领导小组，明确了十大检查内容。注重从源头治访，变被动应对为主动作为，严格监管、严格检查、严格执法，不断消除可能会引起环保信访的隐患和苗头。

安全生产常抓不懈。全年共发生各类生产安全事故84起（不含私人车辆事故），死亡13人（含重大交通事故死亡人数），亿元GDP生产安全事故死亡率为0.0599人/亿元；工矿商贸十万人死亡率为0.57人/十万；全年发生大小交通事故4879起，道路交通万车事故死亡率为0.31人/万车，同比下降0.05人/万车。

（6）人口、人民生活与社会保障

全县年末常住总人口97.93万人，总户数27.77万户，其中男性52.11万人，女性45.82万人；城镇人口40.2万人，农村人口57.73万人，城镇化率为41.05%。全县户籍总人口110.69万人，总户数34.48万户，本年度户籍人口变动情况为：出生13286人，死亡3386人，全年迁入2777人，迁出3339人。

城乡居民生活水平逐渐提高。城镇居民人均可支配收入 18512元，同比增长8.7%。农村居民人均可支配收入7238元，同比增长6%（国调队提供的监测数据）。

# 环境质量现状

本报告编制过程中，根据环境影响评价技术导则的现状调查要求，委托湖南品标华测检测技术服务有限公司（以下简称华测公司）对矿区影响范围的环境质量进行了现状监测，监测点位根据相关导则要求，覆盖整个评价范围。

## 大气环境质量现状

本次评价委托华测公司于2016年10月10日~16日对项目周边的大气环境质量进行了现状监测。

（1）监测因子和监测时间

监测因子：SO2、NO2、PM10共3项

监测频次：连续7天，监测日均值。

监测同时观测天气状况、气温、气压、风速、风向、湿度等相关情况。

其他方面按照相关环境监测技术规范进行。

（2）监测布点

因平江县无常年主导风向，本项目大气布点位于矿区附近的翠阳村居民点处，具体如下：

表 5.1-1  大气环境质量现状监测布点

| 点位 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 童市镇翠阳村（项目东面600米翠阳村集中居民点） | SO2、NO2、PM10 |

（3）采样和分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。

（4）环境空气质量现状评价

(评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

(评价方法：超标率、超标倍数法

超标率（%）=（超标样品个数/监测样品总数）×100%

超标倍数=(样品实测浓度－标准值)/标准值

（4）监测期间气象观测资料

监测期间气象观测资料见表5.1-2。

表 5.1-2   气象观测资料果

| 采样时间 | 风向 | 风速(m/s) | 温度（℃） | 大气压（kpa） | 湿度（%RH） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.10.10 | 北 | 2.3~2.7 | 19.4~24.6 | 100.6~101.0 | 59.8~73.2 |
| 2016.10.11 | 西北 | 3.1~3.3 | 17.4~22.7 | 100.3~100.6 | 61.3~69.7 |
| 2016.10.12 | 西北 | 2.1~2.3 | 16.8~22.0 | 100.1~100.7 | 68.9~73.2 |
| 2016.10.13 | 北 | 3.1~3.5 | 17.4~23.1 | 100.2~100.8 | 63.9~76.2 |
| 2016.10.14 | 北 | 2.4~2.6 | 17.3~27.2 | 100.3~100.8 | 57.2~71.6 |
| 2016.10.15 | 西北 | 2.4~2.7 | 18.6~27.3 | 100.1~100.5 | 58.6~80.6 |
| 2016.10.16 | 西北 | 2.2~2.3 | 20.2~27.2 | 100.3~100.7 | 63.1~78.2 |

（5）评价结果

监测结果统计与评价见表5.1-3。

表 5.1-3   大气环境监测结果与评价结果   单位：mg/m3

| 监测因子 | 统计项目 监测点 | 童市镇翠阳村 | （GB3095-2012） 中二级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 日均值范围 | 0.049~0.074 | 0.15 |
|  | 日均值 | 0.0624 |  |
|  | 超标率(%) | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| SO2 | 日均值范围 | 0.019~0.043 | 0.15 |
|  | 日均值 | 0.031 |  |
|  | 超标率(%) | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| NO2 | 日均值范围 | 0.022~0.043 | 0.08 |
|  | 日均值 | 0.031 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |

根据区域大气环境质量现状监测结果，大气环境质量现状监测点的PM10、SO2、NO2等监测因子浓度在监测期内均优于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，该区域内的空气质量良好。

## 水环境质量现状

一、地表水环境质量现状监测

华测公司于2016年10月10日~11日对矿区外北侧及东北侧农灌渠水环境进行了环境质量现状监测。

（1）监测断面

W1：矿区东北侧约300m农灌渠；

W2：矿区北侧约100m农灌山塘。

（2）监测因子

监测因子为：pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、石油类、粪大肠菌群数。

（3）监测时间与频次

进行一期水环境质量现状监测，连续监测2天，每天采样1次。监测分析方法按国家规定的标准方法。

（4）评价标准及评价方法

本项目北侧农灌渠主要用于农田灌溉，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（5）地表水质量现状监测结果与评价

地表水监测及评价结果见表5.2-1。

表5.2-1   地表水环境监测结果

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目及结果mg/L（pH除外） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | 粪大肠 菌群数 |
| W1：矿区东北侧约300m农灌渠 | 2016.10.10 | 6.80 | 5.0 ND | 0.9 | 0.048 | 6 | 0.004 ND | 16000 |
|  | 2016.10.11 | 6.93 | 5.0 ND | 0.7 | 0.053 | 9 | 0.004 ND | 9200 |
|  | 平均值 | / | / | 0.8 | 0.051 | 7.5 | / | 12600 |
|  | Cij值 | 0.13 | / | 0.01 | 0.051 | / | / | 3.15 |
| W2：矿区北侧约100m农灌山塘 | 2016.10.10 | 6.84 | 17 | 1.3 | 0.50 | 36 | 0.004 ND | 3500 |
|  | 2016.10.11 | 6.99 | 18 | 1.4 | 0.41 | 30 | 0.004 ND | 9200 |
|  | 平均值 | / | 17.5 | 1.35 | 0.455 | 33 | / | 6350 |
|  | Cij值 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.455 | / | / | 1.58 |
| 标准值 | 5.5-8.85 | ≤150 | ≤60 | ≤1.0 | / | ≤5 | ≤4000 |

备注：ND=未检出。

本报告采用标准指数法对监测结果进行评价。结果表明，监测期间矿区东北侧300m农灌渠粪大肠菌群超标，平均超标倍数为3.15，最大超标倍数为4.0倍，超标原因主要跟当地生活畜禽污水未经处理排入农灌渠有关，其余各项监测因子监测期间均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准；矿区北面100m山塘监测期间粪大肠菌群超标，平均超标倍数为1.58，最大超标倍数为2.3倍，其余各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。

二、地下水环境质量现状监测

（1）水质监测布点

依据地下水导则，本项目布设1个地下水水质采样点，详见表5.3-1。

表 5.3-1  地下水现状监测布点

| 点 位 | 方位及距离 |
| --- | --- |
| 翠阳村居民点水井 | 东南面约1000m翠阳村居民地水井 |

（2）水质监测项目

pH、CODMn、硫酸盐、氨氮、六价铬、氟化物、锌、砷、铅共9项。

（3）水质监测时间及频次

监测地下水质监测1天，采集1次水样。

（4）监测结果

地下水监测及评价结果见表5.3-2。

表 5.3-2    地下水水质监测结果    单位：mg/L；pH除外

| 监测点位及时间 | 监测项目及结果mg/L |
| --- | --- |
|  | pH值 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 氨氮 | 锌 | 砷 | 六价铬 | 铅 | 氟化物 |
| 翠阳村 | 10.10 | 6.70 | 0.8 | 0.75ND | 0.02ND | 0.05ND | 0.001ND | 0.004ND | 0.0025ND | 0.1 ND |
| （GB/T14848-93） Ⅲ类 | 6.5～8.5 | ≤3.0 | ≤250 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | 1.0 |
| Cij值 | 0.60 | 0.27 | / | / | / | / | / | / | / |

评价标准采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。由华测公司提供的地下水水质监测结果可知，项目所在地监测点的地下水水质指标均优于《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，重金属监测因子未检出，项目区地下水环境质量较好。

## 土壤底泥环境质量现状

（1）监测布点：

矿区范围内；

（2）监测项目

pH、铜、锌、砷、铅、镉、六价铬共7项。

（3）监测频次及分析方法

采集一次样；依据国家相关规范进行采样和分析。

（4）评价标准

土壤参照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）表1中二级标准。

（5）土壤环境质量现状监测结果与评价

土壤环境质量现状监测及评价结果见表5.3-1。

表 5.3-1  土壤环境监测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目及结果mg/kg(pH值无量纲） |
| --- | --- |
|  | pH值 | 铜 | 锌 | 砷 | 铅 | 镉 | 六价铬 |
| 10.10 | 周边土壤 | 6.43 | 9 | 21.2 | 4.92 | 57.0 | 0.01ND | 1.0ND |
| GB15618-1995 二级标准 | ＜6.5 | 农田 | 50 | 200 | 水田 | 30 | 250 | 0.30 | 水田 | 旱地 |
|  |  | 果园 | 150 |  | 旱地 | 40 |  |  | 250 | 150 |
| Cij | 0.98 | ＜0.18 | 0.106 | ＜0.164 | 0.228 | / | / |

由表5.4-1可知，各项监测指标均未超过土壤环境质量标准(GB15618-1995)表1中二级标准。

## 声环境质量现状

（1）监测布点

矿区东、南、西、北边界及北界外300m翠阳村居民点处；

（2）监测因子和监测时间

监测因子：连续等效A声级；

监测时间：2016年10月10日~12日连续2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。

（3）评价标准

环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

（4）声环境现状监测结果统计

项目声环境质量监测结果见表5.4-1。

表 5.4-1   项目声环境质量监测结果

| 监测点位 | 监测日期 | Leq | (GB3096-2008) 中2类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 东 | 2016.10.10 | 昼间 | 51.2 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 40.1 | 50 |
|  |  | 2016.10.11 | 昼间 | 49.2 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 39.1 | 50 |
|  | 南 | 2016.10.10 | 昼间 | 50.5 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 40.3 | 50 |
|  |  | 2016.10.11 | 昼间 | 49.3 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 39.2 | 50 |
|  | 西 | 2016.10.10 | 昼间 | 50.6 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 41.2 | 50 |
|  |  | 2016.10.11 | 昼间 | 50.4 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 40.3 | 50 |
|  | 北 | 2016.10.10 | 昼间 | 50.9 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 41.4 | 50 |
|  |  | 2016.10.11 | 昼间 | 50.8 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 41.1 | 50 |
| 北界外300m翠阳村居民点处 | 2016.10.10 | 昼间 | 53.2 | 60 |
|  |  | 夜间 | 43.3 | 50 |
|  | 2016.10.11 | 昼间 | 52.1 | 60 |
|  |  | 夜间 | 42.5 | 50 |

由表5.4-1可见，项目厂界四周的噪声均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，项目区声环境质量较好。

## 生态环境质量现状

评价期间，对项目周围的生态环境现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态条件资料和现场踏勘相结合的方法。

调查范围主要集中在项目周边1km范围内，根据项目周边的自然地理状况和植被状况，可以分为两个主要类型的生态区，即农业生态区、林地生态区，没有明显的分界线，林业生态环境中植被多为楠木、马尾松、杉木、栎树、樟木和灌木等常绿阔叶混交林，植被覆盖率大于80%。

农业生态环境多为水田和旱地，本矿区东面分布有一定面积的农田（旱地）。林业生态区和农业生态区受人为活动影响较大，基本上为人工环境，项目调查及评价范围内无古树名木、濒危野生植物物种，野生动物均以常见的鱼类、鸟类、蛙类、蛇类、鼠类以及贝类为主，没有受国家级保护的野生动物种类。

# 环境影响预测评价

## 施工期环境影响分析

本项目施工期主要为进场道路建设、截排水沟和沉淀池建设、集水池硬化及沉降池建设等内容，还包括设备安装等，施工量较小。

### 施工废水

施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工期生产废水来源于设备冲洗、混凝土养护等，这些废水特点是悬浮物较高，根据调查资料类比，本项目施工期废水量约为0.5m3/d，废水中SS一般为2000～4000mg/L，直接排放，对水环境有一定影响。

（2）生活污水

项目施工人员可考虑当地村民，共10人，施工场地设置简易施工营地，施工人员施工期间用水量取80L/d·人，生活污水产生系数取0.8，则施工期生活污水产生量是0.64m3/d，主要含CODcr、BOD5、SS、氨氮等。

### 施工废气

施工期主要废气为施工扬尘、运输扬尘、施工机械及运输车辆排放的尾气。施工扬尘及运输扬尘主要为无组织排放，并与施工气象有关。据类比调查，当风速为3.0m/s时，施工场地TSP浓度约为0.6mg/m3，相当于大气环境质量标准的2倍。对施工场地堆放的建筑材料进行遮盖、对施工道路进行洒水，通过以上措施，施工扬尘、运输扬尘得到有效控制，对周围环境影响较小。

施工机械及运输车辆排放的尾气排放量小，依靠自然扩散后对项目区域内的环境影响较小。

### 施工噪声

施工期噪声主要为进场道路完善建设、运输车辆交通噪声等，源强为80~95 dB（A）之间；通过合理安排施工时间及距离衰减，施工期噪声对周围环境影响较小，且随着施工期的结束而结束。

表 6.1-1  施工期主要施工设备噪声源强

| 序号 | 主要噪声源 | 噪声级[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 90 |
| 2 | 压路机 | 86 |
| 3 | 铲土机 | 93 |
| 4 | 挖掘机 | 84 |
| 5 | 拌和机 | 90 |
| 6 | 振捣机 | 95 |
| 7 | 卡 车 | 89 |

### 施工固废

施工期固废主要是建筑垃圾、弃土石方和施工人员生活垃圾。

（1）生产垃圾

建筑垃圾主要是施工建设过程中产生的碎砂石、砖、混凝土等，产生量约10t。建筑垃圾可用于场内填方和进场道路铺设。

本项目施工期主要是工业场地的建设，开挖量较小，挖方全部回用作场地回填，无弃方产生。表层熟土暂存于排土场，用作后期复垦用土。

（2）生活垃圾

项目施工人员共10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d，则产生量是5kg/d。每日统一袋装收集，交当地环卫部门统一清运处理。

综上所述，施工期各项污染治理措施合理、有效。施工期对环境的影响是暂时的，随着施工期的结束而结束。施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键。建设单位和施工单位应按照国家和当地环保部门的有关规定，采取本环评所建议的防治措施，以控制、减少施工期对环境的影响。

### 施工期生态环境影响

评价区为典型的农业与林地生态环境，评价区内林地生态系统所占比例最大，达到60%以上，以次生乔木和灌木林为主，其次为农田生态系统。区内土壤类型有红壤、水稻土等，以红壤为主，土壤耕作层普遍浅薄。

项目所在区域生态系统由于受人类长期活动的影响，在依赖于自然生态条件的基础上，具有较强的社会性，是一种半自然的人工生态系统，目前生态系统基本稳定，环境质量整体尚好。总体来看，区域受人为因素干扰影响相对较大，抗外来干扰能力一般，但具有一定的自然生产能力和受干扰后的恢复能力，在受到外来干扰后，仍需进行人工加以强化保护性的恢复。

区内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊环境敏感目标，未发现国家保护的野生动植物。生态环境保护目标主要是评价范围（矿区范围及建设区域向外扩展1000m）内的土壤、植被、野生动物、地表水体、地下水等。

矿山建设期占地面积近万平米，占地类型以灌木林地、旱地、荒地为主，对生态环境的影响主要是植被破坏、水土流失等。通过强化环境管理、采取相应的植被保护、水土流失防护措施并在施工结束后及时采取植被恢复措施后，可逐步消除施工期的生态影响。排土场建设要求按照水保方案的详细要求进行规范建设，做好相应的防洪、防涝措施，并加强日常监督管理，确保各沟渠牢固和畅通。

总体而言，项目施工期较短，根据现场踏勘，项目已经完成碎石加工区的场地平整，后期主要针对进场道路铺装和设备安装等施工，严格落实各类污染物防治措施的情况下，施工期对周边环境的影响较小。

## 运营期环境影响分析

### 运营期环境空气影响分析

#### 露天采场粉尘环境影响分析

本矿区采用露天开采，会较地下开采产生较多的粉尘量，为防止矿山露天开采粉尘对环境的影响，将采取一系列防尘措施，如对工作面和道路定时洒水降尘，矿山道路为碎石路面，在干燥天气会产生一定的道路扬尘，道路扬尘沉降比较快，影响距离一般在400m以内，矿山配备洒水设施对道路进行定期的洒水作业，可以较好的起到降尘效果，有效减轻道路扬尘的影响。燃油机械也将产生NO2等空气污染物，其排出的粉尘浓度在0.1～0.15mg/m3，NO2浓度在0.4～1.0mg/m3，均可满足相应标准要求。采场最近居民为矿区北侧120m的翠阳村龙骨组散户居民，且龙骨组散户居民与矿区有山体阻隔，最近的几乎居民房已被建设单位租赁，作为员工生活住宿用房。因此，露天采场粉尘对周边居民生活的影响较小。

#### 排土场环境空气影响分析

本项目排土场主要用于堆存掘进及开采过程中产生的表土，总占地面积400m2，其起尘量参照煤堆起尘量经验公式进行估算，在不同风速及含水率条件下，排土场起尘量预测见表6.2-1。

表 6.2-1 排土场起尘量计算结果

| 风速（m/s） | 1.8 | 2.1 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气相对湿度（%） | 70.0 | 57.0 | 57.0 |
| 含水率为3.2%时起尘量（mg/s） | 15 | 54 | 996 |
| 含水率为6.0%时起尘量（mg/s） | 3 | 11 | 213 |
| 含水率为10.0%时起尘量（mg/s） | 0.5 | 1 | 24 |

距离最近居民为排土场东面340m翠阳村余家组3户散户居民，均为建设单位及股东自有住宅，作为本项目配套生活区，且矿区与余家组散户居民点之间有山体等阻隔，因此，排土场扬尘对其环境影响较小。

#### 爆破废气影响分析

由于爆破过程可产生一定量对人体有害的氮氧化物气体，本矿区因爆破而产生的大气污染物为为CO及、NOx。尽管在爆破后短时间内粉尘和氮氧化物在项目边界的浓度超出环境评价标准，但露天爆破时大气扩散能力强，有害气体很快会稀释、扩散，而且本项目每两天进行一次爆破，粉尘和氮氧化物产生量较小，在很短时间内的扩散和稀释后，其浓度均能满足环境质量标准的要求。要求建设单位选择扩散条件较好的天气和时段进行爆破，并在爆破前采取湿式钻孔等措施。

综合分析，本项目爆破时产生的一氧化碳和氮氧化物对项目附近空气环境质量影响不大（估算模式预测结果见表6.2-2）。

#### 食堂油烟废气环境影响分析

项目食堂产生的油烟废气较小，经除油烟净化处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后外排，对周围环境空气质量影响不会明显。

#### 破碎粉尘

石料破碎过程会产生逸散性粉尘，经采取洒水降尘措施，场界处（120m处）逸散性粉尘的浓度为2.745mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求，项目建设和运营对周围环境影响较小。

表 6.2-2  项目主要大气污染物估算模式预测结果

| 距离(m) | 钻孔 | 爆破 | 破碎筛分 | 其他粉尘 | 爆破CO | 爆破NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） |
| 5 | 0.141 | 0.000356 | 0.02129 | 0.07633 | 0.000202 | 4.76E-05 |
| 10 | 0.3496 | 0.005297 | 0.02527 | 0.08739 | 0.00301 | 0.000708 |
| 20 | 0.6404 | 0.03559 | 0.03275 | 0.1081 | 0.02022 | 0.004756 |
| 30 | 0.664 | 0.05862 | 0.03993 | 0.1278 | 0.03331 | 0.007834 |
| 50 | 0.616 | 0.06316 | 0.04664 | 0.1277 | 0.03588 | 0.00844 |
| 80 | 0.4707 | 0.04915 | 0.049 | 0.1072 | 0.02793 | 0.006568 |
| 100 | 0.359 | 0.05151 | 0.04797 | 0.09805 | 0.02927 | 0.006883 |
| 120 | 0.277 | 0.04745 | 0.04947 | 0.08983 | 0.02696 | 0.006341 |
| 200 | 0.1212 | 0.02713 | 0.04488 | 0.06595 | 0.01542 | 0.003626 |
| 300 | 0.06051 | 0.01482 | 0.03473 | 0.04871 | 0.008419 | 0.00198 |
| 400 | 0.03701 | 0.009361 | 0.02621 | 0.03706 | 0.005319 | 0.001251 |
| 500 | 0.02537 | 0.006533 | 0.02008 | 0.02877 | 0.003712 | 0.000873 |
| 800 | 0.01177 | 0.003086 | 0.01053 | 0.01547 | 0.001754 | 0.000412 |
| 1000 | 0.008282 | 0.002184 | 0.007655 | 0.01132 | 0.001241 | 0.000292 |
| 1500 | 0.004496 | 0.001193 | 0.004258 | 0.006355 | 0.000678 | 0.00016 |
| 2000 | 0.002979 | 0.000793 | 0.002776 | 0.004159 | 0.00045 | 0.000106 |
| 2500 | 0.002191 | 0.000584 | 0.002022 | 0.003032 | 0.000332 | 7.80E-05 |
| 3000 | 0.001718 | 0.000458 | 0.001561 | 0.00234 | 0.00026 | 6.12E-05 |
| 3500 | 0.001405 | 0.000375 | 0.001268 | 0.001901 | 0.000213 | 5.01E-05 |
| 4000 | 0.001185 | 0.000316 | 0.001058 | 0.001589 | 0.00018 | 4.23E-05 |
| 4500 | 0.001023 | 0.000273 | 0.000901 | 0.001355 | 0.000155 | 3.65E-05 |
| 5000 | 0.000898 | 0.00024 | 0.000782 | 0.001174 | 0.000136 | 3.21E-05 |
| 最大落地浓度 | 0.664 | 0.06348 | 0.04958 | 0.1395 | 0.03607 | 0.008483 |
| D10% | 30 | 53 | 128 | 38 | 53 | 53 |
| Pmax（%） | 73.78 | 7.1 | 5.51 | 15.5 | 0.36 | 3.4 |

#### 大气环境防护距离

（1）无组织排放粉尘

①预测内容

根据分析可知本项目主要的无组织排放源为钻孔、爆破、破碎筛分以及其他堆场扬尘，排放量以含水量为6.0%、风速3.2m/s计算，其无组织排放量为0.079g/s（2.49t/a），根据此量计算其大气环境防护距离。

②预测模式

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式进行计算。

③预测结果

图 6.2-1  粉尘大气环境防护距离计算截图

经计算，本项目粉尘无组织排放不需设置大气环境防护距离。

（2）爆破废气

①预测内容

根据前文分析可知，本项目爆破废气主要污染物为CO、NOx，其无组织排放量分别为0.05g/s（1.577t/a）、0.012（0.371t/a），根据此量计算其大气环境防护距离。

②预测模式

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式进行计算。

③预测结果

图 6.2-2  爆破废气CO大气环境防护距离计算截图

图 6.2-3  爆破废气NOx大气环境防护距离计算截图

综上所述，本项目爆破废气CO、NOx均不需要设置大气环境防护距离。

#### 卫生防护距离

①无组织排放源强估算

根据分析可知本项目主要的无组织排放源为排土场产生的粉尘，排放量以含水量为6.0%、风速3.4m/s估算，其无组织排放量为0.2g/s，根据此量计算其大气环境防护距离。

②卫生防护距离预测模式

采用制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T13201-91）中的公式：

式中：L—工业企业卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。（根据该生产单元占地面积S（m2）进行计算，r=（s/π）0.5）；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别表中查取；

Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm-污染物标准。

卫生防护距离计算的系数选取详见表6.2-3。

表 6.2-3  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 年均风速 m/s | 卫生防护距离L（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000<L≤1000 | L>2000 |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

③卫生防护距离预测结果及卫生防护距离的确定

卫生防护距离计算结果见下图：

图 6.2-4   无组织排放粉尘卫生防护距离计算结果截图

*——CO排放标准采用(室内空气质量标准)GB18883-2002表1中限值

图 6.2-5   爆破废气CO卫生防护距离计算结果截图

图 6.2-5   爆破废气NOx卫生防护距离计算结果截图

经计算，根据卫生防护距离技术要求，确定拟建项目无组织排放粉尘、爆破废气CO、NOx卫生防护距离分别为50m、50m、50m，提级后本项目卫生防护距离确定为100m（以采矿区红线四周外延100m），其划定范围参见附图。

小结：

综上所述，本项目不需要设置大气环境防护距离，需要设定100m的卫生防护距离，防护距离内不得新建居民住宅、学校、医疗等敏感建筑。

#### 大气环境影响评价结论

本项目主要大气污染物为粉尘，污染物排放量及排放浓度较小，加上项目所在地空气环境容量较大，在采取相应的防治措施后项目建设生产对当地大气环境质量影响不明显。

### 运营期水环境影响分析

#### 排土场淋滤水对水环境影响分析

本项目排土场受到降水淋滤产生淋滤水，排土场占地400m2，项目所在地年平均降水量为1550mm，因此，本项目排土场淋滤水年产生量为620m3，其主要污染物为SS。排土场淋滤水如果未经处理直接外排，将影响地下水水质。工程拟在排土场四周建排水沟以防暴雨排土场冲刷造成水土污染和泥石流，在排土场下游东部低洼处拟修建4座总容积约120m3沉淀池用于收集包括排土场在内的矿区各类地表径流，排土场淋滤水通过沉淀池处理后上清液可回用于生产及场地洒水降尘，对地表水环境影响较小。

#### 露采区淋滤水对水环境影响分析

本项目开采方式为露天开采，矿山自然排水，地下水为自然排泄，对矿区影响很小，根据平江县多年降水资料，计算的露采区排水量见表6.2-4。

表 6.2-4  露采区大气降水淋滤水

| 类型 | 参数 | 淋滤水量Q |
| --- | --- | --- |
|  | 降雨量A | 露采区汇水面积F |  |
| 年最大降水补给量 | 2749.9mm | 2000m2 | 5499.8m3 |
| 年最小降水补给量 | 992.8mm |  | 1985.6m3 |
| 年平均降水补给量 | 1550mm |  | 3100m3 |

按照上表分析，按照年平均降水补给量考虑，平均每天降水补给量约8.6 m3，考虑雨季2倍系数，降水补给量约17.2m3/d。

露采区淋滤水主要污染物为SS，废水直接排放会对区域水环境造成影响，经开采区北部的集水池沉淀后全部回用于生产，对地表水环境影响较小。

#### 钻孔废水对地表水环境影响

根据前文分析，本项目钻孔工序产生少量废水（20t/a），经矿区内部收集沟收集后汇入东面沉降池，沉降处理后回用不外排，对周边环境影响较小。

#### 生活污水对地表水环境影响

矿区生活用水量为760m3/a，产生的废水量约为608m3/a。生活污水经化粪池收集后作农肥用于周边林地及农田灌溉，对周围水环境影响较小。

#### 矿山开采对水资源的影响

矿山建设对水资源的影响主要体现在矿山开采。

（1）对地表水资源的影响

项目所在翠阳村主要采用山泉水为居民饮用水，山泉水源位于项目矿区南面约300m山脉背面，项目开挖过程不对对其用水造成明显影响。

矿区东北侧的农灌渠，流量较小，流速较稳定，项目所在地多雨，随着大气降水量的增加，矿区北侧农渠流量有所增加。本项目无生产废水外排，对矿区周边农渠的水质影响较小；项目北侧农田是附近农田主要的灌溉水源，如果淋滤水不经过处理而直接排放用于农田灌溉，将会引起田土板结，影响农作物生长及产量，如果污水排放量过多，甚至会导致农作物的死亡。因此，本项目淋滤水经集水池收集后上清液回用，对农田灌溉及田土影响极小。

（2）对地下水资源的影响

①对地下水资源枯竭影响

该矿山为露天开采，最低准标高位于当地侵蚀基准面之上，矿山未来开采不会对地下水产生明显影响。居民饮用水源于第四系浅层地下水，矿山开采不会引起井泉干涸，矿山开采区内没有常住居民，对外围居民生产生活用水无影响。

②对地表水漏失影响

矿山开采标高大于当地侵蚀基准面，采场附近没有地表水体，因而不会引起地表水漏失问题。

③对地表水、地下水污染影响

根据本矿山矿层自然分布情况和地形地貌条件以及最终开采矿层标高+210m，矿山外排废水主要为露采区和排土场淋滤水，其有害物质含量较低，主要污染物是悬浮物，不含重金属（如铅、镉、铬等）对区域环境有较大影响的有害元素，仅含有少量的锰元素。

采场淋滤水经沉淀池及集水池沉淀后上清液可回用于生产及场地降尘，场地底部严格防渗处理，有害物质渗入地下水几率较小。本项目周边主要有东北侧的农灌渠和北侧农灌山塘，预测评价露采区和排土场淋滤水对周边水田、耕地、林地影响较轻。本项目采矿过程中排土场淋滤水、露采区淋滤水及钻孔废水等经多级沉淀后全部回用。

项目所在翠阳村使用山泉水为日常生活用水，水源距离项目采矿区较远，况且建设单位拟出资改造北面坳上组供水管网，项目运营对当地居民饮用水的影响较小；矿山运营过程主要废水排放的污染因子为SS（悬浮物），经过地表土壤吸附净化作用对区域地下水的影响不大。

综上所述，本项目对地表、地下水影响较小。

#### 水环境影响评价结论

综合分析，在落实本环评建议的水污染防治措施后，项目生产废水不外排；项目场区汇入雨水直接进入集水池，经沉淀后将回用于喷洒抑尘，不外排进入周边农灌溪流和山塘等地表水体。项目所在区域当地居民均采用山泉水供应，由自来水管网接入各家各户，供水水源距离项目地较远，且位于上游，项目建设和运营对项目周边的农灌水系不会造成明显影响。

### 运营期声环境影响分析

项目运营期噪声源主要有凿岩钻孔噪声、爆破噪声、破碎筛分等设备噪声、自卸汽车运输噪声等，本文通过对爆破噪声、爆破振动及机械设备噪声等进行分析，阐述噪声影响对周边声环境敏感点的影响。

#### 爆破噪声影响分析

根据资料显示，矿山爆破时的噪声源强可达110dB。从公众对环境噪声的反馈中，爆破的噪声占大多数．实际噪声在传播过程中随距离衰减和受地形、地貌、气候等的影响到达周围村庄或其它环境保护目标时，噪声值大多已在国家控制的标准值(2类标准为昼间60dB、夜间50dB)以下．一般距爆破点400m和600m时的噪声强度已衰减到60dB和50dB以下，而且爆破是在白天进行．但这种突发性噪声还是容易引起居民反感。

由于二次爆破引发的噪声强度和空气冲击波都比较强，现对于大块岩石的再破碎应尽量不用二次爆破，多采用空气冲击锤或液压锤。

根据前文分析，本项目爆破均委托平江县泰龙服务有限公司负责，厂区不储存雷管、炸药等危化品，矿区爆破频率约1次/周，均安排在昼间进行。项目周边600m范围内主要分布有翠阳村余家组、龙骨组、麻湾组和四美组，其中余家组5户居民作为项目生活配套区，最近的龙骨组1户居民也已被建设方租赁作为矿区配套用房，故距离项目最近的居民为北面约120m2户龙骨组居民，根据安监部门要求以及与建设单位沟通，本项目矿区开采拟从中部开拓，再分别向南北两边开采，北面保留现有山丘不动，采用山体阻隔减少爆破噪声对居民生活的影响。据此分析预测，项目偶发爆破噪声对北面120m龙骨组居民的贡献值约为53.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准中的昼间标准（昼间：60dB（A））.

#### 爆破震动对环境的影响

爆破工序的一个危害是振动。当进行爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑，因此必须给以足够的重视。现将爆破振动的预测方法和所造成的各种影响以及防治对策进行如下分析。

（1）振动强度的预测模式

式中： ——质点振动速度，cm/s；

——最大一段爆破的药量，kg；

——测点（或被保护的）至爆破的距离，m；

——药量指数，取1/3；

k——与地质条件等因素有关的参数，取k=200；

a——与岩石性质有关的衰减指数，取a=1.74。

对多种类型的建（构）筑物提出了不同的安全振动速度表6.2-5。

表 6.2-5  爆破振动安全允许标准

| 序 号 | 保护对象类别 | 安全允许振速（cm/s） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ＜10Hz | 10Hz～50Hz | 50Hz～100Hz |
| 1 | 土窑洞、土坯房、毛石房屋a | 0.5～1.0 | 0.7～1.2 | 1.1～1.5 |
| 2 | 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a | 2.0～2.5 | 2.3～2.8 | 2.7～3.0 |
| 3 | 钢筋混凝土结构房屋a | 3.0～4.0 | 3.5～4.5 | 4.2～5.0 |
| 4 | 一般古建筑与古迹b | 0.1～0.3 | 0.2～0.4 | 0.3～0.5 |
| 5 | 水工隧道c | 7～15 |
| 6 | 交通隧道c | 10～20 |
| 7 | 矿山巷道c | 15～30 |
| 8 | 水电站及发电厂中心控制室设备 | 0.5 |
| 9 | 新浇大体积混凝土d 龄期：初凝～3d 龄期：3 d～7d 龄期：7d～28d | 2.0～3.0 3.0～7.0 7.0～12 |
| 注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。 注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室破＜20Hz；深孔爆破10Hz～60Hz；浅孔爆破40Hz～100Hz。 |
| a 选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。 b 省级以上（含省级）重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。 c 选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、爆源方向、地震振动频率等因素。 d 非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。 |

（2）振动对敏感点的影响分析

振动速度同装药量、预测点距离等因素有关，现将不同装药量在不同距离产生的振动列于表6.2-6。

表 6.2-6  振动速度与装药量（kg）和距离（m）的关系  单位：cm/s

| 距离 装药量 | 100 | 150 | 300 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1900 | 2000 | 2200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 150 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 300 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 500 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1000 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5000 | 6.5 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10000 | 13.0 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

从表6.2-6中可以看出，用药量越大，振动速度越大，距离越小，振动速度越大，因此应严格控制用药量，对爆破点要进行精确的计算，严格按安全地震波速计算出一次最大爆药量。

根据建设方提供资料可知，本工程以每次爆破炸药用量50kg计算，距最近居民点为120m外的龙骨组散户居民点，其震动速度小于0.5cm/s，已远远小于一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物的安全允许振速2.3～2.8cm/s的要求，可见本工程矿山爆破不会构成影响。

#### 机械设备噪声对环境的影响

（1）本项目机械设备的噪声源统计

本项目机械设备噪声源统计结果见表6.2-7。

表 6.2-7    主要噪声源统计表

| 设备 | 数量 | 源强dB（A） （1m） | 降噪措施 | 降噪后噪声级dB（A） | 与厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 颚式破碎机 | 2 | 105 | 减震/建筑隔声 | 85 | 180 | 30 | 150 | 190 |
| 钻孔机 | 2 | 95 | 隔声 | 80 | 280 | 70 | 80 | 120 |
| 圆锥破碎机 | 2 | 105 | 减震/建筑隔声 | 85 | 170 | 30 | 130 | 185 |
| 震动喂料机 | 2 | 80 | 减震/建筑隔声 | 75 | 185 | 25 | 75 | 180 |
| 震动筛 | 2 | 80 | 减震/隔声 | 75 | 160 | 60 | 180 | 140 |
| 立式冲击破碎机 | 2 | 105 | 减震/建筑隔声 | 85 | 200 | 40 | 120 | 170 |
| 震动给料机 | 2 | 85 | 减震/隔声 | 75 | 195 | 35 | 70 | 175 |

（2）传播参数

只考虑距离衰减，其它衰减值因空气吸收、地面、绿化等引起的衰减值相对较小，本次预测拟忽略其影响。

（3）预测范围和预测点

工业场地边界的影响。

（4）预测模式

叠加公式：

（5）衰减计算方法

L贡=L-Adiv

式中：Lr----评价点噪声预测值，dB（A）；

L----噪声源强值，dB（A）；

Adiv----距离增加产生衰减值，dB；

（6）距离衰减值

噪声随距离的衰减值为：Lr=20lg(r/r0)

式中：

Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）；

r——为预测点距声源距离，m；

r0——为参考点距声源距离，m；

（7）预测分析

厂界各声源单独对该评价点产生的声级叠加得到工业场地到厂界噪声预测结果见表6.2-8。

表 6.2-8    项目噪声源经衰减后至厂界的噪声值     单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 噪声源强 | 东面厂界 | 南面厂界 | 西面厂界 | 北面厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 85 | 39.9 | 55.5 | 41.5 | 39.4 |
| 2 | 钻孔机 | 80 | 31.1 | 43.1 | 41.9 | 38.4 |
| 3 | 圆锥破碎机 | 85 | 40.4 | 55.5 | 42.7 | 39.7 |
| 4 | 震动喂料机 | 75 | 29.7 | 47.0 | 37.5 | 29.9 |
| 5 | 震动筛 | 75 | 30.9 | 39.4 | 29.9 | 32.1 |
| 6 | 立式冲击破碎机 | 85 | 39.0 | 53.0 | 43.4 | 40.4 |
| 7 | 震动给料机 | 75 | 29.2 | 44.1 | 38.1 | 30.1 |
| 叠加源强值 | 45.18 | 60.06 | 49.2 | 45.97 |
| 现状监测值 | 昼间 | 51.2 | 50.5 | 50.6 | 50.9 |
|  | 夜间 | 40.1 | 40.3 | 41.4 | 41.4 |
| 预测值 | 昼间 | 52.17 | 55.52 | 52.97 | 52.11 |
|  | 夜间 | \ | \ | \ | \ |
| 标准值 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表 6.2-9   北面翠阳村居民噪声达标分析

| 序号 | 敏感目标 | 北面120m（龙骨组） | 北面300m（翠阳村） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北面翠阳村居民 |  |  |
| 贡献值 | 48.4 | 40.5 |
| 现状监测值 | 昼间 | 53.2 |
|  | 夜间 | 43.3 |
| 预测值 | 昼间 | 54.4 | 53.4 |
|  | 夜间 | 49.6 | 45.4 |
| 标准值 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

从表6.2-8和表6.2-9预测结果可知，本项目夜间不生产，运营期主要噪声源在项目各场界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类标准即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

由于本项目夜间不生产，且南面200m范围内无居民住宅等声环境敏感点分布，项目运营噪声对南侧影响很小；项目运营对北面翠阳村及龙骨组的居民住户噪声贡献值较小，均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类标准限值要求，故项目运营期噪声对周边声环境影响较小。

### 运营期固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要为矿山开采剥离表土、含油抹布、及矿区少量生活垃圾。采矿剥离废土产生量为2952t/a，为一般固体废物；其对环境的影响主要为：

（1）对生态环境的影响

固体废物的堆存，对矿山局部地表的土壤侵蚀活动会有所加剧，同时也将减少土壤的水源涵养水量。因此，废土的堆放将影响植被的生长，严重时可造成水土流失。因此，本报告提出如下要求：在排土场堆场及两边修建撇洪沟，减少雨水在排土场内的留存量，做好排土场外边坡的护坡工作，及时整理边坡，防止水土流失。在排土场种植藤蔓型常绿植物，尽量减少裸露面积，避免暴雨时大量雨水对废水场边坡的冲刷。

（2）排土场淋溶水对水环境的影响在水环境影响分析中已作分析，不再赘述。

（3）含油抹布属于危险废物（危废编号：900-041-49），产生量较少。根据《国家危险废物名录》（2016年版）中的危险废物豁免管理清单，本项目含油抹布可混入生活垃圾处理，全过程可不按照危险废物管理。

（4）本项目生活垃圾统一收集后定期送往翠阳村垃圾收集点再由环卫部门处置。

### 运营期生态环境影响分析

该项目运营期主要是采矿区的不断开拓建设、排土场的完善，对生态环境影响主要表现为生态破坏和区域水土流失。破坏自然景观的同时，对区内的野生动物可能产生一定影响，此外开采过程中形成的高陡边坡可能引发地质灾害。

矿山开采、废土的堆存对生态环境影响主要表现在对露采区、排土场及周边植被、土壤、土地利用、自然景观等方面产生影响。

平江县是生态文明县，全县绿化覆盖率较高，经核实，本项目占地区域不属于生态公益林范围，也不在平江县划定的生态红线范围内，项目占地区内植被主要以自然生灌木丛为主。

本报告要求建设方在严格落实水保方案各项生态防治措施的基础上，采取边开采边生态恢复的原则有序推进矿区开采工作。同时加大生态保护宣传力度，在员工中普及生态保护基础知识，譬如不经许可不扩大活动范围、不得随意砍伐林木、不随意用火、不得猎杀野生动物等，尽量降低对周边生态环境影响。具体分析如下：

#### 对自然景观的影响

项目建设会在小范围内改变矿区原有的自然景观，例如：露天开采，将造成大面积的生态景观破坏、植被群落覆盖度减少；在服务期内对土地的永久占用，使原有的自然景观被碎石堆场、供电通讯线路、给排水管道、以及道路所取代；工业其他设施的建成、废土的堆放，会对原有的景观进行分隔，造成景观生态系统在空间上的非连续性，使区域内原有的农林景观演化为工业景观，对原有的自然景观产生一定的影响，但由于规模较小，占地面积较小，对周围自然景观影响不大。

#### 对植被的影响

采矿产生的粉尘以及运输车辆行驶时激起的扬尘等，将使周边的农田和林草地受到危害，一般大风天气，废气及扬尘纷扬，受害范围可到200m左右。在作物开花季节，影响较明显。

#### 对野生动物的影响

项目建设对自然植被的破坏，会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，对野生动物的生存环境产生轻微的不利影响。

项目建设过程中，人为干扰如工作人员滥捕乱猎等现象的出现，将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量，这种影响通过加强对施工人员的宣传教育和管理可得到消除。

总之，项目建设不会使评价区域野生动物物种数发生明显变化，其种群数量也不会发生明显变化。况且，评价区域内未发现野生动物分布，无大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、蛙类及昆虫等，主要为资料记载，现场未发现珍稀野生保护动物，因此，项目建设和运营对野生动物的不利影响较下。

#### 对土壤环境的影响

表土等固体废物，如处理不当，在雨水淋刷冲洗的作用下，将会对周围的土壤造成污染。如在处置固体废物的过程中，措施得当、操作规范，不会对周围土壤环境造成较大的影响。

#### 对土地利用的影响

本项目占地类型现状主要为林地、草地及少量旱地，采矿区面积23000m2，碎石场、排土场及道路等设施合计占地小于10000m2，区域生态环境良好，生态自我修复能力较强。由于项目占地面积不大，项目运营时间约3年，运营结束后及时进行土地复垦及绿化恢复，项目建设对周边土地利用的影响不大。

### 矿石运输线路环境影响分析

本项目矿石运输线路主要是途径翠阳村、童市镇的水泥路面及县道X101、县道X007运输。其对环境影响包括运输扬尘、噪声影响。运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。

项目运输线路上敏感点主要为运输路线边邻星居民点，运输道路均为乡村水泥硬化路，车辆经过产生的扬尘相对较小，车辆扬尘只对运输线路周围小范围环境空气造成轻微的污染，且随着运输期结束其污染也随之消失。对于运输时噪声影响，每天运输频率不是很多，因此汽车运输噪声影响程度较小，评价建议车辆运输应避开沿途居民休息时间，减轻运输噪声对其影响。同时在矿区出场道路与X101交叉口处设置交通警示牌。

综上所述，通过合理安排运输时间，本项目运输期间对环境影响较轻。

### 地质环境影响分析

本评价对矿山采选区诱发地质灾害的可能性及影响程度结论，具体详见表6.2-10。

表 6.2-10  矿山地质环境影响预测评估结果表

| 矿山地质环境问题 | 分布位置 | 影响及危害对象 | 预测损失 情况 | 影响程度或危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源水环境 | 地下水资源枯竭 | 评估区 | 地下水 | 小 | 较轻 |
|  | 区域地下水均衡破坏 | 评估区 | 地下水 | 小 | 较轻 |
|  | 地表水漏失 | 地表水体 | 地表水体 | 小 | 较轻 |
|  | 地表水污染 | 农田、水塘 | 农田、水塘 | 小 | 较轻 |
| 土地资源土石 环境 | 矿山建设破坏植被 | 采场 | 灌木林地 | 中等 | 较重 |
|  | 矿山建筑 | 评估区 | 灌木林地 | 小 | 较轻 |
|  | 水土流失 | 采场 | 灌木林地 | 中等 | 较重 |
|  | 矿山开采影响 利用土地 | 评估区 | 灌木林地 | 小 | 较轻 |
|  | 土壤污染 | 矿区范围 | 灌木林地 | 小 | 较轻 |
| 矿山地质灾害 | 岩溶塌陷 | / | / | / | / |
|  | 滑坡、崩塌 | 评估区 | 采场 | 中等 | 较重 |
|  | 泥石流 | 评估区 | 灌木林地 | 小 | 较轻 |
| 对建筑物及工程设施的影响 | 矿山准采区没有地表建筑，没有其他重要工程设施，矿山远离各类保护区 | 较轻 |
| 景观评估 | 矿山开采废水经预处理外排、废渣能得到综合利用，对当地居民生产生活无明显影响 | 较轻 |
| 人居环境影响 | 开采区不在主要交通干线可视范围内，露天采场经过复垦治理，可以恢复植被 | 较轻 |

为了减缓上述矿业活动的不良影响，本评价提出以下措施：

（1）规范开采，尽量降低诱发地质灾害的可能性，减轻矿山地质灾害的危害，优化开采方案，加强边坡治理，减少崩塌、滑坡、突水地质灾害发生。

（2）加强房屋集中区地面变形观测，设立监测点，观测网点布置及监测按有关规程执行。

（3）建立长期的边坡观测网，对不良地段、软弱夹层进行定时、定点观测，发现异常及时处理。

（4）局部地段采取适当的加固措施（如挡墙），对软弱边坡、坚硬岩层上的破碎、松动部位，应进行水泥护面、洞隙灌浆予以加固。

（5）在矿区周边范围内进行种树种草，防止水土流失。

（6）开采至终了边坡时，爆破应采用预裂爆破，以保证边坡完整，减少破坏。

（7）在采场周边修建排水沟，减少暴雨对采坑的充水强度。

（8）修建沉淀池，矿坑水经过沉淀后做降尘用。

（9）对矿山地质环境进行监测，以利采取必要的应对措施，做好一般地质环境保护和防治工作，植树造林，绿化矿山。

### 社会影响分析

该项目符合平江县对矿产资源总体规划的要求，是一项提高资源产品附加值的项目。本项目的实施，对平江县重点工程建设有积极的促进作用；同时项目新增就业人员数十人，并拉动当地服务行业消费水平与生活水平的提高，促进当地社会经济发展。

# 污染防治措施分析

## 施工期污染防治措施

### 施工废水

施工期生产废水来源于设备冲洗、混凝土养护等，主要污染物为悬浮物。本项目拟设置4个合计120m3的集水沉降池，在施工期拟先期建设完成，施工废水经沉降处理后可全部回用于生产及道路、堆场等洒水降尘，雨季矿区内雨水可暂储存在东面低洼处建设的1000m3集水池中。

施工废水经上述处理，措施简单可行，可满足矿区用水要求，且日常运营费用较低，故项目施工废水处置措施合理可行。

### 施工废气

施工期主要废气为施工扬尘、运输扬尘、施工机械及运输车辆排放的尾气。施工扬尘及运输扬尘主要为无组织排放。根据前文分析，本项目拟对施工场地堆放的建筑材料进行遮盖、对施工道路进行洒水，通过以上措施，施工扬尘、运输扬尘得到有效控制，对周围环境影响较小。

施工机械及运输车辆排放的尾气排放量小，依靠自然扩散后对项目区域内的环境影响较小。

项目施工期较短（2个月左右），在采取上述措施治理后，本项目施工扬尘可得到有效抑制，施工期废气对周边环境的影响较小。

### 施工噪声

施工期噪声源强为80~95 dB（A）之间；矿区周边200m范围内无集中式居民点，仅北面分布有2户龙骨组散户居民，进场道路K0+200-K0+240左侧有翠阳村余家组2户散户居民，且已被该项目租赁作为员工宿舍等用房。项目施工过程中，通过合理安排施工时间及距离衰减，施工期噪声对周围环境影响较小，且随着施工期的结束而结束。

### 施工固废

施工期固废主要是建筑垃圾、弃土石方和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要是施工建设过程中产生的碎砂石、砖、混凝土等建筑边角料，产生量约10t。建筑垃圾可用于场内填方和道路铺设。

项目施工期主要是工业场地的建设，开挖量较小，挖方全部回用作场地回填，无弃方产生。表层熟土暂存于排土场，用作后期复垦用土。

项目施工期生活垃圾产生量5kg/d。每日统一袋装收集，带至翠阳村统一设置的垃圾收集箱内由当地环卫清运处理。

本项目施工固废产生量较少，生产性固废可全部回用不外排，生活垃圾产生量不大，定期交当地环卫处理也可做到不外排。

综上，本项目施工固废处置措施可行。

## 营运期污染防治措施

### 废气治理措施和可行性分析

矿区大气污染源主要有①钻孔粉尘；②爆破粉尘；③破碎、筛选粉尘；④道路扬尘；⑤自卸车装卸料扬尘；⑥堆场扬尘；⑦爆破废气；⑧厨房油烟废气。

#### 采矿废气治理与防治措施

（1）破碎、筛分工艺

破碎筛分过程是本项目主要产尘工序，项目运营采用湿法破碎，建设单位拟建造大型钢结构封闭车间，将破碎、筛分等设备置于，同时设置粉尘收集净化系统，可有效抑制粉尘排放，经上述处理后，本项目降尘效率可达到90%以上。采取措施处理后的粉尘浓度为5~7mg/m3，低于《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）限值8mg/m3。

（2）其他工艺粉尘防治措施

①剥离表土

采石之前需将平均厚度为0.2~0.6m的植被、表土及强风化岩剥离，在挖掘装运过程中会产生粉尘污染，产尘部位主要在装车环节，土岩自料斗下落过程会产生扬尘，特别当有风时粉尘排放量就会加大。为控制这部分粉尘排放，采取了降低料斗高度的措施，以减少扬尘的机会。另外，还采取了事先在土岩表面洒水的办法，在很大程度上降低了粉尘排放。

②凿岩钻孔

本项目拟采用湿式钻孔，边钻孔边喷淋，抑尘效率可达90%以上，综合评估，采用湿式钻孔，可有效地抑制粉尘排放，项目运营期粉尘对周边环境污染较小。

③爆破作业

露天矿进行爆破作业时会击起大量扬尘，虽然是一次性的，但产尘强度大，爆破时尘柱可达数十米高，爆破瞬间产尘量可达数千至数万毫克每立方米，是影响矿区环境的主要污染源之一。爆破作业粉尘的抑制，除严格控制爆破频率、杜绝二次爆破外，还可采用设置合理的炮孔网度、深孔爆破、微差爆破以及空气间隔装药，还可采用水封爆破、向预爆区洒水抑尘等措施，总除尘效率可达90%左右。

项目爆破产生废气均为无组织排放。在放炮过程中采取相应措施，可减少其废气产生量，减少对环境的影响，根据前文预测，爆破废气主要污染物CO、Nox排放量较小，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准等相关限值要求。

④铲装卸载

装卸作业的防尘主要手段是洒水降低空气含尘量，项目可在装卸工序的电铲上安装了喷雾洒水装置，将电铲配重箱处的1个间隙改装为容积为4m3的水箱，用水泵将水加压送至2组喷雾器，一组装在天轮下部，共12个喷嘴向铲斗方向喷水，别一组4个喷嘴装在司机室前窗下部，防止粉尘进入司机室。该方法可以起到良好的降尘效果：铲装工作面粉尘浓度由145mg/m3降至12.9mg/m3，司机室由11.9mg/m3降至2.9mg/m3。同时，在装卸工序的入料口处装卸粉尘比较集中，要求应建设半封闭式的入料棚，加装顶盖和围棚，防止粉尘逸出，装卸入料棚顶安装水喷淋系统，在汽车自卸石料时，洒水降尘。

⑤运输过程

本项目汽车路面的防尘措施主要采用洒水为主，该方法简便及防尘效果好，实测表明，不洒水粉尘浓度为23.5mg/m3，洒水后仅为3.53mg/m3，含尘浓度降低了85%。运输道路路面应尽量硬化，并安排专人每天对运输过程中洒落的粉尘进行清扫和收集，防止产生二次扬尘产生。

⑥输送带

输送带在进行碎石转移过程中，会产生粉尘，产尘点是在碎石下落的部位特别在天气干燥和有风的情况粉尘排放会增加，采用喷雾的方法降低粉尘排放可行的。同时对传送带进行全封闭处理，防止粉尘在运送过程中逸出。

（3）堆料场及排土场治理措施

项目拟对堆料场及排土场采用洒水降尘，使保持湿润，防止扬尘；堆土场堆土之前需要先抽干水，以降低其对周边环境的影响。

（4）厨房油烟废气治理措施

食堂油烟经收集后采用油烟净化装置处理，处理后引至楼顶排放。经处理后食堂油烟排放浓度低于2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

#### 大气污染防治措施小节

本项目拟建设封闭钢结构车间，将破碎和筛分设备置于内部作业，可有效降低粉尘对外界环境敏感点的影响。

矿山采剥及加工工序，钻孔、爆破、运输、装卸、破碎、筛分、输送和堆料场等均产生粉尘，采用洒水、加润湿剂的喷雾、对采用进料、出料口进行遮蔽，转运点密封喷雾降尘等措施处理，同时对破碎、筛分设分别设置隔声建筑物隔声，并配套设置引风收集粉尘净化系统等措施后，污染物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。

生活区厨房油烟废气采用油烟净化装置处理系统处理后，油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

装载碎石的车辆应用布料覆盖，在矿区道路进入翠阳村道、到县道X101的路上控制车速不超过40km/h，尽可能减少运输车辆对周边敏感点及道路沿线居民的影响。

综上，本项目采取的大气污染防治措施可以保障废气污染物的达标排放，在技术上是可行的。

### 废水治理措施和可行性分析

根据污染源分析可知：项目废水主要为排土场淋滤水、露采区淋滤水、钻孔废水、生活污水。

（1）排土场淋滤水、露采区淋滤水、钻孔废水

由工程分析可知，矿山排土场、露采区受到降水淋滤会产生淋滤水以及钻孔产生的少量废水，分别经管道、收集沟收集均汇入东面沉降池，经沉淀处理后一方面可回用生产降尘、场地和堆场抑尘，另一方面在雨季可进一步汇入下游的1000m3集水池暂存后酌情回用，因此，项目废水正常情况下不外排，对周围环境的影响较小。

暴雨或山洪爆发时期，矿区外部汇水通过四周截洪沟将洪水分流，通过山区现有自然泄洪沟排泄，矿区内部收集的地表径流通过矿区内部截洪沟直接汇入集水池，池满后溢流进入附近农灌渠。

根据前文暴雨量计算，在企业正常运营基础上，项目设计建设的1000m3集水池满足矿区内强降雨时期30天的地表径流收集需求。

预计沉淀池及收集池投资额为10万元，均位于排土场东部低洼处。废水经处理后回用不外排，从技术经济及环保角度来讲是可行的。

（2）生活废水

本项目生活用水均取自地下水，生活用水排放量为608m3/a，生活污水经化粪池收集后作农肥用于周边林地灌溉，生活污水对周围环境影响较小。

### 噪声治理措施和可行性分析

项目噪声源如下：采场噪声主要来自于凿岩钻孔、爆破噪声、爆破振动、机械设备噪声以及车辆运输产生的交通噪声等，噪声值范围为80-105dB(A)。采场噪声主要是对岗位操作工人劳动环境的影响。

噪声治理主要分为三个方面：一是控制声源；二是从传播的途径上控制噪声；三是接收者的防护。

为保护环境和岗位操作工人的身体健康，本评价对工程的噪声污染提出如下防治措施：

（1）源强控制

(尽量选用低噪声设备，加强设备的日常管理和维护；

(采用先进的生产工艺，包括爆破工艺和破碎工艺，降低噪声的产生源强。

（2）声传播途径控制

(要求对各类破碎机、筛分等高噪声设备建设砖混结构或钢板结构的隔声构筑物，可有效降低设备运转对周边噪声环境的污染；

(严格控制车辆进出噪声防治，采用夜间禁止运输、在途径翠阳村居民房、童市镇区严格限速、禁鸣喇叭等措施减轻对沿线声环境敏感点的影响。

（3）其他控制措施

对无法采取降噪措施的各作业场所，操作工人需设置个人防护措施，工作时佩戴耳罩、耳塞和其他防护用品。

本项目噪声防治在采取以上措施，操作简单可行，投资规模在建设单位可接受水平，因此，本工程的噪声治理可行。

### 营运期固体废物处置措施分析

#### 剥离表土

项目产生的固体废物主要为矿山废土产生量为2952t/a，为一般固体废物；废土堆存于排土场内。

项目采矿终了剥离表土量为8050m3（合计约8855t），因项目采用边剥边覆的施工方式，储存于排土场的废土约为每半年剥离下来的表土，排土场占地约400m2，可满足表土存放需求。项目排土场位于矿区南侧山沟，其周边均为林地，地质条件相对简单，排土场的建设充分的利用了项目红线内的劣地，不占良田、耕地和经济山林，同时场地水文地质条件简单，上游无大面积汇水，并配套建设有截水沟排水，发生水土流失可能性小。选址合理。

对于排土场，本环评建议建设方应严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）中的相关要求对排土场进行设计和管理，建设方应设计有相应的防洪、防震措施，同时待矿山开采结束后，应对排土场进行生态恢复。

#### 含油抹布

根据前文分析，本项目在车辆、机械维修过程中产生废矿物油，其产生量约0.5t/a，含费矿物油的抹布属于危险化学品，根据《国家危险废物名录》（2016年版），查询其危废编号为（HW08：900-041-49），且属于“危险废物豁免管理清单”中的危废，允许混入生活垃圾中一并处理，全过程可不按照危险废物管理，在矿区内拟设施专用树脂桶存放含有抹布并定期送往当地环卫部门指定的地点处置。故本项目危废处置措施可行。

#### 沉降污泥

根据前文分析，项目污泥产生量约1.122t/a，定期由企业清理挖出，待干化后可堆存在堆土场内，可用与生态恢复或交由环卫处置，或出售给周边砖厂资源综合利用。

#### 生活垃圾

项目营运期产生的生活垃圾产出量约6.0t/a，集中收集后定期送往当地垃圾收集点再由环卫部门处置，生活垃圾处置措施可行。

### 运营期生态环境保护措施

根据《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发（2005）39号文件精神中“以防治土壤污染为重点，加强农村环境保护”、“以促进人与自然和谐为重点，强化生态保护”等内容以及国家一系列矿山生态保护政策，本评价要求该工程要确实做好生态保护工作。

生产期生态环境保护主要是对废水和固体废物进行控制，主要措施：

（1）采取边开采边进行生态恢复的方案。

（2）加强管理，确保废水处理设施正常运行，提高废水循环率，以减少废水对水环境的影响；

（3）由于本项目矿山开采、排土场对其周边植被、土壤及自然景观有一定的影响，因此在开挖的过程中以及排土场堆放废土时要加强管理，及时采取护坡、撇洪渠、绿化等措施，从而有利于保护生态环境。

项目在运营期对采场的恢复措施及服务期满后需要将破坏的生态进行恢复，厂区的生态恢复措施如下：

（1）土壤基质的综合改良措施

植被恢复重建成败的关键是土壤基质的改良。回填表土是一种常用且最为有效的措施，除此之外国际上有许多有效措施，总结常用的方法。

回填表土无疑能加快植被恢复的速度，表层土壤本身就是一个富有生命的生态系统，其活力远远超过废矿石和新土，回填表土具有当地物种的种子库，同时也为人工重建提供高质量的根区环境，包括良好的土壤结构，较高的养分和水分含量，还有许多参与生态循环的微生物与微小动物群落等。因此，尽可能多的回填表土对植被恢复十分重要。

回填表土的厚度是一个十分值得关注的问题。太厚会使工作量增加，太薄可能又起不到好的效果。有研究表明覆土30cm，能使植物的盖度上升到90%，但对于该项目周围生态环境以农林生态环境为主，有利于灌木的迅速恢复同时也可为后续的植被演替奠定基础。

（2）植被重建与恢复演替

①先锋物种的选择与配置

该项目废弃地主要是非农业用地，其植被恢复的目的主要有二个，一是生境恢复，也即生态系统及其功能的恢复；二是尽快稳定那些带来环境问题的不稳定因素。植被一旦恢复即可在很大程度上减少地表迳流，防止酸化。在先锋物种的选择过程中，首先考虑的是物种的生态适应性，要求抗逆性强，生长迅速，改土效果好和生态功能明显的种类，提别需注意种植本地植物，防止外来物种的入侵。

因此，在废弃地先锋物种选择上，首选禾本科植物和豆科植物。这两类植物大多具有顽强的生命力和耐贫瘠能力，生长迅速。

②恢复措施与演替促成

植被恢复应遵循次生演替的基本序列，即次生裸地→草丛→灌从→针叶林→常绿叶林。恢复的关键步骤是草丛的形成。

依靠自然恢复显然无法满足要求，人工播种是较好的选择。人工播种应以一优势物种为主同时考虑物种多样性，尤其是豆种植物的选择，草一灌结合模式有利于植被的快速重建，一般草丛恢复后，每年从附近山林采集种子进行播种，播种后进行焚烧，烧去草本植物地上部分，提高基质N、P、K的含量，同时也有利于地下根茎的萌发和播下的种子发芽。—旦灌丛形成，则不宜再放火焚烧。如此可促成植被的快速演替。

（3）植被恢复的管理

废弃地的恢复过程是一个在人工辅助条件下的恢复，必须对其生态恢复过程进行管理，管理的内容包括养苗、抚育、施肥、灌溉以及可能的病虫害和生物安全等，并在管理的同时，对其进行监测，监测的内容包括物种的发芽率、成活率、生长速率、生物多样性变化、植物演替速度及其对土壤基质的改良效果，监测的工作可交科研机构完成。

## 水土保持工作

本报告编制阶段项目水土保持方案暂未委托有相应资质单位编制，本环评建议建设方应于项目投入生产前委托相关资质单位对项目编制水土保持方案，本项目对水土流失的影响与水保措施（包括截洪沟建设、排土场水保措施等），应以水保报告结论为准。

# 环境风险分析

环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度，用风险值R表征，其定义为事故发生概率P与事故造成的环境(或健康)后果C的乘积，用R表示，即：

R[危害/单位时间] = P[事故/单位时间]×C[危害/事故]

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 环境风险评价等级

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作指导意见》（安监管司办，字[2006]56号）规定，重大危险源分为储罐区、库区、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿、金属非金属井下矿山和尾砂库等九个方面。项目矿山爆破工序已外委，炸药和起爆器材由委托单位供应。本项目不设炸药库。根据这一判定原则，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价等级划分原则。确定本项目风险评价工作等级为二级，评价范围为距离风险源点3km范围。

表 8.1-1  评价工作级别

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

## 环境保护敏感目标

根据国家环境保护总局办公厅环办（2006）4号文件的要求，对本项目危险源周围主要集中居住区、学校、医院等环境保护敏感目标进行了3km圆周排查，范围内的环境保护敏感目标见表8.2-1。

表 8.2-1   建设项目3km范围内环境风险保护目标分布

| 序号 | 敏感点名称 | 相对位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠阳村余家组 | 东侧 150~320m | 居民，15户约50人 |
| 2 | 翠阳村四美组 | 东侧 600~750m | 居住，25户约80人 |
| 3 | 翠阳村龙骨组 | 北侧120~400m | 居住，16户约53人 |
| 4 | 翠阳村麻湾组 | 东侧450~730m | 居住，40户约100人 |
| 5 | 童市镇区 | 东侧2.2km | 居住、办公等 |

## 环境风险识别与分析

根据《风险评价技术导则》进行风险识别，风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

通过分析项目开采利用方案等相关资料，结合已有调查清楚的厂址周边环境和区域环境资料，重点收集人口分布资料，对主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等潜在的风险因素进行识别，对生产涉及的主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等潜在的风险因素进行识别。

经分析，本项目爆炸工序已外委，不设置炸药贮库，因此本项目主要环境风险为爆破后产生的扬尘、地下涌水排放等风险、排土场和道路边坡泥石流风险等。具体见表8.3-1。

表 8.3-1  事故风险源项

| 序号 | 发生环境风险对象 | 风险类别 | 事故原因 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆破工序 | 爆破废气、地下水涌水排放 | 储运、管理不善、使用不当 | 居民点、作业工人 |
| 2 | 排土场 | 边坡失稳 | 设计、维护不善 | 下游农田、居民 |

## 环境风险源项分析

### 事故发生可能性分析

#### 爆破次生风险分析

矿山开采对周边建筑物的影响主要有边坡下滑及放炮飞石、爆破作业震动。

（1）边坡移动：开采中总体边坡角在50°左右，总体稳定。建筑物主要不在边坡移动的范围内，边坡移动对建筑物群不会产生影响。

（2）爆破震动安全距离（分2段微差爆破，最大一段炸药量为450kg）

a）爆破地震波安全距离

b）空气冲击波对地面建筑物的安全距离

（3）爆破飞石安全距离

爆破飞石安全距离公式：

式中：Rf—碎石飞散对人员的安全距离，m；

n—爆破作用系数，1.0；

W—最小抵抗线，4.2m；

Kf—最安全系数，1.5。

由上述计算结果可知，爆破震动最小的安全距离为254m，爆破飞石最小的安全距离为126m，本矿山为山坡露天矿，安全距离确定为300m。因此露天裸露爆破时，在矿区边界300m 以外，空气冲击波对于居民、其它人员及建筑物设施而言是安全的。只要严格按爆破设计进行穿孔、装药爆破，可以控制爆破飞石、地震波对建筑物的危害。矿区北面龙骨组居民位于300m范围内（最近距离约120m），由于矿区北面按照安监部门要求保留现有高山阻隔，项目爆破作业对其影响不明显，符合安监管理部门要求。

爆破作业时，人员和可移动的设备必须全部撤离至爆破危险区界线以外或进入避炮硐室，警戒线内公路实行临时的封闭管理，防止人员误入爆破危险区；并对设备、设施采取安全防护措施，防止爆破飞石对人员和设备的打击。

采取相应的安全对策防治措施后，本项目露天爆破作业符合安监管理部门要求，同时，项目周边敏感点分布也符合环保环境防护距离（100m）的要求。

#### 排土场环境风险

根据现场踏勘，本项目排土场位于项目南侧山沟中，排土场周边均为自然山体，景观上不可见，周边以林地为主。根据工程内容可知，排土场一年收纳的表土量为2952吨；本项目矿山开采使用边开采边恢复绿化的施工方式，其堆土规模较小。

项目排土场除余家组为企业生活配套用房外，其余居民住宅距离在300m以上，且之间有山体阻隔，可有效防止突发条件下排土场对东部农田及水系的不良影响。排土场需要严格按照水土保持方案中的要求做好防洪、放溃坝措施，具体措施见水保报告。

综上所述，本项目排土场发生突发环境风险的可能性较小，不利情况下（暴雨、溃坝等）对东侧农田等的环境风险可控，对周边居民点影响不明显。

## 环境风险预防措施

为了防止排土场和道路边坡失稳导致水土流失，本评价建议排土场和道路边坡除拟用的环保措施外，必须严格按照水土保持方案要求建设挡土墙等，做到先拦后弃。废土堆放时按照要求进行分层堆放，推平压实，覆土，外边坡做到边生产边恢复植被绿化。在开采期间根据废土性质制定废土的综合利用计划，减少废土的地面堆积量。

为了确保排土场的安全可靠，评价建议建设方委托有资质单位对矿山进行安全预评价，对排土场进行正规设计、施工，委托水保资质单位编制水土保持方案。此外，为确保排土场安全可靠运行，建设方应加强排土场日常管理；道路和边坡进行硬化和硬化护坡：

（1）严格按照水保方案要求落实水土保持各项措施；

（2）应建立排土场建维护制度。定期检查维护挡土墙、截、排水沟及沉淀池等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；

（3）应建立档案制度。将入场的废土数量及各种设施和设备的检查维护资料记录在案，长期保存，随时查阅。

## 应急预案

（1）应急预案

应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表8.6-1。

表 8.6-1  应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对项目邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

（2）应急计划

在项目开发建设的同时，应设立事故应急组织，编制事故应急预案，思想上重视，明确职责。对矿山生产、排土场等可能发生的风险，备有必要的应急设施、设备与器材。保证与各级部门的应急有效联络，拟定应急撤离详细计划与措施。风险一旦发生，使其损失减小到最低程度。

## 环境风险分析结论

通过对项目各个风险源发生的原因进行分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以预防为主，防治结合，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，立即采取应急措施。

针对本工程存在的风险，在生产过程中对风险源加强监控和管理，减少风险发生的概率。

本环评要求建设单位应该严格按照平江县关于矿山安全评价的的相关要求，对建设项目在矿山建设和生产过程中主要存在的粉尘、噪声和振动等环境有害因素采取相应的安全对策措施，并严格遵守国家相关安全生产法律、法规及技术标准的要求，预防、消除、控制本项目环境有害因素，从而有效的减少环境风险事故的发生概率。

表 8.7-1  矿区环境风险拟采取的部分措施

| 序号 | 环境相关有害因素 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排土场 日常管 理 | 建立健全适合本单位排土场实际情况的规章制度，包括： 1）排土场安全目标管理制度； 2）排土场安全生产责任制度； 3）排土场安全生产检查制度； 4）排土场安全技术措施实施计划； 5）排土场安全操作以及有关安全培训、教育制度和安全评价制度； 6）企业必须严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好排土场安全检查和监测工作； 7）未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得随意变更排土场设计或设计推荐的有关参数； 8）排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志。 |
| 2 | 排土场 防洪 | 排土场防洪，应严格按照水土保持方案中相关要求落实，并遵守下列规定： 1）山坡排土场周围，修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水； 2）排土场内平台设置2%～5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水； 3）当排土场范围内有出水点时，应在排土之前采取措施将水疏出； 4）排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道； 5）汛期及时了解和掌握水情和气象预报情况，并对排土场，下游泥石流拦挡坝，通讯、供电及照明线路进行巡视，发现问题应及时修复。 |
| 3 | 排土场 防震 | 排土场防震，应遵守下列规定：处于地震烈度高于6 度地区的排土场，应制定相应的防震和抗震的应急预案；排土场泥石流拦挡坝，按现行抗震标准进行校核，低于现行标准时，进行加固处理。 |
| 4 | 环境应急预案 | 委托专业机构编制突发环境事件应急预案。 |

# 环境可行性分析

## 产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录》（2013年修正版）相符性

本项目主要为花岗岩开采，符合国家产业政策，项目的生产产品、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正版）中淘汰和限制类。项目建设和运营符合国家当前产业政策。

（2）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》提出：“禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿”、“推广应用充填采矿工艺技术，利用尾砂、废土充填采空区”等。

本项目区域不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区；并且工程采用了文件中鼓励推广的剥离—排土—造地—复垦一体化技术。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。

## 与地方生态红线划定方案的相符性

根据尚未正式发布实施的《平江县生态保护红线划定方案》，本项目不属于平江县划定的生态红线范畴，同时，项目占地不属于平江县生态公益林范围。

## 与地方矿产资源规划相符性

（1）与《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》（征求意见稿）符合性分析

根据《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》（征求意见稿），湖南省矿产资源规划发展目标为：“全面完成重要成矿区带1:5万区域地质矿产调查，资源保障基础进一步夯实，进一步减少采矿权数量，提高大中型矿山比例，矿产资源开发利用格局显著优化，矿产开发与生态环境保护全面协调发展，建成多元、绿色、高效的资源安全保障体系。”关于采矿权设置，规划明确指出：“石灰岩（建筑石料用）、砂岩（砖瓦用）、天然石英砂（建筑、砖瓦用）、页岩（砖瓦用）等第三类矿产，规划集中开采区、允许开采区、备选开采区，划定采矿权设置区划。优先在集中开采区投放新设采矿权；为保障居民建设需求就近在允许开采区投放采矿权；为满足重大基础设施工程建设在备选开采区临时投放采矿权，工程建设结束时及时注销。”

矿产资源规划同时对全省矿产勘查区明确了重点、限制开采两类矿区范围，提出了矿产资源开发利用保护的纲领性要求。

本项目为花岗岩开采，可作为优质基建石材，属于《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》的鼓励类；如作为重点工程用石材，不属于规划中的重点、限制类勘察区域，为允许类。因此本项目建设符合《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》（征求意见稿）。

（2）与《岳阳市矿产资源总体规划（2008-2015年）》符合性分析

因《岳阳市矿产资源总体规划（2016-2020年）》尚处于编制修改中，暂未对外发布，因此本报告分析项目与《岳阳市矿产资源总体规划（2008-2015年）》的符合性。具体分析见表9.2-1。

表9.2-1   与岳阳市矿产资源总体规划（2008-2015）的符合性分析一览表

| 序号 | 总规内容 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励开采区 |
| 1 | 鼓励开采的矿种有：金、银、铜、铅、锌、铌、钽、长石、水泥用灰岩、水泥用硅质岩、冶金用白云岩、铸型及玻璃用砂、高岭土、饰面用花岗岩。 | 基建用花岗岩 | 不属于 |
| 2 | 鼓励开采区有：华容塔市驿—三封寺花岗岩开采区、临湘白云镇白云岩、灰岩开采区、平江梅树湾铜铅锌开采区、汨罗白水—归义高岭土开采区、平江万古黄金开采区、平江连云山—黄金洞金铜铅锌多金属开采区。 | 平江县童市镇翠阳村 | 不属于 |
| 限制开采区 |
| 3 | 限制开采的矿种有：稀土矿、萤石矿、钒矿、钨矿、铀矿、石煤、建筑用砂等； | 基建用花岗岩 | 符合规划 |
| 4 | 限制开采区有：华容三郎堰—许市稀土限采区；华容河砂石限采区；岳阳郭镇—新开塘石煤、钒、铀限采区；岳阳新墙河流域稀有、稀土、砂石限采区；平江南江桥—梅仙稀有、稀土、石煤限采区；汨罗江流域伍市—浯口砂金、砂石限采区；湘阴袁家铺稀土限采区。 | 平江县童市镇翠阳村 | 符合规划 |
| 禁止开采区 |
| 5 | 东洞庭湖国家级自然保护区、大云山国家级森林公园、张谷英名胜古迹保护区、幕阜山国家级森林公园、福寿山国家级风景旅游区、集成麋鹿省级自然保护区、桃花山省级森林公园、五尖山省级森林公园、龙源省级风景名胜保护区、石牛寨省级地质公园、横岭湖省级自然保护区、铁山水库水资源保护区、龙源水库水资源保护区、华一水库水资源保护区、大荆湖水资源保护区均为禁止开采区，此外铁路、高速公路、国道、省道两侧200米范围内；重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等200米范围内；港口、机场、国防工程设施圈定的地区也划为禁止开采区 | 本项目位于平江县童市镇翠阳村，项目区周边无自然保护区、森林公园、风景旅游区；在水源保护区范围之外，周边200m范围内无铁路、高速公路等 | 符合规划 |

由上表可知，本项目不属于《岳阳市矿产资源总体规划》中的鼓励开采区，未在限制开采区及禁止开采区范围之内，本项目建设符合《岳阳市矿产资源总体规划（2008—2015年）》要求。

（3）与《平江县矿产业发展规划（2008）》的符合性分析

根据《平江县矿产业发展规划（2008）》，本项目建设与《平江县矿产业发展规划（2008）》的符合性分析见表9.2-2。

表9.2-2   与平江县矿产业发展规划（2008）的符合性分析一览表

| 序号 | 总规内容 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励开采区 |
| 1 | ①南江桥——冬塔花岗石规划鼓励开采区； ②伍市花岗石规划鼓励开采区； ③万古金矿规划鼓励开采区； ④思村铜铅锌多金属规划鼓励开采区； ⑤福寿山矿泉水规模鼓励开采区； ⑥黄金洞—南桥金矿规划鼓励开采区； | 本项目在童市镇翠阳村开采基建用花岗岩，位于建筑用石材鼓励开采区之外 | 不属于 |
| 限制开采区 |
| 2 | ①大洲水泥灰岩，石煤限制开采区； ②南江独居石限制开采区； ③南江长石限制开采区； ④传梓源—梅仙长石、稀有金属限制开采区； ⑤虹桥—大坪长石限制开采区； ⑥城关—伍市汨罗江砂石限制开采区； | 本项目在童市镇翠阳村开采基建用花岗岩，不属于限制开采区 | 符合规划 |
| 禁止开采区 |
| 5 | 本规划确定幕阜山自然保护区、石牛寨地质遗迹保护区、黄金洞水库区、福寿山、连云山风景名胜区，以及平江县城周边30.50平方公里范围内为禁止开采区。 | 本项目位于平江县童市镇，不属于规划划分的禁止开采区内 | 符合规划 |

由上表可知，本项目不属于《平江县矿产业发展规划（2008）》中的鼓励开采区，未在限制开采区及禁止开采区范围之内，符合平江县要求。

综上所述，本项目建设符合《湖南省矿产资源总体规划（2016—2020年）》、《岳阳市矿产资源总体规划（2008—2015年）》、《平江县矿产业发展规划（2008）》相关内容的要求。

## 项目选址分析

### 采矿区选址

本项目采矿区位于平江县童市镇翠阳村，项目花岗岩采矿区不属于《岳阳市矿产资源总体规划（2008-2015）》中的限制开采区及禁止开采区范围之内，符合规划要求；根据《爆破安全规程》（GB6722-2011）13.6章节表13-9爆破个别飞散物对人员的安全允许距离以及对建筑物的安全距离要求，露天开采深孔爆破的安全距离为300米，爆破时应注意爆破区300米范围无任何人活动，同时矿区建筑物与开采区保持300米以上的距离。

本项目采矿爆破区距离最近的居民为采矿场北面120m外的翠阳村龙骨组散户居民点，根据安监部门要求，矿区改变开采方式，保留矿区北面现有高山，阻隔项目爆破作业对北面居民的不利影响，符合安全防护要求。同时，项目周边100m范围内无其他居民散户，从环保角度考虑，符合环境防护距离要求（100m）。

综上，本项目采矿区选址可行。

### 排土场选址

根据现场踏勘，确定本项目排土场设置于矿区南面山沟处，距离排土场最近的居民翠阳村散户居民在300m以上，周边无其他重大的环境敏感保护目标。排土场选址在山沟低洼处，周边山体植被覆盖率高，从项目总体布局看排土场离采矿场较近，排石弃土处于合理的运距范围内，工程布局科学合理，且符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中场址选择的环境保护要求。

本项目应尽快委托专业水保资质单位编制水土保持方案，并按照其相关要求执行。

综上所述，本报告认为本项目排土场选址可行。

## 项目建设的环境制约性因素分析

根据本报告环境质量现状章节分析，项目所在区域的声环境现状、大气环境质量现状、水环境质量现状等均满足相应的环境质量标准值。项目地水、电、原料等资源丰富，项目将优化各项环保措施，确保污染物达标排放。

因此，本项目不存在明显的环境制约因素。

# 清洁生产、循环经济和总量控制

## 清洁生产

### 清洁生产评述

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程和产品服务中，减轻建设项目的末端处理负担，提高建设项目的环境可靠性，提高建设项目的市场竞争能力，降低建设项目的环境风险。

我国清洁生产产业政策体现在以下几个方面：

（1）清洁生产是指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术和设备，改善管理，综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产，服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境危害。

（2）国家鼓励和促进清洁生产，要求县级以上地方人民政府应将清洁生产纳入国民经济和社会发展计划以及环境保护、资源利用、产业发展、区域开发等规划。

新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对资源利用，能源消耗以及污染物产生与处置等进行分析认证，优先采用资源、能源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

（3）企业在进行技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施：

①采取无毒、无害或者低毒、低害的原料替代毒性大的、危害严重的原料。

②采用资源利用率高，污染物产生量少的工艺和设备替代资源利用率低，污染物产生量多的工艺和设备。

③对生产过程中产生的废水、废物和余热等进行综合利用，或者循环利用。

④采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。

（4）产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害，易于降解或者便于利用的方案。

（5）企业应当对产品进行含量包装，减少包装材料的过度使用和包装物的产生。

### 清洁生产评价指标体系和评价方法

（1）清洁生产评价指标体系

清洁生产的评价指标体系主要为原材料指标、产品指标、资源指标及污染物产生指标。原材料指标包括毒性、生态影响、能源强度、可回收利用性等分指标；产品指标包括销售、使用等分指标；资源指标包括电耗、新鲜水耗、气耗、其他物耗等分指标；污染物产生指标包括废气、废水、固体废物、噪声等分指标。

（2）评价方法

本项目清洁生产评价参照国家环保部发布的《清洁生产标准 铁矿采选业（发布稿）》（HJ/T294-2006）相关指标进行评价。指标分级如下：

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

### 清洁生产水平分析

目前国家尚未颁布花岗岩矿采选矿厂企业的清洁生产标准，因此本评价根据国内外同行业的指标水平，从以下几个方面对本工程清洁生产水平进行评述：

（1）原辅材料、能源

本工程产品包括露天采花岗岩原矿主要含SiO2，含量在70%以上，不含毒性成分。项目所用能源为电能，为生产工艺的必须的清洁能源。

（2）生产工艺

本项目为露天开采，采用湿式凿岩和洒水降尘。采矿方法为露天开采，采矿废土安全堆存。

（3）生产设备

本项目采用的生产设备均为现在国内普遍使用的设备，无淘汰落后设备。

（4）污染物产生、废物综合利用

项目开采采用湿式凿岩、洒水等降尘措施；可有效减少粉尘产生量；设备在运行过程中尽量从消声、减震、隔声等方面减少对周边声环境的影响。

露采区、排土场淋滤水等经沉淀处理达标后回用于生产和降尘，不外排；生活污水经旱厕处理后用于周边农灌。

项目采矿废土在排土场安全堆存。

因此，项目废气、废水可做到达标排放，固体废物可做到安全堆存、综合利用，工程营运对环境影响较小。

综上：从原辅材料和能源、生产工艺、生产设备、污染物产生、废弃物综合利用等指标分析中可以看出本工程清洁生产水平可达到国内基本水平。

### 清洁生产建议

清洁生产是要求从原材料、生产工艺到产品服务的全过程控制，彻底改变单纯的末端治理的污染防治模式，因此必须建立完善可靠的保障体系。把清洁生产管理放在首要位置，加强清洁生产的管理，才能保障清洁生产的落实。评价建议补充以下清洁生产保障措施。

（1）贯彻污染预防思想，各生产环节必须建立事故应急方案措施，将运行时和故障检修时对环境的污染都控制在最小范围内。定期或不定期检查维修设备，减少设备的故障率。

（2）成立清洁生产管理机构，建立奖惩考核目标责任制。清洁生产管理机构应负责全矿各个生产环节的清洁生产管理工作，制定清洁生产管理规程和奖惩考核目标，把节能、降耗纳入到生产管理中。设立环境管理监测机构，提高环保意识，避免投入基建费用却不运行使用的现象。

（3）健全计量体系，开展审计工作。全矿区的各个生产单元或生产环节都应设置有关水、电的计量装置，避免放任自流、跑、冒、漏、大马拉小车等现象的出现，提高员工的节能意识，把节能、降耗工作落实到实处。在实行预防污染分析和评估过程中，制定并实施减少能源、水和原材料的使用，减少产品和生产过程中有毒害物质的使用，减少各种废弃物排放等的方案。

（4）加强业务培训和宣传教育工作。清洁生产的执行者是各个岗位的职工，只有使每个职工都树立了节能意识、环保意识，才能到达清洁生产的目的。

（5）定期开展清洁生产审核。工程营运后，应主动定期进行清洁生产审核工作，不断提高企业清洁生产水平。

## 总量控制

为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量，按国家环保部规定要求，“十二五”国家总量控制指标为二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOX）。

根据项目污染源及其源强的分析，本项目的气型污染源大部分均属于无组织排放的粉尘。水型污染源为排土场、露采区淋滤水、钻孔废水和生活污水，正常工况下，排土场、露采区淋滤水等经沉淀池处理后全部回用，生活污水经化粪池预处理后可用于周边林地灌溉。

因此，本次环评建议该项目不设置总量控制指标。

# 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

## 环保措施投资估算

本项目用于环境保护方面的投资约需72.3万元，约占项目总投资400万元的18.07%，可被设单位接受，具体环保投资分项估算见表11.1-1。

表 11.1-1  项目环保投资一览表

| 时期 | 类别 | 污染源 | 环保措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 废气 | 采矿场粉尘、排土场、运输道路扬尘 | 对破碎、筛分设施设立封闭钢结构厂房+引风收集系统、 | 10 |
|  |  |  | 洒水车辆或洒水降尘完善的配套设施 | 8 |
|  | 废水 | 排土场、露采区淋溶水、集水池 | 截排水沟、下游3个沉淀池、1个集水池 | 15 |
|  |  | 生活污水 | 利用现有民房化粪池 | / |
|  | 噪声 | 采矿 | 消声、减振 | 2.0 |
|  |  | 工业作业场地设备产生的噪声和道路运输噪声 | 设备消声、减振；破碎机、筛分设备等高噪声设备位于封闭厂房内；合理安排产品运输时间、保持运输车辆正常运行，减少对厂区周边及运输线路上居民的影响 | 3 |
|  | 固废 | 废土 | 堆存于排土场、拦土坝 | 2 |
|  |  | 生活垃圾（包括含油抹布等） | 集中收集，委托当地环卫部门处置 | 0.3 |
|  | 生态环境 | 营运期 | 施工对生产破坏 | 对施工完的坡面、空地进行夯实、护坡、设置挡土墙、植被恢复（如树种、种草）等，实行矿山绿化，实行边开采边修复，制定滚动实施的生态修复计划。 | 5 |
|  |  | 闭矿期 | / | 根据水保方案、土地复垦方案等对采矿区及排土场逐步进行复垦 | 25 |
|  | 环境风险 | 边坡失稳 | 矿区工业场地等地排水设施 | 2.0 |
| 总计 | 72.3 |

本项目基础配套的绿化等不包含在本次环保投资内。

## 社会效益分析

本项目建成后，产生的社会效益主要表现为以下几个方面：

（1）项目建成后，可充分利用当地矿物资源，有利于平江县如蒙华铁路等一系列重点工程额建设，符合国家的产业政策和环保政策，能促进地区经济的可持续发展。

（2）项目投产后，对劳动力的需求增加，为当地的村民就业提供了机会，大也为当地发展交通运输和第三产业提供了商机，对改善当地村民的生活水平有着深远的意义。

因此，本项目具有较好的社会效益。

## 环境损益分析

（1）直接环境经济效益

从矿山环境治理工程来看，不能产生直接环境经济效益。

（2）间接环境经济效益

该项目属于开采项目，露天开采，制定了较为完善的生态保护措施，建设排土场，并在周围修建挡土墙等并在下游建沉淀池，并制定了减轻生态影响的防护措施。服务期满后对排土场进行复垦，对所造成的生态破坏进行有效的补偿，可减少工程对生态环境的不利影响。

工程为对矿山的规范化开采，对所产生的各污染物拟采取了相应的治理措施及防治措施，能有效地控制各污染物的排放量，使得各污染物均能实现达标排放。项目建设对生态破坏的环境效益虽为负值，但建设规模较小，破坏面积有限，服务期满后通过采取一定的回复措施不会对当地环境造成恶化的局面，对周围环境影响不大。

## 环境经济效益结论

综上所述，本项目环保投资的投入虽然不能为矿山创造直接的经济效益，但环保资金的投入，对于维持矿山的正常生产和可持续发展起着积极的作用，并且维护了当地的环境呈良性循环，保护了人民的身体健康，为社会环境创造了重大的社会效益，因此，本项目的环保投资是必要的。

由于该项目环保投资的主要效益体现在社会效益上，因此各级环保行政主管部门更应加强企业环境保护工作的的监督管理。本工程具有一定的经济效益、环境效益及社会效益。

# 公众参与

## 公众参与的目的和意义

公众参与就是建设单位与公众之间的一种双向交流，使建设项目能够被公众充分理解和认可，并在建设项目实施过程中不对公众利益构成损害或威胁。通过公众参与能有效地让公众了解此建设项目的内容，充分考虑公众的看法和意见，起到公众监督的作用。因此，实施公众参与，可提高评价的有效性，并在公众参与的活动中提高本地居民的环保意识，共同维护当地的环境状况，提高环境质量，同时也进一步使环境评价更接近实际。

本项目环境影响评价根据国家环保总局2015年7月13日发布的《环境保护公众参与办法（部令 第35号）》，编制了本次公众参与的具体内容。

## 环评信息公示

为了增加公众参与的有效性，发布环境信息公告，保证公众的知情权显得尤为重要。本项目环评组于2016年9月28日在平江网（http://www.pingjiangbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38525&extra=）、于2016年10月10日在岳阳市洞庭之声报刊进行了第一次环境信息公示、于10月26日平江网（http://www.pingjiangbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
38852&extra=）进行了第二次网络公示，对建设项目概况作了简要介绍。

本项目在公示期间未收到相关单位及个人的建议或意见。

## 公众参与调查结果分析

项目环评组与建设单位于2016年11月底对项目拟建场址附近的单位、居民进行了调查走访，本次公众参与共发放调查表43份，其中团体调查表3份，个人调查表40份，回收率100%。统计结果分析如下表：

（1）接受调查的公众中，有100%的人在经过介绍后表示了解本项目。

（2）对于项目的建设公众最关心的问题，有81.6%的公众关注项目建设带来的经济效益，另外18.4%的公众关注的是就业安置。

（3）对于本项目建成带来的环境问题，83.3%的公众认为是对噪声污染，关注废水污染问题的公众占4.8%，关注生态破坏问题的公众占9.5%，担心固体废物污染的公众占到2.4%。

（4）100%的公众认为项目建成后对其生活有利。

（5）100%的公众赞同本项目的建设。

（6）团体调查统计被调查的平江县童市镇人民政府、童市镇翠阳村村民委员会和童市镇义字村村民委员会，均表示对本项目建设无异议。

## 公众意见和建议反馈

公众参与的意见和要求归纳如下：

（1）科学合理施工，减少施工过程中产生的噪声及扬尘对周围及沿线居民的影响。

（2）加快项目建设进度，以促进区域基础设施建设。

（3）环评建议项目业主和施工单位应在施工之前、之中、之后持续通过开展公众参与调查工作，便于建设单位能够倾听来自建设项目所在地及以外的公众的诉说、呼声和期望，同时也给政府有关部门提供了解公众对其工作职能的监督和对其后工作的期待。

建设单位在仔细查看公众意见和建议后，承诺：

（1）接受公众提出的各方意见和合理要求，对施工期和运营期固废加强管理。

（2）在目审批通过后，将尽快规范建设。并对项目整个施工过程进行严格管理，要求施工单位合理安排施工时间和施工方案，以降低对周围居民的影响。同时加强矿区运营期管理，将对周边居民及环境的影响降到最低。

# 环境保护管理与监测计划

设置环境管理和制定环境监测计划的目的是为了贯彻落实国家和地方环保政策法规、加大环保执法力度，正确处理发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一及可持续发展。

## 环境管理

对于本项目来讲，生产营运期的环境管理是企业环境管理的重点，主要应做好以下方面的工作：

①把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动中，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到车间、班组和岗位。

②实行环保责任制，由厂长负责，指标逐级分解，落实到车间、班组、岗位和个人，做到奖罚分明。

③建立、健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据。

④建立环境保护监督岗，检查企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为。

⑤建立、健全各项环保设施的运行操作规则和企业管理制度，并监督实施。

⑥实施清洁生产和生产全过程污染控制，从源头减少污染物的产生，并结合末端治理，有效控制污染。把环境管理和污染治理结合起来，通过管理，促进治理；通过管理，发挥和巩固治理效果；

⑦生产中应特别加强跑、冒、滴、漏的控制，杜绝非正常排污。

⑧加强安全生产管理，预防火灾、事故和环境污染事故的发生。制定应急措施，发生事故时，及时进行人员疏散、设备抢修和污染控制，尽可指减少事故造成的损失。

## 环境监测计划

为了及时掌握生产中各项污染治理设施的有效性、厂区和区域的环境质量变化情况，本评价提出如下监测建议：

表 13.2-1   项目监测一览表

| 类型 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 采矿场 | 粉尘 | 1次/季 |
| 废水 | 采矿区淋滤水 | pH、CODcr、氨氮、SS | 1次/季 |
|  | 排土场淋滤水 |  |  |
| 噪声 | 采场 | Leq | 1次/季 |

## 环境保护措施及环保竣工验收一览表

为了便于环境保护主管部门对工程的环保验收及日后生产管理的环境监督与环境管理，本评价拟定的环保竣工验收计划如表13.3-1。

表13.3-1   环保竣工验收设施一览表

| 时段 | 类别 | 污染源 | 环保措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 废气 | 采矿场粉尘、排土场、运输道路扬尘 | 配置有效的洒水降尘设备（或购买洒水车辆），并保证在矿区正常工作；破碎及筛分等设备建设封闭钢结构厂房，厂房顶部配套粉尘收集系统，高于15m排放；矿区产品堆场东面、南面设置大于5m高围幔抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 废水 | 露采区淋滤水、排土场淋滤水、钻孔废水 | 截排水沟；下游沉淀池3个，每个30m3容积；集水池1座，容积1000m3 | 《农田灌溉水质标准》中水作标准要求或回用 |
|  |  | 生活污水 | 旱厕、隔油沉淀池 | 综合利用 |
|  | 噪声 | 采矿 | 湿式凿岩及湿式破碎，选用低噪声设备；对破碎、筛分等高噪声设备建设隔声间，矿区产品堆场北面设施围幔。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
|  |  | 运输噪声 | 合理安排产品运输时间等，采取绿化隔声等措施，减少对厂区周边及运输线路上居民的影响 |  |
|  | 固废 | 废土 | 堆存排土场 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 |
|  |  | 生活垃圾（含油抹布） | 集中收集，委托当地环卫部门处置，含油抹布设置封闭树脂桶存放 |  |
|  | 生态环境 | 由于工程建设产生的水土流失，植被破坏和地层扰动 | 对施工完的坡面、空地进行夯实、护坡、设置挡土墙、植被恢复（如树种、种草）等、闭矿封场后的生态修复，严格按照水土保持方案的要求进行管理 | 边开拓边进行生态恢复 |
|  | 环境风险 | 边坡失稳 | 矿区内排水设施 | 按照水保要求落实 |
|  | 排土场 | 修建撇洪沟，做好排土场外边坡的护坡工作，边生产边绿化 | 按照水保要求落实 |
| 闭矿期 | 生态保护 | 矿区关闭后对矿区、排土场进行生态修复，矿山进行绿化，排土场及进场道路等进行复垦 | 严格按照水土保持方案、土地复垦等方案落实 |

# 结论与建议

## 结论

### 项目基本情况

（1）项目名称：平江县童市镇翠阳采石场年采30万吨花岗岩建设项目

（2）建设单位：平江县浩鑫建材销售有限公司

（3）项目性质：新建

（4）建设地点：平江县童市镇翠阳村

（5）生产规模：年开采加工花岗岩碎石约30万吨

（6）项目投资：本项目总投资估算为400万元，全部由企业自筹，其中环保投资72.3万元，占总投资的18.07%。

（7）职工人数及工作制度：劳动定员30人，年工作日为200天（下雨天气一般不生产），每天1班，每班8小时。

（8）矿山服务年限：3年。

（9）产品方案：矿山产品为建筑用花岗岩，开采规模为30万吨/年（约111千m3）。

（10）投产时间：本项目拟投产时间为2017年3月。

（11）开采范围：矿区面积0.023km2，开采标高：+300m至+210m。

### 环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状：大气环境质量现状监测点的PM10、SO2、NO2等监测因子浓度在监测期内均优于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，该区域内的空气质量良好。

（2）地表水环境质量现状：结果表明，本报告采用标准指数法对监测结果进行评价。结果表明，监测期间矿区东北侧300m农灌渠粪大肠菌群超标，平均超标倍数为3.15，最大超标倍数为4.0倍，超标原因主要跟当地生活畜禽污水未经处理排入农灌渠有关，其余各项监测因子监测期间均达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中水作类水质标准；矿区北面100m山塘监测期间粪大肠菌群超标，平均超标倍数为1.58，最大超标倍数为2.3倍，其余各项监测因子均满足(GB5084-2005中水作类水质标准。

（3）地下水环境质量现状：项目所在地监测点的地下水水质指标均优于《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，重金属监测因子未检出。

（4）土壤环境质量现状：各项监测指标均未超过土壤环境质量标准(GB15618-1995)表1中二级标准。

（5）声环境质量现状：项目厂界四周的噪声均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，项目区声环境质量较好。

### 项目建设的可行性分析

#### 国家、地方产业政策

本项目主要为花岗岩石开采、加工，项目的产品、生产工艺均不属于国家产业政策《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中淘汰和限制类。因此，项目符合国家产业政策。

本项目建设符合《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》（征求意见稿）、《岳阳市矿产资源总体规划（2008-2015年）》及《平江县矿产业发展规划（2008）》的要求。

#### 与地方生态红线划定方案的相符性

根据尚未正式发布实施的《平江县生态保护红线划定方案》，本项目不属于平江县划定的生态红线范畴，同时，项目占地不属于平江县生态公益林范围。

#### 选址合理性分析

（1）采矿区选址

本项目采矿区位于平江县童市镇翠阳村，项目花岗岩采矿区不属于《岳阳市矿产资源总体规划（2008-2015）》中的限制开采区及禁止开采区范围之内，符合规划要求。

本项目采矿爆破区距离最近的居民为采矿场北面120m外的翠阳村龙骨组散户居民点，根据安监部门要求，矿区改变开采方式，保留矿区北面现有高山，阻隔项目爆破作业对北面居民的不利影响，符合安全防护要求。同时，项目周边100m范围内无其他居民散户，从环保角度考虑，符合环境防护距离要求（100m）。

综上，本项目采矿区选址可行。

（2）排土场选址

排土场设置于矿区南面山沟处，距离排土场最近的居民翠阳村散户居民在300m以上，周边无其他重大的环境敏感保护目标。排土场选址在山沟低洼处，周边山体植被覆盖率高，从项目总体布局看排土场离采矿场较近，排石弃土处于合理的运距范围内，工程布局科学合理，且符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中场址选择的环境保护要求。

综上所述，本评价认为工程排土场选址基本可行。

### 项目污染防治措施及其可行性分析

（1）施工期

施工期较短，主要为施工废水、施工废气、施工噪声，由于本项目土建部分较少，根据前文分析，施工期对周边环境的影响不明显。

（2）营运期

①废水处理污染防治措施

工程废水主要为矿排土场淋滤水、露采区淋滤水、钻孔废水、生活污水。

本工程排土场淋滤水、露采区淋滤水经沉淀池沉淀后达标外排；生活污水经旱厕收集后作农肥用于周边林地灌溉。

因此本工程产生的废水均经过相关处理措施后能够达标排放，对周边环境影响很小。

②大气处理污染防治措施

本项目的废气污染物主要为粉尘，主要来源于爆破、采矿作业、装卸等过程无组织排放的粉尘。

采矿产生的粉尘主要采取湿式作业，包括湿式凿岩，爆破后矿（岩）堆洒水，以减少粉尘的产生；爆破产生的废气污染物是瞬时的，造成危害时间短，工程矿石、原辅材料、产品等汽车运输过程中，不可避免地会产生扬尘，尤其在干旱、刮风季节影响更大。主要通过加强路面管理、定期清洗、维护、检查车辆。

③噪声污染防治措施

本工程产生的噪声源主要包括采场凿岩、爆破、空压机、铲装等产生的噪声和振动，通过采用低噪声设备，加装减振垫，加强管理等措施降低噪声。

④固体废物污染防治措施

工程产生的固体废物主要为矿山开采时剥离的废土，采矿剥离表产生量为2952t/a，废土堆存于排土场内，然后复垦绿化；含油抹布及产生的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一收集处理。

### 环境风险评价结论

本项目主要风险为炸药使用风险、排土场和道路边坡水土流失风险等。通过对工程各个风险源发生的原因进行分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以预防为主，防治结合，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，立即采取应急措施。

针对本工程存在的风险，在生产过程中对风险源加强监控和管理，减少风险发生的概率。

本评价应该严格按照安全评价的相关要求进行管理，从而有效的减少环境风险事故的发生概率。

### 清洁生产、达标排放与总量控制

（1）清洁生产

本评价从原辅材料、能源、生产工艺、生产设备、对环境影响、资源利用率、产品等几个方面对本工程清洁生产水平进行分析，结果表明本工程清洁生产水平可达到国内中等水平。

（2）达标排放

项目产生的废水、废气、固体废物经过环保措施处理后，均能达标排放。

（3）总量控制

根据工程分析可知，本项目的气型污染源大部分均属于无组织排放。水型污染源为排土场、露采区淋滤水和生活污水，正常工况下排土场、露采区淋滤水等经沉淀处理后回用排放，生活污水经旱厕收集后作农肥用于周边林地灌溉。

建议本项目不设置总量控制指标。

### 公众参与结论

100%参与调查的个人和团体赞成本项目的建设。

### 评价总结论

平江县童市镇翠阳采石场年采30万吨花岗岩建设项目选址于平江童市镇翠阳村，项目建设符合国家当前产业政策，符合湖南省、岳阳市及平江县矿产业发展规划。

根据报告分析，本项目选址与布局可行；区域目前大气环境、水环境及声环境质量现状良好，无明显的环境制约因素，项目在切实做好生态保护和污染防治等环保措施，风险防范措施，及环境管理和监督的前提下，工程的建设、运营对环境的不利影响可控制在当地环境能够承受的范围内。从环境保护角度分析，项目建设基本可行。

## 建议

（1）委托专业资质单位编制本项目水土保持方案，并认真落实方案中提出的各项水土保持防治措施、生态恢复措施，运营期加强水保措施的日常监测管理，加强矿区生态环境保护。

（2）采取边开采边恢复的开拓方案，确保矿界范围内植被不因本项目矿山的开发利用而遭到人为破坏；严格限制矿区工人活动范围，禁止在矿区范围之外进行开采及可能破坏当地生态环境的行为。

（3）严格按照矿山的相关法律法规的要求进行安全生产，保持与翠阳村余家组、龙骨组及沿线村委会的日常联络工作，确保不造成尖锐的社会矛盾。

（4）定期开展清洁生产审核，不断提高企业的清洁生产水平。

（5）排土场设计与管理应严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）中的相关规定，同时建设方必须加强对开采和排土场的管理和安全检查，采取预防措施，消除事故隐患，确保采矿安全和排土场安全可靠运行；应加强安全评价，并严格按安全评价要求进行生产。