国环评证乙字第2736号

湖南黄金洞大万矿业有限责任公司罗家塘矿区金矿、张家洞矿区张家洞矿段金矿详查项目

环境影响报告表

（报批稿）

长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司

二0一七年一月

目录

建设项目基本情况	- 1 -

建设项目所在地自然社会环境简况	- 16 -

环境质量状况	- 28 -

评价适用标准	- 43 -

建设项目工程分析	- 44 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 49 -

环境影响分析	- 50 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 60 -

结论与建议	- 62 -

附件

附件1 环境影响评价委托书

附件2 罗家塘探矿权许可证

附件3 张家洞探矿权许可证

附件4 探矿单位资质

附件5 杨家洞尾矿库环评批复

附件6 公众参与调查表

附件7 探矿协议

附件8 噪声现状监测报告

附件9 井水检测报告

附图

附图1 地理位置示意图

附图2 罗家塘探矿范围及工作部署图

附图3 张家洞探矿范围及工作部署图

附图4 大气监测布点图

附图5 地表水监测布点图

附图6 地下水监测布点图

附图7 罗家塘环境敏感目标分布图

附图8 张家洞环境敏感目标分布图

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

（1）项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

（2）建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

（3）行业类别——按国标填写。

（4）总投资——指项目投资总额。

（5）主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

（6）结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

（7）预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

（8）审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南黄金洞大万矿业有限责任公司罗家塘矿区金矿、张家洞矿区张家洞矿段金矿详查项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南黄金洞大万矿业有限责任公司 |
| 法人代表 | 曹志丰 | 联系人 | 李佳盛 |
| 通讯地址 | 湖南省平江县三阳乡张家村 |
| 联系电话 | 15274066608 | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 湖南省平江县瓮江镇和三阳乡 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | M747 地质勘查 |
| 占地面积 | 探矿权面积： 罗家塘，12.05km2； 张家洞，10.46km2 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 999.67 | 其中：环保投资(万元) | 29.4 | 环保投资占总投资比例 | 2.94% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2018.7 |
| 一、项目由来 本次探矿权申请人为湖南黄金洞大万矿业有限责任公司。该公司属于国有控股矿山企业，法人代码为4306261001188，隶属“湖南黄金洞矿业有限责任公司”，公司位于平江县城南8千米的平江县三阳乡万古村。目前该公司已发展成为一个具备采、选、冶综合生产能力的大型黄金矿山企业，本部现有一座日处理1400吨规模的浮选厂，年产黄金约0.7吨。公司现有员工1100多人。 湖南黄金洞大万矿业有限责任公司拥有一处采矿权和三处探矿权，分别为湖南省平江县万古金矿采矿权（3.824km2）、湖南省平江县张家洞矿区摇钱坡矿段金矿详查探矿权（6.39km2）、湖南省平江县张家洞矿区张家洞矿段金矿详查探矿权（10.46km2）及湖南省平江县罗家塘金矿普查探矿权（12.05km2），探矿权和采矿权面积合计32.724km2。三处探矿权中湖南省平江县张家洞矿区摇钱坡矿段金矿已经完成探矿详查，其余两处正在准备开展探矿工作。公司委托湖南省地质矿产勘查开发局四○二队分别于2015年12月和2016年1月编制完成了《湖南省平江县罗家塘矿区金矿详查实施方案》和《湖南省平江县张家洞矿区张家洞矿段金矿详查实施方案》。 为加快资源利用和办理采矿权扩界提供地质依据，湖南黄金洞大万矿业有限责任公司特委托湖南省地质矿产勘查开发局四○二队开展详查地质工作，本次探矿环保责任由湖南省地质矿产勘查开发局四○二队承担。 详查的主要工作任务为： 1、在已有地质工作基础上，加强综合研究，认真分析区内矿脉(体)的空间分布特点，总结矿化富集规律，以此指导区内的矿产勘查工作； 2、基本查明矿区内主要矿体的形态、规模、产状、矿石物质组分及其变化特征； 3、基本查明矿体顶底板围岩的岩性、含矿性及稳定性； 4、基本查明勘查区内主要断裂构造的产状、性质及其与成矿的关系； 5、基本查明矿床开采技术条件； 6、探求和估算矿区内主要含金矿脉带的332+333金矿资源量，提交详查报告，为矿山今后开发提供地质依据。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，湖南黄金洞大万矿业有限责任公司现委托长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司承担湖南黄金洞大万矿业有限责任公司罗家塘矿区金矿、张家洞矿区张家洞矿段金矿详查项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司即派有关技术人员对现场进行踏勘，收集相关资料，根据环境影响评价技术导则的要求，编制了《湖南黄金洞大万矿业有限责任公司罗家塘矿区金矿、张家洞矿区张家洞矿段金矿详查项目环境影响报告表》，为环境管理部门提供科学依据。 二、项目概况 1、项目基本情况 ① 项目名称：湖南黄金洞大万矿业有限责任公司罗家塘矿区金矿、张家洞矿区张家洞矿段金矿详查项目 ② 项目性质：新建 ③ 项目建设单位：湖南黄金洞大万矿业有限责任公司 ④ 建设单位地址：湖南省平江县 ⑤ 地理位置：罗家塘矿区范围为东经113°28′58″～113°30′58″，北纬28°38′30″～28°41′30″，面积为12.05平方千米；张家洞矿区张家洞矿段范围为东经113°32′13″～113°35′28″，北纬28°36′30″～28°37′45″，探矿权面积10.46km2。 ⑥ 项目总投资：共计999.67万元，其中罗家塘矿区详查投资499.69万元，张家洞矿区张家洞矿段详查投资499.98万元，全部由企业自筹。 2、项目建设地点情况 平江县罗家塘矿区位于湖南省平江县瓮江镇，面积约12.05平方千米。省道207线横贯矿区北部，矿区内有乡村公路相连，距平江县城15千米，交通较为方便。本次勘查区的范围见表1-1。 表1-1 罗家塘矿区勘查区域范围拐点坐标 序号 经纬度（西安 80 坐标系） 序号 直角坐标（西安 80 坐标系） 经度 纬度 X Y 1 113°28′58″ 28°39′30″ 1 3171513.728 38449431.982 2 113°28′58″ 28°39′30″ 2 3171506.796 38451061.351 3 113°29′58″ 28°38′30″ 3 3169659.543 38451053.623 4 113°30′58″ 28°38′30″ 4 3169652.841 38452683.247 5 113°30′58″ 28°40′30″ 5 3173347.346 38452698.191 6 113°29′58″ 28°40′30″ 6 3173354.053 38451069.082 7 113°29′58″ 28°41′30″ 7 3175201.314 38451076.818 8 113°28′58″ 28°41′30″ 8 3175208.251 38449447.965 平江县张家洞矿区张家洞矿段位于汩罗江中游南侧，平江县城南8km，行政隶属平江县三阳乡所辖，矿区内有乡村公路和县级公路与旁侧319线、106线国道相连，交通较为方便。本次勘查区的范围见表1-2。 表1-2 张家洞矿区张家洞矿段勘查区域范围拐点坐标 拐点 经纬度坐标 拐点 直角坐标(西安80) 经度 纬度 X Y 1 113°35′13″ 28°37′30″ 1 3167778.298 38459607.703 2 113°35′17″ 28°37′23″ 2 3167562.418 38459715.616 3 113°34′52″ 28°37′23″ 3 3167564.777 38459036.507 4 113°34′42″ 28°37′14″ 4 3167288.653 38458763.886 5 113°34′59″ 28°37′00″ 5 | 3166856.024 38459224.189 6 113°35′08″ 28°37′08″ 6 3167101.466 38459469.537 7 113°35′28″ 28°37′09″ 7 3167130.383 38460012.951 8 113°35′28 28°36′30″ 8 3165929.713 38460008.847 9 113°32′13″ 28°36′30″ 9 3165949.016 38454711.047 10 113°32′13″ 28°37′45″ 10 | 3168258.006 38454719.986 11 113°33′58″ 28°37′45″ 11 3168247.309 38457572.087 12 113°33′58″ 28°37′30″ 12 3167785.512 38457570.411 （3）探矿权的变更情况 “湖南省平江县罗家塘地区金多金属矿普查”项目是2002年7月湖南省地质矿产勘查开发局四○二队以湖南省地质调查院名义申请登记的探矿权，勘查面积12.05平方千米，2008年12月办理了探矿权（延续）。四○二队自取得探矿权证后自筹资金进行了少量地质工作，但由于资金不足，没有达到普查程度。为了加大投入，尽快查明该区资源情况，同时为支持危机矿山项目，为黄金洞金矿提供资源后备基地，经省国土资源厅批准，于2009年7月协议转让给黄金洞矿业有限责任公司全资子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司。公司于2011年6月办理了“湖南省平江县罗家塘地区金多金属矿普查”探矿权（延续）登记。2013年下半年再次办理了该探矿权延续登记，有效期为2014年1月2日至2016年1月2日，并将探矿权名称变更为“湖南省平江县罗家塘矿区金矿普查”。2016年1月大万公司办理了“湖南省平江县罗家塘矿区金矿详查”探矿权延续登记手续，有效期限2016年1月21日至2018年1月20日，并把矿区工作转为详查。 “湖南省平江县张家洞矿区金多金属矿普查”探矿权是湖南省地质调查院于2002年7月3日以申请在先方式获得。2005年3月，经省国土资源厅批准，湖南省地质调查院将该探矿权有偿转让给平江县众瀚矿业有限责任公司。2007年5月，岳阳名都实业有限公司与平江县众瀚矿业有限责任公司合并为湖南黄金洞大万矿业有限责任公司。2009年5月湖南黄金洞大万矿业有限责任公司申请办理了探矿权延续登记手续并把矿区工作转为详查。2011年12月、2013年12月湖南黄金洞大万矿业有限责任公司又办理了探矿权延续登记手续，2013年12月办理探矿权延续登记手续时将探矿权名称由“湖南省平江县张家洞矿区金多金属矿详查”变更为“湖南省平江县张家洞矿区金矿详查”，有效期限2014年6月5日至2016年6月4日。 2013年9月经省厅同意将“湖南省平江县张家洞矿区金多金属矿详查探矿权”进行分立，分立后形成二个探矿权“湖南省平江县张家洞矿区摇钱坡矿段金矿详查探矿权”与“湖南省平江县张家洞矿区张家洞矿段金矿详查探矿权”。湖南省平江县张家洞矿区张家洞矿段金矿详查探矿权勘查面积10.46平方公里，有效期限2015年2月13日至2016年6月4日。2016年8月办理“湖南省平江县张家洞矿区张家洞矿段金矿详查”探矿权延续登记手续，有效期限2016年8月19日至2018年8月18日。 三、勘查区以往地质工作程度 区域矿产调查工作始于七十年代，图区内已开展过1∶20万和1∶5万区域矿产调查工作。 图1-1 以往区域矿产地质工作程度图 1、罗家塘矿区 （1）以往矿产地质工作情况 本区矿产调查工作始于二十世纪30年代，但大量的系统的矿产勘探工作是在解放后相继进行的。湖南省地质、冶金和有色地质等部门在湘东北地区进行了大量的矿产勘查工作，发现并评价了金、铜等金属矿产地81处，已知典型矿床有黄金洞金矿、万古金矿、大洞金矿、七宝山、井冲铜多金属矿等。 在万古-芭蕉洞-羊角湾一带，先后开展过以金为主的矿产普查工作，发现了万古金矿和大洞金矿、以及芭蕉洞、羊角湾等一批金矿点。在其西南的金井—福临铺一带则先后开展过高岭土和麦饭石矿等矿产普查，发现并评价了长沙101麦饭石矿和福临铺高岭土矿等一批非金属矿床。 1991年9月～1995年10月，402队先后在万古该地区开展异常查证和综合普查工作，并对万古地区金矿进行了系统的普查评价，共圈出含金蚀破碎带20余条，其中Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅳ、Ⅴ、Ⅷ号矿脉的工作程度较高，共获得C+D+E级储量金金属量13.94吨，其中Ⅰ1、Ⅰ2号矿脉带的勘查已达到详查程度，其C+D级储量金金属量2.67吨。 2001～2003年，湖南省地质调查院湘东矿产地质调查所在大洞矿区发现含金矿脉8条、圈定了金矿体9个，获得（333+334）资源量金金属量29536千克（29.54吨），其中333资源量3258千克，334资源量26278千克，包括3×10-6以上（含3×10-6）的26055千克，1～3×10-6的223千克。 2002年6月～2005年12月，湖南省地质调查院湘东矿产地质调查所在平江罗家塘地区开展了金多金属矿矿点检查和普查工作，通过地质草测、地表槽探工程揭露、采样测试等工作，在罗家塘矿区东侧发现了含金矿化矿脉带3条。由于地表矿化较弱，未对深部开展钻探工作，也未估算资源量，但显示了较好的找矿远景，具有进一步工作价值。 表1-3 2002～2005年罗家塘地区完成主要实物工作量表 项目 单位 工作量 1∶1万地质草测 km2 12 槽 探 m3 32.76 各类样品 个 13 （2）探矿权登记以来的地质工作 ① 四〇二队首次获得探矿权后的地质工作 2006年7月～2008年8月，湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队在充分利用已有地质资料的基础上，对罗家塘矿区进行了矿产普查工作，重点开展了地质简测、地表槽探等工作，共发现含金矿脉带6条。完成工作量见表1-4。 表1-4 2006～2008年罗家塘地区完成主要实物工作量表 项目 单位 工作量 1∶1万地质简测 km2 12 槽 探 m3 43.97 各类样品 个 46 ② 2011年大万公司取得探矿权后的地质工作 2012年7月湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队受探矿权人湖南黄金洞大万矿业有限责任公司委托，进入罗家塘矿区开展地质普查工作，主要开展了1:5千地质简测、地表槽探等工作，以进一步查明区内含金矿脉带特征及分布范围，对成矿有利地段施工少量钻探进行中深部验证，至2013年6月本项目完成主要实物工作量见表1-5。 表1-5 2012年7月～2013年6月罗家塘矿区完成主要实物工作量表 项 目 单 位 设计工作量 完成工作量 完成比例 备 注 1:5千地质简测 km2 12.05 12.05 100% 地质点样品 个 21 槽探 m3 2000 1746.6 87.33% 21条 钻探 m 2250 1383.97 81.04% 5孔 化学分析 项 470 267 56.81% 分析金 ③ 本次探矿权登记以来开展的地质工作 本次探矿权登记以来，四〇二队依照经省国土厅审批的普查实施方案要求，开展了1:5千地质修测、点距20米汞气测量、地表槽探，中深部钻孔验证等工作，完成主要实物工作量见表1-6。 表1-6 2014年1月～2015年11月罗家塘矿区完成主要实物工作量表 项 目 单 位 设计工作量 完成工作量 完成比例 备 注 1:5千地质修测 km2 12.05 12.05 100% 汞气剖面测量 km 30 45 150% 点距20m 槽探 m3 3000 2403 80.10% 21条 钻探 m 10000 3809.10 38.09% 17孔 化学分析 项 805 382 47.45% 分析金 2、张家洞矿区张家洞矿段 （1）以往区域地质勘查工作 1991年9月～1995年10月湖南省地质矿产勘查开发局四○二队先后在万古矿区开展了异常查证和综合地质找矿工作，并对万古地区金矿进行了系统的勘查评价，于1995年10月提交了“湖南省平江县万古矿区金矿普查报告”，本次张家洞矿段详查区位于万古普查区南部外围。 万古矿区金矿普查共圈出含金蚀变破碎带21条,其中Ⅰ1、Ⅰ2号矿脉的工作程度较高，共圈定了大小43个矿体，共获得C+D+E级储量金金属量13.95t，矿石量220.91万吨。 2003年4月～2003年9月四○二队通过对万古矿区⑧号矿脉西段地质勘查工作，共探明122b+334类金资源储量1022.81Kg。于2003年10月提交《湖南省平江县万古金矿区⑧号矿脉金矿地质勘查报告》。 2004年4月～2005年3月四○二队对万古矿区西侧的大洞金矿进行了普查评价并提交了“湖南省平江县大洞矿区金矿普查报告”，共圈定金矿体12个，获得（333+334）资源量金金属量13856Kg，其中333资源量3639Kg。 2005年5月～11月四○二队对万古矿区团家洞①号矿脉带中深部进行地质勘查工作并提交了“湖南省平江县万古矿区团家洞金矿勘查报告”探获(122b＋2s22)类金资源储量2609Kg。 2007年湖南黄金洞大万矿业有限责任公司对区内的②、④和⑧号脉开展了地质勘查工作，并于2008年提交《湖南省平江县万古矿区大万金矿资源储量报告》，共获得122b+332金资源量1957.78Kg，其中122b金资源量1345.89Kg，333金资源量611.89Kg，2008年5月省国土资源厅对报送的矿产资源储量进行了备案。 2008年11月～2010年5月四○二队在万古矿区团家洞矿段开展了详查工作。共探获332+333资源量矿石量1261773t，金金属量7382Kg。 2008年6月～10月四○二队对岳阳市中湘实业有限公司探矿权范围内⑤-1号矿脉进行了详查工作。共探获获（333＋334）金资源量1259Kg，其中333金资源量459Kg。 2010年5月至2011年12月四○二队在万古矿区童源-和尚坡矿段开展详查工作，于2012年9月提交《湖南省平江县万古矿区童源-和尚坡矿段金矿详查地质报告》，并经湖南省国土资源厅评审备案。共探获332+333+333低金资源储量13511Kg，矿石量2816476t。 2012年3月至2013年3月四○二队在万古矿区童源-和尚坡矿段开展补充详查工作，于2013年9月提交《湖南省平江县万古矿区童源-和尚坡矿段金矿补充详查地质报告》，并经湖南省国土资源厅评审备案。探获332+333+333低资源储量金矿石量4480771t，金金属量28590Kg。 （2）探矿权登记以来的地质工作 湖南省地质调查院于2002年7月3日以申请在先方式首次获得平江县张家洞矿区金多金属矿普查探矿权后仅进行了少量地表踏勘工作。2005年3月，经省国土资源厅批准，湖南省地质调查院将该探矿权有偿转让给平江县众瀚矿业有限责任公司（现湖南黄金洞大万矿业有限责任公司前身）。2008年7月～9月，受探矿权人委托，湖南金鑫黄金集团有限公司对张家洞矿区进行了普查找矿工作，共完成实物工作量见表1-7。 表1-7 2008年张家洞矿区普查完成主要实物工作量表 项 目 单 位 工 作 量 备 注 1：5000地质简测 Km2 16.1 老窿清理 m 68.78 2个 槽探 M3 378.98 4条 化学分析样 项 46 分析金 工程点测量 点 6 2009年5月湖南黄金洞大万矿业有限责任公司申请办理了探矿权延续登记手续，2010年1月8日湖南省国土资源厅核发了新证，并把矿区工作转为详查。 2011年5月受探矿权人湖南黄金洞大万矿业有限责任公司委托，湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队进入张家洞矿区开展地质详查工作，同年7月四〇二队在该区开展的“湖南省平江县万古矿区边深部金矿普查”省级两权价款项目包括了张家洞矿区范围，四○二队2011年5月～2014年5月开展以上地质勘查工作在张家洞矿区张家洞矿段范围内完成实物工作量见表1-8。 表1-8 2011年5月～2014年5月张家洞矿段金矿详查完成主要实物工作量 项目 单位 详查设计 工作量 累计完成 工作量 完成比例 其中万古边深部 普查完成工作量 E级网（GPS）控制测量 点 10 10 100% 1∶2千地质测量 km2 10.38 10.38 100% 钻探 m 23990 3126.83 13.03% 槽探 m3 1000 3773.01 377.3% 1732.9 基本分析样 个 910 354 38.9% 90 1∶2地形测量 km2 10.38 10.38 100% 工程点测量 个 60 140 233.3% 20 剖面测量 km 7 5 71.4% 3 本次探矿权登记以来，开展了1:2千地质修测、槽探，钻探等工作，完成主要实物工作量见表1-9。 表-9 2014年7月～2016年4月张家洞矿段完成主要实物工作量 项 目 单 位 设计工作量 完成工作量 完成比例 备 注 1:2千地质修测 km2 10.38 10.38 100% 槽探 m3 1000 1732.9 173.3% 15条 钻探 m 2940 2987.45 101.6% 8孔 化学分析 项 580 292 50.3% 分析金 通过以上工作，张家洞矿段内共发现矿脉5条，圈出金矿体1个，初步估算333+334金资源储量2708kg，矿石量739785t。初步查明矿段内矿体顶、底板岩性及蚀变特征；初步查明主要断裂构造的产状、性质及其与成矿的关系。但张家洞矿段内矿脉带地表及中深部工程控制程度不够，总体地质工作程度较低。 （3）以往地质科研工作 在科研方面，1993年湖南省地质研究所刘钟伟等的“湖南省地体构造研究（科研报告）”、1994年宜昌地质研究所刘后群等的“湘东北地区铜多金属矿床成矿规律及矿床预测”、1995年地质矿产部矿床地质研究所毛景文等的“湖南省万古地区金矿成矿条件及远景预测”、1997年湖南省地质研究所权正钰等的“湘东北大型超大型金矿成矿条件及远景预测”以及2002年湖南省地质调查院湘东矿床地质调查所进行的“湖南省平江---浏阳金铜钴成矿预测研究”等科研项目,重点对本区金、铜等多金属矿床的成矿地质条件、成矿规律及找矿标志进行了研究总结,并圈定了成矿远景区,取得了一定的研究成果。 四、主要工作内容 （1）总体工作部署 罗家塘矿区勘查工作部署主要结合前段地质勘查工作成果分二个方面开展工作。第一方面主要围绕前期找矿成果较好的Ⅰ号矿脉带施工钻探进行系统控制以探求332+333金资源量；第二方面对地表含矿性较差或经少量钻孔进行了中深部验证但目前仅见矿化的的其他矿脉带，继续采用在成矿有利地段进行中浅部钻探验证的综合找矿方法，以求取得找矿新突破，扩大矿区远景。 张家洞矿区张家洞矿段勘查工作部署主要围绕项目总体目标任务来进行安排。开展地质测量、在矿段西部地质工作程度较低的地段采用化探汞气测量圈定化探汞气异常，进一步加深对控矿规律的认识；对矿段内已发现的构造破碎带及新发现的含矿蚀变破碎带在成矿有利地段采用钻探对其中深部进行验证，以期寻找新的含金矿脉带；对已发现金矿体的33号脉采用钻探对其进行详查工作，探求332+333金资源量。 （2）具体工作安排 罗家塘矿区详查工作时间为2016年1月～2018年1月，为期二年。其中2016年1月～2017年10月为野外工作时间，2017年11月～12月为室内资料综合整理阶段，2017年12月底提交矿区详查报告。 张家洞矿区张家洞矿段详查工作时间为2016年7月～2018年5月。其中2016年7月～2018年3月为野外工作时间，2018年3月～2018年5月为室内资料综合整理阶段，2018年5月底提交矿段详查报告。 ① 工程测量 a、罗家塘矿区E级网GPS控制点测量：设计工作量5点，计划于2017年3月完成。 b、张家洞矿区张家洞矿段物化探剖面布设：在矿段西部开展汞气测量的剖面布设，点距20米，设计工作量30km。计划于2016年9月完成。 c、罗家塘矿区1：2000地形测绘：暂设计工作量2平方千米，计划于2017年6月完成。 d、剖面线测量：罗家塘矿区设计工作量10千米，计划于2016年12月完成；张家洞矿区张家洞矿段设计工作量8Km，计划于2016年9月完成。 e、工程点测量：罗家塘矿区主要运用静态GPS仪对揭露的含矿构造带以及钻孔孔位进行测量，设计工作量40个，计划于2017年9月完成。张家洞矿区张家洞矿段主要运用静态GPS仪对钻孔揭露的含矿构造带、老窿洞口进行测量，设计工作量25个，计划于2017年9月完成。 ② 地质测量 罗家塘矿区在矿区开展1∶2000地质简测，其目的是基本查明详查区内矿脉的分布、形态、规模、产状、矿化及围岩蚀变特征，进一步了解区内地层岩性、厚度、产状及构造性质与控矿作用等。暂设计工作量2.0平方千米，计划于2017年8月完成。 张家洞矿区张家洞矿段暂设计1：2千地质修测工作量5km2，目的是进一步查明矿段详查区内地层构造、矿化带及矿体之间的关系，围岩蚀变及分布等主要控矿因素，研究地表矿体的产状及其变化。计划于2016年12月完成。 ③ 钻探 罗家塘矿区共设计工作量3250米。首批在Ⅰ号矿脉带设计2750米工作量，13个孔（见附图），用于对Ⅰ-1号矿脉（体）中深部矿体品位、厚度及含矿情况进行系统控制，网度大致为80～160×80～160米，探求332+333金资源量。另500米备用钻探工作量用于对Ⅱ～Ⅵ各矿脉带成矿有利地段进行验证控制，以期发现新的含金矿脉（体），扩大矿区远景。全部钻探工作量计划于2017年4月开始，2017年10月完成。各钻孔类型、设计孔深、控制斜深、施工顺序、施工目的、揭露岩性等见表1-10。 第二批备用500米钻探工作量用于对Ⅰ～Ⅵ各矿脉成矿有利地段的验证控制。 表1-10 罗家塘矿区钻探设计工作量表 钻孔 编号 钻孔 类型 设计孔深（米） 控制斜深 施工 顺序 施工目的 岩石 级别 ZK4401 直孔 150 150 首批 控制Ⅰ号矿脉-6米标高的矿体 Ⅷ ZK4802 直孔 200 200 首批 控制Ⅰ号矿脉-50米标高的矿体 Ⅷ ZK5201 直孔 160 170 首批 控制Ⅰ号矿脉-5米标高的矿体 Ⅷ ZK5601 直孔 170 165 首批 控制Ⅰ号矿脉0米标高的矿体 Ⅷ ZK5603 直孔 370 390 首批 控制Ⅰ号矿脉-213米标高的矿体 Ⅷ ZK6403 直孔 200 260 首批 控制Ⅰ号矿脉-58米标高的矿体 Ⅷ ZK6801 直孔 150 130 首批 控制Ⅰ号矿脉0米标高的矿体 Ⅷ ZK7201 直孔 110 140 首批 控制Ⅰ号矿脉-5米标高的矿体 Ⅷ ZK7404 直孔 280 325 首批 控制Ⅰ号矿脉-157米标高的矿体 Ⅷ ZK8201 直孔 100 80 首批 控制Ⅰ号矿脉13米标高的矿体 Ⅷ ZK8603 直孔 230 226 首批 控制Ⅰ号矿脉-100米标高的矿体 Ⅷ ZK8605 直孔 70 390 首批 控制Ⅰ号矿脉-245米标高的矿体 Ⅷ 张家洞矿区张家洞矿段共设计工作量3000m，在33号矿脉设计钻孔11个，设计工作量2500m工作量，用于对33号脉中深部矿体的品位、厚度及矿体特征进行控制，网度为80×80m探求332金资源量，放稀一倍探求333金资源量。另备用500米钻探工作量用于对矿段内其他矿脉带及新发现的矿脉带中深部含矿性验证，全部钻探工作量计划于2017年3月开始，2017年9月完成。 表1-11 张家洞矿区张家洞矿段钻探设计工作量表 序号 剖面线号 钻孔编号 设计孔深（m） 控制斜深（m） 年度 顶角° 施工目的 1 033 ZK03302 170 160 第一批 90 控制35m标高附近33号脉 2 029 ZK02901 110 80 第一批 90 控制130m标高附近33号脉 3 ZK02903 270 80 第一批 90 控制0m标高附近33号脉 4 027 ZK02703 210 80 第一批 90 控制60m标高附近33号脉 5 ZK02704 270 80 第一批 90 控制0m标高附近33号脉 6 025 ZK02503 210 80 第一批 90 控制60m标高附近33号脉 7 ZK02504 260 80 第一批 90 控制0m标高附近33号脉 8 023 ZK02301 140 80 第一批 90 控制80m标高附近33号脉 9 021 ZK02105 410 160 第二批 90 控制245m标高附近33号脉 10 017 ZK01701 180 160 第一批 90 控制60m标高附近33号脉 11 ZK01703 270 160 第二批 90 控制-60m标高附近33号脉 备用500米工作量用于对其他矿脉及新发现矿脉带的含矿性验证控制。 ④ 采样、加工、化验 本次化验委托核工业230所进行。 ⑤ 水文地质、工程地质、环境地质 为了基本查明区内的水文地质、工程地质、环境地质特征，在开展地质测量的同时，开展相应的专项水文地质、工程地质、环境地质测量工作，在钻孔施工中做好相应的水文地质观测工作。罗家塘矿区暂设计工作量2.0平方千米，张家洞矿区张家洞矿段暂设计工作量5km2。计划于2017年8月完成。 （3）主要实物工作量 本项目设计的主要实物工作量详见下表： 表1-12 罗家塘矿区主要实物工作量设计表 工作手段名称 技术条件 计量单位 设计总工作量 2016年度工作量 备 E级网GPS控制测量 点 5 1：2千地形测绘 km2 2.0 剖面线测量 km 10 10 工程点测量 点 40 30 静态GPS仪 1∶2000地质简测 地质中常区 km2 2.0 专项水文、工程、环境地质简测 地质中常区 km2 2.0 机械岩芯钻探 85°斜孔岩石Ⅷ级 m 3250 2750 一般岩矿分析 项 690 460 分析金 （含内外检90项） 组合分析 项 27 分析Cu、Pb、Zn、W、Sb、Ag、S、As、Hg 样品加工 个 600 400 刻槽样500个， 劈心样500个 小体重测定 件 30 湿度测定 件 30 抗压强度测定 件 3 抗拉强度测定 件 3 抗剪强度测定 件 12 表1-13 张家洞矿区张家洞矿段主要实物工作量设计表 工作项目 计量单位 设计工作量 备 注 2016年 总工作量 勘探剖面线测量 km 8 8 工程点测量 点 25 1：2千地质修测 km2 5 5 矿产地质钻探 m 1820 3000 化探汞气剖面测量 km 30 30 一般岩矿分析 项 345 580 含内外检 组合分析样 项 24 岩矿样 片 6 岩石力学样 件 18 样品加工 件 300 500 （4）本项目主要工程内容 项目主要建设内容见表1-14。 表1-14 项目建设内容一览表 工程组成 工程内容 主体工程 机械岩芯钻探 罗家塘矿区共设计工作量3250米。首批在Ⅰ号矿脉带设计2750米工作量，13个孔；第二批备用500米钻探工作量用于对Ⅰ～Ⅵ各矿脉成矿有利地段的验证控制。 张家洞矿区张家洞矿段共设计工作量3000m，在33号矿脉设计钻孔11个，设计工作量2500m，另备用500米钻探工作量用于对矿段内其他矿脉带及新发现的矿脉带中深部含矿性验证。 辅助工程 道路 利用已有乡村道路。 公用工程 供水 周边居民用水或山泉水。 供电 设柴油发电机自发电。 通讯 依托电讯网络。 办公、生活区 租用当地民房作为勘探、施工人员办公、生活场所。 环保工程 废气 洒水抑尘。 废水 钻探废水沉淀处理后回用钻探过程；租用当地民房生活污水可经旱厕后用于绿化灌溉。 固废 生活垃圾集中收集由市政环卫部门统一处理；沉淀渣定期送至附近杨洞源尾矿库。《关于湖南黄金洞大万矿业有限责任公司新建450t/d选矿厂及杨洞源尾矿库工程环境影响报告书的批复》见附件5。 生态 表土剥离，集中堆存，钻探结束后立即进行生态恢复，表土回用覆土。 五、主要设备 项目主要设备见表1-15。 表1-15 主要设备表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 钻探机 XY-44A 型钻机 1 长探钻机 300 米 2 泥浆泵 BW250 泥浆泵 1 衡阳泥浆泵 3 动力机 4000 动力 1 玉柴动力 4 钻塔 18米直孔钻塔 1 山东钻塔 5 钻杆 3米一根 350 六、劳动定员与劳动制度 湖南黄金洞大万矿业有限责任公司罗家塘矿区金矿、张家洞矿区张家洞矿段金矿详查项目由湖南黄金洞大万矿业有限责任公司委托湖南省地质矿产勘查开发局四O二队负责实施勘察工作。本项目共有探矿工作技术人员8人，另外每套钻探机聘请6名施工人员，分为两班，项目总人数26人。年工作300天，实行8小时工作制。 七、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目探矿工作区属丘陵地貌，山多田少，以农业及林业为主。钻探点均为灌草丛所覆盖，探矿地点少部分临时占用农田，钻探完成后立即恢复，但不涉及饮用水源，属于典型农村环境，无现有环境问题。 本次罗家塘矿区金矿详查探矿权期限为2016年1月21日至2018年1月20日。其中全部钻探工作量计划于2017年4月开始，2017年10月完成。在此探矿权期间未开展钻探工作。 本次张家洞矿区张家洞矿段金矿详查期限为2016年8月19日至2018年8月18日。其中全部钻探工作量计划于2017年3月开始，2017年9月完成。在此探矿权期间未开展钻探工作。 |

# 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，地处东经l13°11′至114°9′，北纬23°25′至29°6′之间。东与江西修水县、铜鼓县接壤；南与浏阳市、长沙县毗邻；西与汨罗市交界；北与岳阳县和湖北省通城相连。东北面以山为界，西南面以水为界。 县境地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 罗家塘矿区位于湖南省平江县瓮江镇，面积约12.05平方千米。省道207线横贯矿区北部，矿区内有乡村公路相连，距平江县城15千米，交通较为方便。 张家洞矿区张家洞矿段位于汩罗江中游南侧，平江县城南8km，行政隶属平江县三阳乡所辖，矿区内有乡村公路和县级公路与旁侧319线、106线国道相连，交通较为方便。 2、气候气象 平江县境气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。年平均气温16.8℃,常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8毫米，雨雪160天。常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。夏季多东南风，冬季多西北风，偏西风占20%，偏南风占5%，静风日142天，长年静风期占39%。多年均风速为1.4米/秒，最大风速为28米/秒（1957年6月4日）。 3、水文状况 平江县境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。水能理论蕴藏量19.7万千瓦，其中可开发利用的能量9.5万千瓦。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。本项目钻探点附近水体为农灌渠，无河流水体分布。 4、区域矿产资源概况 湘东北地区成矿地质条件优越，是我省重要的金、铜、钴等多金属成矿集中区。区内已知金、铜、钴、银、铅、锌、钨、钼、锑、稀有金属及非金属等矿种分布广泛，成矿类型多样且具有一定规模。区域矿产分布图详见图2-1。 图2-1 区域矿产分布图 区内已探明岩金大中型矿床3处（黄金洞、万古、七宝山），小型矿床4处（金枚、洪源、雁林寺、大官冲），大、中、小型砂金矿床各一处（长乐—归义、官桥、国富），已探明黄金储量近80吨。近年来，又相继发现或初步评价了一批可进一步开展工作的岩金矿床、点，其中，平江县有大洞、指泉岭、戴公岭、戴家坪、南桥、九岭等金矿床（点），浏阳市有芭蕉洞、羊角湾、大元冲、牙际山、坛前、寒婆坳等矿床（点），显示本区具有较大的找金潜力，预测金资源量远景在150吨以上。 区内已发现铜多金属矿床（点）30余处，2000年，湘东地调所在浏阳市普乐及平江横洞开展了调查评价工作，获钴资源量（3331+3342）1.24万吨。此外，该区的铅、锌、钨等矿产以及铌、钽等稀有金属矿产也具有一定规模；非金属矿产主要有浏阳永和大型磷矿床和大型海泡石粘土矿床，浏阳永安小型石膏矿床，平江青山中型石膏矿床和幕阜山长石矿等。 综上所述，该区金属、非金属矿产较丰富，是我省重要的矿产地之一。 5、植被及生物多样性 区域内雨量充沛、气候适宜，丘岗平地大多郁郁葱葱、绿树成荫，植被覆盖率较高。区域主要植被为杉树、各类灌木和少量其它乔木以及村民种植的蔬菜、水稻等；主要动物除了村民住户饲养的各种畜禽、鱼外，还有青蛙、麻雀、乌鸦等，偶见菜花蛇类，此外没有其它国家保护的一、二级动植物。区域环境为典型的城郊农村自然生态环境。 6、勘查区域地质背景、地质特征 （1）罗家塘矿区 罗家塘矿区位于扬子准地台南缘之江南地轴中部，地处幕阜山—韶山断隆部分的东侧边缘。 ① 地层 区域内出露地层简单，主要为中元古界冷家溪群和白垩系，次为第四系。冷家溪群为本区基底岩石，分布广泛，厚度巨大，以陆源碎屑浊积岩为主，夹有火山碎屑岩、由一套区域变质的板岩、砂质板岩、凝灰质板岩及变质砂岩等组成，在花岗岩体外围接触带得形成环带状分布的片岩，千枚岩带。冷家溪群在本区域内分为雷神庙组(Ptls)、黄浒洞组（Pth）、小木坪组(Ptx)、坪原组(Ptp)。白垩系为一套内陆盆地红色砂砾岩建造，不整合于冷家溪群之上，第四系由冲、洪积及残坡积物组成，主要岩性为亚砂土、粘土及砂砾石层等。 ② 构造 区域内构造形迹复杂，是历经多次构造运动所形成的。由于不同构造形迹间的交织、复合牵制和干扰，造成现今错综复杂的构造面貌。据区域内构造形迹的空间展布规律及组合形态特征，可分为北东向、北西向和近东西向三组构造。 - 北东向构造 该组构造控制着区域内的隆起与拗陷，构造轮廓明显，主要由幕阜山—韶山隆起带及长（沙）—平（江）断陷盆地组成。北东向构造形迹上以压（扭）性断裂为主，褶皱不发育，构造线总体走向呈北东20～50°展布。 - 北西向构造 该组构造以金井岩体为界，总体可分为南、北两部分。南部以蚕岭复背斜为主体，伴生一系列的规模不大的压（扭）性断裂及挤压带；北部则主要表现为一系列的压（扭）性一张（扭）性断裂破碎带。在大万地区，北西（西）向断裂破碎带比较发育，规模一般不大，走向延伸最长2千余米，与金矿化关系密切，是重要的容矿构造。 - 近东西向构造 区域内近东西构造不甚发育，构造形迹主要为规模不大的压（扭）性断裂，其次为短袖背斜、向斜（燕子岩背斜、向斜）以及长轴呈近东西向展布的燕山早期花岗岩体（金井岩体）等。断裂构造在瓮江及羊角湾两地带比较发育，但规模一般较小，走向延伸1～2千米。 总之，区域内主构造深大断裂为导岩导矿构造，次一级北西、近东西向断裂构造则起容矿构造作用，与金矿成矿关系十分密切，已知的万古金矿床及新发现的大洞、小洞等金矿床（点）中，查明金矿体均产于这类构造破碎带内，因此，区内次一级的北西、近东西向断裂构造，是金成矿主要的容矿构造。 （2）张家洞矿区 张家洞矿区地处湘东北，扬子准地台南缘，江南地轴中部之湘东隆断带平江—长沙凹断与幕阜山—望湘穹断之间，处于扬子板块与华南板块的会聚碰撞带上。湘东北地区是湖南省十分重要的金、铜、钴等多金属富集成矿带，它沿扬子准地台南缘与滇东北、川南和赣东北成矿带相衔接，形成一个规模宏大的重要的跨省的金、铜多金属成矿区带。 ① 地层 张家洞矿区张家洞矿段出露地层主要为冷家溪群坪原组，在区内沟谷中还发育少量第四系冲积、残坡积物等。冷家溪群坪原组由一套具复理石和类复理石建造特征的深海—半深海浅变质碎屑岩组成。根据万古矿区A—A’地层剖面测量资料，冷家溪群坪原组可分为三个段，在张家洞矿段仅出露坪原组第一段与第二段第一岩性段、第二岩性段。 - 冷家溪群坪原组第一段（Ptp1） 该段大范围分布于矿段南部，主要由粉砂质板岩和砂质板岩（偶夹板岩）等组成，因岩性较单调，且出露不全，本次工作未予细分。31、32、33、36、39号等矿脉就赋存在该层位中。厚度>600m。 - 冷家溪群坪原组第二段（Ptp2） 分布于矿段北部，主要岩性为含粉砂质板岩、粉砂质板岩、变质粉砂岩、变质（杂）砂岩及变质石英细砂岩等。 第一岩性段（Ptp2-1）:主要为变质杂砂岩，铁锰质条带较发育，局部见星点状黄铁矿化。厚度44.3～77.6m。 第二岩性段（Ptp2-2）：主要为砂质板岩夹粉砂质板岩。厚度353.2～609.8m。 - 第四系（Q） 主要为残积、坡积及冲积物，由黄褐色砂土、岩石碎块及砾石组成，山间沟谷中表层以耕作土为主。 ② 构造 张家洞矿段构造以断裂为主，褶皱不发育。矿区总体为一单斜构造，倾向北东，倾角中等（40～65°），产状较稳定。区内断裂构造主要有北西（西）向和北东向两组，均具多期次活动特征，其中北西（西）向断裂发育较早，与矿化关系密切。 - 北西（西）向断裂 为矿段最为发育的一组构造，总体走向与地层走向一致。目前张家洞矿段大致控制北西（西）向蚀变破碎带5条，编号为31、32、33、36、39，断裂破碎带均倾向北东，倾角中等偏陡，一般35～75°，控制及推测长度240～3000m以上，宽0.50～4.00m。在张家洞矿段该组断裂一般为控矿构造，严格控制了本区含金石英脉、含金构造角砾岩和含金蚀变破碎板岩的产出。 根据构造形迹分析，区内北西（西）向含矿构造至少经历了三次构造运动。成矿前，在区域南北向压应力作用下，随着基底地层（冷家溪群）褶皱，产生了一系列北西（西）向压扭性断裂；成矿期，由于局部应力场发生改变，由南北向挤压变成南北向拉张，先期构造转变为张性，成矿热液沿其裂隙带充填交代，形成金矿（化）体；成矿期后，多次的拉张—挤压作用，对前期构造地质体及矿(化)体产生影响，使矿体（脉）及其顶、底板岩石进一步破碎。 - 北东向断裂 矿段内主要的北东向断裂目前初步查明有F2、F4、F8、F10、F20、F21等6条，规模较大，均属成矿期后构造。现择其主要断裂分别描述如下： 寄马屋-下操断层（F2） 该断层控制及推测长度约9000m，断层走向30～50°,倾向南东，倾角45～65°。脆性破碎带宽6～12m，向两端渐小或消失。角砾呈棱角一次棱角状，成分单一，主要为板岩、含粉砂质板岩，含少量脉石英。胶结物为泥质及少许铁质，胶结松散。该断层切割了万古矿区1号矿脉带东端，对1号矿脉产生明显的牵引，使其走向由100～115°变为152～170°,且倾角变缓。从宏观上看，断层上盘向南西位移了50～80m，断层面、磨擦镜面可见到向南西侧伏的擦痕（指示断层上盘向南西滑落），表明为一脆性右行平移正断层。在张家洞矿段，该断层切断了31、32、33号矿脉，使其上盘向南西位移，位移距离需进一步工作了解。 桥背屋—牛串塅断层（F8） 该断层分布在矿段中部，控制长度约7000余m。断层走向20～30°，倾向南东，倾角42～57°。断裂脆性破碎带宽0.6～4.0m，主要由碎裂岩、构造角砾岩组成，部分发育断层泥，断面较平直。该断层在金盆岭矿段内切割了5-1号矿脉，并使其发生水平位移。在张家洞矿段，该断层切断了33号矿脉，使其上盘向南西位移，位移距离需进一步工作了解。 树山洞断层（F10） 该断层控制及推测长度约3300m，矿段内出露2100m。走向北北东，倾向南东，倾角43～50°。脆性破碎带宽大于1.2m，岩石破碎强烈，具弱褐铁矿化。该断层在金盆岭矿段内切割了5-1号矿脉，使该矿脉发生了50m左右的错移。在张家洞矿段，该断层切断了33号矿脉，使其上盘向南西位移，位移距离需进一步工作了解。 7、矿脉（体）地质特征 （1）罗家塘矿区 矿区探矿权范围内内共发现含金矿化破碎带（带）6条，分别为Ⅰ～Ⅵ（见附图1），其特征分述如下： ① Ⅰ号矿脉 该矿脉分布于矿区南部到贵坡—恒枯造一带，地表由BT8601、TC7201、TC5602、BT5201、TC4801及TC3601等6条探槽(剥土)控制，中深部由ZK4001、ZK4801、ZK4803、ZK4804、ZK5602、ZK6401、ZK6402、ZK7202、ZK8202、ZK8601、ZK9601、ZK9602等12个钻孔控制，控制及推测长1300余米，矿脉带最大控制斜深530米，矿脉宽0.45～1.60米，倾向北11～40°，倾角43～76°，主要由褐铁矿化构造角砾岩、破碎粉砂质板岩及石英角砾岩、脉石英组成,围岩蚀变具硅化，黄铁矿化（地表褐铁矿化）及绢云母等。矿脉地表含金0.10～2.05×10-6，一般矿化较弱。本次在其中深部初步圈定一个金矿体Ⅰ-1，单工程厚度0.6～1.66米，平均厚度0.93米，单工程品位2.30～11.48×10-6平均品位4.14×10-6。 ② Ⅱ号矿脉 该矿脉分布于Ⅰ号矿脉以北神方庙-新屋里一带，地表由TC4402、TC6401及TC9201、TC14401等4条探槽控制，中深部有ZK10201一个钻孔控制，在神方庙附近向北西方向延伸出矿界外，控制及推测长约1950余米，矿脉宽0.61～1.95米，倾向南西185～225°，倾角35～82°，主要由硅化构造角砾岩组成,围岩蚀变具褐铁矿化。矿脉地表含金0.02～0.03×10-6，ZK10201钻孔见弱金矿化0.12～0.16×10-6。该矿脉西段探矿权以外曾有民采。 ③ Ⅲ号矿脉 该矿脉分布于矿区北侧上洞—三角塘一带，地表由BT10003、BT11203、BT12003、BT14002等4个剥土控制，中深部由ZK9404、ZK14801等2个钻孔控制，长约1300米，蚀变破碎带宽1.2～3.0米，倾向北东10～37°，倾角50～72°，主要由破碎粉砂质板岩夹石英细脉组成,见硅化、黄铁矿化及褐铁矿化。矿脉地表含金0.10～0.19×10-6，已施工的二个钻孔见矿化较弱，金品位0.19×10-6。 ④ Ⅳ号矿脉 该矿脉分布于矿区南东沈家屋一带，地表由BT7101、BT9101等2个剥土控制，中深部由ZK7101、ZK9101等2个钻孔控制，长约600米，蚀变破碎带宽1.0～2.5米，倾向北东20～47°，倾角48～70°，主要由破碎粉砂质板岩夹石英脉组成,见硅化、黄铁矿化及褐铁矿化。矿脉地表含金0.05～0.10×10-6，已施工的二个钻孔见矿化微弱。 ⑤ Ⅴ号矿脉 该矿脉分布于矿区南东部老屋—下洞嘴一带，地表由BT3101、TC102、 TC103、TC4502等4条探槽（剥土）控制，中深部由ZK3101、ZK4501等2个钻孔控制，控制长约550米，矿脉宽0.90～1.70米，倾向北东20～40°，倾角48～67°，主要由破碎粉砂质板岩夹及网脉状石英脉及石英透镜体组成，围岩蚀变具硅化及褐铁矿化。矿脉地表含金0.10～0.19×10-6，已施工的二个钻孔见矿化，金品位0.76×10-6。 ⑥ Ⅵ号矿脉 该矿脉分布于矿区东部黄泥冲一带，地表仅由TC201、TC202等2条探槽控制，长约300米，矿脉宽0.50～1.20米，倾向北348～35°，倾角45～68°，主要由破碎粉砂质板岩夹及石英脉及石英透镜体组成，围岩蚀变具硅化、绢云母化、褐铁矿化等。矿脉地表含金0.10×10-6。 （2）张家洞矿段 目前地表已发现含金矿化构造破碎带5条，编号为31、32、33、36、39，均倾向北东，倾角一般40～70°，控制及推测长度为240～4000余米以上，宽0.5～4.0m，赋存于坪原组第一段（Ptp1）及坪原组第二段第一岩性段（Ptp2-1）中。 ① 31号矿脉 该矿脉分布于矿区西南部栗斗坡一带，地表由BT1、TC10、TC7控制，控制及推测长度2300m，走向275°～325°，倾向北东，倾角38～78°，产于冷家溪群坪原组第一段（Ptp1）中，宽0.50～1.8m，主要由破碎粉砂质板岩、角砾状板岩及石英脉组成，具黄铁矿化、地表褐铁矿化较强。 ② 32号矿脉 该矿脉分布于矿区西南部柳树坡一带，地表由民采老窿及BT2、BT3、TC10、TC15等控制，控制及推测长度2000m，矿脉出露标高150.8～195m，矿脉总体走向300°左右，倾向北北东，倾角58～71°，矿脉厚0.53～3.70m，矿脉产于冷家溪群坪原组第一段（Ptp1）中，主要由构造角砾岩、破碎含粉砂质板岩、透镜体状石英脉组成，具硅化、绢云母化、褐铁矿化、黄铁矿化。 ③ 33号矿脉 该矿脉位于矿区西部石坪-金花一带，矿脉西段地表由TC8、TC9、TC11、TC12、TC13、BT11，F8以东中深部由钻孔ZK02302、ZK02502、ZK02507、ZK02702、ZK02902、ZK02905、ZK03305控制，推测长达3000m，矿脉出露标高137～241m，矿脉总体走向295°左右，倾向北北东，倾角46～78°，矿脉厚0.41～2.72m，矿脉产于冷家溪群坪原组第一段（Ptp1）中，主要由构造角砾岩、破碎含粉砂质板岩、透镜体状石英脉组成，具硅化、绢云母化、褐铁矿化、黄铁矿化。采样分析金品位为0.20～5.16×10-6。在该矿脉带F8以东中深部圈出一个金矿体。 ④ 36号矿脉 分布于矿段南部探矿权以外金花一带，地表未布置探槽控制，矿段探矿权内施工的ZK0001、ZK0401钻孔中深部已揭露到该矿脉带。矿脉带产于冷家溪群坪原组第一段（Ptp1）中，控制及推测长度300m以上，走向275°～325°，倾向北东，倾角36～55°，宽0.65～1.7m，主要由破碎粉砂质板岩、角砾状板岩及石英脉组成，采样分析金品位为0.1～0.52×10-6。 ⑤ 39号矿脉 分布于矿段东部板坑垄一带，地表由TC55805、TC57805、LD2控制，中深部由钻孔ZK55812、ZK57812控制。矿脉带产于冷家溪群坪原组第一段（Ptp1）中，控制及推测长度700m，走向285°～312°，倾向北东，倾角45～58°，宽0.59～1.5m，主要由破碎粉砂质板岩、角砾状板岩及石英脉组成，采样分析金品位为0.1～0.85×10-6。

社会环境简况 1、行政区划与人口 平江县辖17个镇（三市、长寿、汉昌、嘉义、龙门、安定、伍市、向家、瓮 江、虹桥、南江、浯口、梅仙、岑川、石牛寨、童市、上塔市）、12乡（三阳、三墩、大洲、木金、咏生、余坪、板江、思村、南桥、黄金洞）。总面积4125平方千米。全县2014年末常住总人口97.18万人，总户数26.96万户。 2、经济社会发展 （1）综合 2014年全县完成GDP199.44亿元，同比增长7.6%。其中第一产业完成38.61亿元，同比增长4.7%，对GDP的贡献率11.3%，拉动GDP增长0.86个百分点；第二产业完成92.44亿元，同比增长5.9%，对GDP的贡献率37.7%，拉动GDP增长2.85个百分点；第三产业完成68.39亿元，同比增长11.6%，对GDP的贡献率51%，拉动GDP增长3.86个百分点。产业结构由上年同期的19.2:47.6:33.2调整为19.5:45.8：34.7，第二产业占比下降了1.8个百分点，第一、第三产业占比分别提高了0.3、1.5个百分点。 （2）农业 农业生产稳步提升。2014年全年完成农林牧渔总产值57.68亿元，同比增长1.07%，实现农业增加值38.6亿元，同比增长1.1%。 农作物总播种面积141.24千公顷，同比增长1.16%。其中粮食播种面积82.56千公顷，同比增长1.16%，粮食总产量48.56万吨。早稻30.8千公顷，产量16.17万吨；中稻9.68千公顷，产量7.0万吨；晚稻33.1千公顷，产量21.10万吨。经济作物：油菜播种面积16.57千公顷，产量2.31万吨；棉花播种面积1.32千公顷，产量 1643.4吨；花生播种面积1.8千公顷，产量8640吨；蔬菜播种面积13.68千公顷，产量39.43万吨；瓜果产量4.14万吨。 林业发展保持生态平衡。全年木材采伐6.03万立方米，楠竹43.73万根。荒山造林167公顷，人工造林4900公顷。森林覆盖率63.2%。 畜牧业发展稳步增长。全年生猪出栏103.77万头，比上年同期增加4900头；牛年内出栏4.45万头，同比增长1.11%；山羊年内出栏25.7万头，同比增长1%。肉类总产量8.55万吨，与去年基本持平。渔业产量逐步提高。全年水产品产量7625吨，同比增长1%。 水利事业有序推进。一是水库除险加固。全县上型水库219座，其中中型7座（已完成6座），小一型34座（已完成28座，今年启动了4座，明年汛期完工），小二型178座（已完成72座，今年启动了14座小二型水库的除险加固工作，明年汛期可全部完工，其余92座已全部列入国家计划，将于近年陆续启动）。全县冬春水利建设已投入资金7800多万元，完成土石方187万方，投入劳力工日21.6万个，大面水利已完成新建、整修山塘117口、堰坝168座、沟渠疏浚980公里。二是农村饮水安全。建成了乡镇集中式供水工程6处，农村安全饮水工程完成50处单村工程，解决了51个村5.2万人的饮水不安全问题。三是东部供水工程。总投资10177.75万元的东部供水枢纽工程长寿水厂，供水范围包括6个乡镇的74个行政村，能解决18.7万人的饮水问题。四是河流治理。汨罗江汉昌镇(大众片)防洪工程、昌江河南江镇防洪工程、昌江河冬塔—南江河段治理工程待竣工验收；实施钟洞河童市段、木瓜河虹桥段等2处中小河流集镇防洪治理10.5公里，保护人口10万人；五是小农水建设工程。新建及改造各类小型灌区、山塘堰坝、小水电站改造、泵站更新改造等农田水利工程5000多处，疏浚渠道3007公里。其它惠民工程正在陆续施工。六是防汛救灾。全县6次强降雨过程，共造成全县27个乡镇15.65万人受灾，临时转移安置人口3000多人，需救助人口2102人；倒塌房屋235户630间；农作物受灾面积3780公顷，共造成直接经济损失1.9亿元，其中水利设施损失5600万元。由于超前部署、应对及时，没有造成严重的后果，实现了“不垮一库一坝，不死伤一人”的防汛目标。 （3）工业和建筑业 工业生产保持增长。全县150家规模以上工业企业完成总产值315.45亿元，同比增长2.2%；实现规模工业增加值81.73亿元，同比增长5.3%，工业增加值占GDP的比重为40.98%，其中园区工业增加值39.25亿元，占全县规模工业增加值比重48.03%。实现销售产值315.02亿元，同比增长2.1%；规模以上工业实现利润总额11.24亿元。平江工业园获评省级高新技术园区，综合实力在全省148个省级工业园区中排第36位，比上年前进12位。 建筑业平稳运行。 全县完成建筑业总产值14.72亿元， 房屋建筑施工面积132.12万平方米。房屋竣工面积63.59万平方米，竣工产值10.84亿元。 （4）交通电力 交通设施不断完善。秀野大道城区段竣工在即，启动了5.6公里总投资4700多万元的向家黄长至车堆河公路建设。完成了投资2900万元全长20.6公里的天芦线升级改造，完成了投资900万元全长10公里淤三线升级改造。全年投资1.7亿元（含国省资金补助8289万元）硬化农村公路205.6公里，顺利通过了省实事验收。投入8871万元，完成危桥改造83座。投入900多万元，完成水毁工程的恢复和其他水毁灾害造成的损失，确保公路畅通。投入1800万完成了南江桥主站楼和3个四级站、40个招呼站的建设，确保了人民群众安全出行，群众幸福指数不断提升。 累计完成供电量为9.75亿千瓦时，比上年同期的9.6亿千瓦时增加1500万千瓦时，同比增长率为1.53%。累计完成售电量8.33亿千瓦时,比上年同期的7.85亿千瓦时增加4800万千瓦时，同比增长率为6.11%。累计完成综合线损率为14.4%，比上年同期的18.28%下降3.88个百分点。累计完成到户均价746.9元/千千瓦时，比上年同期的743.7元/千千瓦时上升了3.2元/千千瓦时，同比增长率为0.43%。全年累计应收电费6.2219亿元，电费回收率100%。 （5）邮电 通信网络拓展迅速。全县电信业务收入累计完成8053万元，同比增幅7.6%；电信移动用户净增2.2万户，净增光网宽带近9000户，智能机销售同比去年翻翻，提升幅度全市排第一。新建24芯传输光缆87公里、城镇主干光交5只割接；建设和开通C网基站8个；城区4G基站开通20个，大力加强了城区光网小区建设，全年建设光网端口3702个，农村ADSL下移点13个；完成了宽带端口扩容2400个。完成湖南省村村通工程行政村宽带接入点23个，光网宽带覆盖到了很多偏远山村。

# 环境质量状况

| 1、环境空气质量现状调查与评价 本次环评收集了《湖南黄金洞大万矿业有限责任公司采选1400t/d提质扩能工程》环评期间的历史监测数据，具体如下： ① 监测点位： 寄马屋、网形坪、万古村，具体点位分布详见附图。 ② 监测因子 SO2、NO2、TSP、PM10。 ③ 监测时间 2014年2月20日~2月26日，连续监测7天。 ④ 大气环境质量现状调查结果 大气环境质量现状监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果统计表 监测项目 监测点位 小时浓度值 日均浓度值 监测值范围 超标率（%） 最大超标倍数出现时 监测值范围 超标率（%） 最大超标倍数出现日 TSP 寄马屋 — — — 0.41~0.65 0 — 网形坪 — — — 0.46~0.69 0 — 万古村 — — — 0.43~0.67 0 — PM10 寄马屋 — — — 0.46~0.75 0 — 网形坪 — — — 0.51~0.71 0 — 万古村 — — — 0.46~0.75 0 — NO2 寄马屋 0.11~0.175 0 — 0.313~0.413 0 — 网形坪 0.105~0.185 0 — 0.3~0.4 0 — 万古村 0.105~0.185 0 — 0.325~0.4 0 — SO2 寄马屋 0.016~0.06 0 — 0.11~0.17 0 — 网形坪 0.022~0.058 0 — 0.1~0.18 0 — 万古村 0.026~0.06 0 — 0.12~0.18 0 — 由监测结果统计表可知，评价区内各监测点TSP、PM10的日均值均符合《环境空气质标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求；各监测点的SO2、NO2的小时浓度和日均浓度均满足《环境空气质标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。因此，评价区域环境空气质量现状较好。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目无生产废水外排，通过收集历史监测数据反映周边地表水环境现状。 收集了《湖南黄金洞大万矿业有限责任公司采选1400t/d提质扩能工程》环评期间的历史监测数据作为评价依据。 （1）监测布点 监测点布设情况见表3-2，具体位置见附图。 表3-2 地表水环境现状监测断面一览表 序号 所在水体 监测点 S1 白荆水库 白荆水库北端库头 W2 白荆小溪汇入石坪小溪排放口上游100m处 W3 石坪小溪 白荆小溪入石坪小溪汇入口上游500m处 W4 剪刀冲工区排污口入石坪小溪汇入口上游500m处 W5 童源小溪 童源小溪童源工段排污口上游100m处 W6 童源小溪童源工段排污口下游1500m处 S7 江东水库 江东水库西端库头 W8 张家沟 杨洞源选厂风险排污口上游500m处 W9 张家沟汇入清水溪排放口上游200m处 W10 清水溪 张家沟入清水溪汇入口上游500m处 W11 江东水库入清水溪汇入口上游200m处 W12 江东水库入清水溪汇入口下游2000m处 W13 清水溪入止马河汇入口上游200m处 W14 止马河 清水溪入止马河汇入口上游200m处 W15 | 清水溪入止马河汇入口下游500m处 W16 止马河入汨罗江汇入口上游200m处 W17 汨罗江 止马河入汨罗江汇入口上游200m处 W18 止马河入汨罗江汇入口下游500m处 （2）监测因子 pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类、氟化物、挥发酚、Cu、Zn、Pb、Cd、As、Hg、Ni、氰化物、S2-、总Cr、Cr6+，共计20项； （3）监测时间 于2014年2月22日~2月24日连续3天对S1，W2~W6、S7、W8~W12监测断面进行了采样监测，每天采样2次，上午1次，下午1次；2014年9月10日~9月12日连续3天对W13~W18监测断面进行了采样监测，每天采样2次，上午1次，下午1次。 （4）监测结果 地表水监测结果详见表3-3。 由监测结果可知，区域地表水各监测断面中镍的监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值的要求；其它各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 |
| --- | --- |

| 表3-3 地表水水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测断面 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb S1 白荆水库：白荆水库北端库头 2月22日 上午 6.80 ND 18.8 3.8 0.078 0.01 0.04 0.07 ND ND ND ND 下午 6.87 ND 17.7 4.0 0.075 0.02 0.05 0.06 ND ND ND ND 2月23日 上午 6.78 ND 19.6 3.7 0.082 0.01 0.04 0.07 ND ND ND ND 下午 6.85 ND 17.6 3.2 0.105 0.02 0.05 0.07 ND ND ND ND 2月24日 上午 6.83 ND 18.5 3.8 0.117 0.01 0.05 0.06 ND ND ND ND 下午 6.84 4 19.9 .5 0.134 0.01 0.04 0.07 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0451 ND ND ND 0.009 ND ND 5.8 0.04 3.46 下午 ND 0.0442 ND ND ND 0.008 ND ND 5.7 0.04 3.46 2月23日 上午 ND 0.0426 ND ND ND 0.009 ND ND 5.7 0.04 .03 下午 ND 0.0450 ND ND ND 0.010 ND ND 5.7 0.04 4.03 2月24日 上午 ND 0.0398 ND ND ND 0.012 ND ND 5.9 0.04 5.18 | 下午 ND 0.0384 ND ND ND 0.010 ND ND 4.5 0.04 5.18 W2 白荆小溪：白荆小溪入石坪小溪汇入口上游500m处 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb 2月22日 上 6.65 4 17.1 3.9 0.274 0.11 0.04 0.06 ND ND ND ND 下午 6.65 ND 18.1 3.6 0.268 0.11 0.05 0.07 ND ND ND ND 2月23日 上午 6.61 5 19.2 3.3 0.335 0.10 0.05 0.07 ND ND ND ND 下午 6.72 ND 18.1 3.1 0.245 0.11 0.03 0.05 ND ND ND ND 2月24日 上午 6.65 4 19.3 3.7 0.294 0.10 0.04 0.07 ND ND ND ND 下午 6.67 5 19.0 4.0 0.251 0.10 0.04 0.07 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0404 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.03 0.43 下午 ND 0.0389 ND ND ND ND ND ND 5.7 0.03 0.43 2月23日 上午 D 0.0408 ND ND ND ND ND ND 5.7 0.03 0.43 下午 ND 0.0388 ND ND ND ND ND ND 5.7 0.03 0.43 2月24日 上午 ND 0.0408 ND ND ND ND ND ND 4.5 0.03 0.65 下午 ND 0.0400 ND ND ND ND ND ND 4.5 0.03 0.65 续表3-3 地表水水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测断面 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb W3 石坪小溪：白荆小溪入石坪小溪汇入口上游500m处 2月22日 上午 6.91 ND 18.5 3.2 0.042 0.04 0.05 0.06 ND ND ND ND 下午 6.93 4 19.2 3.0 0.048 0.03 0.04 0.05 ND ND ND ND 2月23日 上午 6.84 ND 20.0 2.8 0.054 0.04 0.04 0.05 ND ND ND ND 下午 6.98 ND 19.2 2. 0.036 0.03 0.04 0.06 ND ND ND ND 2月24日 上午 6.92 ND 17.4 3.6 0.042 0.04 0.05 0.06 ND ND ND ND 下午 6.90 ND 18.4 2.5 0.045 0.04 0.03 0.06 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0023 ND ND ND ND ND ND 5.8 0. 4 2.12×102 下午 ND 0.0022 ND ND ND ND ND ND 5.7 0.14 2.12×102 2月23日 上午 ND 0.0023 ND ND ND ND ND ND 5.7 0.14 | 2.27×102 下午 ND 0.0022 ND ND ND ND ND ND 5.7 0.14 2.27×102 2月24日 上午 ND 0.0020 ND ND ND ND ND ND 4.6 0.14 2.42×102 下午 ND 0.0023 ND ND ND ND ND ND 4.5 0.14 2.42×102 W4 石坪小溪：剪刀冲工区排污口入石坪小溪汇入口上游500m处 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn | Pb 2月22日 上午 6.85 ND 17.3 2.8 0.034 0.04 0.05 0.06 ND ND ND ND 下午 6.88 5 17.4 2.9 0.031 0.04 0.04 0.06 ND ND ND ND 2月23日 上午 6.82 4 17.2 .1 0.034 0.05 0.04 ND ND ND ND ND 下午 6.87 ND 16.6 2.6 0.025 0.04 0.05 0.06 ND ND ND ND 2月24日 上午 6.84 ND 14.7 3.4 0.025 0.04 0.05 0.06 ND ND ND ND 下午 6.81 ND 17.4 2.5 0.025 0.04 0.04 0.05 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0214 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.1 4.86×102 下午 ND 0.0192 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.1 4.86×102 2月23日 上午 ND 0.0207 ND ND ND 0.006 ND ND 5.7 0.1 5.4×102 下午 ND 0.0194 ND ND ND 0.006 ND ND 5.7 0.1 5.4×102 2月24日 上午 ND 0.0205 ND ND ND ND ND ND 4.5 0.12 6.91×102 下午 ND 0.0199 ND ND ND ND ND ND 4.6 0.12 6.91×102 续表3-3 地表水水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测断面 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb W5 童源小溪：童源小溪童源工段排污口上游100m处 2月22日 上午 6.51 ND 15.0 2.5 0.028 ND 0.03 ND ND ND ND ND 下午 6.53 ND 15.7 2.7 0.031 ND 0.04 ND ND ND ND ND 2月23日 上午 6.60 4 17.7 2.8 0.025 0.01 0.04 ND ND ND ND | ND 下午 6.59 ND 15.1 2.3 0.028 0.01 0.04 ND ND ND ND ND 2月24日 上午 6.61 ND 13.6 3.0 ND ND 0.05 ND ND ND ND ND 下午 6.63 ND 14.4 2.1 0.025 ND 0.03 ND ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0013 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.01 0.11 下午 ND 0.0014 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.01 0.11 2月23日 上午 ND 0.0013 ND ND ND ND ND ND 5.7 0.01 0.11 下午 ND 0.0013 ND D ND ND ND ND 5.7 0.01 0.11 2月24日 上午 ND 0.0012 ND ND ND ND ND ND 4.5 0.02 0.65 下午 ND 0.0015 ND ND ND ND ND ND 4.6 0.02 0.65 W6 童源小溪： 童源小溪童源工段排污口下游1500m处 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb 2月22日 上午 7.19 4 16.5 2.6 0.039 0.03 0.0 0.11 ND ND ND ND 下午 7.17 4 14.3 2.8 0.045 0.03 0.04 0.10 ND ND ND ND 2月23日 上午 7.13 4 15.5 2.5 0.042 0.04 0.05 0.11 ND ND ND ND 下午 7.14 ND 16.4 2.4 0.025 0.03 0.04 0.11 ND ND ND ND 2月24日 上午 7.09 4 16.7 3.0 ND 0.04 0.04 0.10 ND ND ND ND 下午 7.1 5 16.6 3.0 0.028 0.03 0.05 0.11 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0492 ND ND ND 0.007 ND ND 5.8 0.03 0.65 下午 ND 0.0466 ND ND ND 0.006 ND ND 5.8 0.03 0.65 2月23日 上午 ND 0.0467 ND ND ND ND ND ND 5.7 0.03 0.65 下午 ND 0.0490 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.03 0.65 2月24日 上午 ND 0.0472 ND ND ND 0.007 ND ND 4.5 0.03 0.97 下午 ND 0.0476 ND ND ND 0.006 ND ND 4.6 0.03 0.97 续表3-3 地表水水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测断面 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu n Pb S7 江东水库：江东水库西端库头 2月22日 上午 7.01 ND 8.9 1.8 0.028 0.04 0.03 0.08 ND ND ND ND 下午 7.04 ND 9.1 2.0 0.031 0.04 0.03 0.08 ND ND ND ND 2月23日 上午 7.04 ND 8.8 1.7 0.025 0.03 0.03 0.08 ND ND ND ND 下午 7.03 ND 8.2 2.1 ND 0.03 0.02 0.08 ND ND ND ND 2月24日 上午 7.08 ND 9.1 1.9 0.025 0.04 0.04 0.07 ND ND ND ND 下午 7.00 ND 7.2 2.4 0.025 0.03 0.03 0.08 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0449 ND ND ND ND ND ND 6.0 0.7 2.77×102 下午 ND 0.0425 ND ND ND ND ND N 6.0 0.7 2.77×102 2月23日 上午 ND 0.0438 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.7 3.02×102 下午 ND 0.0426 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.7 3.02×102 2月24日 上午 ND 0.0452 ND ND ND ND ND ND 4.5 0.7 3.28×102 下午 ND 0.0433 ND ND ND ND ND ND 4.5 0.7 3.28×102 W8 张家沟： 杨洞源选厂风险排污口上游500m处 采 时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb 2月22日 上午 6.95 ND 17.3 3.3 0.054 ND 0.03 0.06 ND ND | ND ND 下午 6.97 ND 18.7 3.5 0.062 0.01 0.04 0.05 ND ND ND ND 2月23日 上午 6.99 ND 18.8 3.2 0.056 0.01 0.05 0.06 ND ND ND ND 下午 6.91 ND 18.4 3.2 0.036 0.01 0.03 0.06 ND ND ND ND 2月24日 上午 6.92 ND 16.6 2.9 0.039 0.01 0.04 0.05 ND ND ND ND 下午 6.96 ND 19.4 3.8 0.042 ND 0.04 0.06 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0006 ND ND ND ND ND ND 6.0 0.06 0.65 下午 ND 0.0006 ND ND ND ND ND ND 6.0 0.06 0.65 2月23日 上午 ND 0.0005 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.06 0.65 下午 ND 0.0006 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.06 0.65 2月24日 上午 ND 0.0007 ND ND ND ND ND ND 4.5 0.06 1.94 下午 ND 0.0006 ND ND ND ND ND ND 4.6 0.06 1.94 续表3-3 地表水水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测断面 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb W9 张家沟： 张家沟汇入清水溪排放口上游200m处 2月22日 上午 6.82 ND 14.0 2.4 0.033 0.01 0.04 0.06 ND ND ND ND 下午 6.85 ND 11.8 2.6 0.031 0.01 0.05 0.05 ND ND ND ND 2月23日 上午 6.87 ND 13.1 2.2 0.031 0.01 0.04 0.06 ND ND ND ND 下午 6.79 ND 13.8 2.2 0.036 ND 0.03 0.06 ND ND ND ND 2月24日 上午 6.80 ND 14.3 1.8 ND 0.01 0.05 ND ND ND ND ND 下午 6.83 ND 14.6 3.0 0.025 0.01 0.04 0.06 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0194 ND ND ND ND ND ND 6.0 0.06 7.56 下午 ND 0.0182 ND ND ND ND ND ND 6.0 0.06 | 7.56 2月23日 上午 ND 0.0194 ND ND ND ND ND ND 5.9 0.07 12.6 下午 ND 0.0175 ND ND ND ND ND ND 5.9 0.07 12.6 2月24日 上午 ND 0.0184 ND ND ND ND ND ND 4.5 0.07 13.9 下午 ND 0.0166 ND ND ND ND ND ND 4.6 0.07 13.9 W10 清水溪： 张家沟入清水溪汇入口上游500m处 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb 2月22日 上午 6.89 5 13.7 2.5 0.028 0.02 0.04 ND ND ND ND ND 下午 6.87 4 13.1 2.3 ND 0.02 0.04 ND ND ND ND ND 2月23日 上午 6.93 5 11.9 2.1 0.030 0.03 0.03 ND ND ND ND ND 下午 6.86 4 14.3 2.0 ND 0.02 0.04 ND ND ND ND ND 2月24日 上午 6.91 4 14.1 1.9 0.025 0.02 0.03 ND ND ND ND ND 下午 6.93 4 17.2 2.8 ND 0.02 0.03 ND ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0007 ND ND ND ND ND ND 6.0 0.01 63.4 下午 ND 0.0007 ND ND ND ND ND ND 6.0 0.01 63.4 2月23日 上午 ND 0.0008 ND ND ND ND ND ND 5.9 0.01 64.8 下午 ND 0.0007 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.01 64.8 2月24日 上午 ND 0.0007 ND ND ND ND ND ND 4.6 0.02 1.35×102 下午 ND 0.0006 ND ND ND ND ND ND 4.6 0.02 1.35×102 续表3-3 地表水水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测断面 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb W11 清水溪： 江东水库入清水溪汇入口上游200m处 2月22日 上午 6.75 ND 19.2 3.3 0.410 0.03 0.04 ND ND ND ND ND 下午 6.76 ND 18.7 2.8 0.358 0.04 0.03 ND ND ND ND ND 2月23日 上午 6.76 4 18.4 2.9 0.346 0.04 0.04 ND ND ND ND ND 下午 6.74 ND 17.0 3.2 0.309 0.04 0.05 ND ND ND ND ND 2月24日 上午 6.73 ND 17.0 3.5 0.300 0.03 0.04 ND ND ND ND ND 下午 6.86 ND 16.4 2.8 0.303 0.04 0.04 ND ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0066 ND ND ND ND ND ND 6.0 0.04 92.7 下午 ND 0.0065 ND ND ND ND ND ND 6.0 0.04 92.7 2月23日 上午 ND 0.0067 ND ND ND ND ND ND 5.9 0.04 99.4 下午 ND 0.0064 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.04 99.4 2月24日 上午 ND 0.0059 ND ND ND ND ND ND 4.6 0.06 1.59×102 下午 ND 0.0066 ND ND ND ND ND ND 4.7 0.06 1.59×102 W12 清水溪： 江东水库入清水溪汇入口下游2000m处 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb 2月22日 上午 6.64 4 18.1 2.9 0.445 0.09 0.03 0.05 ND ND ND ND 下午 6.66 5 18.5 2.4 0.450 0.09 0.03 0.05 ND ND ND ND 2月23日 上午 6.62 5 19.0 2.6 0.427 0.10 0.02 ND ND ND ND ND 下午 6.62 4 17.6 2.7 0.410 0.09 0.04 0.05 ND ND ND ND 2月24日 上午 6.67 ND 19.2 3.0 0.422 0.09 0.03 0.05 ND ND ND ND 下午 6.69 ND 18.4 2.5 0.407 0.09 0.03 0.05 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 2月22日 上午 ND 0.0148 ND ND ND ND ND ND 5.7 0.02 1.58×102 下午 ND 0.0145 ND ND ND ND ND ND 6.1 0.02 1.58×102 2月23日 上午 ND 0.0138 ND ND ND ND ND ND 5.9 0.02 1.58×102 下午 ND 0.0145 ND ND ND ND ND ND 5.8 0.02 1.58×102 2月24日 上午 ND 0.0143 ND ND ND ND ND ND 4.6 0.03 2.45×102 下午 ND 0.0133 ND ND ND ND ND ND 4.7 0.03 2.45×102 续表3-3 地表水水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测断面 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb W13 清水溪： 清水溪入止马河汇入口上游200m处 9月10日 上午 6.18 5 17.2 ND 0.067 0.02 0.03 0.62 ND ND ND ND 下午 6.14 6 16.9 ND 0.081 0.02 0.02 0.63 ND ND ND ND 9月11日 上午 6.20 4 16.6 ND 0.084 0.03 0.03 0.63 ND ND ND ND 下午 6.17 5 15.9 ND 0.099 0.03 0.03 0.64 ND ND ND ND 9月12日 上午 6.21 5 15.9 ND 0.055 0.02 0.02 0.73 ND ND ND ND 下午 6.19 5 15.2 ND 0.079 0.02 0.02 0.71 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 9月10日 上午 ND 0.0013 ND ND ND 0.006 ND ND 10 0.10 4.32×103 下午 ND 0.0013 ND ND ND 0.005 ND ND 11 0.11 4.75×103 9月11日 上午 ND 0.0014 ND ND ND 0.007 ND ND 10 0.10 4.32×103 下午 ND 0.0013 ND ND ND 0.006 ND ND 11 0.11 4.75×103 9月12日 上午 ND 0.0014 ND ND ND 0.005 ND ND 9 0.09 3.89×103 下午 ND 0.0013 ND ND ND 0.007 ND ND 10 0.10 4.32×103 W14 止马河： 清水溪入止马河汇入口上游200m处 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb 9月10日 上午 6.42 4 17.9 ND 0.055 0.03 0.02 0.52 ND ND ND ND 下午 6.39 5 17.4 ND 0.064 0.03 ND 0.52 ND ND ND ND 9月11日 上午 6.46 ND 17.2 ND 0.070 0.03 ND 0.52 ND ND ND ND 下午 6.40 4 17.7 ND 0.081 0.03 ND 0.51 ND ND ND ND 9月12日 上午 6.34 ND 16.2 ND 0.081 0.03 ND 0.52 ND ND ND ND 下午 6.38 4 16.7 ND 0.084 0.03 ND 0.54 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 9月10日 上午 ND 0.0014 ND ND ND ND ND ND 10 0.13 1.40×104 下午 ND 0.0014 ND ND ND ND ND ND 11 0.14 1.51×104 9月11日 上午 ND 0.0015 ND ND ND ND ND ND 10 0.15 1.62×104 下午 ND 0.0016 ND ND ND ND ND ND 11 0.14 1.51×104 9月12日 上午 ND 0.0015 ND ND ND 0.005 ND ND 9 0.13 1.40×104 下午 ND 0.0014 ND ND ND 0.006 ND ND 10 0.14 1.51×104 续表3-3 地表水水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测断面 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb W15 止马河： 清水溪入止马河汇入口下游500m处 9月10日 上午 6.31 7 18.9 ND 0.070 0.04 0.04 0.59 ND ND ND ND 下午 6.34 8 19.6 ND 0.093 0.04 0.03 0.60 ND ND ND ND 9月11日 上午 6.29 6 18.2 ND 0.073 0.05 0.03 0.61 ND ND ND ND 下午 6.32 6 19.2 ND 0.061 0.04 0.02 0.60 ND ND ND ND 9月12日 上午 6.33 7 18.4 ND 0.081 0.05 0.03 0.62 ND ND ND ND 下午 6.40 6 19.2 ND 0.081 0.05 0.04 0.61 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 9月10日 上午 ND 0.0072 ND ND ND 0.007 ND ND 9 0.14 2.02×104 下午 ND 0.0071 ND ND ND 0.007 ND ND 10 0.15 2.16×104 9月11日 上午 ND 0.0073 ND ND ND 0.007 ND ND 9 0.15 2.16×104 下午 ND 0.0073 ND ND ND 0.007 ND ND 10 0.15 2.16×104 9月12日 上午 ND 0.0071 ND ND ND 0.006 ND ND 10 0.14 2.02×104 下午 ND 0.0074 ND ND ND 0.008 ND ND 11 0.15 2.16×104 W16 止马河： 止马河入汨罗江汇入口上游200m处 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb 9月10日 上午 6.50 5 15.9 ND 0.032 0.03 ND 0.54 ND ND ND ND 下午 6.46 6 15.1 ND 0.073 0.03 ND 0.55 ND ND ND ND 9月11日 上午 6.36 4 15.2 ND 0.044 0.03 ND 0.52 ND ND ND ND 下午 6.39 ND 15.4 ND 0.052 0.03 0.02 0.53 ND ND ND ND 9月12日 上午 6.58 5 19.1 ND 0.058 0.03 0.02 0.50 ND ND ND ND 下午 6.60 5 19.9 ND 0.079 0.03 0.02 0.50 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 9月10日 上午 ND 0.0063 ND ND ND 0.005 ND ND 9 0.14 2.02×104 下午 ND 0.0062 ND ND ND 0.005 ND ND 10 0.15 2.16×104 9月11日 上午 ND 0.0063 ND ND ND 0.007 ND ND 10 0.14 2.02×104 下午 ND 0.0065 ND ND ND 0.007 ND ND 11 0.14 2.02×104 9月12日 上午 ND 0.0073 ND ND ND 0.006 ND ND 9 0.15 2.16×104 下午 ND 0.0071 ND ND ND 0.006 ND ND 10 0.15 2.16×104 续表3-3 地表水水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测断面 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb W17 汨罗江： 止马河入汨罗江汇入口上游200m处 9月10日 上午 6.52 4 16.1 ND 0.052 0.03 0.03 0.58 ND ND ND ND 下午 6.52 5 16.9 ND 0.073 0.03 0.04 0.58 ND ND ND ND 9月11日 上午 6.50 9 16.6 ND 0.044 0.03 0.04 0.59 ND ND ND ND 下午 6.47 10 16.6 ND 0.061 0.03 0.04 0.58 ND ND ND ND 9月12日 上午 6.55 7 16.7 ND 0.055 0.03 0.04 0.52 ND ND ND ND 下午 6.58 4 17.1 ND 0.046 0.03 0.03 0.52 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 9月10日 上午 ND 0.0032 ND ND ND ND ND ND 10 0.25 5.40×104 下午 ND 0.0029 ND ND ND ND ND ND 11 0.25 5.40×104 9月11日 上午 ND 0.0031 ND ND ND 0.005 ND ND 10 0.26 5.62×104 下午 ND 0.0028 ND ND ND 0.005 ND ND 11 0.25 5.40×104 9月12日 上午 ND 0.0031 ND ND ND ND ND ND 10 0.25 5.40×104 下午 ND 0.0030 ND ND ND ND ND ND 11 0.26 5.62×104 W18 汨罗江： 止马河入汨罗江汇入口下游500m处 采样时间 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 氟化物 挥发酚 Cu Zn Pb 9月10日 上午 6.64 8 19.6 ND 0.052 0.05 0.04 0.55 ND ND ND ND 下午 6.56 10 19.0 ND 0.061 0.05 0.04 0.56 ND ND ND ND 9月11日 上午 6.66 7 19.2 ND 0.067 0.06 0.05 0.56 ND ND ND ND 下午 6.59 9 18.7 ND 0.026 0.05 0.04 0.55 ND ND ND ND 9月12日 上午 6.70 7 19.6 ND 0.081 0.05 0.05 0.54 ND ND ND ND 下午 6.64 8 19.2 ND 0.041 0.05 0.05 0.54 ND ND ND ND 采样时间 Cd As Hg Ni 氰化物 硫化物 Cr Cr6+ 水温（℃） 流速（m/s） 流量（m3/h） 9月10日 上午 ND 0.0020 ND ND ND 0.008 ND ND 10 0.25 4.05×104 下午 ND 0.0020 ND ND ND 0.009 ND ND 11 0.24 3.89×104 9月11日 上午 ND 0.0020 ND ND ND 0.009 ND ND 10 0.26 4.21×104 下午 ND 0.0020 ND ND ND 0.008 ND ND 11 0.25 4.05×104 9月12日 上午 ND 0.0018 ND ND ND 0.009 ND ND 10 0.25 4.05×104 下午 ND 0.0019 ND ND ND 0.009 ND ND 11 0.25 4.05×104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、地下水环境质量现状调查与评价 本次评价引用《湖南黄金洞大万矿业有限责任公司万古金矿采选1400t/d提质扩能工程地下水环境影响评价专题报告》地下水评价相关结论。 （1）监测点位 枯水期共布设了16个地下水监测点，丰水期共布设了22个地下水监测点。取样点位置详见附图。 （2）监测因子 水温、气温、pH、溶解性总固体（TDS）、电导率、总硬度、高锰酸盐指数（CODMn）、重碳酸根、砷、钡、镉、钴、六价铬、铜、铁、锰、镍、铅、锌、汞、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氰化物共26项（本次环评主要分析《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准中的项目）。 （3）监测时间 枯水期监测时间为：2014年1月8日~2014年1月11日。 丰水期监测时间为：2014年8月5日~2014年8月11日。 （4）监测结论 引用《湖南黄金洞大万矿业有限责任公司万古金矿采选1400t/d提质扩能工程地下水环境影响评价专题报告》地下水评价相关结论： 通过矿区水文地质调查，矿区主要有第四系孔隙水及冷家溪群板岩风化裂隙含水层，其中冷家溪群板岩风化裂隙含水层为场区主要含水层，也是将来地下水污染后主要的扩散层。 在枯水期中，所取16个地下水水样中，WG-07采样点为大万矿区上游，未受到采选活动及尾矿库的明显影响，水质无超标，可以作为该地区的天然背景的参考值；WG-02采样点高锰酸盐指数超标；WG-10采样点Pb含量超标；WG-03、WG-12、WG-20采样点NO3-量超标；其余采样点水质均满足地下水质量Ⅲ类标准。 在丰水期中，所取22个地下水水样中，WG-07采样点为大万矿区上游，未受到采选活动及尾矿库的明显影响，水质无超标，可以作为该地区的天然背景的参考值；WG-22采样点Mn、Zn含量超标；WG-24采样点Mn含量超标。其余采样点水质均满足地下水质量Ⅲ类标准。 总体来看，两个监测期所有监测点中重金属含量超标的有：WG-10采样点 Pb含量超标，WG-22采样点Mn、Zn含量超标以及WG-24采样点Mn含量超标。分析认为，Mn的超标是水岩相互作用引起Mn的局部富集所导致；Zn的超标是局部富集所导致；Pb的含量超标有可能是受到原有民采活动影响所导致，且在众多监测点中其超标现象属个例，不代表区域地下水环境整体质量。 此外，部分监测点高锰酸盐指数以及NO3-超标，地下水环境出现这些组分超标主要与人为因素有关，综合分析，WG-02、WG-03、WG-12、WG-20采样点均为村民集中居住区，农业施肥、农田粪便灌溉和生活垃圾丢弃导致了高锰酸盐指数与NO3-含量超标。 4、声环境现状调查与评价 为了解项目区声环境质量现状，课题组于2016年11月15日在钻探点进行了一期噪声监测。监测结果见下表。 （1）监测时间： 2016年11月15日。 （2）监测点位： 在罗家塘矿区ZK4401、ZK4802、ZK5201、ZK5601、ZK5603、ZK6403、ZK6801、ZK7201、ZK7404、ZK8201、ZK8603、ZK8605、ZK9604 13个钻探点和张家洞矿区ZK03302、ZK02901、ZK02903、ZK02703、ZK02704、ZK02503、ZK02504、ZK02301、ZK02105、ZK01701、ZK01703 11个钻探点进行监测，钻探点位置见附图。 （3）监测结果 监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 时段 点位 昼间 夜间 监测值 标准值 达标情况 监测值 标准值 达标情况 ZK4401 55.4 60 达标 43.8 50 达标 ZK4802 53.8 60 达标 44.1 50 达标 ZK5201 54.2 60 达标 42.8 50 达标 ZK5601 52.4 60 达标 43.7 50 达标 ZK5603 55.1 60 达标 46.1 50 达标 ZK6403 54.8 60 达标 45.3 50 达标 ZK6801 55.5 60 达标 43.8 50 达标 ZK7201 54.9 60 达标 46.2 50 达标 ZK7404 54.7 60 达标 44.9 50 达标 ZK8201 56.1 60 达标 45.2 50 达标 ZK8603 52.1 60 达标 43.2 50 达标 ZK8605 53.8 60 达标 42.9 50 达标 ZK9604 52.9 60 达标 43.7 50 达标 ZK03302 53.6 60 达标 44.9 50 达标 ZK02901 54.6 60 达标 43.8 50 达标 ZK02903 53.6 60 达标 42.8 50 达标 ZK02703 55.1 60 达标 44.9 50 达标 ZK02704 55.3 60 达标 46.2 50 达标 ZK02503 54.3 60 达标 43.8 50 达标 ZK02504 53.4 60 达标 42.8 50 达标 ZK02301 55.0 60 达标 41.4 50 达标 ZK02105 54.9 60 达标 43.8 50 达标 ZK01701 53.6 60 达标 42.7 50 达标 ZK01703 55.1 60 达标 43.8 50 达标 监测表明：各钻点环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标 根据本工程污染物的排放特征和区域的水文、气象情况，结合现场踏勘情况，确定本项目环境保护目标如表3-5。 表3-5 项目环境保护目标 项目 环境保护 目标及性质 相对本项目厂界 的方位、距离 规模与功能 执行标准 水环境 区内小溪1# ZK7404北侧约300m 灌溉 GB3838-2002 III 类 区内小溪2# ZK1703东侧约200m 大气环境 边株树 ZK9604南侧约100m 居住，约20户 GB3095-2012二级标准 方各湾 ZK8603南侧约250m 居住，10户 江背源 ZK7404北侧约200m 居住，5户 铜锣塅 ZK7404北侧约400m 居住，约40户 张家村 ZK3302西侧约300m 居住，约30户 声环境 边株树 ZK9604 南侧约100m 居住，约20户 GB3096-2008 2类区标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水： 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境： 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 2、废水： 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 3、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)； 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

本项目地质详查只有施工作业期阶段，其环境影响的特点是持续时间短，在项目工作期结束后，可在一定时期消失。 根据工作部署，本项目地质详查工作内容主要有地形测量、地质测量、钻探、采样、加工、化验、矿区水工环地质调查等。其环境影响因素主要来源于钻探工作，影响结果包括非污染生态影响，以及排放的污染物质导致的环境污染。 根据项目主要实物工作量及第一章四、主要工作内容，项目钻探工作主要是揭露新鲜基岩进行采样。 一、施工工艺及产污流程 1、钻探工艺流程 图5-1 钻探工艺流程及产排污图 工艺流程简述： 表土剥离：对地面进行表土剥离、平整，表土集中堆放，设置防护措施。 钻探作业：用水泥材料在探孔附近铺设20m2的平台，附带简易沉淀池和循环水池。确定钻孔位置后，安装钻探及附属设备，使用钻机进行钻探作业。 提取岩心：当钻头到达矿层后，停止钻探，去除和清洗岩心，便于取样分析。平整机场时，机台要平出放置岩心的场地，并有防雨和遮阳设施。现场岩心均应装入岩心箱内，箱内岩心上下回次间应插放挡板，行与行之间应有岩心隔板隔开。岩心应摆放整齐，岩心箱垛高不得超过1.5m，钻孔验收后岩心应及时入库保管。清除的岩心原则上就地或利用拟平复的井探工程掩埋，不得随意丢弃。岩心执行《地质勘查钻探岩矿芯管理通则》（DZ/T0032－92）。 封孔：对钻孔进行封堵，拆除水泥平台，进行生态修复。 样品分析：样品的分析、鉴定、测定送交有资质的化验单位进行； 2、水平衡 项目用水主要为生产用水和工作人员生活用水，总用水量为10.6t/d（3180t/a）。其中，每天生产用水主要是钻孔用水及冷却钻头用循环水，用水量约8t/d（2400t/a），其中约10%左右蒸发，其余（7.2t/d）循环利用；劳动定员26人，每人每天用水量按100L计算，年工作300天，则生活用水量为2.6t/d（780t/a），排污系数取0.9，生活污水排放量为2.34t/d（702t/a）。 表5-1 项目水平衡表 用水 新鲜用水m3/d 损耗量m3/d 排水量m3/d 钻孔用水 8 0.8 0 职工生活用水 2.6 0.26 2.34 项目水平衡图见图5-2。 图5-2 项目水平衡图（m3/d） 二、污染源分析 1、废水 本项目废水包括少量洒水抑尘用水、施工钻探废水、岩心清洗废水、生活污水。 （1）洒水抑尘用水 为抑制项目钻孔平台建设工程扬尘的产生，需在建设期间进行洒水抑尘。因平台面积小（约20m2），所以抑尘用水量较小，类比同类工程数据，抑尘水用量约为100L/d。 （2）钻探废水 钻探过程需不断添加水性润滑剂，由此导致钻孔会溢出钻孔废水，钻孔废水的主要污染成分为pH、SS以及表面活性剂。钻井平台建设过程中已考虑了这部分废水的收集，建设沉淀池和循环利用池，两池容积共6m3，单个钻井的钻井废水循环水量约为0.3m3/h，满足本项目循环废水使用要求。钻探废水产生后，将自流进入沉淀池，经沉淀处理后清液进入循环利用池，由机泵再次注入钻孔循环利用不外排。 项目所使用的润滑剂现场配制，主要成份为碱性木质素、十二烷基磺酸钠以及生化腐殖酸，均为易降解化学物质。碱性木质素为草本植物本身还有的物质，十二烷基磺酸钠和生化腐殖酸本身为易降解物质，对土壤与植物具有调控功能，可作为对农作物的添加剂。封孔时，循环池及沉淀池中剩余少量废水由勘探人员用储水罐外运至附近尾矿库澄清处理。 本项目钻探地点属于大万矿区高砷含量地区，钻探废水中砷含量偏高，故引用平江县环境监察大队对同类型探矿项目钻探废水监测分析结果，结果见表5-2。 表5-2 钻探废水监测结果 监测项目 监测频次 监测结果（单位：mg/L） pH（无量纲） 2016.7.09 9.35 化学需氧量 2016.7.09 9732 挥发酚 2016.7.09 5.309 石油类 2016.7.09 5.28 砷 2016.7.09 0.0067 由表5-2可知，其中pH值、化学需氧量和挥发酚均超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级限值标准，石油类及砷金属含量达标，说明该废水需收集后妥善处理，不得直接排入环境。 （3）岩心清洗废水 由机台负责将岩心清洗干净（粉状岩心除外）。该类污水主要污染物为悬浮物，产生浓度＞5500mg/L，产生量很小。废水产生后，将自流进入沉淀池，经沉淀处理后清液进入循环利用池，由机泵再次注入钻孔循环利用不外排。 （4）生活废水 员工生活污水主要污染因子为BOD5，CODCr、SS、氨氮等。生活污水最大产生量2.6m³/d，污水排放系数取0.9，则生活污水排放量为2.34m³/d，702m³/a。该类污水主要污染物指标为BOD5 200mg/L，CODCr350mg/L、氨氮35mg/L、SS 200mg/L，经估算各污染物排放量为BOD5 0.14t/a，CODCr 0.25t/a、氨氮 0.025t/a、SS 0.14t/a。本项目全部工作人员生活均租用当地居民民房，生活污水经旱厕最终用于绿化灌溉。 2、废气 本项目废气主要为探矿过程中产生的粉尘及机械尾气。 （1）平台施工粉尘 项目在钻井平台施工过程中会产生粉尘，其排放特点是排放高度低、排放点多而分散、排放量受风速和空气湿度影响较大。项目粉尘属于无组织排放，拟采取适量洒水方式进行除尘。类比同类工程，施工过程中粉尘浓度大约为10mg/m³，采用洒水抑尘后，粉尘排放可得到有效控制，浓度低于1.0mg/m3。 （2）机械及车辆废气 施工期车辆运输过程中会产生扬尘及尾气，可通过路面洒水使其得到有效控制，车辆尾气主要含颗粒物以及碳氢化合物，对环境造成影响，其主要污染因子为CO、THC、NOx。据调查，一般大型工程车辆废气污染物排放量为：CO 5.25g/辆·km；THC 2.08g/辆·km；NOx：10.44g/辆·km。 探矿期发电机等机械设备运行时排放的尾气，排放量较小，且所在区域地势开阔，周边植被茂密，空气对流效果好，污染扩散度高。 3、固体废物 施工期固体废物主要集中在钻探完成后水泥钻探平台拆卸所产生的土石方废渣、废包装袋、沉淀池沉渣以及工人的生活垃圾。 （1）土石方废渣 项目设计钻孔24个，钻探工作量合计6250m，每个钻探平台平整等将产生约20m3的表土，共计产生表土480m3，在场外就近坑洼地堆存并及时绿化。 （2）沉淀池沉渣 钻探平台沉淀池处理钻探废水将产生沉淀渣，沉淀渣拟由探矿工程人员定期外运处理。因项目沉淀池所需处理的水量小，故沉淀池产生的沉淀渣量较少，产生量为1t/a，装运外送至尾矿库处理。 （3）废包装袋 联系厂家进行回收利用。 （4）生活垃圾 矿区劳动定员26人，生活垃圾按每人每天0.1kg计算，年工作300天，生活垃圾产生量约为0.78t/a。探矿工作人员租用当地居民住宅，生活垃圾由市政环卫部门统一处理。 4、噪声 本项目施工期噪声主要来自钻机、发电机、压缩机、大型载重车等，根据类比调查，各具体声源主要声级见表5-3。 表5-3 主要噪声源及声级 序号 声源 声级/dB(A) 备注 1 钻机 98 距离设备1m处 2 压缩机 93 3 发电机 90 4 大型载重车 90 5、生态破坏 探矿活动对生态环境的影响主要集中在植被破坏、水土流失以及对野生动物的影响。 探矿区对植被的破坏主要由水泥钻探平台铺设产生，每个平台面积约20m2，剥离的表土集中堆放，并在平台上方搭建挡雨棚，以保护堆放表土不被雨水冲刷带走，以及沉淀池、循环水池中的废水不因为雨水灌满而发生溢流，对周边的林地及农田、植被造成破坏。 钻探配套设施，均租用附近农户家已建民房，作为工作和工人休息的场地，租用民房前平作为钻管及样品收集盒的存放地点，不再重新动土修建新的厂房。 探矿是地表遭受较大的扰动，不可避免地破坏了原有地表的稳定性，易造成水土流失，若不采取防治措施，会造成新的水土流失和环境污染。此外，项目作业期间还会对作业区周边的野生动物产生惊扰。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 浓度 | 产生量 | 浓度 |
| 大气污染物 | 钻井平台施工 | 粉尘 | / | 10mg/m³ | / | 1mg/m³ |
|  | 机械、车辆 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 碳氢化合物 | / | 2.08g/辆·km | / | 2.08g/辆·km |
|  | 柴油发电机 | SO2、NOx | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水 | 污水量 | 702t/a | / | 702t/a | / |
|  |  | CODcr | 0.25t/a | 350mg/L | 经旱厕后用于绿化灌溉 |
|  |  | BOD5 | 0.14t/a | 200mg/L |  |
|  |  | SS | 0.14t/a | 200mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.025t/a | 35mg/L |  |
|  | 钻探废水 | pH | 少量 | 循环利用不外排，仅封孔 时沉淀池和循环水池中剩 余的少量废水送附近尾矿 库处理 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 表面活性剂 |  |  |
| 固体废物 | 污染物 | 产生量（属性） | 处置方式 |
|  | 土石方废渣 | 480m³ | 回填，恢复植被 |
|  | 沉淀池沉渣 | 1t/a | 收集送尾矿库处理 |
|  | 废包装袋 | 少量 | 回收利用 |
|  | 生活垃圾 | 0.78t/a | 由市政环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 噪声源主要为钻机、大型装载车、发电机、空压机等机械设备噪声，噪声源强在80~100dB（A）之间。 |
| 主要生态影响： 本工程探矿期对生态的影响主要为对地面植被的占压、剥离、开挖，以及对原有地形地貌、地表组成物质的扰动和破坏。工程施工点均为林地与农田，探矿活动会对矿区植被造成直接破坏，待探矿活动结束后，需按要求拆除平台、平整场地。环评要求各探矿点剥离的表土需集中堆放，工作结束拆除平台后，利用原表土回填覆土，减少对原有植被的破坏。若探矿工作占用、破坏的土地资源未按要求进行恢复和平整，易导致水 流失。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工期大气污染物主要是车辆设备运输、钻探平台铺设产生的扬尘，类比同类工程表明，在气象风速条件为2.5m/s的情况下，施工现场扬尘污染较重，一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，工作区内颗粒物浓度为其上风向对照点的2~5倍，扬尘的影响范围在其下风向可达150m。但经洒水降尘处理后，扬尘造成的污染距离可缩小值20~50m。因此采取防治措施后，扬尘污染对周围环境敏感点影响较小。 项目钻探点位于山区林地，周边植被森林茂密，对流扩散效果好，且项目施工工程量小（每个钻探平台占地20m2），配套设备和材料量小，通过定期对施工地表面和车辆运输道路进行洒水抑尘后，可得到有效降尘，减少施工期活动对周边大气环境质量的影响。 本项目施工期剥离表土，若露天堆放会产生一定量的扬尘，起风时污染将显著增大，因此，剥离表土应集中合理堆放，并用篷布遮盖以免起尘，钻探工作完成后，应及时进行生态恢复，恢复过程中洒水降尘，保持地面湿润。 综合分析，项目施工期对大气环境影响较小。 2、声环境影响分析 本项目施工工程量小，无大型施工机械设备，施工期噪音主要来自设备安装过程噪音以及车辆运输噪音。根据本项目勘探点位的位置及周边环境情况，都选在距离居民集中区域有一定的距离，施工场地距离居民区距离较远且现场植被茂密可实现良好的消声效果，因此工程噪声排放不会对周围环境产生大的影响，噪声不扰民。为进一步减轻施工噪声影响，环评建议项目在施工过程中应强化施工噪声防治措施，具体如下： （1）合理安排施工时间，夜间禁止施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。 （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。 （4）合理布局施工场地，尽量将高噪声设备远离环保目标。 （5）尽量将高噪声作业放在白天进行，尽量缩短项目施工工期。 由于施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行消失。 3、水环境影响分析 施工期废水包括施工废水和人员生活污水。 （1）施工废水 包括沙石冲洗水和混凝土养护水，其中主要污染物为SS和CODCr，其浓度分别为500~4000mg/L、25~200mg/L。为减少施工废水的影响，通过对钻探平台的建设，可采取以下防护措施： ① 设简易沉淀池，施工废水采用重力沉淀处理工艺进行处理，污水沉淀时间应大于2小时，沉淀处理后澄清水回用作为场地洒水抑尘。 ② 在施工完成后，尽快对建设区植被进行维护修复，使场地裸露地面及时得到绿化覆盖，避免水土流失。 ③ 对运输、施工机械机修油污集中处理，以减少石油类对水环境的污染。 本项目施工期短，施工工程量小（单个钻探点仅配套建设占地20m2的水泥地坪、沉淀池和循环利用池，容积6m3），所产生的施工废水量较小，严格落实以上防护措施施工废水对环境影响的影响小。 （2）生活污水 生活污水主要污染成分为SS、CODCr、BOD5等，本项目施工人员生活区租用当地居民民房，生活污水经旱厕处理后用于绿化灌溉，对外环境影响较小。 综合分析，项目施工期废水对外环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析 施工期主要固体废物为钻探平台铺设造成的剥离表土、施工建筑垃圾和生活垃圾。 （1）剥离表土 剥离表土在平台附近集中统一堆放，并设一定的防护措施，钻探工作结束后进行生态恢复时覆土回用。 （2）建筑垃圾 施工时段会产生少量建筑垃圾。按环评要求，建筑垃圾应妥善处理，不能回收的及时运送指定建筑垃圾填埋场填埋，尽量减少对区域环境的不利影响。 （3）废包装袋 联系厂家进行废包装袋回收。 （4）生活垃圾 项目施工人员租用当地居民民房居住。环评要求生活区设置垃圾桶，生活垃圾严禁随意丢弃，统一收集交由市政环卫部门处理。在生活垃圾及时清运的情况下对周围环境的影响不大。 为减少施工期间固体废物对环境的影响，环评要求工程施工单位应落实以下措施： ① 剥离表土不得随意丢弃，应集中堆存并加盖毡布，待钻探工作完成后作为生态恢复表面覆土。 ② 所有的施工废料和建筑垃圾能综合利用的则综合利用，不能综合利用的则送往渣土部门制定的建筑垃圾填埋场集中处置。 ③ 任何单位和个人不得随意倾倒、抛散或者堆放废包装袋、建筑垃圾以及生活垃圾。 ④ 建筑垃圾应及时清运，需临时堆放的应就地堆存，不得占用周围绿地。临时堆存需采用覆防尘网，以防止水土流失和大风起尘。 实施上述管理和综合利用后，建筑垃圾对区域环境不会构成影响。 总的来说，在采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，对区域环境影响很小。 5、对环境保护目标影响分析 在施工期可能受到影响的环境保护目标主要为钻探平台附近的居民散户，主要是施工扬尘及施工噪声影响。 根据施工安排，本项目施工期预计为春夏季节，当季主导风向为东南风，如若施工管理不当，有可能对下风向居民居住环境造成养成不利影响，需通过采取物料、表土遮盖、定期对施工场地和车辆运输道路进行洒水抑尘等有效措施，使污染降至最低，确保周边居民生活不受影响。 为避免项目施工期间产生的设备安装、物料运输噪声对临近居民的生活会带来影响，环评建议施工单位选用先进低噪设备进行施工，同时合理安排工程进度，夜间尽量不施工。此外，还应合理规划施工平面，高噪声设备应远离居民区布置，最大程度上降低施工噪声对周围环境及敏感点的影响。 在严格落实以上要求的前提下，施工噪声对敏感点声环境产生的不利影响可有效缓解。 6、对生态影响分析 根据现场调查，探矿区地处山区，主要土地利用类型为林地，植被覆盖度较大，动物主要以鸟类、鼠、兔等小型动物为主。 （1）水土流失影响 本项目钻井平台建设前需进行表土剥离，剥离施工过程会对地表以及植被产生扰动，使其失去原有固土防冲的能力，造成土壤侵蚀从而引起水土流失，进而对当地生态环境造成一定程度的破坏。此外，临时堆放的地表剥离物若不采取防护措施，在雨水的冲刷下就会产生水土流失。 （2）对动植物影响 据现场调查，探矿区占地类型为林地，植被覆盖度较大，钻探平台的建设对占地范围内的植被会产生一定的影响，会造成一定量的植被损失。项目的实施对动物的影响主要表现在：建设及钻探过程中因机械和运输车辆产生的噪声惊吓周边出来觅食的动物，特别是鸟类和一些对声音较敏感的动物。钻探平台的建设会破坏原有地貌，在一定程度上影响动物的活动空间和饮水、觅食活动。但是项目钻探实施范围小，项目区外仍有大量的觅食和栖息区域，因此项目施工不会造成区域动物的整体迁徙，对动物种群结构产生的影响较小。 为减小项目施工对生态环境的影响，环评要求： ① 施工单位应严格管理，规范施工，控制施工作业面积，缩短施工工期。在钻探工作结束后应及时做好平台剥离、土地平整以及生态恢复工作。 ② 施工期剥离的表土应集中堆存并做好遮盖措施，生态恢复时作为表土覆土。 ③ 加强管理，严格保护好施工范围及其周边区域的植被，除工程营运需要外，不得随意开挖、填埋、毁坏区域原有的林地、草地等，尽量把工程建设及营运引起的植被破坏量减少到最少。 ④ 钻探平台拆除并完成地面平整后，使用堆存的表土进行覆土，适当补充土壤有机质，增加土壤有机质含量，并选择当地物种进行生态恢复。 严格落实环评提出的以上生态保护措施，本项目施工对生态环境的影响较小。 二、运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目营运期污水主要包括钻孔废水以及生活污水。 ① 钻孔废水： 钻探过程需不断添加水性润滑剂（成分主要为腐植酸），由此导致钻孔会溢出废水，此废水即为钻孔废水。钻孔废水的主要污染成分为pH、SS以及表面活性剂。钻井平台建设过程中已考虑了这部分废水的收集，建设了沉淀池和循环利用池，容积6m3，单个钻孔循环水量约0.3m3/h，池体大小可满足废水循环使用要求。钻探废水产生后，将自流进入沉淀池，经沉淀处理后清液进入循环利用池，由机泵再次注入钻孔循环利用不外排。封孔阶段，池体中剩余钻孔废水由钻探工作人员罐装外运附近尾矿库处理。 考虑到当地春温多雨，降水集中，为避免降雨引起沉淀池和循环利用池溢流污染周边环境，环评要求：a、沉淀池和循环利用池必须设置遮挡、防雨设施，避免雨水直接落入池中；b、采取池体加高围堰、地面倒排等措施防止地面雨水径流进入池体；c、多雨季节现场备用储水罐，一旦出现池体溢满，立即将池水泵入备用储水罐，防止溢流。严格落实以上措施，钻孔废水不会外排进入周边环境，对外环境水体无污染影响。 ② 生活污水 生活污水主要来源为施工过程中26名工作人员，生活用水消耗780t/a，项目工作人员的日常居住区全部租用当地居民民房，生活污水经旱厕处置，最终用于绿化灌溉，不会对水环境产生重大影响。 （2）地下水环境影响分析 罗家塘矿区位于扬子准地台南缘之江南地轴中部，地处幕阜山—韶山断隆部分的东侧边缘。区域内出露地层简单，主要为中元古界冷家溪群和白垩系，次为第四系。冷家溪群为本区基底岩石，分布广泛，厚度巨大，以陆源碎屑浊积岩为主，夹有火山碎屑岩、由一套区域变质的板岩、砂质板岩、凝灰质板岩及变质砂岩等组成，在花岗岩体外围接触带得形成环带状分布的片岩，千枚岩带。冷家溪群在本区域内分为雷神庙组(Ptls)、黄浒洞组（Pth）、小木坪组(Ptx)、坪原组(Ptp)。白垩系为一套内陆盆地红色砂砾岩建造，不整合于冷家溪群之上，第四系由冲、洪积及残坡积物组成，主要岩性为亚砂土、粘土及砂砾石层等。 张家洞矿区地处湘东北，扬子准地台南缘，江南地轴中部之湘东隆断带平江—长沙凹断与幕阜山—望湘穹断之间，处于扬子板块与华南板块的会聚碰撞带上。出露地层主要为冷家溪群坪原组，在区内沟谷中还发育少量第四系冲积、残坡积物等。冷家溪群坪原组由一套具复理石和类复理石建造特征的深海—半深海浅变质碎屑岩组成。根据万古矿区A—A’地层剖面测量资料，冷家溪群坪原组可分为三个段，在张家洞矿段仅出露坪原组第一段与第二段第一岩性段、第二岩性段。 根据地层岩性及地下水赋存条件，矿区构造带以陆源碎屑浊积岩为主，夹有火山碎屑岩、由一套区域变质的板岩、砂质板岩、凝灰质板岩及变质砂岩等组成，在花岗岩体外围接触带得形成环带状分布的片岩，千枚岩带，其岩性主要为含粉砂质板岩、粉砂质板岩、变质粉砂岩、变质（杂）砂岩及变质石英细砂岩等。内岩石多呈碎裂状、粉末状，渗透性强，渗透水主要从沟谷两侧及断层破碎带中排泄。该区地表无河流，南高北低，大气降水形成暴雨时，地形有利于自然排水。含水层主要以大气降水渗入补给，富水性弱。 I 废弃泥浆对地下水环境影响分析 整个工程钻孔的废弃泥浆呈点状分布。完孔后泥浆就地进行无害化固化填埋处理，处理后进行覆土并恢复植被。对本区承压水不会产生影响，而对潜水的影响仅仅表现为地下水中Ca2+、Mg2+含量有所增加，水质不会遭受明显污染。 II 钻孔废水对地下水环境影响分析 本项目钻孔孔身结构设计采用多层套管，采用先进的工艺技术，优质材料，提高固孔完孔质量，严把质量关，可保护地下水环境不受钻孔工程的影响。另外，钻孔过程产生的废水是不排放的废水，钻孔废水收集在钻孔场内的沉淀池中，沉淀池要求做好防渗处理。采取上述的钻进工艺和污染防治措施，在正常生产情况下钻井废水不会对地下水产生影响。 该地区大部分居民以地下水为主要水源。2016年3月湖南黄金洞大万矿业有限责任公司委托平江县环境监测中心监测张家洞矿区张家洞矿段以往钻探点附近的井水。监测数据显示，井水中的PH、镉、锌、铅、铜、砷监测值均达到《地下水质量标准（GB/T14848-93）》中的Ⅰ类水质标准。故钻探工作对该地区的地下水影响较小，且本次钻探工程量小，钻探工艺无大的变化，钻孔直径不大于800mm，可控性强，项目对区域地下水影响不大。 2、大气环境影响分析 探矿时主要的大气污染物是柴油发电机产生少量废气，属于无组织排放，主要成分为SO2、NOx及烟尘，单台柴油发电机产生二氧化硫及氮氧化物对当地空气各污染物贡献值很小，对周边大气环境质量产生的影响有限。 3、固体废物环境影响分析 固体废物主要来源于土石方废渣、沉淀池底残渣以及工作人员产生的生活垃圾。 （1）土石方废渣 项目设计钻孔24个，钻探工作量合计6250m，每个钻探平台平整等将产生约20m3的表土，共计产生表土480m3，在场外就近坑洼地堆存并及时绿化。 （2）沉淀池沉渣 由于本项目沉淀池每日处理的溢流钻探废水量小，所以池底产生的沉淀残渣量较少，产生量1t/a，由工作人员定期收集后装袋运送至附近尾矿库。 （3）生活垃圾 根据工程分析，项目高峰时期工作人员26人，产生的生活垃圾为0.78t/a，租住的当地居民住宅区域已设置垃圾收集箱，市政环卫部门会定期前往收集生活垃圾进行统一处理。在垃圾及时清运的情况下，生活固废对周围环境的无影响。 环评要求，项目钻探平台拆除所产生的土石方废渣以及沉淀池沉淀渣应及时清运，需临时堆放的应就地堆存，不得占用周围绿地。临时堆存需采用篷布遮盖，以防止水土流失和大风起尘。不能进行回收利用的，送指定的建筑垃圾填埋地点处理，任何单位和个人不得随意倾倒、抛散或者堆放建筑垃圾、沉淀渣以及生活垃圾。 综合分析，严格落实环评提出的各项固废处理处置措施下，项目运营期固废废物可得到合理处置，不会对环境造成不利影响 4、噪声环境影响分析 该项目的主要噪声源为钻机、空压机等设备。施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点。施工机械噪声值范围为80~100dB（A），噪声值较高。根据项目的施工特点，本项目所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，经计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响见下表7-1。 表7-1 点声源距离衰减模式预测结果 声源 源强 距点声源距离 m 10 60 100 150 200 300 400 500 钻机 98 78 62.5 58 54.5 52.0 48.5 46.0 44.0 空压机 93 73 57.4 53 49.5 47 43.5 41 39.1 经噪声距离衰减影响分析，在距声源100m处可衰减到60dB（A）以下，项目夜间不能进行探矿活动。本探矿区100m范围内无声环境敏感点，且施工噪声受山体阻隔，噪声传播效率低，对外环境影响较小。 5、应急预案 突发恶劣天气或非正常工况会导致钻探平台沉淀池、循环水池中钻探废水量急剧增加，为避免池中水体溢满外流，应采取以下风险防范措施： （1）沉淀池和循环利用池必须设置遮挡、防雨设施，避免雨水直接落入池中； （2）采取池体加高围堰、地面倒排、设撇洪渠等措施防止地面雨水径流进入池体； （3）现场备用储水罐； （4）若产生较大量的地下涌水，应立即停止钻探工作，确保钻孔中不再带出钻井循环水，避免循环池、沉淀池中水量继续增大； （5）钻点日常钻井活动中，现场备用足够容量的储水罐。在池中水量持续增大的情况下，打开抽水泵，将废水收集进入储水罐中，并避免收集过程中的“跑、冒、滴、漏”现象产生； （6）储水罐收集的废水应及时运至附近尾矿库进行处理； （7）如若产生溢流，应立即向环境管理部门汇报，现场竖立警示牌，并及时采用物理法、化学法进行无害化生态修复，同时开展监测工作，实时了解环境现状。 6、项目选址、规划合理性分析 项目探测区有乡村公路可依托，交通较为便利。本项目建设单位已取得了由国土资源部门颁发的矿产资源勘查许可证。根据现场调查，钻探工作不占用农田、人畜饮用水源，无风景名胜区、文物古迹等保护区，无珍稀、濒危动植物品种。从环保角度分析，本项目选址合理。 根据《湖南省矿产资源总体规划（2016～2020年）》，平江县黄金洞金矿矿区属于规划重点矿区，统筹设置探矿权。因此，项目的建设符合《湖南省矿产资源总体规划（2016～2020年）》。 7、项目产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围，属于产业政策允许类工程，本项目的建设符合国家产业政策。 8、三同时验收监测 项目“三同时”验收内容见表7-2。 表7-2 “三同时”验收一览表 工程阶段 项目 环境保护措施及检查内容 执行标准 工程进度 施工期 废气 施工现场、运输道路洒水抑尘；物料遮盖 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 与主体工程同时验收 废水 租用当地居民住房，生活废水经旱厕后用于绿化灌溉 有效处理、处置 固体废物 表土堆存、加盖毡布；废包装袋回收利用或收集外运处置，不随意丢弃 噪声 合理安排施工时间，夜间禁止施工；合理布置施工现场，高噪声设备远离环保目标布置；选择低噪声设备 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 营运期 废水 钻探废水 循环使用作为钻探用水；采取修建围堰、撇洪渠及挡雨棚，备用储水罐等防雨、防径流措施避免雨水进入沉淀池和循环利用池；封段废水外运尾矿库 生产废水不外排 生活污水 租用当地居民住房，生活废水经旱厕后用于绿化灌溉 固体废物 平台拆除废渣 统一收集后送往城市建设渣土处置场处理 有效处理处置 沉淀池渣 收集送附近尾矿库 生活垃圾 集中收集，由市政环卫部门 统一处理 噪声 合理布局、隔声、减震 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 绿化工程 钻探平台生态修复 / 环境管理 环境管理制度及管理记录 / 9、公众参与 公众参与是协调工程建设和社会影响的一种重要手段，公众参与可以动员社会各方面的人员关心环境保护，参与环境建设，同时可以判断建设项目对造成的环境影响所支付的社会成本提供重要依据。本次评价共发放团体问卷调查表7份，回收7份，回收率100%。通过对公众调查的统计结果分析可知附近村民对本项目都持支持态度，对项目可能造成的环境影响认为可以接受。建设方应加强与周边居民的沟通，同时严格按照环评要求采取相应的环保措施，避免出现污染事故。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 钻探平台 施工 | 扬尘 | 洒水抑尘、篷布遮盖 | 满足《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 运输车辆 | 扬尘、尾气 | 道路洒水扬尘 | / |
|  | 发电机 | SO2、NOx | / | 无组织排放 |
| 水污染物 | 洒水抑尘水 | SS | / | 地面吸收或蒸发，不外排 |
|  | 钻探废水 | 正常钻探 （pH、SS、表面活性剂） | 作为钻探用水循环使用不外排，封孔时少量废水送附近尾矿库处理 | 雨水不进入，钻探废水循环用不外排 |
|  |  | 非正常排放 | 修建围堰及撇洪渠，修建 雨棚及预存储水罐，防止雨水进入发生溢流 | 水量小，禁止外排，合理安排时间段送至附近尾矿库处理 |
|  | 岩心清洗 废水 | SS | 循环使用不外排 | 循环使用不外排 |
|  | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 旱厕处理后绿化灌溉 | 不污染项目区水体 |
| 固体 废物 | 封孔阶段、平台拆除 | 土石方废渣 | 统一收集送往城市建设渣土处置场处理 | 合理回收利用与处理，不直接 堆弃乱倒 |
|  | 施工废弃物 | 废包装袋 | 联系厂家进行回收或外运 |  |
|  | 沉淀池 | 沉淀渣 | 由操作人员定期收集外运 至附近尾矿库处理 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 市政环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减震 | 满足《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |
|  | 运输装卸 | 及时维护保养 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目钻探活动造成的生态破坏主要表现为剥离表土后，施工过程中对地表以及岩层中原有状态和地质结构的扰动与破坏，降低了土壤原有的水土保持能力，从而引起土壤侵蚀和水土流失，进一步加大对钻探区域的生态破坏。同时，也应该加强对集中堆放的原土的防护措施，遮盖篷布，以免被雨水冲刷流失。环评要求： ① 施工期间，对操作设备的人员进行严格管理与监督，合理安排进度，缩短工期。钻探工作结束后，由工作人员统一收集处置，并及时对破坏的表土植被进行覆土恢复。 ② 对施工期剥离下来的表土集中堆放并遮盖篷布，确保不被雨水冲刷带走，恢复时作为表土覆土。 ③ 加强管理，严格保护好施工范围及其周边区域的植被，除工程营运需要外，不得随意开挖、填埋、毁坏区域原有的林地、草地。 ④ 尽量避免大风降雨天气下对植被和地面进行施工，并尽量保持钻探活动结束后恢复的植被与原有环境景观相协调。 在严格落实以上措施的前提下，本项目钻探活动对生态环境的影响是可以接受的。 环保投资： 本项目总投资999.67万元，用于环保方面的投资估算约29.4万元，占总投资的2.94%。项目环保投资见表8-1。 表8-1 环保投资一览表 序号 项目 治理措施 金额（万元） 1 废水治理 沉淀池、循环水池 7.2 2 噪声治理 减震措施、工人防护用品 4.2 3 固废防治 表土堆场防护、沉淀渣、生活 垃圾外运 18 合计 29.4 |

# 结论与建议

一、结论： 1、项目建设的必要性 本次探矿权申请人为湖南黄金洞大万矿业有限责任公司。湖南黄金洞大万矿业有限责任公司拥有一处采矿权和三处探矿权，分别为湖南省平江县万古金矿采矿权（3.824km2）、湖南省平江县张家洞矿区摇钱坡矿段金矿详查探矿权（6.39km2）、湖南省平江县张家洞矿区张家洞矿段金矿详查探矿权（10.46km2）及湖南省平江县罗家塘金矿普查探矿权（12.05km2），探矿权和采矿权面积合计32.724km2。三处探矿权中湖南省平江县张家洞矿区摇钱坡矿段金矿已经完成探矿详查，其余两处正在准备开展探矿工作。公司委托湖南省地质矿产勘查开发局四○二队分别于2015年12月和2016年1月编制完成了《湖南省平江县罗家塘矿区金矿详查实施方案》和《湖南省平江县张家洞矿区张家洞矿段金矿详查实施方案》。 为加快资源利用和办理采矿权扩界提供地质依据，湖南黄金洞大万矿业有限责任公司特委托湖南省地质矿产勘查开发局四○二队开展详查地质工作。 详查的主要工作任务为： 1、在已有地质工作基础上，加强综合研究，认真分析区内矿脉(体)的空间分布特点，总结矿化富集规律，以此指导区内的矿产勘查工作； 2、基本查明矿区内主要矿体的形态、规模、产状、矿石物质组分及其变化特征； 3、基本查明矿体顶底板围岩的岩性、含矿性及稳定性； 4、基本查明勘查区内主要断裂构造的产状、性质及其与成矿的关系； 5、基本查明矿床开采技术条件； 6、探求和估算矿区内主要含金矿脉带的332+333金矿资源量，提交详查报告，为矿山今后开发提供地质依据。 2、工程概况 （1）工作内容 本项目设计的主要实物工作量详见表9-1、9-2。 表9-1 罗家塘矿区详查设计主要实物工作量表 工作手段名称 技术条件 计量单位 设计总工作量 2016年度工作量 备注 E级网GPS控制测量 点 5 1：2千地形测绘 km2 2.0 剖面线测量 km 10 10 工程点测量 点 40 30 静态GPS仪 1∶2000地质简测 地质中常区 km2 2.0 专项水文、工程、环境地质简测 地质中常区 km2 2.0 机械岩芯钻探 85°斜孔岩石Ⅷ级 m 3250 2750 一般岩矿分析 项 690 460 分析金 （含内外检90项） 组合分析 项 27 分析Cu、Pb、Zn、W、Sb、Ag、S、As、Hg 样品加工 个 600 400 刻槽样500个， 劈心样500个 小体重测定 件 30 湿度测定 件 30 抗压强度测定 件 3 抗拉强度测定 件 3 抗剪强度测定 件 12 表9-1 张家洞矿段详查设计主要实物工作量表 工作项目 计量单位 设计工作量 备 注 2016年 总工作量 勘探剖面线测量 km 8 8 工程点测量 点 25 1：2千地质修测 km2 5 5 矿产地质钻探 m 1820 3000 化探汞气剖面测量 km 30 30 一般岩矿分析 项 345 580 含内外检 组合分析样 项 24 岩矿样 片 6 岩石力学样 件 18 样品加工 件 300 500 （2）探矿范围 罗家塘矿区位于湖南省平江县瓮江镇，面积约12.05平方千米；张家洞矿区张家洞矿段位于汩罗江中游南侧，行政隶属平江县三阳乡所辖，面积约10.46平方千米。其拐点经纬度坐标见表9-3、9-4。 表9-3 罗家塘矿区勘查区域范围拐点坐标 序号 经纬度（西安 80 坐标系） 序号 直角坐标（西安 80 坐标系） 经度 纬度 X Y 1 113°28′58″ 28°39′30″ 1 3171513.728 38449431.982 2 113°28′58″ 28°39′30″ 2 3171506.796 38451061.351 3 113°29′58″ 28°38′30″ 3 3169659.543 38451053.623 4 113°30′58″ 28°38′30″ 4 3169652.841 38452683.247 5 113°30′58″ 28°40′30″ 5 3173347.346 38452698.191 6 113°29′58″ 28°40′30″ 6 3173354.053 38451069.082 7 113°29′58″ 28°41′30″ 7 3175201.314 38451076.818 8 113°28′58″ 28°41′30″ 8 3175208.251 38449447.965 表9-4 张家洞矿区张家洞矿段勘查区域范围拐点坐标 拐点 经纬度坐标 拐点 直角坐标(西安80) 经度 纬度 X Y 1 113°35′13″ 28°37′30″ 1 3167778.298 38459607.703 2 113°35′17″ 28°37′23″ 2 3167562.418 38459715.616 3 113°34′52″ 28°37′23″ 3 3167564.777 38459036.507 4 113°34′42″ 28°37′14″ 4 3167288.653 38458763.886 5 113°34′59″ 28°37′00″ 5 3166856.024 38459224.189 6 113°35′08″ 28°37′08″ 6 3167101.466 38459469.537 7 113°35′28″ 28°37′09″ 7 3167130.383 38460012.951 8 113°35′28 28°36′30″ 8 3165929.713 38460008.847 9 113°32′13″ 28°36′30″ 9 3165949.016 38454711.047 10 113°32′13″ 28°37′45″ 10 3168258.006 38454719.986 11 113°33′58″ 28°37′45″ 11 3168247.309 38457572.087 12 113°33′58″ 28°37′30″ 12 3167785.512 38457570.411 （3）项目投资 共计999.67万元，其中罗家塘矿区详查投资499.69万元，张家洞矿区张家洞矿段详查投资499.98万元，全部由企业自筹。 3、区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状调查与评价 收集了《湖南黄金洞大万矿业有限责任公司采选1400t/d提质扩能工程》环评期间的历史监测数据。监测点为寄马屋、网形坪、万古村，监测因子为SO2、NO2、TSP和PM10，监测时间为2014年2月20日~2月26日。监测结果表明，各监测点TSP、PM10的日均值均符合《环境空气质标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求；各监测点的SO2、NO2的小时浓度和日均浓度均满足《环境空气质标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 （2）地表水质量现状调查与评价 收集了《湖南黄金洞大万矿业有限责任公司采选1400t/d提质扩能工程》环评期间的历史监测数据作为评价依据。 监测因子为：pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类、氟化物、挥发酚、Cu、Zn、Pb、Cd、As、Hg、Ni、氰化物、S2-、总Cr、Cr6+，共计20项，并记录水温、流速、流量等水温参数。监测时间为：于2014年2月22日~2月24日连续3天对W1~W12监测断面进行了采样监测，每天采样2次，上午1次，下午1次；2014年9月10日~9月12日连续3天对W13~W18监测断面进行了补充采样监测，每天采样2次，上午1次，下午1次。 监测结果表明：由监测结果可知，区域地表水各监测断面中镍的监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值的要求；其它各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 （3）地下水环境质量现状调查与评价 本次评价引用《湖南黄金洞大万矿业有限责任公司万古金矿采选1400t/d提质扩能工程地下水环境影响评价专题报告》地下水评价相关结论。 ① 监测点位 枯水期共布设了16个地下水监测点，丰水期共布设了22个地下水监测点。 ② 监测因子 水温、气温、pH、溶解性总固体（TDS）、电导率、总硬度、高锰酸盐指数（CODMn）、 重碳酸根、砷、钡、镉、钴、六价铬、铜、铁、锰、镍、铅、锌、汞、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氰化物共26项（本次环评主要分析《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准中的项目）。 ③ 监测时间 枯水期监测时间为：2014年1月8日~2014年1月11日。 丰水期监测时间为：2014年8月5日~2014年8月11日。 ④ 监测结论 引用《湖南黄金洞大万矿业有限责任公司万古金矿采选1400t/d提质扩能工程地下水环境影响评价专题报告》地下水评价相关结论： 通过矿区水文地质调查，矿区主要有第四系孔隙水及冷家溪群板岩风化裂隙含水层，其中冷家溪群板岩风化裂隙含水层为场区主要含水层，也是将来地下水污染后主要的扩散层。 在枯水期中，所取16个地下水水样中，WG-07采样点为大万矿区上游，未受到采选活动及尾矿库的明显影响，水质无超标，可以作为该地区的天然背景的参考值；WG-02采样点高锰酸盐指数超标；WG-10采样点Pb含量超标；WG-03、WG-12、WG-20采样点NO3-含量超标；其余采样点水质均满足地下水质量Ⅲ类标准。 在丰水期中，所取22个地下水水样中，WG-07采样点为大万矿区上游，未受到采选活动及尾矿库的明显影响，水质无超标，可以作为该地区的天然背景的参考值；WG-22采样点Mn、Zn含量超标；WG-24采样点Mn含量超标。其余采样点水质均满足地下水质量Ⅲ类标准。 总体来看，两个监测期所有监测点中重金属含量超标的有：WG-10采样点Pb含量超标，WG-22采样点Mn、Zn含量超标以及WG-24采样点Mn含量超标。分析认为，Mn的超标是水岩相互作用引起Mn的局部富集所导致；Zn的超标是局部富集所导致；Pb的含量超标有可能是受到原有民采活动影响所导致，且在众多监测点中其超标现象属个例，不代表区域地下水环境整体质量。 此外，部分监测点高锰酸盐指数以及NO3-超标，地下水环境出现这些组分超标主要与人为因素有关，综合分析，WG-02、WG-03、WG-12、WG-20 采样点均为村民集中居住区，农业施肥、农田粪便灌溉和生活垃圾丢弃导致了高锰酸盐指数与NO3-含量超标。 （4）声环境质量现状调查与评价 课题组于2016年11月15日在24个钻探点进行了一期噪声监测。监测结果表明：各钻点环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。 4、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期产生的大气污染物主要为钻孔平台建设以及物料运输过程中产生的扬尘。市政工程施工期大气环境影响类比调查表明，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，施工现场扬尘污染较严重，一般超标2～5倍，但距施工现场150米之外处基本不受影响，采取覆盖和洒水降尘后，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。因此采取防治措施后，扬尘污染对周围环境敏感点影响较小。 本项目位于山区，周边植被茂密，如果大量粉尘堆积在植物上，将会严重影响周围植物的光合作用。本项目施工工程量小（单个钻探点仅配套建设占地20m2的水泥地坪、沉淀池和循环利用池），需要运输的材料少，通过采取定期对施工场地和车辆运输道路进行洒水抑尘等有效措施，可将施工期大气环境影响降到最小程度。 此外，施工期剥离的表土若露天堆放起风时会产生一定量的扬尘，因此，表土应集中合理堆存并加盖毡布以防止起尘，探矿完成的钻探点应及时进行生态恢复，恢复过程中应注意洒水抑尘。 综合分析，项目施工期对大气环境影响较小。 （2）噪声环境影响分析 本项目施工工程量小，无大型施工机械设备，施工期噪音主要来自设备安装过程噪音以及车辆运输噪音。本项目施工场地距离居民区距离较远且现场植被茂密可实现良好的消声效果，因此工程噪声排放不会对周围环境产生大的影响，噪声不扰民。由于施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行消失。 （3）废水环境影响分析 施工期废水包括施工生产废水和生活污水。 施工废水：包括砂石冲洗水和混泥土养护水，这些废水主要含SS和CODcr。为减小施工废水对区域地表水的影响，环评建议施工过程采取如下防护措施： ① 设简易沉淀池，施工废水采用重力沉淀处理工艺进行处理，污水沉淀时间应大于2小时，沉淀处理后澄清水回用作为场地洒水抑尘。 ② 在施工完成后，尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程的建设，使场地裸露地面及时得到绿化覆盖，避免水土流失。 ③ 对运输、施工机械机修油污集中处理，以减少石油类对水环境的污染。 本项目施工期短，施工工程量小（单个钻探点仅配套建设占地20m2的水泥地坪、沉淀池和循环利用池），所产生的施工废水量较小，严格落实以上防护措施施工废水对环境影响的影响小。 生活污水：施工生活污水主要来自职工生活用水，生活污水主要成份为SS、CODcr、BOD5等，本项目施工人员生活区租用当地居民民房，生活污水经旱厕处理后用于周边绿化灌溉，对外环境影响较小。 综合分析，项目施工期废水对外环境影响较小。 （4）施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要包括钻探平台场地剥离表土、废包装袋以及生活垃圾。 ① 剥离表土 钻探平台建设过程前需进行平台建设地表土剥离，表土应做好统一堆存用作场地生态恢复时覆土回用。 ② 废料、废包装袋 施工现场会产生少量建筑废料、废包装袋。环评要求，钻探平台剥离土石方废渣、废包装应妥善处理与处置，能回收的应回收，尽量减少施工垃圾对区域环境的不利影响。 ③ 生活垃圾 项目施工人员租用当地居民民房居住。环评要求生活区设置垃圾桶，生活垃圾严禁随意丢弃，统一收集交由市政环卫部门处理。在生活垃圾及时清运的情况下对周围环境的影响不大。 在严格落实环评提出的各项固废处理措施后，施工期固体废物均可得到有效处理，对区域环境影响很小。 （5）对环境保护目标影响分析 在施工期可能受到影响的环境保护目标主要为钻探平台附近的居民散户，主要是施工扬尘及施工噪声影响。 根据施工安排，本项目施工期预计为春夏季节，当季主导风向为东南风，如若施工管理不当，有可能对下风向居民居住环境造成养成不利影响，需通过采取物料、表土遮盖、定期对施工场地和车辆运输道路进行洒水抑尘等有效措施，使污染降至最低，确保周边居民生活不受影响。 为避免项目施工期间产生的设备安装、物料运输噪声对临近居民的生活会带来影响，环评建议施工单位选用先进低噪设备进行施工，同时合理安排工程进度，夜间尽量不施工，此外，还应合理规划施工平面，高噪声设备应远离居民区布置，最大程度上降低施工噪声对周围环境及敏感点的影响。 在严格落实以上要求的前提下，施工噪声对敏感点声环境产生的不利影响可有效缓解。 （6）生态环境影响分析 根据现场调查，探矿区地处山区，主要土地利用类型为林地，植被覆盖度较大，动物主要以鸟类、鼠、兔等小型动物为主。 ① 水土流失影响 本项目钻井平台建设前需进行表土剥离，剥离施工过程会对地表以及植被产生扰动，使其失去原有固土防冲的能力，造成土壤侵蚀从而引起水土流失，进而对当地生态环境造成一定程度的破坏。此外，临时堆放的地表剥离物若不采取防护措施，在雨水的冲刷下就会产生水土流失。 ② 对动植物影响 据现场调查，探矿区占地类型为林地，植被覆盖度较大，钻探平台的建设对占地范围内的植被会产生一定的影响，会造成一定量的植被损失。项目的实施对动物的影响主要表现在：建设及钻探过程中因机械和运输车辆产生的噪声惊吓周边出来觅食的动物，特别是鸟类和一些对声音较敏感的动物。钻探平台的建设会破坏原有地貌，在一定程度上影响动物的活动空间和饮水、觅食活动。但是项目钻探实施范围小，项目区外仍有大量的觅食和栖息区域，因此项目施工不会造成区域动物的整体迁徙，对动物种群结构产生的影响较小。 为减小项目施工对生态环境的影响，环评要求： I 施工单位应严格管理，规范施工，控制施工作业面积，缩短施工工期。在钻探工作结束后应及时做好平台剥离、土地平整以及生态恢复工作。 II 施工期剥离的表土应集中堆存并做好遮盖措施，生态恢复时作为表土覆土。 III 加强管理，严格保护好施工范围及其周边区域的植被，除工程营运需要外，不得随意开挖、填埋、毁坏区域原有的林地、草地等，尽量把工程建设及营运引起的植被破坏量减少到最少。 IV 钻探平台拆除并完成地面平整后，使用堆存的表土进行覆土，适当补充土壤有机质，增加土壤有机质含量，并选择当地物种进行生态恢复。 严格落实环评提出的以上生态保护措施，本项目施工对生态环境的影响较小 5、营运期环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目营运期污水主要包括钻孔废水以及生活污水。 ① 钻孔废水：钻探过程需不断添加水性润滑剂（成分主要为腐植酸），由此导致钻孔会溢出废水，此废水即为钻孔废水。钻孔废水的主要污染成分为pH、SS以及表面活性剂。钻井平台建设过程中已考虑了这部分废水的收集，建设了沉淀池和循环利用池，容积6m3，循环水量约为0.3m3/h，满足废水循环使用要求。钻探废水产生后，将自流进入沉淀池，经沉淀处理后清液进入循环利用池，由机泵再次注入钻孔循环利用不外排。封孔阶段，池体中剩余钻孔废水由钻探工作人员罐装外运附近尾矿库处理。 考虑到当地春温多雨，降水集中，为避免降雨引起沉淀池和循环利用池溢流污染周边环境，环评要求：a、沉淀池和循环利用池必须设置遮挡、防雨设施，避免雨水直接落入池中；b、采取池体加高围堰、地面倒排等措施防止地面雨水径流进入池体；c、多雨季节现场备用储水罐，一旦出现池体溢满，立即将池水泵入备用储水罐，防止溢流。严格落实以上措施，钻孔废水不会外排进入周边环境，对外环境水体无污染影响。 ② 生活污水 项目实施过程中需工作人员最多时约26人，生活污水排放量为2.34t/d（702t/a）。本项目工作人员住宿全部租用当地居民民房，生活污水经旱厕最终用于农田浇灌，不会对水环境造成不利影响。 综合分析，本探矿工程对地表水环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 根据地层岩性及地下水赋存条件，矿区构造带以陆源碎屑浊积岩为主，夹有火山碎屑岩、由一套区域变质的板岩、砂质板岩、凝灰质板岩及变质砂岩等组成，在花岗岩体外围接触带得形成环带状分布的片岩，千枚岩带，其岩性主要为含粉砂质板岩、粉砂质板岩、变质粉砂岩、变质（杂）砂岩及变质石英细砂岩等。内岩石多呈碎裂状、粉末状，渗透性强，渗透水主要从沟谷两侧及断层破碎带中排泄。该区地表无河流，南高北低，大气降水形成暴雨时，地形有利于自然排水。含水层主要以大气降水渗入补给，富水性弱。该地区均已接入城镇供水管网，居民用水来自城镇自来水公司管道供给，无地下水饮用水源，结合历史监测数据结果显示，往期开展的钻探工作对该地区的地下水影响较小，各项污染物数值均能达到环境质量标准，且本次钻探工程量小，钻探工艺无大的变化，钻孔直径不大于800mm，可控性强，项目对区域地下水影响不大。 （3）环境空气影响分析 项目钻探过程中产生的大气污染物主要为柴油发电机运转时产生的少量废气，呈无组织排放。其产生的废气主要含SO2、NOx及烟尘，单台柴油发电机对当地环境空气的二氧化硫和氮氧化物的贡献值很小，对周围环境的大气质量影响极其有限。 （4）固体废物影响分析 项目营运期产生的固体废物主要为土石方废渣、沉淀池残渣和生活垃圾。 ① 土石方废渣： 项目设计钻孔24个，钻探工作量合计6250m，每个钻探平台平整等将产生约20m3的表土，共计产生表土480m3，在场外就近坑洼地堆存并及时绿化。 ② 沉淀池沉渣 钻探平台沉淀池处理钻探废水将产生沉淀渣，沉淀池产生的沉淀渣量较少，产生量约1t/a，沉淀渣拟由探矿工程人员定期外运尾矿库处理。 ③ 生活垃圾 项目实施过程中需工作人员最多时约26人，生活垃圾年排放量为0.78t/a。探矿工作人员租用当地居民住宅，生活垃圾由市政环卫部门统一处理。 环评要求，项目钻孔平台拆除所产生的土石方废渣以及沉淀池沉淀渣应及时清运，需临时堆放的应就地堆存，不得占用周围绿地。临时堆存需采用覆防尘网，以防止水土流失和大风起尘。土石方废渣、沉淀渣能综合利用的应综合利用，不能综合利用的则送往渣土部门制定的建筑垃圾填埋场集中处置，任何单位和个人不得随意倾倒、抛散或者堆放建筑垃圾、沉淀渣以及生活垃圾。 综合分析，严格落实环评提出的各项固废处理处置措施下，项目运营期固废废物可得到合理处置，不会对环境造成不利影响。 （5）声环境影响分析 工程探矿过程中的主要噪声源是各类施工机械如钻机、空压机产生的噪声，以及物料运输时车辆引起的交通噪声。各设备噪声随着距离的衰减，在距声源100m处衰减到60dB(A)以下，项目夜间不进行探矿活动，100m范围内无声环境敏感点，且钻点周边植被茂密，与居民点有山体阻隔，因此项目钻探期间声环境影响对外环境影响较小。 6、应急预案 突发恶劣天气或非正常工况会导致钻探平台沉淀池、循环水池中钻探废水量急剧增加，为避免池中水体溢满外流，应采取以下风险防范措施： （1）沉淀池和循环利用池必须设置遮挡、防雨设施，避免雨水直接落入池中； （2）采取池体加高围堰、地面倒排、设撇洪渠等措施防止地面雨水径流进入池体； （3）现场备用储水罐； （4）若产生较大量的地下涌水，应立即停止钻探工作，确保钻孔中不再带出钻井循环水，避免循环池、沉淀池中水量继续增大； （5）钻点日常钻井活动中，现场备用足够容量的储水罐。在池中水量持续增大的情况下，打开抽水泵，将废水收集进入储水罐中，并避免收集过程中的“跑、冒、滴、漏”现象产生； （6）储水罐收集的废水应及时运至附近尾矿库进行处理； （7）如若产生溢流，应立即向环境管理部门汇报，现场竖立警示牌，并及时采用物理法、化学法进行无害化生态修复，同时开展监测工作，实时了解环境现状。 7、项目选址、规划合理性分析 项目探测区有乡村公路可依托，交通较为便利。本项目建设单位已取得了由国土资源部门颁发的矿产资源勘查许可证。根据现场调查，钻探工作不占用农田、人畜饮用水源，无风景名胜区、文物古迹等保护区，无珍稀、濒危动植物品种。从环保角度分析，本项目选址合理。 根据《湖南省矿产资源总体规划（2016～2020年）》，平江县黄金洞金矿矿区属于规划重点矿区，统筹设置探矿权。因此，项目的建设符合《湖南省矿产资源总体规划（2016～2020年）》。 8、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围，属于产业政策允许类工程，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 9、总体评价结论 罗家塘矿区金矿、张家洞矿区张家洞矿段金矿详查项目符合《湖南省矿产资源总体规划（2016～2020年）》和国家产业政策，详查范围位于湖南黄金洞大万矿业有限责任公司探矿权范围内，项目选址合理。在严格落实环评提出的各项环保措施，落实“三同时”制度，保证各设施正常运转的条件下，各污染物可实现合理处置，对环境影响较小。综合分析，从环境保护角度考虑，项目的建设是可行的。 二、建议： 1、环保设施和措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，当地环保部门应加强对企业“三废”处理设施运转和监督管理。加强环保投资和环保管理，确保各处理设施的正常运行；认真落实各项环保设施，须经环保主管部门验收合格后方能进行生产。 2、建设单位必须严格按照本评价提出的各项环保措施开展项目建设。在项目投产后，要加强对各生产及环保设施的日常管理与维护，使这些设施能够正常运行，确保治理效果，实现污染物的达标排放。 3、探矿过程中应严格规范施工人员的行为，禁止滥砍滥发，禁止捕杀野生动物，禁止高声喧哗。将人为活动对当地居民生活以及生态环境的不利影响降至最低。 4、重视降雨期的风险防范，为避免降雨引起沉淀池和循环利用池溢流污染周边环境，① 沉淀池和循环利用池必须设置遮挡、防雨设施，避免雨水直接落入池中；② 采取池体加高围堰、地面倒排等措施防止地面雨水径流进入池体；③ 多雨季节现场备用储水罐，一旦出现池体溢满，立即将池水泵入备用储水罐，防止溢流。 5、本项目禁止以探代采。

# Text boxes

0.26

2.34

2.6

10.6

2.34

8