# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县长兴加油站年加油量1200吨建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县长兴加油站 |
| 法人代表 | 黄文丽 | 联系人 | 黄文丽 |
| 通讯地址 | 平江县安定镇长兴村 |
| 联系电话 | 15115001788 | 传真 | / | 邮政编码 | 414501 |
| 建设地点 | 平江县安定镇长兴村（纬度：28º37'48"；经度：113º37'28"） |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 机动车燃料零售 F5264 |
| 占地面积 （平方米） | 2007.21 | 绿化面积 （平方米） | 518 |
| 总投资（万元） | 2000 | 其中：环保环保投资（万元） | 41.5 | 环保投资占总投资比例 | 2.075% |
| 评价经费 （万元） |  | 预投产日期 | 2017年7月 |
| 1.1项目背景及任务由来 近年来，随着市场经济的发展和改革开放的不断深入，社会经济与城市建设得到迅猛发展。岳阳市平江县的建设也在不断的发展扩大，城区居民生活质量得到大幅度提升，居民的消费水平也在不断提高；同时G106国道逐渐繁忙；且随着路网的不断完善，平江县与外界的沟通也日益频繁。因此，随着平江县经济的发展，G106的机动车数量必将快速增加，交通量增大，致使成品油的消费量逐年递增。平江县长兴加油站地处G106国道旁，交通方便，车流量较大，加油车辆较多，为避免改建后的107国道行驶车辆用油陷于不便之境，平江县长兴加油站（营业执照见附件）提出了平江县长兴加油站年加油量1200吨建设项目，以服务临G106长兴村段的过往车辆和周边村镇的需求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目需办理相关环保手续。受平江县长兴加油站的委托，湖南志远环境咨询服务有限公司承担了平江县长兴加油站年加油量1200吨建设项目的环境影响评价工作，环评项目组在对现场进行踏勘调查和相关资料搜集的基础上，按照《环境影响评价技术导则》等相关要求，编制了本项目环境影响报告表。 本项目不设车辆维修、喷漆、烤漆等服务。本环评内容不包含洗车服务项目，若加油站后期增设洗车服务，环评要求另行环评备案。 1.2项目概况 1.2.1项目名称、地点、建设性质 项目名称：平江县长兴加油站年加油量1200吨建设项目 项目地点：平江县安定镇长兴村（纬度：28º37'48"；经度：113º37'28"） 建设单位：平江县长兴加油站 建设性质：新建 占地面积：2007.21m2 项目总投资：2000万元 1.2.2建设内容和规模 本项目占地面积2007.21m2，总建筑面积778.59m2，主要建（构）筑物包括加油罩棚1座、站房1栋、辅助用房1栋和油罐池1座以及隔油池等。绿地率为25.8%，总投资2000万元。双油双枪加油机4台，地下设置SF双层卧式油罐4个（包括容积为25m3 0#柴油储罐1个，25m3 92#汽油储罐1个，25m3 95#汽油储罐1个，25m3 98#汽油储罐1个），本加油站油罐总容积为87.5m3（柴油折半计入总容积），属于三级加油站。主要经营销售92#、95#、98#汽油和0#柴油成品油，年最大销售量约1200t（其中汽油700t，柴油500t），即平均日加油量可达3.3t。 本项目的主要构筑物见下表。 表1-1 本项目建（构）筑物一览表 项目 工程内容 指标 备注 主体 工程 罩棚 占地面积290.8m2，建筑面积为310.8m2 罩棚为轻钢网架结构，高6.5m 站房 占地面积为110m2，建筑面积为130m2 1层框架结构，高5m，包括便利店、办公室、营业厅、库房、值班室等 油罐区 占地面积为77m2 埋地油罐钢板厚度8mm，防腐，回填沙子，SF双层卧式油罐 辅助 工程 辅助用房 占地面积为140.25m2，建筑面积为295.22m2 含配电房、库房、公共卫生间、发配电间、值班休息室等 围墙 非临路三向高2.2m 非燃烧材料实体围墙，外设挡土墙 消防 消防沙池2m3 包括部分消防工具箱 防雷 架空和埋地金属管道与防雷接地装置相连 利用钢筋混凝土层面内的钢筋作为接闪器，基础内钢筋作为接地体 防静电 涉油设备均作防静电接地，合理布设弱点系统，静电报警仪 油罐、输油管道、加油机、潜油泵、油罐车等 场内道路 道路宽度大于3.5m， 硬化面积800m2 水泥混凝土路面 公用 工程 供电 站内设变压器一台 由市政电网供电 供水 40m3储水池 自打水井一眼 排水 雨水截流沟，雨污分流管网 雨污分流，雨水经地形自流 环保 工程 化粪池 一座容积5m3化粪池 砖混结构，污水不外排 隔油沉淀池 三级隔油沉淀池总容积30m3 用于场地清洗废水及初期雨水隔油沉淀处理后 风险应急池 容积为30m3 砖混结构，闲时空置 通气管口 高出罩棚1.5m（高于地面8m） 汽、柴油通气管单独设置 储运 工程 运输采用专用车辆 本项目的主要经济技术指标见下表。 表1-2 项目主要经济指标 序号 项目 单位 指标 备注 1 总占地面积 m2 2007.21 2 站房建筑面积 m2 130 一层 3 罩栅面积 m2 310.8 轻钢网架结构 4 辅助用房建筑面积 m2 295.22 二层 5 埋地油罐 台 4 1台25m3柴油罐，3台25m3汽油罐 6 加油机（潜油泵式） 台 4 双枪双油，上油气回收，三级站 7 总建筑面积 m2 778.59 8 建筑基地面积 m2 619.59 9 建筑密度 % 30.9 10 容积率 / 0.39 11 绿地率 % 25.8 绿化面积518m2 1.2.3主要生产设备及原辅材料用量 本项目主要设备见下表。 表1-3 主要设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 单位 数量 备注 1 卧式储油罐 （SF双层油罐） Φ2400×6100×7mm 外层厚6mm 台 1 0#柴油25m3，内层Q235-B，外层玻璃钢 2 卧式储油罐 （SF双层油罐） Φ2400×6100×7mm 外层厚6mm 台 1 92#汽油25m3，内层Q235-B，外层玻璃钢 3 卧式储油罐 （SF双层油罐） Φ2400×6100×7mm 外层厚6mm 台 1 95#汽油25m3，内层Q235-B，外层玻璃钢 4 卧式储油罐 （SF双层油罐） Φ2400×6100×7mm 外层厚6mm 台 1 98#汽油25m3，内层Q235-B，外层玻璃钢 5 双油双枪加油机 IC卡潜油泵型 台 4 设置有加油油气回收 6 液位仪 / 套 1 / 7 潜油泵 0.75P 台 4 电气过载保护 8 一次油气回收系统 卸油区，DN80 套 1 / 9 二次油气回收系统 加油岛、油枪，DN50 套 4 / 10 三次油气回收系统 / 套 1 / 本项目的主要原材料指标见下表。 表1-4 原材料消耗表 序号 名称 数量 备注 1 0#柴油 500t/a 油罐车运入，站区油罐储存，最大消耗量1200t/a 2 92＃汽油 300t/a 3 95＃汽油 200t/a 4 98＃汽油 200t/a 1.2.4总平面布局 本项目用地呈矩形，站区出入口位于项目北侧与G106连接，四周均设有绿化隔离带，且非临路三侧均设有2.2m高非燃烧材料实体围墙。总平面布置按生产功能主要分为三个区：营业区（站房）、加油区、埋地油罐区、辅助用房区，并配套有消防、废水池等。 营业区（站房）布置在整个站区的南侧，站房内地坪标高高出室外加油场地地坪标高，为一层框架结构，平屋顶。营业区（站房）设置有办公室、营业厅、便利店及库房、值班室等。 加油区设置在站区中央，加油区位于罩棚下方，罩棚下方建有4台双枪双油品潜油型卡机连接加油机 地埋式油罐区位于站区西南角，油罐区内设置4台25m3的SF双层油罐，内层Q235-B，外层玻璃钢，0#柴油储油罐、92#汽油储油罐、95#汽油储油罐、95#汽油储油罐各1个，并按《汽车加油站加气站设计与施工规范》设置了密闭泄油口。 辅助用房区设置在站区东南侧，为二层砖混结构，主要包括值班休息室、库房、发配电间、公共卫生间等辅助设施。 1.2.5给排水 给水 本项目所在地无市政管网铺设，由于项目所在地地下水比较充足，拟在场区内自打水井一眼，并配套修建容积为40m3储水池极泵站，供应全站用水。能够满足本项目日常生产及消防用水量。 排水 本项目排水体制采用雨、污分流制，项目所在区域无城市污水管网。营运期主要污水为初期雨水，站区内生活污水、公共卫生间污水、场地拖洗废水和车辆清洗废水。 初期雨水：暴雨初期15min内的初期雨水经三级隔油池隔油沉淀处理后达标外排。 生活污水和公共卫生间污水：公共卫生间废水等其他生活污水排入化粪池进行处理，经化粪池的处理后的废水，定期清掏，由周边农民用于施肥处理，不外排。 场地拖洗废水：场地拖洗废水先经设置与站内北侧绿化带内的隔油池隔油沉淀预处理后回用。 表1-5 项目给排水估算一览表 项目 用水定额 数量 日用水量 排污系数 日排水量 备注 住宿员工 150L/人·d 4人 0.6m³ 0.8 0.48m³ 用于附近林地、农田灌溉 非住宿员工 50L/人·d 2人 0.1m³ 0.8 0.08m³ 公共卫生间 3L/人·次 150人/d 0.45m³ 0.8 0.36m³ 场地拖洗 20m3/月 30d/月 0.67m³ 0.8 0.53m³ 不外排 绿化 2L/m2·d 518m2 1.036m³ / / 不外排 合计 2.856m³ / 1.45m³ / 1.2.6供电及取暖 本项目供配电采用一回路低压380/220v由安定镇电网接入，该地区的供配电完全能够满足加油站的需求。同时为保证停电时加油站正常营业，配备柴油发电系统一套。室外电力线路采用埋地敷设引入，站房内设配电室1间，进户先从站房底层变配电间引入，经BV-500型导线穿阻燃暗设的电线管从干线、分线到用电区域，负责加油机及工作区域动力及照明配电。 本项目在站房内安装柜式空调，为职工冬季提供采暖，夏季制冷。 1.2.7消防 本项目加油站消防系统设备的配备、组成严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》及加油站建设的有关标准的要求进行配备，在站房及加油机、油罐等处根据规范要求设置不同类型的干粉性灭火器，埋地油罐区域设置灭火器材如堆沙、灭火毯等。公司配备的主要消防设备和材料见下表。 表1-6 主要消防设备材料表 序号 灭火器形式 规格 数量 配置场所 1 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 8只 加油区 2 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC35 1台 油罐区 3 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2只 油罐区 4 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 4只 站房 5 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 8只 辅助用房 6 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2只 配电间 7 灭火毯 － 3块 站区 8 沙子 － 2m3 站区 9 消防铁锹 － 2把 消防沙池 10 消防桶 — 3只 消防沙池 1.2.8劳动、安全卫生设施 加油站经营的油品为汽油、柴油属于易燃易爆危险品，加油站目前采取下列措施： 各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，应按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 储罐区、加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。 防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。 建立健全安全管理制度和各级人员安全生产责任制，配备专人或兼职人员负责安全管理工作，安全管理人员做到持证上岗，对消防器材、设施安排专人管理，并定期进行检测、维护和更换。 1.2.9劳动定员及工期安排 根据建设方所提供的资料，本项目年运营365天，劳动定员6人，为三班制生产。施工期暂定为2017年5~6月，共2个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，经现场调查和踏勘，不存在原有污染问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1地理位置 平江县位于湖南省东北部。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。平江区位独特，京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，交通便捷。 安定镇地处湘东北平江县南部，与浏阳市接壤，全镇总面积173平方公里。镇内106国道、308省道、通平高速和规划中的岳吉铁路纵横交错贯穿安定全境，距省会长沙90公里，距平江县城17公里，区位优势明显，地理环境优越，交通便利。 本项目位于平江县安定镇长兴村106国道旁。具体位置详见附图1。 2.2地形、地貌、地质 县境地貌以山地和丘陵为主动。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、去腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 2.3 气候气象 气候属中亚热带季风湿润型，四季分明，雨量充沛，光照充实，无霜期长，有利于双季水稻及各种喜温农作物的生长。主导风为西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%。多年均风速为1.8m/s，最大风速为28m/s。平均气温18.4℃，常年积温6185.3℃，一月气温4.9℃，七月平均气温28.6℃，平均年降水1450.8mm。 2.4水文 平江境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。水能理论蕴藏量19.7万千瓦，其中可开发利用的能量9.5万千瓦。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。 汨罗江发源于黄龙山梨树埚（江西修水县境）。经修水白石桥至龙门进入县境，自东向西贯穿全县，由新市接入汨罗市。境内全长192.9公里，流经金龙、长寿、嘉义、安定、三阳、城关、瓮江、谈岑、栗山等9个区（镇）、22个乡、122个村。流域面积4053.3平方公里，落差107.5米，平均坡降4‰。境风大小支流141条。一级支流50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条。按流域分，集雨面积达300平方公里以上的5条，200—300平方公里的1条，100—200平方公里的6条，50—100平方公里的13条；20—50平方公里的29条；5—20平方公里的87条。 2.5土壤、植被和动物 区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，75%的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等用材树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林，农作物以水稻为主。本项目拟建地无特殊保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 根据调查，本项目所在地周边无挂牌保护的名胜古迹和需特殊保护的文物单位。 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在地及周边环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 汨罗江长兴村段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况及环境保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 为了解项目所在地环境空气、地面水、地下水、声环境质量现状，本环评特委托湖南亿科检测有限公司于2016年3月25~27日在项目拟建地及周边进行了现状监测。 3.1环境空气质量现状 监测布点：项目所在地（G1）、项目所在地北侧100m（G2） 监测因子：SO2、NO2、颗粒物、非甲烷总烃 监测频次：2017年3月25~27日，连续3天，每天4次 表3-1 环境空气质量监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位 监测时间 颗粒物 SO2 NO2 非甲烷总烃 项目所在地（G1） 3月25日 0.075~0.082 0.035~0.041 0.029~0.038 ND 3月26日 0.079~0.083 0.032~0.045 0.033~0.050 ND 3月27日 0.058~0.067 0.037~0.051 0.025~0.050 ND 项目所在地北侧100m（G2） 3月25日 0.074~0.087 0.043~0.058 0.028~0.051 ND 3月26日 0.079~0.092 0.049~0.056 0.029~0.044 ND 3月27日 0.069~0.084 0.047~0.058 0.034~0.045 ND 标准限值 0.3 0.15 0.08 2.0 综上，项目所在区域的环境空气中 SO2、NO2、TSP日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准限值，表明区域环境空气质量现状较好。 3.2地表水环境质量现状 监测布点：W1—汨罗江长兴村段（本项目东北侧汨罗江上游200m） W2—汨罗江长兴村段（本项目东北侧汨罗江下游500m） 监测项目：pH、TP、石油类、NH3-N、COD、粪大肠菌群 监测时间：2017年3月25~26日，连续采样2天，每天1次 表3-2 水环境质量监测结果统计 水体 采样断面 监测 时间 pH （无量纲） 总磷（mg/L） 石油类（mg/L） 氨氮 （mg/L） COD （mg/L） 粪大肠菌群（个/L） 汨罗江 上游200m 3-25 6.53 0.16 ND 0.65 12.8 900 3-26 6.53 0.13 ND 0.65 13.5 900 下游500m 3-25 6.42 0.18 ND 0.72 18.2 940 3-26 6.42 0.17 ND 0.86 17.5 940 GB3838-2002 Ⅲ类标准 6-9 0.2 0.05 1.0 20 10000 从监测结果可知，汨罗江长兴村段水质指标主要监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，项目所在地汨罗江段水环境质量良好。 3.3地下水环境质量现状 监测布点：项目东侧居民水井（D1）、项目西侧居民水井（D2）、项目地勘探井（D3） 监测项目：pH、NH3-N、总大肠菌群、石油类、铅、砷、镉、锌 监测时间：2017年3月25~26日，连续采样2天，每天1次 表3-3 地下水环境质量监测结果统计 检测时间 检测项目 计量单位 检测结果 GB14848-93 Ⅲ类标准 东侧居民水井（D1） 西测居民水井（D2） 项目地勘探井（D3） 2017.3.25 pH 无量纲 6.82 6.86 7.23 6.5-8.5 氨氮 mg/L 0.15 0.17 0.18 0.2 总大肠菌群 个/L ND ND ND 3.0 石油类 mg/L ND ND ND 0.05 铅 mg/L ND ND ND 0.05 砷 mg/L ND ND ND 0.05 镉 mg/L ND ND ND 0.01 锌 mg/L ND ND ND 1.0 2017.3.26 pH 无量纲 6.82 6.76 7.25 6.5-8.5 氨氮 mg/L 0.18 0.16 0.16 0.2 总大肠菌群 个/L ND ND ND 3.0 石油类 mg/L ND ND ND 0.05 铅 mg/L ND ND ND 0.05 砷 mg/L ND ND ND 0.05 镉 mg/L ND ND ND 0.01 锌 mg/L ND ND ND 1.0 综上，本项目所在区域地下水环境质量现状各主要监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，表明项目所在区域地下水质较好。 3.4声环境质量现状 监测布点：项目所在地厂界四侧各1m处 监测项目：Leq dB(A) 监测时间：2017年3月25~26日，连续采样2天，每天昼、夜各1次 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测时间 监测点 东 北 西 南 2017.3.25 昼间 59.6 67.5 60.1 54.6 夜间 43.2 47.6 48.7 47.6 2017.3.26 昼间 58.9 67.9 59.6 56.4 夜间 41.9 48.5 41.1 40.3 GB3096-2008标准值 昼间70，夜间55 昼间60，夜间50 本项目所在地南侧环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求；东、西、北三侧靠近G106能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准限值。因此，本项目所在区域声环境质量现状较好。 3.5生态环境质量状况 本项目所在区域现阶段为农村地区，区域生态环境为农村生态环境，生态环境质量相对较好。据现场调查，项目拟用地周围植被覆盖较好，植被多以低矮植被为主，有松、杉、枫、楠竹等用材树种和油茶、橘树等多种经济林，水稻等农作物。区域内野生动物主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等。且受G106的阻隔，本项目与东北侧汨罗江等生态区域相分隔，拟建地无特殊保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 图3-1 项目所在地周边植被

3.6主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于平江县安定镇长兴村，项目周边保护目标主要为长兴村居民，项目周边200m范围内无其他企事业单位分布，且项目四周及上空无架空电力线路。项目周边水系主要为东北侧130m的汨罗江。根据现场踏勘，项目周边未发现文物、名胜古迹和珍稀濒危动植物。项目环境保护目标详见下表，具体分布详见下图。 表3-5 主要环境保护目标一览表 保护要素 保护目标名称 方位 距离（m） 功能及规模 保护级别 大气环境 长兴村村居民 西 25~300 居住，约52人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 长兴村村居民 南 100~200 居住，35人 长兴村村居民 东南 30~200 居住，36人 声环境 长兴村村居民 西 25~200 居住，约32人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 长兴村村居民 南 100~200 居住，35人 长兴村村居民 东南 30~200 居住，36人 地表水 环境 汨罗江 东北 130 大河，渔业水域 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 地下水 环境 项目周边居民水井 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 图3-2 项目周边环保目标分布图

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3标准限值。 2、水环境质量：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 3. 声环境质量：加油站南侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准；加油站东、西、北三侧靠近G106执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准。 2、水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的一级标准。 3、噪声污染：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期加油站南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，加油站东、西、北三侧靠近G106执行4a类标准。 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据项目的工程分析可知，运营期生活废水经化粪池处理后作周边农田、林地施肥使用；场地、设备清洗废水及场地初期雨水经沉淀隔油池处理后回用于运输道路洒水，主要为石油类和SS等污染物，且不外排。 运营期废气主要为非甲烷总烃及汽车尾气。 根据工程分析预测，本项目涉及的总量控制指标为废气中的甲烷总烃排放量约为0.12t/a，本环评建议建设单位依法向环保部门核定总量备案。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示） 5.1.1工艺流程图示 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 图5-2 加油站零售店工艺流程及产排污环节图 5.1.2加油站工艺流程简述： 1、卸油：专用油罐车负责运送至本加油站。本项目采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。 2、储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。 3、加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐打出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 5.1.3油气回收系统 本项目属于三级站，埋地油罐和加油机、通气管管口均装有油气回收系统。加油站油气回收系统分为一次油气回收、二次油气回收和三次油气回收，由卸油油气回收系统、加油油气回收系统、汽油密闭储存、在线监测系统和油气排放处理装置组成。 1、卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 2、加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。加油及油气回收工艺如下： 3、汽油密闭储存回收：由于二次回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（气液比>1 ），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时油气将通过储罐呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。本项目油气回收系统油气导向示意图如下： 图5-3 三次油气回收系统基本原理图 5.2主要污染工艺 5.2.1施工期污染源分析 施工期废水污染源强分析 本项目施工期间施工工人不在现场食宿，因此，污水水主要为现场施工人员的粪便水，同时，施工过程中还会产生一定的施工车辆清洗废水和泥浆水。 生活污水 本项目施工人员排放的生活污水中主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、动植物油等。本项目拟定施工人员约15人，施工人员每天生活用水以50L/人计，日用水量为1.m3，生活污水排放系数按80%计，本项目施工期时间为2个月（60天），则生活污水产生量为36m3，污水浓度COD：250-300mg/L，BOD5：120-150mg/L，NH3-N：25-30mg/L，动植物油类50-70mg/L。 车辆冲洗废水 项目施工期施工车辆离开施工场地对其进行清洗，清洗台产生的清洗废水污染因子主要为SS，浓度为500～4000mg/L。 泥浆水 本项目施工期使用商品混凝土，不在现场设置水泥混泥土搅拌站，无搅拌废水的产生。施工时混凝土浇注、冲洗、养护等过程会产生一定量的泥浆水，该部分废水中主要含有悬浮物。类比相似工程调查结果，该部分废水中SS浓度在1000～3000mg/L。 表5-1 施工期水污染源及污染物 序号 项目 产生地点 污染物 环保措施 1 车辆冲洗废水、泥浆水等施工废水 施工场地 SS 洗车台、沉淀隔油后回用 2 生活污水 生活区 SS、COD、NH3-N、动植物油、BOD5 经化粪池预处理后用于农田、林地灌溉 施工期噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工期主要施工机械设备的噪声源强见下表。 表5-2 施工期主要噪声源及源强 施工阶段 声源 声源强度dB（A） 土石方阶段 挖土机 78～96 冲击机 95 空压机 75～85 大型载重车 84～89 主体结构阶段 振捣器 100～105 电锯 100～105 电焊机 90～95 混凝土装罐车、载重车 80～85 装修 安装阶段 电钻 100～105 手工钻 100～105 无齿锯 105 云石机 100～110 轻型载重车 75～80 当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB。 施工期固废污染源分析 本项目施工期固体废物主要为各种建筑垃圾、挖方弃土及施工人员的生活垃圾等。施工期施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员为15人，则施工人员每天产生生活垃圾量为7.5kg，工期为2个月，则产生的生活垃圾总量约为0.45t。本项目生活垃圾由专人收集，然后委托当地环卫部门统一处理。 建筑垃圾主要为建筑过程中所产生的废钢筋、废混泥土块，废包装物等。由于建筑垃圾中大量材料可以重新再利用，因此建议施工时对建筑垃圾进行分类收集，然后进行外售。不可回收的施工垃圾由专人、专用容器进行进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置，此外装修期间产生的如废油漆、废涂料及其内包装物等按照危废贮存标准暂定为危废，由专人、专用容器进行进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 根据本项目设计方案，项目用地区域现阶段为小山丘，施工过程中需要开挖较多的土石方，地面开挖面积约5800m2，地面平均开挖高度约为3.0m，则预计挖土17400m3；施工完毕后，地块内的绿化需要填土720m3；其余弃土量约为16680m3，由当地渣土办管理外运到规划部门指定的场所填埋或综合利用。 图5-4 施工期土石方平衡图 施工期废气污染源分析 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，一般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的；此外还有施工车辆和运输车辆产生的汽车尾气。 施工扬尘 项目施工期间对环境空气的污染，主要来自于施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路硬化覆盖量影响，将会对周围环境空气产生较大的影响。施工期产生的粉尘属于无组织排放，对周围环境影响突出，本项目在建筑施工过程中需要的水泥混凝土，全部从当地外购通过专用搅拌运输车运送到施工地，无凝混凝土搅拌粉尘产生，但运输较为频繁，类比同类工程施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m3，会对周边大气环境质量产生一定的影响。 机动车尾气 机动车辆（运输车辆、推土机、挖掘机等）以汽油、柴油为燃料，尾气中含CO、THC、NOx等有害污染物。由于施工期进出施工区的车辆的类型、数量、燃料、车辆能耗等原因，且排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。 生态影响识别 本项目对生态环境的影响因素主要体现在以下几点： 地表植被破坏 本项目施工期的开挖和辅助设施的建设将不可避免的对现有地表植被产生一定的影响，导致地表植被的破坏，植被覆盖率降低。 土地利用类型改变 本项目占地及临时用地以林地为主，建成后土地利用类型发生改变。 水土流失加剧 本项目的建设将破坏原地表结构，甚至自然稳定状态，从而引发水土流失。如果开挖土方在场地堆砌较多，遇雨季易造成局部水土流失。 5.2.2营运期污染源分析 大气污染源分析 加油站运营期间主要的废气污染源为汽、柴油储油罐大小呼吸、油罐车卸油、加油机加油过程中产生的非甲烷总烃类废气，备用柴油发电机燃油废气、进出站加油车辆产生的机动车尾气等。 非甲烷总烃类废气 ①储油罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.18kg/m3·通过量； ②储油罐小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.07kg/m3·通过量； ③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.10kg/m3·通过量； ④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是0.11kg/m3·通过量、置换损失控制时0.065kg/m3·通过量。本项目拟安装的加油枪都具有一定的自封功能，因此加油机作业时烃类气体排放率取0.065kg/m3·通过量； ⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.036kg/m3·通过量。 根据0#柴油密度约为0.84g/mL；汽油密度因季节、气温等因素略微变化；92#汽油平均密度为0.73g/mL，95#汽油平均密度为0.74g/mL，98#汽油平均密度为0.75g/mL本项目年加油量为3007.87m3。综合上述加油站油料损失，并与类比相关资料，本项目营运期烃类有害气体的排放量为1356.55kg/a。本项目建成运营后烃类气体污染源强详见下表。 表5-3 本项目营运期烃类气体污染源强一览表 项目 产生系数 通过量或转过量 （m3/a） 烃产生量 （kg/a） 储油罐 大呼吸损失 0.18kg/m3·通过量 1543.14 277.77 小呼吸损失 0.07kg/m3·通过量 108.02 油罐车 卸料损失 0.10kg/m3·通过量 154.31 加油站 加油作业损失 0.065kg/m3·通过量 100.3 作业跑冒滴漏损失 0.036kg/m3·通过量 55.55 合计 695.95 （2）机动车尾气 加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和THC、SO2。其中CO、SO2是汽油燃烧的产物；NOX是汽油爆裂时进入空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是汽油不完全燃烧的产物。由于废气排放与车型、车况、车辆以及在站内停留时间等有关，且无组织排放，本环评仅定性分析。 柴油发电机废气 本项目将在发电房内设置一套15kW柴油发电机组作为备用电源，柴油发电机燃油产生的废气中含有烟尘、SO2、NO2等大气污染物，烟气中污染物排放参数见下表。 在供电正常时备用发电机不使用，只有在停电的应急情况下才会使用，一般发电时间较短，全年使用时间数少，废气排放量较少。柴油发电机燃油产生燃油废气，废气中主要含有烟尘、SO2、NO2等污染物。本项目以0＃柴油为燃料，根据当地市政用电情况，每月使用柴油发电机的时间一般不超过5小时，全年工作时间不超过60小时，耗油率为0.263kg/kW·h，则备用发电机工作时耗油236.7kg/a。 烟气中污染物排放参数见下表。 表5-4 柴油燃烧时污染物排放参数 污染物名称 SO2 NO2 烟尘 废气量 排放系数 2 kg/t油 1.7 kg/t油 0.714 kg/t油 14050 m3/t油 根据燃油燃烧时污染物排放参数估算，污染物产生量见下表。 表5-5 发电机污染物产生量 污染物名称 SO2 NO2 烟尘 废气量 排放浓度mg/m3 142 120 51 3326m3/a 排放量kg/a 0.47 0.40 0.17 水污染源分析 生活污水 本项目定员6人，年工作365天，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），表3.1.10中数据确定，本项目拟定6名工作人员中有4人住宿用水量按150L/d·人计算，另外2人用水量按50L/d·人，全年工作365天，可知生活用水量为255.5m3/a，排放系数取0.8，则生活污水产生量约为0.56m3/d（204.4m3/a），主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等；按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L估算，则本项目生活污水的污染物产生量为COD：71.54kg/a、BOD5：40.88kg/a、SS：51.10kg/a、NH3-N：6.13kg/a。 公共卫生间污水 使用人员主要为外来加油人员，类比同类型加油站项目，本环评公共卫生间用水人员每天以150人次计，用水量取3L/人·次，则公共卫生间用水量为0.45m3/d（164.25m3/a），排污系统取0.8，则公共卫生间污水量为0.36m3/d（131.4m3/a）。 场地拖洗废水 根据本项目占地面积及拖洗次数等因素及类比同类型加油站项目，预计本项目场地拖洗水部分由废水产生量约为0.67m3/d，年产生量约为193.5m3。主要污染物是SS和石油类等。浓度为SS：400mg/L；石油类：20mg/L，则本项目场地拖洗废水的污染物产生量为SS：96kg/a、石油类：4.8kg/a。 初期雨水 加油站内易受污染区主要为加油岛、罐区等，本项目已在易受污染区上方设有罩棚，并在加油区设有环形地沟，可防止雨水被油污染，且本项目设有油气回收装置，故站内易受污染区雨水冲刷而产生的含油污水中石油类污染物极少。因初期雨水污染因子与降雨强度、受雨面积、场地清洁程度、截留管范围等因素有关，初期雨水量难以确定，且主要SS、石油类污染因子浓度较低、因此本环评不针对初期雨水进行量化分析。 绿化水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），绿化用水量为1~3L/m2·d，本项目取2L/m2·d计算。项目绿化面积约518m2，则绿化用水量为1.036m3/d，年浇水120天，则年绿化用水为124.32m3/a，绿化用水全部下渗、蒸发或被植物吸收，不外排。 图5-5 本项目水平衡图（单位：m3/d） 本项目废水污染产生情况详见下表： 表5-6 废水污染物产生情况一览表 污染物 项目 COD BOD5 SS NH3-N 石油类 处理措施 生活污水（204.4m3/a） 产生浓度（mg/L） 350 200 250 30 / 化粪池预处理后用于农田、林地施肥 产生量（kg/a） 71.54 40.88 51.10 6.13 / 公厕污水（131.4m3/a） 产生浓度（mg/L） 350 200 250 30 / 产生量（kg/a） 45.99 26.28 32.85 3.94 / 场地拖洗废水（193.5m3/a） 产生浓度（mg/L） / / 400 / 20 隔油沉淀池处理后用于场地及道路洒水 产生量（kg/a） / / 77.4 / 3.87 噪声污染源分析 本项目主要噪声污染源为发电机、加油泵等设备的机械噪声及进出站区加油车辆的噪声。类比同行业项目设备噪声声压级为60～70dB（A），车辆噪声约为65～80dB（A）。 本项目设备选型时应选用低噪声设备，车辆进出时，应禁止鸣笛，项目所用设备及车辆噪声级见下表。 表5-7 本项目噪声源强一览表 单位：dB(A) 设备名称 噪声源 备注 发电机 90~105 选用低噪声设备、减振、隔声 加油泵 60~70 选用低噪声设备 车辆 65~80 减速、禁鸣、加强管理 固体废物污染源分析 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、油罐废油渣和油泥、含油抹布手套等。 生活垃圾 本项目有员工6人，按工作人员人均产生生活垃圾量为1kg/d·人，工作人员产生生活垃圾量为0.006t/d（2.19t/a）。生活垃圾由环卫部门运至当地垃圾填埋场填埋。 含油抹布和手套 员工会产生少量的含油抹布和手套，产生量极少约0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）附录的危险废物豁免清单可知：废弃的含油抹布、劳保用品（危废代码：900-041-49）可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 油罐废油渣和油泥 加油站在下述情况下要进行油罐清洗：新建油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔3～5年，对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法。根据本项目储油量及油罐体积大小，类比同类型项目废油渣产生量约为2t/次，预计本项目废油渣最大产生量约0.67t/a。根据《国家危险废物名录》，油罐内沉积的油渣属于危险废物，编号为HW08（废矿物油），废物代码是900-210-08。 类比同类型加油站站区的隔油池会产生一定的油泥，产生量约为0.11t/a，集中收集暂存在专用危废暂存设施后及时委托有危险废物处置资质的单位进行回收处置。 表5-8 固体废物产生情况一览表 类型 状态 产生量 属性 处置方式 生活垃圾 固态 2.19t/a 生活垃圾 委托环卫部门处理 含油抹布和手套 固态 0.02t/a 豁免的危险废物 废油渣 半固态 0.67t/a 危险废物 委托有危废处置资质的专业单位处置 油泥 半固态 0.11t/a 危险废物

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 卸油、储油、 加油 | 非甲烷 总烃废气 | 0.696t/a | 0.12t/a |
|  | 加油车辆 | NOX、CO、THC、SO2 | 少量 | 无组织排放 |
|  | 柴油发电机 | 烟尘、SO2、NO2 | 少量 | 无组织排放 |
| 水污 染物 | 生活污水（员工生活污水；公共卫生间污水） | 污水量 | 335.8m3/a | 335.8m3/a |
|  |  | CODcr | 350 mg/L, 0.118 t/a | 300mg/L, 0.101 t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L, 0.067t/a | 180mg/L, 0.06t/a |
|  |  | NH3-H | 30 mg/L, 0.01t/a | 30mg/L, 0.01 t/a |
|  |  | SS | 250 mg/L, 0.084 t/a | 160mg/L, 0.054t/a |
|  | 场地、设备拖洗废水 | 废水量 | 193.45m3/a | 193.45m3/a |
|  |  | 石油类 | 20mg/L, 0.004t/a | 5mg/L, 0.001 t/a |
|  |  | 悬浮物 | 400mg/L, 0.077 t/a | 20mg/L, 0.004 t/a |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 2.19t/a | 0 |
|  | 含油抹布、手套 | 一般固废 | 0.02t/a | 0 |
|  | 隔油池油泥 | 危险固废 | 0.11t/a | 0 |
|  | 油罐油渣 | 危险固废 | 0.67t/a | 0 |
| 噪声 | 油泵、发电机等 | 设备噪声 | 60～105dB(A) | 临道侧昼间70dB(A)，夜间在55dB(A)以下；其他昼间60dB(A)，夜间在50dB(A)以下 |
|  | 机动车 | 交通噪声 | 65～80dB(A) |  |
| 风险 | 本项目为加油站，油品属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险，加强风险防范措施及管理。 |
| 主要生态影响： 本项目施工期的开挖和辅助设施的建设将不可避免的对现有地表植被产生一定的破坏，使得植被覆盖率降低，土地利用类型发生改变。若开挖土方在场地堆砌较多且不及时回填，遇雨季易造成局部水土流失。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目施工期会产生一定量的废气、废水、噪声和固废，对环境造成一定的影响，因此建设项目必须采取合理可行的污染防治控制措施，以尽量减轻其污染物程度，缩小其影响范围。本项目路面采用商品水泥混凝土，且不再施工区设搅拌站，基本无相应废气、废水产生。 施工期废气环境影响分析 （1）施工扬尘的影响 施工扬尘的排放源属于无组织的面源，主要为道路扬尘和施工期场地内的扬尘。地面上的粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，与环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小、土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。 因此本项目在施工过程中，必须严格落实防尘措施，如用塑料编织布覆盖、经常洒水保持表土湿润、采用密闭车辆运输等，扬尘的影响范围基本上可控制在50m以内，随着距离的增加，浓度迅速减小，至100m基本可以达标，具有明显的距离污染特征；根据施工季节的气候情况不同，其影响范围也有所不同。项目施工过程中，洒水降尘将是效果最显著的措施之一，除尘率达到90%，经过洒水后，施工扬尘对周围敏感点的影响大大减小，再通过在项目场界设置围墙、隔板等，可将施工扬尘的影响控制到最小。 机动车尾气影响 施工车辆、挖掘机，空压机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染较为分散且流动性很大，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的施工结束而消失，该类废气对周围大气环境及环保目标的影响很小。 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，施工过程中粉尘及扬尘主要来源于建筑材料在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘以及施工垃圾在其堆放和清运过程中也将产生扬尘。这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，建议建设方通过以下措施进行扬尘的防治： ①在施工过程中采取喷水逸尘，使场地表层土保持一定湿润，场内堆土等及时外运等措施，出入口设置车辆清洗台等逸尘措施。 ②施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。 ③限制车速施工场地的扬尘，大部分来自于施工车辆，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h）情况下的1/3。 ④运载水泥、建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖篷布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和车轮胎冲洗干净，同时进出需设置过水池；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。 ⑤为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止散落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。外运渣土应采用封闭措施。 ⑥应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混泥土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。对大风时应采用防雨布加盖露天堆存的布料。 ⑦由于项目周边临近道路，车辆进入施工场地极为方便，做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞。 施工期废水环境影响分析 本项目施工期间废水主要为现场施工人员的粪便水和施工过程中还会产生的施工车辆清洗废水和泥浆水等，处理方式、措施不当对周边环境产生一定的影响。 生活污水 本项目施工人员排放的生活污水主要污染物是COD、NH3-N、BOD5等。本项目共有施工人员约15人，生活污水产生总量为36m3，施工污水产生量相对较少，施工期生活污水采用简易化粪池处理后用于周边林地、农田施肥灌溉，不随意外排。 施工废水 本项目施工期使用商品混凝土，无搅拌废水产生。主要为施工期车辆冲洗废水和施工时混凝浇注、冲洗、养护等过程会产生一定量的泥浆水。施工废水主要污染物是悬浮物、石油类，由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，对附近水体可能会造成影响，必须加强管理。须在项目区域内修建临时沉淀隔油池，使施工废水经预处理后回用到施工生产过程中或用于抑制建筑扬尘；车辆驶出场地需经过场地大门口设置的车辆清洗台进行清洗产生的废水经过沉淀后循环利用，不外排。对暴雨径流设置围堰和拦沙坝，使泥沙沉积后，雨水可回用于生产。综上所述，施工废水和生产废水在采取合理的处理措施后，本项目施工期对水环境不会造成明显影响。 施工期废水污染防治措施： ①加强施工期管理。针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ②施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。 ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染物附近水体。安装小流量的设备和器具以减少在施工期间的用水量，并在工地内重复利用积存的施工废水、雨水。 施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、推土机械等。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 表7-1 类比同类型施工机械噪声达标距离限值 施工阶段 主要噪声源 施工期噪声达标距离限值（m） 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 土石方 挖土机、载重车等 25 80 冲击机、空压机等 57 / 结构 振捣器、电焊机等 36 167 装修 电钻、电锯等 32 147 综上所述，由于拟建地建构筑物临近场界，各施工阶段昼、夜间场界噪声均不能达标排放，夜间超标范围较大。因此施工噪声对周边环境影响较大。 环评要求夜间（22：00~6：00）禁止产生环境噪声污染的建筑施工作业，以免影响周边居民正常生活。如确因工艺需要须夜间连续施工时，应事先向环保行政主管部门进行申报得到批准，并向周边居民、单位做好解释说明工作。同时应加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 尽管施工期产生的噪声干扰无法完全避免，通过采取防噪措施可以使周围环境受到的噪声影响降到可接受范围内，结合项目施工特点，对重点噪声设备和声源采取相应措施后，可将噪声影响控制在周边居民可接受范围内。 噪声污染防治措施： ①选用低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械，降低声源的噪声强度。 ②合理安排施工时间，合理布局高噪设备，加强施工管理。 ③在施工过程中尽量采用简易组装结构；部分建筑构件可在施工现场外预制，然后运到施工现场再进行安装。 ④运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 ⑤建设单位应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让周边群众了解施工进度及采取降噪措施，并取得大家的共同理解。施工前两天公告附进居民。 施工期固废环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为各种建筑垃圾、弃土及施工人员的生活垃圾等。 施工期施工人员生活垃圾产生量约为0.45t。本项目生活垃圾由专人收集，然后由当地环卫部门统一处理。 建筑垃圾主要为建筑过程中所产生的废钢筋、废混泥土块，废包装物等。由于建筑垃圾中大量材料可以重新再利用，因此建议施工时对建筑垃圾进行分类收集，然后进行外售。不可回收的施工垃圾由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置，此外装修期间产生的如废油漆、废涂料及其内包装物等咱按照危废贮存规定暂定为危险废物，由专人、专用容器进行进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的地点填埋或综合利用。 施工期固体废物污染防治措施： ①车辆运输应选择合理的路线，安排好运输时间。 ②对于不同含水量的土石方应该采取相应的措施，避免含水量少的，干燥的土石方产生扬尘污染空气，含水量大的土石方在运输过程中产生剩滤液滴漏。 ③做到文明装卸，避免人为原因造成扬尘污染空气。 ④施工过程中建筑垃圾要及时清运，加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。生活垃圾如不及时清运，则会腐烂变质，产生恶臭传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利的影响。 ⑤尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。 ⑥在工地废料被运送到合适的处理场所去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料、瓦楞板纸等可再生材料进行现场分类和收集。 施工期生态影响分析 本项目用地现状为林地，不占用基本农田。本项目对生态环境的影响主要体现在表植被的破坏以及土壤开挖扰动，从而使得整个土壤的结构和层次受到破坏，当遇到雨水时，会产生水土流失。由于本项目占地较小，施工期较短，从整个评价区域内来分析，这种影响相对较小，待施工结束后对厂区及周边进行相应的绿化补偿及植被维护，将会得到一定程度的恢复和改良。 施工期的影响具有时间集中、强度大的特点，易于采取措施控制但又难以收到良好的效果。为了保护生态环境不受到严重破坏，保护生物资源，营运后期仍应采取有力的防护措施，尽可能将施工期对生态环境的影响降至最低。 为最大程度减轻对生态环境的影响，环评建议采取以下措施： ①本项目施工用地严格控制占地面积和范围。开挖基础及取弃土工程，均应根据项目施工进度有计划地进行开挖并合理设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施，严禁施工占用周边林地，不得破坏周边植被； ②控制施工作业时间，尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率；尽量避免在雨季进行大规模的土石方开挖工作、春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。 ③土方暂存场所应设置在不容易受到地面径流冲刷的地方，并采取草包袋土挡墙拦挡或在雨季临时覆盖防护；并完善排水设施，修建临时排水沟及沉砂池，以疏导积水，防止水土流失；部分暂存表土应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被绿化和景观恢复。 ④根据施工计划及时对开挖边坡采取护坡措施，植被绿化应以当地乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种，合理设置导流沟渠，并在围墙外侧设置雨水渠。 ⑤弃土和施工废料、废土及时清运，施工结束后及时进行路面硬化和绿化，加强植被的恢复、再造，做到边坡稳定，减少岩石、表土裸露。 7.2营运期环境影响分析 大气环境影响分析 非甲烷总烃类废气 根据工程分析可知，加油站运营期间产生的非甲烷总烃的主要来自储油罐大、小呼吸（385.79kg/a），油罐车卸油损失（154.31kg/a）、加油机加油作业损失（100.3kg/a）、作业跑冒滴漏损失（55.55kg/a）。本项目每年约产生非甲烷总烃695.95kg。 根据环境保护部办公厅文件“关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知”（环办[2012]140号）：严格环境准入管理。对新建、改建、扩建储油库和加油站未按要求落实油气污染治理的，环保部门不予通过其建设项目环境影响评价审批和环保“三同时”竣工验收。对于已建成储油库、加油站未配套油气污染治理设施的，环保部门要分期分批下达限期治理通知书，并于2015年前全国完成储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作。本项目属于新建项目，因此应严格采取储油库、加油站和油罐车油气污染治理措施，确保达到《储油库、加油站大气污染治理项目验收技术规范》（HJ/T431-2008）和相关技术要求。本环评要求对本加油站采取高效油气回收系统，对油罐车卸油、储油罐及汽车加油过程产生的油气进行回收，回收效率可达90%以上，处理后非甲烷总烃排放量见下表。 表7-2 增设油气回收系统后烃类气体排放量一览表 项目 产生量（kg/a） 削减量（kg/a） 烃排放量（kg/a） 储油罐 小呼吸损失 277.77 249.993 27.777 大呼吸损失 108.02 97.218 10.802 油罐车 卸油损失 154.31 138.879 15.431 加油站 加油机作业损失 100.3 90.27 10.03 作业跑、冒、滴、漏损失 55.55 0 55.55 合计 695.95 576.36 119.59 采取油气回收措施处理后，储油罐非甲烷总烃量为64.04kg/a（7.31g/h）最终分别通过汽油、柴油通气管排放，排放口高于罩棚1.5m（即高于地面8m），满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准要求。剩余非甲烷总烃量为55.55kg/a（排放速率：6.34g/h）以无组织形式外排。 加油站在建设运营过程中建议采取如下措施： ①本项目建埋地式储油罐，储油罐密闭性较好，顶部要求有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 ②油罐车卸油采取密闭卸油方式。每个油罐都各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口和油气回收接口均设有明显的标识。卸油接口均装设快速接头及密封盖。 ③汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭卸油的过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 ④油站油罐通气管道和露出地面的管道需采取符合《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008）中的无缝钢管。 ⑤汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气。通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（真空泵）经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。 ⑥为确保油气挥发致使环境空气污染及存在的危险隐患，建议油罐区安装双油气浓度探头，全天进行油气浓度监控。 ⑦根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表3的规定：岳阳市于2012年1月1日起执行卸油油气排放控制标准，卸油油气排放控制措施如下： a应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 b卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。 c连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。 d所有油气管线排放口应按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及其2014年局部修订版的要求设置压力/真空阀。 e连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。 f未采取加油和储油油气回收技术措施的加油站，卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。 ⑧根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表4的规定：岳阳市已于2015年1月1日起执行储油、加油油气排放控制标准，储油、加油油气排放控制措施如下： 储油油气排放控制如下： a所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。 d埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 c应采用符合相关规定的溢油控制措施。 加油油气排放控制： a加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 b油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。 c新、改、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。 d加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 e油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。 f应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 g当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 h具有处理装置的加油站，油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。 另外对无组织排放油气的挥发可采用以下措施进行控制： a对挥发量大的汽油罐选用内浮顶储罐，气温高时，储罐容积随油气膨胀而增大，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。 b尽量缩短卸油、加油时间，在卸油、加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，从而减少油气的挥发量。 加油站油气逸散较少，严格控制油气无组织排放，采取减少油气排放的措施可节省油料，营运后期严格落实国务院关于印发大气污染防治行动计划中关于推进挥发性有机物污染治理，积极开展高效油气回收治理，可大大减少非甲烷总烃类对大气环境的排放量，减少由此而造成的大气污染影响，可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3，对周围大气环境不会产生明显影响。 机动车尾气 针对进出站区的机动车尾气主要通过采取管理措施，尽量缩短怠慢速时间，以减少汽车尾气的产生量。且项目周围设置一定的绿化带，机动车在加油站内停车加油停留时间短，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净化的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 柴油发电机废气 根据燃油燃烧时污染物排放参数估算，本项目柴油发电机烟气排放量3326m3/a，主要污染物SO2、NOX、烟尘排放浓度分别为：142mg/m3，120mg/m3，51mg/m3；SO2、NOX、烟尘排速率分别为：0.0079kg/h，0.0067kg/h，0.0028kg/h。发电机尾气由内置专用烟道引至发电间所在构筑物楼顶排放。低于国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函【2005】350号），备用发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的Ⅲ，Ⅳ阶段标准。 大气环境防护距离 图7-1 非甲烷总烃面源大气环境防护距离计算截图 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）和环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室大气环境防护距离标准计算程序，计算烃类气体无组织排放影响范围，结果如上图所示，非甲烷总烃无超标点，无需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目运营期产生的各项废气在采取不同防治措施后，均能得到有效的控制和缓减，总体上对周边大气环境造成的影响较小。 水环境影响分析 地表水环境影响分析 生活污水（员工生活污水、公共卫生间污水）排放量约0.92m3/d（335.8m3/a），加油站设备和地面清洗废水产生量为0.53m3/d（193.45m3/a）。项目排水体制为雨污分流。因安定镇生活污水处理厂管网现阶段未建设至本项目所在地，因此环评要求员工生活污水、公共卫生间污水经化粪池预处理后定期清掏，用于项目周边林地、农田施肥，不外排。由于本项目生活污水产生量极少，且周边有较大范围的农田、林地完全可消纳本项目的全部生活污水。若后期污水管网覆盖，生活污水应集中排入安定镇污水厂收集管网。 站区拖洗废水经截污管收集后汇入隔油池隔油沉淀预处理后，水量较少，且主要SS和石油类等污染物浓度较低，可回用于回用于场地及北侧G106道路洒水。 本项目在易受污染区（加油岛）上方设有罩棚，并在加油区设有环形地沟，可防止雨水被油污染，且本项目站区面积较小，设有油气回收装置，故站内受雨水冲刷而产生的含油污水中石油类污染物极少。通过对初期雨水经地沟收集后进入隔油池隔油沉淀后回用于洒水，再次降低初期雨水中污染因子浓度。 为最大程度减轻本项目废水对外环境的影响，建议采取以下防治措施： ①合理布设场区雨污分流管网及各水池的控制阀导流管道、沟渠等排水体制。 ②及时清理各污水池、管道内残留的油泥，并委托有危废资质单位处置。 ③项目雨水管道上的控制阀正常情况下保持打开状态，暴雨期间15min后人工关闭控制阀。站区初期雨水经人工控制收集后经隔油沉淀处理后可回用于地面冲洗。场区内非污染区及暴雨15min后的雨水导流出场地外依地势流向排放。 营运后期，如项目所在区域污水管网建成后，本项目所有废水通过与雨污分流排入对应管网，确保污废水不外排。综上所述，本项目运营期产生的废水对周围地表水环境产生的影响较小。 地下水环境影响分析 加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响，储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。因此站区的油料存放地的防漏、防渗问题必须在设计中加以解决。 根据解析法分析，该项目建设对地下水的影响主要为潜水污染，正常状况的渗透 过程非常缓慢，土壤细菌的生物作用对其有机物成分可进行有效分解；事故泄漏状态 下影响较大（具体见环境风险分析）。根据现状监测数据可知，项目所在地及周边地下水水质状况良好，地下水流向由西向南流至汨罗江。根据现状调查，项目区域周边居民主要饮水方式均为开采地下水，区域地下水环境较为敏感，但本项目所在地地下水下游无居民水井分布，居民水井主要分布在项目地东、西两侧，属于加油站所在地地下水流向两侧，因此对附件居民水井的影响较小。 根据《加油站地下水污染防治技术指南》（环办[2017]323号）中相关要求，本项目需严格采取如下防渗漏措施： ①设置地埋式储罐区，其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。本项目采用SF双层卧式油罐，由内、外罐罐壁构成具有双层间隙的储罐，为现阶段较为普遍的油罐，防渗效果较单层油罐大大提高，因此本项目采用SF双层卧式油罐可有效防治地下水污染，设备优势突出，设备选型可行。双层管道：由内、外管管壁形成的具有双层间隙的管道。可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 ②储油罐外表面其防腐设计须符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022-2011）的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计应符合国家现行的《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2008）中有关规定。 ③防渗池：埋地油罐外围专门设置能够起到二次防渗保护作用的池子。 A防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 B防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 C防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 D防渗池内的空间，应采用中性沙回填。 E防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 F防渗池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1）检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于 4mm。 2）检测立管的下端应置于防渗池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面 200mm（油罐设置在车道下的除外）。 3）检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4）检测立管周围应回填粒径为10～30mm的砾石。 5）检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 G装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 ④在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。油罐建高液位报警功能的液位监测系统。储油罐内进油管安装卸油防溢阀。 ⑤施工前进行地质、地下水勘探工作，同时应按有关规范要求，设置油罐区油品泄漏监测井，观测井应设于地下水流向下游距埋地油罐50m内处，井深设计应在最低水位埋深的基础上增加5~8m，井管直径应为150~200mm，井管应有防腐、防渗、无毒、无味，过滤管的主要骨架孔隙率应为18%~25%。 针对站区场地拖洗废水及初期雨水外渗时可能会对周边土壤、地表水、地下水环境造成油污染。建设方对站区路面、隔油池及沉淀池采用混凝土防渗处理，可以有效防止站区含油废水外渗对周边环境的影响。并在严格采取以上措施后，营运期加强管理，本项目正常运营过程中对地下水环境的影响极小。 并在严格采取以上措施后，营运期加强管理，本项目正常运营过程中对地下水环境的影响极小。 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《加油站地下水污染防治技术指南》（环办[2017]323号）中的相关要求，本报告对该项目提出地下水跟踪监测计划如下： 表7-2 地下水跟踪监测计划表 场地区 监测点 编号 相对位置及功能 监测层位 对应现状监测点编号 监测频率 监测因子 地下油 罐区 JC1 上游，背景监测井 潜水 （不超过10m） 东北面水井 枯水期 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 JC2 站区，跟踪监测井 项目内勘探井 6次/年， 单月采样 JC3 下游，污染扩散井 西南面水井 由建设单位委托有资质的检测机构进行地下水跟踪监测点的水样检测，并编制地下水跟踪监测报告，并定期对地下水跟踪监测结果进行公布。 噪声环境影响分析 加油站产生噪声的主要设备为加油机油泵、加油车辆，其源强在60~80dB（A）之间。通过对油泵采取基础减震、隔声措施，本项目产生的噪声经基础减震、隔声和距离衰减后，针对机动车辆通过进出站区禁鸣、限速等管理手段，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类（临近道路一侧）标准要求。停电时柴油发电机产生的噪声，通过将柴油发电机设置在发电机房内，对发电机采取机房隔声、机房采用吸声材料做吸声处理、发电机采取减震垫基础减振处理，再经过绿化带、围墙隔声，距离衰减之后，场界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 为最大程度减轻噪声对周边居民的影响，建议建设单位采取如下噪声防治措施： ①站区及设备合理布局，选用低噪声设备。 ②加强设备的管理及维护，确保生产设备正常运营。 ③引导进站车辆进站后熄火、禁止按喇叭，设置明显的禁止按喇叭的标识牌。 综上，在采取相应降噪措施后，不会对场界外声环境产生明显的噪声影响。且本项目场界距离周边居民在25m以外，通过绿化带、围墙隔声，距离衰减之后，对周边居民声环境产生的影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、油罐废油渣、油泥、含油抹布手套等。 生活垃圾 根据工程分析可知在项目运行过程中，工作人员产生生活垃及含油抹布手套。生活垃圾通过分类袋装收集后，集中暂存在站区内，定期委托环卫部门运至垃圾填埋场填埋，不得随意倾倒，并对暂存点及时进行清扫。 危险废物 根据工程分析可知，本项目危险废物主要为：油罐废油渣、油泥等，产生总量约为0.78t/a。通过单独设置暂存场所对该类固废进行分类暂存，并委托有危废运输资质的单位负责运送至相关危废处置中心处置。危险废物转移需采取危险废物转移报告单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 废油渣应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行收集、贮存及运输。危险废物暂存场所必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房，库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，暂存仓库应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料，运出时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保各容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备，运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公路运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的主要建设指标，建议将项目危险废物临时贮存场所设置于辅助用房内临近出口处，占地面积约4m2，危险废物应用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。建议采用带卡箍盖钢圆桶或塑料桶盛装危险废物，盛装危险废物的容器和包装应清楚地标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。 危险废物暂存场所相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 综上，本项目运营期产生的各项固体废物经采取相应措施后均能得到妥善的处置，对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 本项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及其2014年局部修订版的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式砖混槽内置钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议本项目采用地埋式水泥混凝土槽内置钢制卧式油罐，对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。并设计监控井。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 综上所述，在采取上述措施后，本项目运营对土壤环境无明显影响。 6、环境风险分析及防范 （1）风险识别 加油站主要风险为油罐泄露和火灾爆炸风险。加油站油品在储存过程中危险因素较多。汽油凝固点高，加热时，汽油因含有水分，容易产生突沸，燃烧时会发生热波现象。由于罐区中储罐集中，一旦某一储罐发生火灾，其辐射热加热周围油罐壁，会导致新的火灾、爆炸等的产生。项目储罐区在发生事故泄漏时均是在常温、常压状态下，且泄漏大多集中在储罐与进出料管道的法兰及阀门处。汽油在常温常压下为液态，遇到明火或高温，有可能引发火灾爆炸事故。 油品特性分析 本加油站贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等分别如下表所示。 表7-3 汽油、柴油的理化性质和危险特性 汽油 危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃）： -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃）： 415～530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃）： 40～200 爆炸下限％（V/V）： 1.3 毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 柴油 危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体。 主要用途： 用作柴油机的燃料等。 闪点（℃）： 45～55℃ 相对密度（水＝1）： 0.87～0.9 沸点（℃）： 200～350℃ 爆炸上限％（V/V）： 4.5 自然点（℃）： 257 爆炸下限％（V/V）： 1.5 毒理学资料 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用 最高容许浓度 目前暂无标准 最大储存量 本加油站主要经营汽油和柴油，设置25m3/个的汽油储罐3个，25m3/个的柴油储罐1个，总储油能力为100m3。 表7-4 重大危险源识别分析 设备名称 个数 单罐容积m3 实际总储存量t 标准规定的物质临界量t 汽油储罐 3 75 55.5 200 柴油储罐 1 25 21 5000 重大危险源识别 根据《物质危险性标准》（《建设项目风险评价技术导则》附录A.1表1）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）对爆炸品，易燃气体、毒性气体，易燃液体，易于自燃的物质，遇水放出易燃气体的物质，氧化性物质、有机过氧化物，毒性物质等6大类9小类物质的临界量加以确定，汽油临界量为200t，柴油临界量为5000t。 根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009），重大危险源辨识指标有两种情况： a单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 b单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 ≥1 式中，q1，q2，……，qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2，……，Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 55.5/200+21/5000=0.2817＜1 因此，本加油站未构成危险化学品重大危险源。 事故易发部位及危险点辨识 a加油岛(加油场地及加油) ①加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ②违章用油枪往塑料桶(瓶)加油，汽油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，就会引发爆炸。 b站房(包括营业室、值班室等) 如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。 c油罐及管道 在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。 d装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 e急性中毒 由于柴油对人体也有一定的危害性，一旦出现大量油品泄漏，不但会引发火灾爆炸事故，也有可能发生急性中毒事故。 f防雷装置 加油站已经安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。 加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 g加油站着火或爆炸对环境的影响 本项目加油站油罐区如发生燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。油罐区和加油站爆炸或着火事故是存在的，建设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油罐区和油站不发生火险。 h油罐泄露对外环境的影响 油罐区在施工设计阶段采取防渗、防泄露措施，营运期主要加强站区事故风险防范及管理，发生事故概率较小。一旦发生泄露油品，将对灌区土壤及站区产生一定影响，如遇明火等易引发二次污染，对外环境再次产生影响。埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。加强防渗漏监测避免泄露油发生。在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。油罐建高液位报警功能的液位监测系统。储油罐内进油管安装卸油防溢阀。采取以上油罐防渗漏工程措施后，可将事故分险降至最低。 风险防范措施 本加油站建议采取的风险防范措施如下： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施； ⑥加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置； ⑦在储存油和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火和严禁打手机)； ⑧加强风险防范措施，在加油站设立监控井，在营运期利用监测井对加油站排放污染物随时进行监测。埋地油罐区域设置灭火器材如堆沙、灭火毯等。按消防要求配备必要的消防器材； ⑨严格落实后期安全预评价要求提出的各项风险措施； ⑩油罐区设置备用油泵，罐体发生泄漏时，通过油泵泵入到对应储油罐，必要时设置应急储油罐，并采取防火、防静电等次生事故及污染的发生。针对泄露油品事故，及时在站区四周采取沙土围挡措施，雨污管网等及时隔开，避免油品随管网外泄。 环境风险应急预案 根据环境风险导则要求，本项目环境保护应急预案应包括内容见下表。 表7-5 本项目环境风险应急预案内容一览表 序号 项 目 主 要 内 容 1 应急计划区 储油区、卸油区等、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、公路、住户等。 2 应急组织结构 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由长沙市天心区政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 4 报警、通讯联系方式 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 5 应急环境监测 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 6 抢救、救援控制措施 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。 7 人员紧急撤离、疏散计算 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 8 事故应急救援关闭程序 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 9 事故恢复措施 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 10 应急培训计划 定期安排有关人员进行培训与演练。 11 公众教育和信息 在油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 环境风险评价结论 从环境保护角度来说，本项目不构成重大危险源，在建设单位按照评价的建议落实本报告及后期安全预评价要求提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，本项目的环境风险是可以接受的。 环境管理及监测 7.1环境管理 （1）环境管理原则 项目营运期，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则： ①严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。 ②正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。 ③环境管理应贯穿于生产全过程，将环境指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。 ④加强职工环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。 （2）环境管理内容 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段。根据本项目的工程特性，建设单位应建立环境管理机构，设置环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： ①在项目施工阶段，应将控制施工过程中的环境影响措施作为一项重要内容进行考虑，制定切实可行的防治施工过程中的环境污染措施，设置专职人员进行环境管理。 ②组织和实施环境保护规划，监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 ③在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 ④对污染物排放进行监测，建立完备的污染物排放技术档案。 ⑤强化对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 ⑥建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 ⑦加强工作人员环保意识。 ⑧加强对油罐区地下水进行跟踪监测，对油气探头进行浓度监控，做好记录，防止跑、冒、滴、漏现象的发生，如有异常及时采取应急处置措施并进行连续跟踪监测。 7.2环境监测 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《加油站地下水污染防治技术指南》（环办[2017]323号）中的相关要求，本报告对该项目提出地下水跟踪监测计划如下： 表7-6 地下水跟踪监测计划表 场地区 监测点 编号 相对位置及功能 监测层位 对应现状监测点编号 监测频率 监测因子 地下油 罐区 JC1 上游，背景监测井 潜水 （不超过10m） 东北面水井 枯水期 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 JC2 站区，跟踪监测井 项目内勘探井 6次/年， 单月采样 JC3 下游，污染扩散井 西南面水井 由建设单位委托有资质的检测机构进行地下水跟踪监测点的水样检测，并编制地下水跟踪监测报告，并定期对地下水跟踪监测结果进行公布。 本环评建议噪声、废水、废气监测计划如下： 表7-7 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界四侧 连续等效A声级 每季度一次 废水 雨水总排口 SS、COD、NH3-N、石油类 每季度一次 废气 厂界上、下风向 VOCs、非甲烷总烃 每季度一次 油气集中排风口 油气浓度 每季度一次

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油 储油 加油 | 非甲烷 总烃废气 | 埋地式储油罐；采取密闭卸油方式，采取油气回收系统 | 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） |
|  | 加油车辆 | NOX、CO、THC、SO2 | 空气流通稀释，植物吸附 | 对周围影响较小 |
|  | 柴油发电机 | 烟尘、SO2、NO2 | 排烟通道有组织排放 | 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的Ⅲ，Ⅳ阶段标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、 NH3-H、SS | 化粪池预处理 | 用于周边林地、农田灌溉施肥，不外排 |
|  | 场地拖洗废水 | 石油类、SS | 隔油池隔油沉淀 | 回用于场地或道路洒水 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集定期清运至垃圾填埋场处理 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 含油手套、抹布 | 一般固废 | 与生活垃圾混入处理 |  |
|  | 油泥 | 危险固废 | 分类收集暂存，全部委托危废处置资质的单位回收处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求 |
|  | 油罐中油渣 |  |  |  |
| 噪 声 | 油泵、发电机等 | 设备噪声 | 选用低噪声源设备、阻隔、衰减等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（南侧）、4a类（东、西、北）标准 |
|  | 机动车 | 交通噪声 | 加强车辆管理、限速、禁鸣、绿化隔离带 |  |
| 风 险 | 规范操作、定期检修，加强风险防范措施及管理，制定环境应急预案，并进行安全评价。环境风险可控制在接受范围内。 |
| 生态保护措施及预期效果： 禁止砍伐破坏项目周边植被，严禁随意占用林地。在场界四周及开挖边坡设置截排水沟、挡土墙等边坡防护措施，加强周边植被的养护。及时恢复厂内绿化，定期进行修剪及补栽，减轻对周边生态环境的影响。 |

# 九、相符性分析

9.1产业政策符合性分析 本项目主要从事成品柴油和汽油销售，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正本）中的限制类和淘汰类项目。本项目所在地不属于环境敏感区域，周边敏感点分布较少，本项目属于污染物排放量较少，对周边环境的影响较小，周边无其他污染性企业分布，区域环境容量较好，总体符合区域环境保护发展的要求。 综上所述，本项目建设符合产业政策。 9.2选址合理性分析 本项目位于平江县安定镇长兴村106国道南侧。根据环保要求：本加油站与城市一、二级饮用水源保护区及饮用水源取水点的陆域距离符合环保要求的不小于500 m。 本项目油罐、加油机等主要油气设备与周边居民建筑物距离均大于20m；周边无与其他交通线路的平面交叉口和立体交叉口；出入口的行车视距不少于100m；且设在距道路弯道、竖曲线范围的100m之外，基本不会对周边道路产生影响。且以上选址、设计要求均符合《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》选址定点的要求及《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相关规定。 综上所述，本项目选址从环境保护角度而言合理可行。 9.3规划相符性分析 根据湘商运[2015]14号文件以及相关规范要求，加油站空间布局应遵循以下条件：布点类型为国省道加油站的，若所在道路与县乡道交叉，与县乡道已有最近加油站的车行距离不得低于8公里。本项目所在G106及周边县乡道交叉路段8km均无加油站布设。 根据《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》平江县到2020年规划新增加油站20座，本项目属于规划中确定的新建加油站，且本项目的申报已取得湖南省商务厅的同意（详见附件）。同时本项目所在地已规划为公关设施营业网点用地，并取得建设用地规划许可证（详见附件）符合平江县建设总体规划。 本项目选址在G106长兴村段，且属于县城与县境内东南侧乡镇连接的重要交通干线，即可满足后续交通量导致油品消耗量的增加，并强化中心城区外围的地区（乡镇、农村）加油站布局，符合规划中适当增补加油站网点的布局原则；同时满足规划中适应交通基础设施发展要求加快公路加油站建设，结合公路网建设，规划设置加油站的布局重点原则。 综上，本项目的建设符合《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》中科学预测，合理选址，规范管理，促进加油站向规范化、科学化和法制化发展，形成与需求市场相对应的现代化高效加油站服务体系。 9.4平面布置合理性分析 项目营业、办公区布置在整个站区的南部位置，东南侧为仓储、值班、库房、卫生间等2层的辅助用房，配备了必要的公用设施方便了站内的工作人员和外来加油人员。加油区设置在项目区域中央，站区西南侧设置地埋式油罐区，均满足安全规范距离要求。加油区和油罐区与周边居民设置围墙和绿化带，并与周围环境敏感目标均保持了适当的距离，有利于减轻对周围的环境影响，符合环保要求。加油站出入口与项目北侧的G106连接，有利于外来加油车辆的出进。本项目的设计已综合考虑周边居民分布和道路的设计，因此本项目平面布置合理。站内建筑物及场地安全距离情况见下表。 表9-1 站内建筑物及场地安全距离情况表（按照汽油罐取相应最小值） 检查内容 规范要求 设计数据 评价结论 备注 油罐 至 油罐 0.5m 0.5m 合格 站房 4m 5.9m 合格 配电间 5m >30m 合格 厨房 8m - - 不设置 围墙 3m 3.1m 合格 加油机 至 站房 5m 6.5m 合格 配电间 8m 8.5m 合格 厨房 8m - - 不设置 罩棚边缘 2m 4m 合格 通气管口 高度 4m 高出罩棚1.5m 合格 高于地面8m 至 密闭卸油点 3m ＞3m 合格 站房 4m ＞4m 合格 围墙 3m ＞3m 合格 密闭卸油点 至 站房 5m ＞8.5m 合格 配电间 8m ＞35m 合格 根据上表可知：建设项目站内建构筑物及场地布局符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及其2014年局部修订版和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）标准的要求。 综上所述，本项目的平面布置合理。 9.5与外环境相容性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及其2014年局部修订版规定要求，本项目为三级加油站，主要经营汽油和柴油，本环评按照规范中最严格的汽油设备取对应值。其中地埋式油罐、加油机、通气管管口与相邻的民用建筑（二类保护物）的最近距离在20m外（均满足规范8.5m要求）；本项目地埋式油罐、加油机、通气管管口周边50m范围（规范要求均为35m外）内无重要公共建筑物；地埋式油罐、加油机、通气管管口距离站区北侧G106的最近距离在24m外（分别满足规范5.5m、5m、5m要求）。综上本项目站内油气设备与站外建（构）筑物均满足规范的防火距离要求。 为最大程度避免应急事故对周边敏感点的影响，本环评建议区域后期规划中本项目用地红线外30m范围内禁止建设居民区、医院、学校等其他环境敏感构筑物。严格控制本项目红线外规划用地情况。 表9-2 建设项目周边的生产经营及居民生活情况 序号 重要社会场所保护区域、设施 实际距离/情况 参考法律、法规、标准规范 要求距离（m）或规定 规范符合情况 1 集中居住区及商业中心、公园等人员密集场所 本项目周边50m范围内无此类设施。 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年版) 35 符合 2 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 周边50m内无此类设施。 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年版) 35 符合 3 供水水源、水厂及水源保护区 周边1000m内无此类设施。 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 水域距离不应小于1000 m，陆域距离不应小于500 m 符合 4 车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭及地铁站出入口 站内加油机与道路最近距离为24.2m，油罐与道路最近距离38.1m。 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年版) 重要公共建筑要求35m，快速路、主干路要求5.5m 次干路要求为5m 符合 5 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 周边100m内无此类设施。 《中华人民共和国水污染防治法》《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 企业排污不影响基本农田保护区、畜牧区、渔业水域等区域 符合 6 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 站区东北侧130m为汨罗江（不属于饮用水源），由G106隔开，周边500m内无其他设施。 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 污染环境的工业生产设施不得设置在保护区内 符合 7 军事禁区、军事管理区 周边500m内无此类设施。 《中华人民共和国军事设施保护法》 符合军区和省人民政府规定 符合 8 法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域 周边100m内无此类设施。 相关法律、行政法 符合相关法律、行政法规定 符合

# 十、“三同时”竣工环保验收及环保投资估算

根据《中华人民共和国环境保护法规定》，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 建成投入运营阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： 建设单位向当地环保主管部门申请试运营。 建设单位申请由有资质的环境监测单位对正常情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收。 表10-1 项目“三同时”检查、验收及投资估算一览表 序号 项目 验收内容 验收标准 投资金额 1 挥发油气 地埋式储罐通气管高于地面4m、采用卸油油气回收装置、加油油气回收装置 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 13 2 生活废水 5m3化粪池及污水管网 周边林地及田地施肥，不外排 1.5 3 场地、设备清洗废水 30m3隔油池及截污管道 回用于场地或道路洒水，不外排 5 4 初期雨水 雨水截留管网，加油区设环形地沟 收集到隔油池 2.5 5 地下水防治 罐区防渗池（各隔池内应设检测立管）、地下水监测井（设在站区内，与埋地油罐距离不超过30m） 监测井各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，不得污染地下水 7 6 生活垃圾、油渣、含油抹布 垃圾收集桶、分类暂存 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 0.5 7 隔油池油泥 油罐清洗废油渣 危险固废分类暂存间，定期委托有危废处置资质单位回收处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 1.5 8 噪声 选用低噪声设备，合理布局设备、减震隔声等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4a（站区东、北、西三侧）类标准 1.5 9 绿化 场地及四周绿化、植被恢复 厂区绿化率25.8%（518m2） 4 10 环境管理 加强各环保设施检修，监控及维护，地下水监测及防治措施的应急响应、植被养护 确保各环保设施高效稳定运转，各污染物达标排放；地下水监测每周一次定性监测，每季度一次定量监测，并做好台账记录 5 合计 41.5万元

# 十一、结论与建议

11.1结论 11.1.1项目概况 本项目占地面积2007.21m2，总建筑面积778.59m2，主要建（构）筑物包括加油罩棚1座、站房1栋、辅助用房1栋和油罐池1座以及隔油池等。绿地率为25.8%，总投资2000万元。双油双枪加油机4台，地下设置SF双层卧式油罐4个（包括容积为25m3 0#柴油储罐1个，25m3 92#汽油储罐1个，25m3 95#汽油储罐1个，25m3 98#汽油储罐1个），本加油站油罐总容积为87.5m3（柴油折半计入总容积），属于三级加油站。主要经营销售92#、95#、98#汽油和0#柴油成品油，年最大销售量约1200t（其中汽油700t，柴油500t），即平均日加油量可达3.3t。 11.1.2环境质量状况 通过对项目拟建站区进行现状监测分析，NO2、SO2、TSP各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3标准限制；通过对项目周边居民水井及项目地勘探井地下水进行的现状监测，主要监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准；在本项目厂界四周进行了现状监测，场界东、北、西三侧靠近G106声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；南侧能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值；项目所在地汨罗江长兴村段各监测水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 总体表明，本项目所在地及周边区域大气、地表水、地下水、声环境现状较好。 11.1.3环境影响分析 大气环境影响分析 加油站站区各环节均采取相应的油气回收措施，油气逸散较少，储油罐非甲烷总烃最终分别通过汽油、柴油通气管排放，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准要求；剩余非甲烷总烃以无组织形式外排。严格采取相应防护措施后，可大大减少非甲烷总烃类对大气环境的排放量，对周围大气环境不会产生明显影响。柴油发电机通过专用烟道引致构筑物楼顶外排；站区内产生的机动车尾气，通过空气自然流通扩散及绿化带的作用，很快就能被稀释扩散，且排放量极少，对周围大气环境影响较小。 水环境影响分析 地表水环境影响分析 员工生活污水、公共卫生间污水经化粪池预处理后定期清掏，用于项目周边林地、农田施肥，不外排；站区拖洗废水及设备清洗废水经截污管收集后汇入隔油池隔油沉淀预处理后，水量较少，且主要SS和石油类等污染物浓度较低，回用于厂区地面及道路洒水；本项目初期雨水经地沟收集后进入隔油池隔油沉淀后，再次降低初期雨水中污染因子浓度，暂存回用，不外排。综上，本项目运营期产生的各类废水在采取相应防治措施后，对周围水环境质量产生的影响较小。 地下水环境影响分析 施工期严格按照相关设计与施工规范、管道和设备等技术控制规范操作，在营运期采取地面硬化，罐区采取防渗等地下水污染防治措施后，并在后期加强地下水监测管理，本项目运营过程中对地下水环境的影响极小。 声环境影响影响分析 对厂界临近道路东、西、北侧进出站区的机动车辆通过进出站区禁鸣、限速、绿化隔离带等方式，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类；通过将柴油发电机设置在发电机房内，对发电机、油泵采取机房隔声、减震垫基础减振，再经过绿化带、围墙隔声，距离衰减之后，场界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。对区域声环境影响不大。 固体废物影响分析 本项目生活垃圾由当地环卫部门定期清运至填埋场处理。油罐清扫油炸、含油抹布、隔油池油泥属于危险固废，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单中关于收集、暂存、转运等规范要求操作，委托有危废处置资质的单位回收处置。本项目运营期产生的各项固体废物经采取相应措施后均能得到妥善的处置，对周边环境影响较小。 土壤环境影响分析 本项目施工期应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及其2014年局部修订版的要求进行设计和施工，营运期在采取相应的油罐防渗等土壤污染防治措施后，对土壤环境无明显影响。 11.1.4环境风险分析 本项目所经营的油料为极易燃的危险品，特别是汽油产生的泄漏挥发即可与空气混合形成极易爆炸燃烧的混合物，遇火花或明火即可爆燃，加油站起火燃烧将产生重大财产损失，对环境产生的污染影响也是非常严重的。为防范火灾事故，必须切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识。在消防、安全、环保等部门的指导下，制订切实可行的消防、安全、环境应急方案和应急措施，确保安全生产。且能够在在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，本项目的环境风险是可以接受的。 11.1.5总量控制指标 根据项目的工程分析可知，运营期生活废水经化粪池处理后作周边农田、林地施肥使用，场地、设备清洗废水及场地初期雨水经沉淀隔油池处理后回用于运输道路洒水；运营期废气主要为非甲烷总烃及汽车尾气。 根据工程分析预测，本项目涉及的总量控制指标为废气中的甲烷总烃排放量约为0.12t/a，本环评建议建设单位依法向环保部门核定总量备案。 11.1.6平面布置合理性分析 本项目营业、办公区布置在整个站区的南部位置，东南侧为仓储、值班、库房、卫生间等2层的辅助用房，配备了必要的公用设施方便了站内的工作人员和外来加油人员。加油区设置在项目区域中央，站区西南侧设置地埋式油罐区，加油区和油罐区与周边居民设置围墙和绿化带，并与周围环境敏感目标均保持了适当的距离，有利于减轻对周围的环境影响。加油站出入口与项目北侧的G106连接，有利于外来加油车辆的出进。且站内建构筑物及场地布局符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及其2014年局部修订版和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）标准的要求。 综上所述，本项目平面布置基本合理。 11.1.7产业政策符合性分析 本项目主要从事成品柴油和汽油销售，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正本）中的限制类和淘汰类项目。因此，本项目建设符合国家产业政策。 11.1.8选址合理性分析 本项目位于平江县安定镇长兴村106国道南侧。根据环保要求：本加油站与城市一、二级饮用水源保护区及饮用水源取水点的陆域距离符合环保要求的不小于500 m。 本项目油罐、加油机等主要油气设备与周边居民建筑物距离均大于20m；周边无与其他交通线路的平面交叉口和立体交叉口；出入口的行车视距不少于100m；且设在距道路弯道、竖曲线范围的100m之外，基本不会对周边道路产生影响。且以上选址、设计要求均符合《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》选址定点的要求及《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相关规定。 综上所述，本项目选址合理可行。 总结论 平江县长兴加油站年加油量1200吨建设项目符合国家相关产业政策和城市总体规划，平面布置合理。项目在建设和运营中产生的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出的措施以后，项目对周围环境的影响较小。同时，项目周边无较大的污染源存在，环境质量较好。因此，建设单位在严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证做到污染指标达标排放。从环境保护的角度而言，本项目的选址建设可行。 11.2建议 对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护。万一事故发生后及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。 加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。 定期对操作失员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 加强污水池的日常管理，应及时捞出浮油及其它悬浮物，使污水池能正常运行。捞出的浮油应放在密封的容器中，防止油气挥发，产生二次污染。 在消防、安全、环保部门的指导下，制订切实可行的消防、安全、环保应急方案和应急措施，确保安全生产。并按照方案配备相应的专业防火和应急器材，定期进行应急演练。