国环评证乙字第2726号

# 建设项目环境影响报告表

# （报批稿）

项 目 名 称：          平江县桂花学校建设项目

建 设 单 位：        平江县扶贫开发投资有限公司

湖南志远环境咨询服务有限公司

编制日期：二零一七年四月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改清单

下表格为专家评审综合意见及对应在文本中的修改页码，修改内容在报告正文中用下划线标识。

| 1、项目地处洪家塅桂花小学，说明与原桂花小学的关系，核实桂花小学在项目施工期是否还实施教学活动，是否有搬迁到别的校区教学的替代教学方案。是否桂花小学一并拆除，详细介绍这方面的情况，提出相应措施和建议。 | 已说明与原桂花小学无关系，不影响桂花小学在现有校址正常教学，并提出运输车辆对沿线的防治措施。P29 |
| --- | --- |
| 2、补充扶贫项目的相关内容，是否有异地就读的情况，相对应分析废水产生和处理要求。 | 已补充扶贫项目相关内容，且本项目学生均为走读。P19 |
| 3、核实项目所在地及附近居民是否需要拆迁，补充公众参与意见和拆迁协议。 | 已核实本项目无拆迁。P5 已补充公参。P35 |
| 4、对项目应提出严格的施工要求，对产生高噪声的工序如在现场搅拌混凝土，建议明确不含振动棒等进行现场结构作业时的等工序，只在现场实施预制前处理工序。严禁禁止高污染工序，必要时要提出施工期建设隔声设施的要求，明确在中高考期不得作业；减少夜间作业时间，需夜间连续作业时应明确需采取的环保措施，减少噪声对周围居民的影响，明确原则上夜间不得作业。 | 已根据噪声影响，提出严格的环保措施及要求。P27 |
| 5、项目处于县城郊区，属空气质量保护敏感区域，需对土石方开挖等一产生扬尘的工序提出严格的环境保护要求，落实相关措施，并按施工进度要求明确逐步按区域开挖土石方的要求，避免为赶进度盲目施工，造成局部空气质量下降。 | 已提出严格的施工要求及扬尘防治措施。P23~24 |
| 6、强化对项目的扬尘管理。强化取土开挖平整时和其他施工建设期内必须明确遮盖裸露土地、喷水、建围挡、车辆过水槽等扬尘防治措施，列入三同时验收管理台账，便于环保部门严格监管和督促落实。 | 已详细将施工期扬尘、废水等相关防治措施列入三同时验收。P36~37 |
| 7、化验室废水建议新上含有吸附、加药沉淀、过滤等工艺的一体化小型化验室废水处理系统，达标排放后进入城关污水处理厂处理。 | 已建议实验废水经一体化小型实验废水处理系统处理。P20、31 |

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县桂花学校建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县扶贫开发投资有限公司 |
| 法人代表 | 朱煌辉 | 联系人 | 陈敏 |
| 通讯地址 | 平江县开发区天岳大道发电公司五楼 |
| 联系电话 | 13574751666 | 传 真 | / | 邮政编码 | 414500 |
| 建设地点 | 平江县三阳乡天岳村洪家塅 |
| 立项部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 普通小学、初中教育 P82 |
| 建筑面积 (平方米) | 66280 | 绿化面积 (平方米) | 27406.78 |
| 总投资 (万元) | 8413.23 | 其中：环保投资(万元) | 295 | 环保投资占总投资比例 | 3.5% |
| 预计投产日期 | 2019年6月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 根据《平江县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中推进优化教育“实施平江一中校园、平江职校等4个教育服务类项目，完成简青、北源、桂花等学校建设前期工作”，本项目属于规划中的桂花学校的建设，将进一步全面提升学教学质量和综合办学水平，从而实现平江县全面普及九年制义务教育，是的人均受教育达到10年以上，全面巩固“普九”成果。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。平江县扶贫开发投资有限公司特委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，随即组织人员对项目区及周围环境进行实地勘查与调研。在进行了详尽的资料收集、核实与分析工作的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制完成本项目环境影响报告表。 2、本项目建设基本情况 2.1项目概况 项目名称：平江县桂花学校建设项目； 建设单位：平江县扶贫开发投资有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：平江县三阳乡天岳村洪家塅（东经113°34′50′′，北纬28°41′20′′）； 总投资：8413.23万元。 2.2项目组成 本项目包括小学部和初中部，学校规模为72个班，其中小学48个班，初中24个班，为九年一贯制学校，预计在校学生为3600余人，教职工200余人。规划占地66280m2（折合99.42亩），规划总建筑面积45968.5m2（其中计容建筑面积34698.1m2），规划建设4栋4层的教学科技楼（小学部2栋4F，中学部2栋5F），建筑面积15503.9m2；2栋综合楼（小学部4F，中学部5F），建筑面积8325.8m2；1栋2层体育馆，建筑面积2700.4m2；2栋2层食堂，建筑面积7768m2；两间传达室和一个地面垃圾站各200m2。同时配套建设供配电、给排水、污水处理、消防、通风空调等公用工程，以及配套场地、停车场、绿化、其他附属配套设施的建设。本项目总投资估算为8413.23万元，项目组成情况见表1-1。 表1-1 项目组成情况 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 教学楼 建筑面积15503.9m2，72间标准教室、2间合班教室 小学部2栋4F，中学部2栋5F 综合楼 建筑面积8325.8m2 2栋，小学部4F，中学部5F 体育馆 建筑面积2700.4m2 1栋2层 职工宿舍 建筑面积7000m2，2栋5层 容200人寄宿 辅助工程 传达室 建筑面积200m2，2间 学生食堂 建筑面积7768m2，2栋2层 包括宿舍楼1~2层 架空平台、楼梯 建筑面积2437.4m2 停车场 停车位323个 地上101个，地下222个 公用工程 供电 由城关镇电网供给 供水 由平江县城市自来水供给 排水 采用雨污分流方式，雨水排入市政雨水管网，污水排入市政污水管道 环保工程 废水治理 项目实行雨污分流，屋面雨水经檐沟流入雨水斗收集后，排入建筑周围雨水沟，再由雨水沟汇集至市政雨水管网；餐饮废水单独经隔油池隔油后同其它污水集中收集排入化粪池内预处理后；实验室废水经一体化小型实验废水处理系统预处理后再排入市政污水管道，通过市政污水管道输送到平江县污水处理厂集中处理达标后外排汨罗江 噪声治理 采用双层隔声玻璃，校区四周加强绿化，设置生态停车位 固废治理 项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾、化学和生物实验室产生的危废等分类收集于各实验室的危废暂存筒内，然后集中收集交由有资质的单位处置 生态保护 绿化面积为27406.78m2 绿化率为41.35% 2.3主要经济技术指标 项目经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目经济技术指标 序号 项目内容 单 位 指 标 备 注 1 项目总用地面积 ㎡ 66280 需征地 2 计容建筑面积 ㎡ 34698.1 3 建筑基地面积 ㎡ 12311.5 4 总建筑面积 ㎡ 45968.5 4.1 地上总建筑面积 ㎡ 37135.5 4.2 地下建筑面积 ㎡ 8833 4.3.1 教学科技楼 ㎡ 15503.9 4栋，小学部2栋4F，中学部2栋5F 4.3.2 综合楼 ㎡ 8325.8 2栋，小学部4F，中学部5F 4.3.3 食堂 ㎡ 7768 2栋2F 4.3.4 体育馆 ㎡ 2700.4 1栋2F 4.3.5 传达室 ㎡ 200 2间 4.3.6 垃圾站 ㎡ 200 地面垃圾站 4.3.7 架空平台、楼梯 ㎡ 2437.4 4.3.8 职工宿舍 ㎡ 7000 与食堂连接为裙楼，2栋5层 （1~2为食堂，3~5为宿舍） 5 建筑密度 % 18.57 6 容积率 / 0.523 7 绿地率 % 41.35 27406.78㎡ 8 总停车位 个 323 地上101个，地下222个 9 项目总投资 万元 8413.23 10 建设时间 月 24个月 2017年6月—2019年6月 3、总平面布置 整个学校分为东西2个教学区，西侧为小学部，东侧为中学部，学校中间为体育馆、足球场、篮球场将两个学部分开。两个学部建构筑物主主体对称分布，学部南侧为教学楼，中间为综合楼及学部广场（分别在两个学部广场设置一个主出入口），北侧为食堂及职工宿舍。项目具体平面布置情况详见附图。 两个学部，分别由教学楼、综合楼、科技楼组成。中学部：二栋教学楼南北平行布置，五单外廊，每栋通过连廊连通。综合楼位于中心区域，5层建筑，设有化学、物理、生物、劳技、美术、语言、计算机等教室与阅览室及办公，并设1个阶梯教室。教学楼东侧为多功能厅，满足各类学术报告会、教学展示与交流以及公开课的需求。 小学部：位于基地西侧，二栋四层教学楼，一栋科技楼，中心区为综合楼，西南角设置一层多功能厅。 4、给排水 4.1给水工程 4.1.1给水 根据市政规划建设场地周边主供水管径将设计为Φ500mm，供水能力可以满足用水需要。项目红线四周均配套建设市政道路，且均修建市政市政供水管，由平江县自来水公司铺设的市政给水管引至校区内。 4.1.2用水量 学校用水主要为教师、学生生活用水（包括食堂、冲厕等综合用水）、绿化用水。本项目校区内不设置学生宿舍，教职工宿舍最大容纳200人住宿计，根据《湖南省用水定额地方标准》（DB43/T388-2014），教职工人均生活用水指标取145L/d（200人）、小学非住宿生学生人均生活用水指标取35L/d（2400人）、中学非住宿生学生人均生活用水指标取40L/d（1200人）、绿化（27406.78m2）用水量按2L/m2·d。根据建设单位提供资料，学校全年两学期，共8个月（240天），绿化用水按每年150d计。初中部化学实验用水及设备清洗用水类比同类项目，实验室用水按1m3/d 计，一年的用水时间按100天计算，实验室用水量约为100t/a。 项目用水情况详见表1-3（不含消防用水）。 表 1-3 项目用水情况一览表 序号 用水项目 用水规模 用水标准 日用水量 （m3/d） 年用水量 （m3/a） 1 生活用水 教职工 200人 145L/（人·d） 29 6960 2 小学生 2400人 35L/（人·d） 84 20160 3 中学生 1200人 40L/（人·d） 48 11520 4 绿化用水 27406.78m2 2L/m2·d 54.8 8220 5 实验用水 100d/a 1m3/d 1m3/d 100m3/a 6 总计 216.8 46960 4.1.3排水工程 项目排水采用雨污分流制排水系统。地面雨水经雨水口及地面暗沟收集后经项目四周配套道路修建的雨水管网直接排入市政雨水管网，屋面雨水经天沟进入雨水管，建筑物顶经平式雨水斗进雨水管排至散水沟。项目周边将按城市市政规划要求铺设管径为Φ400～Φ1000mm的城区污、雨水排水干管，本项目区域内排水管网可方便与其连接，排水能力可以满足项目排水需要。 项目实验室废水经一体化小型实验废水处理系统预处理后再排入化粪池再排入市政污水管道；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入项目西侧规划建设的长甲路城市污水管网，经平江县污水处理厂处理达标后排入汨罗江。 5、拆迁安置 本项目用地内现有天岳村居民农田，不涉及房屋拆迁及基本农田占用，田地占用将由地方政府集中补偿，采取货币补偿等方式。 6、用电工程 本项目电力由城关镇变电所供给，电力充足。电源由规划建设的开闭所直接接入，实行单回路供电，从电网引单回路10KV电源进入工程内地上变配电房。配电房配电方式为单母线分段，联络自投。总控制室、周界防越报警系统、闭路电视监控系统等特别重要负荷，将设置不间断电源，保障供电可靠性。安置区内的消防、生活水泵、应急照明等用电按二级负荷供电，其余按三级负荷设计。本项目公共变压器的10KV开闭所设于专用配电房内。 7、燃气工程 天然气是现代化城市的通用能源，具有高效、清洁等特点。本项目食堂燃气由平江华润天然气有限公司提供，在天然气入口处设调压箱，满足流量和压力的要求。天然气管道使用无缝钢管，建筑内敷设在管道井内，室外直埋敷设。 学校食堂用气量按0.2m3/人·d计，用气人口按3800人计，用气量约为760m3/d（18.24万m3/a）。 8、空调及通风工程 （1）空调系统 本项目仅在综合楼设计中央空调等集中供热、制冷系统，在电气容量上考虑每平方米30瓦的空调电力容量。其他科技实验楼选择性采用单体空调器，即分体式空调机组。按照不同功能结合后期实际情况安装。 （2）通风系统 食堂的厨房排烟设竖风道，烟气集中收集经油烟净化器处理后引致屋顶外排。 9、项目建设进度及人员安排 按照建设单位设置的组织指挥机构，成立工程指挥部，其下设筹备工作组、工程部、计划财务组、施工供应组、器材供应组和总务组，劳动定员100人。 项目整个开发周期预计为24个月，计划建设时间为2017年6月到2019年6月。工程作业方式为连续性施工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建项目，项目用地范围内目前现状主要为田地，无基本农田。场地内无原有环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地理位置 本项目位于岳阳市平江县。平江县位于湖南省东北部，与湘、鄂、赣三省交界，毗邻长沙市。平江区位独特交通便捷，京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；县城到黄花国际机场半个小时车程，到长沙、岳阳车程不到一个小时，已进入长沙“一小时经济圈”。项目地理位置图见附图1。 2. 地形、地貌及地震情况 平江县县境地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 项目位于平江县三阳乡天岳村洪家塅（平伍公路南侧）。项目用地范围内用地现状主要为田地，区域用地现已规划为二类居住用地。地形总体态势比较平整，坡度变化不大。 地震：根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010），查得该地区地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震裂为7度，建筑物按7度设防。 3. 水文特征 平江县境内河网密布，分属汨罗江和昌江河两大水系。汨罗江发源于江西修水县，往西流经修水白石桥至龙门进入平江县，自东而西贯穿平江县，干流长度 253km，为湘江在湘北的最大支流，平江县境内全长192.9km，流域面积4053.3km2，落差107.5m，平均坡降4‰，境内大小支流141条。汨罗江流域降水量充沛，雨量多发在4～8月，河水受降水影响明显。根据黄旗水文站资料，该河流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。 4. 气候、气象 平江县境气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。.多年均风速为1.4m/s，最大风速为28m/s（1957年6月4日）年平均气温16.8℃，常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8mm，雨雪160天。常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。 5. 植被、生物多样性 评价区域内以农地为主，植被不发育，类型较单一。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。 区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。 经调查，建设区范围内无重点风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点。 6. 文化、教育 截至2014年，平江县共有全县共计有基础教育学校（幼儿园）649所，其中幼儿园200所，小学253所，教学点136所，初级中学45所，九年一贯制学校6所，完全中学4所，高级中学3所，特殊教育学校1所，成人高中1所。全县共有中等职业技术学校3所，其中教师进修学校1所，职业高中学校2所。全县共有在校学生125263人，其中小学74097人，初中34233人，普通高中13123人，职业高中3381人，成人高中学生290人，特殊教育学校学生139人。全县共有在园幼儿（含小学学前班）29233人。全年高考一二本上线1679人。 平江县污水处理厂简介 平江县污水处理厂（平江县水质净化中心）于2008年8月由市发改委批准立项，采取BOT模式运行，并通过公开招标，由平江县格林莱环保公司中标，总投资3500万元，9月正式开工建设，2009年12月通过工程竣工和环保验收，正式投入营运，处理规模2万吨/日，处理费为0.87元/吨。2011年8月29日，省发改委正式批准平江县污水处理厂建设工程可行性研究报告，工程总投资1.56亿元，新增配套管网77公里，扩建后处理规模为4万吨/日。2012年2月24日，同样采取BOT模式招商引资，由平江县格林莱环保有限公司以0.77元/吨处理费中标，比原来0.87元/吨降低了0.1元。项目设计由湖南省建筑设计院完成，厂区新增用地6800m2，2013年10月上旬已通过环保验收并正式投入运行，目前，污水处理厂日处理量在2.5~3.7万吨之间。生活污水处理达到《城镇污水片厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后再排入汨罗江。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本次评价为了解项目区域大气、地表水环境现状，本环评引用位于本项目东北偏北侧2km湖南华医净医疗科技有限公司年产500吨医疗器械、净化厂牌及五金板件建设项目环评报告中2016年8月的大气和地表水现状监测数据，监测期间与目前区域现状环境比较变化不大，区域内无新增其他较大污染源，引用的大气和地表水监测数据能够反应本项目所在区域环境质量状况。 1、大气环境质量现状 监测布点：平江县城区华医净项目的北侧500m（本项目东北偏北侧2km） 监测因子：SO2、NO2、PM10 监测频次：2016年8月5~7日，连续3天 表3.1 空气质量监测结果统计 单位：mg/m3 监测点位 监测时间 PM10 SO2 NO2 项目东南偏北侧约2km 8月5日 0.029 0.020~0.030 0.012~0.016 8月6日 0.034 0.021~0.028 0.012~0.017 8月7日 0.028 0.020~0.029 0.011~0.017 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级日均值：SO2≤0.15；NO2≤0.08；PM10≤0.15 由上表可知，项目所在区域内SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，区域空气环境质量现状较好。 2、地表水环境质量现状 监测布点：W1—汨罗江（金窝大桥断面） W2—汨罗江（平江污水厂排污口下游1000m段面） 监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群 监测时间：2016年8月5~7日，连续采样3天 表3-2 水质监测结果统计表 单位：mg/L，pH无量纲 监测断面 监测 时间 pH COD BOD5 NH3-N TP 石油类 粪大肠菌群 W1 8-5 7.00 12 3.08 0.396 0.08 0.01 1980 8-6 7.10 14 3.06 0.305 0.06 ND 2210 8-7 7.15 12 3.10 0.308 ND ND 2120 W2 8-5 7.05 13 3.1 0.305 0.09 0.01 2100 8-6 7.15 14 3.08 0.312 0.08 ND 2250 8-7 7.05 14 3.12 0.310 0.06 ND 2150 GB3838-2002 Ⅲ类标准 6~9 20 4 1.0 0.2 0.05 10000 由上表可知，汨罗江平江县城区段主要监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，项目所在地汨罗江平江县城区段水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本次评价为了解项目区域噪声本底值，本次环评引用南侧平江县职业技术学校改扩建项目北侧边界2016年9月22~23日噪声监测数据；本项目北侧数据引用平江县易地扶贫搬迁洪家塅集中安置区建设项目南侧边界2016年9月18~19日噪声监测数据。因引用数据点位均分布于本项目南北2侧90m内，项目所在地周边均在场地平整，声环境现状变化不大，能够说明本项目所在地声环境质量现状。 引用监测结果统计见下表。 表3-3 声环境质量现状结果 单位：dB(A) 监测时间 监测点 本项目北侧 点位说明 2016.9.18 昼间 54.6 引用平江县易地扶贫搬迁洪家塅集中安置区建设项目南侧边界噪声监测数据（即本项目北侧20m） 夜间 38.6 2016.9.18 昼间 53.8 夜间 37.5 2016.9.22 昼间 51.2 引用平江县职业技术学校改扩建项目北侧边界噪声监测数据（即本项目南侧90m） 夜间 37.8 2016.9.23 昼间 50.6 夜间 38.2 GB3096-2008相应标准 昼间60，夜间50 根据引用监测数据可知，项目所在地边界南、北侧噪声监测点昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于平江县三阳乡天岳村洪家塅，项目周边保护目标主要为天岳村和三阳村居民，项目周边水系主要为东北侧137m甲山河及北侧780m的汨罗江。根据现场踏勘，项目周边未发现文物、名胜古迹和珍稀濒危动植物。项目环境保护目标详见下表，具体分布详见附图。 表3-4 主要环境保护目标一览表 保护要素 保护目标名称 方位 距离（m） 功能及规模 保护级别 大气环境 三阳村居民 北 270 居住，约135户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 三阳村居民 东北 255 居住，约1020户 广电文苑小区 东北 180 居住，约380户 丽富家园、星河小区 东 370 居住，约1000户 天岳村居民 西 260 居住，约320户 天岳村居民 西南 210 居住，约220户 平江职校 南 260 教育，师生约3200人 声环境 广电文苑小区 东北 180 居住，约40户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 水环境 汨罗江 北 780 渔业水域 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 甲山河 东北 137 农灌水

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 水环境：汨罗江平江县城区段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。营运期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，臭味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值。 固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析可知，本项目生活污水经校内化粪池预处理后，排入平江县污水处理厂处理达标后外排汨罗江。其中COD：1.86t/a，NH3-N：0.465t/a，总量纳入平江县污水处理厂总量指标。 本环评不建议总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

1、项目工艺流程及产污节点 图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 图5-2 项目营运期产污节点图 2、施工期工程分析 （1）施工期大气污染源分析 施工过程中产生的大气污染物主要是各类施工作业及建筑材料装卸和投料过程以及运输过程中产生的扬尘、装修产生的废气、施工机械及建筑材料运输时产生的汽车尾气等。 ①扬尘 项目施工期采用商品混凝土，场区内不设混凝土拌合站，因此施工期产生的扬尘主要来自于土方开挖、建筑材料堆放及装卸过程、运输过程等，主要特征污染物为颗粒物。施工扬尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。影响施工粉尘发生量的因素较多，较难进行定量，呈无组织形式排放。 ②装修废气 根据同类建筑物调查可知，装修时的油漆主要包括地板漆、墙面漆、家具漆等。油漆的成分较为复杂，随不同的种类和厂家而不同；家装油漆常用的为聚氨酯漆、硝基漆等，使用时产生的废气主要为有机气体，呈无组织形式排放。 ③机械及汽车尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成份是THC、CO 和NOx，属无组织排放源。 （2）施工期水污染源分析 项目施工期间产生的污水主要包括施工人员的生活污水、建筑施工废水。 ①生活污水 项目施工人员均为项目周边居民，施工人员均不在场地内食宿。生活污水主要为施工人员如厕废水。施工平均施工人员按100人计，项目施工建设期为24个月（约700天），施工期生活用水量按20L/人•日计，污水产生量按日用水量的80%计，则施工生活污水产生量1.6m3/d（施工期产生量约1120m3）。根据同类工程调查，施工生活污水主要污染物的产生浓度：COD250～350mg/L、BOD5110～220mg/L、悬浮物150～350mg/L、氨氮35～40mg/L。本项目施工期生活污水经施工期建设的简易化粪池处理后接入市政污水管网。 ②建筑施工废水 施工污水包括施工机械及车辆冲洗废水、施工现场清洗废水、建筑清洗废水、混凝土浇筑、养护、冲洗废水等，这部分污水主要污染物为SS、石油类，悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。类比同类项目，主要污染物浓度SS为500～4000mg/L、石油类10mg/L。 （3）施工期噪声污染源分析 噪声污染是施工期期间最主要的污染因子，建设期间的噪声有各种施工机械噪声和运输交通噪声。噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。各类施工机械声级采用工程专家经验获取，施工机械噪声范围见表5-1。 表5-1 工程施工机械噪声值 单位：dB（A） 机械设备 测点距施工机械距离 最大声级 挖掘机 5m 80 打桩机 5m 115 装载机 5m 70 振捣棒 5m 90 电焊机 5m 80 切割机 5m 80 （4）施工期固废污染源分析 ①土石方 根据本项目设计方案，区域地形相对较低，且平整。本项目主要开挖土方为地下室挖方，开挖面积约8833m2，地下平均开挖深约2m，需挖土17666m3；施工期场地平整土石方用于回填场地西南侧和东北侧水塘等低洼处，因回填面积约1500m2，平均回填高度约1m，则本项目开挖土方全部回填后，多余土石方委托地方渣土管理部门由专用车辆清运至指定地点。 表5-2 施工期土石方平衡 单位：m3 挖方 填方 弃方 17666 1500 16166 ②建筑垃圾 项目建设过程中将产生一定量的建筑垃圾，根据同类型工程类比及统计资料，工程建设中产生的建筑垃圾按0.05t/m2，本项目新建建筑面积为45968.5m2，则建筑垃圾产生量约2298t。 ③施工人员生活垃圾 施工期平均施工人员为100人，在施工现场会产生少量的生活垃圾，施工现场人员生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则产生量为20kg/d，施工期产生总量14t。 （5）水土流失 本项目的建设有可能造成的水土流失包括：建设时将破坏原有区块的水土环境；施工期间开挖地基、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，水土流失现象。从而对地表植被、溪流水体、土壤结构等产生潜在的危害。这种土壤侵蚀、水土流失现象尤其在强降水季节会变得更为突出。 根据《湖南土壤侵蚀类型区》，本项目所在区域属于南方红壤丘陵区，经估算确定施工期各施工单元土壤侵蚀模数4200~7700t/km2·a，根据《土壤侵蚀分类分级标准（SL190-2007）》，该区域容许土壤流失量为500t/（km2·a）。工程建设开挖扰动可能产生的水土流失区域为整个施工现场，造成的水土流失面积共计约0.0663km2。本环评采用侵蚀模数法对施工期水土流失量进行预测，预测计算公式如下： W=Σ（Fi×Mi×Ti） 式中：W—扰动地表流失量，t Fi—扰动地表面积，0.0663km2 Mi—扰动后土壤侵蚀模数，4200-7700t/km2·a，本次评价取6000t/km2·a Ti—水土流失预测时段，2.0a 由此计算出项目区施工期可能造成的新增水土流失量为795.6t。 3、运营期工程分析 （1）运营期大气污染源分析 项目食堂均使用清洁燃料，产生的大气污染物很少；故项目运营期废气主要为食堂厨房产生的油烟及天然气燃烧废气、汽车尾气以及垃圾站、厕所臭味。 ①天然气燃烧废气 项目食堂燃料全部使用天然气，为清洁燃料，污染物产生浓度低、量小。用气量按0.2m3/人·d计，用气人口按3800人计，用气量约为760m3/d（18.24万m3/a）。 燃烧天然气的产污系数和大气污染物排放状况见表5-3。 表5-3 天然气燃烧的产污系数和大气污染物排放状况 污染物 天然气燃烧产污系数 污染物排放量 废气 10.3Nm3/Nm3 1.88×106m3/a SO2 9.6kg/106m3 1.75kg/a NOx 1290kg/106m3 235.3kg/a 烟尘 160kg/106m3 29.2kg/a ②厨房油烟 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生油烟废气，项目设计师生人数共3800人，耗油量为30g/人▪d，油烟挥发系数为2%，油烟产生量为2.3kg/d（0.622t/a）。根据类比调查，油烟产生浓度为 4.6mg/m3，经厨房灶台抽油烟净化机收集后由统一经楼内排烟管道引致楼顶排放，油烟机去除效率为60%，油烟排放量为0.92kg/d（0.245t/a），油烟排放浓度约1.84mg/m3。 ③汽车尾气 建设项目共有车位323个，其中地上101个，地下222个。根据实际调查，汽车冷启动初期由于汽油的不完全燃烧，故排放的污染物主要为CO、HC，行驶过程中汽油燃烧完全，尾气温度高，排放的污染物主要为NOx，因此汽车排放的尾气主要污染物为 NOx、CO、CH。考虑到地面停车位较少且较分散，经绿化吸收扩散后对环境影响很小，地下停车位均设置通排风换气系统音质地面绿化带出风口，有效的加强地下车库的空气置换，因此地下车库废气对外环境的影响。 ④恶臭 本项目营运期在校区内设置地面生活垃圾收集站，在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 本项目垃圾收集装置为垃圾箱，主要收集综合楼生活垃圾。垃圾主要包括果皮纸屑、厨余、泔脚包装材料如塑料、办公用品(废纸、笔)等。垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，本项目使用期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值为：氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3；甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为 0.00021mg/m3。 本项目恶臭气体主要来自卫生间和垃圾收集系统。卫生间产生的废气中主要污染物为H2S和NH3，其产生量、产生浓度与内部卫生条件、通风条件、温度、湿度等因素有关。废气污染物的排放方式为无组织排放。恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析。 （2）运营期水污染源分析 根据平江县政府结合新型城镇化推进易地扶贫搬迁工作，实行县城集中安置，为依托城镇较为完善的配套设施和产业基础，在平江县三阳乡三阳村建设平江县易地扶贫搬迁洪家塅集中安置区项目（即本项目北侧），从根本上改善易地搬迁对象的生存和发展环境。本项目生源主要为接纳后期安置区及周边居民子弟，根据项目设计方案，学生均为走读，校区内不设学生宿舍。 项目建成后，全校废水主要包括学生、教职工产生的生活污水。总用水量为38640t/a，生活污水量按用水量的80%计，则项目生活污水总产生量为30912t/a，其主要污染物为 COD、BOD5 、NH3 -N、SS、动植物油等，浓度分别为300mg/L、200mg/L、25mg/L、000mg/L、20mg/L。项目生活污水产生情况详见表5-4。 表5-4 项目水污染物产生情况 污水来源 污染物名称 产生浓度（mg/l） 产生量（t/a） 生活污水 (30912t/a) COD 300 9.3 BOD5 200 6.2 SS 200 6.2 NH3 -N 25 0.77 动植物油 20 0.62 图5-3 全校水平衡图 单位：m3/a 生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入平江县污水处理厂处理达标后外排汨罗江。 初中部化学实验用水及设备清洗用水类比同类项目，实验室用水按1m3/d 计，一年的用水时间按100天计算，实验室用水量约为100t/a，废水产生量以用水量的80%计，则实验室废水80t/a。废水主要为实验容器清洗产生的清洗废水，酸碱较高、污染物浓度较低，环评建议在校内实验楼底层实验楼设置单独的废水收集系统汇入单独的一体化小型实验废水处理系统（含有吸附、加药沉淀、过滤等工艺）预处理后再排入化粪池其他生活污水混入化粪池，混合后接入市政污水管网。 （3）噪声污染源分析 项目噪声主要是食堂、地下室停车场（换气扇、风机等）机械设备噪声和学生教学产生的噪声。对周围环境有一定影响，建设项目噪声源及源强间下表。 表5-5 建设项目噪声源情况一览表 序号 所在地点 设备名称 数量 噪声值dB（A） 1 教学楼 教学活动 若干 45~75 2 建筑外墙 空调风机 若干 60~70 3 食堂、地下停车场 换气扇、风机等 若干 70~95 固体废物污染源分析 本项目固体废物主要为生活垃圾、实验室危废。项目建成后全校总规划约3800人，垃圾产生量按0.5kg/人•d计，项目生活垃圾产生量为1900kg/d（456t/a）。 根据一般普通初中生物、化学实验项目及教学规模，类比同类项目，化学实验室产生的废试剂、化学品废料渣、包装等约0.15t/a、生物实验室产生的动物尸体等约0.05t/a。根据《国家危险废物名录》，该类化学、生物实验废物均属于危险废物。在各个实验室内设专用危废收集桶分类收集暂存，并采取加盖措施，及时交由有危废资质的单位回收处置。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 施工场地 | 颗粒物 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 施工机械及汽车尾气 | NOx、CO、THC | 少量 |  |
|  |  | 装修废气 | 醇、甲苯 | 少量 |  |
|  | 运营期 | 食堂油烟 | 油烟 | 4.6mg/m3，0.622t/a | 1.4mg/m3，0.245t/a |
|  |  | 天然气燃烧废气 | SO2 | 1.75kg/a | 1.75kg/a |
|  |  |  | NOx | 235.3kg/a | 235.3kg/a |
|  |  |  | 烟尘 | 29.2kg/a | 29.2kg/a |
|  |  | 汽车尾气 | NOx、CO、THC | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 厕所、垃圾站 | 臭味 | 少量 | 无组织排放 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | SS | 500~4000mg/L | 不外排 |
|  |  |  | 石油类 | 10mg/L |  |
|  |  | 生活污水 | 生活污水 | 1120m3 | 1120m3 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 生活污水 | 30912m3/a | 30912m3/a |
|  |  |  | COD | 300mg/L，9.3t/a | 60mg/L，1.86t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，6.2t/a | 20mg/L，0.62t/a |
|  |  |  | NH3 -N | 25mg/L，0.77t/a | 15mg/L，0.465t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.62t/a | 3mg/L，0.093t/a |
|  |  | 实验室 | 实验废水 | 100m3/a | 80m3/a |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 2298t | 指定地点消纳 |
|  |  |  | 土石方 | 16166m3 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 14t | 当地环卫部门清运送至垃圾填埋场进行处置 |
|  | 运营期 | 校区 | 生活垃圾 | 456t/a |  |
|  |  | 实验室 | 危险废物 | 0.2t/a | 集中交由危废资质单位回收处置 |
| 噪声 | 施工期 | 施工场地 | 交通噪声 机械噪声 | 65～90dB（A） 80～115dB（A） | 达到声环境功能要求 |
|  | 运营期 | 食堂、地下停车场 | 设备噪声 | 60～95dB（A） |  |
| 主要生态影响： 施工期生态影响主要来自基础开挖破坏地表植被，产生的土石方，使地表裸露程度提高，会造成水土流失。 |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1.1大气环境影响分析 施工过程中产生的大气污染物主要是施工扬尘、装修废气、施工机械与车辆产生的尾气。 （1）扬尘 施工期间车辆在裸露场地行驶时和气候干燥又有风时，会产生大量的扬尘，从而使局部环境空气受到污染。在静风状态下，扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值，一般产生扬尘的距离范围在100m以内，如果遇到干旱无雨等季节，扬尘对周边的环境影响会加重。因此，施工期产生的粉尘及车辆运输产生的扬尘主要对施工区域及运输道路附近的空气质量将产生一定的不利影响，主要影响范围为施工运输道路附近。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h W——汽车载重量，t P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在路面清洁程度一致的情况下，车速越快，扬尘量越大；而在车速相同的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P（kg/m2） 车速（km/h） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放。在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的尘粒含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段。由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。物料沿路撒落或风吹起尘，在工程区内和道路上易带起场尘，污染环境。 为有效防治项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，项目在施工过程中，应严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）和《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》，环评提出以下防治措施： ①规范施工场地出入口设置；出入口采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少于30米，场外须与公共道路连接；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5米，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等。 ②施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，宽度3~5米，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；将施工建筑上层具有粉尘逸散性的材料、渣土或废弃物输送至下层或地面时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者把包装框搬运，不得凌空抛散；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 ③裸露的施工场地闲置时间在1周以上的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。 ④渣土及时回填并夯实，暂存堆场尽量远离东北侧较近的居民集中区域，超过2天以上的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，凝固剂的使用量以使渣土、裸地凝固为宜。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 ⑤采用商品混凝土，不得进行水泥现场搅拌。对施工区域四周设置围挡，高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失（市政工程除外）；围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 ⑥当空气质量为重度污染（空气质量指数201~300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151~200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101~150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。在靠近敏感目标四侧增加洒水次数。 ⑦限制车速 施工场地的扬尘，大部分来自于施工车辆，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h）情况下的1/3。 考虑到本项目施工工期时间较长，环评要求在不同阶段进行的不同施工作业时间跨度较大时，对暂时不动工工序采取相应的临时环保措施，避免扬尘等对外环境产生的连续性影响。不得为盲目赶工期，进行无序土方开挖及不利天气及特殊时段进行易产尘的作业。 严格落实各项环保措施后，项目建设产生的扬尘可得到有效控制，对周边环境空气影响较小。 （2）装修废气 装修期间油漆的使用会向周围环境空气挥发有机气体。有机气体虽对人体有害，但在短时间最大允许浓度下不会产生重大影响。为减少对周围环境及自身环境的影响，应尽可能选用环保型绿色油漆。装修完毕后，建议保持室内通畅，并空置一段时段后再开始投入使用。 项目产生的有机气体相对浓度不大，再加上油漆废气的释放较缓慢，因此通过以上建议项目不会对周围环境产生明显影响。 （3）机械及汽车尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，这类污染源较分散且流动性大，污染物排放量小，为间歇性排放，其主要污染成份是 THC、CO 和 NOx ，经扩散和植被吸收后，对区域环境空气质量影响较小。同时汽车以及机械制造均有国标把控，因此该部分废气对环境影响较小。 项目施工期主要大气污染物为施工作业及车辆运输产生的扬尘，扬尘的产生量与施工作业的方式以及采取的措施关系较大，通过合理的施工方式，以及本次环评提出的措施，扬尘对区域大气环境影响较小。装修废气与汽车尾气产生量较小，作业时间也较短，对当地大气环境影响小。 因此，落实本次环评提出的措施，项目建设对当地大气环境的影响较小。 1.2水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水和建筑施工废水。 （1）生活污水 项目施工人员均为项目周边居民，施工人员均不在场地内食宿。生活污水主要为施工人员如厕废水，施工生活污水产生量2160m3（日产生量2m3）。施工人员生活污水经施工区建设简易化粪池处理后，排入城市污水管网，对环境影响较小。 （2）施工废水 本项目不在现场搅拌预制混凝土，无搅拌废水产生。建筑施工废水包括施工机械洗涤、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等废水，这部分污水主要污染物为SS和石油类，该部分废水经隔油、沉淀池处理后，回用于施工场地及道路洒水抑尘。 环评要求在项目区域内修建临时沉淀隔油池，使施工废水经预处理后回用到施工生产过程中或用于抑制建筑扬尘；车辆驶出场地需经过场地大门口设置的车辆清洗台进行清洗产生的废水经过沉淀后循环利用，不外排。对暴雨径流设置围堰和拦沙坝，使泥沙沉积后，经沉淀处理后的雨由场地周边导流沟导入东侧甲山河。禁止向东侧甲山河直接排放施工废水及未经处理的施工区雨水。 且本项目地处洪家塅，是平江县城下游的低海拔地区、洪泛区。环评建议工程在后期设计、施工过程中应综合考虑不利天气对临时弃土场等产生的环境风险，合理布局弃土场，在弃土场周边设置雨水导流沟，雨水排放管道应分段设置相应的防淤积堵塞等防治措施，避免不利天气遭受洪水冲刷等环境问题。 因此，在落实环评提出措施的前提下，项目施工期产生的废水对地表水环境影响较小。 1.3声环境影响分析 施工现场的各类机械设备包括装载机、打桩机、电焊机、切割机、振捣机等，其噪声值在70~115dB(A)之间，为准确判断施工噪声对其产生的影响，本环评对施工噪声进行预测如下： 施工期噪声源为各类施工机械，可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： L(r)=L(r0 )-20lg(r/r0 ) 式中：L(r)——距声源 r 米处的施工噪声预测值，dB(A)； L(r0 )——距声源 r0 米处的参考声级，dB(A)； r0 ——L(r0 )噪声的测点距离，m； 评价以施工平均噪声值90dB(A)计算施工噪声影响范围，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果如下： 表7-2 施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：Leq[dB(A)] 距离（m） 10 20 40 60 80 120 150 200 250 300 预测值 84.0 78.0 71.9 68.4 65.9 62.4 60.5 58.0 56.0 54.4 由上表可知，施工期噪声昼间在离施工设施 60m外方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间标准限值要求，夜间在离施工设施300m外方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的夜间标准限值要求。 根据现场调查情况可知，项目周围主要为居民住宅，相邻的最近环境敏感目标为项目东侧65m天力城小区和西侧30m天岳村居民等环境敏感点。项目施工期阶段若不严格控制施工噪声，将会对周边环境敏感目标造成较大的影响。为了确保项目施工作业噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值，同时减缓项目施工对周边居民产生影响，本次环评提出如下措施： ①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，在靠近敏感目标四周避免多个设备同时使用，减少对周围环境的影响。 ②在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强，不得进行水泥混凝土现场搅拌，不的使用振动棒等进行现场结构作业，只进行预制前处理工序。 ③施工设备需严格做好隔声、减振、消声等措施，控制设备噪声。 ④施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 ⑤合理安排时间：避免高噪声设备同时施工，噪声大的施工机械在白天12:00～14:00、夜间22∶00～次日06∶00禁止施工，因特殊工程需要夜间施工的，按照要求，建设方应提前在县环保局办理夜间施工备案手续，并进行公示，征得群众谅解，不得在中、高考期进行施工作业。 ⑥设置围墙进行作业，必要时在临敏感目标一侧设置隔声屏障；运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 ⑦施工前加强与周围群众沟通，以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。咨询群众对项目施工的意见和建议，夜间需要连续施工的应办理环保审批手续。 总之，在施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，禁止夜间进行产生高噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明；如因前面两条原因必须进行夜间作业，必须提前2日公告附件居民。另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。1.4固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、弃土及各种建筑垃圾等。 本项目生活垃圾产生后，由专人收集，然后由当地环卫部门统一处理。 建筑垃圾主要为建筑过程中所产生的废钢筋、废混泥土块，废包装物等。由于建筑垃圾中大量材料可以重新再利用，因此建议施工时对建筑垃圾进行分类收集，然后进行外售。不可回收的施工垃圾由专人、专用容器进行进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置，此外装修期间产生的如废油漆、废涂料及其内包装物等咱按照危废贮存规定暂定为危险废物，由专人、专用容器进行进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的地点填埋或综合利用。 施工期固体废物污染防治措施： （1）车辆运输应选择合理的路线，安排好运输时间。 （2）对于不同含水量的土石方应该采取相应的措施，避免含水量少的，干燥的土石方产生扬尘污染空气，含水量大的土石方在运输过程中产生剩滤液滴漏。 （3）做到文明装卸，避免人为原因造成扬尘污染空气。 （4）施工过程中建筑垃圾要及时清运，加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。生活垃圾如不及时清运，则会腐烂变质，产生恶臭传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利的影响。 （5）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。 （6）在工地废料被运送到合适的处理场所去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。 1.5生态环境影响分析 项目的建设会在一定程度上改变土地原貌，破坏原有水土保持设施，项目建成后对生态环境的影响也随之消失，因此项目生态环境影响主要表现在施工期水土流失的影响。 对水土流失的影响主要在施工期，施工期由于项目施工、土石开挖、机械碾压等原因，破坏了工程范围内原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，堆放弃渣如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加。为减小施工期污染物对环境影响，根据项目实际情况，本次环评提出以下水土流失防护措施： ①合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季； ②项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，对新产生的裸露地表的松土及时压实，施工单位应根据施工进程及时进行绿化； ③在施工准备期加强对项目区域地面硬化； ④新建临时排水沟以及临时沉砂池； ⑤设备堆放场、材料堆放场要加强防径流冲刷措施，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。施工过程产生的建筑垃圾均按政府规定路线运至指定场地。 综上所述，施工过程中，若水土流失防治措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区及其周边环境带来危害。 1.6社会环境影响分析 施工对社会环境影响主要是施工车辆增加，造成当地交通繁忙以及施工建材占用道路带来交通不便。由于项目建设所需的建材、水泥数量较多，机械设备的运入，人流、物流的增加，主要从平伍公路、天岳南路运输进入施工场地，势必造成其车流量的增加，这一切都将可能给城市道路造成交通混乱甚至交通阻塞。因此，应切实注意施工的组织与管理，尽量避免建筑材料占用交通道路，必要时应派专人协助组织管理交通，保证城市道路交通顺畅。 本项目场地内不涉及拆迁，与区内洪家塅桂花小学无相互关系，施工期间不影响现有桂花小学在现有校址的正常教学活动。针对沿线运输车辆交通噪声对沿线声环境敏感点的影响，建议合理选择运输路线及时间，采用专用合格运输车辆，沿线应减速、禁鸣，文明行驶；针对沿线运输车辆扬尘对沿线大气环境敏感点的影响，要求采用专用合格运输车辆并采取车斗覆盖措施，并对车辆在驶出场地应对车辆进行清洗，委托环卫部门应加强对运输线路的清扫；加强对运输人员的环保培训，指定合理的运输路线及运输方案，禁止在夜间进行高噪声运输作业。 2、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为食堂产生的油烟及天然气燃烧废气、汽车尾气以及垃圾站和厕所恶臭。 ①天然气燃烧废气 项目燃料全部使用管道天然气，为清洁燃料，污染物产生浓度低、量小。项目只对食堂天然气燃烧废气做估算分析。 燃烧天然气产生的主要污染物为SO2、NOx、烟尘等污染物，通过食堂厨房油烟抽排风等换气方式，不会对周边大气环境产生影响。 ②厨房油烟 项目运营期食堂产生的少量饮食油烟，经抽油烟机净化处理后排放浓度为1.84mg/m3，统一经楼内排烟管道引致楼顶排放，符合环保要求。 ③汽车尾气 营运期该项目汽车尾气主要来自于地下停车场及地上停车场泊位排放。地上停车场车位敞开式布置，采取自然通风，地上车位、架空层停车位废气易于扩散且排放量较小；地下车库通过设计排气系统，避免汽车尾气在集中车库内积聚，进而影响附近人居环境，设置机械排风装置，排气口周围种植绿化，将排风口隐蔽，避开人群呼吸带。另外，经过大量的绿化植物较强的滞尘和净化空气效果以及大气扩散作用，同时汽车启动快，历时短，因此产生废气量很小，对周围环境影响较小。 ④恶臭 根据建设单位提供资料，校区设地面垃圾暂存点与最近建筑物相距10m以上，且周边有绿化带隔离，大于恶臭气体一般影响范围。参照中华人民共和国建设部2006年3月26日发布的《生活垃圾运转站技术规范》（CJJ47-2006），生活垃圾转运站分为大、中、小三种类型，其中日转用垃圾＜50t为小型规模，其运转站边界与最近建筑物距离不得低于8m，同时需设置3m的绿化隔离带。本项目地面生活垃圾转运站，总处理规模1.9t/d，参照小型规模，其垃圾运转站与最近建筑的距离不低于8m，同时设置了＞3m的绿化隔离带，且与相邻建筑的最小距离都在10m外，满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）要求。 学校建成后，垃圾通过统一收集后，每天有垃圾运送车辆送至城市生活垃圾填埋场进行填埋，并且及时对垃圾暂存设施进行清洗，消毒。因此，只要及时进行清运，加强日常管理与维护，垃圾暂存点所产生的恶臭对周围环境影响影响不大。 综上，本项目大气污染物在采取环评提出的措施后可以达标排放，对周围环境的影响较小。 水环境影响分析 项目投入运营后，生活污水总产生量为30992t/a，项目生活污水经收集后排放至项目化粪池处理，再排放至周边道路市政污水管网。 初中部化学实验用水及设备清洗用水酸碱较高、污染物浓度较低，环评建议在校内实验楼底层实验楼设置单独的废水收集系统汇入单独的一体化小型实验废水处理系统（含有吸附、加药沉淀、过滤等工艺）预处理后再排入化粪池其他生活污水混入化粪池，混合后接入市政污水管网。且实验室废水仅80t/a，经预处理后混入生活污水充分稀释后基本不会对污水厂入水水质造成冲击。 根据平江县城排水规划，项目区域属于平江县污水处理厂纳污范围。根据现场情况，目前项目所在区域正在施工，周边配套市政道路及污水管网已规划，环评要求项目四周规划的道路市政污水管网未接通前，本项目不得投入营运。届时将由规划的污水管网与本项目污水管网对接，项目生活污水可直接排放至市政污水管网。平江县污水处理厂目前处理能力在2.5~3.7万t/d，本项目生活污水总排放量小于130t/d，仅占污水处理厂日处理量的0.35%，因此，项目污水排放不会对污水处理厂造成冲击，项目污水可排放至污水管网。项目水污染物排放情况见表7-3。 表7-3 项目水污染物排放情况 污水来源 污染物名称 污水厂出水 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水（30992t/a） COD 60 1.86 BOD5 20 0.62 SS 20 0.62 NH3-N 15 0.465 动植物油 3 0.093 （3）噪声环境影响分析 项目运营期产生噪声主要是食堂、地下室停车场（换气扇、风机等）机械设备噪声和学生教学产生的噪声等。 ①教学活动噪声 人群活动及说话产生的噪声为间歇性，项目运营后，对学生加强管理，对环境无明显影响。 ②设备噪声 ①食堂、地下室停车场（换气扇、风机等）机械设备噪声将产生不通程度的噪音，噪音值最高可达95dB（A），建议采取下列措施减少对周围环境的影响。 措施：设备应选用精度高，防震低噪的设备，并尽量安装在室内；对高噪音的设备应通过安装消声器、隔音罩及减振垫等降噪装置；合理安排作业时间，午休及夜间禁止作业；设备及车间合理布局；实训基地安装隔音门窗、墙体采用隔音材料；厂界修建围墙，围墙高度高度不低于2m。 教学楼、综合楼教学设备的噪声值约在60~70dB（A），主要来源于空调风机、教学设施设备等，合理安放，并选择噪声低或在设备外设置消音器等措施。 经上述噪声污染防治措施处理后，场界噪声可达到可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾、实验室危废。 措施：生活垃圾用垃圾桶收集并统一收集至校内地面垃圾堆放点，每天由环卫部门进行处理，对堆放点应进行定期消毒，以免发生恶臭。 化学、物理实验室产生的废试剂、化学品废料渣、包装及动物尸体等在各个实验室内设专用危废收集桶分类收集暂存，再及时交由有资质的单位进行处置，同时环评要求建设单位应对其做好记录，不得与生活垃圾混合后交由环卫部门处理。 餐厨垃圾应按照《湖南省餐厨垃圾管理办法》，自行设置符合标准的餐厨垃圾收集专用容器，在餐厨垃圾产生后24h内将其交给有资质的单位处理。 项目运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。 （5）外环境对本项目的影响 本项目所在地现阶段北侧有洪家塅安置房、南边有平江职校及周边配套市政道路在施工，多个项目施工期相近，预计本项目于2019年6月建成，并在周边配套市政道路的基础设施完善后才投入营运，因此周边其他工程施工不会影响本项目的营运。 项目周围无明显大气污染源，项目外环境对项目影响的主要来源于项目四周规划及已建成道路建成后产生的交通噪声及扬尘的影响。 为避免项目四周规划道路及已建成道路产生的交通噪声对项目的影响，对靠近道路侧门窗采取双层隔音玻璃，临路侧种植高大乔木，加强绿化隔离带植被密度，与规划道路之间设置足够的噪声减缓距离，确保项目声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关要求。 综上，采取以上措施后，外环境对本项目的影响可控。 3、产业政策、规划、选址及总平面布置分析 （1）产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修改）中规定本项目属于鼓励类产业第三十六条：“教育、文化、卫生、体育服务业”。 因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划相符性分析 本项目位于平江县城天岳村，根据《平江县城市总体规划图》可知，本项目用地性质为文化教育用地，符合规划（详见附图）。因此项目符合规划。 （3）选址合理性分析 本项目位于平江县城天岳村，选址符合地方发展规划和用地规划，项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于当地风景名胜区、饮用水源保护区范围。根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。本项目投入运营后，给排水等设施均利用区域内建成的公用设施，满足项目建设的要求。 因此，项目选址建设合理可行。 （4）平面布置合理性分析 整个学校分为东西2个教学区，西侧为小学部，东侧为中学部，学校中间为体育馆、足球场、篮球场将两个学部分开。两个学部建构筑物主主体对称分布，学部南侧为教学楼，中间为综合楼及学部广场（分别在两个学部广场设置一个主出入口），北侧为食堂及职工宿舍。功能分区明确，互不干扰。 综上所述，本项目从总体布局基本合理。 4、公众参与 （1）公众参与目的 为了加强建设项目各方与受项目影响的公众之间的联系和交流，使公众比较全面了解建设项目，减轻对项目影响的担忧，通过公众参与的形式，把公众对项目的多种意见和建议体现在公众参与的结论中，使项目的规划设计更加完善和合理，以提高项目的环境和经济效益。 公众通过参与来维护其环境权益、履行其保护环境的责任和义务，对形成良好的保护环境的社会风气和实现预定的环境目标有重要的保证作用。公众参与的结论体现在报告书中，环保部门及行业主管部门在报告书审批时应充分考虑公众的意见，并及时反馈给建设单位，作为监督和验收的内容之一。通过公众参与，可使环境影响评价的对策更具合理性、实用性和可操作性。 （2）公众调查征询的形式、对象和内容 ①形式 本项目公众主要调查对象为项目所在地附近的居民等，团体表中调查单位主要为企（事）业单位等。环评报告编制期间，建设单位采用发放调查表、随机调查形式调查公众对本次建设项目的意见和建议。本项目公众调查共发放问卷14份，其中个人表10份，团体表4份，回收个人表10份，团体表4份。回收率100％。被调查对象包括不同年龄、性别、职业和文化程度。 ②对象 本项目公众参与对象包括项目影响涉及的相关单位、个人和关心本项目建设的相关公众等。 ③内容 本次公众调查内容主要是针对本项目建设对社会、公众影响比较敏感的问题，内容见后附件。 （3）公众参与调查结果 本项目公众参与被调查人员主要为项目周边住户，共计10人，团体问卷发放4份。调查结果见附件。 表7-4 公众参与问卷调查对象（团体） 序号 单位名称 单位地址 联系电话 对本项目态度 1 城关镇桂花阳光希望学校 平江县城关镇 13574041118 赞成 2 城关镇三阳村村民委员会 城关镇三阳村 0730-6234899 赞成 3 城关镇天岳村村民委员会 城关镇天岳村 13874047552 赞成 4 平江县城关镇人民政府 平江县城关镇西街 13874004568 赞成 本次公众参与调查共收到社会团体意见4份，由调查结果可知：调查单位中100%的单位表示赞成该项目的建设。 表7-5 公众参与问卷调查对象（个人） 序号 姓名 性别 年龄 文化 住址 联系电话 1 张先飞 男 39 高中 平江县城关镇甲山大道 15873014999 2 刘招拌 男 36 大专 平江县三阳村 18817012888 3 方玳 女 40 专科 平江县城关镇东兴大道 13975003695 4 洪周辉 男 38 高中 平江县城关镇天岳村朝晖组 13874000129 5 洪江南 男 43 初中 平江县城关镇天岳村丰湾组 18711206111 6 胡顺新 女 54 / 平江县城关镇天岳村 / 7 曾艳芳 女 36 本科 平江县城关镇天岳村家加组 13575052377 8 吴咏娟 女 35 中专 平江县城关镇天岳村红卫队 15873011739 9 曾芬芳 女 40 初中 平江县城关镇天岳村曾家组 13541005795 10 曾托福 男 / 45 平江县城关镇天岳村坡里组 13974003018 （3）公众参与意见综合 ①100%的调查对象对项目建设的态度表示赞成。 ②建设单位在运营过程中要求做好废气、废水、噪声及固体废物的处理工作，减小对周边环境的影响。 （4）公众参与意见回复 ①项目运营期要求做好废气、废水、噪声及固体废物的处理工作； ②项目建设单位在认真听取周边公众意见的基础上，应采取积极的措施，认真落实公众合理的、有建设性的意见和要求。 5、环保投资及竣工验收 （1）环保投资估算 本项目总投资8413.23万元，环保投295万元，环保投资占总投资的3.5%，环保投资具体明细见下表。 表7-6 环保投资估算一览表 工程阶段 环境保护措施名称 投资估算（万元） 施工期 废气 围栏、洒水、遮盖 9 废水 隔油沉淀池、洗车台、化粪池、污水管网 20 噪声 围墙、隔声屏障 10 固废 垃圾收集设施 1 水土流失 临时排水沟、沉砂池 10 运营期 废水 污水收集管网、化粪池、雨污分流系统， 实验室单独设置废水收集系统并汇入一体化小型实验废水处理系统预处理后排入化粪池与生活污水充分混合后混排 30 噪声 设备减震基础、隔声等 5 废气 厨房油烟通道、地下停车场通排风系统 50 固废 垃圾桶、实验室危废、餐饮垃圾单独收集暂存设施，危险废物和餐饮垃圾分别委托有资质单位及时回收处置 10 其他 绿化工程 150 合计 295 （2）竣工环境保护验收一览表 建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保设施落实到位。本项目竣工环境保护验收见下表。 表7-7 项目“三同时”验收一览表 项目 污染物 环境保护措施及检查内容 效果及标准 废气治理 施工期扬尘 施工区采取围挡封闭作业、场地物料、零时堆土场采取覆盖措施、主出入口设置车辆冲洗台等 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 汽车尾气 地下停车场设置机械通排风系统，地面停车位设置植草砖及四周绿化 油烟、天然气燃烧废气 排风装置通过专用烟道楼顶排风、预留油烟排放管道 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准 臭味 垃圾站和卫生间及时清扫，定期消毒 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准 废水治理 施工期废水 施工区内修建临时沉淀隔油池、场地大门口设置的车辆清洗台，循环利用于生产或车辆冲洗水，不外排 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 实验室废水 实验楼设置单独的废水收集系统汇入单独的一体化小型实验废水处理系统（含有吸附、加药沉淀、过滤等工艺）预处理后再排入化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂入水水质要求 生活污水 隔油沉淀池、化粪池、污水管道、雨污分流管网等 噪声防治 机械噪声 采取减震、隔声、消声等措施，并尽量安装在室内，机械设备房安装隔音门窗、墙体采用隔音材料 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 固废治理 生活垃圾、一般固废 垃圾桶收集，及时清运至垃圾填埋场处置 合理处置，不得随意外弃 实验室危险废物 加盖专用桶分类收集，再定期交由有资质的单位回收处置 环境管理 施工期 加强施工区扬尘管理，严格采取覆盖、洒水、围挡、洗车台、合理施工等措施；对暴雨径流设置围堰和拦沙坝，使泥沙沉积后，经沉淀处理后的雨水由场地周边导流沟导入东侧甲山河，在弃土场周边设置雨水导流沟 将环境影响控制在施工区内 绿化工程 绿化率41.35% 绿化面积27406.78m2

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水、设置车辆冲洗设施、围挡、堆料覆盖等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级无组织排放标准 |
|  |  | 施工车辆、机械尾气 | CO、THC、NOx | 加强设备维护、使用优质燃油 |  |
|  |  | 装修废气 | 粉尘、有机废气 | 选择环保材料、加强通风 |  |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟废气、天然气废气 | 经专用排烟通道于楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 |
|  |  | 厕所、垃圾站 | 臭味 | 加强清扫，定期消毒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 植草砖，地面加强绿化，地下停车场设置通排风系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后进入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 沉淀隔油池处理 | 回用于施工场地及道路洒水抑尘 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理进入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
|  |  | 实验室 | 实验废水 | 实验室设置单独的废水收集系统汇入一体化小型实验废水处理系统预处理后再排入化粪池 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工区 | 建筑垃圾、土石方 | 清运至政府指定地点消纳 | 合理处置，不得随意外弃 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 师生食宿 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 实验室 | 危险废物 | 加盖专用桶分类收集，定期交由有资质的单位回收处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及车辆噪声 | 加强管理，设备加装减振垫、夜间禁止作业 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 设备噪声 | 设备采用隔声、减振措施、绿化措施 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 施工期应在项目区设置临时排水沟和临时沉砂池，并加强地面化，防治水土流失；建成后绿化面积27406.78m2，项目的建设在一定程度上增加了植被面积，改善了植被质量，对生态环境影响不大。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目包括小学部和初中部，学校规模为72个班，其中小学48个班，初中24个班，为九年一贯制学校，预计在校学生为3600余人，教职工200余人。规划占地66280m2（折合99.42亩），规划总建筑面积45968.5m2（其中计容建筑面积34698.1m2），规划建设4栋4层的教学科技楼（小学部2栋4F，中学部2栋5F），建筑面积15503.9m2；2栋综合楼（小学部4F，中学部5F），建筑面积8325.8m2；1栋2层体育馆，建筑面积2700.4m2；2栋2层食堂，建筑面积7768m2；两间传达室和一个地面垃圾站各200m2。同时配套建设供配电、给排水、污水处理、消防、通风空调等公用工程，以及配套场地、停车场、绿化、其他附属配套设施的建设。本项目总投资估算为8413.23万元。 2. 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据历史监测资料分析，项目所在区域环境空气中SO2、NO2和PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，区域环境空气质量较好。 （2）地表水环境质量现状 根据历史监测资料结果分析可知，项目所在地汨罗江平江县城区段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。 声环境质量现状 根据引用监测数据可知，项目所在地边界南、北侧噪声监测点昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的2类标准要求。 3、环境影响评价结论 （1）施工期影响分析 ①大气环境影响分析 施工期废气主要来自于施工扬尘、装修废气、施工机械与车辆产生的尾气。建设单位在施工过程中采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘，采用商品混凝土，对易起尘物料进行合理覆盖，可有效减少施工扬尘对环境的影响。施工燃油机械及运输车辆产生的尾气量较小，对周边环境影响较小。 ②水环境影响分析 施工期废水主要来自施工人员的生活污水和建筑施工废水。施工人员生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网。设置沉淀池收集施工废水，沉淀处理后用作场地洒水降尘用水。采取以上措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 ③声环境影响分析 项目施工期的噪声主要来自施工机械造成的固定声源噪声，其噪声值在80~115dB(A)之间。为减低施工噪声对周边敏感点的影响，提出减缓措施：①夜间禁止高噪声设备施工；②尽量选用低噪声的施工机械和工艺，对固定施工设备应加装减振机座和隔声罩，同时加强各类施工设备的维护和保养，使其更好的运转，尽量降低噪声源强。建设方严格落实上述措施后，施工噪声经处理后均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，不会对周围环境敏感点造成长期不利影响。 ④固体废物影响分析 项目施工期施工单位应加强管理，设临时垃圾箱，定期收集工地内产生的生活垃圾，并统一由环卫部门处理，对周围环境影响较小。项目土地平整过程产生的弃土即挖即运至拟建地低洼处做填方，项目弃土委托当地渣土办管理外运到规划部门指定的场所填埋或综合利用。建筑垃圾运至政府指定地点。采取以上措施后，项目施工期固体废物对周围环境影响较小。 ⑤生态环境影响分析 建设方在施工期采取临时排水沟以及临时沉砂池等生态环保及水土流失保护措施的情况下，对拟建地生态环境影响可降至最低。 （2）营运期影响分析 ①大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为食堂油烟、天然气燃烧废气、垃圾站和厕所恶臭气体及汽车尾气。项目油烟、天然气燃烧废气经收集后由食堂楼顶排放。地面停车位周边绿化较好，场地也较为开阔，利于汽车尾气排放；地下车库通过设计排气系统，避免汽车尾气在集中车库内积聚，进而影响附近人居环境，设置机械排风装置，排气口周围种植绿化，对环境影响较小。垃圾站和厕所及时进行清洗，消毒。因此，项目运营期对大气环境影响较小。 ②水环境影响分析 项目污水主要为实验室废水经实验楼单独设置的废水收集系统汇入一体化小型实验废水处理系统预处理后与生活污水混合经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，经平江县污水处理厂处理达标后汇入汨罗江，项目污水对区域水环境影响较小。 ③声环境影响分析 本项目主要为教学活动和食堂、地下室停车场（换气扇、风机等）机械设备噪声。教学过程中加强对学生管理，对环境无明显影响。机械设备应选用精度高，防震低噪的设备，并尽量安装在室内；对高噪音的设备应通过安装消声器、隔音罩及减振垫等降噪装置；合理安排作业时间，午休及夜间禁止作业；设备及车间合理布局；校区四周修建围墙，围墙高度高度不低于2m。对周围声环境质量影响不大。 ④固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾、餐饮垃圾和实验室危险废物。生活垃圾用垃圾桶收集并统一收集至校区垃圾堆放点，每天由环卫部门进行处理，对堆放点应进行定期消毒，以免发生恶臭。 化学、物理实验室产生的废试剂、化学品废料渣、包装及动物尸体等在各个实验室内设专用危废收集桶分类收集暂存，再及时交由有资质的单位进行处置，同时环评要求建设单位应对其做好记录，不得与生活垃圾混合后交由环卫部门处理。 餐厨垃圾应按照《湖南省餐厨垃圾管理办法》，自行设置符合标准的餐厨垃圾收集专用容器，在餐厨垃圾产生后24h内将其交给有资质的单位处理。 综上，运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响较小。 4、产业政策、选址、规划符合性分析 （1）产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修改）中规定本项目属于鼓励类产业第三十六条：“教育、文化、卫生、体育服务业”。因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划相符性分析 本项目位于平江县城天岳村，根据《平江县城市总体规划图》可知，本项目用地性质为文化教育用地，符合规划（详见附图）。因此项目符合规划。 （3）选址合理性分析 本项目位于平江县城天岳村，选址符合地方发展规划和用地规划，项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于当地风景名胜区、饮用水源保护区范围。根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。本项目投入运营后，给排水等设施均利用区域内建成的公用设施，满足项目建设的要求。因此，项目选址合理可行。 总结论 综上所述，平江县桂花学校建设项目，符合国家产业政策，符合地方发展规划。本项目所产生的污染物，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。项目施工期和运营期不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响。同时，项目自身产污能力很小，项目周围没有较大的污染源存在，环境质量较好。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设可行。 二、建议 （1）合理安排工期，尽量缩短工期。 （2）靠近道路侧门窗采取双层隔音玻璃，临路侧种植高大乔木，加强绿化隔离带植被密度，与现状及规划道路之间设置足够的噪声减缓距离。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日