国环评证乙字第2726号

建设项目环境影响报告表

# （报批稿）

项 目 名 称：          湘赣财富广场建设项目

建 设 单 位：        岳阳润庭地产开发有限公司

湖南志远环境咨询服务有限公司

编制日期：二零一七年四月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改清单

下表格为专家评审综合意见及对应在文本中的修改页码，修改内容在报告正文中用下划线标识。

| 1、润庭房地产建设项目位于伍市镇，对于伍市镇污水处理厂应该提供相关伍市镇等单位材料意见，确定伍市镇污水处理厂建设及投运时间。根据相关时间节点，明确该项目施工期和营运期废水执行的不同标准和对应环保处理措施。 | 已补充污水接纳证明函。 详见附件 已明确施工期和营运期废水执行标准。P15 已提出营运期废水措施。P37 |
| --- | --- |
| 2、对项目的扬尘管理，按照大气污染防治行动计划，应列入三同时验收管理台账，明确裸露土地遮盖、喷水、建围挡、车辆过水槽等防护措施，便于监管和督促落实。 | 已将施工扬尘流入三同时验收管理台账。P43 |
| 3、该项目已明确不得在现场搅拌混凝土，还应明确不含振动棒等进行现场结构作业时的工序，只包含预制前处理工序。 | 已明确。P31 |
| 4、附近有居民等敏感点，邻近伍市中心卫生院，应严格控制作业时间，明确降噪减振措施，核实项目是否实施打桩工序，提出严格的环境保护措施和要求。明确要求业主严格落实降噪减振措施，减少对周围居民和学校的影响。减少夜间作业时间，需夜间连续作业时应明确需采取的环保措施，减少噪声对周围居民的影响。 | 已明确降噪减振措施，采取打桩作业，并提出严格的环保措施及要求。P32~33 |
| 5、地下车库严控汽车废气的影响，提出强化通风等建议。 | 已提出地下车库强化通风等措施。P36 |
| 6、P2严禁入驻KTV、酒吧等高噪声污染较大的项目；不得引入其他废气排放大、对周边居民及环境空气影响较大的污染项目。建议进一步细化不得进入项目及入驻项目要求，如餐饮项目必需安装油烟净化设施，不得进入项目含建材加工、车辆维修及产生异味和噪声的项目等。 | 已细化不得进入项目及入驻项目要求。P2 |
| 7、明确项目是否有发电设备，如有提出相应环境保护措施要求。 | 已核实。P23、37 |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘赣财富广场建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳润庭地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 肖建新 | 联系人 | 刘小姐 |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区云梦路109号 |
| 联系电话 | 13807302772 | 传真 |  | 邮政编码 | 410400 |
| 建设地点 | 平江县伍市镇居委会（平汨大桥南侧） |
| 立项部门 | 平江县发展和改革局 | 批准文号 | 平发改发[2016]202号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | K7010 房地产开发与经营 |
| 建筑面积 (平方米) | 114245.47 | 绿化面积 (平方米) | 32354.3 |
| 总投资 （万元） | 11000 | 其中:环保投资(万元) | 475 | 环保投资占总投资比例 | 4.32% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模: 1.项目背景及任务由来 平江县伍市镇居民住宅楼大多建于上世纪七八十年代，由于当时的社会、历史等原因限制，其设施不完善，结构陈旧，通风采光欠佳，设施设备落后、老化，面积狭小，拥挤不堪，已远不能满足当前老百姓的生活生产要求。随着社会经济的不断发展，人民生活水平的不断提升，老百姓逐步过上小康生活，老百姓对住宅的要求也逐渐提高，更多的老百姓也由原来的小民房搬入到更加宽敞舒适的商品房。随着这种迁入新房的情况出现，为加快平江县开发建设步伐，改善城镇居民生活条件。 岳阳润庭地产开发有限公司现拟在平江县伍市镇居委会（平汨大桥南侧）建设湘赣财富广场建设项目。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。岳阳润庭地产开发有限公司特委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，随即组织人员对项目区及周围环境进行实地勘查与调研。在进行了详尽的资料收集、核实与分析工作的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制完成《湘赣财富广场建设项目环境影响报告表》。 当运营期商业区引进大型餐饮（餐饮项目必需安装油烟净化设施）、超市、酒店等污染项目，除需预留专用油烟废气排放竖井外，应另行做环评，并报环保部门审批。严禁入驻KTV、酒吧等高噪声污染较大的项目；不得引入其他废气排放大、对周边居民及环境空气影响较大的污染项目（含建材加工、车辆维修及产生异味和噪声的项目）。同时本项目共分为两期，将分阶段建设，环评要求二期在后阶段建设前应按照实际设计方案再次办理相应子项目的环保手续。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 项目名称：湘赣财富广场建设项目 建设单位：岳阳润庭地产开发有限公司 建设地点：平江县伍市镇居委会（平汨大桥南侧）东经113°14′29′′，北纬28°47′9′′ 建设性质：新建 建设程度：2017年6月~2018年12月（一期，共计18个月） 总投资：4835.83万元 2.2工程内容及规模 项目总用地面积为：54081.9m2，总建筑面积为114245.47m2，其中一期总用地面积为：18755.6m2，总建筑面积为39566.69m2，二期总用地面积为：35326.3m2，总建筑面积为74678.78m2。因本项目二期详细设计方案暂未确定，且在一期建设完成后进行二期建设，因此本环评主要介绍一期建设内容，项目一期由住宅楼、商业裙房及单体商业楼组成。其中商业建筑总面积为6282.82m2（裙楼1~2F，1栋2F商业楼，1栋3F商业楼），住宅建筑总面积33128.87m2（1#A、1#B、3#、5#、6#为11F住宅楼，2#、7#为10F住宅楼），物管用房建筑面积160m2。 结构型式：商业、架空层采用框架结构，住宅采用砖混结构，现浇钢筋砼楼、屋面。 辅助工程包括给排水设施、消防设施、配电设施及道路、绿化等。 本工程一期建设内容及主要经济技术指标见表1-1、表1-3。 表1-1 一期主要建设内容 项目类别 项目名称 内容及规模 说明 主体工程 商业楼建筑 裙楼1~2F，1栋2F商业楼，1栋3F商业楼，总建筑面积6282.82m2 住宅楼建筑 1#A5532.17m2、1#B5907.48m2、3#3515.87m2、5#3304.38m2、6#3002.31m2、2#8340.87m2、7#3520.79，总面积33128.87m2 均为地上计容面积 公用工程 供排水 市政自来水管网，雨污分流管网 与对应楼层同步建设，总排污管网与市政管网对接 供电 供电变压器、电网连接线路 配套建设 电信及通讯 地上、地下通讯线路 辅助工程 停车位 223个，其中地下114个，地下车库面积4632.12m2 地面为生态植草砖停车位 物管用房 160m³ 配电房 每栋建筑地下设置专用配电柜等 环保工程 污水工程 化粪池、地下排水管网工程等 与主体楼层同步建设，共配套建设5个化粪池 固废工程 垃圾集中收集暂存中转站5m³ 大气工程 油烟收集、净化、通风管道 商业区预留专用油烟废气排放竖井 噪声治理工程 地下隔声室、减震、隔声、绿化等 与对应设备间配套建设 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 数值 1 规划总用地面积 m2 54181.9 2 总建筑面积 m2 114245.47 3 建筑基地总面积 m2 17089.9 4 计容建筑面积 m2 102367.39 5 不计容建筑面积（地下车库） m2 11878.08 其中 商业建筑总面积 m2 23516.78 住宅总建筑面积 m2 67355.09 酒店建筑面积 m2 11175.52 物管建筑面积 m2 320 6 建筑密度 % 31.6 7 容积率 / 1.89 8 绿地率 % 28.32 9 停车位 个 572（地下292） 10 总户数 户 523（1831人） 表1-3 一期主要经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 数值 1 规划总用地面积 m2 18755.6 2 总建筑面积 m2 39566.69 3 建筑基地总面积 m2 6541.47 4 计容建筑面积 m2 34934.57 5 不计容建筑面积（地下车库） m2 4632.12 其中 商业建筑总面积 m2 6282.82 住宅总建筑面积 m2 33128.87 物管建筑面积 m2 160 6 建筑密度 % 34.9 7 容积率 / 2.0 8 绿地率 % 28.32 9 停车位 个 223（地下114） 10 一期总户数 户 257（900人） 2.3项目建设方案 2.3.1总体布局 1、总平面设计 本项目场地呈矩形状，整个地势规整有型，为充分利用地形特点，屋面采用了半围合式户型沿道路布置的方式。规划设计主导思想是围绕中心绿化广场的主题，设置多条景观带，营造园林式、环保型，可持续发展的人性化的楼盘，打造有氧低碳的特色建筑。 交通组织 本项目共有东南西北四个出入口（其中西侧为消防通道，北侧沿江风光带沿江道路设置主入口，东侧平汨大道设置次入口，南侧为商业街入口），小区主干道系统简捷高效，道路绿化丰富，设置无障碍通道，并充分考虑为步行服务，体现以人为本的原则。小区人流入口南侧商业街进入小区，这样既做到了人车分流又把居住与商业进行了分离，保障了小区内的相对独立和安全性。贯彻适用、经济、安全的原则，道路布局合理流畅。 3、通风及日照 每栋建筑之间的间距相对较宽，而且两栋建筑之间也做了绿化设计，这样每栋建筑均能达到采光要求，既保证了良好的通风及日照也让空气更加清新。而且住宅基本上都是南北朝向，充分利用当地的季风气候形成的良好通风环境。 4、竖向设计 本次设计依照地势的错落，地面排水由东向西经一期地块西侧的总排口对接西侧规划道路的市政管网。 5、消防设计 每栋建筑四周都保证4米宽环形消防车道，方便每栋建筑消防车到达，方便消防扑救，而且每个防火分区不大于2500平米。 2.3.2给排水及公用工程 项目用水包括居民生活用水、消防用水以及绿地等用水等其他用水。 1、给水 项目位于伍市镇发展规划的中心区域内，周边均有规划的市政配套设施。区域内的供电、给排水、通讯等市政基础设施均在规划中，与本项目同步建设，在市政配套设施建成后，本项目投入运营。 水源为城市自来水。由二条不同的市政给水管网分别引入一条DN150的给水管（进水总管上设倒流防止器），在室外呈环状布置，进水压力0.3MPa。 项目用水量根据《湖南省用水定额地方标准》（DB43/T388-2014）以及《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）2009 版进行估算。根据建设方资料，物业管理人员5人。 2、排水 本项目实行雨污分流排水。小区内部雨、污分流，地面排水由东向西经地块西侧的总排口对接西侧规划道路的市政管网。室外道路边适当设置平箅式雨水口，收集道路，人行道雨水。生活污水经化粪预处理后由小区内污水管网集中汇入西侧市政管网后进入栗山河污水处理厂治理达标后外排汨罗江。 图1-1 一期化粪池分布及排污管网走向图 3、供电 本项目用电接入周边道路的高压电网，然后通过变压器分压为住户供电。根据规范要求，项目除消防用电及公用设施用电为一类负荷外，其余用户用电均属二类用电负荷。楼梯及公共走道电源为双回路自投自负电源。水泵以及所有消防设备均选用双电源供电，末端切换。 4、供气 本项目周边暂未铺设天然气管网，项目已设计天然气管道系统，环评建议根据后期区域天然气管网的逐步建设，预留天然气地下管道系统及楼层输气管对接设施等。 5、节水措施 项目充分利用城市供水管网压力进行供水，在区内设置给水分压站点，在各给水进口装设计量水表，以利用统计和节约用水，选用节约用水型用水器具和卫生设备，尽量减少水的消耗量，节约用水。 6、节能措施 本项目在实施过程中，拟按照国家《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、《建筑照明设计标准》和湖南省《居住建筑节能设计标准》以及有关部门关于节能的政策和管理规定要求执行，主要节能措施如下： （1）建筑节能 ①主体建筑采用新型节能墙体材料，屋面采用架空等隔热措施； ②采用新型节能型窗户，改善建筑热功能性； （2）电气节能 ①根据负荷分布在负荷中心设置变配电站，缩短低压供电半径，减少线路、电能损耗，变压器选用低噪音、节能型产品； ②水泵等设备采用变频调速运行方式； ③所有照明灯具均选用节能性灯具，荧光灯的光源选用三基色高色光源； ④建立正常的电气设备维修保养和照明灯具的清洁管理制度，以保证设备的高效运行及良好的照明环境。 7、安全与消防 以市政自来水作为水源。本小区内给水管成环，室内各住宅楼梯间设一具1A的干粉灭火器，其他各商业网点均设2具2A的干粉灭火器，建筑面积超过200平方米的商业服务网点设消防软管卷盘系统。且与室外给水成环，城市供水压力0.3MPa。室外消防采用低压制给水系统，由市政自来水直接供水，发生火灾时，由消防车从现场室外消火栓取水经加压进行灭火或经消防水泵结合器供室内消防灭火用水，其间距不超过120m，距道路边不大于2m，距建筑物外墙不小于5m。管材采用管内壁涂塑球墨给水铸铁管。 供热制冷 本项目居民住宅楼按照各自需要自行安装单体空调机；商业部分不设置集中供热制冷的中央空调系统。环评建议分片预留商铺空调压缩机安装平台并合理布置排放口，尽量远离住宅楼居民门窗等声环境敏感位置。 2.4环保设施与环保投资 生活污水处理措施：项目排水系统采用雨、污分流制，采用管道收集雨水、污水后，分别连接市政污水干管和雨水干管。 大气污染防治措施：安装油烟机，加强室内流通；干燥季节定时对道路洒水和清扫；维护好绿地环境，商业区预留专用油烟废气排放竖井外。 噪声污染防治措施：对进、出汽车、摩托车禁鸣喇叭；水泵、风机等设备安放在单独设备间，管道进出口均装设软头。控制扩音设备等商业噪声，分片预留商铺空调压缩机安装平台并合理布置排放口，尽量远离住宅楼居民门窗等声环境敏感位置。 表1-4 环保设施投资估算表 序号 名称 投资估算（万元） 合计（万元） 1 垃圾桶、集中收集站等 15 475 2 化粪池、污水管网建设、雨污分流、排污接口规范 350 3 油烟竖井、机械抽排风、专用油烟及烟气管道 15 4 水泵、风机、电机隔声减震等，隔声门窗 10 5 按绿化、景观设计实施绿化，管理维护 60 6 环保设施维护、管理等其他不可预见费用 25 2.5项目建设进度及人员安排 本项目于2017年5月前完成地勘、三通一平及建筑设计，预计一期建设时间为2017年6月~2018年12月（共18个月）。工程作业方式为连续性施工。 按照建设单位设置的组织指挥机构，成立工程指挥部，其下设筹备工作组、工程部、计划财务组、施工供应组、器材供应组和总务组，劳动定员50人。 |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要的环境问题 本项目属新建项目，无原有环境问题。项目东侧临近道路，主要为交通噪声。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平江县位于东经113°55′，北纬28°42′，处于湖南省东北部，处汨罗水上游。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和本省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。 本项目选址在平江县伍市镇居委会（平汨大桥南侧）东经113°14′29′′，北纬28°47′9′′。具体位置见附图1。 2、交通运输 平江县有京珠高速经过，在伍市镇设有出入口，并以平伍公路连接县城。北靠湖北通城县,东临江西修水.处三省之界。随着106国道和308、207省道平江段改造和岳汝高速和通平高速的修建，平江将与长株潭融为一体，区位优势进一步凸显。 3、地形、地质、地貌 县境地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 依据《中国地震烈度区划图(1990)》，本路段地震基本烈度为VII度，按规范要求，构造物要考虑抗震设计。 4、气象资料 县境气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。年平均气温16.8℃,常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8毫米，雨雪160天。常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。 5、水文 平江县境内河网密布，分属汩罗江和新墙河两大水系。汨罗江自东向西经过伍市镇，评价江段属汨罗江下游，本项目废水经栗山河污水处理厂处理达标后，经污水处理厂废水排放口排入汩罗江。 汩罗江流域面积占96.1%；新墙河流域面积占3.9%。发源于黄龙山梨树埚（江西修水县境）。经修水白石桥至龙门进入县境，汩水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，一级支流50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条。总长2656.9公里，集雨面积达300平方公里以上的5条， 200~300平方公里的1条，100~200平方公里的6条，50~100平方公里的13条；20~50平方公里的29条；5~20平方公里的87条。河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。汩罗江由伍市进入新市街入汩罗市。流域面积4053.3平方公里，落差107.5米，平均坡降 4‰。 根据岳阳市水环境功能区划，汨罗江流经平江工业园区江段（即平江工业园污水处理厂废水排放口上游10km、下游15km范围内，）环境质量按《地表水环境质量标准》GB3838-2002III类管理，根据平江黄旗水文站资料，汩罗江最高水位47.69m，最代水位39.46mm，平均流量为825 m3/s,枯水期流量80m3/s。 据对伍市镇居民用水情况的调查，伍市镇现有居民约4.2万人，居民现饮用水多为地下水，部分居民饮用位于伍市镇东部约5km的青冲水厂的自来水。该水厂供水能力为10000吨/天，目前，居民用水量平均为3250吨/天。表明，项目区域用水环境比较宽松。 6、土壤植被 平江县森林覆盖率达57.3%，是湖南省重点林业县，有山林面积417万亩，占全县国土总面积的67.3%。境内北有幕阜山，南有连云山，地形复杂，有多种土壤分布，气候温暖湿润，雨量充沛，阳光充足，适宜于各种林木生长，森林大多为天然林，属针、阔叶混交林区。县域内树木品种繁多，裸子植物和被子植物两大门类都有，世界五大名科齐全。据调查全县树木共有95科，281属，800种。主要树种有松、杉、油桐、梓、枫、樟、柳、棕、楠竹等；珍稀植物主要有银杏、水杉、金钱松及杜仲、厚朴、黄连、青檀等。珍稀野生动物主要有獭、穿山甲及白鹳、草鹗、鸳鸯、红嘴相思鸟等。野生动植物中仅药用植物就有175科，615属，1301种。平江县动植物资源丰富，生态环境良好。 区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，区内岗多田少，农作物以水稻为主。区域开发后，由于平整土地，覆盖于丘岗及坡地的原生植被受到破坏。随着开发区内的建设，区内绿化已日趋完善。 工程所在区域未见野生动物，更未发现珍稀植物。 根据调查，本工程区域内尚无挂牌保护的名胜古迹和需特殊保护的文物单位。邻近工程区没有文物保护单位。

# 环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境） 为了解本项目所在区域的环境空气质量现状情况，评价收集了位于本项目东南侧1.5km的平江县华文食品有限公司《年产18000吨鱼制品生产加工建设项目环境影响报告表》中对区域环境空气、汨罗江伍市段地表水的现状监测数据（监测时间为2015年8月21~23日，处于三年有效期内），且近期该区域大气、汨罗江地表水环境无较大变化，能够反映项目所在区域大气、地表水环境质量现状。 一、环境空气质量状况 （1）监测布点 根据项目大气污染物排放情况及区域环境情况，引用的1个大气环境监测点位于华文公司厂址上风向500m处G1（本项目东南侧1km）。监测布点详见附图。 监测因子：监测项目为SO2、NO2、PM10。 监测时间与频次：监测时间为2015年8月21~23日连续3天。 表3-1 环境空气现状监测结果及评价 监测点 监测因子 浓度范围 （mg/Nm3） 标准值 （mg/Nm3） 最大标准指数 超标率（%） 达标 情况 备注 G1 SO2 0.022~0.032 0.15 0.213 0 达标 日均值 NO2 0.0005ND 0.2 / 0 达标 PM10 0.044~0.090 0.15 0.60 0 达标 注：表中L和ND表示低于检出下限 由上表可见，评价区域内SO2、NO2、PM10均没有超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 二、地表水环境质量状况 （1）监测布点 项目纳污水体为汨罗江，根据区域污水排放口及区域环境情况，共布设3个地表水环境质量监测断面。分别位于：汨罗江河口上游500米（W1），汨罗江河口下游1000米（W2），工业园西北侧上游100m（W3）。 （2）监测因子：pH、COD、氨氮、总磷、SS、NH3-N、BOD5、总氮、挥发酚、磷酸盐、动植物油。 （3）监测时间和频次：2015年8月21~23日，连续监测3天，每天监测1次。 表3-2 区域表水环境监测统计表 监测断面 监测项目 计量 单位 监测值范围 标准值 最大标准指数 超标率 超标倍数 达标情况 W1 pH 无量纲 7.14~7.28 6~9 0.14 0 0 达标 COD mg/L 4.66~7.07 ≤20 0.35 0 0 达标 NH3-N mg/L 0.09~0.13 ≤1.0 0.13 0 0 达标 SS mg/L 14~19 / / 0 0 达标 TP mg/L 0.14~0.18 ≤0.2 0.90 0 0 达标 BOD5 mg/L 1.8~2.3 ≤4 0.58 0 0 达标 挥发酚 mg/L 0.0003ND ≤0.005 / 0 0 达标 磷酸盐 mg/L 0.10~0.11 / / 0 0 达标 总氮 mg/L 0.87~0.93 ≤1.0 0.93 0 0 达标 动植物油 mg/L 0.46~0.76 / / 0 0 达标 W2 pH 无量纲 7.04~7.39 6~9 0.19 0 0 达标 COD mg/L 4.83~6.24 ≤20 0.31 0 0 达标 NH3-N mg/L 0.14~0.16 ≤1.0 0.16 0 0 达标 SS mg/L 18~22 / / 0 0 达标 TP mg/L 0.12~0.19 ≤0.2 0.95 0 0 达标 BOD5 mg/L 1.9~2.0 ≤4 0.50 0 0 达标 挥发酚 mg/L 0.0003ND ≤0.005 / 0 0 达标 磷酸盐 mg/L 0.09~0.15 / / 0 0 达标 总氮 mg/L 0.75~0.89 ≤1.0 0.89 0 0 达标 动植物油 mg/L 0.39~0.51 / / 0 0 达标 W3 pH 无量纲 7.20~7.27 6~9 0.13 0 0 达标 COD mg/L 4.62~7.07 ≤20 0.35 0 0 达标 NH3-N mg/L 0.08~0.13 ≤1.0 0.13 0 0 达标 SS mg/L 16~18 / / 0 0 达标 TP mg/L 0.14~0.18 ≤0.2 0.90 0 0 达标 BOD5 mg/L 1.8~2.1 ≤4 0.53 0 0 达标 挥发酚 mg/L 0.0003ND ≤0.005 / 0 0 达标 磷酸盐 mg/L 0.10~0.12 / / 0 0 达标 总氮 mg/L 0.89~0.99 ≤1.0 0.99 0 0 达标 动植物油 mg/L 0.40~0.50 / / 0 0 达标 由上表统计结果可知，项目纳污水体汨罗江伍市段地表水水质现状指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，项目所在区域地表水环境良好。 三、声环境质量状况 本次评价为了解项目区域噪声本底值，委托湖南亿科检测有限公司于2016年11月19~20日在项目边界1米处进行了监测。 监测布点：厂界区域四周4个噪声监测点，昼夜各监测一次。 （2）监测方法及项目：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定要求对测量点分别监测两天，分昼夜两个时段。 （3）监测项目：等效声级LeAq（昼间Ld、夜间Ln）。监测结果及分析： 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测时间 监测点 东 南 西 北 2016.11.19 昼间 53.4 51.6 52.4 49.6 夜间 43.5 41.8 41.3 43.5 2016.11.20 昼间 52.8 49.8 53.7 50.7 夜间 42.7 42.8 42.6 41.6 标准值 标准值 昼间70，夜间55 昼间60，夜间50 根据监测结果，本项目临近平汨大道东侧昼夜间声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，项目所在地其他三侧符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目位于平江县伍市镇，项目周边保护目标主要为伍市镇居民、北侧汨罗江对岸的嵩山村居民区，及项目东南侧伍市中心医院和平江第五中学。项目周边水系主要为北侧50m的汨罗江。根据现场踏勘，项目周边未发现文物、名胜古迹和珍稀濒危动植物。项目环境保护目标详见下表，具体分布详见附图。 表3-4 主要环境保护目标 保护要素 保护目标名称 方位 距离（m） 功能及规模 保护级别 大气环境 嵩山村居民 北 320~600 居住，约135户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 伍市镇居民 西 5~600 居住，约420户 伍市镇居民 南 17~330 居住，约380户 伍市镇居民 东南 80~350 居住，约60户 伍市中心卫生院 东南 160 医疗，床位约50张 平江第五中学 东南 280 教育，师生约1800人 声环境 伍市镇居民 西 5~200 居住，约140户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 伍市镇居民 南 17~200 居住，约190户 伍市镇居民 东南 80~200 居住，约30户 伍市中心卫生院 东南 160 医疗，床位约50张 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 水环境 汨罗江 北 50 渔业水域 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其中东侧临近平汨大道侧执行4a类标准。 水环境：汨罗江伍市段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物排放标准 | 废气：施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。营运期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中的要求；垃圾站执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。 废水：施工期执行执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中一级标准；营运期执行污水厂纳污水质要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准要求。 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值。 固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目一期投入运营后，年排生活污水量47541.6t，其中COD14.14t/a、NH3-N1.39t/a。 本项目污水最终进入栗山河污水处理厂，COD、NH3-N纳入栗山河污水处理厂总量控制指标，不另行申请。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）： 本项目为新建房地产工程，无生产工艺流程，其主要排污点为： 图5-1 施工期流程及产排污节点图 图5-2 营运期产排污节点图

主要污染工序 本项目主要污染工序可分为施工期和运营期两个阶段。 1、施工期主要污染工序表现在以下几个方面： （1）施工过程中产生的施工废水及施工人员生活污水； （2）土地开挖和土地平整造成的水土流失； （3）施工机械产生的机械噪声； （4）“三材”运输产生的道路扬尘及交通噪声； （5）施工产生的扬尘、道路沥青烟； （6）施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 2、营运期对环境的影响主要表现在以下几个方面： （1）住宅区、商业区产生的生活污水； （2）住宅区、饮食业商铺产生的油烟、天然气燃烧废气，地下车库、地面停车场产生的汽车尾气，垃圾收集暂存点产生的垃圾臭气； （3）配套设备及机动车进出小区产生的噪声，商业活动产生的噪声； （4）住宅区、商业区产生的生活垃圾及化粪池产生的污泥。 施工期污染分析 施工期废水污染源强分析 本项目施工期间施工工人在现场食宿，因此，施工期的废水主要为现场施工人员的生活污水，同时，施工过程中还会产生一定的施工车辆清洗废水和泥浆水。 ①生活污水 本项目不在施工营地内设置食堂，设置简易化粪池收集生活污水，生活污水中主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、动植物油等。本项目拟定施工人员约50人，施工人员每天生活用水以100L/人计，日用水量为5m3，生活污水排放系数按80%计，本项目施工期时间为18个月（540天），则生活污水产生量为4m3/d，污水浓度COD：250-300mg/L，BOD5：120-150mg/L，NH3-N：25-30mg/L，动植物油类50-70mg/L。因本项目周边有较大面积的农田，施工期产生的生活污水汇入简易化粪池后定期清掏用于周边农田的施肥灌溉，不直接外排。 ②车辆冲洗废水 项目施工期施工车辆离开施工场地对其进行清洗，清洗台产生的清洗废水污染因子主要为SS，浓度为500～4000mg/L，清洗废水经沉淀池澄清后可循环使用。 ③泥浆水 本项目施工期使用商品混凝土，无搅拌废水的产生。施工时混凝浇注、冲洗、养护等过程会产生一定量的泥浆水，该部分废水中主要含有悬浮物。类比相似工程调查结果，该部分废水中SS浓度在1000～3000mg/L。必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。 表5-3 施工期水污染源及污染物 序号 项目 产生地点 污染物 环保措施 1 车辆冲洗废水、泥浆水等施工废水 施工场地 SS 洗车台、沉淀隔油后回用 2 生活污水 生活区 SS、COD、NH3-N、动植物油、BOD5 定期清掏用于周边农田施肥灌溉 施工期废气污染源分析 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，一般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的；此外还有施工车辆和运输车辆产生的汽车尾气、道路铺摊沥青混凝土挥发的沥青烟气和装修时产生的有机废气。 ①施工扬尘 项目施工期间对环境空气的污染，主要来自于施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路硬化覆盖量影响，将会对周围环境空气产生较大的影响。施工期产生的粉尘属于无组织排放，对周围环境影响突出，本项目在建筑施工过程中需要大量水泥混凝土，全部从当地外购通过专用搅拌运输车运送到施工地，无凝混凝土搅拌粉尘产生，但运输较为频繁，类比同类房地产施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m3，影响范围在50m左右，会对周边大气环境质量产生一定的影响。 ②道路摊铺废气 本项目土建建设施工完成后，会同步对小区内的道路进行摊铺。采用沥青混凝土路面，施工场地不设沥青混凝土搅拌站，全部为商品沥青混凝土，从当地外购，通过专用罐车运输到场地内。对区内道路及各连接段摊铺沥青混凝土时产生的沥青烟是以THC、TSP和BaP为主的烟尘，根据工程类比资料，沥青烟气排放的浓度约12.5~15 mg/m3，其中THC和BaP为有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。沥青烟挥发后有无组织形式外排，由于摊铺面积较少，铺设周期较短，对环境产生的影响较小。 ③机动车尾气 机动车辆（运输车辆、推土机、挖掘机等）以汽油、柴油为燃料，尾气中含CO、THC、NOx等有害污染物。由于施工期进出施工区的车辆的类型、数量、燃料、车辆能耗等原因，且排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。 ④装修废气 建设阶段的另一种大气污染源来自于建设期间房屋装修的油漆废气，该废气的排放属于无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有及少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于住宅单元不同居民对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此装修期间污染物的排放不确定性较大，其产生量与装修方式、材料特性等相关。本环评仅对该类废气进行定性分析。 施工期噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、推土机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表。 表5-4 建设期主要噪声源及源强 施工阶段 声源 声源强度dB（A） 土石方阶段 挖土机 78～96 液压式冲击机 95 空压机 75～85 卷扬机 85～88 大型载重车 84～89 主体结构阶段 混凝土输送泵 90～100 振捣器 100～105 电锯 100～105 电焊机 90～95 空压机 75～85 混凝土装罐车、载重车 80～85 装修 安装阶段 电钻 100～105 电锤 100～105 手工钻 100～105 无齿锯 105 多功能木工刨 90～100 云石机 100～110 角向磨光机 100～115 轻型载重车 75～80 当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB。 施工期固废污染源分析 本项目施工期固体废物主要为各种建筑垃圾、挖方弃土及施工人员的生活垃圾等。 ①弃土 根据本项目设计方案，该区域较平坦，主要为地下室建设需要开挖较多的土石方。地下开挖面积约4632.12m2，地下平均开挖深约2m，需挖土9264m3；地下施工完毕后，回填土量约2248m3；地块内的绿化需要填土2656m3；其余弃土量约为4360m3，由当地渣土办管理外运到规划部门指定的场所填埋或综合利用。 图5-3 施工期土石方平衡图 ②建筑垃圾 项目建设过程中将产生一定量的建筑垃圾，根据同类型工程类比及统计资料，工程建设中产生的建筑垃圾按0.05t/m2，本项目一期总建筑面积为39566.69m2，则建筑垃圾产生量约1978t。 ③施工人员生活垃圾 施工期施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员为50人，则施工人员每天产生生活垃圾量为25kg，项目工期为18个月，共计540天，则产生的生活垃圾总量约为13.5t。本项目生活垃圾产生后，由专人收集，然后由当地环卫部门统一处理。 营运期污染源分析 本项目是非生产性项目，运营期主要是生活污染，将会产生生活污水、生活垃圾等，同时还会有少量的天然气燃烧废气、进出小区、停车场汽车产生尾气及备用柴油发电机燃烧尾气。主要噪声源为各种机械设备噪声、社会生活噪声和交通车辆噪声等。 1.营运期大气污染源分析 建设项目营运期废气主要为灶台燃料燃烧废气和居民厨房油烟，汽车尾气和垃圾暂存点的恶臭气体；因商业门店使用性质的不确定性，本项目不对餐饮业油烟废气进行预测分析，在商业区引进大型餐饮项目，除需预留专用油烟废气排放竖井外，应另行做环评，并报环保部门审批。 （1）灶台燃料废气 项目生活燃料全部使用天然气，为清洁燃料，污染物产生浓度低、量小。主要用气量为居民生活用气，用气量按0.2m3/人·d计，用气人口按住户人数900人计，居民用气量约为180m3/d（6.48万m3/a）。 燃烧天然气的产污系数和大气污染物排放状况见下表。 表5-5 天然气燃烧的产污系数和大气污染物排放状况 污染物 天然气燃烧产污系数 污染物排放量 废气 10.3Nm3/Nm3 0.67×106m3/a SO2 9.6kg/106m3 0.62kg/a NOx 1290kg/106m3 83.59kg/a 烟尘 160kg/106m3 10.37kg/a 厨房油烟废气 食物在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激烈碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01～10um之间，形成飘尘—可吸收入颗粒物，飘尘可在空气中长时间停留，造成城市大气环境的污染。 本项目住户有257户，共900人，住户平均每人每日消耗动植物油以0.05kg/d计，则消耗食用油45kg/d，在炒菜时挥发损失约3%，则住宅厨房油烟产生量约1.35kg/d。按照类比资料，家庭灶头排风量为500m3/h，住户油烟排气量共128500m3/h，工作时间每天按3h计，则油烟产生浓度为3.5mg/m3，经油烟净化处理后（以一般家庭式油烟净化机处理效率60%计），则油烟排放浓度约为1.4mg/m3。 本项目运营期引入大型商业店铺，如餐饮业入驻商住综合楼后产生的油烟废气经高效油烟净化机脱油处理后通过预留的油烟废气排放竖井顶层外排。不得引入其他废气产生较大、对周边居民及环境空气影响严重的高污染项目。不得私自改造预留油烟竖井，商铺配套高噪设施应安装的预留的设备室，产生的污染物必须经过治理达标后外排。将产生的污染物对周边居民的影响控制在最小。 （3）汽车尾气 建设项目共有车位223个，其中，地面停车位109个，地下停车位223个，地面生态停车位敞开式布置，采取自然通风，且主要为小型车辆，在小区内行驶距离较短，进出停车场时间较短，地面车位、架空层停车位废气易于扩散且排放量较小，对周边产生环境影响较小。地下车库内汽车尾气不易扩散，因此，本评价对地下车库内汽车尾定量分析。 汽车出入地下车库怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，主要污染因子为CO、THC、NOX等。其排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关，还与汽车状况有关。地下车库车位223个，主要以轻型汽车为主，参照《环境保护实用数据手册》，机动车用汽油的大气污染物排放系数见下表。 表5-6 机动车用汽油大气污染物排放系数 单位： g/L CO THC NO2 191 24.1 22 本项目地下停车场设置于各栋建筑物及部分绿化带地下。本评价并取最不利条件，即考虑泊车满负荷状况时汽车尾气的影响。 根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.38L/km，以出入口到泊位的平均距离以50m计，则每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.038L每辆汽车进入或驶出一次停车场产生的废气污染物CO、THC、NO2分别为7.26g、0.92g、0.84g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关，一般分为三种。第一种为满负荷状况，此状况反映满负荷泊车时对环境的影响，此时车库内进出车流量相当大。此类状况出现概率极小，而且时间极短；第二种为高峰时段车库及道路上车辆的污染源排放情况；第三种情况为白天平均流量时车库及道路车辆的污染源排放情况。 本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。在满负荷工况下的车流量，停车库内车辆达到总泊位数的100%。以日开放时间为24h，每辆车一日出入2次计，则出入车库车流量为总泊位数的两倍。车库的大气污染物排放情况见下表。 表5-7 满负荷时地下停车库内汽车尾气排放源强 泊位（个） 日车流量 （辆/日） 项目 污染物 CO THC NO2 日排放量，kg/d 3.38 0.43 0.39 年排放量，t/a 1.23 0.16 0.14 由上表可知，拟建项目地下车库满负荷使用时，CO排放量为1.23t/a，THC为0.16t/a，NO2为0.14t/a。 （4）垃圾暂存点恶臭 根据建设单位提供资料，小区垃圾收集暂存点共设计1个垃圾集中收集点，其他垃圾分散收集点为移动式垃圾收集桶。在垃圾收集、暂存、转运过程中会产生少量的恶臭气体，由于居民区垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。小区建成后，生活垃圾经过粗分类后，日产日清，通过统一收集后，每天由垃圾运送车辆送至城市生活垃圾填埋场进行填埋。因此，只要及时进行清运，垃圾收集点加强清洗，则垃圾收集点所产生的恶臭对周围环境影响不大。 柴油发电机废气 为保证电梯等设施的正常运营，本项目设置了柴油发电机组项目作为停电及消防紧急备用电源，以供停电并急需用电时临时使用。将在住宅楼地下室专门设置一个发电机组设备室。烟气中污染物排放参数见下表。 表5-8 柴油燃烧时污染物排放参数 污染物名称 SO2 （kg/t油） NO2 （kg/t油） 烟尘 （kg/t油） 废气量 （m3/t油） 排放系数 2 1.7 0.714 14050 备用发电机使用时间按15h/a计。类比有关数据，项目设有3台备用发电机，功率分别均为600kw，仅供消防及停电时应急使用。按每千瓦时油耗200g计，则发电机年耗油量为5.4t。根据燃油燃烧时污染物排放参数估算，污染物产生量见下表。 表5-9 发电机污染物产生量 污染物名称 SO2 NO2 烟尘 废气量 排放浓度mg/m3 142.3 121 50.9 75870m3/a 排放量kg/a 10.8 9.18 3.86 2.运营期水污染源分析 （1）用水指标 建设项目运营期的用水主要为商业门店及配套设施用水、住宅用水、景观绿化用水。各用水部门用水量参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2008），并根据本项目所在地区的实际情况进行核算，本项目用水标准及用水量见下表。 表5-10 本项目用水量一览表 序号 用水项目 用水规模 用水标准 日用水量 （m3/d） 年用水量 （m3/a） 1 生活用水 住宅 900人 160L/（人·d） 144 52560 2 商业 6282.82m2 3L/（m2/d） 18.85 6786 3 物业 5人 45L/（人·d） 0.225 81 4 绿化用水 5311.59m2 2L/（m2·d） 10.62 1593 按每年150d计 5 总计 173.695 61020 综上，项目年用水量为61020m3。 （2）污水量预测 商业及住宅污水排放量按照用水量的80%计算，则生活污水排放量为130.46m3/d（47541.6m3/a）。 图5-4 项目营运期水平衡图 （单位：m3/d） （3）污染物产排情况 类比同类住宅小区，住宅等生活污水中各污染因子浓度COD：350mg/L；SS：200mg/L；氨氮：30mg/L计；总磷：5mg/L；动植物油：5mg/L。化粪池对生活污水中的CODcr、SS、氨氮的处理效率分别为15%、30%、3%左右，隔油池隔油效率按60%计算，本项目污染物产生及排放状况列于下表。 表5-11 生活污水污染物产生及排放情况 废水种类 废水量 m3/a 污染物名称 污染物产生情况 处理 措施 处理效率% 污染物排放情况 浓度 mg/L 产生量 t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 住宅、商铺、物业生活污水 47541.6 COD 350 16.64 化粪池 15 297.5 14.14 SS 200 9.51 30 140 6.66 氨氮 30 1.43 3 29.1 1.39 总磷 5 0.24 0 5 0.24 动植物油 5 0.24 0 5 0.24 本项目产生的污水全部排入市政污水管网，进入栗山河污水处理厂处理。 3.营运期噪声污染源分析 由于本项目所在地周围都是居民区，营运期需要一个幽雅、休闲的环境，因此在选择工程设施等各类机械设备时，应降低噪声性能作为重要指标考虑。 本项目运营期区域内噪声污染源包括交通噪声、社会噪声和公建设施运行噪声。 社会噪声：随着项目的建成运营，大量的人流在此购物、娱乐、从事商务活动，将产生一定的社会生活噪声，社会活动噪声约60~75dB（A）。 公建设施运行噪声：配套公建辅助设施所用设备在运行时会产生一定的噪声影响，尤其是本项目在引进商业店铺后，商业店铺产生的油烟经油烟抽排风机进入预留的油烟竖井所用的抽排风设备、泵机等各类设备运行时噪声源强大约60~85dB（A），在设备安装布置、布局方面将直接决定对周边居民的影响程度。 交通噪声：随着项目区购物、休闲人数的增加和停车场的营运，车流量相应增加，交通噪声也随之加大，各类交通噪声60~75dB（A）。 项目运营期主要噪声源源强见下表。 表5-12 主要噪声源汇总表 序号 设施名称 平均声级dB（A） 备注 1 排风机、空调机 85 商业门店 2 水泵房 80 地下设备室 3 机动车 80 停车场、道路 4 配电室 68~75 地下设备室 5 小区内、外道路、停车场交通噪声 70 道路周边 4.运营期固废污染源分析 本项目运营期的固体废物主要是生活垃圾、污水处理设施污泥。项目生活垃圾主要来自居民的生活垃圾。生活垃圾成分较为复杂，各地差异和季节性变化都很大。根据有关调查资料分析，生活垃圾的特点是：食品垃圾多，有机物丰富；商业、塑料、金属、玻璃瓶类包装废物多，可回收利用率高。 ①住宅楼：项目住户257户，900人，垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则产生的生活垃圾量为164.25t/a。 ②商业区垃圾：商业面积为6282.82m2，垃圾产生量按0.1kg/m2•d 计，商业生活垃圾产生量为628.282kg/d、即229.32t/a。 ③化粪池污泥：根据本项目化粪池对生活污水SS去除效率，本项目污水处理设施污泥产生量约为3t/a。 表5-13 固体废物产生情况一览表 污染物来源 名称 产生量（t/a） 去向 住宅楼 生活垃圾 164.25 及时清扫，集中收集至垃圾暂存点，委托换位部门清运至地方垃圾填埋场处置 商铺 生活垃圾 229.32 化粪池 污泥 3

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 施工场地 | 颗粒物 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 施工机械、车辆尾气 | NOx、CO、THC | 少量 |  |
|  |  | 道路摊铺废气 | THC、TSP、BaP | 少量 |  |
|  |  | 装修废气 | 醇、甲苯 | 少量 |  |
|  | 运营期 | 厨房油烟 | 油烟 | 3.5mg/m3 | 1.4mg/m3 |
|  |  | 灶台燃料废气 | SO2、NOx、烟尘 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 垃圾暂存点 | 恶臭 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 发电机尾气 | SO2、NO2、烟尘 | 少量 | 有组织排放 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 少量 | 无组织排放 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | SS | 500~4000mg/L | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水 | 4m3/d | 不外排 |
|  | 运营期 | 住宅、商业门店及配套设施区域 | 生活污水 | 47541.6m3/a | 47541.6m3/a |
|  |  |  | COD | 350mg/L，16.64t/a | 297.5mg/L，14.14t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，9.51t/a | 140mg/L，6.66t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，1.43t/a | 29.1mg/L，1.39t/a |
|  |  |  | 总磷 | 5mg/L，0.24t/a | 5mg/L，0.24t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 5mg/L，0.24t/a | 5mg/L，0.24t/a |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 1978t | 指定地点消纳 |
|  |  |  | 弃土 | 4360m3 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 13.5t/a | 当地环卫部门清运送至垃圾填埋场进行处置 |
|  | 运营期 | 住宅、商业及配套设施 | 生活垃圾 | 164.25t/a |  |
|  |  |  | 商业垃圾 | 229.32t/a |  |
|  |  |  | 污泥 | 3t/a |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工场地 | 交通噪声 机械噪声 | 65～95dB（A） 78～115dB（A） | 达到声环境功能要求 |
|  | 运营期 | 住宅、商铺 | 人为活动 | 60～75dB（A） |  |
|  |  | 公建设施区域 | 设备噪声 | 60~85dB（A） |  |
| 主要生态影响： 建设项目区现已基本完成场地平整，评价区内没有发现国家重点保护野生动植物；也不涉及自然保护区和风景名胜区和水源保护区。施工期生态影响主要来自基础开挖破坏地表植被，产生的土石方，使地表裸露程度提高，会造成水土流失。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目施工期会产生一定量的废气、废水、噪声和固废，对环境造成一定的影响，因此建设项目必须采取合理可行的污染防治控制措施，以尽量减轻其污染物程度，缩小其影响范围。 若建设项目在地基施工过程中遇到地下文物时，应立即停止施工，封闭现场，报告文物主管部门，待文物主管部门到现场处置完毕后才能继续进行施工。 施工期废气环境影响分析 （1）施工扬尘的影响 施工扬尘的排放源属于无组织的面源，主要为道路扬尘和施工期场地内的扬尘。地面上的粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，与环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小、土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。 一般来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，气污染物影响程度亦不同。在扬尘下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。施工单位采取洒水降尘措施后，施工扬尘将明显减小。据类比调查，在一般气象条件下，施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的区域TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，下风向区域TSP会出现不同程度的超标。 本项目周边150m范围内的大气环境敏感点主要有东、西、南三侧的伍市镇居民，施工扬尘对以上敏感点有一定影响。为减轻施工扬尘对工程建设地环境空气质量和环保目标的影响，施工时应采取路面洒水、堆场覆盖、对撒落在路面的尘土及时清扫等防治措施，减少施工扬尘对周围环境和环保目标的影响。 因此本项目在施工过程中，必须严格落实防尘措施，如用塑料编织布覆盖、经常洒水保持表土湿润、采用密闭车辆运输等，扬尘的影响范围基本上可控制在50m以内，随着距离的增加，浓度迅速减小，至100m基本可以达标，具有明显的距离污染特征；根据施工季节的气候情况不同，其影响范围也有所不同。项目开发过程中，洒水降尘将是效果最显著的措施之一，除尘率达到98%，经过洒水后，施工扬尘对周围敏感点的影响大大减小，再通过在项目场界设置围墙、隔板等，可将施工扬尘的影响控制到最小。 机动车尾气、沥青烟气影响 施工车辆、挖掘机，空压机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染较为分散且流动性很大，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的施工结束而消失，该类废气对周围大气环境及环保目标的影响很小。 本项目路面采用沥青混凝土，场地内不设沥青混凝土搅拌站，全部外购，小区道路在铺设过程中会产生以THC、TSP和BaP为主的烟尘，对环境空气造成一定的污染，对人体也有危害，受影响的主要为项目施工人员，因此应注意加强对施工人员的防护，但该工序持续时间较短，沥青烟气不会对周边环保目标和大气环境造成明显影响。 装修废气影响 本项目住宅区室内装修阶段对环境产生污染的主要材料是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂。该废气的排放属于无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有及少量的汽油、丁醇和丙醇等。 由于住宅单元不同居民对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此装修期间污染物的排放不确定性较大，其产生量与装修方式、材料特性等相关。随着人们环境意识的提高，一般会选用环保涂料，故可大大减少有机溶剂废气的产生量，且影响人群主要为现场施工人员，对项目周边的环境空气基本无影响。因此，在装修和营运期间，应加强室内的通风换气，在装修结束之后，将不会对环境产生影响。 建议建设方通过以下措施进行扬尘的防治： 粉尘防治措施 ①抑尘 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，施工过程中粉尘及扬尘主要来源于建筑材料在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘以及施工垃圾在其堆放和清运过程中也将产生扬尘。这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生。每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施，覆盖措施的完好率必须在90%以上。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，且防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘，现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。 ②封闭施工 施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失（市政工程除外）；围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；临时拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 ③限制车速 施工场地的扬尘，大部分来自于施工车辆，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h）情况下的1/3。 ④运载水泥、建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖篷布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和车轮胎冲洗干净，同时进出需设置过水池；运输车辆行驶路线应避免穿越居民集中区，尽量避开居民点和环境敏感点。 ⑤保持施工场地路面清洁 为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止散落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。外运渣土应采用封闭措施。 ⑥避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混泥土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。对大风时应采用防雨布加盖露天堆存的布料。 （2）油漆废气防治措施 ①项目外墙面喷涂应在短时间内完成的安排，不宜采取突击施工。 ②喷涂时间选择在逆温气象状况弱的中午至下午时间段，使有机废气迅速扩散避免其滞留在呼吸带； ③室内装修时安设排气扇强制换气。 采取以上措施后，可使油漆废气对环境空气的影响降至最低，保证甲苯、二甲苯在项目边界浓度达标。由于喷漆施工期较短，施工结束后影响也将消失。 运输车辆尾气 做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，由于项目周边临近道路，车辆进入施工场地极为方便，一般不会瞬间关熄火、长时间闲置启动车辆，发动机运行较为稳定可有效减少尾气的产生。 施工期废水环境影响分析 本项目施工期间施工人员在现场食宿，因此，施工期的废水主要为现场施工人员的生活污水，同时，施工过程中还会产生一定的施工车辆清洗废水和泥浆水。 （1）生活污水 本项目施工人员排放的生活污水主要污染物是COD、NH3-N、BOD5等。本项目共有施工人员约50人，生活污水产生量为4m3/d，施工污水产生量相对较低，但是如不采取必要的措施而任其自然排放，也会对周边水质产生一定的影响。本项目施工期生活污水进入简易化粪池，定期清掏用于周边农田施肥灌溉，不随意外排。 （2）施工废水 本项目施工期使用商品混凝土，不在现场搅拌预制混凝土，无搅拌废水产生。主要为施工期车辆冲洗废水和施工时混凝浇注、冲洗、养护等过程会产生一定量的泥浆水。施工废水主要污染物是悬浮物、石油类，由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，对附近水体可能会造成影响，必须加强管理。须在项目区域内修建临时沉淀隔油池，使施工废水经预处理后回用到施工生产过程中或用于抑制建筑扬尘；车辆驶出场地需经过场地大门口设置的车辆清洗台进行清洗产生的废水经过沉淀后循环利用，不外排。对暴雨径流设置围堰和拦沙坝，使泥沙沉积后，雨水经场地周边导流沟导入北侧汨罗江。综上所述，施工废水和生产废水在采取合理的处理措施后，本项目施工期对水环境不会造成明显影响。 施工期废水污染防治措施主要有： 加强施工期管理。针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可回用，不得外排，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。 现场零散使用的水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染物附近水体。 安装小流量的设备和器具以减少在施工期间的用水量，并在工地内重复利用积存的施工废水。 施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、推土机械等。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 表7-1 类比同类型施工机械噪声达标距离限值 施工阶段 主要噪声源 施工期噪声达标距离限值（m） 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 土石方 挖土机、载重车等 25 80 冲击机、空压机等 57 / 结构 振捣器、电锯等 36 167 装修 电钻、电锯、磨光机等 32 147 在土石方阶段，主要噪声机械机械为挖土机、载重车等，考虑到多声源叠加影响，机械施工产生的噪声昼间在25m处、夜间在132m处；冲击机、打桩机等噪声较大，昼间在57m处、夜间不生产，其噪声低于GB12523-2011中规定的限值。 在结构阶段，其产生噪声为振捣器、电锯等，昼间在36m、夜间在167m，其噪声低于GB12523-2011中规定的限值，本环评要求夜间禁止使用电锯等高噪声设备，不的使用振动棒等进行现场结构作业，只进行预制前处理工序。 在装修阶段，考虑多声源叠加影响，机械产生的噪声昼间在32m、夜间147m处，其噪声低于GB12523-2011中规定的限值，本环评要求夜间禁止使用电钻、磨光机等高噪声设备。 综上所述，由于本项目建构筑物临近场界，各施工阶段昼、夜间场界噪声均不能达标排放，夜间超标范围较大，且周边环境敏感点较多。因此施工噪声对周边环境影响较大。 表7-2 施工期2类声功能区施工机械噪声达标距离限值 施工阶段 主要噪声源 施工期2类声功能区噪声达标距离限值（m） 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 土石方 挖土机、载重车等 50 160 冲击机、空压机等 157 / 结构 振捣器、电锯等 80 232 装修 电钻、电锯、磨光机等 71 210 根据不同施工阶段在不同距离处的噪声声级预测结果可以看出，土石方阶段昼间对157m范围内、夜间对160m范围内的敏感目标有一定影响，造成噪声预测值出现超标，禁止夜间施工；结构阶段昼间对80m范围内、夜间232m范围内的敏感目标有一定影响，造成噪声预测至出现超标；装修阶段昼间对71m范围内、夜间对210m范围内的敏感目标有一定影响，造成噪声预测值出现超标。 本项目施工期周边声环境敏感保护目标主要有东、西、南三侧的伍市镇居民及东南侧160m伍市中心医院。由此可见，冲压机等设备在昼间对周边环境保护目标产生较大影响，夜间各个施工阶段噪声都对周边环境保护目标内的居民均有较大影响。因此夜间（22：00~6：00）禁止产生环境噪声污染的建筑施工作业，以免影响周边居民正常生活。如确因工艺需要须夜间连续施工时，应事先向环保行政主管部门进行申报得到批准，并向周边居民、单位做好解释说明工作。同时应加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 由于项目建设地周边分布有居民区及医院，对声环境较为敏感，为了尽量减轻施工噪声对其影响，环评要求施工单位应尽量选用低噪声设备，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅及东南侧医院等敏感点较远处，为保障居民区有一个良好的外部环境，对固定的机械设备尽量入棚操作；在施工场地周围敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的机构阶段和装修阶段，对建筑物外部也应采取围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入场地时应低速、禁鸣；按照相关规定使用合格商铺混凝土、沥青混凝土，不得在现场搅拌混凝土；合理安排施工时间，尤其是在夜间（22：00~6：00）禁止产生环境噪声污染的建筑施工作业，以免发生噪声扰民事件。 尽管施工期产生的噪声干扰无法完全避免，通过采取防噪措施可以使周围环境受到的噪声影响降到可接受范围内，结合项目施工特点，对重点噪声设备和声源，应采取以下噪声污染防治措施： 降低声源的噪声强度 建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械（打桩工序不得使用以往机械打桩）。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用局部吸声、隔声降噪技术。 （3）在设备电锯锯片工作部位100mm处增加吸尘消声器。 （4）运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 项目在施工过程中，噪声源应尽量设置在远离敏感点、居民区的地方，减少扰民现象的发生。本环评建议： ①合理安排施工时间，在夜间（22：00~6：00）禁止产生环境噪声污染的建筑施工作业。 ②在施工过程中采用成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再进行安装。 ③建设单位应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让周边群众了解施工进度及采取降噪措施，并取得大家的共同理解。施工前两天公告附进居民。 总之，环评要求建设单位严格落实降噪减振措施，在施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，禁止夜间进行产生高噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明；如因前面两条原因必须进行夜间作业，必须提前2日公告附件居民。另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。 施工期固废环境影响分析 本项目施工期现已基本完成了场地平整，固体废物主要为各种建筑垃圾、弃土及施工人员的生活垃圾等。 施工期施工人员生活垃圾产生量约为13.5t。本项目生活垃圾产生后，由专人收集，然后由当地环卫部门统一处理。 建筑垃圾主要为建筑过程中所产生的废钢筋、废混泥土块，废包装物等。由于建筑垃圾中大量材料可以重新再利用，因此建议施工时对建筑垃圾进行分类收集，然后进行外售。不可回收的施工垃圾由专人、专用容器进行进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置，此外装修期间产生的如废油漆、废涂料及其内包装物等咱按照危废贮存规定暂定为危险废物，由专人、专用容器进行进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的地点填埋或综合利用。 施工期固体废物污染防治措施： （1）车辆运输应选择合理的路线，安排好运输时间。 （2）对于不同含水量的土石方应该采取相应的措施，避免含水量少的，干燥的土石方产生扬尘污染空气，含水量大的土石方在运输过程中产生剩滤液滴漏。 （3）做到文明装卸，避免人为原因造成扬尘污染空气。 （4）施工过程中建筑垃圾要及时清运，加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。生活垃圾如不及时清运，则会腐烂变质，产生恶臭传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利的影响。 （5）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。 （6）在工地废料被运送到合适的处理场所去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混泥土、未加工木料、瓦楞板纸和沥青等可再生材料进行现场分类和收集。 5、施工期生态影响和水土流失环境影响分析 本项目选址于城市开发建设区，用地现状为空地，本项目建设完成后，绿化面积约5311.59m2，绿地率将达到28.32%，为人工生态系统，通过人工种植各类更适应人们审美需求的树木、草坪、花卉等，植物种类和生态系统结构更趋向多样化、复杂化和立体化，因此项目建成后对评价区生态环境影响较小。 该工程施工期对生态环境的影响主要是可能产生的水土流失影响。为有效防止水土流失，建议采取以下防治措施： ①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失； ②弃土和施工废料、废土及时清运； ③施工完成后及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土裸露； ④控制施工作业时间，尽量避免在雨季进行大规模的土石方开挖工作； ⑤施工期应避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业，施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率，建议在弃土场的下方修建合适的土坝或砌石护墙，弃土必须层层压实，坡面不应太陡，并在弃土场设置排水沟，保证排水通畅，另需尽快将弃土外运。 ⑥土方暂存场所应设置在不容易受到地面径流冲刷的地方，并采取草包袋土挡墙拦挡或在雨季临时覆盖防护；并完善排水设施，修建临时排水沟及沉砂池，以疏导积水，防止水土流失。 ⑦施工区北侧临近汨罗江，环评要求北侧设置截污沟将施工废水及暴雨天气雨水全部经截污沟收集汇入施工区内沉淀池处理达标后再外排汨罗江，不得将废水直接外排汨罗江。 施工期的影响具有时间集中、强度大的特点，易于采取措施控制但又难以收到良好的效果。为了保护生态环境不受到严重破坏，保护生物资源，仍应采取有力的防护措施，尽可能将施工期对生态环境的影响降至最低。 6、施工期对景观的影响 施工期对环景观境的影响主要为施工器材及原料堆放给景观造成一定影响，以及施工期产生的粉尘等景观的影响。随着整体工程的完工，小区内绿化完成，施工期的不利影响将得到逐渐减缓和消失。 营运期环境影响分析： 营运期废气环境影响分析 （1）灶台燃料废气 根据设计方案，本项目使用清洁能源天然气为生活燃料，燃烧后主要为二氧化碳和水，污染物极小，且燃气使用较为分散，主要以抽油烟机或换气扇外排，不会对周边居民产生影响。环评建议在后期商业区引进大型餐饮项目，除需预留专用油烟废气排放竖井外，应另行做环评，并报环保部门审批。 （2）油烟废气 本项目住户有257户，居民在食物烹饪过程中，油脂因高温加热挥发产生的油烟废气，经过家庭式油烟净化机脱油处理后，油烟排放浓度约为1.4mg/m3，油烟污染影响大大减弱，且通过住宅楼内设置集中烟道，统一收集进入设置于建筑物顶层的烟道排气口外排，不会对周围居民产生明显影响。 运营期小区东、南、西三侧底层为商业店铺，由于商业店铺进驻项目尚未细化明确，根据业主介绍，暂定为餐饮、旅店、小型市场、美容保健等服务业，本报告中仅作为一般商业进行评价，具体项目入驻时必须另行环境申报和评估，并将本项目入驻人群和周边居民区作为环境保护目标。产生的油烟经过自建的高效油烟净化机脱油处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求后，通过预留的油烟废气排放竖井后顶层外排。且商铺油烟风机等设备合理布置在厨房油烟排气口与油烟管道连接处，不得随意安置在室外，且油烟管道应保持密闭性，减少油烟废气对住宅楼居民的影响。不得引入其他废气等产污较大、对周边居民及环境影响严重的高污染项目。 （3）汽车尾气 小区地面停车位周边绿化较好，场地也较为开阔，利于汽车尾气排放，对环境影响较小。 根据工程分析，营运期该项目汽车尾气主要来自于地下停车场及地上停车场泊位排放。地上停车场、架空层停车位敞开式布置，采取自然通风，地上车位废气易于扩散且排放量较小；地下车库通过设计排气系统，采用排风扇强制通风，换气频率不小于6次/h，避免汽车尾气在集中车库内积聚，进而影响附近人居环境，设置机械排风装置，排气口周围种植绿化，将排风口隐蔽，避开人群呼吸带。另外，经过大量的绿化植物较强的滞尘和净化空气效果以及大气扩散作用，同时汽车启动快，历时短，因此产生废气量很小，对周围环境影响较小。 （4）垃圾暂存点恶臭 本项目运营期，恶臭主要来自垃圾收集桶及地面垃圾收集站部分已腐败的有机垃圾分解散发出的异味，是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，臭气主要成分为氨、硫化氢、甲硫醇等脂肪族类物质。 小区建成后，垃圾通过统一收集后，每天有垃圾运送车辆送至城市生活垃圾填埋场进行填埋，并且及时对垃圾点进行清洗，消毒。从垃圾的收集到转运的整个过程尽量避免垃圾外露，减少恶臭污染物的排放；另外还应注意垃圾收集站内的清洁卫生，并喷洒除臭剂。因此，只要及时进行清运，加强日常管理与维护，垃圾暂存点所产生的恶臭对周围环境影响影响不大。 柴油发电机废气 本项目备用发电机仅供消防及停电时应急使用，使用时间较短，污染物产生量较少。主要污染物浓度分别为SO2：142.3mg/m3，NOx：121mg/m3，烟尘：50.9mg/m3。发电机尾气排放浓度低于国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级的标准。发动机房位于住宅区的地下设备室，环评要求设置烟道。烟气经烟道引至地面建筑物顶层有组织排放，在风力的扩散稀释作用下，对周围大气环境影响很小。 2.运营期废水环境影响分析 本项目产生的污水主要是居民生活污水及不可预见排水，废水量为130.46m3/d（47541.6m3/a）。经化粪池预处理后，统一经市政管网汇入栗山河污水处理厂，符合栗山河污水厂纳污水质要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准。污水可接管排入栗山河污水处理厂经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入汨罗江。 服务范围：栗山河污水处理厂一期工程污水处理规模6000m3/d，将于2018年前建成投产（栗山河污水处理厂未投入运营前，本项目不得投入使用）。根据伍市镇污水管网规划（详见附图），本项目所在区域属于栗山河污水处理厂服务范围，且沿江路污水管网已接通栗山河污水处理厂，项目排污口接入沿江路污水管网；项目投入使用后，一期共排放污水量为130.46m3/d；占栗山河污水处理厂一期受纳废水规模的2.17%，且栗山河污水厂主要接纳伍市镇区内居民的生活污水。从处理规模上，该污水处理厂可完全接纳本项目污水。 进水水质和达标排放：本项目主要为生活污水，水质较为简单，污水经化粪池处理后，外排污口污水水质为COD：297.5mg/L；SS：140mg/L；氨氮：29.1mg/L计；总磷：5mg/L；动植物油：5mg/L，各项污染物排放浓度均能满足栗山河污水厂纳污水质要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准，满足栗山河污水处理厂的进水水质，不会对栗山河污水处理厂造成负荷冲击，可以稳定运行，达标排放。 综上，本项目污水经过化粪池预处理后，再进入栗山河污水处理厂处理，通过污水处理厂深度处理后达标排放，对汨罗江水环境影响较小。 3.运营期噪声环境影响分析 本项目运营期区域内噪声污染源包括交通噪声、社会噪声和公建设施运行噪声。 （1）公建设施噪声影响分析 运营期的固定噪声源主要为水泵房水泵、商业区空调的压缩机、配电房变压器等。泵房水泵噪声源强为75~85dB（A），泵房单独设施，环评建议对水泵基础作减震处理。住宅楼各住户选用安装的空调设备，噪声均较低，对居民本身及外环境基本无影响。底层商业区设置空调压缩机，环评建议空调压缩机布设靠近绿化带，远离住户窗户等位置。类比调查结果表明，各机械设施采用吸声、基础减震等措施，通过建筑物隔声后，对外界声环境影响较小，不会影响到居民的正常生活。在采取上述措施后，小区噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）标准限值。 交通噪声影响分析 停车场通常噪声值不大，一般在65~80dB（A）之间，地面停车场较为分散，且停车泊位相对比较少。运营期加强车辆进出小区的管理，夜间禁止鸣笛；在区内进出道路上种植绿化树林带，使之形成绿化隔声墙；不但可以很好的降低噪声对环境的影响，而且还可以很好的吸收汽车尾气。 本项目应积极采取必要的隔声措施，尽量降低噪声源对周围环境和居民生活的影响。噪声主要防治措施如下： ①公建设施运行噪声防治措施 选用低噪声设备：各公用设备选型时，应优先选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声和振动的影响。 消声措施：对餐饮油烟排风机等引风机的进出风口应安装与其匹配的消声器。 隔声措施：设备安装时，采用合适的钢筋混泥土台座或隔振垫、减振器、隔振吊钩，对管道穿越墙壁、楼板出采用弹性垫或橡胶套管，水泵进出口可用橡胶软接管连接，尽量设置在绿化带中。 低频噪声降噪措施：变配电设备的低频噪声容易引起人群的烦恼，因此将变配电设备单独布置在室内，并对变配电房中的变压器做好隔振处理，室内壁进行吸声处理，可降低低频噪声烦恼度。 ②商业店铺噪声防治措施 本项目建成后，项目地块安排商业店铺，是社会噪声主要来源。 根据项目设计方案，项目以百货、服装、餐饮等为一体的商业店铺，为周边居民提供便民服务项目，方便居民生活。 由于商业店铺进驻项目尚未明确，本报告中仅作为一般商业进行评价，具体项目入驻时必须另行环境申报和评估，并将本项目入驻人群和周边居民区作为环境保护目标，营运期物业人员加强对商铺环境管理，并及时制止相关高噪行为，入驻项目商住综合楼底层的餐饮业项目，通过单独的环评后，并对油烟分机等产噪设备采取相关减震、隔噪措施和环境管理，减轻对上面楼层居民的噪声影响。根据对项目地块的建筑布局和当地气候变化情况，对商业区商业服务提出如下限制要求；禁止安排产生废气、强噪声源的商业活动场所，其他商业项目进驻时需另行环评。在办理相关环保手续后方可进驻。营业性文化娱乐场所和商业经营场所边界噪声应满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准要求。 ③车辆运行交通噪声防治措施 本项目营运期间，车辆进入车库应尽量缩短汽车的急速停留时间，禁止车辆鸣笛；在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通。 ④外部交通噪声防治措施 根据项目周边后期规划，建设项目主要噪声源为交通噪声。主要交通噪声源为项目东侧平汨大道交通噪声。 根据项目设计资料，为避免道路交通噪声对本项目入住人员产生不良影响，建设单位拟采取以下措施：对临道路一侧的住宅楼选用隔声效果好的节能隔声门窗和中空玻璃，并加强小区四周的绿化；在道路两边靠近本项目附近区域设置禁鸣减速标志。 4.运营期固废环境影响分析 本项目运营期的固体废物主要是生活垃圾、化粪池污泥。项目生活垃圾主要来自居民日常生活。生活垃圾成分较为复杂，季节性变化都很大。 生活垃圾的收集及处置： 生活垃圾收集率应达到100%，垃圾实行分类收集，分类率应达到50%以上。 对居民区、商业区产生的生活垃圾进行集中管理，同时配备垃圾清运工，每天早晚各收集一次，而且设置的垃圾桶应满足垃圾分类收集的使用要求，对废包装材料、废金属、废玻璃等可回收物进行回收利用。 项目化粪池污泥委托环卫部门定期用吸粪车拖走卫生填埋。 5.地下水环境影响分析 项目建成后，对周围地下水的影响主要是地表雨水溢流渗透对地下水产生影响、生活废水排水管道、处理设施渗漏可能对地下水产生的影响。针对可能对地下水造成影响的各个环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，本项目的生活污水和检修时的排水管道采用管架敷设；管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口，避免对地下水产生影响。本项目正常情况下不会对区域地下水产生影响。 6.生态环境影响分析 （1）占地影响 项目建设占地面积54081.9m2，宗地图已取得平江县人民政府发证专用章，不占用基本农田。建成后将进行绿化补偿，并加强周边植被的保护，可起到一定的补偿作用。 对植被及动植物资源的影响分析 拟建项目评价区范围无天然原生植被，没有发现国家重点保护野生动植物，因此项目的建设不会导致该区域生态环境的较大变化，对植被及动植物资源的影响较小。 （3）水土流失影响分析 项目在施工期由于人为的扰动，必将形成新的开挖面，由于土体结构的扰动及破坏了原来的地貌和地表植被，使土壤的抗蚀能力减弱，在施工期，项目施工区域的水土流失会有不同程度的增加。尤其在雨季进行施工，随着暴雨径流，部分土壤将被冲刷到地势低洼地带及城市管网中，一定程度上会影响到周围排水及城市排水管网的正常运行。如果不采取防止水土流失的工程措施，将对当地生态环境造成不良影响。因此，施工过程中一定要采取保留围墙、控制雨季施工时间、以及产生的弃土弃渣及时处置等水土保持措施，以尽量减少水土流失对周围环境造成的影响。 （4）景观环境影响分析 在运营期，因施工破坏的局部地形地貌得到修复和恢复，对裸露的地表进行了绿化，建构筑物的施工已结束并进行了装修，使用初期对景观的破坏得到恢复。待小区投入运营后，小区绿化工程取得效益，景观还会进一步改善。 7.建筑节能设计与清洁生产 本项目属于小区建设项目，从房屋设计、能源和资源消耗等各个方面充分考虑了环境保护的要求，进而把建筑物与绿化、能源、环保、美学、高新技术等紧密地结合起来，营造绿色建筑；小区户型多面向阳面，设计充分采光，节约大量的照明电。小区道路照明采用节能灯具，并设置光电或时间控制照明装置；使用节水阀门（水龙头），小区绿地、树木、花卉尽量采用滴灌或微喷技术，其节水量是可观的。 本项目在建筑和装修中使用环保材料，满足有关室内装饰装修材料相关的国家标准；结合项目的实际排污情况，同时还要考虑近期和远期的绿化效果，充分结合植树、种草、栽培、盆景等绿化方法，形成高、中、低错落有致、落叶和常绿树种合理搭配的主体绿化和垂直绿化，达到良好的绿化效果和环境效果。 综上所述，项目房屋采取节能设计，使用清洁能源，节能环保建筑材料、采取节水措施，各项污染通过有效治理和控制，可做要节能设计和清洁生产要求。因此，本项目符合国家节能环保设计的要求和原则。 8.项目选址可行性、产业政策符合性和平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于平江县伍市镇居委会（平汨大桥南侧），项目所在地已规划为居住用地，符合地方发展规划。且在栗山河污水厂建成投产后本项目投入运营，给排水等设施均利用区域内建成的公用设施，满足项目建设的要求。在全面落实各项环保措施的情况下，污染物可达标排放。同时根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。因此，本项目选址可行。 （2）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于目录中限制类及淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策。 （3）平面布置合理性分析 根据对项目地块的建筑布局和当地气候变化情况，对商业区商业服务提出如下限制要求；禁止安排产生废气污染重、强噪声源的商业活动场所，其他商业项目进驻时需另行环评。在办理相关环保手续后方可进驻。营业性文化娱乐场所和商业经营场所边界噪声应满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。 通过分析本项目的平面布置，其具有以下特点： a）总平面布局功能分区明确，遵循了互不干扰的原则。 b）商业及配套设施用房沿小区外侧道路布置，建筑群中人流、车流分区相对独立，沿城市道路设置车库出入口，各出入口相对独立，互不干扰，小区中的步行道路灵活处理，连接各个单元和中心绿地。 配套设施布置的合理性分析： a）专项设施布置 本项目区变配电房、水泵、风机等均设单独的设备室，并采取减震和隔声措施，避免其噪声对项目区人员声环境造成影响；并设施专用排烟通道，车库周边设绿化带，减轻汽车尾气对外界环境影响较小，布置合理。 b）配套设施的布置 本项目主要采用分体空调，此类空调机组噪声较低，室外机设置在各户室外设备平台处；配套水泵等置于商业店铺底层单独的设备室内，并预留配套的油烟、风机等排气口，保证其设置位置距周边最近住宅建筑10m以上，并经采取减振、隔声等处理措施后，对周边声环境影响较小，声环境保护目标可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准要求。 综上所述，本项目从总体布局、外观设计到交通设计，都以人为本，因此本项目平面布局设计合理，可有效的增加城市局地区域景观，同时也使周边对其环境的影响相对较小。 9.“三同时”验收清单 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目为两期建设，在一期施工结束后投入运营，然后在对二期进行建设，将分阶段申请环保部门对工程进行“三同时”验收，具体实施计划为： 一期建成后建设单位向当地环保主管部门申请试运营； 建设单位申请由环境监测部门对正常情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收。 因本项目二期将在一期施工结束后开始建设，具体建设届时将根据实际设计方案及相应子项目单独环评，二期验收按照二期环评要求进行单独验收。 表7-3 一期“三同时”验收清单一览表 序号 污染源分类 污染源名称 治理措施 预期效果 1 水污染源 生活污水 雨污分流管网 设置生活污水收集系统和5个化粪池，总容积大于150m3 栗山河污水厂纳污水质要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准 2 大气污染源 扬尘 施工期四周围挡、场内裸露土地覆盖、定期洒水逸尘、车辆清洗台等以及管理台账 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级相应标准 发电机尾气 设置在地下室，采取减震隔声，经烟气通道引楼顶外排 商铺、住宅油烟废气 排风装置通过专用烟道楼顶排风、预留油烟排放竖井 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）中标准 恶臭 垃圾收集点及时清扫外运，消毒 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值 3 固体废物 商铺、住宅 垃圾收集桶，1个集中垃圾收集点，容积5m3 日产日清，妥善处置，不造成二次污染 4 噪声 水泵房、风机房、配电房及配套设备等 设置在单独的设备房内并采取设备隔声、减振、消声等降噪措施 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 道路 优化设计，采取绿化措施等 5 绿化 绿地 采取绿化、植被恢复措施 生态恢复、景观改善 6 雨污分流 本工程设置雨水排口1个，污水接管口1个 实现雨污分流 7 环境管理 加强废水管网及化粪池的疏导及维护，废水接管口规范要求，区内绿化

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期车辆运输、施工 | 扬尘 | 施工期旱季增加洒水频次；施工区设置防护围栏 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的规定 |
|  | 厨房 | 烹饪油烟 | 抽油烟机净化后油烟管道顶层排放； | 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）中标准 |
|  | 灶台 | 燃料废气 | 室内换气扇等方式自然稀释扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中相应规定 |
|  | 发电机尾气 |  | 设置在地下室，经烟气通道集中引至楼顶外排 |  |
|  | 垃圾收集点 | 恶臭 | 及时清扫外运，消毒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值 |
|  | 停车场 | 汽车尾气 | 绿化吸收、大气扩散 | 对环境影响较小 |
| 水污 染物 | 施工场地 | 施工废水 | 设临时沉淀池收集、沉淀后回用于洒水降尘 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 简易化粪池处理 | 定期清掏用于周边农田施肥灌溉，不外排 |
|  | 住宅、商业门店及配套设施区域 | 生活污水 | 经化粪池预处理后排入市政管网，最终进入栗山河污水处理厂 | 栗山河污水厂纳污水质要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准 |
| 固体 废物 | 施工场地 | 弃土 | 少部分回填场地，其余弃土外运出场 | 指定地点消纳100%处置，对环境不造成影响 |
|  |  | 建筑垃圾 | 回收利用，分类堆存 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运至垃圾填埋场进行处置 |  |
|  | 商业店铺、住宅 | 生活垃圾 | 小区内设置垃圾桶，分类收集，定点存放，环卫部门统一运至垃圾填埋场进行处置 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 |  |  |
| 噪声 | 施工期场地 | 建筑施工噪声 | 施工场地设置防护墙；选用低噪声设备；合理安排作业时间，严格控制高噪声施工时间段等 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）的要求 |
|  | 车辆、公建设施及人群活动等 | 人群噪声、交通噪声、机械噪声 | 使用低噪声设备、安装消声器、设置声屏障、加强管理、墙体隔离、避免高噪音活动、禁止车辆鸣喇叭等 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及效果： （1）文明施工，不占用人行道和街道装卸、堆放各种材料。不损坏或影响街边树木。 （2）施工弃土渣集中堆放，及时回填处置。 （3）土方工程施工尽量避开雨季，减少水土流失。 （4）严禁施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场和弃土堆放场所，以防对植被破坏范围的扩大。 （5）合理安排施工计划，减少地表裸露时间。 综合以上措施，项目施工期对生态环境的不利影响可以降到最小，施工期对生态环境的影响是可以接受的。 |

# 结论与建议

项目概况 项目总用地面积为：54081.9m2，总建筑面积为114245.47m2，其中一期总用地面积为：18755.6m2，总建筑面积为39566.69m2，二期总用地面积为：35326.3m2，总建筑面积为74678.78m2。因本项目二期详细设计方案暂未确定，且在一期建设完成后进行二期建设，因此本环评主要介绍一期建设内容，项目一期由住宅楼、商业裙房及单体商业楼组成。其中商业建筑总面积为6282.82m2（裙楼1~2F，1栋2F商业楼，1栋3F商业楼），住宅建筑总面积33128.87m2（1#A、1#B、3#、5#、6#为11F住宅楼，2#、7#为10F住宅楼），物管用房建筑面积160m2。结构型式：商业、架空层采用框架结构，住宅采用砖混结构，现浇钢筋砼楼、屋面。辅助工程包括给排水设施、消防设施、配电设施及道路、绿化等。 项目产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于目录中限制类及淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策。 三、项目选址合理性 本项目位于平江县伍市镇居委会（平汨大桥南侧），项目所在地已规划为居住用地，符合地方发展规划。且在栗山河污水厂建成投产后本项目投入运营，给排水等设施均利用区域内建成的公用设施，满足项目建设的要求。在全面落实各项环保措施的情况下，污染物可达标排放。同时根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。因此，本项目选址可行。 厂区平面布置合理性分析 项目位于平江县伍市镇居委会（平汨大桥南侧），一期四侧各设置一个出入口，与道路连接极为方便。建构筑物沿小区四周分布，中央为为生态停车位及绿化广场，并建有健身广场。公建专项设施布置都分布在对应楼层底部设备室内，并采取了相应降噪措施。环评建议后的生活垃圾转运站布置与商住综合楼满足规范距离，且有绿化带隔开，与外道路连接极为方便。通过合理布局，住宅楼之间留有一定的距离，为绿化美化工作、采光提供了较大的空间，将环境影响降到最小。综上，项目平面布置基本合理。 环境质量现状分析 1、大气环境质量现状 本次环境空气质量评价收集了位于本项目东南侧1.5km的平江县华文食品有限公司《年产18000吨鱼制品生产加工建设项目环境影响报告表》中2015年8月21~23日在本项目东南侧1km大气环境监测点的监测数据，对大气因子SO2、NO2、PM10进行了评价。按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准分析，区域内各监测因子均无超标现象。因此，评价区域环境空气质量现状较好。 2、地表水环境质量现状 本次环境空气质量评价收集了位于本项目东南侧1.5km的平江县华文食品有限公司《年产18000吨鱼制品生产加工建设项目环境影响报告表》中2015年8月21~23日在项目纳污区段汨罗江水体的监测数据，各项主要水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。因此，评价区域地表水水质较好。 3、噪声环境质量现状 本次评价为了解项目所在区域噪声本底值，委托湖南亿科检测有限公司于2016年11月19~20日对项目厂界1米处布设的4个噪声监测点位进行了昼夜监测。从监测结果可知，项目所在区域昼间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，其中东侧平汨大道能达到4a类区标准。因此，评价区域声环境质量较好。 六、达标排放分析 1、对大气环境影响的结论 本项目的厨房产生的烹调油烟废气由机械排风系统通过专用烟道排至屋顶排放，不会对周围居民产生明显影响。本项目运营期恶臭主要来自区内垃圾集中收集装运站，垃圾压缩点位于绿化带中，并派专人及时清运垃圾，保持垃圾收集系统周围的较好卫生情况，垃圾臭味挥发将有效减少。小区地面停车位周边绿化较好，场地也较为开阔，利于汽车尾气排放，对环境影响较小。项目地下车库采用排风扇强制通风。发电机设置在地下室，尾气集中经烟气通道引楼顶外排，对周围环境影响较小。 2、对声环境影响的结论 本项目交通噪声通过加强对进出车辆的管理，限速行驶、禁鸣喇叭等措施，车辆噪声经距离衰减后，对声环境影响不大。针对水泵等公建设备单独设在操作房内，通过采取减震、隔声措施、合理安装和距离衰减等措施后对周围居民影响较小。一般生活及商业活动产生的社会生活噪声应加强对商铺的管理，禁止使用高音喇叭招揽顾客，商业嘈杂声通过距离衰减基本可消除其影响，对周围声环境质量影响不大。 对水环境影响的结论 本项目建成后，产生的污水经化粪池预处理后排入栗山河污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后外排进入汨罗江。项目采用雨污分流制，设独立的雨水排水系统，与污水分流排出。对区域水环境影响较小。 4、固体废物分析结论 项目运营期的固体废弃物主要来自于居住区、商业区日常生活产生的生活垃圾及污水处理设施污泥。生活垃圾及污水处理设施污泥由环卫部门统一清运，日产日清。项目产生的固体废弃物都得到有效处置，对周围环境影响较小。 总结论： 综上所述，湘赣财富广场建设项目，符合国家产业政策，符合城镇发展总体规划。本项目所产生的污染物，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。项目施工期和运营期不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响。同时，项目自身产污能力很小，项目周围环境质量较好。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设可行。 建议： （1）项目内的交通流向应合理规划设计，充分考虑人、车分流。 （2）根据工程总平面布置及排水要求，建设项目应合理布设排污管网。 （3）小区及用户使用节水器具，生活用电节能型设备、设施等。 （4）尽量缩短工期。 （5）生活垃圾日产日清，防止垃圾收集恶臭产生。 （6）建议预留规范的商铺、住宅专用油烟管道，预留供气管道等基建设施。 （7）按照本环评报告中建议严格控制商铺入驻项目类别。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日