# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 四季桥伟东页岩砖厂年产4000万块页岩砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县梅仙镇四季桥伟东页岩砖厂 |
| 法人代表 | 彭伟东 | 联系人 | 彭伟东 |
| 通讯地址 | 平江县梅仙镇四季桥 |
| 联系电话 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 410400 |
| 建设地点 | 平江县梅仙镇四季桥 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建（补办环评） | 行业类别 及代码 | C3031—粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
| 占地面积(m2) | 6670 | 绿化面积(m2) | 660 |
| 总投资(万元) | 500 | 其中：环保 投资(万元) | 63.9 | 环保投资占总投资比例（%） | 12.78 |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 | 1999年已投产 |
| 工程内容及规模： 项目背景及由来 随着人民生活水平的提高、住房面积的不断增加和生产的发展，墙体材料的需求飞速增加，充当墙体材料主力军的粘土砖正加速吞食着我国宝贵的土地和煤炭资源。我国房屋建筑材料中60%是墙体材料，其中粘土砖占据主导地位。生产粘土砖每年消耗粘土资源1000多万m3，约相当于毁田50万亩，同时我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标煤，严重污染着周围的土壤、水体和大气环境。 为了保护有限的土地资源，减少环境污染，近年来我国陆续出台了限制及禁止生产、使用粘土实心砖的相关政策和规定。国家发展改革委、国土资源部、建设部和农业部于2005年12月16日联合发布了《关于公布第二批限时禁止使用实心粘土砖城市名单的通知》（发改环资[2005]2656号），该通知中明确提出要扎扎实实推进墙材革新工作：为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）精神，进一步加大墙体材料革新和推广节能建筑工作力度，按照2010年底，所有城市城区禁止使用实心粘土砖，全国实心粘土砖产量控制在4000亿块以下的任务目标，公布了全国限时第二批禁止使用实心粘土砖城市名单256个，岳阳市是其中的一个。 页岩砖作为一种新型建筑节能墙体材料，既可用于砌筑承重墙，又具有良好的热工性能，符合施工建筑模数，减少了施工过程中的损耗，提高了工作效率；孔洞率达到35%以上，可减少墙体的自重，节约基础工程费用；与粘土实心砖相比，具有保温、隔热、轻质、高强和施工高效等特点。同时随着岳阳市墙改步伐的加快，“禁实”工作的落实，许多黏土砖厂被迫关闭停产，但岳阳市及周边地区建材市场对新型墙体材料的需求不断攀升，市区和周边各县建设急需各种墙体材料，特别是承重的新型墙体材料。 平江县梅仙镇四季桥伟东页岩砖厂（以下简称“伟东砖厂”）位于平江县梅仙镇四季桥，系越战退伍老兵彭伟东于1999年自主创业成立，是一家专门生产页岩砖的生产企业。由于伟东砖厂成立较早，砖厂成立时未能办理环保审批手续；根据《湖南省人民政府<关于清理整治环保违法建设项目的通知>》（湘政办发[2015]111号）的相关要求，伟东砖厂拟补办环评，以完善企业环保手续。 近年来，随着平江县城及县域范围内各基础设施的建设，产生了大量的废弃土石方，而根据平江县地层赋存情况，平江县各建筑工地产生的废弃土石方主要以页岩、粘土为主，属页岩砖的生产原料；同时由于伟东砖厂厂址所在地附近无页岩矿山，为此伟东砖厂未设立页岩矿山，而是采用平江县内各建筑工程产生的页岩做为主要生产原料进行生产，因此本次评价范围不涉及页岩矿山。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号）等有关规定，本项目应编制环境影响报告表。为此平江县梅仙镇四季桥伟东页岩砖厂特委托湖南华中矿业有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司组织专业技术人员，在对现场进行详细踏勘、收集相关资料并进行类比调研的基础上，依据有关技术规范，编写该项目环境影响报告表，特此呈报，敬请审查！ 编制依据 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版），2016年9月1日施行； 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日实施； 《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号，2015年4月2日； 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行； 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013年9月10日； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月23日施行； 《中华人民共和国噪声污染防治法》，1997年3月1日施行； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号），1998年11月29日施行； 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日施行； 《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号），2015年9月1日施行； 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），2013年5月1日起施行； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令 第33号），2015年4月9日； 《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令 第215号）； 《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）； 《湖南省“十三五”环境保护规划》，湖南省环保厅； 《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）； 建设单位提供的相关技术资料。 项目概况 3.1 基本情况简介 （1）项目名称：四季桥伟东页岩砖厂年产4000万块页岩砖项目； （2）建设单位：平江县梅仙镇四季桥伟东页岩砖厂； （3）建设性质：新建（补办环评）； （4）投资总额：500万元； （5）建设地点：平江县梅仙镇四季桥，县道X011南侧，具体见附图1。 3.2 工程组成及厂区布置 （1）工程组成 本项目具体组成情况见表1-1。 表1-1 本项目工程组成一览表 工程名称 工程内容 备注 主体工程 隧道窑 设置有一座隧道窑，窑长63m、宽2.5m、高1.8m，占地面积约160m2；烘烧一体，呈直线型，胚料从一端进入，产品由另一端出，同窑内风向相反 为直线隧道窑 坯道 主要是进行制坯、码坯，设置有1条回车道和2条湿坯道，总宽约12.5m，长约30m，总占地面积约375m2 设置有自动码坯机 原料制备区 主要是对原材料进行粉碎、筛分、搅拌和陈化等，占地面积约330m2 含陈化仓 成品装载区 设置在隧道窑北侧，设置有一条5m宽的车道，主要由人工将烧好的成品装载至大货车上 原料堆场 主要用于页岩和煤的暂存，设置有简易顶棚，占地面积约550m2 进厂道路 位于县道X011与厂区之间，长80m、宽5m 目前未硬化 公用辅助工程 办公房 行政办公之用，设置在厂区西北角，靠近进厂道路，为一栋单层砖房，占地面积约80m2 供电系统 供电电源为梅仙镇农村供电系统，建设方在厂区内设置有一台变压器向厂区各用电点供电 给排水 给水：给水来源于梅仙镇农村供水系统； 排水：根据项目实际情况，生产过程中无生产废水产生；建设方在厂区设置有一座旱厕对在厂职工产生的生活污水进行处置，旱厕定期由周边农户进行清掏作为农肥使用，不外排 目前旱厕未进行防渗处理 环保工程 废气 原料制备破碎、筛分等产尘工序采用集气罩和脉冲式布袋除尘器进行处理后，经新建15m排气筒外排；隧道窑烟气经麻石水膜除尘器并采取NaClO两段式脱硝工艺处理后处理后，经现有80m排气筒外排 废水 采用旱厕（粪坑内壁采用土工布膜和C20混凝土进行防渗、硬化处理）对生活污水进行收集和处置，再定期由周边农户进行清掏作为农肥使用 无生产废水产生和排放 固体废物 废泥头、不合格砖坯及残次产品直接返回生产工序；生活垃圾经收集后定期清运 （2）厂区占地及平面布置 本项目厂址位于平江县梅仙镇四季桥（县道X011南侧），厂区总占地面积10亩（约6670m2）。项目厂区西北角通过80m进厂道路与县道X011相连，办公区位于厂区西北部，设置有一栋单层砖房用于行政办公之用；隧道窑设置在厂区北部，产品装载区位于隧道窑北侧，隧道窑南侧由东往西一次布置有原料堆场、原料制备区、坯道、制砖成型区等，整体呈工艺流线型布置；隧道窑烟囱设置在隧道窑北侧。厂区平面布置情况见附图3。 3.3 产品方案及生产规模 本项目产品为页岩砖，其生产规模见表1-2。 表1-2 本项目主要产品方案表 序号 产品名称 尺寸（mm） 数量 备注 1 页岩砖 240×115×53 4000万块/年 标砖，重约2.5kg/块 3.4 主要原辅材料消耗 （1）原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 原料名称 年用量（t/a） 备注 1 页岩 75000 2 粉煤 25000 3 新水 10230 含生活用水 4 电 25万kw·h （2）主要原料成分 ① 页岩 页岩是粘土岩的一种，为地表主要岩类。主要含粘土矿物（如高岭石、蒙脱石、水云母），在地表分布十分广泛。一般情况下，页岩中SiO2含量在45%~80之间、Al2O3含量在12%~25%之间、Fe2O3含量在2%~10%之间、CaO含量在0.2%~12%之间、MgO含量在0.1%~5%之间。 本项目采用的页岩主要来源于平江县内各建筑工地产生的废弃土石方，根据建设方提供的相关资料，页岩主要的化学组成见表1-4。 表1-4 本项目采用页岩的化学组成表（单位：%） 成分 原料 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO F S K2O Na2O 其他 页岩 68.98 15.17 5.96 1.69 1.70 0.002 0.015 4.35 2.16 ② 粉煤 本项目采用的粉煤主要来源于江西省萍乡市。为了解项目采用的粉煤的煤质情况，建设方特委托萍乡市万公煤质化验室对项目采用粉煤进行了采样化验，具体检验结果见表1-5。 表1-5 本项目采用粉煤煤质检验结果表 名称 符号 单位 数值 备注 全水份 Mar % 5.5 来自江西省萍乡市 灰份 Ash % 34.25 全硫 St.d % 0.15 挥发份 Vd % 13.20 固定碳 FCad % 56.71 低位发热量 Qnet·ar Cal/g 4561 3.5 主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号或参数 数量 1 隧道窑 63m×2.5m×1.8m 1座 2 破碎机 PE-400×600 1台 3 滚筒筛 0.8m×2.5m 1台 4 搅拌机 双轴搅拌SJ3600 1台 5 真空挤出机 JKB45/45D-35 1台 6 自动码、切坯机 1台 7 装载机 2台 8 挖掘机 1台 9 轴流式风机 2.2kw 6台 10 窑车 120台 11 摆渡车 2台 经检索《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所采用的设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 公用工程 4.1 给水 ① 供水水源 本项目厂址所在区域已设置有完善的农村自来水供水管网，其供水能力能够满足项目的需求；建设方目前已设置有一根移动软管接通了梅县镇自来水管网做为项目的供水水源。 ② 供水量 Ⅰ、生产用水 页岩砖在生产过程中，为达到一定的可塑性，需在原料搅拌过程中加入一定量的水，使砖坯成型后的含水率在10%左右；由此可估算出项目生产用水量约为33.3m3/d（9990m3/a），均采用新鲜水。生产用水全部用于生产混料工段，经干燥、烘烧后基本全部蒸发掉，无生产废水产生。 Ⅱ、生活用水 主要为生产职工在厂区内办公、生活所需。根据项目实际情况，本项目全厂劳动定员16人为，均为附近居民，同时项目厂区内未设置食堂及宿舍等辅助设施，生产职工均不在厂内食宿；评价根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）及《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）中相关标准，并结合项目的实际情况，在厂职工生活用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 4.2 排水 根据本项目生产工艺特征可知，项目在生产过程中无生产工艺废水产生；同时项目生产职工均不在厂内食宿，生活污水产生量较少；目前建设方在厂区内设置有一座旱厕（但未进行防渗处理）对办公生活污水进行收集和处置，旱厕定期由周边农户进行清掏作为农肥使用，不外排。 4.3 供电 本项目所在区域已形成了完善的供电网络，可满足本项目的需求。建设方在厂区内设置有一座变压器一台，以解决生产用电需要，除消防用电为二级负荷外，全厂其它用电负荷无特殊用电要求，为三级负荷；项目年耗电量在25万kw·h左右。 劳动定员及工作制度 （1）劳动定员 本项目劳动定员总人数为16人，其中技术管理人员4人，生产工人12人，生产工人及技术管理人员均不在厂内食宿。 （2）工作制度 本项目年工作时间为330天，其中隧道窑采用全天二十四小时运转，其余工序采用1班8小时的工作制度。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，无原有污染源。但本项目目前已建成投入运营，在生产过程有废气、废水、噪声及固体废物的产生；根据环评现场调查，建设方对项目生产过程中的各污染源的处置情况见表1-7。 表1-7 本项目主要污染源及已采取防治措施一览表 类型 主要污染源 已采取的防治措施 达标情况或存在的环境问题 整改措施 废气 隧道窑烟气 隧道窑烟气经一座80m烟囱排放 不达标 新增一套麻石水膜除尘器（采用石灰乳或氢氧化钠水溶液作为喷淋液）、并采取NaClO两段式脱硝工艺对隧道窑烟气进行处理，处理后的烟气经现有80m烟囱外排 原料制备粉尘 无治理措施 不符合环保要求 在原料破碎、筛分等产尘点设置集气罩对无组织粉尘进行收集，再采用布袋除尘器进行处理 废水 生活污水 采用旱厕（但旱厕内粪坑未进行防渗处理）对生活污水进行收集和处置，旱厕定期由周边农户进行清掏作为农肥使用，不外排 不符合环保要求 对旱厕内粪坑内壁采用土工布膜和C20混凝土进行防渗、硬化处理 固体废物 废泥头、不合格砖坯、残次产品等 直接返回生产工序再利用 符合 / 生活垃圾 在厂内主要区域设置有垃圾桶对生活垃圾进行收集，再定期将其清运至当地环卫部门指定地点进行处置 符合 / 噪声 生产噪声 将主要生产设备设置在生产车间内，利用厂房隔声 达标 / 其他 初期雨水 无收集处理措施 不符合环保要求 在厂区地势低洼处设置一座处理雨水收集池对厂区初期雨水进行收集，再作为生产新水使用 进厂道路 无治理措施 无组织排气严重 对进厂道路路面进行硬化处理，在道路两侧设置绿化带；同时设专人定期对道路进行清扫和洒水，减少道路无组织粉尘产生量 |

# 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 平江县位于湖南省东北部，湘、鄂、赣三省交界地域，汨罗江上游，北毗湖北省通城县及本省岳阳县，东邻江西省修水、铜鼓县，西与汨罗市交界，南与省内长沙、浏阳接壤。地理位置为：北纬28°25′33″至29°06′28″，东经113°10′13″至114°09′06″之间，东西长98.5km，南北宽76km。县域总面积为4118.06km2，占全省总面积的2.1%，为岳阳市的四分之一。 梅仙镇位于平江县城北部，毗邻县城所在地城关镇，距县城15km，东邻钟洞、南抵城关镇、西接余坪、北连南江；境内有106国道贯穿南北，昌江河由东北斜插西南，交通较为便利。本项目厂址位于梅仙镇镇区西侧的四季桥，其具体地理位置见附图1。 地形、地貌、地质 平江县境内地貌以山地和丘陵为主动。山地占国土总面积的28.5%、丘陵占55.9%、岗地占5.8%、平原占9.8%；地势东南部和东北部高，西南部低，相对高差达1500m。县域境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。其中连云山主峰海拔1600.3m，为境内最高峰；幕阜山主峰海拔1593.6m；此外东南部的十八折、黄花尖、下小尖，南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳，东北部的一峰尖、九龙池、去腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘，北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000m以上。 地震 根据《中国地震参数区划图》，本项目所在区域在《中国地震动峰值加速度区划图》中标出的地震动峰值加速度为0.05g，在《中国地震反应谱特征周期区划图》中标出的地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度小于Ⅵ。 气候气象 平江县地处湿润的大陆季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的气候带。区域全年平均气温为16.8~16.9℃，最热月7月份平均气温为28.6℃，最冷月1月份平均气温为4.5℃，极端最高气温40.3℃，极端最低气温-12.0℃，年正积温为6150~6180℃；全年平均日照时数为1700~1780h，全年太阳辐射总量108.5kca/cm2；全年降水量1310~1430mm，日最大降水量276.1mm，全年降水日为160天左右，其中4~9月份降雨量为880~950mm，占全年的66.8%，易产生局部滞涝，7~9月份雨量220~300mm，仅占全年的19%，又容易形成旱灾；全年平均相对湿度为82%，年蒸发量1268.7mm；全年平均风速为2.2m/s，主导风向为西风，夏季多南风。 水文状况 平江县境内河网密布，分属汩罗江和新墙河两大水系，其中汩罗江流域面积占96.1%，新墙河流域面积占3.9%。本项目所在区域属汨罗江水系，区域主要涉及汨罗江一级支流昌江河，其具体情况如下： 汨罗江：汨罗江发源于黄龙山梨树埚（江西修水县境），经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，自东向西贯穿平江全境，在平江县境内河段全长192.9km，有大小支流141条，其中一级支流50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条，总长2656.9km，集雨面积达300km2以上的5条，200~300km2的1条，100~200km2的6条，50~100km2的13条，20~50km2的29条，5~20km2的87条；河网密度0.64km/km2，径流总量32.56亿m3，流域面积4053.3km2，落差107.5m，平均坡降4‰；丰水期水位76.8m，流量2700m3/s，枯水期水位75.9m，流量10m3/s。 昌江河：昌江河为汨罗江一级支流，发源于平江县墨家山，自北向南流经钟家大屋、南江、高滩、板口、梅仙、大树坪，于青口滩处汇入汨罗江；其主要功能为泄洪、农灌等。 本项目厂址位于昌江河东岸，项目所在区域地表水系分布情况见附图2。 土壤 平江县成土母岩质主要有变质岩类、花岗岩类、第三纪红岩类、第四纪红土类等，全县土壤分7个大类，13个亚类，43个土属，66个土种。其中由变质岩类发育而成的土壤面积占全县的55.6%，由花岗岩、第三纪红岩类、砾岩类、第四纪红土类，河流冲积物发育而成的土壤面积分别占全境的18.4%、15.1%、1.1%、9.8%。山地土壤主要有山地红壤、山地黄壤及山地黄棕壤。 本项目所在区域内地表及浅部多为松散的残坡积物，成土母质以第四系、花岗岩为主，残坡积物层为第四系红壤，土地肥沃，土体之下为强风化、中等风化土体，随着深度加大，风化程度减弱。风化土壤以山地黄壤为主，粘土层较薄，剖面发育较完整，多为块状或碎块状结构。 生态环境 平江县自然植被属亚热带常绿阔叶林带，森林植被分为人工植被和自然植被两个部分，林种成份以樟科、山毛榉科、山茶科、松科、杉科为主。由于历年的砍伐，区域自然植被以次生阔叶森林植被和疏林地为主，其分布的海拔较高。人工植被主要包括人工杉木林群落、竹林群落、人工阔叶林群落、油茶林果木林群落、马尾松杜鹃及灌丛群落等。 本项目评价区由于受人类活动影响，野生动物资源的数量与种类较少，植被以人工林及次生植被为主，基本无天然原始植被，植被种类单一，生物多样性一般，属典型的农村生态环境；植被类型主要以农田种植植被为主，在道路两侧附近及山地丘陵附近存在有马尾松、杉树、枫树、木荷、针叶松等乔木，靠近河道及水塘处伴生有五节芒、芦苇等草本植物，还有少量的桃、柑橘、板栗、李、梨等果树分布在区域居民庭院前后；主要动物有狗獾、黄鼬、褐家鼠、大仓鼠等；鸟类主要有翠鸟、石鸡、山斑鸠、云雀、麻雀、凤头百灵、白鹡鸰等；爬行类主要有草游蛇；两栖类主要有蟾蜍；家畜主要有、牛、猪、驴、山羊、鸡、鸭等；未发现需特别保护的珍稀动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 平江县概况 平江县下辖18个镇（三市、长寿、汉昌、嘉义、龙门、安定、伍市、向家、瓮江、虹桥、南江、浯口、梅仙、岑川、童市、福寿山、上塔市、石牛寨）、9乡（三阳、三墩、大洲、木金、咏生、余坪、板江、南桥、黄金洞）；国土总面积4125km2；全县2014年末常住总人口97.18万人，总户数26.96万户。 2014年，平江县全县经济总量达到199.4亿元，其中第一产业完成38.61亿元，同比增长4.7%，对GDP的贡献率11.3%,拉动GDP增长0.86个百分点；第二产业完成92.44亿元，同比增长5.9%，对GDP的贡献率37.7%，拉动GDP增长2.85个百分点；第三产业完成68.39亿元，同比增长11.6%，对GDP的贡献率51%，拉动GDP增长3.86个百分点。产业结构由上年同期的19.2:47.6:33.2调整为19.5:45.8:34.7，第二产业占比下降了1.8个百分点，第一、第三产业占比分别提高了0.3、1.5个百分点。2014年，平江全县城市居民人均可支配收入达到17036元，前四年年均增长12.1%；农民人均纯收入达到6828元，前四年年均增长26.5%。城乡居民收入增长进入快车道，城乡居民实现收入同步增长。 2014年，平江县全县农作物总播种面积141.24千公顷，同比增长1.16%。其中粮食播种面积82.56千公顷，同比增长1.16%，粮食总产量48.56万吨；早稻30.8千公顷，产量16.17万吨；中稻9.68千公顷，产量7.0万吨；晚稻33.1千公顷，产量21.10万吨。经济作物油菜播种面积16.57千公顷，产量2.31万吨；棉花播种面积1.32千公顷，产量1643.4吨；花生播种面积1.8千公顷，产量8640吨；蔬菜播种面积13.68千公顷，产量39.43万吨；瓜果产量4.14万吨。 近年来平江县教育教学质量全面提升，各类教育协调发展，2014年，小学入学率、巩固率和初中入学率均达100%，高中教育普及率达到90%，学前一年教育率和三年毛入园率分别达97%和76%，全县每年培养职高毕业生1500余人，培训农村劳动力5000余人次，中职毕业生就业率稳定在96%以上，基本实现了均衡发展和全面发展。到2014年，被认定为国家高新技术企业超过10家，企业科技研发投入占规模工业销售收入的比重提高到2.4%，在岳阳市考核中连续名列前茅，专利申请量和授权量每年以20%速度递增。 卫生服务能力明显增强，“十二五”期间平江全县卫生系统建设投资达到6.3亿元，千人病床数达到3.2张，每千人口平均有卫技人员2.4人，人民群众住院次均费用比2011年降低1/3，门诊次均费用比2010年降低33.9%，村卫生室参合农民次诊费用下降了36.4%，有效解决了人民群众看病贵的难题。 梅仙镇概况 梅仙镇位于平江县西北部，下辖2个居委会、36个行政村、603个村民小组，国土总面积205.3km2，人口61961人（2009年末），镇政府驻花地坪，距县城19km。 梅仙镇2015年共栽种粮食作物2.1万亩，其中优质稻种植面积达1万多亩，产量达50多万公斤；通过与岳阳林纸集团有限公司签定借山造林协议，共投资7500多万元，联营造林11000多亩；全年种植反季节蔬菜3000多亩，蚕桑基地发展到2100多亩，果树基地发展到800多亩。全年共投资20多万元，新修村级公路30km，维修45km，整修山塘、水库29口，修复渠道堰坝12处，新修水渠 7km。 梅仙镇有科技协会3个，科技示范基地2个，科技示范户51户，其中省级科技示范户9户，市级科技示范户15户，县级科技示范户27户，2004年被市委组织部、市科协评为科普示范乡镇。全镇共有中小学41所，其中初中4所、小学37所；共有教师421人，中学生2780人，小学生5020人，有中小学实验室6个；近年来通过捐助、拨款、集资等方式，共投入100多万元，新建了姜源、凤形、柘冲、万谷、下白等五所村级小学，并先后投入80余万元对四所中学安全隐患进行了处险，改善了我镇教育基础条件。全镇现有电视接受站8个，电视入户率达91%，有中心卫生院1个，卫生院2个，门诊部5个，医务人员71人，其中主治医师3人，医师38人，护士12人，药员4人，其他14人，能开展内、外、妇、儿、五官等中西临床业务和拍片、透视、检验、手术等医技项目，有村级卫生医疗点43个，乡村医生40人。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境空气质量现状 （1）监测布点 根据本项目的污染特征、当地气象条件和评价等级等因素，在评价区设置2个环境空气监测点，监测具体位置见表3-1和附图4。 表3-1 环境空气监测点布置情况表 编号 监测点名称 方位及距离 备注 G1 黑山咀 本项目厂区西北侧270m处 上风向 G2 梅仙镇 本项目厂区东南侧420m处 下风向 （2）监测因子 SO2、NO2、TSP、PM10。 （3）监测时间与频率 监测时间：长沙崇德检测科技有限公司于2016年10月24日~10月28日连续5天对上述监测点进行了采样监测。 监测频率：连续监测5天。其中NO2、SO2小时平均浓度为每天监测4次（时间为：2:00、8:00、14:00、20:00），每次采样时间不低于45min；NO2、SO2、PM10的日平均浓度每天采样时间不少于20小时；TSP的日平均浓度每天采样时间不少于24小时。 （4）评价方法 采用标准指数法进行评价，其计算公式如下： 式中：Ii——第i种污染物的污染指数； Ci——第i种污染物的实测浓度或均值浓度，mg/Nm3； Coi——第i种污染物的评价标准，mg/Nm3。 （5）监测结果及评价 监测结果见表3-2。 表3-2 评价区域环境空气监测结果表 监测点 监测 项目 浓度范围mg/Nm3 标准值mg/Nm3 最大标准指数 超标率 达标 情况 备注 G1 SO2 0.028~0.039 0.50 0.078 0 达标 小时均值 0.015~0.018 0.15 0.12 0 达标 日均值 NO2 0.026~0.033 0.20 0.165 0 达标 小时均值 0.030~0.032 0.08 0.4 0 达标 日均值 TSP 0.184~0.200 0.3 0.667 0 达标 日均值 PM10 0.080~0.086 0.15 0.573 0 达标 G2 SO2 0.031~0.048 0.50 0.096 0 达标 小时均值 0.027~0.031 0.15 0.207 0 达标 日均值 NO2 0.023L~0.030 0.20 0.15 0 达标 小时均值 0.013~0.015 0.08 0.188 0 达标 日均值 TSP 0.167~0.176 0.3 0.587 0 达标 日均值 PM10 0.078~0.083 0.15 0.553 0 达标 根据表3-2可知，本项目评价区域内各监测点中SO2、NO2的小时浓度和日均浓度监测值以及TSP、PM10的日均浓度监测值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 地表水质量现状 （1）监测布点 根据本项目所在区域的环境特征，评价共布设2个地表水断面。监测断面布置情况见表3-3和附图4。 表3-3 地表水环境监测断面布置情况表 编号 水体 位置 备注 W1 昌江 本项目厂区正对西北侧昌江上游300m处 对照断面 W2 本项目厂区正对西北侧昌江下游500m处 削减断面 （2）监测因子 pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类、LAS、TP、氟化物。 （3）监测时间与频率 长沙崇德检测科技有限公司于2016年10月27日~10月29日连续3天对上述监测断面进行了采样监测，每天采样监测一次。 （4）评价方法 采用单因子指数法对监测结果进行评价，计算公式如下： 式中：Si,j——标准指数； ci,j——评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L； cs,i——评价因子i的评价标准限值，mg/L。 对于pH标准指数的计算采用下面的计算公式： pHj≤7.0 pHj＞7.0 式中：SpH,j——pH的标准指数； pHj——pH的实测值； pHsd——评价标准中pH的下限值； pHsu——评价标准中pH的上限值。 （5）监测结果及评价 监测结果见表3-4。 表3-4 地表水环境水质监测结果表 监测断面 监测项目 监测值范围 （mg/L） 最大标准指数 超标率 GB3838-2002 Ⅲ类标准 W1 pH（无量纲） 7.4~7.8 0.40 0 6~9 SS 8 / / / COD 11.0~12.0 0.60 0 ≤20 BOD5 1.43~1.82 0.455 0 ≤4 氨氮 0.213~0.288 0.288 0 ≤1.0 石油类 0.01L / 0 ≤0.05 LAS 0.05L / 0 ≤0.2 总磷 0.075~0.087 0.435 0 ≤0.2 氟化物 0.19~0.20 0.20 0 ≤1.0 W2 pH（无量纲） 7.5~7.9 0.45 0 6~9 SS 7~12 / / / COD 11.1~14.4 0.72 0 ≤20 BOD5 2.37~2.98 0.745 0 ≤4 氨氮 0.168~0.282 0.282 0 ≤1.0 石油类 0.01L / 0 ≤0.05 LAS 0.05L / 0 ≤0.2 总磷 0.079~0.093 0.465 0 ≤0.2 氟化物 0.21~0.25 0.25 0 ≤1.0 注：表中L表示低于检出下限 根据表3-4可知，本项目厂址临近昌江各监测断面的各现状监测值均未出现超标，其现状水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值要求。 声环境质量现状 （1）监测布点 根据本项目所在区域的环境特征，在本项目所在区域布置5个噪声监测点。监测点布置情况见表3-5和附图4。 表3-5 噪声监测点布置情况表 序号 分区 位置 主要功能 N1 本项目厂区 项目厂界东侧1m处 项目区噪声 N2 项目厂界南侧1m处 N3 项目厂界西侧1m处 N4 项目厂界北侧1m处 N5 项目南侧居民点 本项目厂区南侧80m处 敏感点噪声 （2）监测因子 各监测点的昼、夜等效连续A声级Leq。 （3）监测时间与频率 长沙崇德检测科技有限公司于2016年10月27日~10月28日连续两天对上述点位进行了监测，昼间、夜间各监测一次。 （4）评价方法 采用对照声环境质量标准的方法，分析各监测点的噪声值达标情况。 （5）监测结果及评价 监测结果见表3-6。 表3-6 评价区域声环境质量现状监测结果表 项目 N1 N2 N3 N4 N5 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 10月27日 55 47 56 46 54 46 55 46 54.2 42.5 10月28日 55 46 55 47 56 46 54 45 53.4 41.8 评价标准 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 评价结果 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据表3-6可知，本项目所在区域各监测点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 生态环境现状调查与评价 本项目厂址所在区域为典型的农村生态环境，由于受人类活动的影响，野生动物资源的数量与种类较少。在项目评价区域内野生动物的活动踪迹较少，主要动物有褐家鼠、大仓鼠等；鸟类主要有翠鸟、云雀、麻雀、白鹡鸰等；爬行类主要有草游蛇；两栖类主要有蟾蜍；家畜主要有、牛、猪、驴、山羊、鸡、鸭等；未发现需特别保护的珍稀动物。评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木；二是评价区域内次生的灌草植被，广泛分布于田间空地及乔木树荫下，整个评价区无裸露的山地；三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。 综上所述，本项目所在地及附近地区属典型的农村生态环境，周围主要以农用地为主，生物种类较为单一，生物多样性较差；动、植物物种资源较为贫乏，且多为次生性种类；本项目区及其附近区域未发现需特别保护的珍稀动、植物和文物保护单位。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标分布情况见表3-7和附图5。 表3-7 本项目主要环境保护目标一览表 项目 保护目标 与本项目相对位置 性质 规模 保护级别 环境空气 梅仙镇 东侧，430m 城镇 约2000人 GB3095-2012 中二级标准 钟家村 东北侧，390m 居民点 80户，350人 项目东北侧散户居民点 东北侧，180m 居民点 10户，42人 黑山咀 西北侧，220m 居民点 18户，80人 凤形村 西北侧，650m 居民点 30户，125人 西田塝 西南侧，780m 居民点 35户，140人 项目南侧散户居民点 南侧，80m 居民点 15户，65人 水环境 昌江 西侧，10m 泄洪、农灌 小河 GB3838-2002 Ⅲ类标准 声环境 项目东北侧散户居民点 东北侧，180m 居民点 10户，42人 GB3096-2008中2类标准 项目南侧散户居民点 南侧，80m 居民点 15户，65人

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、本项目所在区域属于二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准值表 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、区域昌江河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准值表 序号 项目 单位 GB3838-2002Ⅲ类标准 1 pH 无量纲 6~9 2 SS mg/L / 3 COD mg/L ≤20 4 BOD5 mg/L ≤4 5 NH3-N mg/L ≤1.0 6 石油类 mg/L ≤0.05 7 总磷 mg/L ≤0.2 3、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准，具体标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准值表 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60dB(A) 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的相关标准限值；具体标准限值见表4-4和表4-5。 表4-4 砖瓦工业大气污染物排放标准限值表 生产过程 最高允许排放浓度（mg/m3） 污染物排放监控位置 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 氟化物 原料燃料破碎及制备成型 30 / / / 车间或生产设施排气筒 人工干燥及焙烧 30 300 200 3.0 表4-5 厂界大气污染物浓度限值表 序号 污染物 厂界浓度限值（mg/m3） 1 颗粒物 1.0 2 二氧化硫 0.5 3 氟化物 0.02 2、本项目生产过程中无生产废水产生及外排；办公生活区采用旱厕对生活污水进行处置，再定期由周边农户进行清掏作为农肥处理，不外排。 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准见表4-6。 表4-6 噪声排放标准值表 项目 昼间 夜间 营运期 2类 60dB(A) 50dB(A) 4、固体废弃物执行《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产工艺废水产生和排放，生活污水经旱厕收集处置后，由周边农户定期清掏作为农肥使用，不直接排入外环境；根据分析，项目SO2排放量为4.69t/a，NOx排放量为4.61t/a。故本项目总量控制指标建议为SO2：4.69t/a、NOx：4.61t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生产工艺流程与产污流程 本项目营运期生产工艺及产排污环节见图1。 图1 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 主要工艺流程说明 （1）原料制备 页岩由铲车均匀喂入锤式破碎机破碎，出料力度小于3mm，然后再由皮带输送机均匀分配给滚筒筛进行筛分，筛上料返回到锤式破碎机破碎，小于2mm的筛下料进入箱式给料机再送入双轴搅拌机。外购粉煤采用铲车均匀加入双轴搅拌机与处理好的页岩一起加水搅拌，完成原料制备。 （2）原料陈化处理 搅拌后的原料送入陈化库进行处理，由皮带输送机按均匀要求，将原料均匀地分布在陈化库中进行陈化。陈化时间不小于3天（72h），使原料颗粒湿润、疏解，增加其稳定性，并改善原料的成型性能、干燥性能及焙烧性能。经陈化后的粉料塑性和成型性能将得到很大改善，由皮带输送机均匀输出。 （3）制坯、成型 根据粉料塑性特点，本项目采用硬挤出工艺。 陈化后的粉料，经搅拌挤出机加水搅拌出碾炼。粉料进入双级真空挤砖机挤出成型，挤出泥条经自动切条机、自动切坯机切割成要求尺寸的砖坯，经分坯、编组由码坯机码上窑车，以备干燥。切条产生的泥头和切坯产生的不合格砖坯均返回搅拌工序。 （4）干燥、焙烧 焙烧是制作新型页岩砖的重要工序，本项目采用一座直线型隧道窑（窑长63m、宽2.5m、高1.8m，烘烧一体，窑体结构设计成拱顶），节能隧道窑设有循环系统、余热系统、测控温系统。采用内燃焙烧工艺，热源来自砖坯内燃料，焙烧温度控制在980℃~1080℃。隧道窑内工艺细化如下： 隧道窑分为三个带，即预热带、烧成带、冷却带。隧道窑焙烧需采用生物质燃料点燃，引燃后主要通过砖坏自身粉煤供热使隧道窑内温度达到980~1080℃，不需再提供燃料加热。隧道窑可以不间断进行烧制，出产品后再存入新的砖坯进行烧制。存入新的砖坯需进行预热烘干，干燥热源利用节能隧道窑的余热，通过设置在预热带的引风机将热量引至新的砖坏处，进行预热烘干。由于预热带引风机作用，隧道窑内呈负压状态，废气不能外排，完全由风机导出，通过烟囱排放。 隧道窑内整个运转过程为：砖坯通过窑车在隧道转运系统的动作下，分别经过隧道窑对砖坯进行干燥、预热、焙烧、冷却等一系列工序，得到高强度、高性能的成品砖；而窑内烟气流动方向与砖坯运动方向相反。节能隧道窑产量高、断面温差小、保温性能好，焙烧热工参数稳定，易保证烧结质量。 隧道窑内物料与烟气走向见图2。 图2 项目生产过程中隧道窑内烟气与物料走向示意图

主要污染工序： 1、施工期污染工序 本项目已于1999年建成投产，本次评价属补办环评手续。因此，项目不存在施工期污染源。 2、营运期污染工序 2.1 废气 本项目生产过程中产生的废气主要为原料破碎及筛分等工序产生的粉尘、原料堆放过程产生的粉尘、隧道窑焙烧产生的废气。 （1）原料堆放粉尘 本项目页岩及粉煤在外购进入厂区后需要再原料堆场内进行零时暂存，其无组织粉尘主要产生于原料装卸及堆存过程。 根据项目实际情况，项目采用的页岩和粉煤大部分湿度、比重和颗粒较大，而扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关；同时本项目原料均堆存在原料堆场内，原料堆场设置有顶棚，其北侧利用隧道窑墙体作为挡墙，西侧利用昌江现有河堤作为挡墙，南侧设置有围墙，可有效降低原料堆存过程中无组织粉尘的产生量，在物料装卸过程中只产生极少量的无组织排放。 （2）原料制备粉尘 本项目生产中需要对页岩进行粉碎和筛分，以确保其粒径符合标准。原料制备车间设置有1台锤式破碎机和1台滚筒筛，主要用于原料的破碎和筛分（粒径＜3mm）。原料制备过程中的主要粉尘产生点为破碎机出料口及滚筒筛的入料口、出料口等。 该项目年破碎原材料约100000t/a，由于物料堆存过程中，含水率较高，破碎及筛分过程散失量相对较小；根据对同类企业平江县鸿星页岩砖厂年产4000万块新型环保页岩（标）砖建设项目的类比调查分析，原料破碎过程中的散失量约0.3‰，筛分过程中的散失量约0.5‰；则由此可估算本项目破碎、筛分过程中无组织粉尘产生量为80t/a。 根据项目实际情况，目前建设方在原料制备工序未采取任何治理措施，原料制备粉尘主要以无组织的形式排放。为此，评价要求建设方在破碎机出料口及滚筒筛的入料口、出料口等产尘点设置集尘罩（集尘效率按90%计，则集气罩收集的粉尘量为72.0t/a）对无组织粉尘进行收集，再采用引风机（引风量为20000m3/h）将收集到的粉尘废气通入脉冲式布袋除尘器（除尘效率不低于99%）进行处理，处理后废气经新建15m排气筒外排；项目年工作330天，其中破碎、筛分工序每天运行8h，则项目破碎、筛分工序粉尘产生浓度为1363.6mg/m3（产生速率为27.27kg/h），经处理后外排浓度为13.64mg/m3（排放速率为0.273kg/h），可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的相关标准限值。 此外，鉴于本项目原料在输送、破碎、筛分及转运等过程中将产生一定量的无组织粉尘（无组织粉尘产生量为8.0t/a），评价为进一步降低无组织粉尘排放量，改善车间操作环境，建议建设方可在集气罩顶针对设备的进出料口设置雾化喷水装置，并同时运输皮带转运点进行遮挡和设置雾化喷水装置，用以除尘。上述除尘措施的降尘效率可达到80%左右，则项目原料处理车间产生的无组织粉尘排放量为1.60t/a。 （3）隧道窑烟气 本项目利用页岩、粉煤为主要原料生产页岩烧结砖，建设方目前在厂区内设置有1座隧道窑（烘烧一体）进行生产，在隧道窑中烟气是由冷却带向预热带移动，由出砖坯一端向进砖坯的一端移动，从而利用烟气余热对砖坯进行烘干；点火后利用砖坯中粉煤本身的发热量即可满足生产过程中的热能要求，不需再额外加其他燃料。 根据评价现场调查可知，建设方目前在厂区内设置有1座80m高的烟囱，隧道窑烟气未经除尘、脱硫处理采用引风机经该烟囱排放。为了解项目隧道窑烟气中各污染物的产生情况，建设方委托长沙崇德检测科技有限公司于2016年10月27日~10月28日连续两天对隧道窑正常生产工况下的烟气进行了监测，其具体情况见表5-1。 表5-1 本项目隧道窑烟气监测结果一览表 监测时间 监测项目 监测结果 烟气流量（m3/h） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 10月27日 第一次 烟尘 34535 66.7 2.30 SO2 76 2.625 NOx 23 0.794 氟化物 0.384 0.013 第二次 烟尘 37506 68.9 2.58 SO2 79 2.963 NOx 19 0.713 氟化物 0.390 0.015 第三次 烟尘 35870 64.6 2.32 SO2 72 2.583 NOx 27 0.968 氟化物 0.381 0.014 10月28日 第一次 烟尘 36714 65.9 2.42 SO2 72 2.643 NOx 25 0.918 氟化物 0.402 0.015 第二次 烟尘 35838 65.0 2.33 SO2 76 2.724 NOx 31 1.111 氟化物 0.387 0.014 第三次 烟尘 36086 67.8 2.45 SO2 69 2.490 NOx 28 1.010 氟化物 0.400 0.014 根据表5-1可知，在未采取相关治理措施的前提下，项目隧道窑烟气中的烟尘的排放浓度不能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的相关标准限值，出现了超标现象。为此，评价要求建设方在厂区内设置一座麻石水膜除尘器，对隧道窑烟气进行处理；同时，为降低项目SO2和NOx的排放量，降低项目运行对区域环境的影响程度，建设方拟采用石灰乳或氢氧化钠水溶液作为麻石水膜除尘器的喷淋水，并同时采取NaClO两段式脱硝工艺对隧道窑烟气进行脱硝处理，上述治理措施的除尘效率和脱硫效率均不低于80%、脱硝效率不低于50%，处理后隧道窑烟气中各污染物的均可满足达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的相关标准限值，再经现有80m烟囱排放。经处理后的隧道窑烟气排放情况见表5-2。 表5-2 本项目隧道窑烟气产、排情况一览表 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 烟气量 37506m3/h 经麻石水膜除尘器并采取NaClO两段式脱硝工艺处理后（除尘效率和脱硫效率均不低于80%、脱硝效率不低于50%），经现有80m烟囱排放 37506m3/h 烟尘 68.9 2.58 13.78 0.52 SO2 79 2.963 15.80 0.593 NOx 31 1.163 15.5 0.582 氟化物 0.402 0.015 0.402 0.015 注：隧道窑烟气中各污染物的产生浓度均取实际监测值中的最大值 2.2 废水 根据本项目生产工艺特征可知，项目生产过程中无生产废水产生；项目产生的废水主要为在厂职工日常生产办公过程中产生的生活污水。 根据分析，项目生活用水量为0.8m3/d（240m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水的产生量为0.64m3/d（192m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。由于项目在厂区内未设食堂、职工宿舍等辅助生活设施，职工均不在厂内食宿，其生活污水产生量较小，且水质较为简单，建设方目前在厂区内设置有一座旱厕（旱厕内粪坑未进行防渗处理）对生活污水进行收集和处置，粪坑内的粪便定期由附件村民进行清掏作为农肥使用，项目无生活污水外排。针对项目现有旱厕内粪坑未进行防渗处理的现状，评价建议建设方对现有粪坑进行改造，采用土工布膜和C20混凝土对粪坑内壁进行防渗、硬化处理，以消除项目存在的环境污染隐患。 本项目废水产排情况见表5-3。 表5-3 本项目废水产、排情况一览表 废水 污染因子 产生情况 治理措施及去向 产生浓度 产生量 生活污水 水量 192m3/a 采用旱厕（旱厕内粪坑内壁采用土工布膜和C20混凝土进行防渗、硬化处理）对生活污水进行收集和处置，粪坑内的粪便定期由附件村民进行清掏作为农肥使用 COD 300mg/L 57.6kg/a BOD5 200mg/L 38.4kg/a SS 200mg/L 38.4kg/a NH3-N 30mg/L 5.76kg/a 2.3 噪声 本项目生产过程主要噪声源为破碎机、搅拌机、成型机、风机等设备运行时产生的机械噪声，具体噪声值见表5-4。 表5-4 本项目营运期主要噪声源强表 序号 噪声源 源强dB(A) 减噪措施 备注 1 破碎机 95~95 设置于相对封闭的车间内，利用厂房隔声 噪声均为设备1m处检测值 2 搅拌机 70~80 3 挤坯机 75~80 4 切坯机 70~75 5 风机 92~95 置于封闭机房内，利用厂房隔声；并加装消声器 2.4 固体废物 本项目运营期产生的固废主要为生产过程中产生的废泥头、不合格砖坯、隧道窑焙烧产生的残次产品、除尘器收集的原料粉尘以及麻石水膜除尘器产生的脱硫除尘废渣等工业固废，此外职工在厂日常生活工作过程中还会产生生活垃圾。 （1）工业固废 废泥头和和不合格砖坯：根据项目实际生产情况，项目生产过程中切条、切坯工序废泥头和不合格砖坯的产生量约为原料用量的2~3%左右，则由此可估算出项目废泥头和不合格砖坯的产生量为3000t/a（按3%计）；建设方目前将其直接返回搅拌工序作为生产原料使用。 残次产品：项目生产过程中会产生部分残次产品，根据同行业类比及建设方提供的经验生产系数，残次产品的产生量约为1000t/a（次品率约1%）；目前建设方直接将其全部返回破碎工序作为生产原料使用。 除尘器粉尘：根据估算，项目破碎、筛分等产尘工序除尘器收集到的粉尘约为71.18t/a，主要为生产原料粉尘，可将其直接返回搅拌工序作为生产原料使用。 脱硫除尘废渣：项目新增麻石水膜除尘器在运行过程中会产生一定量的废渣。根据估算，该废渣产生量约为160t/a，其主要为灰尘和CaSO3、CaOH，可作为一般固废同生活垃圾一起处置。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员16人，均不在厂内食宿；根据项目实际情况，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为8.0kg/d（2.4t/a）。建设方在厂内主要区域设置有小型垃圾桶对生活垃圾进行收集，再定期将其清运至当地环卫部分指定地点进行处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 隧道窑烟气 | 烟尘 | 68.9mg/m3 | 20.47t/a | 13.78mg/m3 | 4.09t/a |
|  |  | SO2 | 79mg/m3 | 23.47t/a | 15.8mg/m3 | 4.69t/a |
|  |  | NOx | 31mg/m3 | 9.21t/a | 15.5mg/m3 | 4.61t/a |
|  |  | 氟化物 | 0.402mg/m3 | 0.119t/a | 0.402mg/m3 | 0.119t/a |
|  | 原料制备粉尘 | 粉尘 | 有组织 | 1363.6mg/m3 | 72.0t/a | 13.64mg/m3 | 0.72t/a |
|  |  |  | 无组织 | 8.0t/a | 1.60t/a |
|  | 原料堆场 | 粉尘 | 少量，无组织 | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 192m3/a | 采用旱厕（旱厕内粪坑内壁采用土工布膜和C20混凝土进行防渗、硬化处理）对生活污水进行收集和处置，粪坑内的粪便定期由附件村民进行清掏作为农肥使用 |
|  |  | COD | 300mg/L | 57.6kg/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 38.4kg/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 38.4kg/a |  |
|  |  | NH3-H | 30mg/L | 5.76kg/a |  |
| 固体废弃物 | 页岩砖生产线 | 废泥头和不合格砖坯 | 3000t/a | 将其直接返回搅拌工序作为生产原料使用 |
|  |  | 残次产品 | 1000t/a | 将其直接返回破碎工序作为生产原料使用 |
|  |  | 除尘器粉尘 | 71.18t/a | 将其直接返回搅拌工序作为生产原料使用 |
|  |  | 脱硫除尘废渣 | 160t/a | 经收集后定期将其清运至当地环卫部门指定地点进行统一处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a |  |
| 噪声 | 本项目生产过程主要噪声源为破碎机、搅拌机、成型机、风机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强一般在70~95dB(A)之间 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响： 本项目厂址位于平江县梅仙镇四季桥，县道X011南侧，建设方于1999年建成投产，相关生产设施已完成了土建施工，本次评价属补办环评手续，因此本项目不存在施工活动，不会破坏区域的自然生态环境；同时，项目所在区域属典型的农村生态环境，其自然生态环境已很大程度上受到人类的干扰，周边以农田生态系统为主，无生态敏感点，在项目运营过程中产生的污水、废气、噪声、固体废弃物等经过治理措施后，对该区域原有的生态环境影响不大。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已于1999年建成投产，本次评价属补办环评手续。因此，项目不存在施工期污染源，不会对周边环境造成不利影响。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 （1）隧道窑烟气 ① 治理措施可行性分析 本项目利用页岩、粉煤为主要原料生产页岩烧结砖，建设方目前在厂区内设置有1座隧道窑（烘烧一体）进行生产，在隧道窑中烟气是由冷却带向预热带移动，由出砖坯一端向进砖坯的一端移动，从而利用烟气余热对砖坯进行烘干；点火后利用砖坯中粉煤本身的发热量即可满足生产过程中的热能要求，不需再额外加其他燃料。 根据评价现场调查可知，建设方目前在厂区内设置有1座80m高的烟囱，隧道窑烟气未经除尘、脱硫处理采用引风机经该烟囱排放。为了解项目隧道窑烟气中各污染物的产生情况，建设方委托长沙崇德检测科技有限公司于2016年10月27日~10月28日连续两天对隧道窑正常生产工况下的烟气进行了监测。根据监测结果可知，在未采取相关治理措施的前提下，项目隧道窑烟气中的烟尘的排放浓度不能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的相关标准限值，出现了超标现象。为此，评价要求建设方在厂区内设置一座麻石水膜除尘器对隧道窑烟气进行处理；同时，为降低项目SO2和NOx的排放量，降低项目运行对区域环境的影响程度，建设方拟采用石灰乳或氢氧化钠水溶液作为麻石水膜除尘器的喷淋水，并同时采取NaClO两段式脱硝工艺对隧道窑烟气进行脱硝处理。 麻石水膜除尘器也称作花岗岩水膜除尘器，是用麻石加工砌块，用耐酸胶泥砌筑而成的圆筒形除尘设备。该除尘器在筒体上部的设置溢水槽，使除尘器筒体壁形成一层很簿而且连续下流的水膜，隧道窑排出的含尘气流切向进入筒体下部，产生的离心力使烟气中的粉尘筒体内壁的水膜上而被带走，其烟尘处理效率可达到80%以上，在采用碱液（石灰乳或氢氧化钠水溶液）作为介质时脱硫效率可达80%以上；同时为降低烟气中NOx的排放量，建设方拟结合采用NaClO两段式脱硝工艺对隧道窑烟气进行脱硝处理，NaClO是白色晶体或结晶粉末，具有强氧化性，在喷淋液中加入NaClO，可以将烟气中的NOx氧化成NO3-，从而达到去除NOx的目的，一般脱硝效率可以达到50%以上。根据分析，项目隧道窑烟气经上述治理措施处理后排放的颗粒物、SO2、NOx和氟化物浓度均可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的相关标准限值。因此，该措施对除了本项目隧道窑烟气是可行的。 ② 环境影响分析 根据调查，目前项目隧道窑烟气未采取除尘、脱硫、脱硝处理即经过现有80m烟囱排放。 为了解项目所在区域环境空气质量现状情况及项目运行对项目所在区域环境空气质量的影响情况，建设方在项目正常生产状况下（隧道窑烟气未采取除尘、脱硫措施），委托长沙崇德检测科技有限公司于2016年10月24日~10月28日连续5天对项目所在地的黑山咀居民点（位于项目上风向270m处）、梅仙镇位（于项目下风向420m处）的SO2、NO2、TSP、PM10进行了监测。根据监测结果可知，在项目隧道窑烟气未采取除尘、脱硫、脱硝措施且项目正常运行情况下，黑山咀居民点和梅仙镇SO2、NO2的小时浓度和日均浓度监测值以及TSP、PM10的日均浓度监测值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，未出现超标现象，这说明项目的运行对区域环境空气的影响处于可接受的范围内。同时，在建设方根据评价的要求新建一套麻石水膜除尘器，并同时采取NaClO两段式脱硝工艺对隧道窑烟气进行处理后，隧道窑烟气中烟尘、SO2、NOx的排放量均将有大幅度的削减（其中烟尘的减排量为16.38t/a、SO2的减排量为18.77t/a、NOx的减排量为4.61t/a），这将进一步降低项目隧道窑外排烟气对区域环境空气的影响程度，对改善区域环境空气质量将有积极作用。 （2）原料堆存及制备扬尘 本项目页岩及粉煤在外购进入厂区后需要再原料堆场内进行零时暂存，其无组织粉尘主要产生于原料装卸及堆存过程。根据项目实际情况，项目采用的页岩和粉煤大部分湿度、比重和颗粒较大，而扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关；同时本项目原料均堆存在原料堆场内，原料堆场设置有顶棚，其北侧利用隧道窑墙体作为挡墙，西侧利用昌江现有河堤作为挡墙，南侧设置有围墙，可有效降低原料堆存过程中无组织粉尘的产生量；同时为降低项目原料堆存过程中无组织粉尘的产生量，评价建议建设方采取洒水抑尘等措施进一步降低无组织粉尘的产生量。 本项目生产中需要对页岩进行粉碎和筛分，以确保其粒径符合标准。根据分析，本项目破碎、筛分过程中无组织粉尘产生量为80t/a。目前建设方在原料制备工序未采取任何治理措施，原料制备粉尘主要以无组织的形式逸散在原料制备车间内，对车间操作环境及周边环境有一定程度的影响，也不符合环保的要求。为此，评价要求建设方在破碎机出料口及滚筒筛的入料口、出料口等产尘点设置集尘罩（集尘效率按90%计，则集气罩收集的粉尘量为72.0t/a）对无组织粉尘进行收集，再采用引风机（引风量为20000m3/h）将收集到的粉尘废气通入脉冲式布袋除尘器（除尘效率不低于99%）进行处理，处理后废气经新建15m排气筒外排；经处理后有组织粉尘排放可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2的标准限值要求，不会对周边环境造成较大影响，治理措施可行。此外，为进一步降低无组织粉尘排放量，改善车间操作环境，建议建设方可在集气罩顶针对设备的进出料口设置雾化喷水装置，并同时运输皮带转运点进行遮挡和设置雾化喷水装置，用以除尘。 经上述治理措施进行处理后，预计项目厂区周界外颗粒物无组织排放浓度贡献值最高点低于1.0mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中对厂界无组织监控点浓度限值要求，不会对周边环境造成较大影响。 （3）运输扬尘 本项目在厂区北侧设置有一条长80m的进厂道路与县道X011相连，项目原料及产品均通过进厂道路与现有道X011进行运输。根据目前道路现状可知，县道X011为混凝土硬化路面，且路况较好，运输扬尘产生量很少，同时道路两侧设置有行道树，可进一步降低运输扬尘对环境的影响；但项目进厂道路路面目前为土路，未进行硬化处理，道路两侧也未设置绿化带，造成项目原料及产品运输过程中运输扬尘产生量较大，对区域环境产生了一定的不利影响。为此，评价建议建设方采取以下防治措施： ① 建设方须对进厂道路进行硬化处理，在道路两侧设置绿化带；并设专人定期对路面进行洒水降尘和清扫工作，保持地面清洁。 ② 对运载原料及产品的汽车采用油布覆盖，确保无散落。运输车辆装载适度，在除泥、清理干净后，方可驶离。 ③ 建设应加强对运输司机的管理和宣传，在运输车辆进出厂区时应该减速慢行。 在采取以上措施后，可有效降低项目运输扬尘的产生量，将项目运输扬尘对区域环境空气的影响降至最低。 （4）大气防护距离 评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离。根据估算结果可知，本项目无组织排放的粉尘无超标点。因此，项目不需设置大气防护距离。 （5）卫生防护距离 评价按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的卫生防护距离计算公式估算本项目的卫生防护距离，具体计算公式如下： 式中：Qc——污染物的无组织排放量； Cm——污染物标准浓度限值； A、B、C、D——参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5的系数；本项目所在地常年平均风速为2.2m/s，其值分别取470，0.021，1.85，0.84。 r ——污染物无组织排放源所在生产单元的等效半径，根据该生产单元占地面积 S（m2）计算，r=(S/ π)0.5。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的相关规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；根据计算结果可知，本项目无组织排放源所在生产单元卫生防护距离计算结为11.2m，提级后为50m。因此，本项目原料制备区需要设置50m的卫生防护距离；根据现场踏，项目防护距离内无居民、学校等敏感目标。 水环境影响分析 根据本项目生产工艺特征可知，页岩砖在生产过程中，为达到一定的可塑性，需在原料搅拌过程中加入一定量的水，使砖坯成型后的含水率在10%左右，生产用水全部用于生产混料工段，经干燥、烘烧后基本全部蒸发掉，无生产废水产生和外排，不会对区域水环境造成影响。 同时项目生产职工均不在厂内食宿，生活污水产生量较少；目前建设方在厂区内设置有一座旱厕（但未进行防渗处理）对办公生活污水进行收集和处置，旱厕定期由周边农户进行清掏作为农肥使用，不外排，不会对区域水环境造成影响。 但目前厂区内现有旱厕内为简易粪坑，内部未进行防渗处理，存有一定的环境污染隐患。为此，评价要求建设单位对现有旱厕进行改造，采用C20防渗混凝土及土工布膜对旱厕内粪坑内壁进行防渗和硬化处理，可有效降低项目生活污水对区域环境的影响。 此外，项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS，并呈弱酸性，将对项目所在区域的环境造成一定的不利影响。为此，评价建议建设方在厂区地势低洼处设置一座初期雨水收集池对厂区的初期雨水进行收集，并将收集的初期雨水作为生产新水使用，以减少项目新水用量。 根据平江县气象资料，该区内暴雨平均强度按15mm/h计，项目厂区集雨面积为6670m2，则初期雨水量为25.01m3（以下雨初期前15min计）。因此，项目初期雨水池的容积应不小于30m3。 声环境影响分析 （1）项目噪声源强及已采取防治措施 本项目生产过程主要噪声源为破碎机、搅拌机、成型机、风机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强一般在70~95dB(A)之间。建设方将上述生产设备设置在生产车间内，主要利用厂房隔声降低项目对区域声环境的影响；同时针对风机特性，设置有单独的风机室，并安装有消声器。 （2）声环境影响分析 根据项目实际情况，本项目目前已投入运行，各设备运转正常。为了解项目所在地的声环境质量现状，建设方委托长沙崇德检测科技有限公司于2016年10月27日~28日连续两天在项目正常运行状况下，对项目厂界四侧以及离项目最近的声环境敏感点（项目南侧居民点，位于本项目南侧80m处）的声环境质量现状进行了实测。 根据监测结果可知，在项目正常运行情况下，项目厂界四侧昼、夜间噪声监测值的最大值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；同时离项目最近的声环境敏感点昼间噪声监测值的最大值也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。这说明本项目在正常运行情况下，对区域声环境的影响很小。 （3）运输噪声影响分析 本项目原料及产品均采用载重货车进行运输，运输车辆产生的交通噪声将对沿途居民点来带一定的不利影响。目前，建设方主要采取保证运输车辆工况良好，不“带病”上路，同时在车辆途径居民点采取减速、禁止鸣笛等措施来减少项目交通运输噪声对居民点的影响。根据项目实际运行情况，在采取以上措施后，交通运输噪声对居民点的影响很小。 固体废物影响分析 （1）固废源强及已采取措施 本项目运营期产生的固废主要为生产过程中产生的废泥头、不合格砖坯、隧道窑焙烧产生的残次产品、除尘器收集的原料粉尘以及麻石水膜除尘器产生的脱硫除尘废渣等工业固废，此外职工在厂日常生活工作过程中还会产生生活垃圾。 ① 废泥头和和不合格砖坯：根据项目实际生产情况，项目生产过程中切条、切坯工序废泥头和不合格砖坯的产生量约为原料用量的2~3%左右，则由此可估算出项目废泥头和不合格砖坯的产生量为3000t/a（按3%计）；目前建设方将其直接返回搅拌工序作为生产原料使用。 ② 残次产品：项目生产过程中会产生部分残次产品，根据同行业类比及建设方提供的经验生产系数，残次产品的产生量约为1000t/a（次品率约1%）；目前建设方直接将其全部返回破碎工序作为生产原料使用。 ③ 除尘器粉尘：除尘器粉尘：根据估算，项目破碎、筛分等产尘工序除尘器收集到的粉尘约为71.18t/a，主要为生产原料粉尘，可将其直接返回搅拌工序作为生产原料使用。 ④ 脱硫除尘废渣：项目新增麻石水膜除尘器在运行过程中会产生一定量的废渣。根据估算，该废渣产生量约为160t/a，其主要为灰尘和CaSO3、CaOH，可作为一般固废同生活垃圾一起处置。 ⑤ 生活垃圾：项目生活垃圾产生量为8.0kg/d（2.4t/a）。建设方目前在厂内主要区域设置有小型垃圾桶对生活垃圾进行收集，再定期将其清运至当地环卫部分指定地点进行处置。 （2）固体废物环境影响分析 通过采取以上措施，本项目所产生的各类工业固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关标准要求，生活垃圾的处置符合《生活垃圾填埋场污染 控制标准》（GB16889-2008）的要求，可做到妥善处置，对区域环境的影响很小。 环境风险分析 本项目营运期存在的环境风险主要为隧道窑焙烧废气事故排放，当新建的麻石水膜除尘器出现故障时，隧道窑外排烟气中的烟尘将出现超标现象；但根据实际监测结果可知，在隧道窑烟气未经处理的前提下，也不会对区域环境空气造成严重的污染，处于可接受范围内。 但为了避免隧道窑废气出现事故排放的极端情况，评价建议厂区内废气处理设施应按要求定期检查，规范操作，并配足易损件（如石灰、除尘器喷嘴等），防止周边大气环境因为环保设备故障而受到较大影响。一旦环保设备出现故障，须立即停止生产，使生产废气对周围环境的影响降到最低。 为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，把损失和危害减少到最低程度，建设方应制定风险事故应急预案，该预案应包含以下内容： （1）最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。 （2）值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。 （3）根据事故状况及危害程度做出相应的应急决定。 （4）根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。 （5）事故应急指挥部应协助上级部门或工程抢险队制定、实施抢险方案。 （6）当事故得到控制后，应积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 项目通过采取相应的风险防范措施后，可以将本项目的风险降到较低的水平，使项目的环境风险处于可以接受范围内。 工程环保可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目采用页岩、粉煤作为主要生产原料生产页岩砖，页岩砖属国家鼓励和优先发展的新型墙体材料。评价根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修改）》、《湖南省新型墙体材料推广应用条例》和《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见》（湘政办发[2006]4号）的相关要求，分析了本项目与国家及湖南省现行产业政策的相符性，具体情况见表7-1。 表7-1 本项目与相关产业政策相符性分析表 相关文件 相关要求 本项目情况 符合性 《湖南省新型墙体材料推广应用条例》 第二十五条禁止在城市规划区内新建、扩建粘土实心砖生产企业。禁止任何单位和个人占用耕地建窑或者在耕地上取土生产粘实心砖。鼓励现有粘土实心砖生产企业进行技术改造，逐步转产新型墙体材料 本项目始建于1999年，本次属补办环评手续；项目以页岩为主要生产原料生产烧结页岩砖，不生产粘土砖 不违背 《产业结构调整指导目录（2011年本、2013修正）》 鼓励类 3、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产 本项目产品为新型节能环保墙体材料 符合 限制类 47、实心粘土砖生产项目 本项目以页岩为主要生产原料生产页岩烧结砖 不违背 10、3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线 本项目为年产4000万块标砖 不违背 淘汰类 12、砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑（2011年） 本项目采用内燃工艺，使用隧道窑 不违背 13、普通挤砖机 本项目采用真空挤出机 不违背 14、SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机 本项目采用SJ3000双轴搅拌机 不违背 15、SQP400500-700500双辊破碎机 本项目采用PE-400×600颚式破碎机 不违背 16、1000型普通切条机 本项目采用全自动切条、切坯机 不违背 湘政办发 [2006]4号 逐步禁止生产和使用实心粘土砖。列入国家第二批禁止使用实心粘土砖城市的（岳阳已列入其中）在2008年底前完成禁止使用实心粘土砖的目标任务 本项目以页岩为主要生产原料生产页岩烧结砖，生产过程中不使用粘土 不违背 严禁占用耕地取土、超范围、超规模取土和购土制砖，严禁非法占地、无证采掘粘土资源。禁止向新建、改建、扩建实心粘土砖生产项目供地，限制向空心粘土制品生产项目供地 项目不是粘土制砖 不违背 根据表7-1可知，本项目与《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修改）》、《湖南省新型墙体材料推广应用条例》和《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见》（湘政办发[2006]4号）的相关要求不冲突。 （2）项目选址合理性分析 本项目厂址位于平江县梅仙镇四季桥，位于县道X011南侧。根据“平江县梅县镇中心区控制性详细规划——土地利用规划图（2008—2030年）”，项目厂址位置规划为公共工程用地中的环卫设施用地，具体情况见附图6。因此，项目目前的选址与梅仙镇的土地利用规划不相符。 但本项目始建于1999年，且已建成投入运营；厂址区域目前属典型的农村生态环境，其所在区域及评价范围内不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及文物保护单位等需要特别保护的环境敏感目标，同时评价区域内也未发现需特别保护的珍稀动、植物，区域环境不敏感；根据公众参与调查结果，项目附近受调查的居民均未反对项目的运行；此外根据分析，在建设方落实评价提出的相关整改措施后，项目生产过程中产生的废水、废气、噪声能够做到达标排放，固体废物能够得到合理的处置，项目的运营不会改变区域环境质量现状，不会对周围产生明显不利影响；当地相关部门也未明确提出对本项目搬迁或淘汰、拆除的相关要求。因此，从环境保护角度考虑，本项目在目前厂址继续运营是可行的；但一旦相关部门对本项目提出相关要求（如搬迁、淘汰关停等），建设方应积极配合相关部门对厂址进行处置。 （3）厂区平面布局合理性分析 本项目厂区总占地面积10亩（约6670m2）。项目办公区位于厂区西北部，靠近厂区入口的位置；厂区西北角通过长约80m的进厂道路与县道X011相连，隧道窑设置在厂区北部，产品装载区位于隧道窑北侧，隧道窑南侧由东往西一次布置有原料堆场、原料制备区、坯道、制砖成型区等，整体呈工艺流线型布置，充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动；隧道窑烟囱设置在隧道窑北侧，使烟囱位置与厂区周边最近居民点的距离进一步加大，可有效降低项目对周边居民的影响程度。 公众参与 7.1 公众参与的目的和作用 公众参与是建设项目环境影响评价的重要组成部分，它可直接反映项目厂址周围公众对本区域环境质量的评价，对建设项目的意见和态度。由于公众是出于对自身利益的考虑而对项目建设进行评价，其结果应引起建设单位及有关环保管理部门的重视。通过解决公众关注的焦点问题，可以使项目的规划设计进一步完善和合理，从而最大程度地降低项目建设对周围地区自然环境和社会环境产生的不利影响。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以《环境保护公众参与办法》的要求，为了解公众对本建设项目的了解、认识和要求，让更多公众参与项目建设，广泛听取公众在各方面提出的良好建议和宝贵意见，本项目在环评阶段进行了公众参与调查。 7.2 公众参与调查范围及内容 为使公众参与能客观反映公众对本项目的意见，使公众参与人员有充分的代表性和侧重点，本评价公众参与调查范围为项目所在地附近的常住居民及社会团体等。调查内容包括： （1）被调查对象对项目持何态度； （2）被调查对象对项目运营对居民带来的主要环境影响； （3）被调查对象对项目运营后对环境的影响等。 7.3 公众参与调查方法及结果分析 在本环评报告基本编制完成后，根据项目特点及周围公众的文化水平、生活方式，采用发放调查表的方式征求了区域公众及项目所在地平江县梅仙镇毛泥岭社区居民委员会、梅仙镇花坪居民委员会、梅仙镇钟家村村民委员会对本项目实施的态度。被调查对象的基本情况见表7-2，调查结果见表7-3。 表7-2 被调查对象基本信息表（个人） 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 地址 联系电话 1 彭辉良 女 38 大专 平江县梅仙镇 13794946361 2 彭苍松 男 42 初中 平江县梅仙镇 18675969331 3 刘松柏 男 45 初中 平江县梅仙镇 13647308718 4 彭志军 男 43 初中 平江县梅仙镇毛泥岭 13786036836 5 彭旭光 男 42 初中 平江县梅仙镇 14789605236 6 李庆梅 女 60 小学 平江县梅仙镇 13574763507 7 彭翔 男 41 初中 平江县梅仙镇 15074002799 8 彭棚 男 36 初中 平江县梅仙镇 18673048684 9 彭正湘 男 50 初中 平江县梅仙镇 15115080586 10 彭成才 男 50 初中 平江县梅仙镇 15200289947 11 彭岸湘 男 62 小学 平江县梅仙镇 12 彭和平 男 43 高中 平江县梅仙镇 13786036893 13 彭平平 男 41 高中 平江县梅仙镇 15200202190 14 彭贵国 男 68 小学 平江县梅仙镇 18692156800 15 彭世奇 男 41 高中 平江县梅仙镇 18274056768 根据表7-2可知，被调查对象大部分为项目所在地周边的常住居民，对区域环境及本项目的相关情况最为清楚，可有效表达对项目的意见。 表7-3 公众意见征询调查结果统计表（个人） 序号 调查内容 人数（人） 所占比例（%） 1 您是否知道/了解该项目的基本情况 不了解 0 0 知道一点 11 73.3 很清楚 4 26.7 2 您是通过哪种信息渠道了解了该项目的信息 环评公示 15 100 网站 0 0 不清楚 0 0 3 您对现有生活环境中最不满意的因素为（多选） 大气 2 13.3 地表水 0 0 噪声 6 40 固废 2 13.3 其他 5 33.4 4 根据您掌握的情况，认为该项目对环境最主要的影响来自（多选） 废水 0 0 废气 2 13.3 噪声 7 46.7 固废 2 13.3 其他 4 26.7 5 从环保角度出发，您对该项目持何种态度 支持 15 100 反对 0 0 根据表7-3可知，被调查对象均表示对项目的运行持支持态度，对项目可能造成的环境影响认为可以接受。但为降低项目对周边环境的影响，并减少矛盾，建设方应加强与项目周边居民的沟通，同时严格采取相应的环保措施，避免出现污染事故，并定期对设备、设施进行检修，避免出现风险或污染事故。 总量控制 本项目无工艺废水产生和排放，生活污水采用旱厕进行收集和处置，旱厕定期由周边居民进行清掏作为农肥使用，不外排。因此，评价建议本项目不设废水总量控制指标。根据分析，项目隧道窑外排烟气中SO2排放量为4.69t/a，NOx排放量为4.61t/a，故本项目总量控制指标建议为SO2：4.69t/a、NOx：4.61t/a。 环境管理及监测计划 （1）环境管理 目前，本项目尚未建立环境管理体系，为将环境管理纳入日常管理中，评价要求建设方根据环境保护的有关规定和企业自身特点，成立环境管理机构负责本项目的日常环境管理。该环境管理机构以厂长作为总负责人，下设1名兼职环保技术人员，主要负责组织与管理环境保护的具体工作，具体如下： ① 针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 ② 建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 ③ 加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 （2）环境监测计划 本项目环境监测计划见表7-4。 表7-4 本项目环境监测计划一览表 项目 监测点位 监测因子 监测频次 废气 隧道窑烟囱 烟气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物 每半年一次 原料制备粉尘排气筒 废气量、TSP 每年一次 厂界无组织监控点 TSP 噪声 厂界 连续等效A声级 每年一次 固废 \ 固体废物台账 每年一次 环保投资估算 本项目环保投资估算情况见表7-5。 表 7-5 本项目环保投资估算一览表 项目 治理措施及验收内容 投资（万元） 已投资 补充投资 废气 隧道窑烟气 麻石水膜除尘器（采用石灰乳或氢氧化钠水溶液作为喷淋水），并同时采取NaClO两段式脱硝工艺+80m高排气筒（现有） 30 25 原料制备粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒、雾化喷水装置 0 12 废水 采用旱厕（粪坑采用土工布膜和C20混凝土进行防渗硬化处理）对生活污水进行收集和处置 0.1 0.5 噪声 基础减震、消声器等工程降噪等措施，同时加强管理、设置绿化隔声带等 0.5 0.5 固废 工业固废 作为生产原料返回生产工序 0 0 生活垃圾 垃圾桶若干 0.3 0 其他 初期雨水 设置一座容积不小于30m3的初期雨水池 0 3.0 进厂道路 对进厂道路路面进行硬化处理，在道路两侧设置绿化带；同时设专人定期对道路进行清扫和洒水 0 2.0 合计 30.9 43.0 “三同时”验收 本项目“三同时”验收工程内容见表7-6。 表7-6 本项目“三同时”验收一览表 项目 治理措施及验收内容 验收标准 废气 隧道窑烟气 麻石水膜除尘器（采用石灰乳或氢氧化钠水溶液作为喷淋水），并同时采取NaClO两段式脱硝工艺+80m高排气筒 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） 原料制备粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒、雾化喷水装置 废水 采用旱厕（粪坑采用土工布膜和C20混凝土进行防渗硬化处理）对生活污水进行收集和处置 粪便定期清掏作为农肥使用，禁止超标排放 噪声 基础减震、消声器等工程降噪等措施，同时加强管理、设置绿化隔声带等 GB12348-2008中2类 固废 工业固废 作为生产原料返回生产工序 综合利用，合理处置、达到环保要求 生活垃圾 垃圾桶若干 其他 初期雨水 设置一座容积不小于30m3的初期雨水池 达到环保要求 进厂道路 对进厂道路路面进行硬化处理，在道路两侧设置绿化带；同时设专人定期对道路进行清扫和洒水

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 隧道窑烟气 | 烟尘、SO2、NOx、氟化物 | 麻石水膜除尘器（采用石灰乳或氢氧化钠水溶液作为喷淋水），并同时采取NaClO两段式脱硝工艺+80m高排气筒 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） |
|  | 原料制备粉尘 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒、雾化喷水装置 |  |
|  | 原料堆场 | 粉尘 | 洒水、绿化、水雾装置 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-H | 采用旱厕（旱厕内粪坑内壁采用土工布膜和C20混凝土进行防渗、硬化处理）对生活污水进行收集和处置，粪坑内的粪便定期由附件村民进行清掏作为农肥使用 | 不直接排入外部水环境 |
| 固体废弃物 | 页岩砖生产线 | 废泥头和不合格砖坯、除尘器粉尘 | 将其直接返回搅拌工序作为生产原料使用 | 可得到妥善处置，对环境影响小 |
|  |  | 残次产品 | 将其直接返回破碎工序作为生产原料使用 |  |
|  |  | 脱硫除尘废渣 | 经收集后，与生活垃圾一同处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 在厂内主要区域设置垃圾桶对生活垃圾进行收集，再定期将其清运至当地环卫部门指定地点进行处置 |  |
| 噪声 | 本项目营运产噪主要是设备运行产生的噪声，经相应的处理措施，噪声可达标排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目已投入生产，本次评价属补办环评手续，因此本项目不存在施工活动，不会破坏区域的自然生态环境；项目所在区域属典型的农村生态环境，其自然生态环境已很大程度上受到人类的干扰，周边以农田生态系统为主，无生态敏感点；在项目运营过程中产生的污水、废气、噪声、固体废弃物等经过治理措施后，对该区域原有的生态环境影响不大。 |

# 结论与建议

1、结论 1.1项目背景 随着人民生活水平的提高、住房面积的不断增加和生产的发展，墙体材料的需求飞速增加，充当墙体材料主力军的粘土砖正加速吞食着我国宝贵的土地和煤炭资源。我国房屋建筑材料中60%是墙体材料，其中粘土砖占据主导地位。生产粘土砖每年消耗粘土资源1000多万m3，约相当于毁田50万亩，同时我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标煤，严重污染着周围的土壤、水体和大气环境。 为了保护有限的土地资源，减少环境污染，近年来我国陆续出台了限制及禁止生产、使用粘土实心砖的相关政策和规定。国家发展改革委、国土资源部、建设部和农业部于2005年12月16日联合发布了《关于公布第二批限时禁止使用实心粘土砖城市名单的通知》（发改环资[2005]2656号），该通知中明确提出要扎扎实实推进墙材革新工作：为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）精神，进一步加大墙体材料革新和推广节能建筑工作力度，按照2010年底，所有城市城区禁止使用实心粘土砖，全国实心粘土砖产量控制在4000亿块以下的任务目标，公布了全国限时第二批禁止使用实心粘土砖城市名单256个，岳阳市是其中的一个。 页岩砖作为一种新型建筑节能墙体材料，既可用于砌筑承重墙，又具有良好的热工性能，符合施工建筑模数，减少了施工过程中的损耗，提高了工作效率；孔洞率达到35%以上，可减少墙体的自重，节约基础工程费用；与粘土实心砖相比，具有保温、隔热、轻质、高强和施工高效等特点。同时随着岳阳市墙改步伐的加快，“禁实”工作的落实，许多黏土砖厂被迫关闭停产，但岳阳市及周边地区建材市场对新型墙体材料的需求不断攀升，市区和周边各县建设急需各种墙体材料，特别是承重的新型墙体材料。 平江县梅仙镇四季桥伟东页岩砖厂位于平江县梅仙镇四季桥，系越战退伍老兵彭伟东于1999年自主创业成立，是一家专门生产页岩砖的生产企业。由于伟东砖厂成立较早，砖厂成立时未能办理环保审批手续；根据《湖南省人民政府<关于清理整治环保违法建设项目的通知>》（湘政办发[2015]111号）的相关要求，伟东砖厂拟补办环评，以完善企业环保手续。 近年来，随着平江县城及县域范围内各基础设施的建设，产生了大量的废弃土石方，而根据平江县地层赋存情况，平江县各建筑工地产生的废弃土石方主要以页岩、粘土为主，属页岩砖的生产原料；同时由于伟东砖厂厂址所在地附近无页岩矿山，为此伟东砖厂未设立页岩矿山，而是采用平江县内各建筑工程产生的页岩做为主要生产原料进行生产，因此本次评价范围不涉及页岩矿山。 1.2 与产业政策的符合性 本项目采用页岩、粉煤作为主要生产原料生产页岩砖，页岩砖属国家鼓励和优先发展的新型墙体材料。根据分析，本项目与《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修改）》、《湖南省新型墙体材料推广应用条例》和《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见》（湘政办发[2006]4号）的相关要求均不冲突，符合我国及地方现行的相关产业政策。 1.3 项目选址及厂区布置合理性 本项目厂址位于平江县梅仙镇四季桥，位于县道X011南侧。根据“平江县梅县镇中心区控制性详细规划——土地利用规划图（2008—2030年）”，项目厂址位置规划为公共工程用地中的环卫设施用地。因此，项目目前的选址与梅仙镇的土地利用规划不相符。但本项目始建于1999年，且已建成投入运营；厂址区域目前属典型的农村生态环境，其所在区域及评价范围内不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及文物保护单位等需要特别保护的环境敏感目标，同时评价区域内也未发现需特别保护的珍稀动、植物，区域环境不敏感；根据公众参与调查结果，项目附近受调查的居民均未反对项目的运行；此外根据分析，在建设方落实评价提出的相关整改措施后，项目生产过程中产生的废水、废气、噪声能够做到达标排放，固体废物能够得到合理的处置，项目的运营不会改变区域环境质量现状，不会对周围产生明显不利影响；当地相关部门也未明确提出对本项目搬迁或淘汰、拆除的相关要求。因此，从环境保护角度考虑，本项目在目前厂址继续运营是可行的；但一旦相关部门对本项目提出相关要求（如搬迁、淘汰关停等），建设方应积极配合相关部门对现有厂址进行处置。 本项目厂区总占地面积10亩（约6670m2）。项目办公区位于厂区西北部，靠近厂区入口的位置；厂区西北角通过长约80m的进厂道路与县道X011相连，隧道窑设置在厂区北部，产品装载区位于隧道窑北侧，隧道窑南侧由东往西一次布置有原料堆场、原料制备区、坯道、制砖成型区等，整体呈工艺流线型布置，充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动；隧道窑烟囱设置在隧道窑北侧，使烟囱位置与厂区周边最近居民点的距离进一步加大，可有效降低项目对周边居民的影响程度。 1.4 环境质量现状结论 （1）环境空气质量：本项目评价区域内各监测点中SO2、NO2的小时浓度和日均浓度监测值以及TSP、PM10的日均浓度监测值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）水环境质量：本项目涉及地表水主要为昌江，其两个监测断面的各现状监测值均未出现超标，其现状水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境质量：本项目所在区域噪声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （4）生态环境质量：本项目所在地及附近地区属典型的农村生态环境，周围主要以农用地为主，生物种类较为单一，生物多样性较差；动、植物物种资源较为贫乏，且多为次生性种类；本项目区及其附近区域未发现需特别保护的珍稀动、植物和文物保护单位。 1.5 项目环境影响结论 1.5.1 施工期环境影响 本项目已于1999年建成投产，本次评价属补办环评手续。因此，项目不存在施工期污染源，不会对周边环境造成不利影响。 1.5.2 营运期环境影响 （1）环境空气 为了解项目所在区域环境空气质量现状情况及项目运行对项目所在区域环境空气质量的影响情况，建设方在项目正常生产状况下（隧道窑烟气未采取除尘、脱硫措施）对区域环境空气质量现状进行了监测。根据监测结果可知，在项目隧道窑烟气未采取除尘、脱硫措施，且项目正常运行情况下，区域环境空气质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，未出现超标现象。在建设方根据评价的要求新建一套麻石水膜除尘器，并同时采取NaClO两段式脱硝工艺对隧道窑烟气进行处理后，隧道窑烟气中烟尘、SO2、NOx的排放量均将有大幅度的削减，这将进一步降低项目隧道窑外排烟气对区域环境空气的影响程度，对改善区域环境空气质量将有积极作用。 在建设方按照环评要求对各无组织粉尘进行处理后，预计项目厂区周界外颗粒物无组织排放浓度贡献值可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中对厂界无组织监控点浓度限值要求，不会对周边环境造成较大影响。 （2）水环境 根据本项目生产工艺特征可知，页岩砖在生产过程中，为达到一定的可塑性，需在原料搅拌过程中加入一定量的水，使砖坯成型后的含水率在10%左右，生产用水全部用于生产混料工段，经干燥、烘烧后基本全部蒸发掉，无生产废水产生和外排，不会对区域水环境造成影响。 同时项目生产职工均不在厂内食宿，生活污水产生量较少；目前建设方在厂区内设置有一座旱厕（但未进行防渗处理）对办公生活污水进行收集和处置，旱厕定期由周边农户进行清掏作为农肥使用，不外排，不会对区域水环境造成影响。 此外，项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS，并呈弱酸性，将对项目所在区域的环境造成一定的不利影响。为此，评价建议建设方在厂区地势低洼处设置一座初期雨水收集池对厂区的初期雨水进行收集，并将收集的初期雨水作为生产新水使用，以减少项目新水用量。 （3）声环境 根据项目实际情况，本项目目前已投入运行，各设备运转正常。为了解项目所在地的声环境质量现状，建设方委托长沙崇德检测科技有限公司于2016年10月27日~28日连续两天在项目正常运行状况下，对项目厂界四侧以及离项目最近的声环境敏感点（项目南侧居民点，位于本项目南侧80m处）的声环境质量现状进行了实测。 根据监测结果可知，在项目正常运行情况下，项目厂界四侧昼、夜间噪声监测值的最大值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；同时离项目最近的声环境敏感点昼间噪声监测值的最大值也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。这说明本项目在正常运行情况下，对区域声环境的影响很小。 （4）固体废物 根据分析，本项目所产生的各类工业固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关标准要求，生活垃圾的处置符合《生活垃圾填埋场污染 控制标准》（GB16889-2008）的要求，可做到妥善处置，对区域环境的影响很小。 2、总体结论 本项目的实施符合国家相关产业政策，但本项目的选址与梅仙镇的土地利用规划不相符。根据分析，项目建于1999年，厂址附近环境不敏感，且区域公众及相关部门对项目的继续运营均未提出反对意见；此外，在建设方落实评价提出的相关整改措施后，项目运行过程中产生的废水、废气、噪声能够做到达标排放，固体废物能够得到合理的处置，不会改变区域环境质量现状，不会对周围产生明显不利影响。因此，从环境保护角度而言本项目在现有厂址继续运营是可行的。 3、要求和建议 为减轻项目对周围环境的影响，建设方应严格规范各工序作业，推行清洁生产和安全生产，并同时采取以下措施： （1）一旦相关部门对本项目提出相关要求（如搬迁、淘汰关停等），建设方应积极配合相关部门对厂址进行处置 （2）加强职工环境意识教育，制定环保设施运作规程，建立健全环保岗位责任制，强化管理，防止事故的发生。 （3）严格落实环评提出的各项要求，实施清洁生产，增强企业竞争力。 （4）建设方应搞好厂区环境，尽量降低因项目运行对区域生态环境的影响。 （5）本项目应配备专职或兼职环保人员，负责企业日常环境管理工作，建立对污染物产生部位、排放时间、排放量的档案资料，并接受当地环保行政主管部门及上级环保部门的监督与指导。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

页岩

煤

给料

破碎

筛分

筛上物

搅拌

筛下物

水

陈化

搅拌、挤出

自动切条

自动切坯

不合格品

废泥头

隧道窑焙烧

合格品

产品（外售）

粉尘

粉尘、噪声

粉尘、噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

砖窑烟气（烟尘、SO2等）、噪声

干燥段      预热段       焙烧段       冷却段

砖坯进行路线

烟气流动路线