# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工1200吨豆豉制品建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县辣夫人生物科技有限公司 |
| 法人代表 | 李丁松 | 联系人 | 邓世荣 |
| 通讯地址 | 平江县三市镇原粮站内 |
| 联系电话 | 15880651302 | 传真 | / | 邮政编码 | 414506 |
| 建设地点 | 平江县三市镇原粮站内（东经113°42′30′′，北纬28°38′40′′） |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 豆制品制造 C1392 |
| 占地面积 (平方米) | 4632 | 绿化面积 (平方米) | 600 |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中:环保投资(万元) | 35.2 | 环保投资占总投资比例 | 7.04% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | 2017年7月 |
| 工程内容及规模: 1.项目背景及任务由来 随着社会的发展，人们对食品的需要也日益广泛，方便食用的豆制品因其营养丰富、品种多元化、包装轻巧、携带方便、即开即食、口感好等特点，已逐渐被广大消费者接受。湖南的农副食品以其特有的香、鲜与制作上的精益求精，特别受消费者的喜爱，许多食品品牌已家喻户晓，具有广泛的消费群体。且在湖南各商场、超市及小摊点，湖南熟食制品的市场占有一定的比例。随着湖南农副系列产品的进一步开发完善，农副食品加工业将会成为湖南省重要的产业之一。 平江县辣夫人生物科技有限公司成立于2016年6月，主要从事调味品、发酵豆制品、食品研发、生产及销售。为了适应市场需求，拟投资500万元在平江县三市镇原粮站内新建厂房建设年加工1200吨豆豉制品建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，此项目需办理相关环保手续。建设方委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关本项目的资料，结合拟建项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 项目建设内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 1）项目名称：平江县辣夫人生物科技有限公司年加工1200吨豆豉制品建设项目 2）项目性质：新建 3）总投资：本项目总投资估算为500万元 4）项目位置：平江县三市镇原粮站内（东经113°42′30′′，北纬28°38′40′′） 2.2工程内容及规模 工程总占地面积4632m2，总建筑面积1800m2。主体工程为1栋加工车间、1栋包装车间和1栋仓库，辅助工程包括污水池及锅炉房，公用工程为1栋办公楼及生活区。 本工程建设内容详见下表。 表1-1 主要建设内容 类别 名称 内容及规模 备注 主体工程 加工车间 建筑面积600m2，1栋1层，砖混结构，地面铺设蒸汽管网加热，包括原料浸泡、制曲、翻区、发酵区 租赁厂房改造 包装车间 建筑面积350m2，1栋1层，砖混结构，地面铺设蒸汽管网加热，包括原料浸泡、制曲、翻区、发酵区 租赁厂房改造 仓库 原辅材料及产品仓库550m2，1栋1层，砖混结构 公用工程 锅炉房 配套生物质锅炉及25m烟囱，建筑面积30m2，砖混结构 新建 生活区 门卫、食堂、茶水间，建筑面积100m2，1栋1层，砖混结构 租赁、翻新 办公楼 建筑面积200m2，1栋3层，砖混结构 租赁、翻新 环保工程 污水工程 化粪池5m3、隔油沉淀池6m3，收集沉淀池+人工湿地，防渗 新建 固废工程 固废暂存间，防渗、防雨等 新建 大气工程 湿法除尘器，25m烟囱，车间通排风系统 新建 噪声治理工程 车间东侧墙体封闭，车间墙壁全部采取隔音墙，墙体设置吸声材料，基础减震垫、隔声罩、厂房隔声、绿化带等降噪等措施 新建 2.3产品方案 本项目主要生产产品方案如下表。 表1-2 产品方案 产品名称 生产规模 备注 豆豉 1200t/a 执行《豆制品食品安全国家标准》（GB2712-2014） 2.4原辅材料消耗及主要生产设备 （1）项目主要原辅材料消耗 本项目所用原料外购合格的精选黄豆，其他辅助调料及霉菌均外购合格成品。本项目具体原材料品种及耗量如下表。 表1-3 主要原辅材料及耗量 序号 名称 耗量（t/a） 备注 1 黄豆 700 外购优质精选黄豆 2 食用盐 60 外购合格品 3 面粉 121.46 外购合格品 4 曲精 0.24 外购合格品 5 白酒 14 外购合格品 6 水 1389 三市镇自来水管网 7 生物质压块燃料 120 外购 （2）项目主要生产设备 本项目主要生产设备如下表。 表1-4 主要生产设备一览表 序号 名称 数量 型号 1 前段生产进料分选输送带 1条 长5m 2 浸泡桶 2个 ¢1.2m×2m，2m3 3 蒸煮锅 2台 锅炉蒸汽供热 4 风干机 1套 长6m，宽0.8m，3层 5 拌料机 1台 1340×2000 6 曲床 9套 含风机控温系统 7 翻曲机 1台 8 发酵桶 270个 ¢0.75m×1.22m 9 发酵池加热水箱 1个 3m3 10 下料称 1台 配套自动卸料 11 （中）自动包装机 1 SF-250D 12 电子称重机 10 ACS-A 13 生物质锅炉 1台 蒸汽量1t/h 14 电动单梁起重机 1台 LD2T-8.6m 15 液压升降平台 1套 2T-2m×2m台面 16 蒸汽散热器 9台 17 螺旋输送机 1台 18 送料斗车 1台 19 变压器 1台 250ＫＷ 3.平面布置 本项目厂区主要出入口设置于厂区西南侧与外界道路连通，入口东西两侧分别为生活区办公楼，厂区西北侧为原辅材料及产品仓库，中央为包装车间，厂区东北侧为一栋生产加工车间。结合本项目建构筑物布局及周边敏感点分布情况，环评建议锅炉房及烟囱布置于厂区中央靠前位置，污水池设置在加工车间与仓库之间的后面（厂区东北角），尽量远离厂界四周敏感点布局（具体平面布置详见附图2）。 4.给排水及公用工程 （1）给水：项目用水环节为生产过程中原料浸泡清洗用水、拌料工艺用水、车间及设备清洗用水和生活用水。本项目采用自来水，由三市镇自来水管网提供，能满足项目运营期的生产、生活等正常供水。 （2）排水：本项目实行雨污分流排水。雨水在厂区内雨水管道汇集后，排入厂区外雨水管网进入钟洞河；生产废水经厂内收集池+沉淀池+人工湿地处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中一级标准后外排钟洞河；生活污水经隔油沉淀池+化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后进行周边农田灌溉。 供电：本项目用电由三市镇供电所提供。厂内设变压器1台，向厂区内各用电部门供电。主要采用放射式配电，能满足本项目的生产、生活要求。 供热：加工作业热源采用生物质锅炉蒸汽供热。 5.劳动定员 本项目采用白班8小时工作制，夜间不生产，年工作300天，全厂拟定员工12人，提供午餐。 |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要的环境问题 本项目建设地位于平江县三市镇原粮站内，原有粮店2间厂房闲置，并关停多年，无三废产生，不存在遗留环境问题。本项目依托原有2间厂房改造为仓库和包装车间，并新建1间加工车间。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 平江县位于湖南省东北部。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游，汨罗江自东向西贯穿全境，东与江西省修水县、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和湖南省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。 三市镇位于湖南省岳阳市平江县县城东南部，距县城20千米。本项目位于平江县三市镇原粮站内，具体位置详见项目地理位置附图。 2、地形、地质 评价区域属于构造侵蚀丘岗地貌，地势低缓起伏，海拔高度在70m以下，其东部为山区，北、西、南为平原、丘陵区，地形较为开阔，南部高于北部，中间地带较低。冲沟发育多呈指状分布，溪沟水流由NEE向SWW流过，最后注入汨罗江。地质层为粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地质结构坚硬，承载力高，地壳结构紧密，土壤为酸性红页岩土壤。本区地震烈度为VI度。 3、气候、气象 平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，年多平均气温16.8℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月28日），极端最低气温-12℃（1972年2月9日）。年降雨天数160天左右，年日照小时1687h，全年无霜期266天。项目所在地多年平均降雨量1700mm，春夏俩季雨量为全年的70%左右，多年平均蒸发量1262mm。夏季多东南风，冬季多西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%，多年均风速为2.2m/s，最大风速为28m/s。 水文 项目所属区域内境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。 根据当地黄旗水文站资料，汨罗江流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。本项目东侧380m为钟洞河，属于季节性河流，河宽25~80m，水深0.5~2m，流速0.2~0.5m/s。 5、植被及生物多样性 区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，75%的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等用材树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林，农作物以水稻为主。项目拟建区域内没有国家级重点保护及珍惜濒危野生动植物。

# 环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境） 一、环境空气质量状况 本项目大气环境现状委托湖南亿科检测有限公司于2017年4月3日~5日在项目周边区域进行现状实测，数据详见下表。 （1）监测点布设：在项目拟建地设1个大气采样点，详见监测布点图 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10 监测周期：连续监测3天 表3-1 区域SO2、NO2、PM10 监测统计表 单位：mg/m3 监测点位 监测因子及时间 2017.4.3 2017.4.4 2017.4.5 GB3095-2012 二级标准 项目拟建地 （G1） SO2 小时浓度范围 0.038~0.051 0.046~0.057 0.046~0.061 ≤0.5（小时值） NO2 小时浓度范围 0.031~0.051 0.038~0.051 0.036~0.049 ≤0.2（小时值） PM10 日平均浓度 0.087 0.091 0.083 ≤0.15（日均值） 按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准分析，由上表分析结果表明：项目所在区域NO2、SO2、PM10内各监测因子均未超标，表明该区域空气质量较好。 二、地表水环境质量状况 本项目附近地表水系主要为项目东侧380米的钟洞河。本次地表水环境质量现状委托湖南亿科检测有限公司于2017年4月3~5日对评价区域内水环境进行现状监测。监测结果统计见下表。 监测断面：W1：项目东侧钟洞河上游200米断面 W2：项目东侧钟洞河下游1000米断面 监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类、TP、SS 监测时间：2017年4月3~5日，连续监测3天，每天一次 表3-2 区域地表水环境监测统计与评价结果表 单位：mg/L 断面 监测项目 监测值 GB3838-2002 Ⅲ标准值 最大超标倍数 超标率 （%） W1 W2 pH 7.15~7.22 6.86~3.95 6~9 0 0 COD 9.67~12.8 8.69~11.7 ≤20 0 0 BOD5 2.46~3.24 2.54~3.16 ≤4 0 0 NH3-N 0.68~0.72 0.59~0.74 ≤1.0 0 0 石油类 ND ND ≤0.05 0 0 TP 0.13~0.177 0.15~0.17 ≤0.2 0 0 SS 21~23 19~23 / 由上表可知，项目所在区域钟洞河监测断面主要监测水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。区域地表水水质较好。 三、声环境质量状况 本次评价为了解项目所在区域噪声本底值，委托湖南亿科检测有限公司于2017年4月3~4日在本项目厂界1米处进行了监测。 监测布点：厂界四周4个噪声监测点， 监测时间：连续监测2天，昼夜各监测1期 （3）监测结果及分析：监测结果统计见下表。 表3-3 厂界环境噪声质量现状监测统计表 监测点位 监测项目 监测时间 监测结果 单位：LeqdB（A） 项目区北 项目区西 项目区东 项目区南 等效连续A声级 昼间 48.9~50.4 49.6~52.1 51.6~52.4 52.7~53.1 夜间 41.6~42.3 42.5~43.8 42.3~43.1 42.6~41.7 GB3096-2008 2类区昼间60/夜间50 项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，表面项目所在地声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据项目的实际情况调查，本项目周边未发现文物、名胜古迹、自然景观和珍稀动植物等需要特殊保护的对象。 本项目大气环境和声环境保护目标主要为周边居民、三市中学及三市镇政府，其中三市中学及三市镇政府执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；水环境保护目标为钟洞河及钟洞河最终汇入汨罗江的三市段水体。本项目周边主要环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 保护目标名称 方位 距离（m） 性质规模 保护级别 大气环境 三市镇居民 东北 10~350 居住，40户约140人 GB3095-2012 二级 三市镇居民 东 12~200 居住，12户约42人 三市镇居民 南 15~200 居住，130户约455人 三市镇居民 西 10~200 居住，10户约35人 三市镇政府 西南 60 办公人员约45人 三市中学 北 122 师生约700人 声环境 三市镇居民 东北 10~200 居住，23户约81人 GB3096-2008 2类 三市镇居民 东 12~200 居住，12户约42人 三市镇居民 南 15~200 居住，130户约455人 三市镇居民 西 10~200 居住，10户约35人 三市镇政府 西南 60 办公人员约45人 GB3096-2008 1类 三市中学 北 122 在校师生约500人 水环境 钟洞河 东 380 小河，灌溉 GB3838-2002 Ⅲ类 汨罗江 西南 1300 中河，渔业，灌溉

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其中三市中学及三市镇政府执行1类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物排放标准 | 1、生活废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准；生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 2、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中大型规模标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉要求。 3、噪声运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析可知，生产废水经厂内收集池+沉淀池+人工湿地处理后外排钟洞河；生活污水经隔油沉淀池+化粪池处理后定期清淘用于周边大片农田施肥。废气主要为生物质锅炉产生的的氮氧化物、二氧化硫。 以下数据为本环评建议总量控制指标： 生产废水总量：COD：0.05t/a；NH3-N：0.0072t/a； 废气排放量：SO2：0.2t/a；NOX：0.122t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）： 图5-1 工艺流程产排污节点图 工艺流程简述 （1）原料清洗浸泡：本项目直接外购精选优质黄豆（杂质极少）计量后，倒入清洗浸泡池（缸）内，用水浸泡2~3小时，至80%左右的黄豆不皱皮即可。该工序产生的污染物为清洗浸泡废水及烂豆渣。 （2）干蒸：将浸泡后的黄豆沥去多余的水，进入蒸料甑，待锅炉蒸汽穿汽后，盖上甑盖开始计时，约蒸2~3小时，手捏豆粒稍压即成粉状即可，闷甑1小时，出甑。 （3）制曲、翻曲 A、将蒸好的黄豆出甑后摊凉降温至35~40℃后，拌入适量面粉，接入一定比例的曲精，要求拌入的面粉及曲精应均匀。 B、曲料拌和好后，迅速转入制曲房的制曲池（料层厚度20cm左右，曲料平整、上下疏松一致）内，关闭制曲房门窗，通过电加热或风机使得曲房温度控制在30~32℃（因本项目各工序所需温度一般控制在40℃，由生物质锅炉蒸汽提供，在夜间锅炉停工后，加工车间通过地面蒸汽管网采取车间保温措施控制车间制曲及发酵温度）。 C、曲料入曲池6~7小时，应随时观察温度及曲料变化，此阶段温度应控制在30~35℃为宜，当肉眼稍见曲料发白，即菌丝体形成，曲料成块状即开始第一次翻曲。 D、第一次翻曲后5小时左右，肉眼见曲料全部发白，并结成块状，面层产生裂缝，此时应进行第二次翻曲，此阶段应随时观察品温变化，温度应控制在32~37℃为宜，翻曲时应将豆粒弄散。 E、第二次翻曲后约4小时左右菌丝开始着生孢子，此时蛋白酶的分泌最旺盛，温度应控制在32~38℃，再经过8~12小时，即成曲。 拌和辅料、发酵：将成曲搓散后准确计量，按原料配比，将所需添加的食用盐兑成盐水，拌入曲料入池。发酵过程中，每周翻醅一次，共翻醅两次，发酵时间约15天。整个发酵过程在全密闭发酵桶内发酵。发酵翻醅等发酵桶开盖过程会产生异味。 包装 将发酵后豆豉产品按不同重量进行称重瓶袋并进行封口机真空密封包装，成品暂存仓库待外售。 主要污染工序 （1）废气：生产区主要为发酵及翻晒过程产生的异味、污水池产生的恶臭，生物质锅炉烟气，生活区食堂油烟。 （2）废水：生产废水主要包括黄豆清洗浸泡废水、车间及设备清洗废水，办公生活区的生活污水。 （3）噪声：主要为螺旋输料机、拌料机、翻曲机、风机等设备噪声。 （4）固体废物：生产区主要为废豆渣、污水处理设施污泥，生物质锅炉炉渣，生活区办公生活垃圾。 表5-1 本项目物料平衡表 进料 出量 黄豆 700 产品 豆豉 1200 食用盐 60 固废 料渣 0.7 面粉 121.46 曲精 0.24 白酒 14 水 305 1200.7 1200.7 施工期工程分析 废气 本项目施工期包括场地的平整、车间等环保设施的建设，施工期的气体污染源主要为施工扬尘。由于建筑施工扬尘点多且分散，源高均在15米以下，属于无组织排放，同时受施工方式、设备等因素的制约，产尘的随机性、波动性也较大。但在施工期间挖掘、运输等施工机械产生的尾气：主要含HC、NO2、CO等、土方等物料运输过程中产生的地面扬尘，对周围环境产生影响。 根据国内外有关资料，施工扬尘起尘量与许多因素有关。起尘量包括两类：挖土机开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，属无组织面源排放，源强不易确定。本项目扬尘主要来源于：场地施工、基础施工产生的扬尘、建筑材料（钢材及少量的沙、石、水泥等）运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘，各种施工车辆在运输过程中也会增加路面的起尘量。 废水 施工期废水主要为工地生活污水和工地施工废水。 （1）生活污水 施工期间人员及工地管理人员共约15人，按100L/人·d计算，日用水量为1.5m3,生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量为1.2t/d。污水中主要含COD、BOD5、NH3-N、动植物油等。污水浓度COD：250~300mg/L，BOD5:120~150mg/L，NH3-N：25~30mg/L，动植物油类50~70mg/L。根据平江县环境保护相关规定，施工期采取严格的管理措施。应在施工场地内修建旱厕，集中收集粪便水后外运作农家肥。 施工废水 工地施工废水主要为混凝土搅拌废水及施工机械冲洗废水。施工污水的特点是悬浮物含量高，据类比调查，含有悬浮物、石油类等污染物：污水中石油浓度10~30mg/L，悬浮物浓度为100~400mg/L，施工生产废水经隔油沉淀池处理后回用于配料用水和场地洒水，不得外排地表水体。 3.噪声 施工期噪声主要为主体施工阶段使用搅拌机、捣震器和各种木工机械（如：电锯、电刨等）产生的噪声，根椐施工不同阶段（土石方、基础、结构和装饰阶段）的不同产生噪声级不同，场地平整阶段一般为75～90dB（A），主体施工阶段一般为75～105dB（A）。 固体废物 （1）生活垃圾 项目施工期高峰时施工人员约15人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约7.5kg/d。生活垃圾由环卫部门定期统一清运，集中处置。 施工建筑垃圾 本项目施工建筑垃圾产生系数为1t/1000m2，本项目总建筑面积1800m2，则施工建筑垃圾产生量约为1.8t。对施工建筑垃圾，应尽量回收有用材料和作为填方使用，不能利用的部分应按照建设部《城市建筑垃圾管理规定》交由卫生管理部门在指定地点消纳。 营运期工程分析 废气污染源分析 本项目废气主要为生物质锅炉烟气、发酵及翻晒过程产生的异味、污水池产生的恶臭以及生活区食堂油烟。 （1）锅炉燃料烟气 根据建设单位提供资料本项目使用1t/h生物质蒸汽锅炉，平均每天运行约8h，本项目年使用生物质压块约120t。环评要求不得使用煤炭等不合规范的燃料。本项目灶台生物质燃料废气参照国务院《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册：4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表--生物质工业锅炉），具体产排污系数见下表。 表5-2 生物质燃料产排污系数表 燃料 锅炉 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 生物质 压块 生物质锅炉 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240.28 有末端治理 6552.29 烟尘 kg/t-原料 0.5 湿法除尘法（87） 0.065 二氧化硫 kg/t-原料 17s 直排 17s 氮氧化物 kg/t-原料 1.02 直排 1.02 注：二氧化硫的产排污系数中Ｓ取0.1。 使用生物质压块燃烧污染物产生量按上表计算，则烟气量为78.63万Nm3/a，其中污染物年产生量分别为SO20.2t、烟尘0.06t、NOx0.122t，各污染物产生浓度分别为SO2259.45mg/m3，烟尘9.92mg/m3、NOx155.67mg/m3。根据《锅炉大气污染物排放标准》ＧＢ13271-2014表2可知SO2、NOx均满足浓度限值为300mg/m3的要求、烟尘如直排，其浓度为80.12mg/m3，为超标排放，烟尘产生量为0.06t/a，采用湿法除尘后，其浓度为9.92mg/m3，排放量为烟尘0.0078t/a，满足标准要求。 （2）发酵异味 本项目发酵工序均在密闭的发酵桶内，仅在发酵及翻晾过程会产生少量发酵异味散逸到空气中，该类气味对周边环境的影响主要是引起部分敏感人群感官上的不适。且该类发酵异味扩散情况受发酵桶开盖次数及翻晾时间及次数的影响，因此本环评仅对该类发酵异味进行定性分析。 （3）食堂油烟 本项目劳动定员12人，厂内提供午餐，本环评以人均用油量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%计，则本项目油烟产生量为3.24kg/a，抽油烟机风量为1000m3/h，按每日运行时间1.5h计，则本项目的油烟产生浓度为7.2mg/m3。环评要求在厨房赠增设一台家庭式油烟净化器，去除效率≥75%，经油烟净化器处理后排放浓度约1.8mg/m3（0.81kg/a），通过专用油烟管道引致楼顶集中排放。食堂以液化气作为燃料。除此之外，环评要求食堂采用液化气，属于清洁能源，产生的废气污染物很少，本环评不对液化石油气燃烧产生的废气进行分析。 （4）恶臭 污水池臭味气体主要含有H2S、氨等。恶臭的排放属无组织排放，恶臭气体排放量较小，且与清洁程度有很大关系。因此，本次环评不对恶臭进行量化分析。环评要求污水池建设严格采取防渗防泄漏，沉淀池等池体上方采取加盖等防臭措施，及时对沉淀池污泥进行清掏，恶臭会相对减弱。对于垃圾暂存应安排人员定期清理，及时外运至附近垃圾场，避免产生恶臭影响周边环境，加强对厂区内污水池周边及垃圾堆放场绿化，更好地净化空气。 2.废水污染源强分析 项目运营期生产废水主要来源于黄豆浸泡废水、车间及设备清洗废水，办公生活区为生活污水。废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 生产废水 ①原料浸泡废水 本项目直接外购精选优质黄豆，基本无杂质，进厂后黄豆清洗后可直接进行浸泡并进入下一步工序。根据建设单位提供资料，原料清洗浸泡新鲜水用量与黄豆用量为1：1，即原料浸泡用水量为2.33m3/d（700m3/a），其中黄豆含水率约35%，则有244m3/a进入到黄豆中，剩余废水量为1.52m3/a（456m3/a）。根据类比同类型农副产品加工厂的污染因子浓度，这部分废水中主要污染物主要污染物为SS155mg/L，0.071t/a；COD300mg/L，0.137t/a；BOD5100mg/L，0.045t/a；NH3-N25mg/L，0.011t/a。 ②车间、设备清洗废水 项目对车间地面冲洗时会产生一定量的冲洗废水，车间间断性清洗，本环评以设备每天清洗用水量0.3m2/d（90m3/a）；车间平均每天需清洗面积100m2计，用水系数取2L/m2，则用水量为0.2m3/d（56m3/a）；污水排放系数为95%，则车间设备清洗废水排放量为0.475m3/d（142.5m3/a）。地面清洗废水中污染物为SS400mg/L，0.057t/a；BOD5100mg/L，0.013t/a；COD300mg/L，0.04t/a；NH3-N25mg/L，0.004t/a。 生活污水 本项目最大劳动定员12人，其中住厂员工为2人。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），住宿人员用水量为150L/人•d，不住宿人员用水量计为50L/人•d，年工作时间计为300d，则员工生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）；排放系数为80%，则员工生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。主要污染物产生量为SS200mg/L，0.04t/a；BOD5150mg/L，0.029t/a；COD300mg/L，0.06t/a；NH3-N25mg/L，0.005t/a。 表5-3 废水污染物产生量一览表 序号 项目 主要污染物 pH COD SS NH3-N BOD5 1 原料浸泡废水 456m3/a 6~9 300mg/L 0.137t/a 155mg/L 0.071t/a 25mg/L 0.011t/a 100mg/L 0.045t/a 2 车间、设备清洗废水 142.5m3/a 6~9 300mg/L 0.04t/a 400mg/L 0.06t/a 25mg/L 0.004t/a 100mg/L 0.013t/a 3 员工生活污水 192m3/a 6~9 300mg/L 0.06t/a 200mg/L 0.04t/a 25mg/L 0.005t/a 150mg/L 0.029t/a 调味拌料用水 项目加工过程中需将食用盐兑水进行调料，制曲过程中需加水，根据建设单位提供资料，新鲜用水量约0.2m3/d（60m3/a），该部分水全部进入产品，无废水产生。 锅炉用水 本项目使用1t/h生物质蒸汽锅炉，用水量约5.8m3/d，其中蒸汽损耗量约0.8m3/d，补充新鲜水量0.8m3/d（240m3/a），剩余水量为5m3/d，循环回用，不外排。 图5-2 项目水平衡图（m3/d） 3.噪声污染源强分析 本项目产生噪声主要为车间机械排风设备、螺旋输料机、拌料机、翻曲机等机械设备产生的机械噪声，其噪声级在75～85dB（A），各主要设备噪声源强见下表。 表5-4 主要设备噪声声压级 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 噪声源强 1 拌料机 1台 80 2 翻曲机 1台 75 3 螺旋输送机 1台 80 4 风机 / 85 4.固体污染物源强分析 废豆渣 在整个豆豉加工制作过程中会产生一些不能作为产品的豆渣，产生量约为0.7t/a，碎渣均属于餐厨垃圾，具有一定的回收利用价值，可外售附近养殖户。 （2）燃料灰渣 本项目生物质锅炉在运行过程中会产生炉渣，本项目年耗生物质量为120吨，产生的炉渣按燃料的0.1%计算，约产生炉渣0.12t/a。锅炉产生的烟气粉尘经过湿法除尘器治理后，会产生粉尘泥渣，经过除尘收集后约为0.33t/a。统一外运到垃圾处理厂集中处置。 （3）污泥 污水池在处理污水过程中各池体将产生污泥。根据本项目污水站处理工艺、污水量及污染物浓度，产生的污泥量约为0.5t/a，统一外运到垃圾处理厂集中处置，不得随意外弃堆放。 （4）生活垃圾 项目劳动定员12人，根据生活垃圾产生经验系数，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作时间以300天计，则本项目生活垃圾产生量为6kg/d（1.8t/a）。 表5-5 固废产生量及去向一览表 序号 固废名称 属性 产生量 去向 1 废豆渣 一般固废 0.7t/a 分类收集后全部外售附近养殖场 2 燃料灰渣 一般固废 0.12t/a 厂内集中收集后定期委托环卫部门清运至垃圾填埋场 3 污泥 一般固废 0.5t/a 4 生活垃圾 生活垃圾 1.8t/a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 预测排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 营 运 期 | 生活污水 | 生活污水量 | 0.64m3/d（192m3/a） | 化粪池预处理后定期清淘，用于周边田地灌溉施肥 |
|  |  |  | CODcr | 300mg/L，0.06t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.005t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.038t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.029t/a |  |
|  |  | 生产废水 | 废水量 | 1.977m3/d（598.5m3/a） | 1.977m3/d（598.5m3/a） |
|  |  |  | COD | 300mg/L，0.18t/a | 85mg/L，0.05t/a |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L，0.06t/a | 18mg/L，0.011t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.015t/a | 12mg/L，0.0072t/a |
|  |  |  | SS | 155~400mg/L，0.128t/a | 60mg/L，0.036t/a |
| 废 气 | 营 运 期 | 加工车间 | 发酵异味 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 锅炉 | 烟尘 | 80.12mg/m3 ，0.06t/a | 9.92mg/m3 ，0.0078t/a |
|  |  |  | SO2 | 259.45mg/m3 ，0.2t/a | 259.45mg/m3 ，0.2t/a |
|  |  |  | NOx | 155.67mg/m3 ，0.122t/a | 155.67mg/m3 ，0.122t/a |
|  |  | 污水池 | H2S、NH3 臭气 | 少量 | 无组织排放 |
| 噪 声 | 营运期 生产设备 | 机械噪声 | 75~85dB(A) | 减振、隔声、衰减到厂界60dB(A)以下 |
| 固 废 | 营 运 期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 厂内集中收集后定期委托环卫部门清运至垃圾填埋场 |
|  |  | 一般固废 | 污泥 | 0.5t/a |  |
|  |  |  | 燃料灰渣 | 0.12t/a |  |
|  |  |  | 废豆渣 | 0.7t/a | 分类收集后全部外售附近养殖场 |
| 主要生态影响： 项目生产过程中生产废水要治理达标外排，做好防泄漏、防渗储水工程，禁止不达标污水进入厂区东侧的钟洞河。施工期应尽量减少工程的临时占地，减少对周边植被的覆压与破坏，结束后加强对周边植被的恢复并在运营期长期对周边植被进行保护和厂区内的绿化，以免水土流失，最大程度减轻生态影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期废气影响分析 施工期间大气污染影响主要来自施工机械进出所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬尘和物料洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。其中施工机械和车辆所排放的尾气对环境影响较为突出。汽油或柴油为燃料的内燃发动机在工作过程中产生的废气其主要成份为CO、NO2和CHx。本项目周边居民和学校为重点环境敏感保护目标，建议建设方通过以下措施进行扬尘的防治： （1）采用科学的施工方案，合理安排施工工期。 （2）加强施工工人的环保教育，自觉维护当地的环境质量。 （3）施工场地采用围幔、围挡与外界隔断，围挡外设置美观的图案，既可美化施工营地，也可预先广告宣传。 （4）加强施工营地进出车辆管理，合理安排运输线路、控制运输时间段，对进出车辆进行清洗，并要求采用先进的运输工程车，渣土顶部遮盖，防止运输途中沿途洒落灰尘和土石方。 （5）切实做好厂区四周的施工围挡及挡板加高，禁止在厂区北侧作为堆放场、搅拌场等易产生粉尘的作业场地，及时做好洒水抑尘等防尘措施，减少对项目北侧学校的大气影响。 （6）易产生粉尘的作业应尽量避开北侧学校的正常上学时间，并在作业过程中及时采取洒水逸尘等措施。 机动车燃油燃烧产生的尾气由于是一种流动的、近地面的污染源，会对评价区环境空气造成面源污染。施工期间由于开挖土方以及机动车辆行驶所造成的地面扬尘污染是施工活动的一个污染源，产生的扬尘会给周边居民及北侧学校带来污染影响。施工扬尘的大小随施工季节、气象条件、工程内容和施工管理不同差别较大，影响范围可达150m~300m。施工扬尘造成的污染是短期的局部的，施工行为结束后便会消失。减缓扬尘的有效措施是在施工现场边界设置围幔；主要建筑材料的合理存放和装卸，尤其是水泥、石灰等易产生扬尘的材料；另外，在施工区道路经常洒水保持路面的湿润度将可以有效地降低扬尘的影响。 2.施工期废水影响分析 施工期废水主要为工地生活污水和工地施工废水。 （1）生活污水 本项目施工人员按15人计，按100L/人·d计算，用水量为1.5m3/d，生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量为1.2m3/d。环评建议就地修建旱厕，粪便水等外运作农肥。 （2）施工废水 工地施工废水主要为混凝土搅拌废水及施工机械冲洗废水。废水主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，废水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围水环境造成一定影响。 对于施工中的冲洗废水，建设单位应当在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在各施工现场设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。 3.施工期噪声影响分析 施工期噪声主要为主体施工阶段使用搅拌机、捣震器和各种木工机械（如：电锯、电刨等）产生的噪声，还有粮店拆除过程中产生的噪声，根椐不同和施工阶段产生的噪声级不同，场地平整阶段一般为75~90dB(A)，主体施工阶段一般为75～105dB(A)。 施工期应采取的噪声防治措施： （1）项目施工会对周围声环境产生一定的噪声污染，为了维持区域内声环境功能现状，本项目施工单位应注意合理设置施工场地，高噪声源施工设备设置应远离周边建筑物尤其是厂界四周居民和北侧学校，并应该对高噪声源施工设备采用围护结构对其进行隔声处理。 （2）合理安排作业时间，避免施工期间对北侧学校的影响。尤其是严格控制各种高噪声施工机械的作业时间，晚20点至早8点和午休时间12：30-14：00不得进行高噪声机械设备施工。 （3）材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛，运输车辆避免在厂区北侧学校上学时间运输。 （4）材料装卸采用人工传递，无抛掷或汽车一次性下料现象，运输车辆尽量避开厂区北侧学校上学时间装卸材料，合理安排装卸时间。 （5）选用低噪声设备，对产生噪声的木工机具，混凝土振捣器等安排在白天使用，加强厂界四侧挡板高度及密封性，切实做好阻隔降噪措施。 （6）合理安排工序，支拆模板、搭拆脚手架等工序均安排在白天作业，尽量减少靠近学校一侧的作业时间及工序。 在采取上述措施后，项目施工噪声对周围环境的影响将减至最低，对区域内声环境影响较小。 4.施工期固体废物影响分析 施工期的固体废弃物主要为建筑固废，其主要来源于建筑施工开挖遗弃土方、混凝土块、废包装、建筑边角料等，上述固废均属一般无机物。本项目产生固废可用于道路等基础填方，产生固废对区域环境影响较小。 本项目施工时产生的建筑垃圾应及时清运，集中处理，严禁乱堆乱倒，产生的生活垃圾由当地环卫部门处理。避免固体废物对周围环境产生不良影响。 5.施工期生态影响分析 施工过程因地表开挖会导致部分土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成施工区内污水道管堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观。 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）生活污水 根据污染源分析可知，本项目生活污水量为0.64m3/d（192m3/a），主要污染物为：NH3-N、COD、SS、BOD5，经厂内隔油池、化粪池预处理后，定期委托当地村民清掏用于周边农田灌溉施肥。且本项目东侧有上百亩农田分布，完全可接纳本项目生活污水量。 生产废水 项目生产过程中，生产废水主要有原料清洗浸泡废水和车间、设备清洗废水等，产生量为1.977m3/d（598.5m3/a），主要污染物浓度为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：155~400mg/L、NH3-N：25mg/L，本项目食品废水BOD5/COD比值为0.5，因此本项目生产废水易生化，根据一般人工湿地对该类易生化食品废水的生化效果COD去除率可达到80%以上，经厂内废水收集池+沉淀池+人工湿地对项目产生的生产废水进行处理，且处理需达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准：SS70mg/L、BOD520mg/L、COD100mg/L，NH3-N：15mg/L，达标后外排钟洞河。本项目为原三市粮点，有市政管网与钟洞河相连，废水经人工湿地处理达标后，总排污口就近接驳到市政管网上（附图四）。 全厂排水实行雨污分流。雨水通过厂区专门设置的各建筑屋顶雨水面和建筑及场地周边的雨水明沟收集后，汇集到专门设置的雨水管道，最终自然流入钟洞河。 项目生产废水污染物在处理前后情况分析见表7-1。 表7-1 项目生产废水处理情况分析 单位：mg/L 污染物 综合水质 隔油沉淀处理后 人工湿地处理后 标准限值 COD 300 ≤200 ≤85 ≤100 BOD5 100 ≤50 ≤18 ≤20 SS 155~400 ≤100 ≤60 ≤70 NH3-N 25 ≤20 ≤12 ≤15 经计算生产废水经处理后的各污染物总量为COD：0.05t/a，BOD5：0.011t/a，SS：0.036t/a，NH3-N：0.0072t/a。同时环评要求完善废水池收集、防渗措施建设过程中要严格按照规范要求采取相应防渗措施，避免对地下水产生影响。 综上所述，运营期严格按照污水工艺流程处理，加强污水处理设施的管理情况下可以满足达标排放要求，污水处理工艺可行。同时环评要求各池体严格采取防渗措施。项目采用雨污分流制，设独立的雨水排水系统，与污水分流排出。对地表水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）锅炉烟气 本项目锅炉采用成型生物质压块等生物质作为燃料，根据污染源分析可知，锅炉烟气产生量为78.63万Nm3/a，其中污染物年产生量分别为SO20.2t、烟尘0.06t、NOx0.122t，各污染物产生浓度分别为SO2259.45mg/m3，烟尘80.12mg/m3、NOx155.6763.29mg/m3。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃煤锅炉大气污染物浓度排放限值要求，即烟尘排放浓度≤50mg/m3，SO2排放浓度≤300mg/m3，NOX≤300mg/m3。参照本项目锅炉烟气中的污染物浓度可知，SO2、NOX可达标排放，但烟尘的产生浓度超过了排放标准限值。 为保证项目废气达标排放，环评要求锅炉烟气采用湿法除尘器对锅炉燃料废气进行治理。综合以上数据，项目锅炉烟气污染物浓度及排放量在处理前后及达标情况分析见下表。 表7-2 锅炉烟气达标排放一览表 项目 污染物名称 处理前 湿法除尘处理后 排放限值 mg/m3 达标分析 浓度 mg/m3 排放量 t/a 浓度 mg/m3 排放量 t/a 锅炉烟气 废气量 78.63万m3/a 78.63万m3/a — — 烟尘 80.12 0.06 9.92 0.0078 50 达标 SO2 259.45 0.2 259.45 0.2 300 达标 NOX 155.67 0.122 155.67 0.122 300 达标 项目蒸汽锅炉总容量为1t/h，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4（详见下表）中对燃煤锅炉房烟囱最低允许高度的要求（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行），项目锅炉设一根烟囱，确定烟囱高度设置为25m。 表7-3 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量 t/h ＜1 1~＜2 2~＜4 4~＜10 10~＜20 ≥20 烟囱最低允许高度 m 20 25 30 35 40 45 同时，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，经现场踏勘可知，本项目周围200m内建构筑物均低于22m。本项目锅炉烟囱设25m高度符合要求。 （2）发酵异味 本项目发酵工序均在密闭的发酵桶内，仅在发酵及翻晒过程会产生少量发酵异味散逸到空气中。运营期周边空气中会扩散有本项目加工过程中产生的发酵异味，长期接触会使人感到不适。本环评建议在气味产生量大的发酵车间内采取机械排风方式加强厂房通排风，必要时在距离附近居民较近的厂房通排风口设置可拆卸式活性炭吸附装置对废气进行过滤处理，同时对厂房内工作人员佩戴口罩，减轻对员工的影响。加强厂房四周绿化，种植够吸附气味的植物为主，以最大程度的降低气味对周围环境的影响。 据调查，本项目厂区外四周均有居民分布，生产车间与居民点和学校之间距离较近，为最大程度减少项目产生的挥发性气体对周边居民和学校的影响，本环评要求加强发酵车间及产品包装作业间密闭性，尽量减少发酵桶的开桶作业时间，最大程度减少车间无组织废气的挥发扩散。发酵产品尽量采取单桶连续作业，避免多个发酵桶同时开启瞬间产生较大的异味，加强发酵作业人员的培训管理，有序开展工作，并加强发酵车间通排风，可以有效减轻对周围大气环境及敏感点的影响。 另外，建议对车间操作工人配备口罩等劳保措施，减少异味对车间员工的影响。 （3）恶臭 污水站恶臭气体主要来源于隔油沉淀池，本项目设置的污水处理设施建设严格采取防渗防泄漏，并在沉淀池上方采取加盖等防臭措施，且本项目每天的污水处理量比较小，在采取相关除臭措施去除污水池恶臭，恶臭会相对减弱。同时本项目污泥产生的恶臭较强，污泥要及时清运出厂，减少恶臭的影响，并在污水池周边及厂界四周加强绿化密度。至于厂区暂存垃圾也会有安排人员定期清理，及时外运至附件垃圾场，避免产生恶臭影响周边环境，且厂区内也设置了绿化区域，更好地净化空气。通过运营期加强对污水池除臭采取有效措施，加强管理后，可以有效控制恶臭对环境的影响。 综上所述，项目生产各个阶段及不同工序产生的废气经治理后，均能够达标排放，对区域大气环境影响较小。同时，为了减轻对附近居民的影响，环评要求将烟囱、车间通排风口等设置在远离居民的一侧。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要来自：车间机械排风设备、螺旋输料机、拌料机、翻曲机等机械设备产生的机械噪声，其噪声级在75～85dB（A）。 厂区噪声叠加模式： Lp 式中：LP---厂区声音叠加后总的声压级，dB； LPi---单个声音的影响值，dB； N---声音的个数。 所有设备均安排在车间内，车间内最大合成噪声为90dB（A）。 因本项目厂界四周均有居民分布，应特别重视噪声的污染控制。在采取加隔音罩、设备基础减震、车间门窗密闭等治理措施后，减少对厂界外声环境造成影响。从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，控制噪声对厂界外声环境的影响。具体可采取的治理措施如下： （1）尽量选用运行噪声低，技术先进环保的设备，大型设备的底座安装减振器，如有必要对高噪声设备集中设置封闭性隔音室。该措施可以降低噪声10~15dB，且高噪声设备不得设置在加工车间东侧的区域。 （2）主要噪声源（特别是拌料机、风机、螺旋输送机等）应合理布置在厂区和厂房中央，尽可能布置在远离环境敏感点的一侧，增大主要声源与边界的距离；厂房设计中靠近厂界的墙尽量不设门窗或少设门窗，否则需设隔声门窗，做到尽可能屏蔽声源；利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔隔和吸收，做到尽可能屏蔽声源，靠厂房的围墙结构隔声，该措施可以降低噪声15~20dB；加工车间厂房墙体门窗封闭，墙壁全部采取隔音墙，墙体设置吸声材料，减少噪声的传播。 （3）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施可以一般降低噪声5~10dB；及时更换先进环保的高效设备。 （4）在项目车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，厂区周边采取有效的绿化隔声林。该措施一般可以降低噪声3~5dB；在厂区四周加强绿化密度，厂区四侧围墙加高，并做好封闭性，采用隔声板降噪。 （5）合理安排作业时间，禁止夜间生产，该措施可确保本项目不会对夜间声环境敏感点产生影响。减少不必要的作业，严格控制高噪声设备的运行时间。 本项目生产过程中，主要的噪声源为机械设备噪声，它们产生的噪声值大约在70-80dB（A）之间。由于本项目周边重点敏感保护目标为北侧学校和四周居民，噪声在传播到敏感点时，由于距离衰减和建筑物的屏蔽作用，厂区平面和高噪设备经合理布局后，其声值已大大减小，在没有其他噪声源的影响下，厂界噪声值将会减少到60dB（A）以下，可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 通过采取以上防治措施后，高噪声设备尽量设置在设备间内，并采取基础减振、隔声罩隔声等治理措施后，再加上厂房设计中靠近厂界的墙设计为隔声门窗等措施，噪声消减30dB(A)是可行的；项目的各种机械设备等经过消声设备的消声、隔音、减震及设备间的隔声和吸声后，再经距离衰减和绿化带隔声降噪后，各类设备产生的噪声辐射到厂界，厂界噪声昼间可维持在背景值水平，夜间不生产无噪声影响，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准（昼间噪声≦60dB(A)），对周围声环境的影响较小。另外，根据项目厂区平面布置，本项目生产车间高噪设备相对集中布置在厂区中部，尽可能的远离厂区四周居民点，对加工生产车间的高噪声设备产生的噪声起到一定的隔声作用。因此，本项目在采取有效措施后，在运营期加强管理后，对周围声环境敏感点影响在可控制范围内。 4、固体废物影响分析 废豆渣、污泥、燃料灰渣为一般固体废物，生活垃圾、燃料灰渣和污泥在厂内集中收集后定期委托环卫部门清运至垃圾填埋场；废豆渣分类收集后全部外售附近养殖户。 建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地（物料棚内设置专门的固废储存区），废豆渣、污泥采用密闭的桶存储，并做好加盖减少异味的产生，不得在厂内随意堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止工业固体废物和生活垃圾混入。此外，为防止固废长期堆放而产生臭气异味，需定期（建议日产日清）及时清运，不得在厂内长期堆存。项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门送至生活垃圾处理场处置。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准分类建立固体废物临时堆放场地暂存，各类固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、地下水影响分析 由于本项目污水池建设在厂区北侧，运营期设施故障或生产不当等原因会使部分污水外溢或下渗；固废等垃圾在厂区堆放经过雨水冲刷也会下渗导致地下水水质受到影响。环评要求在污水池修建过程中严格做好防渗层施工工作，污水处理池设计容量满足最大投产要求，在固废等垃圾暂存场地面硬化，并适当采取防渗措施，做好堆放场的防雨淋溶措施，避免通过渗透对地下水造成影响，任何污水不得以任何形式进入附近水井。合理设计厂区雨水排污管道。在采取上述防渗措施后，对地下水的影响较小。 6、清洁生产分析 清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，通过对生产全过程的排污审计，筛选并实施污染防治措施，以消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，达到防治工业污染、提高经济效益双重目的的综合性措施。即：用清洁的能源和原材料，清洁工艺及无污染、少污染的生产方式，科学而严格的管理措施，生产清洁的产品。清洁生产是实行总量控制，实现可持续发展战略的关健措施。 清洁生产使工业企业从偏重于末端治理转变到对工业生产全过程的控制，避免了末端治理存在的诸如基建投资和运行费用高，经济效益小，资源、能源得不到合理利用，特别是有毒有害物质转化为新污染物，形成治不胜治的恶性循环的弊病，可以给工业带来不可估量的社会、经济、环境效益。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）原材料指标 本项目的主要原辅材料为黄豆、面粉以及盐、食用油等，所使用的原料无毒无害，原料获取过程中能耗一般，对生态环境的影响一般，原料的可回收利用性良好，再生性能良好。整体而言，项目使用的原料对环境的影响一般。 （2）产品指标 本项目为食品调味制品，在产品的销售过程中不会对环境造成影响。对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。 （3）资源能源利用指标 本工程项目采用成熟先进的技术工艺生产豆豉制品。项目使用清洁能源——电能、生物质压块燃料；严格控制原料质量提高了资源利用率。该技术生产工艺成熟、经济可靠，能耗和物耗较低，各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能降耗的产业政策。企业在投产之前不得采用之前使用的能耗大，效率低，污染重的生产设备，淘汰落后产能工艺。在企业运营期及时更新行业内先进环保的生产设备，采用清洁的能源，高效环保的生产工艺。 本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备和工艺，积极采用资源优化配置和废物的综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源能源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的产生量和各类污染物的排放量。项目各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能减排的政策。 本项目生产符合国家相关法律法规，各项污染物达到国家排放标准，产生废气、废水、固废得到妥善处置。为进一步提高企业清洁生产水平，本评价建议如下： ①严格控制原材料进料途径，原材料品质必须达到相关技术指标。 ②按相关要求，规范各操作工艺。对产生的废豆渣外卖给饲料厂或养殖场妥善处置。 ③建立健全的环境管理制度，并有专人负责管理，各项资金应做到专款专用，确保环保措施认真落实。 ④建议采取必要的节水措施、提高循环水用量，以达到减少废水排放的目的。 综上所述，本项目生产工艺简单，能耗低，污染物产生及排放量较少，固废能得到妥善处置。因此，本项目生产基本符合清洁生产的要求。 7、环境风险分析 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价提出减少风险的事故应急措施，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 （1）废水非正常排放风险防范措施 本项目的废水非正常排放情况为污水处理设施出现故障而导致的废水排放浓度超标，在事故发生时，首先应尽可能切断事故源，废水全部应急处理。按照6小时的废水量，应急废水产生量不大于2m3，环评要求隔油沉淀池的容量应达到6m3，完全可以对事故废水进行应急收集与处理。为防止污染事故的发生，污水处理系统关键机电设备关键部位建议采用一用一备方式，厂区污水池必须有相应备用阀门排放口切换引入沉淀池并对故障设置进行维修和启用备用设备等应急处理，待恢复正常后将应急废水用泵抽送至厂区污水站处理达标后排放。为了控制和减少事故情况下污染物从排水系统进入环境，任何风险事故情况下，废水必须处理达标后方可用于灌溉，不得偷排或直排。企业运营期加强污水池的管理和维护，制定环保设施运转管理程序和规范，定期对环保设施尤其是废水处理设备进行检查和维护，防患于未然。 （2）废气事故排放风险及防范措施 本项目将产生锅炉烟气，当烟气收集系统和湿法除尘器故障时，烟尘会超标排放，对周边环境有一定的影响。因此，建设方必须加强废气处理设施的操作管理和维护保养，对操作管理人员严格进行上岗培训，并建立健全的运行操作规程，发现问题及时报告、及时处理、及时记录，确保处理设施运行正常、安全，防止发生事故性排放。必要时需停产及时维修。 8、项目选址可行性、平面布置合理性和产业政策符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励类的“一、农林业：32农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”一项。同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类。 综上所述，本项目符合国家产业政策。 （2）规划及选址合理性分析 本项目为食品加工业，是平江县主要的产业之一，符合《平江县食品产业发展十二五规划》规划期内，三市镇重点发展壮大食品加工产业的目标。项目符合规划要求的产业定位、功能分区等要求，符合《平江县工业布局规划（2012—2020年）》中农产品加工产业的发展规划目标。 本项目采用技术成熟，产品可有效依托当地市场畅销网；本项目投产后可以为当地村民创造更多的就业机会，带动当地经济发展，该项目效益明显；且本项目产品单一，污染物排放较少，在严格采取相应环保措施能达标排放。 本项目平江县三市镇原粮站内，可充分利用县区的原材料和资源能源等。区域大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量。且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的极少量污染物可以被环境所接纳。根据建设单位对项目周边居民调查，被调查者均赞成本项目的建设。 综上所述，本项目选址基本合理。 （3）平面布置合理性分析 本项目厂区主要出入口设置于厂区西南侧与外界道路连通，入口东西两侧为办公生活区，厂区西侧为原辅材料及产品仓库，中央为包装车间，厂区东侧为一栋生产加工车间。结合本项目建构筑物布局及周边敏感点分布情况，环评建议锅炉房及烟囱布置于厂区中央（仓库南侧），污水池设置在加工车间与仓库之间，尽量远离厂界四周敏感点布局。 综上所述，项目平面布局优化后基本合理。 9、外环境对本项目影响分析 根据《食品企业通用卫生规范》（GB14481-94），食品企业“厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量潜在场所，避免危及产品卫生”。项目所在地周围无害气体、放射性等污染源，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14481-94）。 经现场踏勘，本项目位于三市镇区内，周边无企业等污染源分布，主要为厂区西侧邻近的道路，环评建议在厂区西侧采取密闭门窗，同时加强对道路的清扫，避免道路粉尘及机动车尾气对本项目产生影响。 同时农村地区存在部分容易滋生蚊蝇、老鼠、蟑螂等地，存在潜在的卫生安全隐患；项目所在地周边分布有大量的农田，农民在农业生产过程中使用农药，其随着空气扩散可能影响到项目生产车间空气环境，从而影响产品质量。 因此，为降低外环境对本项目食品安全造成的风险，本评价建议采取如下措施进行防范： ①对项目厂区周边易滋生蚊蝇、老鼠、蟑螂等地加强消毒、灭鼠、灭虫措施； ②在项目所在地的居民的配合下，定期进行灭鼠、灭蝇工作； 综上所述，项目受外环境的影响较小，项目的建设与外环境相容。 10、环境管理与监测计划 （1）环保管理 ①正确处理好发展生产与环境保护的关系，根据国家有关环保法规制订企业环保规划，把环保工作列入企业管理的重要内容； ②建立各项环保目标责任制度、车间排污考核制度及企业“三废”治理措施运行状况与效果定期考核制度，明确职责、奖惩分明； ③健全与强化企业环保管理机构，应设立专职环保主管部门，具体组织制订、检查各项环保制度的执行情况，负责环保设施运行监督与管理全厂“三废”排放情况的统计、汇报工作； ④委托环保监测机构定期对污染物处理系统运行效果及达标情况进行监测分析。 环境监测计划 表7-4 营运期监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界 连续等效A声级 每季度一次 废水 人工湿地总排口 SS、BOD5、COD、NH3-N、动植物油 每季度一次 废气 厂界上、下风向 臭味（H2S、NH3） 每半年一次 锅炉烟囱 烟尘、SO2、NOx 每半年一次 11、公众参与 （1）公众参与目的 现今，公众参与在环境影响评价中显得越来越重要。实施公众参与可提高评价的有效性，提高公众的环境保护意识，进一步促进环境影响评价制度的完善。其目的在于，建设方通过公众参与，使工程建设能被公众充分了解，同时收集公众对工程建设的建议或要求。 （2）调查方法和对象 ①调查方法 2017年4月，建设方以走访的形式向项目所在地周边居民发放了公众参与调查表。共发放公众参与调查表个人11份，团体4份，全部收回。 ②调查对象 项目附近的村民代表及本项目涉及的有关人员，详见下表。与本项目有关的公众参与调查团体为三市镇三市中学、三市镇人民政府、三市镇三新村村民委员会、三市镇三眼桥居民委员会等详见附件。 表7-5 个人公众参与调查对象名单表 序号 姓名 性别 年龄 文化 住址 联系电话 1 廖兴祥 男 64 小学 三市镇三新村竹山组 15115088198 2 李自立 男 65 小学 三市镇三新村竹山组 13077109180 3 李跃进 男 62 小学 三市镇三新村竹山组 15574088921 4 徐美贵 女 40 小学 三市镇居委会 18273075022 5 袁伟华 女 45 初中 三市镇居委会 15842808209 6 袁建华 男 59 初中 三市镇三新村竹山组 15873038730 7 余羡仁 男 61 高中 三市镇三眼桥居委会 13786047167 8 朱文华 女 50 初中 三市镇三眼桥居委会 13324904850 9 余平香 女 46 小学 三市镇居委会 6380086 10 欧阳孝成 男 50 初中 三市镇 13762765789 11 谭文化 女 56 初中 三市镇居委会 18973049350 调查结果 ①100%的调查对象对项目建设的态度表示赞成。 ②建设单位在运营过程中要求做好废气、废水、噪声及固体废物的处理工作，减小对周边环境的影响。 （4）公众参与小结 本次调查100%被调查者与团体均表示支持本项目的建设，没有反对意见。评价认为，本次的调查结果基本反应了评价区公众的意愿，符合评价区客观实际，公众对项目的建设持支持态度。但建设方在以后的运营中，应进一步加强环境保护工作，对公众提出的合理要求和建议应积极予以采纳，把工程对环境和公众利益的影响减小到最低。并和村民建立良好的共处关系，照顾村民利益。 工程“三同时”检查、验收一览表 为加强本工程的环境管理，使工程的环境保护工作落到实处，将工程环境保护措施、“三同时”检查、验收的主要内容、要求见下表。 表7-6 工程“三同时”检查、验收一览表 项目 验收项目 治理验收内容 监测内容 环保投资（万元） 预期治理效果 废气 厨房油烟 油烟净化器，油烟通道屋顶外排 油烟 0.5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求 发酵异味 发酵桶密闭，车间东侧墙体封闭，车间采取机械式强制通排风，排风口远离居民区 发酵异味 1.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 锅炉烟气 湿法除尘器+25m烟囱 烟尘、SO2、NO2 5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉要求 污水池臭味 污水池采取防渗、加盖、防臭等措施，污水池四周绿化 恶臭 2 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 废水 生产废水 收集池+隔油沉淀池+人工湿地处理后，外排钟洞河，隔油沉淀池容积6m3，防渗，污水口规范化 COD BOD5 SS NH3-N、动植物油 13 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 生活污水 化粪池5m3，防渗 1 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准，定期清淘用于周边农田灌溉施肥 固废 废豆渣、燃料渣 固废暂存场所，分类暂存，废豆渣桶装单独暂存，防渗、防雨 暂存、处置情况 2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 污泥 污泥干化池及时清淘，密闭加盖桶存储 1 生活垃圾 生活垃圾收集桶 0.2 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 噪声 设备噪声 车间东侧墙体封闭，车间墙壁全部采取隔音墙，墙体设置吸声材料，基础减震垫、隔声罩、厂房隔声、绿化带等降噪等措施 降噪设施 4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 其他 环境管理及绿化 加强污水池及锅炉烟气治理措施维护，废水、废弃排放记录台账，污水池四周及厂区绿化 管理、制度、绿化 5 符合相关要求

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 营 运 期 | 生活 污水 | BOD5、COD、SS、NH3-N等 | 化粪池预处理 | 定期清淘，用于周边田地灌溉施肥，《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准 |
|  |  | 生产 废水 |  | 经收集池+隔油沉淀池+人工湿地处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |
| 废 气 | 营 运 期 | 油烟 废气 | 食堂油烟 | 建议安装油烟净化装置处理 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  |  | 锅炉烟气 | 粉尘、SO2、NOx | 湿法除尘器治理后，通过25m高的烟囱排放 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉要求 |
|  |  | 恶臭 | H2S、NH3-N | 污水池采取加盖等防臭措施，污水池周边加强绿化 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求 |
|  |  | 发酵异味 | 食品发酵异味 | 发酵桶密闭，车间东侧墙体封闭，车间采取机械式强制通排风 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准 |
| 噪 声 | 生产 设备 | 机械噪声 | 车间设备基础加装减震垫、隔声罩、绿化带等降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固 体 废 物 | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶等收集暂存设施 | 集中交由当地环卫部门处置 |
|  | 一般 固废 | 污泥 | 污泥干化池及时清淘，密闭加盖桶存储 |  |
|  |  | 废豆渣 | 回收暂存、堆放、装运防治措施等 | 统一外卖养殖户，综合利用 |
|  |  | 锅炉灰渣 | 灰渣单独暂存，及时清运 | 集中交由当地环卫部门处置 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 施工期应尽量减少工程的临时占地，减少对周边植被的覆压与破坏，结束后加强对周边植被的恢复并在运营期长期对周边植被进行保护以及厂区内的绿化，以免水土流失。生产废水要治理达标后外排钟洞河，最终汇入汩罗江；并做好防泄漏、防渗工程，禁止不达标污水外排地表水体。生活废水经沉淀池、化粪池处理后用于周边田地灌溉施肥，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准；运营期应加强对周边植被的保护，强化厂区的绿化。在采取有效的生态防治措施后，对项目周围生态环境的影响不大。 |

# 结论与建议

一、项目概况 平江县辣夫人生物科技有限公司总投资500万元在平江县三市镇原粮站内建设年加工1200吨豆豉制品建设项目。总占地4632m2，建筑面积1800m2。主体工程为1栋加工车间和1栋仓库，辅助工程包括污水池及锅炉房，公用工程为1栋办公楼及生活区。 二、项目选址合理性 本项目平江县三市镇原粮站内，可充分利用县区的原材料和资源能源等。区域大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量。且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的极少量污染物可以被环境所接纳。根据建设单位对项目周边居民调查，被调查者均赞成本项目的建设。因此，本项目选址基本合理。 三、项目产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励类的“一、农林业：32农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”一项。同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策。 四、厂区平面布置合理性分析 本项目厂区主要出入口设置于厂区西南侧与外界道路连通，入口东西两侧分别为生活区及办公楼，厂区西侧为原辅材料及产品仓库，中央为包装车间，厂区东侧为一栋生产加工车间。结合本项目建构筑物布局及周边敏感点分布情况，环评建议锅炉房及烟囱布置于厂区东南角（厂区进门右侧），污水池处理设施设置在加工车间与仓库后面，尽量远离厂界四周敏感点布局。因此，本项目平面布局优化后基本合理。 五、环境质量现状分析 1、大气环境质量现状 根据湖南亿科检测有限公司于2017年4月3日~5日在项目拟建地的大气因子SO2、NO2、PM10的现状监测。按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准分析，区域内各监测因子均无超标现象。因此，评价区域环境空气质量现状较好。 2、地表水环境质量现状 根据湖南亿科检测有限公司于2017年4月3日~5日对项目东侧380米的钟洞河现状监测（W1：项目东侧钟洞河上游200米断面；W2：项目东侧钟洞河下游1000米断面），pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类、TP、SS等水质因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。因此，评价区域地表水水质较好。 3、噪声环境质量现状 根据湖南亿科检测有限公司于2017年4月3~4日对项目厂界1米处布设的4个噪声监测点位进行的昼夜监测。从监测结果可知，项目所在区域昼间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此，评价区域声环境质量较好。 六、达标排放分析 1、对大气环境影响的结论 本项目锅炉采用生物质压块燃料，主要污染物为烟尘、SO2、NOX，锅炉烟气采取湿法除尘处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃煤锅炉排放标准通过25m烟囱。 本项目发酵工序均在密闭的发酵桶内，仅在发酵及翻晒过程会产生少量发酵异味散逸到空气中。在发酵车间内采取机械排风方式加强厂房通排风，加强厂房四周绿化，种植够吸附气味的植物为主，以最大程度的降低气味对周围环境的影响。 废水池臭味采取池体遮盖等防臭措施，污泥要及时清运出厂，减少臭味的影响，并在污水池、厂房四周加强绿化密度，同时加强厂房四周绿化，种植够吸附气味的植物为主，可有效净化空气，减轻臭味对周围环境的影响。 食堂油烟经高效油烟净化器处理后通过油烟管道引至屋顶达标外排。 综上所述，项目营运期所产生的废气采取如上措施治理后，可将本项目污染物排放量及浓度降至最低，对大气环境影响较小。 2、对水环境影响的结论 本项目营运期产生的废水主要有原料浸泡废水和车间、设备清洗废水以及生活污水等，经厂内收集池+隔油沉淀池+人工湿地处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后外排钟洞河；生活污水经厂内隔油沉淀池+化粪池预处理后，定期委托当地村民清掏用于周边农田灌溉施肥。项目采用雨污分流制，设独立的雨水排水系统，与污水分流排出。 综上所述，本项目废水分别采取相应治理措施后，生产废水经治理达标后外排钟洞河，对区域水环境影响较小。 3、对声环境影响的结论 项目噪声主要来自加工车间生产机械设备等产生的噪声，噪声级在75～85dB（A），通在加工车间厂房墙体门窗封闭，墙壁全部采取隔音墙，墙体设置吸声材料，减震、合理厂区布局和距离衰减等，且夜间不生产，运营期严格管理，采取对周边敏感保护目标的防护措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 综上，本项目产生的噪声污染在采取消声、减震、隔声等措施后可以达标排放，对周边的声环境影响较小。 4、固体废物分析结论 废豆渣、污泥、燃料灰渣为一般固体废物，生活垃圾和污泥在厂内集中收集后定期委托环卫部门清运至垃圾填埋场；废豆渣分类收集后全部外售附近养殖户，燃料灰渣作为草木灰回田施肥。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境影响较小。 七、总量控制 本项目生产废水经厂内收集池+沉淀池+人工湿地处理后外排钟洞河，废水中COD：0.05t/a，NH3-N：0.0072t/a；废气主要为锅炉燃生物质产生的烟气经湿法除尘后外排SO2：0.2t/a；NOX：0.122t/a。建设单位应依规依法向环保主管部门申请总量指标并取得排污权证。 总结论： 综上所述，平江县辣夫人生物科技有限公司年加工1200吨豆豉制品建设项目，符合国家产业政策。建设单位在严格落实各项环保措施，确保各污染物实现稳定达标排放。项目运营期不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响。同时，项目自身产污能力很小，项目周围没有较大的污染源存在，环境质量较好。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设可行。 建议： （1）尽量选用运行噪声低，技术先进环保的设备，大型设备的底座安装减振器，如有必要对高噪声设备集中设置封闭性隔音室。且高噪声设备不得设置在厂区北侧靠近学校的区域。 （2）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，及时更换先进环保的高效设备。 （3）在项目车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，厂区周边采取有效的绿化隔声林。在厂区四周围墙加高，并做好封闭性，采用隔声板降噪。 （4）合理安排作业时间及作业工序，减少不必要的作业。 （5）为了减轻对项目周边居民，环评建议将烟囱及高噪设备尽量布置在远离居民区一侧。