建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称:湖南省平江县石牛寨风景区高山峡谷漂流建设项目

建设单位(盖章):中惠旅智慧景区管理股份有限公司

编制日期     二〇一七 年 六 月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 6 -

三、环境质量状况	- 14 -

四、评价适用标准	- 23 -

五、建设项目工程分析	- 25 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 30 -

七、环境影响分析	- 31 -

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 40 -

九、结论与建议	- 41 -

附件、附图

附件1：环境保护审批登记表；

附件2：环评委托书；

附件3：湖南省平江县石牛寨旅游区规划审查意见；

附件4：企业营业执照；

附件5：环境质量现状监测质保单；

附件6：环境质量现状监测报告；

附件7：清理违规项目清单（含本项目）；

附件8：地质公园管理处意见；

附件10：专家评审意见。

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目平面布置示意图；

附图3：项目所在区域水系图；

附图4：项目周边环境关系图；

附图5：石牛寨景区给水排水规划图；

附图6：石牛寨景区规划总平面布置图；

附图7：石牛寨景区功能分区规划图；

附图8：石牛寨地质公园保护规划图；

附图9：项目区环境质量现状监测布点图。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省平江县石牛寨风景区高山峡谷漂流建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
| 法人代表 | 盛建华 | 联系人 | 褚宏伟 |
| 通讯地址 | 岳阳市平江县石牛寨新义村 |
| 联系电话 | 13875979177 | 传 真 | / | 邮 编 | 410400 |
| 建设地点 | 平江县石牛寨镇石牛村 |
| 备案审批部门 | / | 备案号 | / |
| 建设性质 | 新建（补充） | 行业类别 及代码 | R8990其他娱乐业 |
| 占地面积 (平方米) | 3000m2 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1324 | 其中：环保投资(万元) | 24.6 | 环保投资占总投资比例 | 1.86 % |
| 评价经费 (万元) |  | 竣工日期 | 2013年5月 |
| 工程内容及概要： 1.1、项目的由来 石牛寨地质公园于2006年5月成功申报成为省级地质公园，2011年11月，获得国家地质公园资格(国土资厅函[2011]1202号)。石牛寨地质公园在平江县旅游总体规划及五年行动方案中均占有重要地位，同时被《平江县土地利用总体规划(2006-2020年)》列为重点开发的自然景观区域、重大旅游基础设施建设工程以及自然和文化遗产保护区。 2007年6月，石牛寨旅游开发公司委托远见旅游规划有限公司编制了《石牛寨景区旅游发展规划》，并在该规划指导下实施了部分项目，取得了显著实效；2011年7月，长沙国盛旅游规划设计有限责任公司对《石牛寨景区旅游发展规划》进行修编，形成了《石牛寨旅游区总体规划修编(2011-2025)》，并在此基础上对旅游区内的丹霞迎宾服务区进行详细规划，于同月编制了《石牛寨旅游区丹霞迎宾服务区修建性详细规划》。 2012年2月，中惠旅智慧景区管理股份有限公司投资1324万元在石牛寨景区内建设“湖南省平江县石牛寨风景区高山峡谷漂流建设项目”。建设内容主要包括：高山峡谷漂流假山、水滑道、售票厅、皮划艇室、厕所、员工宿舍、游客接待区等相关配套设备设施。项目建成时未进行环境影响评价，故此次评价属补办环评。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定，“湖南省平江县石牛寨风景区高山峡谷漂流建设项目”需编制环境影响报告表。中惠旅智慧景区管理股份有限公司于2017年3月委托长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等前期工作，并按照环境保护有关法律法规及环评有关技术规范要求，编制完成了《湖南省平江县石牛寨景区服务区基础设施建设项目环境影响报告表》。 1.2、项目基本情况概括 1.2.1、项目基本情况 项目名称：湖南省平江县石牛寨风景区高山峡谷漂流建设项目； 建设地点：平江县石牛寨景区（将军湖水库南面）； 建设单位：中惠旅智慧景区管理股份有限公司； 建设性质：新建（补办环评）； 项目投资：1324万元，环保投资24.6万元； 占地面积：3000m2； 该项目主要建设内容为：高山峡谷漂流假山、水滑道、售票厅、皮划艇室、厕所、员工宿舍、游客接待区（内设休息室、淋浴设施、员工食堂）等相关配套设备设施建设； 劳动定员及工作制度：劳动定员15人，在项目区食宿；年工作250天，每天1班8h制； 游客服务人次：项目最大游客量为1500人次/d，日均游客1000人，年25万人次； 总投资：1324万元，全部由企业自筹。 1.2.2、工程建设内容及规模 高山峡谷漂流项目位于石牛寨景区内，占地面积为3000m2，总投资1324万元，全部由企业自筹。本项目主要建设内容包括高山峡谷漂流假山、水滑道、售票厅、皮划艇室、厕所、员工宿舍、游客接待区（内设休息室、淋浴设施、员工食堂）等相关配套设备设施，具体见表1.1。 表1-1 项目建设内容一览表 类别 项目名称 规模/数量 备注 主体工程 高山峡谷漂流假山 已建成 水滑道 全长600m，宽2m 已建成 公用工程 给水 项目供水系统由石牛寨景区供水系统统一提供。 已建成 排水 项目采用雨、污分流制，生活废水经处理后设专管外排。 已建成 供电 由景区供电系统统一提供 已建成 辅助工程 游客接待区 500m2 已建成，内设休息室、淋浴设施、员工食堂 售票厅 100m2 已建成 皮划艇室 75m2 已建成 皮划艇运输索道 100m 已建成 厕所 30m2 已建成 员工宿舍 160m2 已建成 环保工程 废水 污水处理站1座，工艺“格栅+调节池+厌氧池+氧化池+沉淀池+消毒”；规模30m3/d 要求新增 化粪池1座 已建成 隔油池1座 已建成，处理食堂废水 废气 食堂油烟：采取油烟净化器+油烟排放管 已建成 噪声 采取基础减振、隔声、距离衰减等措施 已建成 固体废物 生活垃圾：由垃圾池、垃圾桶收集 餐厨垃圾：单独收集后交由当地农户饲养牲畜 项目主要设备清单见表1-2。 表1-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规模/型号 备注 1 皮划艇索道电机 / 皮划艇运输动力装置 项目主要能源消耗见表1-3。 表1-3 主要能源消耗一览表 序号 名称 单位 用量 1 水 T/a 7500 2 电 万Kw·h/a 9.34 1.2.3、项目总投资及环保投资 项目总投资1314万元，其中现有环保投资约24.6万元，占总投资的1.86%，本项目环保措施及环保投资估算见表1-4。 表1-4 环保措施及投资一览表 项目 处理措施 规模 投资（万元） 废水 污水处理站1座 30m3/d 20 化粪池 1座 1 隔油池 1座 0.5 废水排放管道 1套 0.5 废气 食堂油烟废气：油烟净化器+排烟管道 1套 0.5 固体废物 生活垃圾：垃圾池和垃圾桶 1座 2 餐厨垃圾：收集后交由农户喂养牲畜。 噪声 减震、隔音措施，限速等标识 0.1 合计 24.6 1.2.4项目平面布置 项目主要包括高山峡谷漂流假山、水滑道、售票厅、皮划艇室、厕所、员工宿舍、游客接待区（内设休息室、淋浴设施、员工食堂）等，根据项目平面布置示意图可知，项目起漂点设置在将军湖西南面隘门海垱水堤上，水滑道及假山位于项目区东侧，售票厅与皮划艇室位于项目区中部，游客接待区、厕所位于项目区北面，员工宿舍位于项目区西面。项目平面布置示意图见附图二。 1.2.5公用工程 （1）给水 项目用水由石牛寨景区供水系统提供，水质、水量能满足项目用水要求。 项目为高山峡谷漂流建设项目，属非生产性项目，运营期用水为生活用水。根据项目运营情况，具体用水情况见表1-5。 表1-5 项目用水情况估算一览表 序号 用水项目 用水定额 日用水量（m3/d） 1 员工用水 根据现有项目用水情况 0.75 2 食堂用水 5 3 游客用水 定期补充 27 4 绿化用水 （2）排水 项目区排水采取雨、污分流制。 雨水经雨水沟汇集，进入将军湖水库。 废水经自建污水处理站（工艺采取“格栅+调节池+厌氧池+氧化池+沉淀池+消毒”）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，经专管排至将军湖水库。 （3）供电 项目用电由石牛寨镇供电系统统一提供，可以满足项目用电需求。 （4）供热 项目用热为液化石油气和电能。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建成于2013年5月，本环评为补办环评，现场踏勘可知，项目现有存在的主要环境问题及整改要求见表1-6。 表1-6 主要环境问题及整改要求一览表 序号 环境问题 整改要求 1 项目区生活污水仅采用化粪池处理，食堂废水经隔油池处理后直排入水体，不能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 项目区须新建1座污水处理站，将项目区所有废水收集后送至污水处理站处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 2.1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，地处东经113°35′，北纬28°42′，处汨水、罗水上游，总面积4125km2。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和湖南省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。东北面多为山地丘陵，西南面多水域。境内连云山主峰海拔1600m，全脉1000m以上的山峰有10座。汨罗江从东至西直入洞庭湖，形成全县山峦重叠、丘岗起伏、溪谷纵横的复杂地貌。山地面积占28.5%，丘陵面积占55.9%，平原面积占9.8%，岗地占5.8%。 石牛寨镇隶属于湖南省岳阳市平江县，地处平江县东北角，在湘鄂赣三省交界处，素有“一脚踏三省”之称，距县城62公里，是平江县最偏远的乡镇之一。全镇总面积108平方公里，共21个村，272个组，21000余人。1995之前属于虹桥区管辖，95年进行撤区并乡，将毗邻的浆市乡与大坪乡合并，建立了新的大坪乡，乡政府驻大坪集镇。2014年11月22日，大坪乡撤乡设镇正式更名为石牛寨镇，下边所辖的大坪、浆市二个集镇，交通便利，物产丰富，形成发达的边界商贸。 本项目位于平江县石牛寨镇新义村，属平江县石牛寨景区内；项目具体地理位置见附图一。 2.2、地形、地质、地貌 平江县地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 地质层为粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地质结构坚硬，承载力高，地壳结构紧密，土壤为酸性红页岩土壤。本区地震烈度为VI度。 石牛寨旅游区位于幕阜山脉东南侧，属低山丘陵区，山势西北高、东南低，中北部山势雄伟、奇峰挺拔，最高峰石佛山海拔541m。西部和黄龙山相隔，形成山间盆地，西北部和东南部明显断裂，致使西北部山体隆起突兀。东南部丘陵、岗地和溪谷、平原相间，丘陵地表多为变质岩、砾岩，河滩溪流平缓，水流速度低平，流水沉积地貌相继发育，是主要的农业种植区。 石牛寨旅游区属典型的丹霞地貌景观，拥有典型的岩相古地理特征与新构造形迹。旅游区内地层岩性以砂砾岩、花岗岩等为主。因为石牛寨靠近幕阜山花岗岩体，其沉积碎屑物以花岗岩物源为主，石英含量高，胶结物硅质成分高，抗风化能力强，因此能够形成较大面积具有特色景观的丹霞地貌。 2.3、气候、气象 平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，年多平均气温16.8℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月28日），极端最低气温-12℃（1972年2月9日）。年降雨天数160天左右，年日照小时1687h，全年无霜期266天。项目所在地多年平均降雨量1700mm，春夏俩季雨量为全年的70%左右，多年平均蒸发量1262mm。夏季多东南风，冬季多西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%，多年均风速为2.2m/s，最大风速为28 m/s。 2.4、水文 项目区水系属长江流域南洞庭水系中的汨罗江上游水系，汨罗江一级支流浆市河、二级支流大坪河分别从规划区的东侧与西侧流过，自北向南注入汨罗江。本区平均年降水量为1470.9mm，降水量随季节变化明显，多雨季节为2～6月，降水占全年的68.7%，少雨季节为7～11月，占全年的8.9%，河流径流量随降水呈季节变化：2～6月为丰水期，其径流量占全年径流量的68%，7～8月为枯水期，仅占年径流量的9.5%。 将军湖水库为本项目纳污水体，位于本项目北侧，水库功能为景观娱乐用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。将军湖水库大坝下游为云岩湖，库内水入云岩湖后经泄洪渠进入浆市河。浆市河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。项目区水系分布图见图2-1。 项目区属于地下水贫乏区，但内部浅层地下水资源相对较丰富。地下水类型主要为红层裂隙孔隙水，次为北部岩浆岩风化裂隙水，区内常有泉水出露，虽然泉水流量都较小，但因其分布较广泛，在旅游区内形成了呈树枝状和网络状分布的众多小溪流。地下水亦受大气降水控制而呈现季节性特点，枯、洪期泉流量变化大，泉水久旱可断流。 图2-1 项目区水系分布图 2.5、土壤 项目区土壤类型复杂，其酸碱度、通透性、蓄水保肥性差异较大，呈现出块状分布，大体可分为四大土类：水稻土、红壤、山地黄壤、山地黄棕壤。 项目周边区域水稻土面积较广，多分布在寨上寨下低平开阔的地段。红壤面积最小，分布在丘陵山地。山地黄壤分布于本区西北部，属湿润生物气候条件下形成的地带性土壤，植被覆盖度多在70%～90%。山地黄棕壤分布于本区的北部和西北部，属北亚热带气候条件下形成的地带性土壤，植被覆盖度为85%～95%。 2.6、矿产资源 本项目位于湖南省平江县石牛寨旅游区内，根据湖南省国土资源信息中心于2011年11月编制的《湖南省平江县石牛寨旅游区规划建设用地项目压覆矿产资源调查报告》，旅游区内各规划建设用地项目未压覆已探明具有工业价值的重要矿藏。

社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.7、平江县概况 2.7.1行政区划 2015年，根据平江县乡镇区划调整方案，调整后下辖5乡19镇：南桥乡、黄金洞乡、长寿镇成建制合并设立长寿镇；同意咏生乡、加义镇成建制合并设立加义镇。乡镇行政区划调整后，平江县共减少3个乡级建制，现辖三阳、板江、大洲、木金、三墩5个乡，汉昌、三市、安定、福寿山、加义、长寿、龙门、石牛寨、虹桥、上塔市、南江、梅仙、余坪、岑川、瓮江、浯口、伍市、向家、童市19个镇，总面积4114平方千米。 2015年年末，平江县常住总人口97.93万人，总户数27.77万户，其中男性52.11万人，女性45.82万人；城镇人口40.2万人，农村人口57.73万人，城镇化率为41.05%。全县户籍总人口110.69万人，总户数34.48万户，本年度户籍人口变动情况为：出生13286人，死亡3386人，全年迁入2777人，迁出3339人。 2.7.2社会经济 2015年平江县全面建成小康社会总实现程度85.1%，比上年提高4.4个百分点。经济发展类实现程度75.9%，人民生活类实现程度83.6%，社会发展类实现程度97.6%，民主法治类实现程度100%，生态文明类实现程度94.5%。全县完成GDP 216.95亿元，同比增长8.7%，增速比上年同期提高了1.1个百分点。其中第一产业增加值42.1亿元，同比增长4.4%，对GDP的贡献率9.2%，拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业增加值97.21亿元，同比增长7.7%，对GDP的贡献率42%，拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值77.65亿元，同比增长12.4%，对GDP的贡献率48.8%,拉动GDP增长4.2个百分点。产业结构由上年同期的19.5: 45.8：34.7，调整为19.4: 44.8：35.8 ，第一、第二产业占比分别下降了0.1、1个百分点，第三产业占比提高了1.1个百分点。 2.7.3教育与科技 平江县共有基础教育学校637所，其中幼儿园196所，小学258所，教学点124所，初级中学43所，九年一贯制学校7所，完全中学4所，高级中学3所，特殊教育学校1所，成人高中1所 ，中等职业技术学校3所（其中教师进修学校1所，职业高中学校2所）。共有在校学生129572人，其中小学75679人，初中35120人，普通高中13371人，职业高中4745人，成人高中340人，特殊教育学校317人。共有在园幼儿（含小学学前班）29963人。共有在编教职工7955人（含县定民办教师21人，不含民办学校教职工），其中：幼儿园91人，小学3733人，初级中学2084人，九年一贯制学校509人，完全中学581人，高级中学567人，特教学校42人，中职学校228人（含进修学校，不含民办职校），由教育经费开支工资的其他人员120人。共有离退休教师3366人，其中退休3352人，离休14人。全年县财政教育决算支出达9.24亿元，同比增长32.67%。 高考一二本上线1711人，上线人数、上线率和综合考评均居全市第一，6名学生成功招飞。高中阶段毛入学率达到80.72%，平均受教育年限达到10.2年。 2015年平江县申报部、省、市项目21个，获得项目资金416.8万元；完成科技成果登记13项，完成项目验收10项。新增高新技术企业4家，组建工程技术研究中心2家，分别是：方正达电子的柔性线路板工程技术研究中心和玉峰食品的面筋食品工程技术研究中心；通过产学研合作组建研发中心（基地）2个，分别是追一智能与湖南大学组建的食品自动化包装机械研发基地和湖南大学与前元新材料组建的研发中心；坚持每月开展专利执法全年共抽查商业场所30余家，清查商品2000余件，查处假冒专利案件20件，结案率100%。作为全市唯一入围科技部“三区”科技人才支持计划县，三区科技专家通过实施项目、技术服务、人才培养、科技普及等服务方式，深入服务单位，引导成果的转移和转化，解决企业技术难题。开展专家咨询547次，帮助或指导企业申报专利19件，指导特色种养79批次，受到了受援单位的好评。并科学制定了十三五期间27个重点科研项目、6个研发平台、9个特色产业基地、5个科技服务平台。 2.8、湖南平江石牛寨国家地质公园规划（2013~2025）概况 2.8.1地点、范围、面积 石牛寨地质公园位于湖南省东北部，汨罗江上游，隶属岳阳市平江县，距平江县城46 km，南距长沙170km，湘潭、株洲210km，北距岳阳110km。 公园地处湘、鄂、赣边界，岳阳市平江县境内。公园跨大坪乡、木金乡和龙门镇3个乡镇，地理坐标为东经113°56′33″～114°01′59″，北纬28°49′53″～28°55′47″。 地质公园以自然屏障的山脊线或山谷线、主要河流等自然界线，以及行政区划边界、公路等人文界线为边界。划定公园总面积为46.56km2，边界确定拐点坐标77个。 2.8.2地质遗迹保护区的划分 本公园保护区划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区，面积17.11 km2，占公园总面积的36.75%，保护规划图见附图8。 （一）一级保护区 以“十里绝壁”为中心，包括3个国家级地质遗迹点和部分省级地质遗迹点，面积2.15km2，占保护区总面积的12.57%，主要保护对象有丹霞石峰、石柱、石墙、崖壁、一线天等。 （二）二级保护区 二级保护区以省级地质遗迹点为主，位于石牛寨一级保护区周边，面积6.05km2，占保护区总面积的35.36%。 （三）三级保护区 三级保护区属一般保护区，以地方级地质遗迹点为主。公园三级保护区面积8.91km2，占保护区总面积的52.07%。 2.8.3各级保护区的控制要求及保护措施 各级保护区内均禁止采石、采矿、取土、伐木、放牧、开荒活动。禁止破坏区内一切地质遗迹保护设施和科普设施。 （一）一级保护区 保护管理责任人：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处主任。 1．控制要求 ⑴ 除必要的地质遗迹保护巡视道、监控和相关设施外，禁止建设其它无关的设施和建筑； ⑵ 可建必要的标识牌、游赏步道和相关设施，但必须与景观环境协调； ⑶ 控制游客数量，严禁区内行驶机动交通工具； ⑷ 对保护区进行生态建设，适当区域实现绿化培育。 2．保护措施 ⑴ 设立一级保护区的界碑、界桩，解说牌，警示牌； ⑵ 在鹅颈石、仙人桥等容易损坏的地质遗迹点附近设置保护隔离措施； ⑶ 对保护区内地质遗迹及保护设施进行监测，及时维护； ⑷ 对地质遗迹形成发育的环境进行有效的保护。 （二）二级保护区 1．控制要求 ⑴ 允许设立少量道路、观景台、旅游服务设施等，按规划建设区内道路等，建设完工后，立即恢复原有植被； ⑵ 限制与地学景观游赏无关的建筑，各项建设与设施应与景观环境协调。 2．保护措施 ⑴ 控制园区居民数量，在不影响地质公园发展的前提下，允许合理增长； ⑵ 有计划的恢复生态环境，对已经出现植被破坏的区域，进行封闭性保护。 （三）三级保护区 1．控制要求 ⑴ 允许设立少量不影响地质景观欣赏的地学旅游服务设施。 2．保护措施 ⑴ 统筹规划安排保护区内居民点，进行综合的村容村貌整治； ⑵ 规范游客行为，通过各种途径倡导文明旅游。 2.9、湖南省平江县石牛寨旅游区规划概况 2.9.1规划范围、期限及规模 1、规划范围 总规的规划范围：北起浆市街，南至白茅村，西承孚西村和大坪河，东接浆市河，总面积20.34km2，涉及大坪乡境内的新义、新坊、孚东等村以及龙门镇境内的白茅村。 迎宾区详规的规划范围：包括总规划定的丹霞迎宾服务区大部和新义旅游小镇，东起浆市河西岸，西至云岩湖，南接樊家与光头冲一线，北抵新义村新义学校，规划面积71.09hm2。 因丹霞迎宾服务区部分面积在总规和详规的规划范围内重叠，规划总范围面积为20.61km2。 2、规划期限及规模 本轮规划期限为15年，即2011～2025年，共分三个阶段进行： 近期：2011～2015年； 中期：2016～2020年； 远期：2021～2025年。 总规预测2015年游客接待量可以突破50万人次，规划中期末2020年接待量达93.30万人次，到远期末2025年接待量可以达到137.09万人次。 2.10.2功能分区规划 1、景区整体功能结构布局规划 按照旅游区的结构分析和功能布局的状况，总规对旅游区内资源配置、旅游接待设施、景观修复营造、内外交通组织等各方面进行总体布局，确定总体功能结构为：“一心一环三轴三区”。 一心：即由石佛山石佛寺组合而成的核心区域，位于整个旅游区的中心位置，也是旅游区的景观视线中心和宗教朝觐中心。 一环：即是沿石佛山石佛寺核心区外围构成的功能圈，包括有迎宾服务、兵寨体验、生态度假、水上观光、户外运动、科普教育等六大功能。 三轴：即一条沿旅游区内最显眼的十里绝壁构成的主轴线和沿大坪河、浆市河构成的两条水系轴线。 三区：即汨水源河段的竹筏漂游、浆市河上游的峡谷漂流和位于长岭的温泉度假三个外围功能区。 迎宾区详规对丹霞迎宾服务区作出了“一轴三区”的总平面布局规划，“一轴”指新建的S306省道，“三区”指入口服务区、酒店区和旅游小镇三个功能区块。 2、景区整体功能分区规划 由于长岭温泉度假项目和浆市河峡谷漂流项目均不在景区规划界线范围内，且浆市河峡谷漂流项目已开发经营，故二者均不列入本轮规划功能分区。本轮规划将石牛寨旅游区分为5大功能区，即丹霞迎宾服务区、大茅寨景区、大石佛山景区、科普拓展区和汨水源景区，其中大茅寨景区又分为兵寨展示体验区和生态休闲度假区两个功能亚区，大石佛山景区又分为丹霞石佛揽胜区和丹山碧水游乐区两个功能亚区，科普拓展区又分为科普教育区和户外拓展运动区两个功能亚区。同时在浆市河西岸和大坪河东岸规划了新义、新坊、孚东、白茅等4个旅游小镇。 本项目所在分区规划 本项目地属大茅寨景区--生态休闲度假亚区范围内，大茅寨景区位于石牛寨旅游区的北部，东接丹霞迎宾服务区，南连大石佛山景区，景区总面积5.05km2，占全区总面积的24.50%。大茅寨景区内部划分为兵寨展示体验亚区和生态休闲度假亚区。 生态休闲度假亚区位于大茅寨景区的西部，占地面积为2.22 km2。地形起伏较为平缓，植被丰富，有大片灌木丛围合的空间，拥有空气新鲜、景观优美、意趣朴实的自然环境。 功能定位：以生态休闲和度假为主要功能，提供汽车营地、生态别墅等度假项目。 主要建设项目：生态别墅、度假中心、户外健身运动场、汽车营地、地下峡谷漂流（即本项目）。

# 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 为了解项目所在区域环境质量现状情况，委托长沙崇德检测科技有限公司于2017年4月对石牛寨景区环境质量现状进行监测“崇德检测（2017）测字第04-089号”，监测质保单见附件。 3.1、大气环境质量现状 监测点位、监测因子、监测时间及频次详见表3-1及附图；监测结果见表3-2。 表3-1 环境空气历史监测点位、监测因子、监测时间及频次 监测点名称 相对位置 监测项目 监测频次 执行标准 新桥村 一期停车场北侧 PM10、SO2、NO2 7天/期 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 高仑塝 高仑塝临X001道路南侧100m处 玻璃桥北岸 玻璃桥北岸游客休息区 表3-2 环境空气质量现状评价统计结果（单位：mg/m3） 采样点位 检测项目 检测结果 二级标准值 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 新桥村 PM10 0.064 0.069 0.060 0.071 0.062 0.053 0.055 0.15 二氧化硫 0.017 0.019 0.018 0.017 0.020 0.018 0.019 0.15 二氧化氮 0.026 0.029 0.030 0.027 0.030 0.026 0.030 0.08 高仑塝 PM10 0.059 0.063 0.057 0.065 0.061 0.057 0.051 0.15 二氧化硫 0.014 0.016 0.014 0.016 0.013 0.011 0.015 0.15 二氧化氮 0.023 0.031 0.030 0.029 0.031 0.031 0.024 0.08 玻璃桥北岸 PM10 0.067 0.071 0.062 0.073 0.067 0.061 0.063 0.15 二氧化硫 0.011 0.012 0.012 0.013 0.011 0.012 0.013 0.15 二氧化氮 0.025 0.027 0.023 0.025 0.029 0.028 0.026 0.08 由表3-2可知，项目所在区域环境空气质量良好，SO2、NO2、PM10均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.2、地表水环境质量现状 监测断面：此次地表水监测共设置8个断面，本评价仅选取与本项目有关的断面共6个，1-隘门海水库，2-仙人海水库（即将军湖水库），3-云岩湖水库，浆市河：4-云岩湖泄洪渠汇入口处上游500米处、5-云岩湖泄洪渠汇入口处下游500米处、6-云岩湖泄洪渠汇入口处下游3000米处； （2）监测时间：2017年4月21-4月23日。 （3）监测因子：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群。 具体监测结果如下表3-3： 表3-3 水质监测结果 （单位：mg/L） 采样时间 检测项目 检测结果 执行标准 隘门海水库 仙人海水库 云岩湖水库 浆市河 云岩湖泄洪渠汇入口处上游500米处 云岩湖泄洪渠汇入口处下游500米处 云岩湖泄洪渠汇入口处下游3000米处 （GB3838—2002）中Ⅲ类标准 4月21日 pH（无量纲） 6.9 7.4 7.7 8.1 7.5 7.5 6~9 悬浮物 32 37 31 67 70 55 / 化学需氧量 10L 10L 10L 10L 10L 10L 20 BOD5 1.31 1.32 1.33 1.28 1.31 0.75 4 氨氮 0.141 0.224 0.306 0.418 0.453 0.365 1.0 总磷 0.073 0.078 0.053 0.069 0.033 0.029 0.2 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 动植物油 0.01L 0.01L 0.01L 0.010 0.011 0.010 / 粪大肠菌群 50 110 2400 9200 2400 9200 10000 4月22日 pH（无量纲） 6.9 7.4 7.8 8.1 7.6 7.5 6~9 悬浮物 35 40 29 65 75 60 / 化学需氧量 10L 10L 10L 10L 10L 10L 20 BOD5 1.48 1.44 1.55 1.39 1.23 0.68 4 氨氮 0.153 0.206 0.288 0.400 0.447 0.353 1.0 总磷 0.086 0.073 0.065 0.082 0.045 0.020 0.2 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 动植物油 0.01L 0.01L 0.01L 0.011 0.011 0.010 / 粪大肠菌群 80 80 2400 9200 5400 5400 10000 4月23日 pH（无量纲） 6.9 7.4 7.7 8.2 7.5 7.5 6~9 悬浮物 34 42 36 70 72 45 / 化学需氧量 10L 10L 10L 10L 10L 10L 20 BOD5 1.56 1.41 1.53 1.05 1.08 0.73 4 氨氮 0.147 0.218 0.282 0.412 0.429 0.341 1.0 总磷 0.078 0.082 0.057 0.078 0.029 0.041 0.2 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 动植物油 0.01L 0.01L 0.01L 0.011 0.010 0.011 / 粪大肠菌群 80 80 1300 5400 3500 9200 10000 由上表的监测结果可以看出，项目区各地表水各断面的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，总体来说水质较好。 3.3、声环境质量现状 此次石牛寨景区声环境现状监测共布设18个监测点，本评价仅选取与本项目有关的监测点位共2个：1#高山峡谷漂流游客服务中心，2#玻璃桥北岸，监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测及评价结果 单位：dB（A） 检测点位 等效A声级 [dB(A)] Leq 4月22日 4月23日 昼间 夜间 昼间 夜间 高山峡谷漂流游客服务中心 51.2 37.2 51.8 37.4 玻璃桥北岸 57.5 36.8 56.6 37.4 由表3-4声环境质量现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间≦60dB（A），夜间≦50dB（A）。 3.4、生态环境质量现状评价 根据《湖南省平江县石牛寨旅游区环境影响报告书（报批稿）》，区域生态环境质量现状如下： 3.4.1景观资源 景区内旅游资源以丹霞地貌景观为核心，主要包括地文景观、水域风光、生物景观、天象景观等自然景观资源和遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品、人文活动等人文景观资源。区内共有旅游资源8个主类，16个亚类，30个基本类型，108处旅游资源单体，其中五级旅游资源单体2处，四级旅游资源单体4处，三级旅游资源单体30处，二级旅游资源单体50处，一级旅游资源单体19处，另3个资源单体位于等级外(分值<30)。 a) 地质遗迹景观资源 石牛寨地质公园是花岗质砂砾岩类丹霞地貌的典型代表，也是球状(圆弧形)风化剥蚀型丹霞地貌和密集丘峰型丹霞地貌的典型代表，拥有省内、国内少见的大型丹霞石寨、大型丹霞崖壁、密集丹霞石墙群和密集一线天群等。 石牛寨地质公园以丹霞地貌景观为主体，景观数量丰富，景观类型较为齐全。整个地质公园范围内，已命名的各类丹霞地质遗迹景观点共计101个，其中一级景观点58个，二级景观点29个，三级景观点14个。按景观特色及形态特征划分，有象形36处，特色丹崖、洞穴48处，崖门2处，天生桥4处，一线天6处，水文5处。按丹霞地貌发育类型划分，可分为方山、馒头山、轿顶山、峰墙、峰丛、峰柱等。 b) 其他自然景观旅游资源 除地质遗迹景观以外，规划区内还有大量其他类型的自然景观旅游资源，包括瀑布、兴国水库、浆市河、大坪河沙滩流水风光河段等水域风光，马尾松林、杜鹃花海、野猪常年栖息地、燕子崖、鹰窝崖等生物景观，石佛日出等天象景观等。 c) 人文景观资源 石牛寨地质公园内有着丰富的史迹资源，具有深厚的历史文化内涵。石牛寨内曾经寺庙如林，至今保存较完整的有石佛寺、云岩寺、白衣寺等；寺庙附近建有众多佛塔，现保存完好的有白衣寺附近的三佛塔。石牛寨地形险峻，历史上为军事要地，明末年间，邑人王世明与汤旷聚众起义，汤旷驻守石牛寨，为抵御官兵进剿，在寨上建有城墙、练兵场、阅兵台和山寨王官邸，现寨上尚有水城、古城墙、石城门、练兵场、石臼等古迹。二战时期，该区是红军活动频繁的地段，平江起义后彭德怀曾率部在此休整，甘渭汉、傅秋涛等十多位老一辈无产阶级革命家和胡筠等28位烈士都曾在此领导和组织过革命斗争。这些景点对研究历史具有重要意义，因此具有重大保护价值。另外山寨上还存有古兵器，还保存有100多年的干尸，这些都具有较高的科学、文化价值。 总之，石牛寨地质公园内丹霞景观类型齐全，景观集中，造型多姿多彩，具有雄、奇、险、秀、幽、旷、野等特点，其形成过程和表现现象保存系统而完整，有些景观在省内甚至国内少有，具有很高的科学、美学价值，在旅游观光、科普教育、休闲度假、科学研究等方面具有重要意义。 3.4.2野生植物 1、森林、植被覆盖率 根据2010年7月份拍摄的卫星遥感照片和2005年～2010年间绘制的平江县土地利用现状图，对规划区内各功能区的森林、植被覆盖率进行统计，结果如表3-5所示。 表3-5 石牛寨旅游区植被覆盖率统计表 一级分区 二级分区 面积 km2 土地利用现状 森林覆盖率 % 植被覆盖率 % 丹霞迎宾 服务区 - 0.82 风景名胜设施用地(旅游区管理与服务用地)、水域(云岩湖，约7.0hm2)、裸地(低矮丹霞岩石)、少量水田和园地 0 30 大茅寨景区 兵寨展示体验区 北部 1.71 新义村村民散居散居区域，用地类型主要为住宅用地、水田、园地、裸地(表层为土质)及少量其他林地 5 20 南部 1.13 植被覆盖较好的有林地、裸地 60 60～70 生态休闲度假区 2.22 植被覆盖良好的有林地、其他林地，山顶多见裸地 70 80 大石佛山景区 丹霞石佛览胜区 2.43 主要为植被覆盖良好的有林地，山顶多为裸地(丹霞山体)，并有少量灌木林地和园地 70 80 丹山碧水游乐区 5.23 以低矮山石为主，用地类型主要包括其他林地、裸地和少量有林地 60～70 60～70 科普拓展区 科普教育区 2.31 主要为裸地、水田，并有少量果园、旱地 0 50 户外拓展运动区 2.65 覆盖较好的其他林地、裸地(丹霞山体)，间有水田、果园 60～70 65～70 汨水源景区 - 1.84 有林地、其他林地、水域、少量裸地、园地和水田 70 70～80 旅游小镇 新义旅游小镇 0.27 水田 0 100 合 计 20.61 林地、裸地为主，间有水田、园地、水域用地、住宅用地等 50.6 63.3 由上表可知，规划区内植被覆盖率约为63.3%，森林覆盖率约为50.6%。上述统计数据低于总规所称的森林覆盖率80%和省级地质公园总规所称的森林覆盖率72%，而与国家林业局中南林业调查规划设计院《湖南省平江县森林资源规划设计调查报告》(2004年9月)所提供的数据——大坪乡森林覆盖率55.3%、林木绿化率63.7%较为吻合。 2、植物群落分布状况 石牛寨属冷北极植物区，中国—日本森林植物亚区的华东区。在湖南植被分区中的位置为中亚热带常绿阔叶林地带北部地带的幕阜、连云山地丘陵植被小区。植被区系成份比较复杂，主要为华东区系，其次为华中区系，且亚热带山地湿带性的区系成份较多。 罗开文等于2008 年对石牛寨地质公园及其周边地区植被状况和丹霞地貌植物资源进行了实地调查，结果表明：该地有野生种子植物136 科422 属687 种(含变种)，并且分布有2 种湖南新记录种，即白鹃梅Exochord a racemosa 和轮叶过路黄Lysimachia klattiana。在科、属水平上对植物区系特性进行了统计分析，从科的分布区类型来看，热带性强于温带性；从属的分布区类型来看，以泛热带属的比例最高(22. 22%)，其次为北温带分布属(17. 99%)、东亚分布属(16. 93%)。石牛寨地质公园植物区系具有热带性较强、旱生植物和藤本植物丰富等特征，这与该地丹霞地貌的地质特征有关。(罗开文, 喻勋林, 邓园艺. 湖南平江石牛寨地质公园丹霞地貌植物研究[J]. 中南林业大学学报. 2009, 29(2):93-97.) 根据罗开文等的研究成果，石牛寨地质公园的植被主要分为以下三种类型：①针叶林；②灌丛；③沼泽和水生植被。 3、植物区系特征 根据罗开文等的研究成果，石牛寨地质公园的植物具有以下区系特征： 1) 热带性较强 从科的分布型来看，热带分布科共61 科，占65. 59%；温带分布科共31科，占33. 33%。从属的分布型来看，热带分布属共176属，占46. 56%；温带分布属共192属，占50. 79%。而与其毗邻的幕阜山，热带分布的科占62.83%，热带分布的属占44.44%。这一方面是由于幕阜山海拔较高，另一方面是由于丹霞地貌对植物区系的影响明显，石牛寨地质公园岩石裸露，沟壑纵横，起伏剧烈，小气候封闭，湿热条件优越，使得植物区系相对于其地理位置来说，热带性成分所占的比重有所偏大。 2) 旱生植物丰富 石牛寨旱生植物有卷柏Selaginella tamariscjna、刺柏、马尾松、珠芽景天Sedum bulbiferum、凹叶景天、佛甲草、垂盆草Sedum sarmentosum、中华绣线菊Spiraea chinensis、火棘Pyracantha fortuneana、朴树Celtis sinensis、铜钱树Paliurus hemsleyanys、黄连木Pistacia chinensis、球核荚蒾Viburnum propinquum、蝴蝶花Iris japonica等，它们对保护、改造石牛寨地质公园自然环境、维护生态平衡发挥了重要作用。丹霞峭壁之上土层瘠薄，乔木树种刺柏、马尾松耐干旱瘠薄，根系发达，防止了水土流失。草本类卷柏、佛甲草、蝴蝶花等能涵养水源，蓄水保湿，有利于其他植物生长，丰富了植物种类，美化了景区环境。 3) 藤本植物旺盛 石牛寨群峰突起，奇峰峭壁利于藤本植物攀援，特别是大型木质藤本，经过多年生长，非常茂盛。主要藤本植物有薜荔Ficus pumila、绿叶爬山虎Parthenocissus laetevirens、爬山虎Parthenocissus tricuspidata、络石Trachelospermum jasminoides var. heterophyllum、南蛇藤Celastrusor biculatus、爬藤榕Ficus sarmentosa var. impressa、常春藤Hedera nepalensis var. sinensis、山蒟Piper hancei、俞藤Yua thomsoni、尖叶清风藤Sabia swinhoei，它们在对石牛寨地质公园水土保持、生态维护、景观丰富等方面具有其他植物难以替代的作用。由于丹霞地貌特殊的地质特征，峭壁之上其他植物难以生长，而藤本植物对其遭受侵蚀起了缓冲作用。此外，藤本植物中如络石等有洁白素雅的花朵，其白花绿叶与丹霞地貌的红岩赤壁互相映衬，大大提高了美学价值。 4、珍稀保护植物 石牛寨地质公园内的保护植物很少，有关资料所述的水杉、银杏均未见存在，仅在丹霞石佛览胜区内道路两侧山坡上偶见丛生紫竹，属于《湖南省地方重点保护野生植物名录》所列的保护植物；罗开文等发现的野生睡莲也属于湖南省保护植物。另据采访调查，当地居民有经营药材的传统，药材资源中的厚朴属于《国家重点保护野生植物名录(第一批)》规定的Ⅱ级保护植物，并被列入《中国珍稀濒危植物名录》；杜仲被列入《中国珍稀濒危植物名录》，但不属于国家级和省级保护植物。这些药材主要分布在规划区中北、西北部海拔较高、植被覆盖较好的林地中。 表3-6 石牛寨地质公园珍稀保护植物一览表 植物名称 保护级别 分布范围 厚朴Magnolia off icinalis Reha et Wils 国家Ⅱ级、 中国珍稀濒危植物名录 规划区中北、西北部海拔较高、植被覆盖较好的林地 杜仲Eucommia ulmoides 中国珍稀濒危植物名录 紫竹Phyllostachys nigra(Lodd)munro 省级 丹霞石佛览胜区内道路两侧山坡 野生睡莲Nymphaea tetragona 省级 部分小型山塘、池沼 5、群落演替规律 根据侯玉平等和陈宝明等的研究成果，结合实地调查，对石牛寨地质公园的植被群落演替规律进行分析。(1. 侯玉平等. 论丹霞地貌区生态演替特征及其科学价值[J]. 生态学报, 2008, 28(7):3384-3389. 2. 陈宝明等. 中国南方丹霞地貌区植物群落与生态系统类型多样性初探[J]. 生态环境, 2008,17(3):1058-1062.) 群落演替包括原生演替和次生演替阶段。与所有的低山丘陵一样，丹霞地貌区存在着原生演替与次生演替系列，但由于其独特地质地貌过程而产生了特殊的原生演替系列。 3.4.3野生动物 项目区在大陆动物区系上属东洋界，华中区东部丘陵平面亚区，其生态地理动物群主要为亚热带林灌草地—农田动物群。据国家地质公园考察报告介绍，地质公园范围内有记载的野生动物共有170种，隶属4纲23目62科，并有云豹、黄腹角稚、金雕、蟒等数十种国家级和省级保护动物。但是经复核发现，相关物种名称反映的是整个平江县境内、主要是幕阜山森林公园内的野生动物分布情况，绝大部分物种名称可在平江县林业局于2002年7月编制的《幕阜山自然保护区兽类、鸟类、爬行类、两栖类动物种类调查报告》中找到。石牛寨地质公园内地貌特征以丹霞地貌为主，裸地较多且连通性不强，不利于野生动物生存繁衍，但因公园面积广大，野生动物资源仍较为丰富。 受近年来旅游开发活动的影响，规划区内野生动物受到一定扰动而往周边森林中迁移，区内动物种类和数量明显少于周边区域。现场调查过程中仅发现部分鸟类和啮齿类活动的踪迹，最多见的动物是蜘蛛等小型昆虫。鸟类在森林覆盖较好的林地内分布较为广泛，但是种群数量不大；部分松散石壁上存在成片分布、相互连通的小型洞穴，据了解为岩壁经风蚀和水蚀作用形成洞穴，被啮齿类动物利用并打通作为栖息地。 现场调查和走访调查中发现的野生动物主要有野猪、鹰、山鸡、家燕、啄木鸟、麻雀、小山雀、山鼠、田鼠、家鼠、青蛙、蛇(不明种类)等，其中野猪、家燕被列入《湖南省地方重点保护野生动物名录》。野猪主要分布于野猪常年栖息地生物景观点及周边森林中，偶有到山中村民的耕地和园地觅食。家燕为迁徙候鸟，春夏季在旅游区内居民住宅区及水田区域较常见，生态休闲度假区内规划的生态别墅区附近有较大的集中活动区域——燕子崖生物景观点。景区内有野猪常年栖息地、燕子崖、鹰窝崖等生物景观点，以及规划的封山育林、禁止游客进入的区域，在这些区域内野生动物得到了较好保护，动物物种资源相对较为丰富。 表3-7 石牛寨地质公园珍稀保护动物一览表 动物名称 保护级别 分布范围 野猪Sus scrofa 省级 主要分布于野猪常年栖息地生物景观点所在林地 家燕Hinrundo daurica 省级 主要在旅游区内各个村庄、水田区域及燕子崖生物景观点活动 现场踏勘可知，本项目位于将军湖水库南面，位于《湖南平江石牛寨国家地质公园地质遗迹保护规划图》所列一级保护区坐标拐点P-13、P-12连线以东，即位于地质公园的一级保护区内。 主要环境保护目标： 本项目为非生产性项目，位于一级保护区内，周边500m范围内无居民点，根据建设规模及周边环境确定本项目主要环境保护目标见表3-8，项目周边环境关系图见附图4。 表3-8 主要环境保护目标 类别 保护目标 方位、距离 性质及规模 执行标准 地表水 隘门海 南面70m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 将军湖水库 北面紧邻 / 云岩湖水库 北面950m / 浆市河 东北面1.6km / 声环境 白衣寺 西南面600m 5人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 生态环境 项目区及周边500m范围内植被、石牛寨地质公园 不被破坏

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时段 二级标准浓度限值（标准状态） 单位 二氧化硫 （SO2） 年平均 60 µg/m3 日平均 150 1小时平均 500 二氧化氮 （NO2） 年平均 40 日平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 日平均 150 2、地表水 本项目涉及地表水体为浆市河和隘门海、仙人海水库（即将军湖水库）、云岩湖水库，其水体功能为渔业用水，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH、总大肠杆菌群外） 水质指标 pH COD BOD5 NH3-N 动植物油 Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 / SS 总磷 石油类 粪大肠菌群 / ≤0.2 ≤0.05 ≤10000 3、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。（2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) ）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，标准限值见表4-3。 表4-3 污水综合排放标准 单位：mg/L（除PH无量纲） 项目 pH值 SS COD BOD5 氨氮 动植物油 石油类 磷酸盐 （以P计） 一级标准 6-9 70 100 20 15 10 5 0.5 2、废气 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2mg/m3的要求；污水处理站恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准。 3、噪声 噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2类标准，限值见表4-4。 表4-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 2类标准限值 60 50 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水经自建污水处理站处理达 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入将军湖水库。废水年排放量为5715t/a，COD排放控制总量为0.572t/a，氨氮排放控制总量为0.086t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目于2013年5月已建成运营，本评价为补办环评，施工期已过，故在此不作施工期工程分析。 5.1、运营期工艺流程及产污分布情况 图5-1 营运期工艺流程及产污分布图 工艺流程简述： 本项目建成运营后，其产生的污染物主要为职工及游客生活污水、生活垃圾、餐饮废水、餐厨油烟、餐厨垃圾、社会生活噪声等。 5.2、运营期污染分析 5.2.1、运营期废气排放及治理措施 本工程运营期所产生的废气有两个部分：餐厨油烟废气、污水处理站臭气。 1）油烟废气 本项目运营后，游客接待区设置有食堂，仅供员工就餐，就餐人数约5人，食堂采用天然气炒菜，电能煮饭，营运后将有油烟废气产生。一般食堂的食用油耗油系数为7kg/100人·d，根据本项目食堂规模，可推算出食用油用量约为0.35kg/d，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，结合本项目实际情况，取2%，按餐饮时间4h计算，则食堂油烟废气在未经处理时油烟的产生量约为0.0017kg/h（0.007kg/d、1.75kg/a）。食堂现有油烟净化器处理效率约90%，风量15000m3/h，经处理后，油烟排放量为0.00017kg/h（0.175kg/a），排放浓度为0.011mg/m3。经治理后，食堂油烟再采用专用烟道外排，本项目油烟废气排放均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度限值要求。 2）污水处理站臭气 项目现无污水处理站，环评要求建设单位新增1座污水处理站用于处理废水。污水处理站运行时会产生的恶臭气体，主要为硫化氢和氨气，属无组织排放。本项目污水处理站应在设计时考虑恶臭对环境的影响，在最容易产生恶臭的厌氧池设计隐蔽导管排放，将整个污水工艺设计为地埋式，减少污水污泥向空气中散发异味。通过采取加强绿化、使恶臭污染物排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准限值。 5.2.2、运营期废水排放及治理措施 本项目运营期产生的废水主要为员工生活污水、游客生活污水和食堂餐饮废水。 （1）员工生活污水 本项目定员15人，只有约5名工作人员在项目所在地食宿，其余工作人员均在景区石牛寨景区总部食宿。根据项目实际运营情况并参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）用水标准，确定在项目区内食宿员工用水量为150L/（人.d），在项目区内食宿生活用水总量为0.75m3/d；未在项目区内食宿员工用水量为45L/（人.d），在项目区内食宿生活用水总量为0.45m3/d；总用水量为1.2m3/d。产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.96m3/d，合240m3/a。为一般生活污水，水质简单，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮等，经化粪池处理后进入污水处理站处理。 （2）游客生活污水 本项目为石牛寨景区高山峡谷漂流建设项目，在项目游客接待区布设有1座厕所，位于项目西北侧，游客接待区设置有淋浴设施。根据石牛寨景区规划，项目最大游客量为1500人次/d，项目日均游客量为1000人次/d。 根据项目运营情况统计，一般情况下，游客在项目区停留时间约1~2h/d，其用水量为18L/人次.d，按最大游客量计，则旅客日均用水量为27m3/d，产污系数为80%，则游客产生的生活污水量为21.6m3/d，合5400m3/a，为一般生活污水，水质简单，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等，经化粪池处理后进入污水处理站处理。游客最大日用水量为27m3/d，废水最大产生量为21.6m3/d。 （3）食堂餐饮废水 本项目设置1间食堂，位于游客接待区内，食堂面积约为50m2，用于员工就餐。根据其实际运营情况并参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）中“办公楼（带食堂）”用水定额80L/人.d，则项目餐饮用水量为0.4m3/d，产污系数为80%，废水产生量为0.32m3/d，合80m3/a。餐饮废水主要污染因子为动植物油、pH、COD、BOD5、SS、氨氮等，经隔油池预处理后进入污水处理站处理。 项目用、排水情况，见图5-2。 注：游客用水按最大游客量核算。 图5-2 项目用、排水平衡图 单位：m3/d 本项目实行“雨污分流”排水，雨水收集后，排入将军湖水库。生活污水经污水处理站处理达标后，排入将军湖水库。根据水平衡分析，本项目运营期产生的废水主要为职工及游客生活污水和餐厨废水。生活污水产生量为22.56m3/d，餐厨废水产生量为0.3m3/d。 废水处理现状措施及环评提出整改要求 根据现场踏勘可知，项目区现有废水仅经化粪池（食堂废水经隔油池预处理）处理后最终排入将军湖水库，根据经验分析，废水经以上措施处理后不能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求；故环评要求建设单位增加1座污水处理站，将项目废水收集处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求后方可排入将军湖水库。 根据环评提出的要求：项目区须新增污水处理站处理废水，建设单位拟在现有厕所西北面建设1座地埋式污水处理站，项目污水产生量为22.86m3/d，设计时乘以经验系数1.2，即为27.43m3/d，最终选定污水处理设施设计规模为30m3/d；污水处理站处理工艺流程图见图5-3。 图5-3 污水处理站处理工艺图 项目工艺采取“格栅+调节池+厌氧池+氧化池+沉淀池+消毒”，通过查阅资料并对比同类型污水处理站处理效率可知，本项目污水处理站对废水各污染物的去处效率约为COD：80%，BOD5：85%，SS：75%，氨氮：70%，TP：70%。本项目废水经处理后各污染物排放情况见表5-1。 表5-1 废水污染物产、排情况一览表 名称 废水量 CODcr BOD5 SS 氨氮 TP 进水 22.86t/d 300 120 200 20 0.6 去除效率 / 80% 85% 75% 70% 70% 出水 22.86t/d 60 18 50 6 0.18 （GB8978-1996）一级标准 / 100 20 70 15 0.5（磷酸盐） 是否达标 / 达标 达标 达标 达标 达标 排放去向分析: 项目在落实环评提出的整改要求后，运营期产生的废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入将军湖水库。 5.2.3、运营期噪声产生及治理措施 项目建成运营后，场区内噪声主要为游客与职工产生的社会生活噪声及污水处理站设备噪声，其噪声值约为50~60dB（A）。项目建成后主要通过加强项目场区内人员管理，公建活动区禁止大声喧哗、吵闹、采取低噪声设备等措施控制场区噪声。经采取以上措施后，项目社会生活噪声排放源边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类声环境功能区标准限值。 5.2.4、运营期固体废弃物 项目建成后主要固体废弃物为生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理设施污泥。 项目游客人数按最大接待量1500人计，职工人数按15人计，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg核算，产生总量为0.7575t/d，全年为189.38t/a。本项目产生的生活垃圾经垃圾箱分类收集后，由景区统一运至景区垃圾转运站交由环卫部门清运处理，日产日清，不外排。 餐厨垃圾主要为职工和游客用餐时产生，其产生量和职工及游客日产的生活习惯有较大关系。本评价仅做一般性估算，本项目食堂供应就餐人数为5人，按每人0.02kg/餐计算，则本项目餐厨垃圾产生量约为0.1kg/d（0.25t/a），评价要求将餐厨垃圾采用专用容器收集后，交由资质单位处理，日产日清，不外排。 污水处理设施污泥：按每万m3污水经处理后污泥产生量（含水率为80%计）污泥的产生量为7t计算，本项目污水处理站日处理能力为30m3，则污泥产生量为0.021t/d（5.25t/a）。产生的污泥经脱水后交由当地环卫部门统一清运至垃圾填埋场作卫生填埋。 5.3、工程“三废”排放情况 根据本项目三废产生及治理情况，本项目“三废”排放情况详见下表： 表5-2 工程“三废”排放量统计表 类别 产污源点 污染物 处理前产生量及浓度 处置方式 处理后排放量及浓度 处理效率及排放去向 废水 生活污水、餐厨废水（共5715t/a） CODcr 1.71t/a；300mg/l 经隔油池+地埋式污水处理站处理 0.34t/a；60mg/l 处理达到GB8978-1996中一级标准后，排入将军湖水库 BOD5 0.69t/a；120mg/l 0.10t/a；18mg/l SS 1.14t/a；200mg/l 0.29t/a；50mg/l NH3-N 0.11t/a；20mg/l 0.03t/a；6mg/l TP 0.0003t/a；0.6mg/l 0.0001t/a；0.18mg/l 废气 食堂 油烟废气 1.75kg/a；/ 油烟净化器净化 0.175kg/a；0.011mg/m3 通过专用烟道排入环境 固废 污水处理设施 污泥 5.25t/a 环卫部门处理 0t/a / 生活垃圾 189.38kg/a 环卫部门处理 0t/a / 食堂 餐厨垃圾 0.25t/a 经收集后交资质单位处理 0t/a /

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生量及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运 营 期 | 食堂油烟 | 油烟废气 | 1.75kg/a；/ | 0.175kg/a；0.011mg/m3 |
|  |  | 污水处理站 | 硫化氢、氨、臭气（无组织） | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 运营期 | 水量 | / | 22.86m3/d | 22.86m3/d |
|  |  | 生活 设施 | CODcr | 1.71t/a；300mg/l | 0.34t/a；60mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 0.69t/a；120mg/l | 0.10t/a；18mg/l |
|  |  |  | SS | 1.14t/a；200mg/l | 0.29t/a；50mg/l |
|  |  |  | NH3-N | 0.11t/a；20mg/l | 0.03t/a；6mg/l |
|  |  |  | TP | 0.0003t/a；0.6mg/l | 0.0001t/a；0.18mg/l |
| 固体废弃物 | 运营期 | 污泥 | 5.25t/a | 脱水后由环卫部门清运至垃圾填埋场作卫生填埋 |
|  |  | 生活垃圾 | 189.38kg/a | 收集后由环卫部门收集，日产日清，不外排 |
| 噪声 | 营运期：场区内社会生活噪声﹤70dB（A） |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目为湖南省平江县石牛寨风景区高山峡谷漂流项目，项目位于地质公园内，建设区域内未涉及珍贵动植物，上下游水库均为人工湖库，水生生物较少。本项目建设占地为3000m2，项目位于地质公园内，项目建成后进行了绿化，区域绿化效果良好。项目的主要生态影响为相关建筑设施占用了林地，减少了项目建设范围内的植被，运营期对生态环境的主要影响为游客产生的社会噪声对区域周边一般野生生物的惊扰影响。在采取加强绿化、加强文明游览宣传等措施后，项目运营区域生态环境影响小。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目于2013年5月建成运营，此次环评为补办环评，各建构筑物均已建成，施工期已过，故评价在此不进行项目施工期环境影响分析。 7.2运营期环境影响分析 营运期项目对周围环境的影响主要是废水、废气、噪声和固体废物。 7.2.1大气环境影响分析 （1）油烟废气 本项目运营后，游客接待区设置有食堂，可容纳1000人就餐，食堂采用天然气炒菜，电能煮饭，营运后将有油烟废气产生。一般食堂的食用油耗油系数为7kg/100人·d，根据本项目食堂规模，可推算出食用油用量约为70kg/d，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，结合本项目实际情况，取2%，按餐饮时间4h计算，则食堂油烟废气在未经处理时油烟的产生量约为0.35kg/h（1.4kg/d、350kg/a）。评价要求：食堂应采用处理效率不低于90%的油烟净化器（风量20000m3/h）净化，经处理后，油烟排放量为0.035kg/h（35kg/a），排放浓度为1.75mg/m3。经治理后，食堂油烟再采用专用烟道外排，本项目油烟废气排放均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度限值要求。 2）污水处理站臭气 污水处理系统产生的恶臭气体属无组织排放，本项目污水处理站在设计时已考虑恶臭对环境的影响，在最容易产生恶臭的厌氧池设计隐蔽导管排放，将整个污水工艺设计为地埋式，减少污水污泥向空气中散发异味。通过采取加强绿化、使恶臭污染物排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准限值。 7.2.2水环境影响分析 （1）废水处置措施及去向 项目运营期产生的废水主要为生活污水（22.2m3/d）、食堂废水（4m3/d），废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等。现有废水处理设施不完善，仅经化粪池（食堂废水经隔油池处理）处理后直排，不能达标排放。故环评要求建设单位增加废水处理措施，建设单位拟在停车场建设1座30m3/d，地埋式一体化污水处理站，工艺采取“格栅+调节池+厌氧池+氧化池+沉淀池+消毒”。根据工程分析内容可知，本项目污水处理站对废水各污染物的去处效率约为COD：80%，BOD5：85%，SS：75%，氨氮：70%，TP：70%。经处理后的废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准排入将军湖水库。 （2）废水外排对将军湖水库的影响分析 根据现场踏勘可知，目前项目废水仅经简单的化粪池（隔油池）预处理后外排，根据经验分析，废水不能达标排放；故环评要求建设单位增加废水处理设施，设置1座污水处理站，将废水处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，方可外排至将军湖水库。 目前项目废水经化粪池处理后设专管外排至山间小沟，无法满足排放要求；建设单位在落实环评提出的整改要求后，废水可达标排放将军湖水库，将军湖水库为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，达标废水的排放对将军湖水库水质影响不大，不会改变将军湖水库水质功能。 7.2.3声环境影响分析 项目建成运营后，场区内噪声主要为游客与职工产生的社会生活噪声及污水处理站设备噪声，其噪声值约为50~60dB（A）。项目建成后主要通过加强项目场区内人员管理，公建活动区禁止大声喧哗、吵闹等措施控制场区噪声。经采取以上措施后，项目社会生活噪声排放源边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类声环境功能区标准限值。 项目西南面600m处为白衣寺，其已超出200m范围的评价范围，故本项目噪声对其影响较小。 7.2.4固体废弃物 项目建成运营后固废主要为生活垃圾。垃圾产生量约为189.38t/d。根据项目设计，生活垃圾由项目内设置的垃圾收集桶（垃圾桶）进行收集，每天由环卫部门将收集的垃圾统一清运，做到日产日清。项目食堂产生的餐厨垃圾约为4kg/d（1t/a），通过专用容器收集，收集后交有资质单位处理。污水处理设施污泥产生量为0.021t/d，经脱水后交环卫部门统一清运至垃圾填埋场作卫生填埋。 因此，采取以上措施后，项目产生的固废不会对周围环境造成影响。 7.2.5生态环境影响分析 （1）景观影响分析 本项目为湖南省平江县石牛寨风景区高山峡谷漂流项目，项目位于地质公园内，项目建设区域原为林地。项目的开发建设，在原林地基础上增加了部分人为建筑及设施设施，建设过程和运营过程对区域内自然景观产生了一定的干扰和改变，对景观资源有一定影响。项目建设过程中通过采取遵循原有地形地势、建筑风格贴近自然等措施尽可能减少对项目所在地原有景观的影响。 运营期项目范围游客的到来也对当地景观有一定影响，部分游客接触、攀爬植被、山体，在山上或周边区域乱扔垃圾、倾倒污水，都可能对区域景观资源造成直接损害，部分自然景观资源可能因为受到人为破坏而减少了其原有的自然神韵。在采取加强绿化、加强文明游览宣传等措施后，项目运营对区域自然景观的影响较小。 植物资源与水土流失影响分析 本项目总占地面积3000m2，建设区域内原有植物主要有松、杉等常见树种以及常见的灌木、杂草，项目建设过程中采取了绿化措施，对项目区域的植被未造成明显影响，未破坏区域内植物物种的多样性。区内植被具有较强的自我恢复能力，受影响区域多已开始有灌木、杂草甚至小型乔木生长。项目建筑依山体原有地形地势而设计，取土量与弃土量基本持平，水土保持措施效果良好。 野生动物影响分析 项目区域内游步道多由石级铺设而成，路面较窄，两侧植被覆盖良好，动物可在游客不经过的时候穿行，阻隔作用不明显；本项目位于峡谷之间，间于隘门海与将军湖水库之间，项目观景廊道主要集中在项目区域内、漂流路线为封闭式漂流道，运营期游客活动范围有限，对野生动物生境的影响较小。 项目运营期间，人群活动、游乐噪声等对附近鸟兽有驱赶作用，迫使它们迁移到更远的地方。 （4）水生生态环境影响分析 项目上下游水库均为人工湖，本项目游客活动将对上下游水库水体造成一定程度的扰动，对水生生态造成一定的负面影响。由于项目依托上下游水库而建，上下游水库内水位将保持持平，除起漂点及落漂点区域外受游客活动影响较大外，水库大部分区域受游客活动影响较小，对水库鱼类和其他水生生物的生境破坏程度有限。人工湖库中基本无野生鱼类存在，各类水体中均无珍稀、特有保护鱼类或其他水生生物存在，旅游活动对水体的扰动不存在引起珍稀、特有水生生物灭绝的威胁，整体上对水生生态系统的影响较小。水库建成蓄水以来，水体中水草逐渐生长，浮游动物逐渐出现，后期如有鱼、虾、龟、鳖等大体型水生动物的进入或引入，将会在湖库中逐渐繁衍，形成较为简单但又较为完整的水生生态系统。 （5）水体富营养化影响分析 项目上游隘门海、下游将军湖为人工湖库，均通过溪流与下游河道相通，水体连通性较好，水源为地下水渗出形成的泉水或溪水，水质良好，发生富营养化的可能性不大。但可能受游客影响，如游客抛弃的食品残渣等垃圾的影响，可能发生轻度富营养化。在日常运营过程中应注意对游客文明游览的宣传，并定期打捞湖库内的垃圾及漂浮物。 （6）污水、垃圾对生态环境的影响分析 本项目游客活动和少量职工生活将会产生一定量的生活污水、生活垃圾和旅游垃圾，通过加强环卫设施、污水处理设施的建设，可减少对区域生态的影响。项目运营高峰期废水产生量约为22.86m3/d，采用污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准排入将军湖水库，项目污水对水体环境影响较小。项目游客、职工生活垃圾等经统一收集后运至山下交由环卫部门处理，对项目区域的生态环境影响较小。 7.2.6、总量控制 根据国家“十二五”规划中实施总量控制污染物种类与原则要求，结合本项目所在地实际情况，建议本项目总量控制指标为： CODcr：0.6425t/a；NH3-N：0.0964t/a。 7.2.7环境风险分析 本项目建成运营后，未涉及危险化学品，其主要环境风险物质为项目生活废水，风险情形主要为直接排放水体带来的环境影响，但由于项目生活废水产生量较小，其环境风险可控。其次，项目涉及的外源性环境风险主要为其依托的湖库（隘门海及将军湖水库）大坝溃坝事故风险，根据查阅相关资料，溃坝约一半是由于水力学方面因素造成，例如强暴雨洪水漫过坝顶、坝体渗漏、水压力等均可造成大坝失事。其他方面的因素如结构、地质、施工质量、运行管理、人为破坏以及工程老化等方面原因也会导致坝体溃决。为了确保大坝安全，努力避免溃坝灾害风险，湖库大坝应从勘测、设计、施工、运行全过程中应采取各种有效的防范、应急措施，应认真贯彻执行《水库大坝安全管理条例》（国务院[1991]第77号令）。同时，应加强大坝安全监测，及时维修、加固和改造，重点抓好汛期和低水位运行的安全管理，禁止库区内容易引发滑塌的施工作业（如爆破、炸鱼等），采取相应的风险管理措施，制定风险应急预案等，在风险事故发生前及时做好下游居民的安全疏散工作。 综上所述，本项目运营过程中存在一定的环境风险与外源性环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在管理及运行中认真落实相关安全生产管理规定、消防规定、环境风险评价中突出的措施和相关环保规定，确定安全生产，制定相应的事故应急预案，并在安监、消防、公安、环保管理部门验收合格后再运营，则运营期的环境风险事故可降低至可接受水平。 7.2.8环境管理与监测 （1）环境管理 运营期环境管理任务的重点是区域环境的保护，建议项目管理单位设立专职环境管理人员1人，全权负责各项环境管理及保护工作，并制定如下环境保护工作条例： 环境保护职责管理条例 建设项目“三同时”管理制度 固体废弃物管理制度 应急事故处理制度 环保教育制度 环境管理 （2）环境监测 本项目为非污染生态类项目，主要污染集中在施工期，运营期对环境影响小。 根据本工程废水、固废、噪声等污染源的产生和排放情况，评价建议工程环境监控计划可按照表7-1执行。 表7-1 本项目环境监测计划表 项目 监测点位 监测因子 监测频率 废水 污水排放口 pH、动植物油、CODCr、SS、氨氮、BOD5、总磷、石油类、粪大肠杆菌 每年一次 噪声 项目区四周 等效连续A声级 每年一次 7.2.9、环境可行性分析 7.2.9.1产业政策符合性分析 中惠旅智慧景区管理股份有限公司投资建设的“石牛寨风景区高山峡谷漂流项目”属于R8920游乐园，项目用地3000m2（约合4.5亩），项目总投资1324万元。 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》及第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（修正）中有关规定，该项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。因此建设项目符合国家现行的产业政策要求。 综上所述，本项目符合国家当前的产业政策发展要求。 7.2.9.2与相关规划相符性分析 1、与《地质遗迹保护管理规定》的符合性分析 《地质遗迹保护管理规定》规定：任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动；不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。 本项目属于的旅游服务设施，不属于对地质遗迹造成影响的采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的项目，工程建设不会对地质遗迹造成污染或破坏，符合《地质遗迹保护管理规定》。 2、与《湖南省地质环境保护条例》的符合性分析 《湖南省地质环境保护条例》规定：禁止在地质遗迹保护区内进行对地质遗迹有损害的采矿、采石、取土、爆破等活动；开发利用地质遗迹资源，应当编制合理的开发利用方案，由所在地县级以上人民政府国土资源行政主管部门审核后，报同级人民政府批准，2006年5月25湖南国土资源厅《关于同意建设石牛寨省级地质公园的函》(湘国土资函【2006】229号)中同意石牛寨地质公园开发活动，提出遵循“保护中开发，开发中保护”的原则，2012年8月24日平江县人民政府县长办公会议纪要《关于研究支持石牛寨国家地质公园和石牛寨景区开发建设有关工作》(【2012】第29次)会议强调“要高度重视和大力支持石牛寨国家地质公园建设和石牛寨景区开发建设”；地质遗迹资源在风景名胜区或者森林公园范围内的，在报同级人民政府批准之前，还应当依法征得有关行政主管部门同意。工程设施建设应当避开地质遗迹保护区；确实无法避开的，应当经批准设立该地质遗迹保护区的人民政府审核同意，并采取保护地质遗迹的措施。 本项目不属于对地质遗迹有损害的采矿、采石、取土、爆破等项目范畴，是《石牛寨旅游景区总体规划修编》（2010-2025）和《石牛寨旅游景区详细规划》中规划的建设项目，属于石牛寨地质公园的开发活动，因此，本项目与《湖南省地质环境保护条例》是相符。 综上所述，本项目建设与国家及湖南省地质遗迹保护的相关法律法规是相符的。 3、与《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011-2025）的符合性分析 《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011-2025）经平江县人民政府（平政函〔2011〕71号）批准实施。《规划修编》中的“大茅寨景区--生态休闲度假亚区”明确提出：主要建设项目——生态别墅、度假中心、户外健身运动场、汽车营地、地下峡谷漂流；本项目建设内容即为规划建设的地下峡谷漂流项目。 因此，本项目符合《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011-2025）。 4、与《湖南省平江县石牛寨旅游区规划环境影响报告书》的符合性分析 根据《湖南省平江县石牛寨旅游区规划环境影响报告书》及《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函【2012】33号）文件提出，规划区域旅游开发和规划项目建设过程中应当极度重视对景观资源和生态环境的保护，特别是对丹霞地貌景观资源的保护以及对植被破坏和水土流失的防治。规划区内禁止设置料场、渣场及拌合场，严禁开山取土（石），及时做好施工临时占地的生态恢复工作。本项目不设置料场、渣场、拌合场及取土场，施工结束后对施工场地和临时占地进行绿化。按照地质公园相关要求，规划及环评的调整要求进行项目建设或开发，不得擅自新建项目（包括建筑设施和旅游活动），不得擅自对已有和已规划项目进行改建、扩建或变更项目内容；确需新、改、扩建或变更项目内容的，应当征得地质公园主管部门、旅游管理部门和县级以上环境保护主管部门的意见。 经调查，本项目属于《湖南省平江县石牛寨旅游区规划环境影响报告书》中“已有项目”，项目选址及建设内容与报告书描述一致，未进行改建、扩建或变更。因此，本项目符合《湖南省平江县石牛寨旅游区规划环境影响报告书》及《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函【2012】33号）。 5、与《湖南平江石牛寨国家地质公园总体规划》的符合性分析 本项目位于《湖南平江石牛寨省级地质公园总体规划》（2013~2025）“地质遗迹保护区”一级保护区内，规划要求“ 除必要的安全、卫生及旅游设施外，不得任意修建建筑物，有碍景观视觉审美的已有建筑物应拆除，必要的旅游设施，其体量与风格应与自然相协调”。本项目建设范围内未涉及地质遗迹保护对象，项目属总体规划中必要的休闲度假产品——水域：漂流项目，项目建设内容与当地景观总体相协调。因此，本项目符合《湖南平江石牛寨省级地质公园总体规划》。 7.2.10选址合理性分析 本项目选址于平江县石牛寨景区内，项目建设与相关规划相符，项目所在景区北面临近001县道，交通便利。综上分析，本项目选址合理。 7.2.11、环保竣工验收 本项目环保设施竣工验收及管理要求一览见表7-2。 表7-2 环保竣工验收一览表 时 期 验收 项目 污染 源 验收 点 验收 因子 处理措施验收 执行 标准 验收要求 浓度 限值 总量 指标 高山峡谷漂流项目 废气 食堂废气 / 油烟 通过专用烟道引至屋顶排放 《饮食业油烟排放标准》（GB18434-2001） 2.0 mg/m3 废水 生活污 水、餐厨废水 排污口 COD NH3-N 处理达到GB8978-1996中一级标准后，排入将军湖水库 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 COD≤100mg/L NH3-N ≤15mg/L CODcr0.6425t/a；NH3-N：0.0964t/a。 固废 生活垃圾 / / 收集后交由环卫部门处理 / / 污水处理 设施污泥 / / / / 餐厨垃圾 / / 交由资质单位处理 / / 四、项目环保治理投资估算 本项目总投资1324万元，其中环保投资24.6万元，环保投资占总投资的1.86%。项目环保治理措施及投资见表7-3： 表7-3 环保治理措施及投资估算一览表 项目 处理措施 规模 投资（万元） 废水 “格栅+调节池+厌氧池+氧化池+沉淀池+消毒”工艺污水处理站1座 30m3/d 20 化粪池 1座 1 隔油池 1座 0.5 废水排放管道 1套 0.5 废气 食堂油烟废气：油烟净化器+排烟管道 1套 0.5 固体废物 生活垃圾：垃圾池和垃圾桶 1座 2 餐厨垃圾：收集后交由农户喂养牲畜。 噪声 减震、隔音措施，限速等标识 0.1 合计 24.6

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器净化后，通过专用烟道排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 水污染物 | 生活 设施 | 生活污水、餐厨废水 | 经隔油池+污水处理站处理达标后，排入将军湖水库 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准； |
| 固体废物 | 固废 | 生活垃圾 | 定期清运送环卫部门统一处理 | 固废处置率100%，保持场地清洁卫生。 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 收集交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 污泥 | 脱水后交环卫部门清运至垃圾填埋场作卫生填埋 |  |
| 噪声 | 运营期满足项目场界噪声《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准要求 |
| 其他 | —— |
| 生态保护措施和预期治理效果： 本项目为湖南省平江县石牛寨风景区高山峡谷漂流项目，项目位于地质公园内，建设区域内未涉及珍贵动植物，上下游水库均为人工湖库，水生生物较少。本项目建设占地为3000m2，项目位于地质公园内，项目建成后进行了绿化，区域绿化效果良好。项目的主要生态影响为相关建筑设施占用了林地，减少了项目建设范围内的植被，运营期对生态环境的主要影响为游客产生的社会噪声对区域周边一般野生生物的惊扰影响。在采取加强绿化、加强文明游览宣传等措施后，项目运营区域生态环境影响小。 |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1、项目概况 本项目为湖南省平江县石牛寨风景区高山峡谷漂流建设项目，建设地点位于平江县石牛寨镇石牛村，建设单位为中惠旅智慧景区管理股份有限公司，建设内容为高山峡谷漂流假山、水滑道、售票厅、皮划艇室、厕所、员工宿舍、游客接待区等相关配套设备设施，项目用地面积为3000m2（4.5亩），总投资为1324万元。 9.1.2、产业政策符合性分析 中惠旅智慧景区管理股份有限公司投资建设的“石牛寨风景区高山峡谷漂流项目”属于R8990其他娱乐业，项目用地3000m2（约合4.5亩），项目总投资1324万元。 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》及第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（修正）中有关规定，该项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。因此建设项目符合国家现行的产业政策要求。 综上所述，本项目符合国家当前的产业政策发展要求。 9.1.3、项目选址合理性 本项目选址于平江县石牛寨景区内，项目建设与相关规划相符，项目所在景区北面临近001县道，交通便利。综上分析，本项目选址合理。 9.1.4、环境质量现状 根据本次监测资料，区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB1095-2012）二级标准，区域环境空气质量较好。 根据本次监测资料，该项目所在区域地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 本项目场区周围噪声以社会生活噪声为主，区域范围没有强噪声源，根据本次监测可知，该项目场界噪声昼间、夜间均达《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。区域声环境质量现状较好。 9.1.5、环境影响分析结论 本评价为补办环评，建设单位对项目运营期产生的各种废气、废水、噪声、固体废物均做了针对性的治理措施，经过本环评分析评价，认为这些治理措施不仅从经济上还是从技术上都是可行的；但建设单位须增加废水处理措施，经过影响预测分析，在采取已有的环保措施及环评提出的措施后，项目的运营期产生的各种污染物对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能，从环境角度分析，项目运营可行。。 9.1.6、总量控制 本项目废水经自建污水处理站处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入将军湖水库。废水年排放量为5715t/a，COD排放控制总量为0.572t/a，氨氮排放控制总量为0.086t/a。 9.1.7、风险分析 项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后再运营，其风险事故隐患可降至可接受水平。 9.1.8、结论 湖南省平江县石牛寨风景区高山峡谷漂流建设项目建成于2013年5月，本评价为补办环评；项目符合国家产业政策，符合相关规划，由工程分析和环境影响分析可知，在采取已有环保措施及落实环评提出的环保要求后，各种污染物均可以做到达标排放，对环境影响很小。该项目的建设体现了经济、社会和环境三方面效益的统一。在此基础上，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，从环保的角度来看，本项目的运营是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

工作

工作人员

游客

噪声、生活垃圾、生活废水

游览观光

食堂

噪声、生活垃圾、生活废水

油烟、餐厨废水、餐厨垃圾

新鲜用水

22.56

22.86

将军湖水库

员工用水

游客用水

食堂用水

化粪池

隔油池

污水处理站

1.2

27

0.4

28.6

损耗5.4

22.56

损耗0.24

损耗0.08

0.96

21.6

0.32

0.3

22.86