目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然社会环境简况	9

三、环境质量状况	19

四、评价适用标准	27

五、建设项目工程分析	29

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	32

七、环境影响分析	34

八、建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	52

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  平面示意图

附图3  项目周边环境关系图

附图4  石牛寨旅游景区给水排水规划图

附图5  石牛寨旅游景区规划总平面图

附图6  石牛寨功能分区规划图

附图7  石牛寨地质公园保护规划图

附图8  环境质量现状监测布点图

附图9  项目依托的生活污水处理设施位置及管线示意图

附件：

附件1  委托书

附件2  湖南省平江县石牛寨旅游区规划审查意见

附件3  营业执照

附件4  环境质量现状监测报告

附件5  环境质量现状监测质保单

附件6 清理整治环保违规建设项目分类处理意见审核表

附件7 平江县旅游发展委员会对本项目的建设意见

附件8 平江县石牛寨国家地质公园管理处对本项目的建设意见

附表

附件1  审批登记表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省平江县石牛寨景区将军湖水库建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
| 法人代表 | 盛建华 | 联 系 人 | 褚洪伟 |
| 通讯地址 | 平江县石牛寨镇新义村 |
| 联系电话 | 13875979177 | 传真 | / | 邮政编码 | 410400 |
| 建设地点 | 平江县石牛寨镇新义村（湖南省平江县石牛寨景区内） |
| 立项审批 部 门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建（补办） | 行业类别 及代码 | R8990 其他娱乐业 |
| 占地面积 （平方米） | 33155 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元) | 411.25 | 其中：环保投资(万元) | 28.5 | 环保投资占总投资比例 | 6.93 |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2016年10月 |
| 工程内容及规模 1、项目概况 石牛寨地质公园于2006年5月成功申报成为省级地质公园，2011年11月，获得国家地质公园资格(国土资厅函[2011]1202号)。石牛寨地质公园在平江县旅游总体规划及五年行动方案中均占有重要地位，同时被《平江县土地利用总体规划(2006-2020年)》列为重点开发的自然景观区域、重大旅游基础设施建设工程以及自然和文化遗产保护区。 2007年，石牛寨旅游开发有限公司取得了平江县旅游局《关于同意开发石牛寨景区的批复》(平旅发[2007]1号)同意。2007年6月，石牛寨旅游开发公司委托远见旅游规划有限公司编制了《石牛寨景区旅游发展规划》，并在该规划指导下实施了部分项目，取得了显著实效；2011年7月，长沙国盛旅游规划设计有限责任公司对《石牛寨景区旅游发展规划》进行修编，形成了《石牛寨旅游区总体规划修编(2011-2025)》，并在此基础上对旅游区内的丹霞迎宾服务区进行详细规划，于同月编制了《石牛寨旅游区丹霞迎宾服务区修建性详细规划》。 2007年，《石牛寨景区旅游发展规划》第一期工程取得平江县发展和改革局《关于平江县石牛寨旅游风景区第一期工程立项的意见》(平发改投[2007]54号)同意，建设地点位于大坪乡新义村，建设内容包括部分主干道、游步道、停车场、水、电、通讯等基础设施、大寨门、将军湖，以及兵寨文化展示区、丹霞迎宾服务区、丹霞石佛览胜区、丹山碧水游乐区、生态休闲度假区内的部分旅游景点和服务设施。 将军湖建设项目属于一期开发建设项目，于2007年10月开始建设，于12月份建成，建设的主要内容为一道拦水坝，采用沙土坝。由于沙土坝的安全性不够，2011年9月，将军湖发生溃坝事故。 2011年12月中惠旅景区管理股份有限公司投资411.25万元建设“湖南省平江县石牛寨景区将军湖水库建设项目”，对溃坝进行重新修筑，大坝采用钢筋混凝土结构，于2012年2月建成并开放游船水上游览项目。本水库建设项目属于《石牛寨旅游区总体规划修编(2011-2025)》规划项目中大茅寨景区内“兵寨文化体验区项目”之一，开放水面观光游览。项目位于平江县石牛寨镇新义村石牛寨景区内，水域面积约3.2hm2，库容10万m3，工程建设内容主要为一座将军湖大坝、一座漂浮在水库水面的塑料浮桥、水库南侧岸边栈道和水库南北各一处游船停靠码头。 根据中华人民共和国国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。为此，中惠旅智慧景区管理股份有限公司委托长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司承担该建设项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，在收集和分析资料的基础上，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，对项目建设地点进行了现场踏勘，收集了与本项目相关的资料，并进行了认真分析，编制《湖南省平江县石牛寨景区将军湖水库建设项目环境影响报告表》。 2、工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：湖南省平江县石牛寨景区将军湖水库建设项目； 建设性质：新建（补办环评）； 建设地点：平江县石牛寨镇新义村（湖南省平江县石牛寨景区内）； 建设单位：中惠旅智慧景区管理股份有限公司； 占地面积：总占地面积约33155m2，其中淹没区占地32000m2（3.2hm2）、大坝占地面积600m2、栈道占地约525m2、游船停靠码头30m2。其工程占地情况见下表1-1； 设计库容：10万m3； 总投资额：411.25万元； 工程规模及等级：本水库正常蓄水位313.600m，设计洪水位314.116m（20年一遇洪水），校核洪水位314.180m（50年一遇洪水），总库容10万m3，根据《防洪标准》（GB50201-94）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）的有关规定，将军湖水库工程等别为Ⅴ等，工程规模为小（2）型工程，主要挡水建筑物、泄水建筑、输水管道及其他次要建筑物级别为5级。 （2）项目接待规模 本项目接待规模按照项目拥有的游船所能接待的游客量进行计算。项目共设置5只游船，每只游船按乘坐10名游客计算，平均每只游船在湖面游览时间为20分钟，每天开放时间为8小时，则水面环境容量为1200人/天。本项目水面游船游览时期主要为5月-10月，共约180天，其中，游客主要集中于周末和节假日。旺季（双休日及节假日，共计约60天）日均游客人数按水面环境容量的70%进行计算，则游客人数为50400人/年；淡季（工作日，共计约100天）日均游客人数按水面容量的30%进行计算，则游客人数为43200人/年，则全年接待游客人数为93600人。 （3）项目建设内容 本项目为人工水库建设项目，建成后开放湖面游览项目，本项目主要建设内容为将军湖大坝、塑料景观浮桥、竹筏停靠码头以及水库南岸的观光栈道。 表1-1 工程组成一览表 工程类别 建设规模 主体工程 将军湖大坝 大坝 坝型为浆砌石心墙坝，用C20防渗砼作心墙，渗透系数不大于10cm/s，坝顶高程315.180m，最大坝高15.18m，坝顶长59.6m，坝顶宽3.00m。 坝底设溢流坝管道，管道采用DN600钢管，管道外采用300mC20包管砼，管道长12.5m，距管道末端0.6m处设置DN=600低压闸阀。下泄生态流量0.02m3/s。 其中 溢流坝 布置于大坝左岸，溢流段采用非真空溢流曲线，1:0.794斜面，反弧段半径R=4.62m。挑射角21°31′。坝底宽12.5m，坝顶高程315.180m，最大坝高15.18m，坝顶长24.1m，坝顶宽3.00m。 非溢洪坝 布置于大坝右岸，坝底宽13m，坝顶高程315.180m，最大坝高15.18m，坝顶长35.5m，坝顶宽3.00m。 生态流量导流管 为钢管，其直径为600mm 塑料景观浮桥 采用塑料组合合成，漂浮于水面，采用钢丝固定在水面上，长度约70m。 竹筏停靠码头 混凝土硬化，占地面积约30m2 公用工程 水库南岸观光栈道 混凝土路面，全长约349m，路面宽约1.5m。 给水 规划旅游区内的供水管网从浆市集镇供水站引入，以树枝状管网接入本项目 排水 依托景区内自建的一体化污水处理设施处理后排入将军湖 环保工程 固体废物环境保护 按照间隔100m设置1-2个垃圾投放箱， 废水 依托景区内公共厕所（配备一体化污水处理设备） 项目主要设施清单见表1-2。 表1-2 项目主要设施一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 游船 5条 无动力型 2 塑料浮桥 1条 70m×1.5m 3 标示牌 / 景观标识、指路标识等 4 垃圾桶 / 约50-100m布设1个 （4）项目总投资及环保投资 项目总投资411.25万元，其中环保投资约28.5万元，占总投资的6.93%，本项目环保措施及环保投资估算见表1-3。 表1-3 环保措施及投资一览表 项目 处理措施 规模 投资（万元） 固体废物 生活垃圾：垃圾池和垃圾桶 根据实际进行布局 8 噪声 设置提醒标牌，如“小声说话”等 0.5 生态 植被恢复 20 合计 28.5 （5）公用工程 ①给水 本项目范围内不设置厕所，游客和职工如厕使用景区内公共厕所，游客如厕用水已在景区基础服务设施建设项目中进行了估算，本环评不再对游客如厕用水进行重复计算；游客饮水通过自带瓶装水或外购饮用水。因此，本项目用水主要为职工生活用水。 本项目员工不在项目内食宿，参考《建筑给水排水设计规范》（2009）和《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），职工生活用水量按0.035m3/d计，年工作天数为180天，职工人数为7人，则职工生活用水量为44.1m3/a，供水水源为自来水。规划旅游区内的供水管网从浆市集镇供水站引入，以树枝状管网接入本项目。 ②排水 项目污水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计算，则污水量约为35.28m3/a。废水经依托的高山峡谷自建的一体化污水处理设施（工艺采取“格栅+调节池+厌氧池+氧化池+二沉池+消毒”）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，排入将军湖。 （6）职工人数及工作制度 劳动定员5人，不在项目区食宿；年工作250天，每天1班8h制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建成于2012年，本评价为补办环评。 本项目为规划项目中大茅寨景区内“兵寨文化体验区项目”建设内容之一，该项目的建成主要为观光旅游。本项目的总占地面积约33155m2，其中淹没区占地32000m2（3.2hm2）（主要为灌木林地、草地、灌草地）、大坝占地面积600m2、栈道占地约525m2、游船停靠码头30m2。 项目现有污染源情况如下： （一）施工期： （1）水库库底清理情况 本项目于2012年已建成，于2012年2月开始蓄水，并在蓄水前进行了库底清理工作，本项目淹没区内污染源主要为砍伐的灌木丛，以及施工的设备、设施，无重大的污染源，将砍伐的的灌木丛、施工设备、设施和淤泥全部搬离库区，将灌木丛交由附近村民自处理、淤泥外运至市政指定地点堆放。因此未下明显的环境问题。 （2）取土场和弃土场 本项目施工期未在项目区内设置取土场和弃土场，无相关环境影响。 （3）废水 项目施工人员生活废水由石牛寨景区服务区内的生活污水处理设施处理达标后排放，对项目周边环境影响很小；施工废水由沉淀池沉淀后回用于施工不外排。 （4）噪声 本项目施工不在项目内设置混凝土现场搅拌，在施工过程中采取了一系列噪声防治措施，如对噪声源较大的固定声源，采用了多孔性吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间，控制噪声的传播途径，降低源声源强；加强高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常运行时所产生的噪声，对于打桩等高噪声源合理安排时间，以及采取合理的减噪措施；加强车辆管理，控制车辆噪声，运输车辆在经过敏感点地段时，适当减速，禁止大声鸣笛，重型运输车辆应安装消声器等。在项目施工期间，未接到附近居民和景区游客投诉。 （5）固废 项目施工过程产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一清理外运；本项目不进行装修和拆迁工程，产生的建筑垃圾很少，施工过程产生的建筑垃圾外运至指定的建筑垃圾进行堆放，不对项目周边环境产生影响。 （6）水土保持 项目在施工过程中采取了的水土保持措施主要有： ①主体工程区：主体工程施工留下的边坡进行工程护坡；对大坝两端的空隙平地进行绿化、美化建设，对于主体工程裸露面大，开挖土方量多，遇上雨天时，采用覆盖塑料薄膜防止降雨对裸露面及松散土方的冲刷。 ②施工临时占用区：修建周边排水沟，排泄上游地表径流，防止雨水对开采面的冲刷；排水沟两端修建沉砂池；施工结束后，将表层腐殖土回填到迹地表面，平整、清理，种植水保林草。 ③施工临建设施区：对临时土方堆料场采取塑料薄膜覆盖进行防护；对施工临时道路采取草皮护坡。施工结束后：对施工迹地进行平整，种植水保林草。 思工程管理区：对管理机构占地区的空平隙地进行园林绿化。 ④库岸人工护堤：水库防护堤长500m，对防护堤边坡建设采取工程护坡和草皮护坡相结合。 （二）运营期： （1）废水 本项目区域内不设置厕所、办公、食堂、宿舍等场所，废水主要为员工的生活污水，全部依托景区内高山峡谷漂流建设项目设置的污水处理设施处理达标后排放，因此本项目产生的污水周边环境影响较小。 （2）废气 本项目为观光游览娱乐项目，使用的竹筏为无动力型，不会产生燃料燃烧废气；同时不提供餐饮服务，无饮食油烟产生；项目范围内不设置污水处理设施，无恶臭产生。因此本项目营运期内基本无废气产生。 （3）噪声 本项目运营期无固定噪声源，主要噪声为游客嬉戏产生的噪声，游客嬉戏产生的噪声。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要为游客游玩和员工办公产生的生活垃圾。经分类收集后，交由环卫部门统一处理。 （5）生态环境影响 营运期主要生态环境影响详见环境影响分析部分中的生态生态环境影响章节。 主要环境问题及整改建议： 现场踏勘可知，项目游船、塑料景观浮桥、栈道，仅供游客水上游览和人行通道，游船采用无动力型，不会产生燃料燃烧废气，项目存在的主要环境问题表现为极少量游客将生活垃圾随手丢至景区和水库北侧边坡及山坡上有少量裸露地面。 针对该环境问题，环评提出如下建议： （1）加强景区管理，设置垃圾箱方便游客丢弃垃圾、设置文明标牌提醒游客； （2）加强对边坡及山坡上有少量裸露地面的绿化工作，植树种草，减少水土流失。 |

# 二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，地处东经113°35′，北纬28°42′，处汨水、罗水上游，总面积4125km2。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和湖南省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。东北面多为山地丘陵，西南面多水域。境内连云山主峰海拔1600m，全脉1000m以上的山峰有10座。汨罗江从东至西直入洞庭湖，形成全县山峦重叠、丘岗起伏、溪谷纵横的复杂地貌。山地面积占28.5%，丘陵面积占55.9%，平原面积占9.8%，岗地占5.8%。 石牛寨镇隶属于湖南省岳阳市平江县，地处平江县东北角，在湘鄂赣三省交界处，素有“一脚踏三省”之称，距县城62公里，是平江县最偏远的乡镇之一。全镇总面积108平方公里，共21个村，272个组，21000余人。1995之前属于虹桥区管辖，95年进行撤区并乡，将毗邻的浆市乡与大坪乡合并，建立了新的大坪乡，乡政府驻大坪集镇。2014年11月22日，大坪乡撤乡设镇正式更名为石牛寨镇，下边所辖的大坪、浆市二个集镇，交通便利，物产丰富，形成发达的边界商贸。 本项目位于平江县石牛寨镇新义村，属平江县石牛寨景区内；项目具体地理位置见附图1。 2、地形、地质、地貌 平江县地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 地质层为粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地质结构坚硬，承载力高，地壳结构紧密，土壤为酸性红页岩土壤。本区地震烈度为VI度。 石牛寨旅游区位于幕阜山脉东南侧，属低山丘陵区，山势西北高、东南低，中北部山势雄伟、奇峰挺拔，最高峰石佛山海拔541m。西部和黄龙山相隔，形成山间盆地，西北部和东南部明显断裂，致使西北部山体隆起突兀。东南部丘陵、岗地和溪谷、平原相间，丘陵地表多为变质岩、砾岩，河滩溪流平缓，水流速度低平，流水沉积地貌相继发育，是主要的农业种植区。 石牛寨旅游区属典型的丹霞地貌景观，拥有典型的岩相古地理特征与新构造形迹。旅游区内地层岩性以砂砾岩、花岗岩等为主。因为石牛寨靠近幕阜山花岗岩体，其沉积碎屑物以花岗岩物源为主，石英含量高，胶结物硅质成分高，抗风化能力强，因此能够形成较大面积具有特色景观的丹霞地貌。 3、气候、气象 平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，年多平均气温16.8℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月28日），极端最低气温-12℃（1972年2月9日）。年降雨天数160天左右，年日照小时1687h，全年无霜期266天。项目所在地多年平均降雨量1700mm，春夏俩季雨量为全年的70%左右，多年平均蒸发量1262mm。夏季多东南风，冬季多西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%，多年均风速为2.2m/s，最大风速为28 m/s。 4、水文 项目区水系属长江流域南洞庭水系中的汨罗江上游水系，汨罗江一级支流浆市河、二级支流大坪河分别从规划区的东侧与西侧流过，自北向南注入汨罗江。本区平均年降水量为1470.9mm，降水量随季节变化明显，多雨季节为2～6月，降水占全年的68.7%，少雨季节为7～11月，占全年的8.9%，河流径流量随降水呈季节变化：2～6月为丰水期，其径流量占全年径流量的68%，7～8月为枯水期，仅占年径流量的9.5%。 项目区属于地下水贫乏区，但内部浅层地下水资源相对较丰富。地下水类型主要为红层裂隙孔隙水，次为北部岩浆岩风化裂隙水，区内常有泉水出露，虽然泉水流量都较小，但因其分布较广泛，在旅游区内形成了呈树枝状和网络状分布的众多小溪流。地下水亦受大气降水控制而呈现季节性特点，枯、洪期泉流量变化大，泉水久旱可断流。 图2-1 项目区水系分布图 5、土壤 项目区土壤类型复杂，其酸碱度、通透性、蓄水保肥性差异较大，呈现出块状分布，大体可分为四大土类：水稻土、红壤、山地黄壤、山地黄棕壤。 项目周边区域水稻土面积较广，多分布在寨上寨下低平开阔的地段。红壤面积最小，分布在丘陵山地。山地黄壤分布于本区西北部，属湿润生物气候条件下形成的地带性土壤，植被覆盖度多在70%～90%。山地黄棕壤分布于本区的北部和西北部，属北亚热带气候条件下形成的地带性土壤，植被覆盖度为85%～95%。 6、矿产资源 本项目位于湖南省平江县石牛寨旅游区内，根据湖南省国土资源信息中心于2011年11月编制的《湖南省平江县石牛寨旅游区规划建设用地项目压覆矿产资源调查报告》，旅游区内各规划建设用地项目未压覆已探明具有工业价值的重要矿藏。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、平江县概况 2015年，根据平江县乡镇区划调整方案，调整后下辖5乡19镇：南桥乡、黄金洞乡、长寿镇成建制合并设立长寿镇；同意咏生乡、加义镇成建制合并设立加义镇。乡镇行政区划调整后，平江县共减少3个乡级建制，现辖三阳、板江、大洲、木金、三墩5个乡，汉昌、三市、安定、福寿山、加义、长寿、龙门、石牛寨、虹桥、上塔市、南江、梅仙、余坪、岑川、瓮江、浯口、伍市、向家、童市19个镇，总面积4114平方千米。 2015年年末，平江县常住总人口97.93万人，总户数27.77万户，其中男性52.11万人，女性45.82万人；城镇人口40.2万人，农村人口57.73万人，城镇化率为41.05%。全县户籍总人口110.69万人，总户数34.48万户，本年度户籍人口变动情况为：出生13286人，死亡3386人，全年迁入2777人，迁出3339人。 2、社会经济 2015年平江县全面建成小康社会总实现程度85.1%，比上年提高4.4个百分点。经济发展类实现程度75.9%，人民生活类实现程度83.6%，社会发展类实现程度97.6%，民主法治类实现程度100%，生态文明类实现程度94.5%。全县完成GDP 216.95亿元，同比增长8.7%，增速比上年同期提高了1.1个百分点。其中第一产业增加值42.1亿元，同比增长4.4%，对GDP的贡献率9.2%，拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业增加值97.21亿元，同比增长7.7%，对GDP的贡献率42%，拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值77.65亿元，同比增长12.4%，对GDP的贡献率48.8%,拉动GDP增长4.2个百分点。产业结构由上年同期的19.5: 45.8：34.7，调整为19.4: 44.8：35.8 ，第一、第二产业占比分别下降了0.1、1个百分点，第三产业占比提高了1.1个百分点。 3、教育与科技 平江县共有基础教育学校637所，其中幼儿园196所，小学258所，教学点124所，初级中学43所，九年一贯制学校7所，完全中学4所，高级中学3所，特殊教育学校1所，成人高中1所 ，中等职业技术学校3所（其中教师进修学校1所，职业高中学校2所）。共有在校学生129572人，其中小学75679人，初中35120人，普通高中13371人，职业高中4745人，成人高中340人，特殊教育学校317人。共有在园幼儿（含小学学前班）29963人。共有在编教职工7955人（含县定民办教师21人，不含民办学校教职工），其中：幼儿园91人，小学3733人，初级中学2084人，九年一贯制学校509人，完全中学581人，高级中学567人，特教学校42人，中职学校228人（含进修学校，不含民办职校），由教育经费开支工资的其他人员120人。共有离退休教师3366人，其中退休3352人，离休14人。全年县财政教育决算支出达9.24亿元，同比增长32.67%。 高考一二本上线1711人，上线人数、上线率和综合考评均居全市第一，6名学生成功招飞。高中阶段毛入学率达到80.72%，平均受教育年限达到10.2年。 2015年平江县申报部、省、市项目21个，获得项目资金416.8万元；完成科技成果登记13项，完成项目验收10项。新增高新技术企业4家，组建工程技术研究中心2家，分别是：方正达电子的柔性线路板工程技术研究中心和玉峰食品的面筋食品工程技术研究中心；通过产学研合作组建研发中心（基地）2个，分别是追一智能与湖南大学组建的食品自动化包装机械研发基地和湖南大学与前元新材料组建的研发中心；坚持每月开展专利执法全年共抽查商业场所30余家，清查商品2000余件，查处假冒专利案件20件，结案率100%。作为全市唯一入围科技部“三区”科技人才支持计划县，三区科技专家通过实施项目、技术服务、人才培养、科技普及等服务方式，深入服务单位，引导成果的转移和转化，解决企业技术难题。开展专家咨询547次，帮助或指导企业申报专利19件，指导特色种养79批次，受到了受援单位的好评。并科学制定了十三五期间27个重点科研项目、6个研发平台、9个特色产业基地、5个科技服务平台。 4、湖南平江石牛寨国家地质公园规划（2013~2025）概况 （1）地点、范围、面积 石牛寨地质公园位于湖南省东北部，汨罗江上游，隶属岳阳市平江县，距平江县城46 km，南距长沙170km，湘潭、株洲210km，北距岳阳110km。 公园地处湘、鄂、赣边界，岳阳市平江县境内。公园跨大坪乡、木金乡和龙门镇3个乡镇，地理坐标为东经113°56′33″～114°01′59″，北纬28°49′53″～28°55′47″。 地质公园以自然屏障的山脊线或山谷线、主要河流等自然界线，以及行政区划边界、公路等人文界线为边界。划定公园总面积为46.56km2，边界确定拐点坐标77个。 （2）地质遗迹保护区的划分 本公园保护区划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区，面积17.11km2，占公园总面积的36.75%，保护规划图见附图7。 ①一级保护区 以“十里绝壁”为中心，包括3个国家级地质遗迹点和部分省级地质遗迹点，面积2.15km2，占保护区总面积的12.57%，主要保护对象有丹霞石峰、石柱、石墙、崖壁、一线天等。 ②二级保护区 二级保护区以省级地质遗迹点为主，位于石牛寨一级保护区周边，面积6.05km2，占保护区总面积的35.36%。 ③三级保护区 三级保护区属一般保护区，以地方级地质遗迹点为主。公园三级保护区面积8.91km2，占保护区总面积的52.07%。 （3）各级保护区的控制要求及保护措施 各级保护区内均禁止采石、采矿、取土、伐木、放牧、开荒活动。禁止破坏区内一切地质遗迹保护设施和科普设施。 ①一级保护区 保护管理责任人：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处主任。 A、控制要求 a、除必要的地质遗迹保护巡视道、监控和相关设施外，禁止建设其它无关的设施和建筑； b、可建必要的标识牌、游赏步道和相关设施，但必须与景观环境协调； c、控制游客数量，严禁区内行驶机动交通工具； d、对保护区进行生态建设，适当区域实现绿化培育。 B、保护措施 a、设立一级保护区的界碑、界桩，解说牌，警示牌； b、在鹅颈石、仙人桥等容易损坏的地质遗迹点附近设置保护隔离措施； c、对保护区内地质遗迹及保护设施进行监测，及时维护； d、对地质遗迹形成发育的环境进行有效的保护。 ②二级保护区 A、控制要求 a、允许设立少量道路、观景台、旅游服务设施等，按规划建设区内道路等，建设完工后，立即恢复原有植被； b、限制与地学景观游赏无关的建筑，各项建设与设施应与景观环境协调。 B、保护措施 a、控制园区居民数量，在不影响地质公园发展的前提下，允许合理增长； b、有计划的恢复生态环境，对已经出现植被破坏的区域，进行封闭性保护。 ③三级保护区 A、控制要求 允许设立少量不影响地质景观欣赏的地学旅游服务设施。 B、保护措施 a、统筹规划安排保护区内居民点，进行综合的村容村貌整治； b、规范游客行为，通过各种途径倡导文明旅游。 5、湖南省平江县石牛寨旅游区规划概况 （1）规划范围、期限及规模 ①规划范围 总规的规划范围：北起浆市街，南至白茅村，西承孚西村和大坪河，东接浆市河，总面积20.34km2，涉及大坪乡境内的新义、新坊、孚东等村以及龙门镇境内的白茅村。 迎宾区详规的规划范围：包括总规划定的丹霞迎宾服务区大部和新义旅游小镇，东起浆市河西岸，西至云岩湖，南接樊家与光头冲一线，北抵新义村新义学校，规划面积71.09hm2。 因丹霞迎宾服务区部分面积在总规和详规的规划范围内重叠，规划总范围面积为20.61km2。 ②规划期限及规模 本轮规划期限为15年，即2011～2025年，共分三个阶段进行： 近期：2011～2015年； 中期：2016～2020年； 远期：2021～2025年。 总规预测2015年游客接待量可以突破50万人次，规划中期末2020年接待量达93.30万人次，到远期末2025年接待量可以达到137.09万人次。 （2）功能结构、分区规划 ①功能结构 按照旅游区的结构分析和功能布局的状况，总规对旅游区内资源配置、旅游接待设施、景观修复营造、内外交通组织等各方面进行总体布局，确定总体功能结构为：“一心一环三轴三区”。 一心：即由石佛山石佛寺组合而成的核心区域，位于整个旅游区的中心位置，也是旅游区的景观视线中心和宗教朝觐中心。 一环：即是沿石佛山石佛寺核心区外围构成的功能圈，包括有迎宾服务、兵寨体验、生态度假、水上观光、户外运动、科普教育等六大功能。 三轴：即一条沿旅游区内最显眼的十里绝壁构成的主轴线和沿大坪河、浆市河构成的两条水系轴线。 三区：即汨水源河段的竹筏漂游、浆市河上游的峡谷漂流和位于长岭的温泉度假三个外围功能区。 ②功能分区 迎宾区详规对丹霞迎宾服务区作出了“一轴三区”的总平面布局规划，“一轴”指新建的S306省道，“三区”指入口服务区、酒店区和旅游小镇三个功能区块。 由于长岭温泉度假项目和浆市河峡谷漂流项目均不在景区规划界线范围内，且浆市河峡谷漂流项目已开发经营，故二者均不列入本轮规划功能分区。本轮规划将石牛寨旅游区分为5大功能区，即丹霞迎宾服务区、大茅寨景区、大石佛山景区、科普拓展区和汨水源景区，其中大茅寨景区又分为兵寨展示体验区和生态休闲度假区两个功能亚区，大石佛山景区又分为丹霞石佛揽胜区和丹山碧水游乐区两个功能亚区，科普拓展区又分为科普教育区和户外拓展运动区两个功能亚区。同时在浆市河西岸和大坪河东岸规划了新义、新坊、孚东、白茅等4个旅游小镇。 （3）土地利用规划 总规对旅游区土地利用规划进行了一定小幅调整，调整后的各类型土地利用规划如表2-1。 表2-1 各类型土地利用规划表 用地类型 风景游赏 用地 游览设施 用地 居民社会 用地 耕地 交通与 工程用地 林地 水域 规划面积 km2 8.16 0.43 0.47 0.56 0.13 9.85 1.86 占景区比例 % 40.14 2.12 2.31 2.75 0.64 48.45 9.15 注：因风景游赏用地与林地、荒地、水域等部分重复，所以各类用地之和不为1。 （3）基础设施规划 ①道路交通规划 总规规划在景区内形成“机动车—游览车道(电瓶车道)—游步道—索道—水上游线”五级道路体系，见表2-2，表2-3，表2-4，表2-5，表2-6。 表2-2 石牛寨旅游区机动车道规划一览表 线路走向 长度 规 格 备 注 高仑塝至浆市街 2100m 宽12m，采用水泥路面 新建，作为过境车辆通道，避免过境车辆穿越景区内部 浆市敬老院至白茅村 10000m 宽6m，采用水泥路面 拓宽改造，作为自驾车的主要机动车道 荣冲至炭堝里 2100m 宽5m 拓宽改造 炭堝里至白衣寺 1800m 宽5m，柏油路面 新建，作为景区内部通往汽车营地和生态别墅区的机动车道 张家塝至长岭 2200m 宽6m，采用水泥路面 拓宽改造，作为通往温泉度假区的通道 表2-3 石牛寨旅游区游览车道规划一览表 线路走向 长度 规 格 备 注 白衣寺至大茅寨山顶 1000m 4m宽柏油路面 沿现有路基建设 迎宾服务区至竹湾里 1400m 4m宽柏油路面 沿现有山路走向进行拓宽改造 旅游区南门至英雄湖南岸码头 1600m 4m宽柏油路面 沿现有山路走向进行拓宽改造 竹湾里经父子岩至英雄湖东岸码头 4000m 4m宽柏油路面 拓宽改造，同时可作自行车道使用 表2-4 石牛寨旅游区游步道(包括栈道)规划一览表 线路走向 长度 规 格 备 注 游步道分布于各大功能区 共约 15600m 宽1-2m，采用卵石、青石、红石等多种材质铺设 部分改造，其余新建 美女峰栈道 400m 宽1.5m，钢筋与木材结合 沿美女峰北面绝壁架设 一线天至石佛山栈道 1100m 宽1.5m，钢筋与木材结合 十里绝壁北段 石佛山至周家垄栈道 2000m 宽1.5m，钢筋与木材结合 十里绝壁中段 周家垄至棋盘石栈道 1000m 宽1.5m，钢筋与木材结合 十里绝壁西段 表2-5 石牛寨旅游区索道、滑索、铁索桥规划一览表 线路走向 长度 规 格 备 注 云岩湖东岸至美女峰顶 710m 宽1-2m，采用卵石、青石、红石等多种材质铺设 索道 石佛寺至樊家 1360m 达到国家相应标准 滑索，设中转站一个 棋盘石至泥湾里 380m 达到国家相应标准 滑索 周家垄至英雄湖北岸码头 690m 达到国家相应标准 滑索 周家垄至专业队 1100m 达到国家相应标准 滑索 大茅寨至美女峰(好汉桥) 185m 达到国家相应标准 铁索桥 下兴国水库西侧(英雄桥) 150m 达到国家相应标准 铁索桥 表2-6 石牛寨旅游区水上游道规划一览表 线路走向 长度 规 格 备 注 将军湖水上游道 400m 采用仿古游船 在将军湖南北各建一个游船码头 下兴国水库水上游道 700m 采用现代游艇 在下兴国水库南北各建一个游船码头 英雄湖水上游道 2600m 仿古游船和现代游艇结合 在英雄湖东、北、南三面各建一个游船码头 大坪河竹筏漂游 5900m 采用可供4-8人乘坐、有专业人员操作的竹筏 在竹筏漂游起点和终点各建一个竹筏码头 ②停车场和码头规划 根据总规，规划区内设置停车场15处，分布于丹霞迎宾服务区、新义、新坊、孚东、白茅等4个旅游小镇、练兵场、汽车营地、生态别墅区、新坊水库南岸码头等区域，用地面积共88700m2，约可以提供2500个小车位，150个大车位。根据迎宾区详规，丹霞迎宾服务区的2处生态停车场共可提供1361个车位，其中入口服务区可提供大车位175个(已超过总规设计的150个)、小车位699个，酒店区可提供大车位40个、小车位447个，紧邻丹霞迎宾服务区的新义旅游小镇可提供停车位428个。 规划建设游船码头共9处，分布于云岩湖、将军湖、兴国水库、新坊水库等湖库周边和大坪河经过景区河段的两端。其中云岩湖和将军湖周边已建成3个。

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状调查 为了解项目所在区域环境质量现状情况，委托长沙崇德检测科技有限公司于2017年4月对石牛寨景区环境质量现状进行监测“崇德检测（2017）测字第04-089号”，监测质保单见附件。 1、大气环境质量现状 监测点位、监测因子、监测时间详见表3-1及附图；监测结果见表3-2。 表3-1 环境空气历史监测点位、监测因子、监测时间及频次 监测点名称 相对位置 监测项目 | 监测时间 执行标准 新桥村 一期停车场北侧 PM10、SO2、NO2日均值 2017.4.17-4.23 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 高仑塝 高仑塝临X001道路南侧100m处 玻璃桥北岸 玻璃桥北岸游客休息区 表3-2 环境空气质量现状监测结果结果（单位：mg/m3） 采样点位 检测项目 检测结果（日均值） 二级标准值 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 新桥村 PM10 0.064 0.069 0.060 | 0.071 0.062 0.053 0.055 0.15 二氧化硫 0.017 0.019 0.018 0.017 0.020 0.018 0.019 0.15 二氧化氮 0.026 0.029 0.030 0.027 0.030 0.026 0.030 0.08 高仑塝 PM10 0.059 0.063 0.057 0.065 0.061 0.057 0.051 0.15 二氧化硫 0.014 0.016 0.014 0.016 0.013 0.011 0.015 0.15 二氧化氮 | 0.023 0.031 0.030 0.029 0.031 0.031 0.024 0.08 玻璃桥北岸 PM10 0.067 0.071 0.062 0.073 0.067 0.061 0.063 0.15 二氧化硫 0.011 0.012 0.012 0.013 0.011 0.012 0.013 0.15 二氧化氮 0.025 0.027 0.023 0.025 0.029 0.028 0.026 0.08 由表3-2可知，项目所在区域环境空气质量良好，SO2、NO2、PM10均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 监测断面：此次石牛寨景区地表水环境现状监测共布设8个断面，本评价仅选取与项目本项目有关的3个断面数据进行评价，1-隘门海水库，2-仙人海水库，3-云岩湖水库； （2）监测时间：2017年4月21-4月23日。 （3）监测因子：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群。 具体监测结果如下表3-3： 表3-3 水质监测结果 （单位：mg/L） 采样时间 检测项目 监测结果 执行标准 （GB3838—2002Ⅲ类标准） 隘门海水库 仙人海水库 （将军湖） 云岩湖水库 4.21 pH（无量纲） 6.9 7.4 7.7 6~9 悬浮物 32 37 31 / COD 10L 10L 10L 20 BOD5 1.31 1.32 1.33 4 氨氮 0.141 0.224 0.306 1.0 总磷 0.073 0.078 0.053 0.2 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 动植物油 0.01L 0.01L 0.01L / 粪大肠菌群 50 110 2400 10000 4.22 pH（无量纲） 6.9 7.4 7.8 6~9 悬浮物 35 40 29 / COD 10L 10L 10L 20 BOD5 1.48 1.44 1.55 4 氨氮 0.153 0.206 0.288 1.0 总磷 0.086 0.073 0.065 0.2 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 动植物油 0.01L 0.01L 0.01L / 粪大肠菌群 80 80 2400 10000 4.23 pH（无量纲） | 6.9 7.4 7.7 6~9 悬浮物 34 42 36 / COD 10L 10L 10L 20 BOD5 1.56 1.41 1.53 4 氨氮 0.147 0.218 0.282 1.0 总磷 0.078 0.082 0.057 0.2 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 动植物油 0.01L 0.01L 0.01L / 粪大肠菌群 80 80 1300 10000 由上表的监测结果可以看出，项目区各地表水各断面的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，总体来说水质较好。 3、声环境质量现状 此次石牛寨景区声环境现状监测共布设18个监测点，本评价仅选取与本项目最近的两个监测点位进行评价，监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测及评价结果 单位：dB（A） 项目 等效A声级 [dB(A)] Leq 4月22日 4月23日 昼间 夜间 昼间 夜间 检测点位 高山峡谷漂流游客服务中心 51.2 37.2 51.8 37.4 大茅寨栈道 51.6 36.2 55.4 35.2 评价标准 60 50 60 50 由表3-4声环境质量现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间≦60dB（A），夜间≦50dB（A）。 4、生态环境质量现状评价 根据现场调查和走访调查以及收集现有资料，本项目区域生态环境质量现状评价具体内容如下： （1）景观资源 景区内旅游资源以丹霞地貌景观为核心，主要包括地文景观、水域风光、生物景观、天象景观等自然景观资源和遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品、人文活动等人文景观资源。区内共有旅游资源8个主类，16个亚类，30个基本类型，108处旅游资源单体，其中五级旅游资源单体2处，四级旅游资源单体4处，三级旅游资源单体30处，二级旅游资源单体50处，一级旅游资源单体19处，另3个资源单体位于等级外(分值<30)。 ①地质遗迹景观资源 石牛寨地质公园是花岗质砂砾岩类丹霞地貌的典型代表，也是球状(圆弧形)风化剥蚀型丹霞地貌和密集丘峰型丹霞地貌的典型代表，拥有省内、国内少见的大型丹霞石寨、大型丹霞崖壁、密集丹霞石墙群和密集一线天群等。 石牛寨地质公园以丹霞地貌景观为主体，景观数量丰富，景观类型较为齐全。整个地质公园范围内，已命名的各类丹霞地质遗迹景观点共计101个，其中一级景观点58个，二级景观点29个，三级景观点14个。按景观特色及形态特征划分，有象形36处，特色丹崖、洞穴48处，崖门2处，天生桥4处，一线天6处，水文5处。按丹霞地貌发育类型划分，可分为方山、馒头山、轿顶山、峰墙、峰丛、峰柱等。 ②其他自然景观旅游资源 除地质遗迹景观以外，规划区内还有大量其他类型的自然景观旅游资源，包括瀑布、兴国水库、浆市河、大坪河沙滩流水风光河段等水域风光，马尾松林、杜鹃花海、野猪常年栖息地、燕子崖、鹰窝崖等生物景观，石佛日出等天象景观等。 ③人文景观资源 石牛寨地质公园内有着丰富的史迹资源，具有深厚的历史文化内涵。石牛寨内曾经寺庙如林，至今保存较完整的有石佛寺、云岩寺、白衣寺等；寺庙附近建有众多佛塔，现保存完好的有白衣寺附近的三佛塔。石牛寨地形险峻，历史上为军事要地，明末年间，邑人王世明与汤旷聚众起义，汤旷驻守石牛寨，为抵御官兵进剿，在寨上建有城墙、练兵场、阅兵台和山寨王官邸，现寨上尚有水城、古城墙、石城门、练兵场、石臼等古迹。二战时期，该区是红军活动频繁的地段，平江起义后彭德怀曾率部在此休整，甘渭汉、傅秋涛等十多位老一辈无产阶级革命家和胡筠等28位烈士都曾在此领导和组织过革命斗争。这些景点对研究历史具有重要意义，因此具有重大保护价值。另外山寨上还存有古兵器，还保存有100多年的干尸，这些都具有较高的科学、文化价值。 总之，石牛寨地质公园内丹霞景观类型齐全，景观集中，造型多姿多彩，具有雄、奇、险、秀、幽、旷、野等特点，其形成过程和表现现象保存系统而完整，有些景观在省内甚至国内少有，具有很高的科学、美学价值，在旅游观光、科普教育、休闲度假、科学研究等方面具有重要意义。 （2）野生植物 ①森林、植被覆盖率 根据2010年7月份拍摄的卫星遥感照片和2005年～2010年间绘制的平江县土地利用现状图，对规划区内各功能区的森林、植被覆盖率进行统计，结果如表3-5所示。 表3-5 石牛寨旅游区植被覆盖率统计表 一级分区 二级分区 面积 km2 土地利用现状 森林覆盖率 % 植被覆盖率 % 丹霞迎宾 服务区 - 0.82 风景名胜设施用地(旅游区管理与服务用地)、水域(云岩湖，约7.0hm2)、裸地(低矮丹霞岩石)、少量水田和园地 0 30 大茅寨景区 兵寨展示体验区 北部 1.71 新义村村民散居散居区域，用地类型主要为住宅用地、水田、园地、裸地(表层为土质)及少量其他林地 5 20 南部 1.13 植被覆盖较好的有林地、裸地 60 60～70 生态休闲度假区 2.22 植被覆盖良好的有林地、其他林地，山顶多见裸地 70 80 大石佛山景区 丹霞石佛览胜区 2.43 主要为植被覆盖良好的有林地，山顶多为裸地(丹霞山体)，并有少量灌木林地和园地 70 80 丹山碧水游乐区 5.23 以低矮山石为主，用地类型主要包括其他林地、裸地和少量有林地 60～70 60～70 科普拓展区 科普教育区 2.31 主要为裸地、水田，并有少量果园、旱地 0 50 户外拓展运动区 2.65 覆盖较好的其他林地、裸地(丹霞山体)，间有水田、果园 60～70 65～70 汨水源景区 - 1.84 有林地、其他林地、水域、少量裸地、园地和水田 70 70～80 旅游小镇 新义旅游小镇 0.27 水田 0 100 合 计 20.61 林地、裸地为主，间有水田、园地、水域用地、住宅用地等 50.6 63.3 由上表可知，规划区内植被覆盖率约为63.3%，森林覆盖率约为50.6%。上述统计数据低于总规所称的森林覆盖率80%和省级地质公园总规所称的森林覆盖率72%，而与国家林业局中南林业调查规划设计院《湖南省平江县森林资源规划设计调查报告》(2004年9月)所提供的数据——大坪乡森林覆盖率55.3%、林木绿化率63.7%较为吻合。 ②植物群落分布状况 石牛寨属冷北极植物区，中国—日本森林植物亚区的华东区。在湖南植被分区中的位置为中亚热带常绿阔叶林地带北部地带的幕阜、连云山地丘陵植被小区。植被区系成份比较复杂，主要为华东区系，其次为华中区系，且亚热带山地湿带性的区系成份较多。 罗开文等于2008 年对石牛寨地质公园及其周边地区植被状况和丹霞地貌植物资源进行了实地调查，结果表明：该地有野生种子植物136 科422 属687 种(含变种)，并且分布有2 种湖南新记录种，即白鹃梅Exochord a racemosa 和轮叶过路黄Lysimachia klattiana。在科、属水平上对植物区系特性进行了统计分析，从科的分布区类型来看，热带性强于温带性；从属的分布区类型来看，以泛热带属的比例最高(22. 22%)，其次为北温带分布属(17. 99%)、东亚分布属(16. 93%)。石牛寨地质公园植物区系具有热带性较强、旱生植物和藤本植物丰富等特征，这与该地丹霞地貌的地质特征有关。(罗开文, 喻勋林, 邓园艺. 湖南平江石牛寨地质公园丹霞地貌植物研究[J]. 中南林业大学学报. 2009, 29(2):93-97.) 根据罗开文等的研究成果，石牛寨地质公园的植被主要分为以下三种类型：①针叶林；②灌丛；③沼泽和水生植被。 ③植物区系特征 根据罗开文等的研究成果，石牛寨地质公园的植物具有以下区系特征： A、热带性较强 从科的分布型来看，热带分布科共61 科，占65. 59%；温带分布科共31科，占33. 33%。从属的分布型来看，热带分布属共176属，占46. 56%；温带分布属共192属，占50. 79%。而与其毗邻的幕阜山，热带分布的科占62.83%，热带分布的属占44.44%。这一方面是由于幕阜山海拔较高，另一方面是由于丹霞地貌对植物区系的影响明显，石牛寨地质公园岩石裸露，沟壑纵横，起伏剧烈，小气候封闭，湿热条件优越，使得植物区系相对于其地理位置来说，热带性成分所占的比重有所偏大。 B、旱生植物丰富 石牛寨旱生植物有卷柏Selaginella tamariscjna、刺柏、马尾松、珠芽景天Sedum bulbiferum、凹叶景天、佛甲草、垂盆草Sedum sarmentosum、中华绣线菊Spiraea chinensis、火棘Pyracantha fortuneana、朴树Celtis sinensis、铜钱树Paliurus hemsleyanys、黄连木Pistacia chinensis、球核荚蒾Viburnum propinquum、蝴蝶花Iris japonica等，它们对保护、改造石牛寨地质公园自然环境、维护生态平衡发挥了重要作用。丹霞峭壁之上土层瘠薄，乔木树种刺柏、马尾松耐干旱瘠薄，根系发达，防止了水土流失。草本类卷柏、佛甲草、蝴蝶花等能涵养水源，蓄水保湿，有利于其他植物生长，丰富了植物种类，美化了景区环境。 C、藤本植物旺盛 石牛寨群峰突起，奇峰峭壁利于藤本植物攀援，特别是大型木质藤本，经过多年生长，非常茂盛。主要藤本植物有薜荔Ficus pumila、绿叶爬山虎Parthenocissus laetevirens、爬山虎Parthenocissus tricuspidata、络石Trachelospermum jasminoides var. heterophyllum、南蛇藤Celastrusor biculatus、爬藤榕Ficus sarmentosa var. impressa、常春藤Hedera nepalensis var. sinensis、山蒟Piper hancei、俞藤Yua thomsoni、尖叶清风藤Sabia swinhoei，它们在对石牛寨地质公园水土保持、生态维护、景观丰富等方面具有其他植物难以替代的作用。由于丹霞地貌特殊的地质特征，峭壁之上其他植物难以生长，而藤本植物对其遭受侵蚀起了缓冲作用。此外，藤本植物中如络石等有洁白素雅的花朵，其白花绿叶与丹霞地貌的红岩赤壁互相映衬，大大提高了美学价值。 ④珍稀保护植物 石牛寨地质公园内的保护植物很少，有关资料所述的水杉、银杏均未见存在，仅在丹霞石佛览胜区内道路两侧山坡上偶见丛生紫竹，属于《湖南省地方重点保护野生植物名录》所列的保护植物；罗开文等发现的野生睡莲也属于湖南省保护植物。另据采访调查，当地居民有经营药材的传统，药材资源中的厚朴属于《国家重点保护野生植物名录(第一批)》规定的Ⅱ级保护植物，并被列入《中国珍稀濒危植物名录》；杜仲被列入《中国珍稀濒危植物名录》，但不属于国家级和省级保护植物。这些药材主要分布在规划区中北、西北部海拔较高、植被覆盖较好的林地中。 表3-6 石牛寨地质公园珍稀保护植物一览表 植物名称 保护级别 分布范围 厚朴Magnolia off icinalis Reha et Wils 国家Ⅱ级、 中国珍稀濒危植物名录 规划区中北、西北部海拔较高、植被覆盖较好的林地 杜仲Eucommia ulmoides 中国珍稀濒危植物名录 紫竹Phyllostachys nigra(Lodd)munro 省级 丹霞石佛览胜区内道路两侧山坡 野生睡莲Nymphaea tetragona 省级 部分小型山塘、池沼 ⑤群落演替规律 根据侯玉平等和陈宝明等的研究成果，结合实地调查，对石牛寨地质公园的植被群落演替规律进行分析。(1. 侯玉平等. 论丹霞地貌区生态演替特征及其科学价值[J]. 生态学报, 2008, 28(7):3384-3389. 2. 陈宝明等. 中国南方丹霞地貌区植物群落与生态系统类型多样性初探[J]. 生态环境, 2008,17(3):1058-1062.) 群落演替包括原生演替和次生演替阶段。与所有的低山丘陵一样，丹霞地貌区存在着原生演替与次生演替系列，但由于其独特地质地貌过程而产生了特殊的原生演替系列。 （3）野生动物 项目区在大陆动物区系上属东洋界，华中区东部丘陵平面亚区，其生态地理动物群主要为亚热带林灌草地—农田动物群。据国家地质公园考察报告介绍，地质公园范围内有记载的野生动物共有170种，隶属4纲23目62科，并有云豹、黄腹角稚、金雕、蟒等数十种国家级和省级保护动物。但是经复核发现，相关物种名称反映的是整个平江县境内、主要是幕阜山森林公园内的野生动物分布情况，绝大部分物种名称可在平江县林业局于2002年7月编制的《幕阜山自然保护区兽类、鸟类、爬行类、两栖类动物种类调查报告》中找到。石牛寨地质公园内地貌特征以丹霞地貌为主，裸地较多且连通性不强，不利于野生动物生存繁衍，但因公园面积广大，野生动物资源仍较为丰富。 受近年来旅游开发活动的影响，规划区内野生动物受到一定扰动而往周边森林中迁移，区内动物种类和数量明显少于周边区域。现场调查过程中仅发现部分鸟类和啮齿类活动的踪迹，最多见的动物是蜘蛛等小型昆虫。鸟类在森林覆盖较好的林地内分布较为广泛，但是种群数量不大；部分松散石壁上存在成片分布、相互连通的小型洞穴，据了解为岩壁经风蚀和水蚀作用形成洞穴，被啮齿类动物利用并打通作为栖息地。 现场调查和走访调查中发现的野生动物主要有野猪、鹰、山鸡、家燕、啄木鸟、麻雀、小山雀、山鼠、田鼠、家鼠、青蛙、蛇(不明种类)等，其中野猪、家燕被列入《湖南省地方重点保护野生动物名录》。野猪主要分布于野猪常年栖息地生物景观点及周边森林中，偶有到山中村民的耕地和园地觅食。家燕为迁徙候鸟，春夏季在旅游区内居民住宅区及水田区域较常见，生态休闲度假区内规划的生态别墅区附近有较大的集中活动区域——燕子崖生物景观点。景区内有野猪常年栖息地、燕子崖、鹰窝崖等生物景观点，以及规划的封山育林、禁止游客进入的区域，在这些区域内野生动物得到了较好保护，动物物种资源相对较为丰富。 表3-7 石牛寨地质公园珍稀保护动物一览表 动物名称 保护级别 分布范围 野猪Sus scrofa 省级 主要分布于野猪常年栖息地生物景观点所在林地 家燕Hinrundo daurica 省级 主要在旅游区内各个村庄、水田区域及燕子崖生物景观点活动 主要环境保护目标： 本项目属平江县石牛寨景区观光旅游人工湖泊建设项目，为非生产性项目，位于一级保护区内，周边500m范围内无居民点，根据建设规模及周边环境确定本项目主要环境保护目标见表3-8，项目周边环境关系图见附图2。 表3-8 主要环境保护目标 类别 保护目标 方位、距离 性质及规模 执行标准 地表水 云岩湖水库 西南面 150m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 将军湖水库 / / 生态环境 土地资源、动植物 项目区周边500m的范围及将军湖下游1km内动植物等 保护周边动植物受到破坏，以及保证水库下游的生态基流量，确保下游不出现断流，减少库区下游的植物等受到影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时段 二级标准浓度限值（标准状态） 单位 二氧化硫 （SO2） 年平均 60 µg/m3 日平均 150 1小时平均 500 二氧化氮 （NO2） 年平均 40 日平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 日平均 150 2、地表水 本项目涉及地表水体为将军湖水库，其水体功能为景观用水，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH、总大肠杆菌群外） 水质指标 pH COD BOD5 NH3-N 动植物油 Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 / SS 总磷 石油类 粪大肠菌群 / ≤0.2（湖、库≤0.05） ≤0.05 ≤10000 3、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。（2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) ）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，标准限值见表4-3。 表4-3 污水综合排放标准 单位：mg/L（除PH无量纲） 项目 pH值 SS COD BOD5 氨氮 动植物油 石油类 一级标准 6-9 70 100 20 15 10 5 2、噪声 营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2类标准，限值见表4-4。 表4-4 社会生活环境噪声排放标准 类别 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 2类标准限值 60 50 3、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为职工生活污水，经依托的高山峡谷漂流项目自建的一体化污水处理设施处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入将军湖。废水年排放量为36t/a，COD排放控制总量为0.0018t/a，氨氮排放控制总量为0.0002t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程简述 本项目于2012年建成运营，本评价为补办环评，施工期已过，故在此不作施工期工程分析。 2、运营期工艺流程简述 本项目为石牛寨景区将军湖水库建设项目，建成后主要为观光游览用，为非生产性项目，项目无生产工艺流程；项目运营期主要工作流程及产污情况见图5-1。 图5-1 项目营运期工作流程及产污环节图 二、主要污染源分析 1、施工期污染源分析 本项目施工期已基本完成，施工期污染源已消除。 2、营运期污染源分析 （1）废气 本项目为观光游览娱乐项目，使用的竹筏为无动力型，不会产生燃料燃烧废气；同时不提供餐饮服务，无饮食油烟产生；项目范围内不设置污水处理设施，无恶臭产生。因此本项目营运期内基本无废气产生。 （2）废水 本项目运营期产生的废水主要为员工生活污水、游客生活污水。本项目所在区域内不设置办公楼及污水处理设施，项目产生的生活污水依托景区内高山峡谷漂流项目设置的厕所（与本项目相距约50m）进行处理。由于游客的生活污水产生量已在景区的基础设施建设项目及高山峡谷漂流等项目中进行了计算，因此本评价不再对游客生活污水产生量进行重复计算。因此，本项目的生活污水主要为员工的生活污水。 本项目定员7人，均不在项目区食宿，根据项目实际运营情况并参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）用水标准，确定项目员工用水量为35L/（人.d），员工生活用水总量为0.245m3/d，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.20m3/d，合36m3/a。为一般生活污水，水质简单，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮等，经依托的高山峡谷漂流项目自建的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入将军湖。 项目依托的一体化污水处理设施处理工艺流程图见图5-3 图5-3 一体化污水处理设施处理工艺图 项目工艺采取“格栅+调节池+厌氧池+氧化池+二沉池+消毒”，通过查阅资料并对比现有污水处理站处理效率可知，本项目依托的一体化污水处理设施对废水各污染物的去处效率约为COD：80%，BOD5：85%，SS：75%，氨氮：70%。本项目废水经处理后各污染物排放情况见表5-1。 表5-1 废水污染物产、排情况一览表 名称 CODcr BOD5 SS 氨氮 进水 300 120 200 20 去除效率 80% 85% 75% 70% 出水 60 18 50 6 （GB8978-1996）一级标准 100 20 70 15 是否达标 达标 达标 达标 达标 （3）噪声 本项目运营期无固定噪声源，主要噪声为游客嬉戏产生的噪声，游客嬉戏产生的噪声源强约为60-70dB(A)。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要为游客游玩和员工办公产生的生活垃圾。本项目年你接待游客量约为93600人次，游客在本项目内生活垃圾产生量按0.1kg/人次计，则游客生活垃圾产生量为9.36t/a；员工7人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则项目生活垃圾产生量约为3.5kg/d（0.63t/a）。项目生活垃圾产生量合计为9.99t/a，经分类收集后，交由环卫部门处理，日产日清。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 36t/a | COD | 300mg/L，0.0108t/a | 60mg/L，0.0022t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/L，0.0043t/a | 18mg/L，0.0006t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0072t/a | 50mg/L，0.0018t/a |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.0007t/a | 6mg/L，0.0002t/a |
| 固体废物 | 职工、游客 | 生活垃圾 | 9.99t/a | 环卫清运 |
| 噪声 | 本项目运营期无固定噪声源，主要噪声为游客嬉戏产生的噪声，噪声源强约为60-70dB(A)。在加强管理等措施下，区域噪声影响值达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： （1）对陆生植被、植物的影响 ①水库淹没对陆生植物的影响 水库淹没陆地面积约10亩，淹没陆地主要为林地、荒地；水域面积3.2hm2。水库的淹没导致该范围内的植物由于生境的改变而死亡，但因淹没而死亡的植物在水库库区淹没线以上均有分布，因此也基本不会影响植物区系成分的组成。 水库建成蓄水后，由于水位升高、水面扩大，对局部小气候会造成一定影响，由于水的热容性较大，升温、降温缓慢，水库水面水分蒸发，可增加水库围的空气湿度，对生物分布、生境改良等影响趋于有利。 ②减水对陆生植物的影响 本项目运行后，坝址下游减水河段对陆生植物会造成一定的影响。由于水位的下降，可能会导致该河段河漫滩植被面积的减少，地势较高的河漫滩植被性质会发生改变，逐步被旱生植被类型所替代。由于减水区域不大，对于区域小气候的影响有限，对旱生植被的影响较小，对其物种的构成不会造成影响。 （2）对陆生动物的影响 ①对库区陆生动物的影响 本项目蓄水后，由于水位升高，水面扩大，一些原生活于库区范围内的陆生植物会消失，进而使得该范围内的陆生脊椎动物失去赖以生存的环境，被迫向高处转移，从而增加了淹没线以上生态环境的压力。同时，由于淹没线以下的陆生环境比淹没线以上的陆生环境小得多，迁入的动物种类和数量也很有限，因此，各动物种群可以通过自由扩散等方式在生态系统内部进行自我调节，从而不会使淹没线以上的原来的生态系统结构和功能发生较大的变化。 ②减水对陆生动物的影响 通过实地考察访问当地居民，坝址下游减水河段中无重要陆生脊椎动物分布，减水不会对生活在评价区域范围内的陆生脊椎动物的物种丰富度和多度产生影响。 （3）对水生生物的影响 本项目建设时间较短，水库内仅有少量水草和浮游生物，未见鱼类存在。 对于浮游动植物及底栖动物而言，虽然减水会使这一段河流的水面和深度减小会对这些生物产生影响，由于现状调查结果显示其种类和数量均较少，而且这些物种在水生环境中属于常见种类，因此减水不会使这些生物物种减少，对其数量影响很小。 对于水生维管束植物而言，现状调查结果无沉水植物及漂浮植物。水库建成运行后将使这一河段的水位变化相对较大，对生活于原河道岸边的湿生植物的生长不利，而这些物种在评价区域内属于常见种类，因此不会造成湿生植物的物种减少，对其数量影响很小。 （4）水土流失的影响 水库淹没陆地面积约10亩，淹没陆地主要为林地、荒地，改变了局部土地结构，其结构发生破碎和松散，在暴雨时期，在地表径流的冲刷下易发生水土流失。由于本项目淹没陆地面积较小，淹没线以上植被覆盖率较好，不会造成较大水土流失。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目已建成，施工期已结束，施工期环境影响已消除。

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目为观光游览娱乐项目，使用的游船为无动力型，不会产生燃料燃烧废气；同时不提供餐饮服务，无饮食油烟产生；项目范围内不设置污水处理设施，无恶臭产生。因此本项目营运期内基本无废气产生，项目运营期基本不会对区域环境空气质量造成影响。 2、水环境影响分析 （1）水质的影响 ①水库蓄水对水环境影响分析 水库蓄水后，水库水位抬高，将淹没水位以下的植被、土地，植物腐烂将释放出有机物质，增加水库N、P等有机物。水库蓄水，水体容量增大，悬浮物沉降作用加强，水体悬浮物浓度降低，水体交换能力减弱，使入库的污染物质滞留于库内，在不大量增加污染物排放的前提下，水库水质基本维持现状。 ②废水对水环境影响分析 蓄水本项目污水主要为员工的生活污水，其产生量为0.20m3/d，合36m3/a，为一般生活污水，水质简单，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮等，经依托的高山峡谷漂流项目自建的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入本水体，由于其产生量较小，对本项目水质影响较小。 高山峡谷漂流项目一体化污水处理设施：高山峡谷漂流项目污水产生量为22.86m3/d，污水处理设施设计规模为30m3/d，本项目废水产生量为0.20m3/d，因此所依托的污水处理设施能够满足本项目废水处理量要求。该污水处理设施建设在高山峡谷项目厕所西北面，为地埋式污水处理站，项目依托的生活污水处理设施位置及管线示意图见附图9，本环评要求该项目污水处理设施污水管网的铺设应与景区规划相符，不得随意开挖建设。该污水处理设施工艺采取“格栅+调节池+厌氧池+氧化池+沉淀池+消毒”，污水处理站对废水各污染物的去处效率约为COD：80%，BOD5：85%，SS：75%，氨氮：70%，TP：70%。污水处理站处理工艺流程图见图7-1。 图7-1 污水处理站处理工艺图 根据长沙崇德检测科技有限公司于2017年4月对本项目水质监测结果可知，本项目水体种各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，总体来说水质较好，说明上游来水未对本项目水体造成明显影响。 为防止水质污染，本环评建议建设单位采取如下措施：加强运行管理，定期对水质进行监测，随时掌握水质的变化动态，及时采取有效措施制止水源污染；严禁开荒，严禁砍伐林木，植树造林，提高周围植被覆盖率，搞好水土流失治理等生态环境建设工作。 （2）水温影响 本项目建设时间较短，水库内仅有少量水草和浮游生物，未见鱼类存在；项目大坝下游为一条小河，长约750m，水体中均未发现珍稀、保护水生生物，仅有少量水生植物。本项目为小型水库，坝前最大水深约13.4m，不会产生明显水温分层，不会对水库内水生植物产生不利影响，下放的生态环境用水不会对大坝下游植物造成不利影响。 （3）水文情势的影响 A、对库区水温情势的影响 水库坝前最大水深约13.4m，蓄水后，由于水位抬升，库区河段的水域面积增加。水域面积扩大，大坝阻隔，导致水库形成后较天然状态下流速减缓，改变了大坝上游的天然河道水文情势。 B、对坝下游水文情势的影响 项目区内水源主要来自于大气降水，降水量随季节变化明显，多雨季节为2～6月，来水比较集中，降水占全年的68.7%；少雨季节为7～11月，占全年的8.9%。年径流量主要集中在2-6月份，来水比较集中，丰枯水期径流量差别很大。水库建成后，可通过水库调节改变径流的年内分配，丰水期充足的水资源蓄积在库内，枯水期下泄生态流量，使年内径流分配更加合理。所以，这种水量时空分布及水文情势的变化，对区域水资源合理利用带来更多的是有利影响。 （4）对下游减水河段的影响 建坝后流量的季节性变化可能导致下游河道的生态环境结构和功能发生变化。将军湖大坝下游750m处流入云岩湖人工水库，云岩湖下游500m处进入浆市河。工程在蓄水期和运营过程中可能导致在坝址下游入浆市河1250m河道产生减水河段，会对减水河段水生生态环境产生一定不利影响，需采取措施下放一定生态环境用水保证河段生态环境。 参考《水利水电建设项目水资源论证导则》、《水利水电建设项目河道、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》等相关要求，为保证水库下游不出现断流河段，保障生态用水，将军湖水库按0.02m3/s（坝址多年平均流量的10%）下放生态流量，以维持河流水生生态系统不受破坏。 根据现场踏勘走访及查阅资料，坝址下游至入河口区间1250m河道两旁无耕地、居民取水需求，因此，将军湖水库下放最小流量只考虑生态用水。 （5）水体富营养化的影响分析 ①水体富营养化产生的原因 富营养化是由于营养物质在水体中积蓄过多，造成水体从生产力低的贫营养化逐步向生产力高的富营养状态过度的一种现象。富营养化严重的水库既会恶化水体感官性状，又会引起水体短时间缺氧，造成鱼类窒息死亡，从而影响水库资源的合理利用。 富营养化发生发展是由于水体整个环境系统出现失衡，导致某种优势藻类大量繁殖生长的过程。富营养化发生的主要影响因素有一下三个方面：总磷、总氮等营养盐相对比较充足；缓慢的水流流态；适宜的温度条件。只有在三方面条件比较适宜的情况下，才会出现某种优势藻类“疯”长现象，爆发富营养化。 A、总磷、总氮等营养盐摄入情况 本项目来水主要为大气降水产生的地表径流和上游高山峡谷漂设项目少量的生活污水，进入将军湖水库的氮源、磷源主要为库区集水区域内的枯枝落叶经微生物降解后产生的氮、磷经地表径流汇入水库和生活污水中的氮、磷。根据高山峡谷建设项目环评报告，该项目废水排放量为5715t/a，氨氮、总磷排放量分别为0.03t/a和0.0001t/a，由于排放量很小，对水库中氮源、磷源增加量很小，基本不会改变水库中氮、磷含量。因此，水库中氮、磷的主要来源于地表径流。 由于本项目已建设蓄水运行多年，因此地表径流年摄入总氮、总磷的量已趋于稳定状态，根据评价期间对将军湖水库水质现状监测结果可知，将军湖水库水质各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，总体来说水质较好，水库诱发富营养化的可能性不大。 疯湖泊、水库富营养化的发生是由于过量的营养元素进入水体造成的。大量调查研究表明，氮（N）、磷（P）是主导作用因子，而其他元素，天然水体中含量一般都不缺少。因而N、P含量的多寡一般是湖泊富营养化发生起决定作用的因素。水生生物特别是藻类的过量繁殖，是富营养化发生最重要的表现，可导致水体透明度下降，耗氧量增加。 B、缓慢的水流状态（水的流速和水库的水深） 水库水流状态较缓慢，流速一般较小，污染物在该类水域内的扩散作用相对较弱，与外域的交换相对较慢，致使自净能力较差。污染物浓度特别容易富集并超过水库的水环境承载能力，富集到一定程度，将爆发富营养化。 C、适宜的温度 水温升高，可以促进藻类的生长繁殖，尤其在20℃~35℃范围内，生物量除随温升有较大增加外，且藻类多样性指数下降，优势种突出；同时，水温升高，使水体溶解氧有较大幅度下降，既加剧了菌类分解水库中存积生物残体的活动，又加剧了厌氧性真菌的繁殖，加快了有机物的氮、磷分解速度，使藻类生长繁殖有更多的营养物质，促进藻类大量生长，积累到一定程度,就会使水库爆发富营养化。在以上条件下，由于营养物质输入输出失衡，造成湖库水体生态系统中物种分布的平衡被破坏，浮游藻类等长势太快，爆发富营养。 （2）富营养化的防治措施 ①加强水质监测 水库建成蓄水后将变成相对静止水域，水体自净能力略有下降，尤其是库湾等部位，可能出现富营养化。水库运行期间应加强水质监测，及时掌握水质状况及变化趋势。 ②改善水库的排水方式和不断清淤 通过调查，水库库区流速缓慢，要通过水流自净难以净化水质，适应水体的承载能力，因此只有加强库区自身水循环来不断地改善水体的质量。水库中的营养物质，一般是深层高于表层。因此在排水时，应从营养物质较丰富的深层开始，有效降低水体营养物质的含量。库区水量的调控，可作为改善水库水环境的辅助性手段。同时,水库放水具有一定的时间性，部分污染物质逐渐沉淀于库底。库底淤泥中营养物质非常丰富，在条件许可时,应适当清淤。 3、固体废物影响分析 本项目主要固体废物为游客丢弃的果皮、纸屑、烟头、易拉罐等生活垃圾，以及职工人员产生的生活垃圾。经估算，本项目工作人员和游客产生生活垃圾量为9.99t/a。为防止固体废物污染，本环评建议建设单位采取如下措施： ①在游客相对集中的区域设置垃圾箱，按照间隔100m设置1-2个垃圾投放箱，且垃圾箱的数量能够满足实际需要，且满足卫生要求，垃圾箱设置必须美观，并与环境景观相协调； ②禁止游客向水库内抛弃废塑料袋和废纸等，做到定点投放垃圾，定点收集、集中处理，对于水库内的漂浮物，应设专人打捞随时清理水面垃圾，并在水库下游大坝排水口处设一拦网，拦住漂往下游的垃圾，避免下游水污染； ③设置专职清洁人员清理垃圾，分类收集，集中送至当地指定垃圾处理厂所，严禁倾倒在河流或景区内，或随意在景区内挖坑掩埋或堆放； ④加强旅游区管理，应尽快建立旅游区卫生管理制度及处罚办法。 采取以上措施后，本项目固体废物可得到有效、及时的处置，对周围环境的影响将减至最低。 4、声环境影响分析 本项目运营期无固定噪声源，主要噪声为游客嬉戏产生的噪声，噪声源强约为60-70dB(A)。 本项目噪声源的特点为不固定且波动较大。运营时，工作人员应合理安排游客活动，尽量减少游客大声吵闹产生的噪声。此外，本项目夜间不营业。通过加强管理，本项目运行时产生的噪声不会对项目周边环境产生明显不利影响。 根据现状监测结果可知，项目区声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，即项目运营期可满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2类标准。 5、生态环境影响分析及保护措施 （1）生态环境影响分析 ①对陆生植被、植物的影响 A、水库淹没对陆生植物的影响 水库淹没陆地面积约10亩，淹没陆地主要为林地、荒地；蓄水后正常水位水域面积3.2hm2。水库的淹没导致该范围内的植物由于生境的改变而死亡，但因淹没而死亡的植物在水库库区淹没线以上均有分布，因此也基本不会影响植物区系成分的组成。 水库建成蓄水后，由于水位升高、水面扩大，对局部小气候会造成一定影响，由于水的热容性较大，升温、降温缓慢，水库水面水分蒸发，可增加水库围的空气湿度，对生物分布、生境改良、植被的生长和顺向演替等影响趋于有利。由于湿度增大，热容量增加，植被类型的成分和分布范围可能会有所变化，阔叶树种的种类将会增加，其垂直分布范围将会有所扩大。特别是水库蓄水后，随着静水部分增加，部分喜静水环境的水生植物将相继出现。 B、减水对陆生植物的影响 本项目运行后，坝址下游减水河段对陆生植物会造成一定的影响。由于水位的下降，可能会导致该河段河漫滩植被面积的减少，地势较高的河漫滩植被性质会发生改变，逐步被旱生植被类型所替代。由于减水区域不大，对于区域小气候的影响有限，对旱生植被的影响较小，对其物种的构成不会造成影响。 ②对陆生动物的影响 A、对库区陆生动物的影响 本项目蓄水后，由于水位升高，水面扩大，一些原生活于库区范围内的陆生植物会消失，进而使得该范围内的陆生脊椎动物失去赖以生存的环境，被迫向高处转移，从而增加了淹没线以上生态环境的压力。同时，由于淹没线以下的陆生环境比淹没线以上的陆生环境小得多，迁入的动物种类和数量也很有限，因此，各动物种群可以通过自由扩散等方式在生态系统内部进行自我调节，从而不会使淹没线以上的原来的生态系统结构和功能发生较大的变化。 B、减水对陆生动物的影响 通过实地考察访问当地居民，坝址下游减水河段中无重要陆生脊椎动物分布，减水不会对生活在评价区域范围内的陆生脊椎动物的物种丰富度和多度产生影响。 ③对水生生物的影响预测和分析 本项目建设时间较短，水库内仅有少量水草和浮游生物，未见鱼类存在。建库后，库区水位上升至13.4m，水环境由河流变为水库，发生一些变化，主要表现在以下两个方面： A、水的流速发生变化：上游河水入库后，水流速度逐渐减弱，变为缓流状态；水面扩大，将导致库区的水文、局部气候发生变化，原有的河流生态系统变为水库生态系统，水生生物也将产生相应的变化。 B、库区内营养物质不断积累：其物质来源产物首先是库区内蓄水前的陆生植被淹没后腐烂，在微生物作用下分解成氮、磷等营养物质，这是库区内源性营养物质。其次，由上游河道及汇水区进入库区的腐屑和营养盐等构成外源性营养物质。这些物质或沉于库底或溶于水中，供浮游植物利用。 上述变化将造成所在水域生态环境和水生生物资源状况发生变化，现将主要生态影响预测如下。 Ⅰ、对浮游植物的影响 a、库区浮游植物的数量和生物量将增加 由于库坝的拦蓄作用，造成库区水位提高，原有的大片土地、植被被淹没，土壤中的营养物质进入水体，被淹植物腐烂分解也将产生有机质，再加上上游和雨水带来的大量外源性有机物也在库区积累，使得库区营养物质的总量远大于原天然河流水体的营养物质含量，这为浮游植物的生长、繁殖提供了充足的物质基础。此外，水库建成后，水位提高，流速变缓，水中泥沙含量减少，透明度增大，表层水水温升高，有利于浮游植物光合作用，促进其生长繁殖，浮游植物数量和生物量都将显著增加。 b、库区浮游植物的种类组成将发生变化 目前该河段的浮游植物以典型的山溪河流型硅藻、绿藻种类为主，水库建成后，原有的大部分藻类都会保留下来，但在库区（尤其是营养物质丰富的库湾），绿藻门和蓝藻门的种群和数量将显著增加，成为优势种类。 c、浮游植物的组成和数量随着时间推移逐渐稳定 建库初期的生物量增长较快，经过数年的调节后，浮游植物的组成和生物量将逐渐稳定。建库初期，由于水文、水质、气候等生态条件均发生较大改变，有利于浮游植物的繁衍，随着各种生态系统趋于稳定，浮游植物的组成和数量随着时间推移逐渐稳定。 Ⅱ、对浮游动物的影响 a、库区浮游动物的数量和生物量将增加 浮游植物等饵料生物的增加，为浮游动物数量和生物量的增加奠定了物质基础。由于水面扩大，流速变小，泥沙含量减小，透明度增大，在一定程度上有利于原生动物和轮虫的生长繁殖，其种群和数量在建库初期较原来将有所增加，如原生动物的纤毛虫、累枝虫，轮虫中的腔轮虫，甲壳动物中的秀体水蚤、网纹水蚤等，都会出现并增加，原生动物、轮虫的数量所占的比例可能较大，而枝角类、桡足类的生物量可能占优。 b、浮游动物的组成和生物量将逐渐稳定 建库初期，由于水文、水质、气候等生态条件均发生较大改变，有利于浮游动物的繁衍，随着各种生态系统趋于稳定，浮游动物在组成和数量上也逐渐稳定。 Ⅲ、对底栖动物的影响 水库建成后，水位线上升，水域拓宽，在库湾浅水区，溶氧充足，饵料丰富，有利于底栖动物的生长。水生寡毛类、摇蚊幼虫等在种类和数量上会有所增加，并成为中、下层鱼类的重要饵料；甲壳动物中的虾类等将逐渐增多，并成为捕捞对象和鱼类的饵料；软体动物中如萝卜螺、田螺、蚬类在种类和数量上将有所增加，并成为优势种类。原适宜流动水体的水生昆虫在种群和数量上会呈下降趋势。 深水区由于库底部溶氧含量低，光照不足等原因，将没有或很少有底栖动物生存。 Ⅳ、对水生维管束植物的影响 水位升高，水流平缓，泥沙和有机物沉积底层，光照增加，有利于植物的生长。水生维管束植物在种类组成和群落结构上趋于复杂，生物量呈上升趋势。如蓼等湿生植物将在浅水区和消落区明显增多，沉水植物如眼子菜、菹草等将在库湾等地出现，深水区没有或很少有水生维管束植物存在。 由于季节变化，库区水位变化频繁，不利于浅水区泥土和营养物质的长期、大量积累，植物生长的环境条件不能保持稳定，因此，在库区难以形成大型植物密丛。 ④水土流失的影响 水库淹没陆地面积约10亩，淹没陆地主要为林地、荒地，改变了局部土地结构，其结构发生破碎和松散，在暴雨时期，在地表径流的冲刷下易发生水土流失。由于本项目淹没陆地面积较小，淹没线以上植被覆盖率较好，不会造成较大水土流失。 （2）生态环境保护措施 为了防治生态破坏，本环评建议建设单位采取如下措施： ①植被的保护、恢复与替代措施 由于水库建成后，库区沿岸将形成小气候，水湿条件能得到改善，位于山体下部的部分旱生植被将因不适应水位提高后形成的湿生环境而被淘汰，因此，要提高库区周边一重山的植被覆盖、提高水源涵养能力；施工期建设遗留下来的裸露的临时用地进行植树造林，采取乔、灌、草立体绿化方式恢复植被；禁止砍伐或者擅自移植古树名木、珍稀植物；模拟自然演替顶级“原状”的重建方法和技术，在破坏严重的地方，要做好重建地域的规划，即重新布置植被体系的布局方案，因地制宜、乔灌草结合；进行林相改造过程如涉及采伐林木，应当征求旅游区管理部门的意见；做好森林防火、防治病虫害等方面的工作，减免火灾或病虫害对森林植被的影响；对岸边和裸露地块进行绿化，防止水土流失。 ②动物的保护、恢复与替代措施 由于库区的丰富水源，库区内的水域面积将明显增加，必将吸引一些游禽鸟兽迁徙至该地，应该划定游客游览区域，严格控制游客活动范围，给游禽鸟兽提供一定的活动空间，加强管理，保持库区环境的安静；结合景区规划要求，划定封山育林区，区内禁止游客进入，在保护森林植被的同时可以保留一部分野生动物的原始生境；应当按照有关法律法规的规定，对在项目区内进行开山采石、狩猎、砍伐等破坏生态环境行为的人员进行严厉惩处，并对保护野生动物有功人员给予奖励；积极开展爱护动物和环境的宣传活动，使得人类、动物和环境更好的和谐共处。 ③水生生态系统维护 严禁在库区内进行投饵性养鱼，尤其禁止网箱养鱼；可在水库中人工增殖放流少量食草性鱼类等水生动物，以防止水体富营养化；为确保下游河道最小生态环境用水的要求和维护河道的自净能力，要求水库要保持最下下泄流量0.02m3/s。 ④加强水土保持措施 禁止在景区开山炸石、就地取石和开山取土；对裸露边坡，采用挡墙、护坡等工程措施进行防护，同时考虑进行绿化，以有效减少水土流失，降低地质灾害带来的危害。 ⑤生态监测 委托专业的机构或公司，制定生态环境长期监测计划，对项目区域陆生、水生生态系统进行长期的跟踪监测，及时反映区域生态系统或生物多样性发展趋势，为区域生态环境、生物多样性保护提供科学依据。 ⑥加强管理 加强旅游管理，在旅游区内设置环保宣传牌，向游客介绍景区的生态环境状况，宣传保护景观资源、爱护生态环境、不乱扔垃圾、不乱刻乱画等环保行为和观念，提高游客的环境保护意识。 6、环境地质影响分析及防护措施 （1）环境地质影响分析 ①水库渗漏 库区地基抗渗条件总体良好，属于弱透水层；通过采取相应工程处理后，坝基、坝肩能达到抗渗要求，水库正常蓄水后不会发生绕坝渗漏和坝基渗漏，故水库不存在严重的渗漏问题。 ②库区浸没 本项目水库淹没范围内无村庄，不存在可开采矿产资源，库区内无文物古迹、名胜建筑，也无工矿厂房等工业设施等，淹没范围内主要为一般山地，无农田，因此，不会产生水库浸没引起的相关社会问题。 ③库岸稳定 将军湖水库为峡谷型水库，两岸基本对称，坡度约为30-45°，次级冲沟切割浅，山体较完整，自然库岸边坡总体稳定性较好。库区构造未发育，未发现滑坡、大面积崩塌、泥石流等不良物理地质现象，库岸自然边坡总体稳定。水库蓄水可能对岸坡路基局部地段产生淹浸软化、水位变化、风量冲击等影响，加上雨水侵蚀和重力侵蚀，因而可能造成库岸变形坍塌，引起山坡产生不稳定地质体，导致岸坡路基发生崩塌、滑坡等失稳现象。 ④水库诱发地震 水库诱发地震时多种因素综合作用的结果，与库区的地质环境、断层规模及活动性、区域地震活动性、地应力条件、岩体的导水性、岩溶发育程度、水库库容及水深等因素密切相关，水库诱发地震的评价目前尚处于资料积累及方法探索阶段。 本项目所在地不位于地质运动活跃带上，区域构造稳定性好，工程区主要为砂岩、花岗岩等非可溶岩，无灰岩、白云岩等可溶岩分布，因此，无产生可溶型水库诱发地震的条件。 水库最大坝高为13.4m，正常蓄水位库容为10万m3，属于小型水库。库区无大的断层带通过，所见断层规模均较小，水库区地层岩性主要为层状沉积岩类坚硬岩为主，岩石强度高，岩体较完整，透水性微弱，坝前水深不大，形成的渗透压力较小，不利于库水的入渗及扩散，库水形成的附加孔隙水压力不能传递到岩体深部，不会给区域构造应力场带来某种扰动，从而不会诱发较强的水库地震。因此，水库区无产生构造破裂型水库地震的条件。 综上所述，从水库库区的地质环境、区域地震活动性、断层规模及活动性、岩体导水性、岩溶发育程度、水库库容及水深等因素分析，工程区不具备诱发地震的条件，水库建成后诱发破坏性地震的可能性极小。 （2）地质防护措施 由环境地质影响分析可知，本项目主要的地质影响是水库蓄水可能对岸坡路基局部地段产生淹浸软化、水位变化、风量冲击等影响，加上雨水侵蚀和重力侵蚀，可能造成库岸变形坍塌，引起山坡产生不稳定地质体，导致岸坡路基发生崩塌、滑坡等失稳现象。应采取必要的措施防止库区岸坡发生崩塌、滑坡等地质灾害： ①滑坡的防治措施 应视滑坡的规模、稳定性和危害程度适当治理。对于淹没区的滑坡，不产生大量河道淤积的情况下可不与治理；处于半淹没状态，且斜坡较陡的滑坡可适当卸载或边坡挂网处理；对于缓坡可采用坡面防护，下设挡墙、脚墙等防护措施，同时应做好防排水措施；对于库内堆积体，可在前缘设立重力挡墙护坡。 ②坍塌的防治措施 对于库内未淹没的坍塌体，应采用干砌片石护坡、挡墙、抛石或干砌片石与挡墙相结合的库岸防护措施。 ③禁止库区引发滑塌作业 禁止在库区内外附近周围炸石和炸鱼等爆破活动以及在库区和坝下附近河段两岸边坡随意堆放大量物料和建筑，以免引起滑塌。 ④加强绿化、恢复植被 对于由于施工期占用的土地以及库区周边裸露的土地，应综合考虑气候、土壤、地形等因素，进行有针对性的修复，采取乔、灌、草立体绿化方式恢复植被。 6、环境可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013修订）中的“鼓励类”第三十四条“旅游业”第2项“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”项目。因此，符合国家现行的产业政策。 （2）与相关规划相符性分析 ①与《地质遗迹保护管理规定》的符合性分析 《地质遗迹保护管理规定》规定：任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动；不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。 本项目为游览观光项目，不属于对地质遗迹造成影响的采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的项目，工程建设不会对地质遗迹造成污染或破坏，符合《地质遗迹保护管理规定》。 ②与《湖南省地质环境保护条例》的符合性分析 《湖南省地质环境保护条例》规定：禁止在地质遗迹保护区内进行对地质遗迹有损害的采矿、采石、取土、爆破等活动；开发利用地质遗迹资源，应当编制合理的开发利用方案，由所在地县级以上人民政府国土资源行政主管部门审核后，报同级人民政府批准，2006年5月25湖南国土资源厅《关于同意建设石牛寨省级地质公园的函》(湘国土资函【2006】229号)中同意石牛寨地质公园开发活动，提出遵循“保护中开发，开发中保护”的原则，2012年8月24日平江县人民政府县长办公会议纪要《关于研究支持石牛寨国家地质公园和石牛寨景区开发建设有关工作》(【2012】第29次)会议强调“要高度重视和大力支持石牛寨国家地质公园建设和石牛寨景区开发建设”；地质遗迹资源在风景名胜区或者森林公园范围内的，在报同级人民政府批准之前，还应当依法征得有关行政主管部门同意。工程设施建设应当避开地质遗迹保护区；确实无法避开的，应当经批准设立该地质遗迹保护区的人民政府审核同意，并采取保护地质遗迹的措施。本项目位于石牛寨地质公园保护区内，石牛寨地质公园面积为20.61km。 本项目不属于对地质遗迹有损害的采矿、采石、取土、爆破等项目范畴，是《石牛寨旅游景区总体规划修编》（2010-2025）和《石牛寨旅游景区详细规划》中规划的旅游观光项目，属于石牛寨地质公园的开发活动，因此，本项目与《湖南省地质环境保护条例》是相符。 综上所述，本项目建设与国家及湖南省地质遗迹保护的相关法律法规是相符的。 ③与《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011—2025）的符合性分析 《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011—2025）经平江县人民政府（平政函〔2011〕71号）批准实施。本项目建设的将军湖水库及其游览观光项目属于《规划修编》中规划建设的兵寨文化体验区项目内容之一。 因此，项目符合《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011-2025）。 ④与《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》的符合性分析 根据《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函【2012】33号）文件提出，规划区域旅游开发和规划项目建设过程中应当极度重视对景观资源和生态环境的保护，特别是对丹霞地貌景观资源的保护以及对植被破坏和水土流失的防治。规划区内禁止设置料场、渣场及拌合场，严禁开山取土（石），及时做好施工临时占地的生态恢复工作。按照地质公园相关要求，规划及环评的调整要求进行项目建设或开发，不得擅自新建项目（包括建筑设施和旅游活动），不得擅自对已有和已规划项目进行改建、扩建或变更项目内容；确需新、改、扩建或变更项目内容的，应当征得地质公园主管部门、旅游管理部门和县级以上环境保护主管部门的意见。 本项目属于已有项目且属于规划环评中规划建设的兵寨文化体验区项目内容之一，未进行改建、扩建或变更，项目的建设已征求地质公园主管部门、旅游管理部门和县级以上环境保护主管部门的意见。因此，本项目符合《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函【2012】33号）。 ⑤与《湖南平江石牛寨省级地质公园总体规划》的符合性分析 A、根据《湖南平江石牛寨省级地质公园总体规划》中专题考察路线，该规划中提出三条提出三大专题专题考察路线：丹霞地貌专题线、水域风光专题线、红色人文专题线。 丹霞地貌专题线：地质博物馆—云岩湖—大、小茅寨—美女峰—魁星点斗—鹰嘴崖—五指峰—祖师岩—石佛山—飞来珠一线天—鸳鸯峰—薄刀埂—石牛犁田—大小官岩—歪嘴崖—主服务区 水域风光专题线：孚东服务点—莲花峡—蛟龙戏珠—象鼻石—雄狮回首—汨水湾—棺材石—樟树王—洞坪水库—新坊水库—云岩湖—主服务区 兵寨人文专题线：云崖寺—古城墙—古兵寨—大寨门—聚义堂—练兵场—白衣寺—石佛寺—云岩湖—主服务区 本项目属于兵寨人文专题线中“古兵寨”和“练兵场”线路。 B、根据《湖南平江石牛寨省级地质公园总体规划》中要求“允许设立少量不影响地质景观欣赏的地学旅游服务设施”，本项目属于水面游览观光项目，所在区域植被覆盖较好，但是无明显丹霞地貌特征，水库修建不对丹霞地貌景观造成影响，对区域地质景观影响较小。 本项目位于石牛寨省级地质公园规划的一级保护区内，根据《湖南平江石牛寨省级地址公园总体规划》中“保护区内控制要求与保护措施”内容： 各级保护区内均禁止采石、采矿、取土、伐木、放牧、开荒活动。禁止破坏区内一切地质遗迹保护设施和科普设施。 Ⅰ、一级保护区 （ⅰ）控制要求 A、除必要的地质遗迹保护巡视道、监控和相关设施外，禁止建设其它无关的设施和建筑； B、可建必要的标识牌、游赏步道和相关设施，但必须与景观环境协调； C、控制游客数量，严禁区内行驶机动交通工具； D、对保护区进行生态建设，适当区域实现绿化培育。 （ⅱ）保护措施 A、设立一级保护区的界碑、界桩，解说牌，警示牌； B、在鹅颈石、仙人桥等容易损坏的地质遗迹点附近设置保护隔离措施； C、对保护区内地质遗迹及保护设施进行监测，及时维护； D、对地质遗迹形成发育的环境进行有效的保护。 本项目所建的岸边观光栈道和塑料浮桥属于必要的游赏步道和相关设施，建设内容与景观环境协调；所建将军湖大坝处无明显丹霞地貌特征，水库修建不对丹霞地貌景观造成影响，且大坝具有游览观光、保护巡视道的作用，在暴雨时期能够截留上游暴雨径流，从而能降低暴雨产生的径流对下游丹霞地貌的冲刷作用，对下游丹霞地貌具有保护作用。另外，本项目将军坝已于2012年建成蓄水完成，其建设时间早于《湖南平江石牛寨省级地质公园总体规划》批复时间，属于景区内现有项目，本次环评为补办环评，不对项目进行扩建，项目建设已征得地址管理部门同意建设。因此，本项目符合《湖南平江石牛寨省级地质公园总体规划》。 ⑥与《国务院关于进一步做好旅游开发建设活动中文物保护工作的意见》(国发〔2012〕63号)的 符合性分析 根据《国务院关于进一步做好旅游开发建设活动中文物保护工作的意见》(国发〔2012〕63号)的有关规定：禁止将施工营地和施工场地设置文物周边；禁止在文物保护周边土方开挖；对于古遗址、古建筑、石窟寺等易受损害的文物资源，要通过预约参观、错峰参观等方式调节旅游旺季的游客人数，防止背离文物旅游景区实际、片面追求游客规模。本项目周围没有文物，景区在旅游高峰期内限制了每天参观旅游的数量。因此，本项目基本符合《国务院关于进一步做好旅游开发建设活动中文物保护工作的意见》(国发〔2012〕63号)。 7、运营期污染防治措施汇总 运营期污染防治措施汇总见表7-1。 表7-1 污染防治措施汇总一览表 污染类型 防治措施 废水 依托景区自建的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排 噪声 （1）加强管理，合理安排游客活动，尽量减少游客大声吵闹产生的噪声；在醒目位置设置温馨提醒标志。 固体废物 （1）生活垃圾经垃圾桶收集后由景区垃圾清扫员清扫至景区外，与当地村镇生活垃圾统一处置； （2）在醒目处设置标示牌，严禁人员在景区乱扔垃圾。 生态 加强绿化，保护植被，保护生物保护，加强水土保持措施减少水土流失，降低地质灾害带来的危害。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 ②组织制定景区环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 （2）监测计划 根据本工程固废、噪声等污染源的产生和排放情况，评价建议工程环境监控计划可按照表7-2执行。 表7-2 本项目环境监测计划表 项目 监测点位 监测因子 监测频率 水质 水库上游、坝址处各一个断面 pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群 平、枯季各一次 噪声 项目区内选取2个点位 等效连续A声级 每年一次 9、环保竣工验收 本项目环保竣工验收内容见表7-6。 表7-6 本项目环保竣工验收一览表 项目 处理措施 处理效果/执行标准 废水 依托景区自建的一体化污水处理设施处理 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准 噪声 加强管理，合理安排游客活动，尽量减少游客大声吵闹产生的噪声；在醒目位置设置温馨提示语、标识等 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2类标准 固体废物 岸边观光栈道50-100m间距1个垃圾箱，收集各类固废，由景区垃圾清扫员清扫至景区外，与当地村镇生活垃圾统一处置 固废处置率达100% 生态下泄流量 大坝底部设置下泄生态流量管 确保水库下游不断流 10、环境风险分析及控制 建设项目环境风险是指人类活动对周边环境造成的不确定危害，或自然作用对项目建设、周边环境造成的不确定危害。环境风险具有随机性、事故性，发生几率极小或几乎为零，但一点发生，则会对环境造成重大不利影响，必须对风险种类、危害程度进行分析，并提出相应防范措施，做到防患于未然。本项目的环境风险主要是水库溃坝产生的环境风险。 （1）溃坝环境影响分析 由于坝体溃决通常是在瞬间溃决，坝体一旦溃决，对大坝上下游影响很大。在大坝上游，因大量水体突然下泄，使库内水体尤其坝前水位骤降，易造成库岸失稳，出现坍岸，塌岸造成的涌浪又会加剧对坝体的冲击。溃坝的主要危害还在大坝下游，因库内大量水体突然下泄，形成溃坝涌波，下泄的洪流巨浪如排山倒海，所到之处尽扫一切，造成严重灾害。综合起来，本项目溃坝对环境产生的影响主要有以下两个方面： ①对自然生态系统的影响 溃坝洪水具有峰高量大、历时较短、破坏性极大的特点。其对自然生态系统的影响，最重要的是水土流失问题。溃坝洪水所经地段，土壤表层被冲蚀，带走大量氮、磷、钾等养分，使土壤肥力降低。 ②溃坝洪水对水质的影响 溃坝洪水发生后，溃坝洪水所经之处表层土壤受到极大冲蚀，使得大量泥沙随之冲刷进入水体，并携带大量地表松散残留堆积物、废渣等污染物，从而导致水体污染总量增加，使水体浑浊度及悬浮物剧增。由于泥沙对重金属及有毒物如砷等具有较大吸附能力，因此还能造成某些区域水体的重金属及有毒物随泥沙及悬浮物输移与沉积，通过解吸作用而形成次生污染源。 （2）风险防范措施分析 为了确保本项目水库大坝安全，除害兴利，延长库坝寿命，充分发挥效益，努力避免垮坝灾害风险，提出如下防范和应急措施： ①加强大坝安全监测 要按照规定经常对大坝安全进行监测，定期进行安全检查和鉴定。 ②及时维修、加固和改造 主要包括：坝顶、防渗心墙顶加高；坝体裂缝处理；坝体、坝基预应力锚固；坝基防渗补强；坝体防渗和坝保护；溢流道、泄洪管道加固或扩建；坝后尾水消能放冲；边坡防护；监测设施更新改造。 ③禁止库区引发滑塌作业 禁止在库区内外附近周围炸石和炸鱼等爆破活动以及在库区和坝下附近河段两岸边坡随意堆放大量物料，以免引起滑塌。 ④制定风险应急预案 大坝管理单位应与当地政府合作制定风险应急预案，一旦发生险情，应立即通知当地政府并及时采取措施减少损失。

# 八、建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 员工办公 | 生活污水 | 依托景区建立的一体化生活处理设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准 |
| 固 体 废 物 | 办公生活、 游客游览 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 卫生填埋 |
| 噪 声 | 本项目运营期无固定噪声源，主要噪声为游客嬉戏产生的噪声，噪声源强约为60-70dB(A)。在加强管理等措施下，区域噪声影响值达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： ①严禁任何人员损坏区域内植被；②严禁任何人员捕杀区域内动物；③严禁任何人员在景区内乱扔垃圾等；④保证下放生态流量，确保下游水流不断流；⑤加强绿化，保护植被，保护生物保护，加强水土保持措施减少水土流失，降低地质灾害带来的危害。 |

# 九、结论与建议

结论 1 项目概况 2007年，《石牛寨景区旅游发展规划》第一期工程取得平江县发展和改革局《关于平江县石牛寨旅游风景区第一期工程立项的意见》(平发改投[2007]54号)同意，建设地点位于大坪乡新义村，建设内容包括部分主干道、游步道、停车场、水、电、通讯等基础设施、大寨门、将军湖，以及兵寨文化展示区、丹霞迎宾服务区、丹霞石佛览胜区、丹山碧水游乐区、生态休闲度假区内的部分旅游景点和服务设施。 将军湖建设项目属于一期开发建设项目，于2007年10月开始建设，于12月份建成，建设的主要内容为一道拦水坝，采用沙土坝。由于沙土坝的安全性不够，2011年9月，将军湖发生溃坝事故。 2011年12月中惠旅景区管理股份有限公司投资411.25万元建设“湖南省平江县石牛寨景区将军湖水库建设项目”，对溃坝进行重新修筑，大坝采用钢筋混凝土结构，于2012年2月建成并开放游船水上游览项目。本水库建设项目属于《石牛寨旅游区总体规划修编(2011-2025)》规划项目中大茅寨景区内“兵寨文化体验区项目”之一，开放水面观光游览。项目位于平江县石牛寨镇新义村石牛寨景区内，水域面积约3.2hm2，库容10万m3，工程建设内容主要为一座将军湖大坝、一座漂浮在水库水面的塑料浮桥、水库南侧岸边栈道和水库南北各一处游船停靠码头。项目建成时未进行环境影响评价，故此次评价属补办环评。 2 产业政策相符性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013修订）中的“鼓励类”第三十四条“旅游业”第2项“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”项目。因此，符合国家现行的产业政策。 3 项目选址合理性 本项目选址于平江县石牛寨景区内，项目建设与相关规划相符，项目所在景区北面临近001县道，交通便利。综上分析，本项目选址合理。 4 环境质量现状结论 从现状监测结果分析可知： 项目区监测点以SO2、NO2、PM10为指标的日均监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 浆市河、云岩湖水库等各断面的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，总体来说水质较好。 由现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 5 环境影响分析结论 本项目运营过程中基本不产生废气，不会对周边大气环境产生影响。 废水主要为员工产生的生活污水，经依托的高山峡谷漂流项目自建的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入将军湖。由于项目污水产生量少，对本项目水质影响较小。 本项目运营期无固定噪声源，主要噪声为游客嬉戏产生的噪声，噪声源强约为60-70dB(A)。运营时，工作人员应合理安排游客活动，尽量减少游客大声吵闹产生的噪声。此外，本项目夜间不营业。通过加强管理，本项目运行时产生的噪声不会对项目周边环境产生明显不利影响。 建设项目产生的固体废物主要为员工和游客产生的生活垃圾，经项目内设置的垃圾箱收集后运送至垃圾填埋场处理，项目固废能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 本项目建坝蓄水后，对淹没区植被、下游河流、减水河段植物、库区动植物会产生一定影响，由于本项目库容较小，占地面积较小，对生态环境影响不大，在采取下放生态流量；禁止砍伐、做好森林防火、防治病虫害等方面的工作，减免火灾或病虫害对森林植被的影响；对岸边和裸露地块进行绿化等措施后，不会对周边生态造成明显不利影响。 7 总量控制 本项目废水经景区自建污水处理设施处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入将军湖水库。废水年排放量为35t/a，COD排放控制总量为0.0022t/a，氨氮排放控制总量为0.0002t/a。 8 环境风险评价结论 本项目的环境风险主要是水库溃坝产生的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在运行中认真落实相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定后，其风险事故隐患可降至可接受水平。 9 项目环境可行性结论 湖南省平江县石牛寨景区将军湖水库建设项目建成于2015年2月，本评价为补办环评；项目符合国家产业政策，符合相关规划，由工程分析和环境影响分析可知，在采取已有环保措施及落实环评提出的环保要求后，各种污染物均可以做到达标排放，对环境影响很小。该项目的建设体现了经济、社会和环境三方面效益的统一。在此基础上，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，从环保的角度来看，本项目的运营是可行的。 建议 本次环评提出如下建议： 1、建设单位应严格按照规划进行建设，严禁擅自增加建设项目和建设内容； 2、加强运营管理，做好运营期“三废”处置，植被恢复和绿化应多采用本地物种，切实保护好生态环境； 3、加强下放生态流量管理，特别是枯水期，确保水库下游不断流； 4、对裸露边坡，采用挡墙、护坡等工程措施进行防护，同时考虑进行绿化，以有效减少水土流失，降低地质灾害带来的危害。 5、加强旅游管理，在旅游区内设置环保宣传牌，向游客介绍景区的生态环境状况，宣传保护景观资源、爱护生态环境、不乱扔垃圾、不乱刻乱画等环保行为和观念，提高游客的环境保护意识。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 平面示意图 附图3 项目周边环境关系图 附图4 石牛寨旅游景区给水排水规划图 附图5 石牛寨旅游景区规划总平面图 附图6 石牛寨功能分区规划图 附图7 石牛寨地质公园保护规划图 附图8 环境质量现状监测布点图 附件1 委托书 附件2 湖南省平江县石牛寨旅游区规划审查意见 附件3 营业执照 附件4 环境质量现状监测报告 附件5 环境质量现状监测质保单 附件6 清理整治环保违规建设项目分类处理意见审核表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

本项目位置

游客

工作

生活垃圾、生活污水、噪声

离开

观光游览

员工

生活垃圾、生活污水、噪声