目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在自然环境社会环境简况	5

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	23

五、建设项目工程分析	26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	35

九、结论与建议	36

附件、附图

附件1：审批登记表；

附件2：环评委托书；

附件3：关于项目立项调整核准文件；

附件4：湖南省平江县石牛寨旅游区规划审查意见；

附件5：营业执照；

附件6：现状监测报告；

附件7：监测质保单；

附件8：清理整治环保违规项目记录；

附件9：地质公园管理处及旅游部门公参意见；

附件10：将军湖水体功能证明；

附件11：专家内审意见；

附件12：意见修改对照清单；

附图1：项目地理位置示意图；

附图2：石牛寨旅游区规划总平面图；

附图3：石牛寨地质公园保护规划图；

附图4：现状监测布点图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南省平江县石牛寨景区亲水、美女峰栈道建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
| 法人代表 | 盛建华 | 联系人 | 褚宏伟 |
| 通讯地址 | 平江县石牛寨镇新义村 |
| 联系电话 | 13875979177 | 传 真 | / | 邮 编 | 410400 |
| 建设地点 | 平江县石牛寨镇新义村（湖南省平江县石牛寨景区内） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建（补办环评） | 行业类别 及代码 | N7852 游览景区管理 |
| 占地面积 （m2） | 6428 | 绿化面积 （m2） | / |
| 总投资 （万元） | 2676 | 环保投资 （万元） | 21.5 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.80 |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 | / |
| 工程内容及规模: （一）、项目由来 石牛寨地质公园于2006年5月成功申报成为省级地质公园，2011年11月，获得国家地质公园资格(国土资厅函[2011]1202号)。石牛寨地质公园在平江县旅游总体规划及五年行动方案中均占有重要地位，同时被《平江县土地利用总体规划(2006-2020年)》列为重点开发的自然景观区域、重大旅游基础设施建设工程以及自然和文化遗产保护区。 2007年6月，石牛寨旅游开发公司委托远见旅游规划有限公司编制了《石牛寨景区旅游发展规划》，并在该规划指导下实施了部分项目，取得了显著实效；2011年7月，长沙国盛旅游规划设计有限责任公司对《石牛寨景区旅游发展规划》进行修编，形成了《石牛寨旅游区总体规划修编(2011-2025)》，并在此基础上对旅游区内的丹霞迎宾服务区进行详细规划，于同月编制了《石牛寨旅游区丹霞迎宾服务区修建性详细规划》。 2007年3月，中惠旅景区管理股份有限公司注册成立，2014年投资2676万元于平江县石牛寨镇新义村（湖南省平江县石牛寨景区内）建设“湖南省平江县石牛寨景区亲水、美女峰栈道建设项目”，建设内容包括：亲水栈道、美女峰栈道、石佛山栈道等。根据湖南省平江县石牛寨地质公园管理处出具的《湖南平江石牛寨国家地质公园地质遗迹保护规划图》可知，项目位于地质遗迹的一级保护区内。 2016年9月18日，平江县环境监察大队对项目进行现场检查（现场检查记录见附件8），发现该项目未进行环境影响评价。根据《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号）、《环境保护部办公厅关于印发<环境保护大检查工作方案>的通知》（环办[2014]112号）、《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办法[2015]111号）文，该项目须补办环评，故中惠旅智慧景区管理股份有限公司于2017年3月委托长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司对该项目进行环境影响评价工作，本环评属补办环评。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定，“湖南省平江县石牛寨景区亲水、美女峰栈道建设项目”需编制环境影响报告表。中惠旅智慧景区管理股份有限公司于2017年3月委托长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等前期工作，并按照环境保护有关法律法规及环评有关技术规范要求，编制完成了《湖南省平江县石牛寨景区亲水、美女峰栈道建设项目环境影响报告表》（送审稿）。平江县环境保护局组织专家对其进行审查，现根据审查意见修改完善《湖南省平江县石牛寨景区亲水、美女峰栈道建设项目环境影响报告表》（报批稿）。 （二）、项目基本情况概括 2.1项目基本情况 项目名称：湖南省平江县石牛寨景区亲水、美女峰栈道建设项目； 建设单位：中惠旅智慧景区管理股份有限公司； 建设性质：新建（补办环评）； 项目投资：2676万元； 项目占地：占地面积共6428平方米； 项目开放时间：年开放250天； 游客人次：日均游客3200人，年80万人次。 2.2项目建设内容及规模 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，建设内容包括亲水栈道、美女峰栈道等，具体见表1-1： 表1-1 项目建设内容一览表 类别 项目名称 规模/数量 备注 主体工程 石佛山栈道 长度 720m，宽度1.5m，最大高差168m； 钢筋混凝土结构 美女峰栈道 长度2256 m，宽度 1.5 m，最大高差248m； 钢筋混凝土结构 一线天至石佛寺栈道 长度1309m，宽度 1.5 m； 钢筋混凝土结构 亲水栈道 长度348 m，宽度1.5m，最大高差80m； 公用工程 排水 雨水经雨水沟渠收集后顺地势流入浆市河 供电 监控仪、救护站用电由石牛寨景区 辅助工程 辅助设施 摄影等辅助用房：占地4m2，建筑面积4m2 木板框架结构 环保工程 固体废物 生活垃圾：栈道沿线布设垃圾桶，平均40m长布设1个； 噪声 设置提醒标牌，如“小声说话”等 项目主要设施清单见表1-2。 表1-2 项目主要设施一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 救护站 / 2 监控仪 若干 3 标示牌 / 景观标识、指路标识等 4 垃圾桶 / 约40m布设1个 2.3项目总投资及环保投资 项目总投资2676万元，其中环保投资约21.5万元，占总投资的0.80%，本项目环保措施及环保投资估算见表1-2。 表1-2 环保措施及投资一览表 项目 处理措施 规模 投资（万元） 废水 雨水沟渠 5 固体废物 生活垃圾桶 根据实际进行布局 8 噪声 设置提醒标牌，如“小声说话”等 0.5 生态 植被恢复 8 合计 21.5 2.4公用工程： 2.4.1给、排水 给水 本项目为栈道建设项目，栈道沿线无用水设施，游客饮水通过自带瓶装水，或外购饮用水，故本项目无给水工程设施。 （2）排水 本项目无污水产生，雨水经自然沟渠汇集后，由高地势顺流而下，最终汇集至浆市河。 2.4.2供电 项目栈道沿线设有救护站等救助、服务设施，用电由石牛寨镇供电系统统一提供，可以满足项目用电需求。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目建成于2014年，本评价为补办环评。现场踏勘可知，项目属栈道及好汉桥建设，仅供人行通道，项目存在的主要环境问题表现为极少量游客将生活垃圾随手丢至景区；针对该环境问题，环评提出如下建议，加强景区管理，设置“请将垃圾仍至垃圾桶”等标识提醒游客。 |

# 二、建设项目所在自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，地处东经113°35′，北纬28°42′，处汨水、罗水上游，总面积4125km2。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和湖南省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。东北面多为山地丘陵，西南面多水域。境内连云山主峰海拔1600m，全脉1000m以上的山峰有10座。汨罗江从东至西直入洞庭湖，形成全县山峦重叠、丘岗起伏、溪谷纵横的复杂地貌。山地面积占28.5%，丘陵面积占55.9%，平原面积占9.8%，岗地占5.8%。 石牛寨镇隶属于湖南省岳阳市平江县，地处平江县东北角，在湘鄂赣三省交界处，素有“一脚踏三省”之称，距县城62公里，是平江县最偏远的乡镇之一。全镇总面积108平方公里，共21个村，272个组，21000余人。1995之前属于虹桥区管辖，95年进行撤区并乡，将毗邻的浆市乡与大坪乡合并，建立了新的大坪乡，乡政府驻大坪集镇。2014年11月22日，大坪乡撤乡设镇正式更名为石牛寨镇，下边所辖的大坪、浆市二个集镇，交通便利，物产丰富，形成发达的边界商贸。 本项目位于平江县石牛寨镇新义村，属平江县石牛寨景区内；项目具体地理位置见附图1。 2、地形、地质、地貌 平江县地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 地质层为粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地质结构坚硬，承载力高，地壳结构紧密，土壤为酸性红页岩土壤。本区地震烈度为VI度。 石牛寨旅游区位于幕阜山脉东南侧，属低山丘陵区，山势西北高、东南低，中北部山势雄伟、奇峰挺拔，最高峰石佛山海拔541m。西部和黄龙山相隔，形成山间盆地，西北部和东南部明显断裂，致使西北部山体隆起突兀。东南部丘陵、岗地和溪谷、平原相间，丘陵地表多为变质岩、砾岩，河滩溪流平缓，水流速度低平，流水沉积地貌相继发育，是主要的农业种植区。 石牛寨旅游区属典型的丹霞地貌景观，拥有典型的岩相古地理特征与新构造形迹。旅游区内地层岩性以砂砾岩、花岗岩等为主。因为石牛寨靠近幕阜山花岗岩体，其沉积碎屑物以花岗岩物源为主，石英含量高，胶结物硅质成分高，抗风化能力强，因此能够形成较大面积具有特色景观的丹霞地貌。 3、气候、气象 平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，年多平均气温16.8℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月28日），极端最低气温-12℃（1972年2月9日）。年降雨天数160天左右，年日照小时1687h，全年无霜期266天。项目所在地多年平均降雨量1700mm，春夏俩季雨量为全年的70%左右，多年平均蒸发量1262mm。夏季多东南风，冬季多西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%，多年均风速为2.2m/s，最大风速为28 m/s。 4、水文 项目区水系属长江流域南洞庭水系中的汨罗江上游水系，汨罗江一级支流浆市河、二级支流大坪河分别从规划区的东侧与西侧流过，自北向南注入汨罗江。本区平均年降水量为1470.9mm，降水量随季节变化明显，多雨季节为2～6月，降水占全年的68.7%，少雨季节为7～11月，占全年的8.9%，河流径流量随降水呈季节变化：2～6月为丰水期，其径流量占全年径流量的68%，7～8月为枯水期，仅占年径流量的9.5%。 项目涉及地表水为云烟水库、仙人海水库，浆市河。浆市河发源于江西省修水县境内黄龙山，属汨罗江平江境内第一条支流，流域面积92.1km2，河流总长25km，河道平均坡降12.4%，流经大坪乡古江、新桥、新义、新坊、扩大等村，于横溪汇入汨罗江，河道宽度50m～100m。环评实地踏勘发现，由于受采砂影响浆市浆市河泥沙淤积严重，原本宽约80m～90m的平直河道，实际水面宽度仅10m～20m，水深约1m，且在淤积的泥沙中形成弯曲的水流，流速约0.5m/s，估算流量5m3/s～10m3/s。 项目区属于地下水贫乏区，但内部浅层地下水资源相对较丰富。地下水类型主要为红层裂隙孔隙水，次为北部岩浆岩风化裂隙水，区内常有泉水出露，虽然泉水流量都较小，但因其分布较广泛，在旅游区内形成了呈树枝状和网络状分布的众多小溪流。地下水亦受大气降水控制而呈现季节性特点，枯、洪期泉流量变化大，泉水久旱可断流。 5、土壤 项目区土壤类型复杂，其酸碱度、通透性、蓄水保肥性差异较大，呈现出块状分布，大体可分为四大土类：水稻土、红壤、山地黄壤、山地黄棕壤。 项目周边区域水稻土面积较广，多分布在寨上寨下低平开阔的地段。红壤面积最小，分布在丘陵山地。山地黄壤分布于本区西北部，属湿润生物气候条件下形成的地带性土壤，植被覆盖度多在70%～90%。山地黄棕壤分布于本区的北部和西北部，属北亚热带气候条件下形成的地带性土壤，植被覆盖度为85%～95%。 6、矿产资源 本项目位于湖南省平江县石牛寨旅游区内，根据湖南省国土资源信息中心于2011年11月编制的《湖南省平江县石牛寨旅游区规划建设用地项目压覆矿产资源调查报告》，旅游区内各规划建设用地项目未压覆已探明具有工业价值的重要矿藏。

社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 8、平江县概况 8.1行政区划 2015年，根据平江县乡镇区划调整方案，调整后下辖5乡19镇：南桥乡、黄金洞乡、长寿镇成建制合并设立长寿镇；同意咏生乡、加义镇成建制合并设立加义镇。乡镇行政区划调整后，平江县共减少3个乡级建制，现辖三阳、板江、大洲、木金、三墩5个乡，汉昌、三市、安定、福寿山、加义、长寿、龙门、石牛寨、虹桥、上塔市、南江、梅仙、余坪、岑川、瓮江、浯口、伍市、向家、童市19个镇，总面积4114平方千米。 2015年年末，平江县常住总人口97.93万人，总户数27.77万户，其中男性52.11万人，女性45.82万人；城镇人口40.2万人，农村人口57.73万人，城镇化率为41.05%。全县户籍总人口110.69万人，总户数34.48万户，本年度户籍人口变动情况为：出生13286人，死亡3386人，全年迁入2777人，迁出3339人。 8.2社会经济 2015年平江县全面建成小康社会总实现程度85.1%，比上年提高4.4个百分点。经济发展类实现程度75.9%，人民生活类实现程度83.6%，社会发展类实现程度97.6%，民主法治类实现程度100%，生态文明类实现程度94.5%。全县完成GDP 216.95亿元，同比增长8.7%，增速比上年同期提高了1.1个百分点。其中第一产业增加值42.1亿元，同比增长4.4%，对GDP的贡献率9.2%，拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业增加值97.21亿元，同比增长7.7%，对GDP的贡献率42%，拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值77.65亿元，同比增长12.4%，对GDP的贡献率48.8%,拉动GDP增长4.2个百分点。产业结构由上年同期的19.5: 45.8：34.7，调整为19.4: 44.8：35.8 ，第一、第二产业占比分别下降了0.1、1个百分点，第三产业占比提高了1.1个百分点。 8.2教育与科技 平江县共有基础教育学校637所，其中幼儿园196所，小学258所，教学点124所，初级中学43所，九年一贯制学校7所，完全中学4所，高级中学3所，特殊教育学校1所，成人高中1所 ，中等职业技术学校3所（其中教师进修学校1所，职业高中学校2所）。共有在校学生129572人，其中小学75679人，初中35120人，普通高中13371人，职业高中4745人，成人高中340人，特殊教育学校317人。共有在园幼儿（含小学学前班）29963人。共有在编教职工7955人（含县定民办教师21人，不含民办学校教职工），其中：幼儿园91人，小学3733人，初级中学2084人，九年一贯制学校509人，完全中学581人，高级中学567人，特教学校42人，中职学校228人（含进修学校，不含民办职校），由教育经费开支工资的其他人员120人。共有离退休教师3366人，其中退休3352人，离休14人。全年县财政教育决算支出达9.24亿元，同比增长32.67%。 高考一二本上线1711人，上线人数、上线率和综合考评均居全市第一，6名学生成功招飞。高中阶段毛入学率达到80.72%，平均受教育年限达到10.2年。 2015年平江县申报部、省、市项目21个，获得项目资金416.8万元；完成科技成果登记13项，完成项目验收10项。新增高新技术企业4家，组建工程技术研究中心2家，分别是：方正达电子的柔性线路板工程技术研究中心和玉峰食品的面筋食品工程技术研究中心；通过产学研合作组建研发中心（基地）2个，分别是追一智能与湖南大学组建的食品自动化包装机械研发基地和湖南大学与前元新材料组建的研发中心；坚持每月开展专利执法全年共抽查商业场所30余家，清查商品2000余件，查处假冒专利案件20件，结案率100%。作为全市唯一入围科技部“三区”科技人才支持计划县，三区科技专家通过实施项目、技术服务、人才培养、科技普及等服务方式，深入服务单位，引导成果的转移和转化，解决企业技术难题。开展专家咨询547次，帮助或指导企业申报专利19件，指导特色种养79批次，受到了受援单位的好评。并科学制定了十三五期间27个重点科研项目、6个研发平台、9个特色产业基地、5个科技服务平台。 9、湖南平江石牛寨国家地质公园规划（2013~2025）概况 9.1地点、范围、面积 石牛寨地质公园位于湖南省东北部，汨罗江上游，隶属岳阳市平江县，距平江县城46 km，南距长沙170km，湘潭、株洲210km，北距岳阳110km。 公园地处湘、鄂、赣边界，岳阳市平江县境内。公园跨大坪乡、木金乡和龙门镇3个乡镇，地理坐标为东经113°56′33″～114°01′59″，北纬28°49′53″～28°55′47″。 地质公园以自然屏障的山脊线或山谷线、主要河流等自然界线，以及行政区划边界、公路等人文界线为边界。划定公园总面积为46.56km2，边界确定拐点坐标77个。 9.2地质遗迹保护区的划分 本公园保护区划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区，面积17.11 km2，占公园总面积的36.75%，保护规划图见附图8。 （一）一级保护区 以“十里绝壁”为中心，包括3个国家级地质遗迹点和部分省级地质遗迹点，面积2.15km2，占保护区总面积的12.57%，主要保护对象有丹霞石峰、石柱、石墙、崖壁、一线天等。 （二）二级保护区 二级保护区以省级地质遗迹点为主，位于石牛寨一级保护区周边，面积6.05km2，占保护区总面积的35.36%。 （三）三级保护区 三级保护区属一般保护区，以地方级地质遗迹点为主。公园三级保护区面积8.91km2，占保护区总面积的52.07%。 9.3各级保护区的控制要求及保护措施 各级保护区内均禁止采石、采矿、取土、伐木、放牧、开荒活动。禁止破坏区内一切地质遗迹保护设施和科普设施。 （一）一级保护区 保护管理责任人：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处主任。 1．控制要求 ⑴ 除必要的地质遗迹保护巡视道、监控和相关设施外，禁止建设其它无关的设施和建筑； ⑵ 可建必要的标识牌、游赏步道和相关设施，但必须与景观环境协调； ⑶ 控制游客数量，严禁区内行驶机动交通工具； ⑷ 对保护区进行生态建设，适当区域实现绿化培育。 2．保护措施 ⑴ 设立一级保护区的界碑、界桩，解说牌，警示牌； ⑵ 在鹅颈石、仙人桥等容易损坏的地质遗迹点附近设置保护隔离措施； ⑶ 对保护区内地质遗迹及保护设施进行监测，及时维护； ⑷ 对地质遗迹形成发育的环境进行有效的保护。 （二）二级保护区 1．控制要求 ⑴ 允许设立少量道路、观景台、旅游服务设施等，按规划建设区内道路等，建设完工后，立即恢复原有植被； ⑵ 限制与地学景观游赏无关的建筑，各项建设与设施应与景观环境协调。 2．保护措施 ⑴ 控制园区居民数量，在不影响地质公园发展的前提下，允许合理增长； ⑵ 有计划的恢复生态环境，对已经出现植被破坏的区域，进行封闭性保护。 （三）三级保护区 1．控制要求 ⑴ 允许设立少量不影响地质景观欣赏的地学旅游服务设施。 2．保护措施 ⑴ 统筹规划安排保护区内居民点，进行综合的村容村貌整治； ⑵ 规范游客行为，通过各种途径倡导文明旅游。 10、湖南省平江县石牛寨旅游区规划概况 10.1规划范围、期限及规模 1、规划范围 总规的规划范围：北起浆市街，南至白茅村，西承孚西村和大坪河，东接浆市河，总面积20.34km2，涉及大坪乡境内的新义、新坊、孚东等村以及龙门镇境内的白茅村。 迎宾区详规的规划范围：包括总规划定的丹霞迎宾服务区大部和新义旅游小镇，东起浆市河西岸，西至云岩湖，南接樊家与光头冲一线，北抵新义村新义学校，规划面积71.09hm2。 因丹霞迎宾服务区部分面积在总规和详规的规划范围内重叠，规划总范围面积为20.61km2。 2、规划期限及规模 本轮规划期限为15年，即2011～2025年，共分三个阶段进行： 近期：2011～2015年； 中期：2016～2020年； 远期：2021～2025年。 总规预测2015年游客接待量可以突破50万人次，规划中期末2020年接待量达93.30万人次，到远期末2025年接待量可以达到137.09万人次。 10.2功能结构、分区规划 1、功能结构 按照旅游区的结构分析和功能布局的状况，总规对旅游区内资源配置、旅游接待设施、景观修复营造、内外交通组织等各方面进行总体布局，确定总体功能结构为：“一心一环三轴三区”。 一心：即由石佛山石佛寺组合而成的核心区域，位于整个旅游区的中心位置，也是旅游区的景观视线中心和宗教朝觐中心。 一环：即是沿石佛山石佛寺核心区外围构成的功能圈，包括有迎宾服务、兵寨体验、生态度假、水上观光、户外运动、科普教育等六大功能。 三轴：即一条沿旅游区内最显眼的十里绝壁构成的主轴线和沿大坪河、浆市河构成的两条水系轴线。 三区：即汨水源河段的竹筏漂游、浆市河上游的峡谷漂流和位于长岭的温泉度假三个外围功能区。 2、功能分区 迎宾区详规对丹霞迎宾服务区作出了“一轴三区”的总平面布局规划，“一轴”指新建的S306省道，“三区”指入口服务区、酒店区和旅游小镇三个功能区块。 由于长岭温泉度假项目和浆市河峡谷漂流项目均不在景区规划界线范围内，且浆市河峡谷漂流项目已开发经营，故二者均不列入本轮规划功能分区。本轮规划将石牛寨旅游区分为5大功能区，即丹霞迎宾服务区、大茅寨景区、大石佛山景区、科普拓展区和汨水源景区，其中大茅寨景区又分为兵寨展示体验区和生态休闲度假区两个功能亚区，大石佛山景区又分为丹霞石佛揽胜区和丹山碧水游乐区两个功能亚区，科普拓展区又分为科普教育区和户外拓展运动区两个功能亚区。同时在浆市河西岸和大坪河东岸规划了新义、新坊、孚东、白茅等4个旅游小镇。 10.3土地利用规划 总规对旅游区土地利用规划进行了一定小幅调整，调整后的各类型土地利用规划如表2-1。 表2-1 各类型土地利用规划表 用地类型 风景游赏 用地 游览设施 用地 居民社会 用地 耕地 交通与 工程用地 林地 水域 规划面积 km2 8.16 0.43 0.47 0.56 0.13 9.85 1.86 占景区比例 % 40.14 2.12 2.31 2.75 0.64 48.45 9.15 注：因风景游赏用地与林地、荒地、水域等部分重复，所以各类用地之和不为1。 10.4基础设施规划 1、道路交通规划 总规规划在景区内形成“机动车—游览车道(电瓶车道)—游步道—索道—水上游线”五级道路体系，见表2-2，表2-3，表2-4，表2-5，表2-6。 表2-2 石牛寨旅游区机动车道规划一览表 线路走向 长度 规 格 备 注 高仑塝至浆市街 2100m 宽12m，采用水泥路面 新建，作为过境车辆通道，避免过境车辆穿越景区内部 浆市敬老院至白茅村 10000m 宽6m，采用水泥路面 拓宽改造，作为自驾车的主要机动车道 荣冲至炭堝里 2100m 宽5m 拓宽改造 炭堝里至白衣寺 1800m 宽5m，柏油路面 新建，作为景区内部通往汽车营地和生态别墅区的机动车道 张家塝至长岭 2200m 宽6m，采用水泥路面 拓宽改造，作为通往温泉度假区的通道 表2-3 石牛寨旅游区游览车道规划一览表 线路走向 长度 规 格 备 注 白衣寺至大茅寨山顶 1000m 4m宽柏油路面 沿现有路基建设 迎宾服务区至竹湾里 1400m 4m宽柏油路面 沿现有山路走向进行拓宽改造 旅游区南门至英雄湖南岸码头 1600m 4m宽柏油路面 沿现有山路走向进行拓宽改造 竹湾里经父子岩至英雄湖东岸码头 4000m 4m宽柏油路面 拓宽改造，同时可作为自行车道使用 表2-4 石牛寨旅游区游步道(包括栈道)规划一览表 线路走向 长度 规 格 备 注 游步道分布于各大功能区 共约 15600m 宽1-2m，采用卵石、青石、红石等多种材质铺设 部分改造，其余新建 美女峰栈道 400m 宽1.5m，钢筋与木材结合 沿美女峰北面绝壁架设 一线天至石佛山栈道 1100m 宽1.5m，钢筋与木材结合 十里绝壁北段 石佛山至周家垄栈道 2000m 宽1.5m，钢筋与木材结合 十里绝壁中段 周家垄至棋盘石栈道 1000m 宽1.5m，钢筋与木材结合 十里绝壁西段 表2-5 石牛寨旅游区索道、滑索、铁索桥规划一览表 线路走向 长度 规 格 备 注 云岩湖东岸至美女峰顶 710m 宽1-2m，采用卵石、青石、红石等多种材质铺设 索道 石佛寺至樊家 1360m 达到国家相应标准 滑索，设中转站一个 棋盘石至泥湾里 380m 达到国家相应标准 滑索 周家垄至英雄湖北岸码头 690m 达到国家相应标准 滑索 周家垄至专业队 1100m 达到国家相应标准 滑索 大茅寨至美女峰(好汉桥) 185m 达到国家相应标准 铁索桥 下兴国水库西侧(英雄桥) 150m 达到国家相应标准 铁索桥 表2-6 石牛寨旅游区水上游道规划一览表 线路走向 长度 规 格 备 注 将军湖水上游道 400m 采用仿古游船 在将军湖南北各建一个游船码头 下兴国水库水上游道 700m 采用现代游艇 在下兴国水库南北各建一个游船码头 英雄湖水上游道 2600m 仿古游船和现代游艇结合 在英雄湖东、北、南三面各建一个游船码头 大坪河竹筏漂游 5900m 采用可供4-8人乘坐、有专业人员操作的竹筏 在竹筏漂游起点和终点各建一个竹筏码头 2、停车场和码头规划 根据总规，规划区内设置停车场15处，分布于丹霞迎宾服务区、新义、新坊、孚东、白茅等4个旅游小镇、练兵场、汽车营地、生态别墅区、新坊水库南岸码头等区域，用地面积共88700m2，约可以提供2500个小车位，150个大车位。根据迎宾区详规，丹霞迎宾服务区的2处生态停车场共可提供1361个车位，其中入口服务区可提供大车位175个(已超过总规设计的150个)、小车位699个，酒店区可提供大车位40个、小车位447个，紧邻丹霞迎宾服务区的新义旅游小镇可提供停车位428个。 规划建设游船码头共9处，分布于云岩湖、将军湖、兴国水库、新坊水库等湖库周边和大坪河经过景区河段的两端。其中云岩湖和将军湖周边已建成3个。

# 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 为了解项目所在区域环境质量现状情况，委托长沙崇德检测科技有限公司于2017年4月对石牛寨景区环境质量现状进行监测“崇德检测（2017）测字第04-089号”，监测质保单见附件。 1、大气环境质量现状 监测布点及要求表3-1及附图；监测结果见表3-2。 表3-1 环境空气监测布点情况 监测点名称 相对位置 监测因子 监测要求 执行标准 新桥村 一期停车场北侧 PM10、SO2、NO2 SO2、NO2、PM10连续监测7天，监测日均浓度。 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 高仑塝 高仑塝临X001道路南侧100m处 玻璃桥北岸 玻璃桥北岸游客休息区 表3-2 环境空气质量现状评价统计结果（单位：mg/m3） 采样点位 检测项目 检测结果 二级标准值（日均值） 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 新桥村 PM10 0.064 0.069 0.060 0.071 0.062 0.053 0.055 0.15 二氧化硫 0.017 0.019 0.018 0.017 0.020 0.018 0.019 0.15 二氧化氮 0.026 0.029 0.030 0.027 0.030 0.026 0.030 0.08 高仑塝 PM10 0.059 0.063 0.057 0.065 0.061 0.057 0.051 0.15 二氧化硫 0.014 0.016 0.014 0.016 0.013 0.011 0.015 0.15 二氧化氮 0.023 0.031 0.030 0.029 0.031 0.031 0.024 0.08 玻璃桥北岸 PM10 0.067 0.071 0.062 0.073 0.067 0.061 0.063 0.15 二氧化硫 0.011 0.012 0.012 0.013 0.011 0.012 0.013 0.15 二氧化氮 0.025 0.027 0.023 0.025 0.029 0.028 0.026 0.08 由表3-2可知，项目所在区域环境空气质量良好，SO2、NO2、PM10均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2 地表水环境质量现状 监测断面：此次地表水监测共设置8个断面，本评价仅选取与本项目有关的断面共5个，1-仙人海水库，2-云岩湖水库，浆市河：3-云岩湖泄洪渠汇入口处上游500米处、4-云岩湖泄洪渠汇入口处下游500米处、5-云岩湖泄洪渠汇入口处下游3000米处； （2）监测时间：2017年4月21-4月23日。 （3）监测因子：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群。 具体监测结果如下表3-3： 表3-3 水质监测结果 （单位：mg/L） 采样时间 检测项目 检测结果 执行标准 仙人海水库 云岩湖水库 浆市河 云岩湖泄洪渠汇入口处上游500米处 云岩湖泄洪渠汇入口处下游500米处 云岩湖泄洪渠汇入口处下游3000米处 Ⅲ类标准 4月21日 pH（无量纲） 7.4 7.7 8.1 7.5 7.5 6~9 悬浮物 37 31 67 70 55 / COD 10L 10L 10L 10L 10L 20 BOD5 1.32 1.33 1.28 1.31 0.75 4 氨氮 0.224 0.306 0.418 0.453 0.365 1.0 总磷 0.078 0.053 0.069 0.033 0.029 0.2 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 动植物油 0.01L 0.01L 0.010 0.011 0.010 / 粪大肠菌群 110 2400 9200 2400 9200 10000 4月22日 pH（无量纲） 7.4 7.8 8.1 7.6 7.5 6~9 悬浮物 40 29 65 75 60 / COD 10L 10L 10L 10L 10L 20 BOD5 1.44 1.55 1.39 1.23 0.68 4 氨氮 0.206 0.288 0.400 0.447 0.353 1.0 总磷 0.073 0.065 0.082 0.045 0.020 0.2 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 动植物油 0.01L 0.01L 0.011 0.011 0.010 / 粪大肠菌群 80 2400 9200 5400 5400 10000 4月23日 pH（无量纲） 7.4 7.7 8.2 7.5 7.5 6~9 悬浮物 42 36 70 72 45 / COD 10L 10L 10L 10L 10L 20 BOD5 1.41 1.53 1.05 1.08 0.73 4 氨氮 0.218 0.282 0.412 0.429 0.341 1.0 总磷 0.082 0.057 0.078 0.029 0.041 0.2 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 动植物油 0.01L 0.01L 0.011 0.010 0.011 / 粪大肠菌群 80 1300 5400 3500 9200 10000 由上表的监测结果可以看出，项目区各地表水各断面的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，总体来说水质较好。另外，根据监测结果分析，浆市河——云岩湖泄洪渠上下游三天监测数据中大肠菌群数据差异，现场踏勘可知，浆市河沿线接收村庄生活污水，大肠菌群数据差异主要原因为监测采样期间村庄生活污水不间断排放。 3 声环境质量现状 此次石牛寨景区声环境现状监测共布设18个监测点，本评价仅选取与本项目有关的监测点位共4个，监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测及评价结果 单位：dB（A） 检测点位 等效A声级 [dB(A)] Leq 4月22日 4月23日 昼间 夜间 昼间 夜间 玻璃桥北岸 57.5 36.8 56.6 37.4 高山峡谷漂流游客服务中心 51.2 37.2 51.8 37.4 美女峰栈道( 51.3 38.1 52.2 38.7 美女峰栈道( 52.6 39.3 54.6 39.1 由表3-4声环境质量现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间≦60dB（A），夜间≦50dB（A）。 4、生态环境质量现状评价 根据《湖南省平江县石牛寨旅游区环境影响报告书（报批稿）》区域生态环境质量现状如下： 4.1景观资源 景区内旅游资源以丹霞地貌景观为核心，主要包括地文景观、水域风光、生物景观、天象景观等自然景观资源和遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品、人文活动等人文景观资源。区内共有旅游资源8个主类，16个亚类，30个基本类型，108处旅游资源单体，其中五级旅游资源单体2处，四级旅游资源单体4处，三级旅游资源单体30处，二级旅游资源单体50处，一级旅游资源单体19处，另3个资源单体位于等级外(分值<30)。 a) 地质遗迹景观资源 石牛寨地质公园是花岗质砂砾岩类丹霞地貌的典型代表，也是球状(圆弧形)风化剥蚀型丹霞地貌和密集丘峰型丹霞地貌的典型代表，拥有省内、国内少见的大型丹霞石寨、大型丹霞崖壁、密集丹霞石墙群和密集一线天群等。 石牛寨地质公园以丹霞地貌景观为主体，景观数量丰富，景观类型较为齐全。整个地质公园范围内，已命名的各类丹霞地质遗迹景观点共计101个，其中一级景观点58个，二级景观点29个，三级景观点14个。按景观特色及形态特征划分，有象形36处，特色丹崖、洞穴48处，崖门2处，天生桥4处，一线天6处，水文5处。按丹霞地貌发育类型划分，可分为方山、馒头山、轿顶山、峰墙、峰丛、峰柱等。 b) 其他自然景观旅游资源 除地质遗迹景观以外，规划区内还有大量其他类型的自然景观旅游资源，包括瀑布、兴国水库、浆市河、大坪河沙滩流水风光河段等水域风光，马尾松林、杜鹃花海、野猪常年栖息地、燕子崖、鹰窝崖等生物景观，石佛日出等天象景观等。 c) 人文景观资源 石牛寨地质公园内有着丰富的史迹资源，具有深厚的历史文化内涵。石牛寨内曾经寺庙如林，至今保存较完整的有石佛寺、云岩寺、白衣寺等；寺庙附近建有众多佛塔，现保存完好的有白衣寺附近的三佛塔。石牛寨地形险峻，历史上为军事要地，明末年间，邑人王世明与汤旷聚众起义，汤旷驻守石牛寨，为抵御官兵进剿，在寨上建有城墙、练兵场、阅兵台和山寨王官邸，现寨上尚有水城、古城墙、石城门、练兵场、石臼等古迹。二战时期，该区是红军活动频繁的地段，平江起义后彭德怀曾率部在此休整，甘渭汉、傅秋涛等十多位老一辈无产阶级革命家和胡筠等28位烈士都曾在此领导和组织过革命斗争。这些景点对研究历史具有重要意义，因此具有重大保护价值。另外山寨上还存有古兵器，还保存有100多年的干尸，这些都具有较高的科学、文化价值。 总之，石牛寨地质公园内丹霞景观类型齐全，景观集中，造型多姿多彩，具有雄、奇、险、秀、幽、旷、野等特点，其形成过程和表现现象保存系统而完整，有些景观在省内甚至国内少有，具有很高的科学、美学价值，在旅游观光、科普教育、休闲度假、科学研究等方面具有重要意义。 4.2野生植物 4.2.1森林、植被覆盖率 根据2010年7月份拍摄的卫星遥感照片和2005年～2010年间绘制的平江县土地利用现状图，对规划区内各功能区的森林、植被覆盖率进行统计，结果如表3-5所示。 表3-5 石牛寨旅游区植被覆盖率统计表 一级分区 二级分区 面积 km2 土地利用现状 森林覆盖率 % 植被覆盖率 % 丹霞迎宾 服务区 - 0.82 风景名胜设施用地(旅游区管理与服务用地)、水域(云岩湖，约7.0hm2)、裸地(低矮丹霞岩石)、少量水田和园地 0 30 大茅寨景区 兵寨展示体验区 北部 1.71 新义村村民散居散居区域，用地类型主要为住宅用地、水田、园地、裸地(表层为土质)及少量其他林地 5 20 南部 1.13 植被覆盖较好的有林地、裸地 60 60～70 生态休闲度假区 2.22 植被覆盖良好的有林地、其他林地，山顶多见裸地 70 80 大石佛山景区 丹霞石佛览胜区 2.43 主要为植被覆盖良好的有林地，山顶多为裸地(丹霞山体)，并有少量灌木林地和园地 70 80 丹山碧水游乐区 5.23 以低矮山石为主，用地类型主要包括其他林地、裸地和少量有林地 60～70 60～70 科普拓展区 科普教育区 2.31 主要为裸地、水田，并有少量果园、旱地 0 50 户外拓展运动区 2.65 覆盖较好的其他林地、裸地(丹霞山体)，间有水田、果园 60～70 65～70 汨水源景区 - 1.84 有林地、其他林地、水域、少量裸地、园地和水田 70 70～80 旅游小镇 新义旅游小镇 0.27 水田 0 100 合 计 20.61 林地、裸地为主，间有水田、园地、水域用地、住宅用地等 50.6 63.3 由上表可知，规划区内植被覆盖率约为63.3%，森林覆盖率约为50.6%。上述统计数据低于总规所称的森林覆盖率80%和省级地质公园总规所称的森林覆盖率72%，而与国家林业局中南林业调查规划设计院《湖南省平江县森林资源规划设计调查报告》(2004年9月)所提供的数据——大坪乡森林覆盖率55.3%、林木绿化率63.7%较为吻合。 4.2.2植物群落分布状况 石牛寨属冷北极植物区，中国—日本森林植物亚区的华东区。在湖南植被分区中的位置为中亚热带常绿阔叶林地带北部地带的幕阜、连云山地丘陵植被小区。植被区系成份比较复杂，主要为华东区系，其次为华中区系，且亚热带山地湿带性的区系成份较多。 罗开文等于2008 年对石牛寨地质公园及其周边地区植被状况和丹霞地貌植物资源进行了实地调查，结果表明：该地有野生种子植物136 科422 属687 种(含变种)，并且分布有2 种湖南新记录种，即白鹃梅Exochord a racemosa 和轮叶过路黄Lysimachia klattiana。在科、属水平上对植物区系特性进行了统计分析，从科的分布区类型来看，热带性强于温带性；从属的分布区类型来看，以泛热带属的比例最高(22. 22%)，其次为北温带分布属(17. 99%)、东亚分布属(16. 93%)。石牛寨地质公园植物区系具有热带性较强、旱生植物和藤本植物丰富等特征，这与该地丹霞地貌的地质特征有关。(罗开文, 喻勋林, 邓园艺. 湖南平江石牛寨地质公园丹霞地貌植物研究[J]. 中南林业大学学报. 2009, 29(2):93-97.) 根据罗开文等的研究成果，石牛寨地质公园的植被主要分为以下三种类型：①针叶林；②灌丛；③沼泽和水生植被。 4.2.3植物区系特征 根据罗开文等的研究成果，石牛寨地质公园的植物具有以下区系特征： 1) 热带性较强 从科的分布型来看，热带分布科共61 科，占65. 59%；温带分布科共31科，占33. 33%。从属的分布型来看，热带分布属共176属，占46. 56%；温带分布属共192属，占50. 79%。而与其毗邻的幕阜山，热带分布的科占62.83%，热带分布的属占44.44%。这一方面是由于幕阜山海拔较高，另一方面是由于丹霞地貌对植物区系的影响明显，石牛寨地质公园岩石裸露，沟壑纵横，起伏剧烈，小气候封闭，湿热条件优越，使得植物区系相对于其地理位置来说，热带性成分所占的比重有所偏大。 2) 旱生植物丰富 石牛寨旱生植物有卷柏Selaginella tamariscjna、刺柏、马尾松、珠芽景天Sedum bulbiferum、凹叶景天、佛甲草、垂盆草Sedum sarmentosum、中华绣线菊Spiraea chinensis、火棘Pyracantha fortuneana、朴树Celtis sinensis、铜钱树Paliurus hemsleyanys、黄连木Pistacia chinensis、球核荚蒾Viburnum propinquum、蝴蝶花Iris japonica等，它们对保护、改造石牛寨地质公园自然环境、维护生态平衡发挥了重要作用。丹霞峭壁之上土层瘠薄，乔木树种刺柏、马尾松耐干旱瘠薄，根系发达，防止了水土流失。草本类卷柏、佛甲草、蝴蝶花等能涵养水源，蓄水保湿，有利于其他植物生长，丰富了植物种类，美化了景区环境。 3) 藤本植物旺盛 石牛寨群峰突起，奇峰峭壁利于藤本植物攀援，特别是大型木质藤本，经过多年生长，非常茂盛。主要藤本植物有薜荔Ficus pumila、绿叶爬山虎Parthenocissus laetevirens、爬山虎Parthenocissus tricuspidata、络石Trachelospermum jasminoides var. heterophyllum、南蛇藤Celastrusor biculatus、爬藤榕Ficus sarmentosa var. impressa、常春藤Hedera nepalensis var. sinensis、山蒟Piper hancei、俞藤Yua thomsoni、尖叶清风藤Sabia swinhoei，它们在对石牛寨地质公园水土保持、生态维护、景观丰富等方面具有其他植物难以替代的作用。由于丹霞地貌特殊的地质特征，峭壁之上其他植物难以生长，而藤本植物对其遭受侵蚀起了缓冲作用。此外，藤本植物中如络石等有洁白素雅的花朵，其白花绿叶与丹霞地貌的红岩赤壁互相映衬，大大提高了美学价值。 4.2.4珍稀保护植物 石牛寨地质公园内的保护植物很少，有关资料所述的水杉、银杏均未见存在，仅在丹霞石佛览胜区内道路两侧山坡上偶见丛生紫竹，属于《湖南省地方重点保护野生植物名录》所列的保护植物；罗开文等发现的野生睡莲也属于湖南省保护植物。另据采访调查，当地居民有经营药材的传统，药材资源中的厚朴属于《国家重点保护野生植物名录(第一批)》规定的Ⅱ级保护植物，并被列入《中国珍稀濒危植物名录》；杜仲被列入《中国珍稀濒危植物名录》，但不属于国家级和省级保护植物。这些药材主要分布在规划区中北、西北部海拔较高、植被覆盖较好的林地中。 表3-6 石牛寨地质公园珍稀保护植物一览表 植物名称 保护级别 分布范围 厚朴Magnolia off icinalis Reha et Wils 国家Ⅱ级、 中国珍稀濒危植物名录 规划区中北、西北部海拔较高、植被覆盖较好的林地 杜仲Eucommia ulmoides 中国珍稀濒危植物名录 紫竹Phyllostachys nigra(Lodd)munro 省级 丹霞石佛览胜区内道路两侧山坡 野生睡莲Nymphaea tetragona 省级 部分小型山塘、池沼 4.2.5群落演替规律 根据侯玉平等和陈宝明等的研究成果，结合实地调查，对石牛寨地质公园的植被群落演替规律进行分析。(1. 侯玉平等. 论丹霞地貌区生态演替特征及其科学价值[J]. 生态学报, 2008, 28(7):3384-3389. 2. 陈宝明等. 中国南方丹霞地貌区植物群落与生态系统类型多样性初探[J]. 生态环境, 2008,17(3):1058-1062.) 群落演替包括原生演替和次生演替阶段。与所有的低山丘陵一样，丹霞地貌区存在着原生演替与次生演替系列，但由于其独特地质地貌过程而产生了特殊的原生演替系列。 4.3野生动物 项目区在大陆动物区系上属东洋界，华中区东部丘陵平面亚区，其生态地理动物群主要为亚热带林灌草地—农田动物群。据国家地质公园考察报告介绍，地质公园范围内有记载的野生动物共有170种，隶属4纲23目62科，并有云豹、黄腹角稚、金雕、蟒等数十种国家级和省级保护动物。但是经复核发现，相关物种名称反映的是整个平江县境内、主要是幕阜山森林公园内的野生动物分布情况，绝大部分物种名称可在平江县林业局于2002年7月编制的《幕阜山自然保护区兽类、鸟类、爬行类、两栖类动物种类调查报告》中找到。石牛寨地质公园内地貌特征以丹霞地貌为主，裸地较多且连通性不强，不利于野生动物生存繁衍，但因公园面积广大，野生动物资源仍较为丰富。 受近年来旅游开发活动的影响，规划区内野生动物受到一定扰动而往周边森林中迁移，区内动物种类和数量明显少于周边区域。现场调查过程中仅发现部分鸟类和啮齿类活动的踪迹，最多见的动物是蜘蛛等小型昆虫。鸟类在森林覆盖较好的林地内分布较为广泛，但是种群数量不大；部分松散石壁上存在成片分布、相互连通的小型洞穴，据了解为岩壁经风蚀和水蚀作用形成洞穴，被啮齿类动物利用并打通作为栖息地。 现场调查和走访调查中发现的野生动物主要有野猪、鹰、山鸡、家燕、啄木鸟、麻雀、小山雀、山鼠、田鼠、家鼠、青蛙、蛇(不明种类)等，其中野猪、家燕被列入《湖南省地方重点保护野生动物名录》。野猪主要分布于野猪常年栖息地生物景观点及周边森林中，偶有到山中村民的耕地和园地觅食。家燕为迁徙候鸟，春夏季在旅游区内居民住宅区及水田区域较常见，生态休闲度假区内规划的生态别墅区附近有较大的集中活动区域——燕子崖生物景观点。景区内有野猪常年栖息地、燕子崖、鹰窝崖等生物景观点，以及规划的封山育林、禁止游客进入的区域，在这些区域内野生动物得到了较好保护，动物物种资源相对较为丰富。 表3-7 石牛寨地质公园珍稀保护动物一览表 动物名称 保护级别 分布范围 野猪Sus scrofa 省级 主要分布于野猪常年栖息地生物景观点所在林地 家燕Hinrundo daurica 省级 主要在旅游区内各个村庄、水田区域及燕子崖生物景观点活动 主要环境保护目标： 本项目属平江县石牛寨景区基础服务设施-栈道、步道建设项目，为非生产性项目，根据建设规模及周边环境确定本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-8 主要环境保护目标 类别 保护目标 方位、距离 执行标准 地表水 云岩湖水库 东面120m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 浆市河 东面800m 将军湖水库 西面130m 声环境 石佛寺 栈道南面20m 《声环境噪声质量标准》GB3096-2008中2类 生态环境 栈道沿线及两侧500m范围内动植物 不被破坏 石牛寨地质公园 项目区及周边500m范围内，珍稀保护植物（厚朴、杜仲、紫竹、野生睡莲） 项目区及周边500m范围内，珍稀保护动物（野猪、家燕） 不被捕杀

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时段 二级标准浓度限值（标准状态） 单位 二氧化硫 （SO2） 年平均 60 µg/m3 日平均 150 1小时平均 500 二氧化氮 （NO2） 年平均 40 日平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 日平均 150 2、地表水 本项目涉及地表水体为浆市河、云岩湖水库和将军湖水库，其水体功能为渔业用水，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH、总大肠杆菌群外） 水质指标 pH COD BOD5 NH3-N 动植物油 Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 / SS 总磷 石油类 粪大肠菌群 / ≤0.2 ≤0.05 ≤10000 3、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。（2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) ）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目属栈道、步道建设项目，仅为人行通道，栈道无厕所，工作人员及游客使用景区其他厕所；故本项目运营期无废水产生，故环评在此不提废水排放标准。 2、废气 本项目属栈道、步道建设项目，仅为人行通道，运营期无废气产生，故环评在此不提废气排放标准。 3、噪声 噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2类标准，限值见表4-3。 表4-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 2类标准限值 60 50 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及外排国家规定的总量控制指标，故环评在此不提总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目于2014年建成运营，本评价为补办环评，施工期已过，故在此不作施工期工程分析。 5.1运营期工作流程 本项目栈道、步道建设项目，为非生产性项目，无生产工艺流程；仅供人行通道，项目运营期产污情况见图5-1。 图5-1 主要产污环节图 5.2运营期污染分析 5.2.1废气污染源分析 本项目属栈道、步道建设项目，仅为人行通道，运营期无废气产生，故环评在此不提废气排放标准。 5.3.2废水污染源分析 本项目属栈道、步道建设项目，仅为人行通道，栈道无厕所，工作人员及游客使用景区其他厕所；故本项目运营期无废水产生，故环评在此不提废水排放标准。 5.3.3噪声污染源分析 项目噪声源主要为导游、游客产生的社会噪声等，噪声源在60-70dB（A）之间。建设单位采取以下噪声防治措施：在景区醒目处设置温馨标识牌，如“请小声说话”等，提示景区人员。 5.3.4固体废物污染源分析 本项目运营期固体废物主要为栈道沿线布置的生活垃圾桶收集的导游、游客生活垃圾。 根据现场踏勘情况，导游、游客上山观景，通常会随身携带饮水、少量零食，游客景区游览时间约1-2h，在进入栈道过程会产生生活垃圾。景区游客服务人次为3200人次/d，生活垃圾产生量按0.02kg/（人.次）估算，则游客产生的生活垃圾量为64kg/d，合16t/a。生活垃圾经垃圾桶收集后由景区垃圾清扫工清扫至服务区垃圾池，并入当地村镇生活垃圾统一清运处置。严禁任何人将垃圾倾倒至景区。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 污染 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 运营期 | 游客 | 生活垃圾 | 16t/a | 生活垃圾桶收集后，由景区垃圾清扫人员清扫至服务区垃圾池，后并入当地村镇生活垃圾统一清运。 |
| 噪声 | 运营期 | 人员 | 噪声 | 60-70dB（A） | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2类标准 |
| 生态影响： 本评价为补办环评，施工期已过，施工期产生的水土流失，植被破坏较小，现场踏勘可知，大部分栈道沿石岩环绕悬空建设，对植被破坏小、水土流失少，另外施工过程，建设单位保护了栈道沿线的植被，可见现状照片，对生态影响小。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目于2014年建成运营，此次环评为补办环评，项目已建设完成，施工期已过，故评价不进行施工期环境影响分析。

7.2运营期环境影响分析 7.2.1声环境影响分析 项目噪声源主要为员工、游客产生的社会噪声等，噪声源在60-70dB（A）之间。建设单位采取以下噪声防治措施：①在景区醒目处设置温馨标识牌，如“请小声说话”等，提示景区人员。本评价为补办环评，根据现状监测结果可知，项目区声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目运营噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2类标准。 7.2.2固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为栈道沿线布置的生活垃圾桶收集的导游、游客生活垃圾。 根据现场踏勘情况，导游、游客上山观景，通常会随身携带饮水、少量零食，游客景区游览时间约1-2h，在进入栈道过程会产生生活垃圾。景区游客服务人次为3200人次/d，生活垃圾产生量按0.02kg/（人.次）估算，则游客产生的生活垃圾量为64kg/d，合16t/a。生活垃圾经垃圾桶收集后由景区垃圾清扫工清扫至服务区垃圾池，并入当地村镇生活垃圾统一清运处置。严禁任何人将垃圾倾倒至景区。 7.2.3生态环境影响分析 本项目为非生产性项目，用于游客通行设施，项目建设于石牛寨地质公园规划的一级保护区内，游客及导游在游览景区过程中可能对规划区内的动、植物有一定影响。建设单位须在醒目处设置标语及标识①严禁任何人员损坏区域内植被；②严禁任何人员捕杀区域内动物；③严禁任何人员在景区内乱扔垃圾等。在采取以上措施后，项目运营对生态环境影响小，在接受范围内。 7.3运营期景观影响分析 本项目为非生产性项目，用于游客通行设施，项目建设于石牛寨地质公园规划的一级保护区内。根据规划内容“允许设立少量不影响地质景观欣赏的地学旅游服务设施”，现场踏勘可知，本项目栈道等采用的色泽与景观协调，不会对区域景观有较大的改变。 7.4环境影响分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性的污染源，计算确定其风险度，最后预测事故发生可能影响的最大范围，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。 本项目为栈道建设项目，不涉及有毒有害、易燃易爆物质，因景区内设有备用发电机，需用燃料为柴油，评价分析，柴油在运输过程中，经过栈道可能发生泄漏影响。因景区内备用发电机较少，使用柴油量很少，柴油采用密封的柴油罐装置，不会产生泄漏，但工作人员需注意，搬运过程中防止摔坏油罐，用软垫进行包装。 在采取本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率。通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，本项目存在的环境风险可在接受范围内。环评建议建设单位编制突发环境事件应急预案。 7.5地质环境影响分析 本项目为栈道建设项目，位于石牛寨国家地质公园一级保护区内，栈道的建设沿山体地表及岩石表面建设，项目已建成运营，运营期对地质环境的影响主要表现为①栈道破损破损造成地质表面破坏，建设单位应加强运营期的维护，防止栈道设施遭到破坏，影响地质环境；②游客可能对地质景观的涂、画等破坏，景区应加强管理和宣传，防止游客对地质景观的破坏；③栈道建设仅改变用地的地貌，栈道通过采取水泥硬化，可有效防止地貌的侵蚀、损害；运营期栈道不会破坏地质结构，也不会引起地质灾害的发生。 综上分析，在采取以上措施后，评价认为项目的运营对地质环境影响小。 7.6环境可行性分析 7.6.1产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013修订）中的“鼓励类”第三十四条“旅游业”第3项“旅游基础设施建设及旅游信息服务”项目。因此，符合国家现行的产业政策。 7.6.2与相关规划相符性分析 （1）与《地质遗迹保护管理规定》的符合性分析 《地质遗迹保护管理规定》规定：任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动；不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施；对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。 本项目为栈道建设项目，仅供游客等人员通行，已建成运营，属于基本的旅游服务设施，不属于对地质遗迹造成影响的采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的项目，工程建设不会对地质遗迹造成污染或破坏，同时项目所建设施属非生产性，不会对地质遗迹造成污染或破坏，符合《地质遗迹保护管理规定》。 （2）与《湖南省地质环境保护条例》的符合性分析 《湖南省地质环境保护条例》规定：禁止在地质遗迹保护区内进行对地质遗迹有损害的采矿、采石、取土、爆破等活动；开发利用地质遗迹资源，应当编制合理的开发利用方案，由所在地县级以上人民政府国土资源行政主管部门审核后，报同级人民政府批准，2006年5月25湖南国土资源厅《关于同意建设石牛寨省级地质公园的函》(湘国土资函【2006】229号)中同意石牛寨地质公园开发活动，提出遵循“保护中开发，开发中保护”的原则，2012年8月24日平江县人民政府县长办公会议纪要《关于研究支持石牛寨国家地质公园和石牛寨景区开发建设有关工作》(【2012】第29次)会议强调“要高度重视和大力支持石牛寨国家地质公园建设和石牛寨景区开发建设”；地质遗迹资源在风景名胜区或者森林公园范围内的，在报同级人民政府批准之前，还应当依法征得有关行政主管部门同意。工程设施建设应当避开地质遗迹保护区；确实无法避开的，应当经批准设立该地质遗迹保护区的人民政府审核同意，并采取保护地质遗迹的措施。本项目部分建设内容（城楼、住宿房）位于石牛寨地质公园保护区内，石牛寨地质公园面积为20.61km。 本项目不属于对地质遗迹有损害的采矿、采石、取土、爆破等项目范畴，是《石牛寨旅游景区总体规划修编》（2010-2025）和《石牛寨旅游景区详细规划》中规划的基础服务设施，属于石牛寨地质公园的开发活动，因此，本项目与《湖南省地质环境保护条例》是相符。 综上所述，本项目建设与国家及湖南省地质遗迹保护的相关法律法规是相符的。 （3）与《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011—2025）的符合性分析 《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011—2025）经平江县人民政府（平政函〔2011〕71号）批准实施。本项目位于规划的大茅寨景区（兵寨展示体验区）内。 根据规划内容，“大茅寨景区（兵寨展示体验区）”功能定位：功能定位：提供古兵寨文化的展示，体验古代官兵驻寨为营、练兵打仗的生活。主要项目布置：双茅隘、兵器馆、聚义堂、练兵场、寨上田园、烽火台、古城墙、好汉桥、美女峰栈道。 根据规划“8.6-旅游交通规划-内部道路规划”内容：石牛寨旅游区游步道（包括栈道）共计15600m，分布在各功能区；其中栈道包括美女峰栈道、一线天至石佛山栈道等。 本项目栈道建设列为《规划修编》中的规划建设内容，因此，项目符合《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011-2025）。 （4）与《湖南省平江县石牛寨旅游区总体规划环境影响报告书》的相符性分析 根据《湖南省平江县石牛寨旅游区总体规划环境影响报告书》（中国水电顾问集团中南勘测设计研究院编制）中根据文中“3.4各功能区内建设项目的环境合理性分析”——“3.4.2大茅寨景区”——兵寨展示体验亚区——b) 已建、在建项目的环境合理性： 好汉桥和美女峰栈道均已建成，好汉桥悬空架设，仅两处桥墩占用少量土地，对植被的破坏也很小。栈道在悬崖之上建设，不涉及林草植被，建设过程也没有引起岩体破坏或松动，整体上没有对环境造成明显的不利影响。好汉桥和栈道的建设，在为游客提供交通设施和从高处观景的立足点的同时，其本身也构成了惊险、壮美的人文景观，大大增加了景区景观层次的丰富性。根据调查，栈道项目的立项经过了反复研究、论证并取得平江县政府及相关部门的一致同意，选择了国内有名的设计单位和施工单位进行设计和施工，建设过程采取了多项安全防护措施，栈道的安全性能较高。 根据规划环评“2.6-旅游交通规划-内部道路规划”内容：石牛寨旅游区游步道（包括栈道）共计15600m，分布在各功能区；其中栈道包括美女峰栈道、一线天至石佛山栈道等。 本项目栈道建设符合《湖南省平江县石牛寨旅游区总体规划环境影响报告书》。 （5）与《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》的符合性分析 根据《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函【2012】33号）文件提出，规划区域旅游开发和规划项目建设过程中应当极度重视对景观资源和生态环境的保护，特别是对丹霞地貌景观资源的保护以及对植被破坏和水土流失的防治。规划区内禁止设置料场、渣场及拌合场，严禁开山取土（石），及时做好施工临时占地的生态恢复工作。本项目不设置料场、渣场、拌合场及取土场，施工结束后对施工场地和临时占地进行绿化。按照地质公园相关要求，规划及环评的调整要求进行项目建设或开发，不得擅自新建项目（包括建筑设施和旅游活动），不得擅自对已有和已规划项目进行改建、扩建或变更项目内容；确需新、改、扩建或变更项目内容的，应当征得地质公园主管部门、旅游管理部门和县级以上环境保护主管部门的意见。 按地质遗迹的相关保护要求进行一步优化调整规划项目，取消射击训练场项目，调整汽车营地、湖滨烧烤场和地质博物馆选址，使其尽量远离地质遗迹保护区，控制规模并加强项目区绿化......。严格控制游客量，高峰期入区游客应控制在8000人/日内。 本项目2014年建成，未进行改建、扩建或变更，项目的建设已征求地质公园主管部门、旅游管理部门和县级以上环境保护主管部门的意见，另外景区控制游客最大人数为7000人/日。因此，本项目符合《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函【2012】33号）。 （6）与《湖南平江石牛寨国家地质公园规划（2013~2025）》的符合性分析 项目位于石牛寨省级地质公园规划的一级保护区内，根据《湖南平江石牛寨省级地址公园总体规划》中“保护区内控制要求与保护措施”内容：各级保护区内均禁止采石、采矿、取土、伐木、放牧、开荒活动。禁止破坏区内一切地质遗迹保护设施和科普设施。 ●一级保护区 （1）控制要求：①除必要的地质遗迹保护巡视道、监控和相关设施外，禁止建设其它无关的设施和建筑；②可建必要的标识牌、游赏步道和相关设施，但必须与景观环境协调；③控制游客数量，严禁区内行驶机动交通工具；④对保护区进行生态建设，适当区域实现绿化培育。 （2）保护措施：①设立一级保护区的界碑、界桩，解说牌，警示牌；②在鹅颈石、仙人桥等容易损坏的地质遗迹点附近设置保护隔离措施；③对保护区内地质遗迹及保护设施进行监测，及时维护；④对地质遗迹形成发育的环境进行有效的保护。 本项目为栈道建设项目，属于地质公园内必要的游赏步道和相关设施，建设内容与景观环境协调，沿线设立了界桩，解说牌，警示牌等。因此，本项目符合《湖南平江石牛寨国家地质公园规划（2013~2025）》。 （7）与《国务院关于进一步做好旅游开发建设活动中文物保护工作的意见》(国发〔2012〕63号)的符合性分析 根据《国务院关于进一步做好旅游开发建设活动中文物保护工作的意见》(国发〔2012〕63号)的有关规定：禁止将施工营地和施工场地设置文物周边；禁止在文物保护周边土方开挖；对于古遗址、古建筑、石窟寺等易受损害的文物资源，要通过预约参观、错峰参观等方式调节旅游旺季的游客人数，防止背离文物旅游景区实际、片面追求游客规模。 本项目周围没有文物，景区在旅游高峰期内限制了每天参观旅游的数量。因此，本项目基本符合《国务院关于进一步做好旅游开发建设活动中文物保护工作的意见》(国发〔2012〕63号)。 7.7运营期污染防治措施汇总 运营期污染防治措施汇总见表7-1。 表7-1 污染防治措施汇总一览表 污染类型 防治措施 噪声 （1）在醒目位置设置“注意安静”等标志。 固体废物 （1）生活垃圾经垃圾桶收集后由景区垃圾清扫员清扫至景区外，与当地村镇生活垃圾统一处置； （2）在醒目处设置标示牌，严禁人员在景区乱扔垃圾。 7.8环境管理与监测计划 7.8.1环境管理 组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 组织制定景区环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 项目区布局时应充分考虑消防安全。 7.8.2监测计划 根据本工程固废、噪声等污染源的产生和排放情况，评价建议工程环境监控计划可按照表7-2执行。 表7-2 本项目环境监测计划表 项目 监测点位 监测因子 监测频率 噪声 项目区内选取2个点位 等效连续A声级 每年一次 7.9竣工环保验收 本项目竣工环保验收内容见表7-3。 表7-3 本项目竣工环保验收一览表 项目 处理措施 处理对象 处理效果/执行标准 噪声 隔声、减振措施 设备噪声及其振动 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2类标准 固体废物 垃圾池、垃圾桶收集后并入当地生活垃圾统一处置 固废处置率达100%

# 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 营运期 | 导游、游客 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集后，交由清扫人员清扫，后统一处置； 设施标语：景区内严禁人员随地倾倒垃圾等。 | 固废处置率100%，保持景区清洁卫生。 |
| 噪声 | 运营期 | 导游、游客 | 社会噪声 | 设施温馨提示语、标识 | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2类标准； |
| 生态保护措施和预期治理效果： ①严禁任何人员损坏区域内植被；②严禁任何人员捕杀区域内动物；③严禁任何人员在景区内乱扔垃圾等。 |

# 九、结论与建议

9.1项目概况结论 2014年，中惠旅景区管理股份有限公司注册成立投资2676万元于平江县石牛寨镇新义村（湖南省平江县石牛寨景区内）建设“湖南省平江县石牛寨景区亲水、美女峰栈道建设项目”，建设内容包括：亲水栈道、美女峰栈道、石佛山栈道等。根据湖南省平江县石牛寨地质公园管理处出具的《湖南平江石牛寨国家地质公园地质遗迹保护规划图》可知，项目位于地质遗迹的一级保护区内。 项目建成时未进行环境影响评价，故此次评价属补办环评。 9.2产业政策符合性结论 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013修订）中的“鼓励类”第三十四条“旅游业”第3项“旅游基础设施建设及旅游信息服务”项目。因此，符合国家现行的产业政策。 9.3环境质量现状结论 从现状监测结果分析可知： 项目区监测点以SO2、NO2、PM10为指标的日均监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 浆市河、云岩湖水库等各断面的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，总体来说水质较好。 由现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 9.4环境影响分析结论 本评价为补办环评，建设单位对项目运营期产生的噪声、固体废物均做了针对性的治理措施，经过本环评分析评价，认为这些治理措施不仅从经济上还是从技术上都是可行的，项目的运营期产生的各种污染物对当地环境的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能，从环境角度分析，项目运营可行。 9.5总体结论 湖南省平江县石牛寨景区亲水、美女峰栈道建设项目建成于2014年，本评价为补办环评；项目符合国家产业政策，符合相关规划，由工程分析和环境影响分析可知，在采取已有环保措施及落实环评提出的环保要求后，各种污染物均可以做到达标排放，对环境影响很小。该项目的建设体现了经济、社会和环境三方面效益的统一。在此基础上，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，从环保的角度来看，本项目的运营是可行的。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日