# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县长冲西路道路工程建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县交通建设投资有限公司 |
| 法人代表 | 吴尚勇 | 联系人 | 李恕雄 |
| 通讯地址 | 平江县开发区荣和酒店三楼 |
| 联系电话 | 13874002005 | 传真 | / | 邮政编码 | 414500 |
| 建设地点 | 平江县老三阳街洪家塅片区南端 |
| 立项审批部门 | 平江县发展和改革委员会 | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | E4813 市政道路工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 147464.7 | 绿化面积 (平方米) | 5958.087 |
| 总投资 （万元） | 11536.68 | 其中:环保投资(万元) | 370 | 环保投资占总投资比例 | 3.2% |
| 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模: 一、项目背景及任务由来 为贯彻落实平江县“十三五”综合交通发展规划，决定以平江县快速发展为契机，大力加强城市基础设施建设，本工程的建设对平江县区域经济的发展，完善和优化路网结构都具有十分重要的现实意义。根据平江县总体规划的要求，以提高城市品位、拓展城市发展空间，改善城市经济和社会发展环境，带动区域经济发展为目的，工程建成后，将极大的改善区域基础设施条件，有利于加快城市和区域经济发展，缓解周边主要道路的交通压力，促进周边土地开发和经济发展。通过该工程的建设亦能刺激建筑、建材等相关行业的发展，对促进城市经济发展起到积极作用；同时也必将对平江县经济的发展起到重大的推进作用，为社会经济的可持续发展创造条件。 因此，根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，此工程需办理相关环保手续。平江县交通建设投资有限公司特委托江西鑫南风环评有限公司承担本道路的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关本工程的资料，结合拟建工程的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本工程环境影响报告表。 二、项目建设必要性分析 （1）是加快平江县城市均衡发展的需要 根据平江县城市总体规划（2005-2020）（修改）（2011）（以下简称“总规”），平江县城市空间结构与功能布局沿多条生长轴线拓展城市发展空间。长冲西路就是连接南部居住区与城市主中心的一条便捷通道，与既有百花台路共同组成贯穿平江东西的交通走廊，加强平江城市主中心对南部发展新区的辐射功能，为平江县总体城市的协调发展提供强有力保障。 （2）是促进南部城市发展新区功能协调互动、空间舒展有序发展的需要 根据平江县城市总体规划（2005-2020）（修改）（2011），长冲西路路线位于平江县城南端，是连接南部居住区主要通道之一。随着平江县城整体和洪家塅片区的不断建设发展，城市交通需求将大幅度增加，由于该区域南北向交通联系通道较发达，但东西向欠发达，亟需完善东西向联系通道以满足快速增长的交通需求。 因此，长冲西路的建设为南部居住区提供一条东西向快速交通的交通通道。从而缩短了平江县南部居住区与河东商业中心、南部居住区之间的时空距离。同时也加强了公共服务走廊南部发展新区之间的联系，为加快建设和发展南部城市发展新区打好坚实的基础。 （3）是优化片区路网结构，缓解交通供需矛盾的需要 目前洪家塅片区南部城市发展新区东西向道路仅有平伍公路，余均为乡村道路，片区东西向联系不紧密，导致中心城区对新区的辐射功能减弱，因此，长冲西路的建设有利于加强天岳大道公共服务走廊对新区的辐射，缓解新区东西向交通供需矛盾。 （4）是改善沿线交通条件，方便居民出行的需要 项目实施片区多为山体，零星分布部分村落，各村落之间的连接及与外部主要干道的连接基本上靠等级偏低的村道连接，因此，本次长冲西路的实施，将改善片区交通条件，方便居民出行。 综上所述，本项目的建设是必要的。 三、工程概况 3.1项目名称、地点、建设性质及投资 项目名称：平江县长冲西路道路工程建设项目 建设单位：平江县交通建设投资有限公司 项目性质：新建 总投资：11536.68万元 项目位置：平江县老三阳街洪家塅片区西端、南端（地理位置详见附图） 起点：东经113°34'55.75"，北纬28°40'51.45"；终点：东经113°34'1.24"，北纬 28°41'50.14" 3.2工程内容及规模 本工程位于老三阳街洪家塅片区西端和南端，路线呈东西走向。道路西起平伍公路，沿线与平长公路、清水路、长甲路、金井路相交，终点位于长冲路相接，接已建长冲中路，路线全长 1986.029m。标准路幅宽度35米，道路分幅为：3m（人行道）+2m（非机动车道）+1.5m（路侧绿化带）+22m（车行道）+1.5m（路侧绿化带）+2m（非机动车道）+3m（人行道）=35m。道路等级为城市道路功能，时速40km/h。机动车道宽度采用3.50m，路缘带宽度采用0.25m。跨清水河桥，孔跨布置为：20+20=40m，桥长 47m，在桩号 K1+876.338 处设置一道Φ1.5m 圆管涵；桥梁结构设计基准期：100 年；桥宽：6.5m（人行道+非机动车道）+11m（机动车道）+11m（机动车道）+6.5m（人行道+非机动车道）=35m，桥梁分左、右幅设计，单幅宽度 17.5m。 本项目路基工程：行车道采用1.5%外横坡，人行道采用2%的向内横坡。 本工程建设内容及主要经济技术指标见下表。 表1-1 主要技术经济指标表 序号 项目 单位 一 基本指标 1 技术等级 城市道路 2 计算行车速度 Km/h 40 3 投资估算 万元 11536.68 4 平均每公里造价 万元/Km 5808.92 二 线路 1 线路里程 m 1986.029 2 设计纵坡 % 0.456 三 路基路面 1 路幅宽度 m 35 2 行车道 m 22 3 人行道 m 3*2 4 绿化带 m 1.5*2 5 非机动车道 m 2*2 四 建设周期 月 12 表1-2 主要建设内容 序号 项目类型 建设内容 1 主体 工程 路基工程 路基宽35m，全长1986.029m，植草护坡。（永久占用） 车行道路面工程 沥青混凝土路面 ，宽11m*2，全长1986.029m 人行道+非机动道 道路两侧各宽6.5m，全长1986.029m 主线桥涵 1座，孔跨布置为20m+20m＝40m，长为47m；Φ1.5m 圆管涵一道 2 临时 工程 施工生产区 包括施工场地，共设1处施工生产区1000m³（临时占用） 3 配套 工程 挡墙与防护 共计约9000m³ 交通工程 公交站、交通标志、标线以及交通讯号灯等 电力电信工程 道路沿线供电、电信及其它若电缆敷设预置通道等设施， 地埋式安装变压器。 亮化工程 路灯照明系统，路灯杆高12m，平均间距30m， LED节能灯 燃气工程 规划燃气管布置在道路北侧，管径为D200， 单侧布置在道路东（南）侧人行道下 排水工程 包括检查井、跌水井及其他构筑物，排水管径Ｄ800，全长1986.029m 4 环保 工程 绿化 道路两侧种植行道树，绿化位于非机动车道两侧 （2）、工程设计 1、设计原则 ①按照平江县城市总体规划和平江县城市道路网规划，结合已建和在建工程的标准、现状和发展规划，确定本项目路线走向方案。 ②结合项目所在区域的环境及发展条件等因素，确定工程建设规模和技术标准。 ③路线方案在符合总体规划和技术标准的前提下尽可能避让建筑物，以减少拆迁。 ④根据相交道路的现状及规划等级、规划性质、交通需求等，合理确定交叉型式。 2、设计要点 平江县长冲西路道路工程建设项目是城市道路的系统工程，在本次方案阶段，对线路和原有的路网关系、规划控制范围、道路、用地及与周边的规划限制条件、地形地物以及征地、房屋拆迁、管线迁改等均做了大量细致的工作。 结合平江县主城区控制性详细规划，本次设计道路平面线型与原规划基本保持一致。全路段交叉口：道路与次干道相交，次干道与次干道相交，次干道与支路相交，路口展宽3.25米，在交叉口处压缩绿化带并将整体路肩向外展宽1.0米。 平江县长冲西路道路工程建设项目位于岳阳市平江县内，是一条东西向的城市道路功能，西起平伍公路，沿线与平长公路、清水路、长甲路、金井路相交，终点位于长冲路相接，接已建长冲中路，线路总长1986.029m。 平江县长冲西路道路工程位置图 平江县长冲西路道路工程路线图 3、纵断面设计 ①设计应符合城市总体规划的要求，与城市发展、沿线地块的开发相协调。 ②在满足设计规范前提下，尽可能降低路基的填挖高度，减少土石方量。 ③纵坡设计应符合环境保护的要求，应充分考虑地区特点，尽量有效地利用自然地形，保护生态环境；加强园林绿化，改善变化后的地形和景观。 （3）、路基工程 1、填方边坡 由于该片区为新开发区域，沿线地块即将开发，故路基边坡均按自然放坡考虑，采用喷播植草的边坡绿化。 填方边坡坡率为1：1.5，填方高度大于8m时，需采用分级放坡，第一阶路基以下0～8m，坡率为1:1.50；第二阶路基以下8～16m，坡率为1:1.75；第三阶路基以下16～24m，坡率为1:2.0，每8m高差设置一道2m宽的护坡道，护坡道采用2%向外的排水缓坡。对于填方边坡高于4m的地段，在坡顶均设置栏杆，以保证行人安全。 填方边坡坡脚设置排水沟，搜集坡面及地块排水，避免浸泡路基。搜集的雨水接入下游雨水系统或作就近散排处理。 2、挖方边坡 挖方边坡坡率根据土石成分和稳定性情况来定。一级边坡坡率1：1.5。 大于8m边坡需放阶填筑，每8m一阶，台阶宽度2m宽。 路堑边坡高于2米的挖方坡顶设置隔离栅，坡顶设置结构水收集坡顶汇水。 3、特殊路基设计 根据现场踏勘及参考片区其它道路勘察报告，片区内主要不良地质条件为鱼塘及农田部位浅层淤泥质土。淤泥厚度基本小于 5m，属于浅层软弱土，本次设计采用换填垫层法进行处理。 换填垫层法属于软土地基浅层处理方法，适用于淤泥、淤泥质土层、湿陷性黄土、杂填土地基及暗沟、暗滨(塘)以及山区不良地基等 3m 深度范围的浅层处理。施工工艺简单，不适用于垫层下地基持力层土的压缩模量低于 2.5MPa 的地基。黏性土、砂类土、砾石、碎石、石渣、矿渣、灰土、二灰土和细砂掺砾石等均可作为垫层土料，根据工程具体情况选用，尽量就地取材。如果采用砂料作垫层，对有抗震设防要求的工程，需满足防震要求。换填作用表现在如下几个方面：①提高地基承载力；②减少沉降量；③加速软弱土层的排水固结；④防止冻胀。换填垫层法施工工艺简单，对于 3m 深度范围的人工填土、淤泥，本项目采用换填垫层法处理。 对于路基影响范围内的水塘，先进行排水，必要时设草袋围堰，然后清淤至塘底，以清至原状土为标准。清淤后，先在塘底铺设 50cm 厚片石，在片石上加铺一层 30cm 厚的级配砂砾，然后填素土至原地面，按照一般路基进行设计。回填材料要求按有关施工技术要求进行分层压实。对路堤位于水塘的路段，临水面采用浆砌片石护坡。 4、路基排水 本工程两侧为开发建设用地，原则不设置路基排水设施，考虑到道路两侧土地尚未开发，由于道路建设与城市开发建设的不同步性，应设置路基临时排水设施。本工程设置临时排水边沟。 5、横断面设计 设计原则 城市道路横断面的选择与组合主要取决于道路的性质、等级和功能要求，同时还要综合考虑环境和工程设施等方面的要求。其基本原则如下： ⑴符合城市道路系统对道路的性质、等级和红线宽度等方面的要求； ⑵满足交通畅通和安全的要求； ⑶充分考虑道路绿化的布置； ⑷满足各种工程管线布置的要求； ⑸要与沿路建筑和公用设施的布置要求相协调； ⑹要考虑现有道路改建工程措施与交通组织管理措施的结合； ⑺要注意节省建设投资，节约城市用地。 标准横断面布置 1）道路横断面布置形式满足交通需求 因长冲西路以通过性交通为主，故道路横断设计时需考虑尽量减少对机动车道的干扰， 慢行系统采用人非共板的形式。 2）道路横断面布置与交通量预测分析结果相适应 根据“总规”，长冲西路为居住区，为满足远期交通需求，道路全线采用双向六车道标准。 3）道路横断面布置与道路规划红线宽度相吻合 横断面完全按照规划红线宽度 35m 进行布置。 4）道路横断面应与已完成设计道路合理顺接 已建长冲中路采用的是双向 4 车道加硬路肩的形式，车行道预留了远期改造成双向 6 车 道的空间，本次长冲西路按远期双向 6 车道一次性实施到位，本次横断面设计考虑与已建道路横断面的连续性。 5）道路横断面应充分考虑沿线地块服务 长冲西路沿线规划用地主要为居住、绿地等用地。采用人非共板形式，充分考虑居住区慢行出行的交通需求。 6）断面：【6.5m（人非共板）+11m（车行道）】×2=35m。 7）路拱及横向坡度：机动车道采用 1.25 次抛物线型路拱，横坡坡度 1.5％，坡向外侧；人行道采用直线型路拱，横坡坡度为 2.0％，坡向内侧。 6、无障碍设计 （1）盲道 ·人行道盲道砖采用中黄色预制方块加工而成，其表面触感部分以下的厚度与人行道板一致。 ·人行道盲道宽0.4m，盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物，宜避开井盖铺设。 ·人行道成弧线形路线时，行进盲道应与人行道走向一致。 ·距人行横道入口、广场入口等0.3m处应设提示盲道，其长度与各入口的宽度应相对应。 ·人行天桥下面的三角空间区，在2m高度以下应安装防护栅栏，并应在结构边缘外设宽0.3m提示盲道。 7、交叉口布置 规划为城市道路功能，交通功能重要，因此，沿线交叉口的设置主要根据相交道路等级、交通量确定采用交叉口形式。全线的交叉口有 6 个，其中平伍公路、平长公路为片区对外交通的主要通道，长冲西路、长甲路为城市次干路，清水路、金井路为城市支路。 1）平伍公路 平伍公路为片区对外交通的主要通道，现状为 35m 宽城市道路，本次设计交叉口采用信号灯控制，进出口道均通过拓宽道路红线设置左右转专用通道。 2）平长公路 平长公路为片区对外交通的主要通道，现状为 6.5m 宽二级公路，规划为 30m 宽城市次干路，本次设计交叉口采用信号灯控制，进出口道均通过拓宽道路红线设置左右转专用通道。 3）长冲中路、长甲路 与长冲中路、长甲路交叉口采用信号灯控制，进出口道不进行展宽设计。 4）清水路、金井路 考虑到为城市道路功能，为减少对主路机动车道的交通通行，清水路、金井路均采用“右进右出”的交通组织形式。 8、绿化工程 加强生态建设，维护生态安全，建设生态文明，是二十一世纪人类面临的共同主题，是经济社会可持续发展的重要基础，是建设环境友好型、资源节约型社会的重要内容。森林是陆地生态系统的主体，具有调节气候、净化空气、涵养水源、保持水土、减少污染等多种功能，对改善生态状况、优化人居环境、保护人类生存和发展具有不可替代的作用。因此，保护森林既是保护自然资源，也是保护人类自身。 景观绿化工程它是树木、花卉、草坪、地被和攀缘植物等植物的种植工程，绿化工程是创造处景色如画，健康文明的绿化景观，是反映社会意识形态的空间艺术，要满足人们精神文明的需要，另一方面，园林又是社会物质福利的事业，是现实生活的实境。 设计原则 1、因地制宜，合理布局，适地适树。 2、主次分明，突出道路交叉口绿化等节点景观； 3、两侧绿化景观带以自然式种植为主，注重整体景观效果； 4、坚持美观、经济及利于管理的原则，景观效果、社会效益和各项成本同步考虑。 5、生态性原则：坚持生态优先，实现萧江道路绿化体系的总体建设目标。建设高标准的城市道路绿化体系，构成兼顾景观与生态功能的绿色长廊。坚持生物多样性，采用丰富的植物品种，坚持以树为主，乔灌花草结合，实现优化配置。 6、功能性原则：深入分析道路周边用地情况，根据道路绿地的功能和社会效益，整合城市绿化空间与人们游憩需求的互动关系，在植物景观的营造中充分考虑市民对于休闲娱乐和观赏风景等各种活动的需求，并从空间的可达性、安全性、宜人性进行科学配植。在道路交叉口处，鉴于驾驶员安全视距的要求，合理栽植H<0．8m的低矮灌木或地被。 7、协调性原则：协调生态、社会、经济效益的关系，保证生态效益的充分发挥。协调保护与开发、景观与生态、投入与产出、建设与养护的多重关系，保证道路绿化体系的可持续发展。协调道路沿线各功能地块的总体景观建设，保证城市绿化体系结构得以良性的整体发展。 8、服务性原则：服务对象主要为城市来往居民，应体现以人为本的设计原则，使道路绿化体系更好地服务于该地方社会、文化、经济的发展。 9、文化性原则：通过完善区域的景观建设，根据当地人文特色，进行个性化设计、景观的铺装风格不同元素的文化来体现当地的城市文化特色。 树种选择原则 1、以乡土树种为主，结合城市特色，优先选择市花、市树、及骨干树种。 2、行道树主干端直，分枝点高，不妨碍车辆行人安全行驶。 3、树冠整齐，姿态优美，耐修剪、可控制其生长高度，以免影响空中电线电缆。 4、发叶早，落叶晚，花果无毒，无粘液、无臭味、落果不致伤及行人，树身清洁，无绒毛及花粉大量飘散。 5、管理粗放，对土壤、水分、肥料要求不高、抗性强、寿命长。 6、种苗来源丰富, 大苗移植易活，适应当地生长条件。 9、附属设施 道路周边随着路网的完善，地块的开发利用，人流量的增加，完善道路的服务功能迫在眉睫，本次设计预留其附属设施位置，公交车停靠站应设置果皮箱，其余路段设置间距不大于100米。 10、给排水工程 （1）给水工程 设计给水管沿道路南侧布置，管径为d400，覆土深度不小于0.7米，沿道路两侧人行道上间距不超过120米一个消火栓，满足市政和消防用水需要。 （2）道路排水系统 （1）设计年限 本工程为永久性市政排水工程设计，排水系统规模均按远期规划进行设计。 （2）排水体制 本工程排水体制采用雨、污水分流制，雨、污水管网分别自成体系。 （3）设计规模 雨水量计算按湖南省岳阳市平江县暴雨强度公式和流域汇水面积计算，根据地块和道路设计的情况选用适当的暴雨重现期P和径流系数ψ。 污水按城市综合污水量（城市综合用水量标准的85%）和规划人口进行计算，规划人口按控制性详细规划指标。 （4）基本设计参数 1）最大设计流速：塑料排水管道Vmax=5.0m/s。金属排水管道Vmax=5.0m/s。 2）最小流速：污水管道在设计充满度下为Vmin=0.6m/s。雨水在满流时Vmin=0.75m/s。 3）雨水管道按满流设计；污水按非满流设计其最大设计充满度按下表： 管 径 最大设计充满度 200~300 0.55 350~450 0.65 500~900 0.70 ≥1000 0.75 4）最小管径与最小设计坡度：市政排水管最小管径控制在D400，最小设计坡度控制在i=0.003。 5）本工程排水管道均采用管顶平接。 （3）雨水系统 （1）雨水量计算 雨水设计流量公式： Q=qψF（L/S） ·暴雨强度公式：采用湖南省平江县的暴雨强度公式： ·暴雨重现期： 道路P=3年 排水涵洞和明渠P=10年 ·设计降雨历时：t=t1+t2 (min) 其中，地面集水时间： t1=10(min) 管渠内雨水流行时间：t2 (min)按计算确定。 ·综合径流系数：ψ=0.75。 ·汇水面积（F）分地块计算（ha）。 雨水管道水力计算 计算公式： （v为设计流速，A为流水断面面积） 设计充满度：雨水按满流计算。 管道内壁粗糙系数：双壁波纹管n＝0.01，钢筋混凝土管n＝0.014。 （2） 雨水管道设计 功能：雨水管道负责收集、输送该路段道路路面、相邻地块及上游雨水管道转输之雨水流量。 定线原则：雨水管线沿道路双侧布置，雨水管道的布置考虑道路（包括人行道）路面及地块雨水收集的便利性。 在满足其他预留综合管网位置情况下，雨水管道布置在道路两侧人行道下，距离路缘石1.0m布置基本情况： （3）排水涵洞 根据地形情况，在主要填方区域设置排水涵洞，为排除道路填方引起的某侧低洼区积水及保证原水系通畅，在道路沿线设计过街管涵。 根据地形情况，有自然水系为道路阻断，以及部分高填方区域为排除道路填方引起的某侧低洼区积水及保证原水系通畅，在道路沿线设计过街涵洞。 (4)现状水系改造 在道路K0+980出有一自然水系，由于道路填方导致水系被覆盖故设涵洞对，新建箱涵2-3x4m，顺接水系，箱涵具体位置见平面图。 （4）污水系统 （1）污水量计算 污水设计流量按人均综合污水量指标计算，公式如下： Q ×1.1（L/s） Q—污水设计流量，L/s； q—人均综合污水量，L/cap.d；城市综合污水量计算以城市综合供水量标准为基础，排污系数按85%考虑。城市综合供水量标准按550L/Cap.d计算，则人均综合污水量为467.5 L/cap.d。 N—规划人口数或设计人口数，人； Kz—污水总变化系数。按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）3.1.3条，生活污水量总变化系数Kz值按下表取值。 生活污水量总变化系数Kz值表 平均日流量(L/s） 5 15 40 70 100 200 500 ≥1000 Kz值 2.3 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 （2）污水管道设计 功能：污水管道负责收集、输送该路段道路路面、相邻地块及上游雨水管道转输之污水流量。 定线原则：污水管道的布置考虑地块污水收集的便利性。 在满足其他预留综合管网位置情况下，污水管道布置在道路两侧人行道下，距离路缘石2.5m，为考虑周边地块污水管的接入，设置预留支管。 （5）表7-2 单位路面面积能耗指标表 序号 项目 年耗标煤量（tce） 单位建筑面积最大能耗 单位 数量 1 电 1.61 kgce/m2·a 0.03 2 水 2.63 kgce/m2·a 0.04 3 合计 4.24 kgce/m2·a 0.07 经能耗分析，本项目单位路面面积能耗指标为0.07kgce/m2·a。 土地占用及拆迁 本工程为新建工程，将新征用地147464.7m2（104.37亩）。有旱地、荒山和菜地，不占用基本农田。有房屋5栋需要拆迁（天岳村居民），为本工程主要拆迁点，均为工程拆迁，不涉及环保拆迁。 12、土石方平衡 根据本工程设计方案，土方工程中挖方为1168366m3，其中清淤3620m3、清表44239.2m3、挖除耕植土12930m3，其余为山体开挖。回填土方暂时堆存于路线主体工程区两侧，用于路基回填。本工程共需填方约为53479.6m3，挖方回填后，弃方1054097.2m3。各工程的土石方平衡情况详见下表。 表1-5 本工程土石方平衡估算一览表 单位：m3 项目 淤泥清表挖除耕植土 土方 合计 挖方 60789.2 1107576.8 1168366 填方 0 53479.6 53479.6 借调 调出1054097.2 借入53479.6 借入53479.6 因洪家塅区域整体属于平江县城区南侧海拔较低区域，考虑到城区南部防洪涝等自然灾害，本工程及周边建设项目将整体提升基准面，区域整体借土将由地方渣土管理部门集中从其他指定地点将土石方由专用渣土车运入场地内。 13、施工组织 （1）施工生产区 本工程拟设一个施工场地，暂定于长甲路与洪家塅路交汇处，占地面积1.5亩（共用原金菊南路施工工地），含施工营地。施工生产地占用的部分水田、菜地和水塘回填用地，不占用基本农田，且周边200m内无居民。施工场地主要存放钢筋、砂石等建筑原材料。 （2）筑路材料及运输条件 1）材料 工程区及附近砂石原材料丰富，本工程采用商品混凝土和商品沥青，不在现场设沥青混凝土搅拌站，选择就近购买。 ①粘土：沿线广泛出露中密软塑粘土，亚粘土，土质良好。 ②沙砾石：主要分布于汨罗江河床中，主要成分为石英，沙质良好，储量丰富。 ③块片石：主要为厚层石灰岩，一般可达三级石料以上，可用做构造物或其它工程用石料。到平江县有公路直达，运距20km。 ④钢材：需求量较大，质量要求高，需有计划地向厂家定货。 ⑤沥青：需求质量高，数量大，宜采用橡胶沥青。 ⑥水泥：县内水泥生产的高标号水泥稳定可靠，可满足工程所需。 ⑦木材：平江县木材资源充足。 2）运输 本工程所在区域交通较为便利，已建成的交叉路段和附近道路有天岳南路、平伍公路等多条城市干道，项目所需物料可通过这些已建成道路运入，交通运输便利。 3）施工管理 路面施工应优先采用全机械化施工方案，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。做好施工组织设计，使每个施工项目的施工方案切合实际。本区域降水丰富，雨季对路基路面施工影响较大，所以路基、路面施工应尽量避开雨季。为保证施工正常进行，各方面应合力做好施工中的交通疏导工作，对部分地段实行必要的交通管制，以保证工程的顺利进行。 14、劳动定员及工期安排 劳动定员：工程总管理人员12人，不含临时招聘人员，其中：经理室2人、办公室1人、财务部2人、工程技术部3人、征地部2人、拆迁部2人。现场施工员60人；共72人。 本工程实施期为12个月，2017年9月前完成工程前期相关工作，开始土建施工，计划于2018年10月竣工。 15、交通量预测 由于本工程为市政道路，夜间车流量较少，昼间（16小时，6：00~22：00）交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%。根据工可及设计方案等资料，本道路营运期各特征年车流量详见下表。 表1-6 交通量预测结果 单位：辆/h 车型 预测时段 近期（2019年） 中期（2026年） 远期（2033年） 平均交通量 平均交通量 平均交通量 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 长冲西路 小型车 320 65 370 75 480 95 中型车 40 8 45 9 55 12 大型车 18 3 20 4 25 5 小计 378 76 435 87 560 112 |
| 与本工程有关的原有污染物情况及主要的环境问题 本工程属新建，用地范围内目前现状主要为山地，无基本农田。场地内无原有环境问题。 本道路用地内无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见珍稀野生动植物。本工程所在地现有几处施工场地在施工，会产生部分施工扬尘、废水、噪声及建筑垃圾等，环评要求项目所在区域各施工区分别采取围挡措施，封闭施工作业，最大程度减轻各个施工场地之间的交叉影响。无其他与本工程有关的原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 本工程位于岳阳市平江县。平江县位于湖南省东北部，与湘、鄂、赣三省交界，毗邻长沙市。平江区位独特交通便捷，京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；县城到黄花国际机场半个小时车程，到长沙、岳阳车程不到一个小时，已进入长沙“一小时经济圈”。项目地理位置图见附图1。 项目位于平江县三阳乡三阳村和天岳村（洪家塅区域）。项目用地范围内用地现状主要为田地，区域用地现已规划为二类居住用地。地形总体态势比较平整，坡度变化不大。 地形、地貌及地震情况 平江县县境地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 地震：根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010），查得该地区地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震裂为7度，建筑物按7度设防。 气候、气象 平江县境气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。.多年均风速为1.4m/s，最大风速为28m/s（1957年6月4日）年平均气温16.8℃，常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8mm，雨雪160天。常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。 水文 平江县境内河网密布，分属汨罗江和昌江河两大水系。汨罗江发源于江西修水县，往西流经修水白石桥至龙门进入平江县，自东而西贯穿平江县，干流长度 253km，为湘江在湘北的最大支流，平江县境内全长192.9km，流域面积4053.3km2，落差107.5m，平均坡降4‰，境内大小支流141条。汨罗江流域降水量充沛，雨量多发在4～8月，河水受降水影响明显。根据黄旗水文站资料，该河流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。 植被及生物多样性 评价区域内以农地为主，植被不发育，类型较单一。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。 区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。 经调查，建设区范围内无重点风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点。

# 环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境） 本次评价为了解工程区域大气、地表水环境现状，本环评引用位于本工程东北侧2.8km湖南华医净医疗科技有限公司年产500吨医疗器械、净化设备及五金板件建设项目环评报告中2016年8月的大气和地表水现状监测数据，监测期间与目前区域现状环境比较变化不大，区域内无新增其他较大污染源，引用的大气和地表水监测数据能够反应工程所在区域环境质量状况。 1、大气环境质量现状 监测布点：平江县城区华医净项目的北侧500m（本工程东北偏北侧2.3km） 监测因子：SO2、NO2、PM10 监测频次：2016年8月5~7日，连续3天 表3-1 空气质量监测结果统计 单位：mg/m3 监测点位 监测时间 PM10 SO2 NO2 项目东南偏北侧约1.9km 8月5日 0.029 0.020~0.030 0.012~0.016 8月6日 0.034 0.021~0.028 0.012~0.017 8月7日 0.028 0.020~0.029 0.011~0.017 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级日均值：SO2≤0.15；NO2≤0.08；PM10≤0.15 由上表可知，项目所在区域内SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，区域空气环境质量现状较好。 地表水环境质量现状 监测布点：W1—汨罗江（碧潭大桥断面） W2—汨罗江（平江污水厂排污口下游1000m段面） 监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群 监测时间：2016年8月5~7日，连续采样3天 表3-2 水质监测结果统计表 单位：mg/L，pH无量纲 监测断面 监测 时间 pH COD BOD5 NH3-N TP 石油类 粪大肠菌群 W1 8-5 7.00 12 3.08 0.396 0.08 0.01 1980 8-6 7.10 14 3.06 0.305 0.06 ND 2210 8-7 7.15 12 3.10 0.308 ND ND 2120 W2 8-5 7.05 13 3.1 0.305 0.09 0.01 2100 8-6 7.15 14 3.08 0.312 0.08 ND 2250 8-7 7.05 14 3.12 0.310 0.06 ND 2150 GB3838-2002 Ⅲ类标准 6~9 20 4 1.0 0.2 0.05 10000 由上表可知，汨罗江平江县城区段主要监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，项目所在地汨罗江平江县城区段水环境质量良好。 声环境质量现状 本次评价为了解项目区域噪声本底值，本次环评K0+300右侧引用平江县职业技术学校改扩建项目南边界2016年9月22~23日噪声监测数据；K0+1000左侧引用平江县易地扶贫搬迁洪家塅集中安置区建设项目东侧边界2016年9月18~19日噪声监测数据；因引用数据点位均分布于拟建道路两侧附近，项目所在地周边声环境现状变化不大，能够说明本工程所在地声环境质量现状。监测结果统计见下表。 表3-3 道路沿线声环境监测统计 单位：dB(A) 桩号 测点名称 与道路中心线方位距离 监测时间 监测结果/Leq〔dB(A)〕 GB3096-2008（对应功能区类及限值） 昼间 夜间 昼间 夜间 K0+300 平江职校 （1#改扩建） 右侧35米 2016.9.22 45.6 42.3 60（2） 50（2） 2016.9.23 46.3 42.8 K1+000 洪家塅安置房（2#拟建） 左侧35米 2016.9.18 52.5 46.5 60（2） 50（2） 2016.9.19 53.8 45.7 本工程各道路沿线声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。综上，本工程各道路沿线声环境质量状况较好。 生态环境 本工程所在区域地形较平坦，多为水塘、荒地极少量的菜地，地面标高61~150m，占用水塘深度平均约为0.5m。道路占地区域植被以次生植被和人工植被为主，次生植被以山地灌木、草丛为主，以及田地农作物、蔬菜为主。现主要野生动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，水塘为农灌为主，无养殖等特殊功能，无水生鱼类。在实地踏勘中，区域内未见国家法定保护的野生动植物，生态环境较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据项目的实际情况调查，本工程周边未发现文物、名胜古迹、自然景观和珍稀动植物等需要特殊保护的对象，周围环境敏感点较少。 本工程大气环境和声环境保护目标主要为沿线居民。主要保护的水体目标为汨罗江（最小距离200M）、清水河及平江县城关镇的饮用水备用水源取水点（相距2.5KM/3.8KM上游）（见附图四），本项目施工期生活污水和施工废水均不直接向汨罗江和清水河排放，对周边水体特别是饮用水源的环境影响极小；应对施工期雨水进入清水河之前采取一定防治措施。保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；生态环境保护目标为施工阶段对占用的水塘、田地等土壤植被。本工程主要环境保护目标见下表。环境保护目标分布图见附图三。 表3-4 环境主要保护目标 类别 保护目标 方位和距离 功能和规模 执行环保标准 大气 环境 寺前小区 东北南，20m～1000m 居民区约2000人 GB3095-2012，二级 三阳、天岳村居民 南、北，20m～100m 居住，50户约180人 天岳安置区、碧桂园 东、南，50m～300m 商居，3000人 职校、桂花学校 东北，200~1000m 学校 地表水环境 汨罗江 西北，最近距离200m 中河，渔业用水区 GB3838-2002 Ⅲ类 城关饮用水备用水源取水点 北、2500m 备用水源取水点 声环境 寺前小区 东北南，20m～1000m 居民区约2000人 （GB3096-2008）2类 三阳、天岳村居民 南、北，20m～100m 居住，50户约180人 天岳安置区、碧桂园 东、南，50m～300m 商居，3000人 职校、桂花学校 东北，200~1000m 学校

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）其中道路两侧35m内执行4a类；道路两侧35m外沿线居民点、学校、卫生服务中心等环境保护目标执行2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物排放标准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值中的二级标准； 3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 4、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本工程产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性，施工结束后各种污染源可以消除，因此本工程不需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）： 道路工艺流程 图7 道路工艺流程及产污环节图 本工程施工过程中采用商品混凝土和商品沥青，不在现场设沥青混凝土搅拌站。本工程拟设一个施工场地用于物料临时堆放，暂定于长甲路与洪家塅路交汇处，占地1.5亩（拟利用原金菊南路施工场地）。施工便道依托现有城区道路及机耕道，就近与平伍公路、天岳南路及S106国道拉通，方便物料输送。 管道施工 塑钢缠绕排水管道基础采用砂基础。对开挖至原状土，地基承载力特征值fak≥80kPa时，基底可铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层；对软土地基，其地基承载力特征值fak＜80kPa，必须先对地基加固处理，达到规定地基承载力后，再铺设中粗砂基础层。钢筋混凝土管道基础：覆土≥3.5m采用采用180°混凝土基础，钢丝网水泥砂浆抹带接口。覆土≤3.5m采用120°混凝土基础，钢丝网水泥砂浆抹带接口。 管道回填参照《给排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）中的4.5.11条柔性管道的沟槽回填作业应符合下列规定：沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，必须采用人工回填；管顶500mm以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实；每层回填高度应不大于200mm；铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽地段时，沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中、粗砂分层回填。

主要污染工序 施工期主要污染源分析 大气污染 扬尘 本工程使用商品沥青混凝土，不在现场设置沥青混凝土搅拌站。扬尘主要污染环节为车辆运输和施工车辆进出产生的道路扬尘，施工卸料、堆放产生的扬尘，取弃土场产生的扬尘。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量二级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。跟据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 路面施工，卸料和物料临时堆放过程也将产生少量粉尘。根据有关测试成果，在距路基40m处大气中TSP浓度0.23mg/m3。 根据现场勘察：预计本项目实施时平江职校改扩建项目、碧桂园和易地扶贫安置房项目均未动工或入住，施工期的粉尘会对沿线三阳乡和天岳村的常住村民产生一定程度的影响。 沥青烟气 建设工程全线为沥青混凝土路面（本工程不设沥青拌，使用商品沥青混凝土，拟从平江县当地购买），沥青的摊铺时会产生以THC、TSP和BaP为主的烟尘，根据工程类比资料，沥青烟气排放的浓度约12.5~15 mg/m3，其中THC和BaP为有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。另外，沥青混合料运输过程中，由于材料的散落造成资源的浪费同时对周围环境产生污染。 施工机械和车辆排放的尾气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，产生量较少，且受施工期使用的具体车型，数量、能耗等诸多不确定因素，本环评不对车辆尾气进行定量分析。 水污染 生活污水 本工程拟设一个施工场地，暂定于长甲路与洪家塅路交汇处，占地面积1.5亩。不同建设阶段施工人数也不同，施工高峰期，工作人员可达62人，工程施工期约12个月，年工作时间为300天，施工期生活污水量按30L/（人•d）计算，污水排放量按照用水量的80%计算，则施工期生活污水总排放量约446.4m3。主要污染物为BOD、COD5、NH3-N、SS等，根据类比分析，生活污水各污染因子浓度约为CODcr：300mg/L；BOD5：150mg/L；NH3-N：40mg/L；SS：200mg/L，则本工程施工期产生的CODcr：0.134t；BOD5：0.067t；NH3-N：0.018t；SS：0.09t。 施工废水 施工过程中生产废水污染主要为设备清洗废水、地面冲洗废水、砂石冲洗废水、施工场所初期雨水及道路混凝土养护废水。主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300~350mg/L、8~10mg/L。 本项目横跨清水河，根据实地考察了解，清水河水量少，甚至有断流的实际情况，本环评建议施工单位在桥梁施工时，就地预埋2~3根直径为1米过水涵管，并在涵管上覆土以方便两岸来往。所产生的污水只在埋管和完成后收管时产生，且时间极短，污水量极少，对水体造成的影响极小。 噪声污染 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声。本工程用到的筑路机械主要有装载机、压路机、摊铺机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见下表。 表4-1 工程施工机械噪声值 单位：（dB） 序号 机械类型 型号 测点距施工机械距离 最大声级 1 轮式装载机 ZL50 5m 90 2 平地机 PY16A 5 m 90 3 振动式压路机 YZJ18 5 m 86 4 平板振动器 ZB300 15 m 81 5 卡车 7.5 m 89 6 摊铺机 ZL16 5 m 87 7 推土机 D155A-5 5 m 86 8 轮胎式液压挖掘机 W4-60C 5 m 84 9 振动碾 YZ18 15 m 85 10 自卸汽车 10 m 85 固体废物 生活垃圾 工程施工期高峰时施工人员约62人，施工期约为12个月，工作时间300天，生活垃圾按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生总量约9.3t。 施工建筑垃圾 工程需拆迁建筑面积共600m2，根据近似城区拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，每平方米拆迁面积产生的建筑垃圾量约为0.1m3，则沿线房屋拆迁（主要为长冲西路与平长公路交界处及附近的5户居民）将产生建筑垃圾60m3，建筑垃圾密度约为1.6t/m3，则拆迁建筑垃圾产生量约为96t。本工程道路施工建筑垃圾按20kg/m2计算，道路面积147464.7m2，则道路施工垃圾产生量为1390t。则项目施工期产生的建筑垃圾总量为1486t。 土石方弃渣 根据工程土石方平衡分析，由于道路沿线占用区域地形相对较低，主要为清淤、清表、挖除耕植土产生的废方和荒山开挖1168366m3，由平江县重点项目管理办公室进行统一调运至指定地点。因洪家塅区域整体属于平江县城区南侧海拔较低区域，考虑到城区南部防洪涝等自然灾害，本工程及周边建设项目将整体提升基准面，区域整体借土将由地方渣土管理部门集中从其他指定地点将土石方由专用渣土车运入场地内。临时堆土场设置在施工营地及道路两侧施工区。 本项目弃土全部由平江县重点项目管理办公室统一调配到指定弃土场，弃土场按工程要求在适当位置设置挡土墙、排水沟以避免洪水造成的水土流失及相关环境风险，并在弃土场达到设计容量后，做好植被恢复和适当设置稳定桩，经采取以上措施后，弃土场对周边环境造成的影响极小。弃土场位置见（附图四）。 水土流失 路基开挖、填方作业会破坏原有地表植被，使土壤层裸露，路基开挖、填方形成的新坡面，因结构松散，经雨水冲刷将形成水土流失。根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)和对项目区域水土流失的实地调查，项目区域开挖后属强度侵蚀区，区域内水土流失以水蚀为主，水蚀又以面蚀、沟蚀和河流侵蚀为主；土壤侵蚀模数5000t/km2•a，工程占地面积0.00147464.7km2，施工期在未采取相应水土保持措施的情况下，产生的水土流失量为34.76t。 表4-2 《土壤侵蚀强度分类分级标准》 单位：t/km2·a 分级 微度侵蚀 轻度侵蚀 中度侵蚀 强度侵蚀 极强度侵蚀 剧烈侵蚀 南方红壤 ﹤500 500 2500~5000 5000~8000 8000~15000 ﹥15000 生态环境 施工期临时占地对地表植被的破坏，土地养分改变甚至功能退化，永久占使得原有土地功能、性质发生改变，植被完全破环，原有生态系统连通性改变，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性；施工扬尘和运输车辆产生的粉尘对于周围植物的生长、高挖对沿线植被的适应能力和调节能力降低，对环境的抵抗能力减弱，稳定性下降。对水塘的抽水清淤使得工程所在地原有的农作物灌溉水源减少，占用水塘对周边环境的调节作用减弱，景观协调性单一。由于占用水塘受季节性降雨量影响较大，且无养殖等功能，且本工程所在地属于城市生态系统，人为活动较为频繁，无重点保护野生动植物等。本工程为市政道路，需土石方需外运，产生的弃土由县政府统一统筹外运到指定弃土场。主要影响为对周边植被的覆压与土地性能发生改变，其他生态环境基本不会产生较大影响。 营运期污染源强分析 大气污染 机动车尾气 汽车尾气主要来自车体的三个部位：排气管排出的内燃机燃烧废气，主要污染物为HC、CO、NOx；曲轴箱排出口气体，主要污染物为CO等；贮油箱、汽化器燃烧系统蒸发出来的废气，主要污染物为HC。 机动车尾气所含的有机化合物约有120～200种之多，但以氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）等为代表。 机动车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于机动车本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。各类型机动车在不同行驶速度下的台架模拟试验表明，不同类型机动车的尾气污染物排放有不同的规律。 行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，源强按《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）中推荐的公式进行计算，公式表达式如下： 式中：Q j——j类气态污染物排放源强度，mg/s·m； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； E ij——运行工况下i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/辆·m， 根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006），在车辆单车排放因子推荐值中，没有40km/h的推荐值，因此污染物排放源强的计算以单车因子等比例递减或递增的方式估算40km/h 单车排放污染物值，各类车辆排放因子推荐值见表4-3所示，计算各类型车辆尾气污染排放源强见表4-4。 表4-3 各类型车辆单车尾气污染排放源强 单位：mg/（辆·m） 小型车 中型车 大型车 CO 41.47 34.69 6.15 THC 8.78 18.63 2.42 NOX 1.33 4.63 10.40 表4-4 机动车尾气污染排放量 单位：mg/（m·s） 路段 污染因子 年份 排放量 长冲西路 CO 2019 4.93 2026 5.69 2033 7.32 THC 2019 1.2 2026 1.38 2033 1.77 NOX 2019 0.26 2026 0.303 2033 0.385 扬尘 公路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。属于无组织排放。 2、废水 运营期水污染主要是降雨冲刷路面产生的径流污水；当汽车保养状况不佳、出现故障、发生事故时，都可能泄漏油料污染路面，遇大气降水则顺路面径流排入外环境，对水环境产生一定的影响。 根据国家环保总局华南科研所对南方地区路面径流污染情况的研究，路面雨水污染物浓度变化情况见下表，从表中可知，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。 表4-5 路面径流污染物浓度表 单位：mg/L 项目 5-20分钟 20-40分钟 40-60分钟 平均值 SS 231.42~158.22 158.22~90.36 90.36~18.71 100 BOD5 7.34-7.30 7.30-4.15 4.15-1.26 5.08 石油类 22.30-19.74 19.74-3.12 3.12-0.21 11.25 表4-6 路面径流污染物排放源强表 项目 SS BOD5 石油类 平均值（mg/L） 100 5.08 11.25 年降雨量(mm) 1450.8 路面面积(m2) 69511 径流系数 0.9 径流总量(m3) 90762 年均产生量（t/a） 9.08 0.46 1.02 噪声 噪声源及其特性 项目运营后的噪声主要是道路上行驶的机动车辆产生的交通噪声，主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源，该噪声源一般为非稳定态源。 交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 车流量 根据工可及设计方案等相关资料，本工程各目标特征年预测交通量见表1-6。 噪声源强分析 ①车速计算 项目运营期车速计算采用如下公式进行计算： 式中：vi—第i 种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h 时，该型车预测车速按比例降低（本工程各道路设计车速为30km/h）； ui—该车型的当量车数； ηi—该车型的车型比； vol—单车道车流量，辆/h； mi—其他2种车型的加权系数。 k1、k2、k3、k4 分别为系数，如下表： 表4-7 车速计算公式系数 车型 k1 k2 k3 k4 mi 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 根据上述公式及参数进行车速计算，计算结果如下： 表4-8 各类车型机动车行驶速度预测结果 单位：km/h 路段 预测年 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 长冲西路 2019年 35.12 33.56 28.8 20.3 18.1 18.5 2026年 34.8 34.5 28.9 20.5 18.2 18.48 2033年 34.9 34.8 29.1 20.9 18.4 18.6 ②单车行驶辐射噪声级（Loi）计算 本道路声环境影响评价执行《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算： 小型车：LoS=12.6+34.73lgVs+△L路面 中型车：LoM=8.8+40.481lgVM+△L纵坡 大型车：LoL=23.822+36.321lgVL+△L纵坡 式中：Vi该车型车辆的平均行驶速度，km/h； 右下角注S、M、L分别表示小、中、大型车； 本工程为沥青混凝土路面，修正值△L路面为0； 本工程最大纵坡为4%，修正量△L纵坡为1。 根据上述公式计算各预测年各型车平均辐射噪声级Loi，计算结果见下表。 表4-9 各型车平均辐射噪声级计算结果 单位：dB(A) 路段 时段 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 长冲西路 2019年 63.96 64.67 63.16 61.84 70.32 69.97 2026年 64.75 65.1 63.24 62.22 70.4 69.97 2033年 64.8 65.2 63.41 62.38 70.5 70.6 4、固体污染物 工程运营期固体废物主要来源于行人产生的生活垃圾以及路旁绿化带产生的枯叶等固体废物，类比调查，其产生量大约1.5t/a，收集交由环卫部门统一清运。 生态环境 营运期随着水土保持工程和土地复垦措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 本工程运营对区域生态环境的完整性有一定的不利影响。 社会环境影响 本工程的建设改善了本地段交通条件、提高了本段城市建设水平。 将促进改地区的经济发展更加繁荣，使人民生活环境得到改善，居民生活水平得到提高。 交通事故运输风险 道路建成后会有运输油料、农药、化肥、酸类物质及其它有毒有害化学品的车辆在道路上行驶，这些车辆在行驶过程中可能发生装载的有毒有害物质爆炸、喷洒、泄漏，造成对周围的土壤、水体、大气、农作物、动植物的污染。这些事故属偶发性突发事故，发生的几率较低，但一旦发生造成的危害较大。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 施工期 | 生活污水 | 污水总量 | 446.4m3 | 446.4m3 |
|  |  |  | CODcr | 300mg/L，0.134t | 260mg/L，0.116t |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L，0.018t | 38mg/L，0.017t |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.09t | 140mg/L，0.063t |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.067t | 125mg/L，0.056t |
|  |  | 施工废水 | SS | 300~350mg/L | 不外排 |
|  |  |  | 石油类 | 8~10mg/L |  |
|  | 营运期 | 路面径流雨水 | SS | 100mg/L | 100mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 5.08mg/L | 5.08g/L |
|  |  |  | 石油类 | 11.25mg/L | 11.25mg/L |
| 废 气 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 0.23mg/m3 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 沥青烟气 | THC、TSP、BaP | 12.5~15 mg/m3 |  |
|  |  | 尾气 | THC、CO、NOX | 少量 |  |
|  | 营运 期 | 扬尘 | TSP | 少量 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机动车尾气 | CO、THC、NOX | 少量 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 生产设备 | 机械噪声 | 75~105dB(A) | 通过合理施工、隔声等措施，控制在70dB(A)以下 |
|  | 营运期 | 运输车辆 | 噪声 | 60~70dB(A) | 通过绿化、隔声、加强交通管理减轻噪声影响 |
| 固 废 | 施工期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 9.3t | 环卫处置 |
|  |  | 一般固废 | 建筑垃圾 | 1486t | 指定弃土场 |
|  |  |  | 弃土 | 1168366m3 |  |
|  | 营运期 | 固体废物 | 运营垃圾 | 1.5t/a |  |
| 主要生态影响： 施工期：建筑物料的随意堆放，暴雨期间可能使泥水夹带施工场地的物料冲刷进入周边沟渠，对沟渠水体造成污染，使区域沟渠等排水系统受到淤积，影响该区域暴雨洪水和城市污水的排泄；如不加强路基防护和植被恢复，会造成水土流失现象的发生。 营 运期：永久占 地导致土地功能、面积将发生一定变化，从而导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况发生相应改变，但不会对区域自然体系生态完整性和区域景观结构造成破坏性影响。通过绿化，沿线生态环境将得到恢复和改善。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响及防治措施分析： 大气环境影响分析及防治措施 道路施工期主要污染物是扬尘、粉尘。主要来自以下几个方面：房屋拆迁、路基开挖、取弃土场开挖、土方运输、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；水泥、砂石等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。在上述各类尘源中，在施工过程中产生较大影响的是路基挖填和拉运、卸载土石方；而产生较小影响的是路面铺设。这些污染在工程施工期将对道路沿线及施工场地周围地区的空气环境产生一定影响。 根据现场勘察：预计本项目实施时平江职校改扩建项目、碧桂园和易地扶贫安置房项目均未动工或入住，施工期的环境敏感对象为三阳乡和天岳村的常住村民，本环评建议施工单位在易扬尘天气每天进行4--5次路面洒水抑尘，集中加工场地加设围挡，建筑材料应覆盖防尘。 施工扬尘对环境的影响 ①车辆行驶扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。一般施工车辆，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。本工程渣土车主要运输道路为天岳南路、平伍公路，因此应加强运输车辆的管理，禁止昼间车辆上来，夜间行驶限制车辆行驶速度及保持路面的清洁。 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如下表。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表6-1 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m) 5 20 50 100 TSP浓度 (mg/m3) 不洒水 10.14 2.81 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.68 0.60 另外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 ②堆场扬尘 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表6-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 ((m) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度 (m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径 ((m) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度 (m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径 ((m) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度 (m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 ③施工现场扬尘污染 在修筑路面时，由于路面的初期开挖及填方过程中路面土壤的暴露，在有风天气产生的扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。扬尘产生量与气候条件和施工方法有关，一般发生在风速大于3m/s的气象条件下。施工扬尘源的高度一般较低，颗粒度较大，为瞬间源，因此污染扩散距离不会很远，一般可控制在施工场所100m范围之内。本工程各道路有少量居民住宅距道路较近，TSP有可能超标。为了减小对周围居民的影响，建议临时堆放时应适当洒水以增加湿度，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70％左右。每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。并适当进行覆盖，容易产生粉尘的水泥暂存时尽量采用袋装，尽量堆放在室内；在居民区（三阳乡和天岳村村民）离住宅较近的一侧设置硬质围挡，尽量缩小扬尘污染范围。 为有效防治本工程施工扬尘可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施： A、施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2小时，统一排入市政管网，禁止将施工污水直接排入河道或市政管网。 B、对堆场加强管理，施工场地应设置连续、封闭硬质围挡，主要路段、景观道路、繁华区域及广场周边的围挡不低于2.5米，其它路段高度不低于1.8米。 C、规范施工场地出入口设置，原则上每个建设项目只设1个场地出入口。本项目分东西两处建设场地出入口；并采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少于30米，场外须与106国道、天岳南路连接；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5米，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等。 D、施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，宽度3-5米，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。本工程渣土车主要运输道路为天岳南路、平伍公路，因此应加强运输车辆的管理，禁止昼间车辆上来，夜间行驶限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，渣土车辆必须采取覆盖措施。 E、施工现场专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。 F、房屋拆除工程应采取喷淋压尘措施或其它压尘措施后方可施工；拆除工程完毕后15日内不能开工的建筑用地，应由该建设单位采取覆盖、地面硬化、绿化等措施控制扬尘，并定期维护，防止周边居民堆砌垃圾。 G、空气质量为重度污染（空气质量指数201~300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方和拆迁施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止爆破和土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101~50）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 H、项目采用商品沥青混凝土，施工结束时，应及时对施工临时占用场地恢复地面道路及植被。 I、施工场地内在各个进出场地门口设置洗车平台及沉淀池。 项目施工时间跨度较大，位置集中在城关区及附近区域，属空气质量保护敏感区域，多地施工时间交错，开挖面积较大，作业面呈线性分布，大面积同时进行土石方开挖易造成扬尘污染，造成局部空气质量急剧下降，开挖时应有专人负责观察扬尘情况，及时洒水抑尘，机械操作人员应持证上岗，规范操作规程，减小装载落差，装载车辆应覆盖运输，尽量避免大风天气开挖，并按施工进度要求逐步按区域作业，避免为赶进度盲目施工，多点开挖；油路铺设期间，车辆运输应全覆盖，尽量选用距离较近的沥青砼搅拌站，避免对沿途居民造成不利影响，摊铺作业应有序及时进行，减少沥青砼在松散状态下的挥发，以免造成局部空气质量急剧下降。 （2）施工机械尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本工程沿线为农村地区环境空气质量良好，大气环境容量大；施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 沥青烟气对环境的影响 在道路基础路面建成后，须对路面进行沥青的铺设。沥青烟主要来源于摊铺过程中，组成主要为THC、TSP和BaP，其中THC和BaP为有害物质，对空气造成一定的污染，对人体也有伤害。为减小施工过程中沥青对施工人员和沿线居民的影响，减轻对周围环境的污染，并贯彻落实相关政策要求，本工程采用商品沥青，不在施工现场设沥青拌和站，施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量。由于工程量小，沥青烟产生量较小，且施工场地较开阔，易于扩散，因此对环境空气和施工人员影响较小。 综上所述，在严格落实本报告提出的各项大气污染防治措施后，可较大程度地减少本工程粉尘和废气的排放量，使施工过程中对周围大气环境影响减至最小。 施工期固体废物影响分析 施工期的固体废弃物主要为施工固废、拆迁建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 工程用地平整时，大型乔木就地保护，或迁移至他处，灌木则就地掩埋。工程挖方主要为清淤、清表、挖除耕土层及荒山开挖，其中约有1168366m3调出，其余全部回填。将全部由平江县渣土办负责借方来源，并由专业渣土运输公司负责借方转运。工程施工过程中临时开挖的土方等存放在用地红线内，堆放期间应做好相应的防护工作。水塘软质路基需将淤泥清除后重新换填新土，清除的淤泥经渣土办协调处置。 本工程施工过程中涉及拆迁，将会产生建筑垃圾，施工期产生的施工垃圾。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、钢材、木块等杂物，建筑垃圾产生总量约1159t，能回收的钢筋、木料、电缆等回收利用，不能回收的弃渣由建设单位集中运至渣土管理部门指定地点合理处置。 工程施工期共产生生活垃圾9.3t，生活垃圾统一收集后委托环卫部门统一接处置。 本工程施工时产生的建筑垃圾应及时清运，集中处理，严禁乱堆乱倒，产生的生活垃圾由当地环卫部门处理，车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭，包扎、覆盖，不得沿途漏洒；运载土方的车辆必须在规定的时间规定的路段行驶。避免固体废物对周围环境产生不良影响。 经采取上述措施后，本工程产生的固废均能得到妥善处置，对环境影响较小。 施工期噪声影响分析及防治措施 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中产生交通噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。 一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见下表。 表6-3 常见建筑机械的峰值噪声及其传播声级 单位：（dB） 序号 机械类型 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 70m 100m 150m 250m 400m 1 挖掘机 84 77.96 71.91 65.83 60.88 57.69 54.02 49.29 44.75 2 推土机 86 79.96 73.91 67.83 62.88 59.69 56.02 51.29 46.75 3 轮式装载机 90 83.96 77.91 71.83 66.88 63.69 60.02 55.29 50.75 4 震动压路机 81 74.96 68.91 62.83 57.88 54.69 51.02 46.29 41.75 5 摊铺机 87 80.96 74.91 68.83 63.88 60.69 57.02 52.29 47.75 6 平地机 90 83.96 77.91 71.83 66.88 63.69 60.02 55.29 50.75 7 自卸式汽车 — 85.00 78.95 72.87 67.92 64.73 61.06 56.32 51.79 现场施工时同时投入多少台设备难以准确预测，假设有5种设备（挖掘机、推土机、轮式装载机、双轮双振压路机、卡车）同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果列入下表。 表6-4 多台设备同时运转到达预定地点距离的总声压级 距离 10m 20m 40m 70m 100m 150m 250m 400m 总声压级dB(A) 88.80 82.75 76.67 71.72 68.53 64.86 60.12 55.59 从表6-3可知，在100m处机械施工噪声大部分已降至50dB～65dB，但夜间需250m以上才能达到施工噪声标准55dB以下。另从表6-4可知，多台设备同时使用时，施工噪声在100m以内基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的昼间标准最低值70dB以下，约400m以外才能达到（GB12523-2011）中所规定的夜间标准最低值55dB以下。场地平整阶段一般为75~90dB，主体施工阶段一般为75～105dB。为了减轻噪声对道路沿线两侧三阳乡和天岳村居民产生的影响，本环评建议采取以下防治措施。 合理安排时间：避免高噪声设备同时施工，噪声大的施工机械在白天12:00～14:00、夜间22∶00～次日06∶00停止施工，主要施工通道也应远离居民区。 合理布局现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，使局部声级过高，噪声较大的设备尽量远离有居民住宅。 降低设备声级：选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，使用减振机座、围墙等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范。 设置隔声屏障：项目在道路两侧、物料堆场周围设置的临时围挡防护物也可在一定程度上起到隔声作用。 做到文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。 采取个人防护措施：对高噪声设备附近工作的施工人员，采用配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 另外在距居民区较近处施工时，应采取一些隔声、消声措施。由于本工程是线状工程，对于某个敏感点来说，施工期较短，工程量不大，加之噪声不会累积，这种影响是短暂的，待道路施工期结束后，影响则随之消除。 施工期废水影响分析及防治措施 本工程施工人员在场地住宿。因此，本工程施工期废水主要为生活污水、施工机械跑、冒、滴、漏及露天机械被雨水冲刷后产生的少量油污。堆放的建筑材料被雨水冲刷产生的污水。清淤、清表及路基填筑过程中使土壤覆盖的植被遭到破坏，暴雨冲刷产生的污水。 生活污水 本工程施工人员高峰期预计为62人，工期暂定为12个月，施工期产生的生活污水总排放量约446.4m3。施工期需设一个施工场地，营地外施工期间的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，如就近与周边居民协商依托周边居民或公共卫生设施等，无法满足要求时环评建议就地修建旱厕，粪便水等外运作农肥。营地生活污经水经简易管道收集到化粪池处理后，根据一般化粪池的处理效率，经过预处理后，生活污水各污染因子排放浓度约为CODcr：260 mg/L；BOD5：125mg/L；NH3-N：38mg/L；SS：140 mg/L，则本工程施工期产生的CODcr：0.116t；BOD5：0.056t；NH3-N：0.017t；SS：0063t。通过设置临时施工污水管道接入城市污水管道后排至平江县污水处理厂处理达标后排放，对汨罗江水质影响很小。 工地施工废水 工地施工废水主要为施工机械冲洗废水。废水主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，废水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，将对周围水环境造成一定影响。 对于施工中的冲洗废水，建设单位应当在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在各施工现场设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，不外排。这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。为减轻工程施工期废水对地表水的影响，应采取以下防治措施： ①设置施工废水沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。 ②施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入沟渠，造成水体SS增加，泥沙淤积。 ③运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本工程施工期废水排放对周围地表水体影响不大。 ④根据实地调查：本项目沿线有部分天岳村村民的生活污水尚未接入城镇污水管网，本次环评建议本道路设计施工时一并考虑周边村民生活污水纳入市政污水管网，并预留接管驳口和跌水井，预测未来20~50年城市发展需要，选用适当直径的排水管；做到清污分流 施工期生态影响分析 工程占地影响 由于本工程各路线长度短，占地面积小，需剥离的表土面积较小，对占用的水塘进行抽水清淤泥，清除的肥沃表土量较少。本工程建设过程中应将这些地表土暂存用作道路绿化，对土壤养分进行了回收，以减轻土壤肥力的损失量，同时对本工程内规划的城市道路、占地影响较小。 本工程拟设一个施工场地，暂定于长甲路与洪家塅路交汇处，占地面积1.5亩，为菜地，本工程完成后，此部分占地进行恢复原貌，施工结束后不再对土地利用产生影响。 虽然本工程占用的菜地将会永远失去原有的功能，对农业产生一些影响，但其占拟建道路所在区域同类土地面积的比例很小，因此，影响不大。本工程建成后，沿线将会出现新的产业带，这会为沿线区域带来相应的社会、经济效益，使失去的土地实现了价值的转换，沿线的土地，特别是现有的荒地增值很大。本道路营运后，居住、工商业用地还会增多，因此，土地管理部门应严格控制土地的使用，改善土地状况，使其产生更大的效益。 对动植物的影响 工程施工过程中对区域内的水塘动物有一定的影响，部分动物在人为干扰下迁移到相对于施工场地较远的地区。通过现场踏勘和调查，工程沿线植被以灌木杂草、农作物为主，无自然植被群落及珍稀动植物资源等，因此对植被的破坏影响较轻微；场地内动物极其稀少，未发现珍稀濒危保护野生动物，因此工程施工过程中对动植物的影响极为有限。工程施工完成后应及时进行绿化建设，以恢复和改善区域生态环境。 针对上述影响，施工单位须加强文明施工和施工场地环境的管理，编制施工场地环境管理手册，对环境管理人员进行培训，加强施工管理，尽量减小项目施工对周边环境影响。通过采取上述措施，可将本工程施工对区域环境的影响降到最低，且施工期影响是暂时，待施工期结束后，影响也随之消失。 应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 道路建设将占用一定面积的水塘、荒地、少部分菜地，使区域耕地面积，绿化面积变小，土地的理化性质发生永久改变，营运期应按城镇整体规划建设要求，在建成道路两侧进行乔、灌、草结合的绿化，绿化措施可以从一定程度上弥补建设工程对区域自然环境、生态环境的损害。同时，还进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 施工期水土流失影响分析 本工程建设，将产生人为的水土流失，而水土流失主要发生在施工期。一是在工程施工过程中，开挖使植被破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；二是开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；三是施工期间，土石渣料在搬运和弃置过程中，不可避免产生部分水土流失。工程施工期在未采取水土保持措施的情况下，产生的水土流失量为34.76t。通过采取水土保持措施，可有效减少对周边环境，特别是对汨罗江的影响。本环评建议采取以下水土保持措施： ①土方开挖回填等路基施工应避开雨季； ②合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，边施工边采取有效的水土保持措施； ③及时采取有效绿化，种植草木，恢复植被，边开挖、边平整、边绿化； ④雨季施工时应碎石关注气象变化，在大雨到来前做好相应的水保应急工作，例如对新产生的裸露地表的松土予以压实，应备有充足的沙袋、塑料布或草席压住坡面进行暂时防护，以防止出现大规模水土流失现象。此外，在不影响工作效率的前提下，做好工程运筹计划，雨季应尽量缩小工作面。 ⑤建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成市政污水管道堵塞和区域水环境污染。 施工期在采取上述水保措施后，水土流失问题将得到有效的缓解。在工程运行期，各项水土流失防治措施相继完成，尽管在运行初期由于植物措施的滞后，可能还有一定的水土流失现象，但也只是暂时的，随着植物措施的实施，运行期的水土流失将得以有效的控制，不会产生长期的水土流失。严格按照要求采取相应防治措施，最大程度减轻水土流失。 社会环境影响分析 拆迁安置影响分析 根据工程设计方案，本工程涉及拆迁面积600m2，征地约为80亩，被占用的土地多为水田、荒地和少部分居民住宅。被占用土地，拟采取征地经济补偿方式，尽量减少对当地居民生活水平的影响。同时本工程根据《中华人民共和国土地管理法》、《湖南省土地管理实施办法》、《湖南省国家建设拆迁安置办法》及其它有关规定对被征地和被拆迁居民进行一定的经济补偿，以保障拆迁户的合法权益，尽可能减少工程建设对其生活的影响。由于被拆迁居民居住条件、人口构成等情况不一，所以在搬迁安置过程中所受到的影响也不尽相同。因此，建设单位应根据当地实际情况要做好这些被征地拆迁所影响户和居民的重新安置工作。对拆迁人员的生活、生产造成的不利影响，建设单位应及时了解，并及时帮助他们早日恢复生活、生产。对征用土地采取有偿征用。建议将部分补偿费用给占用土地所在地村民委员会或村民小组，作为创办集体企业的启动资金，使剩余劳动力及时得到就业，并能较快提高收入。本工程建设雇用民工时，应首先考虑雇用失去土地较多的居民，以解决其短期生活来源。 本工程需拆迁5栋居民住宅约600m2。本工程通过合理调整路线后拆迁量小，但是建设单位仍应提前制定相关政策，制定出完整合理的拆迁安置计划及执行进度计划，并按政策妥善解决征地、拆迁后的居民、个体经营者的生活和经营，做好安置工作，以免由于安置不妥而带来社会问题，干扰工程的顺利实施。在安置工作以不影响城镇建设发展规划为前提，拆迁户拆迁前后的生活环境不会有很大变化，若利用补偿款重新建造住房时，可结合城市规划统一布局，使拆迁户的居住水平得到相应提高。本工程征收、安置等工作由平江县政府统一安排，其中以经济补偿与集中安置相结合的方式进行补偿安置，目前场地建筑未进行拆除，征地工作暂未启动。 道路阻隔影响 本工程施工过程中施工机械设备的行驶将增加周边道路的交通量，也可能影起交叉路口处的交通堵塞，并使过往行人的安全系数将降低。本工程施工期间应采取由交通管理部门协调对车流进行分流，并设置交通屏障和警示灯等措施，确保交通有序，行人安全，尽量保持交通的顺畅。本工程所在区域主要为待开发利用的土地，区域内规划建设的洪家塅安置房、桂花学校均未建成，区域内居民少，因此对周边居民出行的阻碍作用很小。项目建成后，将有效改善该地区的交通运输条件，提高沿线居民的生活质量和城市品味。 基础设施 本工程在施工过程中将适当迁移当地的部分电力、电讯及其他管线，在一定时期内可能会影响当地居民的正常生活，给居民的生活带来一定的不便。对周边的平伍公路、天岳南路已有排水设施、路面不在重复建设，并对存在的问题进行修缮，和现有管网、道路进行合理对接。起点、终点路段由于周边居民较为集中，会涉及的部分居民的出行将受到不同程度的影响，通过合理安排分段施工，最大程度减小对沿线居民的出行影响。并在施工过程中，需要运输的原材料车辆采取限速、限载加强交通管理，合理安排运输时间及运输路段，减轻周边道路的承载能力和通行压力，防治损害道路里面。管线工程及其他附属工程在与道路主体工程同时建设时，避免重复开挖和重复建设，充分考虑管线基础及管线本身对环境的影响，管线施工应与主体工程一并采用防尘隔声屏障，开挖土方及时回填压实；管材边角废管不得乱扔乱丢，应集中收集处理；管线施工不得夜间进行，以免噪声扰民。 综上所述，本工程已在设计方案中尽量避开部分居民点，并根据平江县总体规划的要求，结合周边规划路网已做相应的合理布局等。在采取一系列措施后可减轻施工期对社会环境的影响，同时，施工期影响仅是暂时的，待施工期结束后，本工程将有效改善区域交通运输条件及基础设施条件，对当地经济的发展及区域居民生活水平的提高均具有很大的促进作用。 施工期环境监理计划 设计单位应将环境影响报告表提出的环保措施落实到施工图设计中；建设单位应负责环保措施的工程设计方案审查工作。 承包商在投标中应含有环境保护的内容，在中标的合同中应有环境影响报告表提出的环境保护措施及建议的相应条文。 业主应要求施工监理机构配备具有一定的环境保护知识和技能的2名监理工程师，实施环境工程监理制度，负责施工期的环境管理与监督。各承包单位应配备1名环保员，具体监督、管理环保措施的实施。 综上所述，项目施工期间对生态环境的破坏可采取一定的措施避免或减轻其影响，且这些影响是短期的，随着施工期结束，本工程建设不会对周围生态环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： 水环境影响分析 为了防止路面径流污染物污染附近水体，本工程设置有完善的排水设施，并与道路同步建设，采用雨污分流系统，雨水通过路面横坡汇入路侧截水沟，最终纳入市政雨水管网。本道路排水管网应与区域市政管线同步设计建设到位。 工程营运期对附近水体产生的污染途径主要表现为路面径流，路面径流污染物的浓度取决于降雨量和降雨时间、交通量及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等多种因素，随机性强。 根据国内研究资料和评价资料统计，在非事故状态下，路面径流对水体的污染多发生在降雨初期，随着降雨时间延长，路面径流中污染物含量降低，对水体的污染也随之减少，在前1小时暴雨径流对水体会产生影响，但1小时后，暴雨径流对水体的影响会逐渐减弱。因此预计本工程营运期间由于道路地面径流的污染物浓度较低，雨水径流不会对后期清水河和汨罗江水质产生显著的影响。 大气环境影响分析 道路建成后，汽车尾气和道路扬尘是环境空气污染物的主要来源，污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。类比现阶段其它道路环境预测及环境监测资料，在路边50米处CO、NOX和CH化合物的浓度较小，污染物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据同类道路对NOX的监测结果对比分析预测，在D类稳定度下，至道路营运远期各路段距路中心线30米处NOX浓度均符合环境空气质量二级标准限值。在不利气象条件下，如静风时，交通量较大路段与升坡、降坡频繁的地形复杂地段、距路中心线30米处NOX浓度预测值有可能超标。本工程各道路两侧后期规划有居民区及学校，NOX排放将可能对其造成一定影响，但道路车行道两侧设计有绿化带，种植对汽车尾气NOX污染物有较强的抗性，能起空气净化作用的植物种，最大程度减小NOX对人体的危害。 由于本工程为城市次干道，尽管远期交通量加大，但随着科技的进步和对环保的重视，汽车尾气污染可以通过加强汽车设计和制造技术的进步，及采取清洁能源缓解，相应的尾气排放量也相对较小。因此，在采取相关防护措施后，在道路运行期交通车辆尾气对区域环境空气质量影响相对较小。 声环境影响分析 本工程运营期产生的噪声主要是交通噪声。交通噪声主要由机动车辆动力装置，鸣笛车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等产生。运营期噪声源属线声源，源强与交通量成正比，同时也与路面、车型和行车速度有关。 预测模式 本次声环境影响评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)中附录A推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。 ①、第 i 类车等效声级的预测模式 式中：Leq(h)i— 第 i 类车的小时等效声级，dB（A） — 第i 类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni— 昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r — 从车道中心线到预测点的距离，m；适用于 r＞7.5m 预测点的噪声预测。 Vi — 第 i 类车的平均车速，km/h； T — 计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如下图： 图8 有限路段的修正函数，A—B 为路段，P 为预测点 △L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+ △L路面 △L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：ΔL1 —线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度—道路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面—道路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2 —声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3 —由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②、总车流等效声级为： 式中：Leg(h)大、Lep(h)中、Lep(h)小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接受到的交通噪声值，dB(A)。 Leg(T)——预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A)； 预测模式适用范围：预测点在距噪声等效行车线7.5m以外。 ③、预测敏感点昼间或者夜间环境噪声计算公式 式中：(LAeq预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)； (LAeq背——预测点预测的环境噪声背景值，dB(A)。 交通噪声预测结果与评价 根据上述计算公式和参数取值，计算出运营期推荐线全线交通噪声的预测值见下表。下表中数据为没有进行背景噪声叠加情况下的公路中心线距离路两侧200m范围内交通噪声预测值。评价范围内居民点、学校、卫生站根据GB3096-2008中的4a类或2类标准限值评价公路两侧主要交通噪声值达标距离情况。 表6-5 距离道路中心线不同距离交通噪声预测结果 单位：dB（A） 预测年 预测时段 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 2019 昼间 50.45 49.68 48.42 47.45 46.64 45.88 45.40 44.78 43.43 43.64 42.87 42.29 41.88 41.42 夜间 43.34 42.56 41.30 40.33 39.54 38.87 38.29 37.78 37.72 36.53 35.86 35.28 34.76 34.31 2026 昼间 51.02 50.24 49.98 48.01 47.22 46.55 45.97 45.46 45.00 44.21 43.54 42.96 42.44 41.99 夜间 43.96 42.19 41.93 40.96 40.17 39.49 38.91 38.41 37.94 37.15 36.48 35.80 35.39 34.93 2033 昼间 52.19 51.41 50.15 49.18 48.39 47.72 47.14 46.63 46.17 45.38 44.71 44.13 43.61 43.16 夜间 45.11 44.3 43.08 42.11 41.31 40.64 40.06 39.55 39.09 38.30 37.63 37.65 36.44 36.48 表6-6 距离中心红线达标距离 执行标准 时间 年份 标准值 2019 2026 2033 《声环境质量标准》GB3096-2008 4a类标准 昼间 70dB(A) 10m 10m 10m 夜间 55dB(A) 10m 10m 10m 2类标准 昼间 60dB(A) 10m 10m 10m 夜间 50dB(A) 10m 10m 10m 按GB3096-2008中4a类标准限值评价，本工程各道路在近、中、远期，距离道路中心线昼、夜间达标距离均在10m内（即路肩可达标）。 按GB3096-2008中2类标准限值评价，本工程各道路在近、中、远期，距离道路中心线昼、夜间达标距离均在10m内（即路肩可达标）。 敏感点环境噪声预测与评价 敏感点环境噪声预测应考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、道路结构、路堤或路堑高度、道路有限长声源、地形地物等因素修正，由交通噪声预测值迭加相应的声环境背景值。敏感点噪声预测结果见下表。 表6-7 本工程沿线声环境敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 名称 距中心线 时段 最大背景值 贡献值 超标值 标准限值 2019 2026 2033 2019 2026 2033 1 天岳安置区、碧桂园 K0+50东侧35米起点 昼 48.3 55.28 55.90 56.03 / / / 60 夜 45.8 46.22 46.81 47.00 / / / 50 2 三阳、天岳村居民 K0+200~K0+1500右侧30m 昼 47.3 50.28 51.91 52.02 / / / 60 夜 41.7 43.2 43.8 45.00 / / / 50 3 职校、桂花学校 K0+350~K0+1000右侧30m 昼 48.3 52.2 52.60 53.02 / / / 60 夜 41.8 44.22 44.81 46.00 / / / 50 根据各道路沿线敏感点现状分布情况及片区规划发展，主要为道路两侧路段对沿线居民的交通噪声影响，道路车行道两侧设有绿化带，交通噪声经绿化带吸收和距离衰减后对周围敏感目标影响较小。各道路沿线居民区、学校等声环境敏感点营运近期（2017年）、中期（2024年）、远期（2032年）各点位均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 但是由于运营期车流量等不确定因素，本工程建成后仍会对沿线距离本工程较近范围内的敏感点有不同程度的影响，随着敏感点距离越远，则所受影响越小，但是夜间噪声瞬间超标的现象不可避免，但影响程度有限。为减轻交通噪声对周围敏感点的影响，应采取下列措施： 车行道两侧设有绿化带，种植隔吸声效果良好的高大乔木，尤其是在环绕桂花学校三侧、平江职校西侧加密绿化植被，交通噪声可经绿化带吸收和距离衰减。 控制行车噪声，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准，不符合标准的不得发给行车执照，禁止其上路行驶。 加强道路的维护和管理，对受损路面及时修复。 此外，为防止交通噪声对沿线特殊敏感点（如学校、医院、疗养院等）产生影响，环评要求区域在进行规划中将学校、医院、疗养院等特殊敏感点布置应退让至路肩两侧35m外，方可减小对其影响。综上所述，经采取上述措施后，本工程对周围声环境的影响较小。 固体废弃物 道路运营期固体废物主要来源于行人产生的生活垃圾以及路旁绿化带产生的枯叶等固体废物，其产生量大约3t/a，由环卫部门统一收集清运，对周围环境无明显影响。 社会环境影响分析 本道路是平江县城东南片区城市道路，随着今后片区的进一步建设，其作用将逐步增强，其它规划道路的建成将完善片区道路的交通状况，促进本区经济建设的繁荣与发展。另一方面，也是最主要的方面，基础设施的建设改善了城市投资环境，为商业的发展提供了新的机遇，给城南片区创造了一个优良的生产经营环境，从而促使经济结构合理化，提高了平江县的竞争优势，促进经济建设的发展，对城市经济发展的多样化和可持续性起到了积极的显著的作用。 生态影响分析 本环评要求切实做好该地段植被的保护，本工程的建设应按照生态路的要求进行建设，对于部分裸露边坡采取补救措施，恢复生态和植被。应尽可能利用因道路施工而废弃的土地进行绿化，如临时便道、临时施工场地等，以提高绿化面积。建议道路两侧可以适当插种一些乔木，特别是在靠近环境敏感点附近路段，应种植一定宽度的乔灌相间的绿化带，可起到抑尘降噪的作用，减少汽车尾气及噪声对环境敏感点的影响，路基、边坡草皮种植蔓面大的匍匐型草种。 环境风险分析 本工程各道路运输石油类及农药等危险品的比例很小。但只要出现交通事故，并造成这些有毒有害化学物质泄露，它将在很短时间内造成一定范围的恶性环境风险事故，不仅带来严重的经济损失，且将对相关环境带来严重的污染，对附近居民造成明显危害。 ①运输高毒、剧毒化学物质大量泄露并流入地表水中，其污染后果将十分严重。 ②运输剧毒、易燃、高爆化学物质通过公路的环境敏感区，如居民集中区、学校等地发生交通事故。大量有毒物质、有害气体泄露外溢，或引起火灾和爆炸。其环境风险影响也是极为严重的。 此类突发性事故应引起高度重视，要求平江县交管、消防、水运部门作好应急计划，通过加强管理，使污染影响降至最低限度。 环境经济损益分析 本工程的建设有利于落实城市总体规划，加快城市建设步伐，扩大城市规模，进一步完善中等城市骨架；有利于改善区域投资环境，增强招商引资的凝聚力和吸引力；有利于居民衣食住行环境条件的改善，提高城市品位和提升城市形象；有利于扩大内需、拉动投资、启动消费、带动相关产业，壮大城市经济、促进全市经济社会协调发展；有利于实现农民产业结构调整，改善旧城市的面貌，开发新区，实现城市有序的发展；带动其它产业的发展，改善了城市面貌，增加了城市景观效果，对开发土地及景观资源利用起到了很大的作用；实现了城市建设的集约发展、协调发展和可持续发展；完善城市基础设施建设、改善城市南部片区交通环境，促进土地转型升值，引导经济开发具有举足轻重的作用，对平江县经济发展必将起着重大的推动作用，同时推进平江县“三化”建设进程。 环境管理与监测、监理计划 按照有关规定和要求，保证项目实施中环保措施的落实，制订环境监督计划和环境管理计划。在工程施工期和营运期，建设单位、施工单位和监理单位应建立全面、系统的环境保护人员负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实各项环保措施。 环保管理 为了切实减轻环境影响，落实本报告表提出的环境保护计划，在项目运作的各个阶段，应执行相应的环境管理计划： ①设计阶段：设计部门应将环境影响报告表提出的环保措施落实在施工设计中，建议制定水土保持方案和生态环境监理方案，建设单位环保部门应对环保措施的工程设计方案负责审查。 ②招标阶段：承包商在投标中应有环保的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条款。 ③施工阶段：建设单位在施工开始后应配专职人员，按设计文件实施环境工程监理制度，负责施工期环境管理与监督，重点是施工期生态环境、噪声、粉尘和水土流失防治等，严格按照工程水保方案和生态环境保护措施施工。各施工队伍应配备一名环保人员，监督管理环保措施的实施。 ④营运阶段：营运期间环保管理、监测由相关的环保管理机构负责实施，环保部门负责监督。 环境监测计划 表6-8 监测项目、频率 阶段 监测地点 监测 频次 监测时间 监测内容 负责 机构 实施/监督机构 施 工 期 施工 扬尘 沿线居民点 随机 抽样 1天 TSP 监理公司或业主 平江县 环保局 监测站 施工现场 1天 施工 噪声 沿线居民点附近施工现场 随机 抽样 1天 Leq（A） 施工水环境 沿线跨越水体（清水河） 随机 抽样 每月1次 pH、SS、石油类、COD、BOD5、NH3 营 运 期 声环境 沿线居民点 2次/季 1天 Leq（A） 拟建道路运营管理机构 大气 环境 沿线居民点 1次/年 2天 TSP、NO2 水环境 沿线跨越水体 1次/年 1天，上下午各采水样1次 pH、SS、石油类、COD、BOD5、NH3 环境监理 1）环境监理范围 环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域 工作范围：施工现场、施工便道、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域。 工作阶段：施工准备阶段环境监理；施工阶段环境监理；工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。 2）环境监理一般程序 ①编制工程施工期环境监理计划； ②按工程建设进度及各项环保措施编制环境监理细则； ③按照环境监理细则进行施工期环境监理； ④参与工程环保验收，签署环境监理意见； ⑤监理项目完成后，向建设单位提交监理档案资料。 环境监理要点 环境监理单位应收集拟建道路的有关资料，包括项目的基本情况，环境影响评价报告表，环境保护设计，施工企业的设备、生产方式、管理，施工现场的环境情况，施工过程的排污规律，防治措施等。 根据工程及施工方法制定施工期环境监理计划。按施工进度计划及排污行为，确定不同时间检查重点项目、检查方式和方法。 监理的技术要点是：施工期主要检查对植被、景观的保护措施；中期主要检查施工噪声，施工及生活污水排放，取、弃土工程行为及其防护情况等；后期检查路域植被恢复情况。 选线合理性分析 本工程各道路是《平江县城市总体规划（2005-2020年）》2011年修改——“城区道路规划”中城市道路的一部分，走向与城市路网规划一致，沿线用地不涉及文物古迹地等需要特殊保护的敏感区。道路布线充分考虑了征地拆迁、占用土地等基础设施因素，减少了拆迁量和土石方开挖。通过结合周边规划路网及现状道路与本工程的交叉连贯性，合理设计高程、坡度和距离等。综上，本工程布线合理。

工程“三同时”检查、验收一览表及环保投资估算 为加强本工程的环境管理，使工程的环境保护工作落到实处，本工程环境保护措施、“三同时”检查、验收的主要内容、要求见下表。 表6-9 工程“三同时”检查、验收一览表 序号 项目名称 验收内容 应达到的效果 1 绿化设施 绿化带，乔灌结合 设置合理、符合环境相符要求 2 环保警示牌 设置于环境敏感点的警示牌 设置合理明显 3 隔声措施 道路红线35m内环境敏感点有针对性设置隔声屏障、合理绿化带宽度 敏感点设置隔声屏障，降低噪声4~5dB左右 4 排水工程 雨水工程及污水排水工程，双侧设置污水排水管网 排水设施完善 5 环卫设施 道路两旁交叉间断设置的垃圾桶 垃圾桶设置合理 6 水土保持与植被恢复 水土保持和植被恢复，边坡绿化 水土流失少，植被恢复良好 7 施工扬尘 覆盖用彩条布、喷水抑尘水泵、原辅材料围墙 减少扬尘、环境美化 8 洪水应急 沙袋、塑料布、草席、围挡护坡 减少水土流失、保护施工材料 本工程环保投资估算见下表。 表6-10 本工程环保投资估算 时段 项目 环保设施名称 金额（万元） 施工期 生活污水 简易化粪池2座 2 施工废水 废水储存池、洗车池各2座 8 施工扬尘、施工废气 洒水设施、施工围栏 10 施工期噪声 合理布置施工机械、减震、隔声降噪措施 8 施工建筑垃圾、弃渣、生活垃圾 定期集中清运，垃圾收集装置 10 施工期生态、水土保持 裸土表面覆膜、及时绿化、临时排水沟、水塘保护等 95 洪水应急 沙袋、塑料布、草席、围挡护坡 5 运营期 汽车尾气、路面扬尘 绿化、定期洒水 12 路面垃圾、枯枝树叶 果皮箱、垃圾桶等 5 交通噪声 设置绿化带、隔声屏障 20 生态、水土保持 绿化，边坡防护等 100 合计 370 环保投资占总投资 3.2%

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 施 工 期 | 施工扬尘 | 扬尘 | ①洒水降尘，靠近环境敏感点时，增加洒水次数新筑路基及时压实，减少施工扬尘对环境的及时影响 ②建筑材料运输必须使用加有盖板的车辆，避免沿途撒落 ③合理安排施工机械 | 对环境无明显影响 |
|  |  | 施工机械尾气 | CO、碳氢化合物和NOx |  |  |
|  |  | 沥青烟气 | THC、酚和3，4-苯并芘 |  |  |
|  | 运营期 | 车辆尾气、扬尘 | CO、碳氢化合物和NOx | 无组织排放，道路两旁绿化 | 对环境影响较小 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | CODcr、SS、石油类 | 沉淀后回用 | 重新利用 |
|  |  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS NH3-N | 施工地设置旱厕，做农肥，简易化粪池、污水管网收集进入污水厂 | 达标外排 |
|  | 营运期 | 路面集水 | CODcr 、BOD5、SS | 进入临近道路市政雨水管网 | 合理处置 |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 建筑垃圾分拣回收，剩余的建筑垃圾由渣土管理部门指定地点处置；生活垃圾交由环卫部门合理处置 | 妥善处置 |
|  |  | 建筑垃圾 弃渣 |  |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 交由环卫部门合理处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | ①应加强施工机械的维修、管理，保证施工设备处于低噪声、良好的工作状态。 ②施工过程中尽量选用低噪声设备，对于挖掘机、推土机、铲车、卡车等高噪声机械应严格管理，对于大型施工机械应安装消音装置，并经常对施工设备和运输车辆进行维修保养，以使他们工作中保持较低的噪声。 ③合理安排工期，缩短工期，避免在中午休息时间施工，严格要求夜间22：00~次日6：00停止施工，另外在距居民区较近处施工时，应采取一些隔声、消声措施。 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准。 |
|  | 运营期 | 完善道路两边绿化设施，以及在临道路近的住房建设围档和种植树木或其它声屏障，道路夜间禁止鸣笛等，达到相应的声环境功能要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期： ①施工过程中要注意现有植被的保护，尽量保留现有的生态植被。 ②临时土石料堆场、挖填方边坡、路堤和路堑边坡等应进行防护，引道施工尽可能选择枯水期进行，以免造成水土流失。施工的临时占地在施工结束后要及时复耕或恢复植被。 ③施工期要注重优化施工组织和制定严格的施工作业进度。尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间；施工过程中，清基耕植土、路基开挖的土石方均需集中堆置，且控制在征用的土地范围之内，堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。 营运期： ①本工程的建设应按照生态路的要求进行建设，对于部分裸露边坡采取补救措施，恢复生态和植被。 ②建议道路两侧可以适当插种一些乔木，特别是在靠近居民住宅等环境敏感点附近路段，应种植一定宽度的乔灌相间的绿化带，可起到抑尘降燥的作用，减少汽车尾气及噪声对环境敏感点的影响，路基、边坡草皮种植蔓面大的匍匐型草种。 ③结合道路的功能和城市规划的要求，适当增加绿化带的宽度，提高城市品位。 |

结论与建议 工程概况 本工程位于老三阳街洪家塅片区西端和南端，路线呈东西走向。道路西起平伍公路，沿线与平长公路、清水路、长甲路、金井路相交，终点位于长冲中路相接，接已建长冲中路，路线全长 1986.029m。标准路幅宽度35米，道路分幅为：3m（人行道）+2m（非机动车道）+1.5m（路侧绿化带）+22m（车行道）+1.5m（路侧绿化带）+2m（非机动车道）+3m（人行道）=35m。道路等级为城市道路功能，时速40km/h。机动车道宽度采用3.50m，路缘带宽度采用0.25m。跨清水河桥，孔跨布置为：20+20=40m，桥长 47m，在桩号 K1+876.338 处设置一道Φ1.5m 圆管涵；桥梁结构设计基准期：100 年；桥宽：6.5m（人行道+非机动车道）+11m（机动车道）+11m（机动车道）+6.5m（人行道+非机动车道）=35m，桥梁分左、右幅设计，单幅宽度 17.5m。 选址合理性 本工程位于老三阳街洪家塅片区西端和南端，路线呈东西走向。道路西起平伍公路，沿线与平长公路、清水路、长甲路、金井路相交，终点位于长冲中路相接，接已建长冲中路，路线全长 1986.029m，是当地城市道路网络的重要组成部分。本道路建成后，将进一步完善城市道路网络，加强区域之间的交通联系，缓解城区内部交通压力，极大地改善道路交通条件。 根据《平江县城市总体规划（2005-2020年）》2011年修改——“总图”、《平江县城市总体规划（2006-2020年）》2011年修改——“城区道路规划”可知，本工程长冲西路东西延伸线为规划的城市道路，道路所选路线是城市总体规划中心城区交通系统规划路网建设的一部分，因此本工程选址符合平江县城市总体规划中的土地利用规划及交通规划要求；同时道路两厢地块主要规划为居住、商业和文化教育用地，项目实施后，可使区域基础设施更加完善，优化人居环境，促进其两厢商业经济的繁荣发展。 因此，本工程建设与区域土地利用规划相协调，线路选址合理。 工产业政策符合性 本程属于城市次干道建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》，属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”：城市道路及智能交通体系建设。 因此，本工程的建设符合国家产业政策的要求。 布线合理性 本工程各道路是《平江县城市总体规划（2005-2020年）》2011年修改——“城区道路规划”中城市道路的一部分，走向与城市路网规划一致，沿线用地不涉及文物古迹地等需要特殊保护的敏感区。道路布线充分考虑了征地拆迁、占用土地等基础设施因素，减少了拆迁量和土石方开挖。通过结合周边规划路网及现状道路与本工程的交叉连贯性，合理设计高程、坡度和距离等。 因此，本工程布线合理。 环境质量现状分析 大气环境质量现状 根据历史监测资料分析，项目所在区域环境空气中SO2、NO2和PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，区域环境空气质量较好。 地表水环境质量现状 根据历史监测资料结果分析可知，项目所在地汨罗江平江县城区段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。 噪声环境质量现状 根据引用监测数据可知，本工程各道路沿线声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 环境影响分析 施工期环境影响分析结论 大气环境 本工程施工过程中产生污染物主要是施工扬尘、各种施工机械产生的尾气和沥青路面施工产生的沥青烟气。通过定期洒水，施工现场设置围栏或者围墙，建筑材料运输车辆加盖板，适当降低运输车辆行驶速度等措施减少施工扬尘对周边大气环境的影响；施工机械产生的尾气产生的污染物为无组织排放，对周围环境影响较小；路面施工产生沥青烟气主要污染因子为THC、酚和3，4-苯并芘，施工过程中通过加强管理，合理布局，施工期产生的大气污染物对周围环境无明显影响。 水环境 本工程施工期间，施工废水经隔油沉淀后进入废水储存池，经处理后的废水循环使用；沉淀池干泥浆用作公路绿化的耕植土。施工期意外产生的油污染通过加强施工管理、采取有效的防范措施，施工材料如沥青、油料、化学品等的堆放地点应在指定的规范处，并应备有临时遮挡的帆布，防止有害物体泄漏。禁止生活垃圾和油污染物进入水体，避免对地表水产生影响；施工现场施工人员生活污水通过在施工场地设旱厕和简易化粪池，经过预处理后排入市政管网最终进入污水厂治理达标后外排入汨罗江。本工程施工期对周围水环境特别是城关镇饮用水备用水源取水点无明显影响。 声环境 本工程通过采用噪声小的施工设备，并对设备加以改善以减少噪声源强，同时合理安排工期，缩短工期，避免在中午休息时间施工，严格要求夜间22：00~次日6：00停止施工，且施工人员要精心保养施工机械，使之维持最小的工作噪声。另外在距居民区较近处施工时，采取一些隔声、消声措施。由于本工程是线状工程，对于某个敏感点来说（集中在三阳乡和天岳村村民居住点），施工期较短，工程量不大，加之噪声不会累积，这种影响是短暂的，待道路施工期结束后，影响随之消除。 固体废物 本工程施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾、弃渣及生活垃圾。本工程施工产生的建筑垃圾能回收的钢筋、木料、电缆等回收利用，不能回收的建筑垃圾和弃渣由渣土管理部门指定地点合理处置；项目施工人员产生的生活垃圾统一收集后委托环卫部门统一接收处理。本工程产生的固废均能得到妥善处置，对环境影响较小。 营运期环境影响结论 大气环境 本工程营运时的环境空气影响主要是车辆行驶排放的尾气及行驶时产生的扬尘，主要为无组织排放，通过加强对车辆的管理，对汽车尾气的排放实行例行监测，推广尾气净化器，要求车辆排污符合有关汽车尾气排放标准，加强交通的管理提高道路利用效率，减少因拥挤塞车造成的大气污染，加强绿化，利用植物来吸收污染物等一些措施后，对周围大气环境无明显影响。 水环境 本工程营运期对水环境的污染主要来自路面径流对该区域地表水体的污染，但是道路上的水通过道路排水系统进入城市排水管网，通过定期清理排水系统，保证排水系统疏通；加强路面环境卫生清扫，有效减少污染物产生。采取以上措施后产生的污水对周边环境影响不明显。 声环境 本工程运营期主要是交通噪声对道路周边居民（主要是沿线三阳乡和天岳村部分村民）、学校等声环境敏感点的影响建议建设方结合改建的平江职校和拟建的桂花学校整体规划合理相应路段设计，有针对性的对沿学校路测进行绿化设施，以及在临道路近的围墙、房间门窗改装双层隔声玻璃或设置其他隔声屏障；同时环评要求区域在进行规划中将学校、医院、疗养院等特殊敏感点布置应退让至路肩两侧35m外，方可减小对其影响，道路夜间禁止鸣笛等措施后，声环境基本能达到环境功能区划要求。 固体废物 本工程运营期固体废物主要来源于行人产生的生活垃圾以及路旁绿化带产生的枯叶等固体废物，通过对路面进行及时清扫收集交由环卫部门统一清运，对周围环境无明显影响。 结论与建议 一、总结论： 综上所述，平江县道路工程建设项目，符合国家产业政策，符合城市总体规划。本工程所产生的污染物，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。运营期不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响。同时，工程自身产污能力很小，且地方政府规划应严格控制本道路路肩两侧35m范围，且该范围内禁止规划建设学校、医院、疗养院等特殊敏感建筑物。 1、位于老三阳街洪家塅片区南端，路线呈东西走向。道路西起平伍公路，沿线与平长公路、清水路、长甲路、金井路相交，终点位于长冲西路相接，接已建长冲中路，路线全长 1986.029m。标准路幅宽度35米，道路分幅为：3m（人行道）+2m（非机动车道）+1.5m（路侧绿化带）+22m（车行道）+1.5m（路侧绿化带）+2m（非机动车道）+3m（人行道）=35m。时速40km/h。跨清水河桥，孔跨布置为：20+20=40m，桥长 47m，在桩号 K1+876.338 处设置一道Φ1.5m 圆管涵；桥梁结构设计基准期：100 年；桥宽：6.5m（人行道+非机动车道）+11m（机动车道）+11m（机动车道）+6.5m（人行道+非机动车道）=35m，桥梁分左、右幅设计，单幅宽度 17.5m。 2、项目的建设能够提该地区支路网密度，有利于促进当地经济社会快速发展和城市建设，项目的建设十分必要。同时项目的建设能够改善地区交通条件，促进地区经济社会的发展，促进人们生活水平的提高，项目具有良好的社会效益。 3、本项目投资估算11536.68万元，其中建安工程费9630.14万元，工程建设其他费857.75万元，不可预见费1048.79万元。 因此，从环境保护的角度而言，本工程的选址和建设可行。 二、建议 1、为了使项目顺利实施，早日竣工投入使用，应尽快做好前期工作尤其是征地及拆迁安置工作，同时按计划落实项目建设资金，确保工程顺利实施。 2、建设中引进竞争机制，通过招标形式择优选择信誉良好、技术力量雄厚、工程经验丰富的施工、监理企业承担本项目施工任务，要具有充分、周密施工准备，合理、可行的施工组织计划，充足、先进的施工设备，以最合理的费用确保工程质量和施工进度。 3、工程实施本着先急后缓的原则，采取先主体后配套的方式进行建设。 4、路基土方，全部考虑机械施工。在取土坑取土时，不得采用大药量爆破施工，防止对居民的生活安全和财产造成损失。水泥稳定碎石底基层、基层，均采用厂拌方式、机械化施工，施工时材料的堆放和运输应注意采取有效措施，防止浮尘对环境造成影响。 5、施工过程中尽可能减少临时占地，缓解对生态环境的影响，积极采取水土保持措施，防止水土流失污染汨罗江。 6、根据区域排水需要，科学规范管网建设，实行雨、污分流，同时做好与其他路段雨、污管道衔接工作，施工期间加强施工管理、严禁清水河及汨罗江直排废水。 7、在施工期间，施工道路和车辆每天定时洒水，保持路面湿度。物料运输车辆应限制车速，散装物料必须采取篷布遮盖或密闭措施。 8、道路两侧绿化以本地树种为主，景观建设与生物多样性建设相结合，实施道路两侧以乔为主、乔灌结合的立体绿化结构。