建设项目环境影响报告表

项目名称： 平江县年加工0.3万吨矿泉水生产线项目

建设单位：      平江县福寿山矿泉水有限公司

编制日期：2016年7月26日

国家环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县年加工0.3万吨矿泉水生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县福寿山矿泉水有限公司 |
| 法人代表 | 杨林 | 联系人 | 杨林 |
| 通讯地址 | 平江县福寿山北山村坳背组 |
| 联系电话 | 13807409400 | 传真 |  | 邮政编码 | 410400 |
| 建设地点 | 平江县福寿山北山村坳背组 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□扩建■技改□ | 行业类别 及代码 | C1532—瓶（罐）装饮用水制造 |
| 占地面积(m2) | 2431.7 | 绿化面积(m2) | 454.7 |
| 总投资(万元) | 492.52 | 其中：环保 投资(万元) | 11.5 | 环保投资占总投资比例 | 2.33% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  |
| 工程内容及规模： 项目背景及由来 天然矿泉水是指从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿泉水；天然矿泉水中含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体，在通常情况下其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。根据人体状况及地区饮用水的差异，选用合适的矿泉水饮用，可以起到补充矿物质，特别是微量元素的作用。 湖南平江县福寿山矿泉水含游离二氧化碳、偏硅酸、氟、硒等20余种对人体有益的微量元素，具有低钠、低矿化度、无任何有毒有害物质的特点，可与法国维希矿泉水媲美，是湖南省委、岳阳市委接待国家元首和外宾的指定用水。根据调查，福寿山区矿泉水天然、纯净、无污染、偏硅酸含量高，不含人为污染元素，各项指标符合国家矿泉水标准，属天然的矿泉为，呈锶（Sr）型和偏硅酸型。 平江县福寿山矿泉水有限公司（以下简称“福寿山矿泉水公司”）成立于1985年，公司原隶属岳阳市经委，是一家依托福寿山地区优质矿泉水资源进行开采、生产福寿山牌饮用矿泉水的国有企业。但由于受资金、企业体制等方面原因的限值，公司经济效益不佳，公司资产于2003年11月转入珠海碧源环保科技发展有限公司（以下简称“珠海碧源公司”）；该公司目前利用原平江县福寿山矿泉水有限公司生产设施生产5加仑（18.9L）桶装矿泉水和600ml瓶装矿泉水（以下简称“现有工程”）；目前公司取得了湖南省国土资源厅下方的采矿许可证（证号：4300000420055），矿区面积0.1516km2，矿泉水允许开采规模为0.3万m3/a，矿泉水水源采用2座自流井进行开采。 但由于原矿泉水生产设施建成于上个世纪，受限于场地及设备等因素，公司目前桶装及瓶装矿泉水生产线的仅利用了允许开采规模中的1800m3/a，尚有约1200m3/a的天然矿泉水资源白白浪费。为此，平江县福寿山矿泉水有限公司拟投资492.52万元，在现有厂区南侧约100m处新建一条5加仑（18.9L）桶装矿泉水生产线，依托公司现有的剩余矿泉水资源生产福寿山牌桶装矿泉水（以下简称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号）等有关规定，本项目应进行环境影响评价工作。为此平江县福寿山矿泉水有限公司特委托长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司组织专业技术人员，在对现场进行详细踏勘、收集相关资料并进行类比调研的基础上，依据有关技术规范，编写该项目环境影响报告表，特此呈报，敬请审查！ 编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日实施； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行； （5）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2015年修订施行； （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，1997年3月1日施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号），1998年11月29日施行； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行； （10）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号），2015年9月1日施行； （11）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），2013年5月1日起施行； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令 第33号），2015年4月9日； （13）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令 第215号）； （14）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （15）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）； （16）《平江县福寿山矿泉水有限公司扩建项目可行性研究报告》，长沙金智工程咨询有限公司岳阳分公司，2016年6月； （17）建设单位提供的相关技术资料。 项目概况 3.1 基本情况简介 （1）项目名称：平江县年加工0.3万吨矿泉水生产线项目； （2）建设单位：平江县福寿山矿泉水有限公司； （3）建设性质：扩建； （4）投资总额：492.52万元，全部为企业自筹； （5）建设地点：平江县福寿山北山村坳背组。 3.2 项目工程组成及厂区布置 （1）工程组成 项目主要工程组成包括水源区（依托公司现有水源）、生产区、配套辅助工程、办公生活区等。 项目具体组成情况见表1。 表1 本项目工程组成一览表 工程名称 工程内容 备注 主体工程 矿泉水生产线 设置2栋矿泉水生产车间，车间内布置18.9L桶装矿泉水的相关生产设备；2栋生产车间分别布置有1套5.0t/h水处理设备和1套全自动上瓶洗瓶灌装设备 新建 水源区 设置有2座自流井进行矿泉水开采，矿泉水开采能力为3000m3/a，本项目利用其中1200m3/a进行生产 依托公司现有水源 公用辅助工程 给排水 给水：项目生产和生活水源为福寿山镇北山村当地地下涌泉，采用一根长100m 、DN50的纤维玻璃钢管输送至厂区储水池 排水：项目厂区实行雨污分流的排水制度；废水经收集后采用沉淀池、化粪池处理，再用于周边农田施肥 新建 供电系统 利用福寿山镇农村供电电网作为电源，在厂区内设置有一座配电间 综合楼 行政办公之用，新建一栋综合办公楼 传达室 用于门卫值班使用 环保工程 废水 设置有一座沉淀池和化粪池对项目产生的污废水进行处理，处理达标后的废水用于周边农田施肥 新建 废气 生产车间的采用机械通风，以改善车间环境 噪声 选用低噪声设备，将高噪声设备设置在室内，针对设备特性，采取设置减震基座、加装消声器等措施进行治理 固废 分类收集，过滤介质和废包装材料根据性质进行回收处理，在矿泉生产车间内设置有生产固废堆存区，面积约为10m2；生活垃圾采用小型垃圾桶进行收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点进行处置 （2）厂区占地及平面布置 本项目总投资492.52万元，项目厂区总占地面积2431.7m2（占地类型主要为旱地和荒草地），其中主要建筑物占地面积860m2，总建筑面积为2580m2，场内主要设置有2栋生产车间、1栋综合楼和一间传达室。此外，本项目还将新建一根长100m、DN50的纤维玻璃钢管将公司现有水源的天然矿泉水输送至扩建厂区，管道采用地埋（埋深50cm）的敷设方式，在施工完毕后将恢复现有地貌。 本项目厂内各建筑物的基本情况见表2；厂区平面布置情况见附图3。 表2 本项目各建筑物基本情况表 序号 名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 生产车间 395.6 1186.9 3层，水处理车间 2 生产车间 276.2 801.5 3层，上瓶、洗瓶及灌装车间 3 综合楼 168.2 571.6 3层 4 传达室 20 20 1层 合计 860 2580 3.3 产品方案及生产规模 经平江县质量监督检验及计量检定所的检测结果可知，项目现有工程产品的各项目水质指标均可满足《饮用天然矿泉水》（GB8537-2008）中水质标准要求。本项目设计年产加工18.9L桶装天然矿泉水900t，而项目扩建部分采用的水源与生产工艺与现有工程基本一致，由此可推断本项目生产的产品质量也可满足《饮用天然矿泉水》（GB8537-2008）中水质标准要求。 项目产品方案及生产规模见表3；产品质量检测结果见表4。 表3 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 规格 产量 重量 备注 1 桶装矿泉水 18.9L/桶 4.76万桶/a 900t/a 水质满足《饮用天然矿泉水》（GB8537-2008） 表4 本项目产品质量表 序号 项目 GB8537-2008中要求 单位 检测结果 结论 1 色度 ≤15，不得呈其他异色 度 1 合格 2 浊度 ≤5 NTU 0.1 合格 3 臭和味 不得有异臭、异味 / 符合 合格 4 杂质 无肉眼可见外来杂质 / 符合 合格 5 电导率[(25±1)℃] 30-500 u /cm 51.5 合格 6 总硬度 （以CaCO3计） ≤300 mg/L 6.20 合格 7 铜 ≤1.0 mg/L 未检出 合格 8 铅 ≤0.01 mg/L 未检出 合格 9 镉 ≤0.01 mg/L 未检出 合格 10 镁 ≤20 mg/L 0.8 合格 11 钠 ≤35 mg/L 11.3 合格 12 铁 ≤0.3 mg/L 0.016 合格 13 锰 ≤1.0 mg/L 未检出 合格 14 细菌总数 ≤50 cfu/ml 均无生长 合格 15 大肠菌群 ≤3 MPN/100 l ＜3 合格 16 霉菌总数 ≤10 cfu/ml 均无生长 合格 3.4 原辅材料及用量 本项目原辅材料消耗情况见表5。 表5 本项目原辅材料消耗一览表 序号 原料名称 单位 消耗量 备注 1 天然矿泉水 m3/a 1204 依托公司现有水源 2 水桶（18.9L/个） 个/a 100 用于烂桶更换 3 标签 万张/a 4.76 产品标示 4 PE塑模 t/a 0.1 产品封口 5 瓶盖 万个/a 4.76 6 活性炭 t/a 0.5 过滤介质 7 石英砂 t/a 1.0 4.5 主要生产设备 本项目主要生产设备见表6。 表6 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 多介质过滤塔 台 1 水处理 2 活性炭过滤器 台 1 3 保安过滤装置 套 1 4 臭氧发生器 台 1 5 臭氧混合塔 台 1 6 钛滤塔 台 1 7 外洗机 台 1 水桶清洗 8 内洗机 台 1 9 灌装机 台 1 产品包装 10 套标机 台 1 11 套装机 台 1 12 喷码机 台 1 13 堆叠机 台 1 产品装卸 公用配套工程 4.1 给排水系统 （1）给水 本项目新鲜用水包括生产用水及生活用水，均来自公司现有矿泉水开采水井（自流井），采用长100m、DN50的纤维玻璃钢管输送至本项目厂内储水池，再采用管道输送至各用水点。 ① 生产用水 本项目生产用新鲜水主要包括矿泉水加工线原料水、过滤系统反冲洗水、水桶及瓶盖清洗用水；此外，为保持生产车间内部的清洁卫生，建设方将定期对车间内部地面进行清洁，主要使用水桶清洗产生的废水进行二次利用。 Ⅰ、矿泉水加工线原料水 根据公司现有矿泉水生产线的实际生产情况可知，矿泉水生产过程中原料用水的损耗量一般为进水量的5%左右，则由此可估算出本项目矿泉水加工线原料水用水量为945m3/a。 Ⅱ、过滤系统反冲洗水 本项目水处理系统使用多种过滤器，包括多介质过滤塔、活性炭过滤器、保安过滤装置及钛滤器。为保证过滤系统的过滤效率，各过滤器约每月（按30天计）需采用新水进行反冲洗，反冲洗水量约为5.0m3/次（50m3/a）。 Ⅲ、水桶及瓶盖清洗用水 项目使用的水桶、瓶盖等容器在灌装前要进行多次清洗。根据公司现有矿泉水生产线的实际生产情况，水桶及瓶盖清洗用水量约为2.5L/个，则本项目水桶及瓶盖清洗用水量为119m3/a。 Ⅳ、车间地面清洁用水 本项目生产车间建筑面积约为1988m2，为保持车间内部的清洁卫生，平均一个月冲洗一次。根据《给水排水设计手册》，车间清洁卫生用量水为1.5L/m2，则车间地面清洁用水量为2.98m3/次（29.8m3/a）。 ② 生活用水 本项目建成后劳动定员6人，均为项目厂区周边居民，本项目厂区内不设宿舍及食堂，生活用水量较少；用水定额按照50L/人·d计，则项目生活用水量为0.3m3/d（90m3/a，按300天计）。 （2）排水 本项目生产过程中产生的生产废水主要为过滤系统产生的反冲洗废水、水桶及瓶盖清洗废水、车间地面清洁废水，此外还会产生部分生活污水，废水总产生量为250.9m3/a；其中反冲洗废水产生量为4.5m3/次（45m3/a），水桶及瓶盖清洗废水产生量为107.1m3/a，车间地面清洁废水产生量为2.68m3/次（26.8m3/a），生活污水产生量为72m3/a。 建设方拟在厂内设置一座沉淀池对生产废水进行处理，其中水桶及瓶盖清洗废水中的29.8m3/a直接作为车间地面清洁用水，剩余部分77.3m3/a与其他生产废水一起采用沉淀池进行处理；同时建设方在厂内设置一座三级化粪池对生活污水进行处理；处理达标后的废水全部作为周边农田的灌溉用水。 本项目水量平衡情况见图1。 图1 本项目水量平衡图（单位：t/a） 4.2 供电系统 本项目总用电量为35万kw·h/a，采用北山村农村供电电网作为电源，在厂区内设置有一座配电室。 劳动定员和劳动制度 （1）工作制度：本项目年正常工作天数为300天。 （2）劳动定员：项目建成后全厂劳动定员6人，其中技术管理人员2人，一线生产工人4人。 经济技术指标 本项目主要经济技术见表7。 表7 本项目主要经济技术指标表 序号 名称 单位 数量 备注 1 规划用地面积 m2 2431.7 1.1 建筑物占地面积 m2 860 1.2 绿地面积 m2 454.7 2 总建筑面积 m2 2580 3 容积率 1.06 4 建筑覆盖率 % 35.3 5 绿地率 % 18.7 454.7m2 6 工程投资 万元 492.52 企业自筹 6.1 建安工程费 万元 433.13 6.2 工程建设其他费用 万元 35.94 6.3 不可预见费 万元 23.45 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目位于平江福寿山镇北山村坳背组，依托公司现有水源地生产福寿山牌桶装矿泉水，该公司原有污染源情况如下： 公司情况简介 福寿山矿泉水公司成立于1985年，公司原隶属岳阳市经委，是一家依托福寿山地区优质矿泉水资源进行开采、生产福寿山牌饮用矿泉水的国有企业；于2003年11月转入珠海碧源环保科技发展有限公司名下。 公司目前利用原平江县福寿山矿泉水有限公司生产设施生产5加仑（18.9L）桶装矿泉水和600ml瓶装矿泉水；目前公司取得了湖南省国土资源厅下方的采矿许可证（证号：4300000420055），矿区面积0.1516km2，矿泉水允许开采规模为0.3万m3/a，矿泉水水源采用2座自流井进行开采。 根据公司的实际情况，由于受到场地及设备等因素，公司目前桶装及瓶装矿泉水生产线的仅利用了允许开采天然矿泉水资源量中的1800m3/a，其中18.9L桶装矿泉水生产能力为1000m3/a，600ml瓶装矿泉水生产能力为450m3/a，剩余部分（约350m3/a）在生产过程中损耗或作为生活用水消耗了；采矿能力中尚有1200m3/a的天然矿泉水资源通过厂区雨水管网排入厂区附近农田，造成了矿泉水资源的浪费。 矿泉水开采情况 公司目前在采矿区内采用2座自流井对矿泉水进行开采，该自流井设置在厂区东部，利用砖混围墙进行了隔离。两井口相距44.2m，1号井井深2.70m，2号井井深4.73m，竖井直径1.5~1.7m，井壁为水泥筒围固，井壁不进水；两井下部皆为平卧井，各长7m，矿泉水从井底断裂带及花岗岩裂隙中自涌而上，不需外力进行抽采；两井井口高出地面0.47m，井口采用不锈钢井盖进行封闭，以防止矿泉水收到外界污染；1号井于井深2.0m处、2号井于井深2.9m处分别开孔，采用不锈钢管引水自流出地面后，汇合成为一股引进生产车间进行生产。目前，1号井自流量为0.127~0.155L/s、2号井自流量为0.167~0.225L/s，合计矿泉水自流量为25.40~32.83m3/d（9271~11983m3/a）。由于公司现有工程各生产设施建成于上世纪1985年，且至今未进行改扩建，未能进行环境影响评价工作及环保验收手续。 现有工程概况 3.1 工程组成 现有工程主要工程组成包括水源区、生产区、配套辅助工程、办公生活区等。具体组成情况见表8。 表8 现有工程工程组成一览表 工程名称 工程内容 主体工程 矿泉水生产线 设置1栋矿泉水生产车间，车间内布置18.9L桶装矿泉水和600ml瓶装矿泉水的相关生产设备；主要布置有1套1.0t/h水处理设备、1套吹瓶机和1套全自动上瓶洗瓶灌装设备 水源区 设置有2座自流井进行矿泉水开采，矿泉水开采能力为3000m3/a，目前仅利用了其中1800m3/a进行生产 公用辅助工程 给排水 给水：生产和生活水源为公司2座自流井供应 排水：项目废水经收集后采用沉淀池、化粪池处理，再用于周边农田施肥 供电系统 利用福寿山镇农村供电电网作为电源，在厂区内设置有一座配电间 综合楼 行政办公之用 环保工程 废水 设置有一座沉淀池和化粪池对项目产生的污废水进行处理；其中生产废水采用沉淀池处理后排入厂区东侧的农灌渠，生活污水采用化粪池处理后用于周边农田施肥 废气 生产车间的采用机械通风，以改善车间环境 噪声 将高噪声设备设置在室内，主要利用厂房隔声 固废 分类收集，过滤介质和废包装材料根据性质进行回收处理；生活垃圾采用小型垃圾桶进行收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点进行处置 3.2 产品方案及生产规模 现有工程主要生产18.9L桶装天然矿泉水和600ml瓶装矿泉水，经平江县质量监督检验及计量检定所的检测结果可知，项目现有工程产品的各项目水质指标均可满足《饮用天然矿泉水》（GB8537-2008）中水质标准要求。 现有工程产品方案及生产规模见表9。 表9 现有工程产品方案一览表 序号 产品名称 规格 产量 重量 备注 1 桶装矿泉水 18.9L/桶 5.29万桶/a 1000t/a 水质满足《饮用天然矿泉水》（GB8537-2008） 2 瓶装矿泉水 600ml/瓶 75万瓶/a 450t/a 3.3 原辅材料及用量 现有工程原辅材料消耗情况见表10。 表10 现有工程原辅材料消耗一览表 序号 原料名称 单位 消耗量 备注 1 天然矿泉水 m3/a 1800 利用公司2座自流井供应 2 水桶（18.9L/个） 个/a 80 用于烂桶更换 3 PET瓶胚（600ml） 万个/a 70 4 标签 | 万张/a 80.29 5 PE塑模 t/a 0.2 6 瓶盖 万个/a 80.29 7 纸箱（600ml瓶） 万个/a 2.92 8 活性炭 t/a 1.0 过滤介质 9 石英砂 t/a 1.5 3.4 主要生产设备 现有工程主要生产设备见表11。 表11 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 多介质过滤塔 台 1 2 活性炭过滤器 台 1 3 保安过滤装置 套 1 4 臭氧发生器 台 1 5 臭氧混合塔 台 1 6 钛滤塔 台 1 7 外洗机 台 1 8 内洗机 台 1 9 灌装机 台 1 10 套标机 台 1 11 套装机 台 1 12 喷码机 台 1 13 吹瓶机 台 1 14 堆叠机 台 1 3.5 公用辅助工程 （1）给排水系统 给水：现有工程生产用水及生活用水，均来自于公司现有2座矿泉水开采水井（自流井）；目前1号井自流量为0.127~0.155L/s、2号井自流量为0.167~0.225L/s，合计矿泉水自流量为25.40~32.83m3/d（9271~11983m3/a），工程利用其中约1800m3/a进行生产，剩余部分经地表径流排泄。 排水：现有工程在现有厂区内设置有一座沉淀池对矿泉水生产过程中产生的废水进行沉淀处理，处理后的废水排入厂区东侧的农灌渠；同时在厂区内设置有一座化粪池对生活污水处理，处理后的生活污水作为周边农田的灌溉用水。 （2）供电系统 现有工程采用北山村农村供电电网作为电源，在厂内设置有一座配电室向厂区内各用电点供电。 3.6 劳动定员和生产制度 （1）工作制度：现有工程年正常工作天数为300天。 （2）劳动定员：现有工程全厂劳动定员为10人，其中技术管理人员2人，一线生产工人8人。 污染物产生及排放情况 （1）废水 公司现有矿泉水生产厂运营期产生的污废水主要为：水桶和塑料瓶、瓶盖产生的清洗废水，过滤器反冲洗废水和车间地面冲洗废水等生产废水及员工生活污水。生产废水经收集澄清后排入厂区东侧的农灌渠，生活污水经化粪池处理后，作为农肥用于周边农田的施肥。 （2）废气 公司现有矿泉水生产厂运营期的大气污染源主要为：由于管道阀门密封性不严而无组织散发的少量臭氧废气及600ml塑料瓶吹瓶过程中产生的少量有机废气。公司目前主要采用加强车间通风的方式改善车间的操作环境。 （3）噪声 公司现有矿泉水生产厂运营期产生的噪声主要来源于水处理系统各类水泵、灌装生产线清洗设备及及灌装机等，其噪声源75~85dB(A)。公司将主要生产设备设置在生产车间以内，利用厂房隔声进行处理。 （4）固废 公司现有矿泉水生产厂运营期产生的固体废弃物：过滤工序产生的废过滤介质，废瓶、废纸箱、废标签等废包装材料及员工日常生活产生的办公垃圾。 目前，公司将过滤介质中的废石英砂、无烟煤等和生活垃圾一起，定期清运至当地环卫部门指定的地点进行处置；过滤介质中的废活性炭、废微孔滤芯和废精密过滤器经收集后交由生产厂家进行综合利用；废瓶、废纸箱、废标签等废包装材料交由当地的废品回收站进行处置。 存在的主要环境问题及整改措施 根据环评现场勘查，公司现有工程各污染源均采取了完善的治理措施，且运行正常，不存在明显的环境问题。 |

# 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，湘、鄂、赣三省交界地域，汨罗江上游，北毗湖北省通城县及本省岳阳县，东邻江西省修水、铜鼓县，西与汨罗市交界，南与省内长沙、浏阳接壤。地理位置为：北纬28°25′33″至29°06′28″，东经113°10′13″至114°09′06″之间，东西长98.5km，南北宽76km。县域总面积为4118.06km2，占全省总面积的2.1%，为岳阳市的四分之一。 福寿山镇位于平江县南部，南邻长沙浏阳县、北靠安定镇、东接嘉义镇、西连三阳乡，国土面积为138km2，全镇总人口19859人；下辖尚山、洞下、北山、石圳、林场、白寺、小水、塔坳、吉星、英家、横洞、双义、到湾、塘坊、蒋山、九安、三塘、芦洞、保丰、五等、高家、古沅、思和、大和共计24个行政村。镇政府驻思和村，距县城30km。 本项目位于平江县福寿山镇北山村坳背组，距福寿山镇政府所在地约2.5km，距平江县城约21km，其具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌 平江县境内地貌以山地和丘陵为主动。山地占国土总面积的28.5%、丘陵占55.9%、岗地占5.8%、平原占9.8%；地势东南部和东北部高，西南部低，相对高差达1500m。县域境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。其中连云山主峰海拔1600.3m，为境内最高峰；幕阜山主峰海拔1593.6m；此外东南部的十八折、黄花尖、下小尖，南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳，东北部的一峰尖、九龙池、去腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘，北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000m以上。 3、地震 根据《中国地震参数区划图》，本项目所在区域在《中国地震动峰值加速度区划图》中标出的地震动峰值加速度为0.05g，在《中国地震反应谱特征周期区划图》中标出的地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度小于Ⅵ。 4、气候气象 平江县地处湿润的大陆季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的气候带。区域全年平均气温为16.8~16.9℃，最热月7月份平均气温为28.6℃，最冷月1月份平均气温为4.5℃，极端最高气温40.3℃，极端最低气温-12.0℃，年正积温为6150~6180℃；全年平均日照时数为1700~1780h，全年太阳辐射总量108.5kca/cm2；全年降水量1310~1430mm，日最大降水量276.1mm，全年降水日为160天左右，其中4~9月份降雨量为880~950mm，占全年的66.8%，易产生局部滞涝，7~9月份雨量220~300mm，仅占全年的19%，又容易形成旱灾；全年平均相对湿度为82%，年蒸发量1268.7mm；全年平均风速为2.2m/s，主导风向为西风，夏季多南风。 5、水文状况 平江县境内河网密布，分属汩罗江和新墙河两大水系。其中汩罗江流域面积占96.1%，新墙河流域面积占3.9%。本项目所在区域属汨罗江水系，区域内地表水系较为发育，但主要为溪流，主要有芦溪河、白水河、大和溪及爽源溪等；距离本项目最近的地表水体为西南部约1.5km处的大和溪，此外紧邻本项目厂界西侧有一条农灌去，自南向北流。 汨罗江：发源于黄龙山梨树埚（江西修水县境），经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，自东向西贯穿平江全境，在平江县境内河段全长192.9km，有大小支流141条，其中一级支流50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条，总长2656.9km，集雨面积达300km2以上的5条， 200~300km2的1条，100~200km2的6条，50~100km2的13条，20~50km2的29条，5~20km2的87条；河网密度0.64km/km2，径流总量32.56亿m3，流域面积4053.3km2，落差107.5m，平均坡降 4‰；丰水期水位76.8m，流量2700m3/s，枯水期水位75.9m，流量10m3/s。 大和溪：发源于福寿山区，位于本项目西南部约1.5km处，自东南向西北流，于安定镇区域汇入汨罗江，河宽在20m左右，流量约为2.0m3/s。 农灌渠：紧邻本项目厂界西侧，自南向北流向北侧农田，渠道内壁为浆砌石壁，宽约1.0m。 本项目产生的污废水经处理后排入厂界西侧的农灌渠内，用于周边农田种植施肥。项目所在区域地表水系情况见附图2。 6、区域水文地质特征 本项目所在区域地下水类型主要有松散岩类空隙水、基岩裂隙水及红层空隙裂隙水三大类，基岩裂隙水又分为浅变质岩风化裂隙水、岩浆岩、杂岩风化裂隙水。其基本情况如下： （1）松散岩类空隙水 主要分布于区域西部的大和溪两岸的第四系全新统冲积层，其下部砂砾石层中含弱—中等孔隙承压水，水位埋深0~3m；水质类型为重碳酸盐钙、钙镁、钙镁钠型为主，矿化度小于600mg/L。 （2）浅变质岩风化裂隙水 分布于区域冷家溪群板岩、变质砂岩及粉砂岩中，浅部风化裂隙发育，含弱裂隙水；水质类型多为重碳酸盐钙镁钠型水，矿化度30~210mg/L。 （3）岩浆岩、杂岩风化裂隙水 分布于区域东南侧的连云山岩体，岩性以片麻状细—中细粒黑云母二长花岗岩为主，夹混合岩。浅部风化强烈，呈砂、砂土及岩块状，孔隙裂隙发育，含弱孔隙水，水质类型主要为重碳酸盐钠型水或钠钙型水，矿化度30~120mg/L。 （4）红层空隙裂隙水 分布于区域西北部的白垩系紫红色碎屑岩，胶结不良，浅部风化强烈，含风化裂隙孔隙水，水质类型主要为重碳酸盐—氯化物钠、钙镁及钠钙型水为主，矿化度70~430mg/L。 7、土壤 平江县成土母岩质主要有变质岩类、花岗岩类、第三纪红岩类、第四纪红土类等，全县土壤分7个大类，13个亚类，43个土属，66个土种。其中由变质岩类发育而成的土壤面积占全县的55.6%，由花岗岩、第三纪红岩类、砾岩类、第四纪红土类，河流冲积物发育而成的土壤面积分别占全境的18.4%、15.1%、1.1%、9.8%。山地土壤主要有山地红壤、山地黄壤及山地黄棕壤。 本项目所在区域内地表及浅部多为松散的残坡积物，成土母质以第四系、花岗岩为主，残坡积物层为第四系红壤，土地肥沃，土体之下为强风化、中等风化土体，随着深度加大，风化程度减弱。风化土壤以山地黄壤为主，粘土层较薄，剖面发育较完整，多为块状或碎块状结构。 8、生态环境 平江县自然植被属亚热带常绿阔叶林带，森林植被分为人工植被和自然植被两个部分，林种成份以樟科、山毛榉科、山茶科、松科、杉科为主。由于历年的砍伐，区域自然植被以次生阔叶森林植被和疏林地为主，其分布的海拔较高。人工植被主要包括人工杉木林群落、竹林群落、人工阔叶林群落、油茶林果木林群落、马尾松杜鹃及灌丛群落等。 本项目所在区域植被覆盖率高，达到60~70%左右，但由于受人类活动影响，野生动物资源的数量与种类较少，植被以人工林及次生植被为主，基本无天然原始植被，植被种类单一，生物多样性一般，属典型山地丘陵区；植被类型以马尾松林为主，林中生长有木荷、针叶松等其它树种，靠近河道及水塘处伴生有五节芒、芦苇等草本植物，此外区域内还分布有一定量的农作植物，还有少量的桃、柑橘、板栗、李、梨等果树分布在区域居民庭院前后；主要动物有狗獾、黄鼬、褐家鼠、大仓鼠等；鸟类主要有翠鸟、石鸡、山斑鸠、云雀、麻雀、凤头百灵、白鹡鸰等；爬行类主要有草游蛇；两栖类主要有蟾蜍；家畜主要有、牛、猪、驴、山羊、鸡、鸭等；未发现需特别保护的珍稀动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、平江县概况 平江县下辖18个镇（三市、长寿、汉昌、嘉义、龙门、安定、伍市、向家、瓮江、虹桥、南江、浯口、梅仙、岑川、童市、福寿山、上塔市、石牛寨）、9乡（三阳、三墩、大洲、木金、咏生、余坪、板江、南桥、黄金洞）；国土总面积4125km2；全县2014年末常住总人口97.18万人，总户数26.96万户。 2014年，平江县全县经济总量达到199.4亿元，其中第一产业完成38.61亿元，同比增长4.7%，对GDP的贡献率11.3%,拉动GDP增长0.86个百分点；第二产业完成92.44亿元，同比增长5.9%，对GDP的贡献率37.7%，拉动GDP增长2.85个百分点；第三产业完成68.39亿元，同比增长11.6%，对GDP的贡献率51%，拉动GDP增长3.86个百分点。产业结构由上年同期的19.2:47.6:33.2调整为19.5:45.8:34.7，第二产业占比下降了1.8个百分点，第一、第三产业占比分别提高了0.3、1.5个百分点。2014年，平江全县城市居民人均可支配收入达到17036元，前四年年均增长12.1%；农民人均纯收入达到6828元，前四年年均增长26.5%。城乡居民收入增长进入快车道，城乡居民实现收入同步增长。 2014年，平江县全县农作物总播种面积141.24千公顷，同比增长1.16%。其中粮食播种面积82.56千公顷，同比增长1.16%，粮食总产量48.56万吨；早稻30.8千公顷，产量16.17万吨；中稻9.68千公顷，产量7.0万吨；晚稻33.1千公顷，产量21.10万吨。经济作物油菜播种面积16.57千公顷，产量2.31万吨；棉花播种面积1.32千公顷，产量1643.4吨；花生播种面积1.8千公顷，产量8640吨；蔬菜播种面积13.68千公顷，产量39.43万吨；瓜果产量4.14万吨。 近年来平江县教育教学质量全面提升，各类教育协调发展，2014年，小学入学率、巩固率和初中入学率均达100%，高中教育普及率达到90%，学前一年教育率和三年毛入园率分别达97%和76%，全县每年培养职高毕业生1500余人，培训农村劳动力5000余人次，中职毕业生就业率稳定在96%以上，基本实现了均衡发展和全面发展。到2014年，被认定为国家高新技术企业超过10家，企业科技研发投入占规模工业销售收入的比重提高到2.4%，在岳阳市考核中连续名列前茅，专利申请量和授权量每年以20%速度递增。 卫生服务能力明显增强，“十二五”期间平江全县卫生系统建设投资达到6.3亿元，千人病床数达到3.2张，每千人口平均有卫技人员2.4人，人民群众住院次均费用比2011年降低1/3，门诊次均费用比2010年降低33.9%，村卫生室参合农民次诊费用下降了36.4%，有效解决了人民群众看病贵的难题。 2、福寿山镇概况 福寿山镇属岳阳市平江县管辖，原名思村乡，位于平江县南部，南邻长沙浏阳县、北靠安定镇、东接嘉义镇、西连三阳乡；全镇国土面积为138km2，其中耕地面积20228.9亩（其中水田15160亩、旱地5168.9亩、林地面积136402.6亩）；全镇总人口19859人，其中农业户5018户，农业人口19707人，实有劳动力10680人。 福寿山镇矿产资源蕴藏丰富，盛产长石、矿泉水、云母、钨等。福寿山矿泉水含游离二氧化碳、偏硅酸、氟、硒等20余种对人体有益的微量元素，具有低钠、低矿化度、无任何有毒有害物质之特点，可与法国维希矿泉水媲美；云母纸生产历史悠久，是全国机电工业绝缘材料的主要生产基地之一。 3、区域环境功能区划 本项目厂址所在区域环境功能区划情况见表12。 表12 本项目所在区域环境功能区划表 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 大和溪，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准 农灌渠，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 2类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 属两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）监测布点 根据本项目的污染特征、当地气象条件和评价等级等因素，在评价区设置3个环境空气监测点，监测具体位置见表13和附图4。 表13 环境空气监测点布置情况表 编号 监测点名称 方位及距离 G1 北山村 本项目厂区西侧350m处 G2 北山村坳背组 本项目厂区东侧5m处 G3 肖湾 本项目厂区东北侧880m处 （2）监测因子 SO2、NO2、PM10。 （3）监测时间与频率 监测时间：平江县环境监测中心于2016年7月7日~7月11日连续5天对上述监测点进行了采样监测。 监测频率：连续监测5天。其中NO2、SO2监测日均浓度值，每天采样时间不少于20小时；TSP监测日均浓度值，每天采样时间不少于24小时。 （4）评价方法 采用标准指数法进行评价，其计算公式如下： 式中：Ii——第i种污染物的污染指数； Ci——第i种污染物的实测浓度或均值浓度，mg/Nm3； Coi——第i种污染物的评价标准，mg/Nm3。 （5）监测结果及评价 监测结果见表14。 表14 评价区域环境空气监测结果表 监测点 监测 项目 浓度范围mg/Nm3 标准值mg/Nm3 最大标准指数 超标率 达标 情况 备注 G1 SO2 0.025~0.030 0.15 0.20 0 达标 日均值 NO2 0.026~0.030 0.08 0.38 0 达标 PM10 0.08~0.10 0.15 0.67 0 达标 G2 SO2 0.025~0.027 0.15 0.18 达标 日均值 NO2 0.020~0.026 0.08 0.33 0 达标 PM10 0.09~0.12 0.15 0.80 0 达标 G3 SO2 0.025~0.028 0.15 0.19 0 达标 日均值 NO2 0.019~0.023 0.08 0.29 0 达标 PM10 0.08~0.11 0.15 0.73 0 达标 根据表14可知，本项目评价区域内各监测点中SO2、NO2、PM10的日均浓度监测值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水质量现状 （1）监测布点 根据本项目所在区域的环境特征，评价共布设3个地表水断面。监测断面布置情况见表15和附图4。 表15 地表水环境监测断面布置情况表 编号 水体 位置 备注 W1 农灌渠 本项目厂区正对西侧农灌渠上游200m处 对照断面 W2 本项目厂区正对西侧农灌渠下游500m处 控制断面 W3 本项目厂区正对西侧农灌渠下游1500m处 削减断面 （2）监测因子 pH、NH3-N、COD、总磷、BOD5、石油类、SS。 （3）监测时间与频率 平江县环境监测中心于2016年7月7日~7月9日连续3天对上述监测断面进行了采样监测，每天采样监测一次。 （4）评价方法 采用单因子指数法对监测结果进行评价，计算公式如下： 式中：Si,j——标准指数； ci,j——评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L； cs,i——评价因子i的评价标准限值，mg/L。 对于pH标准指数的计算采用下面的计算公式： pHj≤7.0 pHj＞7.0 式中：SpH,j——pH的标准指数； pHj——pH的实测值； pHsd——评价标准中pH的下限值； pHsu——评价标准中pH的上限值。 （5）监测结果及评价 监测结果见表16。 表16 地表水环境水质监测结果表 监测断面 监测项目 监测值范围 （mg/L） 最大标准指数 超标率 GB5084-2005 标准（水做） W1 pH（无量纲） 6.47~6.62 0.53 0 5.5~8.5 氨氮 0.129~0.165 / / / COD 17.7~27.6 0.18 0 ≤150 总磷 0.08~0.11 / / / BOD5 1.9~2.4 0.04 0 ≤60 石油类 0.04L / 0 ≤5 悬浮物 18~26 0.33 0 ≤80 W2 pH（无量纲） 6.33~6.45 0.45 0 5.5~8.5 氨氮 0.101~0.123 / / / COD 16.1~36.9 0.25 0 ≤150 总磷 0.09~0.11 / / / BOD5 1.6~2.5 0.04 0 ≤60 石油类 0.04L / 0 ≤5 悬浮物 20~24 0.30 0 ≤80 W3 pH（无量纲） 6.40~6.58 0.40 0 5.5~8.5 氨氮 0.059~0.091 / / / COD 14.6~42.2 0.28 0 ≤150 总磷 0.09~0.11 / / / BOD5 1.8~2.3 0.04 0 ≤60 石油类 0.04L / 0 ≤5 悬浮物 18~21 0.26 0 ≤80 注：表中L表示低于检出下限 根据表16可知，本项目厂址临近的农灌渠各监测断面的各现状监测值均未出现超标，其现状水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作标准限值要求。 3、声环境质量现状 （1）监测布点 根据本项目所在区域的环境特征，在本项目所在区域布置3个噪声监测点。监测点布置情况见表17和附图4。 表17 噪声监测点布置情况表 序号 分区 位置 主要功能 N1 本项目厂区 本项目厂区所在地 项目区噪声 N2 北山村 本项目厂区西南侧350m处 敏感点噪声 N3 北山村坳背组 本项目厂区东侧5m处 （2）监测因子 各监测点的昼、夜等效连续A声级Leq。 （3）监测时间与频率 平江县环境监测中心于2016年7月7日~7月8日连续两天对上述点位进行了监测，昼间、夜间各监测一次。 （4）评价方法 采用对照声环境质量标准的方法，分析各监测点的噪声值达标情况。 （5）监测结果及评价 监测结果见表18。 表18 评价区域声环境质量现状监测结果表 项目 N1 N2 N3 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 7月7日 57.3 45.1 56.2 47.0 56.1 50.5 7月8日 56.5 48.6 57.2 45.6 56.9 46.0 评价标准 60 50 60 50 60 50 评价结果 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据表18可知，本项目所在区域各监测点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境现状调查与评价 根据实地勘查及查阅相关资料，本项目厂址所在区域为典型的农村生态环境，由于受人类活动的影响，野生动物资源的数量与种类较少。在项目评价区域内，野生动物的活动踪迹较少，主要动物有狗獾、黄鼬、褐家鼠、大仓鼠等；鸟类主要有翠鸟、石鸡、山斑鸠、云雀、麻雀、凤头百灵、白鹡鸰等；爬行类主要有草游蛇；两栖类主要有蟾蜍；家畜主要有、牛、猪、驴、山羊、鸡、鸭等；未发现需特别保护的珍稀动物。 评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树；二是评价区域内次生的灌草植被，广泛分布于田间空地及乔木树荫下，整个评价区无裸露的山地；三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。 综上所述，本项目所在地及附近地区属典型的农村生态环境，周围主要以农用地为主，生物种类较为单一，生物多样性较差；动、植物物种资源较为贫乏，且多为次生性种类；本项目区及其附近区域未发现需特别保护的珍稀动、植物和文物保护单位。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标分布情况见表19和附图5。 表19 本项目主要环境保护目标一览表 项目 敏感点名称 方位及距离（m） 规模 保护级别 大气环境 北山村坳背组 本项目厂区东侧5~100m处 10户、40人 GB3095-2012 中二级标准 北山村 本项目西侧350m处 75户、330人 下湾 本项目西北侧890m处 18户、75人 洞口 本项目西南侧1150m处 50户、200人 肖湾 本项目东北侧880m处 6户、25人 福寿山—汨罗江风景名胜区 本项目南侧约2.4km处 风景名胜区 GB3095-2012 中一级标准 水环境 大和溪 本项目西南部约1.5km处 小河 GB3838-2002 Ⅲ类标准 汨罗江 本项目北侧约7.8km处 大河 农灌渠 紧邻本项目厂界西侧 农灌渠 GB5084-2005 地下水 地下水 项目所在地厂区及周边6km2范围 / GB/T14848-93 Ⅲ类标准 声环境 北山村坳背组 本项目厂区东侧5~100m处 10户、40人 GB3096-2008 2类区 生态环境 本项目占地范围及500m范围内

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、本项目所在区域属于二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准见表20。 表20 环境空气质量标准值表 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、区域农灌渠水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；其余地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准，具体标准见表21。 表21 地表水环境质量标准值表 序号 项目 单位 GB5084-2005 标准（水做） GB3838-2002 Ⅲ类标准 1 pH 无量纲 5.5~8.5 6~9 2 SS mg/L ≤80 / 3 COD mg/L ≤150 ≤20 4 BOD5 mg/L ≤60 ≤4 5 NH3-N mg/L / ≤1.0 6 石油类 mg/L ≤5 ≤0.05 7 总磷 mg/L / ≤0.2 3、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准，具体标准见表22。 表22 声环境质量标准值表 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60dB(A) 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值；具体标准限值见表23。 表23 大气污染物综合排放标准值表 项目 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织监控浓度限值（周界外浓度最高点） 排气筒 二级 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 营运期生产过程中无组织排放的臭氧参照执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的标准限值。 2、本项目营运期产生的污废水在厂区处理后作为周边农田的灌溉用，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准。具体标准见表24。 表24 水污染物排放标准值表（单位：mg/L） 项目 pH SS COD BOD5 NH3-N GB5084-2005 | 5.5~8.5 ≤80 ≤150 ≤60 / 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准见表25。 表25 噪声排放标准值表 项目 昼间 夜间 施工期 70dB(A) 55dB(A) 营运期 2类 60dB(A) 50dB(A) 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目生产过程中无SO2、NOx产生；项目产生的污废水经处理后用于周边农田灌溉，灌溉水中含COD 32.9kg/a、氨氮2.99kg/a。 因此，建议本项目总量控制因子为废水中的COD和氨氮，总量控制指标分别为：COD 32.9kg/a、氨氮2.99kg/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目环境影响评价工艺流程按施工期和运营期两个时段进行评价。 1、施工期工艺流程与产污流程 本项目施工期主要建设内容为相关生产设施及相应配套辅助行政办公设施的土建施工。施工期工艺流程见图2。 图2 本项目施工工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程与产污流程 2.1 工艺简述 本项目利用福寿山镇优质的天然矿泉水为原水，采用多介质过滤、活性炭过滤、保安过滤、钛滤等不同形式的过滤方式及臭氧消毒等处理工艺深度处理泉水，再采取全自动灌装生产线灌装生产桶装矿泉水，经检验合格后包装入库为成品。 项目生产工艺及产排污环节见图3。 图3 运营期生产工艺流程及产污环节图 2.2 生产工艺简述 （1）多介质过滤 天然矿泉水经纤维玻璃钢管输送至本项目厂区储水池后，再经厂内生产给水管道送至矿泉水生产车间内的多介质过滤塔内进行处理。 多介质过滤塔内装有石英砂、无烟煤或其他过滤介质，采用上中下三层，各层粒径大小不同的分层结构，能够有效去除水中体积较大的悬浮物、有机胶体、固体颗粒、微生物细菌或其他污染物。通过定期反向冲洗多介质过滤塔，以保证其过滤效果。 （2）活性炭过滤器过滤 活性炭过滤器为重力过滤器，其内装有高效过滤介质活性炭。它具有很强的吸附力，可有效去除水中的有机颗粒，并吸附水中的余氯、微生物、其他污染物和去除水中的异味，使其清甜可口，又能降低水中的污染程度。 （3）保安过滤 水源原水经上述多介质过滤和活性炭吸附过滤后，水中可能还残留有细小的沙粒、活性炭粉末及其他细小的杂质，建设方在膜过滤（超滤）前增设了两道精密过滤器，过滤器内分别装有5μm和1μm的聚丙烯（PP）折叠式微孔滤芯，可过滤去除直径为1μm以上的杂质。 聚丙烯折叠式微孔滤芯具有较大的截污能力和不带有任何化学污染物的特点，能够去除水中微小颗粒。 （4）臭氧混合杀菌 为使上述工序处理后的成品水在管道中不受到二次污染，向过滤后的成品水中加入O3作为消毒剂并充分混合，使O3溶解于成品水中，O3在水中的浓度控制在0.3~0.6mg/L的范围内，以防止成品水在管道中流动时和灌装过程中受到微生物污染。常温下O3在水中会自然分解，使得矿泉水的口感不会破坏。 项目采用臭氧发生器生产杀菌用的臭氧。首先臭氧发生器通过电学原理产行高压，当高压达到一定程度以后空气被击穿，空气中的分子被电离，其中的氧气分子被电离后产生由三个氧原子结合而成的臭氧分子。 （5）钛滤 臭氧混合杀菌后，利用钛滤微孔精密过滤器把关，将前段工序杀死的细菌进行沉淀过滤。 （6）灌装、包装 经上述水处理工艺处理达标后的产品水进入全自动上瓶、洗瓶、灌装生产线进行灌装、封盖、检验。 灌装工序中，空桶由自动拔盖机进口进入系统，依次经过拔盖、刷洗桶外壁和内壁、洗桶、桶消毒、再洗桶、灌装、封盖、灯检检验、桶口塑封、喷码贴标签等工序，最终成为桶装水成品。

主要污染工序： 1、施工期污染工序 本项目在施工过程中主要的污染产生源为场地平整、生产车间及辅助设施的土建施工，此外设备进厂及安装调试等也会产生一定的污染，产生的主要污染物为：扬尘、噪声、生活废水和生活垃圾及建筑垃圾。具体情况如下： 1.1 废气 本项目施工期废气主要为施工扬尘、施工和运输机械排放的尾气。 项目须进行地面平整、地基处理，才能进行地面设施的建设，而且需要运输废土、石、混凝土和建筑材料等，施工扬尘主要产生于土石方、挖掘地基、地面建筑结构、土建施工以及建筑材料的运输和堆放等过程中，扬尘量与施工作业方式及气象条件有密切关系，难以定量。一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大，属无组织排放。 施工和运输机械运行时会产生一定量的尾气，主要成分为CO、碳氢化合物、NOx等，呈无组织排放。 1.2 废水 本项目施工期产生的废水主要是施工人员在施工期产生的生活废水以及施工过程中产生的建筑施工废水。 建筑施工废水中含有大量的泥沙、少量水泥，SS浓度较高。本项目建设规模及施工强度均较小，建筑施工废水其产生量也很少，约为1.0m3/d。 本项目在施工场地内不设施工营地，施工期人员均为周边居民，不在施工场地内食宿，施工期人均用水量按30L/d；施工期最大施工人数为15人，污水产生系数按80%计，则施工期生活污水产生量为0.36m3/d；本项目施工期为3个月（90天），则总个施工期生活污水总产生量为32.4m3。 1.3 固体废弃物 本项目施工期固体废弃物主要为建筑施工垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑施工垃圾主要成分为弃土(石)、水泥凝结废渣、废弃建材等，根据本项目施工建筑面积进行估算，预计总产生量约为5t左右。 施工人员生活垃圾按0.8kg/d·人估算，则生活垃圾产生量为12kg/d（施工人员按15人计），总个施工期生活垃圾的产生量为1.08t。 1.4 噪声 本项目施工期间将使用搅拌机、混凝土振捣机、电锯、电钻、车辆等施工机械和运输机械，在运行中将产生噪声，噪声源强约为80~95dB(A)，特点为突发性和间歇性。 1.5 生态环境 本项目施工期间，在地基开挖、弃土堆置区都不可避免地会改变原有地形地貌，使得原有自然植被消失，对生态系统的物理性产生长期的不可逆影响，且雨季会造成一定程度的水土流失。 2、营运期污染工序 2.1 废水 （1）生产废水 项目产生的生产废水主要包括过滤系统产生的反冲洗废水、车间地面清洁废水及水桶清洗废水。 ① 水处理系统反冲洗废水 本项目水处理系统使用多种过滤器，包括多介质过滤塔、活性炭过滤器、保安过滤装置及钛滤器。为保证过滤系统的过滤效率，各过滤器约每月（按30天计）需采用新水进行反冲洗，反冲洗水量约为5m3/次（50m3/a）。反冲洗废水产生量约为用水量的90%，则项目过滤系统反冲洗废水产生量为4.5m3/次（45m3/a），该废水中的主要污染物为SS等。经沉淀池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准后全部用于周边农田的灌溉。 ② 水桶及瓶盖清洗废水 项目使用的水桶、瓶盖等容器在灌装前要进行多次清洗。根据公司现有矿泉水生产线的实际生产情况，水桶及瓶盖清洗用水量约为2.5L/个，则本项目水桶及瓶盖清洗用水量为119m3/a；废水产生量按用水量的90%计，则项目水桶及瓶盖清洗废水产生量为107.1m3/a，该废水中主要污染物为COD、BOD5、SS等。其中部分作为车间地面清洗水使用，剩余经沉淀池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准后全部用于周边农田的灌溉。 ③ 车间地面清洁废水 本项目生产车间建筑面积约为1988m2，为保持车间内部的清洁卫生，平均一个月冲洗一次。根据《给水排水设计手册》，车间清洁卫生用量水为1.5L/m2，则车间地面清洁用水量为2.98m3/次（29.8m3/a）；损耗水量按用水量的10%计，则车间地面清洁废水产生量为2.68m3/次（26.8m3/a），该废水中主要污染物为COD、BOD5、SS等。经沉淀池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准后全部用于周边农田的灌溉。 （2）生活污水 本项目建成后劳动定员6人，均为项目厂区周边居民，本项目厂区内不设宿舍及食堂，生活用水量较少；用水定额按照50L/人·d计，则项目生活用水量为0.3m3/d（90m3/a，按300天计）。生活污水产生按用水量的80%计，则项目生活污水的产生量为0.24m3/d（72m3/a）。主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等；类比湖南省内城镇生活污水水质情况，该废水水质情况为：COD浓度为300mg/L、BOD5浓度为100mg/L、SS浓度为250mg/L、NH3-N浓度为30mg/L。经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准后全部用于周边农田的灌溉。 本项目废水产排情况见表26。 表26 本项目废水产、排污情况表 污染源 污染物 产生情况 处理后情况 治理措施及排放去向 浓度 量 浓度 量 生产废水 废水量 149.1m3/a 149.1m3/a 经沉淀池处理后作为周边农田的灌溉用水 COD 100mg/L 14.9kg/a 100mg/L 14.9kg/a BOD5 40mg/L 5.96kg/a 40mg/L 5.96kg/a SS 200mg/L 29.8kg/a 100mg/L 14.9kg/a 氨氮 8.0mg/L 1.19kg/a 8.0mg/L 1.19kg/a 生活污水 废水量 0.24m3/d（72m3/a） 0.24m3/d（72m3/a） 经化粪池处理后全部作为周边农田的灌溉用水 COD 300mg/L 21.6kg/a 250mg/L 18.0kg/a BOD5 100mg/L 7.20kg/a 80mg/L 5.76kg/a SS 250mg/L 18.0kg/a 100mg/L 7.20kg/a NH3-N 30mg/L 2.16kg/a 25mg/L 1.8kg/a 2.2 废气 本项目大气污染源主要为主要为生产过程中由于管道阀门密封性不严而无组织散发的臭氧。 为使经滤后的成品水在管道中不受到二次污染，项目向膜过滤后的成品水中加入O3作为消毒剂，建设方采用臭氧发生器生产杀菌用的臭氧。根据建设方提供的技术资料，O3在水中的浓度控制在0.3~0.6mg/L的范围内（项目取0.4mg/L），则由此可估算出项目臭氧需求量约为4kg/a。生产中臭氧消毒工序会泄漏少量臭氧。 臭氧比重约为空气的1.7倍（约为氧的1.5倍），在大气中仅有微量存在，稀薄状态近乎是无色、无臭不可燃的气体。低浓度时具有特殊的草腥味，高浓度时呈淡蓝色，具有一种特殊的刺激性味道，臭氧为氧的同素异构体，也是一种非常活泼的分子，在18~30℃时，即迅速分解为氧分子[O2]和氧原子[O]，当还原成氧气时，氧原子游离出来，氧原子化学性质活泼，反映性极高，具有较强的氧化力和分解力，消毒、杀菌力特强，瞬间完成。 2.3 噪声 本项目产生的噪声主要来源于水泵和生产车间其他设备产生的机械噪声，噪声源强一般在75~85dB(A)之间。建设方将主要生产设备均设置在生产车间内，利用厂房进行隔声，并针对设备特性，采取设置减震基座、加装消声器等措施进行治理。 2.4 固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要包括：过滤工序产生的废过滤介质，破烂的废水桶和瓶盖、废标签等废包装材料及员工日常生活产生的办公垃圾。 （1）废过滤介质 为保证过滤系统的效果，需定期对过滤介质进行更换，由此将产生多种废过滤介质，主要包括：多介质过滤塔中的石英砂、无烟煤等过滤介质，活性炭过滤器中的废活性炭，保安过滤器中的废旧微孔滤芯，钛滤系统中的精密过滤器。其具体产生和处置去向见表27。 表27 本项目过滤介质更换及处置情况表 介质类别 产生环节 主要成分 更换 周期 废介质产生量 处置情况 石英砂、无烟煤等 多介质过滤 石英砂、无烟煤；水中胶体、铁、有机 物、细菌、微生物等 3年 1.5t/a 与生活垃圾一起定期清运至当地环卫部门指定地点处置 活性炭 活性炭过滤 活性炭、有机物、胶体、铁、微生物等 1年 0.5t/a 交由生产厂家进行综合利用 微孔滤芯 保安过滤 滤芯、微生物、细小颗粒物等 1年 0.01t/a 精密过滤器 钛滤 钛滤管、细菌等 3年 0.01t/a （2）包装材料 本项目包装过程中破烂的废水桶和瓶盖、废标签等废包装材料的产生量约0.5t/a，属于一般固废，建设方将其收集后交由当地废旧资源回收站进行回收。 （3）生活垃圾 在厂职工日常生活过程中还会产生一定量的生活垃圾，由于项目职工不在厂区内食宿，其生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为0.9t/a，经收集后定期清运至当地环卫部分指定地点进行处置。

扩建前后项目“三本帐”分析： 扩建后公司现有矿泉水生产线的相关生产设施及污染防治措施均不会发生变化，其污染物的产生及排放情况也不会发生改变；扩建部分在采取相应的防治措施后，可做到达标排放。 公司扩建前后污染物排放情况见表28。 表28 扩建前后“三本帐”一览表 类别 污染物 名称 扩建前公司矿泉水生产线排放量 以新带老削减量 扩建工程 扩建后全厂排放量 增减量 产生量 自身削 减量 排放量 废水 废水量 223.65m3/a 0 221.1m3/a 0 221.1m3/a 444.75m3/a +221.1m3/a COD 22.37kg/a 0 36.5kg/a 3.6kg/a 32.9kg/a 55.27kg/a +32.9kg/a 氨氮 1.79kg/a 0 3.35kg/a 0.36kg/a 2.99kg/a 4.78kg/a +2.99kg/a 废气 臭氧 少量、无组织 0 少量、无组织 少量、无组织 / 固体 废物 工业固废 0 0 2.52t/a 2.52t/a 0 0 0 生活垃圾 0 0 0.9t/a 0.9t/a 0 0 0 根据表28可知，公司扩建矿泉水生产线产生的污废水在厂区预处理后全部排入厂区周边农灌渠，作为周边农田的灌溉用水使用，使得废水中的污染物的排放量有一定程度的增加；但项目产生的各类固废废物均可得到妥善处置，不会对区域环境造成不利影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工过程 | 粉尘 | 无组织 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx等 | 无组织 | 无组织排放，少量 |
|  | 营运期 | 臭氧混合塔 | 臭氧 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | 水量 | 1.0m3/d | 对施工废水进行沉淀处理后全部回用于施工 |
|  |  |  | SS | 560~9000mg/L |  |
|  |  | 生活污水 | 水量 | 0.36m3/d（32.4m3） | 经化粪池处理后全部作为周边农田的灌溉用水 |
|  |  |  | COD | 300mg/L、9.72kg |  |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L、3.34kg |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L、8.60kg |  |
|  |  |  | NH3-H | 30mg/L、1.06kg |  |
|  | 营运期 | 生产废水 | 水量 | 149.1m3/a | 149.1m3/a |
|  |  |  | COD | 100mg/L | 14.9kg/a | 100mg/L | 14.9kg/a |
|  |  |  | BOD5 | 40mg/L | 5.96kg/a | 40mg/L | 5.96kg/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 29.8kg/a | 100mg/L | 14.9kg/a |
|  |  |  | NH3-H | 8mg/L | 1.19kg/a | 8.0mg/L | 1.19kg/a |
|  |  | 生活污水 | 水量 | 72m3/a | 72m3/a |
|  |  |  | COD | 300mg/L | 21.6kg/a | 250mg/L | 18.0kg/a |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L | 7.20kg/a | 80mg/L | 5.76kg/a |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 18.0kg/a | 100mg/L | 7.20kg/a |
|  |  |  | NH3-H | 30mg/L | 2.16kg/a | 25mg/L | 1.8kg/a |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建筑施工垃圾 | 弃土(石)、废渣、废弃建材 | 5.0t | 作为项目场地平整的填方使用，剩余部分运至当地指定地点进行处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.08t | 收集后定期清运至当地环卫部门指定地点 |
|  | 营运期 | 废水处理系统 | 石英砂、无烟煤等 | 1.5t/a | 与生活垃圾一起定期清运至当地环卫部门指定地点 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.5t/a | 交由生产厂家综合利用 |
|  |  |  | 废微孔滤芯 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 废精密过滤器 | 0.01t/a |  |
|  |  | 产品包装 | 废包装材料 | 0.5t/a | 收集后交由当地废旧资源回收站进行回收 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 收集后定期清运至当地环卫部门指定地点 |
| 噪声 | 施工期 | 施工期噪声主要来源于现场各类建设机械设备噪声和设备运输的交通噪声，声压级在80~95(A)之间，项目施工规模及强度均很小，且施工周期不长，施工噪声对周边声环境影响很小 |
|  | 营运期 | 本项目产生的噪声主要来源于水泵和生产车间其他设备产生的机械噪声，噪声源强一般在75~85dB(A)之间 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响： 1、占地的影响 本项目总占地面积约为2431.7m2，占地类型主要为旱地和荒草地。项目的建设将对所占地内的地形、地貌等地质特征产生不可逆转的影响。施工期产生一定量的废弃土石量应及时清运，对需要处置的建筑垃圾，应办理相关手续，及时运往指定的建筑垃圾堆放场进行集中处置；修建挖掘地基时，要做到挖后及时覆土、绿化；将项目建设给周围生态环境造成的破坏减至最小。 2、对植被的影响 本项目处于农村地区，项目周边主要植被为周边农户种植的农田作物，基本上无景观植物，只要在施工时加强环境管理，及时绿化，则该项目对区域周边的自然植被不会产生很大的不利影响。 3、水土流失的影响 本项目在建设过程中，由于土地开挖等施工活动使四周土壤受到扰动，原有的土壤层次和结构将遭受破坏，其抗蚀能力与原自然状态相比大大降低，从而导致水土流失的发生。平整场地、基础开挖、管线敷设、道路修建等产生的废弃土石堆放和建筑垃圾，如果无序堆放也将引起和产生水土流失的影响，建设方应及时设置挡土墙防止水土流失现象的发生，对裸露的表土，应种植草坪，加强绿化，以减少水土流失现象的发生。只要防治措施得当，建设过程引起的水土流失对生态环境的影响较小。 综上所述，施工期在开挖、填土及平整场地过程中会造成扬尘、水土流失以及局部生态环境的破坏。但这种影响是短期的、暂时性的，随着工程的结束，工程行为对环境带来的不利影响将会逐渐减弱或消失，对生态环境局部影响的消除，将取决于恢复措施的实施，因此挖掘后应及时覆土、绿化。只要建设单位在建设过程中，按本评价提出的生态环境保护措施执行，本项目对生态环境的影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目建设施工期为3个月（90天），施工活动主要包括场地平整、土方挖掘、建筑材料及设备运输、建筑结构施工、设备安装等。其施工期主要环境影响有施工扬尘、废水、噪声及施工固废等。 生态环境影响 本项目所在区域主要以农用地、农村宅基地、荒地为主，项目占地范围及周边区域无珍稀植被及珍稀野生动物分布。本项目占地类型主要为旱地和荒草地，评价区域内植被以农田植被为主，无珍稀野生动植物分布。 在工程建设过程中所进行的场地清理、材料运输、设备安装、管线施工等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响，但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。施工方应严格按照国家相关的规定，在施工场地周边设置标准硬质围挡，并保持其完整性；输水管线施工应严格按照分层开挖、分层回填的方式进行，并在施工过程中注意表土的保存，同时应采取临时的水土防治措施以减少水土流失，在管线施工完毕后及时对迹地进行生态恢复；房屋建筑要实行封闭式施工；尽量利用现有乡村道路进行运输，施工工地要铺设石渣路面，禁止跨范围临时占地堆存材料；工地出口要设置清除车辆泥土的设备，做到车辆尽量不带泥土驶出工地；对洒落在公路上的泥土、石块等应及时清扫以减少扬尘的产生和污染公路路面。施工中产生的废水、泥浆不能流入施工场地外；建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要堆放在指定地点并及时清运；要按规定使用预拌混凝土，这样施工期间对四周生态环境的影响可以减至最小。 施工期因施工材料、建筑垃圾等物料的运输可能会引起水土流失，对生态环境造成一定的影响，但这些影响一般是暂时、局部的，只要施工期加强管理，施工结束后及时进行清理、绿化，施工期对生态环境的影响可以减轻甚至消除。 大气环境影响分析 2.1 施工扬尘 本项目在建设过程中挖掘产生的土石方、施工期原材料（水泥、砂石、泥土）及平整场地、运输过程中的扬尘、泥土的抛洒等对环境有一定的影响，施工期对区域环境空气的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。地面扬尘主要来自三个方面，一是挖掘土石方产生的扬尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙石等搬运扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。 根据类比调查资料可知，在距拌合场地50m处，拌合产生的扬尘（TSP）可降至3.00mg/m3；水泥储料站扬尘影响范围在距其150m处TSP浓度既可降至为1.00mg/m3以下；施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，运输车辆在挖土和弃土区现场的道路扬尘量分别为10.42kg/km·辆和7.2kg/km·辆。这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。因此，在施工期间建设方应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，并及时外运等。同时还应做到： （1）施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，及时将建筑垃圾外运到指定地点，缩短堆放的危害周期。 （2）对作业面和临时堆存的粉状建筑材料适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。 （3）对露天堆存的砂石等易产生扬尘的材料如有长期堆存的，为防止在大风、干燥天气扬尘的扩散，应加盖帆布之类围布以减少扬尘的产生，以免影响周围环境空气质量。 （4）施工材料运输车辆应保持良好的状态，运水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行适当的清理。 2.1 施工机械及运输车辆尾气 施工机械和运输车辆排放的尾气产生量与施工机械及运输车辆的选型及用量有关。各种施工机械设备燃油排放的废气中含有CO、NOx、SO2、碳氢化合物等污染物。根据相关统计资料可知，每燃烧1t柴油可排放SO2：3.522kg、CO：29.439kg、NOx：48.263kg、碳氢化合物：4.826kg。 由于本项目施工强度不大，采用的施工机械及运输车辆较少，运行时间不长，其尾气排放量很小，污染物排放浓度低，预计对当地环境空气影响较小。但为降低工程对区域环境空气的影响程度，施工方应合理安排施工运输工作，尽量避免施工机械及车辆同时运行；同时，施工单位应采取积极措施，做好施工现场的交通疏导，避免交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 废水环境影响分析 3.1 施工废水 本项目产生的施工废水主要括土石方阶段降水排水和基础渗水，结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。其主要污染物为悬浮物和建筑材料的残渣，建设方应在施工区内修建临时沉淀池，将废水收集处理后回用于施工场地的施工用水和防尘洒水，不得随意乱排。施工期的沉淀池必须定期清理，并且防止渗漏，杜绝项目施工可能对地下水造成的污染。 3.2 生活污水 本项目施工期最大施工人数为15人，施工期人均用水量按30L/d估算，污水产生系数按80%计，则施工期生活污水产生量为0.36m3/d；本项目施工期为3个月（90天），则总个施工期生活污水总产生量为32.4m3。生活污水水质为：COD浓度为300mg/L、BOD5浓度为100mg/L、SS浓度为250mg/L、NH3-N浓度为30mg/L，则整个施工期污染物产生量为：COD：9.72kg，BOD5：3.34kg，SS：8.60kg，NH3-N：1.06kg。 评价要求建设单位先行建设化粪池，化粪池的容积在5m3以上，项目产生的生活污水经化粪池处理后作为周边农田的灌溉用水，不得肆意排放。 由于项目施工期污废水均可得到妥善处置，对区域地表水环境的影响很小。 施工噪声 本项目施工期噪声主要来源于施工现场各类机械设备噪声和物料运输的交通噪声。根据类比调查，典型施工机械设备的噪声源及其衰减情况见表28。 表28 施工期噪声源基本情况表 距离 机械类型 5m 10m 20m 40m 50m 100m 振捣机 84 78 72 66 64 58 轮式装载机 94 88 82 76 74 68 卡车 92 86 80 74 72 66 移动式吊车 96 90 84 78 76 70 推土机 86 80 74 68 66 60 轮式液压挖掘机 84 78 72 66 64 58 气动板手 85 79 73 67 65 59 根据表28可知，在距声源处100m处，施工机械昼间等效A声级能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，而夜间等效A声级不能达到到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；而本项目厂界周边分布有居民点，因此项目施工噪声将对其造成一定的影响。为了减小施工噪声对周边环境的影响，建设单位在施工期应采取以下措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修、保养，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级；对闲置不用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛。 （2）按规定操作机械设备，在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对声环境的影响，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工。 （3）合理安排施工时间，在夜间尽可能不用高噪声设备，噪声值大于85dB(A)的设备只限于白天作业；物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响村民休息。 （4）将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 采取上述措施后，施工期噪声可降低3~10dB(A)，可有效降低项目施工期对周边环境的影响；同时本项目施工期较短，在完成施工后施工噪声将消失，不会对周边声环境造成持续影响。 5、固体废物 5.1 土（石）方及建筑垃圾 施工期产生的固体废物主要来源于基础开挖、场地平整、输水管线埋设等产生的少量废弃土石和建筑垃圾，应尽量做到挖填平衡，剩余部分找合适位置按规范填埋处置，对环境的影响较小。在土建施工过程中产生的建筑垃圾主要是废弃的碎砖、石、砼块等和各类包装箱、纸等，产生量较少；其中废弃碎砖、石、砼块等一般可作为地基的填筑料，各类包装箱、纸可由专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站进行回收利用。 建筑垃圾的堆放不仅影响区域景观，而且还容易引起扬尘和水土流失等环境问题。为避免这些问题的出现，建设方对施工中产生的固体废物应按《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定妥善收集、合理处置。只要施工方加强管理，严禁乱堆、乱倒垃圾，施工期间固体废物对环境不会造成明显影响。 5.2 生活垃圾 施工人员生活垃圾按0.8kg/d·人估算，则生活垃圾产生量为12kg/d（施工人员按15人计），总个施工期生活垃圾的产生量为1.08t。施工期施工场地生活垃圾经收集后运至当地环卫部门指定地点处理。 综上所述，本项目施工期对各要素环境的影响是属于暂时的、局部的、可逆的、可恢复的影响，在采取有效的控制措施后，可将影响将至最低；同时本项目施工期对区域环境的影响主要局限在厂区范围以内的有限区域，待施工结束后，其影响基本可消除。

营运期环境影响分析： 水环境影响分析 （1）生产废水 本项目产生的生产废水主要包括过滤系统产生的反冲洗废水、车间地面清洁废水及水桶清洗废水。其中过滤系统反冲洗废水产生量为4.5m3/次（45m3/a），水桶及瓶盖清洗废水产生量为107.1m3/a，车间地面清洁废水产生量为2.68m3/次（26.8m3/a）。 根据类比调查，项目生产废水中主要污染物为COD、BOD5、SS等，其中主要以SS为主，浓度可达到200mg/L左右，其余污染物的含量均很低；建设方拟在厂区内设置一座沉淀池对上述生产废水进行处理，处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后作为周边农田的灌溉用水，不会对周围水环境产生直接影响。同时建设方为减少项目新水用量，节约水资源，拟将部分水桶及瓶盖清洗废水作为车间地面清洁用水二次利用。 （2）生活污水 本项目职工在厂区日常工作生活过程中会产生一定量的生活污水。根据分析，项目生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a），主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等。该股废水具有量小、污染物浓度较低、间歇性排放的特点；建设方拟设置一座化粪池对生活污水进行处理，处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后作为周边农田的灌溉用水，不会对周围水环境产生直接影响。 生活污水具有可生化性能好，污染物成分简单的特点；目前我国农村大部分采用化粪池进行处理，该处理措施在技术上可行，处理成本低，同时本项目处于农村地区，厂区周边分布有较多的耕地，灌溉用水量较大，且项目生活污水产生量较少，能被周边农作物灌溉消化。 大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要为消毒杀菌工序由于管道阀门密封性不严而无组织散发的臭氧。 根据臭氧的安全技术说明，当臭氧浓度超过0.3mg/L时，眼、鼻、喉有刺激的感觉；浓度达至3~30mg/L时，对人体有危害。根据相关文献资料，吸入臭氧可能引起肺水肿，肺水肿症状常常数小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重；吸入臭氧还可能引起哮喘反应，哮喘症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重；臭氧液体可能引起冻伤。但目前尚无因臭氧中毒而导致死亡的报道。 本项目臭氧消毒车间为无尘臭氧杀菌车间，生产中散发的臭氧量很小，主要以无组织的形式散发在车间内，再经杀菌车间自动通风排气系统排出，其排放量很小。对厂区周边及工作场所的环境影响均在可接受范围内。 除此之外，建设方应加强安全防护及应急措施，如需进入杀菌间操作，员工需做好防护措施，防止臭氧对身体的危害。一旦发生臭氧大量泄漏，应及时疏散附近居民，并设置应急的排气设施，及时排除泄漏的臭氧。 3、声环境影响分析 3.1 噪声源情况 本项目产生的噪声主要来源于水泵和生产车间其他设备产生的机械噪声，噪声源强一般在75~85dB(A)之间。建设方将主要生产设备均设置在生产车间内，利用厂房进行隔声，并针对设备特性，采取设置减震基座、加装消声器等措施进行治理。 3.2 预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）本次评价采用下述噪声预测模式： （1）预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —声源在预测点产生的A声级，dB(A)； —预测计算的时间段，s； —声源在时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq） 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —预测点的背景值，dB(A)。 3.3 预测结果及分析 本项目建成投入运营后仅在昼间生产，夜间不生产。因此，评价根据项目的时间情况，预测其昼间生产对厂界的预测值，并同时预测项目对评价范围内声环境敏感点的噪声贡献值在叠加背景值后的达标情况。预测结果见表29。 表29 本项目噪声预测结果表（单位：[dB(A)]） 预测点 背景值 贡献值 预测值 标准值 达标情况 厂界东侧1m 57.3 49.31 57.94 60 达标 厂界南侧1m 51.94 58.41 达标 厂界西侧1m 51.51 58.32 达标 厂界北侧1m 48.74 57.87 达标 北山村坳背组 56.9 49.03 57.56 60 达标 注：厂界噪声背景值取厂区所在地现状监测值中的最大值 根据表29可知，本项目各声源在采取相应的隔声、吸声等措施后，声源对厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求；同时距本项目最近的北山村坳背组居民点噪声预测值也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要包括：过滤工序产生的废过滤介质，破烂的废水桶和瓶盖、废标签等废包装材料及员工日常生活产生的办公垃圾。 过滤介质中的石英砂、无烟煤等与生活垃圾一起经收集后定期清运至当地环卫部门指定地点进行统一处置；废活性炭、废旧微孔滤芯和废旧精密过滤器交由各自的生产厂家进行综合利用；破烂的废水桶和瓶盖、废标签等废包装材料交由当地废旧资源回收站进行综合回收。由此可知，本项目产生的各类固体废物均可得到妥善处置，对环境影响不大。 5、工程建设可行性分析 （1）与国家产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2011第9号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》可知，本项目未列入指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，本项目的实施符合国家相关产业政策。 （2）与《平江县矿产资源总体规划（2008-2015年）》相符性分析 《平江县矿产资源总体规划（2008-2015年）》将平江县主要矿产的开发划分为14个规划区：重点开采区5个，限制开采区4个，禁止开采区5个。其中要求在重点开采区内，矿产资源的开发应逐步规模化、集约化，加大资源的开发强度和深度。规划的5个重点开采区为伍市花岗岩重点开采区、万古金矿重点开采区、福寿山矿泉水重点开采区、梅树湾铜铅锌重点开采区、黄金洞黄金及铜铅锌金属重点开采区；重点开采的矿种有：金、铜、铅、锌、矿泉水、饰面用花岗岩。 本项目位于平江福寿山镇北山村坳背组，位于《平江县矿产资源总体规划（2008-2015年）》中规划5个重点开采区中福寿山矿泉水重点开采区（具体见附图6）；本项目是依托福寿山当地的优质矿泉水资源进行生产，项目的实施可有效消除公司现有矿泉水资源浪费的现状。因此本项目的实施符合《平江县矿产资源总体规划（2008-2015年）》的相关要求。 （3）与福寿山—汨罗江风景名胜区相符性分析 福寿山—汨罗江风景名胜区于2006年4月29日被国务院批准单列为国家级风景名胜区。该风景区面积160km2，由福寿山、汨罗江两大景域和平江起义旧址、湘鄂赣革命纪念馆、杜甫墓祠三大景点组成；景区内自然景观丰富奇特、人文景观厚重深远，具有较高的文化、科考、游览价值。 本项目位于平江福寿山镇北山村坳背组，处于福寿山—汨罗江风景名胜区规划范围以外，距最近的福寿山景区直线距离约为2.4km（具体见附图6）；同时本项目未设置新的水源地开采地下矿泉水资源，而是利用公司现有矿泉水富余开采能力进行生产（目前公司利用两座自流井开采矿泉水），不会造成新的水文地质影响，不会对福寿山—汨罗江风景名胜区造成不利影响。 （4）选址合理性分析 本项目厂址位于平江福寿山镇北山村坳背组、公司现有矿泉水生产厂区南侧约100m处，该处地势相对平缓，出露基岩岩性为薄—中厚层状板岩、粉砂质板岩，属半坚硬类岩石；场区内无溶洞、淤泥等不良工程地质情况，场地较稳定；工程地质条件较好，有利于项目的建设。同时本项目厂区占地主要为旱地和荒草地，未占用基本农田和林地，且相对靠近公司现有水源，便于利用该公司富余矿泉水开采能力。因此，本项目的选址是合理的。 （5）厂区平面布置合理性分析 本项目厂区生产区和办公区相互分开；其中生产区主要布置在厂区西侧及南侧，办公区设置在厂区东北部，生产区和办公区间采用道路和广场隔离，办公区处于区域常年主导风向的侧风向，同时，生产区布置在远离厂区东侧居民点的位置，可有效降低生产区对场内办公人员及厂外居民的影响。 因此，从整体布局和环境影响上看，项目总平面布置是合理的。 6、公众参与 6.1 公众参与的目的和作用 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号）以及《环境影响评价公众参与暂行办法》（及环发2006[28]号文）的要求，为了解公众对本项目的了解、认识和要求，让更多公众参与项目建设，广泛听取公众在各方面提出的良好建议和宝贵意见，本项目在环评阶段进行了公众参与调查。 公众参与是建设项目环境影响评价的重要组成部分，它可直接反映本项目建设地周围地区的公众对项目建设的意见和态度。由于公众是出于对自身利益的考虑而对项目建设进行评价，其结果应引起建设单位及有关环保管理部门的重视。通过解决公众关注的焦点问题，可以使项目的规划设计进一步完善和合理，从而最大程度地降低项目建设对周围地区自然环境和社会环境产生的不利影响。 6.2 公众参与调查范围及内容 为使公众参与能客观反映公众对本项目建设的意见，使公众参与人员有充分的代表性和侧重点，本评价公众参与调查范围为项目厂址所在地附近居民点的常住居民及社会团体等。调查内容包括： ① 被调查对象对项目兴建持何态度； ② 被调查对象对项目施工对居民带来的主要环境影响； ③ 被调查对象对项目运行后对环境的影响等。 6.3 公众参与调查方法及结果分析 在确定了承担项目环境影响评价工作的评价单位后，建设方于2016年6月29日以张贴公告的方式对项目的环境影响评价进行了公示，公示照片见图4。 图4 本项目现场公示照片 在本环评报告基本编制完成后，根据项目特点及周围公众的文化水平、生活方式，采用发放调查表的方式征求了区域公众及项目所在地北山村村民委员会、平江县碧源环保有限责任公司平江县佳园食品有限公司对本项目实施的态度。 被调查对象的基本情况见表30，调查结果见表31。 表30 被调查对象基本信息表（个人） 序号 姓名 性别 年龄 职业 文化程度 地址 联系电话 1 黄河清 男 37 汽车修理工 高中 福寿山镇尚水村 13874007456 2 喻晓艳 女 29 护士 本科 福寿山镇 13786075282 3 龙宪智 男 38 个体户 中专 福寿山镇北山村 13707302591 4 杨珍珍 女 35 无业 本科 福寿山镇北山村 13835407371 5 胡去飞 女 51 无业 初中 福寿山镇北山村 15576025362 6 杨光斌 男 55 农民 高中 福寿山镇北山村 13907409652 7 何白玉 女 52 无业 初中 福寿山镇北山村 18573024138 8 邱宏景 男 36 农民 高中 福寿山镇北山村 18003543657 9 邱杨 男 25 农民 高中 福寿山镇北山村 13974002268 10 刘登科 男 36 公务员 中专 福寿山镇北山村 13974008110 表31 公众意见征询调查结果统计表（个人） 序号 调查内容 人数（人） 所占比例（%） 1 您是否知道/了解该项目的基本情况 不了解 0 0 知道一点 7 70 很清楚 3 30 2 您是通过哪种信息渠道了解了该项目的信息 环评公示 10 100 网站 0 0 不清楚 0 0 3 您对现有生活环境中最不满意的因素为 大气 4 40 地表水 0 0 噪声 0 0 固废 50 50 其他 10 10 4 根据您掌握的情况，认为该项目对环境最主要的影响来自（多选） 废水 5 50 废气 4 40 噪声 3 30 固废 4 40 其他 1 10 5 从环保角度出发，您对该项目持何种态度 支持 10 100 反对 0 0 根据表30可知，被调查对象大部分为项目所在地北山村的常住居民，对区域环境及本项目的相关情况最为清楚，可有效表达对项目的意见。 根据表31可知，被调查对象均表示对本项目的实施持支持态度，对项目可能造成的环境影响认为可以接受。但为降低项目对周边环境的影响，并减少矛盾，建设方应加强与项目周边居民的沟通，同时严格按照环评的要求采取相应的环保措施，避免出现污染事故，及时对项目占地周边进行生态恢复，定期对设备、设施进行检修，避免出现风险或污染事故。 7、环保投资与“三同时”验收 本项目建成正式投入生产前，建设方应完善成立环保机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，严格落实环保“三同时”制度，贯彻清洁生产促进法，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。 项目总投资492.52万元，其中环保投资11.5 万元，占总投资的2.33%，该项目“三同时”验收情况见表32。 表32 本项目“三同时”验收一览表 序号 项目 工程验收内容 投资额（万元） 备注 1 废气 加强生产车间通风 1.0 在项目竣工试生产三个月内，建设方提出申请，由当地环保主管行政部门进行验收 2 废水 沉淀池、化粪池 1.5 3 固废 垃圾收集桶；过滤介质及废包装材料暂存点 3.0 4 噪声 对水泵、水处理设备、灌装设备进行隔音降噪等 4.0 5 其他 厂区绿化 2.0 合计 11.5

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工过程 | 粉尘、施工机械尾气 | 洒水除尘、进行遮盖、喷水保湿；并保持施工机械良好工况 | 避免或减轻对环境的影响 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx等 | 保持良好工况，并控制车速 |  |
|  | 运营期 | 臭氧混合塔 | 臭氧 | 加强生产车间通风，改善车间操作环境 | GBZ2.1-2007中标准限值 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 提前修建沉淀池对施工废水进行沉淀处理后全部回用于施工 | 不外排，不对环境产生影响 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-H | 提前修建化粪池，用于施工用水及绿化、防尘洒水，不外排 |  |
|  | 运营期 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-H | 经沉淀池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)后，用于周边农田的灌溉用水 | 满足GB5084-2005中的标准限值 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-H | 经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)后，全部用于周边农田的灌溉用水 |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 分类收集，及时清运集中处置 | 可得到妥善处置，对环境影响小 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 收集后，作为项目工业场地平整的填方使用 |  |
|  | 运营期 | 废水处理系统 | 石英砂、无烟煤等 | 经收集后，与生活垃圾一起处理 | 可得到妥善处置，对环境影响很小 |
|  |  |  | 废活性炭、废微孔滤芯、废精密过滤器 | 经收集后，交由相关生产厂家综合利用 |  |
|  |  | 产品包装 | 废包装材料 | 收集后交由当地废旧资源回收站进行回收 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中后运往环卫部门指定的生活垃圾场处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 对噪声机械设备进行减震、消声器等，保持良好工况；采取上述措施后厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
|  | 运营期 | 采用高效低噪设备、合理布局及采取隔声、吸声、消声等措施，并尽量把产生噪声的设备安置在室内。采取以上防治措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求 |
| 其它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在厂区内恢复植被的主要方法是进行绿化，尽可能绿化小区内外的一切边角、空地，尽可能绿化小区外道路两侧的空地。绿化时要以保护生物多样性为核心，增加绿化植物的种类，选择对环境适应性强，耐干旱、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种。并进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，以提高环境的自然净化能力。 |

# 结论与建议

1、结论 1.1项目背景 湖南平江县福寿山矿泉水含游离二氧化碳、偏硅酸、氟、硒等20余种对人体有益的微量元素，具有低钠、低矿化度、无任何有毒有害物质的特点，可与法国维希矿泉水媲美，是湖南省委、岳阳市委接待国家元首和外宾的指定用水。根据调查，福寿山区矿泉水天然、纯净、无污染、偏硅酸含量高，不含人为污染元素，各项指标符合国家矿泉水标准，属天然的矿泉为，呈锶（Sr）型和偏硅酸型。 平江县福寿山矿泉水有限公司成立于1985年，公司原隶属岳阳市经委，是一家依托福寿山地区优质矿泉水资源进行开采、生产福寿山牌饮用矿泉水的国有企业。但由于受资金、企业体制等方面原因的限值，公司经济效益不佳，公司资产于2003年11月转入珠海碧源环保科技发展有限公司；该公司目前利用原平江县福寿山矿泉水有限公司生产设施生产5加仑（18.9L）桶装矿泉水和600ml瓶装矿泉水；目前公司取得了湖南省国土资源厅下放的采矿许可证（证号：4300000420055），矿区面积0.1516km2，矿泉水允许开采规模为0.3万m3/a，矿泉水水源采用2座自流井进行开采。 但由于原矿泉水生产设施建成于上个世纪，受限于场地及设备等因素，公司目前桶装及瓶装矿泉水生产线的仅利用了允许开采规模中的1800m3/a，尚有约1200m3/a的天然矿泉水资源白白浪费。为此，平江县福寿山矿泉水有限公司拟投资492.52万元，在现有厂区南侧约100m处新建一条5加仑（18.9L）桶装矿泉水生产线，依托公司现有的剩余矿泉水资源生产福寿山牌桶装矿泉水。 1.2 与产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2011第9号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》可知，本项目未列入指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，本项目的实施符合国家相关产业政策。 1.3 项目选址的合理性 本项目位于平江福寿山镇北山村坳背组，位于《平江县矿产资源总体规划（2008-2015年）》中规划5个重点开采区中福寿山矿泉水重点开采区；本项目是依托福寿山当地的优质矿泉水资源进行生产，项目的实施可有效消除公司现有矿泉水资源浪费的现状；同时厂址处于福寿山—汨罗江风景名胜区规划范围以外，区域工程地质条件较好，利于项目的实施，占地主要为旱地和荒草地，未占用基本农田和林地，且相对靠近公司现有水源，便于利用该公司富余矿泉水开采能力。因此，本项目的选址是合理的。 1.4 环境质量现状结论 （1）环境空气质量：本项目评价区域内各监测点中SO2、NO2、PM10的日均浓度监测值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）水环境质量：本项目厂址临近的农灌渠各监测断面的各现状监测值均未出现超标，其现状水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作标准限值要求。 （3）声环境质量：本项目所在区域各监测点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （4）生态环境质量：本项目所在地及附近地区属典型的农村生态环境，周围主要以农用地为主，生物种类较为单一，生物多样性较差；动、植物物种资源较为贫乏，且多为次生性种类；本项目区及其附近区域未发现需特别保护的珍稀动、植物和文物保护单位。 1.5 项目环境影响结论 1.5.1 施工期环境影响 根据分析，本项目施工期对各要素环境的影响是属于暂时的、局部的、可逆的、可恢复的影响，在采取有效的控制措施后，可将影响将至最低；同时本项目施工期对区域环境的影响主要局限在厂区范围以内的有限区域，待施工结束后，其影响基本可消除。 1.5.2 营运期环境影响 （1）环境空气 本项目生产过程中产生的废气主要为消毒杀菌工序由于管道阀门密封性不严而无组织散发的臭氧。 本项目臭氧消毒车间为无尘臭氧杀菌车间，生产中散发的臭氧量很小，主要以无组织的形式散发在车间内，再经杀菌车间自动通风排气系统排出，其排放量很小，对厂区周边及工作场所的环境影响均在可接受范围内。 （2）水环境 ① 生产废水 本项目产生的生产废水主要包括过滤系统产生的反冲洗废水、车间地面清洁废水及水桶清洗废水。其中过滤系统反冲洗废水产生量为4.5m3/次（45m3/a），水桶及瓶盖清洗废水产生量为119.03m3/a，车间地面清洁废水产生量为2.68m3/次（26.8m3/a）。 根据类比调查，项目生产废水中主要污染物为COD、BOD5、SS等，其中主要以SS为主，浓度可达到200mg/L左右，其余污染物的含量均很低；建设方拟在厂区内设置一座沉淀池对上述生产废水进行处理，处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后作为周边农田的灌溉用水，不会对周围水环境产生直接影响。同时建设方为减少项目新水用量，节约水资源，拟将部分水桶及瓶盖清洗废水作为车间地面清洁用水二次利用。 ② 生活污水 本项目职工在厂区日常工作生活过程中会产生一定量的生活污水。根据分析，项目生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a），主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等。该股废水具有量小、污染物浓度较低、间歇性排放的特点；建设方拟设置一座化粪池对生活污水进行处理，处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后作为周边农田的灌溉用水，不会对周围水环境产生直接影响。 （3）声环境 本项目各声源在采取相应的隔声、吸声等措施后，声源对厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求；同时距本项目最近的北山村坳背组居民点噪声预测值也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准要求。 （4）固体废物 本项目产生的固体废弃物主要包括：过滤工序产生的废过滤介质，破烂的废水桶和瓶盖、废标签等废包装材料及员工日常生活产生的办公垃圾。 过滤介质中的石英砂、无烟煤等与生活垃圾一起经收集后定期清运至当地环卫部门指定地点进行统一处置；废活性炭、废旧微孔滤芯和废旧精密过滤器交由各自的生产厂家进行综合利用；破烂的废水桶和瓶盖、废标签等废包装材料交由当地废旧资源回收站进行综合回收。由此可知，本项目产生的各类固体废物均可得到妥善处置，对环境影响不大。 2、总体结论 本项目的建设符合国家相关产业政策，与区域总体规划不冲突，各项污染防治措施技术经济可行，在做好各项环境保护措施的前提条件下，项目的实施不会改变当地的环境质量及生态环境现状。在落实本环评提出的各项污染治理措施后，从环境保护角度而言本项目的建设是可行的。 3、要求和建议 为减轻项目对周围环境的影响，建设方应严格规范各工序作业，推行清洁生产和安全生产，并同时采取以下措施： （1）项目建设过程中，必须严格执行国家环境保护“三同时”制度，环境污染控制和生态保护措施必须与主体工程同步设计、同步施工、同步投入运行。 （2）加强职工环境意识教育，制定环保设施运作规程，建立健全环保岗位责任制，强化管理，防止事故的发生。 （3）加强污染防治设施的管理，保证污染防治设备的正常运转，减少对环境的污染。 （4）严格落实环评提出的各项要求，实施清洁生产，加强绿化，增强企业竞争力。 （5）建设方应搞好厂区环境，加强绿化，尽量降低因项目建设对区域生态环境的影响。 （6）本项目应配备专职或兼职环保人员，负责企业日常环境管理工作，建立对污染物产生部位、排放时间、排放量的档案资料，并接受当地环保行政主管部门及上级环保部门的监督与指导。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

矿泉水生产

进入产品

新水1204

过滤系统反冲洗

水桶及瓶盖清洗

945

50

119

生活用水

90

损耗45

损耗5.0

900

车间地面清洁

化粪池

45

沉淀池

损耗13.22

29.8

损耗3.0

107.1

26.8

损耗18

72

77.3

122.3

农田灌溉

149.1

72

场地平整

修整

土建施工

运营

扬尘、噪声、

弃渣

扬尘、噪声、

弃渣

设备安装

噪声

尘、噪声

多介质过滤

活性炭过滤

储水池

原 水

保安过滤

图 例

W——废水；G——废气

N——噪声；S——固废

臭氧混合杀菌

钛  滤

灌  装

包装、入库

清洗、消毒

水桶、瓶盖等

臭氧发生器

N、S、W

N、S、W

N、S、W

臭氧

水桶、瓶盖等

N、S、W

G、N

成品销售

N

W、N