平江县南桥矿区黄金洞水库区域

历史遗留重金属污染治理工程

变更环境影响说明

（报 批 稿）

编制单位：     常德市双赢环境咨询服务有限公司

建设单位：     平江县长寿镇人民政府

编制时间：      2017年10月

目    录

一、总论	1

1.1、变更环境影响说明由来	1

1.2、变更环境影响说明编制依据	2

1.3、评价执行标准	3

1.4、环境保护目标	4

二、变更前后工程建设内容对比分析	6

2.1、变更前后项目基本情况对比	6

2.2、变更前后项目治理工程内容对比	7

三、变更后填埋场工程具体内容	11

3.1拟建场址	11

3.2建设方案	11

3.3设计库容分析	11

3.4工程设计内容	11

四、变更后工程分析	27

4.1变更后工艺流程	27

4.2变更后污染分析	27

4.3变更前后污染物排放变化汇总	28

五、环境现状调查与评价	29

5.1自然地理概况	29

5.2 工程地质条件	30

5.3 水文地质条件	31

5.4稳定性分析及评价	31

5.5结论与建议	32

5.6环境质量现状调查与评价	33

六、变更后环境影响预测与分析	37

6.1施工期环境影响分析	37

6.2建成后环境影响分析	39

6.3变更后环境风险评价	41

七、变更后选址的可行性分析	44

7.1产业政策及规划的相符性	44

7.2变更前后选址及比选方案与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相符性	44

7.3变更前后及比选填埋场场址对比分析	45

7.4变更环境可行性分析	47

八、变更后环保投资估算	48

九、结论与建议	49

9.1结论	49

9.2建议	49

附件：

1、环评委托函

2、原环评批复

3、质量保证单

4、平江县人民政府文件（平政函[2017]86号）

5、平江县人民政府文件（平政函[2017]187号）

6、专家签到表

7、专家意见

8、专家意见修改说明

10、复核意见

11、复核意见修改单

附图：

1、填埋场地理位置图

2、项目治理区域图

3、总平面布置

4、运输路线图

5、项目周围情况及场址现状图

一、总论

1.1、变更环境影响说明由来

平江县自来水公司原计划投资8087.74万元在平江县原南桥金矿矿区及黄金洞水库周边区域内开展平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程工作，该项目治理工程主要为平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留的30座氰化废渣堆的治理以及2座废石堆的治理，平江县自来水公司于2015年3月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司针对该项目编制了《平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程》环境影响评价报告表，2015年4月1日取得岳阳市环境保护局出具的环评批复文件（岳环重评[2015]6号，详见附件），同意项目的建设。

建设单位取得批复后，对拟建在油库里填埋场场址开展征地工作，由于从前期申报到实施年份跨度比较大，到项目开始实施时，所选填埋场场址（南桥乡南坑村吉安垅）的部分土地已被附近村民利用，种植了经济作物，因此，为了加快本工程及相关工程的建设进度，建设单位于2016年5月组织了国土、规划、环保等相关政府部门人员，并邀请湖南有色金属研究院相关技术人员再赴南桥乡南坑村进行实地踏勘，并选定南坑村南坑组油库（铺）里一处三面环山的谷地作为项目填埋场新址，在该场址建设期间，建设单位发现油库（铺）里存在采矿遗留的矿洞，施工过程易发生塌方，且在2016年暴雨期间，油库（铺）里选址出现水土流失现象，为了并做好项目征地过程中的群众协调工作并加快推进项目实施，平江县人民政府在2017年6月委托长寿镇人民政府作为项目建设单位，要求重新勘察、另择适宜的项目场址，2017年7月，经初步的工程勘察和地方群众调查后，项目选择南坑村白鸭洞作为填埋场新址，本项目从原环评至最终调整后主要变更内容如下：

| 变更内容 | 原环评 | 调整报告（场址变更） | 调整报告（场址二次变更） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平江县自来水公司 | 平江县自来水公司 | 长寿镇人民政府 |
| 建设场址 | 南坑村吉安垅 | 南坑村油库（铺）里 | 南坑村白鸭洞 |
| 工程建设 | 建设规模、建设内容及处理工艺不变，由场址变更带来的设施布置及相应工程量变化 |
| 建设投资 | 投资估算为8087.74万元 | 投资估算为6369.92万元 | 投资估算为5890.34万元 |

根据法律法规要求建设场址变化属于重大变更，需办理环评变更手续。因此，

平江县人民政府申请对平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程进行变更环境影响说明。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三章“ 建设项目的环境影响评价”的第二十四条之规定，“ 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。因此，在进一步考虑国家对建设项目环境管理相关要求的基础上，需要对发生以上变更后产生的环境影响进行评价，编制项目变更环境影响说明。

为此，平江县人民政府委托常德双赢环境咨询服务有限公司对平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程进行变更环境影响说明工作。我单位接受委托后对该项目进行了详细调查和踏勘，对有关资料进行了认真分析，按照有关法律、法规及环境影响评价技术导则和技术规范，编制了变更环境影响说明。

1.2、变更环境影响说明编制依据

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日施行；

（2）《湘江流域重金属污染治理实施方案》 国家发改委、环境保护部、湖南省人民政府（2011年3月）；

（3）《湖南省重金属污染综合防治“十三五”规划》；

（4）《湘江流域重金属污染治理项目管理办法》；

（5）《平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》（报批稿）2015.3；

（6）《平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》批复，岳环重评[2015]6号（岳阳市环境保护局2015年4月1日）；

（7）《平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程可行性研究报告调整报告（场址变更）》（湖南有色金属研究院2016年7月）；

（8）《平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程可行性研究报告调整报告（场址二次变更）》（中咨国业工程规划设计（北京）有限公司    2017年9月；)

（9）《平江县人民政府关于“平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工和平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程”重新委托长寿镇人民政府担任项目业主的通知》平江县人民政府，平政函[2017]86号；

（10）《平江县人民政府关于同意“平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工”场址二次变更和“平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程”场址变更的批复》平江县人民政府，平政函[2017]187号；

（11）建设单位提供的其它相关资料。

（12）项目变更环评合同及委托书；

1.3、评价执行标准

项目环境质量评价标准和污染物排放标准分别见1-1和表1-2。

表1-1   环境质量评价标准

| 项目 | 执行标准 | 调整前后变化情况 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 未变 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 未变 |
| 地下水 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 | 未变 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 未变 |
| 土壤 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准 | 未变 |

表1-2   污染物排放标准

| 项目 | 执行标准 | 变化情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准 | 未变 |
| 废水 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | 未变 |
| 噪声 | 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 未变 |
|  | 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（GB12348-2008）2类标准 | 未变 |
| 固废 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 未变 |

## 1.4、环境保护目标

平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程变更后填埋场选址位于平江县长寿镇南坑村白鸭洞，该场址周边主要为山体、灌木丛，区域工农业主要是周边居民种植水稻、菜单，不存在工业企业。场址周边200m范围内无居民点，不在划定的生态红线范围内，周边无涉重金属、涉酸的企业。

填埋场环境保护目标主要是周边零星分散的居民点、矿渣道路运输沿线保护目标主要为道路两侧零星分散的居民点，其具体环境保护目标见下表1-3和表1-4。

表1-3      主要环境保护目标

| 环境 要素 | 目标名称 | 方位 | 距离（m） | 功能及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 小溪 | 西侧 | 20 | 农业用水 | （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 周边地下水 | 周边6kn2范围内 | 生活用水 | （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 大气 环境 | 南坑村居民 | 西 | 523 | 1户，4人 | GB 3095-2012， 二级标准 |
|  | 南坑村居民 | 西南 | 400 | 1户，4人 |  |
|  | 南坑村居民 | 东北 | 330-500 | 5户，18人 |  |
| 声环 境 | 评价区200m范围内无敏感点 | GB3096-2008中的2类标准 |
| 生态 | 填埋场边界外200m范围内的植被、林地、耕地及水田 |

表1-4     运输道路沿线环境保护目标

| 环境 要素 | 保护目标名称 | 方位 | 最近距离（m） | 性质规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境、声环境 | 南坑村 | 道路两侧 | 5 | 居住区约50户 | GB3095-2012，二级 GB3096-2008，2类 |

二、变更前后工程建设内容对比分析

变更前项目概况及工程分析等内容主要引用已批复的《平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》相关内容。

2.1、变更前后项目基本情况对比

变更后项目基本情况变化主要表现为建设单位由原平江县自来水公司改为长寿镇人民政府，建设场址由原南坑村吉安垅改为南坑村白鸭洞，投资额变小。项目基本情况对比一览表见表2-1：

表2-1  项目基本情况对比一览表

| 类别 | 变更前项目基本情况 | 变更后项目基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程 | 平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程 | 变更前后不变 |
| 建设单位 | 平江县自来水公司 | 长寿镇人民政府 | 变更前后变化 |
| 建设地点 | 平江县长寿镇南坑村吉安垅 | 平江县长寿镇南坑村白鸭洞 | 变更前后变化 |
| 治理内容 | 处理处置的氰化废渣及渣土混合物共计约34万m3、废石堆770 m3 | 处理处置的氰化废渣及渣土混合物共计约34万m3、废石堆770 m3 | 变更前后不变 |
| 建设规模 | 在南桥南坑村吉安垅新建一座库容约为35.21万立方米的废渣安全填埋场，防渗面积43010m2 | 在南坑村白鸭洞新建一座库容约为35万立方米的废渣安全填埋场，防渗面积29408m2 | 变更前后变化 |
| 工程总投资 | 项目总投资8087.74万元 | 项目总投资5890.34万元 | 变后项目总投资变小 |

## 2.2、变更前后项目治理工程内容对比

本项目治理工程主要为平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留的30座氰化废渣堆的治理以及2座废石堆的治理，根据可研报告可知，本项目变更前后建设规模、建设内容及处理量、处理工艺不变，但因场址变更，设施布置及相应工程量发生变化，项目变更前后工程组成对比一览表见表2-2，工程设计对比一览表见表2-3。

表2-2  项目变更前后治理工程内容对比一览表

| 工程类别 | 变更前治理工程组成一览表 | 变更后治理工程组成一览表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 建设方案 | 建设内容 | 建设方案 |  |
| 主体工程 | 治理工程内容 | 将南桥矿区内历史上遗留下的30座Ⅱ类一般工业固体废物氰化废渣堆34万立方米，共计51万吨全部挖掘、外运至南桥南坑吉安垅填埋场填埋，对挖掘运输后的尾矿堆总面积约6万平方米区域进行整理，复垦还绿 | 治理工程内容 | 将南桥矿区内历史上遗留下的30座Ⅱ类一般工业固体废物氰化废渣堆34万立方米，共计51万吨全部挖掘、外运至南坑村白鸭洞填埋场填埋，对挖掘运输后的尾矿堆总面积约6万平方米区域进行整理，复垦还绿 | 治理内及方案变更前后不变，填埋场地址变更前后改变 |
|  |  | 在南桥南坑村吉安垅新建一座库容约为35.21万立方米的废渣安全填埋场。在主坝下游新建设一套渗滤液处理设施，处理规模为100立方米/天 |  | 在南坑村白鸭洞新建一座库容约为35万立方米的废渣安全填埋场。在主坝下游新建设一套渗滤液处理设施，处理规模为100立方米/天 | 变更前后填埋场地址改变、库容量减小 |
|  |  | 矿区内2座Ⅰ类一般工业固体废物废矿石修筑挡砂墙，就地稳石固石，并复垦还绿 |  | 矿区内2座Ⅰ类一般工业固体废物废矿石修筑挡砂墙，就地稳石固石，并复垦还绿 | 变更前后不变 |
|  |  | 清除黄金洞水库底泥21.62万立方米，清除后堆积在水库下游选定的堆积场内（黄金洞乡金塘村下方家垅），并对厂址复垦还绿 |  | 清除黄金洞水库底泥21.62万立方米，清除后堆积在水库下游选定的堆积场内（黄金洞乡金塘村下方家垅），并对厂址复垦还绿 | 变更前后不变 |

表2-3  项目变更前后工程设计内容对比一览表

| 变更前治理工程组成一览表 | 变更后治理工程组成一览表 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计内容 | 设计方案 | 设计内容 | 设计方案 |  |
| 氰化废渣量 | 本项目拟处理的30座氰化废渣堆（含周边受污染的渣土混合物）贮存量为34万m³，堆积密度为1.5t/m³计，氰化废渣量共51万吨；根据本工程挖掘区现有废渣堆存量、建设工期要求和废渣堆的挖掘条件，确定挖掘及运输规模为280500t/月； | 氰化废渣量 | 本项目拟处理的30座氰化废渣堆（含周边受污染的渣土混合物）贮存量为34万m3，堆积密度为1.5t/m³计，氰化废渣量共51万吨；根据本工程挖掘区现有废渣堆存量、建设工期要求和废渣堆的挖掘条件，确定挖掘及运输规模为280500t/月； | 变更前后不变 |
| 采矿废石堆 | 废石堆770m3； | 采矿废石堆 | 废石堆770m3； | 变更前后不变 |
| 土、还绿工程量 | 氰化废渣堆挖掘后及采矿废石堆总覆土面积6万m2，平均覆土厚度0.4m,总覆土量3万m3；种植草皮面积6万m2。 | 土、还绿工程量 | 氰化废渣堆挖掘运离后的土壤裸露区域及采矿废石堆表面要进行覆土还绿，总覆土面积6万m2，平均覆土厚度0.5 m，总覆土量3万m3；种植草皮面积6万m2。 | 变更前后不变 |
| 废渣填埋场 | 本工程需治理的废渣约34万m3，在南桥乡南坑村吉安垅新建一座库容约为35.21万m3的废渣安全填埋场，主坝约18m高；在主坝下游新建一套渗滤液处理设施，处理规模为100m3/d。 | 废渣填埋场 | 本工程需治理的废渣约34万m3，在南坑村白鸭洞新建一座库容约为35万m3的废渣安全填埋场，主坝约5m高； 在主坝下游新建一套渗滤液处理设施， 处理规模为100m3/d。 | 变更前后建设地址、库容量、主坝高度改变 |
| 土石方工程 | 库区整形及相应的土石方工程量挖方40300m3、填方6500m3； 渗滤液处理区土石方工程量挖方6800m3、填方910m3； | 土石方工程 | 库区整形及相应的土石方土石方工程量124450 m3，填方1438m3 渗滤液处理区土石方工程量挖方6800m3、填方910m3； | 变更前后改变 |
| 挖掘工程 | 挖掘时间为6个月，采用连续工作制度，360d/a，2班制，8h/班，挖掘机共三台 | 挖掘工程 | 挖掘时间为2个月，采用连续工作制度，360d/a，2班制，8h/班，挖掘机共三台 | 变更前后改变 |
| 运输工程 | 运输总时间6个月，运输平均距离约14km；装载运输方式为反铲+自卸汽车；2班制，8h/班。 | 运输工程 | 运输总时间2个月；运输平均距离约6km；装载运输方式为反铲+自卸汽车；2班制，8h/班。 新修建约5km的道路。 | 变更前后运输时间、距离、路线变化 |
| 环保工程 | 防渗系统：防渗面积43010m2 | 环保工程 | 防渗系统：防渗面积29408m2 | 变更前后改变 |
|  | 清污分流系统：地下水导排管400m、渗滤液导排管130m； 渗滤液废水经脱氰——空气氧化—铁盐—碱—PAM絮凝沉淀处理达标后其水质达到或优于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准 |  | 清污分流系统：地下水导排管214.6m、渗滤液导排管88m； 渗滤液废水经脱氰——空气氧化—铁盐—碱—PAM絮凝沉淀处理达标后其水质达到或优于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准 | 变更前后导管长度改变 |

平江县南桥矿区黄金洞水库区域遗留废渣量，详见表2-4。

表2-4  平江县南桥矿区黄金洞水库区域废渣堆积数量表

| 序号 | 地名 | 编号 | 地物属性 | 坐标 | 总面积（m2） | 方量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 慥上沟上塅 | A1 | 氰化废渣 | 3174305.353 | 507750.271 | 343.03 | 1029.09 |
| 2 | 慥上沟下塅 | A2 | 氰化废渣 | 3174272.914 | 507762.895 | 1055.91 | 6335.46 |
| 3 | 四坵田沟 | A3 | 氰化废渣 | 3174132.36 | 507653.817 | 495.5 | 2229.75 |
| 4 | 罗家坑 | A4 | 氰化废渣 | 3174039.056 | 507535.199 | 255.65 | 511.3 |
| 5 | 邓家尾上 | A5 | 氰化废渣 | 3173999.334 | 507291.34 | 2867.75 | 28677.5 |
| 6 | 高登咀 | A6 | 氰化废渣 | 3173812.673 | 507418.027 | 2892.64 | 49174.88 |
| 7 | 邓家沟屋后 | A7 | 氰化废渣 | 3173845.048 | 507269.961 | 2924.44 | 11697.76 |
| 8 | 华树涡 | A8 | 氰化废渣 | 3173960.314 | 507158.925 | 1705.92 | 20471.04 |
| 9 | 塘坳埂 | A9 | 氰化废渣 | 3173848.837 | 507174.183 | 2312.1 | 6936.3 |
| 10 | 塘坳垅2号 | A10 | 氰化废渣 | 3173718.45 | 507237.382 | 15436.86 | 127463.305 |
| 11 | 塘坳垅3号 | A11 | 氰化废渣 | 3173643.774 | 507306.545 | 817.59 | 2043.975 |
| 12 | 高登咀竹涡 | A12 | 氰化废渣 | 3173885.361 | 507409.789 | 1339.07 | 4552.838 |
| 13 | 蠢子丘汉上 | A13 | 氰化废渣 | 3173806.156 | 507564.802 | 546.63 | 1093.26 |
| 14 | 方丘汉上 | A14 | 氰化废渣 | 3174059.138 | 507681.444 | 524.62 | 1731.246 |
| 15 | 转车场 | A15 | 氰化废渣 | 3173549.026 | 507405.279 | 563.81 | 1691.43 |
| 16 | 左老子汉上 | A16 | 氰化废渣 | 3173468.39 | 507305.34 | 2927.7 | 8783.1 |
| 17 | 赵家堝 | A17 | 氰化废渣 | 3173179.186 | 507259.461 | 1109.7 | 8877.6 |
| 18 | 长堝里 | A18 | 氰化废渣 | 3173884.185 | 508173.242 | 402.45 | 2817.15 |
| 19 | 深坑沟 | A19 | 氰化废渣 | 3173826.051 | 508143.944 | 869.61 | 10435.32 |
| 20 | 麻堝里 | A20 | 氰化废渣 | 3173730.317 | 507869.714 | 895.04 | 3222.144 |
| 21 | 枫树坦 | A21 | 氰化废渣 | 3173638.363 | 507689.067 | 369.21 | 923.025 |
| 22 | 下瑶堝 | A22 | 氰化废渣 | 3174363.033 | 508372.781 | 386.5 | 1932.5 |
| 23 | 补堝 | A23 | 氰化废渣 | 3174263.12 | 508508.146 | 1056.1 | 4224.4 |
| 24 | 塅上堝 | A24 | 氰化废渣 | 3173694.723 | 508586.746 | 1169.2 | 3507.6 |
| 25 | 老座坊 | A25 | 氰化废渣 | 3174236.936 | 508719.801 | 972.6 | 2917.8 |
| 26 | 金塘堝 | A26 | 氰化废渣 | 3174198.299 | 508837.742 | 294.3 | 735.75 |
| 27 | 注竹堝 | A27 | 氰化废渣 | 3173693.901 | 508221.534 | 1081.6 | 6489.6 |
| 28 | 阳城洞尾 | A28 | 氰化废渣 | 3174207.019 | 509160.909 | 143.6 | 430.8 |
| 29 | 春湘老屋汉上 | A29 | 氰化废渣 | 3173793.23 | 508440.265 | 478.4 | 2392 |
| 30 | 四亩大坵对面 | A30 | 氰化废渣 | 3173517.777 | 508381.197 | 1982.84 | 15862.72 |
| 31 | 转车场附近 | K1 | 矿渣 | 3173559.286 | 507380.942 | 339.85 | 169.925 |
| 32 | 四亩大坵旁边 | K2 | 矿渣 | 3173540.183 | 508332.318 | 746.64 | 597.312 |
| 总计 |  |  |  | 49306.86 | 339957.88 |

注：本平面坐标采用1954北京坐标系。

由表2-4可知，平江县南桥矿区黄金洞水库区域内堆积的废渣总量34万m3，氰化废渣量为51万吨。

# 三、变更后填埋场工程具体内容

3.1拟建场址

根据现场调查，结合南坑村尾砂治理点位分布，项目填埋场拟建场址位于南坑村白鸭洞；拟建场址场地面积较大，工程地质条件，且有道路通过该场址，便于尾砂的运输，与各尾砂点的距离相差较小。

3.2建设方案

本项目区的重金属污染源主要为黄金洞水库上游区域内小溪旁 30 座氰化废渣堆及 2 座废石堆场的污染，氰化废渣方量为34万m3，废石方量为770m3。根据治理方案比选分析，为实现本项目治理目的，本项目拟处理的尾砂中，30 座氰化废渣堆定性为第Ⅱ类一般工业固体废物。废石堆为第Ⅰ类一般工业固体废物。

由于南桥金金矿矿区已停止开采，原有渣堆经过多年的自然堆存，表面已形成自然覆土，土层较厚的地方，生长有较茂盛的杂草。且根据毒性浸出试验，矿渣堆场废渣（转车场附近K1矿渣、四亩大坵旁边K2矿渣）均为第I类一般工业固体废物，本工程将对废石堆建设挡石墙拦截废石后就地复垦还绿。

3.3设计库容分析

本工程需治理的废渣约34万m3，废渣安全填埋场设计库容约为35万m3，库容大于填埋量可满足废渣填埋要求。平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程位于本项目西侧，其工程尾砂总量约为17.7万m3，设计库容为20万m3，大于理论所需库容，能满足其工程尾砂的填埋所需库容。

由于本项目填埋场和平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程填埋场均选址于南坑村白鸭洞，两个填埋场采取拦挡坝分开建设，本项目位于拦挡坝东侧，另外一个项目位于拦挡坝西侧。整个南坑村白鸭洞区内能填埋场的库容约60万m3，大于两个项目设计库容面积，能够满足要求。

两个填埋场同时施工进行建设，采取拦挡坝分离，渗滤液处理设置建在本填埋场北侧低处共用，处理达标后外排东侧小溪。

3.4工程设计内容

3.4.1填埋工艺介绍

填埋工艺流程见下图3-1

图3-1  填埋工艺流程图

按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，以及填埋库区地形地貌结合填埋工艺的要求，确定一般工业固体废物填埋坝坝顶标高为390m。标高390m以下的填埋区内采用填坑法作业，在废物堆体超过390m标高后，采用斜坡分层填埋工艺，分层的外坡坡度为1:3，废物堆体每升高5m，设置一个5m宽平台，直至最终封场标高415m。

填埋作业方式：填埋作业拟采用分层、以条带状分单元进行，每条单元带宽度约10m，每层厚度0.3m，填埋单元从主坝开始向内推进，平行于主坝填完第一单元带后接着向南填埋下一单元带，填埋废物采用多用途转载式推土机将废物推平，然后用压实机往返压实3～5遍。由于氰化废渣在日光照射下易分解，卸堆前又经过洗矿，所以废渣中的残留氰化物不多。本案考虑堆存废渣时，每隔一定厚度（约5m），加入一定量漂白粉（铺设约0.1m厚），这样，废渣中的氰化物毒性一般不至于对环境造成危害，废渣场流出的水的氰化物浓度也可达到露天水源的标准。但为了保证绝对安全，本工程废渣填埋场设置了渗滤液收集、导排及处理系统，对渗滤液进行处理后，达标排放。

经计算，本工程氰化废渣填埋场所需铺设漂白粉的面积约为69000m2，漂白粉密度取2.35t/m3，则漂白粉需要约16215t。

3.4.2固体废物入场方式及填埋作业设备

1）固体废物入场方式

固体废物入场方式：采用汽车加盖密封运输。

为了满足汽车入填埋库区的需要，在填埋库北部修建入填埋库区的场外道路。道路路面宽6.0m，挖方路肩宽0.5m，填方路肩宽1.0m，采用泥结碎石路面。

2）废物填埋作业设备

填埋场使用的主要作业设备包括一台JCB挖掘装载机（3CX）、一台120马力履带式推土机和一台单钢轮振动压实机（YZ18JC），主要设备见表3-1。

表3-1  安全填埋场主要工艺设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120马力履带式推土机 |  | 台 | 1 |
| 2 | 挖掘装载机 | JCB(3CX) | 台 | 1 |
| 3 | 单钢轮振动压实机 | YZ18JC | 台 | 1 |

3.4.3挡石墙：

（1）对边坡坡度小于 30°的废石堆，采用客土法（挡石墙覆土还绿方案）进行植被恢复。将废矿堆石高度超过 20m 以上的修坡、并把地势陡峭的废石堆挖运到附近地势平坦的废石堆，保证每堆废矿堆石高度不超过 20m。削坡废石堆成 1:1.25 的坡比，然后从堆石最高处向堆石中灌 1：3 水泥砂浆，砂浆从上自流到下面，将整个堆石固化。废石堆最上游及四周砌筑浆砌石截洪沟，截洪沟尺寸为 b×h=400×400m。在废石堆坡下侧处修建挡石墙，挡石墙采用 M10 级水泥砂浆砌筑 MU40 毛石，顶宽 1.5m，有效高度 5m，上游坡比 1：0，下游坡比 1：0.60，拦砂墙以岩石层作为持力层，拦砂墙要求基础进入持力层不小于 1.5m。挡石墙上以 1：1.25 的坡度修坡，坡面覆土厚度 40cm，土层表面采用六角形混凝土空心砖压坡，空心砖空心处种

植植物。

（2）边坡坡度大于 30°而小于 50°的废石堆，在废石堆底部修建档石墙并对上部废石堆高度超过 10m 增设置一台阶，台阶宽度为 2m，台阶内侧修建尺寸 b×h=400×400mm 排水沟。将堆积在冲沟内的废石推平，并按照原来总坡比进行调整，调整后的坡比不陡于 1：1.5，超过 10m 增设置一台阶，台阶宽度为 1.5m，台阶内侧修建尺寸b×h=400×400mm 排水沟。现状废石堆的削坡后考虑采用天然植被护坡，本设计削坡后护坡坡度一般为 1:1.5。由于废石堆地处山谷处，汇水面积较大，下大雨时，雨水容易对废石堆产生冲刷而影响治理效果。为防止在治理过程中被过量雨水冲刷，可考虑在废渣堆周围修建排洪沟，引导洪水直接排向下游。

3.4.2复垦还绿：

①植被恢复：

植被恢复分下述三个阶段进行：

土地平整：将需植被处表面推平，覆土40cm，原则上尽量做到平整，平整好后将回填土夯实碾压紧为下道工序做好准备。

表层覆土：平整后，表层覆腐殖土约40cm厚。取土量按覆土需要结合场地清基，在取土场有计划开挖。分块实施，每取完一块，应采取覆盖和遮蔽措施，防止裸露场地所造成的水土流失。对开挖的边坡，按设计要求坡度考虑保持其稳定，防止发生滑坡、塌方等措施。

植草、植树：表层覆土工作完成后，从周边山上铲出草皮运来，移植到堆存点覆土表面，保持水分直到成活。将堆存点区划分为6 米见方的小方格若干，每个方格交界处种上1米宽，长势较好的草皮固土，方格以内填上其它草皮，或撒上草籽，保持水分直到发芽成活。草皮和草籽成活发芽后可施一定的化肥，使其长得更好，等草坪长成后还可在库区内种上一些适合当地生长的树木。

本工程植被恢复分二种情况处理：一种为具备植物生长的基本土壤条件，另一种为不具备植物生长的基本土壤条件。

①具备植物生长的基本土壤条件植被恢复方案

a、造林整地前应进行劈草炼山，清理山地，挖除杂灌头，炼山时应注意防火和保持水土，炼山后应及时整地挖穴，以减少灰份的流失。

b、设置反向水平条，水平条间距2m，水平条宽度30cm～50cm，外侧壁内侧高10cm，以利于集水。

c、在水平条平面靠内侧边沿挖坑，规格为30cm×50cm。局部栽培桉树苗，苗间距1.5m；栽前在坑底和侧壁铺设地膜以保水，并在坑内放10g保水剂。

d、水平条间撒播灌草种，后铺设生态植被毯或类似防护物进行初期防护。

②不具备植物生长的基本土壤条件植被恢复方案

a、不具备植物生长的基础土壤条件，需要重新营造植物生长的基盘。

b、采用机械覆土，结合人工散布均匀，平均覆土50cm左右，就近选择合适区域取土，取土后对取土场进行植被恢复，以确保不造成取土场的水土流失；

c、设置反向水平条，水平条间距2m，水平条宽度30cm～50cm，外侧壁内侧高10cm，以利于集水。

d、在水平条平面靠内侧边沿挖坑，规格为30cm×50cm。局部栽培桉树苗，苗间距1.5m；栽前在坑底和侧壁铺设地膜以保水，并在坑内放10g保水剂，且与回填客土拌匀。

e、水平条间撒播灌草种，后铺设生态植被毯或类似防护物进行初期防护。

②生态恢复方案

a、对A1～A30的30个氰化废渣堆点，挖运清理完毕后的开挖区域，进行覆盖400mm厚的营养土层，修筑截洪沟和场区内排水沟，种植适合当地生长的草皮和树种；

b、对K1、K2两个废石堆点修坡整理、修建拦石墙、截洪沟、覆盖400mm厚的营养土层，种植适合当地生长的草皮；

c、对新建的南桥乡南坑村吉安垅安全填埋场达到设计要求后进行封场处理、覆盖700mm厚的营养土层，种植适合当地生长的草皮；

d、对取土场进行整理，种植适合当地生长的草皮和树种。

③土壤覆盖方案

土壤覆盖复垦土层为天然土壤，厚度400mm，作为植物生长土壤。根据现场踏斟，为减少由于取土而扰动原地貌，损坏原有土地植被，各氰化废渣堆点覆土还绿取土场均设置在各氰化废渣堆点周围地势稍高的边坡上。取土量按覆土需要结合场地清基、基础开挖，在取土场有计划开挖。分块实施，每取完一块，应采取覆盖和遮蔽措施，防止裸露场地所造成的水土流失。对开挖的边坡，按设计要求坡度考虑保持其稳定，防止发生滑坡、塌方等措施。

④草皮种植方案

表层覆土工作完成后，将市场买来成型草皮移植到已覆盖营养土表面，保持水分直到成活。将尾砂堆坑区划分为6 米见方的小方格若干，每个方格交界处种上1 米宽，长势较好的草皮固土，方格以内填上其它草皮，或撒上草籽，保持水分直到发芽成活。

草皮和草籽成活发芽后可施一定的化肥，使其长得更好。

3.4.3防渗工程

1）填埋库整形及地基处理

因变更后工程选址变化，填埋库整形及地基处理部分设计改变，具体如下：

填埋库场底基本上沿沟底布置，主坝附近库底平整设计标高为430m，谷底线向沟上游形成10%的纵向坡度，谷底线两侧形成2%的横坡，场底最大宽度约27m，长约70m，形成主要2个台阶，底部台阶标高为430m～440m，上部台阶标高为445m～485m。有利渗滤液收集系统和地下水疏排系统的布置。

边坡平整从场底开始，结合地形坡度和工程地质情况，按修整坡度升高至465m、475m、485m锚固平台。边坡必须平整，以免对防渗膜造成破坏。

填埋库整形后，部分位于岩层的开挖地段将岩石裸露，为避免裸露的岩石坚硬棱角对防渗膜造成损坏，边坡平整要求没有突出坚硬物，岩石边坡需喷浆找平。土质边坡要求进行夯实，压实度不小于90%。

填埋库库底的淤泥及表层耕植土需要挖除，粉质粘土和需要的回填土需进行平整和压实，压实度不小于93%，达到所需地基承载力的要求。

2）防渗方案的确定

根据本填埋场区工程地质和水文地质资料结合国内大部分工程的实际情况，变更后填埋场防渗方案与变更前一致，采用水平防渗方式。

3）水平防渗方案

工程变更后防渗材料与变更前一致，选择HDPE防渗膜作为填埋场的防渗材料。因变更后填埋场选址变化，因此防渗层结构设计将部分调整，变更后防渗层结构变化如下：

变更后填埋库区防渗系统按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中对第Ⅱ类一般工业固体废物的要求进行设计，场底采用复合衬里防渗结构，边坡采用单层衬里防渗结构。

变更后设计的场底防渗层结构由上向下依次为：

●15kN/m有纺土工布

●0.3m厚碎石渗滤液导流层

●30kN/m无纺土工布

●1.5mm光面HDPE土工膜

●1.5m厚粘土层（其中：上层0.5m厚粘土防渗层、下层1.0m厚粘土保护层）

其中粘土层应选择场内含细颗粒成分较多的粘土，剔除杂物和碎石，在保持一定含水率的条件下分层碾压，达到密实度为93%，上层0.5m厚粘土渗透系数小于1×10-7cm/s。

430m卸车平台西侧场底防渗层结构由上向下依次为：

●HDPE复合土工排水网格（5.0mm）

●30kN/m无纺土工布

●1.5mm光面HDPE土工膜

●1.5m厚粘土层（其中：上层0.5m厚粘土防渗层、下层1.0m厚粘土保护层）

其中粘土层应选择场内含细颗粒成分较多的粘土，剔除杂物和碎石，在保持一定含水率的条件下分层碾压，达到密实度为93%，上层0.5m厚粘土渗透系数小于1×10-7cm/s。

本次设计的边坡防渗层结构由上向下依次为：

●HDPE复合土工排水网格（5.0mm）

●30kN/m无纺土工布

●1.5mm糙面HDPE土工膜

●30kN/m无纺土工布

为保证防渗膜的安全，边坡基础层需平整，没有突出坚硬物，岩石边坡需喷浆找平。

人工合成衬层采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜，其渗透系数不大于1.0×10-12cm/s，HDPE材料必须是优等品，禁止使用再生产品。

变更后防渗工程量见表3-2:

表3-2 库区防渗工程量

| 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无纺土工布（15kN/m） | m2 | 808 |
| 无纺土工布（30kN/m） | m2 | 58008 |
| 碎石 | m3 | 244 |
| HDPE土工膜（1.5mm） | 光面 | m2 | 808 |
|  | 糙面 |  | 28600 |
| HDPE复合土工排水网格（5.0mm） | m2 | 28600 |
| 粘土渗透系数不大于1.0×10-7cm/s | m3 | 808 |

3.4.4清污分流

变更后库区实行清污分流排污制不变，但因变更后场地变化，场外截排洪、地下水疏排、作业区排水、渗滤液集排系统等部分参数均有变化，变更后具体情况如下：

1）场外截排洪

按照《防洪标准》（GB50201-2014）和《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)的技术要求，本工程的防洪标准为：设计50年一遇，校核100年一遇。

本工程设计在库区465m、475m、485m的标高处及库区外围，分别设置临时和永久截洪沟。降雨时，可将截洪沟以上坡面雨水迅速排出，这样一方面可以起到防洪的作用，同时还能减少入场径流量，使渗滤液处理量尽可能减少。永久截洪沟采用矩形断面，由于汇水面积不大，截水沟为宽0.4m浆砌片石矩形沟，其余地方利用排水明沟作为截水沟，沟宽0.4m；临时截洪沟采用矩形断面，浆砌石块护底护坡，各截洪沟底纵坡均为5‰。永久截洪沟经过山坡鞍部、能就近将洪水排入地表水沟时，则就近排除，以减少下游截洪沟的流量；不能就近排出的场区内雨水经水沟汇集排至填埋场外，与现有排水系统衔接。

2）地下水疏排

根据变更后的工程地水文地质资料及现场实际情况，需要在场底设计地下水导排工程。主要的作用是在填埋场使用过程中和终场后，将通过边坡和地下渗透进入填埋区的雨水和部分可能存在的地下水安全排出场外，以保证填埋基底的稳定性。

地下水导排系统位于防渗系统以下，分为地下水导排主盲沟和次盲沟。地下水导排主盲沟沿场底主沟由西往东布置，沟中埋设DN315HDPE管，在管壁顶部两侧45°方向设排水孔，管周围用碎石填充，沟用15kN/m土工布包裹；在场地支沟处布置地下水导排次盲沟，地下水导排次盲沟中铺设DN200的HDPE穿孔花管，管周围用碎石填充，沟用15kN/m土工布包裹。

填埋场水流通过地下水导排管穿过截污坝排出场区。

地下水导排工程量见表3-3:

表3-3 地下水导排工程量

| 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 土工布（15kN/m） | m2 | 504 |
| 碎石（16～32mm） | m3 | 621 |
| HDPE管 | DN200 | m | 54 |
|  | DN315 |  | 160.65 |

3）作业区排水

为排除填埋库未作业区的雨水，本设计在465m、475m、485m标高防渗锚固平台上结合防渗系统设置临时性排水沟，截流其上部坡面未受污染雨水以及已进行中间覆盖的固废体表面清洁雨水，临时排水沟断面尺寸为≥0.8m×0.8m。

填埋场服务期满后，及时进行封场覆盖，封场边坡坡度1：3，封场平台坡度大于2%，顶面坡度大于5%，并坡向外侧，排除的雨水进入填埋场周边雨水排水沟排出场外。

4）渗滤液集排系统

①渗滤液集排水层

主坝区域场底铺设0.3m厚的碎石作导流层，其上覆15kN/m有纺土工布作保护层，防止被固体废物损坏或堵塞。

460m卸车平台西侧场底及边坡采用5.0mmHDPE复合土工排水网格导流，同时起到保护下层防渗膜的作用。

②场底渗滤液导排管

场底分别设置纵向导渗主盲沟及横向支盲沟。主盲沟沿库底谷沟地形由西往东设置；支盲沟每间隔一定距离布设，与纵沟交错相连。主坝区域场底主盲沟中铺设DN315的HDPE穿孔管作导流主管，坡度为10.0%；支盲沟中设置DN200的HDPE穿孔管作导流支管，与导流主管相接，形成排渗导流管网；410m卸车平台西侧区域场底主盲沟中不设导流管。

渗滤液导排管工程量见表3-4：

表3-4 渗滤液导排管工程量

| 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| HDPE管 | DN200 | m | 23.4 |
|  | DN315 |  | 55.8 |

3.4.5气体导排系统

变更后气体导排系统不变，在封场系统中最终填埋废物层上铺设一层集气层并用管道引出场外，因变更后选址变化，管道竖井材料及按照方式将改变，具体如下：

多孔收集管采用DN200HDPE多孔管，垂直安装在φ800mm的竖井中，收集管底部与石笼连接，向上穿过顶部封场覆盖层，将可能产生的填埋气体排出场外；竖井外围设置复合土工网格；复合土工网格与收集管之间填充碎石，以提高透气性能和增加吸收面积。导气石笼水平间距约50m，采用等边三角形布置。气体导排工程量见表3-5。

表3-5  气体导排工程量

| 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| HDPE复合土工排水网格 | m2 | 81 |
| 碎石 | m3 | 15.3 |
| HDPE管（DN200） | m | 49.5 |
| 集气井 | 座 | 7 |

3.4.6封场设计

1）最终填埋完成面

根据要求，变更后最终填埋完成面最大坡度按1：3考虑。填埋库从坝顶435m标高开始，坡面以1：3坡度向上，标高每升高5m，设置一个2m的控制平台，一直达到设计标高，然后按5%以上的坡度由中间坡向两侧，形成鱼背状，便于排水。每个控制平台内侧设置排水沟，沟断面尺寸0.4m×0.4m。

2）最终覆盖系统

填埋场的最终覆盖层为多层结构，最终覆盖层包括底层、防渗层、排水层、保护层及耕植被恢复层等。封场工程量见表3-6：

表3-6  最终封场工程量

| 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 300g/m2土工布 | m2 | 52839 |
| 600g/m2土工布 | m2 | 17613 |
| 碎石（厚0.3m、粒径2～5cm） | m3 | 5283 |
| 粘土（厚0.3m、渗透系数小于1×10-7cm/s） | m3 | 5283 |
| 糙面HDPE土工膜（1.5mm） | m2 | 17613 |
| 粗砥性鹅卵石（厚0.3m） | m3 | 5283 |
| 耕植土（取土场取土及运输） | m3 | 12330 |
| 封场绿化 | m2 | 17613 |
| 排水沟（0.4m×0.4m） | m | 506.34 |
| 渗滤液处理区绿化面积（植草种） | m2 | 234 |
| 封场临时道路 | m2 | 1120.5 |

3.4.7截污坝

根据氰化废渣填埋工艺以及填埋库容的要求，整个填埋场需设一座截污坝，填埋场场底部设渗滤液导排管，将渗滤液排往渗滤液调节池。拦截坝的作用是拦阻固废，防止固废渗滤液外渗。

根据可研中坝型方案比较，本工程土石坝采取土石混合筑坝，可充分利用场地开挖的碎石和土料。砌石坝由于采用重力坝结构，坝体断面较小，构筑拦渣坝用地较小，相应地对增加库容有利，但采石地与填埋场距离远，采石运输成本太高。按照因地制宜和就地取材的原则，本填埋场采用碾压式土石坝。

坝体结构构造：依据《砌石坝设计规范》（SL 25-2006)的相关规定，坝顶无行车要求，结合管理要求，确定主坝坝顶宽度为 5m。根据设计方案以及排渗方案的特点，按照碾压式土石坝设计规范相关构造要求，确定主坝的坝顶宽为 5m，坝高为 5m，坝上游坡比为 1：2，下游坡比为 1：2。

坝基处理：填埋场拦挡坝填筑以前，应对坝体基础进行处理，清除坝体基础的淤泥土质和其它软弱土层，可将上伏的耕植土及含砾粉土土层清除后，以强、中风化花岗岩作坝基持力层，并做好坝基防渗处理。

坝面处理：坝体上游边坡为 1:2，下游边坡为 1:2，上游边坡按照边坡防渗设计进行防渗处理，下游边坡采用干砌石护坡，以保护坝体不被雨水侵蚀。

3.4.8渗滤液处理

1）渗滤液产生量估算

变更后填埋区封场后面积为24590m2，降雨强度采用多年平均降雨量1600mm进行计算，场区采用了HDPE膜工艺，渗透系数取0.2，则变更后渗滤液产生量为7860m3/a，即22m3/d。

2）渗滤液处理规模、设置位置

变更后污水处理总规模与变更前一直，定为100m3/d，渗滤液处理设施间歇运行。渗滤液调节池及处理车间布置在主坝下部，使渗滤液收集能够自流。

3）渗滤液进出水水质

①渗滤液进水水质

本工程填埋固废为氰化废渣及其渣土混合物，根据浸出毒性的检测结果，预测见表3-7所示：

表3-7  渗滤液水质预测结果

| 编号 | 项 目 | 浓度预测（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷及其化合物(以总砷计) | 4 |
| 2 | 铅(以总铅计) | 1 |
| 3 | 镉(以总镉计) | 0.2 |
| 4 | 氰化物 | 2.0 |
| 5 | pH | 5～10 |

②渗滤液出水水质

渗滤液处理后出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后达标排放，即：

表3-8  渗滤液出水水质标准

| 编号 | 项 目 | 出水浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷及其化合物(以总砷计) | 0.5 |
| 2 | 铅(以总铅计) | 1.0 |
| 3 | 镉(以总镉计) | 0.1 |
| 4 | 氰化物 | 0.5 |
| 5 | pH | 6～9 |

4）处理工艺的确定

本污水处理站处理的废水主要是本填埋场渗滤液、水质中主要含砷，其次含氰化物及少量的有机物。本处理站拟采用化学法处理工艺处理含砷及含重金属废水。渗滤液处理工艺流程如下：

图3-2  渗滤液处理工艺流程图

工艺流程说明：

填埋场渗滤液进入调节池后，经均衡水质后由提升泵提升至一级混凝反应池，在一级混凝反应池内投加硫酸亚铁溶液及PAM，并鼓入空气，通过一系列复杂的水解、絮凝和化学反应，废水中的有害杂质砷等形成沉淀物在沉淀池中进行分离；一级混凝反应池内出水自流进入一级沉淀池，沉淀池出水自流进入二级混凝反应池分为两格，第一个内投加碱液并搅拌，控制污水的pH值为8左右，在第二格内投加Na2S及PAM溶液并搅拌，在第二格内进行化学反应除去废水中的Zn2+、Cd2+、Cu2+；二级混凝池出水自流进入二级沉淀池，为二级沉淀池出水能够达标排放，在二级沉淀池后设置砂滤池，确保出水的SS达标，砂滤池后设置清水池，清水池出水外排。

沉淀池产生的沉渣通过板框压滤机进行固液分离，污泥经过脱水后安全处置或交由资质的单位进行处理。

5）渗滤液处理系统建构筑物、设备表

表3-9 渗滤液处理系统建构筑物表

| 序号 | 名称 | 尺 寸 | 数量 | 结构形式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗滤液收集池 | 1000m3 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 2 | 渗滤液处理车间 | 20×10×4.5 | 1间 | 砖混 |  |

表3-10  渗滤液处理系统设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝反应沉淀器 | 处理量Q=100m3/h | 2套 |  |
| 2 | 多介质过滤罐 | 处理量Q=100m3/h | 1台 |  |
| 3 | 污水泵 | Q=5m3/h，H=10m P=1.5kW | 2台 |  |
| 4 | 二次提升泵 | Q=5m3/h，H=30m P=4kW | 2台 |  |
| 5 | 加药装置 | 溶药箱1m3，加药箱1m3，加药泵2台，1用1备 | 3套 |  |
| 6 | 鼓风机 | Q=30m3/h P=1.5kW | 1台 |  |
| 7 | 污泥泵 | Q=5m3/h，H=30m P=1.5kW | 1台 |  |
| 8 | 板框压滤机 | 压滤面积10m2 | 1台 |  |
| 9 | 配电系统 |  | 1项 |  |
| 10 | 管线及阀门 |  | 1项 |  |

本工程采用以上工艺设备处理运行时产生的渗滤液，平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程位于本项目西侧，为了进一步节约工程及运行成本，其工程与本工程拟共用一套渗滤液处理设施，但其工程产生的渗滤液成分简单，仅需收集后通过人工定期加药方式（石灰-铁盐法）进行处理后可达标排放，无需采取上述后面污水处理站进一步处理。

### 3.3.9给水排水

1、给水：项目给水包括施工作业过程中的生产用水和生产人员、管理人员的生活用水。项目生产用水可直接从小溪中取水，生活用水可从附近居民取水点取水。

2、排水：施工过程实行雨污分流，除雨水外，排水主要包括生产废水和生活污水，生产废水科经过沉淀池收集后用于生产用水的回用，生活污水依托周边居民化粪池。

填埋场场址周边主要水体为东侧小溪，该小溪主要为农业用水，由南往北约20km后最终汇入汨罗江内。

3.3.10外部道路建设

项目变更后氰化废渣运输拟采用单循环路线（见运输路线图）。其中，运输路线中约有5km无道路，完全无法满足本工程废渣运输、施工期间建设材料、设备进场的要求，所以须新修建约5km的道路以满足前述运输需求。

道路修建方案：拟从氰化废渣集中堆存区至填埋场所在南坑村白鸭洞的运输路线中修建约5km道路，道路为公路型，采用单车道，路面宽3.5m。

新建道路主要技术指标：新建道路为公路型，采用单车道，路面宽3.5m，挖方路肩宽0.5m，填方路肩宽1.0m。道路采用泥结碎石路面；结构为：泥结碎石面层厚13cm，碎石基层厚20cm；最小平面曲线半径为12m，交叉路口和直角转弯处路面内缘半径为9m；最大限制坡度11％、限制坡长不大于100m、缓坡长度不小于50m、缓坡坡比不大于4%，弧度超过450的道路最大坡比不大于5%；汽车行使限速15km/h；汽车荷载等级为汽-20级；道路两侧障碍物高度应低于1m(特别是转弯处)；道路上空高度应不低于5m；道路两侧高于路面时应修建排水明沟根据其汇水面积及其降雨量确定明沟截面尺寸为：上顶宽800mm，下底宽600mm，高600mm；在道路边有山间的设立警示标示柱，地上500mm，地下300mm，D100的混凝土柱；每隔300m设一错车道，错车道应设在缓坡段，任意两错车道之间能相互通视。（错车道示意图如下）

图3-3 错车道示意图

图3-4    泥结碎（砾）石路面结构图

道路排水沟设计：道路沿山体一侧修建浆砌石排水沟，砌筑砂浆为M7.5的水泥砂浆；排水沟截面尺寸为300×400mm，沟壁和底厚300mm，其表面用M10的水泥砂浆粉刷，每隔10m设置一道伸缩缝；每隔200m埋设一条φ400mm的预制钢筋混凝土排水管接入山下自然排水溪沟。

新建道路经济指标：

表3-11  主要经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规 格 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开挖土石方 | m3 | 需爆破 | 30000 |
| 2 | 回填土石方 | m3 | 作路基 | 19200 |
| 3 | 碎（砾）石路面 | m2 | （大部分碎石由开路所挖石加工而成） | 19200 |

3.3.11土石方工程

根据现场勘踏，安全填埋场位于山脚，根据项目技术方案可知填埋场底部及边坡防渗面积为29408m2，其中库区整形及相应的土石方工程量挖方154450m3、填方2037.5m3，符合要求的余土作为封场覆土材料，石方可作筑路材料，无弃方产生。

3.3.12原场址生态恢复措施

由于目前油库里填埋场已经开挖建设部分内容，因此需对其进行生态恢复，本环评提出以下生态恢复措施：

①、拆迁现有设施，挖松干涸硬化的表面层，平整填埋场表面，使其成平缓地形；

②、在挖松表层中撒铺碎粒（粒径不大于6mm），起到松散表层、提高表层的透气性能和容气性能的作用；

③、在表面铺盖25～40cm厚的土层；

④、选择植物种类应考虑当地植物，选择能迅速生长并再生，耐区域气候条件，根生长快，易于通过种子或插枝繁衍，具有固氮能力的植物。可先种植草本植物，待土质熟化后再种植用材林木。首先种植短期植被，以草作为初始的短期地表覆盖。为了增强植物的多样性和降低总群落破坏的机会，在初期一般都播种几个不同的植物种。植物种选择、播种密度和播种日期必须根据场地条件和植物种特性来确定。在干燥气候条件下，为保证迅速建立起短期植被，可能需要临时灌溉。

为了达到自衍和稳定植物群落的最终目的，必然要在短期植被与长期植被之间实现转换。可以在保证短期植被与继续土壤发育之后，任凭当地植物种侵入；或为建立短期植物群落需要临时灌溉时，可能通过重新播植找到更适于群落演替下一阶段的异种，例如灌木，以加快自然演替过程。人为地加快演替过程的必要性取决于前面的短期植被的成功，取决于恢复区最终期望的土地利用。土质熟化后应种植用材林木。宜选择生长快、抗逆境能力强、生物学作用活跃的树种营造人工林，也应考虑不同群落和品种植物的搭配，本地和外地植物品种结合，以及有固氮作用的作物的种植方案。但应注意，不可在边坡处种植根深乔木，适宜种植低矮匍匐型根浅草种。

# 四、变更后工程分析

## 4.1变更后工艺流程

项目建设内容及处理工艺不变，主要变化为场址变更带来的设施布置及相应工程量变化，施工期与营运期工艺流程及产排污节点与变更前一致，本处不再重复。

## 4.2变更后污染分析

### 4.2.1施工期污染分析

由于原《平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》（报批稿）中已经对施工期的环境污染源、环境影响分析及环保措施进行了详细论述，且项目变更前后主要是填埋场场址变化，目前填埋场还没有动工。因此，变更后项目施工期相应环保措施参照原环评落实后可以做到对周边影响较小，本次变更报告不再重复施工期相应内容。

变更后施工过程主要生态污染分析如下：

工程因素：项目在建设过程中不可避免存在一定规模土石方开挖、回填，会造成土体裸露。取土之后土体松散、破面较长，加之长时间裸露在外，在强降雨情况极易造成水土流失。因此，土石方开挖、回填及取土等工程行为为水土流失创造了“物质”条件。

气候因素：项目属于中亚热带季风湿润气候，雨量充足，降雨集中，雨季长，强度大，地面受雨水的溅蚀和地表径流的冲刷后，由面蚀发展为沟蚀，产生强烈的水土流失。因此降雨，特别是暴雨将成为水土流失的直接动力。

人为因素：随处开挖破坏地表植被，若不及时采取相应的措施，随意堆放，倾倒弃渣，一遇暴雨极易产生滑坡、坍塌、泥石流等水土流失危害，人为造成新的水土流失。

### 4.2.2营运期污染分析

（1）废水污染源

项目变更前后建设内容及处理工艺不变，营运期污染源变化主要是填埋场场址变化导致的填埋场渗滤液变化，渗滤液处理工艺不发生变化，变更填埋场渗滤液产生情况计算如下：

本项目渗滤液的产生量采用以下公式进行估算：

Q = A×C×I×10-3

式中：

Q—渗滤液水量，m3 /a；

A—填埋封场区的汇水面积，m2 ；

C—填埋封场区大气降雨转化成渗滤液系数；

I—降雨强度，mm/a；

根据填埋场防渗和雨污分流、填埋作业情况以及区域气候条件，填埋区封场后面积为24590m2，降雨强度采用多年平均降雨量1600mm进行计算，场区采用了HDPE膜工艺，渗透系数取0.2，渗滤液产生量为7860m3/a，即22m3/d。

（2）噪声污染源分析

变更前后噪声源一致，主要是渗滤液处理系统各种机械设备包括各种水泵、和其他电动控制设备在运行过程中产生机械噪声，噪声级在75~100dB（A）。

（3）固体废物污染源分析

变更前后固体废弃物一致，职工日常生活产生的生活垃圾仍为0.912t。由于渗滤液产生处理量变小，因此变更后渗滤液处理设施产生的污泥产生量将变小，产生量约为1.0t/a。

## 4.3变更前后污染物排放变化汇总

项目变更前后废气、废水和固体废物排放量汇总见表3-2。

表3-2  变更前后排放废水和产生固体废物汇总 （t/a）

| 类别 | 主要污染物 | 变更前 | 变更后 | 增减量 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液 | 废水量 | 10800 | 7860 | -2940 | 填埋场封场库区面积变小，渗滤液产生量减少 |
|  | 砷 | 43.2kg/a | 31.4kg/a | -11.8kg/a |  |
|  | 氰化物 | 21.6kg/a | 15.7kg/a | -5.9kg/a |  |
|  | 镉 | 2.16kg/a | 1.57kg/a | -0.59kg/a |  |
| 固体 废物 | 废水处理站污泥 | 7.6 | 5.5 | -2.1 | 规模变小 |
|  | 生活垃圾 | 0.912 | 0.912 | 0 | 人数不变 |

从表3-2变更前后对比可知，由于变更后渗滤液产生量处理规划变小，因此相应的污染物产生量均有所减小。

# 五、环境现状调查与评价

本项目环境现状调查与评价内容主要来源于核工业岳阳建设工程有限公司2017年9月《平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程（白鸭洞）》详拟建场地岩土工程详细勘察报告。

## 5.1自然地理概况

5.1.1地理位置

挡渣坝场址位于南桥乡南坑村白鸭洞。场址路况较好，交通条件便利。挡渣坝整个场区为一山谷，坝体上游、下游为南-北走向，北面为山谷口，周围环山，谷口沟渠、乡村公路，坝体周边无居民建筑，场地地形地貌较好，无山洪和滑坡等现象记录，整个场址为大面积的乔木及杉树林、部分为旱地。该场址距已有乡村道路约 250 米，修筑固体废物运输专用道路较为方便。其他外部条件：水源、电源可从临近的道路旁的给水管及电网接入。

5.1.2地形地貌

拟建场地位于平江县南桥矿区黄金洞水库区域，位于构造剥蚀丘陵地貌区，库区规划红线最高点位于南部山腰，高程约 475.00m；最低点位于场地北侧山谷处，高程约 413.00m，相对高差约 62m。地表坡度一般 20°～30°，山谷两侧坡度较陡，为 40°～50°，局部 70°～80°；山谷多呈“V”形，山顶呈次圆山脊，山坡形态一般呈直线形或凸形。局部山体基岩出露，第四系覆盖厚度较薄，植被较广。

5.1.3气候

平江县属亚热带季风性湿润气候，阳光充足，雨量充沛，四季分明。春季寒潮频繁，夏季秋初多雨，夏末秋初多旱，冬季寒冷期短。据平江县气象部门的多年资料，区内主要气象参数如下：年平均气温16.9C,极端最高气温40.3C，极端最低气温-12C，年降雨量平均1650mm/a，最大降雨量2188.9mm（1954年）全年日照平均为1693.5小时，年平均相对温度83%。

5.1.4水文

平江县境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。徑流總量32.56億立方米。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。

根据调查，区域农业生产用水以地表水为水源，周边居民生活用水以山泉水作为水源，无地下饮用水井。

## 5.2 工程地质条件

5.2.1 区域地质

据地区域地质资料显示：该区自第四系以来，地质构造运动进入相对稳定期，其特征表现剥蚀、侵蚀构造低山和丘陵地貌。本次勘察未发现新构造痕迹，属相对稳定地块。

5.2.2 地层岩性

根据钻探揭露、现场地质踏勘与室内土工试验成果，库区主要地层由上至下为耕土，第四系角砾，强-中风化板岩。现描述如下：

（1）耕土①层：

灰褐色、褐色，主要有粉质粘土及风化板岩角砾组成，松散状，稍湿，含植物根系，腐殖质较多。全场分布，层厚 0.40-0.70m。

（2）残积角砾②层：

黄褐色、褐黄色，主要由风化板岩角砾及粘土等组成，角砾含量约55%-60%，棱角-次棱角状，呈稍密-中密状，稍湿，级配一般。分布欠均匀（其中 08、12-14、16、18-20 号钻孔范围此层未见分布），层厚 0.80-4.20m。

（3） 强风化板岩③层：

青灰色，强风化，泥质结构，板状构造，上部薄层呈全风化状。往下风化程度减弱，呈强风化状，裂隙节理发育，破碎，节理面见铁锰质浸染，合金钻头易钻进，取芯呈碎块状少量呈短柱状，RQD 约 10-20，属极软岩，基本质量等级为Ⅴ级，全场分布，层厚 0.60-3.90m。

（4）中风化板岩④层：

青灰色，中风化，泥质结构，板状构造，裂隙节理较发育，取芯多呈长柱状少量呈短柱状，RQD 约 60-70，岩体较完整，属软岩，岩体基本质量等级为 IV 级，分较均匀布，为场地基岩，本层未钻穿该层，揭露厚度 5.90-10.70m。

5.2.3 人文地质环境

拟建场址挡渣坝坝体距居民房距离大，周边无农田，但挡渣坝下游存在来自周边谷沟及库区谷沟汇集而成的溪水，溪水主要用来灌溉，本工程产生的渗滤液通过采取合理的处理工艺后不会下游溪水水质造成影响。

## 5.3 水文地质条件

5.3.1 地表水

项目场地为典型的山区冲沟，沟渠水常年无枯水期，水量较大，主要受大气降雨入渗补给及岩石裂隙水和沟谷两侧第四系覆盖层渗流水补给，季节性变化较大。

5.3.2 地下水

场区内地下水类型主要为上层滞水、基岩裂隙水。其中上层滞水赋存于耕土及坡积土上部的含植物根系的浮土中；基岩裂隙水赋存于岩层的风化裂隙中。微风化板岩为项目场地相对隔水层。

地下水的形成主要由大气降雨入渗补给，补给范围较大，补给量动态变化较大。地下水由自然分水岭向谷底渗流，通过低谷向溪流排泄。

## 5.4稳定性分析及评价

5.4.1稳定性分析及评价

库区附近没有活动性断裂通过；无岩溶发育、无坍塌、泥石流、地裂缝、地面沉降等不良地质作用，场地基本稳定。库区规划红线最高点位于南部山腰，高程约 475.00m；最低点位于场地北侧山谷处，高程约 413.00m，相对高差约 62m。地表坡度一般 20°～30°，山谷两侧坡度较陡，为 40°～50°，局部 70°～80°；在后期的施工过程中可能会产生坍塌、滑坡等不良地质作用，设计及施工过程中应予以考虑。

5.4.2工程地质评价

坝址位于白鸭洞沟谷中游的鞍部地段，鞍部底部标高约 413.00m，鞍部底部宽约 26m，两侧以较陡的坡脚（40-60°）向两侧山脊延伸。勘察结果表面，坝址场地未见活动断裂构造，两侧坝肩斜坡基本处于稳定状态，因此，坝址场地是稳定的，适宜筑坝。坝体处基岩上部耕土、残积角砾，为坝基相对软弱层，建议全部清除，坝体处基岩为板岩，强风化板岩承载力特征值为300kpa，根据设计要求，不可做坝基持力层，中风化板岩承载力特征值为1000kpa，是良好的坝基持力层。总体来说，拟建坝坝址处适宜建筑坝体，建议清除表层耕土、角砾，以中风化板岩做持力层，但由于两侧上坡坡度较陡，清除时需防止上体滑坡。库区沟谷两侧较陡（40-50°最大 70-80°）向两侧山脊延伸。勘察结果表面，坝址场地未见活动断裂构造，两侧坝肩斜坡基本处于稳定状态，因此，库区场地是稳定的，适宜筑坝。坝体处基岩上部耕土、残积角砾，为相对软弱层，建议全部清除，坝体处基岩为板岩，强风化板岩承载力特征值为300kpa，可做库区基础持力层，中风化板岩承载力特征值为 1000kpa，是良好的库区基础持力层。建议清除表层耕土、角砾，以强-中风化板岩做持力层，但由于两侧上坡坡度较陡，清除时需防止上体滑坡

5.4.3排洪系统工程地质评价

库区排洪系统沿主沟谷沿线布置，总体南高北低，沿线为山坡树林，排水系统采用排水槽-排水管排洪，排水系统沿线上部覆盖层为耕土及残积角砾，总厚度约 0.40-4.80m，厚度变化较大。建议清除基岩上部覆盖的耕土及残积角砾，对于局部覆盖层较厚位置，清除困难时，可采用局部处理，加强基础结构，设置沉降缝，防止地基受力不均，产生不均匀沉降。总体来说，拟建库区沟谷适宜修建排洪系统，建议清除地表软弱层，以强风化板岩做持力层，但由于两侧上坡坡度较陡，清除时需防止山体滑坡。

5.4.4渗漏问题

初期坝及后期堆积坝的渗漏是解决稳定性的条件，对低坝，渗漏事故还不直接威胁坝的整体稳定，但堆积逐渐增高时，可能会出现坝基，坝坡、地下水等稳定性问题。

当地下水浸润线抬高，必然会导致坝面溢水位升高，这可能会造成坝体渗漏破坏。因此，在施工及后期堆坝运营阶段，应做好初期排水与后期堆积修排渗工作，降低坝体浸润线，防止渗漏破坏的产生。

## 5.5结论与建议

（1）根据区域地质资料及现场勘察：挡渣坝拟建场区沟壑纵横，山谷狭长，陡坎林立。地表坡度一般 20°～30°，山谷两侧坡度较陡，为 40°～50°，局部 70°～80°；山谷多呈“V”形，山顶呈次圆山脊，山坡形态一般呈直线形或凸形。局部山体基岩出露，第四系覆盖厚度较薄，植被较广。

场区内陡坎林立，裸露的岩石在风化作用下形成纵横交错的各种风化裂隙，岩石被裂隙分割成各种不同形状和大小的块状，局部存在崩塌可能。设计时需注意。

（2）挡渣坝场区山坡较陡，修筑截洪沟的难度均较大。建议修整场地之后，沿山体与人工填筑的边坡线之间修筑截洪沟，截洪沟沿线以中等风化砂岩做基础持力层，对于角砾较厚处及山体陡坎边缘处则以人工压实填土做基础持力层。同时，在开挖截洪沟时，应考虑周边的边坡的稳定性，及时修整保护边坡，防止隐患发生。设计还应考虑截洪沟自身的坡度，选线时进一步优化，防止截洪沟过陡，产生滑落破坏。

（3）建议拟建构筑物基础优先选择天然地基，以强风化板岩或中风化板岩做基础持力层。

## 5.6环境质量现状调查与评价

项目填埋场选址由原吉安垅变更为白鸭洞，本次评价委托长沙华泽检测技术有限公司于2017年9月15日至17日对新址区域环境质量现状进行了一期监测。

5.6.1环境空气质量现状与评价

为了解项目所在区域环境空气质量现状，特委长沙华泽检测技术有限公司对项目拟建区域进行了一期环境空气质量监测。

（1）监测时间：2017年9月15日~17日，连续监测三天。

（2）监测布点：填埋场拟建地中心

（3）监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP。

（4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准规定执行。

（5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（6）监测及评价结果：见表4-1。

表4-1   评价区环境空气质量现状监测统计结果  单位：mg/m3

| 监测因子 | 监测范围 | 平均值 | 标准值 | 超标率 | 超标 倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.020-0.020 | 0.020 | 0.15 | 0 | 0 | 达标 |
| NO2 | 0.005-0.006 | 0.0053 | 0.08 | 0 | 0 | 达标 |
| PM10 | 0.070-0.080 | 0.076 | 0.15 | 0 | 0 | 达标 |
| TSP | 0.107-0.121 | 0.0702 | 0.30 | 0 | 0 | 达标 |

监测结果表明：项目拟建地区域SO2、NO2、PM10、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目拟建区域环境空气质量较好。

5.6.2地表水环境现状与评价

为了解本项目纳污水体东侧小溪的水环境质量现状，特委托长沙华泽检测技术有限公司对其进行了现状监测。

（1）监测时间：2017年9月15-17日。

（2）监测点位：S1：小溪拟建排污口上游100m；

S2：小溪拟建排污口下游500m。

（3）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、石油类、六价铬、铜、铅、锌、汞、砷、镉、氰化物。

（4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（5）监测结果分析：具体水质监测结果见表4-2。

表4-2   地表水环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH除外]

| 断面 | 监测因子 | 范围值 | 平均值 | 超标率 | 最大超标倍数 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | pH | 7.47-7.73 | / | / | / | 6~9 |
|  | COD | 12.6-15.2 | 14.2 | / | / | ≤20 |
|  | BOD5 | 3.32-3.88 | 3.48 | / | / | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.025ND | / | / | / | ≤1 |
|  | TP | 0.10-0.12 | 0.011 | / | / | ≤0.2 |
|  | SS | 14-17 | 15.3 | / | / | - |
|  | 石油类 | 0.04ND | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 六价铬 | 0.004ND | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 铜 | 0.005ND | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 铅 | 0.025ND | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 锌 | 0.05ND | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 汞 | 0.00004ND | / | / | / | ≤0.0001 |
|  | 砷 | 0.005-0.006 | 0.0053 | / | / | ≤0.05 |
|  | 镉 | 0.0005ND | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 氰化物 | 0.004ND | / | / | / | ≤0.2 |
| S2 | pH | 7.56-7.67 | / | / | / | 6~9 |
|  | COD | 16.6-19.0 | 18.0 | / | / | ≤20 |
|  | BOD5 | 3.46-3.48 | 3.01 | / | / | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.375-0.392 | 0.384 | / | / | ≤1 |
|  | TP | 0.044-0.071 | 0.059 | / | / | ≤0.2 |
|  | SS | 12-16 | 14 | / | / | - |
|  | 石油类 | 0.04ND | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 六价铬 | 0.004ND | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 铜 | 0.005ND | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 铅 | 0.025ND | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 锌 | 0.05ND | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 汞 | 0.00004ND | / | / | / | ≤0.0001 |
|  | 砷 | 0.002-0.004 | 0.0027 | / | / | ≤0.05 |
|  | 镉 | 0.0005ND | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 氰化物 | 0.004ND | / | / | / | ≤0.2 |

监测结果表明，小溪各断面监测因子浓度均符合足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量较好。

5.6.3环境噪声现状监测评价

为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托长沙华泽检测技术有限公司于2017年9月15-16日对沿场址四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表4-3：

表4-3     环境噪声质量现状表      单位：dB(A)

| 编号 | 监测点位名称 | 监测时间 | 等效声级Le [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1＃ | 项目拟建地东 | 9月15日 | 48.1 | 38.5 |
|  |  | 9月16日 | 50.6 | 45.2 |
| 2＃ | 项目拟建地南 | 9月15日 | 46.4 | 37.8 |
|  |  | 9月16日 | 50.5 | 45.7 |
| 3＃ | 项目拟建地西 | 9月15日 | 46.7 | 38.1 |
|  |  | 9月16日 | 50.7 | 44.1 |
| 4＃ | 项目拟建地北 | 9月15日 | 48.2 | 38.4 |
|  |  | 9月16日 | 51.4 | 46.4 |
| 注：各监测点均执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)] |

从监测数据来看，项目拟建地各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A）），表明项目拟建地声环境质量较好。

5.6.4土壤环境质量现状调查

项目的土壤环境质量现状监测委托长沙华泽检测技术有限公司进行，监测布点、时间及监测因子如下：

（1）监测布点：白鸭洞土壤

（2）监测时间：2017年9月15日进行了1期土壤采样监测。

（3）监测因子：pH、铜、铅、锌、镉、砷、汞、氰化物共8项指标。

（4）监测评价结果：本次评价土壤环境质量现状监测评价结果统计于表4-4。

表4-4    土壤环境质量监测结果统计表

| 监测点位 | 监测结果（mg/kg，pH值除外） |
| --- | --- |
|  | pH | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 砷 | 汞 | 氰化物 |
| 项目区内土壤 | 6.54 | 62.8 | 53.0 | 139 | 0.23 | 10.4 | 0.11 | 0.05 |
| GB15618-1995 二级 旱地标准 | 6.5-7.5 | 200 | 300 | 250 | 0.30 | 30 | 0.50 | / |

监测结果表明，监测点各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准要求，说明评价区域内土壤环境质量较好。

5.6.5生态环境质量现状与评价

（1）区域植被分布特征

本地区地带性植物类型为亚热带常绿阔叶林，受人类活动和评价区立地条件影响，目前评价区范围内主要植被类型为：马尾松林、油茶林、杉木林、灌草丛、树木苗圃和农作物植被，山地植被覆盖约在90%。

（2）物种多样性现状

区内野生木本植物主要物种为油茶、马尾松、杉木、樟树、椿树、苦楝、化香、槐树、毛竹、榆树、乌桕、麻栎、黄荆、马桑、檵木、盐肤木、鼠李、山胡椒、山合欢、桅子花、冬青、构骨、杜荆、冬青、云实、女贞、黄檀、金樱子、小果蔷薇、映山红、桔、桃、花椒、野桐、花竹等；草本植物主要有白茅、芒、蜈蚣草、细柄草、野古草、黄背草、五节芒、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、凤尾蕨、贯众等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种均为常见种，丰度一般，其中香樟为国家Ⅱ级保护植物。经调查，项目用地区及附近周边无古大树。区内农作物主要有水稻、油菜、红薯、豆类、白菜、萝卜等粮、棉油和蔬菜作物。

区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查暂未发现野生的珍稀濒危动物种类。

项目拟建地无风景名胜区、自然保护区及森林公园。

（3）生物群落与物种敏感性分析

由植物种类与动物物种调查可见，评价区植被主要为亚热带地区马尾松林、油茶林及灌丛地，局地有杉木林、常绿针阔叶混交林；陆栖动物群落以农田动物群为主。

马尾松林是我国东南部湿润亚热带地区分布最广、资源量最大的森林群落，以中亚热带的长江流域是为发源地和分布中心，有天然林，亦有大面积的人工林，是这一地区典型代表群系之一。马尾松主要分布在海拔 800m 以下的低山丘陵地，低丘陵松林低矮弯曲，山地松林高大整齐，在生境优越的地方多与阔叶树混生。马尾松性适温暖湿润气候，具有耐干旱和瘠薄土壤和喜光的特性，可在全光照的裸地上生长成林，是亚热带荒山荒地造林的优良先锋树种，但在肥沃土壤上才可长大成材，生境优越的条件下，年高生长可过 1 米，直径可过 1 厘米。

评价区马尾松林分布广泛分布于低丘山地，自然林多为疏林地，人工林较为整齐稠密，在人为干扰少的丘陵山地，多形成有针阔叶混交林，总体上群落质量亦一般。可见，评价区马尾松林群落，为我国中亚热带各省广泛分布的群系，天然适应性和更新能力强，敏感程度低。评价区灌丛地多生于低山丘陵地，灌丛低矮稀疏，无材质利用价值，物种亦均为常见种；油茶林及杉木林多为人工林，两群落亦敏感程度低。 评价区为城乡、工矿、交通与农林混合生态区，受人类活动干扰大，陆栖动物群落以农田动物群为主，敏感程度低。

综上所述，评价区植被主要为亚热带地区广泛分布的暖性针叶林，兼有针阔叶混交林，植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，除樟树为国家Ⅱ级保护植物外，踏勘和走访未见其他野生的国家保护植物种类。樟树 在江南一带分布十分广泛，属常见种。评价区自然生物群落与物种敏感程度低，无珍稀濒危生物多样性保护内容。

# 六、变更后环境影响预测与分析

## 6.1施工期环境影响分析

施工期期间的主要环境问题是施工噪声、施工扬尘和废水等。其中施工噪声及扬尘等均为施工期的短期影响，按原环评要求采取了相应的环保措施后，对周边环境和临近散户居民不会造成较大的影响。

### 6.1.1新建道路影响分析

根据变更后设计的运输路线图可知，运输路线中约有5km无道路，完全无法满足本工程废渣运输、施工期间建设材料、设备进场的要求，所以须利用现有的小路重新修建约5km的道路以满足前述运输需求。变更后建设单位拟从氰化废渣集中堆存区至填埋场所在南坑村白鸭洞的运输路线中修建约5km道路，道路为公路型，采用单车道，路面宽3.5m。变更后施工期污染物产排情况以及施工期采取的措施与变更前基本一致，但工程变更后氰化废渣运输改变，因此变更后建设单位应关注新建道路施工过程对周边环境的影响。

道路修建过程主要产生的污染物有扬尘、施工机械废气、施工废水等。

废水：道路修建过程施工废水应进行沉淀处理，处理后的废水循环使用，禁止外排。应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。

废气：道路修建过程废气主要来源于物料运输时产生的粉尘，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民会产生一定影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。

噪声：项目施工期的噪声主要来源于施工机械和运输车辆，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达80～90dB（A）。为减轻施工噪声对道路两侧临近敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况，采取如下措施：在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；在施工场地的敏感目标设置临时声屏障以减轻设备噪声对周围环境的影响；在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声；建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

固废：项目道路建设中的固体废物主要来源于现有路基施挖除、路基土石方平衡后的废弃土和施工人员的生活垃圾。根据工程可研报告可知，项目弃方量为10800m3，多余土方挖出后直接外运至渣土部门指定地方填埋，不设置临时堆场。

土方挖出后直接外运至渣土部门指定地方填埋，不设置临时堆场。施工人员的生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置。项目施工期固废在采取上述措施后，对环境影响较小。

### 6.1.2取土生态环境影响分析

项目借方取土部分植被遭受破坏，改变地表形态，其具体影响如下：

（1）对地表植被的影响分析

取土场位于安全填埋场北侧约50m处的山体，本项目取土量约13108m3，区域无高大乔木，基本为野生灌木，项目取土对现有地表植被有一定的破坏，建设方拟在取土后对取土场进行种植草皮及灌木进行复绿。因此，由于本工程施工，现有的植被类型将被以恢复性为主要的草类、灌木所替，这些替代是可逆的，是用一种人工植物代替另一种自然植被，因此项目建成植被将得到一定程度的恢复。本项目建设对区域生态影响较小。

（2）对生物多样性的影响分析

据调查，项目所在地无大的野生动物出没，且无珍贵野生动物，无重要动物繁殖场所和迁徙通道，故项目的建设取土对野生动物影响轻微。

### 6.1.3取土场生态保护措施

在填埋场取土场的位置（北侧约50m处的山体），按照适地适树的原则，选择以乡土树种为主，区域性树种为辅进行合理规划复垦、种植，尽量选择固土能力强、地力恢复快、抗性强的树种。

采用乡土树种进行合理规划复垦、种植，对区域植物群落以及多样性不会造成不利影响，但采用外来树种时，必须对外来树种的属性进行充分论证，论证其与当地树种的相容性，以免造成对当地植物群落数量的破坏。以尽量不用外来树种为宜，种源在流域内各乡进行调拨。在植被恢复区，植被类型是由自然植被到人工造林树种，因此，在选择树种时不仅要考虑固土能力强、地力恢复快、抗性强的树种，还应适当考虑树木成材后的经济价值。根据当地植被类型，松类、杉类、枫类都是很好的经济树种，且有较强的固土能力和抗性，在种植时建议适量增加这类树种。

## 6.2建成后环境影响分析

项目变更后渗滤液处理工艺不变，污染物种类不变，外排渗滤液量变少。本次变更主要涉及的环境影响变化包括，外排渗滤液对新纳污水体的影响、对区域地下水影响变化、固废变化等影响。

### 6.2.1地表水环境影响分析

由工程分析可知填埋场渗滤液产生量为22m3/d，7680m3/a，变更后填埋场渗滤液收集仍采用“铁盐-石灰法”进行收集处理。由于本项目填埋场和平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程填埋场均选址于南坑村白鸭洞，两个填埋场采取拦挡坝分开建设，本项目位于拦挡坝东侧，另外一个项目位于拦挡坝西侧。两个填埋场同时施工进行建设，采取拦挡坝分离，两个填埋场共用一套渗滤液处理设施，建在本工程北侧低处共用，渗滤液处理系统建构筑物、设备情况见表2-3和2-4内容。

由于项目渗滤液成分简单，通过渗滤液导排管自流至东北侧收集池（容积1000m3）集中收集后仍采用化学沉淀法处理技术进行处理，通过人工定期加药方式进行处理（药剂采用石灰-铁盐法），可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求，无需采取渗滤液污水处理站进一步处理。项目渗滤液处理达标再排入填埋场东侧下游小溪，最终汇入汨罗江。根据原环评分析，渗滤液处理达标后外排，其废水中的Cd、氰化物、As等因子的外排量进一步降低，对汨罗江及其黄金洞水库的水质具有改善作用。

渗滤液处理过程中产生的涉重金属污泥运送至有重金属底泥处理资质的单位处理。

两个填埋场共用一套渗滤液处理系统，该系统渗滤液收集池容积1000m3，处理规模为100m3/d。本项目渗滤液产生量为22m3/d，平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程渗滤液产生量为约7m3/d，渗滤液收集池总容积完全能够满足要求，能使两处填埋场渗滤液处理达标后外排。

6.2.2地下水环境影响分析

根据核工业岳阳建设工程有限公司编制的《平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程（白鸭洞）》拟建场地岩土工程详细勘察报告（2017年9月），

本工程库区主要地层由上至下可分为①耕土①（Q4al）、②残积角砾②层（Q4el）、③强风化板岩③层（P）、④中风化板岩④层（P），②③④岩层的渗透系数K分别为3.5×10-3、3.5×10-4、9.5×10-6，其渗透系数均大于1×10-7，为避免地下水污染，需要对场地作防渗处理。

为了防止渗滤水渗入地下水，从安全角度考虑，变更后项目仍采用应用较为广泛的水平防渗系统，在渣场底部及周围铺设低渗透性材料制作的衬层系统。防渗系统拟采用双人工衬层，由1.5m 厚粘土层和1.5mm 光面 HDPE 土工膜复合构成，复合防渗衬层系统渗透系数小于1.0×10-7cm/s，为了保护防渗膜免受上部异物剌穿破坏，防渗层上将铺设30kN/m 无纺土工布作为保护层。据有关资料介绍，一般工业固废渗滤液渗入防渗层外的水量为1.73kg/d（相当于0.0173g/d·m2），而对于场址周围的水井而言，渗滤液渗入量仅为地下水渗入量的十万分之一至万分之一，因此，正常情况下本填埋场渗滤水对地下水造成污染影响的可能性很小。

但如果防渗措施不力，比如防渗层渗透系数达不到小于10-7cm/s，又碰到局部破裂地带，则渗滤水有可能进入地下水系，对地下水系产生污染。

综上所述，项目填埋场选址变更后对区域地下水影响减小，但要求建设单位严格落实环评要求，确保防渗措施落实到位。

6.2.3声环境影响分析

项目变更前后噪声污染源位置布局发生变化，但变更后填埋场周边200m范围内无居民点，其变更后各设备噪声对居民点影响更小。

6.2.4变更后固体废物环境影响分析

变更后固体废弃物仅渗滤液处理设施产生的污泥产生量将变小，按照原环评批复要求外售给有资质的冶金企业回收重金属，措施可行。

6.2.5对周边敏感点影响分析

项目变更后填埋场选址周边200m范围内无居民点，周边农地远离填埋场一侧，中间有道路等间隔，且填埋场渗滤液处理达标后外排，对周边敏感点（居民和农地）影响较小。

6.2.6封场后的环境影响分析

工程变更前后封场措施与变更前一致，本项目服务期满后，将对废渣填埋场进行封场处理。封场覆盖系统包括最终覆盖系统包括粘土隔断层、排水层以及耕植土层等。项目封场后一段时间之内，渗滤液的影响仍将持续，但封场措施将持续减缓这些影响，直至最终稳定化，而且渗滤液经污水处理站处理达标后排放，对环境影响较小。

综上所述，变更的填埋场运行期间通过采取相应的措施后，对周边居民、农用地农作物、地表水体以及地下水等敏感对象的影响程度较小，措施可行。

## 6.3变更后环境风险评价

### 6.3.1风险识别

项目变更后风险源不变，主要环境风险仍为安全处置场废渣坝溃坝风险、渗滤液非正常排放风险、安全处置场渗滤液泄漏进入地下水的风险、废渣运输风险等。

周围环境的敏感程度较变更前变小，建设内容及规模变更后，因填埋场占地面积变小，填埋场渗滤液风险源强也减少，因此，总的说来，建设内容及规模变更后工程对环境风险影响也减少。

### 6.3.2风险分析

（1）渣场清挖过程中渣体滑坡次生环境风险

引起现有渣场渣体滑坡的原因可能包括：

①渣场投用前对其底部的软弱层不清理或清理不彻底。

②清运管理不规范，清运施工未进行施工设计或不按要求进行清运，如任意开挖坡脚、坡体上部堆载等。

③山洪暴雨、洪水量超过设计设防要求等不可预计的原因。

滑坡过程中，渣场渣体以涌波形式下泄，逐渐向下形成扇形流推进。当下游为沟谷等地形时，则沿地势条件推进，此过程与山体滑坡灾害类似。渣场滑坡发生时下方较大面积区域内将受到影响。

（2）拦渣坝溃坝风险

引起废渣坝溃坝的原因主要包括以下几种：

①工程地质不明和管理不善，因地表塌陷、水流冲刷、地震和运行操作管理不善等原因，造成垮坝。

②施工质量没保证，如施工没有严格按照施工图的技术要求进行，偷工减料、验收不严格等原因。

③管理不规范，如没有按设计要求填埋、库内积水没有及时排出而超过安全标高。

④山洪暴雨、洪水量超过设计设防要求等不可预计的原因。

根据相关资料，废渣坝溃坝后，安全处置场的废渣固化体如同泥石流一样向场外泄出，对废渣坝下方产生较大的灾难。本项目填埋高度相对不高，废渣坝下方为渗滤液调节池，可容纳一定量的泄出固化体，也会有部分滚入东侧小溪，废渣坝下方较大面积区域内将受到较大的影响，局部区域将可能受影响。由于周边敏感点位于填埋场200m外，废渣流动受山体的阻挡和调节池的容纳，对周边吗、居民敏感点的影响不大。

### 6.3.3风险防范措施

（1）渣场渣体滑坡风险防范措施

滑坡的防治要贯彻“及早发现，预防为主；查明情况，综合治理”的原则结合边坡失稳的因素和滑坡形成的内外部条件，预防滑坡可以从以下方面着手。

1）渣场设计应选择正规设计单位，作到精心设计，从设计上把好关，确保稳定性和安全性。

2）消减水害

滑坡的发生常和水的作用有密切的关系，水的作用，往往是引起滑坡的主要因素。具体做法有：防止外围地表水进入渣场区，可在滑坡边界修截水沟。在覆盖层上可用浆砌片石或人造植被铺盖，防止地表水下渗。

3）改善边坡

通过一定的工程技术措施，改善边坡的力学强度，提高其抗滑力，减小滑动力。常用的措施有：①削坡减载：用降低坡高或放缓坡角来改善边坡的稳定性。②边坡人工加固：常用的方法有修筑挡土墙、护墙等。

4）加强日常监控，以杜绝安全隐患。

（2）废渣坝溃坝风险防范措施

①安全处置场的设计应选择正规设计单位，作到精心设计，从设计上把好关，确保安全处置场的稳定性和安全性。施工应选择正规施工队伍，严格按设计图纸要求进行施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量。

②坝址区域应根据工程地质勘察报告要求，做好防漏、防渗处理，确保渗滤液不下漏、不下渗；坝址在设计时应选择在地质基础条件较好的地方，应有抗地震、抗山洪、抗废渣固化体挤压的强度。

③严格进行规范管理，按设计要求设置专人严格管理，落实责任。确保场内排水系统和库区周围排洪的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对安全处置场、废渣坝的巡逻检查，如发现废渣坝出现裂缝应采取及时补救措施；废渣坝溃决后应立即采取抢救措施，可在废渣安全处置场下游设缓冲地带。同时配备必需的通讯设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等跨坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。

④安全处置场服务期满后，应按规定进行土地复垦和日常管理、维护、并按有关要求进行生态或植被的恢复，确保废渣填埋库区的稳定。

⑤加强日常监控，在库区周围设置监视装置，并有专人负责巡视，以杜绝安全隐患。

⑥严格按国家有关规定，定期对填埋库区安全性和稳定性进行评价，发现问题及时解决。

### 6.3.3应急预案

根据）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；的要求，通过对后果事故的风险评价，制定重大环境安全事故应急预案。（见表5-1）。建设方应依据表中基本原则编制本项目突发事故应急计划，报请消防、环保等有关部门审查批准，并通过演习强化应急计划的可操作性。

表5-1   应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

# 七、变更后选址的可行性分析

## 7.1产业政策及规划的相符性

项目建设性质未发生变化，仍符合国家相关产业政策的要求。

## 7.2变更前后选址及比选方案与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相符性

项目变更前后填埋场选址以及比选场址与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中关于 第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场选址的相符性分析见表6-1。

表6-1   拟选场址符合性分析

| 序号 | 比较内容 | 比选场址 （吉安垅） | 变更前场址 （油库（铺）里） | 变更后场址 （白鸭洞） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应选在满足承载力要求的地基上 | 满足要求 | 不满足要求 | 满足要求 |
| 2 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 选址不在断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 选址在溶洞区以及泥石流影响区。 | 选址不在断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 |
| 3 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 4 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 场址及周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 场址及周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 场址及周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 |
| 5 | 应选在避开地下水主要补给区和饮用水源含水层 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 6 | 场址应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧 | 场址周边无工业区以及居民集中区 | 场址周边无工业区以及居民集中区 | 场址周边无工业区以及居民集中区 |
| 7 | 应选在防渗性能好的地基上。天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求，具有更好的天然防渗基础 |

对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中关于 第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场选址要求可知，比选方案以及变更后选址符合要求，变更前选址由于实际建设过程中发现存在清代采矿溶洞及受暴雨影响产生泥石流不符合要求。

## 7.3变更前后及比选填埋场场址对比分析

为了进一步选择最优场址，将变更前项目填埋场选址位于南坑村油库（铺）里，变更后项目填埋场选址位于南坑村白鸭洞以及比选场址位于南坑村吉安垅，三个场址情况对比分析见表6-2。

| 序号 | 比较内容 | 1#比选场址（吉安垅） | 2#变更前场址（油库（铺）里） | 2#变更后场址（白鸭洞） | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否符合国家相关规范的选址基本要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 各方案相同 |
| 2 | 区域位置 | 位于水库上游，距离废渣堆 存点平均距离约 14km | 位于水库上游，距离废渣堆存点平均距离约8km | 位于水库上游，距离废渣堆存点平均距离约6km | 变更前 方案优 |
| 3 | 与城市规划的关系 | 吻合 | 吻合 | 吻合 | 各方案相同 |
| 4 | 库容 | 较大 | 较小、满足堆存要求 | 较小、满足堆存要求 | 比选方案优 |
| 5 | 用地现状 | 乔木及灌木，汇水面积较小 | 大部分乔木及灌木、部分为旱地，汇水面积较小 | 大部分乔木及灌木、部分为旱地，汇水面积较小 | 各方案相同 |
| 6 | 排水 | 对下游居民地下取水存在 一定风险，受纳水体不属于 水库水系 | 对下游居民地下取水存在一定风险，受纳水体不属于水库水系 | 对下游居民地下取水存在一定风险，受纳水体不属于水库水系 | 各方案相同 |
| 7 | 对周边敏感点的影响 | 影响较大 | 影响较大 | 影响较小 | 变更后 新方案优 |
| 8 | 对外交通 | 需新修约4km运输道路 | 需新修约5km运输道路 | 需新修约5km运输道路 | 比选方案优 |
| 9 | 地下水 | 无地下水饮用水水源，但有地下水需设置地下水导排系统 | 无地下水饮用水水源，但有地下水需设置地下水导排系统 | 无地下水饮用水水源，但有地下水需设置地下水导排系统 | 各方案相同 |
| 10 | 征地费 | 场地无农田、无经济作物， 征地费用为 4.5 万元/亩 | 场地无农田、无经济作物，征地费用为4.5万元/亩 | 场地无农田、无经济作物，征地费用为4.5万元/亩 | 各方案相同 |
| 11 | 填埋库区土石方工程量 | 较多 | 较多 | 较少 | 变更后 新方案优 |
| 12 | 渗滤液处理区土石方工程量 | 较多 | 较少 | 较少 | 变更前后 两方优 |
| 13 | 地质条件 | 较好 | 存在溶洞 | 较好 | 变更后和比选场址优 |
| 14 | 供电条件 | 从临近村变电站低压就近 引接接入 | 从临近村变电站低压就近引接接入 | 从临近村变电站低压就近引接接入 | 各方案相同 |
| 15 | 供水条件 | 打井取水 | 打井取水 | 山泉水 | 变更后 新方案优 |
| 16 | 经济性 | 总投资8087.74 万元 | 总投资6369.92万元 | 总投资5890.34万元 | 变更后 新方案优 |
| 17 | 用地面积 | 需用地约54.9亩 | 需用地约47.7亩 | 需用地约57亩 | 比选方案优 |

通过对变更前后场址以及比选场址三个场地17个单项对比可以看出，其中7个单项三案持平或者接近，有4个单项白鸭洞场址有优势，1个单项油库里场址有优势，2个单项比选场址（吉安垅）有优势。

## 7.4变更环境可行性分析

项目变更后污染源及污染防治措施无变化，由于变更后填埋场封场面积变小，渗滤液产生量变少，相应的污染物源强均有所减小，因此对周边环境的影响也相应变小。因此，从环境的角度分析，项目变更可行。

## 八、变更后环保投资估算

平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程项目为环保工程，其投资均可视为环保投资。涉及工程本身用于：①对历史遗留在小溪附近的氰化废渣堆全部挖掘，将其外运至填埋场填埋；②挖掘运输后的区域进行整理、复垦，恢复生态；③废石堆通过建设挡石墙拦截废石后就地复垦还绿；④严格按照国家相关标准，建设规范化的Ⅱ类一般工业固体废物填埋场。本项目本身就是一项环保工程，其总投资全部用于环保事业。该工程变更前投资估算为8087.74万元，变更后工程总投资为5890.34元，较变更前减少2197.4万元。环保投资估算为5890.34万元，占工程总投资的100%。

表7-9 项目环保投资一览表       单位：万元

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 5890.34 | 与平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程同时施工建设，试运营后分开验收。 |
| 1.1 | 工程费用 | 万元 | 4981.09 |  |
| 1.1.1 | 工程直接建设费用 | 万元 | 2524.71 |  |
| 1.1.1.1 | 氰化废渣填埋场建设 | 万元 | 2064.81 |  |
| 1.1.1.2 | 废石堆治理工程 | 万元 | 5.1 |  |
| 1.1.1.3 | 新建道路 | 万元 | 454.8 |  |
| 1.1.2 | 治理费 | 万元 | 2456.38 |  |
| 1.1.2.1 | 废渣运输直接费用 | 万元 | 1530 |  |
| 1.1.2.2 | 氰化废渣填埋场填埋作业费用 | 万元 | 436.5 |  |
| 1.1.2.3 | 原址恢复费用 | 万元 | 489.88 |  |
| 1.2 | 工程其他费用 | 万元 | 639.72 |  |
| 1.3 | 基本预备费 | 万元 | 253.15 |  |
| 1.4 | 渗滤液处理运行费用 | 万元 | 110.25 |  |

# 九、结论与建议

## 9.1结论

原《平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程》于2015年4月1日取得岳阳市环境保护局出具的环评批复文件（岳环重评[2015]6号），由于从前期申报到实施年份跨度比较大，到项目开始实施时，所选填埋场场址（南桥乡南坑村吉安垅）的部分土地已被附近村民利用，种植了经济作物，因此，建设单位再赴南桥乡南坑村进行实地踏勘，并选定南坑村南坑组油库（铺）里一处三面环山的谷地作为项目填埋场新址，在该场址建设期间，建设单位发现油库（铺）里存在采矿遗留的矿洞，施工过程易发生塌方，且在2016年暴雨期间，油库（铺）里选址出现水土流失现象，为了并做好项目征地过程中的群众协调工作并加快推进项目实施，平江县人民政府在2017年6月委托长寿镇人民政府作为项目建设单位，要求重新勘察、另择适宜的项目场址，2017年7月，经初步的工程勘察和地方群众调查后，项目选择南坑村白鸭洞作为填埋场新址。

由于填埋场选址的变化，涉及到项目填埋场工程、建设投资变动。变更后项目建设符合国家产业政策，根据环境影响预测分析结论，本次变更后，工程环境影响小，在当地可接受的环境容量范围内。工程建设具有一定的社会、经济和环境效益。因此，评价认为在严格落实本变更环境影响说明、设计方案要求的基础上，从环境保护角度，本次变更工程建设可行。

通过本项工程实施，对南桥矿区历史遗留的30座氰化废渣共计34万m3（51万吨）进行无害化处置，2座采矿废石堆进行就地复垦还绿。消除南桥矿区黄金洞水库上游遗留的氰化废渣形成的重金属污染源，阻止废渣冲刷进入河道及含有重金属的浸出液排入黄金洞水库，从源头解决重金属对黄金洞水库及下游湘江水质的污染压力，解决重金属污染对县城供水水源的潜在威胁，恢复南桥矿区生态环境的良性循环。

## 9.2建议

项目填埋场场址变更后，污染防治措施、环保设施的管理与运行、日常监测与管理、环境风险防范等与本次变更无关的方面需按照已报批的《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》及批复中的相关要求进行。在此基础上为了进一步减少对周边环境的影响，建议建设方做到以下几点：

（1）建设方必须严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场有关规范进行填埋场的建设，请有资质单位进行填埋场的施工，确保填埋场的建设质量。

（2）在填埋场的营运期，渗滤液废水收集处理设施在实际生产运行中，应加强管理和维护。

# Text boxes

西南侧 400m

白鸭洞居民1户

西侧523m

白鸭洞居民1户

东北侧 330-500m

白鸭洞居民5户

本项目

填埋场

拟建地

相邻填埋场库区

附图1-1 项目环境保护目标图