建设项目环境影响报告表

项目名称：花岗岩石材加工项目

建设单位（盖章）：平江县宏利源石业有限公司

国家环保部制

编制日期：2017年6月

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

九、结论与建议	51

附件1  环评委托书

附件2  矿山环评批复

附件3  矿山验收意见

附件4  临时使用土地审批单

附图1  地理位置图

附图2  环保目标示意图

附图3  监测布点图

附图4  项目选址周边情况照片

附图5  平面布置图

附图6  临时用地勘测定界图

附图7  王古坡环境预测评估图

附图8  排水路线图

附图9  产品运输路线图

附表  建设项目环评审批基础信息表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 花岗岩石材加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县宏利源石业有限公司 |
| 法人代表 | 吴瑞森 | 联系人 | 吴瑞森 |
| 通讯地址 | 平江县梅仙镇石塘村坳上组 |
| 联系电话 | 13788898661 | 传真 | —— | 邮政编码 | 414512 |
| 建设地点 | 平江县梅仙镇石塘村坳上组 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3033 建筑用石加工 |
| 占地面积 (平方米) | 6580 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 160 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 12.5% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 | 2017年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 花岗岩（Granite）的语源是拉丁文的granum，意思是谷粒或颗粒，俗名麻石。因为花岗岩是深成岩，常能形成发育良好、肉眼可辨的矿物颗粒，因而得名。花岗岩是一种岩浆在地表以下凝却形成的火成岩，主要成分是长石和石英。花岗岩质地坚硬，颜色丰富且较均匀，具有不掉碎屑，不易刮伤，不怕高温，难被酸碱或风化作用侵蚀，抛光后表面光泽度高等特点，常被用于建筑物的材料。随着经济的发展，花岗岩的应用范围不断扩大，花岗岩装饰板材大批量的进入建筑装饰行业，不仅用于豪华的建筑物，也大量用于城市公用设施建设，并且进入了家庭装饰。 中国在20世纪80年代以来随着金刚石加工工具的普遍使用，花岗岩加工由难变易，产量、用量增长很快，至1995年全国花岗岩的产量、用量已是大理石的2倍。中国花岗岩开采和花岗岩加工企业日趋成熟，在各大花岗岩产区已陆续建起了较大规模的矿山和加工厂，使花岗岩的供应能稳定发展。花岗岩不仅可以满足国内市场需求，而且能大量出口换汇。 平江县境内有极其丰富的花岗岩矿产资源，它以质坚、色美、花纹各异而闻名。鉴于花岗岩石材加工市场的良好发展趋势，平江县宏利源石业有限公司拟投资160万元在平江县梅仙镇石塘村坳上组新建年产磨光板50万平方米、毛板15万平方米、火烧板1.5万平方米、路沿石2.4万立方米花岗岩石材加工项目。本项目所需原料花岗岩荒料来自平江县宏利源石业有限公司的《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目》，岳阳市环境保护局于2015年7月9日以“岳环评［2015］78号”文对该项目予以批复，该项目2015年8月开工建设，2016年5月建成并投入试运行，2016年11月18日平江县环境保护局以平环验[2016]4005号文予以批复。本项目位于《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目》临时排土场占地范围内北侧，原料供应充足，交通便利。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，此项目需办理相关环保手续，为此平江县宏利源石业有限公司委托我公司（长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司）承担了《花岗岩石材加工项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1 国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行； （8）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日起施行； （11）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； （12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （14）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （15）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）。 2.2 地方法规、规划 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）； （2）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （4）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，2013年5月27日修正； （5）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （6）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （7）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （8）湖南省地方标准《用水定额》。 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。 2.4 相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1 项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：花岗岩石材加工项目 （2）建设单位：平江县宏利源石业有限公司 （3）建设地点：平江县梅仙镇石塘村坳上组 （4）项目性质：新建 （5）总投资：160万元，其中环保投资20万元，占总投资的12.5%。 3.2 建设内容和规模 本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、环保工程和公用工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 备注 主体工程 大切车间 720 2栋1层，高8m，封闭式钢结构，本次新建 磨光火烧切边车间 960 1栋1层，高8m，封闭式钢结构，本次新建 辅助工程 办公楼 260 1栋2层，高7m，砖混结构，租用现有民房 工人用房 300 1栋2层，高7m，砖混结构，租用现有民房 储运工程 成品堆放场 2000 露天堆放场 原料堆放场 2000 露天堆放场 运输 项目运输方式：a.厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、叉车。运输设备：工程的厂外运输由社会运力承运，厂内运输由公司自己运输。 环保工程 生活污水 化粪池处理后用作农肥 生产废水 在厂区东南侧设置三级沉淀池（沉淀池尺寸为10×9×4m，处理后回用于生产，不外排，各污水池均为防渗、防漏的水泥石头混结构） 切割、磨光等工序产生的粉尘 湿法作业降尘 道路扬尘 洒水、清洁 火烧烟气 加强车间通风 机械设备噪声 隔声、减震 一般固废 一般固废部分暂存场所后供当地建筑用（碎石头渣）。 绿化 种植绿化植物以吸声、降噪 公用工程 供水 以厂区现有水井或者山泉水为水源 供电 由梅仙镇电网专线提供、厂外设置专业变压器 项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 序号 项目 单位 数量 备注 1 总用地面积 m2 6580 2 建筑面积 2.1 大切车间 m2 720 2栋1层，高8m，封闭式钢结构，新建 2.2 磨光火烧切边车间 m2 960 1栋1层，高8m，封闭式钢结构，新建 2.3 办公楼 m2 260 1栋2层，高7m，砖混结构，租现有民房 2.4 工人用房 m2 300 1栋2层，高7m，砖混结构，租现有民房 2.5 成品仓库 m2 2000 露天堆放场 2.6 原料库 m2 2000 露天堆放场 3 项目总投资 万元 160 4 工作制度 d/a 260 每天8小时，一班制 5 劳动定员 人 15 3.3 主要生产设备 项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号 名称 型号 数量 1 组合大切机1 18片、90kw 8台 2 组合大切机2 22片、110kw 4台 3 组合中切机 37kw 2台 4 多片切机 35kw 2台 5 手摇切边机 11kw 2台 6 路沿石分片机 57kw 3台 7 红外线自动桥切机 18.5kw 3台 8 20头连续磨光机 20头、7.5kw 2台 9 火烧机 10kw 2台 10 叉车 7.5t、4.5t 2台 11 行车 3t 1台 12 水泵1 15kw 3台 13 水泵2 7.5kw 3台 14 水泵3 1.5kw 3台 3.4 原辅材料及能源消耗 表1-4 主要原辅材料及能源消耗表 序号 项目 消耗量 来源 1 花岗岩荒料 50000m3/a 平江县梅仙镇王古坡饰面花岗岩矿，自有矿山 2 生产新鲜用水 4460m3/a 来自厂区水井或者山泉，此处为新增补充水量 3 液氧 100瓶/a 规格10kg/瓶，当地购买，汽车运输 4 液化石油气 100罐/a 25kg/罐，当地购买，汽车运输 5 生活用水 585m3/a 当地厂区水井或者山泉 6 电 28万度 区域电网 厂区液氧最大储量为5瓶、液化石油气最大储量为4罐。 原辅材料理化性质说明 1、花岗岩 花岗岩（Granite），大陆地壳的主要组成部分，是一种岩浆在地表以下凝结形成的岩浆岩，属于深层侵入岩。主要以石英或长石等矿物质形式存在。花岗岩不易风化，颜色美观，外观色泽可保持百年以上，由于其硬度高、耐磨损，除了用作高级建筑装饰工程、大厅地面外，还是露天雕刻的首选之材。密度：2790~3070kg/m3、抗压强度：1000-3000kg/cm2、弹性模量：（1.3~1.5）x106kg/cm2、吸水率：0.13%、肖氏硬度：>HS70、比重：2.6~2.75。项目年消耗花岗岩约50000m3/a，按照密度3000kg/m3计算，则总重量约150000t/a。 2、氧气 氧气（分子式O2）是氧元素最常见的单质形态。氧气是空气的组分之一，无色、无嗅、无味。氧气密度比空气大，在标准状况（0℃和大气压强101325帕）下密度为1.429克/升，能溶于水，溶解度很小，1L水中约溶30mL氧气。在压强为101kPa时，氧气在约-180摄氏度时变为淡蓝色液体，在约-218摄氏度时变成雪花状的淡蓝色固体。 氧气本身并不能燃烧，但它是一种化学性质极为活跃的助燃气体，能与很多元素化合，生产氧化物。通常情况下把激烈的氧气氧化反应称为燃烧。切割正是利用可燃气体和氧气燃烧所放出的热量作为热源。 3、液化石油气 由炼厂气或天然气加压降温液化得到的一种无色挥发性液体。易燃。空气中液化石油气含量达一定浓度范围时，遇明火即爆炸。由炼厂气得到的液化石油气，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯（可以是一种或几种烃的混合物），并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化物杂质。其中氧硫化碳用醇胺吸收塔脱除，并用碱洗法去除硫化物。由天然气（包括油田伴生气）得到的液化气基本上不含烯烃。炼油厂汽油稳定操作塔顶产品为液化石油气。可用作发动机燃料、家用燃料、基本有机合成原料等。 健康危害：有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 储运注意事项：易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射，应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。罐储时要有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 3.5 产品方案 项目生产的产品为平板和路沿石，其中平板包括磨光板、毛板、火烧板三种类型，产品主要用于市政工程、外墙以及园林等，项目具体产品方案见表1-5。 表1-5 项目产品方案表 序号 产品 产量 所需原材料 规格 1 平板 磨光板 50万m2/年 2.4万m3/年 300×300、300×600mm、400×600mm、600×600mm、600×1200、600×1800，厚度15mm、25mm、30mm、50mm 毛板 毛板 15万m2/年 火烧板 1.5万m2/年 2 路沿石 2.4万m3/年 2.6万m3/年 普通长方体，主要规格900mm×150mm×250mm 3.6 总平面布置 北侧布置磨光火烧切边车间，大切车间、成品库、原料库、一般固废暂存场位于厂区中部，循环水池、干化池位于厂区南侧，紧邻生产车间，有利于生产废水的收集沉淀回用。厂区平面布置见附图。 3.7 给排水 （1）给水 由于石材切割、切边、打磨等工序会产生高温摩擦热，需使用冷却水对切割机、切边机等设备进行喷淋降温，同时，减少切割、磨光过程粉尘产生量。项目冷却用水来自沉淀池，沉淀池补水来自厂区现有水井或者山泉水补充，员工生活用水采用厂区现有水井或者山泉水为水源，项目年新鲜水用量为5045t/a（19.4t/d）。 （2）排水 项目生产废水经沉淀池处理后循环利用，无生产废水排放。员工生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 厂区雨水按地形自然排放至附近沟渠、水塘。 3.8 供电工程 本工程电源由梅仙镇电网专线提供、厂外设置专业变压器。 3.9 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，均为外地工作，在厂区食宿，公司年生产天数为260天，生产班制为一班制，每班8小时，项目夜间不得进行生产。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、项目场地现状及存在的环境问题 从现场调查来看，项目拟建场地已平整完毕，无原有污染问题。 2、依托工程介绍 （1）基本情况 本项目依托工程为平江县宏利源石业有限公司的《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目》，依托工程与本项目的位置关系见附图。 平江县宏利源石业有限公司的《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目》位于平江县梅仙镇石塘村，矿山中心地理坐标为东经113°37′59.04″，北纬28°49′53.84″。矿山距平江县城23公里，矿山与乡村相通，交通便利。拟设准采范围已由岳阳市国土资源局于2016年10月24日核定，矿权面积为0.0536平方公里。开采方式为露天开采，矿山及配套设施服务年限为31年。项目总投资2088万元，其中环保投资406.88万元，占总投资的19.49%。项目主要建设内容为采矿区、工业场地、配电房、空压机房、排土场及配套的生产辅助设施，办公生活区依托周边居民用房。本项目位于依托工程南侧的排土场占地范围内。 （2）环评及批复 平江县宏利源石业有限公司于2015年6月委托河南蓝森环保科技有限公司编制了《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目》环境影响报告表，岳阳市环境保护局于2015年7月9日以“岳环评［2015］78号”文予以批复（见附件）。 （3）竣工环保验收意见 平江县宏利源石业有限公司《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目项目》于2015年8月开工建设，2016年5月建成并投入试运行。长沙崇德检测科技有限公司受平江县宏利源石业有限公司的委托，承担平江县宏利源石业有限公司《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目》竣工环境保护验收监测，2016年11月18日平江县环境保护局以平环验[2016]4005号文予以批复，见附件3。 （4）依托合理性 本项目位于平江县宏利源石业有限公司《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目》南侧的排土场占地范围内。本项目原料来源于原项目的花岗岩荒料，并依托原项目的生活办公用房、矿山公路等。 本项目的建设对原有项目的环境要素基本不产生影响，原有项目的生产地点、生产工艺、生产规模、生产设施基本布局、产排污情况、污染防治设施及产品都没有发生变化，原有环保设施也无需重新调整、新建。 本项目的建成使整个矿区总体布局更加合理、资源更加合理选用、环境保护更加安全有效。本项目建在原有项目土地审批范围内，本项目建设没有新增土地占用，充分利用了原项目多余的土地空间和原项目排土堆，使土地利用率最大化。本项目建设降低了原项目排土堆的高度和坡度，消除了原排土堆存在的垮塌隐患。本项目建设使原项目排土堆大部分被硬化，大大防止原有的水土流失等环境安全隐患。本项目建设有利于更加合理利用资源，原项目丢弃的边角剩料大部分成了新项目的源料，从而大大减少了原项目固体废弃的产生。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，湘、鄂、赣三省交汇处，东与江西修水县、铜鼓县接壤；南与浏阳市、长沙县毗邻；西与汨罗市相连；北与岳阳县和湖北省通城县交界，是湘、鄂、赣三省的交通要道，边境贸易优势明显，地理区位条件优越。 根《平江县县城总体规划（2005—2020）修改（2011）》，平江县城将成为全县的政治、经济、商贸、金融、信息、文化、科技的中心，同时平江县城是湘、鄂、赣三省的交通要道，全县的交通枢纽，将发展成为以机械制造、旅游服务为主的山水宜居城市。 本项目位于平江县梅仙镇石塘村坳上组，西北侧约5km处为G106和平汝高速，交通方便。详见附图（地理位置图）。 2、地形地貌 平江县内地质结构较为复杂，地貌类型多样，以山地和丘陵为主。平原404.38平方公里，占总面积的9.8%；岗地238.3平方公里，占总面积的5.8%；丘陵2306.4平方公里，占总面积的55.9%；山地1176.1平方公里，占总面积的28.5%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内的主要山脉有连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。项目拟建地地质条件良好，不属地震活动带。根据《中国地震烈度区划图》，该地区的地震烈度为六度。 3、气候、气象 项目拟建地所在地气候特征与县城相似，平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，多年平均气温16.8℃，极端最高温度40.3℃(1971年7月28日)，极端最低气温-12℃(1972年2月9日)。年降雨天数160天左右，年日照小时1687h，全年无霜期266天。工程所在地多年平均降雨量1700mm，春夏两季雨量为全年的70%左右，多年平均蒸发量1262mm，多年平均风速1.5m/s，最大风速16m/s。主要气候特征为：春温多雨、冬无严寒、夏无酷暑。常年积温6185.3℃，一月平均气温4.9℃，七月平均气温28.6℃。 4、水文 平江县境内河网密布，分属汨罗江和昌江河两大水系。汨罗江发源于江西修水县，往西流经修水白石桥至龙门进入平江县，自东而西贯穿平江县，干流长度253km，为湘江在湘北的最大支流，平江县境内全长192.9km，流域面积4053.3km2，落差107.5m，平均坡降4‰，境内大小支流141条。汨罗江流域降水量充沛，雨量多发在4～8月，河水受降水影响明显。根据黄旗水文站资料，该河流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230米，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。 地下水主要有第四纪覆盖中的空隙潜水和基岩裂隙水。孔隙潜水埋深浅，水量小，由大气降水补给。基岩裂隙水水量甚微，仅在部分谷及岩石破碎带中水量稍大。地下水资源占全县水资源总量的14%，年均浅层地下水动储量4.64亿立方米（其中汨水干流为4.51亿立方米，罗水0.07亿立方米）。 水利径流天然总落差138米，水能理论蕴藏量19.7万千瓦，其间可开发量9.3万千瓦，已开发4.17万千瓦，占可开发总能的44.8%。2005年发电14259万千瓦时。平江县已建各类水库213座，其中中型水库7座、大型水库1座、小（一）型水库33座、小（二）型水库173座。全县水库总库容为23784万立方米。骨干水库大部分实施了发电、灌溉和水产养殖综合开发利用。 本项目周边居民点生活饮用水主要为山泉水。项目周边水体主要为西侧约300m的石塘水库，石塘水库基本情况如下： 石塘水库为小一型的水库，1965年建成，2011年已完成除险加固工程。 水域功能区划：农业用水。 集雨面积：2.97km2。 主坝高：20.2m，主坝长170.4m，坝顶高程：170.9m。 正常蓄水位：168m，总库容：131.1万m3。 灌溉农田面积：3000亩。 5、土壤植被 平江县成土母岩质主要有变质岩类、花岗岩类、第三纪红岩类、第四纪红土37类等，全县土壤分7个大类，13个亚类，43个土属，66个土种。其中由变质岩类发育而成的土壤面积占全县的55.6%，由花岗岩、第三纪红岩类、砾岩类、第四纪红土类，河流冲积物发育而成的土壤面积分别占全境的18.4%、15.1%、1.1%、9.8%。山地土壤主要有山地红壤、山地黄壤及山地黄棕壤。 评价区以农地为主，植被不发育，类型较单一。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。 区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划、人口状况 平江位于湖南省东北部，湘鄂赣三省交界处。现辖三阳、板江、大洲、木金、三墩5个乡，汉昌、三市、安定、福寿山、加义、长寿、龙门、石牛寨、虹桥、上塔市、南江、梅仙、余坪、岑川、瓮江、浯口、伍市、向家、童市19个镇，总面积4125km2，总人口110万人。梅仙镇位于平江县城的东北部，毗邻城关镇，106国道贯穿南北，通平高速、蒙华铁路穿境而过，辖28个自然村，2个居委会，总人口7万余人，总地域面积205.3平方公里，全镇耕地面积34157亩，林地187138亩，是个资源丰富、人流密集、交通便利的大镇。 二、经济发展状况 2015年平江县完成GDP216.95亿元，同比增长8.7%，增速比上年同期提高了1.1个百分点。其中第一产业增加值42.1亿元，同比增长4.4%，对GDP的贡献率9.2%，拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业增加值97.21亿元，同比增长7.7%，对GDP的贡献率42%，拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值77.65亿元，同比增长12.4%，对GDP的贡献率48.8%，拉动GDP增长4.2个百分点。产业结构由上年同期的19.5：45.8：34.7，调整为19.4：44.8：35.8，第一、第二产业占比分别下降了0.1、1个百分点，第三产业占比提高了1.1个百分点。 三、区域环境功能区划 本项目拟建地环境功能属性见表2-1。 表2-1 环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 石塘水库 农业用水 GB3838-2002Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 本次评价引用依托工程《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目》监测数据，监测单位为湖南亿科检测有限公司。 1、环境空气质量现状 （1）监测点位：本次布设2个环境空气监测点，平江县常年主导风向为西风，监测点位置见附图和下表。 表3-1 大气现状监测点布设 编号 方位 距项目距离 备注 G1 本项目东北侧 100 -- G2 本项目西侧 400m -- （2）监测项目：TSP、SO2、NO2。 （3）监测时间：连续监测3天（2015.4.12-14）。 （4）采样频次：其中SO2和NO2每天采样不少于20个小时，TSP每天采样不少于24个小时。 （5）技术要求：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定方法执行。 监测结果见下表： 表3-2 大气监测统计结果 （mg/m3） 监测点 监测项目 平均浓度值 标准限值 最小值 最大值 超标率（%） 最大超标倍数（倍） G1 SO2 0.025 0.033 0 0 0.15 NO2 0.022 0.025 0 0 0.08 TSP 0.042 0.046 0 0 0.3 G2 SO2 0.021 0.023 0 0 0.15 NO2 0.022 0.023 0 0 0.08 TSP 0.043 0.045 0 0 0.3 由上表可见，区域SO2、NO2、TSP的日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，环境空气质量良好。 2、水环境质量现状 （1）监测断面：本项目共设1个监测点位，详见附图和表3-3。 表3-3 地表水监测断面位置 名称 监测断面 备注 石塘水库 项目西侧300m 地表水质评价 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、砷、铜、六价铬、铅、镉。 （3）监测时段及频率：连续2天（2015.4.12-2015.4.13）及（2015.6.4-2015.6.5），每天一次。 （4）监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 监测结果见下表： 表3-4 地表水环境质量监测结果统计 监测断面 监测项目 单位 监测时间/监测结果 标准值 4月12日 4月13日 西侧 石塘水库 pH值 无量纲 6.36 6.22 6~9 COD mg/L 11 12 20 SS mg/L 12 13 30 BOD5 mg/L 2.38 2.35 4 氨氮 mg/L 0.238 0.225 1.0 铜 mg/L 0.0005ND 0.0005ND 1.0 六价铬 mg/L 0.002ND 0.002ND 0.05 铅 mg/L 0.016 0.014 0.05 镉 mg/L 0.0021 0.0022 0.005 砷 mg/L 0.0063 0.0056 0.05 监测结果表明：石塘水库的各评价因子均未超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，石塘水库水质较好。 3、地下环境质量现状 （1）监测点位：本次布设1个地下水环境质量监测点，位置见附图。 （2）监测因子：pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、总大肠菌群、铜、砷、六价铬、铅、镉。 （3）监测时段及频率：监测一天（2015.4.13），取样一次。 （4）监测方法：按照《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中有关规定执行。 监测结果如下： 表3-5 地下水环境现状监测统计结果 监测地点 监测项目 监测值 标准值 最大超标倍数 超标率（％） 石塘村居民水井 pH 7.06 6.5-8.5 0 0 总硬度 98.6 450 0 0 氨氮 0.0125ND 0.2 0 0 高锰酸盐指数 2.12 3.0 0 0 总大肠菌群 2.0 3.0 0 0 铜 0.0005ND 1.0 0 0 砷 0.0024 0.05 0 0 六价铬 0.002ND 0.05 0 0 铅 0.012 0.05 0 0 镉 0.0019 0.01 0 0 1、ND为该项目最低检出限； 2、该监测结果仅对本次样品负责。 从上表监测结果可见，地下水井现状监测值均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）的III类标准，区域地下水水质较好。 4、声环境质量 （1）在项目厂界处共设4个具有代表性的噪声监测点，监测点位布设见附图和表3-6。 表3-6 噪声监测布点 序号 监测点位置 备注 1 项目东侧 界外一米 2 项目南侧 界外一米 3 项目西侧 界外一米 4 项目北侧 界外一米 （2）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定进行监测。 （3）监测时段：进行昼间及夜间噪声监测各一次，监测两天（2017.6.17-18）。监测期间，原有采石场运行正常。 本次噪声监测结果，详见表3-7。 表3-7 噪声监测统计结果表 单位：dB(A) 监测点 昼间 夜间 标准 评价结果 项目东侧 43.60 42.5 60（昼），50（夜） 达标 45.7 39.9 项目南侧 44.6 42.1 达标 45.9 40.6 项目西侧 46.1 40.5 达标 45.5 39.6 项目北侧 44.9 41.5 达标 47.5 39.9 噪声监测结果表明：项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目区域声环境质量良好。 5、生态环境质量现状与评价 （1）区域植被分布特征 本地区地带性植物类型为亚热带常绿阔叶林，受人类活动和评价区立地条件影响，目前评价区范围内主要植被类型为：马尾松林、油茶林、杉木林、灌草丛、树木苗圃和农作物植被，山地植被覆盖约在90%。 （2）物种多样性现状 区内野生木本植物主要物种为油茶、马尾松、杉木、樟树、椿树、苦楝、化香、槐树、毛竹、榆树、乌桕、麻栎、黄荆、马桑、檵木、盐肤木、鼠李、山胡椒、山合欢、桅子花、冬青、构骨、杜荆、冬青、云实、女贞、黄檀、金樱子、小果蔷薇、映山红、桔、桃、花椒、野桐、花竹等；草本植物主要有白茅、芒、蜈蚣草、细柄草、野古草、黄背草、五节芒、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、凤尾蕨、贯众等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种均为常见种，丰度一般。经调查，项目用地区及附近周边无古大树。区内农作物主要有水稻、油菜、红薯、豆类、白菜、萝卜等粮、棉油和蔬菜作物。 区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查暂未发现野生的珍稀濒危动物种类。 区内及周边无风景名胜区、自然保护区及森林公园。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表3-8、表3-9及附图。 表3-8 主要环境保护目标 项目 保护目标 相对方位 距离 功能及规模 质量等级 环境空气 石塘村坳上组居民 西北侧 300-500m 居住，约15户 （GB3095-2012） 二级 石塘村居民 南侧 320-700m 居住，约15户 地表水环境 石塘水库 西侧 300m 农业用水 （GB3838 -2002）Ⅲ类标准 无名小溪 西南侧 450m 农业用水 昌江河 西侧 4.3km 中河、农业用水 地下水环境 周边地下水 -- -- 生活用水 (GB/T14848-93)Ⅲ类标准 声环境 评价区200m范围内无敏感点 （GB3096-2008） 2类 生态 耕地、林地 -- 项目占地以及边界外1000m范围 自然林地 —— 表3-9 运输道路沿线环境保护目标 环境 要素 保护目标名称 方位 最近距离（m） 性质规模 保护级别 大气、声环境 石塘村居民 道路两侧 10 居住，约50户 GB3095-2012，二级 GB3096-2008，2类 石岭村居民 道路两侧 15 居住，约60户

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 SO2 NO2 TSP 日平均标准限值 0.15 0.08 0.3 2、地表水： 项目西侧石塘水库水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 监测项目 pH值 COD SS BOD5 氨氮 铜 六价铬 铅 镉 砷 标准值 6~9 20 30 4 1.0 1.0 0.05 0.05 0.005 0.05 3、地下水 项目拟建区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848—1993）中Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 监测项目 pH 总硬度 氨氮 高锰酸盐指数 总大肠菌群 标准值 6.5-8.5 450 0.2 3.0 3.0 监测项目 铜 砷 六价铬 铅 镉 标准值 1.0 0.05 0.05 0.05 0.01 4、声环境 项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类别 等效声级Leq 昼间 夜间 《声环境质量标准》2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： 外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物无组织排放标准 mg/m3 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 （mg/m3） 颗粒物 厂界外浓度最高点 1.0 二氧化硫 0.40 氮氧化物 0.12 2、废水： 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；生产废水经沉淀处理后回用，不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表4-6和4-7。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 60 50 4、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 生活污水经化粪池处理后用于周边农肥不外排；生产废水经沉淀处理后回用于生产不外排，无需设置废水总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 项目产品为平板和路沿石，运营期不包括开采石材和石材染色工序，其生产工艺流程及产物节点情况分别如下： 1、路沿石生产工艺流程及产物节点图 项目路沿石生产工艺流程及产物节点如下： 图5-1 路沿石生产工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： ①大切成坯：将用汽车运输进原料堆场的大块石材毛料用叉车输送到大切机工作台，按照要求进行切片，切割过程需要用水进行冷却（减少切割粉尘排放的同时降低高温对大切机的使用寿命的影响），经大切机切割后成坯料。 ②中切成型：中切成型即按照标准尺寸，将板材进行切边，切边过程需要用水进行冷却，切边冷却用水对水质要求较低，只需要进行简单沉淀处理后即可回用。 ③检验入库：检验合格后的产品入库准备外售。 2、板材生产工艺流程及产物节点图 项目板材包括磨光板、毛板、火烧板三种类型，其基本工艺流程一致，主要区别在于不同类型板材采用不同的表面处理工序，各类板材的生产工艺流程及产物节点如下： 图5-2 平板生产工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： ①大切成坯：将用汽车运输进原料堆场的大块石材毛料用叉车输送到大切机工作台，按照要求进行切片，切割过程需要用水进行冷却（减少切割粉尘排放的同时降低高温对大切机的使用寿命的影响），经大切机切割后成坯料。 ②表面处理工序 磨光：大切机湿法切割后石料粗糙不平，需要磨光，磨光过程需要用水进行冷却（用水冷却的同时可以减少磨光粉尘的排放）。 火烧：原料经过多片锯、红外线切机等设备湿法切割后，在火烧机中经高温加热至晶体爆裂，火焰喷烧采用液化石油气、氧气喷枪，火焰在板面上均匀地移动，移动速度为每秒钟120～250mm，喷枪口与板面的距离是20～40mm，并互相成倾角，火焰的温度为800～1000℃，造成表面粗糙的效果，火烧板入库外售。通过该方法加工的大理石材料暴露了石块本色，具有古朴、粗犷，自然感强。 ③切边：为了达到客户对产品的高要求，企业使用红外线自动桥切机或手切边机对产品进行精细切边。 ④检验入库：检验合格后的产品入库准备外售。 说明：项目大切、中切、磨光、切边工序均采用湿法加工，不使用冷却液，直接用水喷淋，废水经配套沉淀池处理后循环使用，不足部分定期补充。湿法加工工序产生的粉尘经水冲击后基本随冷却水冲刷到地面上对大气环境影响较小。火烧工序不需要使用水，其产污主要是液化气燃烧废气。 二、水平衡及物料平衡 1、物料平衡 项目生产过程中物料平衡见图5-3（花岗岩密度取3t/m3）。 图5-3 项目总物料平衡图 （单位：t/a） 2、水平衡 项目生产过程中用排水情况见废水污染源分析，总的水平衡见图5-4。 图5-4 项目总水平衡图 （单位：m3/a） 三、主要污染源 1、施工期污染源分析 （1）废气 本项目施工过程中的废气主要有施工扬尘及施工车辆机械排放的尾气。 ①扬尘：施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘。施工期扬尘主要产生于土石方开挖、平整土地、建材装卸、车辆行驶等作业。主要包括了以下几个方面：a.散装水泥桶进料时产生的水泥扬尘；b.物料堆放过程中沙石产生的扬尘；c.施工过程中建筑垃圾清运过程中产生的扬尘；d.切割石料等产生的扬尘；e.车辆行驶产生的扬尘等。 据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关；另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、宕渣、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围在50m左右。 ②机动车尾气 一般来说，施工车辆因其使用较频繁，车况较差，机动车尾气排量较大。机动车尾气排放的污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物和二氧化碳等。 （2）废水 本项目在施工过程中产生的废水主要有施工车辆清洗废水，施工人员生活污水和施工过程中雨水造成的水土流失。 车轮清洗废水污染因子主要为石油类和SS，浓度分别为20～40mg/L、500～4000mg/L，排水量约2m3/d，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用。生活污水按在此期间日均施工人员为20人计，生活用水量按120L/人·d计，排污系数取0.8，则施工期污水产生量为1.92m3/d，根据类比资料，排放浓度COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 70mg/L，用作农肥不外排。 （3）固体废物 施工过程中的固体废物主要为废包装袋、建筑弃土、弃渣等，废包装回收综合利用，建筑弃土、弃渣等外运填埋，不堆存，不占用土地。 上述固废采用封闭车辆运输，及时清扫，不能随意抛弃、转移和扩散，弃土均可回填用于绿化，或作辅路基等处置。施工人员产生的生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.02t/d。生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运填埋。 （4）噪声 建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由挖土机械、升降机等施工机械造成，多为点声源。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声等，多为瞬间噪声，运输车辆噪声由建筑材料运输产生的噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见如下表5.3-1。 表5.3-1 主要施工机械设备噪声值 施工阶段 施工机械 5米处测量声级（dB(A)） 土石方阶段 推土机 83 挖掘机 85 自卸卡车 80 装载机 83 结构阶段 振捣棒 90 电锯 95 空压机 88 装修阶段 电钻 100 木工电刨 90 磨光机 95 当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB。 （5）生态影响 ①地表植被破坏 项目开挖和辅助设施的建设将不可避免的对现有地表植被产生一定的影响，导致地表植被的破坏，植被覆盖率降低。 ②水土流失加剧 水土流失主要是由于开挖地面、机械碾压、机械运输等原因，表土结构会再次被松动，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，据有关资料报道，完全裸露的土壤其侵蚀模数为0.5～1。特别是暴雨径流的冲刷时产生水土流失将较为严重，大量的泥沙污水影响水体环境，并可能造成附近沟渠的堵塞。 2、营运期污染源分析 （1）废气 项目石材加工废气主要来自石材切割、磨光、切边工段等产生的粉尘、火烧废气、厨房油烟。 ①粉尘 本项目石材加工工艺采用湿法作业，即在生产加工过程中采用边喷水、边加工的方式，通过水流将切割或者打磨下的细小的石粉或者石粒冲走，避免石粉散发到空气中，从而避免因切割、打磨导致的大气环境治理难度增大的问题。项目年加工石材量50000m3，花岗岩的密度约为3.0t/m3，由于粉尘粒径较大产生量较少，其量按原料用量0.1‰计，则粉尘产生量为15t/a。由于项目采取湿式作业，因此散发到空气中的粉尘量较少，约为产生量的10%，即1.5t/a，其粒径较大，一般会自然沉降在工作区10m范围内。 ②火烧废气 火烧板火烧采用液化石油气作为燃料，火烧会产生NO、SO2。液化石油气在常温常压下的密度为ρ=0.7174kg/m³，本项目年使用量为3484m3（2.5t）。参照《社会区域类环境影响评价》中燃气污染物排放数据，每燃烧1万立方米液化石油气（主要成分为丙烷、丁烷和甲烷），产生主要污染物排放量SO2 1.8kg、烟尘2.2kg、NOx 21.0kg，则该项目液化石油气燃烧SO2年产生量为0.6271kg，烟尘年产生量为0.7665kg，NOx年产生量为7.3164kg。由于污染物排放量极少，且使用清洁能源液化气，采取通风等管理措施，废气对周边环境影响较小。 ③厨房油烟 本项目平均每天有15人次员工在厂内就餐，员工在使用厨房过程中会产生厨房油烟，主要成分是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。项目油烟产生量约为4.05kg/a，收集后经油烟净化器处理，油烟废气量为60万m3/a，处理效率为80%，则油烟排放量为0.81kg/a，排放浓度为1.35mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（最高允许排放浓度2.0mg/m3）的要求。 （2）废水 ①生产废水 项目由于石材切割、磨光、切边等工序会产生高温摩擦热，需使用冷却水对大切机、磨光机、切边机等设备进行喷淋降温，需要用冷却水。类比已经营运的平江县兴旺石材有限公司《年加工路沿石3万m3、火烧板1万m3建设项目》，该项目大理石荒料40360m3/a，年生产天数为300天，新鲜用水量为12m3/d（3600m3/a），循环水量为108m3/d（32400m3/a）。本项目花岗岩荒料50000m3/a，年生产天数为260天，则新鲜用水量为17.15m3/d（4460m3/a），循环水量为154.38m3/d（40139m3/a）。其中生产废水主要污染因子为SS，浓度约400~2000mg/L，生产过程中废水全部经车间地沟收集后汇入厂内污水池，沉淀处理后全部循环回用，不外排。 ②生活污水 本项目劳动定员15人，在厂内食宿。根据《湖南省用水定额》，住宿人员以150L/人·d计，则生活用水量为2.25m3/d（585m3/a），生活污水排放系数取0.8，则生活污水量为1.8m3/d（468m3/a），主要污染物为：动植物油、COD、SS、NH3-N，经化粪池处理后，定期清掏用作农肥，不外排。 表5.3-2 生活污水产污一览表 生活污水468t/a 指标 SS COD NH3-N 动植物油 水质(mg/L) 300 200 25 15 产生量（t/a） 0.1404 0.0936 0.0117 0.0070 ③初期雨水 本项目初期雨水的主要污染物为SS，前10min的初期雨水进入厂内沉淀池，后期的清净雨水结合地形自流至项目周边植被及田地。根据《岳阳市区暴雨强度公式的优化推算》（欧阳红等，湖南省岳阳市气象局，2009），岳阳地区暴雨强度公式为： q＝167×9.0294×（1＋0.184568lgP）/（t＋6.0）0.6347-0.04821lgP 式中：P为设计暴雨重现期，取P=2年；t为雨水径流时间，取1min。 则暴雨强度为476L/s·hm2。 初期雨水设计流量的计算公式为： Q=Ψ·q·F 式中：Q—雨水设计流量（L/S）； q—设计暴雨强度（L/s·ha）； Ψ—径流系数，取0.7；F—汇水面积（hm2），取0.658hm2。 初期雨水流量Q=ΨqF=0.7×476×0.658=219L/s。初期雨水历时按10min计算，则厂区初期雨水量约为Q=219×600/1000=132m3/次。 （3）噪声 项目石材切割、磨光、切边等工序均有强噪声产生，以及在石材的运输与装卸等过程产生的噪声，其噪声值在75-95dB(A)之间，具体如下表5.3-3： 表5.3-3 工程主要噪声源及源强 噪声源名称 单台源强 排放特征 大切机 90~95 dB（A） 间断 中切机 80~85 dB（A） 间断 切边机 75~80 dB（A） 间断 磨光机 75~80 dB（A） 间断 火烧机 75~80 dB（A） 间断 叉车 80~85 dB（A） 间断 水泵 85~90 dB（A） 间断 运输车辆 80~84 dB（A） 间断 （4）固体废物 项目营运期固废主要是职工日常生活产生的生活垃圾、废石料、沉淀池泥渣以及废刀片、废砂轮、废滤芯。 ①生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，项目劳动定员15人，生活垃圾产生量约1.95t/a。 ②废石料 石材加工废料主要包括切割、打磨产生的废石料及散落在车间的颗粒物，根据《第一次全国污染源普查-工业污染源产排系数手册》中“3133建筑用石加工”中固废产生系数：0.0208t/m3原料。本项目大理石原料使用量约50000m3/a，则石材加工业固废产生量为1040t/a。收集后外售相关单位做建材原料等综合利用。 ③沉淀池泥渣 项目生产废水经沉淀后循环回用，根据湿法作业对粉尘去除效率，沉淀池废水中泥渣含量约13.5t/a。收集后外售相关单位做建材原料等综合利用。 ④废刀片、废砂轮 项目生产设备需定期更换切割刀片、砂轮等器具，将产生少量的废刀片、废砂轮，产生量约0.5t/a。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割、切边等 | 粉尘 | 15t/a | 1.5t/a |
|  | 火烧废气 | SO2 烟尘 NOx | SO2：0.6271kg/a 烟尘：0.7665kg/a NOx：7.3164kg/a | SO2：0.6271kg/a 烟尘：0.7665kg/a NOx：7.3164kg/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 4.05kg/a | 0.81kg/a，1.35mg/m3 |
| 水污染物 | 生活废水 | 废水产生量 | 468t/a | 化粪池处理后用于农肥，不外排 |
|  |  | CODcr | 200mg/L | 0.0936t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 15mg/L | 0.0070t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.1404t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0117t/a |  |
|  | 切割、切边等工序循环冷却水 | 废水产生量 | 40139t/a | 沉淀池处理后回用 |
|  |  | SS | 2000mg/l |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 | 132m3/次 |  |
| 固体废物 | 切割、切边 | 废石料 | 1040t/a | 收集后外售相关单位做建材原料等综合利用。 |
|  | 沉淀池 | 泥渣 | 13.5t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.95t/a | 交由当地环卫部门处理 |
|  | 生产设备 | 废刀片、废砂轮 | 0.5t/a | 集中收集外售 |
| 噪声 | 主要是切割机等设备运行产生的噪声，噪声在75-95dB(A)之间。 |
| 主要生态环境影响： 项目开挖和辅助设施的建设将不可避免的对现有地表植被产生一定的影响，导致地表植被的破坏，植被覆盖率降低。由于开挖地面、机械碾压、机械运输等原因，表土结构会再次被松动，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期的环境影响分析： 本项目施工期主要污染因素有扬尘、运输车辆尾气、施工废水、噪声、固体废物等。 1、施工期对环境空气的影响及防治措施 项目施工对环境空气的污染主要来自施工堆场扬尘、道路扬尘和施工机械尾气。 （1）堆场扬尘 堆场的扬尘包括物料堆的风吹扬尘、装卸扬尘等，这将产生较大的粉尘污染，会对周围环境带来一定的影响，若石灰等易散落的施工材料未加强管理也将造成较大的污染。但通过遮盖、洒水可有效抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。 （2）道路扬尘 道路扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料而引起的。引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。 （3）施工机械尾气 据调查，一般大型工程车辆污染物排放量为： CO 5.25g/辆·km THC 2.08g/辆·km NOx 10.44g/辆·km 为减少施工扬尘污染，施工过程中建议采取以下措施： （1）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭；施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。 （2）工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 （3）施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理，施工场内亦必须进行密闭式运输。对有社会车辆经过的路面必须在施工前一周内进行硬化处理。 （4）在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车外运。 （5）在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。 （7）建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式。 经过采取以上措施后，施工扬尘对区域空气的影响能够降至最低。 2、施工期对水环境的影响及防治措施 （1）施工作业废水 本项目施工废水主要来源于渣土运输车冲洗产生的泥浆水，其中主要污染物有石油类30mg/L、SS3000mg/L，预计车辆清洗废水排放量为2m3/d。环评建议在场地车辆进出口设置污水沉淀池，施工污水须经收集后进行隔油、沉淀处理，经处理后的废水全部回用于车辆和场地冲洗。 （2）施工生活污水 施工期间，预计最高峰施工人员将达到20人。施工人员生活污水产生量约1.92m3/d，主要污染物为COD 300mg/L、BOD 200mg/L、NH3-N 70mg/L，经化粪池处理后用作农肥。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期噪声主要为施工作业噪声、车辆运输噪声等。本项目施工作业均安排在昼间，施工过程中施工机械设备运行噪声主要来自堆土机、挖掘机、电锯、装载机及运输车辆等，其噪声值在80~100dB（A）之间。 受施工机械设备噪声影响范围内的主要敏感目标为与项目厂界相邻的50m以内的住户，根据现场踏勘，项目50m范围内没有敏感目标。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求控制施工时段及采取以下有效措施： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理选择施工方法，合理布置施工现场；建议尽量将高噪声设备布置在远离敏感目标的东侧。 ③合理安排施工时间：避免高噪声设备同时施工。 ④施工场地的施工车辆运输路线尽量远离敏感点，车辆经过敏感点时应低速、禁鸣。 4、固体废物对环境的影响及防治措施 为减少固废污染，施工过程中建议采取以下措施： ①废建筑材料应加以分类收集，综合利用，用于筑路、填坑。 ②按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的施工材料。如有余下的施工材料，将其有序的存放，妥善保管，返回供应商或回收处理。 ③施工期的生活垃圾量很少，主要是餐厨，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运处理，可以消除其对环境的影响。 5、主要生态影响 植被面积因永久占地略有缩小，生物量也略有减少，但生态系统有较强的自我调节能力，本项目的建设对区域内的生物多样性及生态稳定性不会发生明显改变。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 二、营运期的环境影响分析 1、大气环境影响及污染防治措施分析 项目花岗岩板材加工废气主要来自石材切割、切边工段等产生的粉尘、火烧烟气、食堂油烟。 （1）生产粉尘影响分析 本工程石材加工中切割、切边、磨光等工序均采用湿式作业，散发到空气中的粉尘量较少，粒径较大，排放量约为1.5t/a，一般会自然沉降在工作区10m范围内。 从大气防护距离计算结果可知（见图7-1），本项目粉尘的最大落地浓度为0.335mg/m3（距离195m处），《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目竣工环境保护验收监测报告》中厂界南侧无组织排放废气监测最大值为0.597mg/m3，叠加后为0.932mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准的要求。 项目生产性粉尘尽管对环境影响不大，但建设单位也应引起足够的重视，采取以下相应的措施：定时洒水，及时清扫生产车间地面；利用绿化带进行降尘；加强对操作设备的运行管理等。确保作业过程的用水量和用水方式的正确性，一方面能减少无组织排放粉尘外排量，另一方面能有效降低设备温度，增加设备使用寿命。 同时，必须加强对生产区员工的工作环境管理，员工佩带防尘口罩等措施来减轻粉尘对员工的影响，同时，定期对操作工人进行体检，发现问题，及时就医或采取相关措施，以确保不对员工产生职业伤害，不得相关的职业病。 大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ②大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，选择生产区无组织排放的粉尘为项目大气环境防护距离计算的预测因子。无组织排放废气中粉尘的排放量为1.5t/a（0.72kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，评价标准参照《环境空气中量标准》（GB3095-2012）中总悬浮颗粒物（TSP）日均浓度二级标准值，将生产区当作一个面源，计算出本项目无组织排放粉尘大气环境防护距离。 表7-1 大气环境防护距离计算参数表 序号 污染物名称 面源 评价标准值 长（m） 宽（m） 高（m） 1 粉尘 94 20 8 0.72kg/h 0.9mg/m3 ③大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 图7-1 大气防护距离计算结果 （2）火烧烟气影响分析 项目火烧工序使用的燃料液化石油气属于清洁能源，且其使用量较少，项目产生的火烧废气产生量较少，通过加强车间通风等措施可快速扩散，废气排放浓度较低，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周围环境空气质量影响较小。 （3）厨房油烟 环评要求项目食堂厨房油烟废气通过安装油烟净化机处理后，并通过油烟管道引致屋顶排放，确保烟气排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（最高允许排放浓度2.0mg/m3）的要求。项目产生的油烟通过上述处理后能够达标排放，不会对周边环境造成影响。 2、地表水环境影响分析 （1）生产废水 由工程分析可知，项目花岗岩切割、磨光等工序会产生一定量的冷却废水，废水产生量约154.38m3/d（40139m3/a），废水中主要污染因子为SS，平均浓度约为400~2000mg/l。根据同类生产企业可知，项目切割、磨光等生产工序用水对水质没有严格的要求，主要是去除SS颗粒物，因此循环冷却废水只需要进行沉淀（一、二、三级沉淀：10m×9m×4m）处理后即可全部循环回用，不外排。同时由于切割、打磨等工序运行过程中水分会高温蒸发及水分附着在加工花岗岩上而被带走，因此沉淀水池需定期补充用水，根据业主提供资料，水池补充水量约17.15m3/d（4460m3/a）。补充的少量新鲜水可由厂区现有水井提供。 由于项目各工序对用水水质要求相对较低，废水相对较小，且生产废水中污染物SS主要为比重较大的花岗岩石粉颗粒，经一级沉淀池处理效率可达到80%，二、三级沉淀处理效率可达到60%，通过处理后的废水SS浓度为64mg/L。因此，通过三级沉淀后，废水完全可以达到回用要求，完全能够实现循环利用，三级沉淀池总容积（约1080m3）也完全满足废水沉淀需求（一天废水量最大为154.38m3）。因此冷却废水通过以上处理工艺处理后不会对区域地表水环境产生影响，无需另外采取措施。实际生产过程如沉淀效果不佳，环评建议建设单位在沉淀过程中添加絮凝剂，可确保废水悬浮物沉淀下来。 为将生产工艺废水对周围水域的影响将至最低，本环评建议项目应同时采取以下措施： ①生产厂区内必须实行严格的雨污分流； ②冷却废水必须采用防渗漏的明沟收集； ③各水池都必须采用红砖、水泥砌筑，底部采用防渗漏的措施、同时必须及时清理各水池底渣（沉渣）； ④环评要求建设单位配套建设底渣（沉渣）干化池，干化池须采用红砖、水泥砌筑，底部采用防渗漏的措施，上方搭棚防尘和雨水。底渣（沉渣）干化过程产生的废水收集后进入废水沉淀池重新处理； ⑥严禁向简易土池和废弃的山塘排放废水。 因此，项目生产工艺废水经过处理后回用于生产，不会对周围水域产生影响。 （2）生活污水 由工程分析可知本项目营运期外排废水生活污水主要为员工生活、办公用水，生活污水量按生活给水的80%计，排放量为1.8t/d，468t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。项目生活污水经过化粪池处理后用于周边农肥，项目位于农村环境，周边土地主要为农地和菜地，所需浇灌用水远大于本项目废水排放量，因此项目外排废水有足够的土地消纳，采取上述措施后，项目外排废水对周边地表水环境影响较小。 （3）初期雨水 厂区初期雨水经雨水沟集中收集汇入厂内沉淀池，因本项目生产废水循环量为154.38m3/d，初期雨水量为132m3/次，三级沉淀池总容积（约1080m3）完全可以满足循环水及初期雨水量储水要求，初期雨水在沉淀池中有充足的沉淀滞留时间，使得雨水中SS经充分沉淀，上层清净水可满足循环回用要求，做到不外排。后期清净雨水通过阀门调控，根据厂区四周地形自流至周边植被及田地。 3、声环境影响分析 （1）环保措施 项目石材切割、切边等工序均有强噪声产生，其噪声值在75-95dB(A)之间，具体见表5.3-3，建设方采取以下几个方面做好噪声防治措施： ①厂区的合理布局，将高噪声源产生车间布置在厂区东侧，同时在生产车间与厂界区域建立绿化带，以实现绿化降噪、降尘； ②全封闭式生产； ③加强管理，控制车辆速度及鸣笛； ④对于切石机、磨石机等高噪声设备运行时震动产生的噪声，做隔声、减振措施； ⑤选用优质设备，定期的对各类设备进行检查、维修。 通过采取以上措施后，噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。对外环境影响较小。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb —预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 项目采用8小时制度，即各机械仅在白天作业，其中项目主要机械设备距离各厂界的距离分别为：北侧60m，南侧100m、东侧70m、西侧90m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，其中背景值取采石场运行正常时的现状监测最大值，各厂界的预测结果见表7-2。 表7-2 项目营运期厂界噪声预测结果 单位dB（A） 测点 贡献值 背景值 叠加值 标准值 评价 西厂界 55.9 46.1 56.33 昼间60 达标 南厂界 55.0 45.9 55.5 达标 北厂界 59.4 47.5 59.7 达标 东厂界 58.1 45.7 58.3 达标 由上表的预测结果可以看出，项目投产后，在采取以上噪声防治措施的前提下，各厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目周边300m范围内无敏感点，因此项目噪声外环境影响较小。 4、固体废物的影响分析 营运期产生的固体废物为废石料、沉淀池产生的泥渣、职工的生活垃圾以及废刀片、废砂轮。 （1）一般工业固体废物 根据工程分析可知，项目边废石料产生量为1040t/a，要求项目每天对生产车间产生的废石进行清理，清理后的废石暂存于项目西侧的一般固废暂存间；一般固废暂存间应进行水泥硬化，并采取防渗防漏措施，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求进行建设，废石料可用于修路或给周边农户实现综合利用，不随意外排，不会对外环境产生影响。 三级沉淀池产生的泥渣，通过干化池干化后定期进行收集（每月收集一次），产生量约13.5t/a，再定期运送至周边工厂作为原料，实现综合利用，也不会对外环境产生影响。干化后不能及时运走的泥渣袋封装后暂存于项目一般固废暂存间内（该暂存间为砖混结构，水泥硬化地面，具有防雨防尘防渗漏流失的作用）。 废刀片及废砂轮主要是设备使用后损坏，产生量约0.5t/a，统一收集后，定期外售给专业回收公司处理，也不会对外环境产生影响。 （2）生活垃圾 根据工程分析可知，生活垃圾产生量为1.95t/a，生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门送至垃圾填埋场，不会对周围环境造成影响。 采取上述措施，项目固废得到妥善处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求。 5、运输对沿线居民的影响分析 项目产品由汽车运输，交通道路主要为矿山公路与村级公路。沿线居民主要为村级公路周边居民。本项目运输线路距周边居民点最近距离为10m，主要影响为运输扬尘和运输噪声。 运输扬尘：运输车辆在装运产品过程中会产生一定的扬尘，当运输车辆以4m/s速度运行时，路面空气中的粉尘量在8～10mg/m3之间。估算汽车运输引起的扬尘排放约1.46t/a。 评价提出对运输产生的无组织排放粉尘，建议采取设专人对运输道路进行定期清扫、洒水；对运输车辆提出要求，严禁产品超出箱板，并加盖篷布防止洒落，减少无组织排放量。通过这些措施，可以有效的减少运输扬尘的产生量，对周围环境影响较小。 运输噪声：运输车辆在运输产品过程产生的运输噪声，对沿线居民点有一定的影响。运输车辆噪声源强在80~84dB(A)之间（本次环评取84dB(A)），由于项目运输量较大，评价采用有限长线声源衰减模式预测交通噪声对沿线居民环境的影响。预测公式如下： Lp(r)=Lp(r0)-15lg(r/r0) 式中：Lp(r)、Lp(r 0)——预测点r、r0处的声压级； 预测结果见表7-3 表7-3 项目运输道路交通噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 距离（m） 噪声值（dB(A)） 20 40 60 80 100 120 160 200 300 84 75 70 68 66 64 63 61 60 57 根据表7-3可知，项目运输过程中交通噪声对沿线居民住宅和周边等敏感区产生一定的影响。根据调查，村级公路两侧10~200m分布有一定数量的居民住宅。 为防止运输噪声对环境造成的影响，应采取以下防治措施： ⑴车辆应严格执行机动车辆噪声限值控制法规和标准；严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声；重点检测和控制、定期保养和大修高噪声车辆消声器、刹车机构、发动机罩、车体板件等涉噪设备； ⑵严格控制进出运输车辆，同时应控制进出车辆车速，尽量降低车速；同时要求夜间(22:00～次日6:00)禁止运输； ⑶运输车辆应控制装载量，严禁超载； 通过采取以上措施可降低运输噪声对沿线居民的影响，项目运输噪声对声环境影响较小。 综上，在采取以上措施后，本项目道路运输对沿线居民点影响较小。 6、环境风险评价 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、项目环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），对本项目存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期间可能发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的人身安全与环境影响的损害程度等进行分析和预测，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，从而达到降低风险性、减少危害程度之目的。 （1）环境风险识别 I、本项目为石材加工项目，项目所用主要原辅材料为花岗岩荒料、液化石油气和氧气，涉及的风险物质主要为液化石油气，生产设施主要为火烧工序使用的全自动烧板机及配套的液化石油气瓶和氧气瓶。 ①液化石油气危险危害性概述 侵入途径：吸入。 健康危害：本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下、尿失禁、意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 ②氧气危险危害性概述 危险特性：是易燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如石油气等）形成有爆炸性的混合物，若发生泄漏造成高氧环境，易引发爆炸的危险。 II、事故排水风险分析 厂区初期雨水经雨水沟集中收集汇入厂内沉淀池，因本项目生产废水循环量为154.38m3/d，初期雨水量为132m3/次，三级沉淀池总容积（约1080m3）完全可以满足循环水及初期雨水量储水要求，初期雨水在沉淀池中有充足的沉淀滞留时间，使得雨水中SS经充分沉淀，上层清净水可满足循环回用要求，做到不外排。后期清净雨水通过阀门调控，根据厂区四周地形自流至周边植被及田地。 项目在多日连续特大暴雨天气下，可能会造成沉淀池水位过高，导致雨水排放至石塘水库，对附近山体溪流会产生一定的影响。根据现场调查及建设单位介绍，项目附近水体为西侧石塘水库及西南侧无名小溪，均为农灌用水。项目周边无饮用水源保护区，雨水中主要污染物是SS，其他污染物浓度很低，在沉淀池沉淀后上清液中SS的浓度可以大大降低，对附近的水环境质量的影响不大。 （2）重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的有毒物质、易燃物质及爆炸性物质名称及临界量的规定，本项目涉及的风险物质及临界量具体见表7-4。 表7-4 危险化学品重大危险源辨识结果 序号 物质名称 临界量（t） 实际量（t） q/Q 1 液化气 50 0.1 0.002 由表1-4可知，本项目厂区液化石油气的最大堆放量为4瓶（25kg/瓶），即0.1t，远低于其临界量，则项目厂区无重大危险源。 （3）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）中评价工作级别判别可知，本项目不存在重大危险源，项目所在地非环境敏感地区。因此，项目风险评价等级为二级。 （4）最大可信事故的确定 依据国内外同行业事故统计分析及典型事故案例等资料，确定本次环境风险评价的重点是液化气贮存、生产使用过程中的火灾事故的发生。 （5）环境风险事故防范措施 尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施： ①提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全力支持。安全环保科主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章、制度。并开列出潜在危险的工艺、原料、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ②加强技术培训，提高安全意识 企业应加强技术人员的引进，同时对生产操作工人加强技术培训，严格管理，提高安全意识。 ③提高应急处理能力 企业应对具有高危害设备设置保险措施，如对反应器前的设备可设置双阀门，对危险车间或工段可设置消防装置等必备的应急措施。并制定厂内的应急总计划、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施。 ④项目厂区液化石油气瓶最大存放量为4瓶（1瓶25kg），氧气瓶为5瓶(1瓶10kg)，企业应合理放置气瓶，且储存气瓶用量较小，做到随用随补充，同时加强职工安全教育，可有效避免灾害发生。加强气罐使用日常监管维护来避免火灾爆炸的发生。生产过程中确保机械及生产线的安全，采用安全装置和防护装置，避免设备可能产生的意外不安全，制定并严格遵守操作规程、作业指导书以避免机械伤害的发生。 ⑤运输事故防范措施：a.运输，沿途不穿越居住区、学校等人口密集区。按照预先设定线路行驶，不得擅自变更运输路线，禁止随时停车。b.加强司机安全教育与培训，持证上岗。严禁疲劳及酒后驾驶。c.出车前检查车辆等设备状况，运输工具应具备优良的工作性能，设置防泄漏装置。d.制定完善的事故应急措施和社会救援应急预案。e、在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。 ⑥沉淀池应采取严格的措施进行控制管理，并设置专职环保人员进行管理及保养处理系统，使之能长期有效地正常运行。在多日连续特大暴雨天气下，可能会造成沉淀池水位升高、超出其容量而导致雨水排放，对附近水环境质量会产生一定的影响。本项目所在区域不属于饮用水源保护区，项目西侧石塘水库为农灌用水，供附近林地浇灌使用。雨水中主要污染物是SS，其他污染物浓度很低，在三次沉淀后上清液中SS的浓度可以大大降低，其对水环境质量的影响不大。 （6）应急措施 ①泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②急救措施：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 （7）风险防范应急预案 企业应当按照国家有关规定编制建设项目的事故应急救援远预案，应根据实际情况预计可能发生的重大事故并建立应急救援预案，公司应建立《应急准备和响应程序》，组成应急救援领导小组和专业队伍，配备应急车辆、抢修工具等，并组织实施平时的演练，检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作，并被证明有效。以便能随时应对突发事件。一旦发生事故，应及时赶到现场，立即启动《应急程序》，按预案进行处理，组织抢修，尽量减少污染和损失。 应急预案内容参照见表7-5。 表7-5 环境突发事故应急措施纲要 序号 项目 内容及要求 1 总则 总体概述 2 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及对环境影响 3 应急计划区 储存区、临近地区 4 应急组织 储存区内应有专人负责——现场全面指挥、专业救援队伍、负责事故控制、救援及善后处理 临近区域：区内专人负责全面指挥、救援、管制和疏散 5 应急设施设备与材料 区内防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防毒有害物质外溢、扩散，主要为水或喷淋设备、防毒服和中毒急救药物、器材。 临近区域：中毒急救药物、器材 6 应急通讯及交通措施 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 7 应急环境监测及事故评估 由专业人员对环境风险事故现场进行预测，对事故性质、严重程度等造成的环境后果进行评估，吸取经验教训避免事故再次发生，为决策提供依据 8 人员培训与演习 应急计划制定后，组织相关人员进行事故应急相关知识的培训及事故应急处理演习；储存区内个人进行安全卫生教育 （8）风险评价结论 环境风险管理作为安全生产管理的一部分，重在警钟长鸣，防患于未然。本报告建议公司首先积极做好氧气和液化气等的贮存、运输、使用等方面的安全管理工作，严格各工序操作规程，健全安全消防制度。其次，通过制定应急预案，加强反事故演练，提高员工对事故处置能力，防止污染事故发生。其三增加公司应对环境风险的设备设施，一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围内。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目建成营运期间，企业应建立完整的环境保护管理体系，使企业排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全厂环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定本企业环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个生产和管理岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理本项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 （2）营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常排放到环境中，将对区域环境造成一定不利的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-6 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪 声 厂界 连续等效A声级 每年一次 大气 厂界下风向 粉尘 每年一次 8、项目建设合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为石材加工项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： 1、项目选址位于平江县梅仙镇石塘村坳上组平江县宏利源石业有限公司《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目》排土场占地范围内北侧，在临时用地勘测定界范围内。 2、根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量与地表水环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 3、项目地址临近乡村道路，交通条件十分便利，区位优势明显。 4、厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 5、按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点，且项目厂界外300m范围内无居民点；项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对临近居民生活要求的声环境产生明显影响；同时根据建设单位进行的公众参与调查，项目附近居民均同意项目的建设。 6、项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别，不会对临近敏感点造成不利影响。 综上所述，从环保角度分析，项目的厂址选择是可行的。 （3）总平面布置图的合理性分析 根据项目平面布局图，北侧布置磨光火烧切边车间，大切车间、成品库、原料库、一般固废暂存场位于厂区中部，循环水池、干化池位于厂区南侧，紧邻生产车间，有利于生产废水的收集沉淀回用。 项目的平面布局保证了工艺流程的紧凑，以及物流、人流畅通，各建筑间设置了通道和空坪，有利于物料运输；生产布局在工艺上，建设单位充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，合理可行。环评建议将高噪声源产生车间布置在厂区东侧，远离西侧敏感区域，尽量避免其对外环境的影响，能最大限度避免项目粉尘、噪声等对其影响。同时在场界四周进一步加大绿化，有利于吸尘降噪、美化环境。 因此，项目平面布置合理可行。 9、环保投资及验收 项目总投资160万元，其中环保投资20万元，占总投资的12.5%.环保投资分项具体见下表7-7、三同时验收见表7-8。 表7-6 环保投资一览表 项目 投资额 （万元） 治理效果 废气 粉尘 切割、磨光等工序采取喷水设施，湿法作业 2 达标排放 道路扬尘 洒水、清洁 0.5 火烧废气 加强车间通风 0.5 废水 生活污水 依托现有化粪池 / 处理后用于周边农肥，不外排 生产废水、初期雨水 三级冷却循环沉淀池 11 处理后全部回用于工艺不外排 噪声 车间隔音减震；高噪声设备切机安装采用减振等措施；厂房外增强绿化等 3 厂界达标 固废 生活垃圾 垃圾桶收集 0.5 符合环保要求 生产固废 干化池、一般固废暂存间 2.5 环保总投资 20 环保投资所占比例12.5％ 表7-7 项目环境保护“三同时”竣工验收表 污染 类型 排放源 污染因子 防治措施 达到的排放标准 废气 切割、磨光等工序 粉尘 运行过程喷水降尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 运输 扬尘 洒水、清洁 火烧工序 SO2、烟尘、NOx 加强车间通风处理 废水 员工生活 COD、氨氮、动植物油、SS 化粪池 用于周边农肥，不外排 切割、磨光等工序废水、初期雨水 SS 三级沉淀池，沉淀池尺寸为10×9×4m，各污水池均为防渗、防漏的水泥石头混结构 全部回用于工艺，不外排 固体废物 员工生活 生活垃圾 垃圾桶收集，环卫 部门清运 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） 生产过程和废水处理 废石料 并配套建设泥渣干化池；防雨、防渗一般固废暂存间 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 泥渣 噪声 生产设备等 LeqA 设备基础减震垫，厂房密闭隔声 （GB12348-2008）2类 运输 LeqA 尽量降低车速；同时要求夜间(22:00～次日6:00)禁止运输 管理要求 项目厂区内各生产加工车间、原辅料和产品暂存区均应设计为密闭结构，不得露天堆放和加工；各类生产设备应加强维护，并设置在远离周边敏感目标一侧。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割、磨光等废气 | 粉尘 | 喷水、加强管理 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 |
|  | 道路扬尘 | 扬尘 | 洒水、清洁 |  |
|  | 火烧废气 | SO2、烟尘、NOx | 加强车间通风处理 |  |
| 水污染物 | 员工生活 | COD、氨氮、动植物油、SS | 化粪池 | 用于农肥不外排 |
|  | 切割、磨光等工序冷却过程废水、初期雨水 | SS | 三级循环沉淀池 | 回用生产不外排 |
| 固体废物 | 加工过程 | 废石料 | 建筑原料 | 综合利用 |
|  | 循环水池 | 沉渣 | 建筑原料 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 对噪声设备采取隔声、减震措施，对厂房进行吸声处理等，实现厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 建议项目建设方注意改善厂区生活环境，进一步加强绿化，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |

# 九、结论与建议

一、结论 （1）项目概况 平江县宏利源石业有限公司拟投资160万元在平江县梅仙镇石塘村坳上组新建年产磨光板50万平方米、毛板15万平方米、火烧板1.5万平方米、路沿石2.4万立方米花岗岩石材加工项目。项目占地面积6580平方米。主要建设内容包括大切车间、磨光喷砂火烧车间以及废水沉淀池等。 （2）环境质量现状结论 ①环境空气质量状况：区域SO2、NO2、TSP的日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，环境空气质量良好。项目所在区域环境空气质量较好。 ②水环境质量状况：石塘水库的各评价因子均未超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，石塘水库水质较好。 ③地下水环境状况：地下水井现状监测值均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）的III类标准，区域地下水水质较好。 ④声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类声功能环境噪声限值。 （3）项目主要污染物排放量 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。无需设置废水总量指标。 （4）项目污染防治措施 拟对项目采取如表7-7所示的环保治理措施，预计环保投资为20万元，占总投资的12.5%。 （5）营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论： 项目切割、切边对用水水质要求相对较低，通过三级沉淀池进行沉淀后，可以达到回用要求，完全能够实现循环利用，不会对区域地表水环境产生影响。 项目员工生活污水通过化粪池处理后用于周边农田、山地浇灌，不外排周边水体，不会对周边水体水质产生影响。 ②大气环境影响分析结论： 工程石材加工中切割、切边等工序均采用湿式作业，散发到空气中的粉尘量较少（1.5t/a），粒径较大，一般会自然沉降在工作区10m范围内。本项目粉尘的最大落地浓度为0.335mg/m3（距离195m处），《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目竣工环境保护验收监测报告》中厂界南侧无组织排放废气监测最大值为0.597mg/m3，叠加后为0.932mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准的要求，不会对外环境产生明显影响。主要是对加工区工作人员的工作环境会有一定的影响。采取相应的措施，定时洒水，及时清扫生产车间地面；利用绿化带进行降尘；加强对操作设备的运行管理等。同时，加强对生产区员工的工作环境管理，员工佩带防尘口罩等措施来减轻粉尘对员工的影响，定期对操作工人进行体检。 ③声环境影响分析结论： 项目在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对对周围环境不会产生明显影响。 ④固废环境影响分析结论： 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 ⑤运输对沿线居民的影响分析 项目产品由汽车运输，交通道路主要为矿山公路与村级公路。沿线居民主要为村级公路周边居民。本项目运输线路距周边居民点最近距离为10m，主要影响为运输扬尘和运输噪声。通过采取措施后，本项目道路运输对沿线居民点影响较小。 （6）国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目选址位于平江县梅仙镇石塘村坳上组平江县宏利源石业有限公司《年开采建筑用花岗岩6万立方米建设项目》排土场占地范围内北侧，在临时用地勘测定界范围内。 （8）平面布置合理性 项目的平面布局保证了工艺流程的紧凑，以及物流、人流畅通，各建筑间设置了通道和空坪，有利于物料运输；生产布局在工艺上，建设单位充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，合理可行。环评建议将高噪声源产生车间布置在厂区东侧，远离西侧敏感区域，尽量避免其对外环境的影响，能最大限度避免项目粉尘、噪声等对其影响。同时在场界四周进一步加大绿化，有利于吸尘降噪、美化环境。项目平面布置合理可行。。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）加强职工清洁生产意识教育，在日常操作过程中要树立清洁生产意识，以减少污染物排放量和提高资源的利用率。 （2）建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 （3）加强循环水池的维护，确保项目生产性废水不外排周边水体。 （4）企业应加强对操作设备的运行管理，确保作业过程的用水量和用水方式的正确性，一方面能减少无组织排放粉尘外排量，另一方面能有效降低设备温度，增加设备使用寿命，提高项目清洁生产水平。 （5）环评要求：项目厂区内各生产加工车间、原辅料和产品暂存区均应设计为密闭结构，不得露天堆放和加工；各类生产设备应加强维护，并设置在远离周边敏感目标一侧。