审批意见: 平环批字［2017］20601号 平江县威派云母绝缘材料有限公司高塅分厂6000t/a非煅烧云母纸、300t/a煅烧云母纸改扩建项目位于湖南省平江县加义镇高塅村,中心地理坐标：北纬 28°35'27.97"，东经113°49'55.18"。项目利用原有厂房进行改扩建，总投资700万元，其中环保投资60万元，占总投资的8.6%。改扩建内容：（1）新增5条非煅烧云母纸生产线，新增1条煅烧云母纸生产线，全厂共11条云母纸生产线，生产能力增加至6300吨/年；（2）将原有2t/h的生物质锅炉更换为4t/h的生物质锅炉；（3）扩建废水处理站、提质改造废气处理工艺。项目建设符合国家产业政策，根据湖南华中矿业有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 项目建设和营运必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、切实做好施工期环境保护。实行清洁文明施工，避免工程施工期噪声、水土流失及扬尘影响，确保施工满足相关排放标准要求。 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经沉淀处理后部分回用，剩余生产废水与地面冲洗废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后外排；除尘脱硫废水经有效处理后循环使用，不外排；生活废水经隔油池、化粪池处理后统一收集用于周边农肥。 3、废气污染防治工作。生产过程采用湿式作业，减少无组织废气对周边环境影响。锅炉采用环保成型生物质为燃料，锅炉烟气经脱硫除尘设备处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉要求后，通过35米高烟囱排放；食堂油烟废气通过油烟净化装置处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求后高空排放；加强对硫酸的储存及使用的管理维护，减少硫酸雾的无组织排放，项目外排废气应满足相关排放要求。 4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求。 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。生产过程中产生的废料综合利用或委托环卫清运；生活垃圾经统一收集后，委托当地环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置，禁止露天堆放。 6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 7、高塅分厂全厂污染物总排放量控制为：化学需氧量：22.7吨/年、氮氧化物：2.3吨/年、二氧化硫2.6吨/年。 二、项目竣工后，建设单位须按照相关法律法规的标准和程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。 三、该项目的性质、规模、地点、采用防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一七年十月十九日