国环评 甲 字第2702号

平江县利源建设投资有限公司

湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目

变更环境影响说明

（送审稿）

编制单位：湖南葆华环保有限公司

二〇一七年十一月

目    录

第一章 总则	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目变更设立前提说明	2

1.3 编制依据	3

1.4 评价工作等级	3

1.4.1 地表水评价工作等级	3

1.4.2 地下水评价工作等级	4

1.4.3 声环评评价工作等级	4

1.4.4 大气环境评价工作等级	5

1.4.5 生态环境评价工作等级	5

1.5 评价标准	5

1.5.1 质量标准	5

1.5.2 排放标准	7

1.6 保护目标	8

第二章 原有工程概况	11

2.1 基本情况	11

2.2 服务范围	11

2.3 设计进水水质和出水水质	11

2.4 主要建设内容	12

2.5 主要设备	13

2.6 主要处理工艺	16

2.7 排污口设置	18

第三章 变更内容介绍	19

3.1 变更简介	19

3.2 相关变更内容	19

3.3 人工湿地介绍	20

3.3.1 湿地设置	20

3.3.2 概念	20

3.3.3 用途	20

3.3.4 特点	21

3.3.5 类型	22

3.4 新增人工湿地概况	22

3.4.1 主要经济技术指标	22

3.4.2 工艺流程及参数	23

3.5 进出水水质及处理效率	26

第四章 变更内容环境影响分析	29

4.1 排污口上移可行性分析	29

4.2 人工湿地影响分析	29

4.2.1 工艺流程	29

4.2.2 施工期环境影响分析	30

4.2.3 营运期环境影响分析	32

4.3 排污口上移对汨罗江水质的环境影响分析	35

4.3.1 水文情况介绍	35

4.3.2 汨罗江平江县城段水环境质量现状	38

4.3.3 污水排放预测	40

4.4 与原有项目地表水环境影响预测对比分析	63

4.5 小结	64

第五章 排放总量	66

第六章 变更前后环境监测及“三同时”验收	67

6.1 环境监测	67

6.2 变更前后“三同时”验收一览表	69

第七章 结论	71

7.1 结论	71

7.2 建议和要求	71

附件:

附件一  委托书

附件二  质保单

附件三  原有环评批复

附件四  名称变更批复

附件五  湘政函[2016]176号

附件六  “平江县人民政府关于拆除汨罗江首家坪饮用取水口的决定（平政函[2017]49号）

附件七  本次变更项目新增人工湿地的立项文件

附件八  本次变更项目新增人工湿地的规划预审意见

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目现有排污口及汨罗江水域功能规划图

附图三  项目调整后排污口及汨罗江水域功能规划图

附图四  新增人工湿地保护部分保护目标示意图

附图五  新增人工湿地及排污口规划图

附图六  地表水监测布点图

附图七  天岳新区规划图

附图八  人工湿地工艺流程图

附表：

附表一  审批登记表

# 第一章 总则

## 1.1 项目由来

湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程位于平江县规划东兴北路（二期）西侧，钟虹公路南侧，仙江河东岸，总占地面积26562.00m2（合39.85亩），处理规模为10000m3/d，服务范围为整个天岳新区，东至通平高速，西至106国道（平江大道），北至首家坪路，南至长冲路，总纳污面积为1893.0公顷，近期接纳的混合污水中生活污水的比例不小于60.38%，采用格栅+沉淀＋水解酸化+A2/O+过滤+二氧化氯消毒工艺，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过专用管道排入汨罗江。该项目环评报告书于2014年11月18日获得了岳阳市环境保护局的环评批复（岳环评[2014]58号），其中批复建设内容不包含纳污管网和排污泵站，拟另行环评。

根据现有环评批复（岳环评[2014]58号），平江天岳新区污水处理厂一期工程排污口拟设置于原县备用取水口下游4公里处，污水经处理后采用压力管排到严家滩大桥以下（严家滩殡仪馆附近），沿河需修建7.5km的压力管道，水文、地质情况复杂，施工难度较大，且沿江风光带现已基本完工，管道的建设将造成二次施工，污染周边环境。故拟将排污口上移至仙江河和汨罗江交汇口，原有污水处理厂处理规模和工艺均不变，在厂外仙江河和汨罗江交汇口东南角增设1座人工湿地（已于2017年10月20日获得了平江县发展和改革局备案，详见附件）作为末端处理单元，采用压力管道与污水处理厂连接，废水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其修改单）一级A标准后排入人工湿地，经人工湿地后期处理至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准后再经位于仙江河和汨罗江交汇口处的排放口排入汨罗江。同时，由于项目投资主体由平江县利源建设投资有限公司变更为开元发展（平江）投资有限责任公司，故项目名称由湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目变更为湖南平江金窝污水处理厂一期工程建设项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日），第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。受建设单位委托，湖南葆华环保有限公司承担了该变更内容的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目变更环境影响说明。

## 1.2 项目变更设立前提说明

经检索《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），平江县县水厂取水口上游1000米至下游200米，长1.2公里范围为饮用水水源一级保护区，属于平江县自来水厂备用水源地。根据《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）第五十八条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目的要求。本次调整后的排污口位于DB43/023-2005划定的饮用水源一级保护区范围内，不符合相关法律、法规。

但根据《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号），平江县县级以上集中式饮用水源保护区调整为岳阳市平江县尧塘水库饮用水水源保护区和岳阳市平江县黄金洞水库饮用水水源保护区，服务范围均包含平江县城，原县水厂汨罗江取水口上游1000米至下游200米不再属于县级集中式饮用水源保护区。

同时根据“平江县人民政府关于拆除汨罗江首家坪饮用取水口的决定（平政函[2017]49号）”（详见附件），平江县饮水工程将于2017年年底完工，采用黄金洞水库和尧塘水库双水源供水，同时拆除首家坪取水口取水设施，汨罗江平江县城关段将调整为非饮用水源保护区。根据建设方介绍，本污水处理厂及配套人工湿地建设项目一期工程将于2018年中旬完成建设，投入试运营，能够与调整后的汨罗江水环境功能区相匹配。项目排污口的变更能够满足《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）及其他相关法律、法规的前置要求。

## 1.3 编制依据

《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日；

《环境影响评价技术导则—地面水环境》，（HJ/T2.3-93）；

《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

《湖南省“十三五”环境保护规划》，湘环发[2016]25号；

《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》；

《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，（DB43/023-2005）；

《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）；

《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（征求意见稿）》；

《湖南省湘江流域水污染防治条例（修正版）》；

“平江县人民政府关于拆除汨罗江首家坪饮用取水口的决定”，（平政函[2017]49号）；

岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知，（岳政办函〔2015〕21号）；

《关于平江县金窝污水处理厂尾水人工湿地净化工程可行性研究报告的批复》（平发改审[2017]269号）；

《人工湿地污水处理工程技术规范》，（HJ2005-2010）。

## 1.4 评价工作等级

### 1.4.1 地表水评价工作等级

根据《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）、“平江县城市总体规划”和“平江县人民政府关于拆除汨罗江首家坪饮用取水口的决定（平政函[2017]49号）”，待平江县城饮用水工程完工后，将以黄金洞水库和尧塘水库双水源来提供县城饮用水，同时县城首家坪汨罗江的取水口将拆除，原平江县县水厂取水口上游1000米至下游200米，长1.2公里范围从原饮用水水源一级保护区调整为非饮用水源保护区，水质由执行GB3838-2002 II类水质标准调整为执行GB3838-2002 III类水质标准。

本项目污水处理设施尾水排放量10000t/d，尾水排入汨罗江（平水期流量37.15m3/s，属中河，水质按III类标准控制），废水水质为中等，根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）的分级原则，地表水评价等级应为二级。

评价范围为尾水排口入汨罗江断面上游0.5km至下游3.0km的范围。

### 1.4.2 地下水评价工作等级

本次环评变更拟于污水处理厂外仙江河和汨罗江交汇口东南角增设1座人工湿地作为末端处理单元，用于深度处理经污水处理厂处理后的生活污水，处理规模为10000t/d，地下水评价类别为III类。项目位于天岳新区，临靠平江城区，周边均采用自来水供水管网供水，地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的分级原则，地下水评价等级应为三级。

评价范围为以人工湿地下游6km的范围。

### 1.4.3 声环评评价工作等级

本项目不属于工业项目，主要噪声污染为运营期的泵站噪声，噪声级较小，对周边环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009），项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

评价范围为人工湿地场界外周边200m范围内。

### 1.4.4 大气环境评价工作等级

本项目大气环境影响主要是施工期间的施工扬尘、施工机械和运输车辆排放的废气以及运营期由于管理不善产生的少量恶臭，均为无组织排放，发散点较多，且排放量不大，参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，本项目大气环境影响评价仅作简要分析。

评价范围为以人工湿地为圆心，半径0.5km的圆形范围。

### 1.4.5 生态环境评价工作等级

由《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）可知，生态影响评价工作等级是依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，见表1-1。

表1-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目占地面积≤2km2，根据《影响评价技术导则—生态环境》（HJT19-2011），确定生态环境评价工作等级为三级。

评价范围为人工湿地周边500m范围内区域。

## 1.5 评价标准

### 1.5.1 质量标准

#### 1.5.1.1 地表水

根据《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号），原县水厂汨罗江取水口上游1000米至下游200米不再属于县级集中式饮用水源保护区。同时根据“平江县人民政府关于拆除汨罗江首家坪饮用取水口的决定（平政函[2017]49号）”，待饮水工程完工后，首家坪饮用取水口将拆除，县自来水厂首家坪饮用取水口上游1000米至下游200米，长1.2公里范围从原饮用水源一级保护区调整为非饮用水源保护区，水质标准从原执行GB3838-2002 II类地表水质标准调整为执行GB3838-2002 III类地表水质标准，相关标准值详见表1-1。

表1-1  地表水环境质量标准一览表    单位：mg/L

| 项目 | 标准 | 污染物名称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PH | COD | BOD5 | NH3-N | TN | TP |
| 调整前 | GB3838-2002 II类 | 6~9 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 |
| 调整后 | GB3838-2002 III | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 |

#### 1.5.1.2 地下水

本次调整前后，项目区地下水环境质量标准不变，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）III类标准，详见表1-2。

表1-2  地下水环境质量标准

| 标准名称级别 | 污染物名称 | 单位 | 污染物浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）III类标准 | pH | — | 6.5~8.5 |
|  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤0.2 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |
|  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
|  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |

#### 1.5.1.3 声环境

项目人工湿地位于天岳新区（详见附图），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表1-3。

表1-3  声环境质量标准

| 标准名称级别 | 污染物名称 | 噪声限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效连续A声级 | 60dB（A） | 50dB（A） |

#### 1.5.1.4 大气环境

项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表1-4。

表1-4  环境空气质量标准

| 标准名称级别 | 污染物名称 | 污染物浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年均值 | 日均值 | 小时均值 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 |
|  | NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |
|  | TSP | 0.2 | 0.3 | -- |
|  | PM10 | 0.07 | 0.15 | -- |
|  | Pb | 0.0005 | -- | -- |

### 1.5.2 排放标准

#### 1.5.2.1 废水

本次调整完成后，尾水经污水处理厂处理至GB18918-2002一级A标准后排入人工湿地，再经人工湿地后期处理至GB3838-2002 IV类水质标准后外排，详见表1-5。

表1-5  尾水排放标准一览表    单位：mg/L

| 项目 | 标准 | 污染物名称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PH | COD | BOD5 | NH3-N | TN | TP |
| 调整前 | GB18918-2002 一级A | 6~9 | ≤50 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 |
| 调整后 | GB3838-2002 IV | 6~9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.3 |

#### 1.5.2.1 废气

本项目人工湿地属于非工业型项目，主要大气污染物为由于管理不善产生的少量恶臭，主要成分为NH3、H2S等，呈无组织排放，拟执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准，详见表1-6。

表1-6  废气排放标准一览表

| 标准名称级别 | 污染物名称 | 单位 | 厂界标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准 | NH3 | mg/m3 | ≤1.5 |
|  | H2S | mg/m3 | ≤0.06 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | ≤20 |

#### 1.5.2.3 噪声

本项目属于非工业型项目，主要噪声为营运期污水泵运营噪声，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），相关标准值详见表1-7。

表1-7  环境噪声排放标准一览表

| 标准名称级别 | 污染物名称 | 噪声限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 等效连续A声级 | 60dB（A） | 50dB（A） |

#### 1.5.2.4 固废

本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的标准要求。

## 1.6 保护目标

本次变更环评拟将排污口前移至仙江河与汨罗江交汇口，同时配套建设人工湿地作为污水处理厂一期工程的后续深化处理设施，相关环境保护目标详见表1-8。

表1-8  环境保护目标变更一览表

| 污染源 | 环境要素 | 敏感点 | 方位 | 功能和规模 | 与项目距离 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 |
| 污水处理厂 | 地表水环境 | 汨罗江 | 官滩渡口至县水厂取水口上游1000米 | S | 饮用水水源二级保护区 | 2.0公里 | GB3838-2002 III类标准 |
|  |  |  | 县水厂取水口上游1000米至下游200米 | W | 饮用水水源一级保护区 | 1.6公里 | GB3838-2002 II类标准 |
|  |  |  | 县水厂取水口下游200米至石碧潭渡口 | WS | 饮用水水源二级保护区 | 2.5公里 | GB3838-2002 III类标准 |
|  |  |  | 青冲水轮泵电站取水口上游3公里至下游200米 | W | 饮用水水源一级保护区 | 64公里 | GB3838-2002 II类标准 |
|  |  |  | 石碧潭渡口至新市桥 | WS | 渔业用水区 | 纳污水体 | GB3838-2002 III类标准 |
|  |  | 仙江河 | N | 灌溉用水区 | 50m |  |
|  | 大气环境 | 大西村居民 | NW | 40户约142人 | 220m | GB3095-2012 二类标准 |
|  |  | 金窝村居民 | SE | 35户约134人 | 210m |  |
|  |  | 潘坳村居民 | NE | 19户约66人 | 550m |  |
|  |  | 规划学校、居民点 | SW | 约2000人 | 700m |  |
|  | 声环境 | 厂界四周 | -- | -- | 200m | GB3096-2008 3类标准 |
|  | 生态环境 | 周边农田 | 厂界四周 | 农田耕地 | -- | 维持原有生态功能 |
|  |  | 汨罗江水生生物 | 受纳水体 | 渔业资源等 | 4.8公里 |  |
| 变更后 |
| 污水处理厂 | 地表水环境 | 汨罗江官滩渡口至新市桥 | W | 非饮用水保护区 | 纳污水体 | GB3838-2002 III类标准 |
|  |  | 仙江河 | N | 灌溉用水区 | 50m |  |
|  |  | 青冲水轮泵电站取水口上游3公里至下游200米 | W | 饮用水水源一级保护区 | 64公里 | GB3838-2002 II类标准 |
|  | 大气环境 | 大西村居民 | NW | 40户约142人 | 220m | GB3095-2012 二类标准 |
|  |  | 金窝村居民 | SE | 35户约134人 | 210m |  |
|  |  | 潘坳村居民 | NE | 19户约66人 | 550m |  |
|  |  | 规划学校、居民点 | SW | 约2000人 | 700m |  |
|  | 声环境 | 厂界四周 | -- | -- | 200m | GB3096-2008 3类标准 |
|  | 生态环境 | 周边农田 | 厂界四周 | 农田耕地 | -- | 维持原有生态功能 |
|  |  | 汨罗江水生生物 | 受纳水体 | 渔业资源等 | 4.8公里 |  |
| 新增人工湿地 | 大气环境 | 金窝村居民点 | SE | 20户，约50人 | 78~266m | GB3095-2012 二类标准 |
|  |  | 驼子岭居民点 | NE | 32户，约80人 | 126~380m |  |
|  |  | 水沙坪居民点 | N | 28户，约70人 | 106~332m |  |
|  |  | 梓柏医院 | N | -- | 154m |  |
|  | 声环境 | 金窝村居民点 | SE | 14户，约38人 | 78~200m | GB3096-2008 2类 |
|  |  | 驼子岭居民点 | NE | 20户，约52人 | 126~200m |  |
|  |  | 水沙坪居民点 | N | 14户，约40人 | 106~200m |  |
|  |  | 梓柏医院 | N | -- | 154m | GB3096-2008 1类 |
|  | 生态环境 | 主要保护项目场址及周边农田、绿化、水生生物等 | 维持原有生态 |

# 第二章 原有工程概况

## 2.1 基本情况

（1）项目名称：湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目；

（2）建设单位：平江县利源建设投资有限公司；

（3）建设地点：湖南省岳阳市平江县规划东兴北路（二期）西侧，钟虹公路南侧，仙江河东岸；

（4）建设性质：新建；

## 2.2 服务范围

整个天岳新区，东至通平高速，西至106国道（平江大道），北至首家坪路，南至长冲路，总纳污面积为1893.0公顷，污水处理厂近期接纳的混合污水中生活污水的比例不小于60.38%，远期不小于31.1%。

## 2.3 设计进水水质和出水水质

参照《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，污水处理厂进水水质详见下表2-1：

表2-1  设计进水水质标准  单位： mg/L

| 项目 | PH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6～9 | 500 | 300 | 400 | 45 | 70 | 8 |

注：工业废水一类污染物企业需自行处理，在车间排放口达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )表1限值要求

根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省2014-2016年“两供两治”设施建设实施方案的通知》（湘政办发[2014]75号）和《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政发[2015]53号），新建县级以上污水处理厂出水排放标准必须达到GB18918-2002一级A标准。故湖南平江天岳新区污水处理厂设计出水水质及主要污染物去除率详见下表2-2：

表2-2  设计出水水质标准  单位：mg/L

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5（8） | ≤0.5 | 1000 |
| 去除率（%） | ≥90 | ≥96.7 | ≥97.5 | ≥78.6 | ≥88.8（82.2） | ≥93.7 | - |

注：括号外数值为水温﹥12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。

## 2.4 主要建设内容

工程主要由预处理工段、生化处理工段、深度处理工段、污泥处理工段以及管网配套工程、综合楼、机修等附属建筑等组成，具体工程组成详见下表2-3。

表2-3  项目主要建设内容一览表

| 工程组成 | 建设名称 | 设计内容、规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粗格栅井、细格栅井 | 4×104m3/d、Qmax＝2291m3/h | 2组、近期格栅一用一备 |
|  | 提升泵站 | 4×104m3/d、设备按 1×104m3/d安装 | 土建一次完成、近期选用2台潜水排污泵 |
|  | 沉砂池 | 4×104m3/d、2组 | 近期设备安装 1组 |
|  | 缓冲均化初沉池 | 2×104m3/d、Qmax＝1237m3/h | 近期1组 |
|  | 水解酸化池 | 2.0×104m3/d、1座 2格 | 近期设备安装 1格 |
|  | A/A/O生化池 | 1.0×104m3/d | 尺寸：L×B＝43.6m×26.6m |
|  | 二沉池 | 1.0×104m3/d | 内径为28m的周进周出二沉池 |
|  | 接触消毒池 | 4.0×104m3/d、共2格 | 土建一次完成、近期安装1格 |
|  | 污泥泵站 | 2.0×104m3/d | 设备安装规模：1.0×104m3/d |
|  | 污泥反应池 | 有效容积111m3 | 尺寸L×B×H=4.5m×4.5m×6.0m |
| 配套管网工程 | 英家冲提升泵站 | 近期1.0万m3/d | 分期建设、不纳入本次环评 |
|  | 检查井 | 143个 |  |
|  | 污水管网 | 52689m |  |
| 公用工程 | 给水系统 | 生产、生活合用系统 | 水源为园区供水管网 |
|  | 排水系统 | 雨水导排系统 | 经沉淀后排入园区雨水管网 |
|  |  | 生活污水排放系统 | 经化粪池预处理后，进入园区污水收集管网 |
|  | 供电系统 | 双回路10KV电源 | 由工业园110KV变电站引入 |
|  | 供热供冷系统 | 空调 | 操作控制中心、办公室、值班室 |
|  | 消防 | DN100供水，4个消防栓 | 来源为园区供水管网 |
|  | 绿化 | 17.7%，4627.56m2 | -- |
| 辅助工程 | 门卫室 | 47.38m2 | 功能：传达室；值班观察室 |
|  | 综合楼 | 1332.00m2 | 功能：办公室、化验室、中控室 |
|  | 机修间、仓库 | 174.30m2 | 功能：机械维修、仓储 |
|  | 鼓风机房及配电间 | 232.20m2 | 鼓风机房和中心变、配电用房 |
|  | 污泥脱水间 | 452.25m2 | 污泥破膜，深度脱水 |
|  | 加药间 | 274.50m2 | 加药 |
|  | 仪表间 | 360.00m2 | 水质检测和分析用房 |
| 环保工程 | 噪声处理工程 | 隔声、减振设施 | -- |
|  | 固废处置工程 | 设污泥堆泥棚；垃圾、栅渣、沉砂等送平江县垃圾填埋场 | - |
|  | 废气处理工程 | 油烟净化设施 | 净化效率达到85%以上 |
|  |  | 恶臭收集及处理系统 | 收集90%，处理80%以上 |
|  | 环境管理工程 | 在线监测系统 | -- |

## 2.5 主要设备

主要设备详见表2-4。

表2-4  主要工艺设备一览表

| 粗格栅井、进水提升泵站（1座） |
| --- |
| 编号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 球墨铸铁镶铜闸门 | 宽 600mm、高 600 mm | 扇 | 4 | 其中2扇逆向止水 |
| 2 | 启闭机 | 启闭力2t | 台 | 4 | -- |
| 3 | 回转式粗格栅 | 安装角75°、间隙20mm、N=2.2kW、渠宽 0.7m | 台 | 2 | -- |
| 4 | 皮带输送机 | 带宽 800mm | 台 | 1 | 与粗格栅配套供应 |
| 5 | 潜水排污泵 | Q=670m3/h，H=15m，N=45kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 6 | BT35-11轴流风机 | Q=2100m3/h，N=0.23kW | 台 | 1 | 配套电机YSF-5632 |
| 细格栅井、沉砂池（1座） |
| 1 | 回转式细格栅 | 安装角75°、栅条间隙5mm、N=1.50kW | 台 | 2 | IP65 |
| 2 | 无轴螺旋输送机 | 输送能力3.2m3/h、螺旋槽宽260mm、L＝5.5m | 台 | 1 | -- |
| 3 | 螺旋压榨机 | 螺旋管直径219mm、螺旋圈数11、N＝1.1kW | 台 | 1 | -- |
| 4 | 螺旋砂水分离器 | 处理量12L/S、N=0.37kW、电机防护等级IP65 | 台 | 1 | 与沉砂池配套供应 |
| 5 | 旋流沉砂池 | D=3.00m、N=2.2kW、防护等级IP65 | 套 | 2 | 提供整套提砂设备 |
| 缓冲均化池、初沉池（1座） |
| 1 | 管网碟阀 | GD341X-0.6、DN600 | 台 | 1 | -- |
| 2 | 潜水射流曝气泵 | QSB-150 | 台 | 3 | P=11kw |
| 3 | 高速潜水搅拌机 | YQGB-7.5 φ450 | 台 | 4 | P=7.5kw |
| 4 | 泵吸式撇渣刮泥机 | B=18m | 台 | 2 | -- |
| 5 | 潜水排污泵 | 100QW70-10-4、70m3/h、10m | 台 | 1 | P=4kw |
| 水解酸化池（1座） |
| 1 | 二级配水器 | DN800 | 个 | 2 | 四等分均匀配水 |
| 2 | 三级配水器 | DN1000 | 个 | 8 | 三十六等分均匀配水 |
| 3 | 电动闸阀 | DN150、Z945X-1.0、PN=1.0MPa | 个 | 8 | -- |
| 4 | 潜水排污泵 | WQ100-13-7.5、Q=100m3/h、H=13m、N=7.5kw | 台 | 2 | -- |
| A/A/O（1座） |
| 1 | 混合液回流泵 | N=3.7kW、Q=670m3/h、H=1m | 台 | 3 | 2用1备 |
| 2 | 高速潜水搅拌机 | GQT022×Φ325、N=2.2kW | 台 | 5 | -- |
| 3 | 低速潜水推流器 | DQT040×1800、N=4.0kW | 台 | 4 | -- |
| 4 | 微孔曝气器 | 单个曝气器设计供气量2m/h | 套 | 1650 | -- |
| 二沉池（1座） |
| 1 | 浮渣斗 | 不锈钢 304 | 套 | 2 | 吸刮泥机配套供应 |
| 2 | 浮渣挡板 | 不锈钢 304 | 块 | 84 | -- |
| 3 | 传动吸刮泥机 | TB28、逆时针 N=0.55kW | 套 | 2 | 含刮板,滑轨 |
| 滤布滤池（1座） |
| 1 | 转盘滤布过滤器 | D=2000、每组 16片、过滤精度≤10um | 套 | 2 | -- |
| 2 | 反冲洗泵 | Q=60~90m3/h、H=15m、N=5.5kW | 套 | 2 | -- |
| 3 | 转盘驱动电机 | N=0.55kW | 套 | 2 | -- |
| 接触消毒池含加氯间（1座） |
| 1 | 二氧化氯发生器 | QS-6000 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 2 | PLC控制柜 | N=2.5kW、220V | 台 | 4 | -- |
| 3 | 加酸泵 | N=1.1kW | 台 | 1 | -- |
| 4 | 动力水泵 | Q=30m3/h、H=53m、N=11kW | 台 | 2 | -- |
| 5 | 二氧化氯泄漏检测 | -- | 套 | 1 | -- |
| 出水提升泵站（1座） |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=670m3/h、H=25.0m、N=75kW | 台 | 2 | 1用 1备 |
| 2 | 微阻消声止回阀 | HH49X-1.0QDN300 | 台 | 2 | -- |
| 3 | 法兰式伸缩蝶阀 | SD341-0.6DN300 | 台 | 2 | -- |
| 4 | 鸭嘴阀 | D800 | 台 | 1 | -- |
| 5 | 流量计信息 | WHZJ-1 | 套 | 1 | -- |
| 6 | COD自动检测仪 | YSM-C型 | 套 | 1 | -- |
| 7 | 氨氮自动检测仪 | NH3N-2000型 | 套 | 1 | -- |
| 鼓风机房（1座） |
| 1 | 离心鼓风机 | Q=55m3/min、H=70kPaN=55kW | 台 | 2 | 1用 1备 |
| 2 | 轴流风机 | N=0.37kW | 台 | 1 | -- |
| 3 | 卷帘式过滤器 | N=0.09kW | 台 | 1 | 与鼓风机配套供应 |
| 污泥泵站（1座） |
| 1 | 潜水轴流泵 | Q＝667m3/h、H＝10m、N＝37kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 防腐蝶阀 | D371SL-0.6BSL、DN150 | 个 | 2 | -- |
| 3 | 潜水排污泵 | Q＝15m3/h、H＝10.0m、N＝2.2kW | 台 | 2 | 1用 1备 |
| 4 | 套筒阀电动启闭机 | LOD型手电两用启闭吨位 2.0t、N=3kW | 台 | 2 | 开启高1500mm |
| 5 | 双功能快速排气阀 | P84X-1DN100、带 DN100、Z44T-10 | 个 | 3 | 进排气 |
| 污泥反应池（1 座） |
| 1 | 潜水搅拌机 | 型号QJB1.5/8-400/3-740 | 台 | 1 | N=1.5KW重量 70kg |
| 2 | 液位计 | 0~8m、4~20mA、信号输出、220V电源、一体式 | 台 | 1 | -- |
| 3 | 污泥浓度计 | 测量范围：10000mg/l~40000mg/l | 台 | 1 | -- |
| 4 | 取样球阀 | Q41F-16、DN50 | 个 | 1 | -- |
| 污泥脱水间（1座） |
| 1 | 篮式过滤器 | DN150、快开式、拦截粒径：2mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 破膜系统 | N=18kW | 套 | 1 |  |
| 3 | 反应池搅拌机 | N=7.5kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 自动加药系统 | N=2.2kW | 套 | 2 | 1用1备 |
| 5 | 污泥螺杆泵 | 流量：30~35m3/h、扬程：60m、N=9.2kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 6 | 自动板框、压滤机 | 进料压力：1.2~1.5Mpa、压榨压力1.6MPa、自动拉板、全自动控制、N=6.95kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 7 | 螺旋输送机 | 长度暂定 8m、输送量：10吨/时、输送速度：1~1.5m/s、带支架、N=7.5kW | 台 | 2 | -- |
| 加药间（1座） |
| 1 | 计量泵 | Q=100-650l/h、H=2.0bar、配套变频器 | 台 | 2 | -- |
| 2 | 安全阀 | DN25 | 个 | 2 | -- |
| 3 | 离心泵 | Q=10m3/h、H=7m、N=2.2kw | 台 | 1 | -- |
| 4 | 离心耐腐蚀泵 | Q=10m3/h、H=12m、N=3.0kw | 台 | 1 | -- |
| 5 | 药剂储存 | 容积 20m3配套液位指示器和液位开关 | 个 | 1 | -- |
| 6 | 轴流风机 | N=0.37kW | 台 | 8 | 通风能力3810m3/h |

## 2.6 主要处理工艺

本工程污水处理厂包括预处理、二级深度处理和污泥处理四个系统，采用格栅+沉淀＋水解酸化+A2/O+过滤+二氧化氯消毒工艺，工艺流程详见图2-1。

图2-1  湖南平江天岳新区污水处理厂工艺流程简图

## 2.7 排污口设置

平江天岳新区污水处理厂位于仙江河上游，仙江河是汨罗江支流，距离汨罗江的仙江河汇入口约1400米，项目西南方向2000米为原平江县水厂汨罗江的备用取水口。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划定，县水厂取水口上游1000米至下游200米共1.2公里的流域为饮用水水源一级保护区，其水质执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的II类标准，官滩渡口至县水厂取水口上游1000米及县水厂取水口下游200米至石碧潭渡口为饮用水水源二级保护区，其水质执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的III类标准。因此，石碧潭渡口上游不宜设置排污口。

根据项目原有环评及批复，废水拟经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其修改单）一级A标准后通过专用压力管道输送至位于汨罗江严家滩大桥以下（严家滩殡仪馆附近）的排放口排放。

# 第三章 变更内容介绍

## 3.1 变更简介

本次环评变更拟将排污口上移至仙江河和汨罗江交汇口，原有污水处理厂厂区处理规模和工艺均不变，新增1个人工湿地作为末端处理单元（已于平江县发展和改革局立项，平发改审[2017]269号），废水经污水处理厂处理达到GB18918-2002一级A标准后排入人工湿地，最终经排放口排入汨罗江。

## 3.2 相关变更内容

（1）项目名称变更：由原“湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目”变更为“湖南平江金窝污水处理厂一期工程建设项目”；

（2）建设单位变更：由原“平江县利源建设投资有限公司”变更为“开元发展（平江）投资有限责任公司”（相关证明详见附件）；

（3）相关工程内容变更：原有污水处理厂厂区地理位置、处理规模、防治污染的相关措施均不变，在厂外仙江河和汨罗江交汇口东南角增设1座人工湿地作为末端处理单元，采用压力管道与污水处理厂连接，调整排污口位置，上移至仙江河与汨罗江交汇口，污水经污水处理厂处理至GB18918-2002及其修改单一级A标准后排入人工湿地，最终经排放口排入汨罗江。

表3-1  经济技术指标一览表

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 备注 |
| 1 | 工程远期总占地面积 | 41169.13m2 | 86297.83m2 | -- |
| 1.1 | 近期征地面积 | 41169.13m2 | 86297.83m2 | 新增1个人工湿地，占地面积45128.7m2 |
| 1.2 | 远期征地面积 | 0 | 0 | -- |
| 1.3 | 近期用地面积 | 26562.00m2 | 71690.7m2 | -- |
| 1.4 | 远期增加用地面积 | 14607.13m2 | 14607.13m2 | -- |
| 2 | 总投资 | 7047.08万元 | 13334.3万元 | -- |

## 3.3 人工湿地介绍

### 3.3.1 湿地设置

根据“湖南平江工业园天岳工业园控制性详细规划”，沿仙江河将设有三块绿地，本次拟将3号绿地改造为人工湿地对污水处理厂排放的废水进一步处理。根据项目选址意见书，人工湿地总占地面积约45128.7m2，位于汨罗江的仙江河口。

### 3.3.2 概念

人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面，将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上，污水与污泥在沿一定方向流动的过程中，主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用，对污水、污泥进行处理的一种技术。其作用机理包括吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用。

### 3.3.3 用途

人工湿地是一个综合的生态系统，它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理，结构与功能协调原则，在促进废水中污染物质良性循环的前提下，充分发挥资源的生产潜力，防止环境的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益。

人工湿地的植物还能够为水体输送氧气，增加水体的活性。湿地植物在控制水质污染，降解有害物质上也起到了重要的作用。

湿地系统中的微生物是降解水体中污染物的主力军。好氧微生物通过呼吸作用，将废水中的大部分有机物分解成为二氧化碳和水，厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和甲烷，硝化细菌将铵盐硝化，反硝化细菌将硝态氮还原成氮气，等等。通过这一系列的作用，污水中的主要有机污染物都能得到降解同化，成为微生物细胞的一部分，其余的变成对环境无害的无机物质回归到自然界中。

湿地生态系统中还存在某些原生动物及后生动物，甚至一些湿地昆虫和鸟类也能参与吞食湿地系统中沉积的有机颗粒，然后进行同化作用，将有机颗粒作为营养物质吸收，从而在某种程度上去除污水中的颗粒物。

### 3.3.4 特点

人工湿地处理系统具有缓冲容量大、处理效果好、工艺简单、投资省、运行费用低等特点，非常适合中、小城镇的污水处理。

人工湿地处理系统可以分为以下几种类型：（1）自由水面人工湿地处理系统；（2）人工潜流湿地处理系统；（3）垂直水流型人工湿地处理系统。

优点：

①建造和运行费用便宜；

②易于维护，技术含量低；

③可进行有效可靠的废水处理；

④可缓冲对水力和污染负荷的冲击；

⑤可提供和间接提供效益,如水产、畜产、造纸原料、建材、绿化、野生动物栖息、娱乐和教育。

缺点：

①占地面积大；

②易受病虫害影响；

③生物和水力复杂性加大了对其处理机制、工艺动力学和影响因素的认识理解，设计运行参数不精确，因此常由于设计不当使出水达不到设计要求或不能达标排放，有的人工湿地反而成了污染源；

总的来说，人工湿地污水处理系统是一种较好的废水处理方式，特别是它充分发挥资源的生产潜力,防止环境的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益，因此具有较高的环境效益、经济效益及社会效益，比较适合于处理水量不大、水质变化不很大、管理水平不很高的城镇污水，如我国农村中、小城镇的污水处理。人工湿地作为一种处理污水的新技术有待于进一步改良，有必要更细致地研究不同地区特征和运行数据以便在将来的建设中提供更合理的参数。

### 3.3.5 类型

地表流人工湿地：表面流湿地与地表漫流土地处理系统非常相似，不同的是：（1）在表面流湿地系统中，四周筑有一定高度的围墙，维持一定的水层厚度（一般为10~30cm）；（2）湿地中种植挺水型植物（如芦苇等）。

向湿地表面布水，水流在湿地表面呈推流式前进，在流动过程中，与土壤、植物及植物根部的生物膜接触，通过物理、化学以及生物反应，污水得到净化，并在终端流出。

潜流式人工合成湿地：人工湿地的核心技术是潜流式湿地。一般由两级湿地串联，处理单元并联组成。湿地中根据处理污染物的不同而填有不同介质，种植不同种类的净化植物。水通过基质、植物和微生物的物理、化学和生物的途径共同完成系统的净化，对BOD、COD、TSS、TP、TN、藻类、石油类等有显著的去除效率；此外该工艺独有的流态和结构形成的良好的硝化与反硝化功能区对TN、TP、石油类的去除明显优于其他处理方式。主要包括内部构造系统、活性酶体介质系统、植物的培植与搭配系统、布水与集水系统、防堵塞技术、冬季运行技术。

## 3.4 新增人工湿地概况

### 3.4.1 主要经济技术指标

根据“平江县发展和改革局关于平江县金窝污水处理厂尾水人工湿地净化工程可行性研究报告的批复”，本次新增人工湿地尾水深度处理工程规模为1万m3/d，用地范围约45128.72m2，包括生态氧化池、高效垂直流人工湿地、自然湿地系统（景观水系）及与此配套的公用工程、景观工程等，出水排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（河流）。

表3-2  主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理规模 | m3/d | 10000 | -- |
| 2 | 总占地面积 | m2 | 45128.72 | 其中人工湿地占地13250m2，自然湿地占地5120m2 |
| 3 | 年运行天数 | d | 365 | -- |
| 4 | 劳动定员 | 人 | 5 | -- |

### 3.4.2 工艺流程及参数

#### 3.4.2.1 工艺流程

本工程处理系统主要由生态氧化池、高效垂直流人工湿地系统、自然漫流湿地系统（景观水系）三部分组成，此项目以节能降耗为宗旨，污水尽量少提升多自流。平水期时，污水厂的尾水自流进入到系统的生态氧化池，再自流进入湿地，大部分处理后的出水自流至汨罗江，其余部分根据景观需要做适当提升。洪水期的时候才考虑根据需要将湿地的出水用泵提升至汨罗江。

具体工艺流程及高程见下图3-1。

图3-1  新增人工湿地工艺流程及高程图

#### 3.4.2.2 主要构筑物工艺参数

（1）生态氧化池

污水处理厂出水自流后进入生态氧化池，生态氧化池水力停留时间4h，有效容积1680m3，有效水深3.5m，总池深4m，占地约480m2.

生态氧化池内设置生物浮床及片状微生物床填料，借助片状微生物床的吸附能力和对浮游生物提供栖息场所和天然食物的优势，构建生态体系，利用池中植物根系的微生物及片状微生物床上的微生物分解有机物和氨氮，从而达到净化水体的效果。池体表面设置生态浮床，浮床下安装片状微生物床，生态浮床面积为400m2，片状微生物床面积2600m2。

（2）垂直流人工湿地系统

垂直流湿地系统是本工程的核心部分，其实质上是人为设计的、工程化的湿地系统，利用系统内物理的、化学的和生物的协同作用对污染物进行净化。人工湿地的净化效果与基质、水生植物和微生物等有着密切的联系。本项目垂直流人工湿地系统的主要工艺参数如下：

①垂直流湿地系统占地面积：1.325万m2，结合现状地形和景观布置要求，整个湿地分成两大部分，并联运行。

②布水负荷：

q=Q/S=10000/13250=0.75（m3/m2•d）

式中：Q—设计日处理水量，S—湿地系统占地面积。

（3）自然湿地系统（景观水系）

人工湿地系统出水排入景观水体，在景观水体驳岸设置生态净化带作为垂直流人工湿地污水深度净化的辅助区域，对人工湿地系统出水的污染物进行进一步净化处理并起到水质保证作用。具体措施为模拟自然湿地，在水体驳岸种植合适的水生植物，建立完善稳定的植物群落，在净化污染物、保证水质的同时，还可以吸引鸟类、昆虫等动物，加强人与自然接触的机会，起到游憩、景观、旅游、丰富生物多样性等作用。自然湿地系统占地约5120平方米。

本项目将利用场地地形，将垂直流人工湿地出水建成生态排水渠，模拟浅滩、深潭、大水面、蜿蜒河道的自然河道形态，营造自然湿地景观。

（4）提升泵池

设置一座污水提升泵池，全地埋。尺寸为6.0m*6.0m*3.6m，设有景观水体提升泵2台，Q=108m3/h，H=14.7m，N=7.5kw，一用一备；洪水期污水提升泵3台，Q=480m3/h，H=16.3m，N=37kw，两用一备。

## 3.5 进出水水质及处理效率

根据建设方和湖南省建筑设计院初步，本项目采用“生态氧化池+高效垂直流人工湿地系统+自然漫流湿地系统（景观水系）”组合工艺，对污水处理厂处理后的废水（执行GB18918-2002及其修改单一级A标准）进行深度处理，削减水中的污染物质，处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准后通过新建排污口排入汨罗江。

本项目新增人工湿地进出水水质设计指标及处理效率详见表3-3。

表3-3  本项目人工湿地进出水水质设计指标及处理效率一览表

| 污染物名称 | PH | CODcr | BOD5 | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6~9 | 50 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 |
| 出水水质 | 6~9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.3 |
| 处理效率 | 0 | ≥40 | ≥40 | ≥70 | ≥90 | ≥40 |

参考《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010），人工湿地系统进水水质要求详见表3-4。

表3-4  人工湿地系统进水水质要求    单位：mg/l

| 人工湿地类型 | BOD5 | CODcr | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直潜流人工湿地 | ≤80 | ≤200 | ≤25 | ≤5 |
| 本项目人工湿地 | ≤10 | ≤50 | ≤5（8） | ≤0.5 |

本项目新增人工湿地采用“生态氧化池+高效垂直流人工湿地系统+自然漫流湿地系统（景观水系）”组合工艺，属于垂直潜流人工湿地，主要对平江天岳新区污水处理厂出水进行深度处理，平江天岳新区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其修改单）一级A标准，对比表3-4，项目进水能够满足《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）中垂直潜流人工湿地的进水水质要求。

参考《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010），人工湿地系统污染物去除效率详见表3-5

表3-5  人工湿地污染物去除效率    单位：%

| 人工湿地类型 | BOD5 | CODcr | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直潜流人工湿地 | 50~90 | 60~80 | 50~75 | 60~80 |
| 本项目人工湿地 | ≥40 | ≥40 | ≥70 | ≥40 |

对比表3-3可知，项目采用“生态氧化池+高效垂直流人工湿地系统+自然漫流湿地系统（景观水系）”组合工艺，其处理效率能够符合《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）中单一垂直潜流人工湿地处理效率范畴。

随着污水处理厂受纳水体污染风险的加剧，为改善受纳水体的水环境质量，削减污染负荷，国内已有较多城市开展了污水处理厂尾水深度处理工程建设，实现了污水处理厂出水与地表水环境质量的衔接。

参考国内近期实施的或计划实施的人工湿地尾水深度处理工程案例，对其进出水水质、处理规模、运行情况作了简要总结和归纳，详见下表3-6。

表3-6  近期实施或规划实施的项目汇总列表

| 项目 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 工程规模（m3/d） | 设计进水标准 | 设计出水标准 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹河人工湿地处理工程 | 山西省晋城市泽州县金村镇 | 8万 | 劣于一级B | 地表Ⅳ类（河流） | 正常运行 |
| 2 | 深圳市观澜河清湖段生态治理工程 | 深圳市宝安区 | 2万 | 一级A | 地表Ⅲ类（河流） | 正常运行 |
| 3 | 东莞生态园燕岭湿地 | 东莞市 | 10万 | 一级A | 地表Ⅳ类（河流） | 正常运行 |
| 4 | 深圳市坪山新区聚龙山湿地生态园 | 深圳市坪山新区 | 7万 | 一级A | 地表Ⅳ类（河流） | 正常运行 |
| 5 | 龙岗河干流综合治理湿地及水质改善工程 | 深圳市坪山新区 | 2万 | 一级A | 地表Ⅲ类（河流） 氨氮除外 | 已建成 |
| 6 | 晋城市巴公河人工湿地生态治理工程 | 山西省晋城市泽州县高都镇 | 3万 | -- | 城市污水再生利用景观环境用水水质 | 在建 |
| 7 | 温岭市东部新区北片污水厂尾水生态处理工程 | 温岭市东部产业集聚区 | 1.4万 | 一级A | 台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表 | 待建实施 |
| 8 | 洋湖再生水厂（二期）厂区建安工程项目 | 长沙市岳麓区 | 8万 | 一级B | 地表Ⅳ类（河流） | 待建实施 |
| 9 | 茂名小东江流域彭村湖生态恢复首期人工湿地工程 | 茂名市 | 1万 | 劣Ⅵ类河水 | 地表Ⅲ类（河流） | 待建实施 |

由表3-6可知其处理效率能满足设计要求，出水水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

# 第四章 变更内容环境影响分析

## 4.1 排污口上移可行性分析

根据《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）、“平江县城市总体规划”和“平江县人民政府关于拆除汨罗江首家坪饮用取水口的决定（平政函[2017]49号）”，平江县城饮用水工程（黄金洞水库到平江县城）属于平江县近期重点工程任务，目前已完成相关前期工作，已经完成黄金洞到长寿街的管道铺设，长寿镇至平江县城的管道铺设也进入施工阶段，待工程完工后将以黄金洞水库和尧塘水库双水源来提供县城饮用水，同时县城首家坪汨罗江的取水口将拆除，现有县取水口上下游一级保护区调整为非饮用水源保护区，执行III类水质标准，相关证明文件详见附件。

根据建设方介绍，本污水处理厂及配套人工湿地建设项目一期工程将于2018年中旬完成建设，投入试运营，届时能够与调整后的汨罗江水环境功能区相匹配，能够满足《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）及其他相关法律、法规的要求。

## 4.2 人工湿地影响分析

### 4.2.1 工艺流程

施工期：

图4-1  施工期工艺流程及产污节点图

营运期：

本项目潜流人工湿地营运期工艺流程详见上图3-1。

### 4.2.2 施工期环境影响分析

施工期主要污染源为：施工机械及运输车辆产生的噪声；建筑材料装卸等产生的扬尘、固体废弃物；运输车辆、施工设备燃料燃烧排放的废气；施工点的生活污水和生产废水对水体的影响。

根据“湖南平江工业园天岳工业园控制性详细规划”，沿仙江河将设有三块绿地，项目征地工作由天岳工业园管委会统一征收，本环评不再单独进行分析。

（1）环境空气影响分析

施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，受施工扬尘影响范围主要为施工场地周围及下风向的部分地区。在天气干燥时定期洒水，也能起到很好的抑尘效果。在物料运输过程中，会造成物料沿路撒落或风吹起尘，如果采取蓬布遮盖也可以尽量减少物料撒落。施工场地泥泞使运输车辆轮胎将泥土带到场区其它地方及公路上，泥土风干后随着车辆的辗压和行驶，在场区内和公路上带起很重的扬尘，污染环境，因此车辆驶出作业场时，需采用喷枪对车胎喷水，减少车胎上的泥土。采取以上措施后，施工扬尘对大气环境的影响将降到最小。

本项目用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2 等，但产生量不大，随空气稀释快，影响范围及程度有限。

施工期大气环境影响分析表明施工中所产生的废气对周围大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

施工中所排的污水一是施工工人的生活污水，二是生产废水。生活污水和生产废水主要污染物为COD、SS等，水质较为简单，生产废水经施工区临时沉淀池沉淀处理后就地回用，生活污水依托周边居民既有环卫设施进行处理，对周边地表水环境影响不大。环评要求严禁将施工废水直接排入汨罗江和仙江河。

（3）噪声影响分析

施工期噪声的影响主要是施工机械及载重汽车对拟建项目周围的影响，施工期噪声影响是短期行为，施工机械和载重汽车产生的噪声值在80～90dB(A)。通过严格控制施工时间（6：00～22：00），再加上厂区绿化和距离衰减，可以有效减少施工噪音对环境敏感目标的影响。

（4）固体废物影响分析

对于施工中的各种固体废弃物应集中堆放及时清理，其他固废要得到及时的清运和合理利用，也可外运到环卫部门指定地点进行无害化处理，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。

其他固体废弃物如各类建材的包装箱、袋、生活垃圾等，施工工人产生的生活垃圾全部搜集后由环卫部门集中清理，河道清淤过程产生的污泥在施工场地自然控水后外运进行处理，废弃物中如各类建材的包装箱、袋等可外卖。施工期固体废弃物全部不外排，对周围环境影响不大。

根据建设方介绍，本项目人工湿地暂未确定具体施工工程方案，相关土石方拟委托专业渣土公司在当地渣土办的管理下进行综合调运，本项目不单独设立取土场和弃土场。

（5）生态影响分析

本项目的建设，将造成小范围内的水土流失或扬尘、扬沙，对周围生态环境产生一定的不良影响。

本项目在建设初期，由于土方开挖填筑，破坏了原有地貌，扰动了地表土结构，致使土体裸露，抗侵蚀能力降低，导致水土流失增加。在运行期，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在各项水土保持措施后逐渐消失，并且随着时间的推移，各项措施的水土保持功能得到发挥，生态环境得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少，直至达到新的稳定状态。环评要求建设方在施工完成后，尽快完成施工区域的植被绿化和生态恢复，同时选用与周边环境相配套且吸臭的植株。

综上所述，项目在施工中虽然会对当地的经济、社会、环境会造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，随着工程建设期的结束这种影响也随之消失。

### 4.2.3 营运期环境影响分析

（1）环境空气影响分析

本项目湿地建成后受气候影响夏季会孽生蚊蝇、散发臭味，如果设计不合理或者管理不善，湿地植被等也会产生臭味，影响周围环境空气质量。为避免湿地或湿地植被产生的臭味的影响，拟建项目将通过所在地植物类型的搭配，使植物与植枝落叶层形成一个自然生物滤器来控制臭味，并阻止杂草生长，进而控制昆虫的过量繁殖，以减轻恶臭对周围环境的影响。通过一系列的防治措施，拟建项目建成后对周围环境空气质量的影响较小。

（2）水环境影响分析

项目建成后主要负责处理平江天岳新区污水处理厂处理达标的尾水，日处理水量为10000m3，通过湿地处理后，正常情况下处理出水水质为COD 30mg/l，氨氮1.5mg/l，全部排入汨罗江，不会对汨罗江水质产生大的影响。但是如果项目管理不善、植被搭配不合理、动物生物类养殖过多会造成湿地氮磷的富集，进而造成水体的富营养化，会导致湿地的出水严重超标。项目应严格按照设计方案实施，加强管理，严格控制养殖产量，确保湿地出水水质达标。湿地建成后可大幅消减CODcr、氨氮的排放量，不仅对污水进行净化处理，还可有效的改善水体的水质，改善生态环境。同时，湿地建成对于调节气候、维持水量平衡、生物多样性维护和物质循环起到重要的作用。

项目建成后定员的工作人员5人，按照每人每天生活用水量50L，用水量为91.25m3/a，排污系数0.8计算，此部分生活污水量为73m3/a，主要污染物产生情况为CODcr 350mg/L、0.025t/a；SS 200mg/L、0.015t/a；氨氮30mg/L、0.0022t/a。产生的废水经收集后进入平江天岳新区污水处理厂进行处理。

（3）地下水环境影响分析

人工湿地进水污染物浓度过高将有可能导致污水下渗造成局部地下水的污染，必须加强对人工湿地的管理，保证湿地系统正常运行，避免对地下水水质造成不良影响。

本项目人工湿地进水CODcr控制在50mg/L以内，经过人工湿地处理后，出水CODcr≤30mg/L，完全可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，水质达标后用于水生植物作物区的灌溉或直接排入汨罗江，对地下水的影响很小。

（4）噪声环境影响分析

项目运营后的噪声主要是区域内人群生活噪声、机动车辆噪声和提升泵站噪声，噪声级较小，其中水泵经基础减震、绿化隔声后再经距离衰减，对周边环境影响较小，厂界噪声值能满足昼间＜65dB（A），夜间＜55dB（）A，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。环评建议建设方后期选购低噪声水泵，同时加强管理和维修，减少事故噪声的排放。

（5）固体废物环境影响分析

项目建成后固体废物主要为新增员工生活垃圾和收割的湿地植物。项目新增工作人员5人，每人每天产生的垃圾按0.5kg计算，生活垃圾产生量为0.9t/a。另外，为防止湿地植物冬季腐烂影响水质，需对成熟后的湿地植物进行及时收割，植物可外售用于生产饲料等。

（6）生态影响分析

湿地工程建成后，利用湿地系统中的物理、化学和生物的三重协同作用对水中的污染物进一步进行降解、净化。这样不但可以有效地降解水污染物、减轻水体富营养化程度，改善汨罗江的水质，而且可以恢复流域的自然生态，确保水质的长期稳定性。既能有效利用当地的水资源，经过湿地处理的水，还可以为农业生产提供水源，形成水资源的良性循环利用。湿地既是一项重要的自然资源，又是一种独特的生态系统，是地球生态环境的重要组成部分。湿地的消长变化，与生态平衡、人类的生存和社会经济的可持续发展息息相关。湿地的建设可有效降解废水中的污染物，有利于洛神湖的水质改善。通过湿地的建设可涵养地下水源，且保护了生物多样性，对于维护当地乃至周边地区的生态平衡具有重要意义。

（7）防洪影响分析

在防汛期，洪水具有明显的季节变化规律，可实行分期防洪调度。当湿地水位超标准洪水时，一定要做好洪水的调度，防止洪水漫顶，最大限度降低洪水对下游村庄、居民区的淹没风险。湿地管理工作人员必须尽职尽责，实行24小时监视水情、雨情，及时准确的发布洪水预报，随时掌握洪峰、洪量、水位等水情变化，发现紧急情况及时汇报，争取抗洪工作的主动权。

同时，加强人工湿地的维修养护和堤防建设，抓好防汛隐患的治理是避免洪涝灾害的直接措施，长期持久地推行水土保持可以从根本上减少发生洪涝的机会。切实做好洪水、天气的科学预报与滞洪区的合理规划可以减轻洪涝灾害的损失。建立防汛抢险的应急体系，是减轻灾害损失的最后措施。

（8）运营管理要求

①工程在运行前应制定设备台账、运行记录、定期巡视、交接班、安全检查、应急预案等管理制度。

②工艺流程图、操作和维护规程等应示于明显部位，运行人员应按规程进行系统操作，并定期检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。

③人工湿地运行中应适时进行水位调节：

（a）根据暴雨、洪水、干旱、结冰期等各种极限情况，可进行水位调节，不得出现进水端壅水现象和出水端淹没现象；

（b）当人工湿地出现短流现象，可进行水位调节。

④人工湿地植物管理维护可采用以下措施：

（a）人工湿地栽种植物后即须充水，为促进植物根系发育，初期应进行水位调节；

（b）植物系统建立后，应保证连续提供污水，保证水生植物的密度及良性生长；

（c）应根据植物的生长情况，进行缺苗补种、杂草清除、适时收割以及控制病虫害等管理，不宜使用除草剂、杀虫剂等；

（d）对大型人工湿地污水处理工程应考虑配置植物生物能利用的装置。

⑤人工湿地在低温环境运行时，可采用以下措施：

（a）做好人工湿地的保温措施，保证水温不低于4℃；

（b）定期做人工湿地的冻土深度测试，掌握人工湿地系统的运行状况；

（c）强化预处理，减轻人工湿地系统的污染负荷。

⑥潜流人工湿地运行防堵塞可采用以下措施：

（a）控制污水进入人工湿地系统的悬浮物浓度；

（b）定期启动清淤；

（c）适当地采用间歇运行方式；

（d）局部更换人工湿地系统的基质。

因此该项目建设运营后对当地的生态影响起到了积极作用。

## 4.3 排污口上移对汨罗江水质的环境影响分析

### 4.3.1 水文情况介绍

汨罗江发源于江西修水县的黄龙山脉，地理坐标介于东经113°～115°，北纬29°30′～30°之间。于龙门厂进入湖南境内，经平江、汨罗，于磊石山注入洞庭湖。汨罗江控制集雨面积5543km2，干流全长253.2km，河道平均坡降0.46‰。，流域东北以幕阜山、黄龙山与新墙河分界，南以连云山与捞刀河分流，东与江西修水分源，西滨东洞庭湖。东西长约120km，南北宽约46km，

汨罗江全流域除上游143km2属于江西修水县外，其余均在湖南省境内，分属于平江县、汨罗市、岳阳县、长沙县。汨罗江流域地势大致由东北向西倾斜，东、北、南三面高，西面低，整个流域由山地到丘陵区再到洞庭湖平原，长寿街以上为上游，高山环抱，属山区；长寿街至清冲口为中游，为丘陵区；青冲口以下为下游，两岸为一带状平原。河口为肥沃的洞庭湖平原，地势平坦、土壤肥沃、农业生产发达，是重要的粮、棉、油产区。全流域山区、丘陵面积各为37%。平原湖泊面积为26%。

仙江河属于汨罗江一级支流，在平江县下石塅村汇入汨罗江，集雨面积142.88km2，河道长度37.8km，河道比降5‰。

汨罗江流域干流上下游均有长系列水文实测资料，流域内水位、水文站自上而下有嘉义水文站、平江水位站、黄旗塅水文站、新市水文站、汨罗水文站等。各水文站情况如下：

（1）嘉义水文站

嘉义水文站自1951年由前湖南省水利局设立在嘉义镇，为嘉义水位站，1957年迁往嘉义镇下游500m处，改为嘉义水文站，因原嘉义水文站断面漫滩太宽，高洪水位不能控制，于1968年1月1日下迁2000m改为嘉义（二）站，观测至今。

嘉义站测验河段顺直长约为600m，主槽宽130 m，干流位于左岸，水位在95.60m开始漫滩，全部漫滩时约有350m宽，河床为细沙夹卵石组成，右岸为红沙砾石，左岸为沙壤土、滩地和农田，上游约2500m处有嘉义水轮泵站，坝高1.8m，水位在89.00m以下稍受闸门启闭机影响，下游300m处有一浅滩，形成低水控制。

嘉义站控制集雨面积为1384km2；嘉义（二）站距平江县城57.8km，控制集雨面积为1567km2，观测项目有水位、流量。测站采用56黄海高程系统整编，与85国家高程系统的换算关系为：85国家高程=56黄海+0.09m。

（2）平江水位站

平江水位站位于平江县城关，于1951年由湖南省人民政府水利局设立，同年2月1日开始观测至今。

测站测验河段顺直长约300m，无岔流、斜流、横流，河床为中细沙组成，有冲淤变化，河右岸水尺上、下有较严重淤积，两岸为沙壤土，上游100m，下游200m处有一渡口码头。1957年在上游80m处建有水泥浮桥一座。

测站位于平江县城内，控制集雨面积2849km2。测站采用冻结基面进行整编，其与国家基面换算关系为：56黄海=冻结基面-1.812m，85国家高程=56黄海基面+0.09m。

（3）黄旗塅水文站

黄旗塅水文站于1958年5月由湖南省水利厅水文总站设立为流量站，同年11月改为水位站，1959年由平江县农业局恢复为黄旗塅水文站。1962年由湖南省水文总站上收为黄旗塅站。1981年1月站屋及测验设施由右岸迁至左岸，基本水尺断面上迁75m，改为黄旗塅（二）站。

该站测验河段顺直，长约700m，中泓位置在起点距180m左右。水位40.46m以下左边出现鹅卵石滩宽20余米，下游500m处，水位在41.00m以下左边出现卵石洲，水位再低，右边出现卵石滩，可作低水控制，下游2000m处有S形弯道，可作高水控制，河床为卵石夹细沙组成，两岸高坎为淤积平地，水位46.00m以上，左岸漫滩约100m。上游2000m处有青冲水轮泵一座，拦河坝顶高程44.50m。

黄旗塅水文站距平江县城48km，控制流域面积为4053km2。观测项目有水位、流量、泥沙、降水量。1993年11月因河段受淘金影响，测流断面受到严重破坏，停测流量，改为水位站，观测水位、降水量，1998年恢复流量观测。2004年停止观测。

测站水位采用冻结基面进行整编，其与国家基面的换算关系为：56黄海=冻结基面-1.825m，85国家高程=56黄海基面+0.09m。

（4）新市、汨罗水文站

新市水文站集雨面积为4463km2，设立于1956年，观测年份仅为1956—1964年共九年资料。

汨罗水文站集雨面积为5260km2，设立于1951年，观测至1954年停测，由于受下游洞庭湖顶托影响，测点散乱，故所观测的4年流量资料未予整编。

由于新市、汨罗水文站观测系列不长，因此本次汨罗江干流水文分析计算以嘉义水文站、平江水位站及黄旗段水文站为参证站，以上三站均为国设水文（位）站，其测验精度高，整编方法合理，成果准确可靠。资料的代表性、可靠性、一致性较好，本次计算所用资料均直接采用湖南省水文水资源局正式刊印成果。

### 4.3.2 汨罗江平江县城段水环境质量现状

为了解拟建排污口汨罗江城关段水环境质量现状，本次变更环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年11月1日~11月5日对拟建排污口（仙江河和汨罗江交汇口）上下游汨罗江断面进行了一期现状监测，共设2个监测断面I、排污口上游500m，II、排污口下游1000m；于2016年12月21日~12月25日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对仙江河与汨罗江交汇口汨罗江断面进行了一期现状补充监测，共设1个监测断面，III、仙江河与汨罗江交汇口，相关数据详见表4-1。

表4-1  地表水环境质量现状监测数据

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB3838-2002 III类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 |  |
| I：排污口上游500m | pH | 无量纲 | 6.84 | 6.73 | 6.82 | 6.79 | 7.75 | 6~9 |
|  | 水温 | ℃ | 7.13 | 7.02 | 6.88 | 7.21 | 7.17 | -- |
|  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ≤30 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | ≥5 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.70 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.69 | ≤6 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.264 | 0.259 | 0.281 | 0.267 | 0.283 | ≤1.0 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.349 | 0.358 | 0.396 | 0.354 | 0.388 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.075 | 0.081 | 0.076 | 0.080 | 0.081 | ≤0.2 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.010 | 0.013 | 0.008 | 0.0012 | 0.0012 | ≤0.2 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.005 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.0001 |
|  | 叶绿素a | mg/L | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | -- |
|  | 透明度 | m | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | -- |
| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB3838-2002 III类 |
|  |  |  | 12.21 | 12.22 | 12.23 | 12.24 | 12.25 |  |
| III：仙江河与汨罗江交汇口 | pH | 无量纲 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 6.79 | 7.77 | 6~9 |
|  | 水温 | ℃ | 7.12 | 7.09 | 6.98 | 7.10 | 7.11 | -- |
|  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | ≤30 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | ≥5 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | ≤6 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.262 | 0.259 | 0.273 | 0.268 | 0.281 | ≤1.0 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.338 | 0.351 | 0.388 | 0.354 | 0.378 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.105 | 0.108 | 0.109 | 0.105 | 0.107 | ≤0.2 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.010 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | ≤0.2 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.005 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.0001 |
|  | 叶绿素a | mg/L | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | -- |
|  | 透明度 | m | 6.3 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | -- |
| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB3838-2002 II类 |
|  |  |  | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 |  |
| II：排污口下游1000m | pH | 无量纲 | 6.74 | 6.77 | 6.80 | 6.79 | 7.75 | 6~9 |
|  | 水温 | ℃ | 7.11 | 7.08 | 6.95 | 7.11 | 7.10 | -- |
|  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | ≤25 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | ≥6 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.69 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.69 | ≤4 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ≤15 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ≤3 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.260 | 0.258 | 0.275 | 0.265 | 0.280 | ≤0.5 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.339 | 0.350 | 0.386 | 0.350 | 0.375 | ≤0.5 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.093 | 0.094 | 0.100 | 0.096 | 0.095 | ≤0.1 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.0011 | 0.0010 | ≤0.2 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.005 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.01 |
|  | 砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.00005 |
|  | 叶绿素a | mg/L | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | -- |
|  | 透明度 | m | 6.4 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | -- |

注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

由表4-1可知，项目拟建排污口（仙江河和汨罗江交汇口）上游500m处、仙江河与汨罗江交汇口监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准；拟建排污口（仙江河和汨罗江交汇口）下游1000m处监测断面，除总磷临近标准值外，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准，但均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。总磷临近标准值的原因是因为仙江河两侧暂未有完善的市政配套管网设施，部分居民生活污水（洗漱废水）未经市政管网进入平江县城市污水处理厂处理达标后外排。随着平江县引水工程的完成和功能区的调整，该区域水环境质量拟调整执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，能够满足要求。

湖南省岳阳市平江县江口电站位于拟建排污口的下游约12km，属于调节式水电站，当上游来水量小于或等于江口水电站的最大发电流量时，调整水轮机引用流量，确保坝前水位维持在66.06m的正常蓄水位；当上游来水量大于江口水电站的最大发电流量时，通过调整闸门的开启度及闸门数量，确保坝前水位维持在66.06m的正常蓄水位；初期蓄水时，在保证下泄生态基流的前提下，逐渐蓄水直至满库；故大坝上游河段水位和流速将受到一定影响，自然流量将减小，造成短期的滞流。

### 4.3.3 污水排放预测

本次变更后，排污口将提前至仙江河和汨罗江交汇口，排放量为10000m3/d，连续恒定排放，排放水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93），本项目废水排放量为10000m3/d，排放水质复杂程度为简单（主要为生活污水，污染物为非持久性污染物），接纳水体汨罗江为中河，根据HJ/T2.3-93 表2地面水环境影响评价分级判据，地表水环境影响评价等级为二级。

#### 4.3.3.1 预测时段和预测因子

预测时段为汨罗江平水期和枯水期，预测因子选择CODcr、NH3-N、TP、TN。

#### 4.3.3.2 预测内容

根据正常排放情况时污染物的排放量及源强，计算污染物在预测河段各断面不同位置的浓度，借以分析超标区范围和对下游水环境的影响。

根据事故排放情况（处理设施运行部分和完全失效状态）时污染物的排放量，计算污染物在预测河段各断面不同位置的浓度，以此反映在不同情况下污染物对汨罗江的污染贡献程度，确定超标区影响范围。

#### 4.3.3.3 预测水文参数

（1）排污口位置及纳污水体

污水处理厂一期尾水经新增人工湿地处理后在仙江河和汨罗江交汇处设置的排污口排入汨罗江。受纳水体为汨罗江，评价河段各水文参数见下表4-2。

表4-2  汨罗江水文参数

| 河流名称 | 时期 | 坡降 | 流量（m3/s） | 河宽（m） | 水深（m） | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗江 | 平水期 | 0.1 | 37.15 | 136 | 5.14 | 0.053 |
|  | 枯水期 | 0.1 | 16.55 | 107.5 | 4.7 | 0.033 |

注：断面位于仙江河与汨罗江交汇处下游，江口电站上游；水文数据为湖南省岳阳市平江县江口电站建成后的水文数据。

（2）降解系数K1

①CODcr降解系数的确定

根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.2-9.3）中推荐的公式，计算横向混合系数和耗氧系数：

从本次评价地表水的监测数据来看，上、下断面之间没有明显的降解关系。因此无法用两点法来计算污染物的自然降解率K1，本次评价根据《中国乡镇企业环境污染对策研究》课题组对我国21条河流的资料进行回归分析后得到有机污染物自然降解速率K1的计算公式为：

河流中污染物降解系数的确定，CODcr降解系数计算公式：

KCODcr=0.65×0.5586Q-0.15

式中，Q为河水流量。

该公式相关系数r=0.78，公式适用的河流流量为0.144～1200m3/s，可以用于本次评价时的K1值计算。

由上计算得出平水期CODcr降解系数为0.211116d-1，枯水期CODcr降解系数为0.238339d-1。

②NH3-N降解系数的确定

国家环保总局华南环境科学研究所对水体中微生物降解氨氮的研究成果见表4-3。

表4-3  推荐选用的水质指标及氨氮降解系数特征表

| 类别 指标 | 氨氮 |
| --- | --- |
| I | 水质指标（mg/L） | 0.15 |
|  | 有机物衰减系数 | 0.05 |
| II | 水质指标（mg/L） | 0.5 |
|  | 有机物衰减系数 | 0.08 |
| III | 水质指标（mg/L） | 1.0 |
|  | 有机物衰减系数 | 0.10 |
| IV | 水质指标（mg/L） | 1.5 |
|  | 有机物衰减系数 | 0.13 |
| V | 水质指标（mg/L） | 2.0 |
|  | 有机物衰减系数 | 0.15 |
| 备注 | 当水质在0.1～2.0mg/L范围时，衰减系数在0.05～0.15间递增 |

待项目区引水工程完成及现有备用饮用水源变更后，汨罗江城关段均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，则确定平水期和枯水期NH3-N的降解系数均为0.10。

③TP、TN降解系数的确定

因本次环评地表水现状监测数据无法体现污染物浓度的正常衰减规律，因此本次预测中削减系数K无法根据实测值推算，只能采用类比方法确定。参照《平原河网典型污染物生物降解系数的研究》（环境科学，2016，37（5），冯帅，李叙勇，邓建才），综合考虑，本次预测评价河段降解系数TP取0.05d-1、TN取0.06d-1。

（3）混合系数My

参照《环境影响评价技术导则—地表水环境》的要求，汨罗江河宽与河深比平水期、枯水期均小于100，因此，横向混合系数My采用泰勒法计算，经验公式为：

My=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2    （B/H﹤100）

式中：g—重力加速度，m/s2；

I—水力坡降。

其它符号同上。

经计算平水期My值为0.59106；枯水期My值为0.48763

（4）污染源参数

废水污染源强参数见表4-4。

表4-4  废水污染源强参数

| 类别 | 排水量 | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | TN（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 10000m3/d（0.11574m3/s） | 30 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 按人工湿地出水水质核算 |
| 人工湿地故障排放 | 10000m3/d（0.11574m3/s） | 50 | 5 | 0.5 | 15 | 按污水处理厂出水水质核算 |
| 污水处理厂+人工湿地故障排放 | 10000m3/d（0.11574m3/s） | 500 | 45 | 8 | 70 | 按污水处理厂进水水质核算 |

#### 4.3.3.4 预测模式

1、混合过程段计算

先计算混合过程段长度，其公式如下：

式中：L─混合过程段长度，m；

a─排放口到岸边的距离，m；

H─平均水深，m；

g─重力加速度，取9.8m/s2；

I─水力坡降；

B─平均河宽，m；

u─河流平均流速，m/s。

由上式计算得出，在汨罗江平水期流量下混合过程段长度4674m，枯水期流量下混合过程段长度2314m，因此污水排入汨罗江后，不可能马上混合均匀，存在较长距离的混合过程段，会形成一污染带，本次平水期预测河段在混合过程段内、枯水期预测河段超过混合过程段。

2、河流简化

本项目河流平水期和枯水期的断面宽深比均大于20，因此河流可简化为矩形河流。河流预测段从本项目规划排污口至下游3.0km处，实际预测长度3000m，直线长度1600m，则该河段的弯曲系数为3000/1600=1.875﹥1.3，可简化为弯曲河流。

3、模式选取

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.2-9.3），弯曲河流混合过程段建议采用稳态混合衰减累计流量模式。其中My的确定建议采用泰勒法。

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.2-9.3），在混合过程段采用推荐的稳态混合衰减累计流量模式：

式中：C（x,q）—预测点（x，q）处污染物垂向平均浓度，mg/L；

K1—河流中污染物降解系数（1/d）；

u—x方向河流流速（表示河流中断面平均流速），m/s；

x—预测点离排污口的纵向距离，m；

q—预测点离排污口的横向距离，m；

C—污染物排放浓度，mg/L；

Ch——河流上游污染物浓度（本底浓度），mg/L（本次预测以仙江河与汨罗江交汇处监测断面数据作为本底值）；

Qp—废水排放量，m3/s；

H——河流平均水深，m；

My——横向混合系数，m2/s；

B——河流宽度，m；

#### 4.3.3.5 预测结果及分析

1、尾水正常排放情况

（1）平水期

尾水正常排放污染物CODcr、NH3-N、TP、TN对平水期汨罗江水环境影响预测结果见表4-5~4-8。

表4-5  尾水正常排放污染物CODcr对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6.4755 | 6.3017 | 6.0745 | 6.0030 | 5.9948 | 5.9945 | 5.9945 | 5.9945 |
| 40 | 6.3288 | 6.2605 | 6.1276 | 6.0341 | 5.9984 | 5.9902 | 5.9891 | 5.9890 |
| 60 | 6.2607 | 6.2222 | 6.1359 | 6.0557 | 6.0088 | 5.9900 | 5.9847 | 5.9840 |
| 80 | 6.2178 | 6.1923 | 6.1311 | 6.0654 | 6.0178 | 5.9925 | 5.9825 | 5.9805 |
| 100 | 6.1867 | 6.1684 | 6.1221 | 6.0680 | 6.0235 | 5.9954 | 5.9820 | 5.9790 |
| 200 | 6.0958 | 6.0893 | 6.0714 | 6.0466 | 6.0209 | 5.9994 | 5.9860 | 5.9825 |
| 400 | 5.9977 | 5.9967 | 5.9921 | 5.9851 | 5.9774 | 5.9706 | 5.9661 | 5.9649 |
| 600 | 5.9271 | 5.9284 | 5.9282 | 5.9268 | 5.9250 | 5.9232 | 5.9220 | 5.9217 |
| 800 | 5.8652 | 5.8675 | 5.8690 | 5.8697 | 5.8700 | 5.8700 | 5.8699 | 5.8699 |
| 1000 | 5.8070 | 5.8096 | 5.8117 | 5.8132 | 5.8143 | 5.8149 | 5.8153 | 5.8154 |
| 1200 | 5.7505 | 5.7533 | 5.7555 | 5.7573 | 5.7586 | 5.7595 | 5.7601 | 5.7602 |
| 1400 | 5.6953 | 5.6980 | 5.7002 | 5.7020 | 5.7034 | 5.7044 | 5.7049 | 5.7051 |
| 1600 | 5.6410 | 5.6435 | 5.6456 | 5.6474 | 5.6488 | 5.6497 | 5.6503 | 5.6504 |
| 1800 | 5.5874 | 5.5897 | 5.5918 | 5.5934 | 5.5947 | 5.5956 | 5.5962 | 5.5963 |
| 2000 | 5.5345 | 5.5367 | 5.5386 | 5.5401 | 5.5413 | 5.5422 | 5.5427 | 5.5428 |
| 2200 | 5.4822 | 5.4842 | 5.4860 | 5.4874 | 5.4886 | 5.4894 | 5.4898 | 5.4899 |
| 2400 | 5.4305 | 5.4324 | 5.4340 | 5.4354 | 5.4364 | 5.4371 | 5.4376 | 5.4377 |
| 2600 | 5.3794 | 5.3811 | 5.3827 | 5.3839 | 5.3849 | 5.3856 | 5.3859 | 5.3860 |
| 2800 | 5.3289 | 5.3305 | 5.3319 | 5.3330 | 5.3339 | 5.3346 | 5.3349 | 5.3350 |
| 3000 | 5.2788 | 5.2803 | 5.2816 | 5.2827 | 5.2835 | 5.2841 | 5.2845 | 5.2846 |

表4-6  尾水正常排放污染物NH3-N对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.3049 | 0.2962 | 0.2849 | 0.2813 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 |
| 40 | 0.2978 | 0.2943 | 0.2877 | 0.2830 | 0.2812 | 0.2808 | 0.2808 | 0.2808 |
| 60 | 0.2945 | 0.2926 | 0.2883 | 0.2842 | 0.2819 | 0.2810 | 0.2807 | 0.2807 |
| 80 | 0.2925 | 0.2913 | 0.2882 | 0.2849 | 0.2825 | 0.2812 | 0.2807 | 0.2806 |
| 100 | 0.2911 | 0.2902 | 0.2879 | 0.2852 | 0.2829 | 0.2815 | 0.2809 | 0.2807 |
| 200 | 0.2874 | 0.2870 | 0.2861 | 0.2849 | 0.2836 | 0.2825 | 0.2818 | 0.2817 |
| 400 | 0.2840 | 0.2839 | 0.2837 | 0.2833 | 0.2829 | 0.2826 | 0.2824 | 0.2823 |
| 600 | 0.2819 | 0.2820 | 0.2820 | 0.2819 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2817 | 0.2817 |
| 800 | 0.2803 | 0.2805 | 0.2805 | 0.2806 | 0.2806 | 0.2806 | 0.2806 | 0.2806 |
| 1000 | 0.2789 | 0.2790 | 0.2791 | 0.2792 | 0.2793 | 0.2793 | 0.2793 | 0.2793 |
| 1200 | 0.2775 | 0.2777 | 0.2778 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2780 | 0.2780 | 0.2780 |
| 1400 | 0.2762 | 0.2763 | 0.2764 | 0.2765 | 0.2766 | 0.2766 | 0.2767 | 0.2767 |
| 1600 | 0.2749 | 0.2750 | 0.2751 | 0.2752 | 0.2753 | 0.2753 | 0.2754 | 0.2754 |
| 1800 | 0.2736 | 0.2737 | 0.2738 | 0.2739 | 0.2740 | 0.2740 | 0.2740 | 0.2740 |
| 2000 | 0.2723 | 0.2724 | 0.2725 | 0.2726 | 0.2727 | 0.2727 | 0.2727 | 0.2727 |
| 2200 | 0.2710 | 0.2711 | 0.2712 | 0.2713 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 |
| 2400 | 0.2698 | 0.2699 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2701 | 0.2701 | 0.2702 | 0.2702 |
| 2600 | 0.2685 | 0.2686 | 0.2687 | 0.2688 | 0.2688 | 0.2689 | 0.2689 | 0.2689 |
| 2800 | 0.2673 | 0.2674 | 0.2675 | 0.2675 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 |
| 3000 | 0.2661 | 0.2662 | 0.2662 | 0.2663 | 0.2663 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 |

表4-7  尾水正常排放污染物TP对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.1138 | 0.1121 | 0.1098 | 0.1091 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 |
| 40 | 0.1124 | 0.1117 | 0.1103 | 0.1094 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 |
| 60 | 0.1117 | 0.1113 | 0.1105 | 0.1097 | 0.1092 | 0.1090 | 0.1089 | 0.1089 |
| 80 | 0.1113 | 0.1111 | 0.1104 | 0.1098 | 0.1093 | 0.1091 | 0.1090 | 0.1089 |
| 100 | 0.1110 | 0.1108 | 0.1104 | 0.1098 | 0.1094 | 0.1091 | 0.1090 | 0.1089 |
| 200 | 0.1103 | 0.1102 | 0.1100 | 0.1098 | 0.1095 | 0.1093 | 0.1092 | 0.1091 |
| 400 | 0.1096 | 0.1096 | 0.1096 | 0.1095 | 0.1094 | 0.1093 | 0.1093 | 0.1093 |
| 600 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 |
| 800 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 |
| 1000 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 |
| 1200 | 0.1083 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 |
| 1400 | 0.1081 | 0.1081 | 0.1081 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 |
| 1600 | 0.1078 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1079 |
| 1800 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2000 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2200 | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 | 0.1072 | 0.1072 |
| 2400 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1069 |
| 2600 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1066 |
| 2800 | 0.1063 | 0.1063 | 0.1064 | 0.1064 | 0.1064 | 0.1064 | 0.1064 | 0.1064 |
| 3000 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 |

表4-8  尾水正常排放污染物TN对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.4120 | 0.4033 | 0.3919 | 0.3883 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 |
| 40 | 0.4048 | 0.4014 | 0.3947 | 0.3901 | 0.3883 | 0.3879 | 0.3878 | 0.3878 |
| 60 | 0.4016 | 0.3997 | 0.3953 | 0.3913 | 0.3890 | 0.3880 | 0.3878 | 0.3877 |
| 80 | 0.3996 | 0.3983 | 0.3953 | 0.3920 | 0.3896 | 0.3883 | 0.3878 | 0.3877 |
| 100 | 0.3982 | 0.3973 | 0.3950 | 0.3923 | 0.3901 | 0.3886 | 0.3880 | 0.3878 |
| 200 | 0.3946 | 0.3943 | 0.3933 | 0.3921 | 0.3908 | 0.3897 | 0.3891 | 0.3889 |
| 400 | 0.3914 | 0.3914 | 0.3911 | 0.3908 | 0.3904 | 0.3900 | 0.3898 | 0.3897 |
| 600 | 0.3896 | 0.3897 | 0.3896 | 0.3896 | 0.3895 | 0.3894 | 0.3893 | 0.3893 |
| 800 | 0.3882 | 0.3883 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 |
| 1000 | 0.3869 | 0.3871 | 0.3872 | 0.3873 | 0.3873 | 0.3874 | 0.3874 | 0.3874 |
| 1200 | 0.3858 | 0.3859 | 0.3860 | 0.3861 | 0.3862 | 0.3862 | 0.3863 | 0.3863 |
| 1400 | 0.3846 | 0.3848 | 0.3849 | 0.3850 | 0.3851 | 0.3851 | 0.3851 | 0.3851 |
| 1600 | 0.3835 | 0.3836 | 0.3838 | 0.3839 | 0.3839 | 0.3840 | 0.3840 | 0.3840 |
| 1800 | 0.3824 | 0.3825 | 0.3826 | 0.3827 | 0.3828 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 |
| 2000 | 0.3813 | 0.3814 | 0.3815 | 0.3816 | 0.3817 | 0.3817 | 0.3818 | 0.3818 |
| 2200 | 0.3803 | 0.3804 | 0.3805 | 0.3805 | 0.3806 | 0.3806 | 0.3807 | 0.3807 |
| 2400 | 0.3792 | 0.3793 | 0.3794 | 0.3794 | 0.3795 | 0.3795 | 0.3796 | 0.3796 |
| 2600 | 0.3781 | 0.3782 | 0.3783 | 0.3784 | 0.3784 | 0.3785 | 0.3785 | 0.3785 |
| 2800 | 0.3771 | 0.3772 | 0.3772 | 0.3773 | 0.3773 | 0.3774 | 0.3774 | 0.3774 |
| 3000 | 0.3760 | 0.3761 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3763 | 0.3763 | 0.3763 | 0.3763 |

本项目建设前提为停止使用平江县汨罗江备用取水口，同时完成相关保护区的变更，待完成后汨罗江平江城关段执行GB3838-2002 III类水质标准。由表4-5~4-8可知，项目尾水正常排放的时候COD、NH3-N、TP、TN在汨罗江平水期沿程污染物浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，完全混合段长度4674m，预计不会对汨罗江水质产生较大影响。

（2）枯水期

尾水正常排放污染物CODcr、NH3-N、TP、TN对枯水期汨罗江水环境影响预测结果见表4-9~4-12。

表4-9  尾水正常排放污染物CODcr对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6.7235 | 6.5129 | 6.1795 | 6.0249 | 5.9932 | 5.9901 | 5.9901 |
| 40 | 6.4978 | 6.4172 | 6.2431 | 6.0929 | 6.0148 | 5.9898 | 5.9884 |
| 60 | 6.3920 | 6.3470 | 6.2389 | 6.1235 | 6.0422 | 6.0064 | 6.0041 |
| 80 | 6.3249 | 6.2955 | 6.2208 | 6.1330 | 6.0627 | 6.0281 | 6.0257 |
| 100 | 6.2760 | 6.2552 | 6.2006 | 6.1333 | 6.0764 | 6.0470 | 6.0450 |
| 200 | 6.1339 | 6.1311 | 6.1180 | 6.1002 | 6.0842 | 6.0755 | 6.0749 |
| 400 | 5.9847 | 5.9916 | 5.9957 | 5.9979 | 5.9987 | 5.9990 | 5.9990 |
| 600 | 5.8694 | 5.8771 | 5.8831 | 5.8875 | 5.8902 | 5.8915 | 5.8916 |
| 800 | 5.7620 | 5.7689 | 5.7744 | 5.7786 | 5.7813 | 5.7826 | 5.7827 |
| 1000 | 5.6586 | 5.6645 | 5.6693 | 5.6729 | 5.6753 | 5.6764 | 5.6765 |
| 1200 | 5.5583 | 5.5633 | 5.5674 | 5.5705 | 5.5725 | 5.5734 | 5.5735 |
| 1400 | 5.4605 | 5.4648 | 5.4683 | 5.4709 | 5.4727 | 5.4734 | 5.4735 |
| 1600 | 5.3651 | 5.3688 | 5.3718 | 5.3741 | 5.3756 | 5.3762 | 5.3763 |
| 1800 | 5.2719 | 5.2751 | 5.2777 | 5.2797 | 5.2809 | 5.2815 | 5.2816 |
| 2000 | 5.1807 | 5.1835 | 5.1858 | 5.1875 | 5.1886 | 5.1891 | 5.1892 |
| 2200 | 5.0914 | 5.0939 | 5.0959 | 5.0974 | 5.0984 | 5.0989 | 5.0989 |
| 2400 | 5.0040 | 5.0062 | 5.0080 | 5.0093 | 5.0102 | 5.0106 | 5.0106 |
| 2600 | 4.9183 | 4.9203 | 4.9219 | 4.9231 | 4.9239 | 4.9242 | 4.9242 |
| 2800 | 4.8343 | 4.8361 | 4.8375 | 4.8386 | 4.8393 | 4.8396 | 4.8396 |
| 3000 | 4.7520 | 4.7536 | 4.7548 | 4.7558 | 4.7564 | 4.7567 | 4.7567 |

表4-10  尾水正常排放污染物NH3-N对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.3175 | 0.3070 | 0.2903 | 0.2825 | 0.2810 | 0.2808 | 0.2808 |
| 40 | 0.3065 | 0.3025 | 0.2938 | 0.2863 | 0.2824 | 0.2811 | 0.2810 |
| 60 | 0.3016 | 0.2993 | 0.2939 | 0.2881 | 0.2840 | 0.2822 | 0.2821 |
| 80 | 0.2985 | 0.2970 | 0.2933 | 0.2889 | 0.2854 | 0.2836 | 0.2835 |
| 100 | 0.2964 | 0.2953 | 0.2926 | 0.2892 | 0.2864 | 0.2849 | 0.2848 |
| 200 | 0.2908 | 0.2907 | 0.2900 | 0.2891 | 0.2883 | 0.2879 | 0.2878 |
| 400 | 0.2864 | 0.2867 | 0.2869 | 0.2870 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 |
| 600 | 0.2835 | 0.2839 | 0.2842 | 0.2845 | 0.2846 | 0.2847 | 0.2847 |
| 800 | 0.2810 | 0.2814 | 0.2817 | 0.2819 | 0.2820 | 0.2821 | 0.2821 |
| 1000 | 0.2787 | 0.2790 | 0.2792 | 0.2794 | 0.2795 | 0.2796 | 0.2796 |
| 1200 | 0.2764 | 0.2766 | 0.2768 | 0.2770 | 0.2771 | 0.2772 | 0.2772 |
| 1400 | 0.2741 | 0.2744 | 0.2745 | 0.2747 | 0.2748 | 0.2748 | 0.2748 |
| 1600 | 0.2719 | 0.2721 | 0.2723 | 0.2724 | 0.2725 | 0.2725 | 0.2726 |
| 1800 | 0.2698 | 0.2700 | 0.2701 | 0.2702 | 0.2703 | 0.2703 | 0.2703 |
| 2000 | 0.2677 | 0.2679 | 0.2680 | 0.2681 | 0.2682 | 0.2682 | 0.2682 |
| 2200 | 0.2657 | 0.2658 | 0.2659 | 0.2660 | 0.2660 | 0.2661 | 0.2661 |
| 2400 | 0.2636 | 0.2638 | 0.2639 | 0.2639 | 0.2640 | 0.2640 | 0.2640 |
| 2600 | 0.2616 | 0.2617 | 0.2618 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2800 | 0.2597 | 0.2598 | 0.2599 | 0.2599 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2600 |
| 3000 | 0.2577 | 0.2578 | 0.2579 | 0.2579 | 0.2580 | 0.2580 | 0.2580 |

表4-11  尾水正常排放污染物TP对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.1163 | 0.1142 | 0.1109 | 0.1093 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 |
| 40 | 0.1141 | 0.1133 | 0.1116 | 0.1101 | 0.1093 | 0.1090 | 0.1090 |
| 60 | 0.1131 | 0.1127 | 0.1116 | 0.1104 | 0.1096 | 0.1093 | 0.1092 |
| 80 | 0.1125 | 0.1122 | 0.1115 | 0.1106 | 0.1099 | 0.1095 | 0.1095 |
| 100 | 0.1121 | 0.1119 | 0.1113 | 0.1107 | 0.1101 | 0.1098 | 0.1098 |
| 200 | 0.1110 | 0.1110 | 0.1108 | 0.1106 | 0.1105 | 0.1104 | 0.1104 |
| 400 | 0.1101 | 0.1102 | 0.1102 | 0.1102 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 |
| 600 | 0.1096 | 0.1096 | 0.1097 | 0.1097 | 0.1098 | 0.1098 | 0.1098 |
| 800 | 0.1091 | 0.1091 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1093 | 0.1093 | 0.1093 |
| 1000 | 0.1086 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1088 | 0.1088 | 0.1088 | 0.1088 |
| 1200 | 0.1081 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1083 | 0.1083 | 0.1083 | 0.1083 |
| 1400 | 0.1077 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 |
| 1600 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 |
| 1800 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1070 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2000 | 0.1064 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 |
| 2200 | 0.1060 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2400 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 |
| 2600 | 0.1052 | 0.1052 | 0.1053 | 0.1053 | 0.1053 | 0.1053 | 0.1053 |
| 2800 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 |
| 3000 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1045 |

表4-12  尾水正常排放污染物TN对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.4246 | 0.4140 | 0.3973 | 0.3896 | 0.3880 | 0.3878 | 0.3878 |
| 40 | 0.4136 | 0.4096 | 0.4009 | 0.3933 | 0.3894 | 0.3882 | 0.3881 |
| 60 | 0.4087 | 0.4064 | 0.4010 | 0.3952 | 0.3911 | 0.3893 | 0.3892 |
| 80 | 0.4057 | 0.4042 | 0.4005 | 0.3960 | 0.3925 | 0.3908 | 0.3906 |
| 100 | 0.4036 | 0.4025 | 0.3998 | 0.3964 | 0.3935 | 0.3921 | 0.3920 |
| 200 | 0.3982 | 0.3980 | 0.3974 | 0.3965 | 0.3957 | 0.3952 | 0.3952 |
| 400 | 0.3941 | 0.3944 | 0.3946 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 |
| 600 | 0.3916 | 0.3920 | 0.3923 | 0.3925 | 0.3927 | 0.3927 | 0.3927 |
| 800 | 0.3894 | 0.3898 | 0.3901 | 0.3903 | 0.3904 | 0.3905 | 0.3905 |
| 1000 | 0.3874 | 0.3877 | 0.3879 | 0.3881 | 0.3882 | 0.3883 | 0.3883 |
| 1200 | 0.3854 | 0.3857 | 0.3859 | 0.3860 | 0.3861 | 0.3862 | 0.3862 |
| 1400 | 0.3835 | 0.3837 | 0.3839 | 0.3840 | 0.3841 | 0.3842 | 0.3842 |
| 1600 | 0.3816 | 0.3818 | 0.3819 | 0.3821 | 0.3822 | 0.3822 | 0.3822 |
| 1800 | 0.3797 | 0.3799 | 0.3801 | 0.3802 | 0.3802 | 0.3803 | 0.3803 |
| 2000 | 0.3779 | 0.3781 | 0.3782 | 0.3783 | 0.3784 | 0.3784 | 0.3784 |
| 2200 | 0.3761 | 0.3763 | 0.3764 | 0.3765 | 0.3765 | 0.3766 | 0.3766 |
| 2400 | 0.3744 | 0.3745 | 0.3746 | 0.3747 | 0.3748 | 0.3748 | 0.3748 |
| 2600 | 0.3727 | 0.3728 | 0.3729 | 0.3729 | 0.3730 | 0.3730 | 0.3730 |
| 2800 | 0.3709 | 0.3711 | 0.3711 | 0.3712 | 0.3712 | 0.3713 | 0.3713 |
| 3000 | 0.3693 | 0.3694 | 0.3694 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 |

本项目建设前提为停止使用平江县汨罗江备用取水口，同时完成相关保护区的变更，待完成后汨罗江平江城关段执行GB3838-2002 III类水质标准。由表4-9~4-12可知，项目尾水正常排放的时候COD、NH3-N、TP、TN在汨罗江枯水期沿程污染物浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，完全混合段长度2314m，预计不会对汨罗江水质产生较大影响。

2、新增人工湿地故障尾水事故排放情况

（1）平水期

新增人工湿地故障尾水事故排放污染物CODcr、NH3-N、TP、TN对汨罗江平水期水环境影响预测结果见表4-13~4-16。

表4-13  新增人工湿地事故排放污染物CODcr对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6.7962 | 6.5065 | 6.1279 | 6.0086 | 5.9951 | 5.9945 | 5.9945 | 5.9945 |
| 40 | 6.5554 | 6.4416 | 6.2200 | 6.0643 | 6.0046 | 5.9910 | 5.9891 | 5.9890 |
| 60 | 6.4455 | 6.3813 | 6.2376 | 6.1038 | 6.0257 | 5.9944 | 5.9856 | 5.9843 |
| 80 | 6.3777 | 6.3353 | 6.2332 | 6.1237 | 6.0444 | 6.0023 | 5.9856 | 5.9823 |
| 100 | 6.3296 | 6.2990 | 6.2220 | 6.1318 | 6.0576 | 6.0108 | 5.9885 | 5.9835 |
| 200 | 6.1964 | 6.1855 | 6.1557 | 6.1145 | 6.0716 | 6.0358 | 6.0134 | 6.0075 |
| 400 | 6.0693 | 6.0675 | 6.0599 | 6.0483 | 6.0354 | 6.0240 | 6.0166 | 6.0146 |
| 600 | 5.9877 | 5.9898 | 5.9894 | 5.9872 | 5.9841 | 5.9811 | 5.9791 | 5.9786 |
| 800 | 5.9202 | 5.9241 | 5.9265 | 5.9277 | 5.9281 | 5.9281 | 5.9280 | 5.9280 |
| 1000 | 5.8585 | 5.8630 | 5.8664 | 5.8689 | 5.8707 | 5.8718 | 5.8724 | 5.8725 |
| 1200 | 5.7995 | 5.8041 | 5.8078 | 5.8108 | 5.8130 | 5.8145 | 5.8154 | 5.8156 |
| 1400 | 5.7422 | 5.7466 | 5.7504 | 5.7534 | 5.7557 | 5.7573 | 5.7583 | 5.7585 |
| 1600 | 5.6861 | 5.6903 | 5.6939 | 5.6968 | 5.6991 | 5.7007 | 5.7016 | 5.7018 |
| 1800 | 5.6309 | 5.6348 | 5.6382 | 5.6409 | 5.6431 | 5.6446 | 5.6455 | 5.6457 |
| 2000 | 5.5765 | 5.5801 | 5.5833 | 5.5859 | 5.5879 | 5.5893 | 5.5901 | 5.5903 |
| 2200 | 5.5228 | 5.5262 | 5.5291 | 5.5315 | 5.5334 | 5.5347 | 5.5355 | 5.5357 |
| 2400 | 5.4698 | 5.4730 | 5.4757 | 5.4779 | 5.4797 | 5.4809 | 5.4816 | 5.4818 |
| 2600 | 5.4175 | 5.4204 | 5.4229 | 5.4250 | 5.4266 | 5.4278 | 5.4284 | 5.4286 |
| 2800 | 5.3658 | 5.3685 | 5.3709 | 5.3728 | 5.3743 | 5.3753 | 5.3759 | 5.3761 |
| 3000 | 5.3148 | 5.3173 | 5.3194 | 5.3212 | 5.3226 | 5.3236 | 5.3241 | 5.3243 |

表4-14  新增人工湿地事故排放污染物NH3-N对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.3611 | 0.3321 | 0.2942 | 0.2823 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 |
| 40 | 0.3375 | 0.3261 | 0.3039 | 0.2883 | 0.2823 | 0.2810 | 0.2808 | 0.2808 |
| 60 | 0.3269 | 0.3205 | 0.3061 | 0.2927 | 0.2849 | 0.2817 | 0.2809 | 0.2807 |
| 80 | 0.3206 | 0.3163 | 0.3061 | 0.2951 | 0.2872 | 0.2829 | 0.2813 | 0.2809 |
| 100 | 0.3162 | 0.3131 | 0.3054 | 0.2964 | 0.2889 | 0.2842 | 0.2820 | 0.2815 |
| 200 | 0.3050 | 0.3040 | 0.3010 | 0.2968 | 0.2925 | 0.2889 | 0.2867 | 0.2861 |
| 400 | 0.2966 | 0.2964 | 0.2957 | 0.2945 | 0.2932 | 0.2921 | 0.2913 | 0.2911 |
| 600 | 0.2927 | 0.2929 | 0.2929 | 0.2926 | 0.2923 | 0.2920 | 0.2918 | 0.2918 |
| 800 | 0.2902 | 0.2905 | 0.2908 | 0.2909 | 0.2910 | 0.2910 | 0.2909 | 0.2909 |
| 1000 | 0.2881 | 0.2886 | 0.2889 | 0.2892 | 0.2894 | 0.2895 | 0.2896 | 0.2896 |
| 1200 | 0.2863 | 0.2868 | 0.2872 | 0.2875 | 0.2877 | 0.2879 | 0.2880 | 0.2880 |
| 1400 | 0.2847 | 0.2851 | 0.2855 | 0.2858 | 0.2861 | 0.2862 | 0.2863 | 0.2864 |
| 1600 | 0.2831 | 0.2835 | 0.2839 | 0.2842 | 0.2844 | 0.2846 | 0.2847 | 0.2847 |
| 1800 | 0.2815 | 0.2819 | 0.2823 | 0.2826 | 0.2828 | 0.2830 | 0.2830 | 0.2831 |
| 2000 | 0.2800 | 0.2804 | 0.2807 | 0.2810 | 0.2812 | 0.2814 | 0.2814 | 0.2815 |
| 2200 | 0.2785 | 0.2789 | 0.2792 | 0.2794 | 0.2796 | 0.2798 | 0.2799 | 0.2799 |
| 2400 | 0.2771 | 0.2774 | 0.2777 | 0.2779 | 0.2781 | 0.2782 | 0.2783 | 0.2783 |
| 2600 | 0.2756 | 0.2760 | 0.2762 | 0.2764 | 0.2766 | 0.2767 | 0.2768 | 0.2768 |
| 2800 | 0.2742 | 0.2745 | 0.2748 | 0.2750 | 0.2751 | 0.2752 | 0.2753 | 0.2753 |
| 3000 | 0.2728 | 0.2731 | 0.2733 | 0.2735 | 0.2737 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2739 |

表4-15  新增人工湿地事故排放污染物TP对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.1170 | 0.1141 | 0.1103 | 0.1091 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 |
| 40 | 0.1146 | 0.1135 | 0.1113 | 0.1097 | 0.1091 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 |
| 60 | 0.1136 | 0.1129 | 0.1115 | 0.1101 | 0.1094 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1089 |
| 80 | 0.1129 | 0.1125 | 0.1115 | 0.1104 | 0.1096 | 0.1091 | 0.1090 | 0.1089 |
| 100 | 0.1125 | 0.1122 | 0.1114 | 0.1105 | 0.1097 | 0.1093 | 0.1090 | 0.1090 |
| 200 | 0.1113 | 0.1112 | 0.1109 | 0.1105 | 0.1100 | 0.1097 | 0.1095 | 0.1094 |
| 400 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1102 | 0.1101 | 0.1100 | 0.1099 | 0.1098 | 0.1098 |
| 600 | 0.1098 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1098 | 0.1098 | 0.1098 | 0.1097 | 0.1097 |
| 800 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 |
| 1000 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1093 | 0.1093 | 0.1093 | 0.1093 | 0.1093 |
| 1200 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 |
| 1400 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 |
| 1600 | 0.1083 | 0.1083 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 |
| 1800 | 0.1080 | 0.1081 | 0.1081 | 0.1081 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 |
| 2000 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1079 |
| 2200 | 0.1075 | 0.1075 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 |
| 2400 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2600 | 0.1070 | 0.1070 | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 |
| 2800 | 0.1067 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1069 |
| 3000 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1066 |

表4-16  新增人工湿地事故排放污染物TN对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.6286 | 0.5416 | 0.4279 | 0.3922 | 0.3881 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 |
| 40 | 0.5579 | 0.5238 | 0.4572 | 0.4104 | 0.3925 | 0.3884 | 0.3879 | 0.3878 |
| 60 | 0.5266 | 0.5073 | 0.4641 | 0.4239 | 0.4004 | 0.3910 | 0.3884 | 0.3880 |
| 80 | 0.5078 | 0.4951 | 0.4644 | 0.4314 | 0.4076 | 0.3949 | 0.3899 | 0.3889 |
| 100 | 0.4950 | 0.4858 | 0.4626 | 0.4355 | 0.4131 | 0.3991 | 0.3923 | 0.3908 |
| 200 | 0.4629 | 0.4596 | 0.4506 | 0.4382 | 0.4252 | 0.4144 | 0.4077 | 0.4059 |
| 400 | 0.4404 | 0.4398 | 0.4375 | 0.4340 | 0.4301 | 0.4266 | 0.4244 | 0.4237 |
| 600 | 0.4313 | 0.4319 | 0.4318 | 0.4311 | 0.4302 | 0.4293 | 0.4287 | 0.4285 |
| 800 | 0.4263 | 0.4275 | 0.4282 | 0.4286 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 |
| 1000 | 0.4229 | 0.4243 | 0.4253 | 0.4261 | 0.4267 | 0.4270 | 0.4272 | 0.4272 |
| 1200 | 0.4202 | 0.4216 | 0.4228 | 0.4237 | 0.4244 | 0.4249 | 0.4251 | 0.4252 |
| 1400 | 0.4178 | 0.4192 | 0.4204 | 0.4213 | 0.4220 | 0.4225 | 0.4228 | 0.4229 |
| 1600 | 0.4156 | 0.4169 | 0.4181 | 0.4190 | 0.4197 | 0.4202 | 0.4205 | 0.4206 |
| 1800 | 0.4136 | 0.4148 | 0.4159 | 0.4168 | 0.4174 | 0.4179 | 0.4182 | 0.4183 |
| 2000 | 0.4116 | 0.4128 | 0.4138 | 0.4146 | 0.4153 | 0.4157 | 0.4160 | 0.4160 |
| 2200 | 0.4097 | 0.4108 | 0.4118 | 0.4125 | 0.4131 | 0.4136 | 0.4138 | 0.4139 |
| 2400 | 0.4079 | 0.4089 | 0.4098 | 0.4105 | 0.4111 | 0.4115 | 0.4117 | 0.4118 |
| 2600 | 0.4062 | 0.4071 | 0.4079 | 0.4086 | 0.4091 | 0.4095 | 0.4097 | 0.4098 |
| 2800 | 0.4044 | 0.4053 | 0.4061 | 0.4067 | 0.4072 | 0.4076 | 0.4078 | 0.4078 |
| 3000 | 0.4028 | 0.4036 | 0.4043 | 0.4049 | 0.4054 | 0.4057 | 0.4059 | 0.4059 |

本项目建设前提为停止使用平江县汨罗江备用取水口，同时完成相关保护区的变更，待完成后汨罗江平江城关段执行GB3838-2002 III类水质标准。由表4-13~4-16可知，项目新增人工湿地事故排放的时候COD、NH3-N、TP、TN在汨罗江平水期沿程污染物浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，完全混合段长度4674m，预计不会对汨罗江水质产生较大影响。

（2）枯水期

新增人工湿地故障尾水事故排放污染物CODcr、NH3-N、TP、TN对汨罗江枯水期水环境影响预测结果见表4-17~4-20。

表4-17  新增人工湿地事故排放污染物CODcr对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 7.2124 | 6.8615 | 6.3058 | 6.0481 | 5.9954 | 5.9903 | 5.9901 |
| 40 | 6.8429 | 6.7086 | 6.4186 | 6.1683 | 6.0380 | 5.9963 | 5.9940 |
| 60 | 6.6734 | 6.5984 | 6.4181 | 6.2258 | 6.0904 | 6.0306 | 6.0268 |
| 80 | 6.5682 | 6.5191 | 6.3946 | 6.2482 | 6.1312 | 6.0734 | 6.0695 |
| 100 | 6.4934 | 6.4585 | 6.3677 | 6.2555 | 6.1607 | 6.1117 | 6.1083 |
| 200 | 6.2894 | 6.2847 | 6.2630 | 6.2334 | 6.2066 | 6.1922 | 6.1912 |
| 400 | 6.1061 | 6.1175 | 6.1244 | 6.1280 | 6.1294 | 6.1299 | 6.1299 |
| 600 | 5.9780 | 5.9908 | 6.0008 | 6.0081 | 6.0127 | 6.0148 | 6.0150 |
| 800 | 5.8621 | 5.8735 | 5.8828 | 5.8898 | 5.8943 | 5.8964 | 5.8965 |
| 1000 | 5.7518 | 5.7616 | 5.7696 | 5.7757 | 5.7796 | 5.7815 | 5.7816 |
| 1200 | 5.6456 | 5.6539 | 5.6607 | 5.6659 | 5.6693 | 5.6708 | 5.6709 |
| 1400 | 5.5426 | 5.5498 | 5.5556 | 5.5600 | 5.5629 | 5.5642 | 5.5643 |
| 1600 | 5.4426 | 5.4488 | 5.4538 | 5.4575 | 5.4600 | 5.4611 | 5.4612 |
| 1800 | 5.3453 | 5.3506 | 5.3549 | 5.3582 | 5.3603 | 5.3613 | 5.3614 |
| 2000 | 5.2503 | 5.2550 | 5.2588 | 5.2616 | 5.2635 | 5.2644 | 5.2644 |
| 2200 | 5.1577 | 5.1618 | 5.1651 | 5.1676 | 5.1693 | 5.1700 | 5.1701 |
| 2400 | 5.0671 | 5.0708 | 5.0738 | 5.0760 | 5.0774 | 5.0781 | 5.0781 |
| 2600 | 4.9786 | 4.9819 | 4.9845 | 4.9865 | 4.9878 | 4.9884 | 4.9884 |
| 2800 | 4.8920 | 4.8949 | 4.8973 | 4.8991 | 4.9002 | 4.9008 | 4.9008 |
| 3000 | 4.8072 | 4.8098 | 4.8119 | 4.8135 | 4.8146 | 4.8151 | 4.8151 |

表4-18  新增人工湿地事故排放污染物NH3-N对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.4032 | 0.3680 | 0.3124 | 0.2866 | 0.2813 | 0.2808 | 0.2808 |
| 40 | 0.3671 | 0.3536 | 0.3246 | 0.2995 | 0.2864 | 0.2822 | 0.2820 |
| 60 | 0.3510 | 0.3434 | 0.3254 | 0.3061 | 0.2925 | 0.2865 | 0.2861 |
| 80 | 0.3413 | 0.3363 | 0.3238 | 0.3091 | 0.2974 | 0.2916 | 0.2912 |
| 100 | 0.3346 | 0.3311 | 0.3220 | 0.3107 | 0.3012 | 0.2963 | 0.2959 |
| 200 | 0.3183 | 0.3178 | 0.3156 | 0.3126 | 0.3099 | 0.3085 | 0.3084 |
| 400 | 0.3080 | 0.3092 | 0.3099 | 0.3102 | 0.3104 | 0.3104 | 0.3104 |
| 600 | 0.3031 | 0.3044 | 0.3054 | 0.3062 | 0.3067 | 0.3069 | 0.3069 |
| 800 | 0.2992 | 0.3004 | 0.3014 | 0.3021 | 0.3026 | 0.3028 | 0.3028 |
| 1000 | 0.2958 | 0.2968 | 0.2976 | 0.2983 | 0.2987 | 0.2989 | 0.2989 |
| 1200 | 0.2926 | 0.2934 | 0.2942 | 0.2947 | 0.2951 | 0.2952 | 0.2952 |
| 1400 | 0.2895 | 0.2903 | 0.2909 | 0.2914 | 0.2917 | 0.2918 | 0.2918 |
| 1600 | 0.2866 | 0.2873 | 0.2878 | 0.2882 | 0.2885 | 0.2886 | 0.2886 |
| 1800 | 0.2838 | 0.2844 | 0.2849 | 0.2852 | 0.2855 | 0.2856 | 0.2856 |
| 2000 | 0.2811 | 0.2817 | 0.2821 | 0.2824 | 0.2826 | 0.2827 | 0.2827 |
| 2200 | 0.2786 | 0.2790 | 0.2794 | 0.2797 | 0.2798 | 0.2799 | 0.2799 |
| 2400 | 0.2760 | 0.2765 | 0.2768 | 0.2770 | 0.2772 | 0.2773 | 0.2773 |
| 2600 | 0.2736 | 0.2740 | 0.2743 | 0.2745 | 0.2746 | 0.2747 | 0.2747 |
| 2800 | 0.2712 | 0.2716 | 0.2718 | 0.2720 | 0.2722 | 0.2722 | 0.2722 |
| 3000 | 0.2689 | 0.2692 | 0.2695 | 0.2696 | 0.2698 | 0.2698 | 0.2698 |

表4-19  新增人工湿地事故排放污染物TP对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.1212 | 0.1177 | 0.1121 | 0.1095 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 |
| 40 | 0.1176 | 0.1162 | 0.1133 | 0.1108 | 0.1095 | 0.1091 | 0.1091 |
| 60 | 0.1159 | 0.1152 | 0.1134 | 0.1115 | 0.1101 | 0.1095 | 0.1095 |
| 80 | 0.1150 | 0.1145 | 0.1132 | 0.1117 | 0.1106 | 0.1100 | 0.1099 |
| 100 | 0.1143 | 0.1139 | 0.1130 | 0.1119 | 0.1109 | 0.1104 | 0.1104 |
| 200 | 0.1126 | 0.1125 | 0.1123 | 0.1120 | 0.1117 | 0.1116 | 0.1116 |
| 400 | 0.1114 | 0.1115 | 0.1115 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1116 |
| 600 | 0.1107 | 0.1108 | 0.1109 | 0.1110 | 0.1110 | 0.1111 | 0.1111 |
| 800 | 0.1101 | 0.1102 | 0.1103 | 0.1104 | 0.1105 | 0.1105 | 0.1105 |
| 1000 | 0.1096 | 0.1097 | 0.1098 | 0.1098 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 1200 | 0.1091 | 0.1092 | 0.1093 | 0.1093 | 0.1093 | 0.1094 | 0.1094 |
| 1400 | 0.1086 | 0.1087 | 0.1088 | 0.1088 | 0.1088 | 0.1088 | 0.1088 |
| 1600 | 0.1081 | 0.1082 | 0.1083 | 0.1083 | 0.1083 | 0.1083 | 0.1083 |
| 1800 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1079 | 0.1079 |
| 2000 | 0.1072 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2200 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1069 |
| 2400 | 0.1064 | 0.1064 | 0.1064 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 |
| 2600 | 0.1059 | 0.1060 | 0.1060 | 0.1060 | 0.1060 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2800 | 0.1055 | 0.1055 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1056 |
| 3000 | 0.1051 | 0.1051 | 0.1052 | 0.1052 | 0.1052 | 0.1052 | 0.1052 |

表4-20  新增人工湿地事故排放污染物TN对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.7550 | 0.6496 | 0.4827 | 0.4053 | 0.3895 | 0.3879 | 0.3879 |
| 40 | 0.6472 | 0.6068 | 0.5196 | 0.4443 | 0.4051 | 0.3926 | 0.3919 |
| 60 | 0.5993 | 0.5767 | 0.5225 | 0.4645 | 0.4238 | 0.4058 | 0.4046 |
| 80 | 0.5707 | 0.5559 | 0.5184 | 0.4743 | 0.4390 | 0.4216 | 0.4204 |
| 100 | 0.5512 | 0.5407 | 0.5133 | 0.4794 | 0.4508 | 0.4360 | 0.4350 |
| 200 | 0.5045 | 0.5031 | 0.4965 | 0.4875 | 0.4794 | 0.4750 | 0.4747 |
| 400 | 0.4781 | 0.4816 | 0.4837 | 0.4848 | 0.4853 | 0.4854 | 0.4854 |
| 600 | 0.4677 | 0.4717 | 0.4748 | 0.4771 | 0.4785 | 0.4792 | 0.4792 |
| 800 | 0.4604 | 0.4640 | 0.4670 | 0.4692 | 0.4706 | 0.4713 | 0.4713 |
| 1000 | 0.4543 | 0.4575 | 0.4600 | 0.4619 | 0.4632 | 0.4638 | 0.4638 |
| 1200 | 0.4489 | 0.4516 | 0.4538 | 0.4555 | 0.4566 | 0.4571 | 0.4571 |
| 1400 | 0.4440 | 0.4463 | 0.4482 | 0.4496 | 0.4506 | 0.4510 | 0.4510 |
| 1600 | 0.4394 | 0.4414 | 0.4431 | 0.4443 | 0.4452 | 0.4455 | 0.4456 |
| 1800 | 0.4352 | 0.4370 | 0.4384 | 0.4395 | 0.4402 | 0.4406 | 0.4406 |
| 2000 | 0.4312 | 0.4328 | 0.4341 | 0.4350 | 0.4357 | 0.4360 | 0.4360 |
| 2200 | 0.4274 | 0.4289 | 0.4300 | 0.4309 | 0.4314 | 0.4317 | 0.4317 |
| 2400 | 0.4239 | 0.4252 | 0.4262 | 0.4270 | 0.4275 | 0.4277 | 0.4277 |
| 2600 | 0.4205 | 0.4217 | 0.4226 | 0.4233 | 0.4238 | 0.4240 | 0.4240 |
| 2800 | 0.4173 | 0.4183 | 0.4192 | 0.4198 | 0.4202 | 0.4204 | 0.4204 |
| 3000 | 0.4142 | 0.4152 | 0.4159 | 0.4165 | 0.4169 | 0.4171 | 0.4171 |

本项目建设前提为停止使用平江县汨罗江备用取水口，同时完成相关保护区的变更，待完成后汨罗江平江城关段执行GB3838-2002 III类水质标准。由表4-17~4-20可知，项目新增人工湿地事故排放的时候COD、NH3-N、TP、TN在汨罗江枯水期沿程污染物浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，但较正常排放下明显增大，特别在排放口下游沿程100m范围内浓度值较高。

3、污水处理厂+新增人工湿地同时故障尾水事故排放情况

（1）平水期

污水处理厂+新增人工湿地同时故障尾水事故排放污染物CODcr、NH3-N、TP、TN对汨罗江平水期水环境影响预测结果见表4-21~4-24。

表4-21  同时故障时事故排放污染物CODcr对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14.0121 | 11.1152 | 7.3286 | 6.1363 | 6.0006 | 5.9946 | 5.9945 | 5.9945 |
| 40 | 11.6530 | 10.5156 | 8.2994 | 6.7422 | 6.1458 | 6.0098 | 5.9907 | 5.9893 |
| 60 | 10.6039 | 9.9625 | 8.5248 | 7.1872 | 6.4063 | 6.0937 | 6.0055 | 5.9923 |
| 80 | 9.9757 | 9.5518 | 8.5312 | 7.4358 | 6.6432 | 6.2214 | 6.0544 | 6.0215 |
| 100 | 9.5448 | 9.2384 | 8.4681 | 7.5665 | 6.8242 | 6.3565 | 6.1331 | 6.0829 |
| 200 | 8.4600 | 8.3511 | 8.0524 | 7.6403 | 7.2112 | 6.8533 | 6.6295 | 6.5704 |
| 400 | 7.6793 | 7.6621 | 7.5856 | 7.4696 | 7.3407 | 7.2271 | 7.1529 | 7.1329 |
| 600 | 7.3500 | 7.3714 | 7.3671 | 7.3449 | 7.3141 | 7.2846 | 7.2646 | 7.2591 |
| 800 | 7.1578 | 7.1962 | 7.2201 | 7.2324 | 7.2367 | 7.2368 | 7.2357 | 7.2352 |
| 1000 | 7.0180 | 7.0626 | 7.0970 | 7.1223 | 7.1399 | 7.1510 | 7.1568 | 7.1583 |
| 1200 | 6.9016 | 6.9473 | 6.9848 | 7.0145 | 7.0366 | 7.0517 | 7.0601 | 7.0622 |
| 1400 | 6.7974 | 6.8418 | 6.8792 | 6.9095 | 6.9327 | 6.9488 | 6.9579 | 6.9602 |
| 1600 | 6.7007 | 6.7427 | 6.7785 | 6.8078 | 6.8305 | 6.8465 | 6.8555 | 6.8578 |
| 1800 | 6.6090 | 6.6483 | 6.6819 | 6.7097 | 6.7313 | 6.7465 | 6.7552 | 6.7574 |
| 2000 | 6.5212 | 6.5577 | 6.5891 | 6.6150 | 6.6352 | 6.6495 | 6.6577 | 6.6597 |
| 2200 | 6.4366 | 6.4704 | 6.4996 | 6.5237 | 6.5425 | 6.5558 | 6.5634 | 6.5653 |
| 2400 | 6.3547 | 6.3861 | 6.4131 | 6.4354 | 6.4529 | 6.4652 | 6.4723 | 6.4741 |
| 2600 | 6.2753 | 6.3043 | 6.3294 | 6.3501 | 6.3663 | 6.3777 | 6.3842 | 6.3859 |
| 2800 | 6.1981 | 6.2250 | 6.2482 | 6.2674 | 6.2824 | 6.2930 | 6.2991 | 6.3007 |
| 3000 | 6.1229 | 6.1479 | 6.1695 | 6.1873 | 6.2012 | 6.2111 | 6.2167 | 6.2181 |

表4-22  同时故障时事故排放污染物NH3-N对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.0028 | 0.7420 | 0.4010 | 0.2936 | 0.2814 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 |
| 40 | 0.7910 | 0.6885 | 0.4889 | 0.3486 | 0.2949 | 0.2826 | 0.2809 | 0.2808 |
| 60 | 0.6971 | 0.6393 | 0.5097 | 0.3891 | 0.3187 | 0.2906 | 0.2826 | 0.2814 |
| 80 | 0.6410 | 0.6028 | 0.5108 | 0.4120 | 0.3405 | 0.3025 | 0.2874 | 0.2844 |
| 100 | 0.6027 | 0.5750 | 0.5055 | 0.4242 | 0.3572 | 0.3150 | 0.2949 | 0.2904 |
| 200 | 0.5072 | 0.4974 | 0.4704 | 0.4331 | 0.3943 | 0.3619 | 0.3417 | 0.3363 |
| 400 | 0.4411 | 0.4396 | 0.4326 | 0.4221 | 0.4104 | 0.4000 | 0.3933 | 0.3915 |
| 600 | 0.4156 | 0.4175 | 0.4171 | 0.4151 | 0.4123 | 0.4096 | 0.4078 | 0.4073 |
| 800 | 0.4023 | 0.4058 | 0.4080 | 0.4092 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4095 | 0.4094 |
| 1000 | 0.3937 | 0.3978 | 0.4010 | 0.4033 | 0.4050 | 0.4060 | 0.4065 | 0.4067 |
| 1200 | 0.3872 | 0.3914 | 0.3949 | 0.3977 | 0.3997 | 0.4011 | 0.4019 | 0.4021 |
| 1400 | 0.3817 | 0.3858 | 0.3893 | 0.3921 | 0.3943 | 0.3958 | 0.3967 | 0.3969 |
| 1600 | 0.3768 | 0.3808 | 0.3841 | 0.3869 | 0.3890 | 0.3905 | 0.3913 | 0.3915 |
| 1800 | 0.3724 | 0.3760 | 0.3792 | 0.3818 | 0.3838 | 0.3853 | 0.3861 | 0.3863 |
| 2000 | 0.3682 | 0.3716 | 0.3746 | 0.3770 | 0.3789 | 0.3803 | 0.3811 | 0.3813 |
| 2200 | 0.3642 | 0.3674 | 0.3702 | 0.3725 | 0.3743 | 0.3755 | 0.3762 | 0.3764 |
| 2400 | 0.3604 | 0.3634 | 0.3660 | 0.3681 | 0.3698 | 0.3710 | 0.3717 | 0.3718 |
| 2600 | 0.3569 | 0.3596 | 0.3620 | 0.3640 | 0.3656 | 0.3667 | 0.3673 | 0.3675 |
| 2800 | 0.3534 | 0.3560 | 0.3582 | 0.3601 | 0.3615 | 0.3626 | 0.3631 | 0.3633 |
| 3000 | 0.3501 | 0.3525 | 0.3546 | 0.3563 | 0.3577 | 0.3586 | 0.3592 | 0.3593 |

表4-23  同时故障时事故排放污染物TP对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.2373 | 0.1910 | 0.1303 | 0.1112 | 0.1091 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 |
| 40 | 0.1997 | 0.1815 | 0.1460 | 0.1210 | 0.1115 | 0.1093 | 0.1090 | 0.1090 |
| 60 | 0.1830 | 0.1727 | 0.1497 | 0.1282 | 0.1157 | 0.1107 | 0.1093 | 0.1091 |
| 80 | 0.1730 | 0.1662 | 0.1499 | 0.1323 | 0.1196 | 0.1128 | 0.1101 | 0.1096 |
| 100 | 0.1662 | 0.1613 | 0.1490 | 0.1345 | 0.1226 | 0.1150 | 0.1115 | 0.1107 |
| 200 | 0.1493 | 0.1475 | 0.1427 | 0.1361 | 0.1292 | 0.1234 | 0.1198 | 0.1188 |
| 400 | 0.1376 | 0.1373 | 0.1360 | 0.1342 | 0.1321 | 0.1302 | 0.1290 | 0.1287 |
| 600 | 0.1330 | 0.1334 | 0.1333 | 0.1329 | 0.1324 | 0.1320 | 0.1316 | 0.1315 |
| 800 | 0.1307 | 0.1313 | 0.1317 | 0.1319 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 1000 | 0.1292 | 0.1299 | 0.1305 | 0.1309 | 0.1312 | 0.1314 | 0.1315 | 0.1315 |
| 1200 | 0.1280 | 0.1288 | 0.1294 | 0.1299 | 0.1303 | 0.1305 | 0.1307 | 0.1307 |
| 1400 | 0.1271 | 0.1278 | 0.1284 | 0.1289 | 0.1293 | 0.1296 | 0.1298 | 0.1298 |
| 1600 | 0.1262 | 0.1269 | 0.1275 | 0.1280 | 0.1284 | 0.1287 | 0.1288 | 0.1289 |
| 1800 | 0.1254 | 0.1261 | 0.1266 | 0.1271 | 0.1275 | 0.1277 | 0.1279 | 0.1279 |
| 2000 | 0.1247 | 0.1253 | 0.1258 | 0.1263 | 0.1266 | 0.1269 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2200 | 0.1240 | 0.1246 | 0.1251 | 0.1255 | 0.1258 | 0.1260 | 0.1262 | 0.1262 |
| 2400 | 0.1233 | 0.1238 | 0.1243 | 0.1247 | 0.1250 | 0.1252 | 0.1253 | 0.1254 |
| 2600 | 0.1227 | 0.1232 | 0.1236 | 0.1240 | 0.1243 | 0.1245 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2800 | 0.1220 | 0.1225 | 0.1229 | 0.1233 | 0.1235 | 0.1237 | 0.1238 | 0.1239 |
| 3000 | 0.1215 | 0.1219 | 0.1223 | 0.1226 | 0.1228 | 0.1230 | 0.1231 | 0.1231 |

表4-24  同时故障时事故排放污染物TN对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.5111 | 1.1053 | 0.5748 | 0.4078 | 0.3888 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 |
| 40 | 1.1818 | 1.0224 | 0.7117 | 0.4934 | 0.4098 | 0.3907 | 0.3880 | 0.3878 |
| 60 | 1.0358 | 0.9459 | 0.7442 | 0.5566 | 0.4470 | 0.4032 | 0.3908 | 0.3889 |
| 80 | 0.9488 | 0.8893 | 0.7460 | 0.5922 | 0.4810 | 0.4218 | 0.3983 | 0.3937 |
| 100 | 0.8893 | 0.8462 | 0.7380 | 0.6114 | 0.5071 | 0.4414 | 0.4101 | 0.4030 |
| 200 | 0.7414 | 0.7261 | 0.6840 | 0.6259 | 0.5654 | 0.5150 | 0.4835 | 0.4751 |
| 400 | 0.6397 | 0.6373 | 0.6265 | 0.6100 | 0.5917 | 0.5756 | 0.5651 | 0.5622 |
| 600 | 0.6011 | 0.6042 | 0.6036 | 0.6004 | 0.5960 | 0.5918 | 0.5889 | 0.5881 |
| 800 | 0.5816 | 0.5871 | 0.5906 | 0.5923 | 0.5930 | 0.5930 | 0.5928 | 0.5927 |
| 1000 | 0.5694 | 0.5758 | 0.5808 | 0.5845 | 0.5870 | 0.5886 | 0.5895 | 0.5897 |
| 1200 | 0.5603 | 0.5670 | 0.5724 | 0.5767 | 0.5800 | 0.5822 | 0.5834 | 0.5837 |
| 1400 | 0.5529 | 0.5594 | 0.5648 | 0.5693 | 0.5727 | 0.5750 | 0.5764 | 0.5767 |
| 1600 | 0.5463 | 0.5525 | 0.5578 | 0.5621 | 0.5655 | 0.5679 | 0.5692 | 0.5695 |
| 1800 | 0.5404 | 0.5463 | 0.5513 | 0.5554 | 0.5586 | 0.5608 | 0.5621 | 0.5625 |
| 2000 | 0.5350 | 0.5404 | 0.5451 | 0.5490 | 0.5520 | 0.5541 | 0.5554 | 0.5557 |
| 2200 | 0.5298 | 0.5349 | 0.5393 | 0.5429 | 0.5458 | 0.5478 | 0.5489 | 0.5492 |
| 2400 | 0.5250 | 0.5297 | 0.5338 | 0.5372 | 0.5399 | 0.5417 | 0.5428 | 0.5431 |
| 2600 | 0.5204 | 0.5248 | 0.5286 | 0.5318 | 0.5343 | 0.5360 | 0.5370 | 0.5373 |
| 2800 | 0.5160 | 0.5202 | 0.5237 | 0.5267 | 0.5290 | 0.5306 | 0.5315 | 0.5318 |
| 3000 | 0.5118 | 0.5157 | 0.5190 | 0.5218 | 0.5239 | 0.5255 | 0.5263 | 0.5266 |

本项目建设前提为停止使用平江县汨罗江备用取水口，同时完成相关保护区的变更，待完成后汨罗江平江城关段执行GB3838-2002 III类水质标准。由表4-21~4-24可知，项目污水处理厂+新增人工湿地同时事故排放的时候在汨罗江平水期会形成一定的污染带，长度约70m，宽度约20m，在污染带中主要污染物TP、TN会略有超标，超过污染带后各污染因子CODcr、NH3-N、TP、TN均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

经计算，本项目平水期完全混合段长度4674m，污染带长度较短，预计不会对后续汨罗江水质产生较大影响。

（2）枯水期

污水处理厂+新增人工湿地同时故障尾水事故排放污染物CODcr、NH3-N、TP、TN对汨罗江枯水期水环境影响预测结果见表4-25~4-28。

表4-25  同时故障时事故排放污染物CODcr对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 18.2147 | 14.7053 | 9.1481 | 6.5716 | 6.0444 | 5.9928 | 5.9916 |
| 40 | 14.6097 | 13.2665 | 10.3662 | 7.8628 | 6.5605 | 6.1430 | 6.1201 |
| 60 | 13.0044 | 12.2542 | 10.4515 | 8.5282 | 7.1739 | 6.5765 | 6.5380 |
| 80 | 12.0422 | 11.5507 | 10.3064 | 8.8424 | 7.6722 | 7.0944 | 7.0553 |
| 100 | 11.3831 | 11.0350 | 10.1263 | 9.0048 | 8.0565 | 7.5666 | 7.5328 |
| 200 | 9.7894 | 9.7427 | 9.5257 | 9.2289 | 8.9615 | 8.8176 | 8.8892 |
| 400 | 8.8365 | 8.9506 | 9.0197 | 9.0554 | 9.0701 | 9.0744 | 9.0725 |
| 600 | 8.4215 | 8.5494 | 8.6497 | 8.7225 | 8.7689 | 8.7898 | 8.7797 |
| 800 | 8.1139 | 8.2285 | 8.3212 | 8.3909 | 8.4364 | 8.4572 | 8.4471 |
| 1000 | 7.8488 | 7.9468 | 8.0268 | 8.0872 | 8.1269 | 8.1451 | 8.1363 |
| 1200 | 7.6097 | 7.6931 | 7.7612 | 7.8127 | 7.8465 | 7.8621 | 7.8545 |
| 1400 | 7.3901 | 7.4615 | 7.5196 | 7.5635 | 7.5924 | 7.6056 | 7.5992 |
| 1600 | 7.1864 | 7.2479 | 7.2979 | 7.3356 | 7.3603 | 7.3717 | 7.3662 |
| 1800 | 6.9960 | 7.0494 | 7.0927 | 7.1254 | 7.1468 | 7.1567 | 7.1519 |
| 2000 | 6.8170 | 6.8637 | 6.9016 | 6.9301 | 6.9488 | 6.9574 | 6.9532 |
| 2200 | 6.6479 | 6.6891 | 6.7225 | 6.7476 | 6.7640 | 6.7715 | 6.7679 |
| 2400 | 6.4874 | 6.5240 | 6.5536 | 6.5758 | 6.5904 | 6.5970 | 6.5938 |
| 2600 | 6.3346 | 6.3673 | 6.3938 | 6.4136 | 6.4265 | 6.4325 | 6.4296 |
| 2800 | 6.1887 | 6.2181 | 6.2418 | 6.2596 | 6.2712 | 6.2765 | 6.2739 |
| 3000 | 6.0490 | 6.0755 | 6.0969 | 6.1129 | 6.1234 | 6.1282 | 6.1258 |

表4-26  同时故障时事故排放污染物NH3-N对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.3821 | 1.0659 | 0.5653 | 0.3332 | 0.2857 | 0.2811 | 0.2809 |
| 40 | 1.0588 | 0.9377 | 0.6761 | 0.4504 | 0.3330 | 0.2953 | 0.2932 |
| 60 | 0.9153 | 0.8476 | 0.6849 | 0.5113 | 0.3891 | 0.3352 | 0.3317 |
| 80 | 0.8297 | 0.7853 | 0.6729 | 0.5406 | 0.4349 | 0.3827 | 0.3792 |
| 100 | 0.7714 | 0.7399 | 0.6577 | 0.5563 | 0.4705 | 0.4262 | 0.4232 |
| 200 | 0.6324 | 0.6282 | 0.6085 | 0.5815 | 0.5572 | 0.5441 | 0.5432 |
| 400 | 0.5555 | 0.5659 | 0.5723 | 0.5756 | 0.5769 | 0.5773 | 0.5773 |
| 600 | 0.5267 | 0.5386 | 0.5479 | 0.5546 | 0.5589 | 0.5608 | 0.5610 |
| 800 | 0.5073 | 0.5180 | 0.5267 | 0.5332 | 0.5375 | 0.5394 | 0.5396 |
| 1000 | 0.4914 | 0.5007 | 0.5083 | 0.5140 | 0.5177 | 0.5194 | 0.5195 |
| 1200 | 0.4776 | 0.4856 | 0.4921 | 0.4970 | 0.5002 | 0.5017 | 0.5018 |
| 1400 | 0.4653 | 0.4721 | 0.4777 | 0.4820 | 0.4848 | 0.4860 | 0.4861 |
| 1600 | 0.4541 | 0.4601 | 0.4650 | 0.4686 | 0.4710 | 0.4721 | 0.4722 |
| 1800 | 0.4440 | 0.4492 | 0.4534 | 0.4567 | 0.4588 | 0.4597 | 0.4598 |
| 2000 | 0.4346 | 0.4392 | 0.4430 | 0.4458 | 0.4477 | 0.4485 | 0.4486 |
| 2200 | 0.4259 | 0.4301 | 0.4334 | 0.4359 | 0.4376 | 0.4383 | 0.4384 |
| 2400 | 0.4179 | 0.4216 | 0.4246 | 0.4268 | 0.4283 | 0.4290 | 0.4290 |
| 2600 | 0.4103 | 0.4137 | 0.4164 | 0.4184 | 0.4197 | 0.4203 | 0.4204 |
| 2800 | 0.4033 | 0.4063 | 0.4087 | 0.4106 | 0.4118 | 0.4123 | 0.4123 |
| 3000 | 0.3966 | 0.3993 | 0.4016 | 0.4032 | 0.4043 | 0.4048 | 0.4049 |

表4-27  同时故障时事故排放污染物TP对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.3048 | 0.2486 | 0.1596 | 0.1183 | 0.1098 | 0.1090 | 0.1090 |
| 40 | 0.2474 | 0.2258 | 0.1793 | 0.1391 | 0.1182 | 0.1115 | 0.1112 |
| 60 | 0.2219 | 0.2098 | 0.1809 | 0.1500 | 0.1282 | 0.1186 | 0.1180 |
| 80 | 0.2067 | 0.1988 | 0.1788 | 0.1552 | 0.1364 | 0.1271 | 0.1265 |
| 100 | 0.1963 | 0.1907 | 0.1761 | 0.1580 | 0.1427 | 0.1348 | 0.1343 |
| 200 | 0.1717 | 0.1709 | 0.1674 | 0.1626 | 0.1582 | 0.1559 | 0.1557 |
| 400 | 0.1581 | 0.1600 | 0.1611 | 0.1617 | 0.1619 | 0.1620 | 0.1620 |
| 600 | 0.1531 | 0.1552 | 0.1569 | 0.1581 | 0.1588 | 0.1592 | 0.1592 |
| 800 | 0.1497 | 0.1516 | 0.1532 | 0.1544 | 0.1551 | 0.1555 | 0.1555 |
| 1000 | 0.1469 | 0.1486 | 0.1500 | 0.1510 | 0.1517 | 0.1520 | 0.1520 |
| 1200 | 0.1445 | 0.1460 | 0.1472 | 0.1480 | 0.1486 | 0.1489 | 0.1489 |
| 1400 | 0.1424 | 0.1436 | 0.1447 | 0.1454 | 0.1459 | 0.1462 | 0.1462 |
| 1600 | 0.1404 | 0.1415 | 0.1424 | 0.1431 | 0.1435 | 0.1437 | 0.1437 |
| 1800 | 0.1387 | 0.1396 | 0.1404 | 0.1410 | 0.1414 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2000 | 0.1370 | 0.1379 | 0.1386 | 0.1391 | 0.1394 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2200 | 0.1355 | 0.1363 | 0.1369 | 0.1374 | 0.1377 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2400 | 0.1341 | 0.1348 | 0.1353 | 0.1358 | 0.1360 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2600 | 0.1328 | 0.1334 | 0.1339 | 0.1343 | 0.1345 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2800 | 0.1315 | 0.1321 | 0.1325 | 0.1329 | 0.1331 | 0.1332 | 0.1332 |
| 3000 | 0.1303 | 0.1308 | 0.1313 | 0.1316 | 0.1318 | 0.1319 | 0.1319 |

表4-28  同时故障时事故排放污染物TN对下游水质影响预测结果  单位：mg/L

| x/y | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 107.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.1014 | 1.6095 | 0.8305 | 0.4694 | 0.3955 | 0.3882 | 0.3881 |
| 40 | 1.5989 | 1.4103 | 1.0033 | 0.6519 | 0.4692 | 0.4106 | 0.4073 |
| 60 | 1.3760 | 1.2706 | 1.0173 | 0.7470 | 0.5567 | 0.4727 | 0.4673 |
| 80 | 1.2431 | 1.1740 | 0.9989 | 0.7929 | 0.6283 | 0.5470 | 0.5415 |
| 100 | 1.1526 | 1.1035 | 0.9755 | 0.8175 | 0.6839 | 0.6149 | 0.6102 |
| 200 | 0.9377 | 0.9311 | 0.9003 | 0.8582 | 0.8203 | 0.7999 | 0.7985 |
| 400 | 0.8202 | 0.8366 | 0.8465 | 0.8517 | 0.8538 | 0.8544 | 0.8544 |
| 600 | 0.7778 | 0.7964 | 0.8109 | 0.8215 | 0.8283 | 0.8313 | 0.8315 |
| 800 | 0.7498 | 0.7666 | 0.7803 | 0.7905 | 0.7972 | 0.8003 | 0.8005 |
| 1000 | 0.7272 | 0.7418 | 0.7537 | 0.7627 | 0.7686 | 0.7713 | 0.7715 |
| 1200 | 0.7077 | 0.7203 | 0.7305 | 0.7383 | 0.7434 | 0.7458 | 0.7459 |
| 1400 | 0.6904 | 0.7013 | 0.7102 | 0.7169 | 0.7213 | 0.7234 | 0.7235 |
| 1600 | 0.6750 | 0.6845 | 0.6922 | 0.6980 | 0.7019 | 0.7036 | 0.7038 |
| 1800 | 0.6610 | 0.6693 | 0.6761 | 0.6812 | 0.6846 | 0.6861 | 0.6862 |
| 2000 | 0.6482 | 0.6556 | 0.6616 | 0.6661 | 0.6691 | 0.6705 | 0.6706 |
| 2200 | 0.6365 | 0.6431 | 0.6484 | 0.6525 | 0.6551 | 0.6563 | 0.6564 |
| 2400 | 0.6256 | 0.6316 | 0.6364 | 0.6400 | 0.6424 | 0.6434 | 0.6435 |
| 2600 | 0.6155 | 0.6209 | 0.6253 | 0.6285 | 0.6307 | 0.6316 | 0.6317 |
| 2800 | 0.6061 | 0.6110 | 0.6150 | 0.6179 | 0.6199 | 0.6208 | 0.6208 |
| 3000 | 0.5973 | 0.6018 | 0.6054 | 0.6081 | 0.6099 | 0.6107 | 0.6107 |

本项目建设前提为停止使用平江县汨罗江备用取水口，同时完成相关保护区的变更，待完成后汨罗江平江城关段执行GB3838-2002 III类水质标准。由表4-25~4-28可知，项目污水处理厂+新增人工湿地同时事故排放的时候在汨罗江枯水期会形成一定的污染带，长度约150m，宽度约35m，在污染带中主要污染物NH3-N、TP、TN会有少量超标，超过污染带后各污染因子CODcr、NH3-N、TP、TN均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

经计算，本项目枯水期完全混合段长度2314m，污染带长度较短，预计不会对后续汨罗江整体水质产生较大影响。但在实际运行的过程中，事故排放情况多样复杂，且考虑到来自上游的城镇污水的影响，河流污染物浓度本底值可能出现浮动，在叠加本底之后，事故排放情况下仍旧可能会导致汨罗江水质严重恶化。因此，建设方应加强管理，坚决杜绝事故性废水排放。

## 4.4 与原有项目地表水环境影响预测对比分析

根据河南蓝森环保科技有限公司2014年编制的“湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目”环境影响报告书（报批版）及其批复，评价因子为COD、NH3-N、TP，预测时段为枯水期和平水期，预测模式为二维稳态混合衰减模式，相关预测结果如下：

（1）项目废水正常排放时，枯水期和平水期汨罗江水质COD、TP和NH3-N均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，项目尾水正常排放不会对汨罗江产生明显不利影响，水体发生富营养化的可能性很小。

（2）项目废水事故排放时，枯水期，COD会有一条长120m、宽30m的超标污染带，TP会有一条长180m、宽30m的超标污染带，NH3-N会有一条长80m、宽20m的超标污染带，污染范围较大，项目尾水事故排放会对汨罗江产生一定影响。

（3）项目废水事故排放时，平水期，汨罗江水质COD、TP和NH3-N均不能完全达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，COD会有一条长60m、宽20m的超标污染带，TP会有一条长80m、宽20m的超标污染带，NH3-N会有一条长40m、宽20m的超标污染带，项目尾水事故排放会对汨罗江产生一定影响。

根据以上数据对比分析可知，本项目完成变更后，正常排放和人工湿地单独事故排放的情况下，对汨罗江水质影响环境较小，且正常排放情况下，对汨罗江水质影响相较变更前小；在人工湿地和污水处理厂同时出现故障的情况下，平水期污染带长度较变更前有所减小，主要污染物为TP，枯水期污染带长度和宽度较变更前有所增加，主要污染物为TP，总体变化幅度不大，说明排放口变更后，整体事故排放对汨罗江水环境的影响变化不大，变更后略有减少。

## 4.5 小结

综上所述，本次变更前提为拆除平江县汨罗江备用取水口，待完成后汨罗江平江城关段执行GB3838-2002 III类水质标准。变更完成后，污水处理厂尾水拟经人工湿地处理系统处理后能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；在正常排放和新增人工湿地单独故障排放的情况下，尾水不会对汨罗江平江段水质产生较大影响，水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，但在排放口沿程下游约100mTP、TN污染物浓度临近标准值；在污水处理厂和新增人工湿地同时出现故障时，平水期会产生长度约70m，宽度约20m的污染带，在污染带中主要污染物TP、TN会略有超标，枯水期会产生长度约150m，宽度约35m的污染带，在污染带中主要污染物NH3-N、TP、TN会有少量超标；超过污染带后各污染因子CODcr、NH3-N、TP、TN均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

在实际运行的过程中，事故排放情况多样复杂，且考虑到来自上游的城镇污水的影响，河流污染物浓度本底值可能出现浮动，在叠加本底之后，事故排放情况下仍旧可能会导致汨罗江水质严重恶化。因此，建设方应加强管理，坚决杜绝事故性废水排放。

# 第五章 排放总量

本次变更拟将排污口上移至仙江河和汨罗江交汇口，原有污水处理厂处理规模和工艺均不变，增设末端处理单元，新增1个人工湿地，处理规模10000t/d，废水经污水处理厂处理达到GB18918-2002一级A标准后排入人工湿地，最终经排放口排入汨罗江。

本次新增人工湿地员工生活污水进入平江天岳新区污水处理厂进行处理，纳入平江天岳新区污水处理厂总量控制指标，则项目排放总量变化为：

表5-1  人工湿地进出水水质指标及总量消减一览表

| 废水量（t/a） | 污染物 | 污水处理厂排放水质（mg/l） | 污染物量（t/a） | 人工湿地排放水质（mg/l） | 污染物量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3650000 | COD | 50 | 182.5 | 30 | 109.5 | 73 |
|  | NH3-N | 5 | 18.25 | 1.5 | 5.475 | 12.775 |

由表5-1可知，本次变更后，项目废水污染物排放总量为COD：109.5t/a、NH3-N：5.475t/a，比变更前削减了COD：73t/a、NH3-N：12.775t/a。

# 第六章 变更前后环境监测及“三同时”验收

## 6.1 环境监测

本项目变更前后营运期环境监测计划详见表6-1。

表6-1  变更前后营运期环境监测计划

| 变更前监测计划 | 变更后 |
| --- | --- |
| 监测项目 | 监测点 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 | 原有 | 补充 |
| 大气环境 | 污水处理厂四周界各设1个监测点 | H2S、NH3、臭气浓度 | 每月一次 | 夏季每周至少1次 | 按照原方案执行 | 在新增人工湿地四周场界各补充1个监测点，监测因子和频率按原方案执行 |
| 水环境 | 汨罗江排污口下游1000m | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、硫化物、氰化物、氟化物、总氮、 | 每半年一次 | -- | 将监测断面调整为拟建排污口上游500m和下游1000m，监测因子及频率不变 |
| 废水 | 污水处理厂进水口、排放口 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、硫化物、色度、氰化物、氟化物、总氮、总铬、总铅、总镉、总汞、总砷、六价铬、废水量 | 进出水连续监测，每小时记录一次 | 排放口设置自动在线监测仪 | 按原方案执行 | 在新增人工湿地进水口、出水口各增设一个在线监测设备，采用进出水连续监测，每小时记录一次，监测因子为：流量、水位、水温、DO、pH值、SS、BOD5、CODCr、NH3-N、硝酸盐、总磷、总氮等；同时每天检测一次降雨量、湿地水位，每年1次植被密度 |
| 噪声 | 污水处理厂四周厂界 | 等效A声级 | 每月一次 | 声源变化前后加测一次 | 按原方案执行 | 在新增人工湿地四周场界每月监测一次等效A声级 |
| 污泥 | 污泥堆场 | 重金属 | 1次/季 | -- | 按原方案执行 | 定期清淤排泥，处理与处置应符合GB50014中的有关规定 |

## 6.2 变更前后“三同时”验收一览表

本次环评变更原有污水处理厂处理规模和工艺均不变，仅增设末端处理单元，将排污口上移，项目变更前后“三同时”竣工验收详见表6-2。

表6-2  变更前后“三同时”竣工验收一览表

| 原有项目“三同时”验收内容 | 本次环评变更后 |
| --- | --- |
| 排放源 | 防治措施与工艺 | “三同时”竣工验收项目 | 验收监测因子 | 执行标准 | 验收项目 | 执行标准 |
| 废气 | 食堂 | 高效静电油烟净化器 | 高效静电油烟净化器，排气筒 | 油烟 | 达到GB18483-2001的要求 | 按原方案执行 |
|  | 恶臭类气体 | 恶臭收集处理系统、建设绿化林、以预处理单元为中心100m卫生防护距离 | 恶臭收集处理系统、绿化、以预处理单元为中心100m卫生防护距离 | NH3、H2S、臭气浓度 | 达到GB14554-93表1中2级标准 | 补充新增人工湿地四周场界作为验收项目，监测因子、执行标准均按原有方案执行 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池、隔油池 | 化粪池、隔油池 | --- | 达到GB8978-1996三级标准 | 补充新增人工湿配套化粪池作为验收项目，其余均按原方案执行 |
|  | 排污口 | 水解酸化+A/A/O工艺 | 污水处理厂 | 进出水水质 | 达到GB18918-2002一级A标准 | 按原方案执行，同时增加占地76.18亩的人工湿地 | 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准 |
| 固废 | 污泥 | 委托有资质单位处理或运往平江县九方环保污泥处理处置有限公司焚烧处理 | 处理协议 | —— | 达到GB16889-2008的要求 | 按原方案执行 |
| 噪声 | 污水处理厂厂界噪声 | 基础减振、隔声 | 隔声房、基础减振 | Leq(A) | 达到GB12348-2008 3类标准 | 补充新增人工湿地四周场界噪声监测，监测因子、执行标准均按原有方案执行 |

# 第七章 结论

## 7.1 结论

综上所述，本次变更不涉及原有污水处理厂处理规模和工艺的变化，仅增设末端处理单元（人工湿地：总占地面积45128.7m2，处理规模10000m3/d，采用“生态氧化池+高效垂直流人工湿地系统+自然漫流湿地系统（景观水系）”组合工艺）和上移排污口，变更完成后排污口排放水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，在正常排放和新增人工湿地单独故障排放的情况下，尾水不会对汨罗江平江段水质产生较大影响，水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，在污水处理厂和新增人工湿地同时出现故障时，平水期会产生长度约70m，宽度约20m的污染带，在污染带中主要污染物TP、TN会略有超标，枯水期会产生长度约150m，宽度约35m的污染带，在污染带中主要污染物NH3-N、TP、TN会有少量超标；超过污染带后各污染因子CODcr、NH3-N、TP、TN均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。但实际运行的过程中，事故排放情况多样复杂，建设方应加强管理，坚决杜绝事故性废水排放。

项目变更前后不会对原有污水处理厂产生影响，原有各污染物均能实现达标排放，且项目变更完成后能进一步削减项目排放总量，从而进一步增强环保效益。

## 7.2 建议和要求

1、根据“平江县人民政府关于拆除汨罗江首家坪饮用取水口的决定（平政函[2017]49号）”，明确待黄金洞水库饮用水正式对县城供水后，拆除首家坪取水口取水设施，金窝污水处理厂才能投入运行。

2、加强污水处理厂和人工湿地的管理和维护，避免出现事故排放。

3、委托专业设计和施工单位对人工湿地进行设计、施工，同时建议建设方在施工期委托监理单位对施工现场进行管理。

# Text boxes

平整土地、开挖地基、管渠

固废

扬尘

建材运输、主体施工、敷设管道

覆土及路面整修

固废

扬尘

固废

噪声

废水

尾气