《建设项目环境影响报告表》

编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

１、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过３０个字（两个英文字段做一个汉字）。

２、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

３、行业类别——按国标填写。

４、总投资——指项目投资总额。

５、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感区等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

６、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

７、预审意见——由行业主管部门填写答复意见、无主管部门项目可不填写。

８、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县天岳美食文化街建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县市场开发运营有限公司 |
| 法人代表 | 余练 | 联系人 | 刘高文 |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市平江县开发区天岳大道天岳农贸超市4楼 |
| 联系电话 | 13786034048 | 传真 | / | 邮政编码 | 421499 |
| 建设地点 | 城关镇滨江西路，北邻汨罗江，南倚鲁肃山，东侧甲山河，西临寺前路 E113°34′37.06″ N28°41′50.35″ |
| 立项审批部门 | 平江县发展和改革局 | 批准文号 | 平发改【2017】34号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | K7010房地产开发经营 |
| 占地面积 (平方米) | 40031.4 | 绿化面积(平方米) | 8000 |
| 总投资(万元) | 15000 | 其中：环保 投资(万元) | 516 | 环保投资占总投资比例 | 3.4 % |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2018年5月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来及建设必要性 根据平江县“十三五”规划以及县委、县政府提出的加快城镇化建设要求，提升县城品味，推进绿富双赢大美平江的总体思路，以及“一江两岸”规划编制的发展目标，为衔接产需、满足消费，带动产业发展，项目单位拟投资15000万在城关镇滨江西路以南新建一个集美食、民俗文化为一体的旅游休闲式文化街。 项目规划用地面积40031.4平方米，其中平江特产及民俗文化规划用地19909.7平方米，平江美食餐饮规划用地20121.7平方米。项目计划于2018年1月正式动工，于2018年12月全面竣工，交付使用。项目建成后，可优化人居环境，方便群众生活，改善市容市貌，活跃地方经济，推动平江旅游市场发展，提高经济和社会效益，加快旅游产业化进程，唱响旅游文化品牌。 根据《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，平江县市场开发运营有限公司委托湖南大自然环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位通过现场踏勘、资料收集，环境现状监测和工程分析，编制了本环境影响评价报告表。 2、项目概况 2.1项目名称、地点及建设性质 项目名称：平江县天岳美食文化街建设项目。 建设单位：平江县市场开发运营有限公司。 建设地点：城关镇滨江西路，北邻汨罗江，南倚鲁肃山，东侧甲山河，西临寺前路。详见附图1。 建设性质：新建。 占地面积：40031.4m2。 总建筑面积：72243m2。商业建筑面积40410.2m2，办公管理用房2138.3m2，其它公共设施用房438.5m2，地下室建筑面积29256m2。 项目投资：15000万元，环保投资516万。 就业人员：240人。 工作制度：365天。 2.3建设规模 本工程为一个集美食、民俗文化为一体的旅游休闲式文化街建设项目，包括平江特产及民俗文化和平江美食餐饮两部分。项目规划用地面积40031.4m2，其中平江特产及民俗文化规划用地19909.7m2，平江美食餐饮规划用地20121.7m2。拟建总建筑面积72243 m2，其中商业建筑面积40410.2m2，办公管理用房2138.3m2，其它公 共设施用房438.5m2，地下室建筑面积29256m2，地下停车位815个。 2.3工程内容 项目建设内容如下表。 表1-1 拟建工程项目组成一览表 工程分类 名称 建设内容 主体工程 商业区 建筑面积为40410.2m2。西侧特产及民俗文化规划用地19909.7m2，东侧美食餐饮规划用地20121.7m2 办公管理用房 建筑面积2138.3m2 配套工程 公共设施用房 占地面积为438.5m2，包括配电间等措施。 地下停车场 占地面积为13708m2，设置815个地下停车位。 公用工程 供水 项目用水由市政给水管网提供 排水 雨污分流，雨水排入市政管网，不直接外排汨罗江 供电 项目用电由市政供电网提供， 项目不设备用发电机 供热 项目冬季采用空调取暖。 辅助工程 施工营地 施工营地仅停放施工设备等，不设食宿营地，位于项目南侧鲁肃山脚，约500m2 材料堆场 位于施工营地内，原料外购至当地 弃渣场 平江县弃渣场 环保工程 废气 地下车库设机械通风系统，运营期汽车废气经换气系统机械强制抽风后通过排风井抽至地上绿化带后自然扩散排放； 餐饮油烟经油烟净化后从预留专用烟道排放，根据《饮食业环境保护技术规范》要求，项目建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口高出屋顶；本项目餐饮建筑在2-4层不高于15m，油烟排放口设置高于屋顶 化粪池产生臭气经排气筒排至绿化带处无组织排放。 废水 施工期废水循环使用不外排。 运营期项目商业废水、餐饮废水和生活污水经格栅、隔油隔渣池和化粪池预处理后，由市政污水管网排入平江县污水处理厂进一步处理 噪声 选用低噪声设备、设基础减振等降噪措施。 固废 生活垃圾集中收集后，暂存在垃圾站，交由环卫部门统一处理。 餐饮固废和隔油池废物由相关单位统一进行回收 化粪池沉渣可以混入生活垃圾，交由环卫部门统一处理。 绿化 绿化面积为8000m2。 依托工程 废水 项目废水经处理站处理后排入市政管网，由平江县污水处理厂处理达标后外排。 2.4主要经济技术指标 项目主要经济技术指标，见表1-2。 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 项目名称 单位 数量 备注 规划总用地面积 m2 40031.4 总建筑面积 m2 72243 地上建筑面积 m2 42987 商业建筑面积 m2 40410.2 办公管理用房 m2 2138.3 其它公共设施用房 m2 438.5 地下建筑面积 m2 29256 2.5总平面布置 本项目包括平江美食、民俗文化两个功能分区。两者之间相互独立，有各自独立的用地规划。民俗文街区位于西侧，紧邻天岳村，美食街区位于东侧，远离居民区，四周设有出入口。平江美食街部分南邻鲁肃山生态公园，民俗文化区位于美食区西侧， 两者紧邻滨江西路。垃圾站和化粪池位于鲁肃山公园一侧，远离周边敏感点。 2.7 公用辅助工程 （1）给排水工程 水源取自城市自来水市政给水管网。拟从相邻的两条市政道路的市政给水管网上引两路DN150的给水引入管，在室外道路上成环状布置，用水主要为工作人员及游客生活用水、绿化用水及消防用水，年用水量为409231m3。 ②排水 项目废水主要为生活污水和餐饮废水，废水产生总量为888.64m3/d，324353.6m3/a。生活污水经隔油隔渣池和化粪池预处理后，由市政污水管网排入平江县污水处理厂进一步处理。 （2）供电 本项目依托城镇供配电系统。 （3）供气 系统 本工程燃气由市政公司通过天然气管网供给 （4）暖通系统 按使用单位划分空调系统，室外机采取模块组合方式，能根据负荷大小有效调节室外机使用台数，使系统始终运行在高效区域。大空间用房采用风冷式集中空调，冷热源为风冷热泵机组。 设置独立的机械通风系统，结合建筑布置形式选用自然通风方式进行通风换气，当自然通风不能满足要求时，设置机械通风系统 （5）消防系统 本工程的消防系统设有：火灾自动报警系统、消防联动控制系统、应急照明控制及消防系统接地、漏电火灾报警自动系统等。 2.8产业政策 本项目为房地产开发经营项目，行业代码为K7010。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类建设项目。 因此项目符合国家和地方产业政策的要求。 2.9规划符合性 根据平江县“十三五”规划以及县委、县政府提出的加快城镇化建设要求，提升县城品味，推进绿富双赢大美平江的总体思路，以及“一江两岸”规划编制的发展目标，为衔接产需、满足消费，带动产业发展，项目单位拟在城关镇滨江西路以南新建一个集美食、民俗文化为一体的旅游休闲式文化街。 根据平江县城市总体规划可知，本项目现属于建设项目用地，国土局已出相关文件证明，具体见附件4和附图3。建设符合平江县土地利用总体规划，符合平江县“十三五”发展规划。 2.10项目商业准入要求 1、商业准入要求 本项目商业类型主要为餐饮、零售、民俗文化及服务设施等。应严格环境准入，在商铺引进的项目中不得开办产生异味、废气、高噪声污染及振动危害的服务加工行业，不得从事涉及有毒有害有腐蚀性或易燃易爆化学品等商品的经营。项目区内商业用房及沿街门面建设的其它项目须按建设项目环评分类管理名录要求，向环保行政主管部门另行报批。 2、商业用房定位 本项目商业类型主要为餐饮、零售、民俗文化及服务设施等。根据以下国家和地方管理条例、规定： ①《娱乐场所管理条例》（国务院令第 458 号）：娱乐场所不得设在居民住宅区和学校、医院、机关周围。 ②《饮食业环境保护技术规范》（HJ545-2010）：新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m；经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m。 结合本项目设计情况和业主核实资料，本项目部分商铺拟引入餐饮项目，主要为一些品牌连锁及小吃等餐饮项目。 3、商业用房管理要求 ①本项目后期引入商业和餐饮业必须按照相关规定和本环评提出的要求规划，项目在招商时，应告知入驻商业用房的业态定位以及预留了何种环保设施。 ② 本项目后期引入的商业，需按照《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等要求向当地环境保护局另行申报，办理相关环保手续，另行环评。本次环评不包括引进餐饮等企业内容。 ③引入餐饮服务经营场所，必须首先满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ545-2010）中“新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m；经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m。”的要求。 ④引入的餐饮服务经营场所需集中设置，餐饮废水必须经预留隔油设备处理后再进入污水处理系统。 ⑤引入的餐饮服务经营场所均有本项目预留烟道，由店铺自行安装油烟净化系统，燃料以天然气为主。 2.11建设进度 目前项目正在办理前期手续，预计于2018年5月建成并投入运营。施工人员100人，土建施工期6个月。 2.12施工组织实施 1、施工总平面布置原则 ①车辆出入口服从现有道路流向与流量及现场条件，并经有关部门批准。 ②阶段平面布置与该时期的施工重点相适应。 ③划分施工区域和材料堆放场地，保证材料运输道路环环通畅，施工方便。 ④符合工程施工流程要求，减少对专业工种和各工程方面的干扰。 ⑤施工场地布置时考虑文明施工创优的需要，做到简洁、美观。 ⑥各种生产设施布置便于施工生产安排，且满足安全防火、劳动保护的要求，临设布置尽量不占用施工场地。 ⑦临电电源、电线敷设要避开人员流量大的进出口，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。 ⑧一旦室外总体施工开始，区域内影响总体施工部分服从建设单位对总体施工安排，施工区域内临设、库棚、堆场相应调整、移位。 2、施工场地布置要求 ①施工出入口设置上尽量避免影响周边交通，施工总出入口布置在地块东侧，并设置车辆冲洗设施。 ②施工场地和道路要平坦、通畅，并设置相应的安全防护设施和安全标志。工地内的 施工道路、作业场地（钢筋、木制作和砼搅拌场地）满足以下要求：对于重载车道，道路采用 C25 混凝土建筑，道路混凝土厚 25cm，下铺建筑废渣。其余通道硬化处理，用 C25砼浇筑 200mm 厚。施工行车道路、施工人员通道以及生产加工场地及堆场的地面进行硬化地坪。 ③工程施工现场周边设置连续、密闭的围墙挡。土方临时堆场布置时，应注意避开地势低洼，并严格做好防雨、防风等措施。 ④施工营地布置上应结合高噪声作业点，尽可能远离高噪声施工区域。施工营地内只设置施工办公营房，不设置员工食堂和宿舍。 ⑤施工期高噪声的钢筋加工房、木工房应考虑设置于地块南侧，临近鲁肃山一侧，尽量避开周围声环境敏感点，以利用距离的衰减做到厂界噪声达标排放。 3、施工运输路线 本项目施工主出入口设置在南侧207省道处，通过现有道路进型运输。根据本项目外环境关系，本项目周围存在部分居民区，因此本次评价要求： ①建设单位和施工单位制定严格管理要求，运输车辆限速行驶。 ②运输车辆拉运渣土、建渣等需进行遮盖，避免渣土洒落导致的道路扬尘。 因此，评价认为本项目施工场地和施工运输路线按以上要求布置是合理的。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场调查，项目场地为荒地，无拆迁居民，无原有污染问题。主要环境问题为雨天时存在一定的水土流失，项目建设竣工后会对其有所改善。 本项目拟建地原有土地不存在对本项目土地利用有影响的环境问题。 |

# 2、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1地理位置与交通 平江县位于湖南省东北部，湘、鄂、赣三省交界地域，汨罗江上游。北毗湖北省通城县及本省岳阳县，东邻江西省修水、铜鼓县，西与汨罗市交界，南与省内长沙、浏阳接壤。地理位置为：北纬28°25′33″至29°06′28″，东经113°10′13″至114°09′06″之间。东西长98.5km，南北宽76km，县域总面积为4114.42km2。 平江县交通便捷，京港澳（G4）高速、平汝高速、平伍公路、G106、S308、S207、S306 等国、省干道穿境而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；县城到长沙黄花国际机场半个小时车程，到长沙、岳阳车程不到一个小时。北煤南运大通道蒙华铁路岳阳段经过该县的岑川、余坪、梅仙、城关、三阳等乡镇。 本工程选址在平江县城关镇，项目具体地理位置见附图1。 2.2地形、地貌、地质 平江县境地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 本项目所在地区域属丘陵地区，多为土质的或土石质的，少数为石质的，由于亚热带风化作用的红土化过程，导致组成丘陵的物质主要红色、深红色和残坡积的粘土、亚粘土及风化残余石块，地貌单元属于丘陵地貌单元。区域未发现大的区域性断层通过，历史上也无破坏性地震、滑坡、泥石流等地质灾害记载。 2.3气象气候 平江县境气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。.多年均风速为1.4m/s，最大风速为28m/s（1957年6月4日）年平均气温16.8℃，常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8mm，雨雪160天。常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。 2.4水文 平江县境内河网密布，分属汨罗江和昌江河两大水系。汨罗江发源于江西修水县，往西流经修水白石桥至龙门进入平江县，自东而西贯穿平江县，干流长度 253km，为湘江在湘北的最大支流，平江县境内全长192.9km，流域面积4053.3km2，落差107.5m，平均坡降4‰，境内大小支流141条。汨罗江流域降水量充沛，雨量多发在4～8月，河水受降水影响明显。根据黄旗水文站资料，该河流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。城关镇自来水厂备用水源位于项目所在地上游2.6km处，本项目相关污染物不会对其造成污染。 2.5生态环境 平江县森林覆盖率达57.3%，是湖南省重点林业县，有山林面积417万亩，占全县国土总面积的67.3%。境内北有幕阜山，南有连云山，地形复杂，有多种土壤分布，气候温暖湿润，雨量充沛，阳光充足，适宜于各种林木生长，森林大多为天然林，属针、阔叶混交林区。县域内树木品种繁多，裸子植物和被子植物两大门类都有，世界五大名科齐全。据调查全县树木共有95科，281属，800种。主要树种有松、杉、油桐、梓、枫、樟、柳、棕、楠竹等；珍稀植物主要有银杏、水杉、金钱松及杜仲、厚朴、黄连、青檀等。珍稀野生动物主要有獭、穿山甲及白鹳、草鹗、鸳鸯、红嘴相思鸟等。 本项目评价区域内以农地为主，植被不发育，类型较单一。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。 经调查，南侧鲁肃山公园为人工规划景点，建设区范围内无重点风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点。 2.6平江县污水处理厂 平江县污水处理厂采用CASS处理工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。污水处理厂处理能力为4万m3/d，其中一期工程（日处理污水2万m3）于2009年12月通过工程验收和环保验收并投入运行，二期工程（日处理污水2万m3）于2013年10月通过环保验收并投入运行。 2.7区域环境功能区划： 建设项目所在地周围环境功能属性如下表所示： 表2-1 区域环境功能区划 编号 区划内容 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 汨罗江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中的III类水质标准。 2 环境空气质量功能区 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3 声环境功能区 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，北侧临街执行4a类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是，两控区 11 是否水库库区 否 12 是否属于生态敏感与脆弱区 否 13 是否污水处理厂集水范围 是，平江县污水处理厂纳污范围内

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本环评收集了《平江县城市建设投资有限公司平江县农产品批发市场建设项环境影响报告表》监测数据进行评价，监测点位于项目东北2.9km处大气评价范围内，监测数据时间为2017年8月9日~2017年8月15日对项目拟建地环境空气质量进行监测的环境空气质量监测数据，为3年内监测数据，且3年内评价区域无大型污染源增加，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关要求，可以引用。 （1）监测布点 环境空气监测布点见表 表3-1大气现状监测点 编号 点位 方位 G1 农产品批发市场建设所在地 项目东北面2900m G2 市场南面50m处平江家具建材物流园 项目东北面2800m （2）监测因子 环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、PM10 （3）评价标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （4）现状监测统计结果 本项目大气环境质量监测数据统计结果见表3-2 表3-2项目所在区域环境空气质量监测结果表（mg/m3） 监测点位 检测 项目 检测结果 8.9 8.10 8.11 G1:项目东北面2900m PM10 0.045 0.052 0.044 NO2 0.027 0.025 0.024 SO2 0.048 0.044 0.048 G2:项目东北面2800m PM10 0.048 0.056 0.047 NO2 0.030 0.027 0.028 SO2 0.047 0.046 0.050 监测结果表明，项目所在区域内环境空气中NO2、SO2、PM10的日均值浓度都能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经市政污水管网进入平江县污水处理厂最终排入汨罗江。本项目地表水现状调查评价范围为平江县污水处理厂汨罗江排污口上游500m至下游1500m汨罗江段。本次地表水环境质量现状评价收集了《平江县城市建设投资有限公司平江县农产品批发市场建设项环境影响报告表》监测数据进行评价，监测点位于项目评价范围内，监测数据时间为2017年8月9日~2017年8月11日。为3年内监测数据，且3年内评价区域无大型污染源增加，符合《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的相关要求，可以引用。 （1）监测布点 依据本项目的水污染特性，并结合区域地表水的分布状况，共设置2个监测断面，具体见表3-3 表3-3 地表水环境质量现状监测断面布设情况 编号 点位 W1 汨罗江（汨水大桥断面） W2 汨罗江（平江县污水处理厂下游1000m处） W3 甲山河入汨罗江断面 （2）监测因子：pH值、化学需氧量、BOD5、氨氮、石油类、总磷。 （3）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表3-4 W1断面地表水质评价表 检测项目 单位 检测结果 限值 达标情况 pH值 无量纲 8.05-8.32 6～9 达标 化学需氧量 mg/L 14-17 ≤20 达标 生化需氧量（BOD5） mg/L 1.8-2.7 ≤4 达标 氨氮 mg/L 0.205-0.230 ≤1.0 达标 总磷 mg/L 0.07-0.10 ≤0.2 达标 石油类 mg/L 0.02-0.03 ≤0.05 达标 表3-5 W2断面地表水质评价表 检测项目 单位 检测结果 限值 达标情况 pH值 无量纲 7.73-7.80 6～9 达标 化学需氧量 mg/L 16-18 ≤20 达标 生化需氧量（BOD5） mg/L 2.0-2.5 ≤4 达标 氨氮 mg/L 0.293-0.305 ≤1.0 达标 总磷 mg/L 0.12-0.15 ≤0.2 达标 石油类 mg/L 0.02-0.03 ≤0.05 达标 表3-6 W3断面地表水质评价表 检测项目 单位 检测结果 限值 达标情况 pH值 无量纲 7.05-7.15 6～9 达标 化学需氧量 mg/L 16-18 ≤20 达标 生化需氧量（BOD5） mg/L 2.0-2.4 ≤4 达标 氨氮 mg/L 0.291-0.310 ≤1.0 达标 石油类 mg/L 0.02-0.03 ≤0.05 达标 由上表监测结果分析表明，W1、W2和W3断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准要求，水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解建设项目周围声环境状况，本次评价委托湖南乾诚检测有限公司于2017年9月9~10日对项目建设场地进行了为期两天的声环境现状监测，监测仪器为AWA6228多功能声级计。监测结果见下表。 表3-7 项目声环境检测结果 采样点位 监测日期 检测结果Leq A（dB） 昼间 夜间 1#项目所在地东1m处 2017.9.9 44.2 38.2 2017.9.10 43.8 37.6 2#项目所在地南1m处 2017.9.9 43.0 37.8 2017.9.10 43.1 38.2 3#项目所在地西1m处 2017.9.9 45.1 38.7 2017.9.10 44.3 38.5 4#项目所在地北1m处 2017.9.9 44.6 37.6 2017.9.10 43.5 38.3 本项目监测点均满足相应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准要求。 4、生态环境 根据平江县土地利用规划图，本项目占地不属于基本农田，为建设项目用地。本项目评价区域内无天然分布的珍惜濒危动植物资源，南侧为鲁肃山公园，项目周围无自然保护区、文物古迹等敏感点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于平江县城关镇滨江西路以南，北临汨罗江、南倚鲁肃山、东有甲山河和平江大桥，西临寺前路、背山面水，评价区域内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定主要环境保护目标及保护级别。环保目标如下。 表3-7主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标名称 位置 规模/功能 保护等级 空气环境 天岳村 西南面、70m 约500人 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 天岳安置楼 西南面，60m 约420人 城关镇居民 北面，250m 约10000人 平江县妇幼医院 北面，560m 约300人 平江县镇政府 北面，810m 约200人 城关镇卫生院 北面，770m 约200人 新城学校 东侧，670m 约500人 桂花阳希望小学 南侧，680m 约300人 三阳乡居民 东面80m 约8000人 三阳乡镇政府 东面390m 约100人 地表水环境 汨罗江 北侧、70m 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 天岳村 西南面、70-200m 约100人 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 天岳安置楼 西南面，60m 约420人 三阳乡居民 东面80m 约300人 地下水 —— 项目所在区域地下水 —— 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 生态环境 植被 项目拟建地周围500m范围内 保持生态环境不被破坏

# 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 建设项目所在地SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号 项目 污染物的浓度限值（ug/m3） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 小时平均 日平均 1 TSP - 300 2 SO2 500 150 3 NO2 200 80 2、地表水环境质量标准 汨罗江石碧潭渡口至新市桥76.1km距离内执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类用水标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 类别 pH CODcr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 3、地下水环境 本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准，标准限值详见表4-3。 表4-3 地下水执行标准 单位：mg/L 指标 pH（无量纲） 高锰酸盐指数 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 铁 锰 氟化物 GB/T14848-93中III类标准值 6.5~8.5 ≤3.0 ≤0.2 ≤20 ≤0.02 ≤0.3 ≤0.1 ≤1.0 4、声环境质量标准 北侧紧邻滨江东路一侧声环境执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)的4类标准，其他区域执行2类标准。 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位： 等效声级Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 2 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：食堂油烟排放标准参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中小型标准，其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297－1996）的二级标准。垃圾站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 表4-6 饮食业油烟排放标准一览表 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准。 表4-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L， pH 无量纲 项目 pH BOD5 SS CODcr 动植物油 氨氮 三级标准值 6～9 ≤300 ≤400 ≤500 ≤100 ≤25 噪声：北侧紧邻滨江东路一侧执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）4a类标准，其他区域执行2类标准； 表4-8 施工期《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 昼 夜 夜 间 ≤70dB（A） ≤55dB（A） 表4-9营运期噪声《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）标准 昼 夜 夜 间 ≤60B（A） ≤50dB（A） ≤70B（A） ≤55dB（A） 固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，生活固体废物执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | “十三五”期间，国家规定实行总量控制的污染因子为COD、NH3-N、SO2和NOx。 根据国家环保部的有关总量控制管理条例，并结合建项目污染物排放特点，本项目产生污染物总量为COD：19.46t/a，NH3-N：2.59t/a，尾水排入平江县污水处理厂，总量由污水处理厂内部调整。 |

# 5、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 （一）施工期工艺流程 施工期基本工艺流程及污染环节见图5-1。 图5-1 施工期工艺及产污环节框图 本项目建设在施工期内存在的主要环境问题为：在施工过程中进行夯实土地、建筑材料的运输及施工作业等，将产生扬尘、废水、施工噪声及建筑垃圾等。 2、营运期工艺流程及产污 图5-2 运营期工艺流程及排污节点图 运营期工艺流程及排污节点，见图5-2。 本项目主要污染源为职工及住宿人员食堂油烟、生活污水、生活垃圾，以及游客和公辅设备的噪声污染等。 项目运营期污染源主要为汽车尾气、餐厅油烟、工作人员及游客产生的生活污水、游客和公辅设备的噪声、车辆噪声、工作人员及游客生活垃圾、餐饮垃圾等。

主要污染工序： 1、施工期 本项目施工只设置生产营地，不设置食堂及生活营地，施工人员来自周边村民，项目采用商品混凝土、沥青混凝土、商品砂浆等均外购成品，项目现场不设置搅拌场。 1.1 大气污染源 施工废气主要为主体结构施工、运输过程产生的扬尘及施工车辆产生的废气、施工人员生活产生的油烟、建筑物装修阶段的废气等。 施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、渣土挖掘、装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。这些扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。据类比资料显示，在路旁和装卸处下风向5～10 m处，TSP浓度可达1000～2000 mg/m3。 施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响。根据环办〔2014〕80号附件6建筑施工单位排放污染物申报表(试行)中建筑工地扬尘1.01kg/m2·月，项目建筑面积72243m2，则6个月施工期粉尘产生量为451.1。经过采取喷淋抑尘及对表土覆盖可以降低95%的粉尘排放量，则施工期粉尘排放量为22.5t。 建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的废气中主要含有颗粒物和碳氢化合物，对环境造成污染。施工车辆废气主要污染因子有CO、THC和NOx，一般大型车辆废气污染物排放量为：CO：5.25g/辆•km，THC：20.8g/辆•km，NOx：10.44g/辆•km。 建筑物装修施工阶段，项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。参考《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》DB 11 3005—2017，在使用装修过程中环保材料的挥发性有机物含量约为50g/L-150g/L，根据经验取100g/L。根据相关调查，每100m2的公建装修时需耗油漆5组左右，每组油漆约10kg，本项目总建筑面积为72243m2，施工期内估计向周围大气环境排放装修废气约3.612t，其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。建筑材料会散发少量甲醛等有机气体，随施工期结束而消失。 1.2 废水污染源 施工废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 该项目建设施工期间，施工高峰时工地施工及管理人员合计约100人。施工期间，工地生活污水按40L/人.d计，产生量为4m3/d，水中污染因子和浓度约为CODcr：200～250mg/L，BOD5：150～200mg/L，SS：150～200mg/L，施工人员生活污水经简易隔油沉淀后排入市政管网。 施工废水主要来源于混凝土冲洗、养护等作业中多余或泄漏的污水，以及清洗机具、运输车辆、场地卫生清洁等污水，污染因子主要为COD和SS，浓度分别为25～200 mg/L、500～4000 mg/L，本项目施工期施工废水产生量为50m3/d，清洗废水经沉淀后循环使用。 基础开挖时，产生地下涌水，其产生量与地下水位、施工季节有关，主要污染物为泥沙、SS。 施工现场修有雨水收集沟和初期雨水收集池，经收集雨水回用于车辆冲洗、地面抑尘等，不得外排。 由于汨罗江位于项目北侧70m处，项目施工期废水含有少量油类等污染物，因此要求设置雨水截流沟、洗车平台、隔油沉淀池等环保措施，施工废水通过隔油沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排，有效避免施工期对汨罗江水体造成污染。 1.3 噪声污染源 施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。施工阶段所用机械设备主要有：砂浆机、混凝土输送泵、振捣器、电锯、电焊机等，施工机械都具有噪声高、无规律、突发性强等特点。各施工阶段的主要噪声源及其声级详见下表。 表5-1 各施工阶段的主要噪声源及声级 施工阶段 施工机械 源强dB 土石方阶段 挖土机 96 空压机 85 液压打桩机 85 底板与结构阶段 混泥土输送泵 100 振捣机 105 电锯 95 电焊机 95 装修安装阶段 电钻 100 电锤 105 手工钻 100 无齿锯 105 多功能木工刨 100 物料运输阶段的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见下表： 表5-2 各阶段的车辆类型与声级 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级/ dB(A) 土方阶段 底板及结构阶段 装修阶段 土方外运 钢筋、商品混凝土 各种装修材料及必要设备 大型载重车 混凝土罐车、载重车 轻型载重卡车 90 80～85 75 1.4 固体废物 施工过程中的固体废物主要为废弃包装袋、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 （1）生活垃圾 工地生活垃圾按1kg/d•人计，产生量为100kg/d。废包装袋回收综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置。 （2）土石方 根据建设单位提供的资料，本项目施工期地下室部分开挖土石方量约1.09万m3，填方1.65万m3，外借0.56万m3表土，部分地区填平加高处理，项目无弃土，需净借方0.56万m3。 本环评要求施工过程中应控制废弃土石和回填土临时堆放场占地面积和堆放量，开挖出的临时堆土须在土石堆上覆盖塑料薄膜，且在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池后再排入市政雨水管网。建设单位或施工总承包单位在与土石方运输公司签订借方土、沙土购买合同时，应要求承包公司提供借方土来源的证明材料。为避免施工期借方土的影响，本评价就填土运输处置提出以下管理、防治措施： ①施工过程中产生的借方土需由具运输资质，运营手续合法、齐全的公司承担，保证将弃土运至政府部门指定的弃土场。 ②运输借方土车辆必须符合道路运输安全及交通和交警部门的准运要求，必须经过加盖密闭改装，经市质量技术监督部门检查合格，且蓬盖开合有效、无破损。 ③土石方运输车辆必须服从统一调度，运输路线应尽可能避开居民集中区、学校、医院等敏感点。 （3）建筑垃圾 根据相关资料，施工过程中的建筑垃圾产生量约为40kg/m2（建筑面积），本项目建筑垃圾产生量约为2889.72t。建筑垃圾由施工单位及时清运，并按市容卫生主管部门的规定处置。环评要求：建设单位应在施工现场设置建筑垃圾临时堆场并树立标示牌，采取进行防雨、防泄漏处理。对于施工期间产生的可回收利用的废料（如钢筋、钢板、木材等下角料）通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等）应及时清运至平江县建筑垃圾渣土场。 为确保建筑垃圾处置措施落实，建设单位在与建筑垃圾清运公司签订运输合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 （4）装修垃圾 本项目建筑面积72243m2，装修垃圾产生量按每1.3t/100m2计，则装修垃圾产生总量约为937.16t。 装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。 1.5 生态环境破坏 本项目施工建设过程中土方的开挖、填筑，机械碾压等施工活动，破坏了项目区原有地貌和植被，会引起生态环境破坏等不利影响。地面裸露，在雨季将有一定的水土流失。水土流失主要是由于开挖地面、机械碾压、机械运输等原因，表土结构会被松动，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，据有关资料报道，完全裸露的土壤其侵蚀模数为0.5~1。特别是暴雨径流的冲刷时产生水土流失和大量的泥沙污水而污染环境。 参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》中推荐的长江以南地区水土流失通用模式对水土流失进行预测，由通用模式计算可得本项目施工可能产生的土壤侵蚀模数为3042t/km2•a。本项目总用地面积40031.4m2，约半年建设完成。新增加水土流失面积按0.00400314km2/a计，预计施工期水土流失量总计约为60.89t/a（不采取任何防护措施的前提下）。 2、营运期 2.1废水 根据调查，本项目所在区域周边已建雨污管网，项目排水采用雨、污分流制，可接纳入市政主管网。 生活废水：生活用水包括工作人员废水、商业废水和餐饮废水。 职工生活废水：参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），工作人员生活用水按45L/人•d计，项目就业人员240人，则工作人员生活用水量为10.8m3/d，废水产生量按照80%计算，则8.64m3/d。 商业废水：商业用水参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），商业用水量按0.03m3/m2计，民俗街商业面积为20000m2，则项目商业用水量为600 m3/d，废水产生量按照80%计算，则480m3/d。 餐饮废水：参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），当就餐人数不确定时，排水量可参照餐厅建筑面积进行计算，每平方米餐厅建筑面积每天排水量可按0.040～0.120 m3计算，本项目设定为0.05m3/m2，餐饮商业区面积为20410.2m2，餐厅面积按照建筑面积一半计，则餐厅面积约10000m2，餐饮用水为500m3/d。废水产生量按照80%计算，则400m3/d。 绿化用水：参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），绿化用水按0.06m3/m2·月计，项目绿化面积为8000m2，则绿化用水为5760m3/a，按全年绿化时间为200d计，则绿化用水为28.8m3/d，水量按全部蒸发计。 本项目职工生活废水、商业废水和餐饮废水经过隔渣栅、隔油池和化粪池预处理后排入市政管网。 项目给排水情况，见表5-3，给排水平衡图，见图5-3。 表5-3 项目给排水情况一览表 项 目 用水标准 数量 日用量（m3/d） 年用量（m3/a） 损耗量 （m3/a） 排放量 （m3/a） 工作人员生活用水 45L/人•d 240人 10.8 3942 788.4 3153.6 商业用水 0.03m3/m2 20000 m2 600 219000 43800 175200 餐饮用水 0.05m3/m2 10000m2 500 182500 36500 146000 绿化用水（200d） 0.06m3/m2·月 8000m2 28.8 5760 5760 0 合计 1139.6 409231 86658.4 324353.6 图5-3 项目给排水平衡图（单位：m3/d） 生活废水经隔油隔渣池后排入化粪池。化粪池预处理后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，最终汇入平江县污水处理厂。由平江县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准后排入汨罗江。废水产生及排放情况见表5-3。 表5-4 污水站污染物产排污情况 项目 污染物产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 污染物排放浓度(mg/L) 污水站 排放量(t/a) 污染物排放浓度(mg/L) 污水厂 排放量(t/a) 水量 / 324353.6 / 324353.6 / 324353.6 pH / / 6～9 / / / CODCr 300 96.83 100 32.28 60 19.46 BOD5 180 58.10 20 6.45 20 6.45 SS 200 64.56 70 22.59 20 6.45 动植物油 300 96.83 100 32.28 3 0.97 NH3-N 30 9.68 15 4.84 8 2.59 绿化用水：参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），绿化用水按0.06m3/m2·月计，项目绿化面积为8000m2，则绿化用水为5760m3/a，绿化用水全部蒸发。 2.2废气 项目废气主要为食堂油烟及垃圾站臭气。 （1）食堂油烟 本项目可引入餐饮服务经营场所的商铺预留了油烟排口，油烟排口设置满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中“经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m”的规定。 （2）汽车尾气 本项目建成后，地下设有815个停车位，汽车尾气是环境空气污染物的主要来源。机动车尾气的排放主要来自于两部分，其中一部分是车辆进入项目内部道路到驶入停车库车位熄火阶段，另一阶段是车辆出库到驶出内部道路。地下车库采取机械换气通风措施。 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在项目内部道路行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOx等。此外，道路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。 根据《环境影响评价工程师执业资格等级培训教材——社会区域》书中地面停车场汽车尾气排放计算公式： 式中： Q-汽车尾气污染物源强，g/h； n-汽车类型数目； Ci-i类型汽车尾气污染物的平均排放因子，g/km； Ni-i类型汽车的车流量，辆/h； Ki-i类型汽车行驶车距，km。 上式平均排放因子Ci可用实验室内监测得到的各类型汽车的尾气污染物排放量作为平均排放因子。部分轻型机动车辆气态污染物排放因子见表5-5。 表5-5 部分轻型机动车气态污染物排放因子 车辆类型 THC CO NOx 奥拓 0.13 0.78 0.43 夏利 0.79 2.87 0.43 富康 1.05 0.91 1.34 捷达 0.36 2.28 0.54 帕萨特 0.45 4.36 0.49 奥迪 0.15 2.11 0.06 由于本项目尚未建设，未来停车的类型难易确定，因此本环评根据目前生活水平对汽车类型比例做了预估，车型数目大概为奥拓、夏利、富康、捷达、奥迪各为130辆，帕萨特为165辆，根据类比同类型项目，停车库的停车数按照每小时10%的置换率计，因此每小时的车流量为奥拓、夏利、富康、捷达、奥迪、帕萨特各为1辆，共80辆，车距以0.2km计，计算得到地下停车场小型车汽车尾气源强为：THC为7.81g/h，CO为35.49g/h，NOx为8.77g/h。停车位每日废气污染物的排放按3个高峰小时计算，则THC排放量为8.55kg/a，CO为38.86kg/a，NO为9.6kg/a。 类比我省其它道路环境预测及环境监测资料，在路边50米处CO、NOX和CH化合物的浓度较小，污染物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目完成后，道路和停车场地面均建成沥青混凝土路面，路面结构得到改善，一定程度上减少了扬尘对环境空气的影响。 （3）污水处理设施废气 化粪池会有少量恶臭产生由排气管道引至地面绿化带处排放，该处紧邻鲁肃山公园且周边无敏感点。废气经扩散和植物吸收后，其排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的规定，因此不会对区域环境造成影响垃圾收集站臭气。 （4）垃圾恶臭 本项目设垃圾站1处，建筑面积 215m2，位于生态停车场西侧鲁肃山脚下。生活垃圾经袋装收集后暂存于垃圾站，由环卫部门每天统一清运和处理。，在运行过程中，垃圾收集站由于堆放的生活垃圾清理不及时，可能会腐烂变质，尤其在夏天，会产生发酵臭气，恶臭气体主要包括NH3、H2S等物质，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等刺激性有机气。而且在高温环境，容易滋生蚊蝇，传播疾病，对附近居民产生一定影响。为避免垃圾恶臭对周围住户的影响，本次环评提出以下防治措施： ①加强垃圾站管理，规范清洁卫生工作。垃圾站采取密闭管理，由专人负责清理和喷洒消毒药水，保持垃圾站周围的良好卫生状况。 ②垃圾站内采用大型密闭垃圾桶进行储存垃圾，垃圾实现完全袋装收集、桶装储存，禁止垃圾随地堆砌、乱倒乱放。既可避免垃圾渗滤液遗漏，又可减少恶臭的排放。 ③垃圾严格做到日产日清，缩短垃圾在垃圾站的滞留时间，禁止出现垃圾过夜堆放的情况，从而减少有机物质腐败而产生恶臭。 ④垃圾站冲洗水接入项目内部污水管网，经预处理池处理后排放，禁止直接排入雨水管网。由于生活垃圾采用袋装收集、桶装储存，垃圾渗滤液可较为方便的与生活垃圾一起清运处理。 2.3噪声 本项目商业用房设多联空调系统，办公楼等大空间用房采用风冷式集中空调，在地下室预留了其空调机组设置位置。营运期噪声主要有设备运行产生的噪声、商业噪声、车辆噪声和游客等噪声。 （1）设备运行噪声 本项目产噪设备主要有风机、空调外机等设备。上述设备均设于地下室或天台设备用房，具有一定的隔声作用，可有效减少设备运行时的噪声对区域声环境的影响。本项目在设计上对不同设备采取以下隔声、减振措施： ①通风设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊架、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装设消声器，并定期进行设备维护，风机房墙体做吸声处理，机房门为隔声门。 ②空调设有全热交换器送新风，布置于地下室设备用房内，设计上需采取减振降噪的措施，以减少噪声的影响 综上所示，本项目主要产噪设备治理措施详见表 5-6。 表 5-6 主要设备噪声产生及治理措施 备名称 位置 声源值 治理措施 治理后效果 风冷式集中空 调机组 地下设备用房 80-90 dB（A） 选用低噪声设备，安装消音器， 墙体隔声、减振等措施 <60dB（A） 风机 地下设备用房 75-85 dB（A） 选用低噪声设备，安装消音器， 墙体隔声、减振等措施 <60dB（A） 排风口 地下设备用房 60-70 dB（A） 选用低噪声设备，安装消音器， 墙体隔声、减振等措施 <60dB（A） 以上隔声、减振措施可使各产噪设备的噪声值削减 10~15dB（A），地下室对噪声的削减量在 40dB（A）以上。因此，设备噪声在采取上述措施治理后，经地下室削减后传于地面噪声值仅为 25~40dB（A），可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，不会对周围办公楼办公人员造成影响 （2） 车辆噪声 本项目营运期机动车噪声值一般在 60~75dB（A），其为间歇性噪声，由于本项目车辆出入口设置在临街位置，在采取车辆限速、禁鸣喇叭等管理措施后对周围环境影响很小。同时，本项目区域内禁止车辆鸣笛，严格规范车辆进出秩序，尽量减少机动车频繁启运和怠速。 （3）游客噪声 生活噪声主要来源于民俗街的游客和美食广场的游客，其难以定位。本环评建议对可能产生噪声的设备加强管理，禁止喧哗吵闹 2.4固体废物 （1）生活垃圾 根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量以0.7kg/（人·d）计，本项目每日游客900人，工作人员240人，则生活垃圾产生量0.714t/d，即260.61t/a，主要为废包装袋、废快餐碗筷等。 （2）餐饮垃圾 项目产生的餐饮垃圾主要是生熟食物残渣和经隔油隔渣池出来的固废，按照0.25kg/人·d计算，项目每天接待产生量为125kg/d，45.625t/a。 根据《饮食业环境保护技术规范》中要求，为便于餐厨垃圾收集与管理，饮食单位应设有固体废物临时存放场地。根据《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号）要求，餐厨垃圾收集后暂存后统一交由有资质的单位进行收集后处理，签订委托处理协议，明确双方权利义务，建立健全无害化处理台账，并落实联单制度，确保餐厨垃圾产生后24小时内交其收运。 （3）落叶等植物垃圾 本项目地面的绿化景观要定期修剪产生的树枝和秋冬季节的枯枝落叶，落叶等植物垃圾收集后由城市绿化队清运。 （4）化粪池清掏污泥 化粪池必须定期清掏污泥，清掏周期建议每半年清掏一次，由环卫部门清运处理。通过类比，预计污泥年产量为5t/a。

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染物 名 称 | 处置方式 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 密目网、常洒水、防 尘布覆盖等 | 3.5mg/m3（平均浓度）437.8t | <1.0 mg/m321.9t |
|  |  | 汽车尾气 | 无组织排放、周边绿化 | 少量 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 垃圾恶臭 | 垃圾日产日清 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 污水站恶臭 | 由排气管道引至地面排放，经扩散和植物吸收 | / | 无组织排放 |
|  |  | 汽车尾气 | 无组织排放、周边绿化 | THC 8.55kg/a， CO38.86kg/a， NO 9.6kg/a | 无组织排放 |
|  |  | 餐饮废气 | 油烟净化器处理后，通过预留烟道排放 | / | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | 化粪池处理后排市政管网 | 4m3/d | 3.2 m3/d |
|  |  | 施工废水 | 隔油隔渣+沉淀池处理后回用 | 50 m3/d | 回用不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水、商业废水、餐饮废水（324353.6 m3/a） | 隔油隔渣池+化粪池预处理后排入平江县污水处理厂处置 | CODCr 300 mg/L，96.83m3/a | CODCr 100mg/L，32.28m3/a BOD520 mg/L，6.45m3/a SS 70 mg/L，22.59m3/a NH3-N 15 mg/L，4.84 m3/a 动植物油100mg/L，32.28m3/a |
|  |  |  |  | BOD5180 mg/L， 58.1m3/a |  |
|  |  |  |  | SS 200 mg/L，64.56m3/a |  |
|  |  |  |  | 动植物油300mg/L，96.83 m3/a |  |
|  |  |  |  | NH3-N 30 mg/L，9.68 m3/a |  |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 分类收集处理 | 2889.72t | 2889.72t |
|  |  | 装修垃圾 | 分类收集处理 | 937.16t | 937.16t |
|  |  | 生活垃圾 | 袋装收集，日产日清 | 0.1t/d | 环卫部门收走 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 袋装收集，日产日清 | 260.61t/a | 环卫部门收走 |
|  |  | 餐饮垃圾 | 餐饮厨余垃圾 | 45.625t/a | 有资质单位处理 |
|  |  | 绿化垃圾 | 绿化队清运处理 | / | / |
|  |  | 废水站污泥 | 清理污泥 | 5t/a | 环卫部门收走 |
| 噪声 | 施工期 | 机械噪声 | 75-95dB（A）之间 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 设备噪声 | 75-85dB（A）之间 | 达标排放 |
|  |  | 商业噪声 | / |  |
|  |  | 车辆噪声 | 60~75dB（A） |  |
|  |  | 游客等噪声 | / |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 在建设中，场地开挖和土建工程将产生堆土，会造成少量的水土流失约60.89t/a，项目施工期在采取有效的水土流失防治措施后，可有效防治因雨水冲刷造成场地水土流失，本项目施工期对生态影响较小。建议在站内空地种植各种观赏植物，并增加栽植木荷。项目的建成后绿地率较高，项目的建设运营对生态环境的影响较小，对当地植物多样性不会造成明显影响，只是改变了所在区域的景观。 |

# 7、环境影响分析

1施工期环境影响简要分析： 本项目施工过程中主要环境影响表现为以下几个方面： （1）工程占地、开挖与构筑物建设，可能会导致局部生态环境及生态景观的破坏。 （2）施工机械运行及运输车辆流动，会对施工区周围的声学环境形成一定影响。 （3）建筑施工扬尘，会对施工所在地的局部大气环境质量造成一定影响。 （4）施工弃渣的处置，以及建筑物垃圾，也会带来一定的环境影响。 （5）施工过程中，挖掘机、推土机、振动灌注机、电锯等施工机械在施工运行中产生 强噪声而对周围产生一定的环境影响。 1.1、施工期大气污染影响分析 施工废气主要为主体结构施工、运输过程产生的扬尘及施工车辆产生的废气、施工期建筑物装修阶段的废气等。 施工扬尘主要来自工程土石方挖掘、回填，建筑材料的现场搬运、堆放扬尘，及运输车辆车来车往造成的道路扬尘，各类扬尘源均属于瞬时源，产生的高度较低，粉尘颗粒较大，污染扩散距离较短，其影响主要在施工区域外100m左右的范围内。 （1）施工扬尘 工程施工期间，运输车辆行驶、施工垃圾的清理及堆放、人来车往、堆料场装卸材料等均可能产生扬尘。其产生量在有风旱季晴天多于无风雨季，动态施工多于静态作业。 据有关调查显示，施工场地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占扬尘总量的 60%，与道路路面及车辆行驶速度有关。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中：Q —— 汽车行驶的扬尘产生量，kg/km·辆； v —— 汽车行驶速度，km/h； W —— 汽车载重量，t； P —— 道路表面粉尘量，kg/m2。 由上式可知，载重车辆行驶扬尘产生量与汽车行驶速度和道路表面粉尘量成正比。根据调查，一辆载重 5t 的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同行车速度和表面清洁程度下产生的扬尘如表 7-1 所示。 表 7-1 不同车速和地面清洁程度下扬尘产生量 单位：kg/km·辆 粉尘量车速 0.1kg/m2 0.2kg/m2 0.3kg/m2 0.4kg/m2 0.4kg/m2 1.0kg/m2 5km/h 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10km/h 0.0566 0.0953 0.1291 0.1302 0.2894 0.3186 15km/h 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20km/h 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由表 7-1 可知，在相同路面清洁程度下，车速越快，产生的扬尘量越大；相同行车速度下，路面清洁程度越差，扬尘产生量越大。因此，限制车辆行驶速度和保持路面清洁是减少汽车扬尘产生量的有效手段。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果见下表。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘。本项目周边最近村居民点距离70m，且距离北侧汨罗江最近距离70m，施工扬尘对其会不会造成造成影响。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止大风天气作业及避免露天堆放是抑制这类扬尘的有效途径。 评价认为本项目施工期在采取封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘垫等一系列措施后，可大大减少施工扬尘对环境空气的影响。 重污染天气或其他极端天气项目需要进行停止施工，减少重污染天气中粉尘等颗粒污染物对大气的影响。 （2）施工机械废气 运输车辆和施工机械在运行中将产生废气，主要含有CO、NOx等污染物。废气排放局限于施工场内和运输沿线，为非连续性的污染源，且施工场地、运输路线地势开阔，易于通风。建设单位需规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放对周围环境的影响。另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。施工期机械废气属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对其不加处理也可达到相应的排放标准，不会对环境造成影响，车辆扬尘会对运输线路局部大气造成一定程度的污染。 （3）装修废气 涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。溶剂以不同浓度和无组织排放形式挥发至大气中去，并在项目周边弥漫扩散，污染周围的环境和敏感目标，对周边工作人员会带来一定的影响。 对于施工装修期使用的涂料、油漆等建筑材料散发甲醛、苯酚等有机气体的防治，装修应满足相应国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，减少装修阶段有机废气的排放，同时装修时注重开窗通风，加强空气流通，可在一定程度上减少装修阶段有机废气的影响。 施工期大气污染的污染源有：施工扬尘、机械尾气。根据《中华人民共和国大气污染防治法》建设单位须将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，施工单位须制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。从事房屋建筑、市政基础设施建设等施工单位，须向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。 项目施工须符合《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》的要求，减少扬尘和机械废气污染。在施工阶段拟采取的大气污染防治措施如下： （1）整个施工期必须设置1名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度控制施工扬尘。 （2）施工工地周围按要求设置2.5m高的活动挡板围墙。设置1个进出口，围墙底端应设置防溢座，围档必须在三通一平前完成。 （3）建筑物四周1.5m外全部设置防尘布或不低于2000目/100cm2的防尘网。防尘布应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 （4）在施工期间，当空气污染指数为80～100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温、干燥天气时，土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。 （5）超过2天以上的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，凝固剂的使用量以使渣土、裸地凝固为宜。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。外运土方量由专业渣土运输车按照规定路线运至环卫局指定场地。 （6）施工期进出口大门内侧设置1个洗车平台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点必须配置清洗机和1名清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度应大于5m。连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于50m。 （7）施工期进出口大门内侧设置1个沉淀池，污水沉淀时间应大于2h，排放口设置与市政污水管网进行连接。基坑、洗车等施工期污水量约为500m3。在施工围档内四周应设置排水沟。 （8）在土方开挖、运输过程中，应按需要进行排水、降水、土壁支撑的工作。 （9）装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 （10）采用商品砼；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。 （11）工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。 （12）在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。 （13）建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。 （14）对重点扬尘点采取局部降尘措施。扬尘污染防治人员应有专人负责散逸性材料、垃圾、渣土、洒水作业及车辆清洗作业，并记录扬尘控制措施的实施情况。落地材料应一车一清，不能形成堆积状况。 通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘对环境的影响。 对于施工装修期使用的胶合板、涂料、油漆等建筑材料散发甲醛、苯酚等有机气体的防治，装修应满足《室内装修材料有害物质限量》（GB18580-2001~GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，减少装修阶段有机废气的排放，同时装修时注重开窗通风，加强空气流通。 由于施工工程量不大，周期较短，在采取上述措施，工程对周边环境和敏感点的影响随着工程结束也随即停止。 1.2、施工期水污染影响分析 项目施工过程中产生的废水主要有施工废水和生活污水。 （1）生活污水 本项目施工期生活污水产生量为3.2m3/d，经与建设单位核实，本项目施工期将设预处理池，本次评价要求生活污水经临时预处理池处理后，排入市政污水管网，由平江县污水处理厂处理达标后排放至汨罗江，禁止直接排放项目北侧的地表水体。 （2）施工废水 本项目施工期施工废水产生量为50m3/d，施工废水经隔油隔渣池和沉淀池处理后用于场地洒水、车辆冲洗等，并设置雨水截流沟，收集初期雨水不外排。采取以上治理措施后，本项目施工期不会对附近汨罗江地表水环境造成影响。 综上所述，本项目施工期在采取以上污染防治措施后，施工期废水可实现循环利用或合理处置，不会对地表水环境造成影响。 为尽量减小施工期间的水环境污染，建议采取以下主要措施： ①水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，加强施工区域的表面覆盖，减少暴雨侵蚀，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料。 ②避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生；定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体直接接触。 ③其他施工废水沉砂以后用于洒水降尘，沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置；施工应尽量避开雨季，尽量避免雨天施工。 1.3、施工期噪声影响分析 施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。施工机械大都具有噪声高、无规律、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会产生较大的噪声污染，会对施工场地附近住户的工作、生活、学习产生一定的影响。由污染源分析可知，施工机械噪声源大都为高噪声施工机械（源强见表12），且施工机械大都露天运行。机械噪声随距离的衰减按下式进行计算： 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2为接受点距声源的距离，m；计算时，r1为1m。 各种施工机械在施工时随距离的衰减（不计施工场界围挡、周边树木的噪声衰减作用）见下表。 表7-3 施工机械噪声源强的衰减 单位：dB（A） 施工 阶段 声源 源强 距声源不同距离处的噪声值 10m 20m 30m 40m 60m 80m 100m 200m 300m 土石方阶段 挖土机 96 76.0 70.0 66.5 64.0 60.4 57.9 56.0 50.0 46.5 空压机 85 65.0 59.0 55.5 53.0 49.4 46.9 45.0 39.0 35.5 液压打桩机 95 75.0 69.0 65.5 63.0 59.4 56.9 55.0 49.0 45.5 底板与结构阶段 混泥土输送泵 100 80.0 74.0 70.5 68.0 64.4 61.9 60.0 54.0 50.5 振捣机 105 85.0 79.0 75.5 73.0 69.4 66.9 65.0 59.0 55.5 电锯 95 75.0 69.0 65.5 63.0 59.4 56.9 55.0 49.0 45.5 电焊机 95 75.0 69.0 65.5 63.0 59.4 56.9 55.0 49.0 45.5 装修安装阶段 电钻 100 80.0 74.0 70.5 68.0 64.4 61.9 60.0 54.0 50.5 电锤 105 85.0 79.0 75.5 73.0 69.4 66.9 65.0 59.0 55.5 手工钻 100 80.0 74.0 70.5 68.0 64.4 61.9 60.0 54.0 50.5 无齿锯 105 85.0 79.0 75.5 73.0 69.4 66.9 65.0 59.0 55.5 多功能木工刨 100 80.0 74.0 70.5 68.0 64.4 61.9 60.0 54.0 50.5 在施工过程中，施工机械的噪声为主要噪声源，若考虑施工厂界围挡、周边树木的噪声衰减作用，按减噪3dB(A)考虑，则： （1）土石方阶段：昼间施工机械距离场界20m以上、夜间施工机械距离场界80m以上，场界噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)的标准。挖土机、空压机、液压打桩机距场界距离尽量大于以上值，当小于以上距离时，需采取措施如：增加临时隔声屏障等，对施工噪声进行隔声减噪，确保场界噪声达标。 （2）底板与结构阶段：昼间施工机械距离场界40m以上、夜间施工机械距离场界200m以上，场界噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)的标准（振捣机夜间使用时距离300m，场界噪声仍超过夜间标准限值）。施工机械距场界距离尽量大于以上值，当小于以上距离时，需采取措施如：增加临时隔声屏障等，对施工噪声进行隔声减噪，确保场界噪声达标。由于土方阶段运输车辆较多，对周围敏感点造成一定影响，混泥土输送泵、振捣机应尽量在昼间运行，同时要求运输车辆临近项目所在地周边敏感点时需减速降低车辆噪声对周边敏感点居民的影响。 （3）装修安装阶段，昼间施工机械距离场界40m以上，场界噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的昼间≤70 dB(A)的标准；在电锤、无齿锯、云石机使用时机械距场界300m，场界噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的夜间≤55 dB(A)的标准，施工机械距场界距离尽量大于以上值，当小于以上距离时，需采取措施如：增加临时隔声屏障等，对施工噪声进行隔声减噪，确保场界噪声达标。电锤、无齿锯应尽量在昼间运行。 为了尽量减少因本项目施工给周围人们生活等活动带来的不利影响，环评建议采取如下防治措施： （1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的有关规定，确保场界噪声达标。 （2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，施工时间限制在每日6时至12时和14时至22时，尽量不在夜间施工，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。在中高考期间暂停噪声较大工程的施工。 （3）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 （4）合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，并在施工期应经常对施工设备进行维修保养，避免由设备性能减退使噪声增强现象的发生。 （5）施工场界设置围挡。合理布置施工设备，高噪声设备尽量远离东厂界布置，必要时使用隔声罩。 （6）施工机械产生的噪声对现场施工人员，特别是机械操作人员影响较大。为此，建议在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩，施工机械操作者要定时轮换。 （7）车辆运输应避开沿途居民的休息时间，减小运输噪声对居民的影响。 （8）应加强与周边居民的沟通工作，尽量减小施工阶段各类污染对其影响。 施工期应加强管理，采取有效措施，确保施工场界噪声达标。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行消失。 1.4、施工期固废影响分析 施工过程中的固体废物主要为施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 （1）土石方 本项目施工期开挖土石方量约1.09万m3，填方1.65万m3，外借 0.56万m3表土，部分地区填平加高处理。建设单位应按照本环评要求规范临时堆场设置，土方堆场使用防尘布覆盖，堆场四周设置导流渠，将雨水引至沉淀池，可有效防止施工期扬尘产生或因雨水冲刷造成水土流失。 （2）建筑垃圾 本项目施工期建筑垃圾产生量预计2889.72t，环评要求：建筑垃圾临时堆场应设标示牌，并进行防雨、防泄漏处理；施工期间产生的建筑垃圾应分类收集，可回收利用的废料（如钢筋、钢板、木材等下角料）经收集后交由废物收购站处理，不能回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等）应交由建筑垃圾清运公司及时清运至政府部门指定的。建筑垃圾堆放场所，不得随意处理。 （3）装修垃圾 装修产生的一般固废约937.16t，暂存在建筑垃圾临时堆场，应交由建筑垃圾清运公司及时清运至政府部门指定的。建筑垃圾堆放场所，不得随意处理。用到的废弃涂料容器、环氧树脂等属于危险废物，不可与普通装修垃圾混装收集，应单独设置一处危险废物收集间，待装修工程完成后统一交由具有资质的单位进行处置。危险废物收集间需加强管理，地面应做硬化、防渗处理。 （4）生活垃圾 本项目施工期产生的生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，不会对环境造成二次污染。 综上所述，本项目施工期在严格落实本环评提出的上述防治要求后，施工期产生的固体废物可实现资源化利用或无害化处置，不会造成二次污染。 1.5、施工期生态环境影响分析 项目拟施工时易产生水土流失、扬尘。随着施工的进行，裸露的地面逐步被硬化，部分地面被人工植被覆盖，生态功能随着施工的进行而得到部分恢复，最终生态系统由自然生态系统转变为受人类影响紧密的城市生态系统。 为防治水土流失，施工中应采取如下措施： ①科学规划，合理安排施工期，尽量避免雨季施工，及时运输挖方防止暴雨径流对开挖面的冲刷，从根本上减少水土流失量。 ②施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后再回用于施工，确保暴雨时不出现大量水土流失。 ③施工前在项目周边建临时围墙，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土应及时运出填埋，不得随意堆放，防止出现废土置不妥而导致的水土流失。 ④搞好工程区域的植树、绿化和地面硬化，工程建成后厂区内应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强，生态环境逐步恢复和改善。 ⑤应尽可能缩短施工工期，项目建设时，应尽快实施地面硬化和绿化、美化工程。 总体而言，尽管施工过程中采取了多种措施，由于施工过程的诸多不确定性和短期性，施工过程仍将对周围环境产生一定的影响，但施工期影响是短期的、局部的，影响范围和程度有限，待工程完成后，所有的影响也将不复存在。 2营运期环境影响分析 2.1、大气环境影响分析 项目废气主要为餐饮油烟、汽车尾气、污水站臭气及垃圾站臭气。 （1）餐饮油烟 本项目可引入餐饮服务经营场所预留了油烟排口，油烟排口设置满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中“经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m”的规定。环评要求：入驻的餐饮企业需增设油烟净化器，经处理后油烟排放浓度需满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“最高允许排放浓度为2.0mg/m3”的规定。 本项目具体商家入驻情况未定，本环评要求：入驻的餐饮企业必须按照《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等要求另行环评，取得有关部门同意后方可建设及营运。同时，餐饮企业必须按照《关于加强饮食娱乐服务企业环境管理的通知》（环监〔1995〕100号）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的要求，增设油烟净化器，经处理后油烟排放浓度需满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“最高允许排放浓度为2.0mg/m3”的规定。 本项目营运期餐饮企业产生的油烟废气必须经油烟净化器处理后，由每栋楼预留独立烟道引至地面实现达标排放，同时营运过程中需定期对油烟净化设备进行维护。 综上所述，本项目营运期采取上述治理措施后，油烟废气可实现达标排放，不会对区域大气环境造成影响。 （2）汽车尾气 车辆产生的汽车尾气主要是指汽车进出停车场及在停车场内行驶时，汽车怠速及慢速(≤5km/h)状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。 私家车燃油汽车尾气中主要污染因子为CO、HC、NOx等。出租车主要为燃气车辆，产生的尾气较少。随着国家燃油标准的逐步提高，燃油车辆产生的尾气也逐步减少。同时，由于项目边比较开阔，汽车尾气容易扩散，对周围大气环境影响较小。 为了进一步减少汽车尾气的排放，项目拟采取以下措施： ①加强场内运输管理，确保场内道路畅通，减少运输车辆频繁加速、减速和怠速时的污染物排放量； ②车辆进入停车车位后应立即熄火，禁止车辆空档运转。 ③场地周边设置绿化隔离带，降低汽车尾气的影响。 ④地下停车场设置换气系统，排放的气体通过设置在绿化区的换气口进去排放，经过植被吸收净化后对周边环境影响较小。 （3）污水站臭气 化粪池运行过程中会排放一定气体。排气由排气管道引至地面排放，废气经扩散和植物吸收后，其排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的规定，无需设置大气防护距离，因此不会对区域环境造成影响。 （4）垃圾站臭气 本项目垃圾站采用密闭设置，生活垃圾严格做到日产日清，缩短其在垃圾站的滞留时间，禁止垃圾过夜堆放，并排专人负责清理和喷洒消毒药水，保持垃圾站周围良好的卫生状况。本项目垃圾站布设应符合《城市环境卫生设施规划规范》要求，与相邻建筑物＞8m，绿化带建设＞3m，位置设在夏季主导风向下风向，采取上述措施后，可有效控制垃圾恶臭的产生，防止对周围环境造成影响，对本项目及周边环境影响较小。 2.2、水环境影响分析 本项目排水采用雨、污分流制。雨水采用重力流雨水系统有组织排放，平江县地处山区，城区地面高差较大，自然坡度较大。项目周边雨水经管网排入滨江西路雨水收集系统，沿滨江路排水沟向东汇合后一起向北排入汨罗江。 天岳美食街营运期主要废水有职工生活污水、游客生活污水、商业餐饮废水等。建设单位拟针对项目生活污水和餐饮污水设置一套“隔油池+化粪池”预处理系统将项目运营期间产生的生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入附近市政污水管网，最终汇入平江县城污水处理厂作进一步处理。建设项目运营期生产废水产排放情况如下： 表7-4 建设项目运营期生产废水产排放情况一览表 项目 污染物产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 污染物排放浓度(mg/L) 污水站 排放量(t/a) 污染物排放浓度(mg/L) 污水厂 排放量(t/a) 水量 / 324353.6 / 324353.6 / 324353.6 pH / / 6～9 / / / CODCr 300 96.83 100 32.28 60 19.46 BOD5 180 58.10 20 6.45 20 6.45 SS 200 64.56 70 22.59 20 6.45 动植物油 300 96.83 100 32.28 3 0.97 NH3-N 30 9.68 15 4.84 8 2.59 根据项目排水规划，项目所在区域废水排入平江县污水处理厂（平江县水质净化中心）处理，平江县污水处理厂采用CASS处理工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。污水处理厂处理能力为4万m3/d，本项目属于平江县污水处理厂纳污范围；目前，平江县污水处理厂废水处理量在2.5～3.7万m3/d之间，污水纳入该污水处理厂处理不会额外增加污水处理厂的处理负荷。本项目废水水质较为简单，废水排放量约为888.64m3/d，占污水处理厂处理能力的3%左右，不会对污水处理厂水质和负荷产生冲击影响。因此，项目废水纳入平江县污水处理进行处理是可行的。 根据岳阳市环境保护局公布的监督性监测数据，平江县格林莱环保实业有限公司（平江县污水处理厂）2017年1～3季度的出水均能达标排放，故本项目废水经污水处理厂处理后不会对汨罗江及周边地表水体产生明显不利影响。 采用上述废水处理措施后，项目废水对环境影响较小。 2.3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要为配电设备等产生的设备噪声产生的噪声，噪声级约为40~85dB(A)。经消声、墙体阻隔、及自然衰减，项目所产生的噪声至厂界时，声压级满足GB3096—2008《声环境质量标准》2类和4a类标准要求，对项目游客及周围声环境影响较小。同时，本项目在设计上，针对不同设备采取以下隔声、减振措施： ①通风设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊架、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装设消声器，并定期进行设备维护，风机房墙体做吸声处理，机房门为隔声门。 ②空调设有全热交换器送新风，布置于地下室设备用房内，设计上需采取减振降噪的措施，以减少噪声的影响。 评价认为，采取上述治理措施后，本项目营运期设备噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类和4a类标准，实现达标排放。 2.4、固体废物影响分析 （1）生活垃圾 营运期生活垃圾经袋装收集后，暂存于垃圾站，由市政环卫部门统一清运和处理。建设单位在严格按照本环评中提出的要求，做到垃圾日产日清，落实本环评提出的管理要求和运输要求后，可确保不对周围环境造成二次污染。 本项目设1处垃圾站，建筑面积215m2，生活垃圾经袋装收集后暂存于垃圾站内，由市政环卫部门统一清运和处理。本环评针对垃圾站管理和垃圾清运提出以下要求： ①垃圾站内采用大型密闭垃圾桶进行储存垃圾，垃圾实现完全袋装收集、桶装储存，禁止垃圾随地堆砌、乱倒乱放。既可避免垃圾渗滤液遗漏，又可减少恶臭的排放。 ②垃圾站应严格做好防雨、防渗、防漏措施；垃圾站冲洗水接入项目内部污水管网，经预处理池处理后排放，禁止直接排入雨水管网；由于生活垃圾采用袋装收集、桶装储存，垃圾渗滤液可较为方便的与生活垃圾一起清运处理。 ③生活垃圾必须严格做到日产日清，严禁垃圾过夜堆放，垃圾站需定期喷洒药水，防 止蚊蝇滋生。 ④合理选择垃圾清运时间，应尽可能避开人流和车流高峰期。 ⑤垃圾运输应采取密闭运输，垃圾运输应选择车流量较小、尽可能不穿过人口密集的运输路线。运输过程应注意防止垃圾撒落 （2）餐厨垃圾（含废油脂） 根据《饮食业环境保护技术规范》中要求，为便于餐厨垃圾收集与管理，饮食单位应设有固体废物临时存放场地。根据《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号）要求，餐厨垃圾收集后暂存后统一交由有资质的单位进行收集后处理，签订委托处理协议，明确双方权利义务，建立健全无害化处理台账，并落实联单制度，确保餐厨垃圾产生后24小时内交其收运。 （3）污水站污泥 生活废水处理污泥定期清掏后，按一般固体废物管理，产生量为5 t/a，由环卫部门负责清运。清掏时应采用专门的设防漏处置措施。 （4）落叶等植物垃圾 本项目地面的绿化景观要定期修剪产生的树枝和秋冬季节的枯枝落叶，落叶等植物垃圾收集后由环卫部门清运和处理，不会对环境造成二次污染。 综上所述，本项目营运期采取以上治理措施后，各项固体废物去向明确，可实现资源化利用或无害化处置，不会对环境造成二次污染。 2.5地下水环境影响分析 为防止营运期对地下水造成污染，本环评要求采取以下治理措施： ①将垃圾站、隔油池和化粪池等划定为重点防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10 -7 cm/s；小区路面、地面等区域划定为简单防渗区，防渗要求为水泥硬化。 ②本项目地面应进行硬化处理，所有排水管道需采取防渗措施，防止外排废水“跑、冒、滴、漏”，确保排水系统不对地下水造成影响。 环评认为，本项目营运期在采取上述地下水防渗措施，确保各区域防渗系数满足防渗要求，可有效避免地下水污染。 2.6生态环境影响 根据现场踏勘，现场为荒地，植被稀少，项目建成后，绿化率达20%，主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主，将极大改善所在地生态环境。 环评建议做好绿化规划，利用场地充分绿化，加强道路绿化布局，使用点、面、线绿化方式，建立项目区域绿化带，实施乔灌木花草互相搭配，采用阔叶长青树种为主的灌木的布局，营造舒适宜居的的生态环境。这些植被的存在将为游客及员工提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境，区域的植被将得到很大程度的恢复。 2.7环境风险影响 根据项目的工程组成内容分析，本项目生活污水经过化粪池处理后，直接排入市政污水管网，化粪池为地埋式设计。按照设计规范，化粪池、地埋管道均需进行压力测试和防渗设计，故生活污水的输送过程不会产生泄漏。 当因化粪池或地下管网出现泄漏时，由于区域地下水水位较高，故化粪池及地下管网系统与地下水的之间不存在大的压力差，生活污水未经处理的情况下，其中的悬浮物浓度较高，经过一定时间也会形成堵塞而截断废水继续下渗。另外经分析项目餐饮污水污染物浓度与城镇居民污水浓度相类似，生活污水属于低浓度易降解污染物，少量污染物在经过包气带阻隔降解，不会对地下水产生明显不利的影响。 本项目可能发生的环境风险事件主要为餐饮废水隔油池及化粪池发生故障导致废水未经处理直接排入市政管网。本项目日排放餐饮废水约400m3，污水处理厂处理能力为4万m3/d，约占污水处理厂的1%，水量较少，不会对平江县污水处理厂造成冲击影响。平江县污水处理厂采用CASS处理工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江，不会对汨罗江造成环境污染事件。当发生污水处理系统处理效率下降后，要及时安排人员对废水处理系统进行查找故障及维修。 建议营运期管理人员加强隔油池油渣的及时打捞及清运，做好污水处理系统的维护工作，可以有效避免污水处理系统处理效率下降的情况发生。 3、总量控制 “十三五”期间，国家规定实行总量控制的污染因子为COD、NH3-N、SO2和NOx。 根据国家环保部的有关总量控制管理条例，并结合建项目污染物排放特点，本项目排放污染物总量为COD：19.46t/a，NH3-N：2.59t/a。总量纳入平江县污水处理厂总量指标。 4、产业政策和选址合理性分析 4.1 产业政策的符合性分析 本项目为房地产开发经营项目，行业代码为K7010。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类建设项目。项目符合国家和地方产业政策的要求。 4.2 选址合理性分析 本项目位于城关镇滨江西路，北邻汨罗江，南倚鲁肃山，东侧甲山河，西临寺前路，便于游客出行。根据平江县土地利用规划图，本项目占地不属于基本农田，为建设项目用地。本项目不评价区域内无天然分布的珍惜濒危动植物资源，项目周围无自然保护区、文物古迹等环境敏感点。 根据平江县“十三五”规划以及县委、县政府提出的加快城镇化建设要求，提升县城品味，推进绿富双赢大美平江的总体思路，以及“一江两岸”规划编制的发展目标，为衔接产需、满足消费，带动产业发展，项目单位拟在城关镇滨江西路以南新建一个集美食、民俗文化为一体的旅游休闲式文化街。 根据平江县城市总体规划可知，本项目属于建设项目用地。建设符合平江县土地利用总体规划，符合平江县“十三五”发展规划。 综上，该项目选址较为合理。 5 环境管理与监测 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： ① 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 ② 在项目建设阶段，必须到环境保护行政主管部门进行排污申报登记，设置“环境保护监督栏”，制定切实可行的防治施工过程中的环境污染措施，设置专职人员进行环境管理。 ③建设单位须将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，施工单位须制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。从事房屋建筑、市政基础设施建设等施工单位，须向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。 ④组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。 ⑤在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 本项目需提出严格的环境管理措施，如建立环境管理机构，配备环保管理人员，制定环保应急预案，实行环保“三同时”保证制度，以落实本环境影响评价报告表的各项要求。 （2）环境监测 本项目环境监控主要目的是通过本项目建成后的环境监测，为环境管理提供依据，具体如下： ① 施工期环境监测：本项目施工期间，建设单位应定期委托有资质监测机构对项目施工过程中各污染源进行监测，确保施工期各污染物达标排放。 ② 竣工验收监测：本项目建成投入试生产后，建设单位应及时委托有资质的环保监测机构对本项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告，报环保部门审批。 ③ 营运期环境监测：本项目实施后，企业应委托有资质监测机构对污染源和环保设施运行情况进行常规监测。监测内容、点位和频次见表7-5。 表7-5 环境监测计划表 时期 序号 类别 监测项目 监测点位 监测频次 施工期 扬尘 颗粒物 场界上风向参照点、下风向监控点 每季度监测1次 噪声 建筑施工场界环境噪声 场界东、南、西、北、外1米处 每季度监测1次 营运期 废水 pH值、CODCr、BOD5、NH3-N、动植物油、SS 废水总排口 每季度监测1次 噪声 厂界噪声 场界东、南、西、北、外1米处 每季度监测1次 6环保投资估算 项目环保投资516万元，占总投资3.4%，企业可以接受。 表7-6 本项目环保投资一览表 单位：万元 污染源 环保设施名称 投资 废水 建隔渣栅、隔油隔渣池、预处理池 10 修建施工期排水沟，做好污水收集处理措施 15 雨、污管网及空调冷凝水收集管铺设 / 隔油隔渣池+化粪池 107 废气 设 2.5 米高围墙，定期洒水，道路硬化，冲洗设施 15 出入口车辆冲洗轮胎等布覆盖 8 采用密目安全网，临时堆场使用防尘布覆盖 13 垃圾站加强管理，禁止垃圾过夜堆放 3 预留油烟井和油烟净化器安装位置 220 地下停车场机械通风系统 52 噪声 建临时围墙，选用低噪声设备，高噪声设备采取减振措施 6 通风设备减振垫、安装消声器、墙体吸声处理 55 空调机组设置基础减振，加强商业管理 35 固废 废弃建筑垃圾及时外运 30 生活垃圾日产日清，装修垃圾分类收集 10 建垃圾站（1 个，总建筑面积 215m2），设大型密闭垃圾桶，垃圾袋装收集、日产日清 10 生态 避开雨季施工，防止雨水冲刷，设置导流渠，水保措施 60 地下水 垃圾站、预处理池、隔油间、餐厨垃圾收集场所、发电机房 进行防渗、防漏处理 445 绿化 种树、花、草等，绿化率为20% 80 合计 516 7 环境保护竣工验收目标及验收监测内容 表7-7 环保设施“三同时”竣工验收一览表 项目 污染源 治理措施 监测项目 验收标准 废 气 施工期粉尘 采用密目安全网，临时堆场使用防尘布覆盖，重污染或极端天气需要进行停工 TSP 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控限值 餐饮废气 预留油烟井和油烟净化器安装位置 / / 汽车尾气 地下换气系统 / / 废水 施工污水 沉淀后循环使用 / 不外排 生活废水 隔渣栅+隔油池+化粪池 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠杆菌、动植物油 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准标准要求 固废 施工固废 由专门渣土场运至渣土办指定地点 / / 施工装修危险废物 废弃涂料容器、树脂漆等，不可与普通装修垃圾混合，须暂存于危废暂存间，交有资质单位进行处置 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 生活垃圾 交由环卫部门处理 / 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001） 餐厨垃圾 委托有资质单位处理 / / 噪声 施工噪声 控制施工时间，合理选择施工机械、施工方式，围挡 连续等效A声级 噪声排放达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中标准限值要求 机械设备 隔声、减振等 连续等效A声级 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）北侧执行4类外其余区域执行2类

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工阶段 | 施工扬尘 | 密目网、常洒水、防尘布覆盖等 | 达标排放 |
|  |  | 施工机械 | 汽车尾气 | 加强设备维护，加强管理 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 停车场尾气 | 尾气 | 机械换气后无组织排放，加强绿化 | 达标排放 |
|  |  | 化粪池 | 恶臭 | 由排气管道引至地面排放，少量废气扩散后由植物吸收 | 达标排放 |
|  |  | 垃圾站 | 恶臭 | 垃圾日产日清 | 达标排放 |
|  |  | 入驻餐饮 | 油烟废气 | 油烟净化器处理后，专用烟道排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | 生活污水 | 隔油隔渣池预处理后排入市政管网 | 达标排放 |
|  |  | 施工废水 | 施工废水 | 隔油隔渣池、沉淀池处理 | 不外排 |
|  | 营运期 | 职工和游客废水 | 生活污水、餐饮废水 | 化粪池（餐饮企业 含油废水先经隔油处理）处理后排入污水处理厂处置 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 基础工程 | 土石方 | 用绿化覆土、场地回填 | 无害化处理 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 分类收集处理 | 无害化处理 |
|  |  | 装修阶段 | 装修垃圾 | 分类收集处理，危废交由具资质单位 | 无害化处理 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 袋装收集后，由环卫部门统一清运 | 无害化处理 |
|  | 营运期 | 商业等 | 生活垃圾 | 袋装收集后暂存于垃圾站，由市政 环卫部门统一清运和处理 | 无害化处理 |
|  |  | 商业等 | 餐饮垃圾 | 餐饮厨余垃圾 | 无害化处理 |
|  |  | 广场绿化 | 绿化垃圾 | 绿化队清运处理 | 无害化处理 |
|  |  | 污水站 | 污泥 | 清理污泥 | 无害化处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 机械噪声 | 选用低噪声设备、合理安排施工时间 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 设备 | 设备噪声 | 减振、隔声、消音等 | 达标排放 |
|  |  | 商业 | 商业噪声 | 加强管理，规范布局 |  |
|  |  | 车辆 | 车辆噪声 | 禁止鸣笛，规范秩序 |  |
|  |  | 游客 | 游客等噪声 | 禁止喧哗，加强管理 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 在建设中，场地开挖和土建工程将产生堆土，会造成少量的水土流失，项目施工期在采取有效的水土流失防治措施后，可有效防治因雨水冲刷造成场地水土流失，本项目施工期对生态影响较小。建议在站内空地种植各种观赏植物，并增加栽植木荷。项目的建成后绿地率较高，项目的建设运营对生态环境的影响较小，对当地植物多样性不会造成明显影响，只是改变了所在区域的景观。 |

# 9、结论与建议

1、结论 1.1 项目基本情况 平江县天岳美食文化街位于城关镇滨江西路，北邻汨罗江，南倚鲁肃山，东侧甲山河，西临寺前路，总投资额约为15000万元，占地面积约为40031.4平方米，建筑面积约为72243平方米，用地性质为建设项目用地。环保投资516万元，占总投资的3.4%。 1.2 环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：项目拟建地监测因子浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准质量要求。 水环境质量现状：由地表水环境现状监测数据可知，各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，地表水环境质量较好。 声环境质量现状：从噪声现场监测数据与评价标准对比可知，项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 1.3 施工期环境影响分析结论 在落实好各项环保措施的前提下，本项目施工期对周边环境空气、地表水环境、声环境影响较小，固废能到妥善处置。建议项目施工缩短施工工期，尽快实施地面硬化和绿化、美化工程。通过科学规划、合理布局、严格管理等，最大限度地保护和建设生态环境。 （一）施工期环境影响结论 （1）大气环境影响结论本项目施工期在严格落实本报告中提出大气污染防治措施后，施工期大气污染物可以实现达标排放，施工期对大气环境的影响甚微。 （2）水环境影响分析结论 本项目施工期生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，不直接外排；施工废水经隔油隔渣池和沉淀池处理后回用于场地洒水、车辆冲洗等，不外排。采取上述治理措施后，施工期产生的废水可实现资源化利用或达标排放，不会对区域地表水环境造成影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目施工阶段采取本环评中提出的噪声防治措施，可实现场界噪声达标排放。由于施工期的影响是短暂的，采取合理的施工组织方式后，不会对周围声环境影响不大。 （4）固体废物影响分析结论 本项目施工期和营运期在采取本报告中提出的各类固体废物防治措施后，各类固体废物处置得当，去向明确，可实现资源化利用或无害化处置，不会对环境造成二次污染。 1.4 营运期环境影响分析结论 （一）营运期环境影响结论 （1）大气环境影响结论 本项目营运期采用餐饮油烟废气经油烟净化器处理后由预留烟道排放达标排放；地下车库设机械通风系统，废气经机械强制抽风后通过排风井地面排放；垃圾站严格做到日产日清，定期喷洒消毒药水，化粪池少量废气由排气管排至绿化带处经植被吸收。采取上述治理措施后，营运期大气污染物可实现达标排放，不会对区域大气环境造成影响。 （2）地表水环境影响结论 本项目排水采用雨、污分流制，污水经隔油隔渣池+化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，经平江县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。 采取上述治理措施后，本项目废水均可实现达标排放，不会对地表水环境造成影响。 （3）声环境影响结论 本项目禁止引入高噪声娱乐场所，营运期各产噪设备布置于地下室设备用房，针对各设备采取减振、降噪、消音等防治措施后，营运期噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类和4a类标准，实现达标排放，不会对区域声环境造成影响。 （4）固体废物环境影响结论 营运期生活垃圾严格做到日产日清；餐厨垃圾经分类收集后交由经城管部门许可的单位收运、处理；落叶等植物垃圾收集后由城市绿化队清运处置。采取以上治理措施后 1.5 总平面布置合理性分析 本项目整个建筑空间利用和布局合理，功能分区明确，建筑组群设计符合建筑设计要求。化粪池、垃圾站等公建设施均紧邻鲁肃山公园，整体布局中充分考虑，有效避免了对敏感点的影响。总图布置中考虑了环保要求，故本项目平面布置是合理的。 1.6产业政策和规划符合性分析 本项目为房地产开发经营项目，行业代码为K7010。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类建设项目。 根据平江县“十三五”规划以及县委、县政府提出的加快城镇化建设要求，提升县城品味，推进绿富双赢大美平江的总体思路，以及“一江两岸”规划编制的发展目标，为衔接产需、满足消费，带动产业发展，项目单位拟在城关镇滨江西路以南新建一个集美食、民俗文化为一体的旅游休闲式文化街。 根据平江县城市总体规划可知，本项目属于建设项目用地。建设符合平江县土地利用总体规划，符合平江县“十三五”发展规划。 因此项目符合国家和地方产业政策的要求。 1.6总量控制 “十三五”期间，国家规定实行总量控制的污染因子为COD、NH3-N、SO2和NOx。 根据国家环保部的有关总量控制管理条例，并结合建项目污染物排放特点，本评价需申请污染物总量控制指标，COD：19.46t/a，NH3-N：2.59t/a。 1.7 综合结论 项目建设符合国家产业政策和平江县规划要求。项目选址合理，总图布置合理。废水、废气、噪声、固体废物采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。建设单位认真落实本报告中提出的各项污染防治措施和有关管理措施，保证环境保护措施的有效运行，可确保污染物稳定达标排放。从环保角度而言，本项目的建设是可行的。 2、评价建议及要求 1、要求 （1）本项目商业用房后期引入的商业，需严格按照《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法规要求向当地环境保护局另行申报，办理相关环评手续。商业用房引入的商业，需严格遵循本报告中商业定位要求，项目在招商时，应告知入驻商业用房的业态定位以及预留了何种环保设施。入驻的企业需要履行登记表手续。 （2）商业等生活生产污水不得直接排放汨罗江，必须经化粪池处理后排入市政管网，并有平江县污水处理厂处理达标后排放。 2、建议 项目产生的生活垃圾做到分类收集，日产日清，清运垃圾时间应避开人流高峰期，选择对周围环境影响最小的运输路线，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的出现抛洒现象。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 环评委托函 附件2 项目立项文件 附件3 企业营业执照 附件4 企业用地证 附件5 污水厂纳污证明 附件6 项目检测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置和用地红线示意图 附图3 平江县城市总体规划示意图 附图4 项目所在地给排水管网示意图 附图5 项目所在地水系示意图 附图6 项目周边敏感点示意图

# Text boxes

游客到达

娱乐休闲

餐饮

离开

噪声、固废、废水、油烟

新鲜水1134.2

10.8

职工用水（-2.16）

888.64

隔油隔渣池

平江县污水处理厂

500

餐饮用水（-100）

600

商业用水（-120）

绿化用水（-28.8）