平环批字〔2017〕10705 号

关于湖南省平江县板江乡华岗建筑用花岗岩矿开采加工项目环境影响报告书的批复

平江县华岗采石场：

你公司《关于<湖南省平江县板江乡华岗建筑用花岗岩矿开采加工项目>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元在平江县板江乡小水村进行改扩建，开采花岗岩矿石量增至5万m3/年；采矿区中心地理坐标为东经：113°43′0.10″，北纬：28°59′30.81″，采矿范围由4个拐点圈定，开采标高+320m至+270m，拟开采面积0.01175km2。矿区可采储量15.13万m3，矿石开采年限为3年。开采方式：露天开采；工艺流程为：采剥→穿孔、爆破、挖掘→装载→颚式破碎→圆锥破碎→筛分→装载→临时堆放→装车外销。主要建设内容包括：采矿区、矿石加工区、办公区、产品临时堆放库，并配套给水排水系统和环保设施等辅助生产设施，其余依托原有工程。主要生产设备包括：颚式破碎机、圆锥破碎机、推动式喂料机和振动筛等，其余依托原有生产设备。项目不设置炸药库，不涉及选矿。

该项目属于平江县人民政府批复的《关于批准<湖南省平江县矿产资源总体规划（2008-2015年）调整方案>的请示》中矿区范围调整项目。项目建设符合国家产业政策和地方规划，根据中华人民共和国环境保护部《关于<湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年)环境影响报告书>的审查意见》和湖南华中矿业有限公司编制的环评报告书基本内容、结论以及专家评审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、你公司应对已建工程存在的环境问题、环境风险，严格落实整改到位，在后期工程建设及营运过程中须按照环境保护“三同时”制度要求，落实报告书提出的“以新带老”、污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

1、严格按照国土、林业、水利及安监等行政主管部门批复的开发利用方案和水土保持方案等实施施工、建设和生产，不得擅自变更开采方式，严格控制开采规模，不得擅自扩大使用场地，防止对矿区附近的农田及生态环境造成影响。

2、加强矿区生态环境保护。项目宜实施“剥离—排废土石—造地—复垦”一体化技术，分阶开采，加强矿区沉淀池、边坡、截水沟、排水沟、护坡及拦渣坝等建设，防范矿区的水土流失，废土场和产品堆场进行围挡，堆放高度应低于围挡高度，避免发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ 651—2013），依据矿区矿山地质环境保护与恢复治理方案，科学制定并实施矿区生态恢复计划，采取边开采、边治理、边恢复的方式。利用剥离的废土石对矿山开采形成的采坑进行回填及表层覆土，并进行植树造林。矿山服务期满后，应及时进行场地平整和覆盖表层土并恢复植被等有效的矿区生态恢复措施。

3、加强水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，规范建设采矿区和破碎加工区各堆场的截排水和废水回用处理系统，提高废水回用率，排水沟及沉淀池均采取硬化处理，做到防渗防漏；生产废水经沉淀池处理回用于生产，不得外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农林灌溉。

4、废气污染防治工作。采用湿式采矿作业，在各产尘点采取喷雾洒水等措施；对振动筛、破碎机进行密封处理，减少无组织粉尘对周边环境影响；加强车辆运输管理，减少运输扬尘。根据环评报告书意见，采矿区周边设置50m的卫生防护距离，碎石加工厂周边设置50m卫生防护距离，地方政府要严格控制用地规划，不得新建居民区、学校、医院等敏感建筑。项目外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放限值要求。

5、噪声污染防治工作。优化平面布局与设备选型，对开山挖掘机、破碎机、筛分装置及运输车辆选用低噪设备、采取减震措施，合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，严格控制运输车辆鸣笛及超载，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348―2008）2类标准要求，不得在夜间进行爆破作业。

6、固体废物处理工作。严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）中的相关要求对排土场进行设计和管理，废土堆存于排土场内，确保安全稳定堆存处置；废水沉渣定期清理或综合回收利用；含油抹布手套等固体废物按《国家危险废物名录》（2016版）中危险废物豁免管理清单要求规范处理。生活垃圾按相关要求收集后统一清运处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

7、落实环境风险事故防范措施，加强安全生产和环保设施运营管理。严格按照设计的开采台阶高度及开采边坡角分层开采并控制分层高度，超高地段在未按照设计和规程要求处理前不得开采。项目爆破使用的炸药、雷管等由有资质的单位配送及实施，企业不得自行储存；落实环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。

三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

2017年12月11日