平环评函〔2017〕20914号

关于湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目变更环境影响说明的批复意见的函

平江县利源建设投资有限公司：

你公司《关于<湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目变更环境影响说明>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，复函如下：

一、湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目于2014年11月18日获得了岳阳市环境保护局的环评批复（岳环评[2014]58号）：工程拟建于平江县规划东兴北路（二期）西侧，钟虹公路南侧，仙江河东岸，总占地面积26562.00m2，处理规模为10000m3/d，服务范围为整个天岳新区，采用格栅+沉淀＋水解酸化+A2/O+过滤+二氧化氯消毒工艺，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后,经专用管道于严家滩大桥以下的排污口排入汨罗江。本次环评变更内容为：1、项目名称变更：由原“湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目”变更为“湖南平江金窝污水处理厂一期工程建设项目”；2、建设单位变更：由原“平江县利源建设投资有限公司”变更为“开元发展（平江）投资有限责任公司”（相关证明详见附件）；3、相关工程内容变更：根据现有环评批复（岳环评[2014]58号），平江天岳新区污水处理厂一期工程排污口拟设置于严家滩大桥以下，沿河需修建7.5km的压力管道，水文、地质情况复杂，施工难度较大，且沿江风光带现已基本完工，管道的建设将造成二次施工，污染周边环境。故拟将排污口上移至仙江河和汨罗江交汇口，原有污水处理厂地理位置、处理规模和工艺均不变，在厂外仙江河和汨罗江交汇口东南角增设1座用地范围约45128.72m2，规模为1万m3/d的人工湿地尾水深度处理工程，包括生态氧化池、高效垂直流人工湿地、自然湿地系统（景观水系）及与此配套的公用工程、景观工程等，采用压力管道与污水处理厂连接，废水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其修改单）一级A标准后排入人工湿地，经人工湿地后期处理至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准后再经位于仙江河和汨罗江交汇口处的排放口排入汨罗江。

二、根据《平江县人民政府关于拆除汨罗江首家坪饮用取水口的决定》（平政函[2017]49号）和湖南葆华环保有限公司编制的《湖南平江天岳新区污水处理厂一期工程建设项目变更环境影响说明》基本内容、结论和专家评审意见，在黄金洞水库饮用水正式对县城供水及拆除首家坪备用取水口取水设施后，我局原则同意你公司实施上述变更工程。建设单位和施工单位在新增人工湿地的建设和营运期必须全面落实变更环境影响说明提出的各项环保措施，建立环境保护管理责任制度，严格操作规程，做好运行记录，定期检修运行设备和设施，发现隐患及时处理，安装在线监测系统，制定监测计划，开展监测工作，杜绝非正常运行排放对汨罗江河水环境产生不良影响。余按原环评报告及批复执行。

2017年12月29日