建设项目环境影响报告表

# （报批稿）

| 项目名称： | 平江县安定镇大桥页岩机砖厂10万t/a砖瓦用砂岩（页岩）开采项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 平江县安定镇大桥页岩机砖厂 |

编制日期：二零一八年二月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

专家评审意见修改说明

| 序号 | 专家评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善原有采矿状况，明确附图中以往采矿界限、本次核实采矿界限和国土批准的采矿红线之间的关系，是否存在越界开采及存在的环境问题。同时，细化原有项目的开采情况，明确该矿区所剩砂岩资源储量，以及本次改扩建后所能服务的开采年限，及时采取生态复垦，减少水土流失。 | 已明确此次延续采矿权边界范围不变，资源储量及服务年限。P3 原有矿区存在越界开采情况，已提出及时采取生态整改措施。P5~6 |
| 2 | 完善平面布局图（沉淀池、砂石转运厂等），强化项目布局的合理性，提出严格的环保措施，避免项目影响周边居民生活。 | 已完善平面图。详见附图 已优化平面布局。P34 提出粉尘防治措施。P20 |
| 3 | 根据原有采场的环境问题，特别是生态影响提出可行的整改建议。 补充改扩建后全厂的产排污情况，在以新带老的情况下，完善“三本账”内容。 | 已针对原有采矿生态环境问题提出整改措施。P6 结合扩建后产排污，完善了“三本帐”。P18 |
| 4 | 强化噪声的影响分析，对采挖等高噪声工序要明确作业时间，建议严禁在夜间进行加工生产。 | 已提出严禁夜间高噪声作业。P23 |
| 5 | 建议对开采砂岩、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置，以防二次污染。 | 已提出固废防治措施。P24 |
| 6 | 细化生产过程中环境保护要求，建议采矿、铲装作业时应采取喷雾、洒水措施；周围设置完整的排水系统、截流系统、防洪系统，淋滤水、设备冷却水、除尘废水应收集处理回用于生产，不能回用的须采用措施处理达标后外排；应具备初期雨水收集处理系统。分阶段合理布局采挖作业生产区，对排水、弃土场等的设置提出相应的环境保护措施和对策，提出避免洪水冲刷的风险评估及相应环境保护措施。 | 已提出采矿、铲装作业时应采取喷雾、洒水等降尘措施。P20 本项目无冷却水、除尘水，提出对初期雨水收集处理等措施。P22 已提出台阶式合理开采、排水等环保及风险措施。P25~26 |
| 7 | 核实天然林、生态公益林、基本农田、文物保护情况，补充相关部门的证明材料。 | 已补充林业局关于本项目用地证明。详见附件2 |
| 8 | 核实主要生产设备种类和数量，明确开采后砂岩（页岩）输送途径。 建议页岩矿运输道路应硬化并洒水防尘，运输路线不得穿越村庄、集镇等人群密集区域。运输车辆需配置围挡、遮盖等设施，防止沿路洒落。须采用箱式运输车辆。车辆出入口设置车辆冲洗系统。 | 已核实设备清单。P4 已明确开采砂石均用砖厂，无砂石外运出厂。P4 |
| 9 | 建议核实附近居民的饮用水的使用情况，是否为山泉水，采矿区内是否有类似水源的分布，补充分析采矿过程中对此的影响，提出加强地下水等相关环境保护措施的要求。 | 已核实附近居民饮用水来源为水井，周边及下游地表水体无饮用水源分布，并补充地下水影响分析及防护措施。P22~23 |
| 10 | 细化核算项目投资和环保投资额，细化补充三同时和生态环境保护措施验收内容，如生产加工区等的建设地点、范围、防洪设施、淋滤水、初期雨水收集处理设施、是否需要建设废渣堆场坝，明确生态环境保护设施建设要求。 | 已核算环保投资并细化竣工验收内容。P30~31 |
| 11 | 列出环境保护目标一览图。 | 详见附图 |
| 12 | 本项目开采方式为露天开采，水土流失问题比较突出，建议核实前期水土保持措施是否满足扩建的要求。 | 已分析本项目采用原有水土保持方案中措施可行。P26 |
| 13 | 细化矿区服务期满后，植被恢复措施。 | 已细化闭矿后复垦措施。P27~29 |
| 14 | 强化项目建设与相关规划的符合性分析（必须达到10万t/a以上的政策依据）。 | 已强化政策符合性分析。P33 |

注：修改内容在报告中用下划线标示。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县安定镇大桥页岩机砖厂10万t/a砖瓦用砂岩（页岩）开采项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县安定镇大桥页岩机砖厂 |
| 法人代表 | 翁华章 | 联系人 | 翁华章 |
| 通讯地址 | 平江县安定镇石浆村 |
| 联系电话 | 18705075578 | 传真 | / | 邮政编码 | 414501 |
| 建设地点 | 平江县安定镇石浆村（北纬 28°36'0.45"，东经113°37'7.35"） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别 及代码 | 粘土及其他土砂石开采 B1019 |
| 矿区面积 （平方千米） | 0.0118 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 28.55 | 环保投资占总投资比例 | 57.1% |
| 投产日期 | 2018年3月 |
| 一、项目编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016.9.1）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016.1.1）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018.1.1）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997.3.1）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号，2017.9.1）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，2013.5.1； （10）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015.4.2）； （11）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013.9.10）； （12）《中华人民共和国水土保持法》，2013年修订。 2、地方法规 （1）《湖南省环境保护条例(修正案)》2002.3.29； （2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》2007.8.28； （3）《湖南省“十三五”环境保护规划》； （4）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日施行； （5）《关于印发<贯彻落实“大气污染防治行动计划”实施细则>的通知》，湘政办发[2013]77号，2013.12.23； （6）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》，湘政办发〔2017〕33号； （7）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知，（湘政发[2015]53号）； （8）岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告，岳政告〔2015〕5号。 3、有关导则及依据 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)； （7）《湖南省平江县安定镇大桥砖瓦用砂岩资源储量核实报告》，湖南省核工业地质局三一一大队； （8）“平江县安定镇大桥页岩机砖厂年产5000万块页岩墙体砖项目”环评批复，平环批字[2011]0420号； （9）“平江县安定镇大桥页岩机砖厂年产5000万块页岩墙体砖项目”环保竣工验收批复，平环验[2014]2415号； （10）“平江县安定镇大桥页岩机砖厂”检测报告，长沙华泽检测技术有限公司； （11）设单位环评委托书、原有采矿许可证及其他资料。 二、项目由来 平江县安定镇大桥页岩机砖厂位于平江县安定镇石浆村，于2010年建成的年产5000万块煤矸石页岩砖项目已办理环评受理（平环批字[2011]0420号），并通过环保竣工验收（平环验[2014]2415号）。砖厂页岩均来自建设单位自有矿权的采场（采场紧邻砖厂西侧，采场属于页岩砖厂配套项目）。 平江县安定镇大桥页岩机砖厂砖瓦用砂岩为平江县国土资源局2010年批准开采的零星采石场。采矿许可证号为C4306262010067130068602，准采标高+115m～+95m，准采面积0.0118km2，有效期限为2013年6月29日至2016年6月29日。根据当地国土和安监部门等相关要求，此次延续采矿证采矿规模必须达到10万t/a以上，因此建设单位拟通过此次采矿证延续将采矿设计规模由原来5.75万t/a扩大到10万t/a。 根据湖南省核工业地质局三一一大队编制了“平江县安定镇大桥砖瓦用砂岩资源储量核实报告”，本次延续矿权范围仍为原有矿区范围，重新核定了资源储量为30万吨，开采年限为3年，此次延续采矿权矿区设计生产规模10万吨/年，准采标高+115m~+95m。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》及其他相关法律法规的规定，平江县安定镇大桥页岩机砖厂委托常德市双赢环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位即组织环评技术人员进行了实地勘察，收集了有关的资料，按照《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目环境影响报告表。 本次环评内容仅包括砖瓦用砂岩（页岩）开采项目计规模能力扩大，从而延续采矿权。目前砖厂生产规模不变，若后期砖厂扩大生产规模，须另形环评。 三、工程内容及规模 项目名称：平江县安定镇大桥页岩机砖厂10万t/a砖瓦用砂岩（页岩）开采项目 建设单位：平江县安定镇大桥页岩机砖厂 建设性质：扩建 建设地点：平江县安定镇石浆村（北纬28°35′57″，东经113°37′1.8″） 总投资：50万元，其中环保投资28.1万元 矿区面积：0.0118km2 生产规模：年开采砖瓦用砂岩10万吨，总储量30万吨，开采年限为3年 职工人数：定员3人 生产制度：年生产200天，1班制，夜间不生产 四、主要建设内容及生产设备 1、主要建设内容一览表 表1 项目组成、建设内容一览表 分类 项目组成 生产功能 建设内容和规模 备注 主体工程 露天开采区 年开采10万吨砖瓦用砂岩 矿区开采面积为0.0118km2，露天开采 / 砂石转运场 露天砂石临时堆放场 占地面积约130m2 / 辅助工程 办公区 综合办公 建筑面积120m2 原有 公用工程 供电 接安定镇供电网，场区内设变配电房 供水 生活、生产用水来自水井 环保工程 截洪沟 排水沟 开采区周围导排雨水，减少雨水冲刷引起的水土流失 截洪沟断面呈梯形，底宽0.3m，深0.4m，沟边坡1：1，水流坡度1%，排水沟长度不低于200m 新建 沉淀池 矿区初期雨水池 容积不小于100m3 收集沉淀后用于洒水抑尘，新建 除尘系统 无组织粉尘治理 挖机开采过程中采取洒水作业 新建 噪声治理 隔声降噪 设备基础减震；维护保养；破碎机、振动筛加隔声罩等 新建 固废处理 生活垃圾收集桶，专用危废暂存桶 生活垃圾集中收集定期清运至附件村庄垃圾集中暂存点；危险废物定期委托资质单位回收处置 新建专用危废暂存间3m2 生态保护 生态 边开采边复绿；矿山服务期满后复垦以及种植乔、灌木绿化 持续实施 2、主要生产设备 本项目此次延续采矿权，不新增设备，均使用已有设备。 表2 主要生产设备一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 装载机 台 1 / 2 水泵 台 1 额定功率11kw，扬程60m 五、产品方案 本项目年开采10万吨砖瓦用砂岩，开采后无需破碎，直接用于紧邻矿区东侧建设单位页岩砖厂。无砂石堆存场，且开采砂石均用于配套的砖厂，无砂石外运出厂。 矿山概况 本项目此次延续矿权仍为原有矿区，坐标由如下4个拐点确定，矿区面积0.0118km2，开采标高+115m~+95m。矿山周边矿界清楚，无采矿权和探矿权重叠现象。 表3 矿区范围表 拐点号 直角坐标（80西安） X Y 1 3165045 38462506 2 3165086 38462616 3 3164992 38462652 4 3164951 38462541 七、给排水 （1）给水 本项目所在地无市政管网铺设，由于项目所在地地下水比较充足，已在场区内自打水井一眼，供应全厂用水。能够满足本项目日常生产、生活用水量。 排水 本项目排水体制采用雨、污分流制，项目所在区域无城市污水管网。营运期主要污水为初期雨水、员工生活污水。 初期雨水：暴雨初期15min内的初期雨水经沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘，后期雨水经管沟集中引流沿附近溪流最终汇入清水河（具体排水路径详见附图）。 生活污水排入化粪池预处理后，定期清掏，由周边农民用于施肥处理，不外排。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 平江县安定镇大桥页岩机砖厂已办理环评受理（平环批字[2011]0420号），并通过环保竣工验收（平环验[2014]2415号）。同时根据长沙华泽监测技术有限公司于2017年8月对砖厂废气检测报告（详见附件）可知，近期页岩砖厂废气排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3相应限值，无相关环境问题。 本项目主要为延续矿权，与建设单位临近的大桥页岩砖厂无关，同时砖厂已办理环评手续，并通过环保竣工验收。砖厂与本项目采场为不同行业类别的2个单独项目，因此本环评主要介绍与本项目采场相关的原有环境问题。 平江县安定镇大桥页岩机砖厂砖瓦用砂岩为平江县国土资源局2010年批准开采的零星采石场。采矿许可证号为C4306262010067130068602，准采标高+115m～+95m，准采面积0.0118km2，年开采砖瓦用砂岩5.75万t。使用一台装载机及一台水泵。 本项目原有采场在以往开采过程中未发生环境污染、环保投诉等情况，但根据现场调查存在越界开采情况。本次延续矿权仍在原有矿区内，现阶段存在的主要环境问题及整改措施如下： 表4 原有采场环境问题及整改措施一览表 环境因素 污染源 污染因子 现有措施及环境问题 整改建议 废气 开采粉尘 装卸扬尘 颗粒物 未采取洒水降尘等措施 增设软管洒水降尘措施 废水 生活污水 BOD5、COD、SS、NH3-N 化粪池预处理后定期清掏用于附近农田施肥 / 初期雨水 SS 无废水收集沉淀池，初期雨水随意散流 开采区四周设雨水导流沟，引流至沉淀池处理 固体废物 生活垃圾 生活垃圾 垃圾桶收集，集中清运至附近村庄垃圾收集点 / 噪声 装载机等 噪声 减振、隔声 / 生态 生态破坏、水土流失等 存在越界开采情况， 开挖区地表裸露，已开采区未采取植被覆绿基复垦 开采区四周设置截洪沟，减少雨水冲刷引起的水土流失；已开采区、越界开采区及时采取植被覆绿复垦；制定相应的闭矿管理制度 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。平江区位独特，京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，交通便捷。 安定镇地处湘东北平江县南部，与浏阳市接壤，全镇总面积173平方公里。镇内106国道、308省道、通平高速和规划中的岳吉铁路纵横交错贯穿安定全境，距省会长沙90公里，距平江县城17公里，区位优势明显，地理环境优越，交通便利。 本项目位于平江县安定镇石浆村（北纬 28°35′57″，东经113°37′1.8″），地理位置详见附图。 2、地形地貌 县境地貌以山地和丘陵为主动。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、去腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 3、气候气象 气候属中亚热带季风湿润型，四季分明，雨量充沛，光照充实，无霜期长，有利于双季水稻及各种喜温农作物的生长。主导风为西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%。多年均风速为1.8m/s，最大风速为28m/s。平均气温18.4℃，常年积温6185.3℃，一月气温4.9℃，七月平均气温28.6℃，平均年降水1450.8mm。 水文 平江境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。水能理论蕴藏量19.7万千瓦，其中可开发利用的能量9.5万千瓦。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。 汨罗江发源于黄龙山梨树埚（江西修水县境）。经修水白石桥至龙门进入县境，自东向西贯穿全县，由新市接入汨罗市。境内全长192.9公里，流经金龙、长寿、嘉义、安定、三阳、城关、瓮江、谈岑、栗山等9个区（镇）、22个乡、122个村。流域面积4053.3平方公里，落差107.5米，平均坡降4‰。境风大小支流141条。一级支流50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条。按流域分，集雨面积达300平方公里以上的5条，200—300平方公里的1条，100—200平方公里的6条，50—100平方公里的13条；20—50平方公里的29条；5—20平方公里的87条。 本项目北侧740m为清水河，流经3km后汇入芦溪河，芦溪河流经1.7km后在双江口汇入汨罗江。清水河河宽约10m，水深约为1.5m，河水流速约为0.3m/s，清水河水体功能主要用农业灌溉和排洪。清水河及其下游芦溪河、汨罗江10km内无饮用水源保护区和饮用水取水口。 5、本项目矿区地质概况 5.1矿区地质简况 （1）地层 区内出露地层简单，主要为第四系和白垩系上统（K2d）。 ①第四系（Q） 主要为稻田耕作区，次为坡积、残坡积物。主要为粉砂质粘土、碎石粘土及杂填土。厚度一般在0.5～3.5m间。 ②白垩系（K2d） 为强氧化环境下的山麓—湖盆相碎屑岩沉积， 呈带状沿长平断裂带分布。岩性上部为紫红色、褐红色中—厚层状砂岩，含砾砂岩。靠顶部夹砂质泥岩。砂岩呈粉砂碎屑结构，碎屑成分主要为石英粉砂、铁泥砂，含砾砂岩呈砂砾状结构，接触-孔隙式胶结。砾石成分以砂岩为主，次为砂岩细屑、石英石屑、石英砂屑。胶结物为铁泥质。下部为紫红色厚-巨厚层状砂岩夹含砾泥质砂岩、泥质砂层、砂质泥岩。砾石成分以砂岩、千枚岩、云母片岩为主，次为石英砂岩、石英岩等。胶结物为铁泥质，呈接触式和孔隙式胶结（该层是矿山砖瓦用砂岩主要开采对象）。 （2）构造 该矿山位于湘东窿起区北东部，幕阜山-铜盆寺凸起北段，处于区内唯一北西向区域性大断裂岑川断裂南西侧。该凸起呈北东向-南西向展布，主要由北东向断裂所控制。区内出露地层以白垩系上统(K2d)湖盆相沉积碎屑岩为主，矿山位于平江-江西复式向斜南翼。矿山地段地层呈北或北东倾斜的单斜产出，区内断裂构造不发育，地层产状倾向82°，倾角20°。 5.2矿体特征 该矿山开采地段的砖瓦用砂岩呈中-厚层状赋存于白垩系上统（K2d）湖盆相沉积碎屑岩地层中。新鲜未风化的岩石呈砖红色，碎屑结构或粉砂质结构，块状构造，岩石致密；地表岩石风化强烈，多风化成红色粘土或含砾石粘土。矿山采场地段矿体出露地表，矿体上界随地形的起伏变化而变化。 5.3 砂石质量 砖瓦用砂岩主要矿物成分为石英，少量长石，石英含量42~58%，长石15~32%，高岭土＜5%、绿泥石、白云母和褐铁矿＜5%。 5.4砂石加工技术性能 砖瓦用砂岩为碎屑结构或泥质结构，块状构造，岩石硬度较低，矿山开采的砖瓦用砂岩主要用于普通烧结砖的原料。由于普通烧结砖主要原料为砖瓦用砂岩及石煤、粉煤灰、建设工程土石方弃土也可使用。由于砖瓦用砂岩强度低（地表风化层熟化程度高，可直接进入生产车间加工，不需破碎），稍经锤式破碎机破碎加工后即可供普通烧结砖生产加工使用。所以，该地段砖瓦用砂岩是普通烧结砖的优质原材料，具有较好的技术加工性能。 6、生态环境 区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，75%的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等用材树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林，农作物以水稻为主。本项目拟建地无特殊保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 根据调查，本项目所在地周边无挂牌保护的名胜古迹和需特殊保护的文物单位。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价为了解项目区域大气环境质量现状，本环评引用位于本项目西北侧750m通平高速安定加油站（A站）建设项目环评报告中2017年11月的大气现状监测数据，监测期间与目前区域现状环境比较变化不大，区域内无新增其他较大污染源，引用的大气监测数据能够反应本项目所在区域环境质量状况。 监测时间：2017年11月16日~2017年11月18日，日均值 监测项目：PM10、SO2、NO2 表5 环境空气监测结果 单位mg/m3 监测点位 监测因子 浓度范围（mg/m3） 浓度限值（mg/m3） 最大超标倍数 超标率（%） G1（项目西北750m） TSP 0.091~0.096 0.30 0 0 PM10 0.062~0.067 0.15 0 0 SO2 0.016~0.020 0.15 0 0 NO2 0.024~0.028 0.08 0 0 由上表可知，各监测因子符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；说明项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水质量现状 本项目所在地周边主要为北侧740m清水河，水体功能主要用农业灌溉和排洪。 本环评引用平江县安定李家背至小田公路工程环境影响报告中2017年5月关于清水河大桥村断面的现状监测数据，该断面位于本项目东北侧760m，监测期间与目前区域现状环境比较变化不大，区域内无新增其他较大污染源，引用的地表水监测数据能够反应本项目所在区域环境质量状况。 监测时间：2017年5月10日~12日，连续监测三天，每天一次 监测项目：pH、CODCr、NH3-N、总磷、SS、石油类 表6 水质现状监测及评价结果 单位：mg/L，pH无量纲 监测地点 监测因子 监测结果 超标率（%） 最大超标倍数 标准限值 5月10日 5月11日 5月12日 W1 清水河大桥村断面 pH 7.52 7.43 7.50 0 / 6-9 COD 16.3 17.8 16.9 0 / 20 NH3-N 0.042 0.046 0.043 0 / 1.0 总磷 0.12 0.11 0.10 0 / 0.2 SS 10 11 10 0 / 30 石油类 0.01 0.01 0.02 0 / 0.05 根据监测结果表明：本项目评价范围内清水河水质现状良好，各项评价指标均能满足（GB3838-2002）III类标准的要求，SS符合《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准要求。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本环评根据建设单位于2017年8月26日委托长沙华泽检测技术有限公司对厂界进行的声环境现状监测进行分析，结果详见下表。 表7 声环境监测结果 单位：LeqdB（A） 监测点位 监测项目 监测时间 监测结果 北侧 西侧 南侧 东侧 等效连续A声级 26日 昼间 54.3 53.6 54.0 56.3 夜间 43.3 42.7 43.1 43.8 GB3096-2008 2类区昼间60/夜间50 从监测结果看，项目所在地厂界四周昼夜间均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 生态环境现状 根据实地调查，矿山地貌属于丘陵地形，最高海拔121m，最低海拔不足90m，相对高差31m，地形起伏不大，山体呈圆锥状，山顶半浑圆状，坡面一般4~15°，局部地段大于25°，区内植被发育程度一般，部分地表裸露。同时原有矿区已开采区地表裸露，未采取相应的覆绿复垦。生态系统结构单一，抵抗外部环境的干扰能力较差，植被被破坏后自我修复能力较弱。矿区表层土覆盖率较低约50%，以杂草为主。矿区东侧为农田（非基本农田），本项目不对矿权内东侧农田区域进行开采。该区域野生动物较少，未发现珍稀濒危动植物，生物多样性一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查项目所在地为典型的农村地区。四周均为山体林地及农田，矿区周边100m范围无居民，且之间由山体阻隔，可将粉尘及噪声对周边环保目标的影响降至最低。项目所在区域未发现文物、名胜古迹、有价值的自然景观和稀有动植物等需要特殊保护的对象详见下表。 表8 主要环境保护目标 环境要素 保护目标名称 方位 距离（m） 性质规模 保护级别 大气环境 石浆村居民 北 110~450 居住，约140人 GB3095-2012 二级 石浆村居民 西 110~500 居住，约84人 石浆村居民 南 190~350 居住，约52人 石浆村居民 东南 210~500 居住，约80人 石浆村居民 东 240~500 居住，约175人 声环境 石浆村居民 北 110~200 居住，约22人 GB3096-2008 2类 石浆村居民 西 110~200 居住，约8人 石浆村居民 南 190~200 居住，约4人 水环境 清水河 北 740 小河，农业灌溉和排洪 GB3838-2002 III类 生态环境 主要为厂内及周边的山体植被、林地、西侧农田等经济作物

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：本项目区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准要求，其他执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 3、声环境：本项目所在地及周边区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中一级标准。 2、大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）及其修改单；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析可知，本项目无生产、生活废水外排，废气主要为粉尘，均为无组织排放。本环评不建议总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要从事砂岩矿的开采，无需爆破作业仅使用机械开挖，因此，本项目采用自上而下分水平台阶开采的采矿方法，采用装载机直接铲装运输的采剥工艺。其生产工艺流程及产污环节如下所示。 图1 采矿工艺流程及产污环节图 注：矿山生产的产品方案为砖瓦用砂岩矿，矿石经开采出来后直接有装载机铲运，不需建设矿石破碎加工厂或破碎站。 生产工艺流程简述： 1、开挖 矿体顶部被厚0～0.5m的坡残积土层覆盖，覆盖层可随矿体开采利用，故将覆盖层随矿体一起开采。 矿体和地表覆盖层均为软岩，无需凿岩爆破，装载机可直接挖掘装车。矿体上部的覆盖层均可综合利用作为制砖原料。 沿采准通道由上往下，开沟拉堑形成作业平台。 2、落矿 采用装载机开挖山体。 3、铲运 采用装载机直接将砂岩铲装至紧邻采场东侧的页岩砖厂储料区使用。

主要污染源分析： 根据现场调查，本项目作业范围仅局限于原采场范围内，施工期已结束。本评价仅对营运期的环境影响进行分析。 1、废气 粉尘排放几乎伴随着整个开采和铲运工序。其排放特点是：排放高度低，属于面源污染；排放较为分散；排放量受风速和空气湿度影响较大。 ①开挖粉尘 砂石开采过程中采用装载机挖采矿石，挖采过程中将产生粉尘。根据《矿山粉尘的产尘强度和沉积量指标》一文并结合项目的实际情况，在干燥的情况下，装载机运作时粉尘产生量约为300mg/s·台，矿区共设置1台装载机，日均工作时间为8h，年开采天数为200天，因此在生产过程装载机所造成的采剥扬尘产生量为1.73t/a。 建设单位在开挖的时候利用软管洒水进行洒水降尘处理，降尘效率取70%，计得采剥开挖扬尘排放量为0.52t/a。按年开采200天，日工作8h计，开挖扬尘排放速率为0.324kg/h。 ②铲装粉尘 在用装载机装卸时会产生粉尘污染，如果料斗举得过高或风速较大时，粉尘产生量较大。其中，装卸作业时作业面较大，作业时间相对较长；装载机在卸料时作业面较小，作业时间相对较短，产尘量相对较少。因此砂石装卸过程产生的扬尘主要是铲装、卸料作业扬尘。 砂石装卸过程粉尘产生量的大小与矿岩硬度、自然含湿量、装卸高度、风流速度及治理水平等一系列因素关系密切，主要措施为洒水抑尘，增大矿岩湿度。根据矿山统计资料，一般干燥情况下，设备铲装粉尘的产生量为2.77kg/h·台。 项目矿区配备装载机1台。在干燥情况下，当所有设备全勤时预计铲装作业最大粉尘产生量4.432t/a。为减少粉尘排放，要求企业采取喷淋洒水等抑尘措施，一般洒水抑尘法可降尘70%，经洒水抑尘后铲装粉尘排放量1.33t/a。 ③运输粉尘 项目的运输工具为装载机，直接铲运至砖厂原料区，场内道路为泥土路面，因此汽车在采石场转运石料的过程中不可避免会产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及车辆运行速度等因素有关，各矿山条件不同，起尘量差异也很大。 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——为汽车行驶的起尘量，kg/辆； V——汽车行驶速度，km/h，取15km/h； M——汽车载重量，t，空车取10t，满载车取15t； P——道路灰尘覆盖量，kg/m2，取 0.08kg/m2； L——运输距离，km，矿区内平均运输距离取 0.02km； 计得单台空车行驶扬尘量为0.015kg/辆、单台满载车行驶扬尘量为0.04kg/辆。 本项目全年运输10万吨砂岩，每次铲运量为7吨，则每天要运输71次，则本项目平均每天装载机空、重载各71辆次，则汽车动力起尘量为0.638t/a。 通过对矿区道路进行洒水降尘，降尘效率取70%，计得装载扬尘排放速率为 0.12kg/h，排放量为0.19t/a。 综上所述，本项目采石场各部分的粉尘排放情况见下表。 表9 建设项目扬尘产生量和排放量统计 单位：t/a 排放工序 产生量 环保措施 无组织排放量 开挖 1.73 开挖区域喷洒抑尘水 0.52 铲装 4.432 喷淋洒水 1.33 运输 0.638 加大对路面的清扫和洒水频率 0.19 2、废水 （1）生活污水 本项目定员3人，年工作200天，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），表3.1.10中数据确定，本项目拟定3名工作人员均为当地村民，不在厂区住宿，用水量按50L/d·人，则生活用水量为30m3/a，排放系数取0.8，则生活污水产生量约为24m3/a，主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等；按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L。 （2）生产废水 ①抑尘用水 本项目开采区、转运区占地面积约1000m2，按平均2L/m2·次，每天洒水2次（雨天不进行喷洒）。非雨天按150天计算，则排土场场地洒水抑尘用水量为10.35m3/d（1552.5m3/a）。这部分水全部蒸发或产品吸收。 ②初期雨水 本项目矿区裸露地表在下雨季节会产生地表径流，主要污染物为SS，其产生浓度可到3000mg/L，该类废水如不进行沉淀处理，将影响项目周边的地表水质量。 本项目初期雨水的主要污染物为SS，前10min的初期雨水进入厂内沉淀池，后期的清净雨水结合地形自流至项目周边植被及田地。根据《岳阳市区暴雨强度公式的优化推算》（欧阳红等，湖南省岳阳市气象局，2009），岳阳地区暴雨强度公式为： q＝167×9.0294×（1＋0.184568lgP）/（t＋6.0）0.6347-0.04821lgP 式中：P为设计暴雨重现期，取P=2年； t为雨水径流时间，取1min。 则暴雨强度为476L/s·hm2。 初期雨水设计流量的计算公式为： Q=Ψ·q·F 式中：Q—雨水设计流量（L/S）； q—设计暴雨强度（L/s·ha）； Ψ—径流系数，取0.6； F—汇水面积（hm2），取0.5hm2。 初期雨水流量Q=ΨqF=0.6×476×0.5=142.8L/s。初期雨水历时按10min计算，则厂区初期雨水量约为Q=142.8×600/1000=85.68m3/次。环评要求在厂区低洼处建设容积不小于100m3初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理。 噪声 本项目的噪声污染主要为装载机作业时产生的噪声，声级75~90（dB），其特点是间歇性，流动性。洒水除尘使用水泵产生的噪声，声级70~80（dB），属于固定点声源。 4、固体废物 （1）沉淀池污泥 含泥沙的雨水经沉淀池处理，沉淀池定期清理会产生污泥，根据初期雨水量及SS浓度，污泥经晒干后产生量约为15t/a，晒干后的污泥与开采砂岩可混合后用于页岩砖原料使用。 （2）生活垃圾 生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则年产生量约0.3t/a，集中收集送往附近垃圾收集点。 废机油 本项目所用1台装载机在长期作业后会产生故障，其中小型故障需在厂区内修理维护，废机油等产生量0.1t/a，属于危险废物。通过铁桶收集暂存至危废暂存间定期委托有相应危废的资质单位回收处置，不得随意外弃或混入生活垃圾处理。 5、生态环境 本项目为露天开采，对生态的影响主要体现为：侵占土地，破坏植被，引起水土流失。 开采过程中，剥离地表土层，引起植被破坏，并改变了地表土壤结构，使土壤的凝聚力和内摩擦角相应减小；开挖区不及时覆绿，在水蚀、重力侵蚀风蚀的作用下，引起水土流失。 矿山表面覆盖的植被主要矮灌木、丛草，矿山开采过程中，植被将逐步遭到破坏，造成区域生物量逐年减少趋势。原有的山坡地形变平地，改变原有的地形地貌，从而导致开采地自然生态环境发生变化。 开采区内地面与斜坡数基本稳定型，开采诱发山体滑坡、泥石流、地面裂缝、塌陷等地质灾害的可能性小。该采石场区域山体开挖将对自然景观有一定程度的影响。 扩建前后污染物排放“三本账”分析 表10 扩建前后污染物排放“三本帐”统计表 类别 项目 原有工程 排放量 扩建工程 排放量 扩建后 总排放量 以新带老削减量 扩建后排放增减量 废气 颗粒物（t/a） 3.47 2.04 2.04 -3.47 -1.43 废水 废水量（m3/a） 0 0 0 0 0 固废 生活垃圾（t/a） 0.3 0.3 0.3 -0.3 0 污泥（万t/a） 0 15 15 0 +15 废机油（t/a） 0.05 0.1 0.1 -0.05 +0.05 注：上表中固体废物均为产生量，最终均可得到妥善处置，不外排。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 30m3/a | 农田施肥，不外排 |
|  | 初期雨水 | 废水量 | 85.68m3/次 | 沉淀后作为洒水降尘水回用 |
|  |  | SS | 3000mg/L |  |
| 废 气 | 采场开挖 | 无组织粉尘 | 1.73t/a | 0.52t/a |
|  | 铲装 | 无组织粉尘 | 4.432t/a | 1.33t/a |
|  | 运输 | 无组织粉尘 | 0.638t/a | 0.19t/a |
| 噪 声 | 水泵 | 机械噪声 | 70~80dB(A) | 合理布置，减震、衰减到60dB(A)以下 |
|  | 装载机 | 交通噪声 | 75~90dB(A) |  |
| 固 废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.3t/a | 集中收集送往附近垃圾收集点 |
|  | 一般固废 | 沉淀池污泥 | 15t/a | 作页岩砖原料利用 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.1t/a | 委托危废单位回收处置 |
| 主要生态影响： 项目生态影响主要表现为植被破坏、生物多样性、景观变化和水土流失等。项目矿山开采过程中，在剔除山体表层覆土及植被时，对地表植被及土壤将产生破坏。在矿山四周设置防洪沟，减小雨水对开采区的冲刷，以防止矿山崩塌、泥石流及水土流失。做好以上生态保护措施后，则本项目的生产对采区附近范围的生态环境影响可控制在局部范围内。 |

# 环境影响分析

1、大气环境的影响 （1）开采区大气环境影响 本项目采用露天开采方式，主要大气污染物为砂石开采、铲装、运输等过程中产生的粉尘。共计粉尘产生量约6.8t/a，通过全生产工序喷淋洒水、路面及时清扫等措施后，无组织粉尘排放量约2.04t/a，无组织形式扩散至周边环境。矿区附近100m范围内无居民居住，且有山体阻隔，粉尘经大气扩散后，对周边环境及敏感点影响较小。 为减小粉尘对周围环境的影响，本评价针对开采区粉尘提出如下措施： A项目建设一套相对完善的喷雾降尘系统，包括高位水池、输水软管，利用人工操控电力开关，根据扬尘产生强度调节洒水强度；上述措施简单易行，且已经普遍应用于采石场砂石加工工程中，效果较好，能减少50%以上的粉尘产生量。 B砂岩装运均在矿区内进行，铲车装卸料过程中会产生粉尘，通过对矿区砂岩进行均匀喷水后，然后通过铲车铲运至砖厂原料区；卸料过程中尽量将料斗靠近砖厂堆料区，减少卸料高度产生大量粉尘；加强对矿区运输道路的洒水抑尘，最大程度减轻铲车在矿区路面运输过程中的粉尘产生。 通过采取上述措施后，可有效减轻各环节产生的扬尘污染，且项目周边无环境敏感点分布，粉尘对周边环境影响可控。 （2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离确定方法，采取推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源排放粉尘的大气环境防护距离。本评价以矿区作为面源来进行计算，计算结果如下图。 图2 大气环境防护距离预测结果 由上图可知，本项目无需设置大气环境防护距离。由于粉尘排放对职工的身体健康会产生一定的影响，故本评价建议破碎系统处员工在生产时使用和佩戴劳动防护用具，加强员工的安全生产知识教育和培训，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不得违章作业。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T1203-91）的有规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，计算截图如下： 图3 卫生防护距离预测结果 根据上述计算结果可知，矿区粉尘的卫生防护距离为31.161m，按照差级取整原则，确定为矿区四周外扩50m为本项目卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民点等敏感目标，且该矿权有效期内防护距离范围内后期不允许规划建设医院、学校、居住小区等敏感目标。 本项目卫生防护距离包络范围如下图所示。 图4 本项目卫生防护距离包络范围图 2、地表水环境影响分析 （1）生活污水 本项目生活污水产生量为30m3/a，主要污染物为：动植物油、COD、SS、NH3-N，经化粪池处理后作为周边农田农肥使用，不外排；同时项目周边有大片农田及林地，完全可接纳本项目生活污水。 （2）初期雨水 根据工程分析计算，项目矿区初期雨水量约85.68m3/次，环评要求在矿区低洼处建设容积不小于100m3初期雨水收集池。沉淀后的初期雨水可作为洒水降尘用水，连续阴雨天短时间无法利用的初期雨水顺着地势排出，应确保废水在沉淀池内滞留足够时间进行充分沉淀；完善矿区排水沟及地面初期雨水收集系统。 地下水环境影响分析 本项目扩建前后设计准采标高+115m～+95m，为露天开采，根据已有开采情况，场地开采标高与东侧砖厂标高相同，无地下水涌冒。根据现场调查，本项目及周边居民用水主要以地下水作为饮用水源，本项目开采过程中无地下水产生排放，且矿区地下含水层远低于+95m，不会对矿区地下水排泄、径流产生影响，同时本项目属于砖瓦用页岩开采，不涉及重金属等矿物质，本项目雨水外排水体及下游水系20km内均无饮用水源分布，因此本项目后期开采过程中严格按照设计标高开采，加强矿区及周边水体防护，基本不会对区域地下水环境产生影响。 声环境影响分析 （1）生产设备噪声 以主要设备为固定点声源，不考虑遮挡、空气吸收等因素的影响，点声源随距离增加引起的衰减预测模式如下： △L= L1－L2 = 20 lg r2/r1 （dB） 式中：L1、L2——分别为距离声源r1、r2处的噪声声级，dB（A）； r1、r2——为距离声源的距离，m。 按各设备噪声源强计算，其噪声值随距离衰减后的值见下表。 表11 运营期间噪声预测结果 序号 设备名称 源强 50m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 1 水泵 80 50 44 40 38 36 34 2 装载机 90 56 50 46.5 44 42 40.5 备注：未计算山体阻隔引起的衰减 由上表可知，单台设备运营期（本项目夜间不进行生产）50m以外的昼间声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准值（昼间60 dB(A)，夜间不生产）；当2台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，一般叠加后的噪声增加小于3dB，在未采取相应的降噪措施时，50m以外的昼间声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准值（昼间60 dB(A)，夜间不生产）。本环评建议水泵尽量远离矿区边界布置（设置在采场与砖厂交汇处），同时本项目周边100m范围内无居民等环境敏感点，且之间有山体阻隔，严禁夜间高噪声作业，基本不会对环境敏感点产生影响。 为最大程度减轻对周边环境影响，建议采取以下措施： ①生产设备要注意保养润滑，并对老化和性能下降的旧设备进行更换； ②对水泵进行基础减震、加隔声罩隔声等措施； ③操作生产设备的工人应当加强个体防护措施，比如佩戴耳塞等，减少对人体的影响。 ④在矿区非开采面进行植树造林，加强矿区的绿化工作，在矿区周边种植吸收噪声效果比较好的树木，增强对噪音的阻隔与吸收。 本项目夜间未进行生产，采取上述措施后，生产设备等噪声在厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。本项目噪声对周边环境影响较小。 5、固体废物环境影响分析 沉淀池定期清理产生的污泥经晒干后与开采砂岩可混合后用于页岩砖原料使用，不外排。生活垃圾送往附近村庄垃圾收集中集点，由环卫部门统一处理。装载机检修过程中产生的废机油属于危险废物，铁桶收集后集中暂存在专用的危废暂存库，其中废油等采用密闭桶装存储，定期委托有相应危废资质单位回收处置，不得在厂内随意堆放、外弃、与其他一般固废混存处置。 本项目危险废物的收集暂存及外委清运处置，环评要求严格执行以下规范要求： 新建3m2的危险废物暂存库对收集的危废集中进行分类暂存，并委托有危废资质的单位负责运输处置。危险废物转移需采取危险废物转移报告单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 各类危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行收集、贮存及运输。危险废物暂存场所必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房，库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，暂库应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料，运出时包装要完整，装载应稳妥。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的主要建设指标，危险废物应用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。建议采用带卡箍盖钢圆桶或特殊材质塑料桶盛装危险废物，盛装危险废物的容器和包装应清楚地标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。综上，项目固体废物均能得到妥善处理，对周围环境影响较小。 6、生态环境影响 （1）生态景观格局影响分析 本矿山区域内主要以灌木杂草为主，植被群落覆盖率50%左右，由于采矿采用露天开采，势必造成大面积的生态景观破坏，植被群落覆盖度减少。若待全部开挖完毕，矿区的土地利用格局发生根本性改变，矿区内自然景观的连续性被破坏，矿区生产设施景观及部分裸露的土石景观取代原来的灌木野草分布的荒山植被景观，成为失去原始连续性的自然景观。由于在采矿区内现有的植被类型和植物种类都较为简单，在植物遗传资源的种质方面影响微弱，其造成的物种损失只是区域内常见的普通物种。 （2）对动、植物的影响分析 由于受人类活动的影响，区域现有动植物资源较为单一和匮乏，对于本矿区范围内，现有植物资源主要为灌木野草等，动物资源主要为蛇、鼠、蛙、麻雀等常见物种，未见珍稀动植物。由于开矿生产活动，必然影响该地的动植物生存环境，导致生态环境的连通性变差，影响该地动物的生活习性、植物的异质化程度；工程服务期满后通过复垦，矿区覆土种植植被，矿区植物资源将得到恢复。 对农业生产的影响分析 本项目影响农作物的途径有二，一是污染物经水进入土壤再进入农作物，在农作物体内富集，影响农作物的生长；二是通过大气直接影响农作物的光合及呼吸作用，从而影响作物的正常生长。 项目开挖、铲装、运输过程中，会产生大量的扬尘，粒径大于1µm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响作物光合作用，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。另外，粉尘落到田间会影响土壤透水透气性，不利于植物吸收土壤养分，间接造成植物生长缓慢。因此本项目生产过程中应严格控制粉尘的扩散，及时通过洒水降尘最大程度减轻对周边农作物的影响，加强与附近农民沟通协商，必要时在少雨天对农作物进行洒水，去除农作物茎叶覆盖的粉尘。同时本项目周边农作物主要分布在矿区西侧，位于下风向，且周边有山体植被阻隔，距离较远，在采取有效降尘措施后对周边经济作物的影响不大。 （4）水土流失影响分析 本项目为露天开采，采场的生产、生活设备的建设占用了土地资源；矿山的开采过程中将彻底破坏原有的山体植被；采矿对矿体所在山体原有地形、地貌及自然景观均构成严重破坏。为减少水土流失，采取措施如下： ①在开挖剥离过程中，严格按照设计进行分台开挖剥离，防止采区台阶边坡失稳，导致滑坡等现象的发生；加强对矿山开挖控制，严禁超挖；在刚完成植被恢复后，还不到植被恢复季节，应采取无纺布等临时性防护措施，进行覆盖，防治水土流失，并能使植被快速恢复；开采出的原矿应及时运走，做到边采边运，若造成临时堆放，应采取临时防护措施；对矿山开采形成的采场固定台阶，应及时进行植被恢复。 ②为了不使大气降水大面积滞留采区而影响正常生产，建设期考虑在采场外部圈定边界范围修筑截排水沟，防止雨水直接侵入采区和矿体；在排水沟末端设置沉沙池，用于沉淀泥沙，生产运行过程中定期对其进行清理，清理淤积物回填至路面。 ③原有矿区已编制《平江县安定镇大桥砖瓦用砂岩矿水土保持方案》，并取得批复（平水保[2014]7号，详见附件），本项目此次延续矿权范围仍为原有矿区范围，采矿面积仍为0.0118km2，扰动地表面积不变约为1.2hm2，水土流失预测量约为610.45t，因此此次延续矿权仍采用原方案中的水土保持措施，可满足本项目要求。 总之，只有在开采的前后做好相应的防治措施，才能使生态环境受到的影响程度降到最低，这样才有利于生物多样性和生态环境的发展，切实达到防治开采带来的生态环境影响的目的。 7、矿山开采退役期的环境影响 （1）退役后对环境的影响分析 开采活动结束后，项目不再产生废气、噪声、废水、固体废物，不会对环境产生不利影响。 （2）退役期环保与安全措施 ①矿山退役时，应委托有资质单位进行矿山退役设计，报上级行政主管部门（矿管、安监、环保），经批准后，方可进行闭矿。 ②根据矿山退役设计要求，认真进行闭矿施工，经验收后，方可正式闭矿。矿山闭矿后，业主仍对矿山的安全等方面负责，负有管理责任。 ③采取有效的矿区生态恢复措施。矿山退役后，应进行生态恢复。 为保证矿区生态环境建设的积极落实，矿方应在组织领导、工程管理、技术保证和资金来源等方面制定切实可行的保证措施。 ①组织领导 矿方应建立健全组织机构和加强领导，明确分工、责任到人，结合生态环境建设工程实际，成立专门的管理机构，并与当地土地部门密切协作，相互配合，增强保护土地的意识。同时，还应制定生态环境建设工程实施的目标责任制，制定实施、检查、验收的具体方法和要求。 ②工程管理 在生态环境建设实施过程中，建设单位应加强与政府主管部门合作，自觉接受地方主管部门的监督管理。建设单位对主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。生态环境复垦过程中，应对复垦质量适时检查，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求。植物措施工程施工时，应注意加强植物措施的后期抚育工作，抓好幼林抚育和管护，清除杂草，确保各种植物的成活率，发挥植物措施的保水固土效益。 ③技术保证措施 加强有关专业人员的业务培训工作，对每一项生态环境建设工程的实施都要有专业人员亲临现场，严把质量关，同时要接受政府主管部门的监督检查，真正做到严格要求，达到高质量、高标准。另外还要加强生态建设完成后的监护工作。 ④资金保证机制 建设期生态保护费用应在基建投资中列出，生产期、退役期生态恢复费用应从生产成本中列出。 退役期生态恢复费用从产品利润中提取，环评建议由矿方环保管理机构统一管理，做到专款专用；按生态环境建设的需求合理安排，确保矿区生态环境建设按计划实施。 （3）主要安全措施 矿山退役时，应进行封闭工作，严防人、畜进入，以免发生意外。 土地复垦措施 1）采场工程技术措施 ①采场底板工程技术措施 根据开发利用方案设计，该项目闭坑后，采场将与砖厂标高一致，东侧形成一定角度的边坑。考虑边坡存在较大安全隐患，设计将边坡周边加固绿化复垦，并在显要位置设置安全警示牌。②采场平台工程技术措施 依据技术可行，操作性强的原则，采矿场+95m 以上各层平台坡顶、坡底砌筑挡土墙，墙内回填自然沉实土壤厚度0.5m。回填表面基本平整，横向保持向坡底排水沟方向2～3%坡度，纵向坡度不大于10%。 ③边坡水土保持工程技术措施 采场境界外的截水沟继续保留、完善，隔断外部山坡径流对采场边坡的侵袭和冲蚀损毁。 +95m及以上边坡，各层平台坡底设置排水沟。平台排水沟将边坡汇水有序排放到坑底排洪沟。防止形成坡面径流，损毁平台水土保持。 ④平台林草种植工程技术措施 平台按面积3m×3m种植，平台坡顶、坡底各种植山葛藤一排用于攀爬坡面，株距0.3m。平台种植乔灌树种，平台铺撒草种。 采场上部存在高陡边坡，矿山复垦时应按开发利用方案设计措施进行复垦。 发现异常及时进行处理，采用锚杆加固、喷浆、设置挡土墙、削坡减载等工程措施。 ⑤灌溉养护工程技术措施 利用矿山生产高位水池，把水引入每层平台铺设好的灌溉管道，采用喷灌、滴灌、微灌等方式对种植的林草进行养护，时间不少于3年，直至形成稳定植被。 2）工业场地工程技术措施 矿山闭矿后，需要搬迁设备、拆除建筑物、外运建筑垃圾，进行表层松土厚度0.5m， 然后采用平地机进行平整。乔灌混种的株行距按3m×3m挖穴，并撒播草种。 3）生物和化学措施 生物复垦的基本原则是通过生物改良措施，改善土壤环境，培肥地力。利用生物措施恢复土壤有机肥力及生物生产能力的技术措施，包括利用微生物活化剂或微生物与有机物的混合剂，对复垦后的贫瘠土地进行熟化，以恢复和增加土地的肥力和活性，以便用于农业生产。 矿区土壤系统生态恢复的主要目的是建立适宜植物生长的土壤层，以迎合绿色植物恢复的需要，它是矿区生态恢复的重要环节，是地表植被恢复的第一步。 矿区的表土常常会流失或遭到损毁。特别本项目区生态环境脆弱，土壤条件较差， 因此在进行矿区的地貌恢复之后要利用一些简单的基本工程技术对土壤进行处理。 绿肥法：绿肥是植物机体经发酵、腐蚀形成的一种有机肥料，它对改良复垦土壤的团粒结构，增加有机质和氮磷钾等营养元素含量具有良好的作用。矿山对剥离的植被应堆存、保管，作为土地复垦的改良肥料。 施有机肥：除绿肥外，厩肥、农家肥都是改良土壤有消肥料。养殖场的动物粪便， 掺加植物秸秆，堆储发酵，可以形成很好的有机肥。有机肥不仅增加土壤肥力，还可以改善土壤的通透性、孔隙性合其他理化性状。 施复合肥：对复垦土地施用适当的复合肥料，如磷酸铵、过磷酸钙等，对提高土壤肥力，改良土壤的理化性质亦有良好作用，并作为绿肥法的启动方式，为以后进一步改良做好基础。 4）监测措施 土地复垦监测是督促落实土地复垦责任的重要途径，是保障土地复垦能够按时、保质、保量完成的重要措施。 针对矿山各复垦单元的实际情况，确定不同单元的监测内容以复垦效果监测为主，主要监测复垦后场地稳定性、植被的生长以及复垦配套设施运行的效果监测与评估并提出改进措施，监测时间以复垦养护期限为三年，监测点得设置数量视复垦单元的种类、数量、和面积确定。根据矿山实际情况在各单元累计设置监测点6个，监测频率为6次/每年。 5）管护措施 管护措施主要指养护期限三年内对矿山植被管护，管护期间三年后植树保存率85%，三年后郁闭度达0.5以上。当年成活率不足80%时应及时补植，确保三年后郁闭度达到0.5以上。后期管护包括对植被浇水、施肥、除虫、补植等。 6）土地复垦工程设计 ①工程设计 根据土地损毁情况确定复垦工程设计的范围与类型，以及复垦主体工程设计，复垦配套工程设计等。其中主要包括采场复垦工程设计。 ②采场复垦的工程设计 a整治工程 采场+95m以上的台阶坡顶、坡底砌筑挡土墙，坡底砌筑挡土墙可用作平台排水沟，然后在台阶上覆土厚度 0.5m，场地采用平地机进行平整。 b植物工程 平台按面积3m×3m种植荷木。平台坡顶、坡底各种植山葛藤一排用于攀爬坡面， 株距0.3m。并撒播草种，撒播密度按定额算：20kg/hm2。 经采取以上措施，退役期对环境的影响较小。 8、项目环境管理及监控措施 （1）环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理、销售管理一样，是企业管理不可缺少的部分。企业要通过环境管理，协调经济与环境的关系，加强污染内部监控，实现资源的充分利用，达到发展生产提高经济效益、控制污染保护生态环境的目的，主要环境管理措施如下： 成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。 加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 参与突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生。 （2）环境监测计划 环境监测的目的主要是及时了解本企业污染源排放状况、环保设施运转状况及本企业对厂区周围水、大气、声环境影响情况，为企业环境管理提供依据。 根据项目污染物排放特征，拟定的监测计划列于下表： 表12 监测工作计划表 类别 测点位置 监测项目 监测频次 废气 厂界外1m处（上、下风向） TSP、PM10 每半年一次 噪声 厂界四至外1m处 厂界噪声 每半年一次 9、环保投资及环保验收 （1）环保投资 根据建设项目环境保护验收要求，为确保工程运行时涉及到的各项环保措施落实到位。项目总投资约50万元，其中环保投资28.55万元，详见下表。 表13 环保投资估算表 项目 环保设施 投资（万元） 开采、铲装、运输粉尘 软管洒水除尘、采场导流渠 2 初期雨水 100m3收集沉淀池及废水收集沟 5 生活污水 3m3化粪池预处理 0.05 机械设备噪声 购置低噪声设备，设置减振基础，矿区四周绿化 1.0 固体废物 垃圾收集桶、3m2专用危废暂存间及暂存桶 0.5 矿区、排土场 排水沟、护坡工程、复垦工程、水土保持、绿化 20 合计 28.55 （2）环保验收 根据建设项目建成后，及时进行环保验收。根据环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出本项目环保设施竣工验收一览表如下。 表14 环保验收一览表 污染类型 污染物 验收项目 验收标准 废气 开采、铲装、运输粉尘 洒水系统 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应标准 废水 初期雨水 矿区100m3收集沉淀池及废水收集沟 初期雨水沉淀处理后全部回用于生产；生活污水定期清掏用于周边田地施肥 生活污水 3m3化粪池预处理 噪声 机械设备噪声 购置低噪声设备，设置减振基础，矿区四周绿化 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体废物 生活垃圾 垃圾桶，定期清运至附近村庄垃圾集中收集点 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 废机油 3m2专用危废暂存间及暂存桶，定期委托危废单位回收处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 生态环境 矿区 采场及四周导流防洪渠0.3m*0.3m，排水沟、护坡工程、复垦工程、水土保持、绿化 减轻对周边生态环境的影响，及时复垦

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池预处理后定期清掏用于周边农田施肥 | 不外排 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 初期雨水池收集沉淀后用于矿区洒水降尘 | 不外排 |
|  | 大气污染物 | 开挖 铲装 运输 | 无组织 粉尘 | 全厂洒水抑尘 及时覆绿 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应标准 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集定期清运至附近村庄垃圾收集点 | 安全处置或综合利用，处理方式符合国家相关要求，减轻对外环境的影响 |
|  |  | 一般固废 | 沉淀池污泥 | 作页岩砖原料利用 |  |
|  |  | 危险废物 | 废机油 | 专用铁桶收集后暂存在危废间 | 定期委托危废单位回收处置 |
|  | 噪声 | 水泵 | 机械噪声 | 合理布局，减震、隔声、植被阻隔，距离衰减 | 厂界达标排放，昼间厂界噪声<60dB(A)，夜间（晚22点至次日早7点）不生产 |
|  |  | 装载机 | 交通噪声 | 避免夜间运输，禁鸣、减速、加强车辆管理与维护 |  |
| 生态保护措施及预其治理效果： 加强对矿区周边植被的维护，不得随意对植被砍伐、破坏，工程服务期满后通过复垦，矿区覆土种植植被，矿区植物资源将得到恢复。 |

# 政策符合性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为砖瓦用砂页岩矿开采项目，露天开采工艺。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中鼓励类、限制类、淘汰类。 根据《湖南省主要矿种矿山最低开采规模标准》要求，针对已设矿山最低开采规模：建筑用石料（包括砂岩）10万t/a，因此本项目符合《湖南省主要矿种矿山最低开采规模标准》。 综上，本项目的建设符合相关产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于平江县安定镇石浆村，本项目原有矿权已取得国土局采矿许可证，此次属于延续矿权。本项目矿区范围内的现状土地用途为采矿用地，用地范围内无基本农田保护区，不属于生态红线管控区，属于非林地（林业局关于本项目用地证明）。同时本项目与紧邻建设单位东侧页岩砖厂配套服务，仅为该砖厂提供原料，物料来源较为便捷。根据对项目周边环境的调查，矿区边界100m内无敏感点。 根据本项目情况与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号）对比。”本项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。 表15 项目矿山开采活动选址合理性分析一览表 序号 类别 相关政策规定 项目情况 1 禁止 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿 项目区域不属于以上区域 2 重要河流和水库两侧第一重山 项目所在区域无重要河流及水库，不在第一重山区 3 出省跨境交通主干线两旁可视范围内 不在该类主干线两侧 5 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源 项目区域不属于地质灾害危险区 6 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目 项目矿山开采后可以恢复利用 7 限制 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源 项目所在区域不属于生态功能保护区和自然保护区（过渡区） 8 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源 项目所在区域不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域等 9 采矿许可证和安全生产许可证到期未提出延期换证申请，经限期整改仍不申请办理延期换证手续的 本项目已提出延期换证申请 综上，从环保角度而言，项目选址建设可行。 4、平面布置合理性分析 本项目为非金属矿开采项目，开采方式为露天开采，开采后砂岩直接经装载机铲运至东侧砖厂，本项目无堆料场、破碎区等，布局较为简单。环评建议在厂区南侧低洼处建设容积不小于100m3初期雨水收集沉淀池，水泵尽量设置在采场与砖厂之间，最大程度减轻噪声对周边居民的影响。采矿区平面布置详见附图。

# 结论与建议

一、总结论 1、项目概况 平江县安定镇大桥页岩机砖厂10万t/a砖瓦用砂岩（页岩）开采项目位于平江县安定镇石浆村，矿区面积0.0118km2，开采标准高+115m～+95m。设计生产规模10万吨/年砖瓦用砂岩。 2、环境质量现状 项目所在区域PM10、SO2、NO2日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，环境空气质量较好；地表水各项指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求；项目厂界昼夜间均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 3、产业政策符合性 本项目为砖瓦用砂页岩矿开采项目，露天开采工艺。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中鼓励类、限制类、淘汰类。 根据《湖南省主要矿种矿山最低开采规模标准》要求，针对已设矿山最低开采规模：建筑用石料（包括砂岩）10万t/a，因此本项目符合《湖南省主要矿种矿山最低开采规模标准》 综上，本项目的建设符合相关产业政策。 4、厂址选择合理性分析 本项目位于平江县安定镇石浆村，本项目原有矿权已取得国土局采矿许可证，此次属于延续矿权。本项目矿区范围内的现状土地用途为采矿用地，用地范围内无基本农田保护区，不属于生态红线管控区，属于非林地（林业局关于本项目用地证明）。同时本项目与紧邻建设单位东侧页岩砖厂配套服务，仅为该砖厂提供原料，物料来源较为便捷。 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》：禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。”本项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。 综上，从环保角度而言，项目选址建设可行。 5、环境影响分析 （1）废气 主要为砂岩开采、装卸、铲运粉尘等，通过在整个生产过程均及时采取喷水抑尘，场地及时清扫，保持一定湿润度，减小粉尘对区域空气环境的影响，且项目附近100m无居民点，对周边大气环境影响较小。 废水 矿区收集的初期雨水经场地内的初期雨水池收集后，作为降尘用水。矿区周边建排水沟，避免矿区外地表径流经排水沟导出场地外。员工生活污水经化粪池预处理后，定期清掏用于周边农田施肥，项目所在地周围分布有农田，完全能够接纳本项目产生的生活污水。项目废水经采取上述措施后，不会对区域地表水环境产生影响。 噪声 主要来设备机械噪声、车辆交通噪声，项目距周边的声环境敏感点均较远，设备通过基础减振、夜间禁止生产、加强设备维护管理，通过距离衰减后对周边环境影响较小。 固体废物 沉淀池定期清理产生的污泥经晒干后与开采砂岩可混合后用于页岩砖原料使用，不外排。生活垃圾送往附近村庄垃圾收集中集点，由环卫部门统一处理。装载机检修产生的废机油通过铁桶收集暂存至危废暂存间定期委托有相应危废的资质单位回收处置，不得随意外弃或混入生活垃圾处理。不会对环境产生二次污染。 生态影响 本项目区域内主要以杂草为主，由于采矿采用露天开采，势必造成大面积的生态景观破坏，影响该地的动植物生存环境，工程服务期满后通过复垦，矿区覆土种植植被，矿区植物资源将得到恢复。 根据项目实施进度和矿山开采情况，适时采取水土保持措施及其他防治措施，可将本项目开发造成的水土流失减至最轻程度，使生态环境受到的影响程度降到最低，使生物多样性和生态环境的平衡发展，切实达到防治开采带来的生态环境影响的目的。 6、矿山开采退役期环境影响分析 项目退役后，不再产生废气、废水、固体废物，也不产生工业噪声，不再会对环境产生不利影响。对本项目矿山开采退役阶段的建议： （1）矿山退役时，应委托有资质单位进行矿山退役设计，报上级行政主管部门（矿管、安监、环保），经批准后，方可进行闭矿。 （2）根据矿山退役设计要求，认真进行闭矿施工，经验收后，方可正式闭矿。矿山闭矿后，业主仍对矿山的安全等方面负责，负有管理责任。 （3）采取有效的矿区生态恢复措施。矿山退役后，应进行生态恢复，矿区道路除留下作为交通道路外，道路区进行整地绿化，种植当地适宜的树，间距中套种草。 7、综合结论 平江县安定镇大桥页岩机砖厂10万t/a砖瓦用砂岩（页岩）开采项目符合国家相关产业政策。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取较为妥善的处理措施，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。 本项目的建设从环保角度而言可行。 二、建议 1、矿山开采中要设置安全机构，制定必要安全生产规章制度，对矿区作业人员定期进行安全教育，做到安全生产。严格按照有关规程进行操作，确保安全。 2、落实水土保持措施，以减轻开采引起的水土流失，将运营期间对环境的影响降到最小程度；进一步完善本矿安全生产管理制度，按照有关矿山开采的安全生产法规和制度进行生产，做好地质环境影响评估报告；完善各项安全、环保措施。 3、在开采过程中和开采完成后削坡开级对不同土质采取不同的削坡开级方法，开采后的削坡应有坡脚防护和坡面防护。 4、矿山开采时，作业工人长期在高噪声、高粉尘的环境下工作，要配备必要的防护、除尘措施，保证作业工人的健康。 5、储备复垦资金，对矿区内裸露地表进行绿化，对服务期满后的复垦、拆除地表建筑物，恢复原有生态环境。 6、复垦绿化，恢复植被，可以采取分层绿化，灌乔结合的梯级绿化方式，使裸露地面尽快覆盖上植物，减轻土壤的侵蚀，减少水土流失。

注 释

- 本报告表附以下附件、附图：

附件1  环评委托书

附件2  林业局关于本项目用地证明

附件3  原有采矿许可证

附件4  页岩砖厂近期监测报告

附件5  页岩砖厂环评批复

附件6  页岩砖厂环保竣工验收批复

附件7  砖瓦用砂岩矿水土保持批复

附件8  本项目专家审查意见

附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目平面布置图

附图3  本项目周边环保目标分布图

附图4  环境现状监测点位图

- 如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废物影响专项评价

以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。