审批意见: 平环批字［2018］10228号 平江县志平食品有限公司年生产4500吨休闲食品建设项目位于平江县长寿镇新明村（中心坐标东经113.883773°、北纬28.661502°），占地面积12925m2，总建筑面积约15866m2。主要建设内容：利用原平江县长寿镇米厂现有一栋建筑布置生产厂房，新建一栋厂房，建设供水、供电、排水、储运等配套工程，废气处理设施、污水处理设施等环保设施。主要设备：膨化生产线、上料拌和机、电子称、调料上味机、包装线、封口机、打包机等。项目通过外购的面粉、豆粉及各类调味料作为原辅材料，加工生产面粉及豆粉膨化食品。项目总投资2512万元，其中环保投资24.8万元，占总投资的0.99％。根据海南深鸿亚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、施工期环境保护工作。严格控制施工区域，施工场地应修建良好的排水系统，避免大面积开挖与雨季作业，加强水土保持。对施工场地采取围挡、洒水降尘等抑尘措施，渣土物料运输采用密闭、遮盖等防尘措施，减轻施工及运输的扬尘对环境的影响；工程不设置混凝土搅拌场，外购商砼并经专用车辆运至施工现场使用。严禁将施工废水、施工固废和生活垃圾向河道倾倒排放。合理选取施工方法、施工时间、车辆运输时间及路线，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护等，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活废水经隔油池+化粪池处理后与生产废水一同进入污水处理系统，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准后排放。 3、废气污染防治工作。餐饮油烟废气经净化处理后经专用管道引至高空排放。控制车间异味的排放，厌氧池地埋式处理，并加强区域绿化，确保外排废气达标排放。 4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的固体废弃物按规定收集后综合利用或交由有资质的公司处理，日常生活垃圾定期清运至垃圾处理站处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。 6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 7、污染物排放总量控制为：COD≤0.3112吨/年,NH3-N≤0.0467吨/年。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年六月一日

# Text boxes

1