审批意见: 平环批字［2018］20247号 平江县福寿山镇人民政府平江县福寿山镇日处理量300t污水处理厂项目位于平江县福寿山镇大和村（中心地理坐标：北纬28.531741°，东经113.718324°），污水处理厂近期（2020年）建设规模为1100t/d，分为二期建设，一期建设规模为300t/d，二期建设规模为800t/d。本项目为一期的污水处理规模300t/d和配套2872米污水管网，二期建设和管网工程另行环评。一期污水处理站占地面积1883.68m2，主要建设的处理构筑物有调节池、ACM生物反应器、斜管沉淀池、操作间、储泥池、配电间、加药间、值班室等。本项目敷设污水管网总长度为2872米，污水管径为DN400～DN500，管网起点为白水电厂宿舍南侧，后沿清水河旁主干道铺设，截流镇区主要排污口及沿线住户生活污水，途经边山，最后汇至污水处理厂，采用格栅+调节池+ACM反应器+人工湿地+紫外线消毒工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入芦溪河。项目总投资990万元。项目建设符合国家产业政策，根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、施工期环境保护工作。优化施工布局，尽量减少施工临时占地；减少对水体、植被的破坏；严守操作规程，合理选择施工时段，夜间和午休时间禁止高噪声设备施工作业，确保施工噪声排放达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工废水经沉淀处理后循环使用不外排；使用商品混凝土，施工现场及时洒水抑尘，加强土石运输污染控制，确保施工期无组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2厂界浓度限值要求。 2、废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网，不得设置溢流口。污水经ACM生物反应器处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的B标准，再通过人工湿地和紫外线消毒处理至尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A标准要求，再排入芦溪河。 3、地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实地下水污染防治措施，做好污水池、管道区等区域的防渗、防漏工作，强化管理，避免由于管道、池底破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。 4、废气污染防治工作。合理优化工程平面布局，加强厂区厂界绿化，采用加盖密闭及负压收集格栅间、调节池和污泥脱水机房产生的臭气，收集后的臭气经处理后外排，确保厂界恶臭气体满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中标准限值要求。 项目以厂界为边界设置100m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 5、噪声污染防治工作。选用低噪声设备，鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等设备合理布局，并采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 6、固体废物管理工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立健全固体废物暂存、处置管理台帐，污水处理产生的污泥经脱水处理后规范处置，合理安排污泥运输车辆运输路线及时间，使用专用封闭车运输，杜绝污泥运输造成二次污染。污水处理过程中产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾一并委托环卫部门统一处理。 7、环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，采用双向电源、关键设备备用等，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。 8、项目总量控制指标为：COD≤5.475吨/年、氨氮≤0.548吨/年。 9、原平环批字［2016］20406号文件废止。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年六月十九日