审批意见: 平环批字［2018］10335号 平江县福祥食品有限公司年生产1000t膨化食品建设项目位于平江县龙门镇福和村（中心坐标东经114°02′13.26″，北纬28°45′23.43″），占地面积2280m2，总建筑面积约1020m2。项目总投资200万元，其中环保投资17.5万元，占总投资的8.75％。主要建设内容：1栋1层生产用房分为：膨化车间、调味品车间、包装车间、消毒车间、配料车间，办公楼、宿舍生活区、仓库、食用油围堰等公用及辅助工程，污水处理站、废气处理系统等环保工程。主要原辅材料：面粉（豆粉）、食盐、调料、食用油、包装袋、包装纸箱、水、电等。主要设备：一体化膨化设备、上料升降机、拌料桶、下料输送带、拌料筒、调味加热桶、油烟净化器、真空包装机、中转桶、紫外灭菌机等。该项目已于2018年1月建成，其未批先建违法行为已履行我局行政处罚并结案。根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水进入自建污水处理站处理后，流入潜流人工湿地净化达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级排放标准后外排。生活污水通过隔油池、化粪池处理达标后定期清掏用作农肥。 2、废气污染防治工作。无组织排放的粉尘废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放要求。油烟废气进入油烟净化装置处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中规定的标准限值要求后通过15米高排气筒排放。 3、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的固体废弃物按规定收集后综合利用或交由有资质的公司处理，日常生活垃圾定期清运至垃圾处理站处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。 5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 6、污染物排放总量控制为：化学需氧量≤0.022吨/年、氨氮≤0.003吨/年。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年十月十二日

# Text boxes

1