审批意见: 平环批字［2018］20340号 平江县陈星楠竹农民专业合作社年生产350吨麻将席片建设项目位于平江县伍市镇时丰村（中心坐标东经113°19'1.24"，北纬28°48'36.78"），占地面积12000m2。项目总投资100万元，其中环保投资33.3万元，占总投资的33.3％。项目租用湖南力的能源科技有限公司二车间场地开展生产，主要建设内容：一条麻将席片加工生产线；并在湖南力的能源科技有限公司二车间北侧空地处设置1400m2原料堆放区、3200m2的晾晒场；蒸煮废水循环使用系统及事故应急池，废气处置设施等环保工程；供水、供电，固废暂存间等辅助工程。生产设备主要包括有：下料机、冲胚机、钻孔机、抛光机、煮锅等。主要原辅材料：楠竹、金黄粉、淡黄粉、抛光用井沙、抛光用地板蜡、PAC、PAM、双氧水、水、电等。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。蒸煮废水在自建污水处理系统中循环使用，不外排。生活污水通过化粪池处理达标后定期清掏用作农肥。 2、废气污染防治工作。在粉尘产生工序设置集气罩收集产生的粉尘，使用除尘器净化粉尘废气，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准要求后通过15米高排气筒排放。煮锅使用生产线产生的毛竹废边角料作为燃料，燃烧废气经处理使SO2、粉尘达到《工业炉窑大气污染物排放标准》中排放要求，NOX达到《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准要求，通过15米高排气筒排放。 3、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的固体废弃物按规定收集后综合利用或交由有资质的公司处理，日常生活垃圾定期清运至垃圾处理站处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。 5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 6、污染物排放总量控制为：二氧化硫≤0.34吨/年、氮氧化物≤0.21吨/年。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年十月十七日

# Text boxes

1