审批意见: 平环批字［2018］20350号 平江县同阜包装有限公司年加工纸箱70万个、纸盒2000万个建设项目位于平江县南江镇红门村（中心坐标东经113°45′07.86〃、北纬28°59′30.54〃），项目租用平江县豁达食品有限公司已建厂房进行生产。主要建设内容：利用现有厂房布置纸箱车间、纸盒车间共计2条生产线，布置仓库区、办公楼、宿舍楼；布置供水、供电，固废暂存间等辅助工程；新建废气收集、废气处理设施及废水处理设施等环保工程。主要设备：切纸机、印刷机、覆膜机、裱纸机、模切机、订箱机等。主要原辅材料：白卡纸、瓦楞纸、BOPP膜、淀粉类胶水、水性油墨、洗车水、喷粉、硼砂、片碱、电、水等。项目总投资350万元，其中环保投资21.6万元，占总投资的6.2％。根据海南深鸿亚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经自建污水处理设备处理，生活废水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入南江镇污水处理厂。裱机胶辊清洗废水收集后回用于生产。 2、废气污染防治工作。对各工序产生的有机废气进行收集，收集的有机废气经UV光解氧化法净化处理满足《印刷业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1357-2017）（VOCs最高允许排放浓度100mg/m3，最高允许排放速率为4.0kg/h）的要求通过15米高排气筒排放。喷粉粉尘经过除尘设备处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中排放标准后，由15米高排气筒排放。食堂油烟经油烟处理设备处理达标后排放。 4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的固体废弃物按规定收集后综合利用处置，危险固废交由有资质的单位处理，污水站污泥及日常生活垃圾定期清运至垃圾处理站处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。 6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 7、污染物排放总量控制为：挥发性有机物≤0.26吨/年、化学需氧量≤0.457吨/年、氨氮≤0.032吨/年。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年十月十七日

# Text boxes

1