审批意见: 平环批字［2018］10379号 平江县永益新型建材有限公司年产100万吨机制砂和1亿块灰砂砖建设项目位于梅仙镇松山村(中心坐标东经113°34'39.72",北纬28°51'37.97")。项目占地面积33000m2，总建筑面积16000m2,建设机制砂生产线1条和蒸压灰砖生产线2条。主要建设内容包括：机制砂生产车间、蒸压灰砖生产车间、供电系统、给排水系统、供热系统、储运工程、办公生活设施、环保工程等。机制砂生产设备有：振动给料机、颚式破碎机、单缸液压圆锥破碎机、砂石清洗机、振动筛、轮式洗砂机、洗砂脱水回收一体机、单传动辊无间隙制砂机、控制柜。蒸压灰砖生产设备有：高吨位压砖机、轮碾机、电子配料机、双轴搅拌机、盘转式压砖机、码垛机、破碎机、球磨机、蒸压釜、燃气锅炉（4t/h）。项目外购采石场边角料废渣、建筑垃圾、河道废渣（不得外购不合法原料），通过破碎、筛分、洗砂工序生产机制砂，将自产的机制砂、球磨预处理后的生石灰搅拌后压制成砖胚，砖胚送入蒸压釜进行热交换和反应制成蒸压灰砖。项目总投资5000万元，其中环保投资45.5万元，占总投资的0.91%。根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；施工废水经预处理后回用、不外排。 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活废水通过隔油池、化粪池处理达标后用作周围农田施肥。洗砂废水收集沉淀后回用。锅炉废气处理废水在配套的循环沉淀池内循环使用。废渣堆场淋滤水依托明涛采石场现有废水收集池沉淀处理后，回用于生产。 3、加强废气污染防治工作。机制砂原料进入生产线之前进行洒水湿润，机制砂生产车间采用密闭设计，采取湿法加工+喷水雾降尘等措施降低粉尘排放；生石灰筒仓粉尘收集后通过除尘器处理，由15米高的排气筒排放；各储库采用全密闭设计、洒水抑尘；废渣堆场采取防尘布遮盖、喷洒水雾洒水抑尘措施；装卸产生的粉尘采取洒水、喷水雾等湿化措施，使用全封闭皮带输送；通过采取上述措施确保外排粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。锅炉采用生物质燃料，产生的废气经处理设施处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值，由35米高排气筒排放。食堂油烟废气经油烟净化处理器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）后排放。 4、噪声污染防治工作。选用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并在厂房建设和设备安装时采取消声、隔声、减震等降噪措施，合理安排高噪声设备作业时间，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G312348－2008）中的2类标准要求。 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。除尘器收尘、沉淀池沉砂、不合格的产品回用于生产。锅炉灰渣和沉淀池底渣外售。生活垃圾委托环卫部门处置。 6、厂容厂貌建设和生产现场管理工作。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。 7、环境风险及环境管理工作。建立环境保护管理机构和责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任，加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，确保环保设施正常运行、污染物达标排放。 8、污染物排放总量控制为：二氧化硫≤0.82吨/年、氮氧化物≤2.47吨/年。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年十一月十五日