平环批字[2018]20423号

关于平江县顺通汽修厂维修中心建设项目

环境影响报告表的批复

平江县顺通汽修厂：

你单位《关于<平江县顺通汽修厂维修中心建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县城关镇城坪村（中心坐标东经113.559741°，北纬28.6971828°）建设维修中心项目，占地面积2000m2。主要建设内容：汽车维修及仓库区、喷漆房、办公、服务接待区、公用辅助工程、废气处理设施、固废储存间等。主要生产设备：举升机、四轮定位仪、手持式砂轮机、大梁校正仪、轮胎拆装机、钻床、黄油加注机、电焊机、龙门吊、砂轮机、投柳机等。主要原辅材料：油漆、稀释剂、固化剂、机油、汽车零配件、焊丝等。项目总投资200万元，其中环保投资34万元，占总投资的17％。根据江西南风环保技术有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；施工废水经隔油、沉淀预处理回用、不外排。

2、加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经隔油沉淀池处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中表2间接排放标准，生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后排入平江县污水处理厂。落实防渗措施确保地下水安全。

3、加强大气污染治理。喷漆和烤漆工序在全封闭的喷漆烤房内，产生的喷烤漆废气经底层过滤棉过滤系统过滤，再经水帘+两级过滤棉+UV光解装置处理后通过15米高排气筒外排，确保符合湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356- 2017）。做好焊接烟尘、打磨粉尘的收集处理，确保厂界废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的一般固废按规定收集后综合利用或外售。废机油等危险固废按规范暂存，交由有资质单位处置。日常生活垃圾委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、污染物排放总量控制为：化学需氧量≤0.044吨/年、氨氮≤0.0036吨/年、挥发性有机物≤0.09吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一八年十二月二十七日