# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产300吨麻将席片加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县长发楠竹农民专业合作社 |
| 法人代表 | 卓岳辉 | 联系人 | 卓岳辉 |
| 通讯地址 | 平江县伍市镇时丰村 |
| 联系电话 | 17718939799 | 传真 | — | 邮政编码 | 414040 |
| 建设地点 | 平江县伍市镇时丰村 经度：113.3171，纬度28.8108 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2041竹制品制造 |
| 占地面积（平方米） | 3276 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资（万元） | 90 | 其中：环保 投资（万元） | 15.8 | 环保投资占总投资比例 | 17.6 |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2019/06/01 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 进入八十年代，由于水竹凉席不便于进行机械化操作，竹业加工企业者发明了一种"保健竹凉席"，这种凉席用竹片、牛筋线串起来，由于对背部有较好的按摩作用，故称之为保健竹凉席。因竹片象麻将块，也称之为麻将凉席。麻将凉席制作工艺源于台湾，在 1990左右传到福建沙县青州镇涌溪村，经过了多年的发展，无论是款式还是工艺水平都有了长足的发展，随着人们生活水平的提高，麻将凉席已成为炎炎夏日的必需品。 平江县有丰富的竹林资源，同时具有广阔地域和适宜楠竹生产的气候条件，具备生产麻将凉席的基本条件。为了更好地发展平江经济，更好地利用和开发平江的楠竹资源，平江县长发楠竹农民专业合作社拟投资90万元在平江县伍市镇时丰村租用湖南力的能源科技有限公司贵宾楼后侧即原纸厂小围墙内厂房开展年生产 300 吨麻将席片项目，项目租赁车间占地面积3276m2，主要建设一条由下料机、冲胚机、钻孔机、抛光机、煮锅等设备构成的麻将席片加工生产线，成品外卖至平江县当地凉席加工厂深加工。根据现场踏勘可知，湖南力的能源科技有限公司已于 2018 年上半年停产，生产设备均已搬离厂区，根据湖南力的能源科技有限公司国土证可知，本项目土地用途为工业用地，平江县长发楠竹农民专业合作社已于 2018 年 12 月与湖南力科技有限公签订租赁协议，同意本项目租赁该公司贵宾楼后侧即原纸厂小围墙内范围车间作为麻将席片生产用房。本项目可充分利用当地楠竹资源、提高劳动力收入，满足当地对竹制品材料的需求，增加当地财政收入。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；26 竹、藤、棕、草制品制造 有化学处理工艺”，评价类别为报告表；因此本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，江西景瑞祥环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修订； （4）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》2016年11月7日修正版； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修正版； （7）《中华人民共和国水法》2016年7月修订； （8）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订），2016年7月2日起施行； （9）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日起施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21 号，2013年5月1日起施行； （11）《建设项目环境保护分类管理名录》（2018年4月28日修改）； （12）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013 年5月27日实施； （13）《大气污染防治行动计划》国发（2013）37号，2013. 9.10； （14）《水污染防治行动计划》国发（2015）17号，2015.4.16。 （15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （17）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； （18）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号，2016年9月8日）。 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质及规模 （1）项目名称：年生产300 吨麻将席片加工项目； （2）建设单位：平江县长发楠竹农民专业合作社； （3）建设地点：平江县伍市镇时丰村； （4）项目性质：新建； （5）建设规模：项目租用湖南力的能源科技有限公司贵宾楼后侧即原纸厂小围墙内车间场地开展生产，车间占地面积3276m2，主要建设一条由下料机、冲胚机、钻孔机、抛光机、煮锅等设备构成的麻将席片加工生产线。 （6）总投资：90万元，其中环保投资15.8万，占总投资的17.6%； （7）服务班制及劳动定员：厂区员工人数20 人，年工作时间为300 天，每天工作8h，吃饭在厂区解决，不包括住宿。 3.2 建设内容及规模 该项目租用湖南力的能源科技有限公司的部分厂房，总占地面积3276m2。 项目建设内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 类别 项目名称 项目内容 备注 主体工程 工作区 包括下料、冲柸、钻孔区（200m2）、水抛线（200m2）、干抛线（200m2）、煮锅区（100m2），一层、砖混结构 改造 辅助工程 楠竹堆放区 位于项目西侧，占地面积200m2，新建遮雨棚，要求地面硬化 新建 晾晒场 2个露天院子，总占地800m2；北面、东面空地，要求地面硬化 改造 原材料库 建筑面积50m2，一层、砖混结构 改造 办公及生活设施 厨房 建筑面积15m2，一层、砖混结构 改造 依托工程 给水 生活用水、生产用水取自水井 利旧 排水 实行“雨污分流”排水方式 利旧 供电 依托湖南力的能源科技有限公司现有线路，电源来自当地电网 利旧 环保工程 废水治理 ①生活污水利用湖南力的能源科技有限公司现有化粪池（10m3）处理生活污水，处理后的生活污水用于周边农田施肥； ②生产污水采用“化学法混凝反应澄清分离废水、液压输浆+板框压滤机脱水沉渣”处理工艺处理后循环使用至蒸煮工序，处理规模拟设置为10t/d，设置蒸煮废水容积20m3的事故池。 废气处理 ①麻将席片生产线粉尘经采用脉冲式布袋除尘装置处理后由15m 高排气筒排放； ②蒸煮燃料燃烧废气采用湿式除尘脱硫（钙法）工艺处理后由20m 高烟囱排放。 固废暂存间 在生产车间内设置一个固废暂存间，占地面积40m2 3.3 项目设备 项目生产设备主要包括有：下料机、冲胚机、钻孔机、抛光机、煮锅等，主要设备情况见下表1-2。项目使用的主要设备以及设备使用情况见下表所示： 表1-2 主要设备清单表 序号 设备名称 型号/规格/尺寸 数量（台） 备注 1 下料机 Φ40-Φ160 5台 竹子下料锯断 2 冲胚机 — 5台 竹片成型 3 钻孔机 东南牌DN-238 35台 竹片钻孔 4 湿式抛光机 RST-600 8台 竹片湿式抛光 5 干抛光机 宏超80 5台 竹片沙子抛光 6 煮锅 不锈钢 13台 竹片加双氧水蒸煮 经查阅《产业结构调整目录(2011 年本)(修正)》等相关文件，本项目所用设备均不属于限制类或淘汰类。 3.4 主要原辅材料及能耗 本项目使用的原料为楠竹，生产过程将用到颜料上色以及井沙白蜡抛光，所用原辅 材料均在平江县当地购买，使用情况见下表： 表1-3 项目原辅材料能耗及主要能耗表 序号 名称 年消耗量 备注 贮存形式，储存要求 1 楠竹 （含水率25%） 1500t / 原料棚里堆放 2 颜料 （嫩黄粉） 256kg 上色过程使用 袋装，应储存于阴凉、通风的库房，与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，包装密封。切忌混合储存，远离火种、热源。 3 抛光用井沙 80t 湿式抛光使用 袋装，20t 4 抛光用地板腊 （白蜡） 1.5t 干式抛光使用 箱装，0.5t 5 PAC 50kg 污水处理设备使用 袋装，10kg 6 PAM 40kg 污水处理设备使用 袋装，10kg 7 双氧水 （浓度20%） 50t 漂白使用 罐装，50kg/罐，项目最大储存量1t；应储存于阴凉、通风的库房，与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，包装密封。切忌混合储存，远离火种、热源。 8 石灰石 0.24t 用于湿法脱硫 干燥 9 水 2460 来自井水 / 10 电 4万kw·h 来自当地电网 / 表1-4 项目原辅材料（化学药品）理化性质 序号 名称 规格 理化性质 储存方式 1 颜料 嫩黄粉 25kg 属于化工染料，是非食用色素，化学式：C16H13N4NaO4S黄色均匀粉状物，溶于冷水，易溶于热水呈亮黄色，溶于乙醇呈黄色 干燥、阴凉、通风的环境中边太阳的直射 2 抛光用地板腊（白蜡） 0.5t 白色油性高级固体蜡，带香味，高温呈油性半固体，低温呈硬固体，能快速渗入材质的毛细孔 存储于阴凉干燥处，避免加热或冷冻 3 PAC 10kg 1、介于AlCl3 和Al(OH)3 之间的一种水溶性无机高分子聚合物，通常称作净水剂或混凝剂； 2、液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。产品中氧化铝含量：液体产品>8%，固体产品为20%-40%，碱化度70%-75%。 产品易受潮，应放置在室内干燥，通风、阴凉处。 4 PAM 10kg 该产品俗称絮凝剂或凝聚剂，是线状高分子聚合物，分子量在300-2500万之间，固体产品外观为白色粉颗，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解，温度超过150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好。 放置在室内干燥，通风、阴凉处。 5 双氧水 浓度20% 50kg/罐 化学式为H2O2，外观为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。 纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43 °C，沸点150.2 °C，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/，密度随温度升高而减小。它的缔合程度比H₂O大，所以它的介电常数和沸点比水高。纯过氧化氢比较稳定，加热到153 °C便猛烈的分解为水和氧气。 3、过氧化氢对有机物有很强的氧化作用，项目中做漂白用。 1、避免与碱性及还原性物质混合。 2、避光、避热，置于常温下保存。 3.5产品方案 本项目产品为麻将席片，产品方案见下表。 表1-5 产品方案一览表 序号 名称 产量 备注 1 麻将席片（含水量10%） 300t 外卖至凉席加工厂深加工 4、厂区平面布置图 本项目位于平江县伍市镇时丰村，建设单位租用湖南力的能源科技有限公司二车间场地开展麻将席片的生产，车间总占地面积3276m2。项目厂区出入口设置在东侧临近袁家冲村庄道路，有利于原料及成品的运输，交通便利；建设单位拟按照生产工艺流程顺序，将车间由西向东布置原料区、下料区、冲胚区、钻孔区、蒸煮区、抛光区，蒸煮过后的竹粒晾晒利用车间的露天院子，可满足项目生产需要。成品仓库靠近厂区大门，便于产品的运输。项目总平面布置见附图4。 5、公用工程 ① 给水工程 本项目用水主要包括湿式抛光用水、蒸煮工序用水以及员工生活用水。总用水量约为2400t/a（8t/d）。项目用水全部由水井供给，其水量、水质均可满足本项目生产、生活及消防的正常供水要求。 ② 排水工程 本项目营运期间废水主要包括蒸煮工序废水和生活污水，无产品、设备及地面清洗废水。项目全厂排水实行“雨污分流”排水方式。雨水通过雨水沟渠排入南侧200m 处水塘，生活污水经湖南力的能源科技有限公司现有化粪池处理后用作农肥，蒸煮工序废水经“化学法混凝反应澄清分离废水、液压输浆+板框压滤机脱水沉渣”设备处理后循环使用不外排。 ③ 供电 本项目生产用电由伍市镇当地电网配套接入，外电直接输出到厂区内集中电控房，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统，能满足本项目用电需求。 6 工作制度和劳动定员 厂区员工人数20 人，年工作时间为300 天，每天工作8h，吃饭在厂区解决，不包括住宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于平江县伍市镇时丰村，租用湖南力的能源科技有限公司贵宾楼后侧即原纸厂小围墙内车间场地开展年生产300吨麻将席片项目，建设地为农村环境，周边主要分布有农田、山地以及少量居民点等。根据现场踏勘可知，湖南力的能源科技有限公司原主要生产产品为生物质成型材料，已于2018 年上半年停产，生产设备均已搬离厂区。 经现场踏勘，项目所在地存在一定固废、部分土地裸露、项目西侧和北侧放置部分属于平江县陈星楠竹农民专业合作社的楠竹，项目建设期需要对场地内的固废进行清理、与平江县陈星楠竹农民专业合作社商定楠竹的 进行清理、改建，将项目地面硬化，会产生部分固废，少量的粉尘和废水。 |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和本省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。京珠高速经过本县，在伍市镇设有出入口，并以平伍公路连接县城。随着106国道和308、207省道平江段改造和岳汝高速和通平高速的修建，平江将与长株潭融为一体，区位优势进一步凸显。交通区位优势独特，位于长株潭两型示范区和武汉城市圈之间，岳汝高速、G106 、S308线均通过本地。 本项目位于平江县伍市镇时丰村，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 平江县内地质结构较为复杂，地貌类型多样，以山地和丘陵为主。平原404.38平方公里，占总面积的9.8%；岗地238.3 平方公里，占总面积的5.8%；丘陵2306.4平方公里，占总面积的55.9%；山地1176.1 平方公里，占总面积的28.5%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500 米。境内的主要山脉有连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3 米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6 米。 3、气候、气象 工程所在地气候特征与县城相似，平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，多年平均气温16.8℃，极端最高温度40.3℃(1971 年7 月28 日)，极端最低气温-12℃(1972 年2 月9 日)。年降雨天数160 天左右，年日照小时1687h，全年无霜期266 天。工程所在地多年平均降雨量1700mm，春夏两季雨量为全年的70%左右，多年平均蒸发量1262mm，多年平均风速1.5m/s，最大风速16m/s。主要气候特征为：春温多雨、冬无严寒、夏无酷暑。常年积温6185.3℃，一月平均气温4.9℃，七月平均气温28.6℃。 4、水文 平江县境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北28°30′—29°03′之间。南北长 61 公里,东西宽 51.3 公里，面积 1581.5 平方公里，距益阳市区 50 公里，岳阳市区 110 公里，经长湘公路至长沙仅 45 公里，交通十分便利。流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253 公里，流域面积达5543 平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 本项目所在地周边主要分布有：东侧750m 处汨罗江，南侧200m 处水塘，水塘主要用作于农田灌溉用水。项目周边无城市自来水管道分布，居民用水均取自井水。 5、植被与生物多样性 平江县森林覆盖率达57.3%，是湖南省重点林业县，有山林面积417 万亩，占全县国土总面积的67.3%。境内北有幕阜山，南有连云山，地形复杂，有多种土壤分布，气候温暖湿润，雨量充沛，阳光充足，适宜各种林木生长，森林大多为天然林，属针、阔叶混交林区。 据调查全县树木共有95 科，281 属，800 种。主要树种有松、杉、油桐、梓、枫、樟、柳、棕、楠竹等；珍稀植物主要有银杏、水杉、金钱松及杜仲、厚朴、黄连、青檀等。珍稀野生动物主要有穿山甲、鸳鸯、红嘴相思鸟等。野生动植物中仅药用植物就要175 科，615 属，1301 种。根据现场踏勘，厂区周围树木主要有樟树、松树、杉树等，草本植物主要有狗尾巴草、车前草、狗牙根和野菊花等，常见杂草以及蔬菜，没有珍稀物保护物种。野生动物较少，主要常见的鼠、麻雀、斑鸠等，未发现珍稀动物物种。 6、伍市镇简介 伍市镇域位于平江县境西部，与汨罗市新市镇接壤，平伍公路自东向西穿越镇区，现镇区规划面积5.2 平方公里，建成区面积1.5 平方公里，辖43 个行政村，1个居委会，总人口15577 户，65735 人。全镇集雨面积217 平方公里，耕地58875亩，有丰富的大理石等矿产资源、农副产品资源、森林资源，旅游景点有佛教名寺东山寺、长寿寺等。镇区范围内水、电、路基础设施齐全,文化教育、医疗卫生仓储、通讯、金融信贷等配套设施完备。镇区范围内有县属、镇属部门单位34 个。拥有企业16 家,其中年产值300 万元以上的12 家,小型个体工商户1855 户。全镇林业资源丰富，共有山林面积12.2 万亩，被全县定位"两区"建设示范镇。利用区位优势，依托省级工业园--平江工业园，实现矿产建材、机械制造、环保造纸、食品加工、制鞋、再生资源回收利用等主导产业初具规模。区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 本区域环境功能区划 编号 项目 功能属性及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 2 水环境功能区 汨罗江 渔业用水 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 水塘 农业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 3 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否位于自然保护区 否 8 是否重点文物保护单位 否 9 是否三河、三湖、两控区 两控区 10 是否水库库区 否 11 是否人口密集区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 根据平江县人民政府网站上公布的二〇一七年度环境质量数据（2017年共监测363天），有如下表的统计： 表3-1 2017年度平江县环境空气质量统计情况 空气质量 等级 天数 所占比率 优 一级 135天 37.19% 良 二级 197天 54.27% 轻度污染 三级 25天 6.89% 中度污染 四级 5天 1.38% 重度污染 五级 1天 0.27% 污染物项目 平均时间 年平均值 标准值 超标天数 PM10 年平均 62ug/m³ 70ug/m³ 11 3% PM2.5 37ug/m³ 35ug/m³ 160 44% SO2 5ug/m³ 60ug/m³ 0 / NO2 16.8ug/m³ 40ug/m³ 0 / CO 24h平均 （第95 百分位数） 1.3mg/m³ 4mg/m³ 1 0.27% O3 日最大8h平均 （第90 百分位数） 130ug/m³ 160ug/m³ 0 / 根据表3-1可知，2017年度平江环境空气质量达标率为91.46%，轻度污染占全年6.89%，中度污染占1.38%，中度污染占0.27%；PM2.5超标天数占全年44%，PM10超标天数占全年天数3%， 二、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价，引用《年生产 350 吨麻将席片建设项目环境影响报告表》的监测数据，监测点位位于本项目南侧200m的水塘（农业用水），监测单位为长沙华泽检测技术有限公司，本次监测共布设 1个监测点位。 1、监测点位：项目地南侧 200m 处水塘中心w1； 2、监测因子：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群数、DO。 3、采样时间与频率：采样时间 2018 年 6 月 6 日~6 月 7 日，连续监测 2 天； 4、评价标准：水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 具体监测数据见表 3-2： 表 3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH 无量纲] 断面 监测因子 范围值 平均值 超标率 最大超标倍数 Ⅴ类标值 W1 pH 7.64-7.72 / / / 6~9 DO 7.09-7.12 7.11 / / ≥2 SS 15-17 16 / / — COD 18.3-19.6 18.95 / / ≤20 BOD5 4.65-4.90 4.78 / / ≤10 NH3-N ND ND / / ≤2.0 石油类 0.32-0.37 0.345 / / ≤1.0 TP 0.09-0.10 0.095 0.095 / / ≤0.4 TN 1.31-1.38 1.345 / / ≤2.0 粪大肠菌群数 24000-24000 24000 / / ≤40000 根据监测结果可知，水塘内各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 三、地下水环境质量现状 本次地下水环境质量现状评价，引用《年生产350 吨麻将席片建设项目环境影响报告表》的地下水环境监测数据，此项目与本项目临近，监测单位为长沙华泽检测技术有限公司。 1、监测点位：卓兴财家井水（本项目北侧 100m）； 2、监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、挥发性酚类、氯化物、粪大肠菌群； 3、采样时间与频率：2018 年 6 月 6 日-6 月 7 日，连续监测 2 天。 具体水质监测结果见表 3-3。 表 3-3 地下水水质现状监测与评价结果 监测点位 监测项目 计量单位 监测值范围 超标率 超标倍数 Ⅲ类标准 卓兴财家井水（本项目北侧 100m） pH 无量纲 7.54-7.56 0 0 6.5-8.5 NH3-N mg/L ND 0 0 ≤0.5 CODmn mg/L 1.88-1.93 0 0 ≤3.0 硝酸盐 mg/L 1.14-1.24 ≤20 挥发性酚类 mg/L ND 0 0 ≤0.002 氯化物 mg/L ND 0 0 ≤250 粪大肠菌群 个/L ND 0 0 ≤3.0 根据监测数据可知，项目拟建地居民区内水井监测指标均能达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准。 四、声环境质量现状 于2019年01月17日—18日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目拟建地的声环境进行了监测，其监测结果见下表： 表3-4 环境噪声监测结果 采样时间 点位序号 采样位置 检测结果 LeqdB(A) 昼间 夜间 01月17日 N1 项目北面厂界1m处 54.1 44.3 01月18日 56.6 41.9 01月17日 N2 项目西面厂界1m处 52.7 42.5 01月18日 57.1 41.1 01月17日 N3 项目南面厂界1m处 55.9 43.1 01月18日 58.3 40.9 01月17日 N4 项目东面厂界1m处 54.6 43.5 01月18日 56.2 42.0 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）），由上表监测结果可知，项目北面、西面、南面、东面均能满足要求。项目拟建地的声环境总体质量良好，满足建设要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）项目外环境 本项目位于平江县伍市镇时丰村，租用湖南力的能源科技有限公司现有厂房，项目南侧厂房租赁给一家木屑颗粒厂（现未运营），利用本项目的边角余料进行生物质燃料的生产，平江县陈星楠竹农民专业合作社（距离本项目51m）同样租用湖南力的能源科技有限公司现有厂房进行麻将凉席的生产。项目所在地为农村环境，周边主要分布有农田、水塘、山地以及少量居民点等。 环境保护目标 湖南力的能源科技有限公司镇办厂多年，周边1km范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊敏感保护目标。本次评价以项目所用标准厂房为中心，识别项目周边1km范围内居民和纳污水体作为本项目主要保护目标，保护目标分别及与本项目相对位置关系见表3-5及附图2。 表3-5 主要环境保护目标一览表 类别 保护目标 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 经度 纬度 环境空气 时丰村居民 113.3183 28.8115 30户 居民 二类 北、东北东、方向 100~500m 时丰村居民 113.3160 28.8108 4户 居民 二类 西方向 54~100m 水环境 汨罗江 113.3247 28.8132 渔业用水 生态环境 III 类 东方向 750m 水塘 113.3175 28.8087 农业用水 生态环境 Ⅴ类 南方向 220m 声环境 时丰村居民 113.3183 28.8115 8户 居民 2 类 北方向 100~200m 时丰村居民 113.3160 28.8108 4户 居民 2 类 西方向 54~100n

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。见表4-1。 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 污染物名称 TSP SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO 年平均 0.2 0.06 0.04 0.07 0.035 / / 日平均 0.3 0.15 0.08 0.15 0.075 0.16（8h） 4 小时平均 — 0.50 0.20 — / 0.20 10 2、地表水 项目南侧水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，汨罗江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH 无量纲 水质指标 pH DO COD BOD5 NH3-N TP TN 石油类 粪大肠菌群 Ⅲ类 6～9 ≥5 20 4 1.0 0.2 1.0 0.05 10000 Ⅴ类标值 6～9 ≥2 40 10 2.0 0.4 2.0 1.0 40000 3、地下水 周边水井执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 水质指标 pH（无量纲） NH3-N CODmn 硝酸盐 挥发性酚类 氯化物 粪大肠菌群 Ⅲ类 6.5-8.5 0.5 3.0 20 0.002 250 3.0 4、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 项目的蒸煮锅属于热水锅炉，根据《湖南省执行污染物特别排放限值标准表（第一批）》锅炉大气污染物应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的大气污染物特别排放标准。项目运营期大气执行标准如下表： 表4-5 大气污染物执行标准 污染物 限制值 执行标准 粉尘 有组织排放浓度≤120mg/m3 无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 中二级排放限值 蒸煮燃料废气 NOX 200mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），监测位置烟囱或烟道 颗粒物 30 mg/m3 SO2 200mg/m3 油烟废气 2.0mg/m3 执行《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）标准要求 2、废水 本项目营运期间废水主要包括蒸煮工序废水和生活污水，生活污水经现有化粪池处理后用作农肥，蒸煮工序废水经污水处理设备处理后循环使用不外排。 3、噪声 表4-6 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 施工期 昼间 夜间 执行标准 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标》（GB12523-2011） 运营期 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废弃物 表4-7 固体废弃物执行标准 一般固体废物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的固体废物控制要求。 危险固废 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单中的标准。 生活垃圾 执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后进入周边农地、林地作农肥，因此无需设置废水总量指标。本次环评计算 SO2、NOX 的总量控制指标分别为 0.0996t/a、0.149t/a ，需向当地环保部门申请购买。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 1、施工期 本项目厂房湖南力的能源科技有限公司现有部分厂房，本项目施工期主要为厂房内部改造以及设备安装，会产生一些固废、少量的灰尘以及噪声。 2、运营期 项目建成后生产工艺流程及排污节点图见下图： 图5-1 运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 下料、切割：将在当地采购的楠竹通过下料机切割成规定宽度的竹条，此过程产生的污染物主要是固体废物、粉尘和噪声。 冲胚机打片、钻孔：冲胚机主要起到成型作用，经过切割后的竹条进入冲 胚机锯成规定大小的麻将状竹粒，竹粒再进入钻孔机钻孔，此过程产生的污染物主要是固体废物、粉尘和噪声。 （3）湿式抛光：钻孔后的麻将状竹粒进入湿式抛光机，湿式抛光机内将加入井沙以及水，抛光机在翻滚过程中通过井沙的摩擦对竹粒打磨抛光，去毛刺处理，使竹粒达到一定的光洁度，此过程产生的污染物主要是噪声。井沙为一次性使用，含水的井沙进入晒场晒干，水分自然蒸发，此过程无废水外排，晒干后的井沙收集后送至垃圾填埋场处理。 （4）蒸煮：为了达到防腐、防虫及美观效果，抛光后的竹粒将进入煮锅蒸煮，蒸煮分为两个程序，先漂白再上色，漂白过程将在煮锅内加入双氧水、水，上色过程将加入颜料、水，上色过程中根据客户需求的颜料，主要有金黄粉、淡黄粉等。项目共13个煮锅，每4天出锅一次，加热最高温度70摄氏度，煮锅燃料为生产过程中产生的毛竹废边角料。此过程产生的污染物主要是蒸煮废水、煮锅燃料燃烧废气。 （5）晒干：蒸煮后的竹粒将放入晾晒场自然晒干，不同颜色的产品分不同区域堆放。 （6）干式抛光：通过自然晒干后的竹粒进入加有地板蜡（白蜡）的干式抛光机内进一步抛光，抛光过程竹粒表面将形成了一层蜡膜，使竹粒具有很强的光泽度，较高的耐磨性，此过程产生的污染物主要是噪声。 （7）检验、包装：通过以上各工序生产出来的竹粒即为麻将席片，通过人工对成品进行检验，剔除不合格的产品，最后进行包装，放入成品库待售。 二、项目水平衡及物料平衡 1、水平衡 本项目主要用水过程包括有湿式抛光用水、蒸煮工序用水、员工生活用水。 蒸煮工序用水量为7m3/d，其中循环用水量为5.6t/d，耗损量为2.4t/d，则补充用水量2.4t/d（720t/a）。 本项目员工20 人，年工作300 天，工人在厂区解决吃饭问题，不在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)工人用水以80L/d•人计，则项目员工生活用水量为1.6m³/d（480m³/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.28t/d（384t/a）。 湿式抛光过程用水量为4m3/d，该用水部分进入竹粒中、部分进入井沙中，含水的井沙进入晒场自然晒干，水分自然蒸发至空气中，不外排。 湿式除尘用水量为2m³/d，耗损量为0.2m³/d，1.8m³/d经沉淀处理后循环利用，无废水外排。 图5-1 项目水平衡图 单位：m³/d 物料平衡分析 表5-1 项目物料平衡一览表（单位t/a） 输入 输出 楠竹 1500t（含水375t） 麻将席片 300 t（含水30 t） 颜料 黄金粉 170 kg 废边角料 1050t（含水262.5t） 淡黄粉 86 kg 不合格产品 0.15 t 抛光用地板腊 （白蜡） 1.5 t 粉尘 （非锅炉燃烧部分） 无组织排放 0.225t 有组织排放 0.02 t 布袋除尘器收集 2.005t 双氧水 50 t 蒸煮耗损 720 t 蒸煮水 720 t 其他晒干及生产耗损 199.356 合计 2271.756t 2271.756t 三、施工期污染源分析 1、废气 施工期主要大气污染物是机械废气和少量扬尘。本项目工程量小，只对厂区内部进行改造，且在厂房内部进行。产生的机械废气和扬尘量极少。 2、废水 项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的生活污水。 项目所用的混凝土均外购，施工废水来源于施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS。 工地生活用水按50 L/（人•天），施工人员5人，总施工30天，用水量约为0.25m³/d（共7.5m³），以排放系数0.8计，排放量约为0.2m³/d（共6m³）。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 3、噪声 施工过程中用到的机械少，主要是车辆运输产生的噪声，其噪声值在87-90dB（A）。 4、固体废物 施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 本项目施工人员约有5人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人•天），产生生活垃圾量为2.5kg/d。建筑垃圾产生量约1t。 四、运营期污染源分析 本项目中的废气来源于麻将席片生产线下料切割、冲胚钻孔过程中产生的粉尘，蒸煮废边角料燃烧产生的废气。湿式抛光工序投放颜料（金黄粉、淡黄粉）的过程由于较短，粉尘产生量较小，属于无组织排放，对生产厂区、周边环境影响轻微。 1、废气污染 （1）麻将席片生产线产生的粉尘 本项目麻将席片生产线产生粉尘节点主要为下料切割、冲胚及钻孔工序。根据类比同类企业安化县仙溪镇鑫都村村民委员会《年产2万床麻将席片建设项目环境影响评价报告表》可知，粉尘产生量按加工量的1.5%o计算，项目粉尘产生量为2.25t。由于在对竹片进行切割、冲胚及钻孔处理时的产生粉尘颗粒较大，且位置相对集中，沉降地面速度比一般粉尘物质速度要快。因此，本环评建议在下料机、冲胚机、钻孔机上放分别设置一个集尘罩对粉尘进行收集，经集尘罩收集后的粉尘再统一进入一个脉冲式布袋除尘器处理，集尘罩收尘效率为90%，则无组织排放量为0.225t/a。 脉冲式布袋除尘器处理效率为99%，则此工序有组织排放粉尘约0.02t/a。 （2）蒸煮燃料燃烧废气 厂区内共设置13个煮锅对竹片进行蒸煮处理，每4天出锅一次，煮锅使用生产线产生的毛竹废边角料作为燃料，对蒸煮锅进行加热，根据建设方提供的资料，每锅使用竹子边角料150kg，则本项目蒸煮过程燃烧的毛竹废边角料约146.25t/a。 燃料燃烧废气计算参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉22（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉。 表5-2 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 蒸气/热水/其他 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等） 工业废气量 M³/t-原料 6240.28 SO2 Kg/t-原料 17S 烟尘 Kg/t-原料 0.5 NOX Kg/t-原料 1.02 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。②毛竹废边角料中含硫量（S％）≤0.1％，本项目S 取值=0.1。 根据上表产物系数计算，本项目毛竹废边角料燃烧过程产生的废气产生量为91.3万m3/a（380m3/h），SO2 产生量为249kg/a（0.1036kg/h），烟尘产生量为73kg/a（0.305kg/h），氮氧化物产生量为149kg/a（0.062kg/h），SO2、烟尘、氮氧化物浓度分别为272.44mg/m3、80.13mg/m3、163.46mg/m3。 本项目燃料燃烧废气采用湿式除尘脱硫（钙法）工艺，除尘效率取70%、脱硫效率取60%，则经净化处理后的锅炉废气中SO2、烟尘、氮氧化物排放量分别为99.6kg/a（0.0415kg/h）、22kg/a（0.009kg/h）、149kg/a（0.062kg/h），SO2、烟尘、氮氧化物浓度分别为109mg/m3、24mg/m3、163.46mg/m3。 （3）食堂油烟 项目厨房油烟是指食用油在加热过程中产生的油烟，会对大气造成污染。项目在厂区内就餐的员工人数为20人，人均食用油量按30g/d计，油烟挥发比例按3%计，则油烟产生量约为18g/d，即0.0054t/a。项目食堂内设有1个灶头，每天工作2小时，排放速率0.009kg/h，油烟机排风量为5000m3/h，则油烟产生浓度为1.8mg/m³，油烟经处理效率不低于60%的油烟机处理后外排，排放浓度为0.72mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中≤2mg/m3的标准要求。 2、废水污染 项目用水环节主要包括有湿式抛光用水、蒸煮用水以及生活用水，无产品、设备及地面清洗用水。湿式抛光过程用水量为4m3/d，该用水部分进入竹粒中、部分进入井沙中，含水的井沙进入晒场自然晒干，水分自然蒸发至空气中，不外排。项目产生废水的环节主要有蒸煮工序以及员工日常生活。 （1）蒸煮工序废水 在生产过程中，为了达到防腐、防霉、防虫及美观效果，竹粒将在煮锅内完成竹粒漂白及上色工序，漂白工序将加入双氧水，上色过程将加入颜料，其过程中会产生一定量的废水，根据建设方提供的资料蒸煮工序用水量为8m3/d，其中循环用水量为5.6t/d，耗损量为2.4t/d，则补充用水量2.4t/d（720t/a）。 项目采用“化学法混凝反应澄清分离废水、液压输浆+板框压滤机脱水沉渣”工艺处理蒸煮废水，处理后的蒸煮废水循环利用，不外排。 竹制品废水具有有机物浓度高、PH 值低、带有一定色度的特点，本项目类比平江县陈星楠竹农民专业合作社《年生产350 吨麻将席片建设项目》（此项目与本项目工艺相同、使用的原辅材料相同，具有可类比性），废水污染物平均浓度COD ：20000mg/L、BOD5：1900mg/L、SS：300mg/L、氨氮：100mg/L、色度：300mg/L，本项目与安吉竹制品采用类似工艺，则项目污染物产生量为COD：33.6t/a、BOD5：31.92t/a、SS：0.504t/a、氨氮：0.168t/a。 （2）员工生活污水 本项目员工20 人，年工作300 天，工人在厂区解决吃饭问题，不在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)工人用水以80L/d•人计，则项目员工生活用水量为1.6m³/d（480m³/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.28t/d（384t/a）。 表5-3 项目废水产污情况表 产污环节 指标 水质（mg/L） 年产生量（t/a） 废水去向 蒸煮工序 废水 水量 — 循环用水5.6t/d 循环利用，不外排 COD 20000 33.6 BOD5 1900 31.92 SS 300 0.504 氨氮 100 0.168 色度 300 — 生活污水 水量 — 384 生活污水经“隔油+化粪池”处理后用作农肥 COD 300 0.115 BOD5 150 0.0576 SS 200 0.0768 氨氮 30 0.00115 噪声污染源分析 项目运营过程中主要噪声来源于下料机、冲胚机、钻孔机、抛光机、风机等设备的运行。根据类比调查各噪声源情况如下表： 表5-4 项目运营期噪声源一览表 噪声源 台数 声压级dB(A) 源强位置 下料机 5台 65 生产车间 冲胚机 5台 75 生产车间 钻孔机 35台 80 生产车间 湿式抛光机 8台 75 生产车间 干抛光机 5台 75 生产车间 4、固废 本项目产生的固体废弃物主要分为一般固废及生活垃圾。 （1）废边角料 在项目生产过程下料切割以及钻孔工段中，将产生大量废边角料，根据建设方提供的资料，废边角料按原料的70%计算，则其产生量为1050t/a，边角料在晒场储存，部分用来作为煮锅燃烧燃料，其余均送往项目南侧的木屑颗粒厂进行生物质燃料的生产。 （2）不合格产品 根据业主提供资料，在打包、验收挑选过程中会产生一小部分不合格产品，不合格产品约占成品0.05%，则产生量约0.15t/a，不合格产品可用来作为煮锅燃烧燃料，其余均送往项目南侧的木屑颗粒厂进行生物质燃料的生产。 （3）抛光用井沙 生产过程中湿式抛光使用井沙和水，井沙为一次性使用，在晒干后井沙直接送入沙场回用，湿式抛光过程中的碎竹屑直接进入井水中，废井沙产生量约100t/a，废沙运至垃圾填埋场处理。 （4）除尘灰（脉冲式布袋除尘器收集） 为了防止粉尘的逸散，建设单位拟在下料机、冲胚机及钻孔机工段上方分别设置有集尘罩将粉尘吸入脉冲式布袋除尘器处理，脉冲式布袋除尘器收集到的粉尘量约为2.005t/a。 （5）煮锅燃料燃烧灰渣 煮锅燃料燃烧后会产生灰渣，产生量为1.2t/a，该灰渣是优质有机钾肥，可进入周边菜地及农田作肥料。 （6）石膏 湿式除尘脱硫（钙法）大约产生石膏0.42t/a，石膏属于一般固废，主要成分为CaSO4。 （7）污水处理沉渣 本项目拟采用“化学法混凝反应澄清分离废水、液压输浆+板框压滤机脱水沉渣”工艺处理蒸煮废水，污水处理过程沉渣产生量约2.14t/a，沉渣属于一般固废，成分主要为竹屑、竹渣，经脱水后形成渣饼装袋暂存，就近送项目南侧的木屑颗粒厂进行生物质燃料的生产。 （8）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计。项目共有员工20人，则生活垃圾产生量为10kg/d（3t/a），生活垃圾由环卫部门处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 麻将席片生产线 | 粉尘 | 2.25t/a | 无组织排放0.225t/a 有组织排放0.02t/a |
|  | 燃料燃烧废气 | 烟尘 | 0.073t/a | 0.022t/a |
|  |  | SO2 | 0.249t/a | 0.0996t/a |
|  |  | NOx | 0.149t/a | 0.149t/a |
|  | 油烟废气 | 油烟 | 0.0054t/a | 0.0216t/a |
| 水 污 染 物 | 蒸煮工序废水 1680m³/a | COD | 33.6t/a | 循环利用，不外排 |
|  |  | BOD5 | 31.92t/a |  |
|  |  | SS | 0.504t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 0.168t/a |  |
|  |  | 色度 | 300mg/L |  |
|  | 湿法除尘废水 1.8t/a | CaSO4 | 0.42t/a |  |
|  | 生活污水 384m³/a | COD | 0.115t/a | 隔油+化粪池处理后用作农用施肥 |
|  |  | BOD5 | 0.0576t/a |  |
|  |  | SS | 0.0768t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 0.00115t/a |  |
| 固 体 废 物 | 废边角料 | 废边角料 | 1050t/a | 169t/a作为煮锅燃烧燃料使用，2847t/a外售 |
|  | 不合格产品 | 不合格产品 | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 湿法除尘脱硫 | 石膏 | 0.42t/a | 0.42t/a |
|  | 污水处理设施 | 沉渣 | 2.14t/a | 2.14t/a |
|  | 抛光 | 井沙 | 100t/a | 100t/a |
|  | 脉冲除尘器 | 粉尘 | 2.005t/a | 2.005t/a |
|  | 燃料燃烧 | 灰渣 | 1.2t/a | 1.2t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 3t/a |
| 噪 声 | 来自生产厂房内各种设备，噪声声级在65～80dB(A)之间。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目拟建地为典型的农村自然生态环境，湖南力的能源科技有限公司在此运营多年，不会对当地动植物的生长、局部气候、水土保持等生态环境造成影响。 |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁湖南力的能源科技有限公司现有部分厂房，业主根据生产工艺对厂区内在进行改造，改造期间主要污染因子有施工废气、扬尘、施工废水、生活污水、建筑施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。项目施工量小，对环境产生的影响有限。 大气环境影响分析 施工期大气污染物主要来源于建筑材料的运输、装卸以及建筑垃圾清运过程中产生的扬尘，车辆运输产生的废气。 施工废气 在施工期间，施工机械燃油废气中主要污染物为CO、NOx、THC，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。本项目施工量少，产生的污染物有限，对环境的影响较小。 扬尘 本项目只对厂区进行改造，建材等均放置在厂区内部，所以所产生的扬尘均为动力扬尘。主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 主要防治对策有： ①施工现场实施合理化管理，施工人员文明、规范施工； ②谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖，减少沿途抛洒，定时洒水压尘； ③污水处理设施地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，保持一定的湿度，减少扬尘量； ④选用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源； 在采取了上述措施后，预计施工期产生废气对周围大气环境影响较小。 2、废水 项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的生活污水。 施工废水经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘、回用项目施工等。 卫生设施依托湖南力的能源科技有限公司现有的生活设施，生活污水的处理依托已建化粪池预处理后，用于农田施肥。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 3、噪声 施工中用到的主要机械极小，主要是运输材料的车辆产生的噪声，运输车辆产生的噪声是间断的，不连续的。施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 4、固废影响分析 （1）土石方 本项目需要建设污水处理设施，所以会有少量的挖方产生，挖方用于回填或厂区内的绿化。严禁随处倾倒堆弃，造成二次污染。 （2）建筑垃圾 建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。 （3）施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）收集，交由环卫部门处理。 经以上措施处理后，产生的固废可得到有效的处置，对周围环境影响较小。 运营期环境影响分析 大气环境影响分析 本项目中的废气主要来源于麻将席片生产线下料切割、冲胚钻孔过程中产生的粉尘，蒸煮废边角料燃烧产生的废气。项目设置两个排气筒，本项目排气筒和平江县陈星楠竹农民专业合作社排气筒之间的距离超过了51m（大于其几何距离之和）。 （1）麻将席片生产线粉尘 本项目麻将席片生产线产生粉尘节点主要为下料切割、冲胚机钻孔工序。根据工程分析计算可知，本项目下料切割、冲胚机钻孔工序粉尘产生量为 15t/a，粉尘产生量较大，为减少粉尘排放对厂区内工作人员、卫生环境以及周边环境的影响，项目在下料机、钻孔机以及钻孔机上方分别安装一套集尘罩（共三套），在风机的作用下将粉尘集中引入一套脉冲式布袋除尘器进行净化处理。集尘罩收尘效率为 90%，则无组织排放粉尘约1.5t/a。 建设单位采用目前国内常用的脉冲布袋除尘技术处理粉尘，达到回收粉尘的目的，使得各排放指标均达到稳定排放要求，处理流程见图 7-1。 脉冲布袋式除尘器由灰斗、中箱体、上箱体、进出风管、滤袋与框架、喷吹装置、排料机构、电控系统等部分组成，中箱体可为分室或分组结构。工作时，含尘气体经集气罩收集后由进气口进入灰斗通过滤袋时，尘气得以分离，粉尘阻流在布袋外表面，净气则经过滤袋进入上箱体，再经上箱体上部出口、由风机排出。粉尘积附在滤袋内表面，且不断增厚，使收尘器的阻力不断上升。当控制柜时间继电给出清灰信号时，脉冲阀按事先设定的程序逐排启动电磁脉冲阀，脉冲阀得到信号后，瞬间释放压缩空气，并引射周围空气形成强大的气流对布袋进行反向清灰，清除附在滤袋外表面的粉尘，粉尘在重力的作用下沉入灰斗料仓，由卸灰阀排出。清灰结束后，滤袋又进入过滤状态。 脉冲式布袋除尘器处理效率 99%，风机量5000m3/h，则经过布袋除尘器处理后的粉尘排放量为 0.02t/a，排放浓度为 1.67mg/m3，经过采取上述措施后粉尘排放浓度能够符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准不得大于 120 mg/m3的要求，因此本项目除尘选用布袋除尘器措施可行，处理达标后的粉尘废气再通过 15m高排气筒排放，排气筒高度按照要求《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中不低于15m 高标准要求设置。措施可行，对周边环境影响较小。 （2）蒸煮燃料燃烧废气 在对竹片进行蒸煮处理时，建设单位拟将麻将席片生产线上产生的毛竹废边角料作为燃料燃烧，对蒸煮锅进行加热。根据建设方提供的资料，蒸煮过程燃烧的毛竹废边角料约 146.25t/a，根据产物系数计算，项目毛竹废边角料燃烧过程产生的SO2 产生量为249kg/a（0.1036kg/h），烟尘产生量为73kg/a（0.305kg/h），氮氧化物产生量为149kg/a（0.062kg/h），SO2、烟尘、氮氧化物浓度分别为272.44mg/m3、80.13mg/m3、163.46mg/m3。 本项目燃料燃烧废气采用湿式除尘脱硫（钙法）工艺，除尘效率取70%、脱硫效率取60%，则经净化处理后的锅炉废气中SO2、烟尘、氮氧化物排放量分别为99.6kg/a（0.0415kg/h）、22kg/a（0.009kg/h）、149kg/a（0.062kg/h），SO2、烟尘、氮氧化物浓度分别为109mg/m3、24mg/m3、163.46mg/m3。经处理后的NOX、颗粒物、SO2满足《锅

炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求（NOX≤200mg/m³、颗粒物≤30mg/m³、SO2≤200mg/m³），燃烧烟气通过20m 高烟囱排放，净化后烟气基本可行，对周边居民影响较小。 （3）恶臭 化粪池、污水处理系统在运行过程中会散发出较难闻的恶臭气体，建设单位对化粪池以及污水处理系统均采用密闭防臭措施，在系统正常运行时，化粪池、污水处理系统等产生的恶臭气体一般对地面大气环境质量影响不大。但废水处理系统在污泥清运和处置时，污泥外露，会散发一定的恶臭气体进入大气环境，污染产生虽不可避免，但可以通过采取以下控制措施减少其不利影响： a、绿化：在化粪池、污水处理系统周边种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、雪松等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响。 b、及时清运：在污泥清运时尽量选择无风天气，减少污泥裸露时间。 c、贮存密闭：污泥运输需选用密封的运输设备进行运输。 在采取以上措施后，化粪池、污水处理系统产生的恶臭气体影响可得到进一步降低，其排放水平和影响程度可控制在可接受的范围内，不会造成大的环境影响。 环境空气预测 有组织排放 ①预测因子 根据本项目气型污染源所排放的污染物特征，确定本项目预测及评价因子为粉尘、SO2、NOx。 ②预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN模型进行预测。 III、预测参数及选项 估算模式采用乡村、平坦地形模式，不考虑熏烟和建筑物下洗，考虑所有气象条件下（包括最不利气象条件下）的最大地面浓度，环境温度20℃，测风仪高度10m。距离选项，自动距离50-5000m，估算模式计算参数见表7-1。 表7-1 估算模式计算参数 污染源名称 污染物 源强（kg/h） 排气筒高度（m） 烟气出口温度 烟气量（m3/h） 排气筒内径（m） 生物质燃料产生的烟气 烟尘 0.009 20 57.9 380 0.3 SO2 0.0415 NOx 0.062 席片生产线 粉尘 0.0083 15 20 5000 0.3 IV、预测结果 根据大气污染源参数调查结果，选用估算模式AERSCREEN预测模式计算各排放源下风向最大落地浓度以及其占标率，其计算结果表详见下图： 图7-1 锅炉烟气排放预测结果图，小时浓度 图7-2 锅炉烟气排放预测结果图，小时浓度占标率 图7-3 竹席生产线粉尘排放预测结果图，小时浓度 图7-4 竹席生产线粉尘排放预测结果图，小时浓度占标率 由预测结果可知，竹料燃烧烟气中SO2 、粉尘、NOx 最大落地浓度距离均为54m，最大落地浓度分别为0.0046mg/m3、0.0010mg/m3、0.0069mg/m3，最大落地浓度占标率分别为0.92%、0.11%、2.75%，席片生产线有组织排放的粉尘最大落地浓度距离为50m，最大落地浓度为0.0011mg/m3，最大落地浓度占标率为0.12%，确定大气评价等级为二级评价，需要对锅炉烟气进行估算模式预测（预测结果见上图）及污染源强核算。 无组织排放 本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN模型预测项目产生的粉尘对周边环境影响进行预测，粉尘排放源参数如下表所示： 表7-3 项目无组织污染源源强参数一览表 排放源 X向宽度 Y向宽度 主要污染物 评价标准（小时值） 排放量 麻将席片生产线 36m 91m TSP 0.9ug/m³ 0.094kg/h 预测结果如下： 图7-5 粉尘无组织排放预测结果图，小时浓度 图7-6 粉尘无组织排放预测结果图，占标率 由图7-4、图7-5可知，项目运营期无组织排放颗粒物最大占标率分别为3.14%、最大落地浓度为0.0307mg/m³，距离面源中心49m，由此可见项目运营期废气外排对周边环境影响很小。厂界外无超标点，表示本项目无组织排放废气的边界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 根据平江县人民政府网站2017年公布的环境空气监测数据，平江属于不达标区，其主要污染物为PM2.5，项目所在地处于农村环境，有林木、农田，对粉尘具有一定的消纳作用，项目运营期应加强通风，项目产生的粉尘对环境的影响较小。 大气污染物排放量核算 表7-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m³） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 1号：蒸煮车间烟囱 烟（粉）尘 24 0.009 0.022 SO2 109 0.0415 0.0996 NOx 163.46 0.062 0.149 2 2号：席片生产线 粉尘 11.25 0.05625 0.02 有组织排放总计 粉尘 0.042 SO2 0.0996 NOx 0.149 表7-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 席片生产 粉尘 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.225 无组织排放总计 粉尘 0.225 （4）大气环境影响评价自查表 表7-6 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km☑ 边长=5 km□ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500~ 2000t/a□ ＜500 t/a☑ 评价因子 基本污染物 (TSP、SO2、NO2、PM10 PM2.5、O3、CO ) 其他污染物 ( ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km□ 预测因子 预测因子( SO2、NOX 、TSP ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100%□ 最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%□ 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标□ 不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（ SO2、NOX 、TSP） 有组织废气监测☑ 无组织废气监测□ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受☑不可以接受□ 大气环境防护距离 距（厂界）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2:（0.0996）t/a NOx:（0.149）t/a 颗粒物:（0.267）t/a VOCs:（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 （4）项目排气筒情况及废气处理措施可行性分析 ①此项目设置两个排气筒，一个锅炉废气的烟囱（20m）、一个生产席片粉尘的排气筒（15m）。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定“两个排放相同污染物的排气筒，若其距离小于几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒”，本项目与陈星楠竹农民专业合作社相距51m，大于两个排气筒几何距离之和，无需视为同一个排气筒。 项目所在地为农村环境，200m半径范围内建筑为单层建筑或双层建筑，建筑高度不超过10m，项目排气筒高度设置合理。 ②项目生产席片产生的粉尘采取脉冲式布袋除尘设施，经处理后的粉尘排放浓度为 11.25mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准浓度不得大于 120 mg/m3的、排气筒高度不得低于15m高的要求。且经过《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN模型进行预测，席片生产线有组织排放的粉尘最大落地浓度距离为50m，最大落地浓度为0.0011mg/m3，最大落地浓度占标率为0.12%，席片生产线所采取的废气处理措施可行。 ③蒸煮废气采用湿法除尘脱硫（钙法）处理装置，则经净化处理后的废气中SO2 、粉尘、NOx 最大落地浓度距离均为54m，最大落地浓度分别为0.0046mg/m3、0.0010mg/m3、0.0069mg/m3，能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求（NOX≤200mg/m³、颗粒物≤30mg/m³、SO2≤200mg/m³），，对周边居民影响较小，净化后烟气基本可行。 2、水环境影响分析及污染防治措施 （1）地表水 本项目营运期间废水主要包括蒸煮工序废水和生活污水，项目全厂排水实行“雨污分流”排水方式。雨水通过雨水沟渠排入南侧 200m 处水塘，蒸煮工序废水经污水处理设备处理后回用，生活污水经湖南力的能源科技有限公司现有“隔油+化粪池”处理措施处理后用作农肥。 蒸煮工序废水主要来源于竹粒在煮锅内进行漂白及上色过程，废水主要含有悬浮物、细微竹屑、竹黄、水磨微细砂等，废水量产生量 5.6t/d。类比平江县陈星楠竹农民专业合作社《年生产 350 吨麻将席片建设项目》（两个项目采取相同生产工艺、废水处理系统，具有可比性），污染物平均浓度 COD ：20000mg/L、BOD5：1900mg/L、SS：300mg/L、氨氮：100mg/L、色度：300mg/L。则本项目污染物产生量为 COD：33.6t/a、BOD5：3.192t/a、SS:0.504t/a、氨氮：0.168t/a。 项目使用“化学法混凝反应澄清分离废水、液压输浆+板框压滤机脱水沉渣”工艺处理蒸煮废水，该处理工艺简介如下： 图 7-7 项目生产废水处理工艺图 混凝澄清是对废水处理中用于除去悬浮物质和胶体的分离技术，混凝就是在废水中预先投加化学药剂来破坏胶体的稳定性，使废水中的胶体和细小悬浮物聚集成具有可分离性的絮凝体，澄清则是对絮凝体进行沉降分离，加以去除的过程。蒸煮废水由各水磨机排出经专用管道自流至钢制集水收集池，钢制集水收集池中设剪切潜污泵 2 台（一用一备），废水由剪切潜污泵提升至混凝澄清分离设备搅拌反应格，混凝反应格设立式搅拌反应机 2 台，由加药系统投加适量 PAC、PAM，搅拌混凝反应后废水自流至澄清分离格，澄清分离单元上清液自流进入循环回用池，由回用泵输送至各水磨机用水点。澄清分离单元设塑料斜板 50 张和沉渣收集斗 1 个，沉渣经液压输浆泵送至板框压滤机脱水，形成渣饼装袋暂存，待积累到一定量后，就近送作项目南侧的木屑颗粒厂进行生物质燃料的生产。 项目污水处理设施拟占地面积约20m2，处理规模拟设置为10t/d，本项目废水量7.2t/d，能够满足处理需求。本项目蒸煮过程漂白及上色混合废水去除率及处理后浓度情况见下表： 表7-7 蒸煮废水产生及处理后情况一览表 项目 COD BOD5 氨氮 SS 色度（倍数） 废水产生量t/a 1680t/a 总产生量t/a 33.6t/a 3.192t/a 0.168t/a 0.504t/a — 产生浓度mg/L 20000 1900 100 300 300 处理效率 50% 50% 5% 98% 80% 处理后浓度mg/L 10000 950 5% 1.96 60 蒸煮废水可行性分析： 根据业主经验，麻将席片蒸煮工序对水质要求不高，去除废水中的悬浮物（细微竹屑、竹黄、水磨微细砂）后即可回用。根据《工业锅炉用水水质标准》（GB1576-2001）相关标准，回用废水应满足SS≤5mg/L，根据表7-6可知，经处理后的回用水水质能满足要求。 经查阅相关项目，平江县陈星楠竹农民专业合作社、湖南御仙生态农业发展有限公司、会同县铭源竹业加工厂（改扩建项目）等其他生产麻将席片的竹业加工产，蒸煮废水一般都经处理后循环利用。蒸煮废水循环使用可杜绝废水中污染因子对周边水域造成污染，同时可减少项目原辅材料、水量的使用。 项目蒸煮废水日用量8m³/d，项目产生蒸煮废水约5.6m³/d，蒸煮废水能全部回用。 但若厂区内出现生产事故，会在短时间内排放大量高浓度且 pH 值波动大的废水，这些废水若直接进入污水处理系统，会给运行中的生物处理系统带来很高的冲击负荷，造成的影响需要很长时间来恢复，为避免事故水对污水处理系统带来影响，项目在污水处理设施周边设置事故池，拟设置容量为20m3，用于贮存事故水。 本项目位于农村环境，周边土地主要为农地和菜地，项目外排生活废水有足够的土地消纳。 （2）地下水污染防治 为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，结合项目周边实际情况，环评特要求建设单位采取以下地下水防护措施： ①厂区防渗处理措施：非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，并合理设计径流坡度。 ②污水管道防渗处理措施：废水管道管线敷设的地面必须进行地面硬化；对下水管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。同时按照国家标准进行分水管道的敷设。 ③地上管道、阀门的防渗措施：对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域必须做好地面硬化，以防发生泄漏时，废水渗漏至土壤，继而污染地下水。 本环评要求项目建设单位严格做好防渗、防泄漏措施，对于偶然泄漏的污水进行收集和处理，防止泄漏污水污染地下水、土壤的事件发生。 3、噪声影响分析及污染防治措施 （1）声源特性 项目营运期噪声主要来自下料机、冲胚机、钻孔机、抛光机等机械设备，噪声强度在 60~85dB(A)之间，由于本项目噪声源较为分散，评价将各车间中所有噪声设备合成后视为一个点噪声源，预测在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，及经过距离衰减和空气吸收，到达厂界的噪声值。 表7-8 本项目生产厂房主要噪声源及其距离衰减值（单位dB(A)） 名称 台数 源强 降噪措施 采取措施后声压级 下料机 5台 65 减震垫、墙体隔声 45 冲胚机 5台 75 55 钻孔机 35台 70 50 湿式抛光机 8台 75 55 干抛光机 5台 75 55 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见下表： 表7-9 项目厂界噪声预测结果 序号 厂界方位 （以湖南力的能源科技有限公司厂界） 现状监测结果 dB(A) 正常工况dB(A) 标准值dB(A) 是否达标 贡献值 叠加值 dB(A) 1 厂界北侧围墙外10m处 昼间 55.35 52 57 昼间：60 夜间：50 达标 2 厂界西侧围墙外120m处 昼间 54.9 30 55 3 厂界南侧围墙外20m处 昼间 57.1 46 57.4 4 厂界东侧围墙外20m处 昼间 55.4 46 55.9 （3）噪声预测结果 项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，项目生产区距离各厂界的距离分别为：北侧 10m，南侧 120m、东侧 20m、西侧20m，由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准（昼间≤60dB（A）），因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 4、固体废物影响分析及污染防治措施 本项目产生的固体废弃物主要包括废边角料、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘、污水处理设备沉渣、抛光用井沙以及生活垃圾，本项目固体废物处置情况见下表： 表7-10 项目固体废物产生及处置情况 固废名称 产生量 固废属性 拟采取的防治措施 废边角料 1050t/a 一般固废 部分作为煮锅燃烧燃料使用，多余的外售项目南侧的木屑颗粒厂进行生物质燃料的生产 不合格产品 1.5t/a 污水处理设备沉渣 2.14t/a 抛光用井沙 100t/a 送至垃圾填埋场处理 石膏 0.42t/a 煮锅燃料燃烧灰渣 1.2t/a 进入周边菜地及农田作肥料 除尘灰 2.005t/a 送至垃圾填埋场处理 生活垃圾 3t/a 生活垃圾 送环卫部门处理 采用毛竹废边角料作为燃料可行性分析： 项目产生废边角料1050t（含水率25%），废毛竹燃烧前需晒干，达至含水率约10%左右，晒干之后的废毛竹约875t，能满足蒸煮燃料量的需求。 项目东面、北面有大量空地，满足晾晒需求。为了方便废毛竹的晾晒，环评单位建议将晾晒场地硬化。 厂内一般固废临时贮存及转运应注意： ①建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随处堆放，项目在加工车间内设置占地约 20m2的半封闭式一般固体废物临时堆放场地，方便固废的收集以及外运。 ②为了防止生产过程中产生的废边角料、不合格产品、粉尘等在储存期间产生二次污染，建设单位应在临时堆放场地设置收集桶收集废边角料、不合格产品、粉尘，临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。 ③临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理。此外，为防止污水处理设施内沉渣长期堆放而产生臭气异味，需做到定时清理外运，不得在厂内过期堆存。 ④对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ⑤为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、环境风险评价 环境风险评价的目是分析和预测项存在潜危、有害因素，建设设运行期间可能发生的突性事件或故（一般不包括人为破坏自然灾害），引起有 ，引起有毒有害和易燃爆等物质泄漏，所造成的 毒有害和易燃爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到接受水平。 （1）生产设施风险识别 本项目生产过程中存在潜在的风险见下表: 表7-11 各生产过程潜在的风险识别 序号 生产单元 潜在风险 后果估计 1 冲胚、钻孔工艺 粉尘爆炸 火灾爆炸 2 双氧水 泄露、爆炸 火灾爆炸 3 污水处理工艺 高浓度有机废水泄漏 污染地表水、地下水 本项目生产过程中会产生一定量的粉尘，成分主要为楠竹木屑，属于可燃性粉尘。当这些粉尘悬浮于空中，并达到很高的浓度时，一旦遇有火苗、火星、电弧或适当的温度，瞬间就会燃烧起来，形成猛烈的爆炸，同时将引起火灾。项目四周临近均为山林地，本项目厂区内若发生爆炸及火灾，将极有可能导致四周山林地起火，将带来严重的生态破坏及经济损失。 项目使用的化学品双氧水属于危险化学品，为强氧化剂，在运输、使用、储存、处理过程中均有可能发生危险物质的泄露，若与可燃物接触，可发生反应放出大量的热和氧气，甚至有可能引起火灾事故。若发生泄露，高浓度过氧化氢有强烈的腐蚀性，吸入该品蒸汽或雾对呼吸道有强烈刺激性；眼睛直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明；口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）表2，双氧水属于氧化性物质，临界点为500t，项目最大储存量为1t，不属于重大危险源。 项目生产废水属于高浓度有机废水，一旦生产废水泄露，必定污染地表水和地下水。 （2）风险防范措施 ①危险化学品的运输、使用、储存 为了加强对化学危险物品的安全管理，保证生产、保护环境，厂方必须严格执行我国颁布的国务院令344号《危险化学品安全管理条例》等有关法规。环评建设建设单位设置单独的化学品仓库，仓库内地面设水泥防渗，保持干燥且避光。双氧水储罐周围设置围堰，防止双氧水泄露造成环境污染。仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，仓库的周围内部应设有安全标语。 双氧水搬运要轻装轻卸，防止包装与容器损坏，配备泄露应急处理设施。双氧水若发生泄露处理措施如下： 双氧水若发生泄漏时因迅速撤离泄漏污染人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料稀释，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。 废弃物处置方法：废液经水稀释后发生分解，放出氧气，待充分分解后，把废液冲入下水道。 ②选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目位于平江县伍市镇时丰村，租用湖南力的能源科技有限公司二车间场地开展生产。生产车间的耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》设计建设。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。 ③工艺技术设计安全防范措施 Ⅰ、车间入口处及其他禁止明火和生产火花的场所，应有禁止烟火的安全标志。 Ⅱ、消防及火灾报警系统 Ⅲ、车间的一般消防措施： 按规范设置手提式灭火器和消火栓； 主要通道、有工作人员的场地设置应急事故照明。 ③生产过程中的风险防范措施 主要安全问题是生产过程中粉尘的爆炸问题。在操作区域要避免粉尘沉积，勿使粉尘到处堆积，或者使沉积粉尘不能飞扬，在空间内的弥散度就达不到爆炸下限。车间应安装氧气表，对产生粉尘的系统进行氧气含量监控，同时可以降低系统的操作压力 ( 甚至负压 ) ，以保证系统内粉尘处于安全状态。定期检修各工序的通风除尘设备，定期清除各料仓内的积尘。在任何生产过程中，应注意建筑物内的所有表面没有粉尘。对外来人员加强管理，偶然进入生产车间的外来人员是引起爆炸的常见原因。严禁明火，如吸烟、使用加热炉等，定期检修和保养各种线路。 ④事故状态下废气排放的控制措施 本项目生产车间粉尘产生量较大，当除尘设备故障时可能导致废气未经处理达标即排放至空气中，将影响周边大气环境。项目加工车间设置有脉冲式布袋除尘器，发生故障的几率较小，且粉尘成分为无毒无害的楠竹木屑等，一旦发生事故排放建设单位应立即停止生产，采取相应措施，事故状态超标排放对周边大气的影响能保持在可控范围之内。综合考虑本项目除尘器发生故障的可能性及事故的类型，建设单位应定期对除尘器进行检修，并形成制度。一旦发生故障，建设单位应立即停止事故工段的生产，将原料暂存于料仓，待事故结束、检修完毕、确保除尘器可正常工作后才可投入生产。 ⑤事故状态下废水排放的控制措施 水污染事故风险来源是废水处理站，其事故风险主要来自设备故障检修等方面的原因。短期的事故性排放时由于项目生产废水的 COD、NH3-N 浓度较高，将影响循环用水的水质。为此必须谨防事故发生，要求企业采取如下事故防范措施： Ⅰ、切实改变观念，落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制定有关制度保证其良好运行，以降低水耗及各种废水污染物的发生量，确保污水达标排放； Ⅱ、重视废水处理系统的建设，尽可能使其达到国内同类厂先进水平，从根本上减少事故排放的可能性； Ⅲ、 充实污水处理站的技术力量，加强设备的维修和运行管理，对废水处理装置的运行必须严格按照规定操作，杜绝事故排放造成对环境的影响； Ⅳ、 要求厂方建设污水配套事故贮存池，避免废水直排。项目应该在污水站旁空地上建设一个容积为 20m3 事故应急池，能够满足厂区两天废水的暂存量要求，其容积设置合理可行。 Ⅴ、如果出现污水处理系统完全失效的情况，企业必须立即停产，废水进事故贮存池储存，事故贮存池总容积不少于一天的废水量，这些废水逐步通过污水处理站处理。待解决好污水问题后再继续生产，不允许大量废水不受控制直接排入纳污水体，当地环保部门应加强监督检查。 （3）结论 综上所述，本项目在落实报告中提出的各项防治措施、加强管理、制定应急预案的条件下，其环境风险是较小的，其风险是可接受。 三、总量控制 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后进入周边农地、林地作农肥；因此无需设置废水总量指标。本次环评计算 SO2、NOX 的总量控制指标分别为 0.0996t/a、0.149t/a ，需向当地环保部门申请购买。 四、环境管理与监测计划 1、 环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段。通过环境管理，防止环境污染，保护项目所在区域的环境。环境监控计划的制定和实行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，保证各项污染防治措施的落实，可以及时发现环保措施出现的问题以对其进行修正和改进。项目建成营运后，建设单位应有领导负责环保工作，并设立兼职环境保护管理人员，负责环保等工作的管理，作好污染防治的管理工作。 2、环境监测 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。因此，要从人员、设备、方法、制度等“硬件”和“软件”上全面落实监测工作，配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。 为了搞好达标排放和总量控制工作，项目的重要排放指标如废气及环境噪声等，应定期委托相关有资质单位进行抽样监测，以了解污染防治效果，及时改进运行管理。 表7-12 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 大气 排气筒（麻将席片生产线） 颗粒物 每年一次 烟囱（蒸煮工序） SO2、烟尘、NOX 厂区下风向 颗粒物 噪声 厂界 连续等效A声级 每年一次 五、项目合理性分析 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 年修正），麻将席片加工项目均未列入限制类和禁止类建设项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、规划的符合性分析 本项目位于平江县伍市镇时丰村，属农村地区，项目所在地不属于城镇建成区、生活饮用水水源保护区、风景名胜区等区域。根据湖南力的能源科技有限公司国土证可知，本项目土地用途为工业用地，平江县长发楠竹农民专业合作社已于 2018 年 12 月与湖南力的能源科技有限公签订租赁协议，同意本项目租赁该公司现有厂房作为麻将席片生产用房。 3、选址合理性分析 （1）周边基础设施配套 本项目位于平江县伍市镇时丰村，项目通过厂区道路连接场外县道，交通运输便利，便于产品的运输；项目用电由伍市镇供电所提供，用水取自水井，来源可靠有保障。因此，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。 且平江县有大量的楠竹，为原材料的供应提供了条件。 （2）从环境容量分析 根据环境质量现状评价，项目所在地大气环境、水环境、声环境质量良好，大气环境有足够环境容量。项目所在地为农村环境，周边主要分布有农田、水塘、山地，对项目产生的废气具有一定的消纳作用。 与周边企业相容性分析 项目南侧厂房租赁给一家木屑颗粒厂（现未运营），利用本项目的边角余料进行生物质燃料的生产，能做到废物利用的原则。平江县陈星楠竹农民专业合作社同样租用湖南力的能源科技有限公司现有厂房进行麻将凉席的生产（距离本项目51m），与本项目性质相同。即本项目与周边企业具有一定的相容性。 从项目建成后对外环境的影响分析 废气影响：在采取相关污染防治措施情况下，本项目所产生的粉尘、蒸煮废气对环境的影响较小，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。 废水影响：项目全厂排水实行“雨污分流”排水方式。雨水通过雨水沟渠排入南侧220m的水塘，生活污水经湖南力的能源科技有限公司现有化粪池处理后用作农肥，蒸煮工序废水经污水处理设备处理后回用，不会对当地地表水、地下水产生明显影响。 噪声影响：在认真落实设备减震并做好检修工作等噪声防治措施后场界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2 类标准；经过距离衰减和高噪安装减震措施后周围敏感点噪声满足《声环境质量现状》（GB3096-2008）中 2 类标准，不存在噪声扰民现象。 固废影响：固体废物集中收集、处理，去向明确，不会对环境造成二次污染。 综上分析，本项目周边基础设施配套齐全，尚有足够环境容量，无明显制约项目建设的因素。项目建成后能维持环境现状，因此从环境保护角度分析， 项目选址基本合理。 4、平面布置合理性分析 本项目位于平江县伍市镇时丰村，建设单位租用湖南力的能源科技有限公司二车间场地开展麻将席片的生产，车间总占地面积 3276m2。项目厂区出入口设置在东侧临近村庄道路，有利于原料及成品的运输，交通便利；建设单位拟按照生产工艺流程顺序，将车间由西向东布置楠竹堆放区、下料区、冲胚区、钻孔区、蒸煮区、抛光区，可满足项目生产需要。 楠竹堆放区位于项目西侧空地，符合项目生产工艺流程顺序，新鲜楠竹堆放对环境无不良影响，且楠竹用量大，堆放周期短；厨房位于项目西南侧，远离污水处理设施（避免污水处理设施产生的臭气产生的不良影响）、避开干抛区（干抛区产生的粉尘多，当浓度大时遇明火易发生爆炸）。 项目生产车间与西侧最近居民点有54m 距离，通过安装除尘设备后项目排放的粉尘及蒸煮废气均可达标排放，根据大气环境防护距离模式计算可知，项目整个厂区的粉尘在周边区域无超标点，项目拟在厂房顶部分别设置1根 15m 高排气筒和1根20m的烟囱，平江地区常年主导风向西北风，排放的废气主要影响东南侧大气环境，项目东南侧主要为山体林地，无居住居民，北侧居民基本不受外排废气的影响。 项目拟在生产车间东侧设置一套“化学法混凝反应澄清分离废水、液压输浆+板框压滤机脱水沉渣”设备对生产过程中产生的废水进行处理，处理后的废水循环使用不外排，在处理污水期间对厂区生产及外界环境的影响较小；项目噪声源主要来自于生产设备，生产设备均设置于厂房中部，与四周居民点距离均在 50m 以上，通过消声减震、房屋隔声及距离削减后对周边环境不会产生明显影响，因此平面布局基本合理。 六、竣工环保验收内容及要求 本项目总投资90万元，环保投资约15.8万元，占总投资17.6%。项目投资见下表： 表7-13 项目环保“三同时”验收及投资估算一览表 项目 环保措施及验收要求 投资 备注 废水 生活污水 生活污水经“隔油+化粪池”处理后进入周边农田农肥 / 利旧 蒸煮废水 ①采用“化学法混凝反应澄清分离废水、液压输浆+板框压滤机脱水沉渣”处理工艺，处理规模10t/d，事故池（容积20m3）； ②蒸煮废水循环使用不外排。 6 / 废气 粉尘 ①集气罩3 套+脉冲式布袋除尘装置1 套+1根15m 高排筒； ②粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 中二级排放限值要求。 4 / 蒸煮燃烧废气 ①“湿式除尘脱硫（钙法）”装置+20m 高烟囱； ②SO2、粉尘、NOX达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的特别排放标准要求 5 / 噪声 ①设置减振垫； ②达《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 0.5 / 固体废物 生活垃圾 ①垃圾收集桶，委托环卫工人清运； ②满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 计入日常运营 垃圾桶利旧 一般固废 ①一般固废暂存场所 20m2 ②满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）修改单中相关要求。 0.3 / 总投资 15.8 /

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 竹席加工生产线 | 粉尘 | 脉冲式布袋除尘装置1 套+15m 高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2 中二级标准 |
|  | 燃料燃烧烟气 | 粉尘 | 湿法除尘脱硫（钙法）装置1 套+20m 高烟囱 | SO2、粉尘、NOX 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的特别排放标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 隔油+化粪池 | 经化粪池处理后进入周边农田施肥 |
|  | 蒸煮过程 | 蒸煮废水 | “化学法混凝反应澄清分离废水、液压输浆+板框压滤机脱水沉渣”，处理规模10t/d |  |
| 固体废物 | 竹席加工生产线 | 废边角料 | 小部分可作为煮锅燃烧燃料使用，外售给项目南侧的木屑颗粒厂进行生物质燃料的生产 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）相关要求 |
|  | 不合格产品 | 不合格产品 |  |  |
|  | 湿法除尘（钙法） | 石膏 | 收集后送至垃圾填埋场处理 |  |
|  | 污水处理设备 | 沉渣 |  |  |
|  | 抛光 | 井沙 |  |  |
|  | 燃料燃烧 | 灰渣 | 进入周边菜地及农田作肥料 |  |
|  | 脉冲除尘器 | 粉尘 | 收集后送至垃圾填埋场处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 送环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 墙体阻隔、距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 保护项目建设地块生态环境，防治水土流失，使其实现生态环境的良性循环，厂区内要有良好的景观和合理的绿化，创造良好的工作和居住环境。同时对厂区周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 平江县长发楠竹农民专业合作社拟投资90万元在平江县伍市镇时丰村租用湖南力的能源科技有限公司二车间场地开展年生产 300 吨麻将席片加工项目，项目租赁车间占地面积 3276m2，主要建设一条由下料机、冲胚机、钻孔机、抛光机、煮锅等设备构成的麻将席片加工生产线，成品外卖至平江县当地凉席加工厂深加工。本项目可充分利用当地楠竹资源、提高劳动力收入，满足当地对竹制品材料的需求，增加当地财政收入。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况：根据平江县人民政府网站公司的的2017年环境空气质量监测数据，2017年度平江县环境空气质量达标率为91.46%，轻度污染占全年6.89%，中度污染占1.38%，中度污染占0.27%，属于不达标区。 （2）地表水环境质量状况：根据表 3-2 监测结果可知，项目地南侧 200m 处水塘中心各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 （3）地下水环境质量现状：根据表 3-3 监测数据可知，项目本项目北侧 100m 居民区内现有水井部分监测指标能达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类。 3、运营期环境影响评价分析结论 （1）水环境影响 项目用水主要包括湿式抛光用水、蒸煮废水、湿法除尘废水员工生活用水，抛光用水在井沙晒干过程中全部蒸发在空气中；员工生活用水经隔油+化粪池处理后进入周边农田、林地做农肥；蒸煮废水、湿法除尘废水经处理后循环利用，麻将席片蒸煮工序对水质要求不高，去除废水中的悬浮物后即可回用，不外排。 本环评要求项目建设单位严格做好防渗、防泄漏措施，对于偶然泄漏的污水进行收集和处理，防止泄漏污水污染地下水、土壤的事件发生。 （2）大气环境影响 本项目中的废气主要来源于麻将席片生产线下料切割、冲胚钻孔过程中产生的粉尘，蒸煮废边角料燃烧产生的废气。麻将席片生产线产生粉尘经过脉冲式布袋除尘器处理后排放浓度能够符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准（≤120 mg/m3），处理达标后的粉尘废气再通过 15m 高排气筒排放。评价采用《环境影响评价技术导则》 （HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算结果，项目产生的无组织颗粒物在周边区域无超标点，因此不需要设大气防护距离。 蒸煮废边角料燃烧产生的废气经过“湿法除尘脱硫（钙法）”装置处理后，SO2、烟尘排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求（NOX≤200mg/m³、颗粒物≤30mg/m³、SO2≤200mg/m³）要求，燃烧烟气通过 20m 高烟囱排放，净化后烟气基本可行，对周边居民影响较小。 项目食堂使用液化气或电能等清洁能源，项目厨房内设置油烟净化装置，净化后油 烟废气可达到《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）标准要求（最高允许排放浓度为 2.0mg/m3)，对周边环境影响较小。 （3）声环境影响 项目营运期噪声主要来自下料机、冲胚机、钻孔机、抛光机、风机等机械设备，噪声强度在 60~85dB(A)之间，在经过减震、隔声和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求，同时对周围敏感点影响不大。 （4）固体废物影响 本项目产生的固体废弃物主要包括废边角料、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘、污水处理设备沉渣、抛光用井沙、一般性废包装材料、以及生活垃圾，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 4、总量控制 本项目无生产废水外排，生活污水经隔油+化粪池处理后进入周边农地、林地作农肥；因此无需设置废水总量指标。本次环评计算 SO2、NOX 的总量控制指标分别为 0.0996t/a、0.149t/a，需向当地环保部门申请购买。 5、评价总结论 综上所述，平江县长发楠竹农民专业合作社年生产 300 吨麻将席片加工项目符合国 家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理。项目的建设可提高当地劳动力 收入，增加当地财政收入。项目建设在执行环保“三同时”制度，落实本报告表中所提的各项环保措施后，施工期及营运期对环境不利影响较小。从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、建立完整的环境风险事故防范制度，切实提高员工的安全防范意识和加强生产作业、消防灭火、安全防范等技能培训，从实质上提高风险防范意识和处理风险事故的能力，降低风险事故的概率。 2、建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 3、建议建设单位进行地面防渗工程和污水处理装置施工建设过程采取摄像和照相等方式保留施工影像资料，以备后期验收检查。 4、严格实行达标排放，切实履行好“三同时”制度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 土地租赁合同 附件3 土地证 附件4 质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目监测布点图 附图3 项目环境保护目标图 附图4 项目平面布置图 附图5 项目外环境关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

生活用水

化粪池

污水处理系统

1.6

循环用水5.6

2.4

8.2

损耗0.32

农灌施肥

蒸煮工序用水

湿式抛光用水

损耗2.4

4

1.28

1.28

进入井沙中，自然蒸发

湿法除尘用水

0.2

损耗0.2

1.8

5.6