平环批字[2019]10057号

关于平江县童市镇卫生院综合楼建设项目

环境影响报告表的批复

平江县童市镇卫生院：

你单位《关于<平江县童市镇卫生院综合楼建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县童市镇卫生院内（地理坐标东经113.697997°，北纬28.751499°）建设的综合楼项目，总占地面积716m2，总建筑面积2254m2。主要建设内容：将原住院部和门诊部拆除，新建一栋三层综合楼；综合楼内设置门诊用房、放射用房、检验用房、住院用房、中医馆用房；新建废水、废气、固废等相关环保工程。卫生院建成后设有：普通门诊、发热门诊、肠道门诊、检验室、化验室、X光机房、B超室、住院部、中医诊室、中医治疗室、中药库以及其他相关科室。

项目总投资700万元，其中环保投资82.5万元，占总投资的11.79％。根据湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾运送至建设工程基础填方、洼地填筑综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。切实做好雨污分流、污污分流。卫生院废水预处理后，进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准，由污水管道排入钟洞河。

3、废气污染防治工作。污水处理站采用地埋设计，产生的恶臭气体必须采取措施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的排放要求；采用消烟除尘一体化柴油发电机，检验室废气采用专业通风橱收集后高空排放，发电机废气和检验室废气应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准及无组织排放限值要求。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。医疗固废须严格按照《医疗废物管理条例》等要求规范收集、暂存及转运，并建立管理台账；医疗废物、检验室和化验室废液、第一次冲洗废水、消毒脱水的化粪池和污水处理站污泥必须定期送有资质的单位安全处置；日常生活垃圾委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目放射性设备必须另行环评，放射源设备必须申请辐射安全许可，并且按照《中华人民共和国放射性污染防治法》中相关规定管理和使用。

7、污染物排放总量控制为：化学需氧量≤0.476吨/年、氨氮≤0.119吨/年。

四、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年二月三日