平环批字[2019]10088号

关于平江县自来水公司青冲水厂建设工程

环境影响报告表的批复

平江县自来水公司：

你单位《关于<平江县自来水公司青冲水厂建设工程环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位于平江县伍市镇青冲村（地理坐标东经113.328528°，北纬28.793186°）建设的青冲水厂，占地面积32053平方米，总投资9059万元，其中环保投资365万元，占总投资的4.03％。主要建设内容：拆除闲置反应池及滤池、新建取水头部、新建取水泵房、取水泵房改造、格栅配水池、折板絮凝池、平流沉淀清水池、气水反冲洗砂滤池、新建加药间、加药间改造、排泥水池、深度处理系统（炭滤池、后臭氧池、臭氧制作间、氧气塔）、道路工程、绿化工程等及辅助配套设施工程。扩建供水能力6万m3/d，扩建后水厂总规模达到8万m3/d。根据湖南华中矿业有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；施工废水经隔油、沉淀预处理回用、不外排。

项目配套建设的混凝土搅拌站应建设在取水口下游保护区外，选用设备应为污染小、密封性能良好的设备，搅拌楼应按环评要求，安装重力沉降+布袋除尘系统，除尘粉尘回用于生产；加强骨料输送设备的检修力度，防止跑漏；在生产布局中尽量减少物料转运点、降低物料落差和输运距离；对粉料采用密闭库储存。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。运营过程中产生的絮凝沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水，进入回用水池收集回用，不外排；生活污水经化粪池和生活污水一体化处理设施处理后，作为厂区绿化用水综合利用。

3、废气污染防治工作。项目采用臭氧、加氯消毒工艺。加氯设备采用负压加注系统,设置泄漏报警装置、吸收装置、事故应急处理池、值班室等保护措施，通过强化管理、定期维护，确保无氯气泄漏；臭氧制备车间采用臭氧发生器，臭氧池采用水射器投加方式进行臭氧消毒，臭氧尾气通过管道接入臭氧尾气消除装置，经催化分解后达标排放。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废活性炭交厂家回收利用；格栅渣、废过滤砂、预处理后的污泥（泥饼）及生活垃圾等一般固废，委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年二月二十日