平环批字[2019]20102号

关于湖南省平江县伍市镇石屋饰面用花岗岩矿年采花岗岩4万m3建设项目环境影响报告表的批复

岳阳广源矿业有限公司：

你单位《关于<湖南省平江县伍市镇石屋饰面用花岗岩矿年采花岗岩4万m3建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县伍市镇石坑村（中心地理坐标东经113°12′11.4″，北纬28°43′37.4″）建设花岗岩矿开采项目，总占地面积约18000m2，总投资298.9万元，其中环保投资62万元，占总投资的20.74％。矿区范围由4个拐点坐标圈定，矿山准采面积为180平方米，准采标高为：+96.3～+55米，设计采用露天、台阶式开采方式，年开采量为4万立方米，设计服务年限为4年。项目于2012年由平江县金之岳石业有限公司建设，未办理环评手续被我局责令停止建设。广源矿业接手该项目后，停产超过两年，2018年重新开工，平江县环保局已对其环保配套设施未完善进行了处罚，现业主申请补办环评，已建设内容有：有工棚、排土场、采矿区、矿山道路。工艺流程为：表土剥离→分离→挖掘铲装→顶翻→切割→装车外运。采矿场剥离的矿石，简单切割后外运他处加工，项目不设置储矿场和尾矿库。

项目已列入《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》。项目建设符合国家产业政策和地方规划，根据中华人民共和国环境保护部《关于<湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年)环境影响报告书>的审查意见》和长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的环评报告书基本内容、结论以及专家评审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照报告表中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、你单位应对已建工程存在的环境问题、环境风险，严格落实整改到位，在后期工程建设及营运过程中须按照环境保护“三同时”制度要求，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

1、严格按照开发利用方案、水土保持方案和环评文件实施生产，不得擅自变更开采方式，严格控制开采规模，严禁越界开采，防止对矿区附近的生态环境造成影响。加强矿区边坡、截水沟、排水沟、护坡等建设，实施边开采、边治理、边恢复的生态保护与恢复措施。矿山服务期满后，应及时进行场地平整和覆盖表层土并恢复植被等有效的矿区生态恢复措施。

2、加强矿区生态环境保护。项目宜实施“剥离—排废土石—造地—复垦”一体化技术，分阶开采，加强矿区沉淀池、边坡、截水沟、排水沟、护坡及拦渣坝等建设，防范矿区的水土流失，废土场进行围挡，堆放高度应低于围挡高度，避免发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ 651—2013），依据矿区矿山地质环境保护与恢复治理方案，科学制定并实施矿区生态恢复计划，采取边开采、边治理、边恢复的方式。利用剥离的废土石对矿山开采形成的采坑进行回填及表层覆土，并进行植树造林。矿山服务期满后，应及时进行场地平整和覆盖表层土并恢复植被等有效的矿区生态恢复措施。

3、加强水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设截排水和废水回用处理系统，提高废水回用率，排水沟及沉淀池均采取硬化处理，做到防渗防漏；生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农林灌溉。

4、废气污染防治工作。控制采剥扬尘、装卸扬尘、排土场扬尘，在产尘点采取洒水抑尘的措施；加强车辆运输管理，对矿区道路采取洒水降尘、及时清扫、降低汽车行驶速度等措施减少运输扬尘。确保厂界外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

5、噪声污染防治工作。优化平面布局与设备选型，对挖掘机、锯石机及运输车辆等选用低噪设备、采取减震措施，合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，严格控制运输车辆鸣笛及超载，不得在夜间进行生产及运输。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348―2008）2类标准要求。

6、固体废物处理工作。严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）中的相关要求对排土场进行设计和管理，废土堆存于排土场内，确保安全稳定堆存处置；碎石、块石暂存排土场，外售给石材加工厂回收利用；废水沉渣定期清理综合回收利用；废机油交有资质单位处理；含油废抹布属豁免范围，可和生活垃圾一起收集后委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

7、落实环境风险事故防范措施，加强安全生产和环保设施运营管理。严格按照设计的开采台阶高度及开采边坡角分层开采并控制分层高度，超高地段在未按照设计和规程要求处理前不得开采。落实环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年二月二十六日