平环批字[2019]10179号

关于年产7万吨沥青砼建设项目

环境影响报告表的批复

平江县雪花沥青混凝土有限公司：

你单位《关于<年产7万吨沥青砼建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县城关镇三望冲村（地理坐标东经113°35'40.81"，北纬28°45'6.83"）建设的沥青砼加工项目，总占地面积12246m2，总建筑面积15524m2。主要建设内容：沥青混凝土搅拌站系统、办公及生活楼、维修车间、实验室、骨料堆场、公用工程、废气处理工程、废水处理工程、固废暂存间、事故池及围堰等。项目使用沥青作胶凝材料，砂、石作骨料，矿粉作填充料，加热拌和制作沥青混凝土。项目总投资2500万元，其中环保投资75.5万元，占总投资的3.02％。根据江西南风环保技术有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾运送至建设工程基础填方、洼地填筑综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活废水经隔油沉淀池+化粪池+一体化污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排放。

3、废气污染防治工作。沥青搅拌缸使用封闭结构的设备，产生的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘等挥发性有机物收集进入主机燃烧器燃烧；骨料装卸时采取洒水降尘，堆存于封闭堆场内，输送过程安装全密封的防尘罩；进料仓三面设置挡板，进料口顶部设置集尘罩，收集产生的粉尘至SLB3000C8配套的除尘器净化处理；干燥滚筒干燥、振动筛粉尘、搅拌缸粉尘进入自带的重力除尘+布袋除尘处理；主机燃烧废气使用自带的重力除尘+布袋除尘处理，最终采用活性炭装置吸附处理后通过20米高排气筒排放。项目外排粉尘废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；燃烧废气达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2的二级标准。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废活性炭、废机油、废导热油等危险固废回收利用或送有资质的单位进行处置。除尘灰渣、滴漏沥青及拌和残渣等一般工业固体废物收集后回用；生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、污染物排放总量控制为：化学需氧量≤0.02吨/年、氨氮≤0.003吨/年、二氧化硫≤1.254吨/年、氮氧化物≤1.375吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年四月三日